ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ

Д У М А

Пятый  созыв

____________________________________________________________

СЕМЬДЕСЯТ ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е

# 26.05.2016г. № 73-Р

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Заречный, утвержденные решением Думы городского округа Заречный от 29.04.2010 № 60-Р (в редакции Решений Думы городского округа Заречный от 25.11.2010 № 155-Р, от 24.11.2011 № 121-Р, от 31.10.2013 № 136-Р, от 26.03.2015 № 28-Р)

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании ст.ст. 17, 25, 45, 65 Устава городского округа Заречный, с учетом протоколов публичных слушаний, заключения Комиссии по землепользованию и застройке от 16.03.2016 г.

Дума решила:

1. Изложить таблицу «Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» раздела П-5 «Зона промышленных, коммунально-складских объектов V класса вредности» статьи 33 Градостроительные регламенты. Промышленные и коммунальные зоны Правил землепользования и застройки городского округа Заречный, утвержденных решением Думы городского округа Заречный от 29.04.2010 г. N 60-Р (в действующей редакции):

«Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства»:

| Виды параметров и единицы измерения | Промышленные и коммунально-складские объекты IV - V классов вредности, имеющих санитарно-защитную зону 50 м, с низкими уровнями шума и загрязнения |
| --- | --- |
| Производственная зона: | Промышленная | Научно – производственная (без учета опытных полей и полигонов, резервных территорий и санитарно-защитных зон) | Коммунально-складская |
| Коэффициент застройки | 0,8 | 0,6 | 0,6 |
| Коэффициент плотности застройки земельного участка | 2,4 | 1,0 | 1,8 |
| Максимальный процент застройки земельного участка, % | Показатели минимальной плотности застройки земельных участков производственных объектов в зависимости от их назначения принимать в соответствии с СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*», Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66, утвержденными Постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 N 380-ПП (ред. от 30.12.2014) «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области» |
| Предельные параметры земельных участков |
| Минимальная ширина объекта капитального строительства вдоль фронта улицы (проезда), м | Определяется проектом планировки территории |
| Минимальный процент озеленения земельного участка, % | Площадь участков, предназначенных для озеленения, следует определять из расчета не менее 3 кв.м на одного работающего в наиболее многочисленной смене. Площадь участков, предназначенных для озеленения, не должна превышать 15% территории объекта. |
| Максимальная высота объекта до парапета крыши, м | Определяется проектом с учетом требований обеспечения пожарной безопасности и инсоляции, а также проветривания при наличии вредных производственных выделений |
| Этажность объекта капитального строительства | Размещение объектов в сейсмических районах должно предусматриваться в соответствии с «Указаниями по размещению объектов строительства и ограничению этажности зданий в сейсмических районах». |
| Максимальная высота ограждений, м | Ограждение земельного участка объектов следует предусматривать в соответствии с нормами МВД по охране предприятий при классификации объектов по условиям охраны, отраженными в задании на проектирование. Ограждения земельных участков объектов площадью более 5 га должны иметь не менее двух въездов |
| Минимальный отступ от основного строения до передней границы участка, м | 5 |
| Минимальный отступ от основного строения до красных линий проезда, м | 5 |
| Минимальный отступ от основного строения до границ земельного участка (кроме передней), м | Определяется проектом планировки территории с учетом требований пожарной безопасности и инсоляции, но не менее 1 |
| Минимальное расстояние от границы соседнего участка до объекта капитального строительства, м | Определяется проектом застройки на основании расчётов инсоляции и освещённости в соответствии требованиям санитарных правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий», а также с учетом требований пожарной безопасности |
| Минимальное расстояние между объектами, м | Расстояния между зданиями, сооружениями, в том числе инженерными коммуникациями, следует принимать минимально допустимыми, с учетом минимальной плотности застройки земельных участков производственных объектов |
| Минимальный отступ от стволов высокорослых деревьев (более 4 м) до границы земельного участка, м | 4 |
| Минимальный отступ от стволов среднерослых деревьев (до 4 м) до границы земельного участка, м | 2 |
| Минимальный отступ от кустарников до границы земельного участка, м | 1 |
| Размер СЗЗ, м | 50 |
| Гаражи, гаражные боксы |
| Максимальная высота объекта до парапета или конька крыши, м | 7,0 |
| Этажность объекта | 2 |
| Максимальная глубина подземной части объекта с целью устройства смотровой и (или) овощной ямы | 2,0 |
| Рекомендуемые нормы парковки | На территории предприятия следует предусматривать открытые стоянки автотранспортных средств, принадлежащих гражданам, работающим на предприятии, а также машин, механизмов, размеры и оборудование стоянок принимаются по нормам технологического проектирования предприятий. |
| Примечания к таблице: 1. Для промышленных объектов и производств IV, V классов опасности в соответствии с пунктом 4.3 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размеры санитарно-защитных зон могут устанавливаться на основании решения и санитарно-эпидемиологического заключения Главного государственного санитарного врача Свердловской области или его заместителя на основании: 1) действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 2) результатов экспертизы проекта санитарно-защитной зоны с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух; 2. Должны соблюдаться нормативные противопожарные расстояния между объектами, расположенными на смежных земельных участках. |

2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке и разместить на официальном сайте городского округа Заречный.

Глава городского округа                                                                        В.Н. Ланских