ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

для строительства линейного объекта:

«Строительство ЛЭП-10 кВ и КПТнов. 630 кВа
для электроснабжения щебеночного карьера 
"Гора Калиновая" по адресу: Свердловская область, Невьянский район, Невьянского лесничества 
(ООО «Водолей»)»

Том 1. Основная часть проекта планировки территории. Положение о размещении линейного объекта

Екатеринбург, 2019

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

| № п/п | Наименование | № книги/ листов | кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
| Проект планировки территории |
| Основная часть Проекта планировки территории |
| 1 | Том 1. Основная часть проекта планировки территории. Положение о размещении линейного объекта | 1 кн | 22 |
| 2 | Том 2. Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть |  |  |
| 2.1 | Чертеж красных линий, М 1:2000 | 1 | 1 |
| 2.2 | Чертеж границы зоны планируемого размещения линейного объекта, М 1:2000 | 2 | 1 |
| Материалы по обоснованию Проекта планировки территории |
| 3 | Том 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка | 2 кн | 32 |
| 4 | Том 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть |  |  |
| 4.1 | Схема расположения элемента планировочной структуры, М 1:50000 | 3 | 1 |
| 4.2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. Схема границ зон с особыми условиями использования территории, М 1:2000 | 4 | 1 |
| 4.3 | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, М 1:2000 | 5 | 1 |
| 4.4 | Схема конструктивных и планировочных решений, М 1:2000 | 6 | 1 |
| Проект межевания территории |
| Основная часть Проекта межевания территории |
| 5 | Том 5. Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть | 3 кн | 16 |
| 6 | Том 6. Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть |  |  |
| 6.1 | Чертеж межевания территории, М 1:2000 | 7 | 1 |
| Материалы по обоснованию Проекта межевания территории |
| 7 | Том 7. Материалы по обоснованию проекта межевания территории |  |  |
| 7.1 | Чертеж межевания территории с границами зон с особыми условиями использования территорий, М 1:2000 | 8 | 1 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4

Статья I. Сведения и параметры проектируемого линейного объекта системы электроснабжения, в отношении которого подготавливается Проект планировки	6

1.1. Общие сведения	6

1.2. Проектные решения по установлению красных линий и определению границы зоны планируемого размещения линейного объекта	8

1.3. Основные сведения и параметры проектируемого линейного объекта	10

1.3.1. Параметры проектируемого линейного объекта	10

1.3.2. Охранная зона объектов электросетевого хозяйства	11

1.3.3. Технико-экономические показатели	12

1.3.4. Сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и криволинейных участков, продольных и поперечных уклонах, преодолеваемых высотах	13

Статья II. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зоны планируемого размещения линейного объекта	13

Статья III. Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта	13

Статья IV. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зоны планируемого размещения линейного объекта	14

Статья V. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки Проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта	16

Статья VI. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта	17

Статья VII. Мероприятия по охране окружающей среды	18

Статья VIII. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне	21

# Введение

Документации по планировке территории для строительства линейного объекта: «Строительство ЛЭП-10 кВ и КПТнов, 630 кВа для электроснабжения щебеночного карьера "Гора Калиновая" по адресу: Свердловская область, Невьянский район, Невьянского лесничества (ООО «Водолей»)» (далее – Проект планировки) включает в себя Проект планировки территории и Проект межевания территории.

Документация разработана Градостроительной мастерской «ПроГрад» (ИП Гусельников Кирилл Александрович) на основании договора от 18.03.2019 г. 
№ 03/19 в целях:

- обеспечения устойчивого развития территорий Невьянского городского округа;

- определения зоны планируемого размещения линейного объекта;

- установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта.

В настоящем Томе 1 представлены Положения о размещении линейных объектов энергетики. Положения являются утверждаемой частью Проекта планировки.

Документация по планировке территории подготовлена на основании следующих распорядительных документов:

- Постановление Администрации Невьянского городского округа о подготовке документации по планировке территории (проект планировки и межевания территории) для строительства линейного объекта: «Строительство ЛЭП-10 кВ и КПТнов, 630 кВа для электроснабжения щебеночного карьера "Гора Калиновая" по адресу: Свердловская область, Невьянский район, Невьянского лесничества (ООО «Водолей»)» от 29.08.2019 г. № 1396-п;

- Договор № 03/19 от 18.03.2019 г.;

- Техническое задание на разработку документации по планировке территории (Приложение к Постановлению от 29.08.2019 г. № 1396-п).

Территория подготовки Проекта планировки расположена на межселенной территории Невьянского городского округа (далее – НГО), восточнее п.Таватуй.

Проект планировки разрабатывается в отношении:

- линейного объекта, представляющего собой воздушную линию электропередачи 10 кВ – ЛЭП 10 кВ и КТП нов, 630 кВА для электроснабжения щебеночного карьера «Гора Калиновая» по адресу: Свердловская область, Невьянский район, Невьянского лесничества (ООО «Водолей»);

- объектов капитального строительства, являющихся неотъемлемой технологической частью проектируемого линейного объекта, а также сопутствующие его строительству и эксплуатации;

- территорий, прилегающих к проектируемому линейному объекту, на которых устанавливается режим ограничения использования в связи с организацией охранной зоны линейного объекта.

Общая площадь подготовки Проекта планировки (с учетом охранной зоны линейного объекта) вычислена графическим способом и составляет 6,96 га. Площадь лесного участка для предоставления в аренду составляет 3,645 га.

Список исходных данных, на основании которых был подготовлен настоящий Проект планировки, представлен в Томе 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» (далее – Том 3 ППТ) Статья I «Исходная разрешительная документация».

Список нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов, используемых при подготовке Проекта планировки, представлен в Томе 3 ППТ, Статья V «Состав материалов и результаты инженерных изысканий».

# Статья I. Сведения и параметры проектируемого линейного объекта системы электроснабжения, в отношении которого подготавливается Проект планировки

## 1.1. Общие сведения

Обоснование размещения линейного объекта представлено в Томе 3 ППТ, Статья II «Обоснование размещения проектируемого объекта».

Наименование объекта: ЛЭП 10 кВ и КТП нов. 630 кВА для электроснабжения щебеночного карьера «Гора Калиновая» по адресу: Свердловская область, Невьянский район, Невьянского лесничества (ООО «Водолей»).

Сведения об определении уровня (значения) линейного объекта: относится к уровню линейного объекта местного значения.

Вид работ: новое строительство.

Цель строительства: для электроснабжения щебеночного карьера «Гора Калиновая» по адресу: Свердловская область, Невьянский район, Невьянского лесничества.

Объекты капитального строительства, входящие в состав линейного объекта: один КТП нов. 630 кВА, опоры ВЛ 10 кВ. Перечень и параметры ОКС, являющихся неотъемлемой технологической частью проектируемого линейного объекта, представлены в подразделе 1.3.1 «Параметры проектируемого линейного объекта» настоящих Положений.

Проектная мощность:

- Точка подключения – существующая ВЛ 10 кВ РРС 9/19 отпайка от фидера «ППХ-2», опора №82;

- Источник электроснабжения – ПС «Школьная» 110/10 кВ;

- Напряжение – 10 кВ;

- Максимальное мощность – 600 кВт;

- Категория электроприемников по условиям обеспечения электроснабжения – III.

Протяженность: общая линейная длина (в плане) – 3,45 км.

Способ прокладки: воздушный.

Этапы реализации:

- Расчетные сроки реализации Проекта планировки: 2020-2021 гг.

Очередность строительства предполагается осуществлять в 1 этап.

- Реализация положений Генерального плана Невьянского городского округа: 2020 г. – первая очередь, 2035г. – расчетный срок.

Общая характеристика территории проектирования представлена в Томе 3 ППТ, Статья II пункт 2.1. «Общая характеристика территории, в отношении которой подготавливается Проект планировки».

Территория, на которой устанавливается граница зоны планируемого размещения линейного объекта (местоположение объекта проектирования):

Страна - Российская Федерация

Экономический район – Уральский

Федеральный округ - Уральский Федеральный округ

Управленческий округ – Горнозаводской управленческий округ

Муниципальное образование – Невьянский городской округ

Местоположение в городском округе – межселенная территория восточнее п.Таватуй.

Сведения о категории земель, на которых будет располагаться линейный объект: земли лесного фонда.

Проектируемый линейный объект находятся в кадастровом квартале 66:15:3501004.

Идентификация проектируемого линейного объекта в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.09.1998г. №1115  «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне»: является не категорированным по гражданской обороне.

Идентификация проектируемого линейного объекта в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (действующая редакция) статья 4 часть 1:

- Назначение – объект электросетевого хозяйства, предназначенный для передачи электроэнергии посредством электрического тока;

- Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функциональные особенности которых влияют на их безопасность – не принадлежит;

- Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство и эксплуатация сооружения – возможно возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера;

- Принадлежность к опасным производственным объектам – не относится;

- Пожарная и взрывопожарная опасность – имеется;

- Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – нет;

- Уровень ответственности – нормальный.

## 1.2. Проектные решения по установлению красных линий и определению границы зоны планируемого размещения линейного объекта

Проект планировки территории предусматривает:

- Строительство воздушной линии электропередачи (ВЛ) 10 кВ с установкой одной трансформаторной подстанции (ТП);

- Установление красных линий проектируемого линейного объекта;

- Определение и установление границы зоны планируемого размещения линейного объекта;

- Установление охранной зоны ВЛ и ТП.

Проектные и технические решения линейного объекта:

В отношении проектируемого линейного объекта в 2018 году ООО «Электро Инновации» была разработана рабочая документация «Строительство ЛЭП 10 кВ и КТП нов. 630 кВА для электроснабжения щебеночного карьера «Гора Калиновая» по адресу: Свердловская область, Невьянский район, Невьянского лесничества (ООО «Водолей»)».

В текстовых и графических материалах настоящего Проекта планировки учтены основные технические решения и параметры проектируемого объекта, предусмотренные согласно Рабочей документации (далее – РД).

Красные линии проектируемого линейного объекта

Красные линии территории общего пользования в рамках данного Проекта планировки отсутствуют, так как территория проектирования расположена на межселенной территории.

Красные линии, подлежащие отмене в рамках настоящего Проекта планировки, отсутствуют.

Согласно Градостроительному кодексу РФ (с изменениями на 29 июля 2017 года, редакция, действующая с 25 декабря 2018 года) красные линии - границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов.

Земельные участки, предназначенные для размещения линейного объекта, после их образования не будут относиться к территориям общего пользования в связи с особым режимом использования территории вблизи линейного объекта (охранная зона линейного объекта), которая не предполагает беспрепятственного пользования территорией неограниченным кругом лиц.

Красные линии проектируемого линейного объекта установлены в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 г. №742/пр «О Порядке установления и отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов» (далее – Приказ от 25.04.2017 г. №742/пр).

Красные линии проектируемого линейного объекта установлены в соответствии:

- с пунктом 1.2 Приказа от 25.04.2017 г. №742/пр.: «Красные линии, обозначающие границы территорий, занятых линейным объектом, устанавливаются по границам земельного участка (частей земельных участков), на которых (в том числе над и под поверхностью которых) расположен линейный объект и который предоставлен правообладателям линейного объекта, в том числе на условиях сервитута»;

- с пунктом 1.3 Приказа от 25.04.2017 г. №742/пр.: «Красные линии, обозначающие границы территории, предназначенных для строительства, реконструкции линейных объектов, устанавливаются по границам зоны планируемого размещения линейного объекта».

Проектом планировки предлагается установление красных линий линейного объекта, границы которых и каталог координат представлены на Листе 1 «Чертеж красных линий, М 1:2000».

Каталог координат характерных точек красных линий представлен в таблице 1.

Каталог координат характерных точек красных линий проектируемого линейного объекта

Таблица 1

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 423700.88 | 1515259.98 |
| 2 | 423703.50 | 1515259.29 |
| 3 | 423711.01 | 1515254.61 |
| 4 | 423698.94 | 1515821.65 |
| 5 | 422976.25 | 1517679.70 |
| 6 | 422891.73 | 1518404.82 |
| 7 | 422754.95 | 1518453.91 |
| 8 | 422755.40 | 1518469.01 |
| 9 | 422735.61 | 1518476.06 |
| 10 | 422734.53 | 1518439.98 |
| 11 | 422883.52 | 1518386.45 |
| 12 | 422966.47 | 1517677.27 |
| 13 | 423688.97 | 1515819.67 |
| 1 | 423700.88 | 1515259.98 |

Граница зоны планируемого размещения линейного объекта

определена исходя из следующих сведений:

- Технических условий АО «Облкоммунэнерго» №406-2018-7 (Том 3 ППТ, Приложение 7);

- Акта натурного технического обследования лесного участка №2 от 
21 января 2020 г. (Том 3 ППТ, Приложение 11);

- Трассировки линейного объекта. Описание трассы, начальные и конечные точки размещаемых объектов приведены в разделе 1.3. «Основные сведения и параметры проектируемого линейного объекта»;

- Совокупности следующих факторов: отсутствие объектов культурного наследия, а также зон охраны памятников;

- Минимизации пересечений с существующими коммуникациями и сближения со зданиями и сооружениями на нормативно допустимые расстояния;

- Исключения сноса зданий и сооружений, а также перекладки инженерных коммуникация на всем протяжении трассы проектируемого объекта;

- Исключения наложений зон с особыми условиями использования территории (обременений на земельные участки, находящиеся в частной собственности), устанавливаемых при прокладке линейного объекта;

- Фактического кадастрового деления территории.

Каталог координат характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта представлен в таблице 3 Статья III настоящих Положений.

## 1.3. Основные сведения и параметры проектируемого линейного объекта

Основные сведения и параметры проектируемого линейного объекта представлены по материалам РД.

### 1.3.1. Параметры проектируемого линейного объекта

#### Трасса проектируемой ВЛ 10 кВ:

- Точка подключения – существующая ВЛ 10 кВ РРС 9/19 отпайка от фидера «ППХ-2», опора №82;

- Источник электроснабжения – ПС «Школьная» 110/10 кВ;

- Напряжение ВЛ – 10 кВ;

- Максимальное мощность – 600 кВт;

- Категория электроприемников по условиям обеспечения электроснабжения – III;

- Проектируемая ВЛ 10 кВ – ВЛЗ 10 кВ выполнена в одноцепном исполнении;

- Способ прокладки ВЛ 10 кВ – воздушные ЛЭП;

- От существующей опоры №82 выполняется ответвление ВЛЗ 10 кВ в сторону КТП нов. проводом марки СИП-3.

#### Для электроснабжения РД предусмотрено строительство КТПнов. и установка реклоузера TEL_REC15_R5 на первой проектируемой опоре №1 отпайки в сторону щебеночного карьера.

#### На случай длительного аварийного отключения питающей линии электроприемники щебеночного карьера переключаются на существующие ДЭС.

#### Перечень и параметры ОКС, являющихся неотъемлемой технологической частью проектируемого линейного объекта:

- Одна трансформаторная подстанция – КТП нов.;

- Количество трансформаторов – однотрансформаторная подстанция;

- Вид подстанции – тупиковая;

- Тип подстанции – коисковая;

- Напряжение КТП – 10/0,4 кВ;

- Максимальное мощность КТП – 630 кВА;

- Фундамент КТП выполнен на железобетонных блоках типа ФБС;

- Исполнение ввода КТП – воздушный;

- Место установки КТП – щебеночный карьер «Гора Калиновая» по адресу: Свердловская область, Невьянский район, Невьянского лесничества;

- Опоры ВЛ 10 кВ – 48 шт.

### 1.3.2. Охранная зона объектов электросетевого хозяйства

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого объектами электросетевого хозяйства, для обеспечения сохранности и для создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев должны быть обеспечены охранные зоны.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с изменениями на 21 декабря 2018 года) устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль воздушных линий электропередачи 10 кВ устанавливается по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии 10 м;

- вокруг ТП – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10м от границ этих объектов.

Площадь территории в границах охранной зоны составит составит 69295 м². Площадь вычислена графическим способом.

Регламент использования земельных участков, расположенных в охранной зоне проектируемого линейного объекта, представлен в Постановлении Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (с изменениями на 21 декабря 2018 года).

Порядок эксплуатации проектируемого линейного объекта в охранных зонах при пересечении им автомобильных дорог, инженерных коммуникаций, каналов должен согласовываться организациями, эксплуатирующими сети электроснабжения, с заинтересованными организациями, а также собственниками или пользователями земельных участков.

### 1.3.3. Технико-экономические показатели

Предусмотрено строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ с установкой одной ТП.

Общая линейная длина проектируемой ВЛ 10 кВ согласно РД составляет 3,45 км. Основные технико-экономические показатели линейного объекта приведены в таблице 2.

Таблица 2

| №пп | Наименование | Шифр, марка | Ед.изм. | Количество | Номер типового проекта/ Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство воздушного участка ВЛ 10 кВ, в том числе |  |  |  |  |
| 1.1 | установка промежуточной опоры | П20-3Н | шт. | 42 | 27.0002-09 |
| 1.2 | установка угловой анкерной опоры | УА20-3Н | шт. | 3 | 27.0002-12 |
| 1.3 | установка анкерной (концевой) опоры | А20-ЗН | шт. | 3 | 27.0002-11 |
| 1.4 | двухстоечное размещение реклоузера | А20-ЗН (1 шт.) П20-3Н (1 шт.) | комп-лект | 1 | 26.0013 сх. 1.1.2 |
| 1.5 | прокладка провода по опорам | Сип-3 3х(1х50) | м | 10880 | 3450 м – длина по плану; 12 м – ошиновка 2хРЛНД; 6 м – завод в КТП; 4,5 % - запас; (3450+12+6)*3*1,045=10880 м |
| 2 | Установка КТП нов. | 630 кВА 10/ 0,4 кВ | объект | 1 | по каталогу конкретного производителя |

### 1.3.4. Сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и криволинейных участков, продольных и поперечных уклонах, преодолеваемых высотах

Сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и криволинейных участков, продольных и поперечных уклонах представлены в графической части настоящего Проекта планировки – Лист 6 «Схема конструктивных и планировочных решений, М 1:2000».

# Статья II. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зоны планируемого размещения линейного объекта

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зоны планируемого размещения линейного объекта не представлен, поскольку перенос (переустройство)существующих линейных объектов не предусмотрен проектом.

# Статья III. Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта

Каталог координат характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта представлен в таблице 3.

Таблица 3

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| линейного объекта ВЛ 10 кВ |
| 1 | 423700.88 | 1515259.98 |
| 2 | 423703.50 | 1515259.29 |
| 3 | 423711.01 | 1515254.61 |
| 4 | 423698.94 | 1515821.65 |
| 5 | 422976.25 | 1517679.70 |
| 6 | 422891.73 | 1518404.82 |
| 7 | 422754.95 | 1518453.91 |
| 8 | 422755.40 | 1518469.01 |
| 9 | 422735.61 | 1518476.06 |
| 10 | 422734.53 | 1518439.98 |
| 11 | 422883.52 | 1518386.45 |
| 12 | 422966.47 | 1517677.27 |
| 13 | 423688.97 | 1515819.67 |
| 1 | 423700.88 | 1515259.98 |

# Статья IV. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зоны планируемого размещения линейного объекта

Предельные параметры разрешенного строительства, конструктивных элементов и ОКС, входящих в состав линейного объекта в границах зоны планируемого размещения линейного объекта, устанавливаются в отношении одного ТП и опор ВЛ 10 кВ, определены согласно РД.

Подключение ТП предусмотрено к существующей ВЛ 10 кВ РРС 9/19 отпайка от фидера «ППХ-2», опора №82.

ТП 10/0,4 кВ предназначен для приема, преобразования и распределения электрической энергии.

Характеристики ОКС, входящих в состав линейного объекта, приведены в подразделах 1.3.1 «Параметры проектируемого линейного объекта» и 1.3.3 «Технико-экономические показатели» настоящих Положений.

Предельные параметры разрешенного строительства ОКС, являющиеся неотъемлемой технологической частью проектируемого линейного объекта:

- предельная высота ОКС указана по ТП – в каталоге конкретного производителя, по опорам ВЛ – в типовом проекте;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – не нормируется, выполняется по каталогу конкретного производителя/ по типовому проекту;

- согласно пункту 4 Глава 4 Статья 36 «Градостроительный регламент» Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

Предельный размер земельного участка определен для ОКС, являющиеся неотъемлемой технологической частью проектируемого линейного объекта, принят на основании следующих документов:

- ВСН от 20.05.1994 г. №14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 – 750кВ», утвержденные Департаментом электроэнергетики Минтопэнерго Российской Федерации;

- Постановление Правительства РФ № 486 от 11.08.2003 г. «Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети».

- с учетом принятой технологии производства монтажных работ, условий и методов строительства.

Предельный размер земельного участка соответствует необходимой для размещения линейного объекта полосе отвода. Полоса отвода принята шириной 10 и 20 м, в соответствии с графической частью РД, а также в соответствии с материалами Акта натурного технического обследования лесного участка №35 
от 13 ноября 2019 г. (Приложение 11).

Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зоны планируемого размещения ОКС, входящих в состав линейного объекта, приведено в Томе 3 ППТ, Статья II пункт 2.6.

Требования к архитектурным решениям ОКС, входящих в состав линейного объекта, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов отсутствуют.

# Статья V. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки Проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта

Проектируемый линейный объект не оказывает негативного влияния на сохраняемые объекты капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующие и строящиеся на момент подготовки Проекта планировки.

Размещение ОКС, являющиеся неотъемлемой технологической частью проектируемого линейного объекта, не нарушает требований нормативно-правовых документов и действующего законодательства.

В Проекте планировки учтены нормативные требования по размещению проектируемого линейного объекта по отношению к инженерным коммуникациям, зданиям и сооружениям, автомобильным дорогам и т.д., проходящим в непосредственной близости или пересекаемые ВЛ 10 кВ.

Ведомость пересечений границы зоны планируемого размещения линейного объекта с сохраняемыми ОКС (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки Проекта планировки приведена в Томе 3 ППТ, Статья IV «Сведения о пересечениях проектируемого объекта с другими объектами капитального строительства и водными объектами».

Согласно письму Администрации НГО №7840 от 04.09.2019 г. (Том 3 ППТ, Приложение 5) по территории в границах настоящего Проекта планировки и по близлежащим территориям отсутствует ранее утвержденная и находящаяся в разработке документация по планировке территории.

Согласно этому же письму Проектная/рабочая документация по иным перспективным объектам капитального строительства и различного рода сооружений по территории проектирования не разрабатывалась.

Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки Проекта планировки территории от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта отсутствуют.

# Статья VI. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта

В связи с отсутствием на проектируемой территории охранных зон и территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также границ территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия – необходимость в разработке мероприятий по сохранению объектов культурного наследия отсутствует.

Согласно материалам Генерального плана Невьянского городского округа, утвержденного решением Думы Невьянского городского округа от 26.12.2012 года № 199 (в актуализированной версии), территория проектирования расположена вне зон охраны и защиты зон объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

На основании вышесказанного в графических материалах по обоснованию настоящего Проекта планировки отсутствует «Схема границ территорий объектов культурного наследия».

# Статья VII. Мероприятия по охране окружающей среды

Технические решения, описанные в настоящем Проекте планировки, приведены согласно РД и соответствуют требованиям промышленной безопасности опасных производственных объектов в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении требований нормативных документов.

РД предусмотрено строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ с установкой одной ТП.

В рамках разработки РД строительство линейного объекта согласовано со всеми заинтересованными организациями и лицами:

- Договор об осуществлении технологического присоединения объекта «КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного на земельном участке для разработки месторождения полезных ископаемых (для добычи гранитов месторождения Гора Калиновая)» к электрическим сетям АО «Облкоммунэнерго» №406-2018-7 (Том 3 ППТ, Приложение 6);

- Технические условия АО «Облкоммунэнерго» №406-2018-7 (Том 3 ППТ, Приложение 7);

- Заключение АО «Облкоммунэнерго» №406-2018-7-ЗП2-109 от 22.10.2018г.  о согласовании рабочей документации (Том 3 ППТ, Приложение 8);

- Письмо ООО «Газпром» №11-001/200-168 от 21.09.2018г. о согласовании использования опоры №82 для подключения щебеночного карьера «Гора Калиновая» (Том 3 ППТ, Приложение 9);

- Письмо ООО «Газпром» №01-007/200-599 от 24.12.2018 г. о согласовании рабочей документации (Том 3 ППТ, Приложение 10).

Сведения, описанные в настоящем разделе, приняты по аналогам, приведены справочно.

В связи с размещением линейного объекта рассмотрены следующие факторы по охране окружающей среды:

- Охрана атмосферного воздуха

Мероприятия по охране атмосферного воздуха:

- обязательное соблюдение границ отведённой территории;

- проезд всего транспорта и строительной техники только по дорогам

- рассредоточение по месту и времени работы оборудования, средств и механизмов, незадействованных в едином непрерывном процессе строительства с ограничением работы на форсированном режиме;

- периодическая регулировка системы выхлопных газов автотранспортных и передвижных строительных средств, с запрещением их использования без проверки;

- выполнение требований местных органов охраны природы;

- мониторинг состояния окружающей среды в районе территории, прилегающей к участку проектирования.

- Охрана земельных ресурсов

Мероприятия по охране земельных ресурсов:

- обязательное соблюдение границ территории, отведенной под строительство линейного объекта;

- эксплуатация машин, техники и механизмов в исправном состоянии;

- осуществление проезда транспорта по установленным маршрутам, по существующим дорогам, либо временным проездам и дорогам, покрытым дорожными плитами;

- временное хранение твёрдых бытовых отходов осуществлять в закрытом контейнере;

- своевременный вывоз хозяйственно-бытовых стоков по договору специализированным автотранспортом;

- организация на территории системы мониторинга загрязнения почв и геологической среды.

- Охрана поверхностных и подземных вод

Согласно материалам Генерального плана Невьянского городского округа, утвержденного решением Думы Невьянского городского округа от 26.12.2012 года № 199 (в актуализированной версии), в границах проектирования отсутствуют особо охраняемые природные территории областного значения.

Проектируемая воздушная линия электропередачи 10 кВ пересекает реку Шайтан в 423 м  от начала трассы (от точки присоединения к сущ. ВЛ).

Мероприятия по охране водных объектов:

- выполнение водоохранного режима деятельности на период строительства и эксплуатации трассы в пределах ВОЗ и ПЗП поверхностных водных объектов;

- рекультивация нарушенных земель после завершения строительства;

- вывоз строительного мусора и производственных отходов;

- по трассе организация складов ГСМ и автостоянок не планируется.

- Охрана растительного и животного мира

Мероприятия по охране растительного и животного мира:

- обязательное соблюдение границ территории, отведенной под строительство;

- запрещение неорганизованного проезда за пределами отведенного участка;

- организация временного хранения отходов жизнедеятельности на территории временного посёлка со своевременным вывозом на полигон;

- проведение биологического этапа рекультивации после завершения строительных работ.

- Отходы, образующиеся при строительстве объекта:

- организация раздельного сбора и временного хранения образующихся отходов;

- вывоз отходов грунта с площадки работ по мере образования, без временного складирования.

- Защита от шума

Шум производят двигатели машин и механизмов. Шумовое воздействие ожидается периодическое, в допустимых пределах, в течение непродолжительного времени и только в дневное время. Все операции по сооружению участка линии электропередач производятся последовательно, при земляных работах на площадке работают одновременно бульдозер, экскаватор и самосвал.

- Мероприятия по снижению воздействия электрических и магнитных полей:

- ограничение места и времени нахождения людей в зоне действия полей;

- обозначение и ограждение зон с повышенным уровнем излучения.

# Статья VIII. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

В границах проектирования предусмотрено строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ с установкой одной ТП.

При размещении линейного объекта возникает возможный фактор возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Сведения, описанные в настоящем разделе, приняты по аналогам, приведены справочно.

Возможные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, связанные с размещением линейного объекта

Возникновение источника техногенной аварии, представляющей опасность для людей, а также зданий, сооружений и техники возможно при:

- возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением пожаров на прилегающей территории;

- возникновении чрезвычайной ситуации на электроэнергетических системах.

Мероприятия по ЧС

Для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с размещением линейного объекта, предусмотрены следующие инженерно-технические решения и организационные мероприятия:

- соблюдение требований нормативной документации;

- установление охранной зоны объектов электросетевого хозяйства*;

- мониторинг состояния сохраняемых и проектируемых сетей электроснабжения, а так же контроль за эксплуатацией линий электроснабжения;

- оповещение по сигналам ГО через систему централизованного оповещения города Невьянск.

Примечание: * - подробная информация приведена в подразделе 1.3.2 «Охранная зона объектов электросетевого хозяйства» настоящих Положений.

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 19 сентября 1998 г. №1115 «Порядок отнесения организаций к категориям по гражданской обороне», проектируемая территория к категории по гражданской обороне не относится. Проведение мероприятий не требуется.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Для предотвращения возникновения пожаров, связанных с размещением линейного объекта, предусмотрены следующие мероприятия:

- обязательное соблюдение границ территории, отведенной под строительство линейного объекта;

- соблюдение безопасных расстояний от объекта до соседних зданий и сооружений с учетом исключения переброса пламени в случае возникновения пожара;

- обеспечение организационно-технических мероприятий, входящих в отраслевые инструкции по эксплуатации электросетевых объектов;

- применение традиционных конструкций из негорючих материалов, в технологическом процессе отсутствуют взрывопожароопасные вещества и материалы.

Иные мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне представлены в Томе 3 ППТ, Статья II, пункт 2.1.7.