ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

территории города Невьянска

(в части установления красных линий)

Пояснительная записка

Екатеринбург

2015

Пояснительная записка по проекту планировки территории города Невьянска

(в части установления красных линий)

Заказчик: Администрация Невьянского городского округа

Договор: Муниципальный контракт от «17» июля 2015 №53-ЭА-15

Исполнитель: ИП Гусельников Кирилл Александрович

Авторский коллектив

| Должность | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Инженер | Гусельников К.А. |  |
| Архитектор | Гусельникова Е. В. |  |

Состав проекта

Проект планировки территории города Невьянска (в части установления красных линий)

| № п/п | Наименование | Количество листов, стр | Номер схемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Проект планировки |
| Основная часть |
| 1 | Пояснительная записка | 58 | - |
| 2 | Разбивочный чертеж красных линий, М 1:2000 (альбом чертежей) | 32 |  |
| Материалы по обоснованию |
| 3 | Схема «Расположение элемента планировочной структуры в планировочной структуре населенного пункта», М 1:10000 | 1 | 1 |
| 4 | Схема «Использование территории в период подготовки проекта планировки территории и границы зон с особыми условиями использования территорий», М 1:2000 | 1 | 2 |
| 5 | Схема «Красные линии», М 1:5000 | 1 | 3 |

Оглавление

Введение	6

Глава 1. Общие сведения	8

Местоположение	8

Глава 2. Анализ современного состояния территории	10

Планировочная структура	10

Объекты культурного наследия и зоны охраны памятников истории и культуры	11

Транспортная инфраструктура	17

Информация об ограничениях развития территории	19

Глава 3. Предложения по установлению красных линий	26

Приложение 1	56

Приложение 2	57

Приложение 3	58

# Введение

Проект планировки территории города Невьянска (в части установления красных линий) (далее – Проект планировки) разработан градостроительной мастерской «ПроГрад» ИП Гусельников Кирилл Александрович в рамках выполнения муниципального контракта от 17 июля 2015 г. №53-ЭА-15 с целью установления красных линий на территории города Невьянска.

Проект планировки подготовлен на основании следующих документов:

- Постановление Главы Невьянского городского округа от 05.06.2015 г. № 37 «О подготовке документации по проекту планировки территории города Невьянска (в части установления красных линий)»;

- Муниципальный контракт №53-ЭА-15 от 17 июля 2015 г.;

- Техническое задание на разработку градостроительной документации. Приложение 1 к муниципальному контракту № 53-ЭА-15 от 17 июля 2015 г.

Проектируемая территория расположена на территории города Невьянска Невьянского городского округа.

Площадь подготовки Проекта планировки составляет 1401 га.

При подготовке Проекта планировки использовалась следующая информация:

- Топографическая основа:

- планово-картографический материал в М 1:2000 от 2010 г. в системе координат МСК 66, выполненный ЗАО «Проектно-изыскательский институт ГЕО»;

- планово-картографический материал на территории проектирования (в границах красных линий) в М 1:2000 от 2015 г. в системе координат МСК 66, выполненный ИП Гусельников К.А в рамках муниципального контракта от 17 июля 2015 г. № 53-ЭА-15;

- Генеральный план Невьянского городского округа применительно к территории города Невьянска, разработанный ЗАО «Проектно-изыскательский институт Гео», утвержденный решением Думы Невьянского городского округа от 26.12.2012 года № 198;

- Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа применительно к территории города Невьянска, разработанные ЗАО «Проектно-изыскательский институт Гео», утверждённые решением Думы Невьянского городского округа от 28.11.2012 года № 163;

- Проект планировки и проект межевания территории промышленного района по улице Демьяна Бедного в городе Невьянске Невьянского городского округа (утвержден постановлением № 88 от 08.10.2015г.);

- Проект планировки жилого района «Прибрежный» в городе Невьянске с проектом межевания в его составе (утвержден постановлением № 47 от 01.08.2015г.);

- Проект планировки, проект межевания территории жилого района «Южный» в городе Невьянске Невьянского городского округа (утвержден постановлением № 82 от 15.09.2015г.);

- Сведения государственного кадастрового учета на рассматриваемую территорию по состоянию на сентябрь 2015 года;

- Проект зон охраны памятников истории и культуры города Невьянска. Согласован Министерством культуры РСФСР (письмо от 16.10.89 г. № 14-26.9-ОМ) и утвержден распоряжением Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 28.03.90 г. № 155-р.

Нормативные правовые акты, использованные при подготовке Проекта планировки:

Градостроительный кодекс РФ (в действующей редакции);

Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (в действующей редакции);

Водный кодекс РФ (в ред. Федерального закона от 04. 12. 2006 г. № 201-ФЗ) (в действующей редакции);

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции);

Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» (в действующей редакции);

Федеральный закон от 24. 07. 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (в действующей редакции);

Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;

СП 42.13330.2011 Свод правил Градостроительство. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной документации» в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ;

Решение Невьянской районной Думы от 29.06.2005 года № 96 «Об утверждении положения «О порядке проведения публичных слушаний в Невьянском городском округе» (в действующей редакции);

Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011г. № 2360-РП «О соблюдении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории Свердловской области»;

Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП;

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110 - 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого значения;

Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности» №123 ФЗ от 22.07.08;

Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации РДС 30-201-98.

# Глава 1. Общие сведения

## Местоположение

Проектируемая территория расположена на территории города Невьянска. Город Невьянск является административным центром Невьянского городского округа, расположен на расстоянии 87 км к северу от областного центра, города Екатеринбурга.

Связь с областным центром осуществляется по железной дороге Екатеринбург – Нижний Тагил и по автомобильной дороге регионального значения Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. Невьянск связан автомобильными дорогами с городами Реж, Новоуральск, Кировград, Нижний Тагил и поселком Верх-Нейвинский. Местоположение и границы проектирования представлены на рисунке 1.

Площадь подготовки Проекта планировки составляет 1401 га.

Рисунок 1. Схема местоположения и границ подготовки проекта планировки.

Историческая справка, информация о климате, рельефе, геологии, почвах, гидрографии, гидрологии, растительном и животном мире, полезных ископаемых, демографической ситуации, производственных предприятиях, трудовых ресурсах, жилом фонде, социально и культурно-бытовом обслуживании, об инженерной инфраструктуре, охране окружающей среды, объектах капитального строительства федерального и регионального значения, а так же перечень возникновения факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций в данной пояснительной записке не представлена в связи с:

- отсутствием необходимости данной информации при определении границ красных линий;

- отсутствием необходимости дублирования информации из Генерального плана Невьянского городского округа применительно к территории города Невьянска.

Перечисленная выше информация представлена в Материалах по обоснованию проекта генерального плана Невьянского городского округа применительно к территории города Невьянска, разработанного ЗАО «Проектно-изыскательский институт Гео», утвержденного решением Думы Невьянского городского округа от 26.12.2012 года № 198.

В данной пояснительной записке представлена информация необходимая для обоснования и определения границ красных линий.

# Глава 2. Анализ современного состояния территории

## Планировочная структура

Город Невьянск, зародившийся по традиционной для Урала схеме как город-завод, к XVIII веку приобрел планировочную структуру, при которой завод стал ее центром, а жилые кварталы отходили от завода «лепестками» в нескольких направлениях. Завод был обособлен от селитебных территорий деревянными крепостными стенами со сторожевыми башнями. В тот период времени площадь завода соизмерима с площадью каждого из «лепестков». Из поселения выходило четыре дороги: на восток, в Алапаевск; на юг, в Екатеринбург (через Шуралу); на север, в Н.Тагил (через Быньги), на запад, в Верхний Тагил.

В XIX веке планировочная структура города претерпевает существенные изменения – поселение переживает стадию экстенсивного развития, селитебные зоны поселения быстро увеличиваются в размере, соотношения производственных и селитебных территорий изменяется в пользу последних. Население города растет, при этом территория завода почти не изменяется, завод открывается в город, часть территорий завода становится территорией общего пользования.

За прошедшее столетие в Невьянске произошло замещение одного вида селитебной застройки на другой в центральной части города. Кварталы одноэтажной жилой застройки заместились многоквартирными секционными домами социального типа. Производственные территории, расположенные в северо-западной части города, также были модернизированы под новые производственные технологии. Исторически сложившаяся нерегулярная структура улиц и дорог, с частым членением, разделяющим «ткань» города на множество небольших кварталов неровной формы, в центральной части города изменилась. Часть кварталов объединилась, их структура укрупнилась, сетка улиц в этой части города стала менее частой, кварталы застройки почти выровнялись.

Вместе с тем, основными структурными элементами урбанизированного каркаса города продолжают оставаться железная дорога, вдоль которой исторически формировалась промышленная зона города, и две парные городские улицы, выполняющие роль основных магистралей меридионального направления: ул. Ленина и ул. Дзержинского. Вдоль них растянулась селитебная часть территории города.

Особенностью настоящего периода развития планировочной структуры города является то, что центр города в течение прошлого века резко изменил свое местоположение и приобрел четко выраженный линейный характер – он переместился на улицу Ленина и растянулся вдоль нее, почти от улицы Мартьянова до улицы Карла Маркса, сделав исторический центр периферийной территорией. Современный центр города так и не дотянулся до исторического центра города, хотя и стремится к нему.

В качестве одной из сохранившихся исторических достопримечательностей города следует назвать структуру его улично-дорожной сети, она прошла сквозь два столетия почти в первозданном виде, что является особенностью при установлении границ красных линий, и требует индивидуального подхода к их определению.

Характер, особенность, а так же уникальность планировочной структуры непосредственно влияет на определение ширины (границы) красных линий.

## Объекты культурного наследия и зоны охраны памятников истории и культуры

Объекты культурного наследия

На период разработки настоящего проекта на рассматриваемой территории числилось 45 объектов культурного наследия, из них: 2 – объекты федерального значения, 43– объекты регионального значения.

Вместе с тем, согласно данным Генерального плана Невьянского городского округа применительно к территории города Невьянска на 01.01.2011 года, четыре объекта регионального значения разрушено, один объект имеет двойной учет: числится одновременно объектом федерального и регионального значения.

Таким образом, фактическое количество объектов культурного наследия нуждается в уточнении.

Полный перечень объектов культурного наследия, зарегистрированных на проектируемой территории, приведен в таблице 1.

К наиболее ценным, известным и интересным объектам отнесены: Невьянская башня и комплекс Невьянского завода.

Перечень объектов культурного наследия, зарегистрированных на проектируемой территории

Таблица 1

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия в соответствии с актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану или о внесении изменений в описание объектов | Дата создания (возникновения) объекта культурного наследия и (или) дата связанного с ним исторического события, автор | Адрес объекта культурного наследия в соответствии с актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану или о внесении изменений в описание объектов | Адрес (местонахождение) объекта культурного наследия в соответствии с данными органов технической инвентаризации, архитектуры и градостроительства муниципальных образований | Наименование, дата и номер акта органа государственной власти о его постановке на государственную охрану; о внесении изменений в описание объектов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наклонная башня Демидовых | XVIII век | г. Невьянск | г. Невьянск, сквер Демидовых, 3 | Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327, приложение № 1 (далее 1327, приложение № 1) | федерального значения областная собственность |
| 2 | Производственный корпус Невьянского механического завода Подсобное помещение литейного цеха Невьянского механического завода Невьянский механический завод кричный цех плотина электростанция дымовая труба Преображенский собор | XVIII век XVIII век XVIII-XX века XVIII-XX века XVIII век 1915 год 1915 год XIX век | г. Невьянск, механический завод г. Невьянск, механический завод г. Невьянск, территория Невьянского механического завода | сквер Демидовых, 5, корпус 3 (корпус литейного цеха) сквер Демидовых, 5, корпус 4 сквер Демидовых, 3а сквер Демидовых, 1, корпус 1 | Решение исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов трудящихся от 05.08.1971 г. № 636 Решение исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 18.02.1991 г. № 75 (далее – 75) | областного значения областная собственность областного значения |
| 3 | Комплекс Невьянского завода | XVIII век | г. Невьянск, механический завод |  | Указ Президента РФ от 20.02.1995 г. № 176 (далее – 176) | федерального значения; областная собственность состав комплекса не определён |
| 4 | Торговая лавка Пискунова | середина XIX века | г. Невьянск, ул. Володарского, 1 |  | 75 | муниципальная собственность |
| 5 | Особняк Носова | конец XIX века | г. Невьянск, ул. Кирова, 9 |  | 75 | муниципальная собственность |
| 6 | Купеческий дом | конец XIX века | г. Невьянск, ул. Кирова, 13-15 |  | 75 | муниципальная собственность, частная собственность |
| 7 | Усадьба купца А.Л. Войтехова жилой дом лавка доходный дом | конец XIX века | г. Невьянск, ул. Кирова, 18 ул. Кирова, 18 ул. Кирова, 16 |  | 75 | областная собственность |
| 8 | Особняк | конец XIX века | г. Невьянск, ул. Кирова, 21 |  | 75 | муниципальная собственность, частная собственность |
| 9 | Дом в стиле классицизма | конец XIX века | г. Невьянск, ул. Кирова, 27 |  | 75 | частная собственность |
| 10 | Доходный дом | конец XIX века | г. Невьянск, ул. Кирова, 34 |  | 75 | Утрачен, сгорел в 2000 г. |
| 11 | Жилой дом | конец XIX века | г. Невьянск, ул. Кирова, 39 |  | 75 | частная собственность |
| 12 | Жилой дом купца Богомолова | конец XIX века | г. Невьянск, ул. Кирова, 46 |  | 75 | частная собственность |
| 13 | Кирпичное здание школы | начало XX века | г. Невьянск, ул. Кирова, 47 |  | 75 | областная собственность |
| 14 | Купеческий особняк И.З. Карпова | начало XX века | г. Невьянск, ул. Комсомольская, 3 |  | 75 | частная собственность |
| 15 | Усадьба купца Французова | середина XIX века | г. Невьянск, ул. Комсомольская, 4 |  | 75 | частная собственность |
| 16 | Жилой дом | конец XIX- начало XX веков | г. Невьянск, ул. Комсомольская, 6 | утрачен | 75 | сгорел в 1991 г. |
| 17 | Торговая лавка | вторая половина XIX века | г. Невьянск, ул. Комсомольская, 6а |  | 75 | муниципальная собственность |
| 18 | Жилой дом | конец XIX века | г. Невьянск, ул. Комсомольская, 14 |  | 75 | муниципальная собственность, частная собственность |
| 19 | Городская усадьба золотопромышленника Подвинцева | середина XIX века | г. Невьянск, ул. Комсомольская, 18 |  | 75 | областная собственность |
| 20 | Жилой дом | конец XIX века | г. Невьянск, ул. Комсомольская, 21 |  | 75 | областная собственность |
| 21 | Жилой дом по «образцовым» фасадам | середина XIX века | г. Невьянск, ул. Комсомольская, 23-25 |  | 75 | частная собственность |
| 22 | Здание бывшей староверческой церкви | конец XIX века | г. Невьянск, ул. Комсомольская, 37 |  | 75 | частная собственность |
| 23 | Жилой дом | конец XIX века | г. Невьянск, ул. Кропоткина, 2 | утрачен | 75 | снесён в 1990 г. |
| 24 | Здание, в котором в годы Великой Отечественной войны размещался госпиталь | 1941-1945 годы | г. Невьянск, ул. Красноармейская, 13 |  | 75 | муниципальная собственность |
| 25 | Городская усадьба купца Селянина жилой дом флигель хозпостройки | середина XIX века | г. Невьянск, ул. Крылова, 1 |  | 75 | областная собственность |
| 26 | “Царская” церковь | середина XIX века | г. Невьянск, ул. Крылова, 20 |  | 75 | областная собственность |
| 27 | Купеческий особняк Власова | конец XIX века | г. Невьянск, ул. Луначарского, 4 |  | 75 | областная собственность |
| 28 | Здание, в котором в годы Великой Отечественной войны размещался госпиталь | 1941-1945 годы | г. Невьянск, ул. Луначарского, 26 |  | 75 | областная собственность |
| 29 | Школа, в которой учился Герой Советского Союза В.В. Гомзин |  | г. Невьянск, ул. Малышева, 52 |  | 75 | областная собственность |
| 30 | Дом торговца Громазова | конец XIX века | г. Невьянск, ул. Карла Маркса, 4 |  | 75 | областная собственность |
| 31 | Здание гимназии - бывший купеческий особняк | середина XIX века | г. Невьянск, ул. Карла Маркса, 6 |  | 75 | муниципальная собственность |
| 32 | Жилой дом в «кирпичном стиле» | 1890 год | г. Невьянск, ул. Карла Маркса, 11 |  | 75 | частная собственность |
| 33 | Здание, в котором находился Невьянский городской окружной комитет коммунистического союза молодежи | 1919-1921 годы | г. Невьянск, ул. Матвеева, 6 |  | 75 | областная собственность |
| 34 | Особняк с лавкой купца М.Д. Мередина | конец XVIII-начало XIX века | г. Невьянск, пр. Октябрьский, 3 |  | 75 | муниципальная собственность |
| 35 | Особняк купца Пискунова | середина XIX века | г. Невьянск, пр. Октябрьский, 15 |  | 75 | муниципальная собственность |
| 36 | Жилой дом | конец XIX века | г. Невьянск, пр. Октябрьский, 19 |  | 75 | муниципальная собственность, частная собственность |
| 37 | Купольный склад муки купца Пискунова | начало XX века | г. Невьянск, ул. Попова, 27а | утрачен | 75 | обрушение купола в 2003 г. |
| 38 | Купеческий дом | 1890 год | г. Невьянск, ул. Профсоюзов, 1 |  | 75 | областная собственность |
| 39 | Купеческий особняк | конец XIX века | г. Невьянск, ул. Профсоюзов, 4 |  | 75 | муниципальная собственность |
| 40 | Здание, в котором в годы Великой Отечественной войны размещался госпиталь | 1941-1945 годы | г. Невьянск, ул. Самойлова, 2 | г. Невьянск, ул. Самойлова, 4 | 75 | муниципальная собственность |
| 41 | Особняк купца Дождева | середина XIX века | г. Невьянск, ул. Советская, 16 |  | 75 | частная собственность |
| 42 | Постоялый двор | начало XIX века | г. Невьянск, ул. 1905 г., 4 |  | 75 | муниципальная собственность |
| 43 | Жилой дом | конец XIX века | г. Невьянск, ул. Урицкого, 1 |  | 75 | муниципальная собственность |
| 44 | Жилой дом | начало XX века | г. Невьянск, ул. Энгельса, 18 |  | 75 | муниципальная собственность, частная собственность |
| 45 | Комплекс: жилой дом жилой дом | начало XX века начало XX века | г. Невьянск, ул. Энгельса, 40 ул. Энгельса, 42 |  | 75 | муниципальная собственность, частная собственность |

Особо охраняемые территории объектов культурного наследия

В состав особо охраняемых территорий объектов культурного наследия вошли территории 45 объектов культурного наследия. В отношении особо охраняемых территорий объектов культурного наследия в 1988 г. был выполнен проект зон охраны памятников истории и культуры города Невьянска. Проект был согласован Министерством культуры РСФСР (письмо от 16.10.89 г. № 14-26.9-ОМ) и утвержден распоряжением Исполнительного комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 28.03.90 г. № 155-р.

Особенностью проекта является то, что зоны охраны были разработаны с учетом всех объектов истории и культуры, вошедших, в последствии в перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории проектирования, за исключением одного из основных: комплекса Невьянского завода. Указанный объект на тот период времени находился на территории Невьянского механического завода, имеющего статус закрытого предприятия, вследствие чего разработчики проекта не имели возможности выполнить необходимый комплекс исследований. Состав комплекса Невьянского завода, а также границы территории этого объекта не определены до настоящего времени.

Проект зон охраны памятников истории и культуры г. Невьянска, выполненный в 1988 г., включен в состав утвержденного Генерального плана Невьянского городского округа, выполненного применительно к территории города Невьянска.

Вместе с тем, следует отметить, что указанный проект нуждается в корректировке. Основными задачами корректировки проекта должны стать:

- приведение его в соответствие с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия Российской Федерации»;

- определения точных границ зон охраны памятников истории и культуры с нанесением данных зон на топографические материалы;

- определение состава комплекса Невьянского завода, а также границ территории этого объекта.

При установлении границ красных линий, необходимо учитывать границы зон охраны памятников культурного наследия, а так же объекты культурного наследия с целью сохранения исторической ценности города и культурного наследия Российской Федерации.

## Транспортная инфраструктура

Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт общего пользования в районе проектирования представлен железнодорожной линией Свердловск—Нижний Тагил—Серов и станцией Невьянск Свердловской железной дороги. Через Невьянск проходит 25 поездов в сутки.

Улично-дорожная сеть города и проектируемой территории

В Невьянске наблюдается высокая плотность улично-дорожной сети, мелкая сетка квартальной застройки. Плотность магистральных сетей 1,05 км/км2. В городе можно выделить улицы общегородского значения, которые связывают жилые районы и промышленные зоны с центром города, железнодорожным вокзалом и имеют выход на внешнюю транспортную сеть. Улицы районного значения связывают районы города с центром и промышленными территориями. Исторически сложившаяся линия застройки не соответствует нормативным красным линиям магистральных улиц общегородского и районного значения. Характеристика существующих улиц представлена в таблице 2.

Характеристика существующей магистральной улично-дорожной сети

Таблица 2

| №№ п\п | Наименование улицы | Категория | Покрытие | Ширина дорожного полотна | Ширина коридора улицы* (минимальная/ максимальная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Красноармейская | городского значения | асфальт | 7,0 | 20 |
| 2 | ул. Кирова | городского значения | асфальт | 6,0 | 27 |
| 3 | пр. Октябрьский | городского значения | асфальт | 6,0 | 23-88 |
| 4 | ул. Ленина | городского значения | асфальт | 6,0 | 30-48 |
| 5 | ул. Дзержинского | городского значения | асфальт | 8,0 | 20-40 |
| 6 | ул. Степана Разина | городского значения | асфальт | 7,0 | 20 |
| 7 | ул. Шевченко | городского значения | асфальт | 6,0 | 20 |
| 8 | ул. Строителей | городского значения | асфальт | 7,0 | 23 |
| 9 | ул. Мартьянова | районного значения | асфальт | 6,0 | 25 |
| 10 | ул. Свободы | районного значения | асфальт | 6,0 | 26 |
| 11 | ул. Станция Нейва | районного значения | асфальт | 6,0 | 25 |
| 12 | ул. Окружная | районного значения | асфальт | 6,0 | 31 |

Примечание: * - ширина коридора улицы, вычислена графическим способом, представляет собой расстояние от границы одного земельного участка до противоположного земельного участка. Коридор включает в себя: полотно дороги, коммуникации, тротуары и т.д.

## Информация об ограничениях развития территории

На территории проектирования определены следующие виды ограничений, оказывающих влияние на установление границ красных линий: зоны санитарных разрывов; водоохранные зоны; зоны охраны объектов культурного наследия; зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности.

Санитарный разрыв от железной дороги

Устанавливается от железной дороги г. Нижний Тагил – г. Екатеринбург, проходящей вдоль западной границы г. Невьянска, в соответствии с требованиями Свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (далее – СП 42.13330.2011) в размере 50 метров (считая от оси крайнего железнодорожного пути), при условии осуществления специальных шумо- и пылезащитных мероприятий: экраны, посадки высокоствольных деревьев и др., в ином случае – 100 метров.

Водоохранные зоны

Водоохранные зоны на территории проектирования устанавливаются от рек Нейва, Белая, Грязнушка, безымянного ручья и Невьянского водохранилища.

В соответствии с положениями Водного кодекса РФ, для указанных объектов установлены следующие виды ограничений: береговая полоса общего пользования, прибрежно-защитная полоса и водоохранная зона.

Проектом планировки красные линии вдоль водных объектов предложено установить по береговой полосе. В соответствии с Водным кодексом РФ: «полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования» (ст.6, п.6).

При определении границ водоохранных зон был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров зон в зависимости от протяженности реки и уклона берега. Параметры охранных зон водных объектов представлены в таблице 3.

Размеры охранных зон водных объектов

Таблица 3

| № п/п | Наименование водного объекта | Протяженность, км | Береговая полоса общего пользования, м | Прибрежно-защитная полоса, м | Размер водоохранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | река Нейва | 294 | 20 | 30 (в местах обратного или нулевого уклона) | 200 |
|  |  |  |  | 40 (в местах уклона до 3 градусов) |  |
|  |  |  |  | 50 (в местах уклона более 3 градусов –преимущественно правобережье) |  |
| 2 | Невьянское водохранилище | _ | 20 | см. р. Нейва | 200 |
| 3 | река Белая | 8,5 | 5 | 50 | 50 |
| 4 | река Грязнушка | 2,0 | 5 | 50 | 50 |
| 5 | Ручей | 0,5 | 5 | 50 | 50 |

Охранная зона объектов культурного наследия

Вопросы установления охранных зон объектов культурного наследия регулируются Федеральным законом РФ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и архитектуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон «Об объектах культурного наследия»).

Для территории города Невьянска в 1988 г. был разработан проект охранных зон г. Невьянска. Проект в установленном порядке был согласован Министерством культуры РСФСР заключением от 16.10.89 г. № 14-26.9-ОМ и утвержден распоряжением Исполнительного комитета Свердловского областного совета народных депутатов от 28.03.90 г. № 155-р.

Согласно п.2 ст. 34 закона «Об объектах культурного наследия»: «Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия».

Описание границ комплексной охранной зоны (исторической линии застройки):от пересечения ул. 1905 года и ул. Свободы; далее по ул. Свободы до пересечения с ул. Кирова; далее по Кирова до пересечения с пер. Кооперативов; далее по пер. Кооперативов до пересечения с ул. Садовой; далее по ул. Садовой до пересечения с ул. Челюскинцев; далее по ул.Челюскинцев до пересечения с ул. Физкультурников; далее строго перпендикулярно направлению ул. Челюскинцев - ул. Физкультурников через реку Нейву до пересечения с ул. Толмачева; далее по ул. Толмачева до пересечения с ул. Энгельса; далее по ул. Энгельса до пересечения с ул. Калинина; далее по ул. Калинина до пересечения с ул. Лассаля; далее по ул. Лассаля до пересечения с ул. Шмидта; далее по ул. Шмидта до пересечения с ул. Косковича; далее по ул. Косковича до пересечения с ул. Ногина; далее вдоль старого кладбища до пересечения с ул. Пушкина; далее по ул. Пушкина до западного угла кладбища; далее через Невьянский пруд до ул. Коллективной; далее по ул. Коллективной до пересечения с ул. Урицкого; далее по ул. Урицкого до пересечения с ул. Профсоюзов; далее по ул. Профсоюзов до пересечения с ул. Горького; далее по ул. Горького до пересечения с ул. Ленина; далее по ул. Ленина до пересечения с ул. Матвеева; далее по ул. Матвеева до пересечения с ул.Малышева; далее по ул. Малышева до пересечения с ул. Карла Маркса; далее по ул. Карла Маркса до пересечения с ул. Вайнера; далее по ул. Вайнера до пересечения с ул. Гомзина; далее по ул. Гомзина до пересечения с ул. 1905 г; далее по ул. 1905 г. до пересечения с ул. Свободы.

Координаты установленной вышеуказанным проектом границы комплексной охранной зоны объектов культурного наследия города Невьянска, в системе координат МСК-66 приведены в таблице 4.

Каталог координат границы комплексной охранной зоны объектов культурного наследия г. Невьянска в системе координат МСК-66

Таблица 4

| № п/п | МСК66 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y | D(м) |
| 1 | 463359.56 | 1511324.65 | 161.28 |
| 2 | 463396.80 | 1511167.73 | 46.96 |
| 3 | 463407.49 | 1511122.00 | 83.79 |
| 4 | 463489.17 | 1511140.71 | 135.06 |
| 5 | 463620.79 | 1511171.00 | 84.88 |
| 6 | 463646.82 | 1511090.21 | 116.35 |
| 7 | 463758.01 | 1511124.48 | 15.10 |
| 8 | 463773.11 | 1511124.93 | 61.96 |
| 9 | 463832.59 | 1511142.29 | 29.69 |
| 10 | 463861.67 | 1511148.31 | 13.57 |
| 11 | 463875.21 | 1511149.21 | 43.62 |
| 12 | 463883.45 | 1511106.37 | 122.65 |
| 13 | 464006.10 | 1511106.90 | 50.25 |
| 14 | 464056.28 | 1511104.05 | 46.84 |
| 15 | 464042.77 | 1511059.20 | 94.52 |
| 16 | 464018.97 | 1510967.72 | 112.28 |
| 17 | 463987.97 | 1510859.81 | 48.87 |
| 18 | 464034.05 | 1510843.53 | 52.60 |
| 19 | 464085.06 | 1510830.69 | 51.61 |
| 20 | 464135.90 | 1510821.85 | 17.94 |
| 21 | 464153.83 | 1510821.19 | 26.20 |
| 22 | 464180.02 | 1510820.88 | 51.17 |
| 23 | 464231.19 | 1510820.81 | 27.44 |
| 24 | 464258.55 | 1510822.93 | 50.73 |
| 25 | 464309.05 | 1510827.74 | 18.10 |
| 26 | 464327.03 | 1510829.83 | 82.85 |
| 27 | 464358.22 | 1510753.08 | 41.18 |
| 28 | 464396.62 | 1510767.98 | 56.89 |
| 29 | 464449.43 | 1510789.11 | 74.09 |
| 30 | 464516.56 | 1510820.46 | 145.77 |
| 31 | 464625.49 | 1510917.33 | 89.14 |
| 32 | 464683.94 | 1510984.63 | 93.38 |
| 33 | 464744.49 | 1511055.72 | 143.68 |
| 34 | 464838.54 | 1511164.34 | 151.19 |
| 35 | 464937.13 | 1511278.96 | 26.61 |
| 36 | 464958.87 | 1511294.29 | 85.40 |
| 37 | 465026.10 | 1511346.95 | 67.76 |
| 38 | 465080.79 | 1511386.95 | 366.75 |
| 39 | 465253.29 | 1511063.30 | 3.97 |
| 40 | 465249.69 | 1511061.63 | 100.59 |
| 41 | 465160.59 | 1511014.95 | 87.48 |
| 42 | 465089.59 | 1510963.84 | 135.42 |
| 43 | 464973.54 | 1510894.05 | 98.92 |
| 44 | 464991.81 | 1510796.83 | 123.80 |
| 45 | 465040.96 | 1510683.21 | 48.20 |
| 46 | 464999.68 | 1510658.31 | 182.05 |
| 47 | 464840.58 | 1510569.84 | 183.41 |
| 48 | 464679.92 | 1510481.37 | 188.74 |
| 49 | 464508.38 | 1510402.66 | 110.73 |
| 50 | 464408.43 | 1510355.00 | 18.70 |
| 51 | 464389.73 | 1510354.98 | 16.41 |
| 52 | 464374.28 | 1510349.45 | 69.92 |
| 53 | 464328.20 | 1510296.86 | 284.35 |
| 54 | 464549.32 | 1510118.10 | 20.87 |
| 55 | 464551.56 | 1510097.34 | 175.50 |
| 56 | 464571.55 | 1509922.98 | 175.65 |
| 57 | 464396.86 | 1509904.65 | 109.26 |
| 58 | 464288.53 | 1509890.36 | 135.32 |
| 59 | 464301.06 | 1509755.62 | 87.33 |
| 60 | 464214.16 | 1509747.01 | 51.48 |
| 61 | 464163.67 | 1509736.99 | 50.79 |
| 62 | 464113.83 | 1509727.18 | 26.99 |
| 63 | 464086.86 | 1509726.05 | 42.01 |
| 64 | 464044.85 | 1509726.13 | 48.56 |
| 65 | 463996.45 | 1509730.09 | 46.39 |
| 66 | 463950.28 | 1509734.50 | 253.94 |
| 67 | 463704.71 | 1509799.14 | 104.50 |
| 68 | 463600.74 | 1509788.57 | 120.85 |
| 69 | 463480.51 | 1509776.34 | 150.82 |
| 70 | 463465.30 | 1509926.39 | 151.77 |
| 71 | 463313.91 | 1509915.63 | 145.65 |
| 72 | 463311.14 | 1510061.25 | 143.18 |
| 73 | 463168.71 | 1510075.83 | 4.32 |
| 74 | 463169.42 | 1510080.09 | 184.89 |
| 75 | 463191.78 | 1510263.62 | 31.02 |
| 76 | 463161.59 | 1510270.70 | 188.11 |
| 77 | 462976.42 | 1510303.87 | 149.64 |
| 78 | 462826.80 | 1510305.98 | 276.17 |
| 79 | 462550.64 | 1510308.44 | 162.09 |
| 80 | 462388.58 | 1510311.87 | 59.23 |
| 81 | 462329.60 | 1510317.32 | 119.89 |
| 82 | 462215.45 | 1510280.67 | 137.39 |
| 83 | 462086.73 | 1510232.62 | 112.47 |
| 84 | 461979.75 | 1510197.92 | 150.09 |
| 85 | 461932.59 | 1510340.40 | 162.20 |
| 86 | 461877.86 | 1510493.09 | 86.77 |
| 87 | 461838.29 | 1510570.32 | 81.60 |
| 88 | 461830.69 | 1510651.56 | 10.61 |
| 89 | 461840.89 | 1510654.45 | 181.85 |
| 90 | 462014.23 | 1510709.41 | 546.72 |
| 91 | 462538.02 | 1510866.08 | 258.67 |
| 92 | 462784.97 | 1510943.06 | 226.89 |
| 93 | 463000.32 | 1511014.48 | 20.24 |
| 94 | 462992.98 | 1511033.35 | 123.45 |
| 95 | 462966.26 | 1511153.87 | 78.82 |
| 96 | 462949.03 | 1511230.79 | 172.40 |
| 97 | 463118.19 | 1511264.09 | 248.85 |
| 1 | 463359.56 | 1511324.65 | 0.00 |

Полный перечень объектов культурного наследия, формирующих эту зону на территории города Невьянска, приведен в таблице 1.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности

Согласно п.2 ст. 34 Закона «Об объектах культурного наследия»: «Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений».

Проектом охранных зон установлена зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности г. Невьянска. Проектом установлены зоны ограничений, перечень которых приведен в таблице 5.

Перечень зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности

Таблица 5

| № п\п | Наименование зоны | Перечень установленных ограничений | Перечень территорий, включенных в зону |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зона особо строгого режима застройки | Ограничение высоты зданий (до карниза) до 7 м (1-2 эт.) Протяженность зданий, масштаб, тектоника, ритм подчиняются сложившейся исторической застройке | От перекрестка ул.Свободы – ул.1905 года – ул. Гомзина – ул. Вайнера – ул.Красноармейская – ул. Кирова – ул. Карла Маркса – ул. Малышева – ул. Матвеева – ул. Ленина – пер.Плотникова – ул. Луначарского – ул. Д.Бедного, вдоль пруда до ул. Матвеева,– ул. Революции – пр. Октябрьский – ул. Калинина – ул. Энгельса – ул. Лассаля – ул. Семашко – ул. Лассаля – ул. Калинина – ул. Энгельса, – ул. Самойлова – ул. Нейва – Набережная – ул. Свободы – ул.1905 года |
| 2. | Зона ограничения высоты новой застройки первого типа | Ограничение высоты зданий до 7 м (1-2 эт.) с отдельными повышениями до 10 м; | 4 участка. 1. В южной части города: от перекрестка пер. Плотников – ул.Профсоюзов до перекрестка ул.Урицкого – ул. Коллективная – вдоль пруда по ул.Тельмана – ул.Д. Бедного – ул. Луначарского – ул. Плотников. 2. В восточной части города: от перекрестка ул.Шевченко – ул.Энгельса до ул.Калинина – ул. Шевченко 3. В северо-восточной части: от дома по адресу ул.Набережная, 35 вдоль набережной р. Нейва до ул.Самойлова по ул. Энгельса до дома 63 по ул.Толмачева, вдоль ул. Толмачева до дома 54 до ул.Набережная. 4. От перекрестка ул. Ленина – ул. Карла Маркса, по ул. Ленина до ул. Красноармейская – ул. Карла Либкнехта – ул. Солидарности – ул. Мамина-Сибиряка – ул. Вайнера – ул. Челюскинцев до дома по адресу ул.Островского д.79, по ул. Островского до ул.Степана Разина – ул. Первомайская – ул. Мира – ул. Красноармейская – ул. Карла Маркса – ул. Ленина |
| 3. | Зоны ограничения высоты новой застройки второго типа | Ограничение высоты зданий до 10-12 м (3-4 эт.) | 1. Ул. Карла Либкнехта – ул.Красноармейская – ул. Вайнера – ул. Гомзина – ул. 1905 года – ул. Свободы до набережной реки Нейва, вдоль набережной до ул. Мамина-Сибиряка – ул. Ляхина – ул. Островского – пер. Полярников – ул. Челюскинцев – ул. Кирова – ул. Братская до ул. Вайнера (кроме домов N42, 44по ул. Сибирская), по ул. Вайнера до ул. Мамина-Сибиряка – ул. Солидарности до ул. Карла Либкнехта. 2. Квартал к границе улиц: Красноармейская, Мира, Первомайская, Серова 3. Часть квартала начиная от дома по адресу ул. Карла Либкнехта, 14 до ул. Малышева – ул. Матвеева, по ул. Матвеева до дома N 29. 4. От дома по адресу ул. Ленина, 142 по ул. Ленина до ул. Мартьянова – ул. Урицкого – ул. Коллективная. 5. От перекрестка ул. Шмидта – ул. Лассаля – ул. Крупской – до набережной пруда, вдоль набережной до ул. Бурцева. По ул. Бурцева до кладбища по пер. Пушкина , по ул. Коскович до ул. Шмидта – ул. Лассаля. 6 Застройка вдоль ул. Калинина от ул. Лассаля до ул. Восточная по нечетной стороне улицы. 7. От перекрестка ул. Энгельса – ул. Шевченко, по ул. Шевченко до ул. Дорожников – ул. Самойлова – ул. Лассаля – ул. Лебяжинская – ул. Энгельса. 7. Застройка вдоль ул. Толмачева по четной стороне от дома N56, по нечетной от дома N 67 8. Жилая застройка вдоль ул. Челюскинцев от перекрестка ул. Челюскинцев – ул. Садовая до перекрестка ул. Челюскинцев – ул. Ракетная |

Конфигурация границ зон с особыми условиями использования территории отображены на схеме 2 «Использование территории в период подготовки проекта планировки территории и границы зон с особыми условиями использования территорий».

# Глава 3. Предложения по установлению красных линий

Основные понятия и определения

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации (действующая редакция с 19 октября 2015 года) - Главе 1. «Общие положения», Статье 1. «Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе» пунктам 10, 11, 12:

- Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

- Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты) (пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2006 года Федеральным законом от 31 декабря 2005 года N 210-ФЗ;

- Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары) (пункт дополнен со 2 августа 2011 года Федеральным законом от 19 июля 2011 года N 246-ФЗ.

Основные цели и задачи проекта границ красных линий:

- Максимальное сохранение решений Генерального плана Невьянского городского округа применительно к территории города Невьянска;

- Установление красных линий и выделение территории общего пользования;

- Установление проектных красных линий;

- Сохранение сложившихся параметров улично-дорожной сети в существующей застройке, за исключением улиц, не отвечающих требованиям нормативных документов;

- Организация системы улиц с односторонним движением на территории центральной части города, и расширение красных линий на территориях, расположенных вне границ охранной зоны объектов культурного наследия;

- Сохранение объектов культурного наследия и сложившихся параметров улично-дорожной сети в границах зон охраны объектов культурного наследия.

Красные линий разделены на 2 этапа реализации:

I очередь – утверждаемые красные линии;

II очередь – проектируемые красные линии.

Утверждаемые красные линии определены для всех улиц и проездов, а так же зон общего пользования, с учетом существующего фронта застройки, кадастрового деления территории, береговой полосы водных объектов, положений проекта охранных зон памятников культурного наследия территории г. Невьянска.

Проектные красные линии определены для следующих случаев:

- По генеральному плану предусмотрено повышение категории улицы;

- По генеральному плану предусмотрена новая трассировка магистральной улицы;

- Ширина в утверждаемых красных линиях значительно меньше рекомендуемой для данной категории улицы.

Предложение по установлению красных линий.

Предлагаемая Проектом ширина красных линий улиц и дорог, представлена в таблице 6.

Предлагаемая Проектом ширина красных линий улиц и дорог на II очередь реализации Проекта (далее проектные красные линии), представлена в таблице 7.

Ширина красных линий улиц и дорог предлагаемая к установлению

Таблица 6

| № п\п | Наименование улицы | Категория | Ширина в красных линиях, метры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Проект. |  |  |
| 1 | ул. Красноармейская | городского значения | городского значения | 22 (от пр.Октябрьский до ул. Вайнера) 19-20 (от ул. Вайнера до ул. Карла Либкнехта) 25,5-29,4 (от ул. Карла Либкнехта до ул. Карла Маркса) 80-68 (от ул. Степана Разина до ул. Дзержинского) 38 (от ул. Дзержинского до ул. Мира) 38, 35 (от ул. Мира до ул. Первомайской) | Для улиц Красноармейская и Карла Маркса красные линии общие на участке от ул. Степана Разина до ул. Дзержинского |
| 2 | ул. Карла Маркса | жилая улица | городского значения | 22 (от ул. Революции до ул. Ленина) 27,5-23,5 (от ул. Ленина до ул. Малышева) 23 (от ул. Малышева до ул. Красноармейская) 80-68 (от ул. Степана Разина до ул. Дзержинского) | Для улиц Красноармейская и Карла Маркса красные линии общие на участке от ул. Степана Разина до ул. Дзержинского |
| 3 | ул. Кирова | городского значения | городского значения | 34,6-36,5 (от ул. Окружная до ул. Братская) 52-84 (от ул. Братская до ул. Островского) 59-41 (от ул. Островского до ул. Мамина-Сибиряка) 38,4-29,5 (от ул. Мамина-Сибиряка до ул. Свободы) 26,3 (от ул. Свободы до ул. Крылова) 38-28, 26 (от ул. Крылова до ул. Красноармейской) |  |
| 4 | ул. Ленина | городского значения | городского значения | 26 (от ул. Красноармейской до ул. Карла Маркса) 28 (от ул. Карла Маркса до ул. Матвеева) 33,6-34 (от ул. Матвеева до ул. М. Горького) 33, 41,7 (от ул. М. Горького до ул. Мартьянова) 30 (от ул. Мартьянова до пер. Конный) 32-47 (от пер. Конный до ул. Дзержинского) |  |
| 5 | пр. Октябрьский | городского значения | городского значения | 30, 45, 21,7 (от ул. Шевченко до ул. Свободы) 25,5 (от ул. Свободы до ул. Володарского) 26 (от ул. Володарского до реки Нейва) 22,5 (от реки Нейва до ул. Крылова) |  |
| 6 | ул. Дзержинского | городского значения | городского значения | 25 (от ул. Красноармейская до ул. Матвеева) 24 (от ул. Матвеева до ул. Горького) 28 (от ул. Горького до ул. Д. Бедного) 34 (от ул. Д. Бедного до ул. Мартьянова) 62 (от ул. Мартьянова до ул. Родниковая) 54,4-55,6 (от ул. Родниковая до ул. Мастеровая) 64,4 (от ул. Мастеровая до ул. Ленина) 77 (от ул. Ленина до южной границы проектирования) |  |
| 7 | ул. Степана Разина | городского значения | районного значения | 44 (от северной границы проектирования до ул. Островского) 40 (от ул. Островского до ул. Интернациональная) 32 (от ул. Интернациональная до ул. Мамина Сибиряка) 25 (от ул. Мамина Сибиряка до ул. Свободы) 19,2 (от ул. Свободы до ул. Володарского) 18,2 (от ул. Володарского до ул. Гомзина) 30 (от ул. Гомзина до ул. Братьев Игнатовых) 31,8 (от ул. Братьев Игнатовых до ул. Первомайская) 30 (от ул. Первомайская до ул. Красноармейская) |  |
| 8 | ул. Шевченко | городского значения | городского значения | 24,6 (от ул. Толмачева до ул. Энгельса) 23,2-23,8 (от ул. Энгельса до ул. Коскович) 19-25 (от ул. Коскович до ул. Дорожников) 30 (от ул. Дорожников до восточной границы проектирования) |  |
| 9 | ул. Калинина | жилая улица | городского значения | 27,3 (от ул. Энгельса до ул. Лассаля) 28,5 (от ул. Лассаля до ул. Горноваловая) 29-30 (от ул. Горноваловая до ул. Городская) 30 (от ул. Городская до восточной границы проектирования) |  |
| 10 | ул. Строителей | городского значения | городского значения | 27,6-20 (от ул. Челюскинцев до ул. Братская) 24 (от ул. Братская до ул. Станция Нейва) |  |
| 11 | ул. Мартьянова | районного значения | районного значения | 20 (от ул. Урицкого до ул. Малышева) 20,8 (от ул. Малышева до ул. Чапаева) 22,5 (от ул. Чапаева до ул. Космонавтов) 20 (от ул. Космонавтов до ул. Дзержинского) 30 (от ул. Дзержинского до полосы отвода железной дороги) | Полоса отвода железной дороги выделена в зону общего пользования |
| 12 | ул. Свободы | районного значения | районного значения | 42 (от ул. Володарского до ул. Степана Разина) 39,8 (от ул. Степана Разина до ул. Солидарности) 38 (от ул. Солидарности до ул. Кирова) 29-25,7 (от ул. Кирова до ул. Ляхина) 25 (от ул. Ляхина до ул. Володарского) 23,7-29,8 (от ул. Володарского до пр. Октябрьский) |  |
| 13 | ул. Станция Нейва | районного значения | районного значения | 28 (от ул. Ляхина до ул. Садовая) 30 (от ул. Садовая до северо-восточной границы проектирования) |  |
| 14 | ул. Окружная | районного значения | районного значения | 30 (от ул. Кирова до перехода в улицу Окружная 2) |  |
| 15 | пер. Окружной | - | районного значения | 30 (от ул. Окружная до реки Белая) 24 (от реки Белая до полосы отвода железной дороги) | Проектная улица (продолжение улицы Окружная). |
| 16 | ул. Городская | городского значения | городского значения | 27,3 (от ул. Шевченко до ул. Калинина) 26,5 – 24 (от ул. Калинина до ул. Городская) 24 (от ул. Городская до ул. Семашко) 30 (от ул. Семашко до восточной границы проектирования) |  |
| 17 | ул. 1905 года | жилая улица | жилая улица | 18-19 |  |
| 18 | ул.8 Марта | жилая улица | жилая улица | 42-27,6 (от ул. Чкалова до ул. Осипенко) 24 (от ул. Осипенко до ул. Первомайская) |  |
| 19 | пер. Бажова | жилая улица | жилая улица | 12 |  |
| 20 | пер. Бондина | жилая улица | жилая улица | 16,2 |  |
| 21 | ул. Братская | жилая улица | жилая улица | 20 (от ул. Окружная до ул. Сибирская и) 15 (от ул. Сибирская до ул. Кирова) 20 (от ул. Кирова до ул. Строителей) 24 (от ул. Строителей до ул. Ляхина) 27 (от ул. Ляхина до ул. Садовая) 25 (от ул. Садовая до ул. Ракетная) 22,3 (от ул. Ракетная до ул. Физкультурная) |  |
| 22 | ул. Братьев Игнатовых | жилая улица | жилая улица | 17 (от ул. 8 марта до ул. Дзержинского) 18 (от ул. Дзержинского до ул. Степана Разина) 11,4, 12 (от ул. Степана Разина до ул. Связистов) 9-9,5 (от ул. Связистов до ул. Льва Толстого) 12 ( от ул. Льва Толстого до ул. Вайнера) 10,5-10,7 (от ул. Вайнера до ул. Кирова) |  |
| 23 | ул. Вайнера | жилая улица | жилая улица | 19,5-20 (от ул. Окружная до ул. Островского) 18-18,4 (от ул. Островского до ул. Володарского) 15,8 (от ул. Володарского до пер. Некрасова)412-13 (от пер. Некрасова до ул. Братьев Игнатовых) 15 (от ул. Братьев Игнатовых до ул. Карла Маркса) |  |
| 24 | ул. Вересковая | жилая улица | жилая улица | 10 |  |
| 25 | ул. Володарско-го | жилая улица | жилая улица | 38,5 (от промышленной зоны до ул. Степана Разина) 39,5 (от ул. Степана Разина до ул. Солидарности) 40 (от ул. Солидарности до ул. 1905 года) 38 (от ул. 1905 года до ул. Кирова) 22,3 (от ул. Кирова до пер. Кооперативный) |  |
| 26 | ул. Восточная | жилая улица | жилая улица | 20 (от пер. Кооперативный до просп. Октябрьский) |  |
| 27 | пер. Гайдара | жилая улица | жилая улица | 15 (от ул. Островского до ул. Интернациональной) 16,7 (от ул. Интернациональной до ул. Мамина Сибиряка) |  |
| 28 | пер. Гастелло | жилая улица | жилая улица | 16 |  |
| 29 | пер. Гоголя | жилая улица | жилая улица | 13,4 (от ул. Связистов до ул. Льва Толстого) 5,85 (от ул. Льва Толстого до ул. Коммуны ) 6,6 (от ул. Коммуны до ул. Вайнера) 12 (от ул. Вайнера до ул. 1905 года) |  |
| 30 | ул. Гомзина | жилая улица | жилая улица | 20-85 | Улица проходит вдоль реки Белая. Зона общего пользования сформирована с учетом реки, береговой полосы и парковой территории |
| 31 | ул. Горновало-вая | жилая улица | жилая улица | 20 (от ул. Лебяжинская до ул. Шевченко) 18,2 (от ул. Шевченко до ул. Калинина) 24,5 (от ул. Калинина до ул. Городская) 26,6 (от ул. Городская до ул. Шмидта) |  |
| 32 | пер. Дальний | проезд | проезд | 8 |  |
| 33 | ул. Декабристов | жилая улица | жилая улица | 19 (от ул. Мартьянова до ул. Кучина) 20 (от ул. Кучина до ул. Мастеровая) |  |
| 34 | ул. Демьяна Бедного | жилая улица | жилая улица | 20 (от ул. Малышева до ул. Чапаева) 15 (от ул. Чапаева до ул. Космонавтов) 22 (от ул. Космонавтов до ул. Дзержинского) |  |
| 35 | ул. Долгих | жилая улица | жилая улица | 23 (от ул. Чапаева до ул. Космонавтов) 20 (от ул. Космонавтов до ул. Дзержинского) 18,5 (от ул. Дзержинского до ул. Южная) 16 (от ул. Южная до территории исправительной колонии далее 8) |  |
| 36 | ул. Дорожников | жилая улица | жилая улица | 13-24 |  |
| 37 | ул. Екатеринбургская | жилая улица | жилая улица | 20 |  |
| 38 | ул. Заводская | жилая улица | жилая улица | 15 |  |
| 39 | ул. Задорожная | жилая улица | жилая улица | 15 |  |
| 40 | ул. Западная | жилая улица | жилая улица | 15 |  |
| 41 | ул. Золоторудная | жилая улица | жилая улица | 15 |  |
| 42 | ул. Интернациональная | жилая улица | жилая улица | 20 (от ул. Вайнера до ул. Аркадия Гайдара) 15 (от ул. Аркадия Гайдара до ул. Степана Разина) |  |
| 43 | ул. Изумрудная | жилая улица | жилая улица | 66-141 | Улица проходит вдоль реки Нейва |
| 44 | пер. Каретный | проезд | проезд | 24 |  |
| 45 | ул. Карла Либкнехта | жилая улица | жилая улица | 24 (от реки Белая до ул. Братьев Игнатовых) 20 (от ул. Братьев Игнатовых до ул. Красноармейская) |  |
| 46 | пер. Кедровый | проезд | проезд | 11 |  |
| 47 | ул. Кировградская | жилая улица | жилая улица | 15-14,7 |  |
| 48 | ул. Клары Цеткин | жилая улица | жилая улица | 20 |  |
| 49 | ул. Коллективная | жилая улица | районного значения | 20 |  |
| 50 | ул. Коммуны | жилая улица | жилая улица | 17,6 (от ул. Братьев Игнатовых до пер. Чехова) 15, 9,6 (от пер. Чехова до ул. Вайнера) |  |
| 51 | ул. Комсомольская | жилая улица | жилая улица | 21,23 |  |
| 52 | пер. Конный | жилая улица | жилая улица | 15 |  |
| 53 | пер. Кооперативный | жилая улица | жилая улица | 12 |  |
| 54 | ул. Коскович | жилая улица | жилая улица | 20(от ул. Челюскицев до ул. Шевченко) 23,30(от ул. Шевченко до ул.Калинина) 18,4-20(от ул. Калинина до ул. Семашко) 20(от ул. Семашко до ул. Коскович) 22-26(от ул. Коскович до пер. Пушкина) | Улица Коскович имеет два дополнительных участка, перпендикулярных основной улице Коскович |
| 55 | ул. Космонавтов | жилая улица | жилая улица | 20,2(от ул. Карла Маркса до ул. М. Горького) 28(от ул. М.Горького до пер. Рудный) 31(от пер. Рудный до ул.Д.Бедного) 34(от ул. Д.Бедного до ул.Халтурина) 31(от ул. Халтурина до ул. Мартьянова) 29(от ул. Мартьянова до ул. П. Морозова) |  |
| 56 | ул. Кропоткина | жилая улица | жилая улица | 11-34 |  |
| 57 | ул. Крупской | жилая улица | жилая улица |  | Улица проходит вдоль Невьянского пруда |
| 58 | ул. Крылова | жилая улица | жилая улица | 14-32(от ул.Кирова до ул.Комсомольская) 11,8(от ул.Комсомольская до ул. Кропоткина) 36,8-21,3( от ул.Крылова до пр. Октябрьский) | Ул. Крылова перпендикулярна сама себе |
| 59 | пер. Кузнецова | жилая улица | жилая улица | 12 |  |
| 60 | ул. Куйбышева | жилая улица | жилая улица | 19(от ул.Солидарности до ул. Вайнера) 20(от ул. Вайнера до ул. Кирова) 14-15(от ул. Кирова до ул. Ляхина) 20(от ул. Ляхина до пер. Кооперативный) 20-12(от пер. Кооперативный до ул. Мамина-Сибиряка) |  |
| 61 | ул. Кучина | жилая улица | жилая улица | 14(от ул. Дзержинского до ул. Космонавтов) 12(от ул. Космонавтов до ул. Чапаева) 15(от ул. Чапаева до ул. Декабристов) 12,5(от ул. Декабристов до ул.Кировградская) 15(от ул. Кировградска до ул. Урицкого) |  |
| 62 | ул. Комсомольская | жилая улица | жилая улица | 21,23 |  |
| 63 | пер. Конный | жилая улица | жилая улица | 15 |  |
| 64 | ул. Лассаля | жилая улица | жилая улица | 15(от ул. Лебяжинской до ул. Шевченко) 18.5(от ул. Шевченко до ул. Семашко) 20(от ул. Семашко до 1-го пер. Коскович) |  |
| 65 | ул. Лебяжинская | жилая улица | жилая улица | 19-20 |  |
| 66 | пер. Лермонтова | жилая улица | жилая улица | 14 |  |
| 67 | ул. Луговая | жилая улица | жилая улица | 15 |  |
| 68 | ул. Луначарского | жилая улица | жилая улица | 18(от ул. Матвеева до пер. Плотников) 20(от пер. Плотников до ул. Д. Бедного) |  |
| 69 | ул. Льва Толстого | жилая улица | жилая улица | 20(от ул.Куйбышева до ул. Гомзина) 15(от ул. Гомзина до ул. Братьев Игнатовых) 14(от ул. Братьев Игнатовых до пер. Чехова) 17,5-12(от пер. Чехова до ул. Красноармейская) |  |
| 70 | ул. Ляхина | жилая улица | жилая улица | 22(от ул. Станция Нейва до ул. Челюскинцев) 20(от ул. Челюскинцев до ул. Куйбышева) 16(от ул. Куйбышева до ул. Свободы) 20(от ул. Свободы до ул.Володарского) |  |
| 71 | ул. Максима Горького | жилая улица | жилая улица | 15-24(от ул. Мира до ул. Дзержинского) 24(от ул. Дзержинского до ул. Школьная) 29,4(от ул. Школьная до ул. Космонавтов) 22(от ул. Космонавтов до ул. Малышева) 41,5-54(от до ул. Малышева до ул. Ленина) 17,5(от ул. Ленина до ул. Профсоюзов) |  |
| 72 | ул. Малышева | жилая улица | жилая улица | 32-28,3(от ул. Карла Маркса до ул. Матвеева) 17(от ул. Матвеева до ул. М. Горького) 25,70(от до ул. М. Горького до ул. Д. Бедного) 20(от ул. Д. Бедного до ул. Мартьянова) 22,5-12,5(от ул. Мартьянова до ул. Мастеровая) 19(от ул. Мастеровая до ул. Екатеринбургская) |  |
| 73 | ул. Мамина-Сибиряка | жилая улица | жилая улица | 20(от ул. Свободы до ул. Степана Разина) 22(от ул. Степана Разина до ул. Вайнера) 24(от ул. Вайнера до ул. Кирова) 22-24(от ул. Кирова до ул. Ляхина) 24(от ул. Ляхина до ул. Садовая) 22(от ул. Садовая до ул. Куйбышева) 24(от ул. Куйбышева до ул. Физкультурников) |  |
| 74 | ул. Мастеровая | жилая улица | жилая улица | 20(от ул. Дзержинского до ул. Кировоградская) 15(от ул. Кировоградская до ул. Малышева) |  |
| 75 | ул. Матвеева | жилая улица | жилая улица | 32(от ул. Мира до ул. Степана Разина) 32-45,46(от ул. Степана Разина до ул. Космонавтов) 19-50(от ул. Космонавтов до ул. Малышева) 25(от ул. Малышева до пл. Революции) 18,6(от пл. Революции до ул. Советская) |  |
| 76 | пер.Машиностроителей | жилая улица | жилая улица | 11,5 |  |
| 77 | пер. Медный | жилая улица | жилая улица | 20-22 (от ул. Урицкого до юго-западной границы проектирования) | Часть улицы установлена проектом планировки Южного района |
| 78 | ул. Мира | жилая улица | жилая улица | 19-24 (от ул. Энтузиастов до ул. Первомайская) 25,71 (от ул. Первомайская до ул. Красноармейская) |  |
| 79 | ул. Мичурина | жилая улица | жилая улица | 20 |  |
| 80 | ул. Набережная | жилая улица | жилая улица | 20-24 | Улица проходит вдоль реки Нейва |
| 81 | ул. Нейво-Набережная | жилая улица | жилая улица | 20 |  |
| 82 | пер. Некрасова | жилая улица | жилая улица | 15 |  |
| 83 | ул. Ногина | жилая улица | жилая улица | 25,6 |  |
| 84 | пер. Ногина | жилая улица | жилая улица | 15 (от ул. Крупская до ул. Ногина) 12 (ул. Ногина до восточной границы проектирования) |  |
| 85 | ул. Осипенко | жилая улица | жилая улица | 24 (от ул. 8 марта до ул. Серова) 15 (от ул. Серова до ул. Попова) |  |
| 86 | ул. Островского | жилая улица | жилая улица | 24 (от ул. Садовая до ул. Ляхина) 25,7 (от ул. Ляхина до ул. Кирова) 22 (от ул. Кирова до ул. Сибирская) 21,7 (от ул. Сибирская до ул. 1905 года) 20,4 (от ул. 1905 года до ул. Вайнера) 23 (от ул. Вайнера до ул. Аркадия Гайдара) 27,3 (ул. Аркадия Гайдара до ул. Степана Разина) |  |
| 87 | ул. Облепиховая | жилая улица | жилая улица | 20-21,3 |  |
| 88 | ул. Павлика Морозова | жилая улица | жилая улица | 15 (от ул. Чапаева до ул. Декабристов) 13,8 (от ул. Декабристов до ул. Кировградская) |  |
| 89 | ул. Папанинцев | жилая улица | жилая улица | 20 (от ул. Первомайские до ул. Осипенко) 30 (от ул. Осипенко до ул. Чкалова) |  |
| 90 | ул. Первомайская | жилая улица | жилая улица | 19 (от ул. Степана Разина до ул. Мира) 18,5 (ул. Мира до ул. Серова) |  |
| 91 | пер. Пионерский | жилая улица | жилая улица | 20 |  |
| 92 | пер. Плотникова | жилая улица | жилая улица | 22,4 (от ул. Профсоюзов до ул. Луначарского) 20 (от ул. Луначарского до ул. Советская) |  |
| 93 | пер. Полярников | жилая улица | жилая улица | 13 |  |
| 94 | ул. Попова | жилая улица | жилая улица | 20, 27,7 |  |
| 95 | ул. Профсоюзов | жилая улица | жилая улица | 29-47 |  |
| 96 | ул. Пушкина | жилая улица | жилая улица | 27 (от пер. Пушкина до ул. Ногина) 24 (от ул. Ногина до ул. Крупская) |  |
| 97 | пер. Пушкина | жилая улица | жилая улица | 11,5-13 (ул. Лассаля до ул. Пушкина) 15 (от ул. Пушкина до восточной границы проектирования) |  |
| 98 | ул. Ракетная | жилая улица | жилая улица | 20 |  |
| 99 | ул. Родниковая | жилая улица | жилая улица | 15 |  |
| 100 | ул. Розы Люксембург | жилая улица | жилая улица | 23 (от ул. Энгельса до ул. Горноваловая) 20 (ул. Горноваловая до восточной границы проектирования) |  |
| 101 | пер. Рудный | проезд | проезд | 12 |  |
| 102 | ул. Садовая | жилая улица | жилая улица | 20-22,4 (от ул. Мамина-Сибиряка до ул. Островского) 24 (от ул. Островского до ул. Челюскинцев) 22-23,3 (от ул. Челюскинцев до ул. Станция Нейва) |  |
| 103 | ул. Самойлова | жилая улица | жилая улица | 15 (от ул. Нейво-Набережная до ул. Лассаля), 19 (от ул. Лассаля до ул. Горноваловая) 18 (от ул. Горноваловая до ул. Дорожников) |  |
| 104 | ул. Свердлова | жилая улица | жилая улица | 25,5 -26 |  |
| 105 | ул. Связистов | жилая улица | жилая улица | 13-14 |  |
| 106 | ул. Северная улица | жилая улица | жилая улица | 22 (от ул. Строителей до ул. Ляхина) 20 (от ул. Ляхина до реки Нейва) |  |
| 107 | ул. Семашко | жилая улица | жилая улица | 21-27,5 (от ул. Энгельса до ул. Косковича) 23 (от ул. Косковича до ул. Городская) |  |
| 108 | ул. Серова | жилая улица | жилая улица | 20 |  |
| 109 | ул. Сибирская | жилая улица | жилая улица | 20 |  |
| 110 | ул. Советская | жилая улица | жилая улица | 20 |  |
| 111 | ул. Солидарности | жилая улица | жилая улица | 14 (от ул. Гомзина до ул. Свободы) 12 (от ул. Свободы до ул. Мамина-Сибиряка) 20 (от ул. Мамина-Сибиряка до ул. Островского) |  |
| 112 | ул. Солнечная | жилая улица | жилая улица | 15 |  |
| 113 | пер. Тагильский | жилая улица | жилая улица | 13-17 |  |
| 114 | ул. Тельмана | жилая улица | жилая улица | 23 |  |
| 115 | ул. Толмачева | жилая улица | жилая улица | 19-20 |  |
| 116 | ул. Урицкого | жилая улица | жилая улица | 55-20 (от ул. Д. Бедного до переулка) 20-23,4 (от переулка до ул. Мартьянова) |  |
| 117 | ул. Физкультурная | жилая улица | жилая улица | 12-14 |  |
| 118 | ул. Халтурина | жилая улица | жилая улица | 15 |  |
| 119 | ул. Чапаева | жилая улица | жилая улица | 19-20 |  |
| 120 | ул. Челюскинцев | жилая улица | жилая улица | 31 (от ул. Вайнера до ул. Сибирская) 23 (от ул. Сибирская до ул. Кирова) 21,5 (от ул. Кирова до ул. Садовая) 19 (от ул. Садовая до ул. Ракетная) |  |
| 121 | пер. Чехова | жилая улица | жилая улица | 12 (от ул. Вайнера до ул. Коммуны и от ул. Льва Толстого до ул. Связистов) 14 (от ул. Коммуны до ул. Льва Толстого) |  |
| 122 | ул. Чкалова | жилая улица | жилая улица | 23 |  |
| 123 | пер. Шахтеров | жилая улица | жилая улица | 13 |  |
| 124 | пер. Школьный | жилая улица | жилая улица | 12 |  |
| 125 | ул. Шмидта | жилая улица | жилая улица | 20 (от ул. Энгельса до ул. Лассаля) 22 (от ул. Лассаля до ул. Горноваловая) |  |
| 126 | ул. Энгельса | жилая улица | жилая улица районного значения | 15-16,5 (от ул. Лебяжинская до ул. Калинина) 21-22 (от ул. Калинина до ул. Лассаля) | районного значения (от ул. Шевченко до ул. Калинина, остальные участки-жилая) |
| 127 | ул. Энтузиастов | жилая улица | жилая улица | 10-5 |  |
| 128 | ул. Южная | жилая улица | жилая улица | 15 |  |
| 129 | ул. Ясная | жилая улица | жилая улица | 20 |  |

Ширина красных линий улиц и дорог предлагаемая к установлению на II очередь реализации Проекта

Таблица 7

| № п\п | Наименование улицы | Категория | Ширина в красных линиях, метры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Проект. |  |  |
| 1 | ул. Дзержинского | городского значения | городского значения | 30 (от ул. Красноармейская до ул. М. Горького) 32 (от ул. М. Горького до ул. Д. Бедного) | Увеличение ширины от 4 до 6,5 метров от утверждаемых кр.л. |
| 2 | ул. Степана Разина | городского значения | районного значения | 27,6 (от ул. Свободы до ул. Володарского) 30 (от ул. Володарского до ул. Гомзина) | Увеличение ширины от 8,5 до 11,5 метров от утверждаемых кр.л. |
| 3 | ул. Кирова | городского значения | городского значения | 34 (от ул. Куйбышева до ул. Свободы) | Увеличение ширина на 3 метра от утверждаемых кр.л. |
| 4 | ул. Ленина | городского значения | городского значения | 35 (от ул. Мартьянова до пер. Конный) | Увеличение ширины на 5,2 метра от утверждаемых кр.л. |
| 5 | ул. Строителей | городского значения | городского значения | 40 (от ул. Станция Нейва до ул. Кирова) | Увеличение ширины на 20 метров от утверждаемых кр.л. |
| 6 | ул. Коллективная | жилая улица | районного значения | 30 (от ул. Ленина до начала коллективных садов) | Пробивается новый участок улицы от ул. Урицкого до ул. Ленина |
| 7 | ул. Кучина | жилая улица | жилая улица | 15 (от ул. Космонавтов до ул. Чапаева, и от ул. Декабристов до ул. Кировградская) | Увеличение ширины на 3 метра от утверждаемых кр.л. |
| 8 | ул. Матвеева | пешеходная улица | пешеходная улица | 49,4 (от ул. Ленина до ул. Малышева) | Увеличение пешеходной зоны по генеральному плану |
| 9 | ул. Братьев Игнатовых | жилая улица | жилая улица | 14 (от ул. Степана Разина до ул. Карла Либкнехта) 16 (от ул. Карла Либкнехта до ул. Связистов) 15 (от ул. Связистов до ул. 1905 года) | Увеличение ширины от 3 до 6,8 метров от утверждаемых кр.л. |
| 10 | пер. Гоголя | жилая улица | жилая улица | 15 (ул. Льва Толстого до ул. Вайнера) | Увеличение ширины по обе стороны от 3,2 до 6,4 метров от утверждаемых кр.л. |
| 11 | ул. Вайнера | жилая улица | жилая улица | 15 (от пер. Гоголя до ул. Некрасова) | Увеличение ширины на 3 метра от утверждаемых кр.л. |
| 12 | ул. Льва Толстого | жилая улица | жилая улица | 17,4 (от реки Грязнушка до ул. Красноармейская) | Увеличение ширины на 5,6 метра от утверждаемых кр.л. |
| 13 | ул. Солидарности | жилая улица | жилая улица | 18 (от ул. Куйбышева до ул. Гомзина) | Увеличение ширины от 4 до 6,3 метров от утверждаемых кр.л. |
| 14 | ул. Физкультурная | жилая улица | жилая улица | 15 | Пробивается участок улицы от ул. Северная до ул. Станция Нейва |
| 15 | пер. Ногина | жилая улица | жилая улица | 15 (ул. Ногина до ул. В. Бурцева) | Увеличение ширины на 3 метра от утверждаемых кр.л. |
| 16 | пер. Пушкина | жилая улица | жилая улица | 15 (от ул. Лассаля до ул. Пушкина) | Увеличение ширины по обе стороны от 2 до 3,4 метров от утверждаемых кр.л. |
| 17 | ул. Крупской | жилая улица | жилая улица | 15 | Вдоль береговой полосы Невьянского пруда |
| 18 | Участок береговой полосы вдоль Невьянского пруда (от ул. Матвеева до ул. Д. Бедного) |  |  |  | Смешение красной линии ближе к линии уреза воды возможно после реализации решений генерального плана |

Проектом охранных зон объектов культурного наследия г. Невьянска определены улицы, сохраняемые как целостный ансамбль. Предмет охраны: красные линии, поперечный профиль, высота и характер застройки. Перечень улиц приведен в таблице 8.

Перечень улиц, сохраняемых как целостный ансамбль

Таблица 8

| № п\п | Наименование улицы | Границы участка улицы |
| --- | --- | --- |
| 1 | просп. Октябрьский | от ул. Кирова до ул. Шевченко |
| 2 | ул. Комсомольская | от ул. Кирова до просп. Октябрьский |

Проектом определены улицы, сохраняемые в исторических красных линиях. Предмет охраны: красные линии. Перечень улиц приведен в таблице 9.

Перечень улиц, сохраняемых в красных линиях

Таблица 9

| № п\п | Наименование улицы | Границы участка улицы |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Урицкого | от ул. Коллективная до ул. Д.Бедного |
| 2 | ул. Профсоюзов | от ул. Мартьянова до ул. Матвеева |
| 3 | ул. Ленина | от ул. Мартьянова до ул. Красноармейская |
| 4 | ул. Д.Бедного | от ул. Профсоюзов до ул. Набережная |
| 5 | пер. Плотникова | от ул. Профсоюзов до ул. Советская |
| 6 | ул. Советская | от ул. Матвеева до дома N 17 |
| 7 | ул. Луначарского | от ул. Д.Бедного до ул. Матвеева |
| 8 | ул. Матвеева | от ул. Малышева до ул. Революции |
| 9 | ул. Карла Маркса | от ул. Красноармейская до ул. Революции |
| 10 | ул. Малышева | от ул. Матвеева до ул. Карла Маркса |
| 11 | ул. Красноармейская | от ул. Карла Либкнехта до ул. Кирова |
| 12 | ул. Кирова | от ул. Красноармейская до ул. Свободы |
| 13 | ул. Крылова | от ул. Кирова до ул. Кропоткина |
| 14 | ул. Кропоткина | от ул. Крылова до ул. Комсомольская |
| 15 | ул. Володарского | от ул. Кирова до пер. Пионерский |
| 16 | ул. Свободы | от ул. Кирова до проспекта Октябрьский |
| 17 | ул. Свердлова | от ул. Свободы до дома N 25 |
| 18 | ул. Нейва-Набережная | от ул. Свободы до дома N 18 |
| 19 | ул. Толмачева | от ул. Шевченко до ул. Самойлова |
| 20 | ул. Шевченко | от ул. Толмачева до ул. Энгельса |
| 21 | ул. Энгельса | от ул. Шевченко до дома N 34 |
| 22 | ул. Калинина | от ул. Энгельса до ул. Лассаля |
| 23 | ул. Лассаля | от ул. Семашко до ул. Калинина |
| 24 | ул. Семашко | от ул. Энгельса до ул. Лассаля |
| 25 | ул. Розы Люксембург | от ул. Энгельса до ул. Лассаля |
| 26 | ул. Шмидта | от ул. Энгельса до ул. Лассаля |

Проектом определены улицы, сохраняемые как планировочные направления. Предмет охраны: направление улицы. Перечень улиц приведен в таблице 10.

Перечень улиц, сохраняемых как планировочное направление

Таблица 10

| № п\п | Наименование улицы | Границы участка улицы |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Урицкого | от начала улицы до ул. Коллективная |
| 2 | ул. Ленина | от дома N 142 до ул. Мартьянова |
| 3 | ул. Мартьянова | от ул. Малышева до ул. Профсоюзов |
| 4 | ул. Малышева | от ул. Екатеринбургская до ул. Матвеева |
| 5 | ул. Матвеева | от ул. Малышева до ул. Мира |
| 6 | ул. Красноармейская | от ул. Карла Либкнехта до ул. Попова |
| 7 | ул. Первомайская | от ул. Степана Разина до ул. Попова |
| 8 | ул. Карла Маркса | от дома N 55 до ул. Красноармейская |
| 9 | ул. Степана Разина | от ул. Красноармейская до ул. Окружная |
| 10 | ул. Льва Толстого | от пер. Чехова до набережной реки Белая |
| 11 | ул. Коммуны | от дома N1 до набережной реки Белая |
| 12 | ул. Вайнера | от дома по адресу ул. Коммуны, 5 до набережной реки Белая |
| 13 | ул. 1905года | от ул. Гоголя до ул. Островского |
| 14 | ул. Володарского | от ул. Кирова до дома N 38 |
| 15 | ул. Свободы | от ул. Вайнера до ул. Кирова |
| 16 | ул. Кирова | от ул. Свободы до ул. Окружная |
| 17 | ул. Толмачева | от ул. Самойлова до дома N 114 |
| 18 | ул. Энгельса | от ул. Шевченко до ул. Лассаля |
| 19 | ул. Самойлова | от ул. Толмачева до ул. Городская |
| 20 | ул. Шевченко | от ул. Энгельса до ул. Городская |
| 21 | ул. Калинина | от ул. Лассаля до дома N 71 |
| 22 | ул. Семашко | от ул. Лассаля до грунтовой дороги |
| 23 | ул. Розы Люксембург | от ул. Лассаля до грунтовой дороги |
| 24 | ул. Шмидта | от ул. Лассаля до грунтовой дороги |
| 25 | ул. Коскович | от ул. Лассаля до ул. Горноваловая |
| 26 | 1-ый переулок Коскович | от ул. Лассаля до ул. Коскович |
| 27 | 2-ой переулок Коскович | от ул. Лассаля до ул. Коскович |
| 28 | ул. Пушкина | от пер. Пушкина до набережной Невьянского пруда |

Перечень объектов капитального строительства предлагаемых к сносу в связи с расширением красных линий на I очередь, приведен в таблице 11.

Объекты капитального строительства предлагаемых к сносу в связи с расширением красных линий на I очередь

Таблица 11

| № п\п | Наименование улицы | Номер дома | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Попова (магазин) | 25 | Увеличение зоны общего пользования по генеральному плану |
| 2 | ул. Мира | 5 | Организация зоны общего пользования по генеральному плану города и в соответствии с ранее утвержденным проектом планировки пром. зоны Д. Бедного. |
| 3 | ул. Карла Маркса | 98 |  |
| 4 | ул. Дзержинского | 8 |  |
| 5 | ул. Дзержинского (кафе) | - |  |
| 6 | ул. Чапаева | 21 | Расстояние между домами ул. Чапаева, 21 и 23 составляет 9 метров. |
| 7 | ул. Малышева (магазин) | 8а | Зона общего пользования определена в соответствии с генеральным планом города |
| 8 | ул. Малышева (магазин) | 8б |  |
| 9 | ул. Малышева (магазин) | 8в/1 |  |
| 10 | ул. Малышева (магазин) | 10б |  |
| 11 | ул. Малышева (магазин) | 7а |  |
| 12 | ул. Дзержинского (магазин) | 33а |  |
| 13 | ул. Дзержинского (магазин) | 23а |  |
| 14 | ул. Профсоюзов (кафе), пристрой к зданиям ул. Профсоюзов 15, 15а | - | Зона общего пользования определена в соответствии с проектом зон охраны памятников истории и культуры города Невьянска |
| 15 | ул. Профсоюзов (магазин), пристрой к зданиям ул. Профсоюзов 17, 17а |  |  |
| 16 | ул. Матвеева (рынок) | 10а | Зона общего пользования определена в соответствии с генеральным планом города (расширение пешеходной зоны) |
| 17 | ул. Матвеева (рынок) | 10в |  |
| 18 | ул. Гомзина | 12 | Зона общего пользования определена в соответствии с генеральным планом города. Дом выходит за линию сложившейся застройки |
| 19 | ул. Толмачева | 30 | Расстояние между домами ул. Толмачева 30 и 38 составляет 7 метров |
| 20 | ул. Коммуны (гаражи) | 10а | Зона общего пользования определена в соответствии с генеральным планом города |
| 21 | ул. Чкалова-Серова (гаражи) | - |  |
| 22 | ул. Степана Разина (магазин) | 104б |  |
|  | ул. Крупской | 28 | Увеличение ширины красных линий переулка Ногина для нормальной организации жилой улицы. Фактическое расстояние между домами составляет 7-8 метров. |
|  | ул. Крупской | 30 |  |
|  | ул. Ногина | 44 |  |
|  | ул. Ногина | 48 |  |
|  | ул. Пушкина | 25 |  |

Перечень объектов капитального строительства предлагаемых к сносу в связи с расширением красных линий на II очередь (проектные Красные линии), приведен в таблице 12.

Объекты капитального строительства предлагаемых к сносу в связи с расширением красных линий на II очередь

Таблица 12

| № п\п | Наименование улицы | Номера домов по нечетной стороне | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Строителей | 5 | Увеличение ширины красных линий для доведения ширины до нормативного показателя улицы общегородского значения. Зона общего пользования определена в соответствии с генеральным планом города |
| 2 | ул. Строителей | 7 |  |
| 3 | ул. Строителей | 9 |  |
| 4 | ул. Строителей | 15 |  |
| 5 | ул. Строителей | 17 |  |
| 6 | ул. Строителей | 19 |  |
| 7 | ул. Строителей | 3 |  |
| 8 | ул. Строителей | 11 |  |
| 9 | ул. Строителей | 2 |  |
| 10 | ул. Строителей | 4 |  |
| 11 | ул. Строителей | 6 |  |
| 12 | ул. Строителей | 13 |  |
| 13 | ул. Строителей | 3 |  |
| 14 | ул. Кирова | 97 | В соответствии с генеральным планом изменена трассировка улицы Строителей в месте примыкания к улице Кирова. |
| 15 | ул. Кирова | 99 |  |
| 16 | ул. Кирова | 101 |  |
| 17 | ул. Кирова | 103 |  |
| 18 | ул. Кирова | 105 |  |
| 19 | ул. Кирова | 107 |  |
| 20 | ул. Кирова | 56 | Увеличение ширины красных линий для доведения ширины до нормативного показателя улицы общегородского значения. |
| 21 | ул. Кирова | 54 |  |
| 22 | ул. Кирова | 58 |  |
| 23 | ул. Крупской | 4 | Зона общего пользования определена в соответствии с генеральным планом города. |
| 24 | ул. Пушкина | 2 |  |
| 25 | ул. Ногина | 50 |  |
| 26 | ул. Крупской | 56 | Увеличение ширины красных линий переулка Пушкина |
| 27 | ул. Урицкого | 94 | Увеличение ширины красных линий для доведения ширины до нормативного показателя улицы районного значения. Зона общего пользования определена в соответствии с генеральным планом города |
| 28 | ул. Коллективная | 2 |  |
| 29 | ул. Коллективная | 4 |  |
| 30 | ул. Коллективная | 8 |  |
| 31 | ул. Коллективная | 10 |  |
| 32 | ул. Коллективная | 6 |  |
| 33 | ул. Коллективная | 30 |  |
| 34 | ул. Ленина | 132 | Пробивается новый участок улицы Коллективная от ул. Урицкого до ул. Ленина в соответствии с генеральным планом города. |
| 35 | ул. Ленина | 134 |  |
| 36 | ул. Ленина | 119 | Увеличение ширины красных линий для доведения ширины до нормативного показателя улицы общегородского значения. Зона общего пользования определена в соответствии с генеральным планом города. |
| 37 | ул. Ленина | 117 |  |
| 38 | ул. Ленина | 115 |  |
| 39 | ул. Ленина | 83 |  |
| 40 | ул. Ленина | 87 |  |
| 41 | ул. Ленина | 89 |  |
| 42 | ул. Ленина | 91 |  |
| 43 | ул. Ленина | 97 |  |
| 44 | ул. Ленина | 103 |  |
| 45 | ул. Ленина | 105 |  |
| 46 | ул. Ленина | 107 |  |
| 47 | ул. Ленина | 109 |  |
| 48 | ул. Ленина | 93 |  |
| 49 | ул. Ленина | 95 |  |
| 50 | ул. Ленина | 99 |  |
| 51 | ул. Ленина | 111 |  |
| 52 | ул. Ленина | 59 |  |
| 53 | ул. Ленина | 65 |  |
| 54 | ул. Ленина | 67 |  |
| 55 | ул. Ленина | 71 |  |
| 56 | ул. Ленина | 73 |  |
| 57 | ул. Ленина | 75 |  |
| 58 | ул. Ленина | 79 |  |
| 59 | ул. Ленина | 81 |  |
| 60 | ул. Льва Толстого | 39 | Увеличение ширины красных линий переулка Гоголя для нормальной организации жилой улицы. Расстояние между домами составляет 5-6 метров. |
| 61 | пер. Гоголя | 5 |  |
| 62 | ул. Коммуны | 33 |  |
| 63 | ул. Коммуны | 44 |  |
| 64 | ул. Вайнера | 28 |  |
| 65 | ул. Льва Толстого | 23 | Увеличение ширины красных линий улицы Братьев Игнатовых. Расстояние между домами составляет 9 метров. |
| 66 | ул. Льва Толстого | 44 |  |
| 67 | ул. Карла Либнехта | 43 |  |
| 68 | ул. Карла Либнехта | 44 |  |
| 69 | ул. Вайнера | 14 |  |
| 70 | ул. Вайнера | 27 |  |
| 71 | ул. Кирова | 32 |  |
| 72 | ул. Связистов | 13 |  |
| 73 | ул. Кучина | 22 | Увеличение ширины красных линий улицы Кучина для доведения ширины до нормативного показателя жилой улицы |
| 74 | ул. Кучина | 20 |  |
| 76 | ул. Чапаева | 53 |  |
| 77 | ул. Дзержинского | 40 | Увеличение ширины красных линий для доведения ширины до нормативного показателя улицы общегородского значения. Зона общего пользования определена в соответствии с генеральным планом города. |
| 78 | ул. Дзержинского | 38 |  |
| 79 | ул. Дзержинского | 34 |  |
| 80 | ул. Дзержинского | 32 |  |
| 81 | ул. Дзержинского | 30 |  |
| 82 | ул. Дзержинского | 28 |  |
| 84 | ул. Дзержинского | 26 |  |
| 85 | ул. Дзержинского | 24 |  |
| 86 | ул. Дзержинского | 22 |  |
| 87 | ул. Дзержинского | 20 |  |
| 88 | ул. Дзержинского | 42 |  |
| 89 | ул. Дзержинского | 36 |  |
| 90 | ул. Дзержинского | 44 |  |
| 91 | ул. Матвеева | 98 |  |
| 92 | ул. Матвеева | 85 |  |
| 93 | ул. Льва Толстого | 2 | Увеличение ширины красных линий улицы Льва Толстого. |
| 94 | ул. Красноармейская | 15 |  |
| 97 | ул. Коммуны | 3 | Увеличение ширины красных линий улицы Коммуны для доведения ширины до нормативного показателя жилой улицы. |
| 98 | ул. Свободы | 115 | Увеличение ширины красных линий улицы Солидарности для доведения ширины до нормативного показателя жилой улицы. |
| 99 | ул. Володарского | 119 |  |
| 100 | ул. Солидарности | 9 |  |
| 101 | ул. Солидарности | 20 |  |
| 102 | ул. Солидарности | 11 |  |
| 103 | ул. Солидарности | 13 |  |
| 104 | ул. Володарского | 133 |  |
| 105 | ул. Солидарности | 1 |  |
| 106 | ул. Солидарности | 3 |  |
| 107 | ул. Солидарности | 7 |  |
| 108 | ул. Солидарности | 5 |  |
| 109 | ул. Степана Разина | 75 | Увеличение ширины красных линий для доведения ширины до нормативного показателя улицы Степана Разина районного значения. Зона общего пользования определена в соответствии с генеральным планом города |
| 110 | ул. Степана Разина | 83 |  |
| 111 | ул. Степана Разина | 79 |  |
| 112 | ул. Степана Разина | 77 |  |
| 113 | ул. Степана Разина | 73 |  |
| 114 | ул. Володарского | 92 |  |
| 115 | ул. Гомзина | 39 |  |
| 116 | ул. Матвеева(рынок) | 10а | Зона общего пользования определена в соответствии с генеральным планом города (расширение пешеходной зоны). |
| 117 | ул. Ленина | 5а |  |

Перечень объектов капитального строительства, расположенные в береговой полосе и подлежащие сносу, представлен в таблице 13.

Перечень объектов капитального строительства, расположенных в береговой полосе и подлежащих сносу

Таблица 13

| № п\п | Наименование улицы | Номера домов по нечетной стороне |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Карла Маркса | 96 |
| 2 | ул. Вайнера | 69 |
| 3 | ул. Набережная | 47 |
| 4 | ул. Свердлова | 35 |
| 5 | ул. Свердлова | 35 |
| 6 | ул. Володарского | 11/13 |
| 7 | ул. Нейва-Набережная | 4 |
| 8 | пер. Пионерский | 2а |
| 9 | ул. Володарского (автосервис) | 6а |
| 10 | ул. Кропоткина | 6 |
| 11 | пр. Октябрьский | 2кор.23 |
| 12 | ул. Крупской | 1 |
| 13 | ул. Крупской | 7 |
| 14 | ул. Крупской | 9 |
| 15 | ул. Крупской | 11 |
| 16 | ул. Крупской | 13 |
| 17 | ул. Ногина | 51 |
| 18 | ул. Демьяна Бедного | 24 |
| 19 | ул. Демьяна Бедного | 26 |
| 20 | ул. Демьяна Бедного | 39 |
| 21 | ул. Кирова | 43 |
| 22 | ул. Кирова (гараж) | 38 |

Красные линии, утвержденные ранее разработанными проектами планировки территорий.

На территорию города Невьянска были разработаны и утверждены следующие проекты планировки:

- Проект планировки и проект межевания территории промышленного района по улице Демьяна Бедного в городе Невьянске Невьянского городского округа (утвержден постановлением № 88 от 08.10.2015г.);

- Проект планировки жилого района «Прибрежный» в городе Невьянске с проектом межевания в его составе (утвержден постановлением № 47 от 01.08.2015г.);

- Проект планировки, проект межевания территории жилого района «Южный» в городе Невьянске Невьянского городского округа (утвержден постановлением № 82 от 15.09.2015г.)

Проектом планировки территории города Невьянска (в части установления красных линий) внесено предложение по изменению нескольких участков границ красных линий, ранее утвержденных проектом планировки жилого района «Прибрежный». Изменению подлежат красные линии следующих улиц: В. Бурцева, пер. Пушкина и пер. Ногина (участок от ул. Ногина до ул. В. Бурцева) (см. Схема красных линий (разбитая по кварталам) листы 8,9).

Линия регулирования застройки

Для улиц, на которых застройка еще не сформировалась, проектом планировки определена линия регулирования застройки, регламентирующая размещение жилого дома и хозяйственных построек на участке. Согласно действующим нормативам индивидуальный жилой дом должен отступать от красной линии улиц и проездов не менее чем на 5 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий и до проезжей части внутриквартальных проездов должно быть не менее 5 м.

Требования к соблюдению красных линий:

Согласно, Градостроительному кодексу РФ и Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации РДС 30-201-98, пункт 3.4, 3.5, 3.6:

- Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности, участвующими в процессе проектирования и последующего освоения и застройки территорий городов;

- Соблюдение красных линий также обязательно при межевании и инвентаризации застроенных или подлежащих застройке земель в границах города или другого поселения, при оформлении документов гражданами и юридическими лицами на право собственности, владения, пользования и распоряжения земельными участками и другими объектами недвижимости, их государственной регистрации;

- Красные линии являются основой для разбивки и установления на местности других линий градостроительного регулирования, в том числе и границ землепользований.

Особый режим использования определен для земельных участков и объектов капитального строительства, оказавшихся в границах красных линий (в зоне общего пользования):

- Территория, расположенная между красными линиями и кадастровой границей земельного участка, может использоваться по существующему назначению неограниченное время до решения вопросов изменения границы земельного участка в установленном законом порядке.

Ответственность за нарушение красных линий и контроль за их соблюдением

За нарушение красных линий устанавливается административная ответственность в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации.

Контроль за соблюдением красных линий осуществляют местные органы архитектуры и градостроительства в порядке, установленном «Инструкцией о порядке осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель по вопросам, отнесенным к компетенции Госстроя России», утвержденной приказом Госстроя России от 02.03.94 г. № 17-14.

Порядок использования территорий общего пользования определяется органами местного самоуправления в соответствии с федеральным законодательством.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3