Утверждено

решением Думы Невьянского

городского округа

от 28.06.2017 г. № 127

Местные нормативы градостроительного проектирования Невьянского городского округа

2017

Оглавление

Принятые сокращения и единицы измерения	4

Введение	5

Раздел 1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, объектами благоустройства территории и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Невьянского городского округа	6

Глава 1. Общие расчетные показатели планировочной организации территории Невьянского городского округа	6

Глава 2. Расчетные показатели в сфере жилищного обеспечения	9

Глава 3. Расчетные показатели в сфере социального и культурно-бытового обеспечения	14

Глава 4. Расчетные показатели в сфере обеспечения объектами рекреационного назначения	23

Глава 5. Расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания	28

Глава 6. Расчетные показатели обеспеченияинженернымоборудованием	35

Минимальные расчетные показатели обеспеченности объектами водоснабжения и канализации	38

Минимальные расчетные показатели обеспеченности объектами теплоснабжения	48

Минимальные расчетные показатели обеспеченности объектами газоснабжения	52

Минимальные расчетные показатели обеспеченности объектами электроснабжения	58

Минимальные расчетные показатели обеспеченности объектами связи	69

Глава 7. Расчетные показатели в сфере инженерной подготовки и защиты территории	73

Глава 8. Расчетные показатели в сфере охраны окружающей среды (атмосферы, водных объектов и почв)	78

Охрана атмосферного воздуха	78

Охрана поверхностных и подземных вод	79

Охрана почв	82

Глава 9. Расчетные показатели в сфере санитарной очистки территории	84

Раздел 2.Обоснование расчетных показателей	87

Глава 10. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Невьянского городского округа	87

Глава 11. Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения Невьянского городского округа	89

Раздел 3.Правила и область применения расчетных показателей	89

Глава 12. Правила и область применения расчетных показателей	89

Приложения	90

Приложение №1. Перечень нормативных документов	90

Приложение № 2. Основные понятия и термины	94

# Принятые сокращения и единицы измерения

| Обозначение | Наименование единицы измерения |
| --- | --- |
| кВ | киловольт |
| Гкал/час | гигакалория в час |
| ед. | единица |
| м | метр |
| км | километр |
| км/час | километр в час |
| куб.м/сут. | кубический метр в сутки |
| куб.м/год | кубический метр в год |
| кв.м | квадратный метр |
| тыс. кв.м | тысяча квадратных метров |
| куб.м | кубический метр |
| тыс. куб.м/сут. | тысяча кубических метров в сутки |
| чел. | человек |
| тыс. | тысяча |
| тыс. ед. хранения | тысяч единиц хранения |
| кв.м/ чел. | квадратных метров на человека |
| га | гектар |
| чел./га | человек на гектар |
| т/сут. | тонн в сутки |
| тыс.т/год | тысяча тонн в год |
| л/сут. | литр в сутки |
| мин. | минуты |
| тыс.кв.мобщ. пл./га | тысяч квадратных метров общей площади на гектар |
| л/кв.м | литр на квадратный метр |
| Вт/кв.м | ватт на квадратный метр |
| Вт/чел. | ватт на человека |
| кВт | киловатт |
| МВт | мегаватт |
| кВА | киловольт-ампер |
| МПа | мегапаскаль |
| куб.м/час | кубический метр в час |
| кВт/чел | киловатт на человека |
| кВт.ч/чел. в год | килова́тт-час на человека в год |

# Введение

1. Под местными нормативами градостроительного проектирования Невьянского городского округа (далее - местные нормативы градостроительного проектирования) понимаются нормативные правовые акты, которые содержат расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения), доступности таких объектов для населения (включая инвалидов) объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории.

Местные нормативы градостроительного проектирования разработаны на основе региональных нормативов градостроительного проектирования Свердловской области с учетом:

- социально-демографического состава и плотности населения на территории Невьянского городского округа;

- планов и программ комплексного социально-экономического развития Невьянского городского округа;

- предложений органов местного самоуправления.

2. Местные нормативы градостроительного проектирования включают в себя:

- основную часть, содержащую расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, объектами благоустройства территории и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа;

- материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

- правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

3. Местные нормативы градостроительного проектирования разработаны в целях:

- обеспечения устойчивого развития Невьянского городского округа;

- обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения Невьянского городского округа;

- повышения качества жизни населения и создание градостроительными средствами условий для обеспечения социальных гарантий, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области и нормативно-правовыми актами Невьянского городского округа;

- ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в интересах настоящего и будущего поколений.

# Раздел 1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, объектами благоустройства территории и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Невьянского городского округа

## Глава 1. Общие расчетные показатели планировочной организации территории Невьянского городского округа

  - Невьянский городской округ с учетом численности населения на прогнозируемый период относится к группе средних городских округов, город Невьянск определен как малый населенный пункт.

  - Численность населения Невьянского городского округа по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 41830 человек. Численность населения города Невьянска по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 23545 человек. Прогноз численности в соответствии с данными Генерального плана Невьянского городского округа на 2035 год 44194 человек для городского округа и 25147 человек для города Невьянска.

  - г. Невьянск по климатическим параметрам относится к ареалу г. Нижний Тагил, средняя температура наиболее холодной пятидневки-36°С.

  - Для расчета показателей градостроительного проектирования применяется обоснованный прогноз численности населения (рассматриваемой группы населения) проектируемой территории на дату окончания расчетного срока документа градостроительного проектирования.

  - Элементами планировочной организации территорий Невьянского городского округа являются:

1) территории населенных пунктов и элементы планировочной структуры населённых пунктов;

2) земли различного целевого назначения, не входящие в границы территорий населённых пунктов;

3) зоны с особыми условиями использования территорий;

4) земельные участки объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов;

5) и иные элементы планировочной организации территорий городского округа, определяемые в соответствии с законодательством.

  - В границах территорий городского округа (на межселенной территории), в соответствии с документами территориального планирования Невьянского городского округа, определены следующие функциональные зоны:

Таблица 1

Территории последующего определения параметров функционального зонирования (территория населенных пунктов)

Зона размещения объектов лечебно-оздоровительного назначения

Зона размещения объектов производственно-коммунального назначения

Территории смешанного функционального использования (горные отводы)

Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры

Зона размещения объектов транспортной инфраструктуры (автомобильный транспорт)

Зона размещения объектов транспортной инфраструктуры (железнодорожный транспорт)

Зона размещения объектов воздушного транспорта

Зона размещения лесных массивов

Зона размещения земель, покрытых поверхностными водами

Зона размещения сельскохозяйственных угодий

Зона размещения коллективных садов, дач и огородов

Зона размещения объектов сельскохозяйственного производства

Зона размещения объектов рекреационного и туристического назначения

Зона размещения особо охраняемых природных территорий и объектов

Зона размещения объектов и сооружений с особым режимом использования

Зона размещения объектов историко-культурного назначения

Зона размещения земель с неопределенным функциональным назначением

  - Элементами планировочной организации территорий населённых пунктов Невьянского городского округа являются:

1) территории функциональных (территориальных) зон населенных пунктов;

2) зоны с особыми условиями использования территорий;

3) территории общего пользования;

4) элементы планировочной структуры (кварталы, микрорайоны, иные неделимые территории);

5) земельные участки объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов;

6) иные элементы планировочной организации территорий населенных пунктов, определяемые в соответствии с законодательством.

  - В границах территорий населенных пунктов, в соответствии с документами территориального планирования Невьянского городского округа, определены следующие функциональные зоны:

Таблица 2

Зона размещения усадебной жилой застройки (социальной, массовой, повышенной комфортности)

Зона размещения массовой секционной жилой застройки

Многофункциональная зона общественно-делового назначения

Зона размещения общественно-деловой застройки

Зона размещения объектов здравоохранения

Зона размещения объектов учебно-образовательного назначения

Зона размещения объектов спортивного назначения

Зона размещения религиозно-культовых объектов

Зона размещения объектов торговли и общественного питания

Зона размещения объектов культурно-просветительского назначения

Зона размещения объектов производственного назначения

Зона размещения объектов коммунально-складского назначения

Зона размещения сельскохозяйственных угодий

Зона размещения коллективных садов, дач

Зона размещения древесно-кустарниковой растительности

Зона размещения земель, покрытых поверхностными водами

Зона размещения парковых территорий

Зона размещения объектов автомобильной инфраструктуры

Зона размещения объектов железнодорожной инфраструктуры

Зона специального назначения

Зона озеленения специального назначения

Зона объектов культурного наследия

Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры

Зона общего пользования

Зона размещения объектов научно-исследовательских комплексов

  - Площадь территорий общего пользования в населённых пунктах должна составлять не менее 15–20% от общей территории населенного пункта.

  - Элементами планировочной организации функциональных жилых зон являются планировочные образования – планировочный район, микрорайон, жилой район (жилой посёлок) и территории, ограниченные территориями общего пользования (кварталы, микрорайоны и иные неделимые территории).

## Глава 2. Расчетные показатели в сфере жилищного обеспечения

  - Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере жилищного строительства устанавливают минимальные расчетные параметры обеспечения населения объектами жилищного строительства, земельными участками на территориях микрорайонов, кварталов, жилых комплексов и содержат минимальные расчетные показатели по:

- жилому фонду;

- общей площади территорий для размещения объектов жилой застройки;

- размерам земельных участков, предоставляемых для индивидуального жилищного строительства;

- распределению зон жилой застройки по видам жилой застройки;

- расчетные показатели плотности населения;

- распределению жилищного строительства по типам жилья;

- этажности;

- соотношению общей площади жилых помещений и площади жилых помещений специализированного жилищного фонда.

  - Расчетный показатель средней обеспеченности жилым фондом рекомендуется принимать не менее 28,3 м2общей площади на человека – на первую очередь строительства и не менее 30 м2общей площади на человека – на расчетный срок.

Расчет потребности в объемах социального жилья осуществлять исходя из обеспеченности 18 м2общей площади на человека.

Расчет обеспеченности жилым фондом для жилья высококомфортного и повышенного уровня комфорта определяется по заданию на проектирование.

Расчетные показатели обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуальной застройки рекомендуется принимать исходя из среднего размера семьи на существующее или на проектное положение (40 м2 общей площади на человека).

  - Размеры земельных участков предельные (максимальные и минимальные), предоставляемых гражданам из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности для индивидуального жилищного строительства на территории города Невьянска определены в размере 0,06 – 0,15 га. Для сельских населенных пунктов Невьянского городского округа определены в размере 0,06 – 0,25 га.

  - В жилой застройке для обеспечения соответствующими жилищными условиями маломобильных групп: инвалидов и престарелых - необходимо формирование специализированного жилищного фонда.

Норма обеспеченности:

- для престарелых - 60 чел. на 1 тыс. человек с 60 лет;

- для инвалидов в креслах-колясках и их семей - 0,5 чел. на 1 тыс. человек всего населения.

Специальный жилой дом сооружается по типовому (индивидуальному) проекту или располагается в специально переоборудованном здании (либо в части жилого дома с отдельными входами), архитектурно-планировочные решения которого соответствуют особенностям проживающего контингента и обеспечивают беспрепятственное пользование предоставляемыми им жилищно-коммунальными, социально-бытовыми и медицинскими услугами. В специальном жилом доме должно быть оптимизировано соотношение общей площади жилых помещений и площади помещений общественного назначения при установлении необходимого для обслуживания проживающих набора помещений культурно-бытового, медицинского и социального назначения. Этажность специального жилого дома - не более 5 этажей.

  - Зоны жилой застройки распределяются по видам жилой застройки по типам и уровням комфорта жилых домов на:

- зона размещения усадебной жилой застройки социального типа;

- зона размещения усадебной жилой застройки массового типа;

- зона размещения усадебной жилой застройки;

- зона размещения усадебной жилой застройки повышенной комфортности;

- зона размещения усадебной высоко комфортной жилой застройки;

- зона размещения массовой секционной жилой застройки.

  - Расчетные показатели плотности населения микрорайонов (кварталов) малоэтажного жилищного строительства на территориях, подлежащих застройке, и территориях, подлежащих развитию, в городе Невьянске и сельских населенных пунктах в зависимости от вида застройки, уровня комфорта жилых домов, типов жилых домов следует принимать не более, указанных в таблице 3.

Расчетные показатели плотности населения микрорайонов (кварталов) малоэтажного жилищного строительства

Таблица 3

| Тип жилого дома по уровню комфорта | Плотность населения микрорайона (квартала) малоэтажного жилищного строительства, чел./га, на территориях, подлежащих застройке, и территориях, подлежащих развитию, не более |
| --- | --- |
|  | Индивидуальные жилые дома с площадью приквартирных участков, га | Жилые дома блокированного типа с площадью приквартирных участков, га | Секционные жилые дома с этажностью |
|  | 0,1 и менее | 0,15 | 0,15-0,25 | 0,02 – 0,04 | 0,04 – 0,06 | 0,06 и более | 2 эт. | 4 эт. |
| Социальный | 25 | 23 | 16 | 96 – 65 | - | - | 95 | 142 |
| Массовый | 21-23 | 15- 16 | 12 | - | 57 – 39 | - | 77 | 110 |
| Специализи- рованный | 25 | 20 | - | 96 – 65 | 57 – 39 | - | 95 | 142 |

  - На территории города Невьянска в соответствии с Градостроительным зонированием и градостроительными регламентами города определены следующие типы секционной многоквартирной жилой застройки:

- малоэтажная – до 3 этажей;

- среднеэтажная - от 4 до 5 этажей.

  - Расстояния между жилыми, жилыми и общественными зданиями, а также, размещаемыми в застройке производственными зданиями, следует принимать на основании расчётов инсоляции и освещённости в соответствии требованиям санитарных правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий».

Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям, противопожарные расстояния между ними должны соответствовать требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - Минимальные расстояния между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 2—3 этажа должны быть не менее 15 м, а высотой 4 этажа и более — не менее 20 м, между торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат — не менее 10 м.

  - В зонах индивидуальной застройки расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям должно быть не менее 6 м.

Хозяйственные постройки следует размещать от границ участка на расстоянии не менее 1 м. Допускается блокировка жилых зданий и хозяйственных построек, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных участках при соблюдении противопожарных требований.

  - В зоне индивидуальной жилой застройки расстояния до границы соседнего земельного участка по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:

- от индивидуального или жилого дома блокированного типа -3,0 м;

- от построек для содержания скота и птицы - 4,0 м;

- от бани, гаража и других построек - 1,0 м;

- от стволов высокорослых деревьев - 4,0 м;

- от стволов среднерослых деревьев - 2,0;

- от кустарника - 1,0 м.

Индивидуальный жилой дом должен отступать от красной линии магистральных улиц, улиц городского значения и проездов не менее чем на 5 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и до проезжей части внутриквартальных проездов должно быть не менее 5 м.

  - В жилых зонах многоэтажных жилых домов допускается размещение в нижних этажах жилых домов встроенно-пристроенных объектов обслуживания социального, административного, торгового и коммунально-бытового назначения при условии соблюдения требований технических регламентов, в том числе, устройство:

- обособленных от дворовой территории входов для посетителей;

- обособленных подъездов и площадок для парковки автомобилей, обслуживающих встроенный объект;

- самостоятельных систем инженерного обеспечения, независимых от систем инженерного оборудования жилого дома;

- противопожарных, звукоизолирующих перекрытий, стен и перегородок.

  - Размеры площадок различного функционального назначения, размещаемых на территории микрорайонов, кварталов, минимально допустимые расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий следует принимать в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

| Площадки | Удельный размер площадки, кв. м/чел | Средний размер одной площадки, кв. м | Расстояние до окон жилых и общественных зданий, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 30 | 12 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 15 | 10 |
| Для занятий физкультурой | 1,5-2,0 | 100 | 10-40 |
| Для хозяйственных целей | 0,3-0,4 | 10 | 20 |
| Для выгула собак | 0,1-0,3 | 25 | 40 |
| Для стоянки автомашин | 0,8-2,5 | 25 (на машино-место) | В соответствии с техническими регламентами |

  - В соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ к жилым помещениям специализированного жилищного фонда (далее - специализированные жилые помещения) относятся:

- служебные жилые помещения;

- жилые помещения в общежитиях;

- жилые помещения маневренного фонда;

- жилые помещения в домах системы социального обслуживания граждан;

- жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев;

- жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами;

- жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан;

- жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

  - Минимальные расчетные показатели соотношения общей площади жилых помещений и площади специализированных жилых помещений, размещаемых в жилых домах (жилых зонах) населенных пунктов, рекомендуется принимать в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5

| Виды жилых помещений специализированного жилищного фонда | На 1000 кв.м. общей площади | Доля в общем объеме жилищного фонда, % |
| --- | --- | --- |
| Служебные жилые помещения | 0,1 | 1 |
| Жилые помещения маневренного фонда | 0,1 | 3 |
| Жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения | 0,3 | 2 |
| Жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев | 0,1 | 3 |
| Жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан. | 0,2 | 2 |
| Жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан | 4 места на 1000 жителей | - |
| Жилые помещения в общежитиях | - | - |

## Глава 3. Расчетные показатели в сфере социального и культурно-бытового обеспечения

  - Местные нормативы обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях, и содержат минимальные расчётные показатели обеспечения:

1) площадями территорий для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

2) объектами образования;

3) объектами здравоохранения;

4) объектами социального обслуживания системы социальной защиты населения;

5) объектами торговли и питания;

6) объектами культуры;

7) культовыми зданиями;

8) объектами коммунально-бытового назначения;

9) иными объектами социального и коммунально-бытового назначения;

10) показатели уровня территориальной доступности объектов социального и культурно-бытового обеспечения.

  - Рекомендуемые расчетные показатели учреждений и предприятий социального и культурно-бытового обслуживания населения городского округа приведены в таблице 6. Для социально защищенных отраслей сферы обслуживания эти показатели являются целевыми на расчетный период. Для видов обслуживания, ориентированных на коммерческую основу (торговля, общественное питание и др.), допускается увеличение приведенных показателей.

  - В градостроительной документации необходимо предусматривать территориальные ресурсы для развития объектов социальной инфраструктуры во всех функциональных зонах, а также на резервных территориях.

Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами обслуживания населения и расчет площади земельных участков для размещения объектов

Таблица 6

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Показатель обеспеченности | Минимальные расчетные показатели площади земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | г. Невь-янск | Сельские н.п. |  |
| I. Учреждения образования |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения общего типа, в том числе: в отдельных зданиях; встроенные в здания или пристроенные к зданиям | Мест на 1 тыс. чел. | 50 | 50 | До 100 мест – 40 кв. м/место; Более 100 мест – 35 кв. м/место; 29 кв. м/место |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | Мест на 1 тыс. чел. | 110 | 112 | До 400 мест – 50 кв. м/место; 400-500 мест – 60 кв. м/место; 500-600 мест – 50 кв. м/место; 600-800 мест – 40 кв. м/место; 800-1000 мест – 33 кв. м/место |
| 3 | Учреждения дополнительного образования для детей | Мест на 1 тыс. чел. | 22 | 22 | По заданию на проектирование |
| 4 | Межшкольные учебно-производственные комбинаты | Учащихся на 1тыс. чел. | 9 | 9 | 2 га на объект |
| 5 | Образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования в районах развития застроенных территорий | Мест на 1 тыс. чел. | 40 | - | До 300 мест – 2,2 га на объект; 300-400 мест – 2,4 га на объект; 400-600 мест – 3,1 га на объект; 600-1000 мест –3,7 га на объект. До 300 мест – 1,2 га на объект; 300-400 мест – 1,2-2,4 га на объект; 400-600 мест – 1,5-3,1 га на объект; 600-1000 мест – 1,9-3,7 га на объект. |
| II. Объекты здравоохранения |
| 6 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | Посещений в смену на 1 тыс. чел | 30 | 20 | На 100 посещений – 0,1 га и не менее 0,5 га на объект. |
| 7 | Больничные учреждения (стационары всех типов) | Коек на 1 тыс. чел. | 7 | 6 | До 50 коек – 300 кв. м/место; 50-100 мест – 300-200 кв. м/место; 100-200 мест – 200-140 кв. м/место; |
| 8 | Станции скорой медицинской помощи | Автомобиль на 1 тыс. чел. | 0,1 | - | 0,07 га на автомобиль и не менее 0,1 на объект |
| 9 | Фельдшерско-акушерские пункты | Объект в населённом пункте с числом жителей 300-1200 чел. | - | 1 | 0,2 га на объект |
| 10 | Аптеки, аптеки, встроенные или пристроенные к зданиям | Объект на 10 тыс. чел | 1 | - | 0,2-0,4 га на объект 0,05 га на объект |
| 11 | Пункт раздачи детского питания | Кв. м общей площади на 1 тыс. чел. | 10,0 | - | По заданию на проектирование |
| III. Объекты социального обслуживания |
| 12 | Дома-интернаты общего типа и пансионаты для лиц старшего возраста | Мест на 1 тыс. чел. | 1,2 | 1,2 | 100 кв. м/место – для города 120 кв. м/место – для сельских н.п. |
| 13 | Специальные дома интернаты | Мест на 1 тыс. чел. | 0,12 | 0,12 | 100 кв. м/место – для города 120 кв. м/место – для сельских н.п. |
| 14 | Психоневрологические интернаты | Мест на 1тыс. чел. | 1,5 | 1,6 | 125 кв. м/место – для города 140 кв. м/место – для сельских н.п. |
| 15 | Территориальные центры социального обслуживания | Объект | 1 | - | 40 кв. м/место – для города 50 кв. м/место – для сельских н.п. |
| 16 | Территориальные центры социальной помощи семье и детям | Объект | 1 | - | По заданию на проектирование |
| IV. Объекты торговли и общественного питания |
| 17 | Предприятия торговли, в том числе: | Кв. м торговой площади на 1 тыс. чел. | 300 100 200 | 280-240 100-70 180-170 | до 250 – 0,08 га на 100 кв. м торговой площади 250-650 – 0,08-0,06 га на 100 кв. м торговой площади 650-1500 – 0,06-0,04 га на 100 кв. м торговой площади 1500-3500 – 0,04-0,02 га на 100 кв. м более 3500 – 0,02 га на 100 кв. м |
|  | продовольственных товаров |  |  |  |  |
|  | непродовольственных товаров |  |  |  |  |
| 18 | Предприятия общественного питания | Мест на 1 тыс. чел. | 31 | 31 | 50-150 – 0,2-0,25 га на место более 150 – 0,1 га на место |
| 19 | Рынки сельскохозяйственные | Кв. м общей площади на 1 тыс. чел. | 25,0 | - | 0,7-1,0 га на объект |
| 20 | Рынки розничной торговли | Кв. м общей площади на 1 тыс. чел. | 50,0 | - | 14,0 на 1 кв. м общей площади |
| V. Объекты культуры |
| 21 | Учреждения культуры клубного типа | Мест на 1 тыс. чел. | 50 | 100-150 | 0,2-0,3 га на объект |
| 22 | Детские школы искусств, школы эстетического образования | Мест на 1 тыс. чел. | 13 | - | По заданию на проектирование |
| 23 | Музеи | Объект на 10 тыс. чел | 0,4 | - | от 0,1 га на объект |
| 24 | Библиотеки | Объект | 1 | 1 | 0,15 га на объект |
| VI. Объекты коммунально-бытового назначения |
| 25 | Предприятия бытового обслуживания во встроенных зданиях или пристроенные к зданиям; в зоне малоэтажной застройки | Рабочее место на 1 тыс. чел. | 7 | 4 | 10-50 – 0,1-0,2 га на раб. место 50-100 – 0,05-0,08 га на раб. место более 150 – 0,03-0,02 га на раб. место 0,15 га на объект |
| 26 | Прачечные (без учёта общественного сектора) | Кг белья в смену на 1тыс. чел. | 50 | - | По заданию на проектирование |
| 27 | Прачечные- самообслуживания, мини-прачечные | Кг белья в смену на 1тыс. чел. | 10 | - | По заданию на проектирование |
| 28 | Химчистки | Кг вещей в смену на 1тыс.чел. | 4 | - | По заданию на проектирование |
| 29 | Химчистки самообслуживания, мини-химчистки | Кг обрабатываемых вещей в смену на 1тыс.чел. | 2 | - | По заданию на проектирование |
| 30 | Гостиницы | Мест на 1 тыс. чел. | 6 | На группу н.п. в соответствии с табл № 7 | 25-100 – 55 кв. м /место 101-500 – 30 кв. м /место 501-1000 –20 кв. м /место более 1000 – 15 кв. м /место |
| 31 | Бани | Помывочных мест на 1 тыс. чел | 5 | 7 | 0,2-0,4 га на объект |
| 32 | Общественные туалеты | Прибор на 1 тыс. чел. | 1 | 1 | 30-80 кв. м на объект |
| 33 | Предприятия, салоны ритуальных услуг | Объект на 1 тыс. чел | 1 | - | По заданию на проектирование |
| 34 | Бюро-магазины похоронного обслуживания | Объект | 1 | - | По заданию на проектирование |
| VII. Объекты физической культуры и спорта |
| 35 | Детские, юношеские спортивные школы | Учащихся на 1 тыс. чел. | 15 | - | По заданию на проектирование |
| 36 | Физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства | Человек, занимающихся спортом на 1 тыс. чел | 10 | 30 | По заданию на проектирование |
| 37 | Плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра) | Кв. м на 1 тыс. чел. | 500 | 975 | 0,1-0,15 га на объект |
| 38 | Спортивные залы | Кв. м площади на 1 тыс. чел. | 100 | 210 | 0,2-0,5 га на объект |
| 39 | Плавательные бассейны | Кв.м. зеркала воды на 1тыс. чел. | 15 | - | По заданию на проектирование |
| 40 | Лыжные базы | Человек на 1тыс. чел. | 3 | 4 | 0,2-0,5 га на объект |
| VIII. Кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи |
| 41 | Единый расчетный центр | Объект | 1 | - | По заданию на проектирование |
| 42 | Кредитно-финансовые учреждения, отделения банков | Операционное место на 10 тыс. чел | 1 | - | По заданию на проектирование |
| 43 | Отделения сберегательного банка | Операционное место на 2 тыс. чел. | 1 на 2 тыс.чел | 1 на 1-2 тыс.чел | 0,1-0,2 га на объект |
| 44 | Отделение связи | Объект на 6 тыс. чел | 1 на 6 тыс.чел | 1 на сельскую администрацию | 0,1-0,2 га на объект |
| IX. Объекты обслуживания для молодёжи |
| 45 | Дом молодёжи, многофункциональный молодёжный центр | Объект | 1 на город | - | По заданию на проектирование |
| 46 | Подростково-молодёжный клуб по месту жительства | Кв. м общей площади на 1 тыс. чел. | 25 | - | По заданию на проектирование |
| 47 | Центр профессиональной ориентации | Объект | 1 на город | - | По заданию на проектирование |

  - Минимальные расчётные показатели обеспечения общеобразовательными объектами начального, основного и среднего образования определяются в зависимости от прогноза демографической структуры детского населения, исходя из обеспечения:

- начальным общим (1-4 классы) и основным общим (5-9 классы) образованием 100% детей;

- средним (полным) общим образованием (10-11 классы) 75% детей при обучении в одну смену (допустимо обучение 10% учащихся во вторую смену).

Обеспечение объектами дошкольного образования – 100% для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

  - Вместимость вновь строящихся общеобразовательных школ в городских населенных пунктах не должна превышать 1 тыс. учащихся. Вместимость малокомплектных школ в сельских населенных пунктах не должна превышать для:

1) начальных школ - 80 учащихся;

2) для основных школ - 250 учащихся;

3) для средних школ - 500 учащихся.

  - Вместимость вновь строящихся дошкольных образовательных учреждений не должна превышать 350 мест; вместимость дошкольных образовательных учреждений, пристроенных к торцам жилых домов и встроенных в жилые дома, - не более 150 мест. Вместимость дошкольных образовательных учреждений для сельских населенных мест не должна превышать 140 мест.

  - Фельдшерско-акушерский пункт следует размещать в сельских населённых пунктах с численностью населения от 100 человек, отделённых от других населённых пунктов водными или другими преградами. Для сельских населенных пунктов с численностью населения до 100 человек рекомендована организация выездной формы медицинского обслуживания, включая проведение выездных профилактических медицинских осмотров и диспансеризации.

  - Вместимость специализированных учреждений: для приютов - оптимальная 30 воспитанников, допустимая - 50; для других видов специализированных учреждений - оптимальная 60 воспитанников, допустимая - не более 100.

Вместимость домов-интернатов общего типа и пансионатов для лиц старшего возраста, психоневрологических интернатов следует принимать не менее 100 мест.

  - Специализированные учреждения для несовершеннолетних детей, нуждающихся в социальной реабилитации (социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, социальные приюты для детей и подростков) следует принимать 1 на 5-10 тыс. детей, проживающих в городском округе.

  - Социально-реабилитационный центр, приют для несовершеннолетних детей, детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, следует размещать 1 на 10 тыс. детей.

  - Минимальные расчётные показатели обеспечения объектами торговли в сельских населённых пунктах следует принимать в зависимости от типа сельского населённого пункта: в крупных и больших сельских населённых пунктах - 280 кв. м на 1000 жителей, в средних – 250 кв. м на 1000 жителей, в малых – 240 кв. м на 1000 жителей

  - Обеспечение культовыми зданиями в населенных пунктах всех типов следует осуществлять из расчета 1 кв. м. молельного зала такого здания на одного прихожанина. Расчёт вместимости культового здания должен выполняться в соответствии с численностью прихода.

  - Культовые здания при учебных заведениях, больницах, приютах, в местах заключения ориентированы на удовлетворение религиозных потребностей контингента учреждений, в комплекс которых они входят, и при расчёте городской структуры размещения культовых зданий не учитываются.

  - Культовые здания в сельских населённых пунктах следует размещать, исходя из национального и возрастного состава населения. При численности верующего населения менее 50 человек культовое здание размещается на группу сельских населённых пунктов.

  - Для 4-х групп сельских населенных пунктов, перечень которых приведен в таблице 7, следует принимать минимальный расчётный показатель обеспечения гостиницами, домами приезжих – 3 места на 1000 человек из расчета на группу населенных пунктов.

Таблица 7

| № п.п. | Наименование населенного пункта |
| --- | --- |
| 1 | с. Быньги |
|  | д. Нижние Таволги |
|  | д. Верхние Таволги |
|  | д. Сербишино |
|  | п. Аник |
|  | п. Ударник |
|  | п. Быньговский |
|  | п. Ребристый |
|  | с. Федьковка |
|  | д. Невьянка |
|  | п. Горельский |
|  | п. Холмистый |
|  | п. Середовина |
|  | п. Осиновский |
| 2 | п. Калиново |
|  | п. Приозерный |
|  | п. Невьянский Рыбзавод |
|  | п. Таватуйский детский дом |
|  | п. Аять |
|  | п. Таватуй |
| 3 | п. Цементный |
|  | п. Забельный |
|  | п. Вересковый |
|  | с. Шурала |
|  | п. при ж/д. ст.Шурала |
| 4 | с. Аятское |
|  | с. Шайдуриха |
|  | с. Кунара |
|  | п. Плотина |
|  | д. Пьянково |
|  | д. Сосновка |
|  | с. Аятское |
|  | п. Аять |
|  | п. Таватуй |
|  | п.Таватуй (Аятский с/с) |
|  | с. Конево |
|  | д. Осиновка |
|  | с. Киприно |
|  | с. Корелы |
|  | д. Гашени |

В гостиницах 10% мест должны предусматриваться универсальными, с учетом расселения любых категорий посетителей, в том числе инвалидов и маломобильных групп населения.

  - Отделение или филиал сберегательного банка в сельском населённом пункте следует предусматривать из расчёта одно операционное место на 1-2 тысячи жителей. В состав сельских отделений связи входят сберегательные кассы.

  - Показатели уровня территориальной доступности объектов социального и культурно-бытового обеспечения приведены в таблице 8.

Показатели уровня территориальной доступности объектов социального и культурно-бытового обеспечения

Таблица 8

| № п/п | Объекты социального и коммунально- бытового назначения | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | Город Невьянск | Сельские населенные пункты |
| 1 | Детские образовательные учреждения | 500 | 500 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 750 (500 – для начальных классов) | 750 (500 – для начальных классов) |
| 3 | Внешкольные учреждения | 1000 | - |
| 4 | Физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства | 500 | 500 |
| 5 | Физкультурно-спортивные центры жилых районов | 1500 | - |
| 6 | Раздаточные пункты детского питания | 1000 | - |
| 7 | Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания | 800 | 2000 |
| 8 | Поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, общие врачебные практики | 1000 | 1000 |
| 9 | Аптеки | 800 | 800 |
| 10 | Бани | 800 | 800 |
| 11 | Культовые здания | 1000-1500 | 1500 |
| 12 | Отделения связи и филиалы сберегательного банка | 700 | На населенный пункт |

  - В сельских населённых пунктах, в случае размещения одного общеобразовательного учреждения на группу населенных пунктов, радиус доступности общеобразовательного учреждения должен быть не более: для обучающихся I ступени – 2 км пешком или 15 минут при транспортном обслуживании, для обучающихся II и III ступеней обучения – 4 км пешком или 30 минут при транспортном обслуживании.

## Глава 4. Расчетные показатели в сфере обеспечения объектами рекреационного назначения

  - Местные нормативы обеспечения объектами рекреационного назначения действуют в отношении объектов, расположенных на территориях ландшафтно-рекреационных зон и состоят из минимальных расчетных показателей обеспечения:

- объектами рекреационного назначения;

- площадями территорий для размещения объектов рекреационного назначения;

- озеленения территорий объектов рекреационного назначения.

  - К объектам рекреационного назначения, размещаемым на территориях общего пользования населенных пунктов, относятся:

- городские парки;

- парки (сады) планировочных районов;

- специализированные парки (детские, спортивные, зоологические, ботанические, выставочные, мемориальные и др.)

- сады микрорайонов (кварталов);

- бульвары;

- скверы;

- зоны массового кратковременного отдыха;

- зеленые устройства закрытого грунта декоративного и утилитарного характера в виде самостоятельных или встроенных объектов (в отапливаемых помещениях общественных, административных и производственных зданий).

  - К объектам рекреационного назначения, размещаемым за пределами границ населенных пунктов, относятся:

- зоны массового кратковременного отдыха;

- лечебно-оздоровительные территории (пансионаты, детские и молодежные лагеря, спортивно-оздоровительные базы выходного дня, и др.);

- территории оздоровительного и реабилитационного профиля (санатории, детские санатории, санатории-профилактории, санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия, специализированные больницы восстановительного лечения);

- территории учреждений отдыха (дома отдыха, базы отдыха, дома рыболова и охотника и др.);

- территории объектов по приему и обслуживанию туристов (туристические базы, туристические гостиницы, туристические приюты, мотели, кемпинги и др.).

  - Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования – парков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др. на территории населенного пункта должна быть не менее 8 кв. метров на чел.

  - Минимальную площадь объектов рекреационного назначения, размещаемых на территориях общего пользования населенных пунктов, следует предусматривать, не менее:

- парков (садов) планировочных районов – 10 га;

- садов микрорайонов (кварталов) – 3 га;

- скверов - 0,5 га.

Площадь парка (сада) сельского населенного пункта следует принимать не менее 1-2 га.

  - Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами рекреационного назначения, размещаемыми за пределами границ населенных пунктов, следует принимать в соответствии с таблицей 9.

Таблица 9

| № п/п | Объекты рекреационного назначения | Вместимость объектов рекреационного назначения, мест | Размер земельного участка, кв. м. на 1 место |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты рекреационного назначения по приему и обслуживанию туристов с целью познавательного туризма |
| 1 | Туристические гостиницы | 50-300 | 50 |
| 2 | Гостиница для автотуристов | 50-300 | 75-100 |
| 3 | Мотели, кемпинги | 30-100 | 125 |
| Основные объекты рекреационного назначения, специализирующиеся на видах спортивного и оздоровительного отдыха и туризма |
| 4 | Туристические базы | 150-300 | 75-100 |
| 5 | Туристические приюты | 30-50 | 25 |
| 6 | Оборудованные походные площадки | 30 30 | 5-8 |
| 7 | Спортивно-оздоровительные базы выходного дня |  | 5-8 |
| Оздоровительного и реабилитационного профиля территории |
| 8 | Санатории | По заданию на проектирование | 150 |
| 9 | Детские санатории | По заданию на проектирование | 145-170 |
| 10 | Санатории-профилактории | По заданию на проектирование | 70-100 |
| 11 | Курортные поликлиники | 200 посещений в смену на 1000 лечащихся | 65-75 |
| 12 | Специализированные больницы восстановительного лечения | По заданию на проектирование | 140-200 |
| Объекты рекреационного назначения оздоровительного профиля по приему и обслуживанию туристов |
| 13 14 | Курортные гостиницы | 300-1000 | 75 |
|  | Пансионаты | 500-1000 (при соответствующих обоснованиях допускается 250 мест) 200-1000 10-25 | 120-130 |
| 15 | Детские и молодежные лагеря |  | 100-150 |
| 16 | Площадки отдыха |  | 75 |
| 17 | Дом охотника | 10-20 | 25 |
| 18 | Дом рыбака | 25-200 | 25 |
| 19 | Лесные хижины | 10-15 | 15-20 |
| 20 | Объекты размещения экзотического характера: хутора, слободки, постоялые дворы | 30-100 |  |

  - Минимальные расчетные показатели численности единовременных посетителей парков, зон отдыха, лесопарков, городских лесов следует принимать, чел/га, для:

- зон отдыха 70;

- лесопарков 10 – 20.

  - Потребность в территориях зон массового кратковременного отдыха, расположенных в пригородных зонах города, следует определять 5-15 % от численности населения.

  - Максимальные показатели территориальной доступности от жилых зон до объектов рекреационного назначения следует принимать в соответствии с таблицей 10.

Таблица 10

| Объекты рекреационного назначения | Максимальный радиус доступности до объектов рекреационного назначения, метров | Максимальный показатель доступности от жилых зон до объектов рекреационного назначения |
| --- | --- | --- |
| Городской парк | 6000-7000 | 30 минут на транспорте |
| Парк (сад) планировочного района | 1500-2000 | 20 минут на транспорте |
| Сад микрорайона | 1000 | 20 минут пешком |
| Сад квартала | 500 | 10 минут пешком |
| Зона массового кратковременного отдыха | - | 1,5 часа на транспорте |

  - Минимальные расчетные показатели соотношения площадей функциональных зон парков, садов микрорайонов (кварталов) следует принимать в соответствии с таблицей 11.

Таблица 11

| Функциональные зоны парков, садов микрорайонов (кварталов) | Соотношение площадей функциональных зон, % от общей площади парка, сада | Показатели площади функциональной зоны, кв.м. на посетителя |
| --- | --- | --- |
|  |  | Городской парк | Парк (сад) планировоч-ного района | Сад микрорайона | Сад квартала |
| Культурно-просветительных мероприятий | 3-8 | 20 | 10 | - | - |
| Массовых мероприятий | 5-17 | 40 | 30 | - | - |
| Физкультурно-оздоровительных мероприятий | 10-20 | 100 | 100 | 75 | - |
| Отдыха детей | 5-10 | 170 | 170 | 80 | 80 |
| Прогулочная | 40-75 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Хозяйственная | 2-5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

  - Минимальные расчетные показатели соотношения площадей функциональных зон лесопарков и нагрузки на территории лесопарков следует принимать в соответствии с таблицей 12.

Таблица 12

| Функциональные зоны лесопарка | Показатели площади функциональных зон, % от общей площади лесопарка | Рекреационная нагрузка на территорию лесопарка, чел/га |
| --- | --- | --- |
| Парковая (зона активных нагрузок) | 20 | 24 |
| Лесопарковая (зона нагрузок средней интенсивности) | 50 | 8-10 |
| Лесная (зона нагрузок малой интенсивности) | 30 | 4 |

  - Минимальный расчетный показатель единовременной нагрузки на городские леса, при котором необходимо проведение паркоустройства, составляет 3 чел/га.

  - Минимальные расчетные показатели площадей территорий, распределения элементов объектов рекреационного назначения, размещаемых на территориях общего пользования населенных пунктов, следует принимать в соответствии с таблицей 13.

Таблица 13

| Объекты рекреационного назначения | Территории элементов объектов рекреационного назначения, % от общей площади территорий общего пользования |
| --- | --- |
|  | Территории зеленых насаждений и водоемов | Аллеи, дорожки, площадки | Застроенные территории |
| Городские парки, парки планировочных районов | 65-70 | 25-28 | 5-7 |
| Сады микрорайонов (кварталов) Скверы, размещаемые: на улицах общегородского значения и площадях; | 80-90 60-75 | 8-15 40-25 | 2-5 - |
| в жилых зонах, на жилых улицах, перед отдельными зданиями | 70-80 | 30-20 | - |
| Бульвары шириной: 15-24 м; 25-50 м; более 50 м | 70-75 65-70 75-80 | 25-30 17-23 25-30 | - 2-3 Не более 5 |
| Городские леса и лесопарки | 93-97 | 2-5 | 1-2 |

## Глава 5. Расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания

  - Настоящий раздел предусматривает минимальные расчетные показатели и рекомендации:

1) по проектированию автомобильных дорог;

2) озеленения площади санитарно-защитных зон, отделяющих автомобильные и железные дороги от объектов жилой застройки;

3)расчетные параметры улиц и дорог;

4) параметры общественного пассажирского транспорта;

5) обеспечения объектами для хранения и обслуживания транспортных средств;

6) уровня автомобилизации;

  - Автомобильные дороги категорий I-II (III) рекомендуется прокладывать в обход населенных пунктов с устройством подъездов к ним. В целях обеспечения в дальнейшем возможной реконструкции дорог принимают расстояние от бровки земляного полотна до линии застройки населенных пунктов в соответствии с генеральными планами дорог, но не менее 200 м.

В отдельных случаях, когда по технико-экономическим расчетам установлена целесообразность проложения дороги категорий I-III через населенные пункты, их предусматривают в соответствии с требованиями СП 42.13330 и санитарных норм и правил.

  - Озеленение площади санитарно-защитных зон, отделяющих автомобильные дороги от объектов жилой застройки, следует предусматривать в виде непрерывных полос шириной не менее 10 м. В полосе озеленения должна быть предусмотрена посадка не менее чем трех рядов деревьев лиственных пород с кустарником в виде «живой изгороди».

Озеленение территорий от края проезжей части магистральных улиц и дорог до жилой застройки в городе Невьянск следует предусматривать с учетом требований строительных норм и правил СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».

  - Озеленение площади санитарно-защитных зон, отделяющих железнодорожные линии от объектов жилой застройки, должно составлять не менее 50 %. Ширина непрерывной полосы озеленения вдоль всей железнодорожной линии должна быть не менее 10 м, а в полосе озеленения должна быть предусмотрена посадка не менее чем трех рядов деревьев лиственных пород с кустарником в виде «живой изгороди».

  - Расчетные параметры улиц и дорог города Невьянска следует принимать по таблице 14, сельских населенных пунктов Невьянского городского округа – по таблице 15.

Расчетные параметры улиц и дорог города Невьянска

Таблица 14

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения,км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, ‰ | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные дороги: |
| регулируемого движения | 80 | 3,50 | 2-4 | 400 | 50 | - |
| Магистральные улицы: |
| общегородского значения: |
| регулируемого движения | 80 | 3,50 | 2-4 | 400 | 50 | 3,0 |
| районного значения: |
| транспортно-пешеходные | 70 | 3,50 | 2-4 | 250 | 60 | 2,25 |
| пешеходно-транспортные | 50 | 4,00 | 2 | 125 | 40 | 3,0 |
| Улицы и дороги местного значения: |
| улицы в жилой застройке | 40 30 | 3,00 3,00 | 2-3 2 | 90 50 | 70 80 | 1,5 1,5 |
| улицы и дороги производственных, промышленных и коммунально-складских районов | 50 40 | 3,50 3,50 | 2-4 2-4 | 90 90 | 60 60 | 1,5 1,5 |
| Проезды: |
| основные | 40 | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |
| второстепенные | 30 | 3,50 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |
| Пешеходные улицы: |
| основные | - | 1,00 | По расчету | - | 40 | По проекту |
| второстепенные | - | 0,75 | По расчету | - | 60 | По проекту |

Расчетные параметры улиц и дорог сельских населенных пунктов Невьянского городского округа

Таблица 15

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | — |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2—3 | 1,5—2,25 |
| Улица в жилой застройке: |
| основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0—1,5 |
| Второсте-пенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75—3,0 | 1 | 0—1,0 |
| Хозяйствен-ный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | — |

  - Ширину улиц и дорог в красных линиях для города Невьянска следует принимать:

- магистральные дороги - 50 м;

- магистральные улицы – 40 м (в условиях реконструкции, исторической застройки допустимо уменьшение показателя, но не более чем на 50%);

- улицы и дороги местного значения – 15 – 25 м (в условиях реконструкции, для жилых улиц в исключительных случаях, допустимо уменьшение показателя до 12 м).

Исключение составляют улицы, сохраняемые в границе исторической линии застройки.

  - Радиусы закругления проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и разделительных полос следует принимать не менее:

- для магистральных улиц и дорог регулируемого движения – 8 м;

- для улиц и дорог местного значения – 5 м;

- на транспортных площадках – 12 м.

  - Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 х 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

  - По внутридворовым проездам придомовой территории не должно быть транзитного движения транспорта.

  - Плотность сети магистральных улиц и дорог города на расчетный срок документов территориального планирования должна быть не менее 1,5кв. км.

Плотность сети магистральных улиц и дорог определяется по отношению общей протяженности таких улиц и дорог в границах города к общей площади территории в тех же границах независимо от площади застроенных территорий.

  - Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на территории города Невьянска следует принимать 1,5-2 км/кв. км.

Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта в пределах территории города следует принимать – 400–600 метров для автобусов.

  - Протяженность (дальность) пешеходных подходов до ближайших остановок общественного транспорта от входов в жилые дома или на объекты приложения труда следует принимать не более 500 м, в производственных и коммунальных зонах – не более 400 м от проходных предприятий.

В общегородском центре дальность пешеходных подходов от объектов массового посещения до ближайшей остановки общественного транспорта должна быть не более 250 м, в зонах массового отдыха и спорта – не более 800 м от главного входа.

В районах застройки индивидуальными жилыми домами дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного транспорта может быть увеличена до 800 м

  - На селитебных территориях и на прилегающих к ним производственных территориях следует предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не менее 90 % расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей. Распределение типов стоянок и мест постоянного хранения автомобилей, % от общей потребности машино-мест:

10-15 % в подземных и полуподземных стоянках,

15-20 % в надземных многоэтажных стоянках,

15-20 % в наземных стоянках;

допускается 45-60 % за пределами участка, предоставленного для строительства.

Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее чем для 70 % расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе:

- жилые районы - 25%

- промышленные и коммунально-складские зоны (районы) – 25%

- общегородские и специализированные центры – 5%

- зоны массового кратковременного отдыха – 15%

  - Минимальное количество мест для временного хранения личного транспорта инвалидов на открытых стоянках у жилых домов, объектов социального и коммунально-бытового назначения в пределах участков, предоставленных для их строительства, или на территориях общего пользования, у проходных или на территории предприятий, где работают инвалиды, следует принимать в соответствии с таблицей 16.

Места для временного хранения личного транспорта инвалидов должны предусматриваться на расстоянии не более 50м от входов, доступных для инвалидов в учреждения социального и коммунально-бытового назначения, жилые дома, в которых проживают инвалиды, на территории предприятий, использующих труд инвалидов.

Таблица 16

| Объекты | Минимальное количество мест на открытых стоянках для инвалидов, % от общего числа мест |
| --- | --- |
| Жилые дома | 4 %, но не менее 1 места при общем числе мест до 100; при большем числе мест – 10 % |
| Учреждения культурно-бытового обслуживания населения, места отдыха, спортивные здания и сооружения |  |
| Предприятия розничной торговли при площади торговых залов, кв.м: от 400 до 1000; более 1000; менее 400 | 15 10 Не менее 1 места |
| Предприятия питания при вместимости, мест: до 100; от 100 до 200; более 200 | Не менее 1 места 15 10 |
| Предприятия бытового обслуживания при количестве рабочих мест: до 40; от 40 до 100; более 100 | Не менее 1 места 15 10 |
| Здания и помещения с местами труда для инвалидов | В зависимости от квоты рабочих мест для инвалидов, но не менее 1 места на стоянке вместимостью до 100 мест |
| Учреждения, специализирующиеся на лечении спинальных больных и восстановлении опорно-двигательных функций | 20 |

На открытых стоянках при учреждениях обслуживания, не указанных в таблице 16, для транспорта инвалидов следует предусматривать не менее 10 % общего числа мест, но не менее одного места.

  - Пешеходную доступность стоянок постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей от мест жительства их владельцев следует принимать не более 500 м, а в условиях реконструкции не более 800 м.

Стоянки для постоянного хранения легковых автомобилей и мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 100м от входов в жилые дома.

  - Станции технического обслуживания и мойки автомобилей в населенных пунктах следует предусматривать из расчета один пост не более чем на 200 легковых автомобилей. Рекомендуемые минимальные размеры их земельных участков принимаются в соответствии с таблицей 17.

Таблица 17

| Число постов станции технического обслуживания | Размеры земельных участков, га |
| --- | --- |
| До 4 | 0,3 - 0,5 |
| 10 | 1,0 |
| 15 | 1,5 |
| 25 | 2,0 |
| 40 | 3,5 |

  - Автозаправочные станции в населенных пунктах следует предусматривать из расчета одна топливораздаточная колонка не более чем на 1000 легковых автомобилей. Рекомендуемые минимальные размеры земельных участков автозаправочных станций принимаются в зависимости от числа топливораздаточных колонок по таблице 18.

Таблица 18

| Число топливораздаточных колонок автозаправочных станций | Размеры земельных участков, га |
| --- | --- |
| 2 | 0,25 |
| 5 | 0,30 |
| 7 | 0,35 |
| 9 | 0,40 |
| 11 | 0,45 |

  - Расчетный уровень автомобилизации для города Невьянска принят 500 легковых автомобилей на 1000 жителей. Для сельских населенных пунктов – 350 легковых автомобилей на 1000 жителей.

## Глава 6. Расчетные показатели обеспечения инженерным оборудованием

    - Местные нормативы обеспечения инженерным оборудованием состоят из следующих минимальных расчетных показателей обеспечения населения объектами:

- водоснабжения и канализации;

- теплоснабжения;

- газоснабжения;

- электроснабжения;

- связи.

    - Проектирование новых, реконструкцию и расширение существующих инженерных сетей следует осуществлять на основе программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры территорий в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-Ф3.

Проектирование систем инженерно-технического обеспечения следует производить в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и другими действующими нормативными документами.

Выбор источников водо-, тепло-, электро-, газоснабжения должен проводиться на основании анализа состояния существующих централизованных систем, отечественного и мирового опыта применения индивидуальных и групповых источников.

    - Обеспечения объектов жилищного строительства инженерным оборудованием предусмотрено в зависимости от уровня комфорта проживания в жилых зонах, установленного в Главе 2 настоящих нормативов.

Для обеспечения минимального уровня комфорта проживания в жилых зонах необходимы следующие виды инженерного оборудования и оснащения жилых зданий:

1) централизованная система водоснабжения и канализации, приборы учета потребления воды, умывальник, унитаз, мойка, ванна, душ;

2) централизованная или автономная системы теплоснабжения, вентиляции и горячего водоснабжения;

3) газоснабжение, газовая плита;

4) централизованная система электроснабжения, защита электроприборов (щитовая);

5) устройство связи.

    - В целях обеспечения надежной защиты населения от негативного воздействия вредных факторов канализационных очистных сооружений, источников теплоснабжения, газоснабжения, воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи и обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов следует предусматривать санитарно-защитные и охранные зоны, а также нормативные разрывы от них до жилых домов и объектов социального и коммунально-бытового назначения в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

    - Подземные инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог под тротуарами или разделительными полосами. В условиях реконструкции проезжих частей улиц и дорог, под которыми расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать их вынос под разделительные полосы и тротуары. Допускается сохранение существующих и прокладка новых сетей под проезжей частью при устройстве тоннелей.

Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по СП 42.13330.2011 (раздел 12 «Инженерное оборудование» таблицы 15).

Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать по СП 42.13330.2011(раздел 12 «Инженерное оборудование» таблицы 16).

Минимальные расстояния от газопроводов до сетей инженерно-технического обеспечения следует принимать в соответствии с СП 62.13330.2011 (приложению В).

    - Минимальные расчётные показатели по обеспечению населения городского округа объектами инженерной инфраструктуры приведены в главах 6.7 - 6.54.

Минимальные расчетные показатели обеспечения населения объектами водоснабжения и канализации предназначены для определения хозяйственно-питьевого водопотребления населения с учетом уровня комфорта проживания, размеров земельных участков для размещения станций водоочистки, среднесуточных объемов канализации бытовых сточных вод, размеров земельных участков для размещения очистных сооружений канализации с учетом санитарно-защитных зон от них до территорий жилой застройки и объектов социального и коммунально-бытового назначения.

Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами теплоснабжения предназначены для определения расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий с учетом зонирования территории Свердловской области по минимальным расчетным температурам наружного воздуха, размеров земельных участков для размещения на территории населенных пунктов отдельно стоящих котельных, тепловых пунктов.

Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами газоснабжения предназначены для определения объемов годового и часового расхода природного газа на отопление жилых и общественных зданий, коммунально-бытовые нужды населения.

Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами электроснабжения предназначены для определения электрической коммунально-бытовой нагрузки населенных пунктов, удельного  расхода электроэнергии объектов социального и коммунально-бытового назначения, годового числа часов использования максимума электрической нагрузки,  удельной расчетной электрической нагрузки квартир многоквартирных жилых домов, показателей электрических нагрузок для обеспечения территорий объектов жилищного строительства, закрытых понизительных подстанций, включая распределительные и комплектные устройства.

Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами связи предназначены для определения состава объектов, обеспеченности ими населения, площади земельного участка на объект, размеров земельных участков для размещения сооружений, минимальных расчетных показателей потребности населения в объектах связи.

### Минимальные расчетные показатели обеспеченности объектами водоснабжения и канализации

    - Проектирование систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации городов и других населенных пунктов следует производить в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012, СП 30.13330.2012, СП 32.13330.2012, СН 456-73 и другими действующими нормативными документами с учетом санитарно-гигиенической надежности получения питьевой воды, экологических и ресурсосберегающих требований.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» определяются санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» требуется организация санитарно-защитной зоны для канализационных очистных сооружений, канализационных насосных станций.

    - Жилая и общественная застройка населенных пунктов, включая индивидуальную отдельностоящую и блокированную жилую застройку с участками, а также производственные объекты должны быть обеспечены централизованными или локальными системами водоснабжения и канализации. В жилых зонах, не обеспеченных централизованным водоснабжением и канализацией, размещение многоэтажных жилых домов не допускается.

Количество линий водоводов следует принимать с учетом категории обеспеченности подачи воды системы водоснабжения и очередности строительства.
При прокладке водоводов в две и более линий необходимость устройства переключений между ними следует определять в зависимости от количества независимых водозаборных сооружений или линий водоводов, подающих воду потребителю, при этом в случае отключения одного водовода или его участка общую подачу воды объекту на хозяйственно-питьевые нужды допускается снижать на 30% от расчетного расхода, на производственные нужды - по аварийному графику, на пожарные нужды - согласно требованиям Регламента пожарной безопасности.

Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:

- для подачи воды на производственные нужды - при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;

- для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды - при диаметре труб не свыше 100 мм;

- для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

Водопроводные линии следует принимать подземной прокладки. Глубина заложения труб, считая до низа, должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры.

Выбор диаметров труб водоводов и водопроводных сетей следует производить на основании гидравлического, технико-экономических расчетов, учитывая при этом условия их работы при аварийном выключении отдельных участков.

Проектирование систем наружного и внутреннего пожаротушения выполнять в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 8.13130.2009, СП 10.13130.2009.

Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) противопожарные резервуары.

Внутренний противопожарный водопровод должен обеспечивать нормативный расход воды для тушения пожаров в зданиях и сооружениях.

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Пожарные гидранты должны устанавливаться на сетях наружного водопровода и обеспечивать подачу воды для целей пожаротушения.

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части. Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение всей многоквартирной застройки, в том числе малоэтажной, следует производить от централизованных систем.

В качестве первоочередных мероприятий допускается устраивать для одно-двухквартирных домов автономные системы водоснабжения от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом. Допускается предусматривать для одно-двухквартирных жилых домов устройство локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации.

Водоснабжение территории садоводческого, дачного объединения может производиться как от централизованной системы водоснабжения, так и автономно – от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей родников. Сбор, удаление и обезвреживание хозяйственно-бытовых стоков могут быть неканализованными. Возможно также подключение к централизованным системам канализации. В исключительных случаях при централизованном канализовании территории на участках, расположенных в пониженных местах рельефа, разрешается устройство локальных очистных сооружений.

Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо определять теплотехническим расчетом или принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе. При отсутствии данных минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать для труб диаметром до 500 мм - 0,3 м, а для труб большего диаметра - 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, но не менее 0,7 м до верха трубы, считая от поверхности земли или планировки (во избежание повреждения наземным транспортом).

    - Минимальные расчетные показатели удельного хозяйственно-питьевого водопотребления объектов в населенных пунктах на одного жителя следует определять в зависимости от групп населенных пунктов по численности населения, степени благоустройства населенных пунктов, уровня комфорта проживания на территории жилых зон в соответствии сТаблица 19.

Таблица 19

| Степень благоустройства населенного пункта | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год) с учетом уровня комфорта проживания, л/сут |
| --- | --- |
|  | минимальный | средний | повышенный | высокий |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: без ванн; с ванными и местными водонагревателями; с централизованным горячим водоснабжением | 125-160 160 -170 230 - 260 | - 170 - 190 260 - 290 | - 190 - 210 290 - 320 | - 210-230 320 - 350 |

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в зданиях и помещениях общественного назначения, за исключением расходов воды для объектов временного проживания: гостиницы, мотели, учреждения отдыха и туризма (санатории, пансионаты, турбазы, круглогодичные лагеря и т.п.).

Выбор удельного водопотребления в указанных пределах, должен производиться в зависимости от мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства населенного пункта, этажности застройки и местных условий.

Степень благоустройства населенного пункта со зданиями, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией без ванн, принята для существующей застройки и допустима только применительно к переходному этапу до 2015 года для сельских населенных пунктов.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10 - 20% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

    - Минимальное хозяйственно-питьевое среднесуточное (за год) водопотребление, на одного человека для зданий и помещений временного проживания: гостиницы, мотели, учреждения отдыха и туризма (санатории, пансионаты, турбазы, круглогодичные лагеря и т.п.) следует принимать по Таблица 20.

Таблица 20

| № п/п | Наименование объекта | Минимальное хозяйственно-питьевое средне- суточное (за год) водопотребление на одного человека, л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гостиницы, пансионаты и мотели с общими ваннами и душами | 120 |
| 2 | Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 230 |
| 3 | Гостиницы с ваннами в отдельных номерах, (% от общего числа номеров): до 25%; до 75%; до 100 % | 200 250 300 |
| 4 | Санатории и дома отдыха: с ваннами при всех жилых комнатах; с душами пари всех жилых комнатах | 200 150 |
| 5 | Детские оздоровительные лагеря (в том числе круглогодичного действия): со столовыми, работающими на сырье и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами; со столовыми, работающими на полуфабрикатах и стирка белья в централизованных прачечных | 200 55 |

    - Минимальные показатели расчетных расходов воды на одну голову животных личного хозяйства следует принимать в соответствии сТаблица 21.

Таблица 21

| № п/п | Группы животных | Расчетный расход воды, л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1. | Крупный рогатый скот | 70 |
| 2. | Лошади | 70 |
| 3. | Свиньи | 25 |
| 4. | Овцы | 6 |
| 5. | Козы | 3 |

Расходы воды на содержание и поение скота, птиц и зверей на животноводческих фермах и комплексах должны приниматься по ведомственным нормативным документам на основе задания на разработку проектной документации.

    - Минимальные расчётные показатели расхода воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды (в том числе горячей воды) для зданий и помещений общественного назначения следует принимать в соответствии с Таблица 22.

Таблица 22

| № п/п | Наименование объекта социального и коммунально-бытового назначения | Единица измерения | Минимальные расчётные показатели расхода воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды, л/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в средние сутки | в сутки наибольшего водопотребления |
| Дошкольные образовательные учреждения |
| 1 | С дневным пребыванием детей: - со столовыми, работающими на полуфабрикатах; - со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | 1 ребенок | 21,5 75,0 | 30,0 105,0 |
| 2 | С круглосуточным пребыванием детей: - со столовыми, работающими на полуфабрикатах; - со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованнымиавтоматическими стиральными машинами | 1 ребенок | 39,0 93,0 | 55,0 130,0 |
| Общеобразовательные учреждения |
| 3 | - С душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах; - то же, с продленным днем. | 1 учащийся и 1препода-ватель в смену | 10,0 12,0 | 11,5 14,0 |
| Школы-интернаты, профессионально-технические училища, учебные заведения |
| 4 | С помещениями: - учебными (с душевыми при гимнастических залах); - спальными; - профессионально-технические училища с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах; | 1 учащийся и 1 преподавательв смену 1 место 1 учащийся и 1 преподаватель в смену | 9,0 70,0 20 | 10,5 70,0 23 |
| 5 | - Учебные заведения (в том числе высшие и средние специальные) с душевыми при гимнастических залах и буфетами, реализующими готовую продукцию; - Лаборатории высших и средних специальных учебных заведений; - Научно-исследовательские институты и лаборатории: химического профиля; биологического профиля; физического профиля; естественных наук | 1 учащийся и 1 преподаватель 1 прибор в смену 1 работающий | 7,2 224 460 310 125 12 | 20 260 570 370 155 16 |
| Учреждения здравоохранения |
| 6 | Поликлиники и амбулатории Больницы: -с общими ваннами и душевыми; - с санитарными узлами, приближенными к палатам; - с инфекционными отделениями | 1 больной в смену 1 койка | 13 115 200 240 12 310 | 15 115 200 240 16 370 |
|  | Аптеки: |  |  |  |
|  | - с торговым залом и подсобными помещениями; - с лабораториями приготовления лекарств | 1 работающий |  |  |
| Магазины |
| 7 | Продовольственных товаров Промышленных товаров | 1 работающийв смену (20 кв.м торгового зала) 1 работающий в смену | 250 12 | 250 16 |
| Предприятия общественного питания |
| 8 | Для приготовления пищи: - реализуемой в обеденном зале; - продаваемой на дом; - выпускающие полуфабрикаты: мясные рыбные овощные кулинарные | 1 условное блюдо 1 тонна | 12 10 | 12 10 6700 6400 4400 7700 |
| Учреждения культуры |
| 9 | Кинотеатры Клубы | 1 место | 4 8,6 | 4 10 |
| 10 | Театры с помещениями: - для зрителей; - для артистов | 1 место 1 человек | 10 40 | 10 40 |
| Плавательные бассейны, парикмахерские |
| 11 | Для пополнения бассейна Для зрителей Для спортсменов (с учетом приема душа) Парикмахерские | %вместимости бассейна в сутки 1 место 1 человек 1 рабочее место в смену | 10 3 100 56 | - 3 100 60 |
| Гостиницы, пансионаты, мотели |
| 12 | Гостиницы, пансионаты и мотели с общими ваннами и душами Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 1 житель | 120 230 | 120 230 |
| 13 | Гостиницы с ваннами в отдельных номерах, % от общего числа номеров: до 25; до 75; до 100 | 1 житель | 200 250 300 | 200 250 300 |
| Общежития |
| 14 | С общими душевыми С душами при всех жилых комнатах С общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания С помещениями для мытья в мыльной с тазами на скамьях и ополаскиванием в душе То же, с приемом оздоровительных процедур и ополаскиванием: | 1 житель 1 посетитель | 85 110 140 - | 100 120 160 180 290 |
|  | - в душевой кабине; - в ванной кабине |  |  | 360 540 |
| Прачечные |
| 15 | Механизированные Немеханизированные | 1 кг сухого белья | 75 40 | 75 40 |
| Стадионы и спортзалы, административные здания, промышленные предприятия |
| 16 | Помещения для зрителей Помещения для физкультурников (с учетом приема душа) Административные здания Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий | 1 место 1 человек 1 работающий. 1 душевая сетка в смену | 3 50 12 - | 3 50 16 500 |

    - В целях обеспечения пожарной безопасности проживания следует принимать показатели расчетных расходов воды на пожаротушение в соответствии с СП 8.13130.2009, СП 10.13130.2009.

    - Минимальные показатели расчетных расходов воды на одну поливку в населенных пунктах при их количестве один раз в сутки следует принимать в соответствии с Таблица 23.

Таблица 23

| № п/п | Виды поливок | Единица измерения | Минимальные показатели расчётных расходов воды на одну поливку, л/кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Механизированная мойка усовершенствованных покрытий проездов и площадей | 1 мойка | 1,2-1,5 |
| 2 | Механизированная поливка усовершенствованных покрытий проездов и площадей | 1 поливка | 0,3-0,4 |
| 3 | Поливка вручную (из шлангов) усовершенствованных покрытий тротуаров и проездов | 1 поливка | 0,4-0,5 |
| 4 | Поливка городских зеленых насаждений | 1 поливка | 3-4 |
| 5 | Поливка газонов и цветников | 1 поливка | 4-6 |
| 6 | Поливка посадок в грунтовых зимних теплицах | 1 сут. | 15 |
| 7 | Поливка посадок в стеллажных зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов, утепленном грунте | 1 поливка | 6 |
| 8 | Поливка посадок на приусадебных участках: |
|  | овощных культур | 1 поливка | 3-15 |
|  | плодовых деревьев | 1 поливка | 10-15 |

При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное потребление воды на поливку за поливной сезон в расчете на одного жителя населенного пункта следует принимать 50-90 л/сут в зависимости от мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенного пункта и других местных условий.

    - Рекомендуемые размеры земельных участков для размещения станций водоочистки в зависимости от их производительности следует принимать в соответствии сТаблица 24.

Таблица 24

| Производительность, тыс.куб. м/сут | До 0,8 | 0,8-12,0 | 12-32 |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер земельного участка, га | 1,0 | 2,0 | 3,0 |

Среднесуточные объемы канализации бытовых сточных вод принимаются равными удельному среднесуточному водопотреблению на территории жилой застройки без учета расхода воды на поливку территории и зеленых насаждений и водопотребления животными личного хозяйства.

    - Рекомендуемую площадь земельных участков для размещения канализационных насосных станций следует принимать не более 0,5 га.

    - Рекомендуемая площадь земельных участков под очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации должна быть не более приведенных вТаблица 25.

Таблица 25

| Производительность, тыс.куб м/сут | до 0,1 | 0,1-0,4 | 0,4-0,8 | 0,8-1,5 | 1,5-3,0 | 3,0-10,0 | 10,0-40,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь,га | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 6,0 |

### Минимальные расчетные показатели обеспеченности объектами теплоснабжения

    - Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих систем теплоснабжения следует осуществлять в соответствии с утверждёнными схемами теплоснабжения муниципальных образований области в целях обеспечения необходимого уровня теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

Проектирование систем теплоснабжения следует производить в соответствии с требованиями СП 89.13330.2012, СП 124.13330.2012 и другими действующими нормативными документами.

В соответствии с требованиями Приказа № 197 от 17.08.1992 г. Министерства архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства РФ «Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей» устанавливается охранная зона тепловых сетей в целях сохранности их элементов и бесперебойного теплоснабжения потребителей.

    - Теплоснабжение следует предусматривать:

- централизованное - от котельных и тепловых электростанций;

- децентрализованное - от автономных котельных (отдельно стоящих, индивидуальных), квартирных теплогенераторов.

Размещение котельных на территории застройки определяется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (новая редакция)

Присоединение зданий к тепловым сетям должно осуществляться через тепловые пункты (центральные и индивидуальные тепловые пункты), схема присоединения зависит от назначения зданий, параметров и режимов работы тепловой сети, источника теплоснабжения.

Тепловые пункты подразделяются на:

- индивидуальные тепловые пункты (ИТП) - для присоединения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок одного здания или его части;

- центральные тепловые пункты (ЦТП) - то же двух зданий или более.

Тепловые пункты по размещению подразделяются на отдельно стоящие, пристроенные к зданиям и сооружениям и встроенные в здания и сооружения.

Минимальные расстояния в свету от отдельно стоящих наземных ЦТП до наружных стен жилых зданий и сооружений должны быть не менее 25 м.

При реконструкции, капитальном ремонте тепловых сетей сохраняется существующее направление теплотрасс, изменение возможно при наличии технико-экономического обоснования.

В населенных пунктах для тепловых сетей предусматривается, как правило, подземная прокладка (бесканальная, в каналах или в тоннелях (коллекторах) совместно с другими инженерными сетями).

При обосновании допускается надземная прокладка тепловых сетей, кроме территорий детских и лечебных учреждений.

Пересечение транзитными тепловыми сетями зданий и сооружений детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается

Водяные тепловые сети надлежит проектировать, как правило, двухтрубными, подающими одновременно теплоту на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды.

Расстояния от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов до зданий, сооружений и инженерных сетей должны приниматься в соответствии с Приложение А (обязательное)СП 124.13330.2012

Не допускается проектирование крышных, встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным и спальным корпусам больниц и поликлиник, к лечебным и спальным корпусам санаториев и учреждений отдыха.

Теплогазоснабжение малоэтажной жилой застройки допускается предусматривать как децентрализованным - от поквартирных генераторов автономного типа, так и централизованным - от существующих или вновь проектируемых котельныхс соответствующими инженерными коммуникациями.

    - Минимальные расчетные показатели расхода тепла на отопление жилых зданий и объектов социального и коммунально-бытового назначения следует принимать в соответствии с таблицей 26.

Таблица 26

| Этажность | Вид застройки | Минимальные расчетные показатели расхода тепла на отопление, Вт/кв.м (при расчетной температуре наружного воздуха -36оС) |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | Существующая жилая застройка: без учета внедрения энергосберегающих мероприятий; | 293,8 |
| 3-4 |  | 181,3 |
| 5 и более |  | 123,8 |
| 1-2 | с учетом внедрения энергосберегающих мероприятий | 278,8 |
| 3-4 |  | 172,5 |
| 5 и более |  | 117,5 |
| 1-2 | Проектируемая жилая застройка с учетом внедрения энергосберегающих мероприятий | 151,3 |
| 3-4 |  | 101,3 |
| 5 и более |  | 82,5 |

    - Минимальные расчетные показатели расхода тепла на вентиляцию жилых зданий и объектов социального и коммунально-бытового назначения следует принимать в соответствии с таблицей 27.

Таблица 27

| Этажность | Вид застройки | Укрупненные расчетные показатели расхода тепла на вентиляцию, Вт/кв.м (при расчетной температуре наружного воздуха -36оС) |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | Существующая застройка: без учета внедрения энергосберегающих мероприятий; | 23,5 |
| 3-4 |  | 14,5 |
| 5 и более |  | 9,9 |
| 1-2 | с учетом внедрения энергосберегающих мероприятий | 22,3 |
| 3-4 |  | 13,8 |
| 5 и более |  | 9,4 |
| 1-2 | Проектируемая застройка с учетом внедрения энергосберегающих мероприятий | 18,2 |
| 3-4 |  | 12,2 |
| 5 и более |  | 9,9 |

    - Минимальные расчетные показатели расхода тепла на горячее водоснабжение жилых домов и объектов социального и коммунально-бытового назначения следует принимать в соответствии с таблицей 28.

Таблица 28

| Средняя за отопительный период норма расхода воды при температуре 55 °С на горячее водоснабжения в сутки на 1 чел, проживающего в жилых домах с горячим водоснабжением, л | Расход тепла на одного человека, Вт/чел |
| --- | --- |
|  | с горячим водоснабжением без учета потребления в объектах социального и коммунально-бытового назначения | с горячим водоснабжением с учетом потребления в объектах социального и коммунально-бытового назначения | без горячего водоснабжения с учетом потребления объектах социального и коммунально-бытового назначения |
| 85 | 592,8 | 768,0 | 175,2 |
| 90 | 621,6 | 796,8 | 175,2 |
| 105 | 732,0 | 902,4 | 175,2 |
| 115 | 801,6 | 976,8 | 175,2 |

    - Минимальные размеры земельных участков для размещения на территориях жилых зон отдельно стоящих котельных следует принимать в соответствии с таблицей 29.

Таблица 29

| Тепловая производительность котельных, Гкал/час (МВт) | Размеры земельных участков, га, котельных, работающих: |
| --- | --- |
|  | на твердом топливе | на газовом и мазутном топливе |
| до 5 | 0,7 | 0,7 |
| от 5 до 10 (от 6 до 12) | 1,0 | 1,0 |
| от 10 до 50 (от 12 до 58) | 2,0 | 1,5 |
| от 50 до 100 (от 58 до 116) | 3,0 | 2,5 |
| от 100 до 200 (от 116 до 233) | 3,7 | 3,0 |
| от 200 до 400 (от 233 до 466) | 4,3 | 3,5 |

Минимальные размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным разбором воды, а также котельных, доставка топлива которым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20 %.

### Минимальные расчетные показатели обеспеченности объектами газоснабжения

    - Проектирование, строительство, капитальный ремонт, расширение и техническое перевооружение сетей газораспределения и газопотребления должны осуществляться в соответствии со схемами газоснабжения, разработанными в составе федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации субъектов Российской Федерации в целях обеспечения предусматриваемого этими программами уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

Прокладку, реконструкцию газопроводов следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011, СП 42-101-2003 и другими действующими нормативными документами.

В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», утв. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000г. № 878 в целях обеспечения сохранности газораспределительных сетей должны быть установлены границы охранных зон и условия использования земельных участков, расположенных в их пределах.

В соответствии с СП 62.13330.2011 от газопроводов до зданий и сооружений устанавливается зона минимальных расстояний, размеры которой определяются в зависимости от способа прокладки, давления подаваемого газа, планировочных решений проекта.

Ширину полос земель для магистральных подземных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов), необходимых для временного краткосрочного пользования на период их строительства, устанавливают согласно СН 452-73.

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» устанавливаются противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, конденсат проводов, резервуарных установок сжиженных углеводородных газов до соседних объектов защиты.

Проектирование новых и реконструируемых магистральных трубопроводов и ответвлений от них следует осуществлять в соответствии с СП 36.13330.2012. В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 24 апреля 1992 г. N 9) в целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации и предотвращения несчастных случаев на магистральных трубопроводах, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, сжиженные углеводородные газы, нестабильный бензин, конденсат и жидкий аммиак устанавливаются охранные зоны.

    - Классификация газопроводов в зависимости от давления транспортируемого газа приведена в таблице 30.

Таблица 30

Классификация газопроводов

| Классификация газопроводов по давлению, категория | Вид транспортируемого газа | Рабочее давление в газопроводе, МПа |
| --- | --- | --- |
| Высокое | I-а | Природный | Св. 1,2 |
|  | I | То же | Св. 0,6 до 1,2 включительно |
|  |  | СУГ | Св. 0,6 до 1,6 |
|  | II | Природный и СУГ | 0,3 до 0,6 |
| Среднее | III | То же | 0,005 до 0,3 |
| Низкое | IV | То же | До 0,005 включительно |

    - Давление газа во внутренних газопроводах и перед газоиспользующим оборудованием не должно превышать значений, приведенных в таблице 31.

Таблица 31

| Потребители газа, размещенные в зданиях | Давление газа во внутреннем газопроводе, МПа | Давление газа перед газоиспользующим оборудованием, МПа |
| --- | --- | --- |
| 1 Газотурбинные и парогазовые установки | 2,5 | 2,5 |
| 2 Производственные здания, в которых величина давления газа обусловлена требованиями производства | 1,2 | 1,2 |
| 3 Прочие производственные здания | 0,6 | 0,6 |
| 4 Бытовые здания производственного назначения отдельно стоящие, пристроенные к производственным зданиям и встроенные в эти здания. Отдельно стоящие общественные здания производственного назначения | 0,3 | 0,3 |
| 5 Административные и бытовые здания, не вошедшие в пункт 3 таблицы | 0,1 | 0,005 |
| 6 Котельные: отдельно стоящие пристроенные, встроенные и крышные производственных зданий пристроенные, встроенные и крышные общественных (в том числе административного назначения), административных и бытовых зданий пристроенные, встроенные и крышные жилых зданий | 0,6 0,6 0,3 0,3 | 0,6 0,6 0,005 0,1 |
| 7 Общественные (в том числе административного назначения) здания (кроме зданий, установка газоиспользующего оборудования в которых не допускается) и складские помещения | 0,1 | 0,1 |
| 8 Жилые здания | 0,1 | 0,003 |

    - Прокладку газопроводов следует предусматривать подземной.
В исключительных случаях допускается надземная прокладка газопроводов по стенам зданий внутри жилых дворов и кварталов, а также на отдельных участках трассы, в том числе на участках переходов через искусственные и естественные преграды, при пересечении сетей инженерно-технического обеспечения. Такую прокладку газопроводов допускается предусматривать при соответствующем обосновании и осуществлять в местах ограничения доступа посторонних лиц к газопроводу.

Прокладку газопроводов следует осуществлять на глубине не менее 0,8 м до верха газопровода или футляра. В тех местах, где не предусматривается движение транспорта и сельскохозяйственных машин, глубина прокладки стальных газопроводов допускается не менее 0,6 м.

Надземные газопроводы в зависимости от давления следует размещать на опорах из негорючих материалов или по строительным конструкциям зданий и сооружений в соответствии с таблицей 3 СП 62.13330.2011.

    - Для снижения и регулирования давления газа в газораспределительной сети предусматривают следующие пункты редуцирования газа (ПРГ): газорегуляторные пункты (ГРП), газорегуляторные пункты блочные (ГРПБ), газорегуляторные пункты шкафные (ГРПШ) и газорегуляторные установки (ГРУ).

ГРП размещают отдельно стоящими; пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям с помещениями производственного назначения; встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме помещений, расположенных в подвальных и цокольных этажах);на покрытиях газифицируемых производственных зданий степеней огнестойкости I и II класса С0 с негорючим утеплителем; вне зданий на открытых огражденных площадках под навесом на территории промышленных предприятий.  ГРПБ следует размещать отдельно стоящими.

Отдельно стоящие ПРГ в поселениях должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений (за исключением сетей инженерно-технического обеспечения) не менее указанных в таблице 32, а на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения – согласно СП 4.13130.2013, СП 18.13330.2011.

Таблица 32

| Давление газа на вводе в ГРП, ГРПБ, ГРПШ, МПа | Расстояния от отдельно стоящих ПРГ по горизонтали (в свету), м |
| --- | --- |
|  | до зданий и сооружений за исключением сетей инженерно- технического обеспечения | До железнодорожных и трамвайных путей (ближайшего рельса) | до автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог (обочины) | до воздушных линий электро- передачи |
| До 0,6 включ. | 10 | 10 | 5 | Не менее 1,5 высоты опоры |
| Св. 0,6 | 15 | 15 | 8 |  |
| Примечания: 1. При наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ПРГШ и размещаемых в пределах их ограждений, расстояния от иных объектов следует принимать до ограждений в соответствии с настоящей таблицей. 2. Требования настоящей таблицы распространяются также на узлы учета газа, располагающиеся в отдельно стоящих зданиях или шкафах на отдельно стоящих опорах. 3. Расстояние от отдельно стоящего ГРПШ при давлении газа на вводе до 0,3 МПа включительно до зданий и сооружений не нормируется, но должно приниматься не менее указанного в п.6.3.5*СП 62.13330.2011. 4. Расстояния от подземных сетей инженерно-технического обеспечения при параллельной прокладке до ГРП, ГРПБ, ПРГШ и их ограждений при наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ПРГШ и размещаемых в пределах их ограждений, следует принимать в соответствии с СП 42.13330.2011 и СП 18.13330.2011, а от подземных газопроводов - в соответствии с приложением В*СП 62.13330.2011. 5. Расстояния от надземных газопроводов до ГРП, ГРПБ и ПРГШ и их ограждений при наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ПРГШ и размещаемых в пределах их ограждений, следует принимать в соответствии с приложением Б*, а для остальных надземных сетей инженерно-технического обеспечения - в соответствии с противопожарными нормами, но не менее 2 м. 6. Прокладка сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе газопроводов, не относящихся к ГРП, ГРПБ и ПРГШ, в пределах ограждений не допускается. 7. Следует предусмотреть подъезд к ГРП и ГРПБ автотранспорта. 8. Расстояние от наружных стен ГРП, ГРПБ, ПРГШ или их ограждений при наличии выносных технических устройств, входящих в состав ГРП, ГРПБ и ПРГШ и размещаемых в пределах их ограждений до стволов деревьев, следует принимать не менее 4,0 м. 9. Расстояние от газопровода, относящегося к ПРГ, не регламентируется. |

    - Минимальные расчетные показатели удельного годового расхода природного газа на коммунально-бытовые нужды населения Невьянского городского округа следует принимать в соответствии с таблицей 33.

Таблица 33

| Характеристика объектов | Показатель потребления газа | Минимальные расчетные показатели удельного годового расхода газа, куб. м/год |
| --- | --- | --- |
| При наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения | На 1 чел. | 122,78 |
| При наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | На 1 чел. | 303,80 |
| При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения | На 1 чел. | 181,01 |

Расчетные показатели общего объема газопотребления населенного пункта включают расходы природного газа на коммунально-бытовые и отопительные нужды жилых и общественных зданий.

Минимальные расчетные показатели в Таблица 33 приведены при теплотворной способности газа 7900 ккал/куб. м (0,0079 Гкал/куб. м).

    - Расчетные показатели часового расхода газа на коммунально-бытовые нужды населения принимаются на основании годового расхода газа и числа часов использования газа на коммунально-бытовые нужды в год в зависимости от числа жителей населенного пункта в соответствии с таблицей 34.

Таблица 34

| Число жителей населенного пункта, снабжаемых газом, тыс. чел | Годовое число часов использования газа |
| --- | --- |
| 1 | 1800 |
| 2 | 2000 |
| 3 | 2050 |
| 5 | 2100 |
| 10 | 2200 |
| 20 | 2300 |
| 30 | 2400 |

    - Расчетные показатели часового расхода газа на отопление, горячее водоснабжение и вентиляцию жилых домов и объектов социального и коммунально-бытового назначения следует принимать исходя из потребности газа для выработки 1 Гкал/час тепла в зависимости от коэффициента полезного действия топливопотребляющих установок при использовании газа в соответствии с таблицей 35.

Таблица 35

| Коэффициент полезного действия топливопотребляю- щих установок | Показатель потребления газа | Расчетные показатели часового расхода газа, куб.м/час |
| --- | --- | --- |
| 85 % | 1 Гкал/час | 148,92 |
| 90 % | 1 Гкал/ час | 140,65 |
| 95 % | 1 Гкал/ час | 133,24 |

    - Расчетные показатели годового расхода газа на отопление жилых домов и объектов социального и коммунально-бытового назначения населенного пункта Невьянского городского округа определяются на основании часового расхода и годового числа часов использования газа на отопление с учетом расчетной температуры наружного воздуха в холодный период и продолжительности отопительного периода в соответствии с таблицей 36.

Таблица 36

| Населенные пункты | Расчетные температуры наружного воздуха, оС | Продолжительность отопительного периода жилых домов и объектов социального и коммунально-бытового назначения | Годовое число часов использования газа на отопление |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наиболее холодной пятидневки | средней за отопительный период для жилых домов и объектов социального и коммунально-бытового назначения |  |  |
| г. Невьянск (по климатическим параметрам относится к ареалу г. Нижний Тагил) | -36 | -5,9 | 237 | 2684 |

Расчетные показатели годового расхода газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и других следует принимать дополнительно в объеме до 5% общего расхода тепла на газоснабжение жилищного фонда.

    - Рекомендуемые размеры земельных участков газонаполнительных станций (ГНС) в зависимости от их производительности принимаются не более указанных в таблице 37.

Таблица 37

| Производительность, тыс.т/год | 10 | 20 | 40 |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер земельного участка, га | 6 | 7 | 8 |

    - Минимальные расчетные показатели размеров земельных участков газонаполнительных пунктов (ГНП) и промежуточных складов баллонов следует принимать 0,6 га.

    - Минимальные размеры земельных участков газораспределительных станций следует принимать в зависимости от их производительности и технологического процесса в среднем от 100 кв. м до 400 кв. м.

### Минимальные расчетные показатели обеспеченности объектами электроснабжения

    - Проектирование систем электроснабжения следует производить в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ), РД 34.20.185-94, ВСН № 14278 тм-т1 и другими действующими нормативными документами.

В соответствии с Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого объектами электросетевого хозяйства, для обеспечения сохранности и для создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев должны быть установлены охранные зоны.

    - Электроснабжение городов и сельских населенных пунктов следует предусматривать от районной энергетической системы. В случае невозможности или нецелесообразности присоединения к районной энергосистеме электроснабжение предусматривается от отдельных электростанций.

При проектировании сетей электроснабжения следует учитывать категорию потребителей по надежности электроснабжения, мощность проектируемых потребителей и очередность строительства на расчетный срок.

При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6)–20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м, а до зданий лечебно–профилактических учреждений – не менее 15 м.

Линии электропередачи и подстанции должны выполняться с учетом требований Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).

Воздушные линии электропередачи 110 кВ и выше должны прокладываться за пределами жилых и общественно-деловых зон. Прокладку электрических сетей напряжением 110 кВ и выше к понизительным подстанциям глубокого ввода в пределах жилых и общественно-деловых, а также курортных зон следует предусматривать кабельными линиями.

При реконструкции застройки следует предусматривать вынос за пределы жилых и общественно-деловых территорий существующих воздушных линий электропередачи напряжением 35-110 кВ и выше или замену воздушных линий кабельными.

Линии электропередачи до 20 кВ на селитебной территории, в районах застройки зданиями высотой 4 этажа и выше должны выполняться, как правило, кабельными. В районах застройки зданиями высотой до 3 этажей линии электропередачи следует, как правило, выполнять воздушными.

Расход энергоносителей и потребность в мощности источников следует определять: для промышленных и сельскохозяйственных предприятий по заявкам действующих предприятий, проектам новых, реконструируемых или аналогичных предприятий, а также по укрупненным отраслевым показателям с учетом местных особенностей; для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд в соответствии с действующими отраслевыми нормами.

Определение расчетных показателей при определении потребляемой присоединенной мощности и расходов электроэнергии присоединенными потребителями осуществляется в соответствии с инструкцией РД 34.20.185-94.

Трассы воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4 кВ должны проходить вне пределов приквартирных участков, быть доступными для подъезда к опорам воздушных линий обслуживающего автотранспорта и позволять беспрепятственно проводить раскопку кабельных линий.

Сети электроснабжения на территории садоводческого, дачного объединения следует предусматривать, как правило, воздушными линиями. Запрещается проведение воздушных линий непосредственно над участками, кроме индивидуальной подводки.

Ширину полос земель и площади земельных участков, предоставляемых для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 кВ, в состав которых входят воздушные и кабельные линии электропередачи, трансформаторные подстанции, переключательные распределительные и секционирующие пункты устанавливают в соответствии с требованиями ВСН № 14278 тм-т1.

    - Минимальные расчетные показатели обеспеченности объектами электроснабжения и определения электрической коммунально-бытовой нагрузки населенных пунктов на шинах 10(6) кВ следует принимать в соответствии с таблицей 38.

Таблица 38

| №п/п | Группы населенных пунктов | Расчетная удельная обеспеченность общей площадью, кв. м/чел | Минимальные расчетные показатели обеспеченности, кВт/чел |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С плитами на природном газе | Со стационарными электрическими плитами |
|  |  |  | В целом по населенному пункту | В том числе | В целом по населенно-му пункту | В том числе |
|  |  |  |  | Центр | Жилые микрорайоны (кварталы) |  | Центр | Жилые микрорайоны (кварталы) |
| 1 | Крупный | 27,4 | 0,48 | 0,7 | 0,42 | 0,57 | 0,79 | 0,52 |
| 2 | Большой | 27,8 | 0,46 | 0,62 | 0,41 | 0,55 | 0,72 | 0,51 |
| 3 | Средний | 29,0 | 0,43 | 0,55 | 0,4 | 0,52 | 0,65 | 0,5 |
| 4 | Малый | 30,1 | 0,41 | 0,51 | 0,39 | 0,5 | 0,62 | 0,49 |

Значения удельных нагрузок приведены к шинам 10(6) кВ центральной подстанции. При наличии в жилом фонде населенного пункта газовых и электрических плит удельные нагрузки определяются интерполяцией пропорционально их соотношению. При отличии показателей фактической обеспеченности общей площадью в населенном пункте от расчетной приведенные в Таблица 38 значения применяются с коэффициентом, отражающим отношение фактической обеспеченности общей площадью к расчетной.

Приведенные в таблице 38 показатели учитывают нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), наружного освещения.

В таблице 38 не учтены различные мелкопромышленные потребители (кроме вышеперечисленных, питающихся по городским распределительным сетям. Для учета этих потребителей по экспертным оценкам к показателям таблицы следует вводить следующие коэффициенты:

- для районов города с газовыми плитами 1,2 - 1,6;

- для районов города с электроплитами 1,1 - 1,5.

Большие значения коэффициентов относятся к центральным районам города, меньшие к микрорайонам (кварталам) жилой застройки. К центральным районам города относятся сложившиеся районы со значительным сосредоточением различных административных учреждений, учебных, научных, проектных организаций, банков, фирм, предприятий торговли и сервиса, общественного питания, зрелищных предприятий и пр.

    - Минимальные расчетные показатели удельного расхода электроэнергии объектов социального и коммунально-бытового назначения, годовое число часов использования максимальной электрической нагрузки населенных пунктов следует принимать в соответствии с таблицей 39.

Таблица 39

| № п/п | Группы населенных пунктов | Минимальные расчетные показатели удельного расхода электроэнергии |
| --- | --- | --- |
|  |  | Без стационарных электрических плит | Со стационарными электрическими плитами |
|  |  | Минимальные расчетные показатели удельного расхода электроэнергии, кВт.ч/чел. в год | Годовое число часов использования максимальной электрической нагрузки, ч/год | Минимальные расчетные показатели удельного расхода электроэнергии, кВт.ч/чел. в год | Годовое число часов использования максимальной электрической нагрузки, ч/год |
| 1 | Крупный | 2820 | 5450 | 3200 | 5650 |
| 2 | Большой | 2480 | 5400 | 3060 | 5600 |
| 3 | Средний | 2300 | 5350 | 2880 | 5550 |
| 4 | Малый | 2170 | 5300 | 2750 | 5500 |

Минимальные расчетные показатели, приведенные в таблице 39, предусматривают электропотребление жилых домов и объектов социального и коммунально-бытового назначения населенного пункта, объектов транспортного обслуживания, наружное освещение и не учитывают применения в жилых домах кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева. Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10(6) кВ центральной подстанции.

    - Минимальные показатели удельной расчетной электрической нагрузки квартир многоквартирных жилых домов и домов на участках садово-дачных объединений граждан следует принимать в соответствии с таблицей 40.

Таблица 40

| Потребители электроэнергии | Минимальные показатели удельной расчетной электрической нагрузки, кВт/квартира, при количестве квартир |
| --- | --- |
|  | 1-3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 |
| Квартиры с плитами: на природном газе; на сжиженном газе (в том числе при групповых установках и на твердом топливе); электрическими мощностью 8,5 кВт | 4,5 6,0 10 | 2,8 3,4 5,9 | 2,3 2,9 4,9 | 2,0 2,5 4,3 | 1,8 2,2 3,9 | 1,65 2,0 3,7 | 1,4 1,8 3,1 | 1,2 1,4 2,6 | 1,05 1,3 2,1 | 0,85 1,08 1,5 | 0,77 1,0 1,36 | 0,71 0,92 1,27 | 0,69 0,84 1,23 | 0,67 0,76 1,19 |
| Квартиры с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт | 14 | 8,1 | 6,7 | 5,9 | 5,3 | 4,9 | 4,2 | 3,3 | 2,8 | 1,95 | 1,83 | 1,72 | 1,67 | 1,62 |
| Дома на участках садово-дачных объединений граждан | 4,0 | 2,3 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,76 | 0,69 | 0,61 | 0,58 | 0,54 | 0,51 | 0,46 |

Удельные расчетные нагрузки для промежуточного числа квартир определяются интерполяцией.

Удельные расчетные нагрузки квартир включают в себя нагрузку освещения помещений общего назначения (лестничных клеток, подполий, технических этажей, чердаков и т. п).

Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир средней общей площадью 70 кв. м (квартиры от 35 до 90 кв. м) в жилых домах, отнесенных по уровню комфорта к социальному типу и 150 кв. м (квартиры от 100 до 300 кв. м) в жилых домах, отнесенных по уровню комфорта к массовому, повышенному, высококомфортному типам.

Минимальные показатели удельных расчетных электрических нагрузок не учитывают силовую нагрузку помещений общего назначения, осветительную и силовую нагрузку встроенных (пристроенных) помещений социального и коммунально-бытового назначения, нагрузку рекламы, а также применение в квартирах электрического отопления, электроводонагревателей, и бытовых кондиционеров (для квартир повышенного уровня комфорта - нагрузка кондиционеров учитывается).

    - Допускается определять расчетную электрическую нагрузки квартир повышенной комфортности по проектной документации внутреннего электрооборудования квартиры (жилого дома) в зависимости от набора устанавливаемых приборов и режима их работы, характеризующегося средней вероятностью включения (коэффициентом спроса и несовпадения хозяйственных работ в квартире).

Для определения при необходимости утренней или дневной максимальной нагрузки следует применять коэффициенты:

- для жилых зданий с электрическими плитами - 0,7;

- для жилых зданий с плитами на сжиженном газе и твердом топливе - 0,5.

    - Электрическую нагрузку жилых зданий в период летней максимальной нагрузки следует определять, с использованием понижающих коэффициентов к  приведенной в таблице величине зимней максимальной нагрузки:

- для квартир с плитами на природном газе - 0,7;

- для квартир с плитами на сжиженном газе и твердом топливе - 0,6;

- для квартир с электрическими плитам - 0,8.

    - Объемы и мощности потребления энергетических ресурсов для различных уровней комфорта проживания на территории жилой зоны, в жилом доме, квартире в соответствии с «Глава 2. Расчетные показатели в сфере жилищного обеспечения» региональных нормативов для всех групп населенных пунктов следует определять с коэффициентами:

- для минимального уровня комфорта - 1,0;

- для среднего уровня комфорта - 1,1;

- для повышенного уровня комфорта - 1,2;

- для высокого уровня комфорта - 1,3.

    - Минимальные расчетные показатели электрических нагрузок для обеспечения территорий жилых зон объектов индивидуального жилищного строительства следует принимать по таблице 41.

Таблица 41

| Потребители электроэнергии | Минимальные расчетные показатели электрических нагрузок, кВт/индивидуальный жилой дом, при количестве индивидуальных жилых домов |
| --- | --- |
|  | 1-3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 |
| Индивидуальные жилые дома с плитами на природном газе | 11,5 | 6,5 | 5,4 | 4,7 | 4,3 | 3,9 | 3,3 | 2,6 | 2,1 | 2,0 |
| Индивидуальные жилые дома с плитами на природном газе и электрической сауной мощностью до 12 кВт | 22,3 | 13,3 | 11,3 | 10,0 | 9,3 | 8,6 | 7,5 | 6,3 | 5,6 | 5,0 |
| Индивидуальные жилые дома с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт | 14,5 | 8,6 | 7,2 | 6,5 | 5,8 | 5,5 | 4,7 | 3,9 | 3,3 | 2,6 |
| Индивидуальные жилые дома с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт и электрической сауной мощностью до 12 кВт | 25,1 | 15,2 | 12,9 | 11,6 | 10,7 | 10,0 | 8,8 | 7,5 | 6,7 | 5,5 |

Минимальные расчетные показатели электрических нагрузок приведены для индивидуальных жилых домов с общей площадью от 150 до 600 кв. м.

Минимальные расчетные показатели электрических нагрузок:

- для индивидуальных жилых домов общей площадью до 150 кв.м. без электрической сауны определяются по Таблица 40 как для квартир в жилых домах социального типа с плитами на природном или сжиженном газе или с электрическими плитами;

- не учитывают применения в индивидуальных жилых домах электрического отопления и электрических водоподогревателей.

В соответствии с принятыми уровнями комфорта проживания в жилых зонах расчетную электрическую нагрузку для индивидуальных жилых домов следует определять с коэффициентами в соответствии с пунктом6.43 настоящих местных нормативов.

    - Удельные расчетные электрические нагрузки, Вт/кв.м жилых домов на шинах 0,4 кВ трансформаторной подстанции следует принимать по таблице 42.

Таблица42

| № п/п | Этажность жилых домов | Жилые дома с плитами: |
| --- | --- | --- |
|  |  | на природном газе | на сжиженном газе или твердом топливе | электрическими |
|  |  | Вт/кв. м | Вт/кв. м | Вт/кв. м |
| 1. 2. 3. | 1-2 этажа 3-5 этажей Более 5 этажей с долей квартир выше 6 этажей: 20 %; 50 %; 100 % | 15,0 (0,96) 15,8 (0,96) 15,6 (0,94) 16,3 (0,93) 17,4 (0,92) | 18,4 (0,96) 19,3 (0,96) 17,2 (0,94) 17,9 (0,93) 19,0 (0,92) | 20,7 (0,98) 20,8 (0,98) 20,2 (0,97) 20,9 (0,97) 21,8 (0,96) |

В Таблица42 учтены нагрузки насосов систем отопления, горячего водоснабжения и подкачки воды, установленных в центральном тепловом пункте, или индивидуальных в каждом здании, лифтов и наружного освещения территории жилой зоны и не учтены нагрузки электроотопления, электроводонагрева и бытовых кондиционеров воздуха.

Удельные расчетные электрические нагрузки определены исходя из средней общей площади квартир 70 кв. м в  жилых домах социального типа по уровню комфорта и 150 кв. м - в жилых домах повышенного типа по уровню комфорта. В скобках приведены значения коэффициента мощности.

При определении удельных расчетных электрических нагрузок в существующих или проектируемых жилых зонах со средней общей площадью квартир 55 кв.м величины удельных нагрузок, приведенные в Таблица42, применяются с коэффициентом 1,3.

    - Удельные расчетные электрические нагрузки жилых домов с учетом зданий и помещений общественного назначения на шинах 0,4 кВ трансформаторной подстанции следует принимать по таблице 43.

Таблица 43

| № п/п | Этажность застройки | Жилые дома с плитами: |
| --- | --- | --- |
|  |  | на природном газе | на сжиженном газе или твердом топливе | электрическими |
|  |  | Вт/кв. м | Вт/кв. м | Вт/кв. м |
| 1. 2. 3. | 1-2 этажа 3-5 этажей Боле 5 этажей с долей квартир выше 6 этажей: 20%; 50%; 100% | 21,0 (0,96) 21,8 (0,96) 21,6 (0,94) 22,3 (0,93) 23,4 (0,92) | 24,4 (0,96) 25,3 (0,96) 23,2 (0,94) 23,9 (0,93) 25,0 (0,92) | 20,7 (0,98) 20,8 (0,98) 26,2 (0,97) 26,9 (0,97) 27,8 (0,96) |

В электрических нагрузках учтены нагрузки общественных зданий микрорайонного значения, а также объектов транспортного обслуживания.

    - Минимальные расчетные показатели электрических нагрузок объектов социального и коммунально-бытового назначения, следует принимать в соответствии с таблицей 44.

Таблица 44

| № п/п | Объекты социального и коммунально - бытового назначения | Единица измерения | Показа- тели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольное образовательное учреждение общего типа | кВт/место | 0,46 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения: с электрифицированными столовыми и спортзалами; без электрифицированных столовых, со спортзалами; с буфетами, без спортзалов; без буфетов и спортзалов | кВт/1 учащегося | 0,25 0,17 0,17 0,15 |
| 3 | Образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования со столовыми | кВт/1 учащегося | 0,46 |
| 4 | Предприятия торговли продовольственными товарами, в том числе: без кондиционирования воздуха с кондиционированием воздуха | кВт/кв. м торгового зала | 0,23 0,25 |
| 5 | Предприятия торговли непродовольственными товарами, в том числе: без кондиционирования воздуха; с кондиционированием воздуха | кВт/кв. м торгового зала | 0,14 0,16 |
| 6 | Предприятия общественного питания полностью электрифицированные с количеством посадочных мест: до 400; свыше 400 до 1000; свыше 1100 | кВт/место | 1,04 0,86 0,75 |
| 7 | Предприятия общественного питания частично электрифицированные, с плитами на газообразном топливе с количеством посадочных мест: до 100; свыше 100 до 400; свыше 400 до 1000; свыше 1100 | кВт/место | 0,9 0,81 0,69 0,56 |
| 8 | Предприятия коммунально-бытового назначения, в том числе: фабрики химчистки и прачечные самообслуживания; парикмахерские | кВт/кг вещей кВт/рабочее место | 0,075 1,5 |
| 9 | Клубы | кВт/место | 0,46 |
| 10 | Гостиницы, в том числе: с кондиционированием воздуха; без кондиционирования воздуха | кВт/место | 0,46 0,34 |
| 11 | Здания или помещения учреждений управления, проектных и конструкторских организаций, в том числе: с кондиционированием воздуха; без кондиционирования воздуха | кВт/кв. м общей площади | 0,054 0,043 |
| 12 | Дома отдыха и пансионаты без кондиционирования воздуха | кВт/место жилых помещений | 0,36 |
| 13 | Детские оздоровительные лагеря | кВт/место жилых помещений | 0,023 |

В минимальных расчетных показателях электрических нагрузок объектов, указанных в пунктах 1, 3 Таблица 44, не учтены электрические нагрузки спортзалов и бассейнов.

В минимальные расчетные показатели электрических нагрузок объектов, указанных в пунктах 6 и 7, пунктах 11-14 Таблица 44, электрическая нагрузка не учитывает наличия кондиционеров.

Удельную нагрузку пищеблоков следует принимать, как для предприятий общественного питания с учетом количества посадочных мест.

В минимальные расчетные показатели электрических нагрузок ресторанов при гостиницах следует принимать, как для предприятий открытого типа.

Для предприятий общественного питания при промежуточном числе мест минимальные расчетные показатели электрических нагрузок определяются интерполяцией.

    - Минимальные расчетные показатели площади территорий для строительства закрытых понизительных подстанций, включая распределительные и комплектные устройства напряжением 110-220 кВ, устанавливаются не более 0,6 га.

    - Минимальные расчетные показатели площади территории для строительства закрытых электрических подстанций должны составлять при напряжении:

- 110 кВ - 0,6 га;

- 220 кВ - 1,4 га.

    - Укрупненные показатели электропотребления следует принимать в соответствии с таблицей 45.

Таблица 45

| №п/п | Степень благоустройства населенных пунктов | Электропотребление, кВт.ч/чел. в год | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Города, не оборудованные стационарными электроплитами: - без кондиционеров | 1700 | 5200 |
|  | - с кондиционерами | 2000 | 5700 |
| 2 | Города, оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата): - без кондиционеров | 2100 | 5300 |
|  | - с кондиционерами | 2400 | 5800 |
| 3 | Сельские населенные пункты (без кондиционеров): - не оборудованные стационарными электроплитами | 950 | 4100 |
|  | - оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | 1350 | 4400 |

Примечания:

1. Укрупненные показатели электропотребления приводятся для больших городов. Их следует принимать с коэффициентами для групп городов:

1) крупных - 1,1;

2) средних - 0,9;

3) малых - 0,8.

2. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового назначения, наружным освещением, городским электротранспортом (без метрополитена), системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

### Минимальные расчетные показатели обеспеченности объектами связи

    - Сети связи необходимо размещать в соответствии с требованиями РД 45.120-2000 (НТП 112-2000), РД 45.162-2001, СН 461-74 и другими действующими нормативными документами. Проектирование линейно-кабельных сооружений должно осуществляться с учетом перспективного развития сетей связи.

В соответствии с «Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 г. № 578, для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи устанавливаются охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации.

    - Подвеску кабелей городских телефонных сетей следует предусматривать на опорах существующих воздушных линий связи. Проектирование новых опор для этих целей допускается при соответствующем обосновании.

Базовые станции могут размещаться:

- в помещениях существующих объектов связи (АМТС, АТС,РТПС, РРС и др.). При этом антенные устройства размещаются на существующих опорах или на специальных металлоконструкциях, устанавливаемых на крышах или стенах зданий;

- в помещениях производственных, административных, жилых и общественных зданий. Антенные устройства размещаются на специальных металлоконструкциях на крыше и стенах зданий, на существующих опорах, высотных сооружениях (антенных и осветительных опорах, дымовых трубах и др.), либо предусматривается строительство новых опор.

    - Минимальные расчетные показатели обеспечения населения Невьянского городского округа объектами связи и земельными участками для размещения таких объектов следует предусматривать в соответствии с таблицей 46.

Таблица 46

| Наименование объектов | Минимальные расчетные показатели |
| --- | --- |
|  | Обеспечения объектами | Площади земельных участков для размещения объектов, кв. м |
| Отделение почтовой связи (на микрорайон, квартал) | Объект на 9-25 тыс. человек | 600-1000 |
| Межрайонный почтамт | Объект на 50-70 опорных станций | 6000-10000 |
| Автоматическая телефонная станция (из расчета 600 номеров на 1000 жителей) | Объект на 10-40 тысяч номеров | 2500 |
| Узловая автоматическая телефонная станция (из расчета 1 узел на 10 автоматических телефонных станций) | Объект | 3000 |
| Опорно-усилительная станция (из расчета 60-120 тыс. абонентов) | Объект | 1000-1500 |
| Блок-станция проводного вещания (из расчета 30-60 тыс. абонентов) | Объект | 500-1000 |
| Технический центр кабельного телевидения | Объект | 3000-5000 |
| Центральный диспетчерский пункт (из расчета 1 объект на каждые 50 км коммуникационных коллекторов) | 1-2 эт. объект | 350 |
| Ремонтно-производственная база (из расчета 1 объект на каждые 100 км городских коллекторов) | Этажность объекта по проекту | 1500 |
| Диспетчерский пункт (из расчета 1 объект на 1,5-6 км внутриквартальных коллекторов)) | 1-эт. объект | 100 |
| Производственное помещение для обслуживания внутриквартальных коллекторов (из расчета 1 объект на каждый административный округ) | Объект | 500-700 |
| Центральный узел сети передачи данных | Объект на населенный пункт до 50 тыс. чел | 40-100 |

    - Минимальные размеры земельных участков для размещения сооружений связи следует принимать в соответствии с таблицей 47.

Таблица 47

| Сооружения связи | Размеры земельных участков, га |
| --- | --- |
| Кабельные линии объектов |
| Необслуживаемые усилительные пункты в металлических цистернах при уровне грунтовых вод на глубине до 0,4 м | 0,02 |
| Обслуживаемые усилительные пункты и сетевые узлы выделения | 0,29 |
| Вспомогательные осевые узлы выделения | 1,55 |
| Сетевые узлы управления и коммутации с заглубленными зданиями площадью: | – |
| 3000 кв. м | 1,98 |
| 6000 кв. м | 3,00 |
| 9000 кв. м | 4,10 |
| Технические службы кабельных участков | 0,15 |
| Службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных магистралей | 0,37 |
| Воздушные линии |
| Основные усилительные пункты | 0,29 |
| Радиорелейные линии, базовые станции сотовой связи |
| Узловые радиорелейные станции, базовые станции сотовой связи с мачтой или башней высотой: | – |
| 40 м | 0,80 (0,07) |
| 50 м | 1,00 (0,12) |
| 60 м | 1,10 (0,16) |
| 70 м | 1,30 (0,21) |
| 80 м | 1,40 (0,29) |
| 90 м | 1,50 (0,36) |
| 100 м | 1,65 (0,44) |
| 110 м | 1,90 (0,55) |
| 120 м | 2,10 (0,54) |
| Промежуточные радиорелейные станции с мачтой или башней высотой: | – |
| 40 м | 0,80 (0,07) |
| 50 м | 1,00 (0,12) |
| 60 м | 1,10 (0,16) |
| 70 м | 1,30 (0,21) |
| 80 м | 1,40 (0,29) |
| 90 м | 1,50 (0,36) |
| 100 м | 1,65 (0,44) |
| 110 м | 1,90 (0,55) |
| 120 м | 2,10 (0,54) |
| Аварийно-профилактические службы | 0,40 |

Размеры земельных участков для радиорелейных линий и базовых станций, указанные в Таблица 47, даны для радиорелейных и базовых станций с мачтами, в скобках – для станций с башнями.

Размеры земельных участков определяются в соответствии с проектной документацией:

- при высоте мачты или башни более 120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а также при пересеченной местности;

- при размещении вспомогательных сетевых узлов выделения и сетевых узлов управления и коммутации на участках с уровнем грунтовых вод на глубине менее 3,5 м, а также на участках с уклоном рельефа местности более 0,001.

Если на территории сетевых узлов управления и коммутации размещаются технические службы кабельных участков или службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных магистралей, то размеры земельных участков должны увеличиваться на 0,2 га.

## Глава 7. Расчетные показатели в сфере инженерной подготовки и защиты территории

  - Обеспечение инженерной подготовкой производится посредством инженерной защиты населения от затопления, подтопления, оползневых и карстово-суффозионных процессов, образования эрозии и техногенных нарушений и осуществляется на основе учета существующего и перспективного использования и прогноза изменений инженерно-геологических условий территории Невьянского городского округа.

Обеспечение поверхностного водоотвода территорий населенных пунктов Невьянского городского округа включают мероприятия по инженерному благоустройству, вертикальной планировке, условия по отводу поверхностных стоков с водосборной площади и очистке поверхностных стоков.

  - При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства.

  - Вертикальную планировку участков улиц и дорог городов следует осуществлять согласно требованиям таблицы 48.

Наибольший расчетный продольный уклон улиц и дорог города Невьянска Невьянского городского округа

Таблица 48

| Категория дорог и улиц | Наибольший продольный уклон, ‰ |
| --- | --- |
| Магистральные дороги: | – |
| скоростного движения; | 30 |
| регулируемого движения. | 50 |
| Магистральные улицы: | – |
| общегородского значения: | – |
| непрерывного движения; | 40 |
| регулируемого движения. | 50 |
| районного значения: | – |
| транспортно-пешеходные; | 60 |
| пешеходно-транспортные. | 40 |
| Улицы и дороги местного значения: | – |
| улицы в жилой застройке*; | 70, 80 |
| улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов; | 60 |
| парковые дороги. | 80 |
| Проезды: | – |
| основные; | 70 |
| второстепенные. | 80 |
| Пешеходные улицы: | – |
| основные; | 40 |
| второстепенные. | 60 |
| Велосипедные дорожки: | – |
| обособленные; | 40 |
| изолированные. | 30 |
| Примечание: *Величина наибольшего продольного уклона (‰) принимается в зависимости от расчетной скорости движения (км/ч): при 40 км/ч – 70‰, при 30 км/ч – 80‰. |

  - Вертикальную планировку автомобильных дорог Невьянского городского округа следует осуществлять согласно требованиям таблицы 49.

Наибольший расчетный продольный уклон автомобильных дорог Невьянского городского округа

Таблица 49

| Категории дорог | Наибольший продольный уклон, % |
| --- | --- |
| Магистральные: | – |
| скоростного движения; | 30 |
| основные секторальные непрерывного и регулируемого движения; | 50 |
| основные зональные непрерывного и регулируемого движения. | 60 |
| Местного значения: | – |
| грузового движения; | 70 |
| парковые. | 80 |

  - На территории населенных пунктов и промышленных предприятий следует предусматривать закрытые системы отведения поверхностных сточных вод. Отведение по открытой системе водостоков с использованием разного рода лотков, канав, кюветов, оврагов, ручьев и малых рек допускается для селитебных территорий с малоэтажной индивидуальной застройкой, поселков в сельской местности, а также парковых территорий с устройством мостов или труб на пересечениях с дорогами. Во всех остальных случаях требуется соответствующее обоснование и согласование с органами исполнительной власти, уполномоченными в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора.

Отведение на очистку поверхностного стока с автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса, расположенных вне населенных пунктов, допускается выполнять лотками и кюветами.

  - Сброс поверхностного стока без очистки допускается в ближайший водоток с локальных водосборов территорий рабочих поселков, поселков городского типа, сельских населенных пунктов и районов малоэтажного жилищного строительства городов с площади, не превышающей 20 га, и не имеющей источников загрязнения, а также с территорий лесопарков, имеющих самостоятельный выпуск в водоем.

  - Минимальную протяженность открытых и закрытых водоотводящих устройств для различных типов жилой застройки следует принимать в соответствии с таблицей 50.

Таблица 50

| Тип жилой застройки | Минимальная протяженность открытых и закрытых водоотводных устройств, км/ кв. км |
| --- | --- |
|  | Открытых | Закрытых |
| Многоэтажные жилые дома секционного типа | – | 3,6 |
| Среднеэтажные жилые дома секционного типа | – | 3,5 |
| Малоэтажные жилые дома секционного типа | 4,3 | – |
| Жилые дома блокированного типа | 4,3 | – |
| Индивидуальные жилые дома | 4,5 | – |

  - Минимальное соотношение площади водонепроницаемой поверхности территории к площади жилой застройки в зависимости от ее типа следует принимать в соответствии с таблицей 51.

Таблица 51

| Тип жилой застройки | Соотношение площади водонепроницаемой поверхности территории к площади жилой застройки, % |
| --- | --- |
| Многоэтажные жилые дома секционного типа | 50 |
| Среднеэтажные жилые дома секционного типа | 40 |
| Малоэтажные жилые дома секционного типа | 35 |
| Жилые дома блокированного типа | 35 |
| Индивидуальные жилые дома | 5 |

  - Минимальный объем стока дождевых вод от расчетного дождя, отводимый на очистные сооружения с территории жилой застройки в зависимости от ее типа, следует принимать в соответствии с таблицей 52.

Таблица 52

| Тип жилой застройки | Минимальный объем стока дождевых вод от расчетного дождя, отводимый на очистку, куб. м |
| --- | --- |
| Многоэтажные жилые дома секционного типа | 25,00 |
| Среднеэтажные жилые дома секционного типа | 15,00 |
| Малоэтажные жилые дома секционного типа | 15,00 |
| Жилые дома блокированного типа | 10,00 |
| Индивидуальные жилые дома | 5,00 |

  - Минимальный суточный объем стока талых вод в середине периода снеготаяния, отводимый на очистку с 1 га территории населенного пункта в соответствии с типом жилой застройки, следует принимать в соответствии с таблицей 53.

Таблица 53

| Тип жилой застройки | Минимальный объем стока талых вод, отводимый на очистку, куб. м |
| --- | --- |
| Многоэтажные жилые дома секционного типа | 3,75 |
| Среднеэтажные жилые дома секционного типа | 7,50 |
| Малоэтажные жилые дома секционного типа | 9,50 |
| Жилые дома блокированного типа | 10,00 |
| Индивидуальные жилые дома | 9,50 |

  - Минимальную относительную площадь земельного участка для размещения очистных сооружений поверхностного стока в зависимости от состава и способа очистки в процентах от площади водосборного бассейна, сток с которого направляется на очистку, следует принимать в соответствии с таблицей 54.

Таблица 54

| Состав и способ очистки на очистных сооружениях поверхностных стоков | Минимальная относительная площадь земельного участка, % от площади водосборного бассейна |
| --- | --- |
| Простые сооружения механической очистки, состоящие из решеток, песколовок, отстойников, нефтеловушек, фильтров без применения станции перекачки | 0,35% |
| Сооружения механической очистки с применением регулирующих (аккумулирующих) резервуаров, станций перекачки | 0,25% |
| Сооружения механической и физико-химической реагентной или сорбционной очистки с применением регулирующих (аккумулирующих) станций перекачки | 0,10% |

  - Обеспеченность населения объектами защиты от затопления и подтопления должна предусматривать на территории населенного пункта:

- защиту от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием;

- подсыпку территории с отметкой бровки не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне;

- превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем в зависимости от класса сооружений.

  - Класс гидротехнических сооружений в зависимости от их высоты и типа грунтов оснований принимается в соответствии с таблицей 55.

Таблица 55

| Сооружения | Тип грунтов основания | Высота сооружений, м, при их классе |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
| 1 Плотины из грунтовых материалов | А | Более 80 | От 50 до 80 | От 20 до 50 | Менее 20 |
|  | Б | Более 65 | От 35 до 65 | От 15 до 35 | Менее 15 |
|  | В | Более 50 | От 25 до 50 | От 15 до 25 | Менее 15 |
| 2 Плотины бетонные, железобетонные | А | Более 100 | От 60 до 100 | От 25 до 60 | Менее 25 |
|  | Б | Более 50 | От 25 до 50 | От 10 до 25 | Менее 10 |
|  | В | Более 25 | От 20 до 25 | От 10 до 20 | Менее 10 |
| 3 Подпорные стены | А | Более 40 | От 25 до 40 | От 15 до 25 | Менее 15 |
|  | Б | Более 30 | От 20 до 30 | От 12 до 20 | Менее 12 |
|  | В | Более 25 | От 18 до 25 | От 10 до 18 | Менее 10 |
| 4 Ограждающие сооружения хранилищ жидких отходов (золошлакохранилищ, хвостохранилищ и др.) | А, Б, В | Более 50 | От 20 до 50 | От 10 до 20 | 10 и менее |
| Примечания: 1. Грунты: А - скальные; Б - песчаные, крупнообломочные и глинистые в твердом и полутвердом состоянии; В - глинистые водонасыщенные в пластичном состоянии. 2. Высоту гидротехнического сооружения и оценку его основания следует принимать по данным проектной документации. |

  - За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью:

- один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми домами и объектами социального и коммунально-бытового назначения;

- один раз в 10 лет – для территорий парков, плоскостных спортивных сооружений и сооружений санитарно-защитного назначения.

  - На территории поселений с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки городов, в сельских поселениях и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

  - Нормы осушения (глубины понижения грунтовыхвод, считая от проектной отметки территории) при проектировании защиты от подтопления принимаются в зависимости от характера застройки защищаемой территории в соответствии с таблицей 56.

Таблица 56

| Характер застройки | Норма осушения, м |
| --- | --- |
| 1. Территории крупных промышленных зон и комплексов | До 15 |
| 2. Территории городских промышленных зон, коммунально-складских зон, центры крупнейших, крупных и больших городов | 5 |
| 3. Селитебные территории городов и сельских населенных пунктов | 2 |
| 4. Территории спортивно-оздоровительных объектов и учреждений обслуживания зон отдыха | 1 |
| 5. Территории зон рекреационного и защитного назначения (зеленые насаждения общего пользования, парки, санитарно-защитныезоны) | 1 |

  - Мероприятия по защите от подтопления застроенных и подлежащих застройке территорий должны обеспечивать нормальную эксплуатацию зданий и сооружений посредством понижения уровня грунтовых вод на величину не менее 0,5 м от отметки пола подвала.

  - Обеспечение инженерной защиты территории застройки, подверженной воздействию карстово-суффозионным процессам должно осуществляться в соответствии с требованиями Свода правил СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» и СП 21.13330.2012 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах».

## Глава 8. Расчетные показатели в сфере охраны окружающей среды (атмосферы, водных объектов и почв)

### Охрана атмосферного воздуха

  - При планировке и застройке поселений необходимо обеспечивать требования к качеству атмосферного воздуха в соответствии с действующими санитарными нормами. При этом в жилых, общественно-деловых и смешанных зонах поселений не допускается превышение установленных санитарными нормами предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязнений, а в зонах с особыми требованиями к качеству атмосферного воздуха (территории объектов здравоохранения, детских дошкольных учреждений, школ, объектов рекреации) – 0,8 ПДК.

В случае превышения допустимых уровней концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе в застроенных жилых и общественно-деловых зонах следует предусматривать мероприятия технологического и планировочного характера, необходимые для снижения уровня загрязнения, включая устройство санитарно-защитных зон.

Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий.

  - Жилые, общественно-деловые и рекреационные зоны следует размещать с наветренной стороны (или ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность. Предприятия, требующие особой чистоты атмосферного воздуха, не следует размещать с подветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к соседним предприятиям с источниками загрязнения атмосферного воздуха.

### Охрана поверхностных и подземных вод

  - Мероприятия по защите водоемов и водотоков Невьянского городского округа необходимо предусматривать в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации, санитарных и экологических норм, утвержденных в установленном порядке, обеспечивая предупреждение загрязнения поверхностных вод с соблюдением предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в водных объектах, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, отдыха населения, в рыбохозяйственных целях, а также расположенных в черте поселений.

  - Жилые, общественно-деловые, смешанные и рекреационные зоны поселений следует размещать выше по течению водотоков и водоемов относительно выпусков всех категорий сточных вод, включая поверхностный сток с территории поселений. Размещение их ниже указанных выпусков допускается при соблюдении СП 32.13330.2012, СанПиН 2.1.5.980-00.

При планировке и застройке поселений и пригородных зон необходимо предусматривать организацию водоохранных зон и прибрежных защитных полос на природных водных объектах.

  - Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

  - Для источников хозяйственно-питьевого водоснабжения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 должны быть установлены зоны санитарной охраны в составе трех поясов. Размеры зон санитарной охраны следует устанавливать по таблице 57.

Таблица 57

| Вид источника | Размер зоны санитарной охраны |
| --- | --- |
|  | 1 пояс | 2 пояс | 3 пояс |
| 1. Подземный источник |
| 1.1 Подземный водозабор | – | – | – |
| 1.1.1 При использовании защищенных подземных вод | не менее 30 м от водозабора (2.2.1.1*) | Определяется гидрогеологическими расчетами (2.2.2.2) |
| 1.1.2 При использовании недостаточно защищенных подземных вод | не менее 50 м от водозабора (2.2.1.1) |  |
| 1.1.3 Для водозаборов при искусственном пополнении запасов подземных вод | не менее 50 м от водозабора, не менее 100 м от инфильтрацион. сооружений (2.2.1.3) |  |
| 1.2 Группа подземных водозаборов | не менее 30 и 50 м от крайних скважин (2.2.1.1) |  |
| 1.3 В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м (2.2.1.4) |
| 2. Поверхностный источник |
| 2.1 Для водотоков: | – | – | – |
| 2.1.1. Вверх по течению | не менее 200 м от водозабора (2.3.1.1) | Зависит от природных, климатических, гидрологических условий (2.3.2.1) |
| 2.1.2 Вниз по течению | не менее 100 м от водозабора (2.3.1.1) | не менее 250 м от водозабора (2.3.2.3) |
| 2.1.3 По прилегающему к водозабору берегу | не менее 100 м от уреза воды летне-осенней межени (2.3.1.1) | Зависит от природных, климатических, гидрологических условий. Боковые границы по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки. Боковые границы от уреза воды при летне-осенней межени: при равнинном рельефе местности-не менее 500 м.при гористом рельефе-не менее 750 м. при пологом склоне, не менее 1000 м. при крутом. (2.3.2.4, 2.3.2.4, 2.3.3.1) |
| 2.1.4 В направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала: | – |  |
| 2.1.4.1 Менее 100 м. | Вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от уреза воды при летне-осенней межени (2.3.1.1) |  |
| 2.1.4.2 Более 100 м. | Полоса акватории шириной не менее 100 м (2.3.1.1) |  |
| 2.2 Для водоемов | Не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему берегу от уреза воды летне-осенней межени (2.3.1.1) | По территории в обе стороны по берегу на 3 км - при наличии нагонных ветров до 10%, на 5 км - при наличии нагонных ветров более 10%, с таким же условием по акватории во все стороны от водозабора на 3 или 5 км. При нормальном подпорном уровне от уреза воды на 500-1000 м в зависимости от рельефа (2.3.2.5, 2.3.2.6, 2.3.3.1) |
| 3. Водопроводные сооружения |
| 3.1 Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой (2.4.1) |
| 3.2 От стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей | Не менее 30 м (2.4.2) | – |
| 3.3 От водонапорных башен | Не менее 10 м, но для отдельно стоящих башен по согласованию с центром государственного санитарно-эпидем. надзора, может не устанавливаться (2.4.2) | – |
| 3.4 От остальных помещений (отстойники, насосные станции и т.д.) | Не менее 15 м (2.4.2) | – |
| 3.5 При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно- эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м (2.4.2) |
| 3.6 От крайних линий водопровода: | – | – |
| 3.6.1 При отсутствии грунтовых вод | Не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм (2.4.3) | – |
| 3.6.2 При наличии грунтовых вод | Не менее 50 м (2.4.3) | – |
| 3.7 При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора (2.4.4) |

  - Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения первого пояса и мероприятия по второму и третьему поясам должны выполняться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

  - Размещение производственных предприятий в прибрежных защитных полосах водоемов допускается по согласованию с органами по регулированию использования и охране вод в соответствии с законодательством только при необходимости по технологическим условиям непосредственного примыкания площадки предприятия к водоемам. Число и протяженность примыканий площадок производственных предприятий к водоемам должны быть минимальными.

При размещении сельскохозяйственных предприятий на прибрежных участках водоемов и при отсутствии непосредственной связи предприятий с ними следует предусматривать незастроенную прибрежную полосу шириной не менее 40 м.

  - Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать на расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. В случае необходимости допускается уменьшать расстояние от указанных складов до рыбохозяйственных водоемов при условии согласования с органами, осуществляющими охрану рыбных запасов.

### Охрана почв

  - Мероприятия по защите почв от загрязнения и их санирование следует предусматривать в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287.

  - Гигиенические требования к качеству почв территорий населенных мест устанавливаются в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска): детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки, площадок отдыха, зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, прибрежных зон, санитарно-защитных зон. Для категории чрезвычайно опасного загрязнения почв рекомендуется вывоз и утилизация почв на специализированных полигонах.

  - Требования к качеству почвы должны быть дифференцированы в зависимости от функционального назначения территории (жилые, общественные, производственные территории) и характера использования (городские почвы, почвы сельскохозяйственного назначения, прочие).

  - По степени опасности в санитарно-эпидемиологическом отношении почвы Невьянского городского округа могут быть разделены на следующие категории по уровню загрязнения: чистая, допустимая, умеренно опасная, опасная и чрезвычайно опасная.Требования к почвам по химическим и эпидемиологическим показателям представлены в таблице 58.

Оценка степени химического загрязнения почвы

Таблица 58

| Катего-рии за-грязне-ния | Санитарное число Хлебникова | Суммарный показатель загрязнения (Zc) | Содержание в почве (мг/кг) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I класс опасности | II класс опасности | III класс опасности |
|  |  |  | Органич. соеди-нения | Неорга-нич. соеди-нения | Органич. соеди-нения | Неорга-нич. соеди-нения | Орга-нич. соеди-нения | Неорга-нич. соеди-нения |
| Чистая* | 0,98 и > | – | от фона до ПДК | от фона до ПДК | от фона до ПДК | от фона до ПДК | от фона до ПДК | от фона до ПДК |
| Допустимая | 0,98 и > | < 16 | от 1 до 2ПДК | от 2 фоно-вых значе-ний до ПДК | от 1 до 2ПДК | от 2 фоновых значенийдо ПДК | от 1 до 2ПДК | от 2 фоно-вых значе-ний до ПДК |
| Умеренно опасная | 0,85-0,98 | 16-32 | – | – | – | – | от 2 до 5ПДК | от ПДКдо Kmax |
| Опасная | 0,7-0,85 | 32-128 | от 2 до 5ПДК | от ПДК до Kmax | от 2 до 5ПДК | от ПДК до Kmax | > 5 ПДК | >Kmax |
| Чрезвычайно опасная | <0,7 | > 128 | > 5 ПДК | >Kmax | > 5 ПДК | >Kmax | – | – |

Примечания: * Категория загрязнения относится к объектам повышенного риска.

Кмах – максимальное значение допустимого уровня содержания элемента по одному из четырех показателей вредности;

Zc – расчет проводится в соответствии с методическими указаниями по гигиенической оценке качества почвы населенных мест.

Химические загрязняющие вещества разделяются на следующие классы опасности:

1 – мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, цинк, фтор, 3,4-бенз(а)пирен;

2 – бор, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром;

3 – барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций, ацетофенон.

  - Требования к почвам по эпидемиологическим показателям представлены в таблице 59.

Таблица 59

| Категория загрязнения почв | Индекс БГКП | Индекс энтерококков | Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы | Яйца гельминтов, экз./кг | Личинки (Л) и куколки (К) мух, экз. в почве с площадью 20×20 см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чистая | 1-10 | 1-10 | 0 | 0 | 0 |
| Умеренно опасная | 10-100 | 10-100 | 0 | до 10 | Л до 10, К – отс. |
| Опасная | 100-1000 | 100-1000 | 0 | до 100 | Л до 100, К до 10 |
| Чрезвычайно опасная | 1000 и выше | 1000 и выше | 0 | > 100 | Л > 100, К > 10 |

  - Рекомендации по использованию почв Невьянского городского округа в зависимости от степени их загрязнения представлены в таблице 60.

Таблица 60

| Категории загрязнения почв | Рекомендации по использованию почв |
| --- | --- |
| Чистая | Использование без ограничений |
| Допустимая | Использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска |
| Умеренно опасная | Использование в ходе строительных работ под отсыпки котлованов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м. |
| Опасная | Ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. При наличии эпидемиологической опасности – использование после проведения дезинфекции (дезинвазии) по предписанию органов Федеральной службы Роспотребнадзора с последующим лабораторным контролем. |
| Чрезвычайно опасная | Вывоз и утилизация на специализированных полигонах. При наличии эпидемиологической опасности – использование после проведения дезинфекции (дезинвазии) по предписанию органов Федеральной службы Роспотребнадзора с последующим лабораторным контролем. |

## Глава 9. Расчетные показатели в сфере санитарной очистки территории

  - Норма накопления ТБО от жилищного фонда на территории Невьянского городского округа, как для жителей многоквартирных жилых домов, так и для жителей индивидуальной застройки, составляет 2,0 м3 на человека в год (в том числе 0,1 м3 – крупногабаритные отходы).

  - Нормы для расчетов накопления ТБО от жилищного фонда и объектов общественного назначения, торговых, спортивных, образовательных, культурно-бытовых учреждений назначения на территории Невьянского городского округа приведены в таблице 61.

Таблица 61

| № п/п | Объект | Ед. изм. | Норма накопления, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд |
| 1 | Жилищный фонд* | человек | 1,9 |
| Предприятия и организации |
| 2 | Промтоварные магазины | 1 кв. м торг. пл. | 0,77 |
| 3 | Продовольственные магазины | 1 кв. м торг. пл. | 1,74 |
| 4 | Павильоны | 1 кв. м торг. пл. | 2,85 |
| 5 | Рынки | 1 кв. м торг. пл. | 1,21 |
| 6 | Административные и другие учреждения, офисы | чел. | 1,19 |
| 7 | Аптеки | 1 кв. м торг. пл. | 0,44 |
| 8 | Больницы | 1 койка | 2,01 |
| 9 | Поликлиники | 1 посещение | 0,07 |
| 10 | Станции техобслуживания и ремонта автотранспорта | Машино/мест | 0,22 |
| 11 | Гаражи | Машино/мест | 0,16 |
| 12 | Детские сады | мест | 0,4 |
| 13 | Школы | учащихся | 0,12 |
| 14 | Предприятия бытового обслуживания населения | чел. | 0,10 |
| 15 | Гостиницы | 1 место | 1,13 |
| 16 | Предприятия общественного питания | 1 посадочное место | 1,13 |
| 17 | Клубы | мест | 0,18 |

*Примечание: К твердым бытовым отходам, входящим в норму накопления от населения и удаляемым транспортом спецавтохозяйств, относятся отходы, образующиеся  в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовой территории.

  - Показатели в таблице 60 приведены на 2013 г. При расчетах следует учитывать, что норма накопления твердых бытовых отходов имеет тенденцию к росту по объему на 1,0% в год.

  - Норма накопления КГО от жилищного фонда на территории Невьянского городского округа, как для жителей многоквартирных жилых домов, так и жителей индивидуальной застройки составляет 0,1 м3 на человека в год.

  - Минимальный расчетный показатель накопления коммунальных отходов от смета с 1 кв. м покрытий улиц, площадей и иных территорий общего пользования следует принимать равным 5 кг в год. При этом норму накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

Минимальные расчетные показатели размеров земельных участков, предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке коммунальных отходов приведены в таблице 62.

Таблица 62

| Предприятия и сооружения | Размеры земельных участков, га, на 1000 т твердых коммунальных бытовых отходов в год |
| --- | --- |
| Предприятия по промышленной переработке коммунальных отходов мощностью, тыс. т в год: | – |
| до 100; | 0,05 |
| свыше 100. | 0,05 |
| Склады свежего компоста | 0,04 |
| Полигоны | 0,02-0,05 |
| Поля компостирования | 0,50-1,00 |
| Поля ассенизации | 2,00-4,00 |
| Сливные станции | 0,20 |
| Мусороперегрузочные станции | 0,04 |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,30 |
| Площади участка для складирования снега | 0,50 |

  - Число контейнеров для ТБО, подлежащих расстановке на обслуживаемом участке, определяют по формуле , где

- среднее суточное накопление ТБО на участке, м3;

t – периодичность вывоза отходов, суток;

– коэффициент неравномерности накопления отходов (принимается равным 1,25);

V – вместимость контейнера, м3.

Для жилищного фонда Невьянского городского округа к установке предлагаются стандартные металлические контейнеры вместимостью 0,75 м3.

Для определения списочного количества контейнеров данное число необходимо умножить на коэффициент 1,05, учитывающий число контейнеров находящихся в ремонте и резерве.

Для сбора мусора и пищевых отходов на территории предприятия общественного питания (в т. ч. пищеблоков школ, детских садов и больниц) следует предусмотреть раздельные контейнеры с крышками. Следовательно, для всех предприятий общественного питания, школ, детских садов и больниц необходимо 2 контейнера.

  - Контейнерные площадки должны примыкать непосредственно к сквозным проездам и исключать необходимость маневрирования мусоровозных машин.

Ширина проездов должна составлять при одностороннем движении 3,5 м, при двухстороннем – 6 м. Для поддержания необходимого санитарного состояния площадок контейнера устанавливать не ближе 1 м от ограждения, а друг от друга – 0,35 м.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

  - Санитарная очистка территорий пляжей, рынков, парков, лечебно-профилактических учреждений должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88.

# Раздел 2. Обоснование расчетных показателей

## Глава 10. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Невьянского городского округа

  - Расчетные показатели в сфере жилищного обеспечения определены на основе Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66), данных Генерального плана Невьянского городского округа применительно к территории города Невьянска, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

  - Расчетные показатели в сфере социального и культурно-бытового обеспеченияприняты в соответствии с Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66).

  - Расчетные показатели в сфере обеспечения объектами рекреационного назначения приняты в соответствии с Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66).

  - Расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания определены на основе СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*», Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66), СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

  - Расчетные показатели обеспеченности объектами водоснабжения и канализации определены на основе СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84», СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*», Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66), СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

  - Расчетные показатели обеспеченности объектами теплоснабжения определены на основе Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66), СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

  - Расчетные показатели обеспеченности объектами газоснабжения определены на основе Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66), СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

  - Расчетные показатели обеспеченности объектами электроснабжения определены на основе Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66), СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», РД 34.20.185-94 «Инструкции по проектированию городских электрических сетей».

  - Расчетные показатели в сфере инженерной подготовки и защиты территории на основе Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66), СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»,СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий» (Актуализированная редакция СНиП II-89-80*), СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

  - Расчетные показатели в сфере охраны окружающей среды (атмосферы, водных объектов и почв) Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66),СП 51.13330.2011. «Свод правил. Защита от шума». (Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003), СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

  - Расчетные показатели в сфере санитарной очистки территории определены на основе Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66), СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания населенных мест», СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические правила», Генеральная схема санитарной очистки территории населенных пунктов Невьянского городского округа на 2013-2027 годы», Решение Думы Невьянского городского округа от 23.05.2012 г. № 44 «Об утверждении правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Невьянского городского округа».

## Глава 11. Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения Невьянского городского округа

  - Все расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения приведены в соответствии с положениями Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66, утвержденных постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области».

# Раздел 3. Правила и область применения расчетных показателей

## Глава 12. Правила и область применения расчетных показателей

  - Местные нормативы градостроительного проектирования применяются в следующих случаях:

- при подготовке проектов документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории Невьянского городского округа, а также при внесении изменений в указанные виды градостроительной документации;

- при согласовании проектов документов территориального планирования с органами местной администрации Невьянского городского округа;

- при реализации положений документов территориального планирования Невьянского городского округа.

  - По вопросам, не рассматриваемым в местных нормативах градостроительного проектирования, в том числе положения по безопасности, определяемые законодательством о техническом регулировании, следует руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации и Свердловской области. В случаях отмены или изменении документов, на которые дается ссылка в местных нормативах, следует руководствоваться документами, вводимыми взамен отмененных.

  - Местные нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Невьянского городского округа, независимо от их организационно-правовой формы.

  - Орган исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченный на осуществление контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности органами местного самоуправления, вправе при осуществлении контрольных полномочий опираться на положения местных нормативов градостроительного проектирования для обоснования выявленных нарушений в градостроительной документации Невьянского городского округа.

# Приложения

### Приложение №1. Перечень нормативных документов

- Нормы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66;

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384  «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Свод правил СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция;

- Свод правил СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция;

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- Постановление РФ от 24.02.2009 г.  №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Свод правил СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» Актуализированная редакция;

- Постановление Правительства РФ № 878 от 20.11.2000г. «Правила охраны газораспределительных сетей»;

- Свод правил СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий» Актуализированная редакция;

- Свод правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- Свод правил СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

- СП 89.13330.2012 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76»

- СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов»;

- СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи»;

- ВСН № 14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ»;

- СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов»;

- Приказ № 197 от 17.08.1992 г. Министерства архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства РФ «Типовые правила охраны коммунальных тепловых сетей»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*»;

- «Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 24 апреля 1992 г. № 9);

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*»;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

- РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети»;

- РД 45.162-2001 Ведомственные нормы технологического проектирования. «Комплексы сетей сотовой и спутниковой подвижной связи общего пользования»;

- СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения» Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*;

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»;

- Иные нормативно-правовые акты.

### Приложение № 2. Основные понятия и термины

Автомобильная дорога- комплекс конструктивных элементов, предназначенных для движения с установленными скоростями, нагрузками и габаритами автомобилей и иных наземных транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров и (или) грузов, а также участки земель, предоставленные для их размещения.

Автоматическая телефонная станция (АТС) - функционально законченная коммутационная станция местной сети, предназначенная для включения абонентских линий и обеспечивающая автоматическое соединение с другими станциями и узлами сети.

Благоприятные условия жизнедеятельности человека – состояние окружающей среды, отвечающее современным экологическим, экономическим, социальным, санитарно-гигиеническим и градостроительным требованиям, достигаемое при проектировании развития территорий.

Вертикальная планировка – комплекс инженерно-строительных работ по преобразованию существующего рельефа территории, обеспечивающего благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Внутренний газопровод – газопровод, проложенный внутри здания от вводного газопровода до места установки газоиспользующего оборудования.

Внутренний противопожарный водопровод (ВПВ) – совокупность трубопроводов и технических средств, обеспечивающих подачу воды к пожарным кранам.

Водозаборное сооружение –  гидротехническое сооружение для забора воды из природного или искусственного источника с целью использования ее для нужд водоснабжения, пожаротушения.

Водоисточник – место естественного или искусственного скопления воды, используемой для водоснабжения.

Водопровод –  система сооружений и устройств, доставляющая воду по трубам от водоисточника к месту потребления.

Водопроводная сеть –  совокупность водопроводных линий (трубопроводов) для подачи воды к местам потребления.

Водопроводный узел –  система сооружений и устройств, имеющая в своем составе насосные станции и резервуары для воды и предназначенная для поддержания необходимых напоров в водопроводной сети и снятия пиковых расходов воды в часы максимального водопотребления.

Водоснабжение –  подача воды от водоисточников к местам потребления для обеспечения нужд населения и предприятий.

Водосборная площадь (водосборный бассейн) – территория, поверхностный сток с которой поступает в сеть дождевой канализации.

Вредное вещество – химическое или биологическое вещество либо смесь таких веществ, которые содержатся в атмосферном воздухе и которые в определенных концентрациях оказывают вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду.

Газонаполнительная станция (ГНС) – предприятие, предназначенное для приема, хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов потребителям в автоцистернах и бытовых баллонах, ремонта и переосвидетельствования газовых баллонов.

Газонаполнительный пункт (ГНП) – предприятие, предназначенное для приема, хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов потребителям в бытовых баллонах.

Гидрант – техническое устройство, предназначенное для забора воды из водопровода передвижной пожарной техникой.

Дамба обвалования – гидротехническое сооружение в виде насыпи для защиты территории от наводнений, для ограждения искусственных водоемов и водотоков, для направленного отклонения потока воды.

Дренаж – устройства для сбора и отвода профильтровавшихся и подземных вод.

Дренажная система –комплекс инженерных устройств и сооружений по сбору и отводу поверхностных и подземных вод на избыточно увлажненных территориях.

Затопление – образование свободной поверхности воды на участке территории в результате повышения уровня водотока, водоема или подземных вод.

Зона санитарной охраны – территория и акватория, на которых устанавливается особый санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и охраны водопроводных сооружений.

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) – тепловой пункт, предназначенный для присоединения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок одного здания или его части

Источники наружного противопожарного водоснабжения – наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей пожаротушения.

Инженерная подготовка территории – комплекс инженерных мероприятий, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека и устойчивое развитие территории населенных пунктов.

Класс опасности – класс опасности промышленных объектов и производств по санитарной классификации, установленной санитарными правилами.

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты).

Карст – совокупность явлений, связанных с деятельностью воды (поверхностной и подземной) и выражающихся в растворении горных пород и образовании в них пустот разного размера и формы.

Категория автомобильной дороги - характеристика, определяющая технические параметры автомобильной.

КБО - крупногабаритные отходы.

Локальные очистные сооружения – сооружения и устройства, предназначенные для очистки сточных вод перед их сбросом в систему коммунальной или дождевой канализации.

Межпоселковый газопровод – распределительный газопровод, проложенный вне территории поселений.

Надземный газопровод – наружный газопровод, проложенный над поверхностью земли или по поверхности земли без обвалования.

Наружный газопровод – подземный и (или) надземный газопровод сети газораспределения или газопотребления, проложенный вне зданий, до внешней грани наружной конструкции здания.

Насосная стация – сооружение, предназначенное для забора воды из водоисточника и подачи ее в водопроводные сети.

Нецентрализованное питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение – использование подземных или поверхностных водоисточников для питьевых и бытовых нужд при помощи водозаборных устройств без разводящей водопроводной сети.

Нормы накопления – количество отходов, образующихся на расчетную единицу (человек – для жилищного фонда; 1 м2 торговой площади для магазина; 1 посещение в поликлинике и т.д.) в единицу времени (день, год). Нормы накопления определяются в единицах массы (кг) или объема (м3).

Опорная станция - коммутационная станция телефонных сетей различного иерархического уровня, осуществляющая ввод и вывод трафика сети данного иерархического уровня (местный, междугородный, международный).

Охрана водных объектов – система мероприятий, направленных на сохранение и восстановление водных объектов.

Охранная зона магистрального трубопровода – территория или акватория с особыми условиями использования, установленная вдоль магистрального трубопровода для обеспечения его безопасности.

Особо охраняемые природные территории – территории, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное значение, в пределах которых устанавливается особый правовой режим охраны.

Подземный газопровод – наружный газопровод, проложенный ниже уровня поверхности земли или по поверхности земли в обваловании.

Пункт редуцирования газа (ПРГ) – технологическое устройство сетей газораспределения и газопотребления, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в заданных пределах независимо от расхода газа.

Подстанцией (ПС) называется электроустановка, служащая для преобразования и распределения электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооружений.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) – максимальная концентрация вещества в воде, в которой вещество при ежедневном поступлении в организм в течение всей жизни не оказывает прямого или опосредованного влияния на здоровье населения в настоящем и последующих поколениях, а также не ухудшает гигиенические условия водопользования.

Подтопление – повышение уровня подземных вод и увлажнение грунтов зоны аэрации, приводящие к нарушению хозяйственной деятельности на данной территории, изменению физических и физико-химических свойств подземных вод, преобразованию почвогрунтов, видового состава, структуры и продуктивности растительного покрова, трансформации мест обитания животных.

Подсыпка – комплекс инженерно-строительных работ по повышению поверхности территории до расчетных отметок.

Поверхностные (дождевые, ливневые, талые) сточные воды – сточные воды, которые образуются в процессе выпадения дождей и таяния снега.

Парк – озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, предназначенная для массового отдыха населения.

Плотность застройки –  степень насыщения территории жилой зоны. Измеряется отношением территории под жилыми зданиями к незастроенной части территории квартала, микрорайона, жилого района (жилого комплекса).

Расчетный горизонт высоких вод – уровень воды, образующийся в водотоке или водохранилище в результате подпора и принимаемый при строительном проектировании за расчетный в соответствии с заданной повторяемостью.

Распределительным пунктом (РП) городской электрической сети называется распределительное устройство напряжением 10 (6) кВ, предназначенное для приема электроэнергии от ЦП и передачи ее в распределительную сеть.

Резервуар – инженерное сооружение емкостного типа, предназначенное для хранения запаса воды. Резервуары, как правило, могут быть металлические, железобетонные.

Санитарно-защитная зона – территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

Система канализации – совокупность взаимосвязанных сооружений, предназначенных для сбора, транспортирования, очистки сточных вод различного происхождения и сброса очищенных сточных вод в водоем-водоприемник или в подачу на сооружения оборотного водоснабжения. Включает в себя канализационные сети (в том числе снегоплавильные пункты и сливные станции), насосные станции, регулирующие и аварийно-регулирующие резервуары, и очистные сооружения. Подразделяется на общесплавную, полураздельную и раздельную.

Система дождевой канализации – комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих прием, очистку и отведение дождевых, талых и поливомоечных вод с селитебных территорий и площадок предприятий при подаче их на очистные сооружения.

Стоянка для автомобилей - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей;

Стоянка закрытого типа - автостоянка с наружными стеновыми ограждениями;

Стоянка открытого типа - автостоянка без наружных стеновых ограждений;

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

Схема теплоснабжения – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Сквер – компактная озелененная территория, предназначенная для кратковременного отдыха пешеходов и художественно-декоративного оформления городских площадей, улиц, участков общественных и административных зданий.

ТБО (твердые коммунальные отходы)– отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Теплоэлектроцентраль - паротурбинная электростанция, предназначенная для производства электрической энергии и тепла;

Тепловой пункт - комплекс установок, предназначенных для преобразования и распределения тепла, поступающего из тепловой сети;

Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

Трансформаторной подстанцией городской распределительной сети (ТП) называется подстанция, в которой электроэнергия трансформируется с высшего напряжения 10 (6) кВ на низшее 0,4 кВ и распределяется на этом напряжении.

Узловая станция - станция, расположенная в любых населенных пунктах сельского района. УС предусматривает абонентскую емкость и представляет собой оконечно-транзитную станцию, в которую включаются СЛ от ЦС, ОС и других УС. Через УС осуществляется транзитная связь между включенными в нее ОС, а также между этими ОС и ЦС или другими УС (при использовании поперечных связей).

Улица – территория общего пользования города, другого населенного пункта, ограниченная красными линиями и линиями регулирования застройки, предназначенная для движения всех видов наземного транспорта, пешеходов, размещения инженерных коммуникаций, зеленых насаждений, водоотвода с прилегающих территорий; и включающая в себя планировочные и конструктивные элементы, защитные и искусственные сооружения, элементы обустройства улиц и площадей.

Улично-дорожная сеть – сеть улиц и дорог в границах населенного пункта, дифференцируемых (классифицируемых) в зависимости от функционального назначения в планировочной структуре населенного пункта.

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Центральный тепловой пункт (ЦТП) – тепловой пункт, предназначенный для присоединения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок двух зданий или более.