ООО «ЛогиКа» Документация по планировке территории для размещения линейного объекта: «Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства База отдыха ОАО «РЖД», расположенного по адресу: п. Таватуй, 1,5 км южнее поселка, Невьянский район, Свердловская область» Проект планировки территории для размещения линейного объекта «Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства База отдыха ОАО «РЖД», расположенного по адресу: п. Таватуй, 1,5 км южнее поселка, Невьянский район, Свердловская область» Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории Шифр – ППиМТ-06-20 2020

Список разработчиков

| Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Директор | Арзамасова А. П. |  |
| Главный руководитель проекта | Савина Е. В. |  |

Документация по планировке территории для размещения линейного объекта: «Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства База отдыха ОАО «РЖД», расположенного по адресу: п. Таватуй, 1,5 км южнее поселка, Невьянский район,

Свердловская область»

Шифр проекта – ППиМТ-06-20

| Номер тома | Наименование | Масштаб | Количество листов | Гриф секретности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основная часть проекта планировки территории линейного объекта |
| I | Текстовая часть |
| 1 | Том 1. Положение о размещении линейного объекта | - | 22 | н/с |
| II | Графическая часть |
| 2 | Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта | 1:2000 | 4 | н/с |
| Материалы по обоснованию проекта планировки территории |
| I | Текстовая часть |
| 1 | Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории | - | 39 | н/с |
| II | Графическая часть |
| 2 | Схема расположения элемента планировочной структуры | 1:25000 | 1 | н/с |
| 3 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории | 1:2000 | 4 | н/с |
| 4 | Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта, схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории | 1:2000 | 4 | н/с |
| 5 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории, границ территорий, подтвержденных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, схема конструктивных и планировочных решений | 1:2000 | 4 | н/с |
| Основная часть проекта межевания территории |
| I | Текстовая часть |
| 1 | Том 3. Сведения об образуемых и изменяемых земельных участках и их частях | - | 35 | н/с |
| II | Графическая часть |
| 2 | Чертеж межевания территории | 1:2000 | 4 | н/с |
| Материалы по обоснованию проекта межевания территории |
| I | Текстовая часть |
| 1 | Том 4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории | - | 30 | н/с |
| II | Графическая часть |
| 2 | Чертеж фактического использования территории | 1:5000 | 2 | н/с |

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, не предусмотрен в связи отсутствием данных линейных объектов.

Схема границ территорий объектов культурного наследия не предусмотрена в связи отсутствием объектов культурного наследия в границах рассматриваемой территории.

Чертеж красных линий проектом не предусмотрен, так как не планируется установление границ территорий общего пользования в границах населенного пункта.

Проектом предусмотрено совмещение графической части материалов по обоснованию проекта планировки территории.

Содержание

Введение	6

1. Общая характеристика и структурная организация проектируемой территории	7

2. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории	8

2. 1. Климатическая характеристика	8

2. 2. Рельеф, геологическое строение	8

2. 3. Гидрогеологические условия	8

3. Описание существующего и проектного использования территории	9

3. 1. Современное состояние территории	9

3. 2. Инженерная инфраструктура	9

3. 3. Транспортная инфраструктура	9

3. 4. Жилищный фонд и учреждения обслуживания населения	10

3. 5. Особо охраняемые природные территории	10

3. 6. Объекты культурного наследия	10

3. 7. Охрана окружающей среды	10

3. 8. Зоны с особыми условиями использования	11

3. 9. Функциональное зонирование территории	14

4. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов	14

5. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения	15

6. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов	15

7. Сведения о планируемом линейном объекте	15

7.1. Проектные решения	15

7.2. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории	18

7.3. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории	27

7.4. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.)	27

8. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	28

9. Основные показатели проекта планировки	29

10. План реализации проекта планировки территории (предложения по очередности реализации проекта планировки территории с учетом мероприятий)	29

Приложение 1. Приказ государственного унитарного предприятия Свердловской области «Газовые сети» от 23 июня 2020 г. №01/01-209 «О подготовке документации по планировке территории линейного объекта: «Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства База отдыха ОАО «РЖД», расположенного по адресу: п. Таватуй, 1,5 км южнее поселка, Невьянский район, Свердловская область»	30

Приложение 2. Задание на проектирование распределительного газопровода от ГУП СО «Газовые сети»	31

Приложение 3. Письмо о согласовании прохождения трассы газопровода от Администрации Невьянского городского округа.	33

Приложение 4. Письмо о рассмотрении обращения от Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 26.11.2019 № 17-01-82/21605	34

Приложение 5. Письмо от ООО «Урал-Инвест-Капитал» от 14.11.2019 №58	36

Приложение 6. Письмо от Администрации Новоуральского городского округа от 31.12.2019 №13138/01-21	38

## Введение

Документация по планировке территории для размещения линейного объекта: «Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства База отдыха ОАО «РЖД», расположенного по адресу: п. Таватуй, 1,5 км южнее поселка, Невьянский район, Свердловская область» (далее – документация по планировке территории) разработана с целью формирования земельного участка для размещения линейного объекта, оформления разрешения на строительство объекта и дальнейшего его ввода в эксплуатацию.

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию, включающие в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.

Подготовка проекта планировки территории осуществлена применительно к территории, расположенной в границах элементов планировочной структуры. Линейный объект, предусмотренный к размещению в рамках разработки проекта планировки территории – подземный и наземный газопровод высокого давления предназначен для технологического присоединения объекта капитального строительства: База отдыха ОАО «РЖД» (далее – линейный объект).

Основанием для подготовки документации по планировке территории является Приказ государственного унитарного предприятия Свердловской области «Газовые сети» от 23 июня 2020 г. №01/01-209 «О подготовке документации по планировке территории линейного объекта: «Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства База отдыха ОАО «РЖД», расположенного по адресу: п. Таватуй, 1,5 км южнее поселка, Невьянский район, Свердловская область».

Документация по планировке территории выполнена в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. При разработке проекта планировки и проекта межевания территории учтены и использованы следующие нормативные правовые акты и документы:

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

- постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 № 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;

- Строительные нормы и правила Российской Федерации СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной документации»;

- Свод правил СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- Свод правил СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002».

При разработке документации по планировке территории были учтены:

- Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа от 26.06.2019 г. № 66;

- Генеральный план Невьянского городского округа, утвержденный решением Думы Невьянского городского округа от 26.12.2012 г. № 199 (в действующей редакции);

- Генеральный план Невьянского городского округа применительно к территории п. Таватуй, утвержденный решением Думы Невьянского городского округа от 26.12.2012 г. №192 (в действующей редакции);

-  Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа, утвержденные решением Думы Невьянского городского округа от 19.04.2017 г. № 87;

- Местные нормативы градостроительного проектирования Невьянского городского округа, утвержденные решением думы Невьянского городского округа от 28.06.2017 г. № 127.

Исходные данные, используемые при разработке проекта планировки и проекта межевания территории:

- Кадастровый план территории (66:15:2901001, 66:15:3001001, 66:15:3001003, 66:15:3001002, 66:15:3001004, 66:15:2902001);

- Материалы инженерных изысканий, выполненные ООО «ГеоСтройПроект» в 2020 году, в следующем составе:

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий, шифр – 20-0235-ИГДИ;

Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий, шифр – 20-0235-ИГИ;

Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий, шифр – 20-0235-ИГМИ.

По содержанию проект планировки и проект межевания отвечает требованиям статей 41-43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Документация по планировке территории выполнена в местной системе координат Свердловской области (далее – МСК-66 1 зона).

## 1. Общая характеристика и структурная организация проектируемой территории

Территория проектирования линейного объекта расположена в границах территории Невьянского городского округа Свердловской области, занимает площадь 31,01 га и расположена в шести кадастровых кварталах: 66:15:2901001, 66:15:3001001, 66:15:3001003, 66:15:3001002, 66:15:3001004, 66:15:2902001.

Зона планируемого размещения линейного объекта расположена на межселенной территории Невьянского городского округа и в границах населенного пункта: п. Таватуй, который входит в состав Невьянского городского округа Свердловской области.

В границах населенного пункта проектируемый линейный объект расположен вдоль улиц: ул. Молодежи, ул. Калинина, ул. Набережная, ул. Свердлова, ул. Кедровая.

Схема расположения территории проектирования

## 2. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории

## 2. 1. Климатическая характеристика

В соответствии со строительно-климатическим районированием Российской Федерации Невьянский городской округ расположен в районе 1В, в подзоне V. Климат на территории городского округа имеет континентальный характер с достаточным увлажнением.

Средняя годовая температура воздуха составляет +0,6°С. Наиболее холодный месяц – январь, наиболее теплый месяц – июль. Среднемесячная температура их составляет соответственно -15,9°С и +16,7°С. Абсолютный минимум достигал -49°С, абсолютный максимум – +38°С. Продолжительность безморозного периода 168 дней. Средняя месячная относительная влажность воздуха в январе – 79%, в июле – 68%.

Годовая сумма осадков в среднем составляет 497 мм, причем большая часть (383 мм) выпадает в теплый период года. В исключительные годы с обильными дождями, суточное количество осадков может достигать 94 мм. Зимние осадки формируют снежный покров высотой 40-50 см, в снежные зимы – до 70-90 см. Наибольшая глубина промерзания почв, по данным наблюдения гидрометеорологической службы, составляет 146 см. Устанавливается снежный покров во 2-3 декаде октября, сходит во 2 декаде апреля. Число дней со снежным покровом составляет около 170. Преобладающее направление ветра – западное. Его повторяемость составляет 27% в год. Среднемесячные значения скорости ветра 3,7- 5,0 м/с.

## 2. 2. Рельеф, геологическое строение

Территория Невьянского района представляет собой поверхность, которая на крайнем юго-западе – низкогорная, на остальной части – холмистая, с преобладанием пологих форм рельефа. Ландшафтные условия территории определяются наличием техногенных изменений ландшафта, связанных со строительством гражданских и промышленных сооружений, автомобильных дорог.

Абсолютные высоты и расчлененность ее уменьшаются с запада на восток, и в том же направлении увеличивается количество выровненных и почти плоских участков.

Занимающие центральную, северо-западную и южную часть Невьянского городского округа низкие предгорья морфологически представляют собой невысокие остаточные горы восточного склона Урала, в виде сопок, увалов, холмов и гряд, разделенных обширными депрессиями. Абсолютные высоты депрессий 250-300 метров, вершин холмов и сопок, в среднем, 300-400 метров.

Большая часть территории Невьянского городского округа, по своим орографическим условиям, благоприятна для строительства и других видов хозяйственного использования. Участки низкогорно-сопочного и горного рельефа в юго-западной части округа, имеющие эстетическую и рекреационную ценность, пригодны для рекреационного использования.

Нормативная глубина сезонного промерзания, определенная расчетом по СП 22.13330.2016, составляет: для глин и суглинков – 156 см, для супесей, песков мелких и пылеватых – 190 см, для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 204 см, для крупнообломочных грунтов - 231 см.

## 2. 3. Гидрогеологические условия

Гидрогеологическая обстановка исследуемого района обусловлена климатическими условиями, геоморфологическим положением площадки и геолого-тектоническими особенностями строения. В гидрогеологическом отношении участок работ расположен в пределах развития Большеуральского сложного бассейна корово-блоковых (пластово-блоковых и пластовых) вод. Подземные воды приурочены к зоне трещиноватости интрузивных пород.

В геоморфологическом отношении участок расположен на правом берегу озера Таватуй. Озеро относится к бассейну реки Нейва и образует единую систему с Верх-Нейвинским прудом. Сток в пруд находится на севере озера.

Проектируемый газопровод пересекает реку Казачиха. Глубина реки 0,3 м. Абсолютная отметка устья 267.85 м. Абсолютная отметка дна 267.55 м.

## 3. Описание существующего и проектного использования территории

## 3. 1. Современное состояние территории

Участок проектирования линейного объекта расположен на территории Невьянского городского округа Свердловской области вне границ населенных пунктов и в границах населенного пункта п. Таватуй, который входит в состав Невьянского городского округа Свердловской области.

Общая площадь проектируемой территории составляет 31,01 га и расположена в шести кадастровых кварталах: 66:15:2901001, 66:15:3001001, 66:15:3001003, 66:15:3001002, 66:15:3001004, 66:15:2902001.

Проектом предусматривается выделение территории под строительство подземного и надземного газопровода высокого давления, предназначенный для газификации объекта капитального строительства – База отдыха ОАО «РЖД», расположенного по адресу: п. Таватуй, 1,5 км южнее поселка, Невьянский район, Свердловская область.

Протяженность планируемого линейного объекта составляет 7577,1 метров.

Территория, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, расположена на землях различных категорий:

- земли лесного фонда;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли населенных пунктов.

Планируемая территория в настоящее время имеет ограничения, характеризуемые:

- сложившейся застройкой;

- сложившимся кадастровым делением;

- существующими территориальными условиями;

- существующими инженерными коммуникациями.

На проектируемой территории установлены границы зоны планируемого размещения линейного объекта, обозначающие границы территории, предназначенные для строительства линейного объекта.

## 3. 2. Инженерная инфраструктура

К инженерной инфраструктуре проектируемой территории относится существующие инженерные коммуникации (ГРПШ, трансформаторный пункт, воздушная линия электропередачи 10, 6 и 0,4 кВ, подземная кабельная линия электропередачи высокого и низкого напряжения, сеть водоснабжения, сеть водоотведения хозяйственно-бытовая, сеть водоотведения ливневая, сеть газоснабжения, сеть теплоснабжения, линия связи), расположенные в границах проектирования, которые влияют на расположение проектной трассы газопровода.

Все существующие инженерные сети были учтены при проектировании.

Перенос и переустройство существующих инженерных сетей не предусмотрено.

## 3. 3. Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура сложилась с учетом обеспечения удобных и безопасных транспортных связей со всеми территориальными зонами и планировочными районами.

На проектируемой территории улично-дорожная сеть в границах проектируемой территории представлена:

- ул. Калинина – основная улица сельского населенного пункта, ширина проезжей части 4,0 – 5,5 метров, тип покрытия – асфальт;

- ул. Набережная – улица местного значения, ширина проезжей части 3,5 – 4,0 метров, тип покрытия – асфальт;

- ул. Молодежи – улица местного значения, ширина проезжей части 3,5 – 4,0 метров, тип покрытия – щебень;

- ул. Свердлова – улица местного значения, ширина проезжей части 3,0 – 4,0 метров, тип покрытия – щебень;

- ул. Чапаева – улица местного значения, ширина проезжей части 2,5 – 5,0 метров, тип покрытия – щебень, цемент;

- ул. Кедровая – улица местного значения, ширина проезжей части 2,5 – 5,0 метров, тип покрытия – асфальт, щебень, цемент;

- ул. Ленина – основная улица сельского поселения, ширина проезжей части 5,5 – 6,0 м, тип покрытия – асфальт;

- автомобильная дорога местного значения от п. Таватуй к оздоровительным лагерям Каменный цветок, Волна;

-  автомобильная дорога местного значения от автомобильной дороги 65К-4103000 «Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов» к оздоровительному лагерю Таватуй, ширина проезжей части 5,5 – 6 метров, тип покрытия – асфальт;

- автомобильная дорога регионального значения - Подъезд к п. Таватуй от км 306+510 а/д «г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов» (65 ОП РЗ 65К-1901150) IV категории, ширина проезжей части 3,5 – 5,5 метров, тип покрытия – асфальт, щебень.

Движение общественного транспорта осуществляется по улице Ленина, автобусные остановки располагаются вдоль улицы вблизи с жилым домом по адресу: ул. Ленина 65, а также на перекрестке вблизи со зданием с номером 158 А.

На момент разработки документации вдоль улиц тротуары не предусмотрены, необходимо запланировать пешеходные дорожки для обеспечения пешеходного движения на территории проектирования.

Развитие транспортной инфраструктуры настоящим проектом не предусмотрено.

Существующая улично-дорожная сеть позволяет осуществить работы по строительству сети газоснабжения.

## 3. 4. Жилищный фонд и учреждения обслуживания населения

Площадка, отведенная под строительство, свободна от застройки.

В границах территории проектирования объекты жилищного фонда и учреждения обслуживания населения отсутствуют.

## 3. 5. Особо охраняемые природные территории

Территория проектирования расположена в границах особо охраняемой природной территории – ландшафтный природный заказник областного значения «Озеро Таватуй и Верх-Нейвинское водохранилище с окружающими лесами».

Данный объект согласно постановлению Правительства Свердловской области от 01.02.2018 № 54-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 27.03.2007 № 254-ПП «Об утверждении Положений о государственных ландшафтных природных заказниках областного значения «Озеро Таватуй и Верх-Нейвинское водохранилище с окружающими лесами» и «Озеро Аятское с окружающими лесами» и внесении изменений в Перечень ландшафтных, ландшафтно-гидрологического, орнитологического и ботанического государственных природных заказников областного значения, утвержденный Постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001 N 41-ПП» отнесен к особо охраняемой природной территории областного значения.

## 3. 6. Объекты культурного наследия

В границах территории проектирования объекты культурного наследия отсутствуют. Рассматриваемый участок изысканий не попадает в контуры территорий, связанных с памятниками историко-культурного наследия, либо их охранными зонами.

## 3. 7. Охрана окружающей среды

Проектные решения предусматривают работы по строительству линейного объекта. Воздействие на окружающую природную среду при проведении строительных работ носит кратковременный характер. В результате эксплуатации линейного объекта негативного воздействия на окружающую среду не прогнозируется.

Мероприятия, необходимые для защиты окружающей среды от негативного воздействия при строительстве и эксплуатации размещаемого линейного объекта:

- организация поверхностного водоотвода;

- соблюдение границ территорий, отведенных под строительство объекта;

- рекультивация земель в зоне планируемого размещения линейного объекта, в том числе восстановление естественного рельефа;

- сбор твердых и жидких отходов;

- исключение загрязнения участка производства работ горюче-смазочными материалами и засорения строительными отходами.

В процессе строительства должны выполняться мероприятия, исключающие загрязнение территории строительными отходами мусором.

После окончания строительства для исключения загрязнения грунтов, поверхностных и подземных вод, нарушения гидрогеологических условий:

- предусмотреть утилизацию строительного мусора в специально отведенные места;

- при строительстве избегать разлива бензина и нефтепродуктов в грунты, поверхностные и подземные воды.

При выполнении работ для исключения нарушения природных геолого-литологических, гидрогеологических условий, в целях экологической безопасности рекомендуется проводить мероприятия в соответствии с нормативными требованиями.

Более подробный раздел по охране окружающей среды при строительстве и эксплуатации линейного объекта уточняется в рамках разработки проектной и рабочей документации.

## 3. 8. Зоны с особыми условиями использования

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Учтены зоны с особыми условиями использования территории, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

На рассматриваемой территории расположены охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры.

Охранная зона объектов электросетевого хозяйства

По территории проектирования проходят воздушные линии электропередачи низкого и высокого напряжения, для которых в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» устанавливаются охранные зоны:

для подземных кабельных линий в размере 1 метра в каждую сторону от крайних кабелей;

для напряжения 0,4 кВ в размере 2 метров в каждую сторону от крайних проводов;

для напряжения 1-20 кВ в размере 10 метров в каждую сторону от крайних проводов;

для подземных кабельных линий электропередачи низкого и высокого напряжения в размере 1 метра в каждую сторону от крайних проводов;

для подстанций в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства, ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Охранная зона сетей водоснабжения

Для сетей водоснабжения в соответствии с СП 31.1330.2012. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (таблица 12.5), регламентируемое расстояние по горизонтали (в свету) до сетей водоснабжения, можно принять охранную зону от осей водопровода с каждой стороны по 5 метров.

Охранная зона линий связи

Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 9.06.1995 № 578) устанавливают охранные зоны для воздушных линий связи в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от крайних проводов воздушных линий связи не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

Охранная зона сети газоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» установлены размеры охранных зон газопроводов:

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метра - с противоположной стороны;

- вдоль трасс наружных газопроводов и вдоль трасс подземных газопроводов, выполненных из стальных труб охранная зона устанавливается в размере 4 м, 2 м от оси газопровода в каждую сторону;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода;

- вокруг газорегуляторных пунктов устанавливается охранная зона в размере 10 метров от границ объекта. В границах проектирования на территории п. Таватуй расположен шкафной газорегуляторный пункт (ШРП).

Проектом предложено формирование охранной зоны сети газоснабжения, подлежащей формированию в связи с размещением линейного объекта, шириной 6 метра.

Охранная зона хозяйственно-бытовой и ливневой канализации

Согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (СП 42.13330.2016 (таблица 12.5)): Охранная зона сетей хозяйственно-бытовой канализации устанавливается не менее 5 метров от стенок трубопровода, охранная зона сетей ливневой канализации устанавливается не менее 3 метров от стенок трубопровода. Для канализационно-насосной станции установлена санитарно-защитная зона в размере 10 метров от границ объекта.

Охранная зона тепловых сетей

Согласно Приказу Минстроя РФ от 17.08.1992 N 197 "О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей" (п. 4) охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

Также для сетей теплоснабжения в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (таблица 15) и СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» (табл. А 3) регламентируют расстояние по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей.

Зоны с особыми условиями использования территории, отраженные в генеральном плане Невьянского городского округа, в том числе в генеральном плане Невьянского городского округа применительно к территории п. Таватуй учтены при проектировании линейного объекта – газопровода и отражены в графической части проекта.

В соответствии с утвержденными Генеральными планами в границах проектирования установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

Санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов I-V классов опасности

В соответствии с Генеральным планом применительно к территории п. Таватуй, на территории населенного пункта установлена санитарно-защитная зона объектов V класса в размере 50 метров от кладбища, расположенного по адресу: п. Таватуй, ул. Свердлова, № 4а.

Зона минимальных расстояний от магистральных газопроводов и газораспределительных сетей

С целью защиты населения от угрозы взрыва от газопроводов устанавливаются минимальные допустимые расстояния до различных объектов капитального строительства в соответствии с требованиями СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* (с Изменением №1) СниП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» и СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы».

В границах зоны минимальных расстояний газопроводов запрещено размещение зданий и сооружений. Расстояния до линейных коммуникаций, железных и автомобильных дорог и иных объектов указаны в СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями №1, 2)». Расстояние принимается в зависимости от класса и диаметра газопровода, степени ответственности объектов, но не менее минимально допустимых значений, указанных в приложениях Б* и В* указанного свода правил.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Граница пояса зоны санитарной охраны подземных источников и водопровода хозяйственно-бытового назначения приняты в соответствии, с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости, на территории Невьянского городского округа установлена зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, поставленная на государственный кадастровый учет (ЗОУИТ: 66.15.2.230 - Зона санитарной охраны на водозаборном участке одиночной скважины № 1т, предназначенной для хозяйственно-питьевого водоснабжения базы отдыха АО «Уралэлектромедь» (III пояс).

Согласно генеральному плану Невьянского городского округа, территория проектирования, частично расположена в зоне санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения не поставленных на кадастровый учет - III пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения, расположенного в п. Калиново.

Водоохранные зоны

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, статья 65, водоохранные зоны должны соответствовать параметрам:

ширина водоохранной зоны водного объекта составляет 50-200 метров;

ширина прибрежной защитной полосы 50 метров.

ширина береговой полосы 5 метров.

В соответствии с утвержденным Генеральным планом Невьянского городского округа, применительно к территории п. Таватуй в границах проектирования расположены зоны от водного объекта озеро Таватуй: водоохранная зона – 200 метров, прибрежная защитная полоса – 50 метров и береговая полоса шириной 20 метров.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Береговая полоса предназначается для общего пользования.

Зоны риска возникновения чрезвычайных ситуаций

По данным отчета, представленным в Генеральном плане Невьянского городского округа, территория Невьянского городского округа располагается в центральной части Средне-Уральской области повышенной сейсмичности.

Согласно Генеральному плану Невьянского городского округа, и генеральному плану Невьянского городского округа, применительно к территории п. Таватуй, на территории проектирования расположена граница глубинных разломов.

Граница придорожной полосы автомобильной дороги

На территории Невьянского городского округа установлены границы придорожной полосы от автомобильных дорог:

- от автомобильной дороги регионального значения Подъезд к п. Таватуй от км 306+510 а/д «г. Екатеринбург - г. Нижний Тагил - г. Серов» (обратное направление) (65 ОП РЗ 65К-1901150) IV категории, с асфальтовым типом покрытия, переходящая в автомобильную дорогу п. Таватуй, ул. Ленина, установлена граница придорожной полосы автомобильной дороги в размере 50 метров от края дорожного полотна проезжей части;

- от автомобильной дороги местного значения, ведущей к оздоровительному лагерю, установлена граница придорожной полосы автомобильной дороги в размере 50 метров от края дорожного полотна проезжей части.

## 3. 9. Функциональное зонирование территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

С учетом существующей застройки территории п. Таватуй и материалов Генерального плана установлены границы функциональных зон. Зона размещения линейного объекта расположена в функциональных зонах:

- зона размещения массовой усадебной жилой застройки (зона размещения индивидуальной жилой застройки);

- территория общего пользования (улично-дорожная сеть).

Согласно Генеральному плану Невьянского городского округа зона размещения линейного объекта на межселенной территории расположена в функциональных зонах:

- зона размещения лесных массивов;

- зона объектов рекреационно-оздоровительного назначения;

- зона размещения объектов транспортной инфраструктуры (автомобильный транспорт);

- зона коммунально-складского назначения.

## 4. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов

При выборе трассы газопровода был рассмотрен и принят к проектированию наиболее оптимальный и целесообразный вариант прохождения трассы. Проектом предусмотрено установление границ зон планируемого размещения линейного объекта.

Под границей зоны планируемого размещения линейного объекта понимают определенные в соответствии с градостроительными требованиями внешние границы (с фиксированными начальной и конечной точками) зоны планируемого размещения линейного объекта.  Граница зоны планируемого размещения линейного объекта устанавливаются по границе земельных участков, необходимых для размещения линейного объекта.

На проектируемой территории предусмотрена зона планируемого размещения линейного объекта, обозначающая границы территории, предназначенные для строительства линейного объекта. Размер зоны планируемого размещения линейного объекта – распределительной сети газопровода составляет 44224 кв. м.

Ширина зоны планируемого размещения линейного объекта принята исходя из расчета размеров земельных участков, предоставляемых для размещения линейного объекта с учетом ширины траншеи под укладку трубопровода, ширины полосы движения строительной техники, ширины зоны отвала грунта. В настоящем проекте ширина зоны планируемого размещения линейного объекта принята в размере 6 метров (3 метра в каждую сторону от оси газопровода). Зона скорректирована с учетом сложившегося кадастрового деления, фактического использования территории и земель, необходимых для проведения строительных работ, поэтому ширина зоны составляет от 3 до 6 метров.

Ведомость координат точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта представлена в Томе 1.

## 5. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

В проекте отсутствуют зоны линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.

## 6. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов

Проектом предусмотрено строительство линейного объекта – газопровода высокого давления «Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства База отдыха ОАО «РЖД», расположенного по адресу: п. Таватуй, 1,5 км южнее поселка, Невьянский район, Свердловская область».

Параметры застройки территории в границах зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейных объектов, установить рабочей и проектной документацией на объект.

## 7. Сведения о планируемом линейном объекте

## 7.1. Проектные решения

Проектом предполагается строительство подземного и надземного газопровода высокого давления. Планируемый к размещению газопровод высокого давления является объектом местного значения, согласно статье 17 Закона Свердловской области от 4 июля 2016 года № 76-ОЗ «О видах объектов регионального значения и местного значения, подлежащих отображению на документах территориального планирования Свердловской области и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».

Для проектируемой сети газоснабжения выделена зона планируемого размещения линейного объекта общей площадью – 44224 кв. м и предусмотрено установление охранной зоны проектируемого газопровода общей площадью – 45455 кв. м.

Газопровод высокого давления запроектирован подземно и надземно, подключение планируется выполнить в существующий газопровод, с диаметром трубы 108 мм, материал – сталь. Общая протяженность линейного объекта составляет – 7577,1 метров.

Начальной точкой трассы является точка врезки в существующий надземный газопровод высокого давления с диаметром трубы 108 мм, расположенного за границей населенного пункта, на территории земельного участка 66:15:2901001:795, в 128 метрах от земельного участка 66:15:2901001:908.

От точки врезки проектируемый подземный газопровод высокого давления проложен в южном направлении, вдоль ограждения объекта отдыха и туризма, расположенного на земельном участке 66:15:2901001:254, далее вдоль земельного участка 66:15:2901001:226, до границы населенного пункта п. Таватуй.

В границах населенного пункта п. Таватуй газопровод проложен подземным и надземным способом вдоль ул. Молодежи от дома 54 до дома 31, поворачивает в западном направлении по проезду на ул. Калинина. В южном направлении вдоль ул. Калинина по четной и нечетной стороне улицы от дома 57 до дома 18, газопровод проложен надземным способом. Далее по ул. Набережная газопровод проложен подземным способом до пересечения с ул. Молодежи, вдоль которой газопровод проложен надземным способом по нечетной стороне улицы от дома 27 до дома 15. Вдоль ул. Свердлова от пересечения с ул. Молодежи до дома по адресу: ул. Молодежи 18 газопровод проложен подземным способом, от дома 4 до ул. Нагорная, вдоль которой газопровод проложен до ул. Чапаева, по четной и нечетной стороне улицы от дома 1 до дома 20 а, далее вдоль земельных участков расположенных по адресу: ул. Ленина от дома 77 а до дома 77, газопровод проложен подземным способом. Далее от дома 77 вдоль ул. Кедровая до дома по адресу: ул. Кедровая, д 15А/1 газопровод предусмотрено выполнить надземным способом, далее до дома 46 подземным способом, от дома 46 до дома 52 надземным способом, и далее до дома по адресу: ул. Луговая, 3 прокладка газопровода выполнена подземным способом. Вдоль ул. Ленина до дома 158 а, газопровод выполнен надземным способом, далее переход через проезжую часть выполнен подземным способом, вдоль границ земельного участка 66:15:3001004:137, газопровод проложен надземным способом, и далее в юго-западном направлении до границы населенного пункта и конечной точки трассы газопровод проложен подземным способом. После территории п. Таватуй газопровод проложен на межселенной территории Невьянского района в южном направлении вдоль автомобильной дороги, ведущей к базе отдыха Таватуй ОАО «РЖД».

Конечная точка трассы расположена вне границ населенного пункта, в границах земельного участка 66:15:2901001:3, расположенного по адресу: Свердловская область, Невьянский район, база отдыха Таватуй ОАО «РЖД».

Сведения о линейном объекте:

- общая протяженность проектируемой сети газоснабжения 7577,1 метров, в том числе газопровод подземным способом – 5181,2 метров, газопровод надземным способом – 2395,9 метров;

- способ прокладки трубопровода – подземный, надземный;

- диаметр трубы и материал газопровода высокого давления – уточнить рабочей документацией на объект;

- для подключения газопровода планируется выполнить врезку в существующий надземный стальной газопровод с диаметром трубы 108 мм.

Проектные решения по прокладке газопровода предусматриваются проектной и рабочей документацией на объект.

При трассировке планируемого линейного объекта минимальные расстояния до ближайших зданий и сооружений приняты в соответствии с СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002». При прокладке газопровода необходимо соблюдать требования по отступам от существующих инженерных коммуникаций и объектов капитального строительства. Нормативные требования представлены в таблице 1.

Таблица 1

Минимальные расстояния от газопроводов до зданий и сооружений

| Здания и сооружения | Минимальные расстояния по вертикали (в свету), м, при пересечении | Минимальные расстояния по горизонтали (в свету), м, при давлении в газопроводе, МПа, включительно |
| --- | --- | --- |
|  |  | св. 0,005 до 0,3 | св. 0,3 до 0,6 | св. 0,6 до 1,2 |
| Водопровод, напорная канализация | 0,2 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| Самотечная бытовая канализация (водосток, дренаж, дождевая) | 0,2 | 1,5 | 2,0 | 5,0 |
| Тепловые сети: от наружной стенки канала, тоннеля от оболочки бесканальной прокладки | 0,2 0,2 | 2,0 1,0 | 2,0 1,5 | 4,0 2,0 |
| Газопроводы давлением газа до 1,2 МПа включительно (природный газ); до 1,6 МПа включительно (СУГ): при совместной прокладке в одной траншее при параллельной прокладке | 0,2 0,2 | 0,4 1,0 | 0,4 1,0 | 0,4 1,0 |
| Силовые кабели напряжением до 35 кВ; 110 — 220 кВ | В соответствии с Правилами устройства электроустановок |
| Кабели связи | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Каналы, тоннели | 0,2 | 2,0 | 2,0 | 4,0 |
| Нефтепродуктопроводы на территории поселений: для стальных газопроводов для полиэтиленовых газопроводов | 0,35 0,35* | 2,5 20,0 | 2,5 20,0 | 2,5 20,0 |
| Фундаменты зданий и сооружений до газопроводов диаметром, мм: до 300 включительно св. 300 | - - | 4,0 4,0 | 7,0 7,0 | 10,0 20,0 |
| Здания и сооружения без фундамента | - | За пределами охранной зоны газопровода и из условия безопасного производства работ при строительстве и эксплуатации газопровода |
| Фундаменты ограждений, эстакад, отдельно стоящих опор, в том числе контактной сети и связи железных дорог | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Железные дороги общей сети и внешних подъездных железнодорожных путей предприятий от откоса подошвы насыпи или верха выемки (крайний рельс на нулевых отметках): до межпоселковых газопроводов; до сетей газораспределения и в стесненных условиях межпоселковых газопроводов | В зависимости от способа производства работ | 50 4,8 | 50 7,8 | 50 10,8 |
| Внутренние подъездные железнодорожные пути предприятий | В зависимости от способа производства работ | 2,8 | 3,8 | 3,8 |
| Автомобильные дороги, магистральные улицы, улицы и дороги местного значения: от бордюрного камня от края обочины, откоса насыпи и кювета | В зависимости от способа производства работ | 1,5 1,0 | 2,5 1,0 | 2,5 1,0 |
| Фундаменты опор воздушных линий электропередачи напряжением | В соответствии с Правилами устройства электроустановок |
| Ось ствола дерева | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Элементы технологических систем автогазозаправочных станций | - | 20 | 20 | 20 |
| Кладбища | - | 15 | 15 | 15 |
| Здания закрытых складов категорий А, Б (вне территории промышленных предприятий) до газопровода номинальным диаметром, мм: до 300 включительно св. 300 Здания закрытых складов категорий В, Г и Д (вне территории промышленных предприятий) до газопровода номинальным диаметром, мм: до 300 включительно св. 300 | - - - - | 9,0 9,0 4,0 4,0 | 9,0 9,0 7,0 7,0 | 10,0 20,0 10,0 20,0 |
| Бровка оросительного канала (при непросадочных грунтах) | В соответствии с СП 62.13330.2011 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |

Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения, в границах проектируемой территории отсутствуют.

## 7.2. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории

Граница зоны планируемого размещения проектируемого объекта (газопровода) имеет пресечения с искусственными преградами – в виде улиц, а также существующих инженерных коммуникаций (электрические кабеля, сеть водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, линии связи).

Таблица 2

Ведомость пересечений границ зоны планируемого размещения линейного объекта с существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории объектами капитального строительства

| № п/п | Наименование объекта | Место пересечения (пикетаж линейного объекта) | Координаты, м (МСК 66 1 зона) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подземный газопровод, диаметр трубы - 219мм, материал - сталь | ПК0+85,13 | X= 428 205,80 Y= 1 509 911,58 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 2 | Подземный газопровод, диаметр трубы - 200мм, материал - сталь | ПК2+12,12 | X= 428 103,49 Y= 1 509 882,05 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 3 | Линия связи | ПК14+12,41 | X= 427 188,10 Y= 1 509 719,73 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 4 | Подземный газопровод, диаметр трубы - 219мм, материал - сталь | ПК14+18,01 | X= 427 189,17 Y= 1 509 714,25 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 5 | Подземный газопровод, диаметр трубы - 219мм, материал - сталь | ПК14+60,29 | X= 427 154,43 Y= 1 509 695,66 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 6 | Воздушная линия электропередачи 10 кВ | ПК14+45,66 | X= 427 167,99 Y= 1 509 701,30 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 7 | Надземный газопровод, диаметр трубы – 57 мм, материал - сталь | ПК17+63,91 | X=426 881,10 Y=1 509 582,64 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 8 | Подземный газопровод, диаметр трубы - 219мм, материал - сталь | ПК18+64,80 | X= 426 786,16 Y= 1 509 553,94 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 9 | Воздушная линия электропередачи 10 кВ | ПК18+72,14 | X= 426 782,74 Y= 1 509 560,47 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 10 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК18+75,16 | X= 426 781,34 Y= 1 509 563,13 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 11 | Надземный газопровод, диаметр трубы – 76 мм, материал - сталь | ПК18+99,77 | X= 426 760,86 Y= 1 509 559,58 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 12 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК19+20,60 | X= 426 740,33 Y= 1 509 556,13 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 13 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК19+22,31 | X= 426 738,63 Y= 1 509 556,12 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 14 | Надземный газопровод, диаметр трубы – 89 мм, материал - сталь | ПК19+53,89 | X= 426 707,04 Y= 1 509 555,84 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 15 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК19+86,54 | X= 426 674,41 Y= 1 509 555,55 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 16 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК20+0,10 | X= 426 666,88 Y= 1 509 548,64 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 17 | Подземный газопровод, диаметр трубы - 219мм, материал - сталь | ПК20+0,59 | X= 426 666,82 Y= 1 509 548,15 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 18 | Воздушная линия электропередачи 10 кВ | ПК20+5,09 | X= 426 666,25 Y= 1 509 543,69 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 19 | Воздушная линия электропередачи 10 кВ | ПК20+24,95 | X= 426 669,16 Y= 1 509 526,08 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 20 | Надземный газопровод, диаметр трубы – 89 мм, материал - сталь | ПК20+69,60 | X= 426 682,39 Y= 1 509 485,57 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 21 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК20+77,00 | X= 426 684,36 Y= 1 509 478,44 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 22 | Надземный газопровод, диаметр трубы – 57 мм, материал - сталь | ПК21+6,50 | X= 426 673,25 Y= 1 509 460,97 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 23 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК21+36,25 | X= 426 647,31 Y= 1 509 458,63 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 24 | Надземный газопровод, диаметр трубы – 57 мм, материал - сталь | ПК21+50,52 | X= 426 633,45 Y= 1 509 455,16 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 25 | Надземный газопровод, диаметр трубы – 57 мм, материал - сталь | ПК21+88,41 | X= 426 596,75 Y= 1 509 445,78 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 26 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК22+7,67 | X= 426 577,92 Y= 1 509 441,73 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 27 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК22+26,11 | X= 426 559,67 Y= 1 509 439,06 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 28 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК22+62,72 | X= 426 530,04 Y= 1 509 442,72 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 29 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК22+74,98 | X= 426 518,29 Y= 1 509 442,31 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 30 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК22+85,03 | X= 426 508,46 Y= 1 509 440,20 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 31 | Надземный газопровод, диаметр трубы – 76 мм, материал - сталь | ПК23+4,41 | X= 426 489,35 Y= 1 509 436,95 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 32 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК23+18,52 | X= 426 475,44 Y= 1 509 434,56 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 33 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК23+58,84 | X= 426 436,36 Y= 1 509 424,67 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 34 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК23+65,00 | X= 426 430,41 Y= 1 509 423,09 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 35 | Надземный газопровод, диаметр трубы – 76 мм, материал - сталь | ПК24+16,64 | X= 426 380,81 Y= 1 509 408,64 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 36 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК24+12,12 | X= 426 377,53 Y= 1 509 407,45 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 37 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК24+37,08 | X= 426 362,10 Y= 1 509 400,77 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 38 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК24+83,78 | X= 426 321,35 Y= 1 509 378,34 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 39 | Надземный газопровод, диаметр трубы – 57 мм, материал - сталь | ПК24+96,10 | X= 426 310,34 Y= 1 509 372,81 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 40 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК24+96,20 | X= 426 310,25 Y= 1 509 372,77 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 41 | Надземный газопровод, диаметр трубы – 57 мм, материал - сталь | ПК26+12,72 | X= 426 246,39 Y= 1 509 423,28 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 42 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК26+23,78 | X= 426 245,20 Y= 1 509 434,07 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 43 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК26+42,36 | X= 426 246,15 Y= 1 509 452,61 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 44 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК26+93,90 | X= 426 204,50 Y= 1 509 467,56 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 45 | Надземный газопровод, диаметр трубы – 57 мм, материал - сталь | ПК27+32,55 | X= 426 166,23 Y= 1 509 473,02 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 46 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК27+35,65 | X= 426 163,16 Y= 1 509 473,46 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 47 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК27+41,46 | X= 426 157,42 Y= 1 509 474,28 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 48 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК28+0,26 | X= 426 099,33 Y= 1 509 483,39 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 49 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК28+18,70 | X= 426 081,06 Y= 1 509 485,67 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 50 | Надземный газопровод, диаметр трубы – 57 мм, материал - сталь | ПК28+23,27 | X= 426 076,49 Y= 1 509 486,04 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 51 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК28+59,37 | X= 426 045,97 Y= 1 509 491,80 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 52 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК28+60,97 | X= 426 045,30 Y= 1 509 493,25 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 53 | Воздушная линия электропередачи 10 кВ | ПК28+72,60 | X= 426 040,43 Y= 1 509 503,82 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 54 | Воздушная линия электропередачи 10 кВ | ПК28+77,25 | X= 426 039,43 Y= 1 509 507,72 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 55 | Воздушная линия электропередачи 10 кВ | ПК29+7,99 | X= 426 033,20 Y= 1 509 531,89 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 56 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК29+30,77 | X= 426 018,94 Y= 1 509 542,21 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 57 | Надземный газопровод, диаметр трубы – 76 мм, материал - сталь | ПК29+39,53 | X= 426 011,40 Y= 1 509 557,20 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 58 | Надземный газопровод, диаметр трубы – 57 мм, материал - сталь | ПК29+65,69 | X= 426 002,57 Y= 1 509 571,51 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 59 | Надземный газопровод, диаметр трубы – 89 мм, материал - сталь | ПК30+23,09 | X= 425 950,72 Y= 1 509 549,17 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 60 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК30+72,24 | X= 425 904,71 Y= 1 509 531,73 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 61 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК32+21,35 | X= 425 827,58 Y= 1 509 643,91 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 62 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК32+71,58 | X= 425 813,61 Y= 1 509 692,13 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 63 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК32+92,30 | X= 425 808,23 Y= 1 509 712,14 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 64 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК33+16,14 | X= 425 811,18 Y= 1 509 730,71 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 65 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК33+52,44 | X= 425 798,51 Y= 1 509 764,72 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 66 | Надземный газопровод, диаметр трубы – 89 мм, материал - сталь | ПК33+61,64 | X= 425 795,30 Y= 1 509 773,33 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 67 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК33+65,18 | X= 425 794,07 Y= 1 509 776,64 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 68 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК34+8,16 | X= 425 779,05 Y= 1 509 816,95 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 69 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК34+55,47 | X= 425 762,55 Y= 1 509 861,26 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 70 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК34+57,36 | X= 425 761,87 Y= 1 509 863,06 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 71 | Воздушная линия электропередачи 10 кВ | ПК35+27,79 | X= 425 738,77 Y= 1 509 929,54 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 72 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК36+34,70 | X= 425 700,84 Y= 1 510 019,07 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 73 | Надземный газопровод, диаметр трубы – 89 мм, материал - сталь | ПК36+46,82 | X= 425 697,09 Y= 1 510 030,63 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 74 | Канализация ливневая | ПК37+53,39 | X= 425 641,33 Y= 1 510 006,66 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 75 | Надземный теплопровод, 2 трубы, диаметр трубы 100 мм. Материал - сталь | ПК38+49,35 | X= 425 577,73 Y= 1 509 950,11 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 76 | Линия связи | ПК38+51,07 | X= 425 576,87 Y= 1 509 951,62 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 77 | Воздушная линия электропередачи 10 кВ | ПК38+91,22 | X= 425 541,49 Y= 1 509 939,12 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 78 | Подземный газопровод, диаметр трубы – 76 мм, материал - сталь | ПК38+91,76 | X= 425 541,03 Y= 1 509 938,89 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 79 | Линия связи | ПК38+96,78 | X= 425 536,55 Y= 1 509 936,63 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 80 | Надземный газопровод, диаметр трубы – 57 мм, материал - сталь | ПК40+22,38 | X= 425 429,10 Y= 1 509 894,48 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 81 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК40+37,42 | X= 425 418,77 Y= 1 509 905,41 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 82 | Подземный газопровод, диаметр трубы – 57 мм, материал - сталь | ПК40+43,38 | X= 425 414,86 Y= 1 509 909,92 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 83 | Подземный газопровод, диаметр трубы – 57 мм, материал - сталь | ПК40+82,60 | X= 425 386,76 Y= 1 509 937,12 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 84 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК40+83,39 | X= 425 386,17 Y= 1 509 937,65 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 85 | Подземный газопровод, диаметр трубы – 57 мм, материал - сталь | ПК41+30,90 | X= 425 353,40 Y= 1 509 971,94 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 86 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК41+44,56 | X= 425 344,41 Y= 1 509 982,24 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 87 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК41+47,43 | X= 425 342,50 Y= 1 509 984,37 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 88 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК41+94,10 | X= 425 309,38 Y= 1 510 017,23 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 89 | Подземный газопровод, диаметр трубы – 57 мм, материал - сталь | ПК42+17,68 | X= 425 292,61 Y= 1 510 033,85 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 90 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК42+20,05 | X= 425 290,99 Y= 1 510 035,57 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 91 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК42+53,51 | X= 425 269,32 Y= 1 510 060,94 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 92 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК42+65,12 | X= 425 261,43 Y= 1 510 069,45 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 93 | Надземный газопровод, диаметр трубы – 89 мм, материал - сталь | ПК43+7,04 | X= 425 231,55 Y= 1 510 098,85 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 94 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК43+37,68 | X= 425 209,67 Y= 1 510 113,33 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 95 | Подземный кабель линии электропередачи низкого напряжения | ПК43+44,15 | X= 425 205,65 Y= 1 510 111,97 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 96 | Надземный газопровод, диаметр трубы – 57 мм, материал - сталь | ПК43+63,65 | X= 425 193,07 Y= 1 510 126,85 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 97 | Линия связи | ПК46+25,17 | X= 425 023,65 Y= 1 510 310,99 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 98 | Надземный газопровод, диаметр трубы – 57 мм, материал - сталь | ПК46+58,23 | X= 425 009,57 Y= 1 510 335,27 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 99 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК46+83,14 | X= 424 992,91 Y= 1 510 353,72 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 100 | Линия связи | ПК47+9,16 | X= 424 975,04 Y= 1 510 372,62 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 101 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК47+20,28 | X= 424 967,45 Y= 1 510 380,74 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 102 | Воздушная линия электропередачи 10 кВ | ПК48+26,09 | X= 424 899,18 Y= 1 510 427,45 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 103 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК48+66,00 | X= 424 877,92 Y= 1 510 458,91 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 104 | Подземный кабель линии электропередачи низкого напряжения | ПК48+69,00 | X=424 876,37 Y=1 510 461,48 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 105 | Надземный газопровод, диаметр трубы – 57 мм, материал - сталь | ПК49+71,09 | X= 424 822,56 Y= 1 510 540,52 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 106 | Воздушная линия электропередачи 10 кВ | ПК50+68,79 | X= 424 774,67 Y= 1 510 623,07 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 107 | Воздушная линия электропередачи 10 кВ | ПК51+6,64 | X= 424 760,37 Y= 1 510 649,48 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 108 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК51+19,86 | X= 424 749,69 Y= 1 510 657,25 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 109 | Воздушная линия электропередачи 10 кВ | ПК51+31,04 | X= 424 741,73 Y= 1 510 656,78 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 110 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК52+84,93 | X= 424 619,54 Y= 1 510 739,62 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 111 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК52+94,10 | X= 424 612,17 Y= 1 510 745,15 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 112 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК52+97,77 | X= 424 609,23 Y= 1 510 747,36 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 113 | Надземный газопровод, диаметр трубы – 76 мм, материал - сталь | ПК53+60,95 | X= 424 585,39 Y= 1 510 789,55 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 114 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК53+78,71 | X= 424 570,92 Y= 1 510 799,86 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 115 | Надземный газопровод, диаметр трубы – 108 мм, материал - сталь | ПК54+3,91 | X= 424 550,41 Y= 1 510 814,47 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 116 | Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ | ПК54+12,24 | X=424 544,36 Y=1 510 816,06 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 117 | Подземный газопровод, диаметр трубы – 110 мм, материал - полиэтилен | ПК63+18,44 | X= 424 036,64 Y= 1 510 245,16 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 118 | Воздушная линия электропередачи 10 кВ | ПК65+4,95 | X= 423 854,29 Y= 1 510 223,62 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 119 | Воздушная линия электропередачи 10 кВ | ПК70+65,93 | X= 423 299,06 Y= 1 510 177,41 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 120 | Воздушная линия электропередачи 10 кВ | ПК70+98,13 | X= 423 270,71 Y= 1 510 164,03 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 121 | Подземный теплопровод, 2 трубы диаметр – 108 мм, материал - сталь | ПК72+99,27 | X= 423 117,81 Y= 1 510 035,96 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 122 | Воздушная линия электропередачи 10 кВ | ПК73+61,29 | X= 423 124,48 Y= 1 509 974,75 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 123 | Проезжая часть со щебеночным типом покрытия | ПК0+41,51 ПК1+38,55 | X=428 225,45 Y=1 509 950,11 X=428 172,22 Y=1 509 872,04 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 124 | Проезжая часть со щебеночным и асфальтовым типом покрытия | ПК9+64,38 ПК9+78,39 | X=427 538,73 Y=1 509 939,66 X=427 524,73 Y=1 509 939,14 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 125 | Проезжая часть со щебеночным типом покрытия | ПК17+8,81 ПК17+20,35 | X= 426 933,05 Y= 1 509 590,99 X= 426 923,93 Y= 1 509 583,99 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 126 | Проезжая часть со щебеночным типом покрытия | ПК18+65,19 ПК18+68,46 | X= 426 785,96 Y= 1 509 554,32 X= 426 784,44 Y= 1 509 557,22 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 127 | Проезжая часть со щебеночным типом покрытия | ПК18+76,70 ПК18+79,58 | X= 426 780,61 Y= 1 509 564,51 X= 426 779,27 Y= 1 509 567,07 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 128 | ул. Калинина, проезжая часть с асфальтовым типом покрытия | ПК20+85,30 ПК20+90,61 | X= 426 680,37 Y= 1 509 473,91 X= 426 681,86 Y= 1 509 468,82 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 129 | ул. Калинина, проезжая часть с асфальтовым типом покрытия | ПК22+56,96 ПК22+61,50 | X= 426 530,79 Y= 1 509 437,01 X= 426 530,20 Y= 1 509 441,51 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 130 | ул. Калинина, проезжая часть с асфальтовым типом покрытия | ПК24+19,53 ПК24+32,99 | X= 426 378,09 Y= 1 509 407,67 X= 426 365,56 Y= 1 509 402,75 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 131 | ул. Молодежи, проезжая часть с щебеночным типом покрытия | ПК28+53,43 ПК28+59,90 | X= 426 048,45 Y= 1 509 486,39 X= 426 045,73 Y= 1 509 492,26 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 132 | ул. Свердлова, проезжая часть с щебеночным типом покрытия | ПК28+78,38 ПК28+82,16 | X= 426 040,44 Y= 1 509 508,25 X= 426 043,79 Y= 1 509 510,01 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 133 | ул. Свердлова, проезжая часть с щебеночным типом покрытия | ПК29+10,21 ПК29+13,62 | X= 426 031,55 Y= 1 509 531,66 X= 426 028,67 Y= 1 509 529,84 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 134 | Проезжая часть с щебеночным типом покрытия | ПК30+79,71 ПК30+82,63 | X= 425 897,77 Y= 1 509 529,10 X= 425 895,04 Y= 1 509 528,07 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 135 | Проезжая часть со щебеночным типом покрытия | ПК32+41,20 ПК32+55,99 | X= 425 822,04 Y= 1 509 662,97 X= 425 817,92 Y= 1 509 677,17 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 136 | ул. Чапаева, проезжая часть со щебеночным типом покрытия | ПК32+76,38 ПК32+84,25 | X= 425 812,35 Y= 1 509 696,78 X= 425 810,31 Y= 1 509 704,38 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 137 | ул. Чапаева, проезжая часть со щебеночным типом покрытия | ПК33+8,47 ПК33+11,39 | X= 425 806,55 Y= 1 509 726,58 X= 425 809,21 Y= 1 509 727,78 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 138 | ул. Чапаева, проезжая часть с цементным типом покрытия | ПК35+97,53 ПК36+3,77 | X= 425 717,33 Y= 1 509 994,03 X= 425 711,45 Y= 1 509 991,89 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 139 | ул. Кедровая, проезжая часть с асфальтовым типом покрытия | ПК43+24,08 ПК43+40,98 | X= 425 219,13 Y= 1 510 110,45 X= 425 207,63 Y= 1 510 110,80 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 140 | ул. Кедровая, проезжая часть с асфальтовым типом покрытия | ПК43+44,62 ПК43+52,02 | X= 425 205,37 Y= 1 510 112,34 X= 425 200,87 Y= 1 510 118,21 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 141 | ул. Кедровая, проезжая часть с асфальтовым типом покрытия | ПК46+25,68 ПК46+30,15 | X= 425 024,03 Y= 1 510 311,36 X= 425 027,19 Y= 1 510 314,52 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 142 | ул. Ленина, проезжая часть с асфальтовым типом покрытия | ПК53+40,99 ПК53+46,39 | X= 424 581,88 Y= 1 510 773,65 X= 424 584,57 Y= 1 510 778,34 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 143 | ул. Ленина, проезжая часть с асфальтовым типом покрытия | ПК54+20,60 ПК54+25,95 | X= 424 540,26 Y= 1 510 808,76 X= 424 537,64 Y= 1 510 804,09 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 144 | Проезжая часть с асфальтовым типом покрытия | ПК54+76,84 ПК54+81,49 | X= 424 495,15 Y= 1 510 798,89 X= 424 490,51 Y= 1 510 799,17 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 145 | Проезжая часть с асфальтовым типом покрытия | ПК57+90,05 ПК57+95,05 | X= 424 428,25 Y= 1 510 508,32 X= 424 432,91 Y= 1 510 506,50 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 146 | Проезжая часть с асфальтовым типом покрытия | ПК73+7,92 ПК75+64,20 | X= 423 116,53 Y= 1 510 027,42 X= 423 283,58 Y= 1 509 934,34 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 147 | ул. Кедровая, проезжая часть с асфальтовым типом покрытия | ПК47+4,35 ПК47+12,29 | X= 424 978,30 Y= 1 510 369,16 X= 424 972,86 Y= 1 510 374,93 | Переход газопровода выполнить открытым способом |
| 148 | Проезжая часть со щебеночным типом покрытия | ПК60+67,30 ПК60+73,77 | X= 424 276,67 Y= 1 510 296,24 X= 424 273,37 Y= 1 510 290,67 | Переход газопровода выполнить открытым способом |

## 7.3. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории

В проекте отсутствуют объекты капитального строительства, строительство которых запланировано в границах зоны планируемого размещения линейного объекта.

## 7.4. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.)

Границы зоны размещения проектируемого линейного объекта имеет пересечений с водным объектом. В таблице 3 представлена ведомость пересечения проектного газопровода с водными объектами.

Таблица 3

Ведомость пересечений границ зоны планируемого размещения линейного объекта с водным объектом

| № п/п | Наименование объекта | Место пересечения (пикетаж линейного объекта) | Координаты, м (МСК 66 1 зона) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Казачиха | ПК66+45,40 ПК66+47,81 | X= 423 713,94 Y= 1 510 220,23 X= 423 711,53 Y= 1 510 220,25 | Переход газопровода через водный объект выполнить методом наклонно-направленного бурения |

## 8. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны (далее – ГО) в Российской Федерации разрабатываются и проводятся с учетом категорий объектов по гражданской обороне. Проектируемый объект является некатегорированным по гражданской обороне.

Инженерная защита объекта от опасных природных процессов обеспечивается принятыми проектными решениями, учитывающими требования стандартов, норм, правил в области предупреждения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС).

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций природного характера на территории Невьянского городского округа являются: ураганы, ливни, подтопления, природные пожары. Наиболее вероятной зоной возникновения и развития природных пожаров являются торфяники, расположенные в центральной части городского округа, и леса, примыкающие к границам населенных пунктов.

В соответствии с перечнем факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории городского округа признана возможность возникновения:	чрезвычайных ситуаций на пожаро – взрывоопасных объектах, чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических системах и системах связи, чрезвычайных ситуаций на коммунальных системах жизнеобеспечения, чрезвычайные ситуации на гидротехнических объектах, чрезвычайные ситуации на транспорте.

В процессе проведения работ по строительству линейного объекта должны быть выполнены следующие мероприятий:

-  обеспечение свободного подъезда к территории строительной площадки;

- обеспечение электроснабжения строительной площадки, в том числе временного силового и осветительного оборудования, в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок;

- предусмотреть отключающие устройства для отключения участков газопровода;

- отключающие устройства запроектировать в ограждении;

- соблюдение правил эксплуатации оборудования и техники, необходимой для строительства линейного объекта;

- ограничение количества хранящихся горючих материалов, своевременное удаление строительного мусора.

В период строительства мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайных ситуаций разрабатываются подрядной организацией, ответственной за строительно-монтажные работы.

На объекте в период эксплуатации отсутствуют постоянные рабочие места, присутствие людей носит кратковременный характер, лишь на период выполнения осмотров и каких-либо ремонтных работ на линейном объекте.

В целях ликвидации пожаров имеются подразделения пожарной охраны (пожарное депо). Ближайший пункт пожарной части расположен по адресу: Невьянский городской округ, п. Калиново, ул. Советская 30.

В целях обеспечения сохранности газопровода, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения аварий и несчастных случаев, проектом предусматривается организация охранной зоны действующего газопровода. В охранной зоне газопровода без письменного уведомления организации, в собственности которой находится газопровод, запрещается всякое производство работ, а также разводить огонь или размещать какие-либо закрытые или открытые источники огня.

Соблюдение и реализация проектных решений позволит:

- обеспечить защиту населения и территорий от ЧС техногенного и природного характера;

- в большинстве случаев избежать состояния, при котором вероятна угроза возникновения поражающих факторов и воздействий источника чрезвычайной ситуации на население, объекты капитального строительства и окружающую природную среду в зоне ЧС;

- значительно снизить ущерб, наносимый окружающей природной среде, жизни и здоровью населения, в случае возникновения ЧС.

## 9. Основные показатели проекта планировки

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |
|  | Площадь проектируемой территории – всего | га | 31,01 |
|  | в том числе территории: |  |  |
| 1.1 | зона размещения массовой усадебной жилой застройки | га | 6,88 |
| 1.2 | зона размещения объектов коммунально-складского назначения | га | 0,24 |
| 1.3 | зона специального назначения | га | 0,26 |
| 1.4 | зона размещения объектов транспортной инфраструктуры (автомобильный транспорт) | га | 0,41 |
| 1.5 | зона объектов рекреационно-оздоровительного назначения | га | 4,01 |
| 1.6 | зона размещения лесных массивов | га | 12,38 |
| 1.7 | территория общего пользования (улично-дорожная сеть) | га | 6,83 |
| 2 | Транспортная инфраструктура |  |  |
|  | протяженность улично-дорожной сети | м | 6380 |
| 3 | Площадь зоны планируемого размещения линейного объекта | кв. м | 44224 |
| 4 | Площадь охранной зоны проектируемой распределительной сети газоснабжения | кв. м | 45455 |
| 5 | Общая протяженность газопровода в плане | м | 7577,1 |
| 6 | Ширина охранной зоны сети газоснабжения | м | 6 |
| 7 | Статус объекта |  | Новое строительство |

## 10. План реализации проекта планировки территории (предложения по очередности реализации проекта планировки территории с учетом мероприятий)

Проект планировки разработан с целью определения зоны планируемого размещения линейного объекта – надземного и подземного газопровода высокого давления.

Строительство линейного объекта предусмотрено с учетом осуществления следующих мероприятий:

1) Утверждение градостроительной документации (проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта)

2) Подготовка проектной документации по строительству линейного объекта

3) Проведение кадастровых работ - внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости

4) Получение разрешения на строительство линейного объекта

5) Строительство планируемого линейного объекта

6) Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

## Приложение 1. Приказ государственного унитарного предприятия Свердловской области «Газовые сети» от 23 июня 2020 г. №01/01-209 «О подготовке документации по планировке территории линейного объекта: «Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства База отдыха ОАО «РЖД», расположенного по адресу: п. Таватуй, 1,5 км южнее поселка, Невьянский район, Свердловская область»

## Приложение 2. Задание на проектирование распределительного газопровода от ГУП СО «Газовые сети»

## Приложение 3. Письмо о согласовании прохождения трассы газопровода от Администрации Невьянского городского округа.

## Приложение 4. Письмо о рассмотрении обращения от Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 26.11.2019 № 17-01-82/21605

## Приложение 5. Письмо от ООО «Урал-Инвест-Капитал» от 14.11.2019 №58

## Приложение 6. Письмо от Администрации Новоуральского городского округа от 31.12.2019 №13138/01-21