Внесение изменений в

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

территории промышленной зоны, расположенной по ул. Демьяна Бедного города Невьянска

Невьянский городской округ

Пояснительная записка

Екатеринбург

2019

Внесение изменений в

Проект межевания территории промышленной зоны, расположенной по ул. Демьяна Бедного города Невьянска

Заказчик: Администрация Невьянского городского округа

Исполнитель: ИП Гусельников К.А.

Авторский коллектив

| Должность | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Архитектор-градостроитель | Гусельникова Е.В. |  |
| Инженер | Гусельников К.А. |  |

Оглавление

Подготовительные работы	6

Сведения о сформированных земельных участках	6

Информация о зонах с особыми условиями использования территории	9

Производственный этап	13

Сведения о земельных участках, подлежащих изменению	14

Сведения о земельных участках, полученных в результате объединений	15

Сведения о земельных участках, полученных в результате раздела	16

Сведения о формируемых земельных участках	16

Сведения о земельных участках, подлежащих расформированию	18

Сведения о предлагаемых к установлению публичных сервитутах	18

Сведения о предлагаемых изменениях красных линий	19

Приложение 1.	21

Приложение 2.	22

Приложение 3.	23

Введение

Проект межевания территории промышленной зоны, расположенной по ул. Демьяна Бедного города Невьянска (далее проект межевания) разработан градостроительной мастерской «ПроГрад» ИП Гусельников К.А.

Проект межевания выполняется на застроенную территорию. Промышленная зона расположена в западной части города Невьянска, в границах улиц: Попова, Красноармейская, Мира, Демьяна Бедного. Площадь территории составляет 39,6 га.

Проект межевания разработан на основе проекта планировки, ранее разработанного на данную территорию. Целью разработки проекта межевания является определение границ формируемых земельных участков для реализации решений проекта планировки.

Нормативные акты, использованные при подготовке проекта межевания территории промышленной зоны:

- Градостроительный кодекс РФ (в действующей редакции);

- Земельный кодекс РФ (в действующей редакции);

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции);

- Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» (в действующей редакции);

- Федеральный закон от 24. 07. 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (в действующей редакции);

- Федеральный закон № 78 – ФЗ от 18.06.2001 г. «О землеустройстве»;

- Постановление Правительства Российской Федерации № 105 от 02.02.1996 г. «Об утверждении положения о порядке установления границ землепользований в застройке городов и других поселений»;

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (в действующей редакции);

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной документации» в части не противоречащей Градостроительному кодексу РФ;

- Правила землепользования и застройки Невьянского городского округа применительно к территории города Невьянска, утверждённые решением Думы Невьянского городского округа от 28.11.2012 года № 163(в действующей редакции).

# Подготовительные работы

При выполнении работ по разработке проекта межевания территории промышленной зоны были использованы следующие исходные материалы (материалы предоставлены Администрацией Невьянского городского округа):

- планово-картографический материал М 1:2000, выполненный в 2010 году ЗАО «Проектно–изыскательский институт ГЕО»;

- сведения кадастрового плана территории;

- материалы проекта планировки территории промышленной зоны, расположенной по ул. Д. Бедного города Невьянска;

- заявления собственников земельных участков, расположенных в границах проектирования.

## Сведения о сформированных земельных участках

Вся территория промышленной зоны отнесена к категории «земли населенных пунктов».

На территории промышленной зоны выявлен

земельный участок, из них 49 участков стоят на кадастровом учете, а 2 - имеют статус временных.

Адреса земельных участков, их кадастровые номера, виды разрешенного использования по кадастровым данным приведены в таблице 1.

Перечень существующих земельных участков

Таблица 1

| № п/п | Адрес | Кадастровый номер земельного участка | Вид использования по документу / Вид фактического использования | Декларированная площадь (м2)/ Уточненная площадь (м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Попова, № 20а | 66:15:1501018:903 | под объект коммунально-складского хозяйства (комплекс зданий и сооружений) | 11252 |
| 2 | ул. Демьяна Бедного, дом 47, корпус 24,32,33,34 | 66:15:1501018:494 | под объект промышленности | 62593 |
| 3 | ул. Демьяна Бедного, № 47, корпус 29 | 66:15:1501018:493 | под объект промышленности | 5757 |
| 4 | ул. Красноармейская, дом 100а | 66:15:1501018:2 | для размещения пилорамы | 4856 |
| 5 | ул. Красноармейская, дом 98 | 66:15:1501018:81 | под объект промышленности (предприятие машиностроения и металлообработки) | 38437 |
| 6 | ул. Красноармейская, участок № 98 | 66:15:1501018:84 | бомбоубежище | 738 |
| 7 | ул. Демьяна Бедного, дом 47, корпус 20 | 66:15:1501018:501 | для размещение складского хозяйства | 2437 |
| 8 | восточнее земельного участка № 47, корпус 20 по улице Демьяна Бедного | 66:15:1501018:912 | для размещения объектов производственного назначения (склады) без права капитального строительства | 6535 |
| 9 | в 200 м северо-западнее производственной базы ООО «Трио» | 66:15:1501018:528 | под строительство подъездного железнодорожного пути | 948 |
| 10 | ул. Демьяна Бедного, дом 47а | 66:15:1501018:516 | под объект промышленности | 23723 |
| 11 | ул. Демьяна Бедного, дом 47а | 66:15:1501018:517 | под строительство объекта промышленности | 8605 |
| 12 | восточнее земельного участка № 47а по улице Демьяна Бедного | 66:15:1501018:934 | под складирование | 2700 |
| 13 | ул. Демьяна Бедного, № 47, корпус 25 | 66:15:1501018:604 | для размещения производственных площадей | 4262 |
| 14 | ул. Демьяна Бедного, № 47, корпус 14 | 66:15:1501018:904 | для размещения производственных площадей | 955 |
| 15 | ул. Демьяна Бедного, 47, корпус 8 | 66:15:1501018:509 | под объект промышленного назначения | 1846 |
| 16 | ул. Демьяна Бедного,№ 47, корпус 4 | 66:15:1501018:506 | под объект промышленного назначения | 11099 |
| 17 | ул. Демьяна Бедного, 47, корпус 5 | 66:15:1501018:511 | под объект промышленного назначения | 1797 |
| 18 | ул. Демьяна Бедного, 47, корпус 2 | 66:15:1501018:504 | под объект промышленного назначения | 20123 |
| 19 | ул. Демьяна Бедного, №47, корпус 3 | 66:15:1501018:505 | под объект промышленного назначения | 2200 |
| 20 | ул. Демьяна Бедного, д. 47 | 66:15:1501018:938 | для благоустройства | 4170 |
| 21 | ул. Демьяна Бедного, 47, корпус 1 | 66:15:1501018:555 | под объект промышленного назначения | 5702 |
| 22 | ул. Демьяна Бедного, севернее земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501018:556 | 66:15:1501018:1000 | для размещения производственных площадей | 5000 |
| 23 | ул. Демьяна Бедного, 47, корпус 1 | 66:15:1501018:556 | под объект промышленного назначения | 22368 |
| 24 | ул Демьяна Бедного, восточнее земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501018:556 | 66:15:1501018:609 | для размещения производственных площадей | 5203 |
| 25 | ул. Демьяна Бедного, 47, корпус 9 | 66:15:1501018:508 | под объект промышленного назначения | 83 |
| 26 | ул. Демьяна Бедного, дом 47 | 66:15:1501018:550 | под объект инфраструктуры | 1 |
| 27 | ул. Демьяна Бедного, дом 47 | 66:15:1501018:549 | под объект инфраструктуры | 1 |
| 28 | ул. Демьяна Бедного, дом 47 | 66:15:1501018:548 | под объект инфраструктуры | 1 |
| 29 | ул. Демьяна Бедного, дом 47 | 66:15:1501018:547 | под объект инфраструктуры | 1 |
| 30 | ул. Демьяна Бедного, дом 47 | 66:15:1501018:546 | под объект инфраструктуры | 1 |
| 31 | ул. Демьяна Бедного, дом 47 | 66:15:1501018:545 | под объект инфраструктуры | 1 |
| 32 | ул. Демьяна Бедного, дом 47 | 66:15:1501018:544 | под объект инфраструктуры | 1 |
| 33 | ул. Демьяна Бедного, дом 47 | 66:15:1501018:543 | под объект инфраструктуры | 1 |
| 34 | ул. Демьяна Бедного, дом 47 | 66:15:1501018:542 | под объект инфраструктуры | 1 |
| 35 | ул. Демьяна Бедного, дом 47 | 66:15:1501018:541 | под объект инфраструктуры | 1 |
| 36 | ул. Демьяна Бедного, дом 47 | 66:15:1501018:540 | под объект инфраструктуры | 1 |
| 37 | ул. Демьяна Бедного, дом 47 | 66:15:1501018:539 | под объект инфраструктуры | 1 |
| 38 | ул. Демьяна Бедного, дом 47 | 66:15:1501018:538 | под объект инфраструктуры | 1 |
| 39 | ул. Демьяна Бедного, дом 47 | 66:15:1501018:537 | под объект инфраструктуры | 1 |
| 40 | ул. Демьяна Бедного, дом 47 | 66:15:1501018:536 | под объект инфраструктуры | 1 |
| 41 | ул. Демьяна Бедного, дом 47 | 66:15:1501018:535 | под объект инфраструктуры | 1 |
| 42 | ул. Демьяна Бедного, дом 47 | 66:15:1501018:534 | под объект инфраструктуры | 1 |
| 43 | ул. Демьяна Бедного, дом 47 | 66:15:1501018:533 | под объект инфраструктуры | 1 |
| 44 | ул. Демьяна Бедного, дом 47 | 66:15:1501018:532 | под объект инфраструктуры | 1 |
| 45 | ул. Демьяна Бедного, дом 47 | 66:15:1501018:531 | под объект инфраструктуры | 1 |
| 46 | ул. Демьяна Бедного, дом 47 | 66:15:1501018:530 | под объект инфраструктуры | 6 |
| 47 | ул. Демьяна Бедного, дом 47 | 66:15:1501018:529 | под объект инфраструктуры | 6 |
| 48 | ул. Демьяна Бедного, дом 47 | 66:15:1501018:497 | для размещения производственных площадей | 150476 |

## Информация о зонах с особыми условиями использования территории

На территории промышленной зоны выявлены следующие виды ограничений, определяющих режим использования территории: санитарно-защитные зоны (далее – СЗЗ); охранные зоны; санитарные разрывы, водоохранные зоны; зоны санитарной охраны источников водоснабжения (далее – ЗСО). Зоны с особыми условиями использования территорий представлены на схеме «Схема межевания территории и границы зон с особыми условиями использования территорий».

Водоохранные зоны

Водоохранные зоны на территории проектирования определены от реки Грязнушка.

В соответствии с положениями Водного кодекса РФ, для реки установлены следующие виды ограничений: береговая полоса общего пользования, прибрежно-защитная полоса и водоохранная зона.

При определении границ указанных зон был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров зон в зависимости от протяженности реки и уклона берега. Параметры водоохранных зон представлены в таблице 2.

Размеры водоохранных зон реки Грязнушка

Таблица 2

| Наименование водного объекта | Протяженность, км | Береговая полоса общего пользования, м | Прибрежно-защитная полоса, м | Размер водоохранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| река Грязнушка | 2,0 | 5 | 50 | 50 |

Конфигурация границ водоохранных зон отображена на схеме «Использование территории в период подготовки проекта планировки территории и границы зон с особыми условиями использования территорий».

Зоны санитарной охраны

В границах проектирования находится 5 скважин «Романовского» подземного питьевого водозабора, для которых установлены зоны санитарной охраны (Приказ от 20.05.2020 № 710 «Об установлении зоны санитарной охраны Романовского участка Невьянского месторождения подземных вод скважин №№ 6,7,8,9,10 – источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения города Невьянска, расположенных на территории Невьянского городского округа Свердловской области». Приказом определены следующие параметры ЗСО:

- Границы первого пояса ЗСО устанавливаются общей в виде прямоугольника размером 120х140 м на расстоянии 35-70 м от скважин;

- Граница второго пояса ЗСО скважин №№ 6,7,8,9,10 совмещается с границей первого пояса ЗСО;

- Граница третьего пояса водозаборного узла скважин №№ 6,7,8,9,10 устанавливается применительно к фактическим геолого-гидравлическим и орографическим условиям водозаборного участка размером 2400х7550 м.

Вся территория промышленной зоны находится в III поясе ЗСО.

Охранные зоны

Охранная зона – это территория, в которой ограничена хозяйственная деятельность с целью обеспечения сохранности объектов охраны.

На территории промышленной зоны охранные зоны были определены для следующих объектов: ЛЭП; газораспределительных сетей, тепловых сетей. В соответствии с материалами генерального плана города Невьянска, на проектируемую территорию накладываются охранные зоны объектов, расположенных за границей промышленной зоны.

Охранные зоны ЛЭП

Охранные зоны ЛЭП на территории промышленной зоны были определены на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Размеры указанных охранных зон приведены в таблице 3.

Размеры охранных зон линий электропередач, проходящих по территории промышленной зоны или в непосредственной близости ее границ

Таблица 3

| № п/п | Наименование линейного объекта | Размер охранной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ - 35 кВ | 15 |
| 2 | ВЛ – 6 кВ (кабельные) | 1 |
| 3 | ЛЭП – 0,40 кВ (кабельные) | на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы |
| 4 | Трансформаторная подстанция | 10 |

Охранные зоны газораспределительных сетей

Охранные зоны газораспределительных сетей определены в соответствии с Постановлением Правительства № 878 от 20.11.2000г. «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей». Вдоль трасс наземных газопроводов охранная зона определена в размере 2-х метров с каждой стороны от оси газопровода. Для отдельно стоящих газораспределительных пунктов (далее – ГРП) охранные зоны приняты в размере 10 метров.

Охранные зоны тепловых сетей

Охранные зоны тепловых сетей, были определены в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 г. № 197 «О типовых правилах охраны тепловых коммунальных сетей».

Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

Санитарный разрыв от железных дорог

Санитарный разрыв устанавливается от подъездных железнодорожных путей к площадкам предприятий в соответствии с требованиями Свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (далее – СП 42.13330.2011) в размере 100 метров (считая от оси крайнего железнодорожного пути).

Санитарно-защитные зоны

Перечень источников, оказывающих вредное воздействие на территории промышленной зоны, и их размеры ССЗ указаны в таблице 4.

Перечень источников, оказывающих вредное воздействие на территории промышленной зоны

Таблица 4

| № п/п | Наименование предприятия | Отрасль производства/вид деятельности | Местоположение | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Техномаш» | Сдача имущества в аренду, обработка металлов | ул. Демьяна Бедного, 47 корпус 1 | 100 |
| 2 | ООО «Хайлонг-Екатеринбург» | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы | ул. Демьяна Бедного, 47 корпус 1 | 100 |
| 3 | ООО «Невьянский машиностроительный завод» | Машиностроение | ул. Демьяна Бедного, 47 корпус 2 | 100 |
| 4 | ООО «Уральский завод модульных конструкций» | Производство строительных металлических конструкций и изделий | ул. Демьяна Бедного, 47 корпус 4 | 300 |
| 5 | ООО «Кремний Углерод» | Производство металлургических смесей | ул. Демьяна Бедного, 47а | 50 |
| 6 | ООО «Медресурс» | Складирование/ лом черного металла | ул. Демьяна Бедного, 47 корпус 20 | 100 |
| 7 | ООО «Люнкерит» | Металлообработка/ сварка | ул. Демьяна Бедного, 47 корпус 14 | 100 |
| 8 | Склад, Пилорама | Пилорама, склад лесоматериалов | ул. Демьяна Бедного, 47 корпус 33 | 100 |
| 9 | «Термопласт» ИП Мельников Андрей Витальевич | Производство пластмасс | ул. Демьяна Бедного, 47 корпус 37 | 300 |
| 10 | * | Производство шлакоблоков | ул. Демьяна Бедного, 47 корпус 29 | 50 |

Примечание: * - данные отсутствуют.

# Производственный этап

Первый этап межевания территории

Сведения о земельных участках, для которых предусмотрено изменение вида разрешенного использования представлены в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Кадастровый № земельного участка | Адрес | Вид разрешенного использования по кадастровым данным/Категория земель | Устанавливаемый вид разрешенного использования/Категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 66:15:1501018:609 | Свердловская обл, г Невьянск, ул Демьяна Бедного, восточнее земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501018:556 | для благоустройства/Земли населенных пунктов | склады/Земли населенных пунктов |
| 2 | 66:15:1501018:1000 | г. Невьянск, ул. Демьяна Бедного, севернее земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501018:556 | для благоустройства/Земли населенных пунктов | склады/Земли населенных пунктов |
| 3 | 66:15:1501018:934 | Свердловская область, город Невьянск, восточнее земельного участка № 47а по улице Демьяна Бедного | под складирование /Земли населенных пунктов | под объект промышленности /Земли населенных пунктов |

Первым этапом предложено образование земельных участков с условными номерами 37 и 38 путем раздела земельного участка КН 66:15:1501018:497 с сохранением в измененных границах. А также образование земельного участка с условным номером 39 путем раздела земельного участка КН 66:15:1501018:1000 с сохранением в измененных границах.

Сведения о земельных участках, подлежащих образованию первым этапом

Таблица 6

| Условный номер земельного участка | Площадь, м2 | Вид разрешенного использования | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 | 428 | тяжелая промышленность | Земли населенных пунктов |
| 38 | 24,35 | тяжелая промышленность | Земли населенных пунктов |
| 39 | 848,46 | тяжелая промышленность | Земли населенных пунктов |

Каталоги координат образуемых земельных участков первым этапом представлены в приложении 1.

Второй этап межевания территории

Сведения о земельных участках, подлежащих изменению, в том числе: изменению конфигурации, объединению либо разделу, представлены в таблице 7.

## Сведения о земельных участках, подлежащих изменению

Таблица 7

| № п/п | Кадастровый № земельного участка | Адрес | Вид разрешенного использования /Категория земель |
| --- | --- | --- | --- |
| Участки, конфигурация которых изменяется в связи с установлением красных линий |
| 1 | 66:15:1501018:81 | ул. Красноармейская, дом 98 | под объект промышленности (предприятие машиностроения и металлообработки)/Земли населенных пунктов |
| 2 | 66:15:1501018:493 | ул. Демьяна Бедного, № 47, корпус 29 | под объект промышленности/Земли населенных пунктов |
| 3 | 66:15:1501018:508 | ул. Демьяна Бедного, 47, корпус 9 | под объект промышленного назначения/Земли населенных пунктов |
| 4 | 66:15:1501018:938 | ул. Демьяна Бедного, д. 47 | для благоустройства/Земли населенных пунктов |
| 5 | 66:15:1501018:506 | ул. Демьяна Бедного, № 47, корпус 4 | под объект промышленного назначения/Земли населенных пунктов |
| 6 | 66:15:1501018:904 | ул. Демьяна Бедного, № 47, корпус 14 | для размещения производственных площадей/Земли населенных пунктов |
| Участки, подлежащие объединению |
| Условный номер образуемого участка после объединения 16 |
| 8 | 66:15:1501018:516 | ул. Демьяна Бедного, дом 47а | под объект промышленности/Земли населенных пунктов |
| 9 | 66:15:1501018:517 | ул. Демьяна Бедного, дом 47а | под строительство объекта промышленности/Земли населенных пунктов |
| 10 | 66:15:1501018:934 | восточнее земельного участка № 47а по улице Демьяна Бедного | под складирование/Земли населенных пунктов |
| Условный номер образуемого участка после объединения 3 |
| 11 | 66:15:1501018:912 | восточнее земельного участка № 47, корпус 20 по улице Демьяна Бедного | для размещения объектов производственного назначения (склады) без права капитального строительства/Земли населенных пунктов |
| 12 | 66:15:1501018:501 | ул. Демьяна Бедного, дом 47, корпус 20 | для размещение складского хозяйства/Земли населенных пунктов |
| Условный номер образуемого участка после объединения 25 |
| 13 | 66:15:1501018:556 | ул. Демьяна Бедного, 47, корпус 1 | под объект промышленного назначения/Земли населенных пунктов |
| 14 | 66:15:1501018:555 | ул. Демьяна Бедного, 47, корпус 1 | под объект промышленного назначения/Земли населенных пунктов |
| 15 | Усл.номер 37 | ул. Демьяна Бедного, 47 | для размещения производственных площадей/Земли населенных пунктов |
| 16 | Усл.номер 38 | ул. Демьяна Бедного, 47 | для размещения производственных площадей/Земли населенных пунктов |
| 17 | Усл.номер 39 | ул. Демьяна Бедного, 47 | склады/Земли населенных пунктов |
| Участки, подлежащие разделению |
| Условные номера, образуемых участков:1,2,4,5,6,7,8,9,26,609 |
| 18 | 66:15:1501018:494 | ул. Демьяна Бедного, дом 47, корпус 24,32,33,34 | под объект промышленности/Земли населенных пунктов |
| 19 | 66:15:1501018:609 | Свердловская обл, г Невьянск, ул Демьяна Бедного, восточнее земельного участка с кадастровым номером 66:15:1501018:556 | для благоустройства/Земли населенных пунктов |

## Сведения о земельных участках, полученных в результате объединений

Таблица 8

| Номер земельного участка (условный) | Площадь, м2 | Вид разрешенного использования | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 35 268 | тяжелая промышленность | Земли населенных пунктов |
| 3 | 11 368 | склады | Земли населенных пунктов |
| 25 | 29 372 | тяжелая промышленность | Земли населенных пунктов |

## Сведения о земельных участках, полученных в результате раздела

Таблица 9

| Номер земельного участка (условный) | Площадь, м2 | Вид разрешенного использования | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 700 | производственная деятельность | Земли населенных пунктов |
| 2 | 6 011 | склады | Земли населенных пунктов |
| 4 | 6 876 | производственная деятельность | Земли населенных пунктов |
| 5 | 8 945 | производственная деятельность | Земли населенных пунктов |
| 6 | 7 003 | производственная деятельность | Земли населенных пунктов |
| 7 | 8 705 | производственная деятельность | Земли населенных пунктов |
| 8 | 517 | склады | Земли населенных пунктов |
| 9 | 6 033 | производственная деятельность | Земли населенных пунктов |
| 26 | 44,07 | склады | Земли населенных пунктов |
| :609 | 5 203,00 | склады | Земли населенных пунктов |

Примечание:*- земельный участок с обозначением :609, указанный в таблице 9, является исходным для образования земельного участка с обозначением 26 путем раздела с сохранением в измененных границах и после образования земельного участка 26 сохраниться в именных границах с изменением вида разрешенного использования.

Каталоги координат поворотных точек изменяемых участков представлены в приложении 1.

## Сведения о формируемых земельных участках

Сведения о земельных участках, подлежащих формированию, представлены в таблице 10.

Земельные участки с условными номерами 28,29,30,31,32,33,34,35,36 предложено сформировать путем раздела земельного участка КН 66:15:1501018:497 с сохранением в измененных границах.

Сведения о земельных участках, подлежащих формированию

Таблица 10

| Номер земельного участка | Площадь, м2 | Вид разрешенного использования | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 14 129 | земельные участки (территории) общего пользования | Земли населенных пунктов |
| 11 | 8 674 | земельные участки (территории) общего пользования | Земли населенных пунктов |
| 12 | 2 789 | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов |
| 13 | 88 | земельные участки (территории) общего пользования | Земли населенных пунктов |
| 14 | 4 630 | тяжелая промышленность | Земли населенных пунктов |
| 15 | 1 805 | склады | Земли населенных пунктов |
| 17 | 5 097 | склады | Земли населенных пунктов |
| 18 | 2 894 | под озеленение специального назначения | Земли населенных пунктов |
| 19 | 2 889 | для благоустройства территории | Земли населенных пунктов |
| 20 | 9 989 | для размещения объекта промышленного назначения | Земли населенных пунктов |
| 21 | 5 312 | тяжелая промышленность | Земли населенных пунктов |
| 22 | 3 978 | тяжелая промышленность | Земли населенных пунктов |
| 23 | 9 133 | тяжелая промышленность | Земли населенных пунктов |
| 24 | 2 968 | тяжелая промышленность | Земли населенных пунктов |
| 25 | 29371,89 | тяжелая промышленность | Земли населенных пунктов |
| 26 | 44 | Склады | Земли населенных пунктов |
| 27 | 5 972 | земельные участки (территории) общего пользования | Земли населенных пунктов |
| 28 | 33 597 | земельные участки (территории) общего пользования | Земли населенных пунктов |
| 29 | 62 | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов |
| 30 | 65 | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов |
| 31 | 64 | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов |
| 32 | 64 | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов |
| 33 | 46 | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов |
| 34 | 4 227 | тяжелая промышленность | Земли населенных пунктов |
| 35 | 17 886 | коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов |
| 36 | 14 986 | земельные участки (территории) общего пользования | Земли населенных пунктов |

## Сведения о земельных участках, подлежащих расформированию

Сведения о земельных участках, подлежащих расформированию в рамках реализации проекта планировки и проекта межевания, представлены в таблице 11.

Сведения о земельных участках, подлежащих расформированию

Таблица 11

| № п/п | Кадастровый № земельного участка | Адрес | Вид разрешенного использования по кадастровым данным | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 66:15:1501018:497 | ул. Демьяна Бедного, дом 47 | для размещения производственных площадей | Участок предложено расформировать после проведения промежуточных кадастровых работ по формированию земельных участков с условными номерами 28-36 |

## Сведения о предлагаемых к установлению публичных сервитутах

Необходимо установить публичные сервитуты на части участков, расположенных в зоне общего пользования для обеспечения беспрепятственного проезда и подхода работников эксплуатирующих организаций инженерных сетей, для обеспечения проезда специализированного транспорта и соблюдения режима использования водных объектов в границе береговой полосы.

Перечень земельных участков и предлагаемых к установлению публичных сервитутов представлен в таблице 12. Координаты поворотных точек участков публичных сервитутов представлены на схеме «Каталоги координат сервитутов» (Приложение 2)

Сведения о предлагаемых к установлению публичных сервитутах

Таблица 12

| Номер земельного участка | Площадь сервитута, м² |
| --- | --- |
| 66:15:1501018:516 | 1052 |
| 66:15:1501018:511 | 72 |
| 66:15:1501018:505 | 128 |
| 66:15:1501018:516 | 578 |

Схема границ формируемых, изменяемых и существующих земельных участков с номерами приведена на схеме «Схема межевания территории». Каталог межевых планов вновь формируемых земельных участков представлен в приложении 3.

## Сведения о предлагаемых изменениях красных линий

Красные линии на территорию проектирования были установлены Проектом планировки промышленной зоны, расположенной по улице Демьяна Бедного города Невьянска. В рамках внесения изменений в Проект межевания территории промышленной зоны, расположенной по улице Демьяна Бедного города Невьянска предложено изменение красных линий трех участков красных линий № 5, № 6 и № 8, нумерация участков определена согласно Проекту планировки промышленной зоны. Участки красных линий 6 и 8 предложено объединить в один контур. Каталоги координат изменяемых красных лини приведены в таблице 13.

Координаты изменяемых красных линий

Таблица 13

| № характерной точки | Координата Х | Координата Y |
| --- | --- | --- |
| Каталог координат 5 участка красных линий |
| 1 | 463182.22 | 1508698.62 |
| 2 | 463100.67 | 1508703.40 |
| 3 | 463045.58 | 1508705.94 |
| 4 | 463037.28 | 1508696.34 |
| 5 | 463030.98 | 1508556.58 |
| 6 | 463038.48 | 1508556.23 |
| 7 | 463112.48 | 1508552.68 |
| 8 | 463121.23 | 1508552.22 |
| 9 | 463126.89 | 1508551.93 |
| 10 | 463126.54 | 1508540.46 |
| 11 | 463181.07 | 1508537.16 |
| 12 | 463182.22 | 1508698.62 |
| Каталог координат 6 и 8 участков красных линий (единый участок красных линий) |
| 1 | 462895.80 | 1509036.80 |
| 2 | 462895.72 | 1509035.62 |
| 3 | 462895.64 | 1509034.68 |
| 4 | 462895.38 | 1509029.59 |
| 5 | 462895.22 | 1509026.49 |
| 6 | 462895.10 | 1509012.41 |
| 7 | 462895.15 | 1509003.62 |
| 8 | 462890.91 | 1508902.43 |
| 9 | 462888.92 | 1508902.51 |
| 10 | 462888.42 | 1508890.21 |
| 11 | 462890.39 | 1508890.12 |
| 12 | 462886.46 | 1508796.35 |
| 13 | 462887.88 | 1508796.29 |
| 14 | 462886.55 | 1508755.76 |
| 15 | 462885.25 | 1508730.25 |
| 16 | 463023.62 | 1508723.30 |
| 17 | 463025.43 | 1508759.42 |
| 18 | 463030.80 | 1508866.82 |
| 19 | 463045.77 | 1508865.74 |
| 20 | 463038.69 | 1508724.13 |
| 21 | 463189.54 | 1508717.38 |
| 22 | 463189.29 | 1508749.43 |
| 23 | 463189.97 | 1508870.51 |

# Приложение 1.

Каталоги координат изменяемых участков: 66:15:1501018:904, 66:15:1501018:81, 66:15:1501018:493, 66:15:1501018:609, 66:15:1501018:1000.

Каталоги координат изменяемых участков: 66:15:1501018:506, 66:15:1501018:938, 66:15:1501018:508

Каталоги координат образуемых земельных участков первым этапом межевания

37, 38,39

# Приложение 2.

Каталоги координат сервитутов

# Приложение 3.

Каталоги координат участков 1-3

Каталоги координат участков 4-6

Каталоги координат участков 7-9

Каталоги координат участков 10-12

Каталоги координат участков 13-15

Каталоги координат участков 16-18

Каталоги координат участков 19,21

Каталог координат участка 20

Каталоги координат участков 22-24

Каталоги координат участков 25-26

Каталоги координат участков 27-28

Каталоги координат участков 29-33

Каталоги координат участков 34-36