Генеральный план

Свердловская область

Невьянский городской округ

село Быньги

Книга 2. Материалы по обоснованию

проекта генерального плана

Екатеринбург

2012

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Невьянского городского округа применительно к территории

села Быньги

Заказчик: Администрация Невьянского городского округа

Договор: Муниципальный контракт 09 февраля 2012 г. № 09-ЭА-12

Исполнитель: ЗАО «Проектно–изыскательский институт Гео»

Заместитель генерального директора		О.Г. Казакова

Авторский коллектив

| Должность | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела | Казакова О. Г. |  |
| ГИП | Соколова О. Б. |  |
| ГАП | Арапова А. С. |  |
| Архитектор | Алексеева Е.А. |  |
| Архитектор | Виниченко Е. В. |  |
| Инженер | Соколов Н. Н. |  |
| Инженер | Казаков К. П. |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 4. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ СЕЛА БЫНЬГИ	9

Раздел 7. Пояснительная записка	9

Статья 331. Введение	9

Статья 431. Общие сведения	11

Местоположение в системе расселения	11

Историческая справка	13

Климат	13

Рельеф и геология	15

Почвы	17

Гидрография	17

Гидрология	19

Растительный и животный мир	19

Полезные ископаемые	20

Особо охраняемые территории	21

Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития села Быньги	21

Статья 531. Информация о современном социально-экономическом состоянии развития территории	25

Планировочная структура	25

Демографическая ситуация	26

Трудовые ресурсы, места приложения труда	28

Жилой фонд	31

Социальное и культурно-бытовое обслуживание	34

Транспортная инфраструктура	37

Инженерные коммуникации	43

Охрана окружающей среды	48

Статья 631. Информация о границах и площади деревни, составе земель на территориях, прилегающих к ней	54

Статья 731. Информация об ограничениях развития территории	62

Санитарно-защитные зоны	62

Санитарные разрывы	63

Водоохранные зоны	64

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	65

Строительные ограничения	67

Статья 831. Информация об объектах капитального строительства федерального и регионального  значения на территории населенного пункта	68

Статья 931. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций	68

Чрезвычайные ситуации природного характера	69

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера	70

Чрезвычайные ситуации техногенного характера	70

Статья 1031. Результаты комплексной оценки современного состояния развития территории и перечень задач, подлежащих решению	72

Статья 1131. Предложения по вариантам комплексного развития территории	76

Статья 1231. Обоснование выбранного варианта решения	77

Планировочная структура	77

Предложения по изменению границ села Быньги	79

Прогнозирование численности населения	79

Трудовые ресурсы, места приложения труда	81

Развитие производственной базы	82

Жилищное строительство	82

Социальное и культурно-бытовое обслуживание	84

Транспортная инфраструктура	88

Инженерные коммуникации	94

Инженерная подготовка территории	101

Состояние окружающей среды	102

Перечень сохраняемых факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций	106

Перечень объектов капитального строительства местного значения	107

Основные технико – экономические показатели	109

ГЛАВА 4. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ СЕЛА БЫНЬГИ

Раздел 7. Пояснительная записка

Статья 331. Введение

Проект генерального плана села Быньги разработан ЗАО «Проектно-изыскательским институтом ГЕО» (далее – проект генерального плана) в соответствии с муниципальным контрактом от 09.02.2012 г. № 09-ЭА-12 и постановлениями администрации Невьянского городского округа от 12.05.2010 г. № 1312 «О подготовке генерального плана Невьянского городского округа» и от 12.05.2010 г. № 1311 «О создании информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Невьянского городского округа».

При подготовке проекта генерального плана использовался планово-картографический материал М 1:2000, выполненный в 2011 году ФГУП «Уралаэрогеодезия» в соответствии с договором субподряда № 30-А-11\1 от 01.06.2011 г.

Нормативные правовые акты, использованные при подготовке генерального плана:

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;

Водный кодекс РФ (в ред. Федерального закона от 04. 12. 2006 г. № 201-ФЗ);

Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ;

Закон РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Закон Свердловской области от 19.10.2007 г. № 100-ОЗ «О документах территориального планирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»;

Постановление Правительства от 24.03.2007 г. РФ № 178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ и проектов документов территориального планирования муниципальных образований»;

Постановление Правительства Свердловской области от 28.04.2008 г. № 388-ПП «Об утверждении положения о порядке рассмотрения проектов документов территориального планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с территорией Свердловской области, и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и подготовки заключений»;

Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 г. № 150 (зарегистрирована в Минюсте РФ 12.02.2003 г.);

СП 42.13330.2011Свод правил Градостроительство. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого значения;

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. №160.

Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП (далее – НГПСО 1-2009.66).

Стратегия социально - экономического развития городского округа Невьянского на период до 2020 года, утверждена постановлением Главы Невьянского городского округа от 03.04.2009г. № 886-п;

Схема территориального планирования Свердловской области, 2007год, Уралгражданпроект, утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 года №1000-ПП;

Предложения по территориальному планированию Невьянского городского округа, 2010 год, ЗАО «ПИИ ГЕО»;

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления;

СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия».

Документы, использованные в части, не противоречащей требованиям НГПСО 1-2009.66:

СНиП 2.04.02.-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение»;

СНиП 2.01.01-82* «Строительная климатология и геофизика».

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

2035 г. – расчетный срок;

2020 г. – первая очередь строительства.

Статья 431. Общие сведения

Местоположение в системе расселения

Село Быньги входит в муниципальное образование Невьянский городской округ и расположено в 7 км к северо-востоку от г. Невьянска – административного центра Невьянского городского округа. Местоположение села представлено на рисунке 1.

Связь с. Быньги, д. Сербишино, д. Верхние Таволги и д. Нижние Таволги с другими населенными пунктами городского округа осуществляется через его административный центр - г. Невьянск по автомобильной дороге г. Невьянск - д. Сербишино, связь с другими населенными пунктами городского округа – через г. Невьянск по указанной выше дороге. Связь с населёнными пунктами соседних муниципальных образований и области осуществляется также через город Невьянск.

Село Быньги славится уникальным Свято-Николаевским храмом (в некоторых источниках его называют Никольской церковью). Храм является историко-архитектурным памятником федерального значения. Это один из самых старых каменных храмов Урала, построенный еще в конце XVIII века. Внутри храма можно увидеть иконы знаменитой невьянской школы. На колокольне храма установлены старинные куранты местного, невьянского производства (в настоящее время не работают). В плачевном состоянии пребывает и сам храм, требующий реставрации.

Свято-Николаевский храм - не единственное культовое сооружение в Быньгах. Чуть поодаль стоит каменная однопрестольная Казанская единоверческая церковь. Она была заложена в 1852 году, но освящена лишь спустя почти 20 лет - в 1871 году. Церковь возрождается и реставрируется.

В Быньгах сохранилось несколько старинных домов - образцов деревянного зодчества. Они датируются второй половиной XIX - началом XX веков. Один из этих домов расположен около Свято-Николаевского храма.

Окрестности Невьянска издавна славятся месторождениями золота. Село Быньги – один из главных центров золотодобычи. По дороге из Невьянска в Быньги можно увидеть работающие драги.

Численность населения в селе Быньги на 01.01.2010 г. составляет  2379 человек. Территория села занимает площадь в 583 га.

Рисунок 1. Схема местоположения села Быньги в системе расселения Невьянского городского округа

Историческая справка

Быньги – старинное старообрядческое село, появившееся ориентировочно во второй половине XVII века. Первое упоминание села в документах относится к 1704 году. Однако официально датой основания села считают 1718 год, когда Демидовыми был основан Быньговский железоделательный завод.

На заводе изготовлялось железо из чугуна, поставляемого с Невьянского и Петрокаменского заводов. Выпускалось также полосовое, дощатое и листовое железо. В 1769 году завод приобрел Савва Яковлев. Быньговский завод проработал до 1863 года, когда был закрыт как не рентабельный.

После закрытия завода население занималось работами на приисках, кустарным производством, а также вспомогательными работами на соседних заводах.

В 1891 году в селе Быньги произошел сильнейший пожар, в результате которого сгорело более 50 домов.

В 30-е гг. XX века в Быньгах организован колхоз им. Сталина, в 50-х гг. переименованный в совхоз «Быньговский». Совхоз специализировался на выращивании картофеля и овощей, а также на племенном животноводстве - выращивании коров для промышленных ферм. В 2004 г. совхоз реорганизован.

Климат

Согласно рекомендованной схематической карте климатического районирования для строительства, село Быньги отнесено к району – 1В, к зоне нормальной влажности. Климат – резко континентальный, суровый, с длительной зимой, значительным количеством осадков и невысокой среднегодовой температурой воздуха.

Ветровой район – II, тип местности – «в» (по СНиП 2.01.07-85*).

Снеговой район – III (по СНиП 2.01.07-85*). Зимние осадки формируют снежный покров высотой 40-50 см, в снежные зимы – до 70-90 см. Устанавливается снежный покров во 2-3 декаде октября, сходит во 2 декаде апреля.

Климатические данные по многолетним наблюдениям (1961-2010 гг.) метеостанции, расположенной в восточной части города Невьянска, приведены в таблицах 1-5. Данные предоставлены ФГБУ «Свердловский ЦГМС-Р».

Средняя температура воздуха, ˚C, по месяцам и за год

Таблица 1

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -14,6 | -12,8 | -4,9 | 3,3 | 10,3 | 15,5 | 17,8 | 14,6 | 9,1 | 1,7 | -6,4 | -12,0 | 1,8 |

Среднее количество атмосферных осадков с поправками на смачивание, мм, по месяцам и за год

Таблица 2

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20,8 | 17,8 | 16,3 | 24,1 | 42,4 | 62,0 | 81,3 | 64,9 | 47,9 | 32,8 | 28,2 | 22,1 | 460 |

Повторяемость направлений ветра, %, по румбам и штилей за год

Таблица 3

| Направление | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | 3 | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость | 11 | 6 | 5 | 9 | 16 | 21 | 19 | 13 | 9 |

Средняя скорость ветра, м/с, по месяцам и за год

Таблица 4

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,3 | 2,8 | 2,9 | 3,3 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,5 |

Обобщенные многолетние данные климатических характеристик для территории с. Быньги

Таблица 5

| № п/п | Климатическая характеристика | Единица измерения | Количество единиц измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца (июль) | ˚С | 23,2 |
| 2 | Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца (январь) | ˚С | -18,1 |
| 3 | Абсолютная минимальная температура воздуха | ˚С | - 49 |
| 4 | Абсолютная максимальная температура воздуха | ˚С | +38 |
| 5 | Продолжительность безморозного периода | день | 168 |
| 6 | Среднемесячная относительная влажность воздуха: | % |  |
|  | января |  | 79 |
|  | июля |  | 68 |
| 8 | Значение скорости ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой в данной местности менее 5 % | м/с | 8 |
| 9 | Количество осадков: | мм |  |
|  | среднегодовое |  | 497 |
|  | холодного периода |  | 114 |
|  | теплого периода |  | 383 |
| 10 | Абсолютный суточный максимум осадков (июль 2007 г.) | мм | 99 |
| 11 | Среднее число дней с устойчивым снежным покровом | день | 153 |
| 12 | Максимальная глубина промерзания (2010-2011 гг.) | м | 1,30 |
| 13 | Средняя из максимальных глубина промерзания | м | 1,26* |
| 14 | Абсолютный максимум глубины промерзания | м | 1,59* |
| 15 | Коэффициент стратификации атмосферы |  | 160 |

Примечание: * – Многолетние данные взяты по МС Нижний Тагил.

Рельеф и геология

Характеристика рельефа

Рельеф села имеет активную форму, значительные уклоны, ярко выраженные тальвеги, водоразделы, возвышенные и пониженные участки (максимальная отметка поверхности – 222,70 м, минимальная – 253,00 м). Рельеф местности – всхолмленный. Наиболее возвышенный участок располагается у западной границы по ул. Свердлова, пониженный участок – в восточном районе по берегу р. Нейва (урез воды). Абсолютный перепад высотных отметок – 30,3 м.

В целом, по условиям строения рельефа территория населённого пункта ограниченно благоприятная для жилищно-гражданского и производственного строительства.

Краткая неотектоническая характеристика

В геологическом отношении территория села располагается в районе развития вулканогенно-осадочных образований нижнего-среднего девонского периода, горные породы зоны представлены: туфоалевролитами, песчаниками, туфами базальтов, андезитов.

Непосредственно на территории села Быньги коренные породы встречаются редко, покрыты мощной толщей элювиальных образований, отложений и насыпными грунтами.

По данным инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «Инженерным Центром Исследования и проектирования» в 2010 г., территория в геоморфологическом отношении относится ко II категории (средней) сложности инженерно-геологических условий и является умеренно опасной.

Геологический разрез представлен следующими разновидностями грунтов:

насыпной грунт (мощность до 1,4 м);

глина аллювиально-делювиальная твердая, полутвердая бурого, буровато-серого цвета с включением кварцевого гравия и гальки до 10 % до глубины 6,0-6,5 м.

На границе насыпных и естественных грунтов возможно сезонное появление «верховодки».

По степени морозоопасности грунты относятся к слабопучинистым. Нормативная глубина промерзания составляет 1,72 м.

Сейсмичность территории – менее 6 баллов по шкале Рихтера (по заключению ГОУ НПП «Уралсейсмоцентр»).

Село Быньги располагается в западной пограничной зоне субмеридионального палеозойского Восточно-Уральского поднятия, примыкающей к Тагильскому мегасинклинорию. Границей между этими структурами является субмеридиональный Серовско-Маукский разлом, осевая зона которого проходит приблизительно в 6-7 км к западу от Невьянска.

В более локальном плане село располагается в Невьянской седловидной структуре, разделяющей Салдинско-Петрокаменский и расположенный южнее Верх-Исетский антиклинорий. Ширина структуры порядка 7-20 км.

Село Быньги располагается в южной части области современных относительных вздыманий земной коры (относительно Екатеринбурга) со скоростями порядка 1,5 мм в год.

Краткая инженерно-геологическая характеристика и характеристика сейсмогрунтовых условий

Коренными палеозойскими породами на территории Невьянского городского округа являются интрузии гранитоидного и габбро-перидотитового состава и вмещающие их метаморфизованные вулканогенно-осадочные породы позднеордовикско - позднедевонского возраста.

Краткая геофизическая характеристика

Село Быньги располагается в юго-восточной части интенсивной положительной субмеридиональной аномалии гравитационного поля (Уральский гравитационный «супермаксимум»). Изостатическое равновесие земной коры здесь нарушено современным воздыманием блока земной коры, сложенного габбро-перидотитовыми породами. К западной части этого блока приурочены сейсмические тектонические узлы, вмещающие эпицентры ощутимых землетрясений. Не исключено, что подобные явления могут происходить в будущем и в центральной и восточной частях этого блока, где расположено село.

В аномальном наблюденном магнитном поле село Быньги располагается непосредственно к югу от субмеридиональной положительной аномалии, обусловленной магнитными породами осевой зоны Серовско-Маукского глубинного разлома.

В поле теплового потока село Быньги располагается в восточном борту субмеридиональной области пониженных (менее 30мВт на метр квадратный) значений, соответствующих области Уральского мантийного трога.

Почвы

По условиям почвообразования территория села Быньги относится к таежно-лесной области, к Уральской провинции горно-дерновых, горных подзолистых почв. Мощность почвенного покрова Уральской провинции сильно изменчива (от 5 см до 200 см), а в основной массе 0,5-0,7 м.

Почвы этой области на равнинных участках, к которым относится территория села, сформировались в условиях умеренно теплого и прохладного, достаточно влажного климата на песчаных и глинистых почвообразующих породах. Широко развиты маломощные, бедные гумусом почвы, а также процессы оподзоливания и оглеения почв.

Дерново-подзолистые почвы уступают по плодородию серым лесным и, тем более, чернозёмам, по большей части малопригодны для сельского хозяйства. Они требуют окультуривания, внесения большого количества удобрений, из-за повышенной кислотности нуждаются в известковании. После этих мероприятий дерново-подзолистые почвы пригодны для выращивания ржи, ячменя и других малотребовательных культур.

По долине реки Нейва встречаются участки луговых и пойменных почв суглинистого и глинистого механического состава с более высоким содержанием гумусовых веществ. Их повышенная влажность способствует хорошему росту трав, поэтому наиболее целесообразны здесь кормовые севообороты, но возможно выращивание и других культур.

Гидрография

Гидрография села представлена тремя прудами и реками Нейва, Ближняя Быньга, Дальняя Быньга, Малая Быньга, Большая Быньга. Имеются заболоченные участки территорий в связи с большим количеством водных объектов, которыми село разделено на шесть частей.

Характеристики водных объектов приведены в таблицах 6,7.

Характеристика основных прудов с. Быньги

Таблица 6

| № п/п | Водоем – река | Объем полный, млн.м3 | Площадь зеркала воды, км2 | Расстояние от устья до створа плотины, км | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Быньговский пруд; р. Нейва | 0,37 | 0,38 | 233 | собственность МО |
| 2 | Ближне-Быньговский пруд; р. Ближняя Быньга | 0,25 | 0,18 | 0,4 | собственность МО |
| 3 | Дальне-Быньговский пруд; р. Дальняя Быньга | 0,87 | 0,34 | 2 | собственность МО |

Быньговский пруд, созданный подпором плотины у села Быньги, не имеет сплошного зеркала и представляет собой отдельные заводи. Дно очень неровное, состоящее из ям-разрезов, оставшихся от горных разработок, сильно заиленное. Берега крутые, песчаные и супесчаные. Длина пруда 4 км, ширина до 1 км, преобладающая глубина 1,5-2 метра.

Характеристика основных рек протекающих по территории с. Быньги

Таблица 7

| № п/п | Название водотока | Куда впадает и с какого берега | Расстояние от устья, км | Длина водотока, км | Площадь водосбора, км2 | Ширина водоохранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нейва | Ница - (лв) | 262 | 294 | 5600 | 200 |
| 2 | Ближняя Быньга | Нейва - (лв) | 231 | 14 | - | 100 |
| 3 | Дальняя Быньга | Нейва - (лв) | 231 | 15 | - | 100 |

Главная водная артерия – река Нейва, общей протяженностью 294 км, из них 44 км протекает по территории Невьянского городского округа. От Верх-Нейвинского пруда до села Быньги река представляет собой чередование крупных прудов, соединенных извилистыми, почти неразветвленными, заболоченными отрезками реки шириной 2-15 метров с глубиной 0,7-1,4 метра и скоростями течения 0,5-1,0 м/сек. Дно на этом участке реки ровное, песчано-гравистое, местами заиленное. Ширина поймы от 50 метров до 5 километров. Берега реки невысокие, заболоченные. Ниже села Быньги русло становится наиболее извилистым. Плесы и перекаты чередуются через 500 метров.

Вода реки используется на территории округа в промышленном водоснабжении. Река значительно загрязнена.

Основные притоки реки слева: Шуралка, Ближняя и Дальняя Быньга, Режик Малый. Справа притоки реки: Шайтанка, Таволга. Почти все основные притоки Нейвы вытекают из болот. На большинстве притоков устроены сельские пруды, используемые для полива и рыбоводства.

Гидрология

Подземные воды Невьянского городского округа связаны, в основном, с месторождениями трещинного, трещинно-жильного и трещинно-карстового типа в зоне распространения пород вулканогенно-осадочной и интрузивной формаций палеогенового возраста. Подземные воды развиты повсеместно и приурочены к верхней трещинной зоне карбонатных пород палеозоя, средняя мощность которой составляет 50-60 метров. В гидрогеологическом отношении территория села расположена в пределах развития безнапорного водоносного горизонта, порово-пластовых вод рыхлых аллювиально-делювиальных отложений долины реки Нейвы.

Основное питание подземных вод осуществляется преимущественно за счет инфильтрации атмосферных осадков в период весеннего снеготаяния и осенних дождей.

Химический состав подземных вод села Быньги –гидрокарбонатный кальциевый и гидрокарбонатный магниевый с минерализацией 0,2-0,4 г/л.

На западе от села Быньги находится Ближне-Быньговское месторождение подземных вод. Небольшая территория в западной части населенного пункта (5,7 га) попадает в III пояс ЗСО данного месторождения.

Данное месторождение относится к трещинно-жильным месторождениям. Здесь достигается максимальная водообильность в связи с расположением их в местах пересечений долинами рек. Эксплуатационные запасы, утвержденные ГКС составляют 29-50 л/сек. Ближне-Быньговское месторождение в настоящее время используется для водоснабжения г. Невьянска.

Кроме того, на территории с. Быньги находится одиночный водозабор, принадлежащий ООО «Юсон».

Растительный и животный мир

Со всех сторон к селу примыкают земли сельскохозяйственного использования и земли запаса. Лесные массивы отсутствуют.

На территории населенного пункта встречаются участки древесной растительности. Общая площадь территорий занятых древесной растительностью 7,4 га. Древесные породы представлены в основном березами и осинами. На припойменных участках встречаются заросли ивы.

В животном мире в районе села преобладают представители таежной фауны, а на юге лесостепные обитатели. Это – лось, косуля, кабан, волк, белка, заяц, соболь, куница, лисица, рысь, росомаха, колонок, горностай, бобр, медведь, глухарь, тетерев, рябчик. Среди ихтиофауны: щука, окунь, ерш, плотва, лещ, язь, налим, гольян, карась. Промысловое значение имеют: пелядь, сиг, ряпушка. Есть ценные породы рыб: нельма, муксун, хариус. Встречается таймень.

Полезные ископаемые

Основные виды полезных ископаемых, встречающихся на территории Невьянского городского округа: золото, кирпичные и белые глины, известняк, торф, каолин.

Вблизи границ населенного пункта ведется активная разработка месторождений рассыпного и рудного золота. Добычу драгоценных металлов в районе ведут артель старателей «Нейва» и Невьянский прииск АО «Уралэлектромедь».

В таблицах 8 и 9 приведены характеристики золотых месторождений, находящихся вблизи границы села Быньги.

Характеристика месторождений по добыче золота

Таблица 8

| 1. | Наименование месторождения | Россыпь «Ближнебыньговская» | Россыпь «Сухоложская» | Россыпь "Увальная" | россыпь "Увальный лог" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Общая площадь месторождения | 80,6 га | 90 га | 119,2 га | 24,4 га |
| 3. | Фактическое использование | Горный отвод | Горный отвод | Горный отвод | Горный отвод |
| 4. | Текущее состояние | Не разрабатывается | Разрабатывается | Разрабатывается | Разрабатывается |
| 5. | Срок разработки | До 2015 г. | До 2015 г. | До 2017 г. | До 2012 г. |
| 6. | В границах села Быньги | 15,7 га | - | - | - |
| 7. | Балансодержатель | Артель старателей «Невьянский прииск» | Артель старателей «Невьянский прииск» | Артель старателей "Нейва" | Артель старателей "Нейва |

Характеристика месторождений по добыче рудного золота

Таблица 9

| 1. | Наименование месторождения | - |
| --- | --- | --- |
| 2. | Общая площадь месторождения | 650,9 га |
| 3. | Фактическое использование | Горный отвод |
| 4. | Текущее состояние | Разведка |
| 5. | Срок разработки | До 2030 г. |
| 6. | В границах села Быньги | 5,2 га |
| 7. | Балансодержатель | Артель старателей "Нейва" |

Особо охраняемые территории

Согласно перечню культурных объектов Свердловской области, в границах села Быньги находятся три объекта культурного наследия. Информация о них приведена в таблице 10.

Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории с. Быньги

Таблица 10

| № п/п | Наименование памятника | Местонахождение | Категория историко-культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Никольская церковь | с. Быньги | Федерального значения |
| 2 | Церковь Казанская | с. Быньги | Областного значение |
| 3 | Памятник погибшим в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг. | с. Быньги | Местного значения |

Особо охраняемые природные объекты на территории и села и на прилегающих территориях отсутствуют.

Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития села Быньги

Полный перечень программ социально-экономического развития Невьянского городского округа применительно к территории села Быньги (в соответствии с паспортом МО Невьянского городского округа 2011 г.) приведен в таблице 11.

Перечень программ социально-экономического развития Невьянского городского округа, действующих на территории с. Быньги (в соответствии с паспортом МО Невьянского городского  округа 2011 г.)

Таблица 11

| № п/п | Наименование программы (конкретные мероприятия по развитию данной территории) | Кем, каким актом, когда принята | Сроки действия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стратегия социально-экономического развития Невьянского городского округа до 2020 года | №886-п от 03.04.2009г. | до 2020 |  |
| 2 | Программа социально-экономического развития Невьянского городского округа на 2012-2014 годы | реш. Думы № 186 от 14.12.2011г. | 2012-2014 |  |
| 3 | Профилактика внутрибольничных инфекций (пролонгируется) | реш. Думы № 68 от 24.09.2004г. | 2004 – 2008 | ежегодно |
| 4 | Профилактика паразитарных инфекций на территории МО Невьянский район (пролонгируется) | реш. Думы № 108 от 22.12.2004г. | 2005 – 2009 | ежегодно |
| 5 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Невьянского городского округа до 2020 г. | реш. Думы № 133 от 21.10.2009г. | до 2020 |  |
| 6 | Обеспечение жильем молодых семей в 2011-2015 г. | № 1422-п от 06.06.2011 г. | 2011-2015 |  |
| 7 | Инвестиционная программа развития системы водоотведения ООО «Юсон» Невьянского городского округа на 2010-2020 годы | реш. Думы № 163 от 25.11.2009г. | 2010 – 2020 |  |
| 8 | Инвестиционная программа развития системы водоснабжения ООО «Юсон» Невьянского городского округа на 2010-2020 годы | реш. Думы № 162 от 25.11.2009г. | 2010 – 2020 |  |
| 9 | Профилактика правонарушений в Невьянском городском округе на 2010-2012 гг. | № 3423-п от 11.11.2009г. | 2010 – 2012 |  |
| 10 | Управление муниципальной собственностью на территории Невьянского городского округа в 2010 – 2012 гг. | № 2385-п от 31.08.2009 г. | 2010 – 2012 |  |
| 11 | Программа демографического развития Невьянского городского округа «Невьянская семья» | № 100-п от 31.01.2008г | до 2025 |  |
| 12 | Программа по приведению муниципальных образовательных учреждений Невьянского городского округа в соответствии с требованиями надзорных органов на 2008 – 2012 годы | №1022-п от 17.07.2008г. | 2008 – 2012 |  |
| 13 | Положение о муниципальной народной дружине Невьянского городского округа | реш. Думы №32 от 22.03.2006г. | действует |  |
| 14 | Социальное развитие села до 2012 года в части улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | № 3720-п от 11.12.2009 г. | до 2012 |  |
| 15 | Обустройство инвестиционных площадок объектами инженерной и коммунальной инфраструктуры на территории Невьянского городского округа на 2010-2012 годы. | № 1441-п от 01.06.2009 г. | 2010-2012 |  |
| 16 | Муниципальная целевая программа «Чистая вода» на 2010-2020 годы | №1595-п от 02.06.2010 г. | 2010-2020 |  |
| 17 | Муниципальная целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Невьянском городском округе на 2010-2014 годы» | №7-гп от 09.07.2010 г. | 2010-2014 |  |
| 18 | Программа реализации положений Градостроительного кодекса РФ на территории Невьянского городского округа | реш. Думы №53 от 28.04.2010 г. | 2010-2014 |  |
| 19 | Муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Невьянском городском округе на 2010-2012 годы». | № 2122-п от 23.07.2010 г. | 2010-2012 |  |
| 20 | Муниципальная целевая программа «Информационное общество Невьянского городского округа на 2011-2015 годы» | №3321-п от 25.11.2010 г. | 2011-2015 |  |
| 21 | Муниципальная целевая программа «Развитие туризма в Невьянском городском округе на период 2011-2016 годы». | №3249-п от 18.11.2010 г. | 2011-2016 |  |
| 22 | Муниципальная целевая программа «Развитие системы образования Невьянского городского округа» («Новая школа»)» | №337 от 18.02.2011 г. | 2011-2015 |  |
| 23 | Муниципальная целевая программа «Развитие филиала Уральского Федерального университета имени первого Президента России Б.Н.Ельцина в городе Невьянске» | №3417 от 01.12.2010 г. | 2010-2012 |  |
| 24 | Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории Невьянского городского округа на 2011-2015 годы». | №1422-п от 06.06.2011 г. | 2011-2012 |  |
| 25 | Муниципальная целевая программа «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Невьянском городском округе» | №868-п от 14.04.2011 г. | 2011-2015 |  |
| 26 | Муниципальная целевая программа «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения на территории Невьянского городского округа» | №868-п от 14.04.2011 г. | 2011-2015 |  |
| 27 | Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Невьянского городского округа Свердловской области до 2020 года». | №976-п от 26.04.2011 г. | до 2020 г. |  |
| 28 | Муниципальная целевая программа «Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт инженерной инфраструктуры Невьянского городского округа на 2011-2015 годы». | №2275-п от 29.08.2011 г. | 2011-2015 |  |
| 29 | Муниципальная целевая программа в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности по Невьянскому городскому округу на период 2009-2020 г.». | №1333-п от 20.05.2009 г | 2009-2020 |  |
| 30 | Муниципальная целевая программа «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке и межеванию территории Невьянского городского округа» на 2011-2013 годы | №107-п от 28.01.2011 г. | 2011-2013 |  |
| 31 | Муниципальная целевая программа «Газификация Невьянского городского округа на 2012-2015 годы» | №1895-п от 15.07.2011 г. | 2012-2015 |  |
| 32 | Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Невьянском городском округе» | №1798-п от 13.07.2011 г. | 2012-2015 |  |
| 33 | Муниципальная целевая программа «О комплексной целевой программе «Подготовка молодежи Невьянского городского округа к военной службе на 2011-2013 годы». | №3472-п от 09.12.2010 г. | 2011-2013 |  |
| 34 | Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Невьянском городском округе» на 2012-2015 годы | №2161-п от 12.08.2011 г. | 2012-2015 |  |
| 35 | Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Невьянском городском округе на 2009-2013 годы». | реш. Думы от 23.09.2009 г. №116 | 2009-2013 |  |
| 36 | Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Невьянского городского округа на 2011-2015 годы». | №1459-п от 10.06.2011 г. | 2011-2015 |  |
| 37 | Муниципальная целевая программа «Развитие культуры на территории Невьянского городского округа» | №1428-п от 07.06.2011 г. | 2012-2015 |  |
| 38 | Муниципальная целевая программа «Развитие библиотечного дела в Невьянском городском округе» | №1112-п от 30.07.2008 г. | 2009-2011 |  |
| 39 | Муниципальная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Невьянского городского округа в 2009-2011 годы». | №1904-п от 14.07.2009 г. | 2009-2011 |  |
| 40 | Муниципальная целевая программа «Программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Невьянского городского округа на 2011-2013 годы». | №3692-п- от 29.12.2010 г. | 2011-2013 |  |
| 41 | Муниципальная целевая программа «Мероприятия по ГО, предупреждению ЧС природного, техногенного характера, водохозяйственной деятельности и обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Невьянского городского округа на 2012-2014 годы». | №2390-п от 07.09.2011 г. | 2012-2014 |  |
| 42 | Муниципальная целевая программа «Развитие малых форм хозяйствования – КФХ Невьянского городского округа в 2011-2013 годах» | №2597-п- от 03.10.2011 г. | 2011-2013 |  |

Статья 531. Информация о современном социально-экономическом состоянии развития территории

Планировочная структура

Планировочная структура сложилась под влиянием местных природно-ландшафтных, прежде всего, гидрологических условий. На планировку села также оказали влияние его местоположение в системе расселения, внутренняя улично-дорожная сеть и внешние автодороги.

Река Нейва с притоками и прудами представляют собой непрерывную систему водных объектов, которая, с одной стороны, делит село на пять различных по площади и конфигурации жилых образований, с другой – обуславливает неповторимость и своеобразие его планировочной структуры и системы открытых пространств.

Надо отметить, что план села обладает некоторыми признаками симметрии. Осью симметрии и основной планировочной осью служит главная улица села, вдоль которой формируется его общественно-деловая зона.

В планировочном рисунке села присутствуют регулярные, веерные, ветвистые и иные сложные элементы, что в совокупности характерно для исторически сложившихся поселений.

Территория в существующих границах села Быньги занимает площадь 539 га. Практически со всех сторон границы села примыкают к землям сельскохозяйственного назначения. Около северо-восточной границы имеется часть земель запаса, примыкающих к территории села.

Общественный центр сформировался в геометрическом центре села, с размещением ряда объектов торговли, зданий культурно-бытового и общественного назначения линейно по ул. Мартьянова. Здесь расположены здание администрации, дом культуры, ОВП, общеобразовательная школа и детский сад.

Максимальная этажность жилой застройки в селе Быньги – 3 этажа. Основную часть жилой территории в границах села занимает одноэтажная усадебная застройка. Застройка секционными домами сосредоточена, в основном, в центральной части села, рядом с общественно-деловым центром.

На территории населенного пункта имеется ООО «Невьянская мебельная фабрика», а также сельскохозяйственное предприятие ОАО «Заря». У восточной границы села, на продолжении ул. Трудовая, размещается площадка для организации пилорамы.

Значительную часть территории населенного пункта занимают луга.

Кладбище размещено недалеко от центральной части села, в непосредственной близости от жилой застройки.

Планировочное развитие населенного пункта в южном направлении ограничено выделением территории под геологический отвод для разработки полезных ископаемых, на восток – рекой Нейва.

Баланс земель на основе современного функционального зонирования представлен в таблице 12.

Современное функциональное использование территории с. Быньги

Таблица 12

| Название зоны | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- |
| Зона размещения массовой усадебной жилой застройки | 200,7440 | 37,23 |
| Зона размещения массовой секционной жилой застройки | 3,7840 | 0,70 |
| Многофункциональная зона общественно-делового назначения | 1,9044 | 0,35 |
| Зона размещения общественно-деловой застройки | 0,2297 | 0,04 |
| Зона размещения объектов учебно-образовательного назначения | 0,578 | 0,11 |
| Зона размещения объектов спортивного назначения | 0,1933 | 0,04 |
| Зона размещения религиозно-культовых объектов | 0,3813 | 0,07 |
| Зона размещения объектов торговли и общественного питания | 0,646 | 0,12 |
| Зона размещения объектов производственного назначения | 6,2449 | 1,16 |
| Зона размещения объектов коммунально-складского назначения | 0,2102 | 0,04 |
| Зона размещения сельскохозяйственных угодий | 156,0879 | 28,95 |
| Зона рекреационно-ландшафтных территорий | 16,8977 | 3,13 |
| Зона размещения земель, покрытых поверхностными водами | 57,8520 | 10,73 |
| Зона размещения парковых территорий | 0,2002 | 0,04 |
| Зона размещения объектов транспортной инфраструктуры (автомобильный транспорт) | 0,1495 | 0,03 |
| Зона специального назначения | 2,4621 | 0,46 |
| Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры | 0,8528 | 0,16 |
| Зона общего пользования | 89,8244 | 16,66 |
| Общая площадь населенного пункта | 539,2424 | 100 |

Демографическая ситуация

Анализ существующей демографической ситуации в селе Быньги выполнен на основе сведений комитета экономики Невьянского городского округа и Быньговского управления:

половозрастной состав в с. Быньги на 1 января 2009 года (данные Быньговского управления);

естественный прирост населения в с. Быньги за период с 2003 по 2009 годы (данные Быньговского управления);

численность постоянного населения с. Быньги  Невьянского городского округа на 1 января 2010 года (данные комитета экономики администрации Невьянского городского округа);

численность сезонного населения с. Быньги Невьянского городского округа на 1 января 2010 года (данные Быньговского управления);

динамика численности населения по с. Быньги, Невьянского городского округа за период с 2003 по 2010 годы (данные комитета экономики администрации Невьянского городского округа).

По данным комитета экономики администрации Невьянского городского округа и Быньговского управления численность постоянного населения села Быньги на 01.01.2010 г. составляет 2379 человек, из них 49,5% - мужчины и 50,5% - женщины.

Динамика изменения численности постоянно проживающего населения представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Динамика изменения численности населения

Динамика изменения численности населения села за последние 8 лет показывает устойчивую тенденцию к сохранению и развитию населенного пункта.

По данным на 01.01.2010 года сезонное население составляло 15 человек. Данные по другим годам отсутствуют.

Динамика движения численности населения села Быньги с учетом естественного и механического прироста представлена в таблице 13.

Динамика движения населения с. Быньги

Таблица 13

| Показатели | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Естественное движение |
| Родилось | 22 | 27 | 26 | 23 | 34 | 31 | 34 |
| Умерло | 41 | 42 | 36 | 38 | 28 | 35 | 33 |
| Прирост | -19 | -15 | -10 | -15 | 6 | -4 | 1 |
| Механическое движение |
| Приехало | 112 | 104 | 108 | 113 | 140 | 152 | 147 |
| Выехало | 75 | 68 | 96 | 61 | 97 | 129 | 136 |
| Прирост | 37 | 36 | 12 | 52 | 43 | 23 | 11 |
| Общий прирост по селу | 18 | 21 | 2 | 37 | 49 | 19 | 12 |

Демографическая ситуация в населенном пункте имеет положительные тенденции. За 2009 год в населенном пункте родилось 34 ребенка. Умерло 33 человека, что на 2 человека меньше, чем в 2008 году. Таким образом, рождаемость превышает смертность на 1 человека.

В ближайшие годы можно ожидать некоторого увеличения рождаемости в связи со вступлением в репродуктивный возраст поколения, родившегося в 1970 – 1980 годах и общим улучшением социально-экономической ситуации.

Миграционный прирост за 2009 год также имеет положительный характер. На территорию села прибыло 147 человек, выбыло 136 человек, механическое движение является положительным.

На основе сведений по возрастной структуре можно сделать выводы, что численность населения старше трудоспособного возраста превышает население младше трудоспособного возраста. Население в трудоспособном возрасте превышает остальные возрастные категории примерно в три раза. Данные половозрастной структуры населения селе Быньги на 01.01.2009 год представлены в таблице 14.

Половозрастная структура населения с. Быньги

Таблица 14

| Возрастные группы | По данным на 01.01.2009 г. |
| --- | --- |
|  | всего | мужчин | женщин |
| 0 лет | 31 | 21 | 10 |
| 1-6 лет | 163 | 102 | 61 |
| 7-15 лет | 213 | 138 | 75 |
| 16-17 лет | 11 | 7 | 4 |
| 18-54 года ж. | 752 | - | 752 |
| 18-59 года м. | 750 | 750 | - |
| Старше трудоспособного возраста | 447 | 154 | 293 |
| Всего: | 2367 | 1172 | 1195 |

Результаты анализа:

Численность населения с. Быньги в период с 2003 по 2010 годы  имеет тенденцию значительного прироста;

С 2006 года рождаемость в селе увеличивается;

За последние семь лет смертность превышает рождаемость;

Численность женского населения незначительно преобладает над мужским и составляет 49,5%, в то время как доля мужского населения составляет 50,5%;

Увеличение численности населения обусловливается положительным механическим движением населения;

Численность трудоспособного населения составляет 63,9%.

Выводы:

Благоприятные демографические тенденции создают предпосылки для дальнейшего развития населенного пункта.

Трудовые ресурсы, места приложения труда

Численность населения трудоспособного возраста на 01.01.2009 год составила 1513 человек.

Структура населения по трудоспособности:

доля трудоспособного населения составляет 63,9%.

доля нетрудоспособного населения составляет 36,1% из них:

доля детского населения – 17,2%.

доля населения пенсионного возраста – 18,9%.

Перечень мест приложения труда на территории села Быньги представлен в таблице 15.

Места приложения труда

Таблица 15

| № п/п | Наименование | Адрес | Вид деятельности | Количество рабочих мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация | ул. Мартьянова, 40 | Органы местного самоуправления | 10 |
| 2 | Детское дошкольное учреждение | ул. Мартьянова 44 | Образовательное учреждение | 26 |
| 3 | Общеобразовательное учреждение | ул. Мартьянова 45 | Образовательное учреждение | 45 |
| 4 | Клуб | ул. Мартьянова 46в | Досуговое учреждение | 13 |
| 5 | Библиотека | ул. Мартьянова 45а | Хранение книг | 5 |
| 6 | Магазин «Автозапчасти» | Ул. Колхозная, 10/1 | Продажа непродовольственных товаров | 2 |
| 7 | Общая врачебная практика | ул. Мартьянова 43 | Оказание медицинских услуг | 8 |
| 8 | бар «Маршал» | ул. Ленина 4а | Общественное питание | 5 |
| 9 | Отделение связи | ул. Мартьянова, 40 | Предоставление почтовых услуг | 3 |
| 10 | ИП Цаплина А.Р. | ул. Мартьянова, 25 | Пошив изделий | 1 |
| 11 | Кладбище | Ул. Трудовая | Оказание ритуальных услуг | 2 |
| 12 | Быньговское ПО | ул. Мартьянова, 22 | пекарня | 60 |
| 13 | ИП Мальков И.В. | ул. Ленина, 42а | изготовление керамических и гончарных изделий | 1 |
| 14 | ИП Кузнецов В.В. | ул. Трудовая, 1а | пилорама | 4 |
| 15 | ИП Белоусов В.А. | ул. Пионерская, 55 | переработка древесины | 3 |
| 16 | ИП Мальков И.В. | в северной части населенного пункта | пилорама | 2 |
| 17 | Невьянская мебельная фабрика, ИП Залевский | ул. Ленина, 4 | изготовление мебели | 46 |
| 18 | ООО «Заря» | ул. Мартьянова, 1а | заготовка сена | 1 |
| 19 | «Смак» | ул. Ленина, 15 | Продажа продовольственных товаров | 4 |
| 20 | «Продукты» | ул. Ленина, 4 | Продажа продовольственных товаров | 2 |
| 21 | «Секонд» | ул. Ленина, 8 | Продажа продовольственных товаров | 2 |
| 22 | «Продукты» | ул. Мартьянова, 38 | Продажа продовольственных товаров | 2 |
| 23 | «Продукты» | ул. Октябрьская, 1 | Продажа продовольственных товаров | 2 |
| 24 | «Продукты» | ул. Мартьянова, 37 | Продажа продовольственных товаров | 2 |
| 25 | «Продукты» | ул. Мартьянова, 22 | Продажа продовольственных товаров | 5 |
| 26 | Магазин | ул. Мартьянова, 7 | Продажа непродовольственных товаров | 3 |
| 27 | «Хозяйственный» | ул. Мартьянова, 36 | Продажа непродовольственных товаров | 3 |
| 28 | «Продукты» | ул. Ленина, 6 | Продажа продовольственных товаров | 3 |
| 29 | «Мебель» | Ул.Мартьянова, 22 | Продажа мебели | 3 |
| 30 | «Уют – сервис» | Ул. Ленина, 11 | Продажа непродовольственных товаров | 2 |
| 31 | киоск | ул. Мартьянова, 32 | - | 1 |
| 32 | Операционная касса Сбербанка РФ №7003/0717 | ул. Свердлова, 15 | Банковские услуги | 1 |
|  | Всего |  |  | 277 |

На территории населенного пункта работает 18,2% трудоспособного населения. Остальное население (81,8%) работает за границей населенного пункта: г. Невьянск, г. Екатеринбург, г. Кировоград и т.д.

Анализ развития производственной базы

Промышленное производство

На территории села можно выделить 3 группы предприятий промышленного комплекса: группа предприятий лесопромышленного комплекса, предприятия легкой промышленности и предприятия местной и пищевой промышленности.

Характеристика промышленных объектов представлена в таблице 17.

Перечень предприятий промышленного комплекса

Таблица 17

| № п/п | Наименование предприятий | Вид деятельности | Местоположение/кадастровый номер | Численность всех кадров | Площадь территории, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Предприятия местной и пищевой промышленности: |
|  | Быньговское ПО | пекарня | ул. Мартьянова, 22 | 60 | 4758,0 |
|  | ИП Мальков И.В. | изготовление керамических и гончарных изделий | ул. Ленина, 42а | 1 | - |
|  | Итого |  |  | 61 |  |
| Предприятия лесопромышленного комплекса: |
|  | ИП Кузнецов В.В. | пилорама | ул. Трудовая, 1а | 4 | 8200,0 |
|  | ИП Белоусов В.А. | переработка древесины | ул. Пионерская, 55 | 3 | н.д. |
|  | ИП Мальков И.В. | пилорама | в северной части населенного пункта | 2 | н.д. |
|  | Итого |  |  | 9 |  |
| Предприятия легкой промышленности: |
|  | Невьянская мебельная фабрика, ИП Залевский | изготовление мебели | ул. Ленина, 4 | 46 | 2794 |
|  | Итого |  |  | 46 |  |
| Сельскохозяйственные предприятия |
|  | ООО «Заря» | Заготовка сена | ул. Мартьянова, 1а | 1 | - |
|  | Всего по производственным предприятиям |  | 117 |  |

Анализ таблицы позволяет сделать вывод о том, что на территории села Быньги самым большим предприятием является Быньговское ПО, с численностью занятых в нем работников  по состоянию на 01.01.2010 года - 60 человек.

Общая численность работающих на промышленных предприятиях – 116 человек.

За границей населенного пункта (автодорога д. Сербишино – г. Невьянск) находится территория предприятий - по добыче полезных ископаемых – артель старателей «Нейва» (образована в 1978 году, ежегодно добывается более 800 килограммов золота), ПК артель старателей «Невьянский прииск» (образована в 2006 году, ежегодно добывается порядка 400 килограммов золота). На западе и юго–западе от с. Быньги в настоящее время ведется добыча золота.

На территории с. Быньги ранее находилось одно малое сельскохозяйственное предприятие – СХПК «Быньговское». По данным Управления населенными пунктами села Быньги в настоящее время предприятие не функционирует.

Результаты анализа:

численность трудоспособного населения составляет 63,9%.

большая часть трудоспособного населения работает за границей населенного пункта (81,8%).

Выводы:

На данный момент мест приложения труда на территории населенного пункта не достаточно.

Жилой фонд

Жилой фонд с. Быньги по данным ФГУП «Ростехинветаризация – Федеральное БТИ» на 01.01.2010 г. составил 49100,0 кв.м общей площади.

По топографической съемке количество домов составляет 938.

В населенном пункте максимальная этажность секционных домов 3 этажа.

Средняя обеспеченность жилым фондом одного жителя составила 20,6 кв.м/чел.

Существующий коэффициент семейности составляет 2,0.

В 2010 году было введено 1333,0 кв.м – многоквартирный жилой дом для молодых семей (данные пояснительной записки «Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Невьянского городского округа»).

639,6 кв.м жилого фонда находится в береговой полосе рек Ближняя Быньга, Дальняя Быньга, Большая Быньга, Нейва, что составляет 1,3% от всего жилого фонда.

В границах санитарно-защитных зон находится 2459,1 кв.м жилого фонда, что составляет 5% от всего жилого фонда.

Данные по благоустройству и материалу стен в с. Быньги отсутствуют (письмо от филиала СОГУП «Невьянское БТИ» в администрацию Невьянского городского округа №02-02/237 от 17 августа 2011 г).

По принадлежности жилой фонд характеризуется следующими данными, которые приведены в таблице 18:

к частному жилому фонду относится 43400,0 кв.м (88%) жилой площади;

к муниципальному жилому фонду принадлежит 5700,0 кв.м (12%) жилой площади.

В таблицах 19-23 приводится распределение жилого фонда на многоквартирные и индивидуальные дома, по ветхости и аварийности, по проценту износа и времени возведения.

Структура жилищного фонда по формам собственности

Таблица 18

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общая площадь жилых помещений м2 | в том числе в: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | частном жилфонде | государственном жилфонде | муниципальном жилфонде | в другом жилфонде |
|  |  |  | м2 | % | м2 | % | м2 | % | м2 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | с. Быньги | 49100,0 | 43400 | 88 | - | - | 5700 | 12 | - | - |

Жилые дома (индивидуально-определенные здания)

Таблица 19

| № п/п | Наименование населенного пункта | Число жилых домов, единиц | Общая площадь жилых помещений в жилых домах, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе | всего | в том числе |
|  |  |  | 1-ком | 2-ком | 3-ком | 4-ком |  | 1-ком | 2-ком | 3-ком | 4-ком |
| 1 | с. Быньги | 833 | 139 | 476 | 194 | 24 | 30300 | 2800 | 14500 | 10500 | 2500 |

Жилые квартиры в многоквартирных домах*

Таблица 20

| № п/п | Наименование населенного пункта | Число квартир, единиц | Общая площадь жилых помещений в квартирах в многоквартирных домах, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе | всего | в том числе |
|  |  |  | 1-ком | 2-ком | 3-ком | 4-ком |  | 1-ком | 2-ком | 3-ком | 4-ком |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | с. Быньги | 362 | 54 | 156 | 142 | 10 | 18800 | 1700 | 7700 | 8700 | 800 |

Ветхий и аварийный жилой фонд

Таблица 21

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общая площадь жилых помещений м2 | Ветхий и аварийный жилой фонд | Удельный вес ветхого и аварийного жилья, %% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая площадь, м2 | из них: |  |
|  |  |  |  | ветхий | аварийный |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | с. Быньги | 49100,0 | 292,3 | 292,3 | - | 0,6 |

Распределение жилищного фонда по времени возведения**

Таблица 22

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь жилых помещений, всего | в том числе м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 1920 года | 1921-1945 гг | 1946-1970 гг | 1971-1995 гг | После 1995 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | с. Быньги | 49100,0 | 5947,6 | 867,4 | 8230,4 | 12584,4 | 2898,1 |

Распределение жилищного фонда по проценту износа***

Таблица 23

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь жилых помещений, всего | в том числе износ, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от 0 до 30%% | от 31 до 65%% | от 66 до 70%% | свыше 70%% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | с. Быньги | 49100,0 | 12908,7 | 18749,5 | 988,6 | 292,3 |

Примечания: *в количество многоквартирных домов входят блокированные дома на 2 квартиры (по данным БТИ блокированные дома на 2 квартиры относятся к многоквартирным)

**информация по остальным домам (18572,1 кв.м) отсутствует.

***информация по остальным домам (16160,9 кв.м) отсутствует.

Результаты анализа:

1,3% от общего жилого фонда находится в береговой полосе водных объектов;

5% от общего жилого фонда находится в границах санитарно-защитных зон;

основная доля частного сектора представлена отдельно стоящими домами с собственными участками земли;

ветхий жилой фонд составляет 292,3 кв.м.;

средняя обеспеченность населения жилым фондом составляет 20,6 кв.м/чел., что ниже показателя по городскому округу на 2,9 кв.м/чел. (показатель составляет 23,5 кв.м/чел.), и ниже планируемого показателя по Свердловской области на 4,2 кв.м/чел. (показатель составляет 24,8 кв.м/чел.).

Выводы:

Обеспеченность жилым фондом составляет 20,6 кв.м/чел., что не соответствует показателям, приведенным в стратегии социально-экономического развития Невьянского городского округа до 2020 года (показатель составляет 31,1 кв.м/чел.), поэтому необходимо строительство дополнительной жилой застройки.

Социальное и культурно-бытовое обслуживание

Система социального и культурно-бытового обслуживания жителей села Быньги развита недостаточно.

Здание администрации находится в центральной части населенного пункта по ул. Мартьянова, 40.

Система образования в селе Быньги представлена двумя муниципальными образовательными учреждениями разного типа. Среди них:

1 учреждение дошкольного образования на 110 мест;

1 среднее образовательное учреждение на 597 мест;

Дошкольное общеобразовательное учреждение посещает 113 детей. Среднее общеобразовательное учреждение посещает 201 ребенок.

Учреждение культуры, расположенное по адресу село Быньги, ул. Мартьянова 46в, построено в 1977 году. Дом культуры рассчитан на 270 посадочных мест, площадь составляет 1302,9 кв.м. Средняя посещаемость 14382 человека/год.

По данным Муниципального учреждения культуры «Невьянская централизованная библиотечная система» на 01.01.2011 г. в с. Быньги имеется библиотека с библиотечным фондом – 14239 экземпляров.

На территории селе Быньги находятся 2 объекта спорта: футбольное поле и хоккейный корт общей площадью 7200 кв.м.

В селе Быньги находится два учреждения здравоохранения – общие врачебные практики. Учреждения рассчитаны на 40 посещений в смену. 2 ОВП в с. Быньги открыты в начале 2009 года. Предоставление основных видов медицинских услуг осуществляется в г. Невьянск в МУЗ «Центральная районная больница» на 256 коек, посещений в смену – 890.

На территории населенного пункта находится 1 объект общественного питания, бар «Маршал» расположенный по ул. Ленина 4а на 36 посадочных мест.

По данным администрации Невьянского городского округа  в селе Быньги на 01.01.2010 функционирует 12 учреждений торговли общей площадью торговых залов 570,0 кв.м. В том числе:

8 продовольственных учреждений торговой площадью 292,0 кв.м;

4 непродовольственных учреждения торговой площадью 278,0 кв.м.

В селе Быньги действует 1 объект банковского обслуживания – операционная касса Сбербанка РФ №7003/0717 по адресу ул. Свердлова, 15. На территории населенного пункта имеется отделение почтовой связи по адресу ул. Мартьянова, 40.

На территории села Быньги расположен 1 объект бытового обслуживания – пошив изделий. Обеспеченность в целом по населенному пункту составляет 10,0%.

На территории населенного пункта общественные бани отсутствуют.

Данные о существующей обеспеченности населения основными учреждениями и предприятиями обслуживания приведены в таблице 24. Обеспеченность рассчитывалась в соответствии с требованиями Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области (далее – НГПСО 1-2009.66).

Обеспеченность населения объектами социальной инфраструктуры и культурно-бытового обслуживания

Таблица 24

| Название | Единицы измерения | Норма обеспеченности (на 1000 человек) | Необходимая обеспеченность населенного пункта | Вместимость существующих объектов | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Учреждения образования |
| Детский сад | мест | 50 | 119 | 110 | 92,44 |
| общеобразовательная школа | учащихся | 112 | 266 | 597 | более 100 |
| Учреждения доп.образования для детей | мест | 22 | 52 | 0 | 0 |
| Межшкольные учебно-производственные комбинаты | учащихся | 9 | 21 | 0 | 0 |
| Объекты здравоохранения |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | 20 | 48 | Обслуживание в МУЗ «Центральная районная больница» в г. Невьянске |
| Больничные учреждения | коек | 6 | 14 | Обслуживание в МУЗ «Центральная районная больница» в г. Невьянске |
| ОВП | объект на население от 1200 до 2399 чел. | 1 | 1,0 | 1 | 100 |
| Аптека | объект | 0,1 | 0,2 | 0 | 0 |
| Объекты торговли и питания |
| Магазины | м2 торговой площади | 280 | 666,1 | 570 | 85,57 |
| Магазины продовольственные | м2 торговой площади | 100 | 237,9 | 292 | более 100 |
| Магазиные непродовольственные | м2 торговой площади | 180 | 428,2 | 278 | 64,92 |
| Предприятия общественного питания | посадочных мест | 31 | 74 | 36 | 48,65 |
| Объекты культуры |
| Учреждения культуры клубного типа | мест | 100 | 238 | 270 | более 100 |
| Библиотека | учреждение | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Объекты коммунально-бытового назначения |
| Предприятия бытовых услуг | раб.место | 4 | 10 | 1 | 10 |
| Бани | помывочных мест | 7 | 17 | 0 | 0 |
| Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 0,05 | 0,11895 | 0 | 0 |
| Объекты физической культуры и спорта |
| Физкультурно-оздоровительные клубы | человек, занимающихся спортом | 30 | 71 | 0 | 0 |
| Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 975 | 2319,5 | 7200 | более 100 |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 210 | 499,6 | 0 | 0 |
| Лыжные базы | человек | 4 | 10,0 | 0 | 0 |
| Кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи |
| Отделения и филиалы сбербанка РФ | операционное место | 0,5 | 1 | 1 | 100% |
| Отделение связи | 1 объект на сельскую администрацию | 1 | 1 | 2*** | Более 100 |

Примечание: *минимальные расчётные показатели обеспечения объектами торговли в сельских населённых пунктах следует принимать в зависимости от типа сельского населённого пункта: в крупных и больших сельских населённых пунктах – 280 кв. м на 1000 жителей, в средних – 250 кв. м на 1000 жителей, в малых – 240 кв. м на 1000 жителей.

**добавочная обеспеченность объектами соцкультбыта для сезонного населения.

***с. Быньги, д. Нижние Таволги.

Результаты анализа:

В селе Быньги полностью отсутствуют учреждения дополнительного образования, межшкольные учебно-производственные комбинаты, фармацевтические учреждения, кредитно-финансовые учреждения и пожарные депо.

Недостаточное количество мест в детских дошкольных учреждениях, в объектах общественного питания. Нехватка торговых площадей и объектов бытового обслуживания.

Выводы:

Социальная инфраструктура и культурно-бытовое обслуживание показывает существующую неравномерность предоставления услуг по территории. Проектом следует привести показатели культурно-бытового и социального обслуживания в соответствии требованиям НГПСО 1-2009.66.

Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

Село расположено в 4 км на северо-восток от г. Невьянск, с которым связано посредством автомобильной дороги «г.Невьянск – д. Сербишино», III техническая категория, ширина полосы отвода 22м; с п. Ударник село связано автодорогой «с. Быньги – п.Ударник», IV техническая категория, ширина полосы отвода 25 м. Транзитное движение осуществляется по улицам Свердлова и Ленина.

Село Быньги в настоящее время обслуживается одним видом транспорта – автомобильным.

Ближайшая железнодорожная станция расположена в г. Невьянск на железнодорожной линии Свердловск – Нижний Тагил.

Связь поселка с административным центром городского округа и административным центром области осуществляется автомобильным транспортом.

Регулярное автобусное сообщение осуществляется с населенными пунктами Невьянск, Нижние Таволги Таволги, Ударник, Сербишино. Автобусная остановка находится на пересечении улиц Ленина и Свердлова. Данные о маршрутах общественного транспорта приведены в таблице 25.

Маршруты междугороднего и пригородного сообщения

Таблица 25

| № п/п | Маршрут | Общая протяженность (по паспорту маршрута), км | Общее количество рейсов (по паспорту маршрута), в сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Невьянск – Быньги | -* | 6 газелей – 67 рейсов/день 1 автобус – 24 рейса/день |
| 2 | Невьянск – Быньги с заездом на п. Ударник | -* | 1 газель – 6 рейсов/день |
| 3 | Невьянск – Н. Таволги | -* | 1 газель – 6 рейсов/день, 1 автобус – 21 рейс/день |
| 4 | Невьянск – Н. Таволги с заездом в д. Сербишино | -* | 1 автобус – 4 рейса/день |

Примечание: * – паспорт маршрута не предоставлен.

Результаты анализа:

Село имеет удобные транспортные выезды со своей территории на внешние автодороги, однако необходима организация объезда территории села для вывода транзитного движения легкового, грузового и иного транспорта.

Остановочный пункт находится на пересечении улиц Ленина и Свердлова в удобном для пассажиров месте. Движение осуществляется по улицам Ленина и Свердлова. Регулярное автобусное сообщение осуществляется с населенными пунктами Невьянск, Нижние Таволги, Ударник, Сербишино.

Выводы:

Автомобильные дороги-подъезды к селу Быньги нуждаются в реконструкции. Существует необходимость вывода транзитного автотранспорта с территории села.

Автомобильный транспорт

По центральной части населенного пункта проходит автодорога регионального значения «г. Невьянск – д. Сербишино», связь с данной автомобильной дорогой осуществляется по дорогам местного значения.

Техническая категория и ширина полосы отвода данных автомобильных дорог назначена в соответствии с данными, предоставленными ГКУ СО «Управление автомобильными дорогами», и приведена в таблице 26.

Характеристика внешних автодорог

Таблица 26

| Наименование дороги | Линейная протяженность, км | Категория | Ширина полосы отвода, м |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Невьянск – д. Сербишино | 21,215 | III | 22 |

Пассажирские и грузовые перевозки осуществляются автомобильным транспортом. Автостанция в населенном пункте отсутствует. Близлежащий автовокзал (автостанция) находится на расстоянии 3,7 км от села Быньги в городе Невьянске, расположенном к юго-западу от данного населенного пункта (совмещен с железнодорожным вокзалом).

Данные об общем количестве автотранспортных средств на территории села Быньги отсутствуют, согласно НГПСО 1-2009.66 произведен расчет минимальной обеспеченности автотранспортных средств на 2010 год, приведенный в таблице 27.

Обеспеченность населения с. Быньги автомобильным транспортом

Таблица 27

| Вид транспорта | Нормативная обеспеченность на 1000 жителей* | Нормативная обеспеченность населения села к 2012 году | Существующая обеспеченность населения села |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количество | % |
| Легковые автомобили | 200 | 476 | Данных нет | - |
| Мотоциклы | 110 | 262 | Данных нет | - |
| Специальные машины, в том числе грузовые | 30 | 71 | Данных нет | - |

Примечание: в соответствии с требованиями таблицы 14 главы 43 раздела 6 НГПСО 1-2009.66.

Индивидуальные транспортные средства, в основном, хранятся на приусадебных участках.

В зоне малоэтажной секционной жилой застройки хранение индивидуальных транспортных средств осуществляется на придомовых территориях и в индивидуальных гаражах вместимостью 41 машино-место, общая площадь гаражных комплексов – 1320 м2.

На территории села Быньги объекты транспортного обслуживания отсутствуют.

Перечень ближайших автозаправочных станций, представлен в таблице 28.

Перечень автозаправочных станций

Таблица 28

| № п/п | Наименование/Адрес | Тип топлива | Расстояние до с. Быньги, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС №78 / г. Невьянск, ул. Степана Разина, дом 104а | бензин, дизель | 5,3 |

Улично-дорожная сеть

Начертание улично-дорожной сети села Быньги не имеет четкой структуры.

Отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства выполнен без учета нормативной ширины улиц, что затрудняет прокладку улично-дорожной сети и организацию движения на перекрестках.

Общая протяженность улично-дорожной сети в селе Быньги составляет 39,33 км, из них главные улицы – 5,69 км, улицы в жилой застройке – 24,81 км, проезды – 8,83 км. Большинство улиц и дорог не имеют тротуаров и лотков дождевой канализации. Плотность всех улиц села составляет 7,29 км/км2.

Протяженность главных улиц села – 5,69 км. Плотность главных улиц составляет 1,06 км/км2, при установленном нормативе 1,5 км/км2.

Характеристика улично-дорожной сети села Быньги представлена в таблице 29.

Характеристика улично-дорожной сети с. Быньги

Таблица 29

| № п/п | Наименование улицы | Категория | Покрытие | Ширина дорожного полотна | Ширина в красных линиях | Протяжен-ность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Без названия | Поселковая дорога | Асфальт | 6,5 | - | 0,81 |
|  | Колхозная | Главная улица | Асфальт | 5,1 | 18,8-22,1 | 0,21 |
|  | Колхозная |  | Цемент | 6,2 | 17,9-31,5 | 0,14 |
|  | Ленина |  | Асфальт | 6,3-6,5 | 17,0-69,5 | 1,59 |
|  | Ленина |  | Грунт | 6,1 | - | 0,09 |
|  | Мартьнова |  | Грунт | 6,1 |  | 0,06 |
|  | Мартьянова |  | Асфальт | 7,3 | 15,9-48,2 | 1 |
|  | Октябрьская |  | Асфальт | 6,5 | 12,8-26,7 | 0,82 |
|  | Свердлова |  | Асфальт | 7,0-7,9 | 13,1-52,9 | 0,97 |
|  | 1905 года | Жилая улица | Щебень | 4,0-6,1 | 3,7-32,6 | 0,82 |
|  | 1905 года |  | Асфальт | 6,1 | 15,8-35,3 | 0,86 |
|  | 8 Марта |  | Щебень | 4,0-5,0 | 6,5-35,5 | 0,62 |
|  | 8 Марта |  | Грунт | 2,6 | 10,6 | 0,86 |
|  | Еловая |  | Грунт | 2,6 | 19,2-22,2 | 0,31 |
|  | Заречная |  | Щебень | 4,2-5,1 | 9,2-31,5 | 1,2 |
|  | Заречная |  | Грунт | 2,7 | 11,8-23,6 | 0,18 |
|  | Заречная |  | Асфальт | 4,8 | 13,8-19,7 | 0,4 |
|  | Карла Маркса |  | Щебень | 3,5 | - | 0,14 |
|  | Карла Маркса |  | Грунт | 2,6-3,0 | 15,7-33,1 | 0,53 |
|  | Кирова |  | Щебень | 3,9 | 9,5-25,3 | 0,29 |
|  | Колхозная |  | Щебень | 3,0 | 15,7-33,1 | 0,12 |
|  | Колхозная |  | Цемент | 6,2 | 20,3-36,6 | 0,15 |
|  | Комсомольская |  | Асфальт | 5,0 | - | 0,1 |
|  | Комсомольская |  | Грунт | 2,5 | - | 0,52 |
|  | Комсомольская |  | Щебень | 5,0-5,4 | 20,0-56,8 | 1,07 |
|  | Кооперативная |  | Щебень | 3,0 | 12,2-17,9 | 0,45 |
|  | Крайняя |  | Щебень | 3,0 | 7,1-20,7 | 0,39 |
|  | Мартьянова |  | Щебень | 3,0 | 2,1-15,5 | 0,08 |
|  | Мартьянова |  | Грунт | 4,1 | 13,2-24,2 | 0,32 |
|  | Мартьянова |  | Асфальт | 5,1 | - | 0,02 |
|  | Мира |  | Грунт | 2,5 | 13,5-27,3 | 0,26 |
|  | Набережная |  | Грунт | 2,7 | - | 0,57 |
|  | Набережная |  | Щебень | 4,0 |  | 0,66 |
|  | Нагорная |  | Грунт | 2,5-2,8 | 14,2-15,3 | 0,22 |
|  | Нагорная |  | Щебень | 2,7 | 13,3-33,0 | 0,31 |
|  | пер. 8 Марта |  | Щебень | 4,9 | 8,3-24,8 | 0,48 |
|  | пер. Мира |  | Щебень | 3,0 | 10,2-18,9 | 0,22 |
|  | пер. Новый |  | Щебень | 3,0 | 16,6-29,4 | 0,25 |
|  | пер. Первомайский |  | Грунт | 2,6-2,7 | 12,3-16,8 | 0,55 |
|  | пер. Пионерский |  | Грунт | 2,6 | - | 0,18 |
|  | пер. Энгельса |  | Щебень | 4,0 | 13,1-27,0 | 0,34 |
|  | Первомайская |  | Щебень | 5,0 | 21,2-31,5 | 1,07 |
|  | Пионерская |  | Щебень | 2,6-5,3 | 9,9 | 0,74 |
|  | Пионерская |  | Грунт | 2,5-2,6 | 9,6-35,2 | 1,29 |
|  | Свердлова |  | Щебень | 5,4 |  | 0,13 |
|  | Советская |  | Грунт | 4,4 |  | 0,16 |
|  | Советская |  | Щебень | 4,1-5,0 | 5,5-55,2 | 1,35 |
|  | Трудовая |  | Щебень | 3,9 | - | 0,66 |
|  | Фрунзе |  | Щебень | 4,9 | 21,1-42,8 | 0,81 |
|  | Холмистая |  | Грунт | 2,6 | 12,4 | 0,17 |
|  | Чапаева |  | Щебень | 5,7 | 24,8-47,1 | 0,69 |
|  | Энгельса |  | Щебень | 5,1 | 14,3-28,6 | 1,08 |
|  | Энгельса |  | Грунт | 2,8 | - | 0,22 |
|  | Без названия |  | Асфальт | 5,0-8,4 | - | 0,08 |
|  | Без названия |  | Щебень | 2,6-8,0 | - | 1,68 |
|  | Без названия |  | Грунт | 2,5-2,7 | - | 1,16 |
|  | Без названия |  | Цемент | 5,0 | - | 0,05 |
|  | Заречная | Проезд | Щебень | 5,0 |  | 0,06 |
|  | пер. 8 Марта |  | Щебень | 5,1 |  | 0,13 |
|  | Фрунзе |  | Щебень | 5,0 |  | 0,09 |
|  | Энгельса |  | Щебень | 2,6 | 8,8-17,0 | 0,13 |
|  | Без названия |  | Асфальт | 4,0 |  | 0,04 |
|  | Без названия |  | Щебень | 2,6 |  | 0,15 |
|  | Без названия |  | Грунт | 2,3-2,7 |  | 0,46 |
|  | Без названия | Хозяйственный проезд | Грунт | 2,5-3,5 |  | 7,71 |
|  | Без названия |  | Щебень | 3,0 |  | 0,06 |
| Итого: | 39,33 |

Официальные данные о наличии искусственных сооружений на территории села Быньги отсутствуют. Требуется проведение инвентаризации искусственных сооружений на дорогах с целью определения их технического состояния и собственника.

Характеристика искусственных сооружений в границах с. Быньги представлена в таблице 30.

Характеристика и техническое состояние искусственных сооружений

Таблица 30

| Наименование сооружения | Местоположение | Длина сооружения, м | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
| Мосты автомобильные |
| Мост однопролетный | ул. Комсомольская через р. Большая Быньга | Ширина пр. части 5 м, высота 8 м | - |
| Мост однопролетный | ул. Колхозная через р. Большая Быньга | Ширина пр. части 9 м, высота 17 м | - |
| Мост однопролетный | ул. 1905 года через р. Нейва | Ширина пр. части 7 м, высота 20 м | - |

Общая характеристика транспортной инфраструктуры села приведена в таблице 31.

Общая характеристика существующей транспортной инфраструктуры с. Быньги

Таблица 31

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатель с. Быньги |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность главных улиц | км | 5,69 |
| 2 | Протяженность улично-дорожной сети, в т. ч. | км | 39,33 |
| 2.1 | С твердым покрытием | км | 7,24 |
|  |  | % | 18,4 |
| 2.2 | С щебеночным покрытием | км | 16,27 |
|  |  | % | 41,4 |
| 2.3 | Грунтовые | км | 15,82 |
|  |  | % | 40,2 |
| 3 | Плотность главных улиц | км / км2 | 1,06 |
| 4 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | Ед. | - |
| 5 | Количество транспортных сооружений (мост автомобильный) | Ед. | 3 |
| 6 | Уровень автомобилизации (легковые машины) | авт./1000 жит | - |

Результаты анализа:

улично-дорожная сеть села имеет плотность ниже нормативной, часть улиц искривлена, имеет зауженную проезжую часть и ширину в красных линиях, грунтовое покрытие проезжей части;

по территории села проходит автодорога III категории «г. Невьянск – д. Сербишино»;

на территории населенного пункта отсутствуют объекты транспортного обслуживания;

отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства на улицах в жилой застройке выполнен без учета нормативной ширины улиц, что затрудняет прокладку улично-дорожной сети и организацию движения на перекрестках.

Выводы:

улично-дорожная сеть села нуждается в развитии в строительстве улиц с твердым покрытием, нормативной шириной в красных линиях;

требуется проведение инвентаризации искусственных сооружений на улицах и дорогах с целью определения их технического состояния и собственника;

необходим вывод транзитного транспорта с территории села;

необходимо повысить плотность улично-дорожной сети в селе Быньги;

необходимо асфальтировать все улицы и дороги населенного пункта.

Инженерные коммуникации

Анализ состояния систем теплоснабжения и горячего водоснабжения

Централизованная система теплоснабжения в селе Быньги существует в 25% жилой застройки (11877,43 м2 жилого фонда, 2-3 этажная секционная застройка). Основная часть населения (75% жилой застройки) использует индивидуальные источники теплоснабжения (печи). Источник централизованного теплоснабжения – газовая котельная (мощностью 2,06 Гкал/час), расположенная по ул. Комсомольская в северной части села. Так же котельная отапливает существующие объекты соцкультбыта (школа, больница, детский сад, администрация, почта, дом культуры). Износ оборудования котельной составляет 10%, сетей теплоснабжения – 20%.

Котельная находится на балансе МУП «Территория» НГО.

Протяженность сетей наземного теплопровода 852,6 м.

Расчет нормативного теплопотребления существующего населения выполнен и сведен в таблицу 32.

Расчет нормативного теплопотребления с. Быньги

Таблица 32

| № района | Вид застройки | Жилой фонд, м2 | Максимальное суточное теплопотребление*, МВт. | Максимальное суточное теплопотребление, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | существующая 1-2 этажная индивидуальная застройка | 37222,6 | 12,648 | 10,875 |
| 2 | существующая секционная застройка | 11877,4 | 2,669 | 2,295 |
| 3 | неучтенные расходы (10%)** |  | 1,532 | 1,317 |
|  | Всего: | 49100 | 16,848 | 14,486 |

Примечание: * – с учетом внедрения энергосберегающих мероприятий

**в неучтенные расходы учтены нагрузки от существующих объектов соцкультбыта

Произведенный расчет показывает, что мощности существующей котельной для покрытия нагрузок существующего населения при условии подключения 100% существующей застройки недостаточно. При этом строительство новой котельной нецелесообразно, так как застройка села представлена преимущественно малоэтажной индивидуальной застройкой.

Выводы:

необходимо предусмотреть отопление существующей застройки от индивидуальных отопительных источников на газообразном топливе (требуется 100% газификация села).

в виду малого износа существующих теплосетей реконструкции оборудования существующей централизованной системы теплоснабжения не требуется.

Анализ состояния систем электроснабжения

В настоящее время система электроснабжения села Быньги запитана от ПС «Таволги» 110/35/10 кВ, расположенной на территории населенного пункта. Высоковольтные линии 10 кВ подают ресурс на трансформаторные пункты (далее – ТП) для понижения напряжения. От ТП по селу произведена разводка линий электропередач ВЛ 0,4 кВ до застройки.

Общая протяженность высоковольтных линий электропередач составляет 20,19 км, в том числе 10 кВ – 17,76 км, 35 кВ – 0,35 км кВ, 110 кВ – 2,08 км.

Информация по износу сетей не предоставлена (запрос №22/600 (повторный) от 02.04.2012 г.).

Расчет нормативного годового расхода электроэнергии объектов социального и коммунально-бытового назначения выполнен в соответствии с разделом 7, главы 48, п. 260, таблицы 18 НГПСО 1-2009.66. Удельная расчетная нагрузка жилых домов принята с учетом зданий и помещений общественного назначения.

Исходя из принятых показателей, общая нагрузка от села составит 0,233 МВт. Годовое электропотребление составит 5162430 кВт. Ч / год (по укрупненному показателю).

Согласно полученным данным ОАО «МРСК» мощности существующей электроподстанции достаточно для покрытия существующих нагрузок от застройки села, но при увеличении численности населения и росте нагрузки данная подстанция требует мероприятий по реконструкции и увеличения мощности.

Выводы:

мощности существующих источников электроснабжения для существующего населения достаточно;

для существующей застройки, находящейся в охранных зонах существующих высоковольтных линий электропередач, следует учесть мероприятия по перекладке ЛЭП 10 кВ в подземный кабель по следующим участкам: Ул. Чапаева – пер. 8 Марта; пер. Мира от ул. Мира до ул. Набережная; ул. Мартьянова; ул. Ленина от ул. Кирова до ул. Колхозная;

так же требуется перекладка существующей ЛЭП 110 кВ в северной части села, проходящей по территории существующей жилой застройки.

Анализ состояния систем водоснабжения

В селе Быньги действует централизованная система водоснабжения.

Система централизованной подачи воды запитана от 2-х скважин - №2653 и №6911. Источники расположены в границах населенного пункта, в центральной части. Скважины оборудованы насосными установками ЭЦВ-6-6,5-120 и ЭЦВ-6-10-160 производительностью 6,5 м3/час и 10 м3/час соответственно, таким образом общая производительность источников – 16,5 м3/час (396 м3/сут).

Согласно данным предоставленным ООО «Юсон» централизованной системой водоснабжения обеспечено 328 человек, остальное население использует воду на хозяйственно-питьевые нужды из водоразборных колонок и частных источников. Среднесуточное водопотребление из централизованной сети за 2010 г. составило 138,6 м3/сут., из них: 10,1 м3/сут. – потери при транспортировке, 7,6 м3/сут. – передано другим предприятиям, 3,3 м3/сут. на нужды предприятия (ООО «Юсон»), 116,1 м3/сут. – на нужды населения. Учет водопотребления ведется по данным приборов учета электроэнергии. Протяженность существующих сетей водоснабжения составляет 2,49 км.

Общий объем среднесуточного нормативного водопотребления согласно проведенным расчетам составит 400,25 м3/сут.

В соответствии с НГПСО 1-2009.66 для обеспечения минимального уровня комфорта приняты следующие показатели удельного среднесуточного хозяйственно-питьевого водопотребление на одного жителя:

для многоквартирного и индивидуального жилого фонда с внутренним водопроводом и канализацией – 170 л/сутки на человека;

для многоквартирного и индивидуального жилого фонда с водопользованием из водоразборных колонок (колодцев) – 40 л/сутки на человека (СниП 2.02.04 – 84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»).

Результаты расчета удельного водопотребления по населенному пункту сведены в таблицу 33.

Результаты расчета объема среднесуточного и максимальносуточного водопотребления по с. Быньги

Таблица 33

| № п/п | Потребители | Норма водопотребления на 1 жителя, л/сут | Кол-во потребителей, чел. | Среднесуточный расход воды, м3/сут | Максимальносут. расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Существующее население, проживающее в многоквартирной застройке, оборудованный внутренним водопроводом и канализацией с централизованным теплоснабжением | 230 | 572 | 131,56 | 157,87 |
| 2. | Существующее население, проживающее в застройке без внутреннего водопровода и канализации, с водопользованием из водоразборных колонок (колодцев) | 40 | 1807 | 72,28 | 86,74 |
| 3. | Неучтенные расходы (15%) |  |  | 30,58 | 36,69 |
| 4. | Полив | 50 | 2379 | 118,95 | 118,95 |
|  | Всего: |  |  | 353,37 | 400,25 |

Примечание: *– Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (НГПСО 1-2009.66).

Результаты анализа:

результаты произведенных расчетов показали, что суммарная мощность существующих скважин достаточна для обеспечения существующего населения нормативным объемом воды для хозяйственно-питьевых нужд;

объем резервуаров для существующих потребителей должен составлять 250 м3.

Анализ состояния систем водоотведения

Централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации в селе нет. Бытовые стоки отводятся от застройки в выгреба и надворные уборные. Выгребными ямами оборудовано 14% застройки, стоки от остальной застройки (86%) канализуются в надворные уборные.

Общий среднесуточный объем стоков вывозимых из выгребов на рельеф составляет 81,10 м3/сут.

Результаты анализа по системам водоснабжения и водоотведения:

централизованными системами водоснабжения застройка села обеспечена не полностью;

оборудование и трубопроводы системы водоснабжения изношены и требуют замены;

мощность существующих источников водоснабжения достаточна для покрытия нормативных нагрузок от существующих потребителей;

централизованной системы водоотведения нет, очистные сооружения отсутствуют.

Выводы:

необходимо проектирование систем централизованного водоснабжения и водоотведения для необеспеченного населения;

предусмотреть реконструкцию существующей системы водоснабжения для ликвидации потерь питьевого ресурса при транспортировке потребителям;

необходимо предусмотреть резервуары для хранения запаса воды на пожаротушение;

предусмотреть строительство очистных сооружений согласно предложениям проекта «Генеральный план Невьянского Городского округа» (ЗАО «ПИИ ГЕО»).

Анализ состояния систем газоснабжения

Застройка села частично обеспечена централизованным газоснабжением. От газораспределительной станции г. Невьянска межпоселковым газопроводом газ (Ду = 150мм) высокого давления 0,6 МПа подается на газорегуляторные пункты, расположенные за границами населенного пункта, и на котельную села. Протяженность газопроводов высокого давления на территории села составляет 1,76 км.

В настоящее время газифицировано 24500,9 м2 жилого фонда села (обеспеченность 49,9% застройки). Понижение давления для подачи газа потребителям осуществляется в трех газораспределительных пункта, расположенных на территории, а так же за границей села.

Данные о фактическом потреблении газа не предоставлены.

Результаты расчета объема газа по жилому фонду представлены в таблице 34.

Результаты расчета объема годового потребления газа существующего населения

Таблица 34

| потребители | население, чел. | Объем газа на коммунально-бытовые нужды, тыс. м3/год | Годовой расход газа на отопление, тыс. м3/год | Общее газопотребление, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующая застройка при наличии газовой плиты с централизованным горячим водоснабжением | 572 | 70,23 | 976,9 | 1047,13 |
| Существующая застройка при наличии газовой плиты и газового водонагревателя без централизованного горячего водоснабжения | 340 | 103,29 | 0 | 103,29 |
| Всего: | 912 | 173,52 | 976,9 | 1150,42 |

Примечание: *–  Расчетные показатели общего объема газопотребления населенного пункта включают расходы природного газа на коммунально-бытовые и отопительные нужды жилых и общественных зданий (НГПСО 1-2009.66).

Результаты анализа по системам газоснабжения:

Населенный пункт газифицирован частично (49,9 % застройки).

Выводы:

Для обеспечения минимального уровня комфорта проживания в жилых зонах необходима полная газификация села (согласно НГПСО 1-2009.66).

Анализ состояния систем связи

В селе Быньги существует автоматическая телефонная станция АТС 100/2000 на 300 номеров, находящаяся в здании гаражей (ул. Мартьянова, 72). Количество занятых номеров 300 шт.

Так же по территории села проходит трассировка оптико-волоконного кабеля от г. Невьянск до ул. Мартьянова, 72.

Обеспечение сотовой связью осуществляется сотовой вышкой оператора «Мотив».

Результаты анализа по системам связи:

Нормативное количество номеров для данного населенного пункта должно составлять 1427 номеров (600 номеров на 1000 жителей в соответствии с требованиями НГПСО 1-2009.66).

Выводы:

Проектом необходимо предусмотреть мероприятия по расширению номерной емкости существующей АТС села Быньги для обеспечения фиксированной связью существующего населения. При этом рассмотреть возможность размещения новой АТС на территории села.

Охрана окружающей среды

В соответствии со ст. 4. Федерального закона Российской Федерации от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» объектами охраны окружающей среды являются: земли, недра, почвы; поверхностные и подземные воды; атмосферный воздух.

В соответствии с изложенным и согласно п.2 ст. 16. ФЗ РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», на территории поселка Осиновский были выделены следующие группы факторов негативного воздействия на окружающую среду:

загрязнение атмосферного воздуха;

загрязнение почвенного покрова;

факторы негативного воздействия на объекты водного фонда;

иные факторы негативного воздействия на окружающую среду.

Загрязнение атмосферного воздуха

Атмосферный воздух населенного пункта загрязняется выбросами небольших промышленных и сельхозпредприятий, а также отопительно-приготовительных печей жилых домов, работающих на твердом топливе и выхлопными газами автотранспорта в активной зоне обитания людей.

Значительная часть токсичных выбросов в атмосферу происходит при работе автотранспорта. В отработавших газах автомобилей содержится большое количество различных соединений - продуктов полного и неполного сгорания топлива: окислы азота, сернистый ангидрид, окись углерода, взвешенные вещества, сажа, соединения свинца, углеводороды различны групп, в том числе бенз(а)пирен, и другие загрязняющие вещества в следовых количествах.

Результаты анализа:

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются:

небольшие промышленные и сельскохозяйственные предприятия;

отопительно-приготовительные печи жилых домов, работающие на твердом топливе;

выхлопные газы автотранспорта в активной зоне обитания людей.

Выводы:

необходима полная газификация деревни;

вывод транзитного автомобильного транспорта с территории населенного пункта.

Загрязнение почвенного покрова

Основными источниками загрязнения почв на территории населенного пункта являются неочищенные ливневые стоки с жилых и производственных территорий населенного пункта.

К риску загрязнения почвенного покрова токсичными химическими веществами приводит образование несанкционированных свалок бытовых отходов на территории населенного пункта.

Источниками загрязнения почв на застроенных территориях являются:

сточные воды из надворных туалетов и компостных ям;

неочищенные ливневые стоки с селитебных территорий населенного пункта.

Контроль уровня загрязнения и нарушения почвенного покрова в населенном пункте не осуществляется.

Факторы негативного воздействия на объекты водного фонда

Поверхностные воды

Главными водотоками в границах проектирования являются реки Нейва и Ближняя Быньга. Уровень антропогенного воздействия на поверхностные воды в границах населенного пункта характеризуется качеством воды его основных объектов и является важнейшим показателем, определяющим благополучие экологической ситуации на территории населенного пункта.

Основным источником загрязнения указанных поверхностных вод является поверхностный сток с неблагоустроенных промышленных площадок, содержащий значительное количество взвешенных веществ органического и минерального происхождения.

В период купального сезона в рамках мониторинга Кировградским отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проводятся исследования качества воды в местах «диких пляжей» по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. В 2010 г. по результатам лабораторных испытаний, качество воды не соответствовало по микробиологическим показателям в реке Нейва села Быньги - 88%. Так же в реке Нейва обнаружены и яйца гельминтов.

Мониторинг качества воды осуществляет служба Роспотребнадзора и ФГУ «ЦЛАТИ по Уральскому ФО». Фоновые концентрации загрязняющих веществ по основной водной магистрали – реке Нейва составляют:

Взвешенные вещества – 19,6 мг/дм3;

Сухой остаток – 367,8 мг/дм3;

Сульфаты – 79,7 мг/дм3;

Хлориды – 46,4 мг/дм3;

Кальций – 59,1 мг/дм3;

Магний – 13,8 мг/дм3;

Нефтепродукты – 0,13 мг/дм3 и другие.

Подземные воды

В селе Быньги действует централизованная система водоснабжения. Система централизованной подачи воды запитана от 2-х скважин - №2653 и №6911.  Источники расположены в границах населенного пункта, в центральной части.

Согласно данным, предоставленным ООО «Юсон», централизованной системой водоснабжения обеспечено 328 человек, остальное население забирает воду на хозяйственно-питьевые нужды из водоразборных колонок и из собственных источников.

Централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации в селе нет. Бытовые стоки отводятся от застройки в выгреба и надворные уборные.

Отсутствие ливневой канализации на проектируемой территории отрицательно влияет на качество подземных вод.

На территории села Быньги в 2011 году брались три пробы в колодцах по ул. Колхозная, ул. 8-е Марта, ул. Кирова. По данным лабораторных исследований во всех источниках нецентрализованного водоснабжения качество воды не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (общие колиформные бактерии и термотолерантные бактерии).

Загрязнение подземных вод неразрывно связано с загрязнением всей природной среды (атмосферы, почвы, поверхностных вод). Выбросы загрязняющих веществ в природную среду неизбежно передаются подземным водам и изменяют их качество. Загрязненные атмосферу, почву и поверхностные воды можно рассматривать как вторичные источники загрязнения подземных вод, являющихся на территории населенного пункта источником питьевого водоснабжения.

Результаты анализа:

отсутствие централизованного водоснабжения на всей территории села;

отсутствие ливневой канализации;

часть придомовых участков находятся в береговой полосе;

качество воды не соответствует санитарным нормам.

Выводы:

необходимо проектирование систем централизованного водоснабжения и водоотведения для необеспеченного населения;

необходимо проектирование ливневой канализации;

вынос придомовых участков из береговой полосы;

предусмотреть строительство очистных сооружений согласно предложениям проекта «Генеральный план Невьянского Городского округа» (ЗАО «ПИИ ГЕО»).

Санитарная очистка территории

Система санитарной очистки населенного пункта включает системы сбора, удаления и утилизации твёрдых бытовых отходов (ТБО), жидких бытовых отходов (ЖБО).

На территории села Быньги для сбора твердых бытовых отходов установлены контейнеры в количестве 30 штук (1контейнер – 0,75 м3), вывоз на полигон города Невьянска осуществляет МАУ «УХНГО» три раза в неделю. Отсутствует пункт сбора вторичного сырья.

Полигон ТБО г. Невьянска практически исчерпал свои возможности, требуется организация новой площадки. На полигон поступают отходы 4 и 5 классов опасности от жилого фонда и предприятий, а также смет и мусор с улично-дорожной сети всего городского округа.

Расчет накопления твердых бытовых отходов

Расчет был выполнен исходя из требований таблицы 27. П. 274 главы 50 НГПСО 1-2009.66. Расчет накопления твердых бытовых отходов от жилых домов производится по количеству жителей, от детских учреждений – по количеству мест; от спортивных сооружений – по общей площади; от клубов, кинотеатров, от объектов здравоохранения – по количеству мест; от предприятий розничной торговли – по торговой площади; от объектов общественного питания – по количеству мест.

Расчет накопления твердых бытовых отходов в селе Быньги приведен в таблице 35.

Расчет накопления твердых бытовых отходов

Таблица 35

| № п/п | Наименование | Расчетная единица | Показатели | Норма накопления, м3/год. | Количество ТБО, м3/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Дома | чел. | 2379 | 1,07 | 2545,53 |
| 2. | Детские сады | на 1 учащегося | 110 | 0,09 | 9,90 |
| 3. | Школа, училище, интернат | на 1 учащегося | 591 | 0,09 | 53,19 |
| 5. | Объекты спорта | на 1 кв.м общей площади | 7632 | 0,03 | 228,96 |
| 6. | Клубы, дома культуры | на 1 место | 270 | 0,7 | 189 |
| 7. | Торговые площади | на 1 кв.м торговой площади | 570 | 0,15 | 85,50 |
| 8. | Больница (Медицинские отходы) | на 1 посещение | 40 | 0,01 | 0,40 |
| 9. | Организации, оказывающие услуги связи | на 1 сотрудника | 1 | 0,25 | 0,25 |
| 10. | Объекты бытового обслуживания | на 1 сотрудника | 1 | 0,25 | 0,25 |
| Итого: | 3112,98 |

Для сбора указанного объема мусора необходимо 17 контейнеров. Следовательно, населенный пункт обеспечен контейнерами для сбора ТБО более 100%.

Жидкие бытовые отходы

Централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации в селе нет. Бытовые стоки отводятся от застройки в выгреба и надворные уборные.

Удаление снега

Удаление снега с улиц населенного пункта является важной задачей жизнеобеспечения в зимний период. Постоянный рост количества транспорта, климатические условия (кислотные осадки), загрязнение воздушного бассейна выбросами предприятий обуславливают повышения требования к содержанию проезжей части.

В настоящее время после очистки спецмашинами улиц, проездов площадей и других мест снег остается на обочине.

Удаление смета с улиц

Одной из задач благоустройства населенного пункта является содержание в соответствии с санитарными нормами улиц, проездов, площадей и других мест общественного пользования путем их регулярной уборки.

Летом на дорогах образуются загрязнения, состав, количество и санитарно-гигиеническая характеристика которых зависит, главным образом, от состояния окружающей среды, прилегающих территорий.

На данный момент смет с поверхности дорожных покрытий не собирается.

Радиоактивное загрязнение окружающей среды на территории села Быньги

В населенном пункте отсутствуют территории устойчивого радиоактивного загрязнения, опасного для проживания населения и требующего установления планировочных ограничений.

Результаты анализа:

на территории населенного пункта отсутствует полигон ТБО;

100% обеспеченность контейнерами для сбора ТБО;

отсутствие централизованного водоотведения;

удаление снега с улиц, проездов площадей и других мест не организовано;

смет с поверхности дорожных покрытий не собирается.

Выводы:

предусмотреть строительство очистных сооружений согласно предложениям проекта «Генеральный план Невьянского Городского округа» (ЗАО «ПИИ ГЕО»);

предусмотреть организацию сбора снега с улиц, проездов площадей и других мест;

предусмотреть организацию сбора смета с поверхности дорожных покрытий.

Статья 631. Информация о границах и площади деревни, составе земель на территориях, прилегающих к ней

Граница села Быньги определена в соответствии со сведениями ФБУ «Кадастровая палата» по Свердловской области.

Площадь территории села Быньги, исходя из кадастровых сведений, составляет 539 га. Координаты границы села в системе координат МСК-66 приведены в таблице 36.

Координаты границ с. Быньги по кадастровым сведениям

Таблица 36

| МСК-66 |
| --- |
| № поворот. Точки | X, м | Y, м | L, м | № поворот. Точки | X, м | Y, м | L, м |
| 1 | 470452.1 | 1514683.04 | 170.71 | 358 | 470930.4 | 1513746.2 | 5.4 |
| 2 | 470282.2 | 1514666.38 | 8.26 | 359 | 470926.2 | 1513749.6 | 6.22 |
| 3 | 470285.79 | 1514658.94 | 14.18 | 360 | 470924.6 | 1513755.6 | 10.44 |
| 4 | 470292.13 | 1514646.26 | 26.53 | 361 | 470925.6 | 1513766 | 47.78 |
| 5 | 470294.19 | 1514619.81 | 10.54 | 362 | 470939.2 | 1513811.8 | 4.95 |
| 6 | 470295.29 | 1514609.33 | 32.33 | 363 | 470941.8 | 1513816 | 14.71 |
| 7 | 470265.67 | 1514596.38 | 7.62 | 364 | 470952.2 | 1513826.4 | 3.4 |
| 8 | 470264.01 | 1514588.94 | 40.44 | 365 | 470953.8 | 1513829.4 | 3.61 |
| 9 | 470223.59 | 1514590.36 | 25.63 | 366 | 470951.8 | 1513832.4 | 38.88 |
| 10 | 470203.12 | 1514574.93 | 7.4 | 367 | 470913.6 | 1513839.6 | 6.93 |
| 11 | 470205.73 | 1514568 | 8.32 | 368 | 470906.8 | 1513841 | 11.9 |
| 12 | 470200.7 | 1514561.38 | 13.31 | 369 | 470896 | 1513846 | 20.75 |
| 13 | 470192.15 | 1514551.18 | 79.42 | 370 | 470882.8 | 1513862 | 1.9 |
| 14 | 470142.58 | 1514489.13 | 43.07 | 371 | 470881 | 1513861.4 | 1.28 |
| 15 | 470185.35 | 1514484.03 | 23.28 | 372 | 470880 | 1513860.6 | 3 |
| 16 | 470208.55 | 1514485.87 | 14.5 | 373 | 470877 | 1513860.6 | 1.61 |
| 17 | 470222.91 | 1514487.93 | 4.8 | 374 | 470875.4 | 1513860.4 | 4 |
| 18 | 470223.17 | 1514483.14 | 11.93 | 375 | 470872.2 | 1513862.8 | 3.8 |
| 19 | 470222.08 | 1514471.26 | 20.93 | 376 | 470872.4 | 1513866.6 | 4.13 |
| 20 | 470221.3 | 1514450.34 | 40.02 | 377 | 470875.6 | 1513869.2 | 2.13 |
| 21 | 470259.67 | 1514438.97 | 48.56 | 378 | 470874.2 | 1513870.8 | 6.91 |
| 22 | 470308.2 | 1514437.33 | 49.48 | 379 | 470867.8 | 1513873.4 | 5.93 |
| 23 | 470355.38 | 1514422.41 | 25.3 | 380 | 470862.8 | 1513876.6 | 8.77 |
| 24 | 470377.54 | 1514410.22 | 13.03 | 381 | 470856.8 | 1513883 | 9.23 |
| 25 | 470388.92 | 1514403.88 | 26.89 | 382 | 470853 | 1513891.4 | 9.37 |
| 26 | 470410.15 | 1514387.37 | 31.34 | 383 | 470851.2 | 1513900.6 | 14.8 |
| 27 | 470431.56 | 1514364.49 | 13.05 | 384 | 470851.4 | 1513915.4 | 3.94 |
| 28 | 470443.08 | 1514358.36 | 26.36 | 385 | 470849.8 | 1513919 | 4.54 |
| 29 | 470468.98 | 1514353.43 | 30.06 | 386 | 470846.4 | 1513922 | 8.07 |
| 30 | 470499 | 1514351.78 | 33.73 | 387 | 470842.4 | 1513929 | 5.99 |
| 31 | 470532.7 | 1514350.59 | 16.2 | 388 | 470839.8 | 1513934.4 | 3.87 |
| 32 | 470547.63 | 1514356.9 | 28.68 | 389 | 470841.2 | 1513938 | 5.89 |
| 33 | 470576.29 | 1514357.85 | 40.09 | 390 | 470847 | 1513937 | 5.42 |
| 34 | 470615.23 | 1514348.33 | 10.39 | 391 | 470852.4 | 1513937.4 | 5.44 |
| 35 | 470624.2 | 1514343.08 | 16.59 | 392 | 470856.8 | 1513940.6 | 4.18 |
| 36 | 470634.46 | 1514330.04 | 16.47 | 393 | 470858 | 1513944.6 | 6.55 |
| 37 | 470642.63 | 1514315.74 | 19.62 | 394 | 470854.6 | 1513950.2 | 22.86 |
| 38 | 470660.23 | 1514307.08 | 19.51 | 395 | 470835.8 | 1513963.2 | 3.3 |
| 39 | 470679.67 | 1514308.76 | 19.38 | 396 | 470832.6 | 1513964 | 5.58 |
| 40 | 470697.44 | 1514301.03 | 10.86 | 397 | 470827.2 | 1513965.4 | 27.68 |
| 41 | 470707.82 | 1514297.85 | 55.92 | 398 | 470803.2 | 1513979.2 | 4.12 |
| 42 | 470756.57 | 1514270.45 | 43.77 | 399 | 470799.2 | 1513980.2 | 6.68 |
| 43 | 470796.92 | 1514253.5 | 18.12 | 400 | 470792.6 | 1513981.2 | 27.3 |
| 44 | 470813.39 | 1514245.94 | 14.28 | 401 | 470772.8 | 1514000 | 14.19 |
| 45 | 470826.49 | 1514240.24 | 14.09 | 402 | 470762 | 1514009.2 | 6.71 |
| 46 | 470835.6 | 1514229.49 | 12.96 | 403 | 470755.4 | 1514010.4 | 11.55 |
| 47 | 470840.21 | 1514217.38 | 19.43 | 404 | 470744.2 | 1514013.2 | 11.78 |
| 48 | 470846.27 | 1514198.92 | 23.88 | 405 | 470735.2 | 1514020.8 | 11.26 |
| 49 | 470862.42 | 1514181.33 | 18.21 | 406 | 470731.4 | 1514031.4 | 11.23 |
| 50 | 470878.29 | 1514172.38 | 13.66 | 407 | 470732.2 | 1514042.6 | 9.16 |
| 51 | 470890.76 | 1514166.82 | 10.39 | 408 | 470726.8 | 1514050 | 11.8 |
| 52 | 470900.11 | 1514162.3 | 30.67 | 409 | 470721.2 | 1514060.4 | 13.42 |
| 53 | 470927.47 | 1514148.44 | 11.36 | 410 | 470715.6 | 1514072.6 | 10.64 |
| 54 | 470936.98 | 1514142.24 | 4.07 | 411 | 470712.6 | 1514082.8 | 6.85 |
| 55 | 470938.57 | 1514138.49 | 5.8 | 412 | 470705.8 | 1514083.6 | 7.82 |
| 56 | 470943.33 | 1514135.18 | 2.25 | 413 | 470699.2 | 1514087.8 | 6.89 |
| 57 | 470944.4 | 1514133.2 | 5.75 | 414 | 470693 | 1514084.8 | 2.61 |
| 58 | 470939.29 | 1514130.56 | 3.38 | 415 | 470690.4 | 1514085 | 2.98 |
| 59 | 470941.45 | 1514127.96 | 1.74 | 416 | 470688.2 | 1514087 | 2.34 |
| 60 | 470941.31 | 1514126.23 | 4.53 | 417 | 470689 | 1514089.2 | 3.6 |
| 61 | 470937.7 | 1514123.49 | 12.66 | 418 | 470687 | 1514092.2 | 5.95 |
| 62 | 470925.16 | 1514125.22 | 2.65 | 419 | 470681.4 | 1514094.2 | 18.61 |
| 63 | 470922.71 | 1514124.21 | 2.78 | 420 | 470669.6 | 1514108.6 | 5.12 |
| 64 | 470922.27 | 1514121.47 | 9.52 | 421 | 470666.4 | 1514112.6 | 5.91 |
| 65 | 470927.32 | 1514113.4 | 28.26 | 422 | 470661 | 1514115 | 5.44 |
| 66 | 470939.44 | 1514087.87 | 11.48 | 423 | 470656.6 | 1514118.2 | 7.25 |
| 67 | 470947.2 | 1514079.4 | 14.74 | 424 | 470652 | 1514123.8 | 5.66 |
| 68 | 470957 | 1514068.4 | 5.28 | 425 | 470647.2 | 1514126.8 | 8.6 |
| 69 | 470961.6 | 1514065.8 | 4.56 | 426 | 470639 | 1514129.4 | 18.02 |
| 70 | 470966 | 1514064.6 | 20.6 | 427 | 470626.72 | 1514142.59 | 11.95 |
| 71 | 470986.4 | 1514061.8 | 14.4 | 428 | 470618.65 | 1514151.4 | 17.92 |
| 72 | 471000.8 | 1514062 | 7.37 | 429 | 470617.19 | 1514169.26 | 22.79 |
| 73 | 471008 | 1514063.6 | 11.43 | 430 | 470598.63 | 1514182.49 | 24.43 |
| 74 | 471017.6 | 1514069.8 | 12.4 | 431 | 470574.27 | 1514184.39 | 4.69 |
| 75 | 471030 | 1514069.6 | 10 | 432 | 470570.66 | 1514181.41 | 8.58 |
| 76 | 471039.4 | 1514066.2 | 7.21 | 433 | 470562.47 | 1514183.97 | 9.7 |
| 77 | 471044.4 | 1514061 | 5.92 | 434 | 470553.23 | 1514186.92 | 8.59 |
| 78 | 471045.6 | 1514055.2 | 10.95 | 435 | 470544.73 | 1514188.16 | 14.14 |
| 79 | 471043.8 | 1514044.4 | 11.29 | 436 | 470531.72 | 1514182.6 | 12.2 |
| 80 | 471038.2 | 1514034.6 | 13.59 | 437 | 470519.66 | 1514180.8 | 23.66 |
| 81 | 471030.8 | 1514023.2 | 8.92 | 438 | 470498.59 | 1514191.55 | 15.15 |
| 82 | 471024.2 | 1514017.2 | 13.22 | 439 | 470484.31 | 1514196.63 | 18.82 |
| 83 | 471011 | 1514016.6 | 5.02 | 440 | 470469.25 | 1514207.91 | 15.78 |
| 84 | 471006 | 1514017 | 6.41 | 441 | 470461.64 | 1514221.74 | 18.77 |
| 85 | 471005.6 | 1514010.6 | 10.91 | 442 | 470445.99 | 1514232.09 | 6.26 |
| 86 | 471008.96 | 1514000.22 | 29.04 | 443 | 470440.21 | 1514229.67 | 15.12 |
| 87 | 471031.4 | 1513981.8 | 11.74 | 444 | 470425.5 | 1514233.17 | 25.64 |
| 88 | 471043 | 1513983.6 | 4.74 | 445 | 470400.41 | 1514227.91 | 14.79 |
| 89 | 471045.98 | 1513979.92 | 4.97 | 446 | 470386.54 | 1514233.06 | 18.2 |
| 90 | 471046.38 | 1513974.97 | 5.54 | 447 | 470373.35 | 1514245.59 | 11.16 |
| 91 | 471046.38 | 1513969.42 | 9.55 | 448 | 470365.31 | 1514253.33 | 24.58 |
| 92 | 471052.72 | 1513962.28 | 15.43 | 449 | 470340.84 | 1514250.93 | 15.18 |
| 93 | 471062.04 | 1513949.99 | 8.29 | 450 | 470327.8 | 1514258.69 | 63.21 |
| 94 | 471068.38 | 1513944.64 | 8.21 | 451 | 470286.39 | 1514306.46 | 8.64 |
| 95 | 471076 | 1513941.6 | 18.47 | 452 | 470277.82 | 1514305.37 | 8.66 |
| 96 | 471093 | 1513934.4 | 16.44 | 453 | 470269.96 | 1514308.99 | 8.06 |
| 97 | 471105.4 | 1513923.6 | 15.19 | 454 | 470264.36 | 1514303.2 | 5.91 |
| 98 | 471115.2 | 1513912 | 11.81 | 455 | 470266.22 | 1514297.59 | 8.36 |
| 99 | 471122.6 | 1513902.8 | 16.71 | 456 | 470260.7 | 1514291.31 | 7.03 |
| 100 | 471125.8 | 1513886.4 | 12.64 | 457 | 470253.79 | 1514290 | 3.02 |
| 101 | 471123.4 | 1513874 | 25.11 | 458 | 470252.04 | 1514287.53 | 14.45 |
| 102 | 471116 | 1513850 | 9.41 | 459 | 470261.67 | 1514276.75 | 3.5 |
| 103 | 471114 | 1513840.8 | 18.65 | 460 | 470259.19 | 1514274.28 | 6.36 |
| 104 | 471114.37 | 1513822.16 | 17.15 | 461 | 470253.23 | 1514276.52 | 11.45 |
| 105 | 471107.6 | 1513806.4 | 20.8 | 462 | 470242.9 | 1514271.58 | 7.69 |
| 106 | 471096.72 | 1513788.67 | 28.08 | 463 | 470235.69 | 1514274.25 | 4.92 |
| 107 | 471079.28 | 1513766.67 | 7.58 | 464 | 470238.84 | 1514278.03 | 9.16 |
| 108 | 471078 | 1513759.2 | 28.53 | 465 | 470231.48 | 1514283.48 | 15.65 |
| 109 | 471072.54 | 1513731.19 | 45.46 | 466 | 470218.11 | 1514275.35 | 23.25 |
| 110 | 471070.2 | 1513685.8 | 9.5 | 467 | 470198.54 | 1514287.91 | 14.62 |
| 111 | 471071.6 | 1513676.4 | 9.66 | 468 | 470205.4 | 1514275 | 30.77 |
| 112 | 471075.51 | 1513667.57 | 9.79 | 469 | 470222.84 | 1514249.65 | 3.46 |
| 113 | 471081.2 | 1513659.6 | 19.91 | 470 | 470224.8 | 1514246.8 | 13.26 |
| 114 | 471084.83 | 1513640.02 | 28.71 | 471 | 470232.2 | 1514235.8 | 3.49 |
| 115 | 471080.27 | 1513611.68 | 9.32 | 472 | 470233 | 1514232.4 | 5.28 |
| 116 | 471079.4 | 1513602.4 | 9.15 | 473 | 470229.8 | 1514228.2 | 5.95 |
| 117 | 471079.28 | 1513593.25 | 22.25 | 474 | 470225.4 | 1514224.2 | 16.02 |
| 118 | 471085.2 | 1513571.8 | 15.02 | 475 | 470211 | 1514217.2 | 22.81 |
| 119 | 471085.03 | 1513556.78 | 23.8 | 476 | 470190.4 | 1514207.4 | 10.53 |
| 120 | 471090.38 | 1513533.59 | 12.48 | 477 | 470180.2 | 1514204.8 | 31.19 |
| 121 | 471090.58 | 1513521.11 | 26.98 | 478 | 470149.8 | 1514197.8 | 22.42 |
| 122 | 471091.57 | 1513494.15 | 9.77 | 479 | 470128 | 1514192.6 | 9.03 |
| 123 | 471093.6 | 1513484.6 | 22.27 | 480 | 470119.2 | 1514190.6 | 4.4 |
| 124 | 471097.32 | 1513462.64 | 19.42 | 481 | 470114.8 | 1514190.4 | 33.13 |
| 125 | 471102.08 | 1513443.81 | 11.49 | 482 | 470084.05 | 1514202.71 | 54.01 |
| 126 | 471101.88 | 1513432.32 | 6.74 | 483 | 470036.94 | 1514229.14 | 36.48 |
| 127 | 471102.08 | 1513425.58 | 5.08 | 484 | 470001.61 | 1514238.22 | 41.72 |
| 128 | 471103.86 | 1513420.82 | 4.79 | 485 | 469962.29 | 1514252.16 | 13.48 |
| 129 | 471107.4 | 1513417.6 | 16.13 | 486 | 469948.94 | 1514254.04 | 7.73 |
| 130 | 471122.6 | 1513412.2 | 25.91 | 487 | 469941.35 | 1514252.57 | 12.07 |
| 131 | 471144 | 1513397.6 | 14.15 | 488 | 469931.99 | 1514244.96 | 73.57 |
| 132 | 471155.4 | 1513389.2 | 17.29 | 489 | 469908.42 | 1514175.27 | 19.31 |
| 133 | 471171.2 | 1513382.2 | 6.28 | 490 | 469895.12 | 1514161.28 | 27.1 |
| 134 | 471176.2 | 1513378.4 | 7 | 491 | 469869.73 | 1514151.8 | 198.47 |
| 135 | 471176 | 1513371.4 | 22.41 | 492 | 469671.26 | 1514150.9 | 23.69 |
| 136 | 471158.2 | 1513357.8 | 5.21 | 493 | 469647.75 | 1514153.82 | 111.07 |
| 137 | 471158.6 | 1513352.6 | 35.03 | 494 | 469536.74 | 1514150.24 | 18.06 |
| 138 | 471165.2 | 1513318.2 | 14.2 | 495 | 469519.54 | 1514144.73 | 13.21 |
| 139 | 471165.6 | 1513304 | 3.86 | 496 | 469514.14 | 1514132.68 | 62.04 |
| 140 | 471162 | 1513302.6 | 10.6 | 497 | 469506.46 | 1514071.11 | 57.54 |
| 141 | 471151.4 | 1513302.4 | 3.76 | 498 | 469498.18 | 1514014.17 | 19.88 |
| 142 | 471148 | 1513300.8 | 4.43 | 499 | 469485.76 | 1513998.65 | 15.56 |
| 143 | 471149.4 | 1513296.6 | 3.54 | 500 | 469470.39 | 1513996.25 | 104.8 |
| 144 | 471152.8 | 1513295.6 | 7.8 | 501 | 469365.61 | 1513998.76 | 14.1 |
| 145 | 471160.6 | 1513295.8 | 5.28 | 502 | 469351.52 | 1513999.22 | 20.08 |
| 146 | 471165.4 | 1513293.6 | 15.34 | 503 | 469335.21 | 1513987.51 | 27.68 |
| 147 | 471175.2 | 1513281.8 | 4.75 | 504 | 469312.12 | 1513972.23 | 27.84 |
| 148 | 471179.6 | 1513280 | 16.33 | 505 | 469288.9 | 1513956.87 | 35.31 |
| 149 | 471194.8 | 1513274 | 24.61 | 506 | 469262.86 | 1513933.02 | 43.83 |
| 150 | 471216.01 | 1513261.52 | 12.49 | 507 | 469229.65 | 1513904.42 | 14.15 |
| 151 | 471226.17 | 1513254.25 | 9.55 | 508 | 469225.59 | 1513890.86 | 15.24 |
| 152 | 471234.4 | 1513249.4 | 5.88 | 509 | 469221.78 | 1513876.1 | 27.41 |
| 153 | 471240.2 | 1513248.4 | 8.89 | 510 | 469220.99 | 1513848.7 | 43.88 |
| 154 | 471249.06 | 1513249.09 | 16.08 | 511 | 469229.65 | 1513805.68 | 8.6 |
| 155 | 471265 | 1513251.2 | 6.46 | 512 | 469231.52 | 1513797.29 | 2.94 |
| 156 | 471271 | 1513248.8 | 6.56 | 513 | 469230.08 | 1513794.72 | 10.87 |
| 157 | 471274.83 | 1513243.48 | 4.74 | 514 | 469222.39 | 1513787.03 | 277.58 |
| 158 | 471278.6 | 1513240.6 | 13.84 | 515 | 469001 | 1513619.6 | 20.69 |
| 159 | 471291.8 | 1513236.4 | 10.96 | 516 | 468982.36 | 1513610.61 | 4.23 |
| 160 | 471300.4 | 1513229.6 | 18.55 | 517 | 468978.55 | 1513608.77 | 82.34 |
| 161 | 471312.73 | 1513215.75 | 9.43 | 518 | 468904.4 | 1513573 | 164.2 |
| 162 | 471320.2 | 1513210 | 9.5 | 519 | 468844.74 | 1513420.01 | 450.87 |
| 163 | 471327.74 | 1513204.23 | 19.65 | 520 | 468676.63 | 1513001.66 | 88.24 |
| 164 | 471340.4 | 1513189.2 | 4.62 | 521 | 468588.57 | 1513007.36 | 8.51 |
| 165 | 471344.8 | 1513187.8 | 8.55 | 522 | 468580.09 | 1513008.11 | 92.77 |
| 166 | 471353.2 | 1513189.4 | 7.39 | 523 | 468487.57 | 1513014.95 | 2.65 |
| 167 | 471360.33 | 1513191.34 | 12.98 | 524 | 468484.99 | 1513015.57 | 55.47 |
| 168 | 471373.2 | 1513193 | 5.46 | 525 | 468429.64 | 1513019.38 | 162.76 |
| 169 | 471378.52 | 1513194.22 | 8.48 | 526 | 468488.81 | 1513171.01 | 526.64 |
| 170 | 471386.26 | 1513197.71 | 10.61 | 527 | 468000 | 1513367.03 | 51.26 |
| 171 | 471393.53 | 1513205.44 | 5.68 | 528 | 467961.02 | 1513400.32 | 3.52 |
| 172 | 471397.62 | 1513209.38 | 8.92 | 529 | 467958.28 | 1513402.53 | 0.01 |
| 173 | 471405.2 | 1513214.08 | 23.96 | 530 | 467958.28 | 1513402.54 | 8.51 |
| 174 | 471428.2 | 1513220.8 | 13.83 | 531 | 467951.7 | 1513407.94 | 26.22 |
| 175 | 471441.28 | 1513225.3 | 7.26 | 532 | 467931.12 | 1513424.18 | 592.1 |
| 176 | 471448.41 | 1513226.66 | 9.02 | 533 | 467489.68 | 1513818.78 | 522.14 |
| 177 | 471457.35 | 1513225.45 | 24.75 | 534 | 467000 | 1514000 | 19.03 |
| 178 | 471479.6 | 1513214.6 | 11.39 | 535 | 466981.16 | 1514002.62 | 102.23 |
| 179 | 471489.4 | 1513208.8 | 10.74 | 536 | 466880.27 | 1514019.15 | 38.62 |
| 180 | 471494.6 | 1513199.4 | 3.61 | 537 | 466842.23 | 1514025.77 | 28.54 |
| 181 | 471498.2 | 1513199.2 | 2.7 | 538 | 466814.12 | 1514030.73 | 49.21 |
| 182 | 471500.2 | 1513201 | 7.67 | 539 | 466765.61 | 1514039 | 25.43 |
| 183 | 471507.6 | 1513203 | 3.43 | 540 | 466740.4 | 1514042.4 | 33.78 |
| 184 | 471511.02 | 1513202.71 | 33.85 | 541 | 466707.4 | 1514049.6 | 78.86 |
| 185 | 471539.37 | 1513184.22 | 10.68 | 542 | 466629.45 | 1514061.59 | 36.34 |
| 186 | 471548.8 | 1513179.2 | 5.4 | 543 | 466664.35 | 1514071.73 | 31.17 |
| 187 | 471554.2 | 1513179.2 | 9.49 | 544 | 466695.15 | 1514076.47 | 17.75 |
| 188 | 471562.24 | 1513184.24 | 7.11 | 545 | 466710.16 | 1514085.95 | 40.34 |
| 189 | 471568.12 | 1513188.26 | 10.23 | 546 | 466747.28 | 1514101.74 | 35.38 |
| 190 | 471578.2 | 1513190 | 4.54 | 547 | 466779.67 | 1514115.96 | 39.5 |
| 191 | 471581.62 | 1513187.02 | 2.9 | 548 | 466819.16 | 1514115.17 | 39.47 |
| 192 | 471581.93 | 1513184.13 | 3.99 | 549 | 466856.28 | 1514101.74 | 34.18 |
| 193 | 471579.67 | 1513180.84 | 14.08 | 550 | 466875.24 | 1514073.31 | 38.63 |
| 194 | 471568.12 | 1513172.8 | 3.02 | 551 | 466900.52 | 1514044.09 | 30.73 |
| 195 | 471567.8 | 1513169.8 | 2.48 | 552 | 466928.16 | 1514030.67 | 37.91 |
| 196 | 471569.56 | 1513168.05 | 3.31 | 553 | 466966.07 | 1514030.67 | 29.23 |
| 197 | 471572.8 | 1513167.4 | 5.33 | 554 | 466995.29 | 1514031.46 | 132.05 |
| 198 | 471577.2 | 1513170.4 | 3.85 | 555 | 467101.12 | 1514110.43 | 147.53 |
| 199 | 471581.01 | 1513170.94 | 10.21 | 556 | 467209.31 | 1514210.73 | 34.1 |
| 200 | 471591.21 | 1513170.53 | 4.83 | 557 | 467234.58 | 1514233.63 | 19.75 |
| 201 | 471595.75 | 1513172.18 | 3.42 | 558 | 467253.54 | 1514239.16 | 12.74 |
| 202 | 471598.22 | 1513174.55 | 3.35 | 559 | 467265.38 | 1514234.42 | 9.78 |
| 203 | 471599.25 | 1513177.74 | 2.93 | 560 | 467267.75 | 1514224.94 | 34.1 |
| 204 | 471598.74 | 1513180.63 | 3.63 | 561 | 467264.6 | 1514190.98 | 23.69 |
| 205 | 471596.68 | 1513183.62 | 3.78 | 562 | 467264.6 | 1514167.29 | 15.25 |
| 206 | 471595.54 | 1513187.23 | 3.02 | 563 | 467270.13 | 1514153.08 | 25.14 |
| 207 | 471595.95 | 1513190.22 | 5.28 | 564 | 467287.5 | 1514134.91 | 27.55 |
| 208 | 471599.25 | 1513194.34 | 4.53 | 565 | 467311.99 | 1514122.28 | 22.23 |
| 209 | 471602.45 | 1513197.54 | 9.04 | 566 | 467333.3 | 1514115.96 | 36.46 |
| 210 | 471610.8 | 1513201 | 26.29 | 567 | 467369.63 | 1514119.12 | 23.71 |
| 211 | 471636.4 | 1513207 | 19.67 | 568 | 467393.32 | 1514119.91 | 107.35 |
| 212 | 471655.8 | 1513210.2 | 22.8 | 569 | 467492.83 | 1514160.18 | 45.59 |
| 213 | 471678.6 | 1513210.8 | 11.09 | 570 | 467537.06 | 1514171.24 | 33.21 |
| 214 | 471689.6 | 1513209.4 | 5.8 | 571 | 467566.28 | 1514187.04 | 14.49 |
| 215 | 471693.6 | 1513205.2 | 7.99 | 572 | 467578.91 | 1514194.14 | 23.7 |
| 216 | 471686.2 | 1513202.2 | 25.73 | 573 | 467593.14 | 1514213.1 | 19.55 |
| 217 | 471660.61 | 1513199.6 | 10.4 | 574 | 467607.35 | 1514226.52 | 21.57 |
| 218 | 471650.2 | 1513199.6 | 0.82 | 575 | 467627.09 | 1514235.21 | 31.87 |
| 219 | 471650.4 | 1513198.8 | 7.73 | 576 | 467648.41 | 1514258.9 | 36.74 |
| 220 | 471657.99 | 1513197.33 | 2.68 | 577 | 467664.21 | 1514292.07 | 12.48 |
| 221 | 471659.81 | 1513195.36 | 3.17 | 578 | 467676.05 | 1514296.02 | 14.52 |
| 222 | 471657.16 | 1513193.62 | 14.96 | 579 | 467689.48 | 1514290.49 | 32.99 |
| 223 | 471642.38 | 1513191.34 | 5.98 | 580 | 467713.96 | 1514268.38 | 26.14 |
| 224 | 471637.37 | 1513188.08 | 5.42 | 581 | 467737.65 | 1514257.32 | 16.89 |
| 225 | 471633.8 | 1513184 | 6.38 | 582 | 467754.24 | 1514254.16 | 27.42 |
| 226 | 471629 | 1513179.8 | 6.9 | 583 | 467774.77 | 1514272.33 | 10.54 |
| 227 | 471622.4 | 1513177.8 | 4.5 | 584 | 467777.14 | 1514282.6 | 11.16 |
| 228 | 471618.2 | 1513176.2 | 2.28 | 585 | 467785.04 | 1514290.49 | 25.09 |
| 229 | 471619.6 | 1513174.4 | 13.6 | 586 | 467807.15 | 1514302.34 | 31.45 |
| 230 | 471633.2 | 1513174.6 | 12.04 | 587 | 467826.9 | 1514326.82 | 383.15 |
| 231 | 471644.8 | 1513171.4 | 6.37 | 588 | 467739.82 | 1514699.94 | 180.95 |
| 232 | 471649.88 | 1513167.55 | 3.65 | 589 | 467836.53 | 1514852.87 | 146.35 |
| 233 | 471649.88 | 1513163.91 | 2.16 | 590 | 467719.52 | 1514940.78 | 80.02 |
| 234 | 471648.21 | 1513162.54 | 8.22 | 591 | 467773.34 | 1515000 | 34.24 |
| 235 | 471640 | 1513162.8 | 8.66 | 592 | 467807.58 | 1515000 | 170.26 |
| 236 | 471631.4 | 1513163.8 | 9.3 | 593 | 467879.33 | 1515154.4 | 108.27 |
| 237 | 471622.29 | 1513161.94 | 12.17 | 594 | 467814.1 | 1515240.82 | 97.1 |
| 238 | 471610.59 | 1513158.57 | 26.14 | 595 | 467766.81 | 1515325.62 | 100.13 |
| 239 | 471586.16 | 1513149.29 | 19.46 | 596 | 467729.66 | 1515418.61 | 8.46 |
| 240 | 471567.56 | 1513143.6 | 19.06 | 597 | 467734.51 | 1515425.55 | 0.01 |
| 241 | 471548.8 | 1513140.2 | 11.32 | 598 | 467734.52 | 1515425.55 | 2.72 |
| 242 | 471537.6 | 1513141.8 | 10.4 | 599 | 467736.93 | 1515424.29 | 0.01 |
| 243 | 471528 | 1513145.8 | 11.78 | 600 | 467736.93 | 1515424.28 | 97.35 |
| 244 | 471516.6 | 1513148.8 | 7.12 | 601 | 467823.22 | 1515379.24 | 106.43 |
| 245 | 471509.5 | 1513148.3 | 9.41 | 602 | 467915.24 | 1515325.77 | 13.55 |
| 246 | 471500.41 | 1513145.87 | 8.59 | 603 | 467928.07 | 1515321.39 | 38.41 |
| 247 | 471492.22 | 1513143.29 | 2.69 | 604 | 467965.75 | 1515313.95 | 59.32 |
| 248 | 471489.64 | 1513142.54 | 8.71 | 605 | 468023.22 | 1515299.26 | 27.58 |
| 249 | 471481 | 1513143.6 | 5.24 | 606 | 468050.74 | 1515297.49 | 60.34 |
| 250 | 471476.15 | 1513145.57 | 5.57 | 607 | 468109.34 | 1515283.09 | 17.7 |
| 251 | 471471.91 | 1513149.2 | 11.54 | 608 | 468126.64 | 1515279.35 | 27.84 |
| 252 | 471463.6 | 1513157.2 | 7.89 | 609 | 468153.42 | 1515271.74 | 8.04 |
| 253 | 471456.8 | 1513161.2 | 6.05 | 610 | 468157.1 | 1515278.89 | 188.5 |
| 254 | 471450.8 | 1513160.4 | 13.05 | 611 | 468248.58 | 1515443.7 | 6.77 |
| 255 | 471439.31 | 1513154.21 | 11.63 | 612 | 468254.85 | 1515446.26 | 13.37 |
| 256 | 471428.2 | 1513150.8 | 5.88 | 613 | 468267.14 | 1515451.51 | 6.32 |
| 257 | 471422.4 | 1513151.8 | 8.15 | 614 | 468273.32 | 1515450.21 | 11.87 |
| 258 | 471415 | 1513155.2 | 3.97 | 615 | 468285.01 | 1515448.15 | 8.94 |
| 259 | 471412 | 1513157.8 | 4.9 | 616 | 468293.88 | 1515449.35 | 11.77 |
| 260 | 471407.2 | 1513158.8 | 21.14 | 617 | 468303.29 | 1515456.42 | 16.12 |
| 261 | 471387.4 | 1513151.4 | 4.84 | 618 | 468314.8 | 1515467.71 | 27.92 |
| 262 | 471382.6 | 1513150.8 | 6.42 | 619 | 468322.43 | 1515494.57 | 24.69 |
| 263 | 471376.25 | 1513149.81 | 18.77 | 620 | 468326.32 | 1515518.95 | 39.9 |
| 264 | 471358.4 | 1513144 | 5.86 | 621 | 468327.24 | 1515558.85 | 41.47 |
| 265 | 471352.6 | 1513143.2 | 6.63 | 622 | 468329.72 | 1515600.24 | 30.64 |
| 266 | 471346 | 1513143.8 | 9.85 | 623 | 468340.04 | 1515629.1 | 45.92 |
| 267 | 471336.83 | 1513147.39 | 7.09 | 624 | 468360.45 | 1515670.23 | 16.72 |
| 268 | 471330.6 | 1513150.8 | 8.49 | 625 | 468374.67 | 1515679.01 | 10.55 |
| 269 | 471324.4 | 1513156.6 | 9.91 | 626 | 468385.17 | 1515680.14 | 6.36 |
| 270 | 471317.2 | 1513163.4 | 4.31 | 627 | 468383.31 | 1515686.22 | 197.17 |
| 271 | 471313.2 | 1513165 | 8.81 | 628 | 468353.23 | 1515881.09 | 37.46 |
| 272 | 471304.4 | 1513164.6 | 8.6 | 629 | 468379.5 | 1515907.78 | 91.46 |
| 273 | 471295.8 | 1513164.4 | 10.39 | 630 | 468338.72 | 1515989.64 | 125.3 |
| 274 | 471285.6 | 1513166.4 | 9.33 | 631 | 468281.47 | 1516101.1 | 32.13 |
| 275 | 471277.26 | 1513170.58 | 26.75 | 632 | 468262.61 | 1516127.11 | 42.69 |
| 276 | 471255.4 | 1513186 | 8.59 | 633 | 468238.99 | 1516162.67 | 11.12 |
| 277 | 471247.6 | 1513189.6 | 4.53 | 634 | 468234.66 | 1516172.91 | 31.05 |
| 278 | 471243.15 | 1513190.43 | 7.82 | 635 | 468224.59 | 1516202.28 | 137.22 |
| 279 | 471235.42 | 1513189.22 | 6.83 | 636 | 468200.32 | 1516337.34 | 20.69 |
| 280 | 471228.6 | 1513189 | 13.37 | 637 | 468210.32 | 1516319.22 | 104.81 |
| 281 | 471217.6 | 1513196.6 | 24.43 | 638 | 468291.28 | 1516252.65 | 58.57 |
| 282 | 471198.8 | 1513212.2 | 14.58 | 639 | 468347.37 | 1516235.78 | 10.82 |
| 283 | 471186 | 1513219.2 | 10.31 | 640 | 468356.86 | 1516230.59 | 30.2 |
| 284 | 471176.2 | 1513222.4 | 3.69 | 641 | 468376.6 | 1516207.74 | 30.68 |
| 285 | 471173.4 | 1513220 | 10.14 | 642 | 468403.39 | 1516192.79 | 48.52 |
| 286 | 471176 | 1513210.2 | 4.44 | 643 | 468442.74 | 1516164.39 | 70.66 |
| 287 | 471172.4 | 1513207.6 | 5.99 | 644 | 468512.49 | 1516153.1 | 22.84 |
| 288 | 471167 | 1513210.2 | 9.43 | 645 | 468535.2 | 1516155.58 | 80.69 |
| 289 | 471158 | 1513213 | 10.09 | 646 | 468611.15 | 1516182.82 | 73.25 |
| 290 | 471148.2 | 1513210.6 | 10.68 | 647 | 468671.96 | 1516223.67 | 29.19 |
| 291 | 471137.6 | 1513209.2 | 9.81 | 648 | 468669.92 | 1516194.55 | 44.47 |
| 292 | 471128.2 | 1513212 | 10.74 | 649 | 468676.23 | 1516150.53 | 14.93 |
| 293 | 471118.6 | 1513216.8 | 10.31 | 650 | 468677.07 | 1516135.63 | 36.82 |
| 294 | 471108.8 | 1513220 | 11.01 | 651 | 468677.31 | 1516098.81 | 35.67 |
| 295 | 471098 | 1513222.2 | 6.28 | 652 | 468675.31 | 1516063.2 | 50.8 |
| 296 | 471092.6 | 1513225.4 | 9.64 | 653 | 468672.47 | 1516012.48 | 17.24 |
| 297 | 471086.2 | 1513232.6 | 9.69 | 654 | 468687.46 | 1516003.98 | 162.73 |
| 298 | 471080.2 | 1513240.2 | 3.54 | 655 | 468830.22 | 1515925.88 | 272.38 |
| 299 | 471077.8 | 1513242.8 | 2.29 | 656 | 469073.68 | 1515803.74 | 34.08 |
| 300 | 471076.4 | 1513241 | 5.72 | 657 | 469105.55 | 1515815.83 | 79.3 |
| 301 | 471075.2 | 1513235.4 | 9.14 | 658 | 469184.66 | 1515821.32 | 6.1 |
| 302 | 471071.6 | 1513227 | 14.01 | 659 | 469190.39 | 1515819.23 | 365.83 |
| 303 | 471068.2 | 1513213.4 | 10.27 | 660 | 469118.34 | 1516177.89 | 0.29 |
| 304 | 471069.4 | 1513203.2 | 6.45 | 661 | 469118.23 | 1516178.16 | 219.74 |
| 305 | 471068.6 | 1513196.8 | 6.32 | 662 | 469075.32 | 1516393.67 | 26.45 |
| 306 | 471065 | 1513191.6 | 3.42 | 663 | 469097.14 | 1516408.64 | 596.56 |
| 307 | 471061.6 | 1513191.2 | 6.23 | 664 | 469214.06 | 1515823.65 | 55.97 |
| 308 | 471057.4 | 1513195.8 | 8.86 | 665 | 469267.09 | 1515841.56 | 16.59 |
| 309 | 471053.6 | 1513203.8 | 11.34 | 666 | 469282.43 | 1515847.89 | 25.28 |
| 310 | 471051.8 | 1513215 | 10.63 | 667 | 469306.64 | 1515855.14 | 128.81 |
| 311 | 471052.6 | 1513225.6 | 8.79 | 668 | 469430.88 | 1515889.17 | 212.43 |
| 312 | 471055.2 | 1513234 | 10.12 | 669 | 469579.6 | 1516040.85 | 48.21 |
| 313 | 471058.4 | 1513243.6 | 8.23 | 670 | 469605.2 | 1516000 | 49.58 |
| 314 | 471062 | 1513251 | 10.14 | 671 | 469631.8 | 1516041.83 | 161.35 |
| 315 | 471065.8 | 1513260.4 | 3.54 | 672 | 469758.85 | 1515942.36 | 75.25 |
| 316 | 471064.8 | 1513263.8 | 7.64 | 673 | 469777.56 | 1515869.48 | 33.49 |
| 317 | 471059.4 | 1513269.2 | 10.64 | 674 | 469777.56 | 1515835.99 | 57.31 |
| 318 | 471050 | 1513274.2 | 13.67 | 675 | 469753.92 | 1515783.79 | 130.43 |
| 319 | 471037.2 | 1513279 | 9.21 | 676 | 469673.16 | 1515681.36 | 26.52 |
| 320 | 471029.6 | 1513284.2 | 6.36 | 677 | 469647.55 | 1515688.25 | 45.91 |
| 321 | 471027 | 1513290 | 7.3 | 678 | 469610.13 | 1515661.66 | 58.51 |
| 322 | 471028.2 | 1513297.2 | 8.72 | 679 | 469569.75 | 1515619.31 | 60.77 |
| 323 | 471033.4 | 1513304.2 | 5.2 | 680 | 469509.84 | 1515629.46 | 52.67 |
| 324 | 471033.4 | 1513309.4 | 3.96 | 681 | 469457.46 | 1515635.07 | 101.85 |
| 325 | 471030.6 | 1513312.2 | 7.51 | 682 | 469360.94 | 1515667.57 | 208.9 |
| 326 | 471023.8 | 1513315.4 | 8.55 | 683 | 469274.29 | 1515477.49 | 150.16 |
| 327 | 471016.6 | 1513320 | 7.32 | 684 | 469403.3 | 1515400.66 | 39.69 |
| 328 | 471012.4 | 1513326 | 17.15 | 685 | 469434.89 | 1515424.69 | 40.28 |
| 329 | 471007.4 | 1513342.4 | 15.11 | 686 | 469466.02 | 1515399.12 | 34.17 |
| 330 | 471004.4 | 1513357.2 | 17.85 | 687 | 469478.15 | 1515367.18 | 42.25 |
| 331 | 471003 | 1513375 | 9.83 | 688 | 469505.31 | 1515334.83 | 29.3 |
| 332 | 471003.8 | 1513384.8 | 12.4 | 689 | 469520.47 | 1515309.75 | 3.1 |
| 333 | 471006 | 1513397 | 7.61 | 690 | 469522.84 | 1515307.75 | 17.29 |
| 334 | 471004.2 | 1513404.4 | 7.34 | 691 | 469532.83 | 1515293.63 | 20.06 |
| 335 | 471000.6 | 1513410.8 | 23.87 | 692 | 469541.79 | 1515275.68 | 71.34 |
| 336 | 470985.4 | 1513429.2 | 9.39 | 693 | 469580.54 | 1515215.78 | 45.03 |
| 337 | 470981.2 | 1513437.6 | 9.8 | 694 | 469605.07 | 1515178.02 | 5.25 |
| 338 | 470981.4 | 1513447.4 | 26.75 | 695 | 469610.31 | 1515178.3 | 29.08 |
| 339 | 470989.8 | 1513472.8 | 7.82 | 696 | 469639.25 | 1515181.05 | 26.37 |
| 340 | 470990.4 | 1513480.6 | 26.08 | 697 | 469661.57 | 1515167 | 92.48 |
| 341 | 470981.2 | 1513505 | 15.18 | 698 | 469751.55 | 1515145.64 | 166.4 |
| 342 | 470976.4 | 1513519.4 | 14.46 | 699 | 469915.53 | 1515117.39 | 30.85 |
| 343 | 470975 | 1513533.8 | 12.26 | 700 | 469945.84 | 1515111.6 | 129.81 |
| 344 | 470973.8 | 1513546 | 8.62 | 701 | 470072.75 | 1515084.32 | 55.38 |
| 345 | 470973.2 | 1513554.6 | 25.83 | 702 | 470127.18 | 1515074.12 | 36.76 |
| 346 | 470960 | 1513576.8 | 25.24 | 703 | 470163.84 | 1515071.37 | 20.67 |
| 347 | 470949.6 | 1513599.8 | 25.66 | 704 | 470184.51 | 1515071.37 | 97.13 |
| 348 | 470943 | 1513624.6 | 19.41 | 705 | 470280.83 | 1515083.91 | 110.8 |
| 349 | 470943.4 | 1513644 | 16.53 | 706 | 470390.37 | 1515100.58 | 209.81 |
| 350 | 470949.4 | 1513659.4 | 6.8 | 707 | 470435.88 | 1514895.77 | 65.33 |
| 351 | 470949.6 | 1513666.2 | 19.56 | 708 | 470500.4 | 1514885.48 | 208.13 |
| 352 | 470939.6 | 1513683 | 7.69 | 1 | 470452.1 | 1514683.04 | 0 |
| 353 | 470937.58 | 1513690.42 | 13.06 | 1 | 469518.66 | 1515351.21 | 33.75 |
| 354 | 470936.2 | 1513703.4 | 21.69 | 2 | 469498.25 | 1515378.1 | 80.67 |
| 355 | 470940.8 | 1513724.6 | 8.68 | 3 | 469564.09 | 1515424.71 | 27.98 |
| 356 | 470943 | 1513733 | 7.14 | 4 | 469581.63 | 1515402.92 | 81.48 |
| 357 | 470941.6 | 1513740 | 12.8 | 1 | 469518.66 | 1515351.21 | 0 |

Практически со всех сторон к границе села Быньги прилегают земли категории «земли сельскохозяйственного назначения», только небольшая территория, относящаяся к категории «земли запаса» на северо-востоке.

Статья 731. Информация об ограничениях развития территории

На территории села Быньги определены следующие виды ограничений, оказывающих влияние на развитие планировочной структуры населенного пункта: санитарно-защитные зоны; санитарные разрывы; водоохранные зоны; охранные зоны линейных объектов; строительные ограничения; приаэродромная территория.

Конфигурация границ зон ограничений и местоположение их источников отображены на схеме 431 «Комплексная оценка современного состояния и использования территории населенного пункта» и схеме 531 «Комплексная оценка современного состояния инженерной инфраструктуры населенного пункта».

Санитарно-защитные зоны

В соответствии с законом «Об охране окружающей среды» в целях охраны условий жизнедеятельности человека, среды обитания растений, животных и других организмов вокруг промышленных зон и объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, создаются защитные и охранные зоны, в том числе санитарно-защитные зоны (далее – СЗЗ).

Для всех объектов размеры ССЗ определялись по требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» - от границ земельных участков источников негативного воздействия. Размеры ССЗ для источников вредного воздействия указаны в таблице 37.

Характеристика источников вредного воздействия на окружающую среду

Таблица 37

| Наименование | Местоположение | Размер СЗЗ, Зоны разрыва, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ИП Белоусов В.А. | Ул. Пионерская д. 55 | 100 |
| ИП Мальков В.А. | В северной части населенного пункта | 100 |
| ИП Кузнецов В.В. | ул. Трудовая, 1а | 100 |
| ООО «Невьянская мебельная фабрика» | ул. Ленина, 4 | 100 |
| Быньговское ПО | ул. Мартьянова, 22 | 100 |
| Кладбище | ул. Трудовая | 50 |

Санитарные разрывы

Санитарные разрывы устанавливаются в целях защиты населения от источников негативного воздействия. В селе Быньги санитарные разрывы были установлены от категорированных автодорог, газораспределительных сетей и вышки сотовой связи.

Санитарные разрывы от категорированных автодорог

По центральной части села Быньги проходит автодорога «г. Невьянск – д. Сербишино» III категории. Санитарный разрыв от указанной категорированной автодороги до жилой застройки села в размере 100 м был установлен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011.

В 100-метровую зону (по СП 42.13330.2011) разрыва автодороги «г. Невьянск – д. Сербишино» попадают жилые дома с приусадебными земельными участками по адресам: ул. Свердлова 9-63 (неч. Сторона), 16-64 (чет. Сторона), ул. Мартьянова 1,1а,2,3,3а,7а, ул. Ленина 4а-88 (чет. Сторона), 1-87 (нечет. Сторона).

По юго-западной части села Быньги проходит автодорога «с. Быньги – п. Ударник» IV категории. Санитарный разрыв от указанной категорированной автодороги до жилой застройки села в размере 50 м был установлен в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011.

В 50-метровую зону (по СП 42.13330.2011) разрыва автодороги «с. Быньги – п. Ударник» попадают жилые дома с приусадебными земельными участками по адресам: ул. Октябрьская 6-68 (чет. Сторона), 11-63 (нечет. Сторона).

Санитарные разрывы от газораспределительных сетей

Санитарный разрыв от газопровода «Невьянск – Быньги» 2 категории установлен в размере 7 метров до фундаментов зданий в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 «Газораспределительные сети».

Санитарные разрывы от сооружений связи

Базовая станция сотовой связи БС «Мартьянова» высотой 28 м, расположенная в восточной части населенного пункта, является источником электромагнитных излучений. Зона распространения электромагнитных излучений является зоной ограничения застройки. Зона указана в соответствии с экспертным заключением Роспотребнадзора.

Водоохранные зоны

В соответствии с Водным кодексом РФ устанавливаются размеры водоохранных зон для всех водных объектов населенного пункта. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режимы их использования устанавливаются статьей 65 Водного кодекса РФ.

В границах водоохранных зон запрещается:

использование сточных вод для удобрения почв;

размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежной защитной полосы запрещается дополнительно:

распашка земель;

размещение отвалов размываемых грунтов;

выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных объектов на территории населенного пункта в настоящее время нет, поэтому для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах использовался нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров данных зон в зависимости от протяженности реки и уклона берега. Параметры таких зон и полос для водных объектов населенного пункта сведены в таблице 38.

Параметры охранных зон водных объектов

Таблица 38

| № п/п | Наименование объекта | Размер водоохраной зоны, м | Размер прибрежной защитной полосы, м | Размер береговой полосы (бичевник), м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Большая Быньга | 100 | 40 | 20 |
| 2. | река Дальняя Быньга | 100 | 40 | 20 |
| 3. | река Нейва | 200 | 40 | 20 |
| 4. | река Малая Быньга | 100 | 40 | 20 |

Размеры водоохранных зон водоемов соответствуют водоохранным зонам рек, на которых они расположены.

В границах водоохранных зон села Быньги находятся участки массовой усадебной жилой застройки, территории которых не обеспечены системами ливневой и хозяйственно-бытовой канализации.

Береговая полоса является территорией общего пользования и должна быть свободна для прохода неограниченного круга лиц. Тем не менее, в границах береговой полосы водных объектов села Быньги произведены отводы земельных участков под объекты жилого и иного назначения. Участки огорожены. Доступ к береговой полосе ограничен.

Результаты анализа:

водоохранные и прибрежно-защитные зоны не утверждены.

Выводы:

Требуются мероприятия по приведению территории села Быньги в соответствие с нормативными требованиями:

проектирование системы ливневой и хозяйственно-бытовой канализации;

изменение границ земельных участков, расположенных в береговой полосе общего пользования, либо наложение ограничений на их использование.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Источником водоснабжения села Быньги являются артезианские скважины. Проекты зон санитарной охраны не разработаны.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Система мер, обеспечивающих санитарную охрану подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (далее – ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

ЗСО организуются в составе трех поясов. Граница I-го пояса ЗСО подземного источника является зоной строгого режима, предназначенной для защиты водозабора от умышленного или случайного загрязнения или повреждения, и составляет 30-50 метров метров от крайних скважин. Граница II-го пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Граница III-го пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Информация о состоянии водозабора и станции водоподготовки представлена в разделе инженерная инфраструктура настоящего раздела.

В настоящее время разработанных и утвержденных проектов зон санитарной охраны источника водоснабжения в селе Быньги нет. Временно, до утверждения проекта, для скважин принять следующие границы I пояса ЗСО – радиусом 50 м вокруг скважин.

Потенциальными объектами загрязнителями на сегодняшний день являются жилые и промышленные зоны.

Результаты анализа:

водозаборные скважины не имеют утвержденных зон санитарной охраны.

Выводы:

требуется подготовка проекта зон санитарной охраны по источнику водоснабжения и проведение мероприятий по обустройству зоны санитарной охраны I-го пояса.

Охранные зоны

Охранная зона – это территория, в которой ограничена хозяйственная деятельность с целью обеспечения сохранности объектов охраны.

На территории села Быньги охранные зоны были установлены для следующих объектов: линий электропередач, аэродрома «Быньги».

Охранные зоны линий электропередач

Согласно «Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» на территории населенного пункта установлены следующие охранные зоны для ЛЭП напряжением 10/6 кВ – 10 метров от оси линии электропередач, для ЛЭП 35 кВ – 15 метров, для ЛЭП 110 кВ – 20 метров.

Приаэродромные территории

При изучении сведений, содержащихся в проекте генерального плана Невьянского городского округа, было установлено, что вся территория населенного пункта попадает в приаэродромную территорию аэродрома «Быньги».

В соответствии с воздушным кодексом РФ для каждого аэродрома устанавливается приаэродромная территория. Границы приаэродромной территории определяются по внешней границе проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность, а вне полос воздушных подходов – окружностью радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома. Приаэродромная территории является зоной с особыми условиями использования территории и отображается в схеме территориального планирования соответствующего субъекта Российской Федерации. В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и развитие городских сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного строительства и иных объектов согласования со старшим авиационным начальником аэродрома.

Результаты анализа:

линии электропередач ВЛ 110 кВ проходят по территории населенного пункта в нарушение требований п. 7.9 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». (п.12.24 СП42.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

Выводы

линии электропередач ВЛ 110 кВ подлежат перекладке в кабель.

Строительные ограничения

Зоны нарушения сплошности верхней части земной коры

Территория села Быньги находится в центре тектонического узла, образованного пересечением зон нарушения сплошности верхней части земной коры.

В пределах этого узла вероятно возникновение динамических явлений– очагов землетрясений силой до 5-6 баллов, подвижек блоков верхней части земной коры, карстовых провалов, оценивается как наиболее высокая.

Зона с неблагоприятными уклонами поверхности

К территориям с неблагоприятными уклонами поверхности относятся долины реки Дальняя и Малая Быньга в северной части населенного пункта, территории вдоль улиц Пионерская и Нагорная. Уклон поверхности в отдельных местах (по берегам реки Большая Быньга) достигает 83%. Остальная территория села относится к территориям с благоприятными условиями строительства.

Зона карстообразования

В зоне риска возникновения процессов карстообразования, по данным Экологической карты Свердловской области, находится вся территория села Быньги.

Зона нарушения шумового режима

Нарушение шумового режима в населенном пункте определено от автомобильной дороги «г. Невьянск – с. Сербишино».

Зона территорий и земель, нарушенных в результате дражной добычи полезных ископаемых

Земли, нарушенные в результате дражной добычи золота, расположены в центральной части населенного пункта, в долине реки Нейва. Общая площадь указанных земель составляет порядка 40 га (7,4 % территории населенного пункта). К данной территории приурочены также заболоченные земли. В пределах рассматриваемого участка требуются рекультивационные мероприятия по осушению, дренажу, выторфовке, удалению малоблагоприятных илистых грунтов из-под фундаментов объектов, а также подсыпке крупнообломочных техногенных грунтов, на которых будут располагаться фундаменты инженерных объектов. Необходимо рекультивировать русло реки с целью ликвидации меандров.

Статья 831. Информация об объектах капитального строительства федерального и регионального  значения на территории населенного пункта

На территории села Быньги расположено 3 объекта регионального значения – автомобильная дорога IV категории «г. Невьянск - д. Сербишино», автодорога IV категории «с. Быньги - п. Ударник», объект культурного наследия – Казанская церковь.

На территории села Быньги расположен 1 объект федерального значения – Никольская церковь, являющаяся объектом культурного наследия.

Статья 931. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определённой части территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Чрезвычайные ситуации природного характера

Источниками чрезвычайных ситуаций природного характера являются опасные природные процессы и явления, проявление которых возможно на проектируемой территории.

Паспортом безопасности территории Невьянского городского округа (далее – Паспорт безопасности), утвержденным постановлением главы Невьянского городского округа от 22.03.07 г. № 44, рассмотрено 12 видов возможных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, в том числе:

землетрясения;

извержения вулканов;

оползни;

селевые потоки;

снежные лавины;

ураганы;

бури;

штормы;

град;

цунами;

подтопления;

пожары природные.

Из указанных видов возможных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера на территории села Быньги признана возможность возникновения:

землетрясений;

ураганов;

подтопления.

Природно-климатические особенности территории, обусловленные микроклиматическими особенностями Зауралья в районе Среднего Урала могут обусловливать возникновение:

града;

туманов;

засухи;

заморозков;

обильных снегопадов, в том числе в весенние и летние месяцы и   продолжительные дождевые периоды.

Наличие реки с регулируемым стоком (пруд выше по течению в 1 км от границ населённого пункта) и извилистым меандрирующим руслом может обусловить локальную переработку берегов и незначительные весенние половодья.

Другие опасные природные явления и процессы для территории Невьянского городского округа не характерны.

В результате возникновения ураганов (метелей, сильных морозов, обильных снегопадов и дождей) прогнозируется возможность нарушения работы систем электро- и энергообеспечения территории села, результатом чего станет нарушение условий нормальной жизнедеятельности населения. Основная причина – прокладки линий энергоснабжения воздушным способом и высокая степень износа сетей.

Западная часть села Быньги (р. Нейва) попадает в группу возникновения угрозы подтопления.

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера

К биолого-социальным ЧС относятся:

инфекционная заболеваемость людей;

инфекционная заболеваемость сельскохозяйственных животных;

поражение сельскохозяйственных растений.

В качестве возможных биолого-социальных ЧС на территории села выделяются следующие виды особо опасных болезней, определённые для Свердловской области:

геппатит Б;

дифтерия.

Для сельскохозяйственных территорий Свердловской области с наличием лесов возможны инфекционные заболевания сельскохозяйственных и домашних животных, в том числе – бешенство.

Территория, на которой располагается село Быньги, является неблагополучной (эндемичной) по клещевому энцефалиту (Постановление главного санитарного врача по Свердловской области № 1 от 12.03.2004 г.). Население села Быньги является группой риска по возможности заражения клещевым энцефалитом.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Паспортом безопасности территории Невьянского городского округа рассмотрено 8 видов возможных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в том числе: чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах; чрезвычайные ситуации на радиационно-опасных объектах; чрезвычайные ситуации на биологически опасных объектах; чрезвычайные ситуации на пожаро-взрывоопасных объектах; чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи; чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения; чрезвычайные ситуации на гидротехнических объектах; чрезвычайные ситуации на транспорте.

Из рассмотренных видов чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории села Быньги реальную угрозу могут представлять 4 вида:

чрезвычайные ситуации на пожаро - взрывоопасных объектах;

чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи;

чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения;

чрезвычайные ситуации на гидротехнических объектах.

Чрезвычайные ситуации на пожаро-взрывоопасных объектах

К потенциально взрывоопасным объектам, расположенным на территории села Быньги относятся газовая котельная и газопроводы высокого давления. Во взрывоопасную зону от газопроводов попадает 1 жилой дом по ул. Мартьянова, 65.

К пожароопасным объектам относятся пилорамы и мебельная фабрика.

Вместе с тем пожары возможны не только на объектах производственного и коммунального назначения, но и на объектах жилого фонда и общественно-делового назначения. В соответствии с таблицей 7 Технического регламента на территории села по расчету может возникать не более 1-го пожара одновременно.

Пожаротушение на территории села Быньги осуществляется силами 46-ой пожарной части УГПС ГУВД Свердловской области. Пожарная часть расположена по адресу: г. Невьянск, ул. Дзержинского 8а. Время прибытия пожарного расчета к месту пожара составляет 15-20 минут, что не отвечает современным нормативным требованиям.

Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи

В настоящее время электроснабжение всех потребителей электроэнергии села Быньги осуществляется от понизительной станции ПС «Таволги» 110/35/10 кВ, расположенной на западе населенного пункта и ПС «Киприно» 110/10 кВ.

В случае аварии на понизительной станции или порыва на линии электропередач напряжением 110 кВ, 35 кВ или 10 кВ возможно переключение потребителей на другой фидер.

В случае аварии на базовой станции сотовой связи БС «Мартьянова» в качестве альтернативного источника может использоваться стационарная телефонная связь.

Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения

К чрезвычайным ситуациям на коммунальных системах жизнеобеспечения села Быньги относятся: чрезвычайные ситуации на системах газоснабжения и теплоснабжения, водоснабжения села.

Поскольку к населенному пункту подходит один газопровод при аварии на нем, все население села останется без газа.

К системе централизованного водоснабжения подключена только часть жилого фонда. В случае аварии на системе водоснабжения села Быньги, в качестве резервных источников могут использоваться источники децентрализованного водоснабжения – колодцы.

Чрезвычайные ситуации на гидротехнических объектах

Гидротехническим сооружением, на котором возможно возникновение чрезвычайной ситуации, является плотина Невьянского пруда. Согласно Декларации безопасности гидротехнических сооружений Невьянского водохранилища на р. Нейва, Свердловской области, утвержденной заместителем руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в 2011 г., максимальное значение вероятности возникновения чрезвычайной ситуации равно 1,5*10-3 год-1, что меньше допустимой величины риска аварий сооружений III класса, к которым относится плотина, равной 3*10-3 год-1. В результате катастрофического разрушения плотины при наиболее тяжелом сценарии в зону затопления на территории с. Быньги попадут 235 жилых домов, 3 автодорожных и 6 пешеходных мостов, территория мебельной фабрики, общественные здания, в том числе ОВП, администрация и детский сад . Вероятные последствия: человеческие жертвы (2 погибших и 10 раненых) и материальный ущерб (44,7 млн. руб.).

Контроль за своевременным осуществлением водосброса в водохранилище возложен на Комиссию по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности на территории г. Невьянска.

Надзор за безопасностью гидротехнических объектов на территории Свердловской области, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 29.05.2008 г. № 404, осуществляет Уральское управление Ростехнадзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Зона возможного катастрофического затопления нанесена на схему 431.

Статья 1031. Результаты комплексной оценки современного состояния развития территории и перечень задач, подлежащих решению

Комплексная оценка современного состояния территории села Быньги была произведена по некоторым факторам, вследствие изучения которых были выявлены основные особенности и проблемы развития территории населенного пункта.

Наличие территориальных ресурсов

Село обладает ограниченными резервами для привлечения инвестиций в строительство, как для индивидуального жилищного строительства, так и для производственных и сельскохозяйственных объектов в существующих границах населенного пункта.

Западная часть села попадает в зону выпадения кислотных осадков, что ведет к ограничениям в строительстве жилья.

Свободные территории для строительства выявлены в восточной части, но участки требуют мероприятий по инженерной подготовке.

Демографическая ситуация

Численность населения с. Быньги в период с 2007 по 2010 годы имеет тенденцию значительного прироста;

с 2006 года рождаемость населения в селе увеличивается;

За последние семь лет смертность превышает рождаемость;

Численность женского населения незначительно преобладает над мужским и составляет 49,5%, в то время как доля мужского населения составляет 50,5%.

Увеличение численности населения обусловливается положительным механическим движением населения.

Основной задачей демографической политики остается сохранение тенденции к повышению рождаемости, улучшение жизненного уровня населения, рост денежных доходов граждан, пропаганда здорового образа жизни и крепкой семьи, особенно среди молодежи.

Обеспеченность населения объектами социальной инфраструктуры

По данным Администрации Невьянского городского округа обеспеченность объектами социальной инфраструктуры и культурно-бытового обслуживания в целом удовлетворительна, однако ряд показателей обеспеченности не соответствуют нормам.

В настоящее время село обеспечено общеобразовательными учреждениями, клубами и домами культуры, библиотекой, объектами здравоохранения, магазинами продовольственных товаров, органами социального обслуживания.

Обеспеченность населения жилым фондом

жилой фонд по населенному пункту составляет 49100,0 кв.м.

1,3% от общего жилого фонда находится в береговой полосе водных объектов;

5% от общего жилого фонда находится в санитарно-защитных зонах;

основная доля частного сектора представлена отдельно стоящими домами с собственными участками земли;

средняя обеспеченность населения жилым фондом составляет 20,6 кв.м/чел., что ниже показателя по городскому округу на 2,9 кв.м/чел. (показатель 23,5 кв.м/чел.), и ниже планируемого показателя по Свердловской области на 4,2 кв.м/чел. (показатель 24,8 кв.м/чел.).

Транспортное обеспечение территории

улично-дорожная сеть села нуждается в развитии в строительстве улиц с твердым покрытием, нормативной шириной в красных линиях;

требуется проведение инвентаризации искусственных сооружений на улицах и дорогах с целью определения их технического состояния и собственника;

необходим вывод транзитного транспорта с территории села;

необходимо повысить плотность улично-дорожной сети в селе Быньги;

необходимо асфальтировать все улицы и дороги населенного пункта.

Инженерное обеспечение территории

необходимо предусмотреть отопление существующей застройки от индивидуальных отопительных источников на газообразном топливе (требуется 100% газификация села);

в виду малого износа существующих теплосетей реконструкции оборудования существующей централизованной системы теплоснабжения не требуется;

мощности существующих источников электроснабжения для существующего населения достаточно;

для существующей застройки, находящейся в охранных зонах существующих высоковольтных линий электропередач, следует учесть мероприятия по перекладке ЛЭП 110 и 10 кВ в подземный кабель в границах жилых кварталов;

учитывая невозможность организации зон ЗСО для действующих скважин, суммарная мощность источников питьевого водоснабжения, предлагаемых к сохранению, недостаточна для обеспечения существующего населения нормативным объемом воды для хозяйственно-питьевых нужд;

необходимо проектирование систем централизованного водоснабжения и водоотведения для необеспеченного населения;

предусмотреть реконструкцию существующей системы водоснабжения для ликвидации потерь питьевого ресурса при транспортировке потребителям;

необходимо предусмотреть резервуары для хранения запаса воды на пожаротушение;

предусмотреть строительство очистных сооружений согласно предложениям проекта «Генеральный план Невьянского городского округа»;

населенный пункт газифицирован частично (49,9 % застройки). Для обеспечения минимального уровня комфорта проживания в жилых зонах необходима полная газификация села (согласно НГПСО 1-2009.66);

проектом необходимо предусмотреть мероприятия по расширению номерной емкости существующей АТС села Быньги для обеспечения фиксированной связью существующего населения;

рассмотреть возможность размещения новой АТС на территории села.

Санитарная очистка территории

не организован сбор снега с улиц, проездов площадей и других мест;

не организован сбор смета с поверхности дорожных покрытий.

Наличие факторов загрязнения окружающей среды и негативного влияния на жизнедеятельность населения

необходимо проектирование систем централизованного водоснабжения и водоотведения для необеспеченного населения;

необходимо проектирование ливневой канализации;

вынос придомовых участков из береговой полосы;

для снижения негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха необходима полная газификация села;

для снижения негативного воздействия на состояние почвенного покрова необходимо закрытие существующего кладбища, открытие нового вне жилой застройки;

селитебная часть территории населенного пункта находится в зоне высокого риска по показателям безопасности проживания на этой территории;

осуществление контроля загрязнения и нарушения почвенного покрова.

Наличие угрозы возникновения чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера

Территория села Быньги располагается в пределах тектонического узла 2-го порядка. Это означает, что на территории села вероятность возникновения в пределах рассматриваемой территории малоблагоприятных в инженерно-геологическом отношении динамических явлений (очагов землетрясений силой до 5-6 баллов, подвижек блоков верхней части земной коры) оценивается как наиболее высокая.

В населенном пункте не обеспечен нормативное время прибытия пожарного расчета.

Территория села Быньги является неблагополучной (эндемичной) по клещевому энцефалиту.

Центральная часть села находится в зоне риска катастрофического затопления при прорыве плотины Невьянского пруда.

Сети электроснабжения и связи оцениваются как устойчивые.

Статья 1131. Предложения по вариантам комплексного развития территории

При подготовке проекта генерального плана были рассмотрены варианты по отдельным аспектам развития села.

Наличие мест приложения труда

Вариант 1. Создание рабочих мест за счет строительства и реконструкции производственных предприятий на территории села и на территориях, прилегающих к населенному пункту.

Вариант 2. Развитие дорожно-транспортной сети и системы пассажироперевозок для обеспечения условий перемещения трудоспособного населения к местам приложения труда, которые расположены в административном центре – городе Невьянске.

Проектом признана целесообразность принятия варианта 1.

Обеспеченность населения жилым фондом

Вариант 1. Сохранение существующего жилого фонда со сложившейся плотностью застройки, строительство нового жилого фонда на свободных территориях.

Вариант 2. Реконструкция существующего жилого фонда и строительство многоквартирных жилых домов.

Проектом наиболее целесообразным признан вариант 1.

Транспортная инфраструктура

Вариант 1. Обеспечить нормативную ширину улиц в красных линиях за счет постепенного изъятия для муниципальных нужд частей земельных участков под существующей жилой застройкой.

Вариант 2. Предусмотреть систему одностороннего движения по населенному пункту с целью сокращения ширины улиц в красных линиях и сохранения земельных участков под существующей жилой застройкой в существующих параметрах.

Проектом наиболее целесообразным признан вариант 1.

Ликвидация факторов негативного влияния на окружающую среду

Вариант 1. Вынос жилой застройки из границ водоохранных зон и прибрежно-защитных полос.

Вариант 2. Выполнение мероприятий, направленных на сокращение негативного воздействия жилой застройки на объект водного фонда.

Проектом наиболее целесообразным признан вариант 2.

Статья 1231. Обоснование выбранного варианта решения

Предлагаемый к рассмотрению вариант решения предполагает его поэтапную реализацию:

1-й этап – 2012-2020 годы;

2-ой этап – 2020-2035 годы.

Планировочная структура

Проектное предложение по развитию планировочной структуры предусматривает:

- Сохранение сложившегося функционального зонирования территории и планировочной структуры населенного пункта, в том числе выделение пяти основных функциональных зон: зоны массовой усадебной жилой застройки, зоны усадебной жилой застройки повышенной комфортности, зоны секционной жилой застройки, зоны производственного  назначения и общественно-деловой зоны.

Упорядочивание структуры жилых кварталов, в том числе:

вовлечение в жилищное строительство неиспользуемых земель в границах жилых кварталов;

продолжение организации новых кварталов в общей планировочной организации населенного пункта;

создание новых жилых кварталов усадебной застройки на юго-западе села Быньги.

Модернизация улично-дорожной сети, в том числе:

приведение ширины красных линий к нормативным показателям;

реконструкция улично-дорожной сети с целью формирования большей связности территории и достижения нормативных показателей и технических регламентов по радиусам поворота улиц и дорог;

строительство новых улиц и дорог в проектируемых кварталах населенного пункта;

создание мостового сообщения через реку Нейва и реку Большая Быньга.

Формирование общественно-делового центра и структуры повседневного культурно-бытового обслуживания населения, в том числе:

сохранение, модернизация и упорядочивание в центральной части населенного пункта по улицам Ленина и Мартьянова - сельского центра, с реконструкцией существующих объектов и размещением в нем следующих проектируемых объектов: банк, учреждение дополнительного образования, спортивный зал, магазины;

создание объектов (сувенирная лавка, парковки) в рамках организации туристического маршрута «Шурала – Невьянск - Сербишино»;

создание локальных общественно-деловых зон в проектируемых жилых кварталах с размещением в них магазинов и иных объектов повседневного обслуживания населения;

создание вдоль набережной реки Нейва пешеходных связей и зеленых зон путем организации системы аллей, бульваров, скверов и небольших площадей.

Формирование локальных промышленных и сельскохозяйственных зон, в том числе:

Вынос предприятий из жилой застройки;

формирование на севере населенного пункта по ул. Пионерская, 56 промышленной площадки с размещением в ней пилорамы и столярного цеха и перенос на данную территорию существующих предприятий (мебельная фабрика, пилорама);

формирование площадки под сельскохозяйственное предприятие (предположительно тепличный комплекс) в северной части села;

формирование на северо-востоке села, восточнее ул. Колхозная, 10/1, промышленной площадки с размещением на ней проектируемой пожарной части и перенос на нее пекарни Быньговского ПО.

Закрытие существующего кладбища, расположенного в жилой застройке.

К юго-западу от границ населенного пункта выявлена площадка, пригодная для перспективного развития населенного пункта. На данной территории возможно формирование нового микрорайона с застройкой усадебного типа и возможностью размещения 166 земельных участков.

В результате реализации представленного проектного предложения граница населенного пункта предположительно увеличится на 21,8485 га и составит 561,0909 га. Структура планируемого функционального зонирования приведена в таблице 39.

Планируемое функциональное использование территории с. Быньги

Таблица 39

| Название зоны | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- |
| Зона размещения усадебной жилой застройки повышенной комфортности | 124,6 | 26,78 |
| Зона размещения общественно-деловой застройки | 0,07 | 0,01 |
| Зона размещения объектов учебно-образовательного назначения | 0,97 | 0,21 |
| Зона размещения объектов культурно-просветительского назначения | 1,79 | 0,38 |
| Зона размещения объектов спортивного назначения | 1,20 | 0,26 |
| Зона размещения религиозно-культовых объектов | 1,79 | 0,38 |
| Зона размещения объектов торговли и общественного питания | 5,97 | 1,28 |
| Зона размещения объектов производственного назначения | 5,97 | 1,28 |
| Зона размещения объектов коммунально-складского назначения | 0,05 | 0,01 |
| Зона размещения объектов сельскохозяйственного производства | 5,0 | 1,07 |
| Зона размещения сельскохозяйственных угодий | 17,45 | 3,75 |
| Зона рекреационно-ландшафтных территорий | 92,43 | 19,87 |
| Зона размещения земель, покрытых поверхностными водами | 61,97 | 13,32 |
| Зона размещения парковых территорий | 80,93 | 17,40 |
| Зона специального назначения | 1,33 | 0,28 |
| Зона озеленения специального назначения | 18,31 | 3,94 |
| Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры | 0,41 | 0,09 |
| Зона общего пользования | 51,64 | 11,10 |
| Общая площадь населенного пункта | 465,0 | 100 |

Предложения по изменению границ села Быньги

Проектом генерального плана предлагается на этапе утверждения утвердить границу населенного пункта, определенную в статье 631 настоящей пояснительной записки. Конфигурация границ населенного пункта, предлагаемых к утверждению, представлена на схеме 331 «Граница населенного пункта». Координаты границ населенного пункта, предлагаемые к утверждению, представлены в таблице 40.

На этапе реализации генерального плана предполагается включить территории под жилищное строительство и для строительства улиц и дорог в юго-западной и северо-западной части села; исключить территорию пруда в северной части населенного пункта и полосу отвода автомобильной дороги в восточной части села. Площадь включения составит – 52,964 га, площадь исключения – 31,1155 га, общая площадь населенного пункта – 561,0909 га.

Прогнозирование численности населения

Проектом предлагается рассмотреть 2 варианта расчета проектной численности населения села Быньги на основе анализа динамики численности населения за последние годы.

Вариант 1 выполнен по методу демографического прогноза. Полученные данные отражают изменение численности населения при сохранении сложившейся динамики и представлены в таблице 41.

Нп=Нф*(1+(П+М)/100)t, где

Нп – население на конец расчетного периода;

Нф – население на начало расчетного периода;

П – естественный среднегодовой прирост населения, %;

М – среднегодовая разница миграции населения, %;

t – расчетный период, количество лет.

Расчет численности населения методом демографического прогноза

Таблица 41

| П,% | М, % | Численность 2010 г. | Численность 2020 г. | Численность 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -0,3 | 1,3 | 2379 | 2627 | 3105 |

Вариант 2 выполнен по методу экспоненциального роста. Расчеты представлены в таблице 42.

Мк=Мо*(1+к)n, где

Мк - количество человек на конец периода,

Мо - количество человек на начало периода,

к - коэффициент прироста,

n - годы.

Расчет численности населения методом экспоненциального роста

Таблица 42

| к | Численность 2010 г. | Численность 2020 г. | Численность 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,0083 | 2379 | 2584 | 2925 |

Анализируя полученные результаты, становится ясно, что численность населения села стабильно увеличивается. В связи с этим проектом предлагается принять численность населения, рассчитанную методом демографического прогноза. Предпочтение отдано данному методу, так как при его расчете учитываются естественное движение населения и его миграция, что делает прогноз более точным.

Таким образом, проектом принимается численность населения:

на I очередь (2020 год) – 2627 человек;

на расчетный срок (2035 год) – 3105 человек.

Прогноз половозрастной структуры

Прогноз половозрастной структуры выполнен с учетом сложившейся тенденции в населенном пункте. Прогноз половозрастной структуры представлен в таблице 43.

Прогноз половозрастной структуры

Таблица 43

| Возрастная группа | 2035 год |
| --- | --- |
|  | Всего | Женщины | Мужчины |
| 0 лет | 40 | 27 | 13 |
| 1-6 лет | 210 | 131 | 79 |
| 7-15 лет | 275 | 178 | 97 |
| 16-17 лет | 14 | 9 | 5 |
| 18-54 года | 969 | 0 | 969 |
| 55-59 лет | 1021 | 1021 | 0 |
| Старше трудоспособного возраста | 576 | 199 | 378 |
| Всего: | 3105 | 1565 | 1540 |

Трудовые ресурсы, места приложения труда

По прогнозу, предполагаемая численность трудовых ресурсов на расчетный срок может составить 2004 человек.

На территории села предусмотрено размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания. Данные объекты создадут рабочие места на территории населенного пункта. Перечень новых и сохраняемых  объектов приложения труда представлен в таблице 44.

Перечень объектов приложения труда

Таблица 44

| № п/п | Наименование | Количество рабочих мест* |
| --- | --- | --- |
| Сохраняемые |
| 1.1 | Администрация | 10 |
| 1.2 | Детское дошкольное учреждение | 26 |
| 1.3 | Общеобразовательное учреждение | 45 |
| 1.4 | Клуб | 13 |
| 1.5 | Библиотека | 5 |
| 1.6 | Общая врачебная практика | 8 |
| 1.7 | бар «Маршал» | 5 |
| 1.8 | Отделение связи | 3 |
| 1.9 | ИП Цаплина А.Р. | 1 |
| 1.10 | Быньговское ПО | 60 |
| 1.11 | Магазины | 36 |
| 1.12 | ИП Мальков И.В. | 1 |
| 1.13 | ИП Кузнецов В.В. | 4 |
| 1.14 | ИП Белоусов В.А. | 3 |
| 1.15 | ИП Мальков И.В. | 2 |
| 1.16 | Невьянская мебельная фабрика, ИП Залевский | 46 |
| 1.17 | ООО «Заря» | 1 |
| 1.18 | Операционная касса Сбербанка РФ №7003/0717 | 1 |
|  | Всего | 275 |
| Проектируемые |
| 2.1 | Дошкольное образовательное учреждение | 10 |
| 2.2 | Объекты торговли | 30 |
| 2.3 | Предприятия бытовых услуг | 11 |
| 2.4 | Физкультурно-оздоровительный клуб | 8 |
| 2.5 | Учреждение дополнительного образования детей | 5 |
| 2.6 | Общая врачебная практика | 1 |
| 2.7 | Предприятия общественного питания | 7 |
| 2.8 | Баня | 3 |
| 2.9 | Отделение сбербанка РФ | 1 |
| 2.10 | Автомойка | 11 |
| 2.11 | СТОА | 11 |
| 2.12 | Пожарное депо | 15 |
| 2.13 | Пилорама | 5 |
| 2.14 | Тепличный комплекс (инвестиционная площадка) | 10 |
| 2.15 | Промышленные предприятия (инвестиционная площадка) | 40 |
| 2.16 | Индюшачья площадка №4 | 20 |
| 2.17 | Индюшачья площадка №6 | 20 |
|  | Всего: | 208 |
|  | ИТОГО: | 483 |

Примечание: * - количество рабочих мест в перечисленных объектах определяется в каждом конкретном случае в соответствии с отраслевыми нормативами и потребностью в персонале при разработке проектно-планировочной документации данного объекта.

Таким образом, на территории деревни к 2035 году будет размещено 483 рабочих места. Дефицит рабочих мест составит 1521 мест. Следовательно, 75,9% трудоспособного населения села будут заняты на предприятиях города Невьянска и других населенных пунктов.

Развитие производственной базы

На территории населенного пункта предусматривается выделение инвестиционных площадок в северной части населенного пункта для развития производственных предприятий. Восточнее и севернее села предлагается к размещению две площадки птицефабрики по разведению индюшек.

Перечень новых и сохраняемых  промышленных предприятий представлен в таблице 45.

Характеристика производственных объектов

Таблица 45

| № п/п | Наименование предприятия | Вид деятельности, ресурсы | Производимая продукция | Числен-ность работ-ников | Местополо-жение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сохраняемые |
| 1.1 | Быньговское ПО | пекарня | Хлебобулочные изделия | 60 | ул. Мартьянова, 22 |
| 1.2 | ИП Мальков И.В. | изготовление керамических и гончарных изделий | Керамические и гончарные изделия | 1 | ул. Ленина, 42а |
|  | ИП Кузнецов В.В. | пилорама | пиломатериалы | 4 | ул. Трудовая, 1а |
|  | ИП Белоусов В.А. | переработка древесины | Изделия из дерева | 3 | ул. Пионерская, 55 |
|  | ИП Мальков И.В. | пилорама | пиломатериалы | 2 | в северной части населенного пункта |
|  | Невьянская мебельная фабрика, ИП Залевский | изготовление мебели | мебель | 46 | ул. Ленина, 4 |
| Проектируемые |
| 2.1 | Индюшачья площадка №4 | Разведение индюшек | мясо | 20 | За границами населенного пункта |
| 2.2 | Индюшачья площадка №6 |  | мясо | 20 |  |
| 2.3 | Тепличный комплекс | Выращивание овощей | Овощи | 10 | Северная часть села |

Жилищное строительство

В соответствии с постановлением главы Невьянского городского округа от 03.04.2009 г. № 886-п «Стратегия социально-экономического развития Невьянского городского округа до 2020», на территории Невьянского городского округа запланировано довести к 2020 году показатель обеспеченности общей площадью до показателя не менее 31,1 м2 на человека.

Исходя из установленного показателя обеспеченности общей площадью на человека, жилой фонд села Быньги к 2035 году должен составить 96565,5  м2:

31,1 м2/чел. х 3101 человек = 96565,5 м2.

Существующий жилой фонд составляет 49100 м2.

Площадь ветхого жилого фонда, предлагаемого к ликвидации составляет 292,3 м2, площадь жилого фонда, предлагаемого к выносу из береговых полос водных объектов – 639,6 м2, площадь жилого фонда, предлагаемого к выносу из санитарно-защитных зон – 495,7 м2(в том числе 206,2 м2 многоквартирного жилого фонда).  Таким образом, к ликвидации на территории населенного пункта предлагается 1427,6 м2 жилого фонда, в том числе 206,2 м2 многоквартирного жилого фонда и 1221,4 м2 индивидуального жилого фонда.

Таким образом, в соответствии с указанной программой, объем нового жилищного строительства должен составить:

96565,5 м2 – (49100 м2 -1840,2 м2)= 44385,7 м2.

В проекте приняты к размещению индивидуальные жилые дома усадебного типа общей площадью 68,4 м2. Для ветхого жилого фонда предлагается выполнить новое строительство жилых домов указанной площади на тех же участках (взаимозамена). Для переселения из жилых домов с приусадебными участками, полностью попадающими в границы береговых зон водных объектов и санитарно-защитной зоны кладбища, предлагается выделить 15 земельных участках на свободных территориях. Для 9 жилых домов, частично попадающих в границы зон с особыми условиями, предлагается ревалоризация жилых домов с переносом из границ указанных зон в пределах своего участка.

Для доведения показателя обеспеченности жилым фондом до нормативного, необходимо построить 622 индивидуальных жилых дома указанной площади. Размещение проектируемых жилых домов предусматривается как на ранее сформированных земельных участках в границах существующих жилых кварталов, так и в проектируемых жилых кварталах в юго-западной части населенного пункта. Характеристика проектируемых жилых домов представлена в таблице 46.

Характеристика нового жилищного строительства

Таблица 46

| Тип кварталов по уровню комфорта жилых домов | Количество земельных участков | Численность населения, человек | Площадь жилого фонда, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Усадебная застройка повышенной комфортности | 622 | 1368 | 42545,5 |
| Многоквартирная жилая застройка | 3 | 158 | 4920 |

Структура жилого фонда, размещаемого в проекте, представлена в таблице 47.

Структура жилого фонда

Таблица 47

| № п/п | Тип жилых домов | Площадь жилого фонда, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка, в том числе: | 72845,5 |
|  | сохраняемая | 28459,8 |
|  | новое строительство | 42545,5 |
| 2 | Многоквартирная секционная застройка | 23720 |
|  | сохраняемая | 18800 |
|  | новое строительство | 4920 |
|  | Всего: | 96565,5 |

По заданию администрации на территории населенного пункта размещается инвестиционная площадка для однократного бесплатного предоставления земельных участков в собственность гражданам, в соответствии с требованиями статьи 54-7 Областного Закона №18-ОЗ от 7.07.2004 г. «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» и для предоставления земельных участков гражданам и юридическим лицам в установленном федеральным законодательством порядке в соотношении 60% и 40% соответственно. Средний размер земельного участка 0,15-0,16 га.

Характеристика и структура жилого фонда, размещаемого на территории инвестиционной площадки, представлена в таблице 48.

Характеристика жилищного строительства, размещаемого на территории инвестиционной площадки

Таблица 48

| Место размещения | Тип кварталов по уровню комфорта жилых домов | Общая площадь кварталов, га | Количество земельных участков | Численность населения, человек | Площадь жилого фонда, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория новых жилых кварталов | Усадебная застройка повышенной комфортности | 62,66 | 255 | 561* | 38372,4** |

Примечание:

* - при расчете принят средний размер частного домохозяйства – 2,2 человек,

** - при расчете площади жилого фонда приняты показатели обеспеченности общей площадью в соответствии с НПГСО 1-2009.66, Глава 13. Минимальные расчетные показатели жилищной обеспеченности, таблица 1.

Социальное и культурно-бытовое обслуживание

Потребность в учреждениях социально-бытового обслуживания населения определена, исходя из прогнозируемой численности населения села. При расчете использовались НГПСО 1-2009.66. Для дачного населения рассчитывалась обеспеченность только по объектам торговли и по предприятиям общественного питания.

Расчет потребности населения в объектах социального и культурно-бытового обслуживания представлен в таблице 49.

Расчет потребности населения в объектах социального и культурно-бытового обслуживания

Таблица 49

| Название | Единицы измерения | Норма обеспеченности (на 1000 человек) | Потребность на первую очередь строительства, всего | Потребность на расчетный срок, всего | сохраняемые | Новое строительство (на 1 очередь строительства) | Новое строительство (на расчетный срок) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| Детский сад | мест | 50 | 131 | 155 | 110 | 21 | 24 |
| общеобразовательная школа | учащихся | 112 | 294 | 348 | 597 | 0 | 0 |
| Учреждения доп.образования для детей | мест | 22 | 58 | 68 | 0 | 58 | 10 |
| Межшкольные учебно-производственные комбинаты | учащихся | 9 | 24 | 28 | 0 | 24 | 4 |
| Объекты здравоохранения |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | 20 | 53 | 62 | Обслуживание в МУЗ «Центральная районная больница» в г. Невьянске |
| Больничные учреждения | коек | 6 | 16 | 19 | Обслуживание в МУЗ «Центральная районная больница» в г. Невьянске |
| ОВП | объект на население от 1200 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Объекты торговли и питания |
| Магазины | м2 торговой площади | 280 | 735.56 | 869.4 | 570 | 165.6 | 299.4 |
| Магазины продовольственные | м2 торговой площади | 100 | 262.7 | 310.5 | 292 | 0.0 | 18.5 |
| Магазины непродовольственные | м2 торговой площади | 180 | 472.86 | 558.9 | 278 | 194.9 | 280.9 |
| Предприятия общественного питания | посадочных мест | 31 | 81 | 96 | 36 | 45 | 15 |
| Объекты культуры |
| Учреждения культуры клубного типа | мест | 100 | 263 | 311 | 270 | 0 | 41 |
| Библиотека | учреждение | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Объекты коммунально-бытового назначения |
| Предприятия бытовых услуг | раб.место | 4 | 11 | 12 | 1 | 10 | 1 |
| Бани | помывочных мест | 7 | 18 | 22 | 0 | 18 | 4 |
| Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объекты физической культуры и спорта |
| Физкультурно-оздоровительные клубы | человек, занимающихся спортом | 30 | 79 | 93 | 0 | 79 | 14 |
| Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 975 | 2561 | 3027.375 | 7200 | 0 | 0 |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 210 | 552 | 652.05 | 0 | 552 | 100 |
| Лыжные базы | человек | 4 | 11 | 12 | 0 | 11 | 1 |
| Кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи |
| Отделения и филиалы сбербанка РФ | операционное место | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Отделение связи | 1 объект на сельскую администрацию | 1 | 1 | 1 | 2* | 0 | 0 |

Примечание: * – объекты расположены в с. Быньги, д. Нижние Таволги

Предложения по размещению объектов социально-бытового обслуживания представлено в таблице 50.

Предложения по размещению объектов социального и культурно-бытового обслуживания

Таблица 50

| № п/п | Наименование объекта | Количество | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждение дополнительного образования детей, мест | 1 х 70 | 1 очередь |
| 2 | Межшкольный учебно-производственный комбинат, учащихся | 1 х 30 | 1 очередь |
| 3 | Магазин непродовольственных товаров, м2 торговой площади | 1 х 85 | 1 очередь |
| 4 | Предприятие общественного питания, посадочных мест | 1 х 45 | 1 очередь |
| 5 | Предприятие бытовых услуг, рабочее место | 2 х 3 2 х 2 | 1 очередь |
| 6 | Баня, помывочных мест | 1 х 22 | 1 очередь |
| 7 | Физкультурно-оздоровительный клуб по месту жительства, человек, занимающихся спортом | 1 х 93 | 1 очередь |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Спортивный зал, м2 площади пола | 1 х 500 | 1 очередь |
|  | Спортивный зал, м2 площади пола | 1 х 155,3 | Расчетный срок |
| 8 | Детское дошкольное учреждение, мест | 1 х 45 | Расчетный срок |
| 9 | Магазин смешанных товаров, м2 торговой площади | 1 х 170 1 х 30 | Расчетный срок |
| 10 | Магазин продовольственных товаров, м2 торговой площади | 1 х 20 | Расчетный срок |
| 11 | Предприятие общественного питания, посадочных мест | 1 х 15 | Расчетный срок |
| 12 | Предприятие бытовых услуг, рабочее место | 1 х 1 | Расчетный срок |
| 13 | Отделение сбербанка РФ, операционное место | 3 | Расчетный срок |
| 14 | Досуговый центр (учреждение культуры клубного типа) | 1 х 50 | Расчетный срок |

Примечание: * –необходимость размещения объекта обусловлена радиусом доступности

При условии освоения инвестиционной площадки, возникнет потребность в размещении дополнительных объектов социального и культурно-бытового обслуживания. Расчет потребности населения в дополнительных объектах социального и культурно-бытового обслуживания представлен в таблице 51.

Расчет потребности населения, размещаемого на инвестиционных площадках, в объектах социального и культурно-бытового обслуживания

Таблица 51

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Потребность на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты образования |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 28 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | учащихся | 63 |
| 3 | Учреждения дополнительного образования | мест | 12 |
| 4 | Межшкольные учебно-производственные комбинаты | учащихся | 5 |
| Объекты здравоохранения |
| 5 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений | 11 |
| 6 | Больничные учреждения | коек | 3 |
| Объекты торговли и питания |
| 7 | Предприятия торговли, в том числе: |  | 157.08 |
|  | продовольственных товаров | м2 торговой площади | 56.1 |
|  | непродовольственных товаров |  | 100.98 |
| 8 | Предприятия общественного питания | Посадочных мест | 17 |
| Объекты культуры |
| 9 | Учреждения культуры клубного типа | мест | 56 |
| Объекты коммунально-бытового назначения |
| 10 | Предприятия бытовых услуг | рабочее место | 2 |
| 11 | Бани | Помывочных мест | 4 |
| Объекты физической культуры и спорта |
| 12 | Физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства | человек, занимающихся спортом | 17 |
| 13 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 546.975 |
| 14 | Спортивные залы | м2 площади пола | 117.81 |
| 15 | Лыжные базы | человек | 2 |

Транспортная инфраструктура

Предложения по развитию автомобильных дорог

В целях повышения связанности территорий села Быньги и близлежащих к селу земель с внешними автодорогами и другими населенными пунктами, а также повышения инвестиционной привлекательности населенного пункта проектом генерального плана Невьянского городского округа, разработанным Институтом ГЕО в 2010 году, предлагается:

предусмотреть реконструкцию существующей автомобильной дороги «г. Невьянск – с. Сербишино» (III-IV категории) с устройством твердого покрытия на всей протяженности автодороги и понижением участка данной автодороги, проходящий по населенному пункту, до V технической категории;

предусмотреть строительство объездной автомобильной дороги II категории «г. Реж – г. Невьянск – г. Ревда» (северный объезд города Невьянск) с организацией транспортной связи села Быньги с данной автомобильной дорогой;

предусмотреть строительство объездной автомобильной дороги III категории «Восточный объезд города Невьянска» с организацией транспортной связи села Быньги с данной автомобильной дорогой.

Проектом генерального плана села Быньги предлагается:

автомобильную дорогу «с. Быньги – п. Ударник» в границах населенного пункта предлагается перевести в не категорированную магистральную улицу;

создание транспортной связи между проектируемой промышленной зоной к северу от населенного пункта, внешними автодорогами и населенным пунктом.

Предложения по развитию улично-дорожной сети

Проектом предлагается реконструкция, и модернизация существующей улично-дорожной сети села Быньги:

приведение ширины красных линий к нормативным показателям;

строительство 20,69 км улично-дорожной сети с твердым покрытием;

асфальтирование всей улично-дорожной сети населенного пункта;

строительство новых улиц и дорог в проектируемых и перспективных кварталах населенного пункта;

строительство в пределах границ населенного пункта автомобильных мостов через р. Большая Быньга по ул. Набережная, через р. Нейва по ул. Колхозная;

повышение устойчивости транспортных связей населенного пункта с системой внешних автодорог, путем реконструкции существующих и строительства новых выездов с территории населенного пункта на внешние, существующие и проектируемые, автодороги;

увеличение показателя плотности улично-дорожной сети со сложившегося показателя 7,29 до уровня – 8,74 км/км2;

на перекрестке улиц Ленина, Свердлова и Мартьянова запретить левые повороты транспорта с Мартьянова на Ленина и правые повороты Ленина на Мартьянова (транспортные потоки перераспределить по Переулку 1);

организовать места для временного хранения автотранспортных средств вблизи существующих и проектных общественных объектов, местом постоянного хранения автотранспортных средств оставить личные приусадебные участки собственников;

местом остановки общественного транспорта оставить площадку на пересечении улиц Ленина и Свердлова, так как она находится в геометрическом центре территории села.

Характеристика проектируемых и реконструируемых магистральных улиц и общей улично-дорожной сети села Быньги представлена в таблице 52.

Характеристика проектируемых и реконструируемых магистральных улиц и общей улично-дорожной сети с. Быньги

Таблица 52

| № п/п | Наименование улицы | Категория | Покрытие | Ширина дорожного полотна | Ширина в красных линиях | Протяжен-ность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Улица 1 | Поселковая дорога | асфальт | 7,0 | - | 1,31 |
|  | Улица 5 |  |  | 7,0 | - | 0,84 |
|  | Без названия |  |  | 7,0 | - | 0,59 |
|  | Мартьянова | Главная улица |  | 7,0 | 20,0 | 1,28 |
|  | Ленина |  |  | 7,0 | 20,0 | 1,65 |
|  | Свердлова |  |  | 7,0 | 20,0 | 1,7 |
|  | 1905 года | Жилая улица |  | 7,0 | 24,0 | 1,26 |
|  | 8 Марта |  |  | 7,0 | 15,0-20,0 | 0,99 |
|  | Еловая |  |  | 7,0 | 20,0 | 0,35 |
|  | Заречная |  |  | 6,0-7,0 | 18,0 | 1,39 |
|  | Карла Маркса |  |  | 7,0 | 15,0 | 0,81 |
|  | Кирова |  |  | 7,0 | 15,0 | 0,28 |
|  | Колхозная |  |  | 7,0 | 15,0-20,0 | 1,21 |
|  | Комсомольская |  |  | 7,0 | 15,0 | 1,62 |
|  | Кооперативная |  |  | 7,0 | 16,0 | 0,38 |
|  | Крайняя |  |  | 7,0 | 20,0 | 0,4 |
|  | Мартьянова |  |  | 6,0 | 15,0 | 0,22 |
|  | Мира |  |  | 7,0 | 15,0-20,0 | 0,36 |
|  | Набережная |  |  | 7,0 | 20,0 | 0,75 |
|  | Нагорная |  |  | 7,0 | 15,0 | 0,17 |
|  | Октябрьская |  |  | 7,0 | 16,0 | 1,06 |
|  | пер. 8 Марта |  |  | 7,0 | 15,0-20,0 | 1,91 |
|  | пер. 8 Марта 2 |  |  | 7,0 | 20,0 | 0,56 |
|  | пер. Колхозный |  |  | 7,0 | 15,0 | 0,14 |
|  | пер. Мира |  |  | 7,0 | 15,0 | 0,53 |
|  | пер. Новый |  |  | 7,0 | 20,0 | 0,3 |
|  | пер. Первомайский |  |  | 7,0 | 15,0 | 0,86 |
|  | пер. Пионерский |  |  | 7,0 | 13,0-15,0 | 0,51 |
|  | пер. Энгельса |  |  | 7,0 | 15,0 | 0,38 |
|  | Первомайская |  |  | 7,0 | 20,0 | 0,99 |
|  | Переулок 1 |  |  | 7,0 | 15,0 | 0,12 |
|  | Пионерская |  |  | 7,0 | 15,0 | 1,82 |
|  | Советская |  |  | 7,0 | 25,0 | 2,17 |
|  | Трудовая |  |  | 7,0 | 20,0 | 0,52 |
|  | Улица 13 |  |  | 7,0 | 20,0 | 0,67 |
|  | Улица 14 |  |  | 7,0 | 15,0 | 0,25 |
|  | Улица 15 |  |  | 7,0 | 20,0 | 0,5 |
|  | Улица 16 |  |  | 7,0 | 20,0 | 1,17 |
|  | Улица 17 |  |  | 7,0 | 20,0 | 0,95 |
|  | Улица 18 |  |  | 7,0 | 20,0 | 1,37 |
|  | Улица 19 |  |  | 7,0 | 20,0 | 1,34 |
|  | Улица 2 |  |  | 7,0 | 20,0 | 0,56 |
|  | Улица 20 |  |  | 7,0 | 20,0 | 1,01 |
|  | Улица 21 |  |  | 7,0 | 15,0 | 0,6 |
|  | Улица 22 |  |  | 7,0 | 20,0 | 0,47 |
|  | Улица 23 |  |  | 7,0 | 20,0 | 0,46 |
|  | Улица 24 |  |  | 3,0 | 15,0 | 0,18 |
|  | Улица 26 |  |  | 7,0 | 15,0 | 0,41 |
|  | Улица 27 |  |  | 7,0 | 15,0 | 0,13 |
|  | Улица 28 |  |  | 7,0 | 8,0 | 0,19 |
|  | Улица 29 |  |  | 7,0 | 15,0 | 0,2 |
|  | Улица 3 |  |  | 7,0 | 20,0 | 0,57 |
|  | Улица 4 |  |  | 7,0 | 15,0 | 0,25 |
|  | Фрунзе |  |  | 7,0 | 20,0 | 1,06 |
|  | Чапаева |  |  | 7,0 | 20,0 | 0,47 |
|  | Энгельса |  |  | 7,0 | 15-20 | 1,72 |
| Итого: | 47,13 |

Общая протяженность улично-дорожной сети (далее – УДС) составит 47,13 км, из них дороги с твердым дорожным покрытием – 47,13 км (100%). Проектом предлагается организация тротуаров и лотков дождевой канализации.

Плотность всех улиц села составит 8,74 км/км2.

Протяженность главных улиц села – 23,7 км. Плотность главных улиц составит 4,4 км/км2, при установленном нормативе 1,5 км/км2.

Предложения по модернизации системы работы общественного транспорта

Регулярное автобусное сообщение организовано по двум маршрутам пригородного сообщения. Необходимость организации дополнительных маршрутов и остановочных пунктов на I очередь и расчетный срок отсутствует.

Предложения по расчету уровня автомобилизации

Данные об общем количестве автотранспортных средств на территории села Быньги отсутствуют, согласно главе 43 пункту 224 таблице 14 НГПСО 1-2009.66 произведен расчет обеспеченности автотранспортных средств на первую очередь (2020 г.) и расчетный срок (2035 г.), приведенный в таблице 53.

Проектом предлагается принять следующие показатели:

На I очередь (01.01.2020 г.):

Показатель уровня автомобилизации – 300 автомобилей на 1000 человек;

Численность населения: 2627 человек;

показатель «Общее количество автомобилей» по селу Быньги – 788 автомобилей.

На расчетный срок (01.01.2035г.):

Показатель уровня автомобилизации – 350 автомобилей на 1000 человек;

Численность населения: 3105 человек;

показатель «Общее количество автомобилей» селу Быньги – 1087 автомобилей.

Инвестиционные площадки:

Показатель уровня автомобилизации – 350 автомобилей на 1000 человек;

Численность населения: 561 человек;

показатель «Общее количество автомобилей» – 196 автомобилей.

Численность населения для инвестиционной площадки указана без учета существующего и проектного населения села Быньги.

Расчет обеспеченности населения инвестиционных площадок автомобильным транспортом, представлен в таблице 54.

Обеспеченность населения с. Быньги автомобильным транспортом на I очередь и расчетный срок

Таблица 53

| Вид транспорта | Нормативная обеспеченность на 1000 жителей I очередь / расчетный срок | Нормативная обеспеченность населения села на I очередь | Нормативная обеспеченность населения села на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Легковые автомобили | 300/350 | 788 | 1087 |
| Мотоциклы | 110/100 | 289 | 310 |
| Специальные машины, в том числе грузовые | 50/60 | 131 | 186 |
| Итого: | 1208 | 1583 |

Обеспеченность населения инвестиционных площадок автомобильным транспортом

Таблица 54

| Вид транспорта | Нормативная обеспеченность на 1000 жителей I очередь / расчетный срок | Нормативная обеспеченность населения села на инвестиционные площадки |
| --- | --- | --- |
| Легковые автомобили | 350 | 196 |
| Мотоциклы | 100 | 56 |
| Специальные машины, в том числе грузовые | 60 | 34 |
| Итого: | 286 |

Предложения по хранению индивидуальных транспортных средств

В зоне усадебной застройки хранение индивидуальных транспортных средств предполагается осуществлять на приусадебных участках.

В зоне малоэтажной секционной жилой застройки массового типа хранение индивидуальных транспортных средств осуществляется на придомовых территориях.

Расчет необходимого количества машино/мест на I очередь и на расчетный срок для малоэтажной секционной жилой застройки села Быньги представлен в таблице 55.

Расчет необходимого количества машино/мест на I очередь и расчетный срок для секционной жилой застройки с. Быньги

Таблица 55

| № п/п | Показатель | Параметры на I очередь | Параметры на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество проживающих семей | 183 | 183 |
| 2 | Уровень комфорта проживания | массовый | массовый |
| 3 | Расчетное число машино/мест согласно НГПСО 1-2009.66 главе 42 пункту 212 таблице 5, машино/мест | 0,8 | 0,8 |
| 4 | Общее количество необходимых машино/мест, машино/мест | 146 | 146 |
| 5 | Размер земельного участка стоянки для постоянного хранения легковых автомобилей, согласно НГПСО 1-2009.66 главе 42 пункту 217 таблице9, м2 | 30 | 30 |
| 6 | Существующая площадь гаражного комплекса, м2 | 1320 | 1320 |
| 7 | Площадь гаражного комплекса необходимая к строительству, м2 | 3060 | 3060 |

Проектом генерального плана предлагается:

реконструировать гаражный комплекс, расположенный рядом с домом по адресу ул. Ленина, 15, с целью расширения с 16 до 36 машино/мест, общая площадь гаража составит 1080 м2;

строительство гаражного комплекса на 22 машино/места к западу от ул. Ленина, 15 общей площадью 660 м2;

строительство гаражного комплекса на 60 машино/мест к западу от ул. Мартьянова, 72 общей площадью 1800 м2.

Предложения по развитию системы обслуживания транспортных средств

Расчет необходимого количества объектов транспортного обслуживания на I очередь и расчетный срок на территории села Быньги представлен в таблице 56.

Проектом предлагается принять следующие показатели:

I очередь: общее число легковых автомобилей – 788 автомобилей;

Расчетный срок: общее число легковых автомобилей – 1087 автомобилей.

Расчет необходимого количества объектов транспортного обслуживания на территории с. Быньги на I очередь и расчетный срок

Таблица 56

| № п/п | Объект транспортного обслуживания | Нормативная потребность согласно НГПСО 1-2009.66 | Нормативная обеспеченность на I очередь | Нормативная обеспеченность на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станция технического обслуживания автомобилей (СТОА) | 1 пост на 200 легковых автомобилей | 4 поста | 5 постов |
| 2 | Мойка автомобилей | 1 пост на 200 легковых автомобилей | 4 поста | 5 постов |
| 3 | Автозаправочная станция | 1 колонка на 1000 легковых автомобилей | 1 колонка | 1 колонка |

Необходимость размещения на территории населенного пункта автозаправочной станции признана нецелесообразной ввиду малого числа колонок.

Проектом предлагается разместить в восточной части населенного пункта СТОА и автомойку на 5 постов каждая.

Предложения по строительству искусственных сооружений

Характеристика проектируемых искусственных сооружений в границах села Быньги представлена в таблице 57.

Характеристика проектируемых искусственных сооружений

Таблица 57

| № п/п | Наименование сооружения | Местоположение | Длина сооружения, м* |
| --- | --- | --- | --- |
| Мосты автомобильные |
| 1 | Мост на р. Нейва | пересечение продолжения ул. Колхозная и р. Нейва | 26,0 |
| 2 | Мост на р. Большая Быньга | пересечение ул. Пионерская и р. Большая Быньга в районе дома ул. Комсомольская, 9 | 9,0 |

Примечание: * – длина сооружения указана условно и требует уточнения на этапе проектирования данных искусственных сооружений.

Общая характеристика проектируемой транспортной инфраструктуры села Конево представлена в таблице 58.

Общая характеристика проектируемой транспортной инфраструктуры с. Конево

Таблица 58

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатель с. Быньги |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | Протяженность магистральных улиц | км | 23,7 | 23,7 |
| 2 | Протяженность улиц и проездов, в т. ч. | км | 47,13 | 47,13 |
| 2.1 | С твердым покрытием | км | 47,13 | 47,13 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 2.2 | С улучшенным грунтовым покрытием | км | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 2.3 | Грунтовые | км | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3 | Плотность магистральных автодорог | км / км2 | 4,4 | 4,4 |
|  |  | % к норме | 293 | 293 |
| 4 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | Ед. | - | - |
| 5 | Количество транспортных сооружений (мост автомобильный) | Ед. | 3 | 5 |
| 6 | Уровень автомобилизации (легковые машины) | авт./1000 жит. | 300 | 350 |

Инженерные коммуникации

Исходя из анализа существующего положения, проектом определены задачи, подлежащие решению при развитии систем инженерного обеспечения села:

- Повышение комфортности проживания на территории за счет модернизации и строительства инженерной инфраструктуры.

Повышение устойчивости функционирования систем инженерного обеспечения.

При подготовке предложений учитывались следующие показатели и положения:

- общей численности населения села – 3666 чел.;

средней обеспеченности жилым фондом – 31,1 м2/чел.;

общей площади жилого фонда –134,938 тыс. м2;

структуры жилого фонда, в том числе:

индивидуальный жилой фонд – 111,218 тыс. м2;

секционная застройка – 23,72 тыс. м2.

структуры распределения населения в жилом фонде, в том числе:

численность населения, проживающего в индивидуальной жилой застройке – 3068 чел.;

численность населения, проживающего в секционной жилой застройке – 598 чел.

Система электроснабжения

Проектом генерального плана предлагается:

- Сохранить в качестве источника электроснабжения поселка действующую ПС «Таволги» 110/35/10 кВ.

Подготовить и принять долгосрочную муниципальную целевую программу: «Развитие системы инженерных коммуникаций на территории Невьянского городского округа» с включением в нее подпрограммы «Развитие системы электроснабжения на территории села Быньги». В рамках указанной подпрограммы предусмотреть на этапе 1-ой очереди реализации генерального плана выполнение следующих мероприятий:

подготовка проектной документации «Реконструкция системы электроснабжения села Быньги»; при подготовке проектной документации учесть расчет нормативного годового расхода электроэнергии;

строительство и ввод в эксплуатацию системы электроснабжения села Быньги.

Расчеты нормативного годового расхода электроэнергии объектов социального и коммунально-бытового назначения и электрической коммунально-бытовой нагрузки выполнены в соответствии с разделом 7, главы 48, п. 259, п. 260, таблицы 18 НГПСО 1-2009.66 и приведены в таблице 59. С учетом перспективного населения село, в соответствии с НГПСО 1-2009.66, можно отнести к сельским населенным пунктам категории «Крупный». Минимальный расчетный показатель удельного расхода электроэнергии принят в объеме 2820 кВт.ч/год на человека с коэффициентом 1,2 для повышенного уровня комфорта.

Расчет нормативного электропотребления и электронагрузки в населенном пункте

Таблица 59

| № п/п | Название населенного пункта | Нормативная электронагрузка в населенном пункте, кВт | Нормативный годовой расход электроэнергии в населенном пункте, тыс. кВт.ч/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Быньги | 2128,71 | 12405,744 |

В селе предлагается установка 6 новых и сохранение 19 трансформаторных пунктов. Подключение трансформаторов планируется от проектируемой ЛЭП 10 кВ.

Протяженность сетей электроснабжения в населенном пункте к концу расчетного срока приведена в таблице 60.

Протяженность сетей электроснабжения

Таблица 60

| Планируемый статус | Напряжение, кВ | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| Проектируемые | 10 | 1,17 |
| Всего: | 1,17 |
| Реконструируемые | 10 | 2,86 |
|  | 35 | 0.31 |
| Всего: | 3,17 |
| Сохраняемые | 10 | 14,37 |
|  | 110 | 2.30 |
| Всего: | 16,67 |
| Итого по населенному пункту: | 21,01 |

Система водоснабжения

Обеспеченность системами централизованного водоснабжения по жилому фонду и объектам социальной инфраструктуры должна составить 100%.

Для определения необходимых объемов питьевой воды использовался метод нормативного расчета водопотребления, выполненный в соответствии с требованиями НГПСО 1-2009.66. Удельное водопотребление принято в соответствии с разделом 7, главы 45, п. 235, таблицы 1 НГПСО 1-2009.66.Результаты расчета суммарного удельного водопотребления по селу в целом, с учетом дополнительных факторов представлены в таблице 61.

Результаты расчета суммарного удельного водопотребления по селу в целом, с учетом дополнительных факторов

Таблица 61

| № п/п | Объем среднесуточного удельного водопотребления л/сут | Объем среднесуточного удельного водопотребления жилого фонда м3/сут | Неучтенные расходы 15% | Итого по населенному пункту,м3/сут | Min расход водопот-ребления | Max расход водопотребления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 749540 | 749,54 | 156,39 | 1198,97 | 959,176 | 1438,76 |

При расчете для учета суточной неравномерности расхода воды приняты следующие коэффициенты:

К сут. максимальное – 1,2

К сут. минимальное – 0,8.

Скважина на территории населенного пункта подлежит тампонации, так как нет возможности организовать зону санитарной охраны первого пояса.

Водоснабжение населенного пункта планируется осуществлять совместно с населенными пунктами Сербишино, Верхние таволги, Нижние Таволги, Осиновский, Ребристый, Федьковка, Невьянка и Шурала от «Каменско-Решевского» месторождения подземных вод.

Магистральная водопроводная сеть решена по кольцевой системе, и будет охватывать всю территорию села. Водопровод принимается объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный. В связи с чем, должно быть предусмотрено 2 емкости для хранения запаса воды на случай возникновения пожара. Объем емкостей должен составить 2 X140 м3, из расчета:

25,7 л/с х 3 часа х 3600 : 1000 = 277,56 м3.

Общая протяженность сетей водоснабжения составит 34,35 км, в том числе 3,59 км водоводов и 30,76 км водопроводных сетей.

Проектом предлагается следующий состав водозаборных сооружений:

станция 1-го подъема;

станция водоподготовки;

станция 2-го подъема;

2 бака емкостью 140 м3.

Станцию 1-го подъема, станцию водоподготовки, станцию 2-го подъема и 2 бака емкостью 140 м3 проектом предлагается разместить на территории водозабора.

Пополнение пожарных запасов предусматривается за счет сокращения расхода воды на другие нужды.

Для регулирования расхода и давления в системе водоснабжения села на насосной станции 2 подъема необходимо предусмотреть установку автоматизированной системы управления погружными насосами, что позволить отказаться от использования водонапорных башен.

Система водоотведения

Обеспеченность системами водоотведения по объектам жилого фонда и объектам социальной инфраструктуры должна составить 100%.

Расчет удельного среднесуточного водоотведения представлен в таблице 62. В соответствии с п. 243 глава 45 НГПСО 1-2009.66 среднесуточные объемы водоотведения бытовых сточных вод приняты равными удельному среднесуточному водопотреблению на территории жилого фонда без учета расхода воды на поливку территории и зеленых насаждений, а также на пожаротушение.

Результаты расчета суммарного удельного водоотведения бытовых сточных вод по селу в целом, с учетом дополнительных факторов

Таблица 62

| № п/п | Численность населенного пункта, чел | Объем среднесуточного удельного водоотведения жилого фонда | Неучтенные расходы | Суммарный объем среднесуточного удельного водоотведения жилого фонда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3666 | 749,54 | 37,48 | 787,02 |

При расчете для учета суточной неравномерности расхода водоотведения использовались следующие коэффициенты:

К сут. максимальное – 1,2;

К сут. минимальное – 0,8.

Расчет суточной неравномерности объема водоотведения приведен в таблице 63.

Расчет суточной неравномерности объема водоотведения

Таблица 63

| №п/п | Водоотведение | Ксуточной неравномерности водоотведения | Расчет | Объем водоотведения, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Минимальный объем водоотведения | 0,8 | 787,02 х 0,8 | 629,62 |
| 2. | Максимальный объем водоотведения | 1,2 | 787,02 х 1,2 | 944,42 |

Хозяйственно-бытовые стоки со всей территории населенного пункта будут собираться самотечными и напорными коллекторами в южную часть населенного пункта на главную канализационную насосную станцию (далее – КНС), откуда по двум напорным коллекторам направляются на очистные сооружения. Проектом предлагается организовать единые канализационные очистные сооружения для 2 населенных пунктов: села Быньги и поселка Ударник, в 500 м к востоку от села Быньги. Вид очистки стоков на очистных сооружениях – механический, биологический с иловыми площадками. Место выпуска условно-чистых вод с очистных сооружений: р. Нейва. Объем стоков от поселка Ударник составляет 132,98 м3/сут. Проектная мощность очистных сооружений составит 920 м3/сут. Общая протяженность основных канализационных сетей в селе составит 24,75 км, в том числе:

напорные – 4,56 км;

самотечные – 20,19 км.

Диаметр напорных канализационных коллекторов был определен на основании номограммы, предложенной в СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов», утвержденной Госстроем РФ от 16.08.2000 г. №80, в размере 70 мм. Диаметры трубопроводов уличной сети приняты в размере 150 мм (основание: примечание 1 п. 2.33 СНиП 2.04.03-85).

Все расчеты носят укрупненный характер и могут быть откорректированы на последующих этапах проектирования.

Система теплоснабжения

Обеспеченность объектов жилой инфраструктуры централизованным теплоснабжением и системой горячего водоснабжения предлагается сохранить на существующем уровне. Обеспеченность объектов социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры централизованным теплоснабжением и системой горячего водоснабжения предлагается увеличить за счет вновь размещаемых объектов (физкультурно-оздоровительный комплекс и пожарное депо). Удаленные социально-культурные объекты, размещенные в северо-западной части населенного пункта предлагается отапливать от локальных газовых источников.

Теплоснабжение общественных и секционных жилых зданий предлагается сохранить от действующей газовой котельной в центральной части села и проектируемой газовой котельной в восточной части.

Расчет нормативных показателей теплопотребления проводился в соответствии с требованиям главы 46 НГПСО 1-2009.66 и приведен в таблице 64.

Расчет нормативных показателей теплопотребления

Таблица 64

| № п/п | Название населенного пункта | Удельное теплопотребление на отопление зданий МВт | Удельное теплопотребление на горячее водоснабжение зданий МВт | Суммарное теплопотребление по населенному пункту МВт | Суммарное теплопотребление по населенному пункту Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Быньги | 25,96 | 0,54 | 26,5 | 22,53 |

Проектная мощность котельных составит 2,06 Гкал/час.

Все расчеты носят укрупненный характер и могут быть откорректированы на последующих этапах проектирования.

Протяженность сетей отопления и горячего водоснабжения в двухтрубном исполнении составит 0,85 км.

Система газоснабжения

Обеспеченность жилого фонда системами газоснабжения должна составить 100%.

Общая протяженность сетей газоснабжения в предлагаемых границах составит 2,65 км.

Подключение предлагается сохранить от газопровода высокого давления 1 категории Невьянск-Быньги. Газораспределительные пункты (далее – ГРП) предлагается разместить в южной и западной частях населенного пункта.

Минимальные расчетные показатели удельного годового потребления природного газа на коммунально-бытовые нужды населения рассчитываются с учетом следующих показателей: характеристика объектов и численность населения села.

Результаты расчета удельного потребления газа по жилому фонду представлены в таблице 65.

Результаты объема среднесуточного удельного потребления газа по жилому фонду

Таблица 65

| № п/п | Вид потребления |  | Расчет | Объем среднесуточного удельного газопотребления млн. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Для нужд жилого фонда при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения | 598 чел | 122,78 м3/год х 598 чел. | 0,07 |
| 2 | Для нужд жилого фонда при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | 3068 чел | 303,8 м3/год х 3068 чел. | 0,93 |
| 3 | Для нужд теплоснабжения и горячего водоснабжения | 22,53 Гкал/час | 140,65 м3 /Гкал x 22,53 Гкал/час x 2767 час/год | 7,61 |
|  | Итого по селу: |  |  | 8,61 |

Примечание:* – Расчетные показатели общего объема газопотребления населенного пункта включают расходы природного газа на коммунально-бытовые и отопительные нужды жилых и общественных зданий (основание: п.251 главы 47 НГПСО 1-2009.66).

Система связи

Нормативное количество стационарных телефонных номеров, в соответствии с НГПСО 1-2009.66, должно составлять 600 номеров на 1 тысячу жителей, исходя из чего, потребное количество телефонных номеров – 1463:

3,105 тыс. чел. х 600 номеров/тысячу жителей = 1463 номера.

Мощности существующей АТС, расположенной на территории села недостаточно. Вследствие чего предлагается расширить существующую АТС мощностью 300 номеров до 1465 номеров.

Протяженность сетей связи в населенном пункте к концу расчетного срока приведена в таблице 66.

Протяженность сетей связи

Таблица 66

| Наименование | Планируемый статус | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| Линия связи | Проектируемые | - |
|  | Реконструируемые | 3,65 |
|  | Итого: | 3,65 |

Инженерная подготовка территории

В настоящее время на территории села Быньги система водоотведения поверхностных стоков отсутствует. Поверхностные стоки попадают в водные объекты без предварительной очистки.

На территории населенного пункта можно выделить 2 основных бассейна стока – бассейн стока реки Нейва и бассейн стока пруда, расположенного на территории села. Общая площадь водосбора составляет 14,65 га

Проектом предлагается организовать систему ливневой канализации, преимущественно по существующим и проектируемым дорогам, лотками открытого и закрытого типа, с отводом ливневых стоков до канализационных напорных станций хозяйственно бытовой канализации, и дальнейший отвод совмещенными напорными коллекторами до очистных проектируемых сооружений.

Протяженность систем отведения ливневых стоков самотечнымливневым коллектором составит 35,678 км.

Расчетный объем стоков составляет:

сток дождевых вод = 85,12 м3/сут.;

сток талых вод = 139,15 м3/сут.

Расчет стоков дождевых и талых вод выполнен в соответствии с НГПСО 1-2009.66.

На очистных сооружениях предусматривается механическая очистка стоков от мусора, взвешенных веществ и нефтепродуктов. В состав очистных сооружений входят решетки, песколовки, нефтеловушки.

Стоки с территорий промышленных предприятий перед выпуском в общепоселковую ливневую канализацию должны проходить предварительную очистку на собственных очистных сооружениях.

Состояние окружающей среды

Санитарная очистка территории

Организация удаления твердых бытовых отходов

Расчет количества ТБО, образующихся на территории села Быньги был выполнен по нормативным требованиям, установленным таблицей 27 главы 50 НГПСО 1-2009.66, и представлен в таблице 67.

Расчет накопления твердых бытовых отходов на расчётный срок

Таблица 67

| Виды коммунальных отходов | Расчетная единица | Норма накопления | Плотность, кг/ м3 | Объем, м3 | Итого т /год м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг/год | м3 /год |  |  |  |
| Объем твердых бытовых отходов (проектное предложение) |
| Отходы из жилищ несортированные | На 1 чел. | 225,00 | 1,07 | 210 | 3105 | 686,47/3264,57 |
| Отходы (мусор) от уборки дорог, улиц, тротуаров, придомовой территории | На 1 кв. м площади | 8,00 | 0,01 | 800 | 516400 | 4131,2/ 5164 |
| Отходы от уборки предприятий торговли: |  |  |  |  |  |  |
| промтоварные магазины | На 1 кв. м торговой площади | 120,00 | 0,46 | 260 | 276,40 | 33,17/127,14 |
| продовольственные магазины | На 1 кв. м торговой площади | 18,00 | 0,04 | 500 | 14,60 | 0,26/0,58 |
| Отходы от уборки предприятий торговли | На 1 сотрудника | 50,00 | 0,25 | 200 | 30 | 1,50/7,50 |
| Отходы (мусор) от уборки помещений: |  |  |  |  |  |  |
| школ, техникумов, институтов, детских садов, учреждений дополнительного образования | На 1 учащегося | 26,00 | 0,09 | 22 | 137 | 3,56/12,33 |
|  | На 1 сотрудника | 50,00 | 0,25 | 200 | 15 | 0,75/3,75 |
| культурно-спортивных учреждений, развлекательных центров, предприятий общественного питания, бань, саун | На 1 место | 144,00 | 0,90 | 160 | 172 | 24,77/154,80 |
|  | На 1 сотрудника | 50,00 | 0,25 | 200 | 18 | 0,90/4,50 |
| спортивных залов | На 1 кв. м общей площади | 3,50 | 0,03 | 115 | 641,00 | 2,24/19,23 |
| медицинских учреждений (ОВП) | На 1 сотрудника | 50,00 | 0,25 | 200 | 1 | 0,05/0,25 |
| предприятий на территории населенного пункта | На 1 сотрудника | 50,00 | 0,25 | 200 | 104 | 5,20/26,00 |
| Объем твердых бытовых отходов (сохраняемые объекты) |
| Отходы от уборки предприятий торговли: |  |  |  |  |  |  |
| промтоварные магазины | На 1 кв. м торговой площади | 120,00 | 0,46 | 260 | 278,00 | 33,36/127,88 |
| продовольственные магазины | На 1 кв. м торговой площади | 18,00 | 0,04 | 500 | 292,00 | 5,26/11,68 |
| Отходы от уборки предприятий торговли | На 1 сотрудника | 50,00 | 0,25 | 200 | 36 | 1,80/9,00 |
| Отходы (мусор) от уборки помещений: |  |  |  |  |  |  |
| школ, техникумов, институтов, детских садов | На 1 учащегося | 26,00 | 0,09 | 22 | 707 | 18,38/63,63 |
|  | На 1 сотрудника | 50,00 | 0,25 | 200 | 71 | 3,55/17,75 |
| культурно-спортивных учреждений, развлекательных центров, предприятий общественного питания | На 1 место | 144,00 | 0,90 | 160 | 306 | 44,06/275,40 |
| культурно-спортивных учреждений, развлекательных центров, предприятий общественного питания, библиотек | На 1 сотрудника | 50,00 | 0,25 | 200 | 23 | 1,15/5,75 |
| медицинских учреждений (ОВП) | На 1 сотрудника | 50,00 | 0,25 | 200 | 8 | 0,40/2,00 |
| предприятий на территории населенного пункта | На 1 сотрудника | 50,00 | 0,25 | 200 | 132 | 6,60/33,00 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 5004,63/ 9330,74 |

Примечание: Отходы от инвестиционных площадок рассчитываются на этапе архитектурно-планировочного решения.

При расчете количества контейнеров объем образующегося КГО (5%) вычитается из общего объема ТБО. Для сбора КГО предусматривается организация специально-оборудованных площадок, вывоз с которых осуществляется в соответствии с санитарными нормами по мере накопления отходов, но не реже одного раза в неделю, вывоз ТБО не реже 2 раз в неделю. Результаты расчетов общих объемов ТБО и КГО, образуемых на территории села Быньги представлены в таблице 68.

Результаты расчетов общих объемов ТБО и КГО, образуемых на территории с. Быньги

Таблица 68

| № п/п | Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общий объем твердых бытовых отходов мусора, м3: |  |
|  | - в год; | 9330,74 |
|  | - в день. | 25,56 |
| 2 | Объем контейнера ТБО, м3 | 0,75 |
| 3 | Расчетное количество контейнеров ТБО, шт. | 102 |
| 4 | Фактическое количество контейнеров ТБО, шт. | 30 |
| 5 | Потребное к размещению количество контейнеров ТБО, шт. | 72 |
| 6 | Общий объем КГО, м3: |  |
|  | - в год; | 466,54 |
|  | - в день. | 1,28 |
| 7 | Технические характеристики предлагаемых к применению контейнеров КГО (по ГОСТ 12917-78): |  |
|  | Вместимость, м3 | 8 |
|  | Масса, кг | 550 |
|  | Размеры, мм: |  |
|  | - длина; | 3480 |
|  | - ширина; | 1850 |
|  | - высота. | 1420 |
| 8 | Расчетное количество контейнеров КГО | 2 |
| 9 | Фактическое количество контейнеров КГО | 0 |
| 10 | Потребное к размещению количество контейнеров КГО | 2 |

На территории населенного пункта необходимо дополнительно установить 15 мусоросборных площадок. Очистку территории от ТБО предлагается осуществлять на проектируемый полигон ТБО города Невьянска.

Организация удаления биологических отходов

Вывоз биологических отходов предлагается осуществлять на проектируемый скотомогильник, в 3,5 км на северо-запад от села Кунара, или на предлагаемый к реконструкции скотомогильник, расположенный восточнее села Быньги.

Организация удаления медицинских отходов

Расчет объема медицинских отходов образуемых от сохраняемых и проектируемой ОВП села Быньги был выполнен по нормативным требованиям, установленным таблицей 27 главы 50 НГПСО 1-2009.66 и представлен в таблице 69.

Расчет объема медицинских отходов, образуемых на территории с. Быньги

Таблица 69

| Виды коммунальных отходов | Расчетная единица | Норма накопления | Плотность, кг/ м3 | Объем | Итого т /год м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг/год | м3 /год |  |  |  |
| Объем медицинских отходов (проектное предложение) |
| Медицинские отходы от поликлиник (ОВП) | На 1 посещение | 3,70 | 0,01 | - | 53 | 0,20/0,53 |
| Объем медицинских отходов (сохраняемые объекты) |
| Медицинские отходы от поликлиник (ОВП) | На 1 посещение | 3,70 | 0,01 | - | 48 | 0,18/0,48 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 0,38/1,01 |

В соответствии с расчетом, общий объем медицинских отходов мусора составит:

0,38 т в год или 0,001 т в день;

1,01 м3 в год или 0,003 м3 в день.

Объем одного контейнера 0,75 м3, потребное количество контейнеров для ликвидации медицинских отходов с территории села Быньги – 1. Проектом предлагается приобретение 1 контейнера для сбора медицинских отходов.

Снегоочистка территории

Специализированная снегоочистка территории села Быньги с вывозом снега на обустроенные свалки в настоящее время не осуществляется. Расчет требуемой площади для организации свалки снега представлен в таблице 70.

Расчет требуемой площади для организации свалки снега

Таблица 70

| Наименование населенного пункта | Максимальная высота постоянного слоя снегоосадков, накапливаемых на территории, м | Площадь территории накопления снега, требующей очистки, м2 | Объем накапли-ваемых осадков, м3 | высота склади-рования снега, м | Потребная площадь территории для организации свалки снега, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Быньги | 1,44 | 516400 | 743616 | 8 | 9,3 |

Вывоз снега предлагается осуществлять на снеговую свалку, организованную в районе площадки очистных сооружений города Невьянска.

Захоронение жителей

Захоронение жителей предлагается осуществлять на проектируемом кладбище, располагаемом в 800 метрах восточнее села Быньги. Площадь кладбища – 0,75 га.

Проектом предлагается предусмотреть выполнение перечня ряда мероприятий, направленных на сохранность и восстановление окружающей среды на территории села Быньги, а также на обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения. Перечень мероприятий приведен в таблице 71.

Перечень мероприятий, предлагаемых к выполнению в сфере восстановления окружающей среды с. Быньги

Таблица 71

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения (год) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2035 |
| Мероприятия по защите водных объектов |
| 1 | Установление публичных сервитутов на части земельных участков, расположенных в береговой полосе водных объектов села Быньги | + |  |
| 2 | Создание системы централизованного водоотведения хозяйственно-бытовых стоков в с. Быньги | + |  |
| 3 | Создание системы ливневой канализации с организацией очистки ливневых стоков | + |  |
| 4 | Консервация скважины №2653, расположенной по ул. Мартьянова | + |  |
| 5 | Ремонт труб разводящей водопроводной сети | + |  |
| Мероприятия по защите почв |
| 6 | Проведение рекультивационных мероприятий применительно к территориям, расположенным в центральной части села Быньги и нарушенных в результате дражной добычи золота | + | + |
| 7 | Вынос транзитных потоков за границы села |  | + |
| Мероприятия по защите атмосферного воздуха |
| 8 | Полная газификация населенного пункта | + |  |
| Санитарная очистка территории |
| 9 | Размещение на территории населенного пункта дополнительных контейнеров для сбора ТБО (72 штуки) | + | + |
| 10 | Размещение специально оборудованной площадки для сбора крупно - габаритных отходов (2 контейнер) | + |  |
| 11 | Покупка и установка 1 контейнера для сбора медицинских отходов | + |  |
| 12 | Ликвидация несанкционированных свалок ТБО | + |  |
| 13 | Закрытие существующего кладбища | + |  |
| 14 | Организация кладбища за границами населенного пункта | + |  |
| Осуществление мониторинга |
| 16 | Организация на территории Невьянского городского округа системы мониторинга подземных вод | + | + |
| 17 | Организация на территории Невьянского городского округа системы мониторинга почв | + | + |
| 18 | Введение системы контроля за качеством питьевой воды | + | + |

Перечень сохраняемых факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

При анализе существующего состояния территории населенного пункта был определен перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций, возникновение которых возможно на период реализации генерального плана села Быньги: чрезвычайные ситуации природного характера – землетрясения, ураганы, подтопления; чрезвычайные ситуации биолого-социального характера – клещевой энцефалит, дифтерия, гепатит Б, бешенство; чрезвычайные ситуации техногенного характера – чрезвычайные ситуации на пожаро-взрывоопасных объектах, чрезвычайные ситуации на системах электроснабжения, чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи, чрезвычайные ситуации на гидротехнических объектах. Предложения по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций представлены в таблице 72.

Перечень мероприятий по предотвращению возникновения ЧС на территории с. Быньги

Таблица 72

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения, год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2035 |
| Чрезвычайные ситуации природного характера |
| 1 | Включение в раздел «Особые условия проектирования» градостроительного плана земельного участка указаний на возможность: | + | + |
| 1.1 | возникновения на территории сейсмических явлений для объектов повышенной ответственности в 6,5 баллов по шкале MSK-64 | + | + |
| 1.2 | возможность возникновения на территории ураганов и требования по защита остекленных проемов проектируемых зданий, и по учету в расчетных схемах повышенной нагрузки на узлы и крепления зданий и сооружений | + | + |
| 1.3 | на возможность наличия карстовых процессов и явлений | + | + |
| Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера |
| 2 | Проведение акарицидных обработок | + | + |
| Чрезвычайные ситуации техногенного характера |
| 3 | Контроль за состоянием плотины Невьянского пруда | + | + |
| 4 | Строительство пожарного депо на 2 машины | + |  |

При выполнении предлагаемых мероприятий вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на территории села Быньги к расчетному сроку может быть сведена к минимуму.

Перечень объектов капитального строительства местного значения

Проектом определен перечень объектов капитального строительства местного значения, подлежащих строительству, который представлен в таблице 73.

Перечень объектов капитального строительства местного значения, подлежащих строительству

Таблица 73

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение/ функциональная зона | Единицы измерения | Параметры объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты транспортной инфраструктуры |
|  | Дороги с твердым покрытием, в том числе: | Зона общего пользования | км | 47,13 |
|  | новое строительство |  | км | 20,69 |
|  | реконструкция |  | км | 26,44 |
|  | Мост автомобильный, в том числе: |  | объект | 4 |
|  | реконструкция |  | объект | 1 |
|  | новое строительство |  | объект | 3 |
| 2. | Объекты инженерной инфраструктуры |
| 2.1 | Системы электроснабжения |
|  | Сети электроснабжения, в том числе: | Местоположение указано на схеме 231 | км | 4,03 |
|  | 6/10 кВ - реконструкция |  | км | 2,86 |
|  | 6/10 кВ – новое строительство |  | км | 1,17 |
|  | Трансформаторная подстанция |  | объект | 6 |
| 2.2 | Системы водоснабжения |
|  | Водозаборные сооружения на месторождении | Местоположение указано на схеме 231 | м3/сут. | - |
|  | Станция водоподготовки |  | ед. | 2 |
|  | Водоводы полипропиленовые, в том числе: |  | км | 3,59 |
|  | новое строительство |  | км | 3,59 |
|  | реконструкция |  | км | - |
|  | Водопровод, в том числе: |  | км | 30,76 |
|  | новое строительство |  | км | 30,76 |
|  | реконструкция |  | км | - |
| 2.3 | Системы водоотведения хозяйственно-бытовой канализации |
|  | Сети водоотведения, в том числе: | Местоположение указано на схеме 231 | км | 24,75 |
|  | новое строительство |  | км | 24,75 |
|  | реконструкция |  | км | - |
|  | Канализационная насосная станция |  | объект | 11 |
|  | Камера гашения напора |  | объект | 7 |
| 2.4 | Системы теплоснабжения |
|  | Котельная, в том числе: | Местоположение указано на схеме 231 | объект | 2 |
|  | новое строительство |  | объект | 1 |
|  | реконструкция |  | объект | 1 |
|  | Сети теплоснабжения, в том числе: |  | км | 0,85 |
|  | новое строительство |  | км | - |
|  | реконструкция |  | км | 0,85 |
| 2.5 | Системы газоснабжения |
|  | Сети газоснабжения, в том числе: | Местоположение указано на схеме 231 | км | 2,65 |
|  | реконструкция |  | км | - |
|  | новое строительство |  | км | 2,65 |
|  | ГРП |  | объект | 2 |
| 2.6 | Системы связи |
|  | АТС, в том числе: | Местоположение указано на схеме 231 | объект | 1 |
|  | новое строительство |  | объект | - |
|  | реконструкция |  | объект | 1 |
|  | Протяженность линий связи, в том числе: |  | км | 3,65 |
|  | реконструкция |  | км | 3,65 |
|  | новое строительство |  | км | - |
| 3. | Объекты социальной инфраструктуры |
|  | Детское дошкольное учреждение | Зона размещения усадебной жилой застройки массового типа/ повышенного комфорта | мест | 45 |
|  | Учреждение дополнительного образования для детей/ Учебно-производственный комбинат (комплексное здание на 100 мест) | Зона размещения объектов учебно-образовательного назначения | мест | 70/30 |
|  | Досуговый центр (учреждение культуры клубного типа) | Зона размещения объектов учебно-образовательного назначения | мест | 50 |
|  | Пункт банковского обслуживания (в реконструируемом общественном здании) | Зона размещения общественно-деловой застройки | операционное окно | 3 |
|  | Баня | Многофункциональная зона общественно-делового назначения | Помывоч-ное место | 22 |
| 4. | Объекты обеспечения пожарной безопасности |
|  | Пожарное депо | Зона размещения объектов коммунально-складского назначения | объект | 1 |

Основные технико – экономические показатели

Таблица 74

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | ТЕРРИТОРИЯ |
| 1. | Площадь территории в границах населенного пункта, в том числе: | га | 539.24 | 465.00 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 1.1 | Зона размещения усадебной жилой застройки повышенной комфортности | га | 140.52 | 124.60 |
|  |  | % | 26.06 | 26.78 |
| 1.2 | Зона размещения общественно-деловой застройки | га | 1.58 | 0.07 |
|  |  | % | 0.29 | 0.01 |
| 1.3 | Зона размещения объектов учебно-образовательного назначения | га | 0.48 | 0.97 |
|  |  | % | 0.09 | 0.21 |
| 1.4 | Зона размещения объектов спортивного назначения | га | - | 1.20 |
|  |  | % | - | 0.26 |
| 1.5 | Зона размещения религиозно-культовых объектов | га | 1.79 | 1.79 |
|  |  | % | 0.38 | 0.38 |
| 1.6 | Зона размещения объектов торговли и общественного питания | га | - | 5.97 |
|  |  | % | - | 1.28 |
| 1.7 | Зона размещения объектов культурно-просветительского назначения | га | - | 1.79 |
|  |  | % | - | 0.38 |
| 1.8 | Зона размещения объектов производственного назначения | га | 6.81 | 5.97 |
|  |  | % | 1.26 | 1.28 |
| 1.9 | Зона размещения объектов коммунально-складского назначения | га | 0.05 | 0.05 |
|  |  | % | 0.01 | 0.01 |
| 1.10 | Зона размещения объектов сельскохозяйственного производства | га | - | 5.00 |
|  |  | % | - | 1.07 |
| 1.11 | Зона размещения сельскохозяйственных угодий | га | 219.27 | 17.45 |
|  |  | % | 40.66 | 3.75 |
| 1.12 | Зона рекреационно-ландшафтных территорий | га | 97.05 | 92.43 |
|  |  | % | 18.00 | 19.87 |
| 1.13 | Зона размещения земель, покрытых поверхностными водами | га | - | 61.97 |
|  |  | % | - | 13.32 |
| 1.14 | Зона размещения парковых территорий | га | - | 80.93 |
|  |  | % | - | 17.40 |
| 1.15 | Зона специального назначения | га | 3.07 | 1.33 |
|  |  | % | 0.57 | 0.28 |
| 1.16 | Зона озеленения специального назначения | га | - | 18.31 |
|  |  | % | - | 3.94 |
| 1.17 | Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры | га | 0.83 | 0.41 |
|  |  | % | 0.15 | 0.09 |
| 1.18 | Зона общего пользования | га | 69.59 | 51.64 |
|  |  | % | 12.01 | 11.10 |
| II. | НАСЕЛЕНИЕ |
| 1. | Общая численность постоянного населения | чел. | 2379 | 3105 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 23,4 |
| 2. | Плотность населения | чел. на га | 4,41 | 5,76 |
| 3. | Возрастная структура населения: |  |  |  |
| 3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 407 | 563 |
|  |  | % | 17,1 | 18,1 |
| 3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 1525 | 1982 |
|  |  | % | 64,1 | 63,9 |
| 3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 447 | 560 |
|  |  | % | 18,8 | 18,0 |
| III. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 1. | Средняя обеспеченность населения, S общая | м2/чел. | 20,6 | 31,1 |
| 2. | Общий объем жилищного фонда, в том числе: | м2 | 49100,0 | 96565,5 |
| 2.1 | индивидуальная жилая застройка | м2 | 30300,0 | 72845,5 |
|  |  | % | 61,7 | 75,4 |
| 2.2 | многоквартирная жилая застройка | м2 | 18800 | 23720,0 |
|  |  | % | 38,3 | 24,6 |
| 3. | Общий объем нового жилищного строительства, в том числе: | м2 | - | 44385,7 |
|  |  | % | - | 100 |
| 3.1 | индивидуальная жилая застройка | м2 | - | 42545,5 |
|  |  | % | - | 88,9 |
| 3.2 | многоквартирная жилая застройка | м2 | - | 4920,0 |
|  |  | % | - | 11,1 |
| 4. | Общий объем убыли жилищного фонда, в том числе: | м2 | 1840,2 | 0 |
|  |  | % | 3,7 | 0 |
| 4.1 | индивидуальная жилая застройка | м2 | 1840,2 | 0 |
|  |  | % | 3,7 | 0 |
| 4.2 | многоквартирная жилая застройка | м2 | - | 0 |
|  |  | % | - | 0 |
| 5. | Существующий сохраняемый жилищный фонд, в том числе: | м2 | 47259,8 | 47259,8 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 5.1 | индивидуальная жилая застройка | м2 | 28459,8 | 28459,8 |
|  |  | % | 60,2 | 60,2 |
| 5.2 | многоквартирная жилая застройка | м2 | 18800,0 | 18800,0 |
|  |  | % | 39,8 | 39,8 |
| IV. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| 1. | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 110 | 155 |
| 1.2 | Общеобразовательная школа | мест | 597 | 597 |
| 1.3 | Учреждения дополнительного образования для детей | мест | - | 70 |
| 1.4 | Учебно-производственный комбинат | мест | - | 30 |
| 2. | Объекты здравоохранения |  |  |  |
| 2.1 | Больничные учреждения | коек | - | - |
| 2.2 | ОВП | объект | 2 | 2 |
| 3. | Объекты социального обеспечения |  | - | - |
| 4. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | - | - | - |
| 4.1 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м. | 7200,0 | 7200,0 |
| 4.2 | Спортивные залы | кв.м. | - | 655,3 |
| 5. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 5.1 | Учреждения культуры клубного типа | мест | 270 | 320 |
| 5.2 | Библиотека | объект | 1 | 1 |
| 6. | Объекты торгового назначения |  | 570,0 | 875,0 |
| 6.1 | Магазин продовольственных товаров | кв.м. торговой площади | 292,0 | 312,0 |
| 6.2 | Магазин непродовольственных товаров | кв.м. торговой площади | 278,0 | 563,0 |
| 7. | Объекты общественного питания |  |  |  |
| 7.1 | Предприятия общественного питания | посадочные места | 36 | 96 |
| 8. | Организации и учреждения управления |  |  |  |
| 8.1 | Отделения и филиалы сберегательного банка России | операционное место | - | 3 |
| 9. | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 9.1 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | - | - |
| 10. | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
| 10.1 | Предприятия бытовых услуг | рабочие места | 1 | 12 |
| 10.2 | Бани | помывочные места | - | 22 |
| 11. | Объекты связи |  |  |  |
| 11.1 | Отделения связи | объект | 1 | 1 |
| 12. | Объекты специального назначения |  |  |  |
| 12.1 | Кладбище | га | 2,44 | - |
| 13. | Добровольная пожарная команда | автомобиль | - | 1 |
| V. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 1. | Протяженность основных улиц и проездов, в том числе: | км | 26,44 | 47,13 |
| 1.1 | поселковых дорог | км | - | 2,74 |
| 1.2 | главных улиц | км | 3,90 | 4,63 |
| 1.3 | основные улицы в жилой застройке | км | 12,02 | 16,33 |
| 1.4 | второстепенные улиц в жилой застройке | км | 10,52 | 23,43 |
| 2. | Плотность улично-дорожной сети: | км/км2 | 4,91 | 8,74 |
| 3. | Плотность основной улично-дорожной сети (поселковые дороги, главные улицы, основные улицы в жилой застройке) | км/км2 | 2,95 | 4,40 |
| VI. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Трубы водоснабжения (новое строительство), в т.ч.: | км | - | 34,35 |
|  | водовод от источника | км | - | 3,59 |
|  | водопровод | км | - | 30,76 |
| 2. | Водоотведение |  |  |  |
|  | очистные сооружения (с учетом стоков от д. Ударник) | м3/сут. | - | 920 |
|  | Трубы водоотведения | км | - | 24,75 |
|  | самотечные коллекторы | км | - | 20,19 |
|  | напорные коллекторы | км | - | 4,56 |
|  | насосная перекачивающая станция (КНС), колодец с насосным оборудованием | объект | 1 | 12 |
|  | камера гашения напора |  | - | 7 |
| 3 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Протяженность сетей | км | 19,84 | 21,01 |
|  | Трансформаторные подстанции | объект | 19 | 25 |
| 4 | Теплоснабжение |  |  |  |
|  | Протяженность сетей: | км | 0,85 | 0,85 |
|  | Потребление тепла, в том числе: | Гкал/час | - | 22,53 |
|  | Производительность централизованных источников теплоснабжения, в том числе: | Гкал/час |  |  |
|  | котельные | Гкал/час | 2,06 | 2,06 |
|  | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 5 | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Протяженность сетей | км | - | 2,65 |
|  | Потребление газа, в том числе: | млн. куб.м./в год |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн. куб.м./в год | - | 8,61 |
|  | на производственные нужды | млн. куб.м./в год | - | - |
| 6 | Связь |  |  |  |
|  | Протяженность сетей | км | 3,65 | 3,65 |
|  | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 300 | 1463 |