Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Невьянского городского округа

от 21.10.2020    № 1407  -п

ПРОГРАММА

проведения повторной проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 года

на территории Невьянского городского округа

Общие положения

1. Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

2. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

3.  Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

-  соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

4. Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

-  материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

5. Администрация Невьянского городского округа организует:

-  проверку готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей муниципального образования и в целом теплоснабжающих организаций;

-  проверку готовности к отопительному периоду объектов социальной сферы;

- проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом материально-технических ресурсов, топливом.

6. Проверка осуществляется комиссией, созданной для проведения проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 года теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии – лиц, приобретающих тепловую энергию, теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, которая образована администрацией Невьянского городского округа (далее - Комиссия).

7. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду, в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

8. Комиссией проверяется выполнение требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии по Невьянскому городскому округу (далее – Правила).

9. Проверка выполнения теплоснабжающими и теплосетевыми организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 12.03.2013 № 103 (далее - Правила), осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

10.  В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

11. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости -  проводит осмотр объектов проверки.

12. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 (для теплоснабжающих и теплосетевых организаций), к настоящим Правилам.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

-  объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

13. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к настоящей Программе и выдается администрацией Невьянского городского округа (далее – администрацией), по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

14. Сроки выдачи паспортов определяются не позднее 1 ноября 2020 года - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября 2020 года - для муниципального образования.

15. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в графике, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

16. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности 
до 1 ноября 2020 года, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения с комиссией

17. Теплоснабжающие и теплосетевые организации представляют в администрацию документы по выполнению требований по готовности к отопительному периоду, указанные в установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в срок за 3 дня до начала проверки, подписанные руководителем или лицом, отвечающим за подготовку объектов к отопительному периоду.

18. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию информацию по выполнению требований по готовности указанных в установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» пунктов 2, 5, 8. Информацию по выполнению требований, указанных в пунктах 1, 3, 4, 9, частично в пунктах 10, 15, 17 потребители предоставляют на рассмотрение комиссии в администрацию Невьянского городского округа.

19.  Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывке систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.

20. Теплоснабжающая организация оформляет Акт проверки готовности к отопительному периоду потребителей и направляет его в администрацию Невьянского городского округа на рассмотрение комиссии.

21. Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности.

Приложение № 1

к Программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

2020/2021 года

на территории Невьянского

городского округа

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 года

| ________________ |  | ________________ |
| --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |

Комиссия, образованная постановлением администрации Невьянского городского округа                                                      от               №                                            ,

в составе:

председатель комиссии – _________________________________________________________.

(ФИО, должность)

члены комиссии:

- ______________________________________________________________________________;

- ______________________________________________________________________________;

- ______________________________________________________________________________;

- представитель Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию)                             .

в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 
2020-2021 годов, утвержденной

Постановлением администрации Невьянского городского округа

в период с 21.10.2020 по 28.10.2020  в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

________________________________________________________________________________

(полное наименование предприятия)

С проведением проверки ознакомлен:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 апреля 2013 года за № 28269

| № п/п | Проверяемые вопросы | Выполнения условия | Выполнение условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении |  |  |
| 2 | Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения; |  |  |
| 3 | Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами |  |  |
| 4 | Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии |  |  |
| 5 |  |
| 5.1. | Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместителя, а также в структурных подразделениях. |  |  |
| 5.2 | Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство организации (подразделений) и его заместителя |  |  |
| 5.3 | Приказ о назначении лица, ответственного за газовое хозяйство (для котельных, использующих газ в качестве основного топлива) |  |  |
| 5.4 | Протоколы проверки знаний (аттестации), правил работы в электроустановках |  |  |
| 5.5 | Утвержденный перечень эксплуатационной документации |  |  |
| 5.6 | Инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а также должностные инструкции на рабочих местах и инструкции по охране труда согласно утверждённому перечню |  |  |
| 5.7 | Распорядительный документ об утверждении норм обеспечения средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой персонала котельных и тепловых сетей |  |  |
| 5.9 | Утверждённый перечень комплектации инструментами и оснасткой, необходимых для производства работ |  |  |
| 5.10 | Утверждённый перечень комплектации оперативно-диспетчерского персонала средствами связи, инструментами и оснасткой |  |  |
| 5.11 | Утверждённый перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей на котельных и тепловых сетях. |  |  |
| 5.12 | Оперативный план тушения пожара на котельной. |  |  |
| 6 | Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей |  |  |
| 7 | Организация контроля режимов потребления тепловой энергии |  |  |
| 7.1 | Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя |  |  |
| 7.2 | Договора оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, заключенного теплосетевой организацией с теплоснабжающей организацией |  |  |
| 8 | Обеспечение качества теплоносителей |  |  |
| 9 | Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии |  |  |
| 10 | Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении |  |  |
| 11 |  |
| 11.1 | готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; |  |  |
| 11.2 | соблюдение водно-химического режима: - наличие графика химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей; - отчёты о наладке водно-химического режима |  |  |
| 11.3 | отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; |  |  |
| 11.4 | наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; |  |  |
| 11.5 | наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; |  |  |
| 11.6 | наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло- электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления; |  |  |
| 11.7 | проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; |  |  |
| 11.8 | выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; |  |  |
| 11.9 | выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; |  |  |
| 12 | Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями |  |  |
| 13 | Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления |  |  |
| 14 | Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии |  |  |

Документы, рассмотренные комиссией представлены в Приложении № 2 к настоящему акту.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

____________________________________________ к работе в отопительный период 200/2021 .

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Объекты _________________________________________________ готовы к работе в отопительный период 2020/2021.

| Председатель комиссии: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Члены комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

___________________                                              ___________________________

(подпись)

«____» ________________ 20___ г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ________________________

(подпись уполномоченного должностного лица, проводившего проверку)

Приложение № 2

к Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2020/2021 года

на территории Невьянского

городского округа

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2020/2021

Выдан______________________________________________________________________,

(полное наименование, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1._______________________;

2._______________________;

3._______________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________ №_________.

___________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)