ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ»

(ОАО «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ»)

Отдел территориального планирования

НС

Положения о территориальном планировании генерального плана Махнёвского муниципального образования

применительно к территории села Измоденово

Утверждаемая часть

Заказчик: Администрация Махневского муниципального образования

(Муниципальный контракт №42-12 от 15.06.2012 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том 2

Екатеринбург, 2012

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ»

(ОАО «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ»)

Отдел территориального планирования

НС

Положения о территориальном планировании генерального плана Махнёвского муниципального образования

применительно к территории села Измоденово

Утверждаемая часть

Заказчик: Администрация Махневского муниципального образования

(Муниципальный контракт №42-12 от 15.06.2012 г.)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том 2

И. о. начальника отдела								 И. С. Ушкало

Главный градостроитель отдела							      С.И.Санок

Екатеринбург, 2012

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	3

ОБЩАЯ ЧАСТЬ	4

I. СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОНАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛА ИЗМОДЕНОВО	9

II. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛА ИЗМОДЕНОВО	11

1. Планируемое размещение жилищного строительства	11

2. Планируемое размещение объектов физической культуры и массового спорта.	11

3. Планируемое размещение предприятий торговли и общественного питания.	12

4. Планируемое размещение объектов утилизации и переработки бытовых отходов	12

5. Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры.	12

6. Планируемое размещение объектов водоснабжения и водоотведения.	12

7. Планируемое размещение объектов газоснабжения.	14

8. Планируемое размещение объектов теплоснабжения.	15

9. Планируемое размещение объектов электроснабжения.	15

10. Планируемое размещение объектов связи.	16

11. Планируемое размещение объектов инженерного благоустройства территории.	16

12. Планируемое размещение объектов специального назначения	16

III. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕЛА ИЗМОДЕНОВО	17

# ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Список разработчиков

| Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководители проекта | И.о. начальника отдела | И.С. Ушкало |  |
|  | Гл. градостроитель отдела | С.И. Санок |  |
|  | Градостроитель I категории | Н.А. Глухих |  |
| Архитектурно-планировочная часть | Гл. градостроитель проекта | С.В. Токарев |  |
|  | Градостроитель I категории | Н.А. Глухих |  |
|  | Техник | Н.А. Черепанова |  |
|  | Техник | А.Р. Ситдикова |  |
| Транспортная инфраструктура | Инженер II категории | М.О. Катькало |  |
| Инженерные сети | Инженер II категории | Е.О. Геппер |  |
| Инженерная подготовка территории | Инженер-градостроитель | М.М. Бабаян |  |
| Охрана окружающей среды | Инженер | Е.А. Попова |  |
| Технико-экономическое обоснование | Градостроитель III категории | А.С. Лесная |  |

Состав проекта

| № п.п. | Наименование схемы | Масштаб | Кол-во листов | Гриф | Инв. номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы по обоснованию |
| Графические материалы |
| 1 | 1. Карта комплексной оценки современного состояния и использования территории села Измоденово. | 1:2 000 | 1 | ДСП | 180/1058 |
| 2 | 2. Карта предложений по комплексному развитию села Измоденово. | 1:2 000 | 1 | ДСП | 180/1059 |
| 3 | 3. Карта организации транспорта и улично-дорожной сети территории села Измоденово. | 1:2 000 | 1 | НС | 180/1060 |
| 4 | 4. Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения территории села Измоденово. Водоснабжение и водоотведение. | 1:2 000 | 1 | ДСП | 180/1061 |
| 5 | 5. Карта развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения территории села Измоденово. Энергоснабжение. | 1:2 000 | 1 | ДСП | 180/1062 |
| Текстовые материалы |
| 6 | Генеральный план Махнёвского муниципального образования применительно к территории села Измоденово. Материалы по обоснованию. (Том1). Пояснительная записка. | - | 97 | ДСП | 180/1066 |
| Утверждаемая часть |
| Графические материалы |
| 7 | 6. Карта планируемого размещения объектов местного значения села Измоденово. | 1:2 000 | 1 | НС | 180/1063 |
| 8 | 7. Карта границ села Измоденово. | 1:10 000 | 1 | НС | 180/1064 |
| 9 | 8. Карта функциональных зон села Измоденово. | 1:2 000 | 1 | НС | 180/1065 |
| Текстовые материалы |
| 10 | Положения о территориальном планировании генерального плана Махнёвского муниципального образования применительно к территории села Измоденово. Утверждаемая часть. (Том 2). Пояснительная записка. | - | 19 | НС | 180/1067 |

Введение

Генеральный план Махнёвского муниципального образования применительно к селу Измоденово разработан коллективом Отдела территориального планирования при ОАО «Уралаэрогеодезия» на основании муниципального контракта №42-12 от 15 июня 2012 года. Проект разработан в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации.

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Генеральный план села является документацией по территориальному планированию и определяет назначение территорий села, исходя из совокупности социально-экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, учета интересов граждан и их объединений.

Генеральный план гарантирует жителям села соблюдение их гражданских прав на комфортную, экологически безопасную среду обитания, дает четкие и определенные гарантии застройщикам и инвесторам в обеспечении информацией о потенциале и возможности использования каждого земельного участка и недвижимости, а также служит эффективным инструментом для администрации села в плане управления территорией.

В числе основных задач разработки проекта рассмотрены следующие:

- определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного развития села на основе анализа исторических, экономических, экологических и градостроительных условий, исходя из численности населения, ресурсного потенциала территорий и рационального природопользования;

- повышения качества поселковой среды и обеспечение устойчивого развития;

- обеспечение экологической безопасности и повышение устойчивости природного комплекса села;

- обеспечение пространственной целостности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия поселковой среды;

- улучшения транспортной доступности объектов обслуживания, мест приложения труда и природных комплексов;

- улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда;

- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктуры села;

- повышение эффективности использования территории села.

Одним из важных условий решения задач генерального плана является учет и развитие сложившихся индивидуальных особенностей и своеобразия планировочной структуры.

Проект генерального плана Махнёвского муниципального образования в отношении села Измоденово выполнен в соответствии с требованиями:

- Градостроительного Кодекса РФ от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ;

- Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;

- Водного Кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 04. 12. 2006 г. № 201-ФЗ);

- Лесного Кодекса РФ.

При разработке Генерального плана учтены и использованы следующие нормативные материалы:

- Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований (Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 г. N 178);

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации, 2010 г.).

- Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП.

- СП 42.13330.2011 Свод правил Градостроительство. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений  Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение»;

- СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления;

- СНиП 2.01.01-82* Строительная климатология и геофизика;

- СНиП 23-01-99 Строительная климатология;

- СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства;

- ВСН 59-88 «Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования»;

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого значения».

В основу разработки проекта положены следующие программные документы:

- Стратегия социально-экономического развития Махнёвского муниципального образования до 2020 года;

- Программа социально-экономического развития Махнёвского муниципального образования на 2009-2011 годы;

- Решение о внесении изменений в Программу социально-экономического развития Махнёвского муниципального образования на 2009-2011 годы от 27 мая 2010 года;

- Решение о внесении изменений в Программу социально-экономического развития Махнёвского муниципального образования на 2009-2011 годы от 22 ноября 2010 года.

В проекте учтены следующие ранее разработанные материалы:

- Схема территориального планирования Свердловской области, 2007год, Уралгражданпроект, утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2009 года №1000-ПП;

- Предложения генерального плана Махневского муниципального образования (ФГУП «Уралаэрогеодезия» отдел территориального планирования, 2011 год);

При подготовке проекта генерального плана использовался планово-картографический материал М 1:2000, выполненный в 2012 году удмуртским отделением ОАО «Уралаэрогеодезия».

Генеральный план разработан с проектными периодами:

2035 г. – расчетный срок;

2020 г. – первая очередь строительства.

Общие сведения

Село Измоденово находится на территории Махнёвского муниципального образования, расположено в 32 км на юг от районного центра п.г.т. Махнёво. Местоположение села представлено на рисунке 1. Общая площадь села составляет 568,94 га. Численность постоянно проживающего населения на 01.01.2012 год – 717 человек.

# I. СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОНАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛА ИЗМОДЕНОВО

Территория населенного пункта сохраняется в существующих границах, её площадь составляет 568,94 га.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного Кодекса РФ в границах земель населенного пункта устанавливаются следующие зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная и коммунально-складская зоны;

-зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- рекреационная зона;

- зона сельскохозяйственного использования;

- специальная зона;

- территория общего пользования (не установлена)

Согласно ст. 9 Градостроительного Кодекса РФ утверждение в документах территориального планирования границ функциональных зон не влечет за собой изменение правового режима земель, находящихся в границах указанных зон.

Проектный баланс территории с.Измоденово рассчитывается на прогнозируемое население к концу расчетного срока - 580 человек.

Проектный баланс функционального использования территории

| Наименование территорий | Площадь, га | % ко всей территории | м2 на 1 человека |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь земель в границе населённого пункта | 568,94 | 100 | 9809,31 |
| в том числе: |  |
| 1. Жилые зоны | 61,16 | 10,75 | 1054,48 |
| из них: |  |
| -индивидуальная усадебная жилая застройка с приусадебными земельными участками | 52,13 | 9,16 | 898,79 |
| - блокированная жилая застройка с участками | 8,75 | 1,54 | 150,86 |
| -секционная жилая застройка | 0,28 | 0,05 | 4,83 |
| 2. Общественно-деловые зоны | 4,11 | 0,72 | 70,86 |
| из них: |  |
| -комплексная общественно-деловая зона | 1,23 | 0,22 | 21,21 |
| - зона учебных заведений | 2,62 | 0,46 | 45,17 |
| -зона спортивных сооружений | 0,26 | 0,05 | 4,48 |
| 3. Производственные зоны | 9,82 | 1,73 | 169,31 |
| из них: |  |
| -зона коммунально-складских объектов | 4,56 | 0,81 | 78,62 |
| -зона производственных объектов | 5,26 | 0,92 | 90,69 |
| 4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 0,88 | 0,15 | 15,17 |
| из них: |  |
| - зона объектов инженерной инфраструктуры | 0,88 | 0,15 | 15,17 |
| 5. Рекреационные зоны | 221,79 | 38,98 | 3823,97 |
| из них: |  |
| -озеленение общего пользования | 37,12 | 6,52 | 640,0 |
| -древесно-кустарниковая растительность | 176,65 | 31,05 | 3045,69 |
| -водные объекты | 8,02 | 1,41 | 138,28 |
| 6. Зоны сельскохозяйственного использования | 172,36 | 30,29 | 2971,72 |
| из них: |  |
| -территории сельскохозяйственного назначения | 172,36 | 30,29 | 2971,72 |
| 7. Зона специального назначения | 62,62 | 11,01 | 1079,66 |
| -санитарно-защитное озеленение | 62,62 | 11,01 | 1079,66 |
| 8. Территории общего пользования * занятые площадями, улицами, проездами, дорогами | 36,20 | 6,36 | 624,14 |

# II. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛА ИЗМОДЕНОВО

В соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ основной целью разработки документов территориального планирования является «обеспечение устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования», осуществляемое, в том числе, путём определения зон размещения объектов местного значения.

Объекты местного значения, согласно Градостроительному Кодексу, - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. К объектам местного значения, в соответствии с Градостроительным Кодексом относятся : объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; автомобильные дороги местного значения; физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения.

В соответствии с Законом РФ от 6 октября 2003 г.  № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации» к объектам местного значения относятся объекты жилищного строительства для малоимущих граждан и нуждающихся в улучшении жилищных условий, культуры и библиотечного обслуживания, организации отдыха детей в каникулярное время; объекты для предоставления транспортных услуг, обеспечения населения топливом, организации охраны общественного порядка, обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

### 1. Планируемое размещение жилищного строительства

Первая очередь реализации генерального плана (до 2020 года)

- Население составит 600 человек.

- Объем нового жилищного строительства к 2020 году определён в количестве 823,1 кв.м общей площади.

- Строительство 17 жилых домов.

Расчетный срок реализации генерального плана (до 2035 года)

- Население составит 580 человек.

- Объем нового жилищного строительства к 2035 году составит 2500,0 кв.м общей площади.

- Строительство 42 жилых домов.

### 2. Планируемое размещение объектов физической культуры и массового спорта.

Первая очередь реализации генерального плана (до 2020 года)

- размещение спортивного зала площадью 126,0 кв.м на берегу реки Мугай.

Расчетный срок реализации генерального плана (до 2035 года)

- размещение спортивной площадки площадью 585,0 кв.м на берегу реки Мугай (рядом со спортивным залом).

### 3. Планируемое размещение предприятий торговли и общественного питания.

Первая очередь реализации генерального плана (до 2020 года)

- размещение объекта общественного питания на 20 мест в границах ул. А.И. Азовской-Береговая-Улица 2;

- размещение объекта бытового обслуживания на два рабочих места в границах ул. А.И. Азовской-Береговая-Улица 2.

### 4. Планируемое размещение объектов утилизации и переработки бытовых отходов

Развитие размещения объектов утилизации и переработки бытовых отходов не предусмотрено.

### 5. Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры.

Первая очередь реализации генерального плана (до 2020 года)

-максимальное расширение коридоров красных линий для существующих улиц;

-реконструкция покрытий существующих улиц и дорог.

Расчетный срок реализации генерального плана (до 2035 года)

-максимальное расширение коридоров красных линий для существующих улиц;

-строительство улиц с твердым покрытием для проектируемых кварталов, протяженность 4,68 км;

-строительство автомобильного моста через р. Мугай по улице Береговая для организации дополнительной связи с северной частью села.

### 6. Планируемое размещение объектов водоснабжения и водоотведения.

Водоснабжение

Проектное водопотребление определено – 213,95 м3/сутки: из них 154,87 м3/сут для водоснабжения жилой застройки; 35,85 м3/сут для полива; 23,23 м3/сут для водоснабжения объектов соцкульбыта села. Так как численность населения согласно расчетам настоящего проекта снижается к расчетному сроку, объемы нормативного водопотребления рассчитаны на существующее население.

Согласно гидрогеологическому заключению № 19315 (ОАО «Уральская гидрогеологическая экспедиция») с. Измоденово скважинный каптаж подземных вод с. Измоденово принципиально возможен. Рекомендуется выполнить предварительное обследование сохранившихся водозаборных скважин с ревизией их состояния, оценкой возможности организации зоны санитарной охраны и при положительном результате с выполнением пробных откачек и гидрохимическим опробованием для оценки соответствия качества воды современным санитарно-гигиеническим требованиям. Конкретная точка заложения новой водозаборной скважины, отвечающей своему назначению по дебиту и качеству отбираемой воды, требует поискового обоснования с поинтервальным опробованием вскрываемого разреза. Оптимальными условиями для получения положительного результата обладает северо-западная окраина с. Измоденово.

На основании гидрогеологического заключения проектом предлагается запитать новую систему водоснабжения от перспективного источника, учитывая рекомендации заключения.

Существующую скважину № 3149, в зоне санитарной охраны которой находится застройка, предлагается закрыть.

Настоящим проектом предусмотрена централизованная система водоснабжения. Предложенная схема предполагает подключение перспективных трубопроводов к существующей водопроводной сети с закольцовкой для обеспечения бесперебойной работы системы, пожарной безопасности и для поддержания необходимого давления в сети. В местах, где закольцовку произвести невозможно предложена прокладка тупиковых трубопроводов, длина таких водопроводов составляет не более 200 м.

Для 100% обеспечения потребителей централизованной системой водоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

Первая очередь реализации генерального плана (до 2020 года)

- разведочные работы по поиску дополнительных источников хозяйственно-питьевых источников водоснабжения села;

- закрытие подземного источника водоснабжения, в зоне санитарной охраны которого находится проезжая часть Улицы 4;

- установка станций водоподготовки на сети сохраняемой скважины;

- установка резервуаров с неприкосновенным запасом воды (объем резервуаров 270 м3);

- прокладка перспективных трубопроводов в существующей застройке с подключением существующих объектов (жилые дома, объекты соцкультбыта, промплощадки) к централизованной сети;

- прокладка проектной водопроводной сети для обеспечения проектируемой индивидуальной жилой застройки. Проектируемую водопроводную сеть подключить к существующей.

В связи с неудовлетворительным состоянием существующих сетей водоснабжения села для снижения потерь в сети проектом предусмотрены следующие мероприятия на 1 очередь строительства:

- полная замена трубопроводов, исчерпавших свой ресурс, с прокладкой в прежних или новых траншеях в границах красных линий;

- реконструкция существующих смотровых колодцев;

- реконструкция водовода от скважины;

- замена существующих разводок к жилым домам.

Водоотведение

Объем бытовых стоков определен на 1 очередь (2020 г.) и расчетный срок (2035 г.)– 148,42 м3/сутки.

Проектом предлагается установка очистных сооружений в северной части населенного пункта производительностью 150 м3/сут со сбросом условно чистых вод в р. Мугай. Площадку предлагается разместить за границами населенного пункта, на север от границ села, на берегу р. Мугай. Проектом зарезервирована площадка для очистных сооружений  - 0,35 га (согласно региональным нормативам НГПСО 1-2009.66).

Предлагаемая проектом система канализования бытовых стоков села – напорно-самотечная. Схема хозяйственно-бытовой канализации решалась в существующих условиях местности, на основании естественного рельефа.

Для обеспечения существующей и проектной застройки на расчетный срок централизованной системой отвода бытовых стоков на 100% необходимо проведение следующих мероприятий:

Первая очередь реализации генерального плана (до 2020 года)

- строительство очистных сооружений (150 м3/сут);

- прокладка хозяйственно-бытовых коллекторов от существующей и застройки 1 очереди строительства;

- подключение застройки, не оборудованной системой централизованного отвода бытовых стоков;

- ликвидация существующих выгребных ям и надворных уборных;

Расчетный срок реализации генерального плана (до 2035 года)

- прокладка системы самотечных и напорных коллекторов для отвода бытовых стоков от застройки, предусмотренной настоящим проектом на расчетный срок  с ее подключением к сети.

### 7. Планируемое размещение объектов газоснабжения.

Проектное газопотребление села определено на расчётный срок (2035 г.) – 534,97 м3/час.

Проектом предлагается 100% газификация села с подключением к существующей сети газоснабжения. Для существующей и новой проектируемой жилой застройки предусматривается оборудование газовыми плитами, водонагревателями, а так же отопительными установками, работающими на газе.

Для подачи природного газа в жилую застройку проектом предлагается установка двух газорегуляторных пунктов (ГРП) – пер. Азовской, ул. Береговая. Подача газа предполагается от существующего газопровода 1,2 МПа ГРС Верхняя Синячиха – п.г.т. Махнево.

Газификация жилой застройки предполагается с сопутствующей заменой отопительного оборудования работающего на твердом топливе, на газовые источники.

### 8. Планируемое размещение объектов теплоснабжения.

Общее теплопотребление села определено (2035г.) – 3,75 Гкал/час.

Проектом предлагается сохранение сложившихся систем отопления.

Для индивидуальной застройки и объектов соцкультбыта предлагается отопление от индивидуальных газовых источников теплоснабжения. Перевод существующих теплоснабжающих установок, работающих на твердом топливе, на газ необходимо проводить в соответствии с графиком газоснабжения застройки. Для проектной индивидуальной застройки  запланировано оборудование газовыми установками сразу по окончании строительства объектов.

Для снижения потерь в сети теплоснабжения предусмотрено проведение мероприятий по энергосбережению для существующей и проектируемой сети теплоснабжения:

теплоизоляция трубопроводов;

установка автономных котельных с диспетчеризацией показаний о работе оборудования;

установка автоматических терморегуляторов.

### 9. Планируемое размещение объектов электроснабжения.

Проектное электропотребление села определено: на расчётный срок (2035 г.) – 0,30 МВт.

На стадии проектирования генерального плана схема электроснабжения решается до распределительных подстанций (РП) с условным размещением трансформаторных пунктов (ТП). Для электрификации новой жилой застройки, предполагаемой к строительству на 2 очередь реализации настоящего генерального плана, предполагается установка трансформаторных пунктов 10/0,4 кВ с запиткой кабельными линиями электропередач 10 кВ в перекрестках ул. Мира – Улица 5, Улица 4 – Улица 5.

Для электрификации застройки села с учетом перспективного населения проектом предложены следующие мероприятия:

Первая очередь реализации генерального плана (до 2020 года)

- подключение проектной жилой застройки и объектов культурно-бытового назначения, определенных на 1 очередь реализации генерального плана, к существующей сети электроснабжения низкого напряжения 0,4 кВ.

Расчетный срок реализации генерального плана (до 2035 года)

- установка трансформаторных пунктов и прокладка кабельных линий 10 кВ в проектной застройке 2 очереди строительства;

- подключение проектной застройки, строительство которой запланировано на расчетный срок, к существующей сети электроснабжения низкого напряжения 0,4 кВ.

### 10. Планируемое размещение объектов связи.

В соответствии с Пособием по проектированию городских (местных) телефонных сетей проводного вещания городских и сельских поселений (к СП 42.13330.2011) телефонизация в населенных пунктах для жилого фонда должна быть 100%. Так как изменение численности населения на 1 очередь строительства (2020 г.) и расчетный срок (2030 г.) не предполагается, нормативное количество телефонных номеров и радиоточек на расчетный срок не изменится.

Общее количество телефонных номеров – 298.

Проектом предлагается на расчетный срок расширение автоматической телефонной станции для обеспечения 100% телефонизации села.

### 11. Планируемое размещение объектов инженерного благоустройства территории.

- Организация поверхностного водоотвода с территорий общего пользования, улиц, дорог и площадей путём устройства кюветов, водопропускных сооружений в местах пересечения проезжих частей улиц, дорог и проездов с последующим сбросом ливневых и талых вод в р.Мугай после предварительной очистки на локальных очистных сооружениях.

- Мощение пешеходных путей и проходов на территориях общего пользования улиц, дорог, площадей.

- Устройство дренажей на пониженных участках территорий, предназначенных для строительства.

- Укрепление берегов и благоустройство береговых полос.

### 12. Планируемое размещение объектов специального назначения

Развитие размещения объектов специального назначения не предусмотрено.

# III. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕЛА ИЗМОДЕНОВО

Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕРРИТОРИЯ |
|  | Общая площадь земель в границах застройки | га | 568,94 | 568,94 |
|  |  | % | 100,00 | 100,00 |
|  | в том числе: |  |
| 1.1 | Жилые зоны, в том числе: | га | 43,87 | 61,16 |
|  |  | % | 7,71 | 10,75 |
| 1.1.1 | индивидуальная усадебная жилая застройка с приусадебными земельными участками | га | 37,31 | 52,13 |
|  |  | % | 6,56 | 9,16 |
| 1.1.2 | многоквартирная (блокированная) жилая застройка с приквартирными земельными участками | га | 6,38 | 8,75 |
|  |  | % | 1,12 | 1,54 |
| 1.2.3 | многоквартирная (секционная) жилая застройка с участками | га | 0,18 | 0,28 |
|  |  | % | 0,03 | 0,05 |
| 1.2 | Общественно-деловые зоны, в том числе: | га | 2,80 | 4,11 |
|  |  | % | 0,49 | 0,72 |
| 1.2.1 | комплексная общественно-деловая зона | га | 0,61 | 1,23 |
|  |  | % | 0,11 | 0,22 |
| 1.2.2 | зона учебных заведений | га | 2,19 | 2,62 |
|  |  | % | 0,38 | 0,46 |
| 1.2.3 | зона спортивных сооружений | га | - | 0,26 |
|  |  | % | - | 0,05 |
| 1.3. | Производственные и коммунально-складские зоны, в том числе: | га | 4,86 | 9,82 |
|  |  | % | 0,85 | 1,73 |
| 1.3.1 | зона коммунально-складских объектов | га | 1,68 | 4,56 |
|  |  | % | 0,30 | 0,80 |
| 1.3.2 | зона производственных объектов | га | 3,18 | 5,26 |
|  |  | % | 0,56 | 0,92 |
| 1.4 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе: | га | 0,35 | 0,88 |
|  |  | % | 0,06 | 0,15 |
| 1.4.1 | зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,35 | 0,88 |
|  |  | % | 0,06 | 0,15 |
| 1.5 | Зоны рекреационного назначения, в том числе: | га | 226,11 | 222,02 |
|  |  | % | 39,74 | 39,02 |
| 1.5.1 | озеленение общего пользования (скверы, бульвары, парки, зоны отдыха, пляж) | га | - | 37,12 |
|  |  | % | - | 6,52 |
| 1.5.2 | древесно-кустарниковая растительность | га | 218,05 | 176,88 |
|  |  | % | 38,33 | 31,09 |
| 1.5.3 | водные объекты | га | 8,06 | 8,02 |
|  |  | % | 1,42 | 1,41 |
| 1.6 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 266,21 | 173,28 |
|  |  | % | 46,79 | 30,46 |
| 1.6.1 | зоны сельскохозяйственного использования | га | 266,21 | 173,28 |
|  |  | % | 46,79 | 30,46 |
| 1.7 | Зона специального назначения | га | - | 66,44 |
|  |  | % | - | 11,68 |
| 1.7.1 | -санитарно-защитное озеленение | га | - | 66,44 |
|  |  | % | - | 11,68 |
| 1.8 | Территории общего пользования | га | - | 31,23 |
|  |  | % | - | 5,49 |
| 1.9 | Прочие территории, в том числе: | га | 24,74 | - |
|  |  | % | 4,35 | - |
| 1.9.1 | прочие территории | га | 23,02 | - |
|  |  | % | 4,05 | - |
| 1.9.2 | болота | га | 1,72 | - |
|  |  | % | 0,30 | - |
| 2. | НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 717 | 580 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | 1,26 | 1,02 |
| 3. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения, S общая | м2/чел. | 15,6 | 25,0 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда, в том числе: | м2 | 11176,9 | 14500,0 |
| 3.2.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | м2 | 10317,2 | 13640,3 |
|  |  | кол-во домов | 213 | 272 |
|  |  | % | 92,3 | 94,1 |
| 3.2.2 | малоэтажная блокированная застройка | м2 | 859,7 | 859,7 |
|  |  | кол-во квартир | 19 | 19 |
|  |  | % | 7,7 | 5,9 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства, в том числе: | м2 | - | 3323,1 |
| 3.3.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | м2 | - | 3323,1 |
| 3.4 | Общий объем убыли жилищного фонда | м2 | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд, в том числе: | м2 | - | 11176,9 |
|  |  | % | - | 100 |
| 3.5.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | м2 | - | 10317,2 |
|  |  | % | - | 92,3 |
| 3.5.2 | малоэтажная блокированная застройка | м2 | - | 859,7 |
|  |  | % | - | 7,7 |
| 4. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения: |  |
| 4.1.1 | Детский сад | мест | 25 | 30 |
| 4.1.2 | Общеобразовательные учреждения | мест | 390 | 390 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения: |  |
| 4.2.1 | ФАП | объект | 1 | 1 |
| 4.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты: |  |  |  |
| 4.3.1 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | - | 585,0 |
| 4.3.2 | Спортивный зал | кв.м | - | 126,0 |
| 4.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |
| 4.4.1 | Учреждения культуры клубного типа | мест | 100 | 100 |
| 4.4.2 | Библиотека | объект | 1 | 1 |
| 4.5 | Объекты торгового назначения: |  |
| 4.5.1 | Магазин продовольственных товаров | кв.м. торговой площади | 1609,8 | 1609,8 |
| 4.5.2 | Магазин непродовольственных товаров | кв.м. торговой площади | 1609,9 | 1609,9 |
| 4.6 | Объекты общественного питания: |  |
| 4.6.1 | Предприятия общественного питания | посадочные места | - | 20 |
| 4.7 | Объекты бытового обслуживания |  |
| 4.7.1 | Предприятия бытовых услуг | рабочие места | - | 2 |
| 4.7.2 | Отделения связи | ед | 1 | 1 |
| 4.7.3 | Пожарное депо | автомобиль | 1 | 1 |
| 5. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Протяженность улиц и дорог, в том числе: | км | 10,66 | 15,34 |
| 5.1.1 | поселковых дорог | км | 1,13 | 1,13 |
| 5.1.2 | главных улиц | км | 4,20 | 4,20 |
| 5.1.3 | основных улиц в жилой застройке | км | 5,33 | 9,48 |
| 5.1.4 | второстепенных улиц в жилой застройке | км | - | 0,53 |
| 5.2 | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 | 5,33 | 7,67 |
| 5.3 | Плотность основной улично-дорожной сети (поселковые дороги, главные улицы, основные улицы в жилой застройке) | км/км2 | 5,33 | 7,41 |
| 6. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 6.1 | Водоснабжение |  |
| 6.1.1 | Протяженность сетей | км | - | 12,5 |
| 6.1.2 | Водопотребление | куб.м./в сутки | 122,21 | 213,95 |
| 6.2 | Канализация |  |
| 6.2.1 | Протяженность сетей | км | - | 10,7 |
| 6.2.2 | Общее поступление сточных вод | куб.м./в сутки | 86,36 | 148,42 |
| 6.2.3 | Производительность очистных сооружений канализации | куб.м./в сутки |  | 150 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |
| 6.3.1 | Протяженность сетей | км | 6,9 | 0,5 |
| 6.3.2 | Потребность в электроэнергии | МВт |  | 0,3 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |
| 6.4.1 | Протяженность сетей | км | - | - |
|  | Теплопотребление | Гкал/в час |  | 3,75 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |
| 6.5.1 | Протяженность сетей (газопровод высокого давления) | км | 2,4 | 1,1 |
| 6.5.2 | Потребление газа | куб.м./в час |  | 534,97 |
| 6.6 | Связь |  |
| 6.6.1 | Протяженность сетей | км. | - | - |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 127 | 298 |