Содержание

Введение	9

1 Краткая характеристика объекта	11

1.1 Общие сведения о территории населенных пунктов Махневского муниципального образования	11

1.2 Местоположение, административное и промышленно-экономическое значение Махневского муниципального образования	13

1.3 Природно-климатические условия	15

1.4 Общий обзор геологических условий	16

2 Существующее состояние и развитие территорий Махневского муниципального образования	22

3 Исходные данные для разработки схемы санитарной очистки и механизированной уборки территорий	30

3.1 Краткая характеристика производственной базы для обеспечения санитарной очистки и уборки	30

3.2 Обоснование и выбор системы сбора, удаления, сортировки, переработки и захоронения ТБО, ЖБО, КГМ	31

4 Организация сбора, удаления и обезвреживания отходов	41

4.1 Сбор и вывоз  ТБО и КГМ	41

4.2 Сбор и вывоз ЖБО	43

4.3 Составление маршрутных графиков	45

4.4 Бытовые ртутьсодержащие отходы	47

4.5	Медицинские и биологические отходы	51

5 Данные по современному состоянию системы санитарной очистки и уборки	54

5.1 Материалы по организации и технологии сбора и вывоза бытовых отходов на 2014 г. и перспективу на 2033г.	54

5.2 Основные объекты захоронения отходов производства и потребления в муниципальном районе	54

6 Расчетные и замерные нормы накопления ТБО, ЖБО, КГМ	59

6.1 Установление нормы накопления отходов и расчетные прогнозируемые нормативы образования отходов	64

6.2 Методы обезвреживания, переработки отходов (ТБО, ЖБО, КГМ) и совершенствование методов в перспективе планирования развития	82

6.2.1 Складирование на полигоне, получение биогаза	83

6.2.2 Аэробное биотермическое компостирование ТБО	84

6.2.3 Сжигание / термическое обезвреживание ТБО	85

6.2.3.1 Термическая переработка ТБО	87

6.2.3.2  Комбинированный метод термической переработки ТБО - «ПИРОКСЕЛ»	89

6.2.4 Газификация ТБО	90

6.2.5 Сортировка  ТБО с последующей переработкой вторичных ресурсов	92

6.2.6 Изготовление крупногабаритных блоков	92

6.3 Размещение контейнерных площадок	94

6.4	Сбор отходов с использованием урн	97

6.5	Рекомендации по раздельному сбору  ТБО	101

6.6	Рекомендации по строительству мусороперегрузочных станции	108

7 Полигон твердых бытовых отходов	112

7.1 Проектирование полигонов отходов (ТБО)	113

7.2 Лицензия на полигон отходов	115

7.3	Строительство полигонов отходов (ТБО)	118

7.4	Рекомендации по рекультивации полигона	120

8	Технологии организации механизированной уборки улиц, дорог, площадей, тротуаров и обособленных территорий	124

9	Расчет необходимого количества спецтехники	134

9.1 Расчет необходимого количества спецмашин и механизмов по видам работ	134

9.2 Расчет необходимого количества контейнеров	150

10	Капиталовложения на мероприятия по очистке территории	153

11	Охрана окружающей среды	155

12	Основные технико-экономические показатели по санитарной очистке и механизированной уборке	159

Выводы и предложения	161

Список использованных источников	163

Нормативно-правовая база

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Госстроя России от 21.08.2003 г. № 152 «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации» (МДК 7-01.2003);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 г. № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»;

- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

- СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»;

- СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утв. 04.12.1995 г. № 13-7-2/469;

- Методические указания по разработке проектов нормативов образование образования отходов и лимитов на их размещение, утв. От 19.10.2007 г. № 703.

Перечень терминов и определений

Отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.

Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов; размещение отходов - хранение и захоронение отходов.

Хранение отходов - содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования; захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду.

Использование отходов - применение отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии.

Обезвреживание отходов - обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

Объект размещения отходов - специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных пород и другое).

Лимит на размещение отходов - предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории.

Норматив образования отходов - установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции.

Вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов.

Лом и отходы цветных и (или) черных металлов - пришедшие в негодность или утратившие свои потребительские свойства изделия из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, отходы, образовавшиеся в процессе производства изделий из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, а также неисправимый брак, возникший в процессе производства указанных изделий.

Транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах.

Накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования.

Бытовые отходы - отходы потребления, образующиеся в бытовых условиях в результате жизнедеятельности населения.

Вторичное сырье - вторичные материальные ресурсы, для которых имеется реальная возможность и целесообразность использования в народном хозяйстве.

Жидкие бытовые отходы - жидкие отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения, фекальные отходы нецентрализованной канализации.

Класс опасности (токсичности) отходов - числовая характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности (токсичности).

Крупногабаритные отходы - крупногабаритные предметы домашнего обихода (вышедшие из употребления мебель, бытовая техника, упаковка и другие неделимые предметы).

Мониторинг мест размещения отходов - контроль состояния подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона.

Несанкционированные свалки отходов - территории, используемые, но не предназначенные для размещения на них отходов (объем более 5 м куб или площадью более 0,01га).

Переработка отходов - деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов.

Полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) - специальные сооружения, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО, и должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения, находящиеся в ведении муниципалитета, его подразделений, муниципальных учреждений или предприятий.

Сбор отходов  - деятельность, связанная с изъятием отходов в течение определенного времени из мест их образования, для обеспечения последующих работ по обращению с отходами.

Сортировка отходов - разделение и/или смешение, отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие

## Введение

Настоящая работа осуществляется на основании муниципального контракта № 10-14 от 28.04.2014 г., заключенного по итогам открытого аукциона в электронном виде на выполнение работ по разработке генеральной схемы санитарной очистки территории населенных пунктов Махневского муниципального образования на 2014-2033 годы.

Очистка территории населенных пунктов — одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения охрану окружающей среды.

Генеральная схема очистки — проект, направленный на решение комплекса работ по организации, сбору, удалению, обезвреживанию бытовых отходов и уборки сельских территорий.

Проблема твердых бытовых отходов (ТБО) является остроактуальной, поскольку ее решение связано с необходимостью обеспечения нормальной жизнедеятельности населения, санитарной очистки муниципального района, охраны окружающей среды и ресурсосбережения. Генеральная схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления отходов, необходимое количество уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки, их основные параметры и размещение, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение технических средств.

Генеральная схема санитарной очистки территорий муниципальных образований разрабатывается в соответствии с Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 152 от 21.08.2003 г. «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов Российской Федерации», определена «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88). Генеральная схема разрабатывается с участием федеральных и областных организаций с работниками местных органов самоуправления, с учетом местных особенностей и интересов соседних муниципальных образований по комплексному решению всех проблем образования, сбора, использования, обезвреживания, транспортировки и размещения отходов.

## 1 Краткая характеристика объекта

## 1.1 Общие сведения о территории населенных пунктов Махневского муниципального образования

Территория Махневского муниципального образования находится в районе значительного нарастания влияния Приморского Урала и поэтому существенно отличается по погодно-климатическим условиям от основной территории Алапаевского района в сторону ужесточения факторов, определяющих развитие сельскохозяйственного производства, и всегда считалась преимущественно лесным краем, где основным видом деятельности была лесозаготовка.

Территория Махневского муниципального образования расположена на севере Алапаевского района Свердловской области и граничит на севере с Серовским районом, на северо-западе – Верхотурским районом, на северо-востоке – с Гаринским районом. Основные населенные пункты Махневского муниципального образования расположены по берегам рек Тагил и Тура (за исключением некоторых поселков). Основными каналами сообщения с центром муниципального образования (п.г.т. Махнево) является железная дорога, автодорога регионального значения р.п. Верхняя Синячиха – п.г.т. Махнево - с. Болотовское. Общая протяженность региона с севера на юг составляет 40 км, с запада на восток – 60 км. Площадь муниципального образования 5125,39 квадратных километров (57,5 % от общей площади Алапаевского района). Районный центр – г. Алапаевск, областной центр – г.  Екатеринбург, год основания Махневского муниципального образования 2009-й.

Рисунок 1 -  Положение Махневского муниципального образования в Свердловской области

## 1.2 Местоположение, административное и промышленно-экономическое значение Махневского муниципального образования

В настоящее время в состав Махневского муниципального образования входят: 1 администрация муниципального образования и 11 сельских администраций, на территории которых расположены 40 населенных пунктов. Структура Махневского муниципального образования приведена в таблице 1 (по данным администрации Махневского муниципального образования).

Таблица 1 - Структура Махневского муниципального образования

| № п/п | Наименование территориального органа | Наименование и кол-во населенных пунктов на территории Махневского МО |
| --- | --- | --- |
| 1. | Администрация Махневского муниципального образования | п.г.т. Махнево |
|  |  | п. Ерзовка |
|  |  | д. Шмакова |
|  |  | Всего: 3 |
| 2. | Измоденовская сельская администрация | с. Измоденово |
|  |  | д. Трескова |
|  |  | с. Шипицыно |
|  |  | д. Колесова |
|  |  | д. Тычкина |
|  |  | п. Мугайское |
|  |  | с. Комарово |
|  |  | Всего:7 |
| 3. | Кишкинская сельская администрация | с. Кишкинское |
|  |  | д. Луговая |
|  |  | д. Ложкина |
|  |  | д. Пурегова |
|  |  | д. Турутина |
|  |  | Всего: 5 |
| 4. | Мугайская сельская администрация | с. Мугай |
|  |  | д. Анисимова |
|  |  | д. Маскалка |
|  |  | д. Плюхина |
|  |  | д. Толмачева |
|  |  | д. Толстова |
|  |  | Всего: 6 |
| 5. | Фоминская сельская администрация | с. Фоминское |
|  |  | Всего:1 |
| 6. | Муратковская сельская администрация | п. Муратково |
|  |  | Всего:1 |
| 7. | Санкинская сельская администрация | п. Санкино |
|  |  | д. Афончикова |
|  |  | д. Новоселова |
|  |  | п. Плантация |
|  |  | с. Болотовское |
|  |  | Всего: 5 |
| 8. | Хабарчихинская сельская администрация | п. Хабарчиха |
|  |  | Всего:1 |
| 9. | Калачинская сельская администрация | п. Калач |
|  |  | Всего:1 |
| 10. | Большеерзовская сельская администрация | д. Большая Ерзовка |
|  |  | д. Горсткина |
|  |  | д. Карпихина |
|  |  | д. Гора Коробейников |
|  |  | Всего:4 |
| 11. | Кокшаровская сельская администрация | д. Кокшарова |
|  |  | д. Подкина |
|  |  | д. Трошкова |
|  |  | д. Перевалова |
|  |  | д. Боровая |
|  |  | Всего:5 |
| 12. | Таежная сельская администрация | п. Таежный |
|  |  | Всего:1 |
|  | ИТОГО: | 40 |

## 1.3 Природно-климатические условия

Климат муниципального образования умеренно-теплый. Климатические условия поселка характеризуются следующими показателями:

- Осадки: среднегодовое количество осадков

в т.ч. осень – 60 мм.;

зима – 82 мм.;

весна – 98 мм.;

лето – 215 мм.

Сумма осадков за период эффективных температур 260-350 мм.

- Температура: среднегодовая температура по периодам:

в т.ч. осень – +7,2 С˚;

зима – -10 С˚;

весна – +6,3 С˚;

лето – +17,2 С˚.

- Продолжительность безморозного периода:

продолжительность +5 С˚                                 160-180 календарных дней

продолжительность +10 С˚                               120-140 календарных дней

- Среднегодовая сумма эффективных температур:

с температурой выше +10 Со                                         2010-2100 градусов

- Гидротермический коэффициент                                                  1,3 – 1,6

- Продолжительность зимнего периода                                  120-140 дней

- Средняя температура воздуха на зиму                                    10 градусов

- Сумма отрицательных температур                          1300 – 1500 градусов

- Минимальная температура воздуха:

ноябрь -22 С˚;

декабрь -23 С˚;

январь -30 С˚;

февраль -32 С˚;

## 1.4 Общий обзор геологических условий

Реки Махневского муниципального образования принадлежат к Обско-Иртышской системе. Крупнейшая из них река Тура, река Тагил течет с запада на восток и принимает ряд мелководных притоков: Мугай, Бобровка, Казанка. Для судоходства реки непригодны. Но рыбы для местных рыбаков достаточно, водится щука, карась, налим, чебак, лещ, судак. Особенно хорошая рыбалка на Туре – Фоминка, Болотово. Кроме того, в реку Тагил впадает несколько речушек, которые в народе называют по-разному. В восточной части муниципального образования много родников, а по нижнему течению реки Тагил имеются озера: Шайтан, Тимошино, Токосово, Пирогово, Травяное, Белое, курьи Макарица.

Махневское муниципальное образование по своему тектоническому строению принадлежит Западно-Сибирской плите. Мощность ее кристаллического фундамента постепенно увеличивается с запада на восток, и достигает 1000 метров. В строении фундамента принимают участие комплексы горных пород, аналогичные уральским. Здесь широко представлены осадочно-вулканогенные и метаморфические породы докембрия и палеозоя, прорванные интрузиями кислых и основных пород.

Осадочный чехол образован отложениями мезозоя и кайнозоя. Характерная особенность чехла – почти исключительно терригенный (обломочный) его состав. В основании чехла развиты триасовые отложения, заполняющие обычно субмеридиональные впадины в палеозойском фундаменте. Они часто представлены соседствующими континентальными угленосными и бокситоносными песчано-глинистыми отложениями.

Практически вся территория муниципального образования принадлежит палеогеновой системе, часть ее – четвертичной системе. Верхний мел и почти весь палеоген представлен морскими отложениями. Это время обширной трансгрессии. В нижней части представлены алевролито-глинистые и глинистые осадки, выше – кремнистые глины, опоковые глины, опоки, диатомиты, трепелы, содержащие комплекс моллюсков, фораминифер, радиолярий и диатомовых водорослей. В отложениях палеогена встречаются зубы акул (река Тура).

Верхний палеоген (олигоцен) и неоген представлены континентальными обломочными отложениями аллювиального, аллювиально-озерного или озерного генезиса: кварцевыми и кварцево-полевошпатными песками, глинисто-алевролитовыми породами. Распространены они менее широко. Так, отложения Чиликтинской свиты олигоцена вытягиваются полосами вдоль долинообразных понижений в поверхности морского палеогена. Встречаются и отложения Наурзумской свиты из каолиновых глин, кварцевых песков, гравия и галечника.

Антропогеновая (четвертичная) система включает отложения плейстоцена и голоцена. Они разнообразны по генезису: аллювиальные, озерные, болотные, элювиально-делювиальные, ледниковые, полигенетические.  Аллювиальные отложения составляют эрозионно-аккумулятивные террасы рек. Особенно значительны они в долинах Туры. По составу это полимиктовые пески, кварцевые и глинистые пески. Элювиально-делювиальные отложения – это продукты физического выветривания подстилающих пород. Элювий состоит из глыбовых россыпей и щебня, приурочен к возвышенным элементам рельефа. С понижениями связаны делювиальные отложения глин бурого, желтовато-бурого цвета, иногда с примесью гальки, щебня. Мощность элювия не превышает 1-3 м, делювия – 3-5 м.

Возраст и состав горных пород:

- меловая система (континентальные глины, пески);

- палеогеновая система (континентальные и морские: пески, песчаники, глины, опоки, трепелы);

- четвертичная система (речные, озерные, водноледниковые: пески, галечники, глины, торф).

Западно-Сибирская плита, глубина залегания кристаллического фундамента - от 0 до 800м.

Геологическое и тектоническое строение территории Махневского муниципального образования представлено на рис. 2 и  рис. 3.

На территории Махневского муниципального образования преобладают почвы тайги и широколиственных лесов:

- дерново-подзолистые;

- подзолистые со вторым гумусовым горизонтом;

- дерново-подзолистые глееватые и глеевые.

Подзолистый процесс протекает с различной степенью интенсивности, что связано с механическим составом почв, с подстилающими породами.

На небольших участках территории развиты лугово-болотные и болотно-торфяные почвы. Болотные почвы формируются в специфических условиях при избыточном увлажнении атмосферными или грунтовыми водами. Отмершие остатки растений подвергаются неполному разложению и постепенно образуют мощный органогенный торфяной горизонт. Мощность торфа может достигать нескольких метров. По долинам рек тянутся полосы аллювиальных почв.

Рисунок  2 - Геологическое строение территории Махневского муниципального образования

Рисунок 3 - Тектоническое строение территории Махневского муниципального образования

Рисунок 4 – Схема почв на территории Махневского муниципалитета

# 2 Существующее состояние и развитие территорий Махневского муниципального образования

Население Махневского муниципального образования на 2014 составляет 6512 человек из них 46,9% – мужчины и 53,1% – женщины. Сельское население составляет – 3595 человек (55,2%); городское – 2917 человек (44,8%) соответственно.

Таблица 2 - Численность населения Махневского муниципального образования по населенным пунктам на 01.01.2011 г.

| № п/п | Наименование территориального органа | Наименование и кол-во населенных пунктов на территории Махневского МО | Численность постоянно проживающего населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Администрация поселка городского типа Махнево | п.г.т. Махнево | 3392 |
|  |  | п. Ерзовка | 46 |
|  |  | д. Шмакова | 7 |
|  |  | Всего: 3 | 3445 |
| 2. | Измоденовская сельская администрация | с. Измоденово | 605 |
|  |  | д. Трескова | 81 |
|  |  | с. Шипицыно | 9 |
|  |  | д. Колесова | 1 |
|  |  | д. Тычкина | 15 |
|  |  | п. Мугайское | 6 |
|  |  | с. Комарово | 1 |
|  |  | Всего:7 | 718 |
| 3. | Кишкинская сельская администрация | с. Кишкинское | 481 |
|  |  | д. Луговая | 22 |
|  |  | д. Ложкина | 50 |
|  |  | д. Пурегова | 7 |
|  |  | д. Турутина | 2 |
|  |  | Всего: 5 | 562 |
| 4. | Мугайская сельская администрация | с. Мугай | 557 |
|  |  | д. Анисимова | 54 |
|  |  | д. Маскалка | 0 |
|  |  | д. Плюхина | 4 |
|  |  | д. Толмачева | 13 |
|  |  | д. Толстова | 2 |
|  |  | Всего: 6 | 630 |
| 5. | Фоминская сельская администрация | с. Фоминское | 95 |
|  |  | Всего:1 | 95 |
| 6. | Муратковская сельская администрация | п. Муратково | 346 |
|  |  | Всего:1 | 346 |
| 7. | Санкинская сельская администрация | п. Санкино | 572 |
|  |  | д. Афончикова | 18 |
|  |  | д. Новоселова | 26 |
|  |  | п. Плантация | 0 |
|  |  | с. Болотовское | 50 |
|  |  | Всего: 5 | 666 |
| 8. | Хабарчихинская сельская администрация | п. Хабарчиха | 344 |
|  |  | Всего:1 | 344 |
| 9. | Калачинская сельская администрация | п. Калач | 53 |
|  |  | Всего:1 | 53 |
| 10. | Большеерзовская сельская администрация | д. Большая Ерзовка | 126 |
|  |  | д. Горсткина | 5 |
|  |  | д. Карпихина | 29 |
|  |  | д. Гора Коробейников | 18 |
|  |  | Всего:4 | 178 |
| 11. | Кокшаровская сельская администрация | д. Кокшарова | 111 |
|  |  | д. Подкина | 41 |
|  |  | д. Трошкова | 46 |
|  |  | д. Перевалова | 37 |
|  |  | д. Боровая | 0 |
|  |  | Всего:5 | 235 |
| 12. | Таежная сельская администрация | п. Таежный | 297 |
|  |  | Всего:1 | 297 |
|  | ИТОГО: | 40 | 7569 |

По данным администрации Махневского муниципального образования на территории располагаются 5 объектов спорта: 3 в Администрация Махневского муниципального образования, 1 в Мугайской и 1 в Таежной сельских администрациях.

На территории муниципального образования можно выделить 2 основные группы предприятий промышленного комплекса: группа предприятий добывающей промышленности, группа предприятий лесопромышленного комплекса.

В социально-экономическом развитии Махневского муниципального образования ведущая роль традиционно принадлежит ЗАО Нерудсервис филиал «Махневский гидромеханизированный песчано-гравийный карьер» (ранее ООО «Махневский карьер»), который является градообразующим промышленным предприятием в данной отрасли в структуре экономики Махневского муниципального образования.

Таблица 3 - Перечень предприятий промышленного комплекса Махневского муниципального образования

| № п/п | Наименование предприятия | Виды деятельности и производимая продукция | Численность | Местоположение/ Данные (номер телефона, должность, ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятия добывающей промышленности: |
| 1. | ЗАО Нерудсервис филиал «Махневский гидромеханизированный песчано-гравийный карьер» (ранее ООО «Махневский гидромеханизированный песчано-гравийный карьер») - добыча песка природного, песчано-гравийной смеси | Добыча полезных ископаемых | 183 | Махневское муниципальное образование, п.г.т. Махнево, ул. Стройиндустрии, 1 Марков С.Л. 8 (34346) 76-5-76 |
|  | Итого: |  | 183 |  |
| Предприятия лесопромышленного комплекса: |
| 2. | ООО «Лесоиндустрия» | лесопереработка | н.д. | Кишкинская поселковая администрация, с. Кишкинское Орды Вячеслав Давыдович |
| 3. | ООО «Триал» | лесопереработка | н.д. | Махневское муниципальное образование, п.г.т. Махнево, ул. Плюхина, 17-2 Алышов Сахават Гарахан Оглы 8(34346) 76-1-06 |
| 4. | ООО «УРАЛ-ЛЕС» | лесопереработка | н.д. | Измоденовская сельская администрация с. Измоденово, пер. Азовский, 3 Косых С.А |
| 5. | ООО «Нераздельное имение Василия и сыновей» | лесозаготовка | н.д. | Мугайская сельская администрация с. Мугай, на территории СХПК «Мугайский» Губа Василий Федорович |
| 6. | ООО «Север-лес» | лесозаготовка | н.д. | Хабарчихинская сельская администрация п. Хабарчиха, ул. Первомайская |
| 7. | ООО «Би-плюс» | лесопереработка | 7 | Большеерзовская сельская администрация Белыш Игорь Юрьевич |
| 8. | ООО «Лестэк» | заготовка, вывозка леса | 1 | Таежная сельская администрация п. Таежный, ул. Железнодорожная, 2 Золотарев А.В |
| 9. | ИП Агаев Ализаде Агагулу оглы | лесопереработка | н.д. | Махневское муниципальное образование, п.г.т. Махнево Агаев Ализаде Агагулу оглы |
| 10. | ИП Биньятов Шарафат Агахан оглы | лесопереработка | н.д. | Махневское муниципальное образование, п.г.т. Махнево Биньятов Шарафат Агахан оглы |
| 11. | ИП Пашаев Ходжат Зиятхан оглы | лесопереработка | н.д. | Махневское муниципальное образование, п.г.т. Махнево Пашаев Ходжат Зиятхан оглы 76-3-84 |
| 12. | ИП Раджов Асиф Иззат оглы | лесопереработка | 5 | Кишкинская сельская администрация, с. Кишкинское, ул. Ленина, 56-а Раджов Асиф Иззат оглы 76-1-50 |
| 13. | ИП Джаббаров Расул Джаббар оглы | лесопереработка | н.д. | Кокшаровская сельская администрация Джаббаров Расул Джаббар оглы |
| 14. | ИП Джаббаров Эльяр Джаббар оглы | лесопереработка | н.д. | Мугайская сельская администрация, с. Мугай Джаббаров Эльяр Джаббар оглы |
| 15. | ИП Алиев Эльчин Хейрула оглы | лесопереработка | н.д. | Санкинская сельская администрация, п. Санкино ул. Торговая Алиев Эльчин Хейрула оглы |
| 16. | ИП Оленев Александр Михайлович | лесопереработка | 1 | Кишкинская поселковая администрация, с. Кишкинское, ул. Ленина, 13 Оленев Александр Михайлович |
| 17. | ИП Сажина Татьяна Витальевна | лесопереработка | 1 | Кишкинская поселковая администрация, с. Кишкинское, ул. Новая, 4а Сажина Татьяна Витальевна 79-4-36 |
| 18. | ИП Краюхина Татьяна Витальевна | лесопереработка | 1 | Кишкинская поселковая администрация, с. Кишкинское, ул. Ленина, 47 Краюхина Татьяна Витальевна 79-4-67 |
| 19. | ИП Сажина Татьяна Юрьевна | лесопереработка | 1 | Кишкинская поселковая администрация, с. Кишкинское Сажина Татьяна Юрьевна |
| 20. | ИП Краюхин Андрей Николаевич | лесопереработка | н.д. | Фоминская сельская администрация, с. Фоминское, ул. Школьная, 4 Краюхин Андрей Николаевич |
| 21. | ИП Краюхин Андрей Николаевич | пилорама | н.д. | Санкинская сельская администрация, п. Санкино Краюхин Андрей Николаевич |
|  | ИТОГО |  | 17 |  |
|  | Всего по производственным предприятиям |  | 200 |  |

Из таблицы видно, что функционирует всего одно предприятие добывающей промышленности (ЗАО Нерудсервис филиал «Махневский гидромеханизированный песчано-гравийный карьер»).

Сельское хозяйство в муниципальном образовании находится на низком уровне. Посевные площади используются не в полном объеме. Предприятиям необходимы льготные условия кредитования для приобретения современной техники, семян и удобрений.

Агропромышленный комплекс Махневского муниципального образования на 1 января 2011 года представлен 3444 личными подсобными хозяйствами, четырьмя обществами с ограниченной ответственностью, 8 крестьянско-фермерскими хозяйствами.

По существующему состоянию площадь торговых объектов составляет 6633,5 м2. По муниципальному образованию в целом достаточно 1993,0 м2 (обусловлено обеспеченностью в торговых площадях).

В настоящее время функционирует 2 предприятия общественного питания на 64 места.

В Махневском муниципальном образовании в настоящее время функционируют 7 пожарных ДЕПО. В соответствии с рекомендациями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (ФЗ РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ) дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. На существующее положение данное требование выполняется.

# 3 Исходные данные для разработки схемы санитарной очистки и механизированной уборки территорий

Очистка территорий населенных пунктов — одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. Генеральная схема санитарной очистки (далее Схема) — проект, направленный на решение комплекса работ по организации сбора, удаления, обезвреживания бытовых отходов и уборки  территорий населенных пунктов. Схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам санитарной очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, механизмов, оборудования и инвентаря, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки, их основные параметры и размещение, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение технических средств.

## 3.1 Краткая характеристика производственной базы для обеспечения санитарной очистки и уборки

На территории Махневского муниципального образования централизованным сбором, вывозом ТБО, ЖБО и размещением отходов занимается МУП «ЖКХ». На балансе предприятия имеются:

- Погрузчик В-140,10012-011, № машины 275, двигатель №А0383472, год выпуска 2010, цвет многоцветный;

- Мусоровоз КО-440АД,VIN XVL483207C0000031, марка КО-440АД, двигатель № Д-245.9ЕЗ 652816, цвет синий, год выпуска 2012.

Мусороконтейнеров 10 шт. по 8 м3 расположенных по адресам:

Ул. 70 лет Октября-2 шт.

Ул. Городок Карьера – 2 шт.

Ул. Гагарина – 1 шт.

Ул. Советская – 1 шт.

Ул. Победы 34-2 шт.

С. Мугай, ул. Новая- 2 шт.

Рисунок 5 - Контейнер объемом 8 куб. метров

Вывоз отходов осуществляется на близлежащие к населенным пунктам района отведенные свалки ТБО, количество которых составляет 7 и занимающие площадь 9,4 га.

В районе отсутствуют очистные сооружения и ливневая канализация.

## 3.2 Обоснование и выбор системы сбора, удаления, сортировки, переработки и захоронения ТБО, ЖБО, КГМ

В качестве основных технических элементов системы обращения с твердыми бытовыми отходами можно рассматривать следующие подсистемы:

1) сбор и промежуточное складирование ТБО;

2) вывоз ТБО;

3) сортировка, переработка ТБО;

4) захоронение неутилизируемых фракций.

Сбор ТБО на территории муниципальных образований должен производиться в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территории населенных мест" с учетом конкретных условий:

- численности и плотности проживания населения в населенных пунктах;

- уровня благоустройства жилищного фонда (наличие канализации, централизованного отопления, этажности застройки, наличие мусоропровода);

- сезонности;

- архитектурно-планировочной композиции;

- перспективы развития жилой застройки;

- экономических возможностей.

Принимаемая система сбора отходов зависит от:

- расстояния от  населенного пункта до объекта переработки;

- вида жилищного фонда (высотная или малоэтажная застройка);

- планировки (ширина проездов, наличие площадей для разворота техники и т.п.);

- принятой стратегии обращения с отходами (основной технологией служит захоронение или отбор вторичного сырья);

- климатических условий;

- принятой технологии сбора (в одно ведро, селективный);

- применяемой техники для вывоза отходов;

- наличия ограничений по габаритам и весу транспорта для вывоза отходов.

Выбор оптимального метода обезвреживания ТБО для конкретного населенного пункта определяется необходимостью решения проблемы охраны окружающей среды, здоровья населения, а также экономической эффективности, экологической целесообразности и рационального использования земельных ресурсов.

На практике "позвонковая"  система удаления отходов имеет один недостаток -  невозможно составить маршрут и график движения машины, чтобы время сбора ТБО  было удобно всем жителям. В результате, абсолютное большинство жителей выбрасывает мусор в баки на общедоступных контейнерных площадках, или складируют в местах, не предназначенных для сбора ТБО.

В благоустроенном жилищном фонде чаще всего применяется как  несменяемая контейнерная система сбора,  так и сменяемая система  бункеров, позволяющая обеспечивать максимальную механизацию погрузо-разгрузочных работ.

Комплекс мероприятий по управлению отходами основывается на изучении потоков отходов, оценке вариантов их утилизации и включает осуществление небольших экспериментальных проектов, позволяющих собрать информацию и приобрести опыт, реализовать  выбранные мероприятия.

Минимизация количества отходов, направляемых на объекты их переработки и захоронения, решается на основе включения в схему управления операций сортировки ТБО и выделения ресурсов, пригодных для дальнейшего использования.

Организация селективного сбора позволяет повышать объемы возврата в производство утильных компонентов ТБО и сокращать количество отходов.

В условиях ограниченности финансовых ресурсов необходимо поэтапное решение проблемы обращения с отходами.

При выборе системы сбора ТБО должен  учитываться наиболее эффективный способ сокращения объема захоронения отходов при минимальных рисках.

Рассмотрим  варианты применения сортировки ТБО на стадии сбора:

1) организация селективных площадок сбора ТБО;

2) установка контейнеров для селективного сбора ТБО на контейнерных площадках;

3) организация пунктов приема вторичных ресурсов;

4) строительство мусоросортировочного комплекса.

1. При организации  площадок селективного сбора  система сбора, вывоза и захоронения ТБО следующая:

- устройство селективного сбора ТБО на отдельных площадках;

- устройство контейнерных площадок  ТБО в местах образования, вывоз контейнеров бортовыми автомобилями к площадкам селективного сбора  (сменяемая система контейнеров),  сортировка  ТБО на данных площадках (вручную), сбор вторичных ресурсов в емкости без прессования;

-  вывоз непрессованных материалов в раздельных емкостях;

- вывоз  неутильных фракций на полигон, выгрузка отходов для  дальнейшего прессования.

Устройство селективного сбора отходов в местах образования приведет к следующему:

- потребует помимо установки контейнерных площадок в местах образования дополнительное строительство площадок селективного сбора;

- на каждой контейнерной площадке должен быть  рабочий (1,5 чел. в год на 1 контейнерную площадку в год);

- увеличение расходов на сбор и вывоз  непрессованных вторичных ресурсов с данных контейнерных площадок (при раздельном сборе по видам ресурсов – многократно);

- при прессовании  вторичных ресурсов  на каждой контейнерной площадке  устанавливается пресс и дополнительно 1,5 чел.;

- ежедневный объем вторичных ресурсов  недостаточен для формирования товарной  партии. Таким образом, необходим их вывоз на центральный пункт для их  хранения;

- в целях увеличения  срока службы полигона   и снижения объемов образования биогаза целесообразно прессование  неутильных фракций. Соответственно необходимо  устройство  перегрузки хвостов на полигоне (строительство  площадки).

2. Для организации селективного сбора ТБО на контейнерных площадках по сбору ТБО необходимы следующие условия:

- увеличение количества контейнеров в  3-4 раза;

- увеличение и переустройство существующих контейнерных площадок;

- определение  количества контейнеров и их вместимости по каждому виду ресурсов в зависимости от объемов образования каждой фракции;

- раздельный сбор каждого вида отходов (увеличение пробега и соответственно количества рейсов и количества спецмашин по вывозу ТБО);

- устройство селективного сбора в местах  образования не  исключает процесс сортировки  ресурсов на мусоросортировочном комплексе,  так как невозможно предотвратить попадание в контейнеры  иных фракций (в том числе пищевых отходов).

Селективный сбор ТБО на контейнерных площадках, а также организация  площадок селективного сбора ТБО  является   более затратным с точки зрения эксплуатационных затрат. При этом  не исключается  необходимость  применения мусоросортировки вывезенных  отходов и их прессование.

3. Из практики функционирования пунктов приема вторичных ресурсов известно, что оптимальным считается расположение одного пункта комплексного приема вторичного сырья (макулатура, полимеры, стекло, металлические банки) на 10 - 15 тыс. жителей. При этом надо учитывать плотность жилой застройки, наличие транспортных подъездов, станций сортировки мусора и т.д. Санитарно-защитная зона стационарного пункта заготовки вторсырья – 100 м.  Площадь участка – 0,1 - 2 га.

Создание пунктов сбора (заготовки) вторичного сырья (далее – ПСВС) позволяет проводить частичный раздельный сбор ТБО с выделением фракций вторичных ресурсов (утильных фракций), их накоплением и отправкой на вторичную переработку. ПСВС могут частично стать альтернативой мусоросортировочному комплексу.

Пункты приема вторичных ресурсов могут быть организованы двумя способами:

1) создание стационарных  приемных пунктов сбора вторичных ресурсов;

2) организация передвижных пунктов сбора вторичных материальных ресурсов.

Тем не менее, даже при наличии мусоросортировочной станции ПСВС позволяют существенно увеличить собираемость качественного вторичного сырья от населения.

В пункты приема вторсырья поступают в основном следующие материалы и изделия: макулатура, картон, смеси жестяных и алюминиевых банок, ПЭТ-бутылки, стеклотара, текстиль, аккумуляторы, электрические кабели и изделия из цветных металлов.

Основные источники поступления вторсырья: малоимущие, предприятия розничной торговли, мелкие производственные предприятия и конторы.

- В настоящее время наиболее перспективными представляются комплексные технологии переработки ТБО,  предусматривающие предварительный отбор утильных фракций, механическую сортировку ТБО, перегрузку и прессование отходов, промышленную переработку и захоронение остатков на полигоне.

При выборе системы сбора ТБО  учитывался наиболее эффективный способ сокращения объема захоронения отходов при минимальных рисках.

В населенных пунктах, имеющих  разветвленную  сеть улиц с малой проходимостью (шириной дорог), предусматривается устройство контейнерных площадок  на границах образования в наиболее удаленных точках друг от друга или в месте, равноудаленном  от границ участка (центральная улица). При этом администрации сельских поселений должны организовать сбор  отходов на контейнерную площадку.

Размещение  контейнеров осуществляется на обустроенных площадках в жилых зонах, а также возле общественных зданий и сооружений.

Складирование отходов от объектов инфраструктуры в контейнеры, предназначенные для сбора ТБО от жилых домов, не допускается.

В местах массового отдыха граждан должен быть организован сбор и вывоз ТБО. Данные места должны быть обеспечены необходимым количеством контейнеров, орган местного самоуправления в случае общественного назначения объектов и  руководители организаций, осуществляющих эксплуатацию данных мест, обязаны  заключать договоры с подрядными организациями, осуществляющими  вывоз и захоронение отходов.

В населенных пунктах с численностью менее 40 чел. может применяться позвонковая система сбора и вывоза ТБО с применением   специальных маркированных мешков, продажа которых осуществляется предприятиями, осуществляющими сбор и вывоз ТБО.

Стоимость данных мешков должна определяться с учетом стоимости вывоза и утилизации объемов ТБО, собираемых  данной упаковкой.

Применение данных мешков позволяет решать  несколько проблем:

- Обеспечить учет ТБО (объем  ТБО определяется  произведением собранных мешков и их вместимости).

- Обеспечить финансирование услуг по сбору и вывозу ТБО. Стоимость данных мешков должна определяться с учетом стоимости вывоза и утилизации объемов ТБО, собираемых  данной упаковкой.

- Учитывая низкий уровень доходов населения мелких населенных пунктов, жители будут заинтересованы уменьшать объем  ТБО для сокращения расходов на  приобретение упаковки (увеличение доли отбора отходов для компостирования и  отбора ресурсов для сдачи частным лицам, осуществляющим прием  вторичных материалов).

Периодичность сбора ТБО в населенных пунктах менее 40 чел. в случае удаленности населенного пункта от основных дорог с твердым покрытием осуществляется  не реже 1 раза в 2 недели.

Для сбора ТБО используются как металлические контейнеры, емкостью 0,75 куб.м, так и пластиковые и металлические контейнеры с крышками на колесиках, емкостью 1,1 куб.м.

Рисунок 6 - Металлический контейнер объемом 0,75 куб.м

Рисунок 7 - Пластиковый  контейнер с крышкой  на колесиках объемом 1,1 куб.м

Проектом предлагается использование «несменяемой» системы сбора и удаления отходов. При «несменяемой» системе отходы выгружают непосредственно в мусоровозные машины, а контейнеры после опорожнения устанавливают на место. «Несменяемая» система как наиболее производительная должна применяться в качестве основной, поскольку она позволяет наиболее полно использовать мусоровозные машины и достигнуть наибольшей производительности труда.

Переработка и утилизация ТБО

Наибольшее распространение получили методы обезвреживания и утилизации ТБО: складирование на полигонах (ликвидационный биолого-механический); сжигание (ликвидационный термический) и компостирование (утилизационный биологический).

Захоронение на полигонах является самым распространенным в мире методом утилизации отходов. Этот метод применяют к несгораемым отходам и к отходам, которые при горении выделяют токсичные вещества.

Полигоны, на которых утилизируют отходы, не являются обычными свалками. Современные полигоны - это сложные инженерные сооружения, на которых установлены системы борьбы с загрязнениями воздуха и подземных вод. Некоторые полигоны умеют перерабатывать образующийся в процессе гниения мусора газ в тепло и электроэнергию.

Главный минус захоронения отходов — даже при использовании многочисленных фильтров и систем очистки этот вид утилизации не позволяет полностью избавиться от негативных эффектов разложения отходов — гниения и ферментации — загрязняющих воздух и воду.

Сжигание ТБО позволяет в 3 и более раз уменьшать вес отходов. При этом при сжигании устраняется запах и уничтожаются токсичные бактерии. Кроме того, энергию, выделяемую при сжигании твердых бытовых отходов, можно использовать для получения тепла и электричества.

Несмотря на свои преимущества, этот вид утилизации мусора имеет существенный недостаток — сильное загрязнение окружающей среды. При сжигании мусора в воздух выбрасываются такие опасные вещества, как бифенилы, диоксины, дибензофураны и тяжелые металлы. Кроме того, до сих пор окончательно не решен вопрос с безопасным захоронением токсичной золы.

Компостирование широко применяется для переработки отходов растительного происхождения. Это технология основана на естественном биологическом разложении органического мусора. Результатом такой переработки мусора является компост, который применяют в сельском хозяйстве. Сегодня активно используются технологии получения смешанного компоста за счет переработки донных отложений водоемов и осадков сточных вод.

Вторичная переработка - самый безопасный для окружающей среды метод переработки мусора. Кроме того, для многих владельцев заводов по переработке ТБО она является дополнительной прибылью за счет продажи отсортированного мусора (стеклобой, пластик, картон) перерабатывающим компания.

В Махневском муниципальном образовании захоронение бытовых отходов осуществляется на близлежащие к населенным пунктам отведенные свалки. На свалку вывозятся отходы 4-5 классов опасности. Подтверждений отнесения отходов к конкретному классу опасности в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды, нет. Т.е. паспорта опасности отходов отсутствуют.

Отравляющие вещества со свалок могут проникать в грунтовые воды, а также естественным водотоком загрязнять реки и другие водоемы. Свалка - место обитания крыс, насекомых и других животных, которые могут стать причиной возникновения эпидемий.

Санкционированные свалки - территории временного размещения отходов производства и потребления, подлежат обустройству в соответствии с указанными требованиями или закрытию в сроки, необходимые для проектирования и строительства полигонов. Т.е. по истечению срока службы санкционированной свалки необходимо проводить восстановление продуктивности территории, путем рекультивации. В связи с этим экономически нецелесообразно содержание санкционированных свалок по сравнению с полигоном. Ближайший полигон ТБО находится в городе Алапаевск. Приказом Росприроднадзора от 01.08.2014 года № 479 ООО «Алапаевский полигон» не включен в государственный реестр объектов размещения отходов, предлагается проектирование и строительство полигона на территории Махневского муниципального образования для захоронения бытовых отходов.

## 4 Организация сбора, удаления и обезвреживания отходов

В городских поселениях Свердловской области вывоз отходов осуществляется главным образом на сельские свалки. Вывоз отходов из населенных пунктов сельских поселений от объектов социально-культурной сферы, торговли и  сельхозпредприятий осуществляется при участии администраций поселений силами спецтранспорта имеющихся предприятий,  и непосредственно жителями собственным транспортом. Размещение отходов осуществляется на сельских свалках ТБО, не оборудованных и не отвечающих современным требованиям природоохранного и санитарного законодательства к объектам размещения отходов.

В настоящее время сельскими поселениями ведутся работы по оптимизации количества свалок и приведение их в соответствие с СанПиН 2.2.1\2.1.1.1200-03. Необходимость этих работ связана с несоответствием санитарно-защитных зон части свалок ТБО требованиям СанПиН и чрезмерно большим количеством свалок ТБО на территориях сельских поселений.

Практически все свалки находятся в 500 -1500 м от населенных пунктов, т.е. санитарно-защитные зоны в отдельных случаях не выдерживаются. Только на 7 свалках имеется обваловка, подъездные пути не оборудованы, спецтехника  и обслуживающий персонал отсутствуют (конкретные данные не предоставлены, данные о несанкционированных свалках представлены на сайте Росприроднадзора).

На территориях сельских поселений имеет место наличие стихийных свалок. Центром локализации таких свалок являются окраины населенных пунктов, представленные естественными или искусственными понижениями рельефа (овраги, балки, отработанные карьеры), а также места массового отдыха населения (прибрежные защитные полосы). Такие объекты представляют высокую экологическую и санитарно-эпидемиологическую опасность и требуют немедленной ликвидации.

## 4.1 Сбор и вывоз  ТБО и КГМ

В стандартные контейнеры для мусора не должны помещаться крупногабаритные отходы.

Для сбора и промежуточного складирования крупногабаритных отходов существуют два основных варианта:

- сбор КГМ в  сменяемые бункера-накопители;

- организация  сбора КГМ патрульным методом;

Целесообразность установки бункеров должна определяться с учетом пешеходной доступности  и обеспечением  коэффициента использования бункеровоза на уровне не менее 60-70%.

Один бункер  позволяет обслужить в среднем от 900 до 2700 жителей в зависимости от периодичности вывоза отходов. Учитывая  расстояние при сборе и вывозе ТБО,   количество рейсов в день может составить не менее 4.

Сбор  КГМ должен осуществляться в определенный день недели (месяца). Население информируется о графике  сбора КГМ.

Сбор и вывоз КГМ от организаций должен  осуществляться по заявкам.

Периодичность вывоза ТБО  должна  исключать возможность  загнивания и разложения ТБО. Срок хранения ТБО определяется  в соответствии с "СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест":

- в холодное время года (при температуре -5 град. и ниже) должен быть не более трех суток;

-  в теплое время (при плюсовой температуре - свыше +5 град.) не более одних суток (ежедневный вывоз).

После ввода в эксплуатацию мусороперерабатывающего комплекса вывоз ТБО от населения и объектов городской инфраструктуры  должен осуществляться на данный комплекс с дальнейшим брикетированием «хвостов» и захоронением их на полигоне ТБО.

Захоронение ТБО на полигоне без предварительной сортировки  после введения в эксплуатацию мусороперерабатывающего комплекса не допускается.

Движение автомобилей по обслуживаемому участку регламентируется маршрутом движения - последовательным порядком передвижения автомобиля от объекта к объекту в пределах одного производственного цикла, т.е. до полной загрузки спецавтомашины.

Отношения между автотранспортными предприятиями,  осуществляющими вывоз ТБО и КГМ,  и производителями отходов строятся на основании договоров в соответствии с действующим законодательством.

При отсутствии договоров между образователями отходов (юридическими лицами, управляющими организациями по управлению многоквартирными домами, жителями индивидуальных домов, садоводческими и дачными товариществами и гаражными кооперативами) и организациями, осуществляющими сбор и вывоз ТБО, органы местного самоуправления  предусматривают  административную ответственность в виде штрафов к образователям отходов.

Расчеты между участниками отношений в сфере обращения с отходами производятся на основании заключенных договоров.

Перевозчик при вывозе твердых бытовых отходов:

а) убирает отходы, просыпавшиеся при выгрузке мусоросборников в спецтранспорт, а также при движении по маршруту вывоза отходов;

б) осуществляет перевозку отходов с летучими и распыляющимися фракциями способами, исключающими загрязнение окружающей среды;

в) передает отходы лицам, осуществляющим утилизацию, переработку, сортировку бытовых отходов по весовым показателям;

г) в целях защиты жизни и здоровья работников обеспечивает работников спецодеждой, средствами индивидуальной защиты;

д) несет иные обязанности в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами муниципальных образований.

## 4.2 Сбор и вывоз ЖБО

В соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест" (утв. Минздравом СССР 5 августа 1988 г. №4690-88) для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые покойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м.

На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8-10 метров. В конфликтных ситуациях место размещения дворовых уборных определяется представителями общественности, административных комиссии администрации муниципального района. В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.

Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков и т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, объем которого рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной.

Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше чем до 0,35 м от поверхности земли. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.

Помещения дворовых уборных должны содержаться в чистоте. Уборку их следует производить ежедневно. Не реже одного раза в неделю помещение необходимо промывать горячей водой с дезинфицирующими средствами. Наземная часть помойниц и дворовых уборных должна быть непроницаемой для грызунов и насекомых.

Неканализованные уборные и выгребные ямы дезинфицируют растворами состава: хлорная известь (10%), гипохлорид натрия (3-5%), лизол (5%), нафтализол (10%), креолин (5%), метасиликат натрия (10%). Эти же растворы применяют для дезинфекции деревянных мусоросборников. Время контакта не менее 2 мин.

Запрещается применять сухую хлорную известь (исключение составляют пищевые объекты и медицинские лечебно-профилактические учреждения).

## 4.3 Составление маршрутных графиков

Вывоз ТБО  из мест их образования  осуществляться по оптимальным транспортным схемам и маршрутам.

Маршрутные карты и маршрутные графики разрабатываются подрядчиками, осуществляющими сбор и вывоз ТБО и КГМ.

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимается участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины.

Все маршруты разрабатывают в графической и текстовой формах. Графическая форма маршрутов сбора ТБО - это нанесенные на план города (района) линии движения соответствующих мусоровозов с указанием начального и конечного пунктов сбора, а также направления движения. Текстовая форма маршрута сбора ТБО - это последовательное перечисление адресов домовладений, обслуживаемых за один рейс мусоровоза до его максимального заполнения. В маршрутных картах должны быть установлены наиболее рациональное направление движения машин, дистанция нулевых (от места стоянки машин до места работы) и холостых пробегов.

В соответствии с маршрутными картами разрабатываются маршрутные графики, за каждым из которых закрепляют определенное число машин.

В дополнение к маршрутам движения мусоровозов разрабатывается подробный график (расписание) движения, который позволяет в любое время определить, где находится мусоровозная машина, какой объект  она обслуживает, когда должна прибыть на конечный пункт маршрута или к месту разгрузки, когда приступит к следующему маршруту.

Графики работы, утвержденные руководителем предприятия, выдаются водителям.

Маршрутные графики   предусматривают последовательный порядок передвижения спецмашин и  наибольшую загрузку спецмашин. Маршруты составляют таким образом, чтобы свести к минимуму холостые пробеги машин. Моделирование процесса сбора ТБО отслеживается  Глобальной навигационной спутниковой системой  (ГЛОНАСС).

Существующая и рекомендуемая к применению планово-регулярная система сбора и удаления ТБО позволит поддерживать надлежащий уровень санитарной очистки территории Махневского муниципального образования, обеспечивая комфорт, проживание и эпидемиологическую безопасность жителям  при выполнении следующих рекомендаций:

- Установить контейнеры для сбора ТБО на площадках и дворовых территориях в соответствие с объемом образующихся ТБО. В случае невозможности размещения большого количества  контейнеров на площадке и дворовой территории следует увеличить периодичность вывоза ТБО до 2-х раз в сутки с внесением соответствующих изменений в график.

- Приобрести потребное количество спецтехники для вывоза ТБО для охвата всего объема образующихся отходов.

- Организовать сбор и вывоз ТБО, тем самым избежать возникновения стихийных свалок ТБО. Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специальных машин, бытовые отходы также следует удалять по единой централизованной системе специализированными транспортными предприятиями по договорам-графикам, составленным между организацией, производящей удаление отходов и населением. Для удаленных районов рассмотреть строительство мусоросортировочных станций, позволяющих рационализировать сбор мусора. Площадки для строительства мусоросортировочных станций должны отводиться на промышленно-складских территориях с санитарно-защитными зонами от жилых и общественных зданий не менее 100 м (СанПиН 2.2.1/2555-09  Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»).

- Установить контейнеры для сбора ТБО, оборудовав их крышками и механизмом открывания, для предотвращения загрязнения ТБО прилегающих дворовых территорий и доступа животных.

- Повсеместно организовать сбор и вывоз крупногабаритных отходов не реже 1 раза в неделю. Загрузка крупногабаритных отходов должна производиться в бункеры-накопители – стандартные емкости, объемом более 2,0 м3. Вывоз крупногабаритных отходов осуществляется загрузкой  бункеров-накопителей в спецтранспорт и транспортировкой их на объект размещения.

- Скоординировать графики работы по уборке контейнерных площадок и дворовых территорий работниками жилищных организаций с графиками вывоза ТБО со   специализированными организациями.

## 4.4 Бытовые ртутьсодержащие отходы

Ртуть относится к группе особо токсичных веществ 1 класса опасности и, попадая в почву, воду и воздух, загрязняет и отравляет окружающую среду. Источником загрязнения являются ртутьсодержащие лампы, термометры и приборы. Ртуть металлическая – жидкий металл, не окисляется на воздухе, сильный яд, отравление происходит вследствие вдыхания паров. При хроническом отравлении поражает центральную нервную систему и почки. ПДК в воздухе рабочей зоны – 0,01 мг/м3.

Пары ртути не имеют ни цвета, ни запаха, ни вкуса, ни предела насыщения, не оказывают немедленного раздражающего действия на органы дыхания, зрения, кожный покров и т.д. В зависимости от количества поступающей в организм ртути различают острое и хроническое отравление. Острое отравление парами ртути происходит при быстром поступлении их в организм в значительных количествах. Хронические отравления наступают при продолжительном контакте с небольшими концентрациями паров ртути. При отравлении парами ртути необходимо принять внутрь яичный белок или касторовое масло.

К ртутьсодержащим отходам (далее – РСО) относятся металлическая ртуть, отработанные ртутьсодержащие лампы, прочие изделия с ртутным заполнением, утратившие потребительские свойства, подлежащие обезвреживанию.

Сбор, упаковка, временное хранение и транспортирование РСО осуществляются в соответствии с требованиями ГОСТа 25834 «Лампы электрические, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение», ГОСТа 12.3.031-83 «Работы с ртутью. Требования безопасности», ГОСТа 21575 «Ящики из гофрированного картона для люминесцентных ламп», Санитарных правил при работе с ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением от 04.04.88.

Сбор и хранение РСО должно производиться в специально оборудованном помещении, отдельно расположенном от производственных помещений. Помещение для хранения твердых ртутьсодержащих отходов, класс Е по ГОСТ 1639-78 «Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия», а также ламп с ртутным заполнением и твердых отходов класса Г по ГОСТ 1639-78 должно располагаться на расстоянии не менее 100 м от производственных зданий.

Хранение отработанных ламп и термометров должно осуществляться в неповрежденной картонной упаковке в количестве не более 30 штук. Хранить упакованные отработанные лампы и др. следует на стеллажах, исключая повреждение упаковок.

Тарой для сбора и хранения ламп являются целые картонные коробки от ламп типа ЛБ, ДРЛ, картонные, фанерные коробки, коробки из ДСП, полиэтиленовые и бумажные мешки.

Сбор и хранение битых ртутьсодержащих ламп должно производиться в герметичной, стальной емкости с ручками для переноса и маркировкой «Для битых ртутьсодержащих отходов». Запрещается бой, вынос на свалку и другие места, не предусмотренные органами санитарного надзора и охраны природы отходы, содержащие ртуть.

Хранение и транспортирование РСО должно осуществляться в герметичных емкостях, устойчивых к механическим, химическим, термическим и прочим воздействиям, ГОСТ 12.3.031-83 «Работа с ртутью. Требования безопасности».

Помещения для временного хранения РСО должны быть защищены от химически агрессивных сред, атмосферных осадков, грунтовых вод, двери надежно закрыты.

Каждая партия неповрежденных ртутьсодержащих ламп принимается в сухой, неповрежденной упаковке, исключающей их битье и выпадание при транспортировке и погрузочно-разрузочных работах. Допускается применение коробок от новых ламп, при этом они должны быть сухими, и оклеены липкой лентой для исключения выпадания из них ртутных ламп.

Ввиду того, что РСО согласно ГОСТу 19403 «Грузы опасные» относятся к категории опасных грузов, их перевозку следует осуществлять согласно Правилам перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

На каждый рейс машины, перевозящей отходы, инженером-экологом должен оформляться паспорт на вывоз отходов.

Факт сдачи ртутьсодержащих отходов подтверждается возращением паспорта на вывоз отходов с отметкой о приеме представителя специализированного предприятия.

При транспортировании ртутьсодержащих отходов необходимо обеспечивать обязательную укладку мест правильными рядами во избежание повреждения тары в пути, потери ртути и заражения транспортных средств и местности ртутью. Битые лампы должны транспортироваться в герметичных контейнерах с ручками для переноса.

Лампы типа ЛБ укладываются в тару с бумажными или картонными прокладками через каждый ряд. Лампы типа ДРЛ обертываются и укладываются послойно с прокладками.

В случае возникновения аварийного разлива ртути на селитебной территории мероприятия по очистке территории, а также передача РСО на утилизацию и обезвреживание проводятся с привлечением специализированной организации за счет виновных лиц и (или) средств организации, ответственной за санитарное состояние и благоустройство данной территории.

Мероприятия по очистке своей территории от РСО и оценке риска для здоровья населения, а также передача РСО на утилизацию и обезвреживание непосредственно в общественных зданиях и жилых помещениях осуществляется собственниками этих помещений с привлечением специализированной организации за счет собственных средств.

Сбор и хранение ртутьсодержащих отходов производится специализированной организацией, имеющей лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

Сбор ртутьсодержащих отходов от населения осуществляется:

- при управлении товариществом собственников жилья, либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом  - товарищество собственников жилья, либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, либо юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме;

- при непосредственном управлении собственниками помещений в многоквартирном доме - юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие с собственниками помещений многоквартирного дома договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме;

- при проживании физических лиц в частном секторе – путем подворового объезда на основании плана-графика, с указанием места и времени сбора, разрабатываемого специализированной организацией - перевозчиком, либо путем индивидуального вывоза по заявкам, поступившим от жителей в диспетчерские службы специализированной организации.

До начала организации сбора ртутьсодержащих отходов от населения проводится информационно-агитационный комплекс работ по разъяснению сути предлагаемой системы, условий ее организации, целей, достигаемых в результате ее реализации.

Организации и предприятия разрабатывают и утверждают в установленном порядке проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов.

Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение разрабатывается в соответствии с Методическими указаниями по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 11.03.2002 № 115.

Организации и предприятия обязаны вести учет получаемых и отработанных РСО с отражением сведений в журнале учета образования и движения РСО. Журнал учета должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью, в конце должно быть указано количество страниц, подписи руководителей.

Приказом руководителя организации или предприятия назначается должностное лицо, ответственное за обращение с РСО.

Все образуемые в организации РСО должны сдаваться на временное хранение ответственному лицу.

Отчетность об обращении с РСО представляют органы управления, культуры и искусства, физической культуры и спорта, образования и просвещения, страховые и прочие финансово-кредитные организации.

Организации, отчитывающиеся по форме федерального государственного статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления», включают данные об РСО в указанную форму.

Ответственность за несоблюдение требований законодательства по безопасному обращению с РСО

Нарушение требований безопасного обращения с РСО влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Привлечение к ответственности не освобождает от обязанности возмещения вреда, причиненного окружающей среде и здоровью населения.

## Медицинские и биологические отходы

Несмотря на незначительные объемы образования данных отходов, нельзя недооценивать риск их негативного воздействия на окружающую среду. Особую гигиеническую значимость имеет тот факт, что в составе медицинских отходов, кроме микробиологических и токсических составляющих, могут присутствовать разнообразные вредные вещества, такие, как неиспользованные лекарственные средства, радиоактивные и полимерные материалы. По официальным данным,  доля последних достигает 20% общей массы, что в 4-5 раз больше, чем в ТБО. Такие медицинские отходы в силу их инфекционной и токсичной природы весьма опасны и подлежат обязательному обезвреживанию.

Биологические отходы, представляющие собой отходы, образующиеся в результате практической деятельности научных, медицинских или ветеринарных учреждений (при экспериментах с использованием животных, живых организмов, биологических жидкостей, материалов и тканей), гибели скота, других животных и птицы (включая скотомогильники прошлых лет, собственники которых неизвестны), а также отходы, образующиеся в биотехнологической промышленности при переработке сырья животного происхождения, подлежат особому регулированию в связи с их высокой потенциальной опасностью для окружающей среды. В рамках федерального классификационного каталога отходов учет биологических отходов как самостоятельной группы не ведется.

Рекомендуется собирать отходы из кожно-венерологических, инфекционных, онкологических, хирургических (в том числе гинекологических) отделений в герметичные сборники вместимостью 50-100 л. с плотно закрывающимися крышками. Запрещается вывозить такие отходы на полигоны. Их следует уничтожать на месте по согласованию с учреждениями Роспотребнадзора. Желательно в каждом лечебном учреждении (или на группу больниц) иметь установки по сжиганию отходов. Расположение специальных установок, кремационных печей на территории регламентируется соответствующими санитарными и строительными нормативами и согласовывается с местными санитарно-эпидемиологическими станциями.

Сбор, хранение, удаление и захоронение отходов, содержащих радиоактивные вещества, должны осуществляться в соответствии с требованиями Санитарных правил работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений.

Режим и способ уборки территории с твердым покрытием зависят от специфики лечебного учреждения и решаются на месте по согласованию с санитарно-эпидемиологической станцией.

Размер хозяйственной площадки для установки контейнеров должен быть не менее 40 м2, и площадку следует располагать на расстоянии не ближе 50 м от лечебных корпусов и пищеблоков. Допускается устанавливать сборники отходов во встроенных помещениях. В медицинских лечебных учреждениях необходимо использовать только эмалированные и фаянсовые урны.

При определении числа урн следует исходить из расчета: одна урна на каждые 700 м2 дворовой территории лечебного учреждения. На главных аллеях должны быть установлены урны на расстоянии 10 м одна от другой.

Технический персонал медицинского учреждения должен ежедневно производить очистку, мойку, дезинфекцию урн, мусоросборников (контейнеров) и площадок под них.

# 5 Данные по современному состоянию системы санитарной очистки и уборки

Расчет накопления твердых бытовых отходов. По НГПСО 1-2009.66, расчет твердых бытовых отходов от жилых домов производится по количеству жителей, от детских учреждений – по количеству мест; от спортивных сооружений – по общей площади; от клубов, кинотеатров – по количеству мест; от предприятий розничной торговли – по торговой площади; от объектов общественного питания – по количеству мест, медицинские учреждения – на 1 койку, учреждения культуры – на 1 м2.

## 5.1 Материалы по организации и технологии сбора и вывоза бытовых отходов на 2014 г. и перспективу на 2033г.

В поселке городского типа Махнево применяется централизованная контейнерная система сбора и удаления ТБО согласно графикам вывоза ТБО от населения, хозяйствующих субъектов и предприятий.

Сбор отходов производится в контейнеры из листовой стали. Транспорт прибывает к местам, отведенным для сбора отходов (контейнерные площадки), в соответствии с утвержденными графиками вывозов, а при отсутствии такового после поступления заявки на вывоз накопившегося мусора. Контейнеры для сбора ТБО размещаются на специально оборудованных площадках.

От жителей частного сектора, а также некоторых предприятий ведется также прием отходов на свалке ТБО рег. № 673, доставляемых самовывозом. Вывоз отходов из п.г.т. Махнево осуществляет МУП ЖКХ.

Предлагается проектирование и строительство нового полигона ТБО на территории Махневского муниципального образования.

## 5.2 Основные объекты захоронения отходов производства и потребления в муниципальном районе

На данный момент на территории Махневского муниципального образования насчитывается 7 свалок. Список свалок, скотомогильников сведен в таблицу 5,6.

Биологические отходы. На территории Махневского муниципального образования имеются 2 скотомогильника. По данным из справки № 66 от 14.09.2010 скотомогильник, расположенный на юго-западе от села Мугай на балансе ООО «Мугайское» не состоит, так как построен за счет себестоимости. Оба скотомогильника не соответствуют п.п. 5.3., 5.6., 5.8., 6.1., 6.2. Ветеренарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов от 4 декабря 1995г. № 13-7-2/469. Сведения о скотомогильниках, расположенных на территории Махневского муниципального образования приведены в таблице 6.

По территории Махневского муниципального образования Свердловской области протекает 51 река. Для всех водных объектов, в соответствии с Водным Кодексом РФ, установлены водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы для которых предусматривается специальный режим использования. Данный факт обуславливает удаленность полигонов, свалок и других объектов по отношению к водным ресурсам Свердловской области. Перечень водных объектов и водоохранных зон в таблице 7.

Предприятий и организаций, осуществляющих сброс сточных вод в поверхностные водные объекты на территории Махневского муниципального образования нет.

Таблица 7 - Водные объекты и водоохранные зоны

| № п/п | Наименование водотока | Длина водотока, м | Размер водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Нижняя | 22 | 100 |
| 2 | Пекусова | 37 | 100 |
| 3 | Санкина | 109 | 200 |
| 4 | Падун | 10 | 100 |
| 5 | Янсаевка (Березовая) | 68 | 200 |
| 6 | Мурзинка | 40 | 100 |
| 7 | Чемановка | 10 | 100 |
| 8 | Лаптевка | 11 | 100 |
| 9 | Ольховка | 11 | 100 |
| 10 | Тагил | 414 | 200 |
| 11 | Тура | 18 | 100 |
| 12 | Бобровка | 12 | 100 |
| 13 | Еловка | 15 | 100 |
| 14 | Половинная | 17 | 100 |
| 15 | Меньшикова | 20 | 100 |
| 16 | Борисовка | 14 | 100 |
| 17 | Сидоровка | 11 | 100 |
| 18 | Берстеневка | 11 | 100 |
| 19 | Черная | 12 | 100 |
| 20 | Калганчиха | 16 | 100 |
| 21 | Кыртомка | 81 | 200 |
| 22 | Осиновка | 11 | 100 |
| 23 | Балакина | 16 | 100 |
| 24 | Нырья | 10 | 100 |
| 25 | Мугай | 88 | 200 |
| 26 | Межница | 16 | 100 |
| 27 | Мостовая | 6,3 | 50 |
| 28 | Балакина | 16 | 100 |
| 29 | Кыртомка | 81 | 200 |
| 30 | Коноваловка | 13 | 100 |
| 31 | Майка | 20 | 100 |
| 32 | Похалуиха | 10 | 100 |
| 33 | Вязовка | 9,2 | 50 |
| 34 | Березовка | 20 | 100 |
| 35 | Иска (Кека) | 30 | 100 |
| 36 | Чистая | 13 | 100 |
| 37 | Паньшинка | 14 | 100 |
| 38 | Малая | - | - |
| 39 | Каменка | 10 | 100 |
| 40 | Строка | 20 | 100 |
| 41 | Гаревка | 14 | 100 |
| 42 | Чаша | - | - |
| 43 | Грязнуха | 14 | 100 |
| 44 | Юконка | 46 | 100 |
| 45 | Серебрянка | 12 | 100 |
| 46 | Казанка | 12 | 100 |
| 47 | Средняя | 25 | 100 |
| 48 | Кыртымья | 69 | 200 |
| 49 | Усть-Горная | 64 | 200 |
| 50 | Каменушка | - | 50 |
| 51 | руч. Половинка | 10 | 100 |

Наличие факторов загрязнения окружающей среды и негативного влияния на жизнедеятельность населения:

- Источниками загрязнениями атмосферы являются промышленные, сельхозпредприятия расположенные в Махневском муниципальном образовании, а так же выхлопные газы автотранспорта в активной зоне обитания людей.

- Предприятий и организаций, осуществляющих сброс сточных вод в поверхностные водные объекты на территории Махневского муниципального образования нет.

- Почвенный покров на значительной части в центральной части муниципального образования территории нарушен в результате разработки полезных ископаемых, часть территорий до сих пор не рекультивирована.

- На территории возможен риск загрязнения почв химическими веществами в результате эксплуатации несанкционированных свалок ТБО.

- На территории муниципального образования работают 3 канализационные станции, которые находятся в аварийном состоянии.

Одна из серьезных проблем Махневского муниципального образования – отсутствие свалок и полигонов ТБО соответствующих санитарным нормам.

Не ведется контроль состояния окружающей среды в местах расположения отходов. Стоит отметить, что площадь территории, подверженной влиянию несанкционированных свалок значительно превышает площадь самих свалок.

В настоящее время твердые бытовые отходы, в микрорайонах п.г.т. Махнево с многоэтажной застройкой: городок карьера, городок кооператива и дома улицы 70 лет Октября, собираются в бункер-накопители. По мере заполнения твердые бытовые отходы вывозятся на свалку ТБО №673 спецтехникой МУП «ЖКХ».

Твердые бытовые отходы из домов частного сектора вывозятся силами домовладельцев на свалку ТБО.

В соответствии с характеристикой свалки твердых бытовых отходов в п.г.т. Махнево утвержденной главой Махневской администрации, за администрацией п.г.т. Махнево зарегистрирована свалка твердых бытовых отходов № 673 (Постановление главы администрации Алапаевского муниципального образования № 384 от 26.08.1996 г.). Свалка ТБО № 673 площадью 4 га расположена в 1 км южнее п.г.т. Махнево, в 2 км от реки Тагил. Свалка располагается на ровной безлесной площадке с естественным рельефом местности, эксплуатируется с 1970 года.

Накопление и складирование бытовых отходов происходит послойно, с последующей трамбовкой тяжелыми тракторами.

Состав размещаемых отходов представляет собой набор отходов бумаги, тряпья, остатков пищи, упаковок от продуктов питания, битого стекла и др. Промышленные и токсические отходы на свалку не вывозятся.

Жидкие бытовые отходы. Централизованные системы сбора бытовых стоков на территории населенных пунктов Махневского муниципального образования отсутствуют, за исключением п.г.т. Махнево.

Хозяйственно-бытовой канализацией обеспечена застройка п.г.т. Махнево (42,5%  населения). Остальная застройка (57,5 %) оборудована надворными уборными.

Централизованная система, действующая на территории поселка, отводит стоки от застройки по системе самотечных коллекторов на очистные сооружения, откуда условно чистые воды уводятся на рельеф.

Санитарная очистка занимает важное место среди комплекса задач по охране окружающей среды и направлена на содержание территории Махневского муниципального образования в безопасном для человека состоянии.

# 6 Расчетные и замерные нормы накопления ТБО, ЖБО, КГМ

Нормы накопления твердых бытовых отходов косвенно характеризуют уровень жизни населения на территории муниципального образования. Так, при увеличении средней заработной платы, увеличивается и норма накопления отходов на одного человека за счет большего количества упаковочных материалов, ускорения смены предметов, одежды и оргтехники, проводимых ремонтов квартир и т.д. Нормы накопления, представленные в таблице 8 варьируют в больших пределах, от 0,9 м3 / в год  до 2,64 м3 / в год на одного человека. Общая тенденция сегодня – это постоянное, неуклонное увеличение объемов накапливаемых отходов при усложнении их компонентного состава.

Для эффективного перспективного планирования и управления отходами необходимо провести расчет норм накопления,  в соответствии с  «Рекомендациями по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР» утвержденными МЖКХ РСФСР 9.02.1982 г.  Исследования должны проводиться по сезонам года, замеры ведутся в течение 7 дней (без перерыва) для каждого сезона года, независимо от периодичности вывоза отходов. При исследовании выделяются контейнерные площадки,  обслуживающие исключительно жилищный фонд, и отдельно, обслуживающие торговые точки и другие объекты социально-культурной сферы.

Нормы накопления

Нормы накопления ТБО - это количество отходов, образующихся на расчетную единицу (человек - для жилищного фонда; одно место в гостинице, 1 м2 торговой площади для магазинов и складов и т.д.) в единицу времени (день, год). Нормы накопления определяют в единицах массы (кг) или в объеме (л, м3).

К ТБО входящим в норму накопления от населения и удаляемым транспортом спецавтохозяйства, относятся отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупные предметы домашнего обихода при отсутствии специализированного сбора крупногабаритных отходов.

На нормы накопления и состав ТБО влияют такие факторы, как степень благоустройства жилищного фонда (наличие мусоропроводов, газа, водопровода, канализации, системы отопления), этажность, вид топлива при местном отоплении, климатические условия (различная продолжительность отопительного периода).

Ниже представлены нормы накопления бытовых отходов в жилом секторе для муниципальных образований, относящихся к разным климатическим  зонам.

Таблица 8 - Нормы накопления бытовых отходов в жилищном секторе муниципальных образований различных климатических зон

| Муниципальное образование | Норма накопления | Основание |
| --- | --- | --- |
|  | м3 / в год | кг в год / плотность кг/м3 |  |
| Южная климатическая зона |
| г. Новороссийск благоустроенный сектор | 1,85 | 370 / 200 | Постановл.2725 от 22.12.2000 г. |
| г. Новороссийск неблагоустроенный сектор | 2,00 | 400 / 200 |  |
| г. Мариуполь благоустроенный сектор | 1,98 | 396 / 200 | Согласованные для расчетов |
| г. Мариуполь неблагоустроенный сектор | 2,28 | 456 / 200 |  |
| Средняя климатическая зона |
| Увельский муниципальный район, для всего жилого фонда | 1,9 |  | Постановление администрации района от 29.12.2009 г. № 975 |
| Нижнетуринский городской округ | 0.9 | 171 / 190 | Постановление № 530 от 18.05 2006 отменено постановлением №460 от 15.05.2012. Новых данных нет. |
| г. Каменск-Уральский благоустроенный сектор | 1,516 |  | Постановление № 1856 от 24.11.2006 |
| г. Каменск-Уральский неблагоустроенный сектор | 1,625 |  |  |
| Локомотивный городской округ | 1,5 | 300 / 200 | Решение Думы №85-р от 24.12. 2008 |
| Трехгорный городской округ | 1,31 | 246 / 187,5 | Утвержд. постановлением Главы ГО |
| Северная климатическая зона |
| г. Лангепас благоустроенный сектор | 1,5 | 280 / 187 | Рекомендованные для расчетов |
| г. Лангепас неблагоустроенный сектор | 2,64 | 527 / 200 |  |
| г. Когалым | 1,5 |  | Постановление главы города Когалыма от 27.11.2007 № 2388 |

В связи с уточнением фактического объема образования отходов в перечисленных поселениях на 2012г., в расчет принимаются данные, определенные исходя из численности населения и норматива образования отходов.  В таблице 9 представлены данные по населенным пунктам.

Таблица 9 - Расчетные показатели  объемов образования  отходов от населения Свердловской области в разрезе городских поселений (при усредненном нормативе образования 1,1м3) в 2013 году

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. 2013 г. | Итоговое образование ТБО (2013г.), млн. м3/год | Суточное образование ТБО, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Екатеринбург | 1412346 | 1,55 | 4,25 |
| Нижний Тагил | 358378 | 0,32 | 0,89 |
| Каменск-Уральский | 172145 | 0,18 | 0,51 |
| Первоуральск | 125490 | 0,13 | 0,37 |
| Серов | 98884 | 0,1 | 0,29 |
| Новоуральск | 83623 | 0,09 | 0,25 |
| Асбест | 67414 | 0,07 | 0,2 |
| Полевской | 63412 | 0,06 | 0,19 |
| Верхняя Пышма | 62588 | 0,06 | 0,18 |
| Ревда | 61826 | 0,06 | 0,18 |
| Краснотурьинск | 59219 | 0,06 | 0,17 |
| Березовский | 54378 | 0,05 | 0,16 |
| Лесной | 49684 | 0,05 | 0,14 |
| Верхняя Салда | 44404 | 0,04 | 0,13 |
| Итого | 2713791 | 2,82 | 7,91 |

Пример расчета графы №3 таблицы: Екатеринбург с населением 1412346, с учетом образования 1,1 м3/год, образует 1553580,6 м3/год отходов. В дальнейшем расчет ведется с учетом 5 и 20% увеличения  накопления ТБО на человека в год.

С учетом ежегодного 1% увеличения, норма накопления ТБО на 1 человека на последний год I очереди (на 2018 год – увеличение на 5% от 1,1 м3 по сравнению с 2013 годом) для жилищного фонда составит - 1,16 м3/год.

Таблица 10 - Расчетные показатели  объемов образования  отходов от населения Свердловской области в разрезе населенных пунктов в 2018 году

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. 2013 г. | Итоговое образование ТБО (2013г.), млн. м3/год | Суточное образование ТБО, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Екатеринбург | 1412346 | 1,6 | 4,25 |
| Нижний Тагил | 358378 | 0,41 | 1,13 |
| Каменск-Уральский | 172145 | 0,19 | 0,54 |
| Первоуральск | 125490 | 0,14 | 0,39 |
| Серов | 98884 | 0,11 | 0,31 |
| Новоуральск | 83623 | 0,09 | 0,26 |
| Асбест | 67414 | 0,07 | 0,21 |
| Полевской | 63412 | 0,07 | 0,2 |
| Верхняя Пышма | 62588 | 0,07 | 0,19 |
| Ревда | 61826 | 0,07 | 0,19 |
| Краснотурьинск | 59219 | 0,06 | 0,18 |
| Березовский | 54378 | 0,06 | 0,17 |
| Лесной | 49684 | 0,05 | 0,15 |
| Верхняя Салда | 44404 | 0,05 | 0,14 |
| Итого | 2713791 | 2,9 | 8,31 |

С учетом ежегодного 1% увеличения, норма накопления ТБО на 1 человека на последний год расчетного срока (на 2033 год – увеличение на 20% от 1,1 м3 по сравнению с 2013 годом) для жилищного фонда составит − 1,32 м3/год.

Таблица 11 - Расчетные показатели объемов образования  отходов от населения Свердловской области в разрезе населенных пунктов в 2033 году

| Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. 2013 г. | Итоговое образование ТБО (2013г.), млн. м3/год | Суточное образование ТБО, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Екатеринбург | 1412346 | 1,86 | 5,1 |
| Нижний Тагил | 358378 | 0,47 | 1,29 |
| Каменск-Уральский | 172145 | 0,22 | 0,62 |
| Первоуральск | 125490 | 0,16 | 0,45 |
| Серов | 98884 | 0,13 | 0,35 |
| Новоуральск | 83623 | 0,11 | 0,30 |
| Асбест | 67414 | 0,08 | 0,24 |
| Полевской | 63412 | 0,08 | 0,22 |
| Верхняя Пышма | 62588 | 0,08 | 0,22 |
| Ревда | 61826 | 0,08 | 0,22 |
| Краснотурьинск | 59219 | 0,07 | 0,21 |
| Березовский | 54378 | 0,07 | 0,19 |
| Лесной | 49684 | 0,06 | 0,17 |
| Верхняя Салда | 44404 | 0,05 | 0,16 |
| Итого | 2713791 | 3,52 | 9,96 |

## 6.1 Установление нормы накопления отходов и расчетные прогнозируемые нормативы образования отходов

Санитарная очистка занимает важное место среди комплекса задач по охране окружающей среды и направлена на содержание территории Махневского муниципального образования в безопасном для человека состоянии. Расчет накопления твердых бытовых отходов (расчетный срок) сведен в таблицу 12.

По НГПСО1-2009.66, расчет твердых бытовых отходов от жилых домов производится по количеству жителей, от детских учреждений – по количеству мест; от спортивных сооружений – по общей площади; от клубов, кинотеатров – по количеству мест; от предприятий розничной торговли – по торговой площади; от объектов общественного питания – по количеству мест, медицинские учреждения – на 1 койку, учреждения культуры – на 1 м2.

Норма накопления ТБО составляет 2,0 м3 на человека в год, на основании решения Думы Махневского МО второго созыва от 6 сентября 2013г. № 378 «Об утверждении нормы накопления твердых бытовых отходов и тарифа на услугу вывоза твердых бытовых отходов для населения Махневского муниципального образования».

Таблица 12 - Расчет накопления твердых бытовых отходов

| № п/п | Территориальные администрации | Численность населения | Количество ТБО, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2018 | 2033 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Махневское муниципальное образование | 3445 | 6890 | 7165,6 | 8199,1 |
| 2. | Большеерзовская сельская администрация | 178 | 356 | 370,2 | 423,6 |
| 3. | Измоденовская сельская администрация | 718 | 1436 | 1493,4 | 1708,8 |
| 4. | Калачинская сельская администрация | 53 | 106 | 110,2 | 126,1 |
| 5. | Кишкинская сельская администрация | 562 | 1124 | 1168,9 | 1337,5 |
| 6. | Кокшаровская сельская администрация | 235 | 470 | 488,8 | 559,3 |
| 7. | Мугайская сельская администрация | 630 | 1260 | 1310,4 | 1499,4 |
| 8. | Муратковская сельская администрация | 346 | 692 | 716,6 | 823,4 |
| 9. | Санкинская сельская администрация | 666 | 1332 | 1385,2 | 1585 |
| 10. | Таежная сельская администрация | 297 | 594 | 617,7 | 706,8 |
| 11. | Фоминская сельская администрация | 95 | 190 | 197,6 | 226,1 |
| 12. | Хабарчихинская сельская администрация | 344 | 688 | 715,5 | 818,7 |
| Итого | 15138 | 15740,1 | 18013,8 |

Расчет приводится в соответствии с укрупненными показателями накопления отходов на 2033 год с учетом увеличения на 1% за каждый год, начиная с 2014.

Таблица 13 - Нормы накопления ТБО в п.г.т Махнево и населенных пунктах Махневского МО

| № п/п | Объект образования отходов | Расчетная единица | Плотность отходов, кг/м³ | Норма накопления, кг/год | Норма накопления, м³/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом | на 1 чел | 125 | 250 | 2 |
| 2 | Продовольственный магазин | на 1 м² торговой площади | 260 | 120 | 0.46 |
| 3 | Промтоварный магазин | на 1 м² торговой площади | 200 | 30 | 0.15 |
| 4 | Рынки | на 1 м² общей площади | 500 | 18 | 0.036 |
| 5 | Ларьки, палатки, киоск | на 1 м² торговой площади | 110 | 125 | 1.14 |
| 6 | Складские помещения | на 1 м² площади | 500 | 35 | 0.07 |
| 7 | Больницы | на 1 койку | 330 | 230 | 0.7 |
| 8 | Поликлиники | на 1 посещение | 250 | 3.65 | 0.01 |
| 9 | Ясли, детские сады | на 1 место | 200 | 95 | 0.48 |
| 10 | Приюты | на 1 место | 50 | 95 | 1.9 |
| 11 | Школы | на 1 учащегося | 150 | 24 | 0.16 |
| 12 | Институты и техникумы | на 1 учащегося | 220 | 26 | 0.12 |
| 13 | Гостиницы | на 1 место | 170 | 120 | 0.7 |
| 14 | Общежития | на 1 место | 190 | 190 | 1 |
| 15 | Предприятия общественного питания | на 1 место | 150 | 90 | 0.6 |
| 16 | Учреждения | на 1 сотрудника | 200 | 132 | 0.25 |
| 17 | Клуб, дом культуры | на 1 место | 150 | 30 | 0.2 |
| 18 | Аптека | на 1 м² торговой площади | 110 | 48 | 0.44 |

Таблица 14 - Перечень предприятий, учреждений, организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Махневского муниципального образования

| № п/п | Наименование предприятий, учреждений, организаций | Местонахождение | Кол-во работников |
| --- | --- | --- | --- |
| п.г.т. Махнево |
| 1. | ЗАО «Нерудсервис» филиал «Махневский гидромеханизированный песчано-гравийный карьер» | ул. Стройиндустрии, 1 | 72 |
| 2 | Администрация Махневского муниципального образования (в.т.ч контрольное управление) | ул. Победы, 23 | 45 |
| 3. | Дума Махневского МО, Финансовый отдел Администрации Махневского муниципального образования | ул. Победы, 34 | 10 |
| 4. | Отдел по начислению компенсаций Администрации Махневского муниципального образования | ул. Плюхина, 10 | 5 |
| 5. | МКУ по обслуживанию органов местного самоуправления | ул. Победы, 23 | 22 |
| 6. | МУП «Теплосистемы» | ул. 70 лет Октября, 22 | 61 |
| 7. | МУП «ЖКХ» | ул. 70 лет Октября, 22 | 29 |
| 8. | Автозаправочная станция ОАО «Свердловнефтепродукт» | ул. Советская, 204 | 4 |
| 9. | Махневский сетевой участок Алапаевского РЭС производственное отделение Артемовских электросетей филиал Свердловэнерго ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» | ул. Энергетиков, 1 | 6 |
| 10. | ОАО «Ростелеком» Екатеринбургский филиал электросвязи Ирбитский территориальный узел связи, Алапаевский ЦКТО | ул. Городок Карьера, 11-18 | 12 |
| П. | Махневское отделение почтовой связи Алапаевского почтамта УФПС Свердловской области, филиал ФГУП «Почта России» | ул. 70 лет Октября, 35 | 8 |
| 12. | Махневское участковое лесничество ГКУСО «Алапаевское лесничество» | ул. Советская, 35 | 3 |
| 13. | Муниципальное унитарное предприятие «Аптека №120» | ул. Городок карьера, 18 | 7 |
| 14. | Судебный участок №4 Алапаевского судебного района Свердловской области | ул. Победы, 30 | 4 |
| 15. | пожарная часть п.г.т Махнево 15/2 ГКПТУ СО (Отряд противопожарной службы Свердловской области №15) | пер. Плюхина, 2 | 11 |
| 16. | Отделение полиции №2 межмуниципального отдела Министерства внутренних дел РФ «Алапаевский» | ул. Победы, 30 | 15 |
| 17. | ОАО «Сверловавтодор» филиал «Режевское ДРСУ» Махневский участок | ул. Советская, 1 | 14 |
| 18. | Железнодорожная станция Ерзовка | ст. Ерзовка | 6 |
| 19. | МКДОУ «Махневский детский сад №1» общеразвивающего вида | ул. Городок Карьера, 18 | 48 |
| 20. | ГБУСОН СО «Центр социальной помощи семье и детям» Алапаевского района | пер. Плюхина, 10 | 28 |
| 21. | МКОУ «Махневская средняя общеобразовательная школа» | ул. Советская, 23 | 68 |
| 22. | Махневское профессиональное училище филиал ГБОУ СО «Верхнесинячихинский агропромышленный техникум» | ул. Советская, 30 | 15 |
| 23, | МКОУ ДОД «Махневская детская музыкальная школа» | ул. Советская, 80 | 16 |
| 24. | ГБУЗ СО «Махневская районная больница» | ул. 70 лет Октября, 35 | 96 |
| 25. | МКУ «Махневский культурно-досуговый центр» | ул. Победы, 32 | 12 |
| 26. | МКУ «Махневский физкультурно-спортивный комплекс «Ермак» | ул. Победы, 102 | 17 |
| 27. | Махневская ветеринарная лечебница ГБУ СО «Алапаевская ветстанция» | ул. Советская, 52 | 2 |
| 28. | Операционная касса внекассового узла Алапаевского отделения Сбербанка № 1704 | ул. Победы, 34 | 2 |
| 29. | Махневская поселковая библиотека филиал МКУ «Махневский культурно-досуговый центр» | ул. Советская, 80 | 3 |
| 30. | Махневская детская библиотека филиал МКУ «Махневский культурно-досуговый центр» | ул. Советская, 80 | 1 |
| 31. | филиал ГКУ СЗН СО «Алапаевский центр занятости» | ул. Плюхина, 10 | 1 |
| 32. | магазин «Кооператор» Махневское Райпо | ул. Советская, 94 | 3 |
| 33. | магазин «Промышленные товары» контора Махневское райпо, автогараж | ул. Советская, 67 | 17 |
| 34. | Пельменная - Махневское районное потребительское общество | ул. Советская, 63 | 6 |
| 35. | Гостиница Махневское районное потребительское общество | пер. Комарова, 5 | 1 |
| 36. | магазин «Товары для дома» Махневское Райпо | ул. Советская, 85 | 1 |
| 37. | Продмаг №1 Махневское Райпо | ул. городок карьера, 15а | 2 |
| 38. | магазин «Продукты» Махневское Райпо | ул. Плюхина, 4а | 12 |
| 39. | База Махневское райпо | ул. Советская | 5 |
| 40. | магазин «Радуга» ИП Микелашвили Н.Э. | ул. Советская, 100 | 6 |
| 41. | магазин «Смешанные товары» ИП Колясников В. П. | ул. Городок карьера, 5 | 2 |
| 42. | магазин «Хозяйственные товары» ИП Колясников В.П. | ул. Городок карьера, 5 | 2 |
| 43. | магазин «Смешанные товары» ИП Белыш Н.Ю. | ул. Советская, 59 | 4 |
| 44. | магазин «Смешанные товары» ИП Белыш Н.Ю. | ул. Советская, 182 | 3 |
| 45. | магазин «Транзит» ИП Джаббаров Э.Д.Оглы | ул. Городок карьера,15-6 | 2 |
| 46. | магазин «Веста-3», ООО «Весткомп» ИП Авдеева Т.В. | ул. Городок карьера, 15 | 4 |
| 47. | магазин «Веста- 1» ИП Авдеева Т.В. | ул. Профсоюзная, 1а | 3 |
| 48. | магазин «Эра» ИП Черникова Л.Г. | пер. Комарова, 2 | 2 |
| 49. | магазин «Ермак- 1 » ООО Ермак | ул. Городок карьера, 16 | 5 |
| 50. | магазин «Ермак-2» ООО Ермак | ул. Рабочая, 6 | 4 |
| 51. | магазин «Визит-1» ИП Ищенко Т.Г., ООО «Визит» | ул. Советская, 44 | 4 |
| 52. | магазин «Визит-2» ИП Ищенко Т.Г. ,ООО «Визит» | ул. Профсоюзная, 2г | 3 |
| 53. | магазин «Успех» ИП Немчинова И.В. | ул. Победы, 47-б | 3 |
| 54. | магазин «Ромашка-4» ИП Перевалов А.В. | ул. Рабочая, 4 | 3 |
| 55. | мини-рынок ИП Алышова С.Ф. | ул. Советская, 53 | 1 |
| 56. | магазин «Тритол-16» | ул. Советская, 53 | 2 |
| 57. | Кафе «Белые ночи» ИП Алвшгов В.Г. | ул. Советская, 53 | 1 |
| 58. | магазин «Роза» ИП Пашаев А.З. | ул. Городок карьера,12 | 1 |
| 59. | магазин «Мечта» ИП Пашаев А.З. | ул. Городок карьера, 10-8 | 1 |
| 60. | Магазин ИП Алышов В.Г. оглы | пер. Плюхина, 11 | 3 |
| 61. | Магазин ИП Алышов В.Г. оглы | ул. Советская, 119А | 2 |
| 62. | ООО «Монтаж» | ул. Советская, 81 | 5 |
| 63. | магазин «Новый» ИП Комелвских С.А. | ул. Победы,107 | 2 |
| 64. | магазин ИП Пашаев А.З. оглы | ул. Победы, 47а |  |
| 65. | магазин «Гарант» ООО «Гарант» | ул. Плюхина, 12 | 3 |
| 66. | магазин «Автозапчасти» ИП Оганнисян М.А. | ул. 70 лет октября ,39а | 1 |
| 67. | магазин «Каприз» ИП Никандрова С.К. | ул. Советская, 108 | 2 |
| 68. | магазин «Урал ПК» | ул. Советская, 67 | 2 |
| 69. | магазин «Электроника» ИП Топорков А.С. | ул. Ленинский, 3 | 2 |
| 70. | магазин «Перекресток» ИП Турбин И.П. | ул. Советская, 69 | 2 |
| 71. | магазин «Фаворит» ИП Чапурина С.Н. | ул. Советская, 45 | 1 |
| 72. | магазин игрушки ИП Черемисин А.С. | пер. Комарова, 3 | 1 |
| 73. | магазин «Магнат» ИП Поплыко С.Н. | ул. 70 лет Октября, 39 | 3 |
| 74. | Итого | 775 |
| Таежная сельская администрация |
| 75. | Таежная сельская администрация | ул. Советская, 15 | 3 |
| 76. | Фельдшерско-акушерский пункт ГУЗ СО «Махневская районная больница» | ул. Советская, 17 | 3 |
| 77. | Таежный сельский клуб филиал МКУ «Махневский культурно-досуговый центр» | ул. Советская, 17 | 2 |
| 78. | Таежная начальная общеобразовательная школа филиал МКОУ «Махневская СОШ» | ул. Борьбы,1 | 3 |
| 79. | Рагозинское лесничество ГУСО «Алапаевское лесничество» | ул. Комсомольская, 2 | 2 |
| 80. | магазин «ИП Золотарева Т.Е» | ул. Центральная, 8 | 3 |
| 81. | Итого | 16 |
| Хабарчихинская сельская администрация |
| 82. | Хабарчихинская сельская администрация | ул. Октябрьская, 17а | 4 |
| 83. | Филиал МКОУ «Махневская СОШ» - Хабарчихинская СОШ | ул. Октябрьская, 11 | 3 |
| 84. | Хабарчихинский детский сад филиал МКДОУ « Махневский детский сад №1» общеразвивающего вида | ул. Октябрьская, 11 | 5 |
| 85. | Хабарчихинский сельский клуб филиал МКУ «Махневский культурно-досуговый центр» | ул. Школьная, 10 | 2 |
| 86. | Хабарчихинский ФАЛ ГУЗ СО «Махневская районная больница» | ул. 3аречная, 26 | 3 |
| 87. | магазин «Соболь» ООО «Соболь» | ул. Октябрьская, 26 | 1 |
| 88. | магазин «Продукты» ИП Костылева Л.М. | ул. Октябрьская, 17а | 1 |
| 89. | отделение почтовой связи Хабарчиха | ул. Октябрьская, 29 | 1 |
| 90. | Итого | 20 |
| Фоминская сельская администрация |
| 91. | Фоминская сельская администрация | ул. Центральная, 8 | 2 |
| 92. | Магазин товаров повседневного спроса Махневское райпо | ул. Центральная, 6 | 1 |
| 93. | Фоминский сельский клуб филиал МКУ «Махневский культурно-досуговый центр» | ул. Ценральная, 5 | 1 |
| 94. | Фельдшерско-акушерский пункт ГБУЗ СО «Махневская районная больница» | ул. Садовая, 4а | 2 |
| 95. | ИП Краюхин А.Н. | ул. Молодежная, 4 | 20 |
| 96. | Итого | 26 |
| Кокшаровская сельская администрация |
| 97. | Кокшаровская сельская администрация | ул. Молодежная, 6 | 2 |
| 98. | Фельдшерско-акушерский пункт ГБУЗ СО «Махневская районная больница» | ул. Центральная, 17 | 2 |
| 99. | Кокшаровский сельский клуб филиал МКУ «Махневский культурно-досуговый центр» | ул. Молодежная, 8 | 1 |
| 100. | ИП Джаббаров Р.Д. | ул. Центральная, 1 | 2 |
| 101. | Магазин товаров повседневного спроса Махневское райпо | ул. Центральная, 18 | 1 |
| 102. | Итого | 8 |
| Санкинская сельская администрация |
| 103. | Санкинская сельская администрация | ул. Кедровая, 10 | 4 |
| 104. | Фельдшерско-акушерский пункт ГБУЗ СО «Махневская районная больница» | ул. Строителей, 7 | 5 |
| 105. | МКОУ «Санкинская средняя общеобразовательная школа» | ул. Торговая, 13 | 26 |
| 106. | магазин ИП Куртин А.Ю. | ул. Торговая, 9 | 2 |
| 107. | ИП Коптева Н.А. магазин | ул. Уральская, 32 | 1 |
| 108. | магазин «Лель» ИП Солдатова Т.Г. | ул. Уральская, 24 | 1 |
| 109. | Ветеринарный участок ГБУ СО «Алапаевская ветстанция» | пер. Комарова, 1-2 | 1 |
| 110. | ИП Краюхин А.Н | ул. Уральская, 1 | 3 |
| 111. | Санкинский сельский клуб филиал МКУ «Махневский культурно-досуговый центр» | ул. Уральская,19 | 9 |
| 112. | Санкинский детский сад филиал МКДОУ «Махневский детский сад №1» общеразвивающего вида | пер. Садовый, 3 | 6 |
| 113. | Санкинское Лесничество, Синячихинский лесхоз | пер. Почтовый, 7-2 | 2 |
| 114. | Отделение почтовой связи Алапаевского почтамта УФПС Свердловской области, филиал ФГУП «Почта России» | пер. Привокзальный, 10-2 | 2 |
| 115. | магазин «Товары повседневного спроса» Махневское райпо | ул. Уральская, 21 | 4 |
| 116. | Магазин «Товары повседневного спроса» Махневское райпо | с. Болотовское, пер. Торговый, 2 | 1 |
| 117. | Итого | 67 |
| Измоденовская сельская администрация |
| 118. | Измоденовская сельская администрация | ул. Советская, 19 | 4 |
| 119. | ООО «Стройлес» | пер. Азовский, 2а | 30 |
| 120. | ИП Загуменных Э.А. | пер. Азовский, 2 | 17 |
| 121. | Филиал МКОУ «Мугайская основная общеобразовательная школа» - «Измоденовская основная общеобразовательная школа» | ул. Мира, 18 | 20 |
| 122. | Измоденовский фельдшерско-акушерский пункт ГБУЗ СО «Махневская районная больница» | ул. Мира, 7а | 3 |
| 123. | Аптечный киоск МУП «Аптека №120» | ул. Советская, 19 | 3 |
| 124. | Измоденовский сельский клуб филиал МКУ «Махневский культурно-досуговый центр» | ул. А.Азовской, 27 | 9 |
| 125. | Измоденовский ветеринарный участок ГБУ СО «Алапаевская ветстанция» | ул. Советская, 19 | 1 |
| 126. | Отделение почтовой связи Алапаевского почтамта УФПС Свердловской области, филиал ФГУП «Почта России» | ул. Советская, 19 | 2 |
| 127. | Измоденовский детский сад филиал МКДОУ « Махневский детский сад №1» общеразвивающего вида | ул. Мира, 18 | 7 |
| 128. | Магазин «Мини-маркет» ИП Кутенева М.Л. | ул. А.Азовской, 1Оа | 4 |
| 129. | магазин «Тритол» ИП Толстов С.А. | ул. А.Азовский, 2 | 4 |
| 130. | Магазин «Полина» ИП Семененков А.В. | ул. Мира,12а | 3 |
| 131. | Магазин «Колос» ИП Кутенева М.Л. | ул. А.Азовской, 45а | 4 |
| 132. | Магазин «Товары повседневного спроса» Махневское райпо | ул. А.Азовской, 30 | 1 |
| 133. | Участок ЖКХ МУП « ЖКХ » | ул. Мира, 16 | 2 |
| 134. | Участок ЖКХ МУП «Теплосистемы» | ул. Мира, 16 | 2 |
| 135. | Итого | 116 |
| БольшеЕрзовкая сельская администрация |
| 136. | Б.Ерзовская сельская администрация | ул. Центральная, 21 | 2 |
| 137. | Фельдшерско-акушерский пункт ГБУЗ СО «Махневская районная больница» | ул. Центральная, 21 | 2 |
| 138. | Б.Ерзовский сельский клуб филиал МКУ «Махневский культурно-досуговый центр» | ул. Центральная, 16 | 1 |
| 139. | магазин «Ромашка-2» ИП Перевалов А.В. | ул. Центральная, 15 | 1 |
| 140. | Крестьянско-фермерское хозяйство Переваловой А.М. | ул. Победы, 4 | 2 |
| 141. | Крестьянско-фермерское хозяйство Постоваловой В.Н. (закрыто) | ул. Победы, 115-2 | 1 |
| 142. | пилорама ИП Белыш А.И. | ул. Центральная, 25 | 6 |
| 143. | Итого | 15 |
| Калачинская сельская администрация |
| 144. | Глава Калачинской сельской администрации |  | 1 |
| 145. | Магазин «Тополек» ИП Шаламов С.В. | ул. Железнодорожная, 1/1 | 1 |
| 146. | Итого | 2 |
| Кишкинская сельская администрация |
| 147. | Кишкинская сельская администрация | ул. Корелина, 1 | 4 |
| 148. | ООО «Колос» | ул. Корелина, 4 | 4 |
| 149. | Кишкинский фельдшерско-акушерский пункт ГБУЗ СО «Махневская районная больница» | ул. Новая, 2-1 | 3 |
| 150. | Филиал МКОУ «Махневской средней общеобразовательной школы» - «Кишкинская основная общеобразовательная школа» | ул. Школьная, 3 | 3 |
| 151. | Кишкинский детский сад филиал МКДОУ « Махневский детский сад № 1 » общеразвивающего вида | пер. Клубный, 4 | 7 |
| 152. | магазин «Агат» ИП Черемисина А.И. | ул. Ленина, 7а | 4 |
| 153. | магазин «Ромашка» ИП Перевалов А.В. | пер. Клубный, 10-1 | 2 |
| 154. | Кишкинский сельский клуб филиал МКУ «Махневский культурно-досуговый центр» | пер. Клубный, 4 | 4 |
| 155. | пилорама ИП Краюхина Т.В. | ул. Ленина, 58 | 1 |
| 156. | пилорама ИП Сажина Т.Е. | ул. Новая, 4-1 | 1 |
| 157. | МУП «Теплосистемы» | ул. Корелина,16 | 4 |
| 158. | Ветеринарный участок ГБУ СО «Алапаевская ветстанция» | ул. Новая, 11 | 1 |
| 159. | Почтовое отделение связи Алапаевского почтамта УФПС Свердловской области, филиал ФГУП «Почта России» | ул. Корелина, 1 | 1 |
| 160. | Магазин «Товары повседневного спроса» Махневское райпо | ул. Ленина, 7 | 1 |
| 161. | итого |  | 40 |
| Муратковская сельская администрация |
| 162. | Муратковская сельская администрация | ул. Лесников, 14 | 4 |
| 163. | ГУСО «Синячихинское лесничество» Участковое лесничество | ул. Лесников, 2 | 6 |
| 164. | Муратковская начальная школа филиал МКОУ «Санкинская средняя общеобразовательная школа» | ул. Лесников, 14 | 2 |
| 165. | «Муратковский детский сад» МКДОУ «Махневский детский сад № 1 » | ул. Лесников, 14 | 6 |
| 166. | Фельдшерско-акушерский пункт филиал ГБУЗ СО «Махневская районная больница» | ул. Ленинская | 2 |
| 167. | магазин «Центральный» ИП Солдатова Т.Г. | ул. Ленинская, 8 | 4 |
| 168. | «Муратковский сельский клуб» МКУ «Махневский культурно-досуговый центр» | ул. Школьная, 1 | 7 |
| 169. | Почтовое отделение связи Алапаевского почтамта УФПС Свердловской области, филиал ФГУП «Почта России» |  | 1 |
| 170. | Итого | 32 |
| Мугайская сельская администрация |
| 171. | Мугайская сельская администрация | ул. Октябрьская, 135 | 3 |
| 172. | МКОУ «Мугайская основная общеобразовательная школа» | ул. 70 лет октября, 17 | 19 |
| 173. | Государственное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям» Алапаевского района | ул. 70 лет октября, 20 | 37 |
| 174. | «Мугайский детский сад» филиал МКДОУ «Махневский детский сад № 1» | ул. 70 лет октября, 17 | 6 |
| 175. | Мугайский фельдшерско-акушерский пункт ГБУЗ «Махневская районная больница» | ул. Молодежная, 5 | 4 |
| 176. | Мугайский спортивный комплекс филиал МКУ «Махневский физкультурно-спортивный комплекс «Ермак» | ул. 70 лет октября, 18 | 2 |
| 177. | Магазин «Товары повседневного спроса» Махневское райпо | ул. Октябрьская, 98 | 1 |
| 178. | Мугайский сельский клуб» филиал МКУ «Махневский культурно-досуговый центр» | ул. 70 лет октября, 18 | 6 |
| 179. | Мугайский музейно-туристский комплекс | ул. Октябрьская, 91 | 8 |
| 180. | магазин «Смешанные товары» ИП Белыш Н.Ю. | ул. Октябрьская, 112/1 | 2 |
| 181. | ИП Джаббаров Э.Д, лесозаготовка | ул. Заречная, 1 | 10 |
| 182. | кафе «Транзит», ИП Джаббаров Э.Д. | ул. Новая, 10 | 4 |
| 183. | магазин «Тритол» ИП Толстое С.А. | ул. Октябрьская, 98 | 5 |
| 184. | магазин ИП Казанцев (закрыт) | ул. Октябрьская, 104 | 2 |
| 185. | магазин ИП Никандрова С.К. | ул. Октябрьская, 104 | 1 |
| 186. | Почтовое отделение связи Алапаевского почтамта УФПС Свердловской области, филиал ФГУП «Почта России» | ул. Октябрьская, 104 | 2 |
| 187. | от ГБУ СО «Алапаевская ветстанция» работают на дому | ул. Молодежная, 11-3 ул.70 лет Октября, 7-1 | 2 |
| 188. | Пожарный пост ГКПТУ СО (Отряд противопожарной службы Свердловской области №15) | ул. Октябрьская, 87 | 6 |
| 189. | ООО «Мугайское» | ул. Октябрьская, 104 | 10 |
| 190. | ООО «Учебно-технический центр «Техника» | ул. Советская, 13А-2 |  |
| 191. | итого |  | 130 |

Таблица 15 – Объем образования ТБО от  предприятий, учреждений и организаций

| Наименование предприятий, учреждений, организаций | Количество ТБО, м3/год |
| --- | --- |
| п.г.т. Махнево |
| ЗАО «Нерудсервис» филиал «Махневский гидромеханизированный песчано-гравийный карьер» | 36,61 |
| Администрация Махневского муниципального образования (в.т.ч контрольное управление) | 11,25 |
| Дума Махневского МО, Финансовый отдел Администрации Махневского муниципального образования | 2,5 |
| Отдел по начислению компенсаций Администрации Махневского муниципального образования | 1,25 |
| МКУ по обслуживанию органов местного самоуправления | 5,5 |
| МУП «Теплосистемы» | 15,25 |
| МУП «ЖКХ» | 29 |
| Автозаправочная станция ОАО «Свердловнефтепродукт» | 7,25 |
| Махневский сетевой участок Алапаевского РЭС производственное отделение Артемовских электросетей филиал Свердловэнерго ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» | 1,5 |
| ОАО «Ростелеком» Екатеринбургский филиал электросвязи Ирбитский территориальный узел связи, Алапаевский ЦКТО | 3 |
| Махневское отделение почтовой связи Алапаевского почтамта УФПС Свердловской области, филиал ФГУП «Почта России» | 2 |
| Махневское участковое лесничество ГКУСО «Алапаевское лесничество» | 0,6 |
| Муниципальное унитарное предприятие «Аптека №120» | 3,08 |
| Судебный участок №4 Алапаевского судебного района Свердловской области | 4 |
| пожарная часть п.г.т Махнево 15/2 ГКПТУ СО (Отряд противопожарной службы Свердловской области №15) | 1 |
| Отделение полиции №2 межмуниципального отдела Министерства внутренних дел РФ «Алапаевский» | 3,75 |
| ОАО «Сверловавтодор» филиал «Режевское ДРСУ» Махневский участок | 3,5 |
| Железнодорожная станция Ерзовка | 4,8 |
| МКДОУ «Махневский детский сад №1» общеразвивающего вида | 2,30 |
| ГБУСОН СО «Центр социальной помощи семье и детям» Алапаевского района | 7 |
| МКОУ «Махневская средняя общеобразовательная школа» | 10,88 |
| Махневское профессиональное училище филиал ГБОУ СО «Верхнесинячихинский агропромышленный техникум» | 1,8 |
| МКОУ ДОД «Махневская детская музыкальная школа» | 0,96 |
| ГБУЗ СО «Махневская районная больница» | 67,2 |
| МКУ «Махневский культурно-досуговый центр» | 2,4 |
| МКУ «Махневский физкультурно-спортивный комплекс «Ермак» | 2,8 |
| Махневская ветеринарная лечебница ГБУ СО «Алапаевская ветстанция» | 0,5 |
| Операционная касса внекассового узла Алапаевского отделения Сбербанка № 1704 | 0,5 |
| Махневская поселковая библиотека филиал МКУ «Махневский культурно-досуговый центр» | 0,6 |
| Махневская детская библиотека филиал МКУ «Махневский культурно-досуговый центр» | 0,2 |
| филиал ГКУ СЗН СО «Алапаевский центр занятости» | 0,25 |
| магазин «Кооператор» Махневское Райпо | 17,02 |
| магазин «Промышленные товары» контора Махневское райпо, автогараж | 3,3 |
| Пельменная - Махневское районное потребительское общество | 3,6 |
| Гостиница Махневское районное потребительское общество | 0,7 |
| магазин «Товары для дома» Махневское Райпо | 6,15 |
| Продмаг №1 Махневское Райпо | 2 |
| магазин «Продукты» Махневское Райпо | 27,6 |
| База Махневское райпо | 74,4 |
| магазин «Радуга» ИП Микелашвили Н.Э. | 4,5 |
| магазин «Смешанные товары» ИП Колясников В. П. | 15,18 |
| магазин «Хозяйственные товары» ИП Колясников В.П. | 10,4 |
| магазин «Смешанные товары» ИП Белыш Н.Ю. | 11,1 |
| магазин «Смешанные товары» ИП Белыш Н.Ю. | 13,1 |
| магазин «Транзит» ИП Джаббаров Э.Д.Оглы | 4,65 |
| магазин «Веста-3», ООО «Весткомп» ИП Авдеева Т.В. | 6,6 |
| магазин «Веста- 1» ИП Авдеева Т.В. | 7,1 |
| магазин «Эра» ИП Черникова Л.Г. | 5,3 |
| магазин «Ермак- 1 » ООО Ермак | 19,32 |
| магазин «Ермак-2» ООО Ермак | 17,94 |
| магазин «Визит-1» ИП Ищенко Т.Г., ООО «Визит» | 12,15 |
| магазин «Визит-2» ИП Ищенко Т.Г. ,ООО «Визит» | 14,7 |
| магазин «Успех» ИП Немчинова И.В. | 8,4 |
| магазин «Ромашка-4» ИП Перевалов А.В. | 11,3 |
| мини-рынок ИП Алышова С.Ф. | 5,04 |
| магазин «Тритол-16» | 6,3 |
| Кафе «Белые ночи» ИП Алвшгов В.Г. | 0,6 |
| Магазин «Роза» ИП Пашаев А.З. | 3,36 |
| Магазин «Мечта» ИП Пашаев А.З. | 18,86 |
| Магазин ИП Алышов В.Г. оглы | 13,1 |
| Магазин ИП Алышов В.Г. оглы | 12,3 |
| ООО «Монтаж» | 1,25 |
| магазин «Новый» ИП Комелвских С.А. | 6,9 |
| магазин ИП Пашаев А.З. оглы | 13,3 |
| магазин «Гарант» ООО «Гарант» | 9,1 |
| магазин «Автозапчасти» ИП Оганнисян М.А. | 10,88 |
| магазин «Каприз» ИП Никандрова С.К. | 17,94 |
| магазин «Урал ПК» | 11,52 |
| магазин «Электроника» ИП Топорков А.С. | 5,6 |
| магазин «Перекресток» ИП Турбин И.П. | 32,2 |
| магазин «Фаворит» ИП Чапурина С.Н. | 16,56 |
| магазин игрушки ИП Черемисин А.С. | 3,96 |
| магазин «Магнат» ИП Поплыко С.Н. | 19,32 |
| Таежная сельская администрация |
| Таежная сельская администрация | 0,75 |
| Фельдшерско-акушерский пункт ГУЗ СО «Махневская районная больница» | 2,1 |
| Таежный сельский клуб филиал МКУ «Махневский культурно-досуговый центр» | 0,4 |
| Таежная начальная общеобразовательная школа филиал МКОУ «Махневская СОШ» | 0,48 |
| Рагозинское лесничество ГУСО «Алапаевское лесничество» | 2 |
| магазин «ИП Золотарева Т.Е» | 13,34 |
| Хабарчихинская сельская администрация |
| Хабарчихинская сельская администрация | 1 |
| Филиал МКОУ «Махневская СОШ» - Хабарчихинская ООШ | 0,48 |
| Хабарчихинский детский сад филиал МКДОУ « Махневский детский сад №1» общеразвивающего вида | 2,4 |
| Хабарчихинский сельский клуб филиал МКУ «Махневский культурно-досуговый центр» | 0,4 |
| Хабарчихинский ФАЛ ГУЗ СО «Махневская районная больница» | 2,1 |
| магазин «Соболь» ООО «Соболь» | 7,14 |
| магазин «Продукты» ИП Костылева Л.М. | 12,42 |
| отделение почтовой связи Хабарчиха | 0,25 |
| Фоминская сельская администрация |
| Фоминская сельская администрация | 0,5 |
| Магазин товаров повседневного спроса Махневское райпо | 1 |
| Фоминский сельский клуб филиал МКУ «Махневский культурно-досуговый центр» | 0,2 |
| Фельдшерско-акушерский пункт ГБУЗ СО «Махневская районная больница» | 1,4 |
| ИП Краюхин А.Н. | 20 |
| Кокшаровская сельская администрация |
| Кокшаровская сельская администрация | 0,5 |
| Фельдшерско-акушерский пункт ГБУЗ СО «Махневская районная больница» | 1,4 |
| Кокшаровский сельский клуб филиал МКУ «Махневский культурно-досуговый центр» | 0,2 |
| ИП Джаббаров Р.Д. | 2 |
| Магазин товаров повседневного спроса Махневское райпо | 15,64 |
| Санкинская сельская администрация |
| Санкинская сельская администрация | 1 |
| Фельдшерско-акушерский пункт ГБУЗ СО «Махневская районная больница» | 3,5 |
| МКОУ «Санкинская средняя общеобразовательная школа» | 4,16 |
| магазин ИП Куртин А.Ю. | 15,18 |
| ИП Коптева Н.А. магазин | 9,7 |
| магазин «Лель» ИП Солдатова Т.Г. | 10,12 |
| Ветеринарный участок ГБУ СО «Алапаевская ветстанция» | 0,7 |
| ИП Краюхин А.Н | 6,1 |
| Санкинский сельский клуб филиал МКУ «Махневский культурно-досуговый центр» | 1,8 |
| Санкинский детский сад филиал МКДОУ « Махневский детский сад №1» общеразвивающего вида | 2,88 |
| Санкинское Лесничество, Синячихинский лесхоз | 0,5 |
| Отделение почтовой связи Алапаевского почтамта УФПС Свердловской области, филиал ФГУП «Почта России» | 0,5 |
| Магазин «Товары повседневного спроса» Махневское райпо | 20,28 |
| Магазин «Товары повседневного спроса» Махневское райпо | 17,11 |
| Измоденовская сельская администрация |
| Измоденовская сельская администрация | 1 |
| ООО «Стройлес» | 30 |
| ИП Загуменных Э.А. | 17 |
| Филиал МКОУ «Мугайская основная общеобразовательная школа»-Измоденовская основная общеобразовательная школа» | 3,2 |
| Измоденовский фельдшерско-акушерский пункт ГБУЗ СО «Махневская районная больница» | 2,1 |
| Аптечный киоск МУП «Аптека №120» | 10,26 |
| Измоденовский сельский клуб филиал МКУ «Махневский культурно-досуговый центр» | 1,8 |
| Измоденовский ветеринарный участок ГБУ СО «Алапаевская ветстанция» | 0,7 |
| Отделение почтовой связи Алапаевского почтамта УФПС Свердловской области, филиал ФГУП «Почта России» | 0,5 |
| Измоденовский детский сад филиал МКДОУ « Махневский детский сад №1» общеразвивающего вида | 3,36 |
| Магазин «Мини-маркет» ИП Кутенева М.Л. | 27,6 |
| Магазин «Тритол» ИП Толстов С.А. | 14,77 |
| Магазин «Полина» ИП Семененков А.В. | 10,65 |
| Магазин «Колос» ИП Кутенева М.Л. | 8,55 |
| Магазин «Товары повседневного спроса» Махневское райпо | 12,6 |
| Участок ЖКХ МУП « ЖКХ » | 0,5 |
| Участок ЖКХ МУП «Теплосистемы» | 0,5 |
| Большеерзовкая сельская администрация |
| Б.Ерзовская сельская администрация | 0,5 |
| Фельдшерско-акушерский пункт ГБУЗ СО «Махневская районная больница» | 1,4 |
| Б.Ерзовский сельский клуб филиал МКУ «Махневский культурно-досуговый центр» | 0,2 |
| Магазин «Ромашка-2» ИП Перевалов А.В. | 11,4 |
| Крестьянско-фермерское хозяйство Переваловой А.М. | 0,5 |
| Крестьянско-фермерское хозяйство Постоваловой В.Н. | 0,25 |
| Пилорама ИП Белыш А.И. | 22,75 |
| Калачинская сельская администрация |
| Глава Калачинской сельской администрации | 0,25 |
| Магазин «Тополек» ИП Шаламов С.В. | 12,88 |
| Кишкинская сельская администрация |
| Кишкинская сельская администрация | 0,25 |
| ООО «Колос» | 37,4 |
| Кишкипский фельдшерско-акушерский пункт ГБУЗ СО «Махневская районная больница» | 2,1 |
| Филиал МКОУ «Махневской средней общеобразовательной школы» - «Кишкинская основная общеобразовательная школа» | 0,48 |
| Кишкинский детский сад филиал МКДОУ «Махневский детский сад № 1» общеразвивающего вида | 3,36 |
| магазин «Агат» ИП Черемисина А.И. | 17,12 |
| магазин «Ромашка» ИП Перевалов А.В. | 19,78 |
| Кишкинский сельский клуб филиал МКУ «Махневский культурно-досуговый центр» | 0,8 |
| пилорама ИП Краюхина Т.В. | 15,96 |
| пилорама ИП Сажина Т.Е. | 17,22 |
| МУП «Теплосистемы» | 1 |
| Ветеринарный участок ГБУ СО «Алапаевская ветстанция» | 0,7 |
| Почтовое отделение связи Алапаевского почтамта УФПС Свердловской области, филиал ФГУП «Почта России» | 0,7 |
| Магазин «Товары повседневного спроса» Махневское райпо | 10,2 |
| Муратковская сельская администрация |
| Муратковская сельская администрация | 1 |
| ГУСО «Синячихинское лесничество» Участковое лесничество | 1,5 |
| Муратковская начальная школа филиал МКОУ «Санкинская средняя общеобразовательная школа» | 0,32 |
| «Муратковский детский сад» МКДОУ «Махневский детский сад № 1» | 2,88 |
| Фельдшерско-акушерский пункт филиал ГБУЗ СО «Махневская районная больница» | 1,4 |
| магазин «Центральный» ИП СолдатоваТ.Г. | 55,2 |
| «Муратковский сельский клуб» МКУ «Махневский культурно-досуговый центр» | 1,4 |
| Почтовое отделение связи Алапаевского почтамта УФПС Свердловской области, филиал ФГУП «Почта России» | 0,25 |
| Мугайская сельская администрация |
| Мугайская сельская администрация | 0,75 |
| МКОУ «Мугайская основная общеобразовательная школа» | 3,04 |
| Государственное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям» Алапаевского района | 9,25 |
| «Мугайский детский сад» филиал МКДОУ «Махневский детский сад № 1» | 2,76 |
| Мугайский фельдшерско-акушерский пункт ГБУЗ «Махневская районная больница» | 2,8 |
| Мугайский спортивный комплекс филиал МКУ «Махневский физкультурно-спортивный комплекс «Ермак» | 0,4 |
| Магазин «Товары повседневного спроса» Махневское райпо | 12,15 |
| Мугайский сельский клуб» филиал МКУ «Махневский культурно-досуговый центр» | 1,2 |
| Мугайский музейно-туристский комплекс | 1,6 |
| магазин «Смешанные товары» ИП Белыш Н.Ю. | 8,4 |
| ИП Джаббаров Э.Д, лесозаготовка | 18,06 |
| кафе «Транзит», ИП Джаббаров Э.Д. | 2,4 |
| магазин «Тритол» ИП Толстое С.А. | 9,8 |
| магазин ИП Казанцев | 11,7 |
| магазин ИП Никандрова С.К. | 10,12 |
| Почтовое отделение связи Алапаевского почтамта УФПС Свердловской области, филиал ФГУП «Почта России» | 0,5 |
| от ГБУ СО «Алапаевская ветстанция» работают на дому | 0,5 |
| Пожарный пост ГКПТУ СО (Отряд противопожарной службы Свердловской области №15) | 1,5 |
| ООО «Мугайское» | 46,4 |
| ООО «Учебно-технический центр «Техника» | 6,48 |
| Итого: | 1432,68 |

Общий объем ТБО по Махневскому муниципальному образованию за 2014 год составляет 16570,68 м3/год.

## 6.2 Методы обезвреживания, переработки отходов (ТБО, ЖБО, КГМ) и совершенствование методов в перспективе планирования развития

Методы обезвреживания и переработки ТБО по конечной цели делятся на ликвидационные (решающие в основном санитарно-гигиенические задачи) и утилизационные (решающие задачи и экономические - использование вторичных ресурсов); по технологическому принципу - на биологические, термические, химические, механические, смешанные. Большинство этих методов не нашли сколько-нибудь значительного распространения в связи с их технологической сложностью и сравнительно высокой себестоимостью переработки ТБО.

Из известных методов обезвреживания и утилизации ТБО промышленное применение нашли преимущественно шесть, наиболее экономически и экологически оправданные:

- складирование на полигоне (свалке);

- сжигание/термическое обезвреживание;

- аэробное биотермическое компостирование;

- газификация;

- комплексная технология сортировки, компостирования и сжигания (или пиролиза) различных фракций ТБО;

- изготовление крупногабаритных блоков.

## 6.2.1 Складирование на полигоне, получение биогаза

В настоящее время большая часть твердых бытовых отходов вывозится на полигоны (свалки), которые представляют собой наиболее простой и дешевый метод обезвреживания отходов. Площади для этих целей практически исчерпаны, что дополнительно приводит к образованию  стихийных свалок.

Для сокращения площадей под полигоны разработаны методы многоярусного складирования с многократным уплотнением, что позволяет значительно увеличить нагрузку на единицу площади.

Недостатки:

С экологической точки зрения: в теле полигона образуется фильтрат, загрязняющий водные источники; полигон выбрасывает в атмосферу метан и другие токсичные газы, что не только загрязняет воздух вблизи полигонов, но и отрицательно влияет на озоновый слой земли.

В связи с этим, на современных полигонах необходимо предусматривать комплекс мероприятий по переработке фильтрата и по защите атмосферы от метана и других газов. При захоронении на полигоне теряются все ценные вещества и компоненты ТБО.

При необходимости строительства полигона возможно  применение такого  технологического подхода к обезвреживанию отходов как санитарная земляная засыпка, обеспечивающая получение биогаза. С этой целью бытовой мусор засыпают по определенной технологии слоем грунта толщиной 0,6 - 0,8 м в уплотненном виде. Биогазовые полигоны снабжаются вентиляционными трубами, газодувками и емкостями для сбора биогаза. Однако использование биогаза возможно, как минимум, только через 5-10 лет после создания полигона,  выход его не постоянен, а рентабельность проявляется только при объемах мусора более 1 млн. тонн. В процессе последующего сжигания биогаза происходит разрушение большей части содержащихся в свалочных газах токсичных компонентов за исключением тяжелых металлов, которые сбрасываются затем в окружающую среду.

Следует также отметить, что грунтовые и поверхностные воды, проникающие через земляную засыпку, захватывают растворенные и суспензированные твердые вещества и продукты биологического разложения, чем дополнительно загрязняют окружающую среду.

## 6.2.2 Аэробное биотермическое компостирование ТБО

Одним из направлений утилизации ТБО является их переработка в ценное органическое удобрение — компост, используемое, например, для городского озеленения или в качестве биотоплива для теплиц.

На территории России действуют 4 мусороперерабатывающих завода (два в г. Санкт-Петербурге, и по одному в г. Нижний Новгород и г. Тольятти).

Из известных методов переработки (с продувкой воздуха в штабелях, в сетчатых камерах, на жалюзийных полках, в вертикальных башнях) наиболее эффективным и гигиеничным на сегодняшний день является метод биопереработки во вращающихся цилиндрических барабанах. Процесс происходит в полной изоляции от человека. Трудность осуществления данного метода состоит в необходимости сложной сортировки и предварительной переработки отходов, что влечет за собой необходимость строительства дополнительного завода по сортировке мусора. Кроме того, получаемый компост насыщен тяжелыми металлами и другими вредными компонентами, содержащимися в мусоре. Фактически он пригоден только для рекультивации и перекрытия свалок. Большинство этих заводов убыточно. Те же недостатки присущи и способу переработки органических отходов калифорнийскими красными червями, выделяющими ценное органическое удобрение - гумус. К тому же этот метод требует применения ручного труда и для крупных промышленных масштабов малопригоден.

Преимущества:

- Возможность утилизации бедных по содержанию органики орг. отходов (ХПК<10 кг/м3) с получением компоста на основе сухой части ТБО, для рекультивации свалок, полигонов, загрязненных почв, в особенности при отсутствии близлежащего источника грунтов из-за неблагоприятных почвенно-геологических условий.

- Простота аппаратурного оформления процесса: камерное, тоннельное компостирование, барабанные биотермические реакторы.

- Широкий интервал рабочих температур.

- Подавление патогенной бактериальной флоры, яиц гельминтов.

Недостатки:

- высокий расход энергии на аэрацию, необходимость газоочистки и дезодорации;

- относительная длительность процесса при камерном, тоннельном варианте (несколько недель, месяцы);

- относительно меньшая ценность получаемого продукта – компоста по сравнению с анаэробной ферментацией.

## 6.2.3 Сжигание / термическое обезвреживание ТБО

В настоящее время в мировой практике реализовано более десятка технологий переработки твердых бытовых и промышленных отходов. Наиболее распространенными среди них являются термические способы - сжигание, газификация и пиролиз.

Сжигание не может рассматриваться как экономически оправданный или ресурсосберегающий метод, поскольку многие органические вещества, которые могли бы быть использованы, сжигаются с дополнительными затратами энергии. К тому же существующие и предлагаемые к использованию мусоросжигающие установки имеют целый ряд недостатков, главным из которых является тот, что они при работе образуют вторичные чрезвычайно токсичные отходы (полихлорированные дибензодиоксины, фураны и бифенилы), выделяемые вместе с тяжелыми металлами в окружающую среду с дымовыми газами, сточными водами и шлаком.

Следует отметить, что хлорорганические отходы, часто называемые словом "диоксины", относятся к группе супертоксикантов, крайне устойчивых и чрезвычайно опасных, поскольку разрушают гормональную систему человека, что приводит к иммунодефициту, особенно к росту женских болезней, детской смертности и инвалидности, снижению рождаемости.

Концентрация оксидов тяжелых металлов в шлаке и золе на 2-3 порядка (а иногда и более) выше, чем в сжигаемых отходах. Поэтому, хотя метод сжигания позволяет значительно сократить объем отходов, при этом образуются еще более опасные для окружающей среды зола и шлак, требующие специальных мер по утилизации или захоронению.

На сегодняшний день даже самые современные технологии не обеспечивают производство экологически чистого, пригодного к дальнейшему использованию шлака, получаемого после сжигания муниципального мусора. При этом следует отметить, что стоимость захоронения опасных отходов (золы и шлака) на порядок выше, чем захоронение мусора.

Другим серьезным недостатком мусоросжигателей является их низкая экономичность -  крайне низкий коэффициент полезного использования тепловой энергии, который не превышает 65%,  и значительное количество дополнительно используемого жидкого топлива, доходящего до 311 л на тонну сжигаемых отходов.

К модернизированным способам сжигания отходов можно отнести замену воздуха, подаваемого к месту сжигания, на кислород. Это позволяет ускорить процесс, снизить выбросы окислов азота, однако выброс наиболее опасных компонентов - диоксинов, фуранов, бифенилов, тяжелых металлов - остается неизменным. Кроме того, подобная технология требует дополнительно значительных затрат на производство кислорода.

По техническим причинам стоимость электроэнергии, производимой на мусоросжигающих заводах (МСЗ), не может конкурировать со стоимостью электроэнергии на электростанциях. Цена одного киловатт-часа на электростанциях  в 4-10 раз ниже стоимости на МСЗ. В условиях  установления предельных индексов в сочетании с необходимостью захоронения шлака и золы делает эти заводы абсолютно нерентабельными, финансовые прогнозы для их развития крайне неблагоприятными.

При использовании в топливных элементах газа, полученного в результате сжигания мусора, проблема загрязнения окружающей среды остается абсолютно не решенной, поскольку наиболее опасные токсиканты: диоксины, фураны, бифенилы, тяжелые металлы и т. п. не могут быть задержаны в топливных батареях. Кроме того, шлаки, полученные при сжигании мусора, также опасны и требуют захоронения.

### 6.2.3.1 Термическая переработка ТБО

Прямое низкотемпературное мусоросжигание (Т~850°С) является примером гетерофазного горения (твердое горючее + воздух).

В типичной печи для сжигания ТБО мусор передается непосредственно из разгрузочного цеха в накопитель, объем которого должен быть достаточным для непрерывной работы печи (то есть 24 часа в день 7 дней в неделю). Также из накопителя можно удалять крупные несгорающие составляющие мусора. Далее мусор подается в питающее устройство, обеспечивающее постоянную подачу мусора в топку, где на колосниковой решетке и происходит сжигание. Зола и негорючие материалы собираются внизу печи и транспортером передаются в хранилище, откуда затем транспортируются на переработку или захоронение.

Преимущества:

- уменьшение объема отходов для захоронения (до 90% объема и 75% по массе);

- переработка отходов происходит практически мгновенно, нет необходимости в долгом хранении;

- выбросы продуктов сгорания в атмосферу могут контролироваться;

- зольный остаток обычно не гниющий и инертный;

- требуется относительно небольшая территория для предприятия и захоронения остатка;

- стоимость может быть уменьшена за счет утилизации и продажи тепла/энергии;

- исключается бактериальное загрязнение среды.

Недостатки:

- высокие капитальные затраты;

- высокие затраты на оборудование для очистки газовых выбросов;

- требуется опытный персонал (в частности для обслуживания котла);

- не все материалы подвергаются горению;

- некоторые материалы требуют дополнительного топлива;

- общество не поддерживает сжигание;

- социальные сложности в выборе района для строительства;

- проблема обезвреживания экотоксикантов: диоксинов, полиароматических углеводородов, тяжелых металлов в производственных выбросах (газовые выбросы, зола, сточные воды);

- высокие удельные энергозатраты 80-100 кВт-час на тонну ТБО;

- высокие затраты на захоронение токсичной золы (1/3 эксплуатационных затрат  МСЗ).

Следует также отметить, что увеличение содержания в ТБО полимерных материалов приводит к увеличению концентрации вредных выбросов в выходящих газах. Для снижения экологической опасности вновь проектируемых полигонов мусоросжигательных заводов необходимо предусматривать систему предварительного отбора фракций (алюминий, полимерные материалы), усложняющих процесс термического обезвреживания ТБО. Кроме того, на современных мусоросжигательных предприятиях необходимо предусматривать вторую и третью ступень очистки отходящих газов.

Сложной задачей при эксплуатации таких заводов является, наряду с очисткой отходящих газов, утилизация или захоронение остающихся после сжигания (до 30% от сухой массы ТБО) токсичной золы и шлака.

Тем не менее, неоспоримым преимуществом такого метода перед размещением ТБО на полигоне является возможность использования энергетического потенциала отходов. ТБО представляют собой практически неисчерпаемый ресурс, так как они все время воспроизводятся населением, проживающим на данной территории. Кроме того, характеристики ТБО как топлива соответствуют характеристикам природного топлива с большим выходом летучих веществ. Твердые бытовые отходы, тем более сортированные, являются местным энергетическим топливом.

Одним из основных условий эффективной эксплуатации заводов по сжиганию ТБО является то, что экономическая выгода появляется только в условиях непрерывной и относительно равномерной подаче топлива (отходов), и мощности предприятий не менее 100 тыс. тн/год.

### 6.2.3.2  Комбинированный метод термической переработки ТБО - «ПИРОКСЕЛ»

Технология включает следующие основные стадии обработки отходов: сушку, пиролиз (сжигание), обработку твердого остатка горения в шлаковом расплаве, химико-термическое обезвреживание дымовых газов, утилизацию избыточного тепла газовой фазы, ее окончательную очистку. При этом предусмотрена возможность гибко комбинировать указанные стадии (например, сушку и пиролиз или пиролиз и сжигание), добиваясь максимальной эффективности процесса при переработке различных видов отходов. Твердый остаток сжигания, расплавляясь в шлаковой ванне и подвергаясь корректировке путем введения минеральных добавок, образует нетоксичный продукт, который может быть использован в строительной промышленности.

Преимущества

- Возможность переработки особо токсичных отходов в малых объемах (больничные отходы и т.п.).

Недостатки:

- Сложность технологии.

- Дополнительная термическая обработка дымового газа (для разложения токсичной органики и диоксинов) и шлака низкотемпературного пиролитического горения.

- Относительно громоздкая система очистки газов.

- Высокие энергозатраты (150кВт-час на тонну ТБО).

- Производимые товарные продукты - малоценные (фибра).

- Относительно высокие капитальные затраты.

## 6.2.4 Газификация ТБО

Один из наиболее перспективных методов переработки ТБО, применяемый для переработки отходов с получением горючего газа, смолы и шлака. Газификация является термохимическим высокотемпературным процессом взаимодействия органической массы с газифицирующими агентами, в результате чего органические продукты превращаются в горючие газы. В качестве газифицирующих агентов используют воздух, кислород, водяной пар, диоксид углерода и их смеси.

Газификация осуществляется в механизированных шахтных газогенераторах с применением воздушного, паровоздушного и парокислородного дутья. При парокислородной газификации получают газ с теплотой сгорания до 16 МДж/м3, который можно транспортировать на значительные расстояния.

Газификация ТБО является  альтернативой процессу пиролиза, проводимый аналогично, но при температуре 800°-1300°С и в присутствии небольшого количества воздуха. В этом случае получаемый газ представляет собой смесь низкомолекулярных углеводородов, которую затем сжигают в топке. Экологическую ситуацию такой процесс не улучшает, так как присутствие воздуха и содержащихся в мусоре хлорорганических соединений в сочетании с высокой температурой приводит к интенсивному образованию диоксинов, фуранов и бифенилов, а соли тяжелых металлов, как и в других технологиях, из процесса не выводятся и загрязняют окружающую среду.

Наиболее полная деструкция продуктов, содержащихся в мусоре, осуществляется в процессе высокотемпературного пиролиза или газификации при температуре 1650°-1930°С в объеме расплавленного в смеси с минеральными добавками металла, либо при температуре до 1700°С в объеме расплава солей или щелочей в смеси с добавками и в присутствии катализаторов. Указанные способы обеспечивают переработку мусора практически любого состава, так как при такой температуре полностью разрушаются все диоксины, фураны и бифенилы. В результате получается: синтезгаз - смесь водорода, метана, угарного газа, диоксида углерода, водяного пара, оксидов азота и серы; твердый остаток - кокс, куски неорганических материалов, известь, цемент, стекло и шлак, которые предлагается сливать из реактора в герметичные бункеры и формы без указания их дальнейшего использования и отработанные расплавы солей и металла, регенерация которых чрезвычайно сложный и энергоемкий процесс, требующий, кроме того, значительного расхода различных реагентов.

Синтезгаз после достаточно сложной очистки от примесей может быть использован в качестве топлива. Следует также отметить, что указанные процессы не обеспечивают выделение тяжелых металлов и их солей из твердого остатка пиролиза, поэтому дальнейшее применение шлаков для производства строительных материалов и конструкций невозможно, необходимы специальные меры по их утилизации или захоронению.

Преимущества:

- получаемые горючие газы могут быть использованы в качестве топлива;

- получаемая смола может быть использована как топливо или химическое сырье;

- уменьшаются выбросы золы и сернистых соединений в атмосферу.

Недостатки:

- при газификации с использованием воздушного и паровоздушного дутья получают генераторный газ с низкой теплотой сгорания 3,5 - 6 МДж/м. Такой газ непригоден для транспортировки и может быть использован только на месте получения;

- процесс газификации пригоден для переработки дробленых сыпучих газопроницаемых отходов.

Пастообразные и  крупногабаритные отходы не могут перерабатываться этим  способом.

## 6.2.5 Сортировка  ТБО с последующей переработкой вторичных ресурсов

В настоящее время наиболее перспективными представляются комплексные технологии переработки ТБО, предусматривающие предварительный отбор утильных фракций, механическую сортировку ТБО, перегрузку и прессование отходов, промышленную переработку и захоронение остатков на полигоне.

Сортировка бытовых отходов - этот технологический процесс предусматривает разделение твердых бытовых отходов на фракции на мусороперерабатывающих заводах вручную или с помощью автоматизированных конвейеров. Как было отмечено выше, произошедшие в последние годы изменения состава и свойств ТБО (сокращение содержания пищевых отходов, увеличение содержания полимерной и алюминиевой тары, ламинированного картона и др.) усложняют технологию, как сжигания, так и компостирования. Кроме того, увеличение содержания в ТБО вторичного сырья ставит задачу предварительного (до компостирования и/или сжигания) отбора утильных фракций.

Также производится измельчения мусорных компонентов и их просеивание, а также извлечение более или менее крупных металлических предметов, например консервных банок. Отбор наиболее ценного вторичного сырья предшествует дальнейшей утилизации ТБО (например, сжиганию). Обычно выделяют металлы, пластмассы, стекло, кости, бумагу и др. с целью дальнейшей их раздельной переработки.

## 6.2.6 Изготовление крупногабаритных блоков

Основной физический параметр ТБО при определении изменения плотности – это компрессионная характеристика, то есть зависимость  степени уплотнения ТБО от давления.

Изготовление крупногабаритных блоков путем прессования ТБО при высоких давлениях - один из способов улучшения условий эксплуатации полигонов. Уплотненные ТБО выделяют меньше фильтрата и газовых выбросов, при этом снижается вероятность пожаров, эффективнее используется площадь полигонов.

По экспериментальным данным,  объем отходов  (в зависимости от его состава и влажности) в зависимости от нагрузки пресса уменьшается в 5...8 раз, что  позволяет довести  конечную плотность спрессованного материала в кипе до  0,8...1 т/м3. При повышении давления до 3...5 кг/см2 (0,3...0,5 МПа) происходит ломка различного рода коробок и емкостей. В пределах этой стадии работают прессовые устройства, применяемые при сборе и удалении ТКО. При повышении давления до 100...200 кг/см2 (10...20 МПа) происходит интенсивное выделение влаги (выделяется до 80...90 % всей содержащейся в ТБО воды). Объем ТКО снижается еще в 2...2,5 раза при увеличении плотности в 1,3...1,7 раза. В процессе прессования выдавливается фильтрат, составляющий 2 - 5% массы прессуемых материалов. Спрессованный до такого состояния материал на некоторое время стабилизируется, так как содержащейся в материале влаги недостаточно для активной жизнедеятельности микроорганизмов. Доступ кислорода в массу затруднен. Таким образом, после сортировки и брикетирования  биологическая и химическая активность отходов уменьшается. В результате многократно снижается выделение высокотоксичного биогаза - полигоны из прессованных тюков не горят, не дымят.

При повышении давления до 600 кг/см2 (60 МПа) незначительно снижается объем (в основном за счет выдавливания влаги) и практически не возрастает плотность ТБО.

Готовые блоки заключают в проволочную сетку или листовой металл и используют в качестве крупных строительных элементов.

Проведенные испытания показали за два года лишь небольшую поверхностную коррозию блоков, покрытых листовым металлом. Аэробного или анаэробного  процессов, сопровождающихся повышением температуры или выделением неприятных запахов, не обнаружено.

Применение прессов продлевает жизнь полигонов, однако, в то же время повышает удельную нагрузку на почву. Таким образом,  характеристики защитного экрана полигона должны отвечать требования дополнительной нагрузки.

На территории Махневского муниципального образования обезвреживание и переработка отходов не производиться.

Проектом предлагается раздельный сбор бытовых отходов с последующей транспортировкой на мусороперегрузочную станцию, для сокращения объема и вывоза смешанных и отсортированных отходов, и  последующее захоронение на полигоне ТБО.

## 6.3 Размещение контейнерных площадок

Размещение контейнерных площадок на территории Махневского муниципального образования производится в соответствии с потребностью их установки для обеспечения сбора отходов и согласно требованиям «Санитарных правил содержания населенных мест» - СанПиН 2.1.2.2645-10.

На территории поселений применяют мусороконтейнеры объемом 8 м3.

Контейнерная площадка – это специально оборудованное место под установку емкости (контейнера) для сбора отходов.

Образцы контейнерных площадок:

Рисунок  8 – Внешний вид контейнерных площадок

Основные требования к размещению площадок:

Места размещения контейнерных площадок для сбора бытовых отходов определяются комиссией, состав которой утверждается нормативно-правовым актом Администрацией поселения.

Для установки контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями.

В реальности контейнерные площадки имеют различное основание: асфальтовое и щебеночное. В ряде населенных пунктах контейнерные  площадки располагаются прямо на открытом грунте. На большинстве контейнерных площадок отсутствует какое-либо ограждение, предусмотренное СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».

Контейнерные площадки должны располагаться  на расстоянии не ближе 20 м, но не более 100 метров от жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого количества контейнеров, но не более 5. Площадки для сбора крупногабаритных, строительных отходов должны быть размером не менее 15м2.

Площадки должны примыкать непосредственно к сквозным проездам и исключать необходимость маневрирования спецтранспорта. Ширина проездов должна составлять при одностороннем движении 3,5 м, при двухстороннем - 6м. Подъезд к контейнерным площадкам должен иметь водонепроницаемое покрытие, свободный и удобный подъезд для спецтранспорта и подхода людей для выноса отходов в контейнеры.

Не допускается установка контейнера за пределами оборудованной площадки.

Таблица 16 - Размещение контейнерных площадок на территории Махневского муниципального образования

| Наименование территориального органа | Наименование населенного пункта | Место размещения | Количество контейнерных площадок, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Администрация Махневского муниципального образования | п.г.т. Махнево | ул. Таежная | 1 |
|  |  | Махневский переулок | 1 |
|  |  | ул. Казанская | 1 |
|  |  | ул. Гагарина | 3 |
|  |  | ул. Советская | 6 |
|  |  | ул. Победы | 4 |
|  |  | ул. 70 лет Октября | 4 |
|  | п. Ерзовка | ул. Станционная | 1 |
|  | д. Шмакова |  | 1 |
| Измоденовская сельская администрация | с. Измоденово | ул. А.Азовской | 1 |
|  | д. Трескова | ул. Лесная | 1 |
|  | с. Шипицыно | ул. Майская | 1 |
|  | д. Колесова |  |  |
|  | д. Тычкина |  |  |
|  | п. Мугайское |  |  |
|  | с. Комарово | ул. Фермерская | 1 |
| Кишкинская сельская администрация | с. Кишкинское | ул. Ленина | 1 |
|  |  | ул. Корелина | 1 |
|  | д. Луговая |  |  |
|  | д. Ложкина | ул. Первомайская | 1 |
|  | д. Пурегова |  |  |
|  | д. Турутина |  |  |
| Мугайская сельская администрация | с. Мугай | ул. Октябрьская | 1 |
|  |  | ул. 70 лет Октября | 1 |
|  | д. Анисимова |  | 1 |
|  | д. Маскалка |  |  |
|  | д. Плюхина |  |  |
|  | д. Толмачева | ул. Бажова | 1 |
|  | д. Толстова |  |  |
| Фоминская сельская администрация | с. Фоминское | ул. Садовая | 1 |
| Муратковская сельская администрация | п. Муратково | ул. Ленина | 2 |
| Санкинская сельская администрация | п. Санкино | ул. Уральская | 1 |
|  |  | ул. Кедровая | 1 |
|  | д. Афончикова |  |  |
|  | д. Новоселова | ул. Центральная | 1 |
|  | п. Плантация |  |  |
|  | с. Болотовское | ул. Центральная | 1 |
| Хабарчихинская сельская администрация | п. Хабарчиха |  | 2 |
| Калачинская сельская администрация | п. Калач | ул. Центральная | 1 |
| Большеерзовская сельская администрация | д. Большая Ерзовка | ул. Центральная | 1 |
|  | д. Горсткина |  |  |
|  | д. Карпихина |  |  |
|  | д. Гора Коробейников |  |  |
| Кокшаровская сельская администрация | д. Кокшарова | ул. Центральная | 1 |
|  | д. Подкина |  |  |
|  | д. Трошкова |  | 1 |
|  | д. Перевалова |  |  |
|  | д. Боровая |  |  |
| Таежная сельская администрация | п. Таежный | ул. Первомайская | 1 |
|  |  | ул. Советская | 1 |
| Итого | 47 |

## Сбор отходов с использованием урн

На всех площадях и улицах, в садах, парках, на вокзалах, на рынках, остановках городского транспорта и других местах должны быть выставлены в достаточном количестве урны. Расстояние между урнами определяется органами коммунального хозяйства в зависимости от интенсивности использования территории, но не более чем через 40 м. на оживленных и 100 м. - на малолюдных.

Обязательна установка урн в местах остановки городского транспорта.

Очистка урн должна производиться систематически по мере их наполнения.

Согласно раздела 4 СанПин 4690-88 за содержание урн в чистоте несут ответственность организации, предприятия и учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий.

Запрещается у киосков, палаток, павильонов мелкорозничной торговли и магазинов складировать тару и запасы товаров, а также использовать для складирования, прилегающие к ним территории.

Устройство на улицах палаток, ларьков, лотков для продажи фруктов и овощей должно быть согласовано с санитарно-эпидемиологическими станциями. Уборку территорий, прилегающих к торговым павильонам в радиусе 5 м., осуществляют предприятия торговли.

На объектах с обособленной территорией (рынки, пляжи, парки, лечебно-профилактические учреждения) запрещается строить и переоборудовать санитарные установки без согласования с санитарно-эпидемиологическими станциями, собирать отходы, мыть автотранспорт, хранить тару и дрова в местах, не отведенных для этой цели.

Для жилых зданий и иных строений

Рекомендуется установка урн объемом не менее 10 литров у каждого входа строения (многоквартирных домов и зданий общественного пользования).

Рекомендуется установка порядка 2-3 урн у входов в нежилые строения.

Для парковой зоны

Хозяйственная зона с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, должна быть расположена не ближе 50 м. от мест массового скопления отдыхающих (танцплощадки, эстрады, фонтаны, главные аллеи, зрелищные павильоны и др.).

При определении числа урн исходить из расчета: одна урна на 800 кв. м. площади парка. На главных аллеях расстояние между урнами не должно быть более 40 м. У каждого ларька, киоска (продовольственного, сувенирного, книжного и т.д.) необходимо устанавливать урну объемом 30 литров. Для удобства сбора отходов в местах, удаленных от массового скопления отдыхающих, следует устанавливать промежуточные сборники для временного хранения отходов и смета.

При определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить из среднего накопления отходов за 3 дня.

Общественные туалеты необходимо устраивать на расстоянии не ближе 50 м. от мест массового скопления отдыхающих, исходя из расчета: одно место на 500 посетителей.

Основную уборку следует производить после закрытия парков до 8 часов утра.

Днем необходимо собирать отходы и опавшие листья, производить патрульную уборку, поливать зеленые насаждения.

Для рыночных комплексов

Территория рынка, в том числе хозяйственные площадки, подъездные пути и

подходы, должны иметь твердое покрытие (асфальт, булыжник) с уклоном, обеспечивающим сток ливневых и талых вод.

На рынках площадью 0,2 га, в виде исключения, допускается утрамбованная грунтовая поверхность с обязательной подсыпкой песка слоем не менее 3 см.

Территория рынка должна иметь канализацию и водопровод.

На рынках без канализации общественные туалеты с непроницаемыми выгребами следует располагать на расстоянии не менее 50 м. от места торговли. Число расчетных мест в них должно быть не менее одного на каждые 50 торговых мест.

Хозяйственные площадки необходимо располагать на расстоянии не менее 30 м от мест торговли.

При определении числа урн следует исходить из того, что на каждые 50 кв. м. площади рынка должна быть установлена одна урна. Расстояние между ними, вдоль линии торговых прилавков, не должно превышать 10 м. При определении числа мусоросборников вместимостью до 100 л, следует исходить из расчета, не менее одного на 200 кв. м. площади рынка и устанавливать их вдоль линии торговых прилавков, при этом расстояние между ними не должно превышать 20 м. Для сбора пищевых отходов должны быть установлены специальные емкости.

На рынках площадью 0,2 га и более собранные на территории отходы следует хранить в контейнерах емкостью 0,75 куб. м.

Часы работы рынков устанавливаются на основании решения органов местного самоуправления. Один день в неделю объявляется санитарным для уборки и дезинфекции всей территории рынка, основных и подсобных помещений, торговых мест, прилавков, столов, инвентаря.

Технический персонал рынка после его закрытия должен производить основную уборку территории. Днем следует производить патрульную уборку и очистку наполненных отходами сборников.

В теплый период года, помимо обязательного подметания, территорию рынка с твердым покрытием следует ежедневно мыть.

Для  лечебно-профилактических учреждений

В медицинских лечебных учреждениях необходимо использовать только эмалированные и фаянсовые урны. При определении числа урн следует исходить из расчета: одна урна на каждые 700 кв. м дворовой территории лечебного учреждения.

На главных аллеях должны быть установлены урны на расстоянии 10 м одна от другой. Технический персонал медицинского учреждения должен ежедневно производить очистку, мойку, дезинфекцию урн, мусоросборников (контейнеров) и площадок под них.

Согласно раздела 4 СанПин 4690-88 за содержание урн в чистоте несут ответственность организации, предприятия и учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий.

На всех площадях, улицах, садах, парках, рынках, остановках общественного транспорта должны иметься в достаточном количестве урны.

Очистка урн производится предприятиями и организациями, несущими ответственность за уборку данной территории по мере их наполнения.

Расстояние между урнами и их количество определяется в соответствии с требованием СанПиН № 4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». Дополнительно урны устанавливаются у входов в магазины, предприятия питания, бытового обслуживания, культурно-зрелищные предприятия, учебные заведения, возле организаций и учреждений, в местах организации уличной торговли. Обязательна установка урн в местах остановки общественного транспорта.

Таблица 17 – Расчетное количество урн

| № п/п | Территориальные администрации | Численность населения | Количество ТБО, м3/год | Необходимое количество урн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Администрация Махневского муниципального образования | 3445 | 6890 | 856 |
| 2. | Большеерзовская сельская администрация | 178 | 356 | 40 |
| 3. | Измоденовская сельская администрация | 718 | 1436 | 123 |
| 4. | Калачинская сельская администрация | 53 | 106 | 12 |
| 5. | Кишкинская сельская администрация | 562 | 1124 | 92 |
| 6. | Кокшаровская сельская администрация | 235 | 470 | 61 |
| 7. | Мугайская сельская администрация | 630 | 1260 | 124 |
| 8. | Муратковская сельская администрация | 346 | 692 | 87 |
| 9. | Санкинская сельская администрация | 666 | 1332 | 101 |
| 10. | Таежная сельская администрация | 297 | 594 | 56 |
| 11. | Фоминская сельская администрация | 95 | 190 | 18 |
| 12. | Хабарчихинская сельская администрация | 344 | 688 | 58 |

Расчетная потребность в мусорных урнах составил 1628 шт. по Махневскому муниципальному образованию.

Все расчеты приведены в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", с помощью программного обеспечения SAS.Планета.

## Рекомендации по раздельному сбору  ТБО

Учитывая необходимость рационального использования ресурсов и сокращения объема обезвреживания ТБО, приведем рекомендации по раздельному сбору ценных компонентов ТБО (пищевые отходы, стеклотара, черный и цветной металлолом, бумага, текстиль).

Главная цель раздельного сбора отходов – разделение всего объема ТБО на три основных потока:

1. «сухое» вторичное сырье пригодное для промышленной переработки (пластмассы, стеклобой, металлы, макулатура, текстиль) и составляющее 35-45 % от общей массы;

2. «влажные» биоразлагаемые отходы для компостирования (пищевые и садовые отходы, влажные и загрязненные отходы бумаги – 25-35%);

3. прочие не перерабатываемые отходы («хвосты»). К этой категории могут быть отнесены и те отходы, которые, в принципе, могут быть переработаны, но экономически обоснованные технологии переработки в данном регионе для них отсутствуют.

Рисунок 9 – Контейнеры для раздельного сбора ТБО

Для каждого потока предусмотрены свои методы дальнейшей переработки:

- «сухие» вторичные ресурсы должны направляться на мусоросортировочные комплексы (раздельный сбор ТБО не исключает последующей промышленной сортировки вторсырья по видам, категориям и сортам). Отделение «сухих» вторичных ресурсов от «влажных» и «хвостов» позволяет предотвратить загрязнение основной доли вторсырья, в несколько раз повысить экономическую эффективность раздельного сбора и улучшить санитарные условия работающих.

- «влажные» биоразлагаемые отходы компостируются на заводах или полевым методом;

- «хвосты» направляются на полигон для захоронения (как вариант – предварительно спрессованные).

Раздельный сбор ТБО является экономически выгодным проектом, так как разделение отходов предполагает включение отходов во вторичный оборот.

Отходы, находящиеся на площадках временного хранения, могут создавать мгновенные, краткосрочные и долгосрочные проблемы, как для окружающей среды, так и для здоровья человека. Ликвидация ошибок, допущенных ранее, обходится, как правило, значительно дороже, чем разработка и принятие профилактических мер. Поэтому важно провести оценку возможных неблагоприятных последствий на всех этапах процесса обращения с отходами в районе.

С целью сокращения количества отходов, поступающих на свалку, следует внедрять раздельный сбор отходов в местах их образования, т.е. на придомовых территориях и на территориях промышленных предприятий и предприятий социально-культурной сферы.

Наибольший интерес представляет сбор вторичного сырья из отходов общественных и коммерческих организаций и учреждений, количество и качество, которого выше качества вторсырья, содержащегося в ТБО жилого фонда.

В начале 1970-х годов, столкнувшись с фактом роста объемов ТБО и трудностями, связанными с их удалением, западные страны начали проводить направленную политику, воспитывая у граждан чувство ответственности за состояние окружающей среды, в том числе прививая навыки и привычку раздельного сбора отходов.

В настоящее время в новых экономических и социальных условиях создание подобной системы, необходимость которой очевидна, потребует иных подходов.

Организацию заготовительного процесса следует начинать с работы с населением, поскольку успех раздельного сбора будет определять, прежде всего, степенью заинтересованности людей. Необходимо разработать «стимулирующие» методы и «бесстимулирующие» методы сбора, ориентированные на различные группы населения.

Для уменьшения количества отходов,  поступающих на свалку ТБО,  предлагаются следующие рекомендации:

- организовать селективный сбор отходов от жилищ в местах их образования (бумага и картон, стекло, ПЭТ);

- усилить контроль над осуществлением селективного сбора отходов на предприятиях и организациях (бумага, картон, стекло, ПЭТ, полиэтилен, пластмасса, отходы черного и цветного металлолома, резина и т.п.) с целью последующей передачи отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами, предприятиям-потребителям;

- разделение потоков отходов, поступающих на полигон ТБО от жилого сектора, от потока отходов, образующихся на предприятиях и организациях (отходы из жилого сектора направляются на захоронение без промежуточной стадии; отходы из предприятий и организаций направляются на мусоросортировочную - перегрузочную станцию для выделения утильных компонентов);

- прессование неутилизируемой части отходов и направление на захоронение на полигон ТБО;

- направление выделенных (утильных) компонентов на предприятия-потребители для производства продукции (вторсырье);

- выделение строительных отходов, с целью дальнейшего использования для рекультивации карьеров или нарушенных земель.

Ценным утилизируемым компонентом ТБО являются пищевые отходы.

Таблица 18 - Ориентировочный состав пищевых отходов, %

Как следует из приведенных данных, пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат до 15 % балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металлы, бумагу разных сортов и др.). Упаковочные материалы, и в первую очередь полиэтилен, картон, бумага, ухудшают работу технологического оборудования предприятий по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшают их товарный вид.

Таблица 19 - Химический состав пищевых отходов (% общей массы)

Собирать и использовать пищевые отходы следует в соответствии с "Ветеринарно-санитарными правилами о порядке сбора пищевых отходов и использовании их для корма скота".

Сбор, хранение и вывоз пищевых отходов следует осуществлять в соответствии с инструктивными указаниями по организации сбора и вывоза пищевых отходов, утвержденными органами санэпидслужбы.

Откормочные хозяйства, использующие пищевые отходы для кормления свиней, обязаны получить для этого специальное разрешение от главного ветеринарного врача района по месту нахождения хозяйства. При изменении эпидемической обстановки в животноводческих хозяйствах данной местности разрешение на продолжение сбора пищевых отходов в каждом конкретном случае дает главный ветеринарный врач района.

Пищевые отходы разрешается собирать только в специально предназначенные для этого сборники (баки, ведра и т.д.), окрашенные изнутри и снаружи краской, закрывающиеся крышками (применять оцинкованные емкости без окраски запрещается).

Сборники, предназначенные для пищевых отходов, использовать для каких-либо других целей запрещается. Следует ежедневно тщательно промывать сборники водой с применением моющих средств и периодически подвергать их дезинфекции 2 %-ным раствором кальцинированной соды или едкого натра или раствором хлорной извести, содержащей 2 % активного хлора. После дезинфекции сборники необходимо промыть водой. Ответственность за использование и правильное содержание сборников несет предприятие, собирающее пищевые отходы.

Сборники пищевых отходов в жилых домах следует устанавливать в местах, согласованных с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Сборщики отходов должны быть ознакомлены с правилами сбора и хранения пищевых отходов и обязаны следить за тем, чтобы в отходы не попадали посторонние предметы (тряпки, бумага, стекло, железо и т.п.). На сборщика возлагается также обязанность следить за чистотой тары.

Для временного хранения собранных пищевых отходов (до вывоза их в откормочное хозяйство) домоуправление по согласованию с учреждениями санитарно-эпидемиологической службы выделяет специальные пункты сбора.

Сбор пищевых отходов производится при раздельной системе и только при наличии устойчивого сбыта их специализированным откормочным хозяйствам. Выдача отходов частным лицам запрещается.

Временное хранение пищевых отходов до момента их вывоза не должно превышать одних суток для предотвращения их разложения и отрицательного воздействия на условия проживания.

Временное хранение пищевых отходов в объектах торговли и общественного питания независимо от подчиненности их, должно осуществляться только в охлаждаемых помещениях.

Запрещается собирать пищевые отходы в столовых кожно-венерологических, инфекционных и туберкулезных больниц, а также в специальных санаториях по оздоровлению переболевших инфекционными заболеваниями, в ресторанах и кафе аэропортов, поездов и пароходов, обслуживающих междугородные линии.

Запрещается выбор пищевых отходов из сборников и других емкостей для отходов.

Использование отходов в Махневском муниципальном образовании крайне низко, селективный сбор компонентов ТБО не ведется. Низкая степень использования ТБО приводит к тому, что основная часть отходов вывозится на свалки ТБО, при этом ценные утильные компоненты навсегда выводятся из хозяйственного оборота. Целесообразно разработка и осуществление программы по организации раздельного или селективного сбора отходов.

Данная программа раздельного сбора ТБО, чтобы работать, должна быть признана общественностью как разумная и осмысленная.

Для реализации программы необходимо принять следующие меры:

- Установка для раздельного сбора отходов рядом с существующим контейнером ТБО дополнительно один контейнер (для отходов категории вторичного сырья пластика, макулатуры и прочее). Контейнер должен иметь крышку и соответствующую маркировку.

- Подготовить общественное мнение, формирование мотивации жителей к осуществлению раздельного сбора ТБО.

- Организовать четкую регулярную работу служб вывоза, сбыта и переработки вторсырья. При установке 2-х контейнеров ТБО для раздельного сбора отходов, потребуется две машины в связи с тем, что раздельный сбор будет нецелесообразен, если в мусоровоз будут грузиться оба контейнера (произойдет смешение ТБО и вторичного сырья). Поэтому предлагается вывоз этих контейнеров планировать по раздельному графику, т.е. в первый день вывозить контейнер с отходами, предназначенными для захоронения на полигоне, во второй  - вывозить второй контейнер с отходами категории вторичного сырья, предназначенными для переработки.

Следует отметить очень важный, принципиальный аспект проблемы – формирование рынков отходов и рынков продукции, изготовленной из вторичного сырья. Отсутствие таких рынков является основным фактором, сдерживающим вовлечение отходов в хозяйственный оборот. При отсутствии рынков вторичного сырья и материалов не будет развиваться и система раздельного сбора ТБО. Для эффективного формирования таких рынков необходимо:

- стимулирующие государственные программы;

- осознание проблемы обществом;

- участие бизнес – сообщества.

Методы стимулирования рынков включают в себя снижение ставок налогов на предприятия, занимающиеся производством изделий из вторичных материалов, и обеспечение государственного заказа (федерального и местного) на изделия из вторичных материалов. Государственный заказ, как правило, заключается в том, что предприятия, выполняющие федеральные и местные заказы, обязаны использовать определенное количество изделий из вторичных материалов.

## Рекомендации по строительству мусороперегрузочных станции

В Махневском муниципальном образовании вывоз мусора осуществляется на свалки. Проектом предлагается проектирование и строительство нового полигона ТБО на территории Махневского муниципального образования.

В настоящее время населенные пункты сталкиваются с тем, что полигоны ТБО располагаются на значительном расстоянии. Это  существенно повышает стоимость утилизации отходов за счет дополнительных затрат на топливо и амортизации машин.

Мусороперегрузочные станции Husmann созданы для сокращения объема и вывоза смешанных и отсортированных отходов с целью сокращения транспортных расходов при утилизации мусора.

Мусороперегрузочные станции могут быть возведены как в черте города, так и на окраине.

Непосредственная транспортировка при помощи мусоросборочных транспортных средств характеризуется относительно незначительной полезной нагрузкой и связана с высокими расходами на оплату труда обслуживающего персонала и ГСМ, что приводит к чрезвычайно высоким издержкам. Поэтому целесообразно создавать промежуточные мусороперегрузочные станции (мусороперегрузки), где отходы из определенной области утилизации уплотняются и перегружаются в рентабельную транспортную систему. Различают два типа уплотнительных систем: стандартный пресс и пресс с камерой предварительной подпрессовки.

Пресс с камерой предварительного прессования сначала уплотняет отходы в загрузочном окне и после этого, уже уплотненными, прессует их далее в накопительный контейнер. Такое оборудование особенно подходит для несортированного (в том числе крупногабаритного) мусора. Стандартный пресс, наоборот, осуществляет уплотнение непосредственно в контейнере. Накопительные контейнеры имеют объем от 20 до 60 куб. метров.

Мусороперегрузочные станции - Преимущества:

- Снижение затрат (время и топливо) на транспортировку отходов от потребителя до полигонов (до 15 раз);

- Использование мусоровывозящей техники по ее прямому назначению;

- Увеличение срока службы полигона за счет компактирования поступаемых ТБО;

- Уменьшение пробок на дорогах и загазованности воздуха;

Горизонтально расположенный поршень пресса в полиамидных направляющих, не требующих никакого технического обслуживания, для уплотнения крупногабаритных отходов.

После постройки такой станции мусоровывозящая техника выгружает собранный ранее мусор не на полигон, а в перегрузочную станцию, состоящую из стационарного пресса и автоматически меняющихся контейнеров большой емкости. Подъезжающие машины выгружаю ТБО в приемный бункер, под воронкой которого располагается загрузочное окно стационарного пресса. Усилие прессование данного пресса позволяет снизить объем мусора в 5-7 раз. После того как контейнер заполнен, он автоматически «отстегивается» от пресса и меняется на пустой. Контейнеры находятся на специальных роликах, что позволяет автоматически заменить полный контейнер на пустой. Полные контейнеры вывозятся для выгрузки на полигоны. Для увеличения экономического эффекта иногда один грузовик везет сразу 2 контейнера (второй на прицепе), т.е. вместо 15 грузовиков нужен только один.

Пропускная способность таких станций составляет порядка 1000 м3/ч, при условии использования одного стационарного пресса. При необходимости возможно спроектировать станцию использующую два и более стационарных пресса.

При условии полной автоматизации станции для ее обслуживания может потребоваться один человек на один стационарный пресс.

Рисунок 10 - Мусороперегрузочная станция  - с системой перемещения

Мусороперегрузочные станции ТБО позволяют оптимизировать систему обращения с муниципальными отходами на стадии их сбора и предварительной подготовки к дальнейшей переработке и утилизации.

Таблица 20 – Технические данные

|  | MP 5000 | MP 6000 | MP 10000 | MP 6000 TS | MP 10000 TS | MP 10000 VK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина (мм) | 8.170 | 9.340 | 9.340 | 10.840 | 10.840 | 12.300 |
| Ширина (мм) | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.800 |
| Высота (мм) | 2.045 | 2.045 | 2.645 | 2.045 | 2.645 | 2.645 |
| Приводная мощность (кВт) | 37 | 2 x 18,5 | 2 x 30 | 2 x 45 | 2 x 45 | 2 x 18,5 |
| Загрузочное отверстие (мм х мм) | 1 800 x 2 330 | 1 800 x 3 000 | 1 800 x 3 000 | 1 800 x 3 000 | 1 800 x 3 000 | 1 800 x 3 000 |
| Ход пуансона пресса (мм) | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Площадь пуансона пресса (мм х мм) | 1 200 x 2 000 | 1 200 x 2 000 | 1 200 x 2 000 | 1 200 x 2 000 | 1 200 x 2 000 | 1 200 x 2 000 |
| Усилие прессования (кН) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |  |
| Объем за ход (куб. метр) | 5,4 | 7,2 | 10,8 | 7,2 | 10,8 | 10,8 |
| Объем в час теор. (куб. метр) | 570 | 360 | 864 | 367 | 587 | 400 |
| Собственный вес (т), ок. | 20 | 25 | 27 | 27 | 30 | 35 |

Процесс предварительной подготовки ТБО состоит из 3-х этапов:

1. Сбор ТБО в местах накопления и их транспортировка на мусороперегрузочные станции.

2. Перегрузка и прессование ТБО в большие контейнеры в целях сокращения объема отходов.

3. Дальнейшая перевозка уплотненных ТБО к местам их сортировки, дальнейшей переработки или захоронения.

Опыт эксплуатации данного оборудования подтверждает его быструю окупаемость и существенное (в 4-5 раз) снижение затрат на утилизацию ТБО.

Кроме того, разделение потоков ТБО с использованием мусороперегрузочных станций оптимизирует транспортно-логистическую систему вывоза мусора, подготавливает отходы к дальнейшему технологическому процессу переработки и улучшает экологическую и санитарную обстановку.

## 7 Полигон твердых бытовых отходов

Несвоевременный сбор и удаление отходов, неправильное либо недостаточное их обезвреживание, способны привести не только к ухудшению экологического состояния населенных мест, но также и к возникновению инфекционных заболеваний, заражения грунтовых вод, почвы и атмосферы. Кроме того, неправильное обращение с отходами чревато возникновением пожаров.

Поэтому совершенно очевидно, что для хранения ТБО необходимо использовать специальные площадки и сооружения. И на данный момент, наиболее простым, и как следствие, распространенным сооружением, предназначенным для утилизации мусора, является полигон ТБО.

Полигон ТБО представляет собой земляное сооружение, которое проектируется для охраны окружающей среды с учетом возможности максимального использования самих свойств отходов и преимуществ отведенного участка.

Технология получения прибыли от полигона твердых бытовых отходов.

Широчайшее распространение получила технология полигонного захоронения твердых бытовых отходов с целью получения свалочного газа – газа, образующегося в результате разложения мусора под слоем земли. Все дело в том, что при разложении бытовых отходов выделяется газ, содержащий в себе до 60 % метана, благодаря чему он может быть использован в качестве местного топлива. Если брать усредненные цифры, то можно сказать, что при разложении одной тонны ТБО образуется не менее 100-200 м3 свалочного газа.

А поскольку этот газ практически ничем не уступает по своим свойствам природному газу, то его сбор это достаточно выгодное занятие. Основное достоинство подобной технологии захоронения - простота, достаточно малые эксплуатационные затраты, и относительно высокая безопасность.

Разумеется, для сбора свалочного газа необходимо предварительно оборудовать полигон строительных и бытовых отходов необходимыми приборами и коммуникациями. Утилизация биогаза на полигонах требует инженерного обустройства полигона (возведение изолирующего экрана, газосборной системы, газовых скважин, и много другого), однако эти капиталовложения окупаются достаточно быстро. Поскольку процесс разложения отходов процесс достаточно длительный, который продолжается многие десятки лет, то полигон отходов можно рассматривать в качестве стабильного источника биогаза. Масштабы и высокая стабильность образования, расположение рядом с урбанизированными территориями и низкой стоимостью добычи делают свалочный газ, получаемый на специально оборудованных полигонах ТБО, одним из наиболее перспективных источников энергии, который может быть использован для местных нужд. Параллельно с этим решается и основная задача охраны окружающей среды для урбанизированных территорий - предотвращение загрязнения грунтовых вод и обеспечение чистоты атмосферного воздуха.

Захоронение мусора на полигоне с целью получения свалочного газа это наиболее эффективный способ утилизации мусора, поскольку его переработка является более прибыльной. Однако если рассматривать полигон отходов в качестве дополнения к мусороперерабатывающему заводу, то можно отметить, что эти сооружения могут прекрасно дополнять друг друга. Так, мусор, не подлежащий переработке, может быть утилизирован на полигоне, а полученный в результате этого газ можно использовать для внутренних нужд мусороперерабатывающего предприятия.

# 7.1 Проектирование полигонов отходов (ТБО)

Полигон строительных и бытовых отходов, как комплекс сооружений, предназначенных для размещения и обезвреживания бытового мусора, на ограниченной территории, концентрирует значительное количество загрязняющих веществ. И с этой точки зрения данный объект создает высокую опасность для окружающей среды, как объект ее потенциального загрязнения большой мощности.

Для нейтрализации данной опасности, в проекте полигона предусматриваются защитные устройства, которые препятствуют проникновению в окружающую среду загрязняющих веществ. Их наличие является определяющим для появления у полигона природоохранных функций, что принципиально отличает полигон ТБО от традиционной мусорной свалки.

Основными природоохранными функциями полигона ТБО являются:

- предотвращение проникновения загрязняющих веществ вместе со стоками полигона в грунтовые и поверхностные воды;

- защита от загрязнения атмосферного воздуха пылегазовыми выбросами и различными продуктами горения ТБО;

- защита местности окружающей полигон от неприятных запахов и от разноса ветром легких фракций мусора;

- предотвращение распространения насекомых, болезнетворных микроорганизмов и грызунов.

Проектирование полигонов ТБО производится на основе концепции минимизации возможного экологического риска, согласно которой должна решаться задача максимально возможного снижения риска загрязнения окружающей природной среды, прежде всего водных объектов, при соблюдении всех условий технической осуществимости и экономической целесообразности проектируемых мероприятий.

По топографическим условиям наиболее благоприятными являются участки с умеренно-наклонным рельефом, в идеале – односклоновые, одной стороной примыкающие к линии поверхностного водораздела. Это объясняется тем, что такой тип участка значительно упрощает отвод из тела полигона фильтрата и организацию противофильтрационной защиты полигона. Неблагоприятными являются участки практически горизонтальные (с уклоном менее 0,002) и косогорные (где уклоны более чем 0,02), в особенности, когда подобные участки располагаются в нижней части склона.

Если анализировать по сопоставительной ценности изымаемых под полигон ТБО земель, то наиболее приемлемыми являются варианты размещения на землях, которые заняты малоценными сельхозугодьями. Также подходят незалесенные или покрытые лесами низших категорий участки земли.

По гидрологическим параметрам наиболее благоприятными условиями для возведения полигона ТБО являются минимальная площадь водосбора и максимальная водность водотока (реки), являющейся потенциальным приемником стоков полигона в случае возникновения непредвиденных ситуаций. Еще одним положительным фактором является отсутствие на данной реке водозаборов.

По геологическому строению наиболее благоприятным является залегание на поверхности слоя земли четвертичных отложений мощностью не менее 4 метра. По гидрогеологическим условиям наиболее приемлемыми являются те варианты размещения площадки полигона ТБО, по которым:

- уровень первого слоя подземных вод от поверхности горизонта залегает ниже, чем подошва глинистого слоя;

- в основании (ниже, чем дно котлованов) имеется слой глинистых грунтов с толщиной более 2 метров;

- вся площадка находится по одну сторону от расположенного под землей водораздела;

- поток основного горизонта подземных вод является направленным к водотоку с более легкими экологическими требованиями;

- вниз по потоку нет водозаборов подземных и поверхностных вод.

# 7.2 Лицензия на полигон отходов

Лицензирование деятельности связанной со сбором, использованием, обезвреживанием и размещением на полигонах отходов 1-4 класса опасности производится в соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности" N 99-ФЗ от 4 мая 2011 года. Рассмотрим, как происходит порядок получения лицензии на данный тип коммерческой деятельности.

Порядок получения лицензии на отходы

Лицензирование данного типа деятельности, связанной со сбором, использованием, обезвреживанием, размещением отходов I-IV класса опасности осуществляется такой организацией как Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. В соответствии с Федеральным законом № 309-Ф3 и письмом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № АФ-43/2940, юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, осуществляющий или планирующий осуществлять данную деятельность должен получить лицензию на указанный вид коммерческой деятельности в том отделении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, которое расположено по месту государственной регистрации претендующего на лицензию.

К лицензиату представляются следующие требования: он должен предоставить перечень документов, необходимых для выполнения данных услуг.

Перечень необходимых документов:

1. Учредительные документы организации: устав, учредительный договор компании, свидетельство о внесении изменений, зарегистрированных в установленном порядке, в учредительные документы. Также соискатель должен предоставить копию учредительного договора, либо решения учредителя.

2. Копия государственного свидетельства о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц. Либо свидетельство о государственной регистрации данного индивидуального предпринимателя.

3. Копия свидетельства о постановке соискателя лицензии на утилизацию и хранение отходов I-IV класса на учет в местном налоговом органе.

4. Копия справки о присвоении организации кодов Госкомстата (ОКПО).

5. Полный перечень отходов, с которыми организация предполагает осуществлять свою деятельность (с обязательным указанием наименования отхода согласно российскому классификационному каталогу отходов, его вида и класса опасности)

6. Копии документов, официально подтверждающих соответствующую профессиональную подготовку работников, которые будут осуществлять лицензируемую деятельность.

К данным документам относятся:

- данные о руководителях предприятия;

- копии дипломов работодателя и технического руководителя организации;

- копия приказа о назначении лиц ответственных за обращение с отходами 1-4 классов опасности, наличие работников, получивших допуск к деятельности данного рода;

- копии сертификатов и свидетельств, подтверждающих профессиональную подготовку работников организации или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по обращению с отходами.

- копии документов, которые подтверждают наличие у соискателя лицензии производственных помещений, мест размещения отходов, специализированных установок для обезвреживания отходов и специально оборудованных транспортных средств, которые принадлежат ему по праву собственности либо на другом законном основании

8. Пакет документов на автомобильный транспорт:

- договора на ТО, ремонт, мойку и дезинфекцию автотранспорта, который планируется использовать для транспортировки отходов;

- договор аренды автомобиля с актом его передачи (в случае аренды автотранспорта) либо выписка из баланса организации (в случае собственности);

- договор о проведении осмотров автомобиля с любой компанией, имеющей лицензию на данную деятельность;

- свидетельства о регистрации автомобиля;

- договор о предоставлении места для стоянки;

- копии водительских удостоверений водителей.

9. Наличие договоров на сдачу бытовых отходов с целью их дальнейшего использования, обезвреживания и захоронения специализированным организациям с обязательным приложением лицензий данных организаций.

10. Документы, подтверждающие внесение платежа за рассмотрение заявления с синей банковской печатью.

То, что полигон твердых бытовых отходов не может работать без получения лицензии это вполне очевидно, поскольку такая деятельность сразу же привлечет к себе внимание правоохранительных органов. Рассмотрим, какая ответственность грозит тем, кто решил заняться сбором, обезвреживанием, использованием и размещением отходов без получения соответствующей лицензии.

Ответственность за деятельность без лицензии

За осуществление подобного рода деятельности предусматривается административная ответственность по статье 14.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Данная статья (Осуществление предпринимательской деятельности без наличия специального разрешения (лицензии) на данный тип деятельности) предусматривает наказание в виде крупного денежного штрафа, и в ней предусмотрена ответственность как физических, так и юридических лиц.

Также, при нанесении существенного ущерба, возможно возбуждение уголовного дела ответственность по 171 статье Уголовного Кодекса Российской Федерации (Незаконное предпринимательство).

Риски,  сопряженные с нелегальной переработкой и утилизацией отходов достаточно высоки, поэтому осуществление такой деятельности должно происходить только по лицензии.

# Строительство полигонов отходов (ТБО)

Одной из самых серьезных проблем для любого крупного города в нашей стране является процесс утилизации и вторичной переработки различных бытовых отходов. Как правило, в перечень твердых бытовых отходов, образующихся в населенных пунктах, входят:

- отходы от приготовления пищи (пищевые отходы);

- отходы от уборки помещений;

- пришедшие в негодность крупные предметы домашнего хозяйства;

- отходы, образующиеся в процессе ремонта (строительные отходы);

- упаковка от продуктов;

- уличный мусор (скошенная трава, листва деревьев).

Принципы строительства полигона ТБО

Полигон отходов ТБО – это специализированное предприятие, основным назначением которого является обезвреживание и захоронение бытового мусора. Полигоны твердых бытовых отходов, созданные в строгом соответствии со всеми необходимыми правилами и нормами по заранее согласованному проекту в состоянии предотвратить следующие санитарные и экологические проблемы:

- загрязнение почвы, атмосферы и грунтовых вод;

- распространение вредных насекомых и грызунов;

- распространение опасных для здоровья человека микроорганизмов.

Использование полигонов, которые были построены с соблюдением всех современных технологий захоронения отходов, имеет огромное количество преимуществ в сравнении с иными методами утилизации мусора:

- относительно высокая безопасность для экологии;

- простота создания;

- невысокие затраты на обслуживание;

- возможность организации предприятия по переработке мусора.

Существуют и некоторые принципы возведения полигонов ТБО. Полигоны обычно размещают на приличном удалении от крупных городов и от небольших населенных пунктов, поскольку нахождение свалки вблизи жилых домов недопустимо. Для того чтобы по возможности максимально снизить негативное влияние полигонов ТБО на окружающую среду, перед началом его возведения создается детальный план.

Для создания полигонов твердых отходов сегодня часто выбирают участки земли, которые обладают следующими характеристиками:

- участок расположен на удалении от населенных пунктов в лесном массиве;

- на территории участка отсутствуют редкие породы деревьев и растения, занесенные в красную книгу;

- участок располагается на территории естественного заглубления (например, оврага).

В выбранной для полигона зоне создается котлован, проект которого обязательно должен предусматривать использование специальных экранов, необходимых для защиты почв и грунтовых вод. К месту возведения полигона подводятся все необходимые инженерные коммуникации, и возводятся нужные сооружения.

Стоимость строительства полигона ТБО

Не существует двух одинаковых полигонов ТБО – каждый проект индивидуален, поскольку двух одинаковых участков с абсолютно одинаковыми условиями на земле просто не существует. Поэтому вполне естественно, что стоимость строительства полигона ТБО в каждом конкретном случае может быть разной. Она может зависеть от:

- Размеров полигона.

- Типа местности, на которой он находится (овраг, либо гладкая площадка).

- Количества предполагаемых отходов.

- Типа используемого оборудования и защитных материалов

## Рекомендации по рекультивации полигона

Каждый полигон ТБО рано или поздно закрывается, когда на нем накапливается предельно допустимое количество отходов. И вполне логично, что земли, занятые полигоном, необходимо снова ввести в хозяйственное использование, или рекультивировать. Причем, расходы на данное мероприятие должны закладываться в стоимость еще на том этапе, когда осуществляется проектирование полигонов ТБО.

Таким образом, рекультивация полигонов ТБО представляет собой комплекс работ, которые направлены на восстановление народнохозяйственной ценности и продуктивности восстанавливаемых территорий. Кроме того, данные работы также направлены на улучшение экологических условий окружающей среды.

Процесс рекультивации полигонов ТБО начинается непосредственно после окончания складирования на нем мусора. Данная процедура выполняется в два раздельных этапа: технический и биологический.

На техническом этапе осуществляется разработка технологических и строительных мероприятий, конструкционных решений по устройству защитных экранов для основания и поверхности полигона, сбора, очистки и утилизации биогаза, сбора и обработки фильтрата и поверхностных сточных вод. Таким образом, к техническому этапу рекультивации полигона ТБО относятся следующие мероприятия:

- Стабилизация тела полигона (завоз грунта для засыпки провалов и трещин, его планировка и создание откосов с необходимым углом наклона и т.д.).

- Сооружение системы дегазации для сбора свалочного газа.

- Создание системы сбора и удаления фильтрата и поверхностного стока.

- Создание многофункционального рекультивационного защитного экрана.

Биологический этап рекультивации предусматривает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Данный этап осуществляется после инженерно-технического этапа рекультивации. К данному этапу рекультивации полигона ТБО относятся следующие мероприятия:

- Подготовка почвы.

- Подбор посадочного материала.

- Посев растений.

В каждом конкретном случае выбор проектных решений по рекультивации закрытого полигона проводится на основании предварительно выполненных инженерных изысканий.

Сбор свалочного газа (сингаза)

Свалочный газ образуется в результате брожения органических составляющих отходов, находящихся в теле полигона в ходе процессов биохимического разложения. Кроме этого также возникает достаточно большое количество водяного пара. Возникающие в теле полигона газы и пары образуют собой влажную газовую смесь, основным составляющими которой являются метан СН и диоксид углерода СО2.

Из-за такого химического состава, а также наличия в свалочном газе других опасных компонентов, его эмиссия может оказывать негативное влияние на окружающую среду, проявляющееся в виде:

- опасности пожара и взрыва.

- помехи для рекультивации полигона ТБО.

- распространения соответствующего неприятного запаха.

- выделения токсичных и опасных для здоровья человека составляющих.

- негативного влияния на климат.

Исходя из этого, образующие свалочные газы должны быть собраны и впоследствии утилизированы (обработаны). Для этого на этапе, когда осуществляется строительство полигона ТБО предусматриваются специальные газоотводы. По ним свалочный газ попадает в место хранения, где он подвергается процедуре очистки.

Очистка свалочного газа

Свалочный газ содержит в своем составе большое количество вредных примесей и водяного пара, поэтому использовать его в качестве топлива не представляется возможным. Чтобы очистить свалочный газ от примесей, и сделать его пригодным для использования, как правило, применяются специальные аппараты – скрубберы.

Скруббер представляет собой газоочистительный аппарат, который используется для очистки газообразных сред в разных химико-технологических процессах от примесей. Способ очистки поступающего со свалки газа в данном случае основан на промывке газа любой жидкостью, обычно, ввиду дешевизны, тут используется воды. Данный метод позволяет полностью удалить из газа частицы аэрозолей и пыли, и свалочный газ перестает содержать вредные вещества. А значит, после очистки свалочный газ может быть использован следующими способами:

- прямым сжиганием в факелах для производства тепловой энергии.

- применен в качестве топлива для двигателей и турбин с целью получения тепла и электроэнергии.

Все данные способы идеально подходят для утилизации свалочного газа, однако они не являются наиболее эффективными с точки зрения экономической выгоды. Все дело в том, что свалочный газ содержит в своем составе метан, а значит, он может быть использован также и в газовых сетях общего назначения. Однако тут не все так просто – ввиду высокого содержания в свалочном газе углекислого газа СО2, он является не самым лучшим топливом. Поэтому предварительно свалочный газ необходимо обогатить.

Обогащение метана

Под обогащением свалочного газа понимают процесс доведения содержания метана в свалочном газе до 94 -95% (уровня природного газа). Данный процесс осуществляется в специализированных установках. После завершения обогащения свалочный газ может свободно быть использован в городских газовых сетях общего назначения.

Для того чтобы подсчитать точный выход свалочного газа с одного конкретного полигона необходимо учитывать целый ряд различных факторов.

Наиболее оправданным с экономической точки зрения является сбор свалочного газа на тех полигонах ТБО, которые имеют глубину более 10 метров и содержат более 1 миллиона тонн отходов. Желательно, чтобы большая часть отходов на полигоне была не старше 10 лет. При соблюдении данных условий количество собранного свалочного газа обычно составляет не менее чем 5 кубических метров в год с одной тонны твердых бытовых отходов. Это особенно выгодно, поскольку такие объемы добычи будут стабильными на протяжении 20 лет.

## Технологии организации механизированной уборки улиц, дорог, площадей, тротуаров и обособленных территорий

При летней уборке территорий с дорожных покрытий удаляется смет с такой периодичностью, чтобы его количество на дорогах не превышало установленной санитарной нормы. Кроме того, в летнюю уборку входят:

- удаление с проезжей части и лотков улиц грязи в межсезонные и дождливые периоды года;

- очистка отстойных колодцев дождевой канализации;

- уборка опавших листьев;

- снижение запыленности воздуха и улучшение микроклимата в жаркие дни. Основным фактором, влияющим на засорение улиц, является интенсивность движения городского транспорта. На накопление смета и засорение улиц существенно влияют также благоустройство прилегающих улиц, тротуаров, мест выезда городского транспорта и состояние покрытий прилегающих дворовых территорий.

Основной операцией летней уборки территории сельского поселения Махнева является подметание. На улицах с интенсивным движением уборка заключается главным образом в очистке проезжей части от смета.

Степень засоренности дорог зависит от интенсивности движения транспорта, состояния дорожных покрытий. При малой интенсивности (до 60 автомобилей в час) смет распределяется равномерно. При большой интенсивности отбрасывается потоками воздуха по сторонам и распределяется вдоль бортового камня полосой на ширину 0.5 м. Установлена допустимая норма засоренности краевых частей дорог (лотков) со средним и интенсивным движением транспорта по улицам с усовершенствованным покрытием (автодороги 1-ой и 2-ой категории) – 30 г/м2, на асфальтированных проездах второстепенной значимости и малой интенсивности движения (автодороги 3-ей категории) – 80г/м2.

Перечень основных операций технологического процесса летней уборки автодорог приведен в таблице 21.

Таблица 21 - Основные операции технологического процесса летней уборки автодорог

| № п/п | Операции технологического процесса | Средства механизации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подметание дорожных покрытий | Подметально-уборочные машины |
| 2 | Уборка грунтовых наносов механизированным способом с доработкой вручную | Подметально-уборочные и плужно-щеточные машины, автогрейдеры, бульдозеры, рабочие по уборке |
| 3 | Погрузка смета вручную и его вывоз | Погрузчики и самосвалы |

Подметание дорожных покрытий

Подметание является основной операцией по уборке улиц, площадей и проездов, имеющих усовершенствованные покрытия. Подметание производится в таком порядке: в первую очередь подметают краевые (прибордюрные) части дорог и улиц с интенсивным движением, маршрутами городского транспорта, а затем улиц со средней и малой интенсивностью движения. Наилучший режим работы подметально-уборочных машин двухсменный (с 7 до 21 ч.).

Уборку проводят в следующем порядке: утром подметают краевые (прибордюрные) части дорог с интенсивным движением, затем подметают прибордюрные части проездов со средней и малой интенсивностью движения и далее, по мере накопления смета, улицы в соответствии с установленным режимом подметания. Перед подметанием прибордюрных частей улиц должны быть убраны тротуары с тем, чтобы исключить повторное засорение. Время уборки тротуаров должно быть увязано с графиком работы подметально-уборочных машин. Сроки патрульного подметания остановок городского транспорта, участков с большим пешеходным движением увязывают со временем накопления на них смета.

Разгрузка подметально-уборочных машин от смета производится на специальных площадках, расположенных вблизи обслуживаемых улиц и имеющих хорошие подъездные пути. На этих же площадках или недалеко от них желательно устанавливается стендер для заправки машин водой. Смет на свалки с разгрузочных площадок вывозится самосвалами или перегружается в больше грузные контейнеры.

Уборка прибордюрной грязи

Уборка прибордюрной грязи (грунтовых наносов) является периодической операцией, входящей в состав летнего содержания автодорог. Грунтовые наносы в зависимости от причин, вызвавших их образование, подразделяются на следующие группы:

а) межсезонные наносы, представляющие собой загрязнения и остатки технологических материалов, применяющихся при зимней уборке, которые накапливаются в течение зимнего сезона и весной после таяния снега и располагаются полосой в прибордюрной части автодороги;

б) наносы, образующиеся после ливневых дождей, в летнее время года, когда сильные дожди размывают газоны и другие поверхности открытого грунта и перемещают часть грунта на дорожное покрытие;

в) наносы, возникающие на проезжей части улицы, с которой граничит строительная площадка, когда грунт колесами транспортных средств, обслуживающих стройку, перемещается со строительной площадки на дорожное покрытие.

В весенний период производят очистку проезжей части от грязи, снежной или ледяной корки, по мере ее таяния. Очистку прибордюрной части производят после освобождения дороги от снега и льда, пока грязь не засохла и легко удаляется автогрейдером или бульдозером.

В случае высыхания, перед уборкой грунтовые наносы должны быть увлажнены поливомоечной машиной, что снизит их прочность и предотвратит пыление. Грунт сдвигается в вал и затем с помощью погрузчика подается в кузов самосвала. При выполнении этих работ автогрейдер и поливомоечная машина передвигаются по направлению движения городского транспорта, погрузчик – против движения транспорта, за погрузчиком задним ходом движется самосвал.

При уборке применяют универсальные и уборочные машины, а также специальные уборочные машины. Надлежащее качество уборки после вывоза наносов достигается ручной уборкой оставшихся загрязнений, подметанием механизмами, а затем тщательной мойкой поверхности.

Технология зимнего содержания дорог

Технологический процесс зимней уборки автодорог осуществляется в соответствии с Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» (принят постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11 октября 1993 года № 221).

Основной задачей зимней уборки дорожных покрытий является обеспечение нормальной работы городского транспорта и движения пешеходов. Уборка городских территорий зимой трудоемка. Сложность организации уборки связана с неравномерной загрузкой парка снегоуборочных машин, зависящей от интенсивности снегопадов, их продолжительности, количества выпавшего снега, а также от температурных условий. Городские территории зимой убирают в два этапа:

1) Расчистка проезжей части и проездов;

2) Удаление с городских проездов собранного в валы снега.

Зимняя уборка включает в себя следующие операции:

1. Первоочередные:

- обработка дорожных покрытий противогололедным материалом (в первую очередь посыпают наиболее опасные места – подъемы, спуски, перекрестки, кольца, развороты, мосты, заездные карманы остановок общественного транспорта (ООТ);

- сгребание и подметание снега;

- очистка заездных карманов, разворотов, перекрестков, въездов и выездов в кварталы.

2. Операции второй степени:

- формирование снежного вала;

- удаление снега с проездов (вывоз или переброска роторными снегоочистителям на свободные территории);

- зачистка прибордюрной части автодороги после удаления снега;

- скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований;

- подметание дорог при длительном отсутствии снегопада.

Выполнение снегоочистительных работ возможно при условии строгого соблюдения технологических режимов, которые обуславливают зависимость времени работы машин от начала снегопада, что требует практически круглосуточной готовности машин к работе. Поэтому на период снегопадов рекомендуется предусматривать круглосуточное дежурство пескоразбрасывателей и плужно-щеточных снегоочистителей. Число таких машин должно быть минимальным и обеспечивать уборку только наиболее ответственных магистралей, отличающихся особенно напряженным движением транспорта, в первую очередь пассажирского. Остальные пескоразбрасыватели и плужно-щеточные снегоочистители должны работать в 1,5 смены. При этом необходимо, чтобы время их работы совпадало с часами наиболее интенсивного движения транспорта.

Все другие машины, применяемые при зимней уборке, должны работать также в 1,5 смены.

В связи с тем, что пескоразбрасыватели и плужно-щеточные снегоочистители заняты только часть рабочего времени (в часы снегопада), для рационального использования водительского состава рекомендуется закреплять за водителями пескоразбрасывателей, плужно-щеточных снегоочистителей скалыватели-разрыхлители, роторные снегоочистители и другие машины. Как показывает практика работы эксплуатационных хозяйств, в промежутке между снегопадами наиболее квалифицированную часть водительского состава можно использовать для технического обслуживания и ремонта уборочной техники.

Снегоочистка

Основной способ удаления снега с покрытий дорог – подметание и сгребание его в валы плужно-щеточными снегоочистителями. Перекидывание снега шнекороторными снегоочистителями применяют на набережных рек, загородных и выездных магистралях, а также на расположенных вдоль проездов свободных территориях.

При сравнительно малой интенсивности движения транспорта (не более 120 маш./час) может быть обеспечена очистка до асфальта при помощи только снегоочистителей. При большей интенсивности движения, как правило, нельзя предотвратить образования уплотненного снега без применения химических материалов на покрытиях дорог. Химические материалы препятствуют уплотнению и прикатыванию свежевыпавшего снега, снижают величину сил смерзания льда с поверхностью дорожного покрытия, но их можно применять только при интенсивности снегопада не менее 0,5 мм/час (при пересчете на воду), так как в противном случае на дорожном покрытии образуются растворы реагентов. Применение химических материалов дает положительный эффект при хорошем перемешивании реагентов со снегом, которое может быть достигнуто при движении транспортных средств интенсивностью более 100 машин/час. Дороги с интенсивностью движения транспорта менее 100 машин/час, а также при снегопадах интенсивностью менее 0,5 мм/час убирают без применения химических материалов путем сгребания и сметания снега плужно-щеточными снегоочистителями.

Каждый цикл обработки дорожного покрытия разбит на этапы: выдержку, обработку химическими реагентами, интервал, сгребание и подметание снега.

Выдержка – время от начала снегопада до момента внесения реагентов в снег зависит от интенсивности снегопада и температуры воздуха и принимается такой, чтобы полностью исключить образование на дорожном покрытии растворов при контакте снега и реагентов.

Интервал – период между посыпкой химических реагентов и началом обслуживания. Интервал выдерживают только при снегопадах незначительной интенсивности. При выполнении работ первого цикла выдерживать интервал следует только при снегопаде интенсивностью 0,5... 1 мм/час. При взаимодействии с реагентами снег, сохраняя свойства сыпучести, не подвергается уплотнению и прикатыванию, благодаря чему при работе плужно-щеточных снегоочистителей достигается высококачественная уборка дорожных покрытий. Вал снега укладывают в прилотковой части дороги. Во всех случаях, где это представляется возможным, для наилучшего использования ширины проезжей части, а также упрощения последующих уборочных работ вал снега располагают посередине двустороннего проезда.

Маршруты работы снегоочистителей выбирают так, чтобы сгребание и сметание начинались с проездов с наиболее интенсивным движением, а также имеющих торговые и административные центры до начала работы этих учреждений.

В особых эксплуатационных условиях (подъемы дорог, подъезды к мостам, туннелям и т. п.), когда требуется повысить коэффициент сцепления колес транспортных средств с дорожным покрытием, необходимо применять специальные химические реагенты.

При выполнении снегоочистительных работ особое внимание следует уделять расчистке перекрестков и остановок городского транспорта. При расчистке перекрестков машина движется перпендикулярно валу, а при расчистке остановок и подъездов - сбоку, захватывая лишь его часть. Число проходов машины зависит от площади поперечного сечения вала. Собранный снег сдвигается в расположенный рядом вал или на свободные площади.

Удаление уплотненного снега и льда

Уплотненный снег с дорожных покрытий убирают автогрейдером, снабженным специальным ножом гребенчатой формы, или скалывателями-рыхлителями. Снег удаляют складированием в прилотковой части проезда или на площадях, свободных от застройки. Кроме того, снег можно ссыпать в люки обводненной дождевой или хозяйственно-фекальной канализации.

В транспортные средства снег грузят снегопогрузчиками или роторными снегоочистителями в следующем порядке. Снегопогрузчик движется вдоль прилотковой части улицы в направлении, противоположном движению городского транспорта. Находящийся под погрузкой самосвал также движется задним ходом за погрузчиком. После загрузки самосвал вливается в общий поток транспорта, не мешая ему. Движение самосвала задним ходом и работа погрузчика создают повышенную опасность для пешеходов. В связи с этим в процессе погрузки около снегопогрузчика должен находиться дежурный рабочий, который руководит погрузкой и не допускает людей в зону работы машины. Рабочие, обслуживающие снегопогрузчики, должны быть одеты в специальные жилеты. При погрузке снега роторными снегоочистителями опасность работы повышается, так как снегоочиститель и загружаемый самосвал движутся рядом в направлении движения транспорта, сужая проезжую часть улицы. Роторный снегоочиститель обслуживает один рабочий, ответственный за безопасность проведения работ. Снежно-ледяные образования, остающиеся после прохода снегопогрузчиков, должны быть в кратчайшие сроки удалены с поверхности дорожного покрытия с помощью скалывателей-рыхлителей или путем использования различных химических материалов.

Сгребание и подметание

Сгребание и подметание снега производится плужно-щеточным снегоочистителем (ПМ-130Б, КДМ и т.д.), после обработки дорожных покрытий противогололедными материалами.

Скалывание уплотненного снега

В состав работы входит: помимо скалывания уплотненного снега еще и скалывание снежной корки в лотках, а также сгребание скола с очищенной полосы. Для этой цели применяют автогрейдеры ДЗ-143, ДЗ-180.

Сдвигание снега и скола в валы

Эта операция производится частично при сгребании и подметании снега и скола. Однако формирование валов требует применения дополнительной техники – автогрейдеров и бульдозеров. Для этой цели применяют автогрейдеры ДЗ-143, ДЗ-180, бульдозеры ДТ-75, Т-130, Т-170, тракторы с отвалом К-700, Т-150.

Перекидка снега роторными очистителями

На насаждения и газоны разрешается перекидывать только свежевыпавший снег. На перекидке снега на проездах с насаждениями должно быть исключено повреждение деревьев и кустарников, при этом применяются дополнительные насадки и желоба с направляющими козырьками, отрегулированными для каждого участка дорог. Это обеспечивает укладку перекидываемого снега на узкой полосе между проезжей частью и насаждениями, или даже пересадку его через ряд кустарников, обеспечивая их сохранность. Для этой цели применяют шнекороторные снегоочистители типа ДТ-75, Т-150.

Допустимые уровни и требования к зимнему содержанию автодорог

Для обеспечения свободного проезда автомобильного транспорта после окончания снегопада в соответствии с ВСН 24-88 «Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог», определены предельно допустимые значения требований к автодорогам, которые приведены в таблице 22:

Таблица 22 - Допустимые значения требований к автодорогам

| Категория автодорог | Интенсивность движения авт./сут. | Минимальная ширина полностью очищенной поверхности проезжей части, м. | Допустимая толщина слоя снега на проезжей части, мм. | Максимальный срок снегоочиски, час. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рыхлый снег | Уплотненный снег |  |
| I | 3000-7000 | 7 | 30 | - | 4 |
| II | 1000-3000 | 6 | 40 | - | 5 |
| III | 500-1000 | 5 | 60 | - | 6 |
| IY | 200-500 | 4 | 70 | 70 | 12 |
| Y | 200< | 3 | 80 | 100 | 16 |

Срок окончания снегоочистки принимают с момента прекращения снегопада или метели до завершения работ, обеспечивающих указанные требования.

После обеспечения свободного проезда транспорта дорожные предприятия приступают к очередным операциям зимнего содержания автомагистралей, приведенных выше. Сроки удаления снега, в часах, в зависимости от количества выпавшего снега и категорий автодорог, приведены в таблице 23:

Таблица 23 - Сроки удаления снега, в часах

| Категории автодорог | Количество выпавшего снега, мм, не более |
| --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 |
| I,II,III | 48 час. | 72 час | 96 час. |
| IY | 72 час. | 96 час. | 96 час. |
| Y | 96 час. | 120 час. | 144 час. |

Обработка противогололедными материалами

Для борьбы с гололедом применяют профилактический метод, а также метод пассивного воздействия, способствующий повышению коэффициента сцепления шин с дорогой, покрытой гололедной пленкой. Предпочтительно использовать профилактический метод, но его применение возможно только при своевременном получении сводок метеорологической службы о возникновении гололеда. После получения сводки необходимо обработать дорожное покрытие химическими реагентами. Чтобы реагенты не разносились колесами транспортных средств, их разбрасывают непосредственно перед возникновением гололеда. При такой обработке ледяная пленка по поверхности дорожного покрытия не образуется, дорога делается лишь слегка влажной.

Для устранения гололеда дорожное покрытие обрабатывают противогололедными препаратами.

Обработку дорожных покрытий при профилактическом методе борьбы с гололедом начинают с улиц с наименьшей интенсивностью движения, т.е. II и III категорий, а заканчивают на улицах I категории. Такой порядок работы в наилучшей степени способствует сохранению реагентов на поверхности дороги.

Обработку дорог, покрытых гололедной пленкой, начинают с улиц I категории, затем посыпают улицы II и II категории. Параллельно необходимо проводить внеочередные работы по выборочной посыпке подъемов, спусков, перекрестков, подъездов к мостам и туннелям. Продолжительность обработки всех улиц I категории не должна превышать одного часа. Для ускорения производства работ по борьбе с гололедом следует обрабатывать дороги только в полосе движения, на которую приходится примерно 60...70% ширины проезжей части улицы.

## Расчет необходимого количества спецтехники

## 9.1 Расчет необходимого количества спецмашин и механизмов по видам работ

Работы по уборке территорий населенных пунктов подразделяются на две группы в зависимости от сроков выполнения технологических операций. К первой группе относятся работы по уборке дорожных покрытий в летнее время, ко второй – работы по зимней уборке, выполняемые в течение строго определенного отрезка времени, так называемого директивного времени. К таким работам относятся первоочередные операции зимней уборки: обработка покрытий технологическими материалами, сгребание и подметание снега с покрытий.

Применяемые для уборки машины и механизмы выпускаются специально для летних и зимних видов уборки. Значительная часть машин изготовляется со сменными приспособлениями и устройствами, что позволяет использовать их на различных технологических операциях круглый год.

Расчет норм накопления смета

Площадь твердого покрытия (улицы, площади), подвергающиеся механизированной уборке, составляет 5,125 тыс. м2. Таким образом, общий вес образования уличного смета при норме образования 0,005 т/м2 составит 25,625 т/год. С учетом средней плотности отхода 1 т/м3 объем смета составит 25,625  м3/год.

Однако уличный смет собирается лишь 6 месяцев в году, т.е. коэффициент сезонности составит 0.5.

Таким образом, объем отхода, получаемый при уборке территорий, составляет 5125000*0,005*0,5=12,8125  м3/год	.

Фактически указанный отход образуется в настоящее время в небольших количествах, т.к. главным образом уборка сводится к очистке дорожного полотна с выносом смета на обочину. Такой отход можно использовать при выполнении изолирующего слоя на теле полигона ТБО.

Классификация подметально-уборочных машин

Подметально-уборочные машины предназначены для удаления загрязнений с твердых дорожных и аэродромных покрытий, очистки городских территорий, сбора и транспортирования смета. Загрязнения на дорожном покрытии увеличивают проскальзывание колес автомобильного транспорта, особенно в сырую погоду. Качественная очистка дорожных покрытий может повысить коэффициент сцепления колес с дорогой на 12 -15 % и среднюю скорость движения транспорта, снизить непроизводительные потери энергии на пробуксовывание колес. В загрязнениях на поверхности дороги 10 – 40 % составляют мелкодисперсные пылеватые частицы, которые при движении транспорта взвешиваются в воздухе, преимущественно на высоте до 1,5 – 2 м. Скорость осаждения частиц диаметром 0,1 мм составляет 0,3 м/с, а диаметром 10-3 мм уменьшается до 3×10-5 м/с. Запыленность воздуха над дорогой существенно снижает долговечность автомобильных двигателей и ухудшает санитарно-гигиенические дорожные условия. Современные подметально-уборочные машины должны обеспечивать также обеспыливание воздушной среды в полосе дороги.

Подметальные машины отделяют и перемещают смет без его подборки косоустановленной цилиндрической щеткой в сторону от направления движения машины. Поэтому их используют преимущественно для подметания загородных дорог, внутридворовых территорий и для уборки снега в зимний период.

Классификация подметально-уборочных машин представлена на рисунке 11:

Рисунок – 11 Классификация подметально-уборочных машин

Более высокое качество очистки обеспечивают вакуумно-уборочные машины, оснащенные вакуумным подборщиком и пневматической системой транспортирования смета в бункер-накопитель, и вакуумно-подметальные машины, на которых вакуумный подборщик используют в комбинации с подметальными щетками. По качеству очистки вакуумно-подметальные машины имеют преимущество, так как щетки эффективно подают смет в вакуумный подборщик. Однако вакуумно-уборочные машины могут работать на более высоких скоростях с большей производительностью, поскольку скорость их движения не ограничена максимальной скоростью взаимодействия ворса щеток с дорогой. Мощные вакуумно-уборочные машины применяют для летней очистки аэродромов наряду со струйными уборочными машинами, оснащенными газоструйным соплом и аналогичным по конструкции газоструйным снегоочистителем. Общим недостатком машин с вакуумным подборщиком или газоструйным соплом является высокая энергоемкость рабочего процесса.

Рабочими органами подметально-уборочных машин бывают цилиндрические, конические (лотковые) и ленточные щетки. Цилиндрические щетки диаметром окружности вращения до 1 м имеют горизонтальную ось вращения. Конические (лотковые) щетки с расположением ворса по образующей поверхности конуса с углом при вершине примерно 60° и осью вращения, наклоненной под углом 5 - 7° к вертикали, предназначены для направленного отброса смета. Наименее распространены вследствие малой надежности и эффективности ленточные щетки в виде бесконечной цепи с закрепленными на ней щеточными секциями, которые одновременно с отделением смета от дороги транспортируют его в бункер.

На малогабаритных машинах для уборки тротуаров, особенно с навесным и прицепным рабочим оборудованием, используют одноступенчатую систему транспортирования смета в бункер непосредственно ворсом щетки - прямым забросом или когда бункер расположен позади щетки, обратным забросом «через себя». Для этих способов характерна малая вместимость бункера (до 1 м3). Кроме того, последний способ требует более высокой окружной скорости щетки и компенсации износа ворса. Наиболее широко используют многоступенчатое механическое транспортирование смета с параллельным оси вращения цилиндрической щетки шнековым подборщиком и цепочно-скребковым транспортером. Недостаток такой системы заключается в ее низкой надежности и большой металлоемкости.

Рисунок 12 - Схемы рабочего оборудования подметально-уборочных машин:

а – с прямым забросом смета; б – с обратным забросом смета; в – с забросом смета лопастным метателем; г – с забросом смета ленточной щеткой; д – со шнековым и цепочно-скребковым транспортерами; е – со щеточно-вакуумным подборщиком и гравитационным отделением смета; ж – со струйно-вакуумным подборщиком и инерционным отделением смета; 1 – бункер; 2 – цилиндрическая щетка; 3 – лопастной метатель; 4 – ленточная щетка; 5 – скребковый транспортер; 6 – шнек; 7 – всасывающий трубопровод; 8 – фильтр; 9 – напорный трубопровод; 10 – вакуумный вентилятор; 11 – вакуумный подборщик; 12 – сдувающие сопла; 13 – циклон; 14 – коническая щетка

Перспективным является механическое транспортирование смета в бункер промежуточным лопастным метателем. При щеточно-вакуумном (пневматическом) транспортировании вспомогательная цилиндрическая щетка уменьшенного диаметра подает смет в вакуумный подборщик; на машинах может быть также установлен промежуточный транспортер. В струйно-вакуумном подборщике щеточный ворс заменен сдувающими соплами, воздушные потоки которых обеспечивают отрыв загрязнений от дорожного покрытия и перемещение их к всасывающему трубопроводу. Отделение крупного смета в бункере обеспечивается гравитационным способом. Пылеватые частицы задерживаются тканевыми фильтрами с устройствами для их периодической регенерации встряхиванием, вибрацией, обратной продувкой и др. При струйно-вакуумной системе транспортирования через фильтр в атмосферу выбрасывается не более 20-25% воздуха, остальная его часть без очистки от пыли подается в сдувающие сопла, частично замыкая систему циркуляции воздуха.

Способы разгрузки подметально-уборочных машин бывают:

- Гравитационный, когда смет высыпается из бункера под действием собственного веса при открытии люка или задвижек;

- Самосвальный – поворотом бункера или контейнера;

- Принудительный – эжектированием вбок или назад с помощью подвижной стенки – выталкивателя с механическим или гидравлическим приводом.

При небольшой вместимости бункера (до 2-3 м3) целесообразна разгрузка смета непосредственно на обслуживаемом участке. Поэтому некоторые машины оборудуют сменными стандартными контейнерами, а также механизмами выгрузки смета в контейнеры или приемный бункер мусоровоза. В качестве дополнительного оборудования подметально-уборочных машин используют выносной вакуумный подборщик для уборки опавших листьев и загрязнений из труднодоступных мест, электромагнитный брус для подбора металлического мусора на шоссейных дорогах и аэродромах и др.

По способу обеспыливания воздушной среды при подметании различают влажное обеспыливание путем мелкодисперсного разбрызгивания воды под давлением 0,2 – 0,3 Мпа через форсунки перед подметальными щетками и пневматическое обеспыливание, совмещенное с вакуумной системой транспортирования смета. Норма расхода воды при влажном обеспыливании 0,02 – 0,025 кг на 1 м2 поверхности дороги; при увеличении расхода происходит прилипание смета к щетке и дорожному покрытию и резкое снижение качества подметания. Перспективным является термовлажное обеспыливание подачей водяного пара в зоны интенсивного пылеобразования.

В качестве базовых машин для монтажа подметально-уборочного оборудования применяют маневренные автомобили малой и средней грузоподъемности, самоходные шасси, колесные тракторы и одноосные или двухосные прицепы.

Классификация поливомоечных машин

Поливочно-моечные машины предназначены для поливки и мойки дорожных покрытий, поливки зеленых насаждений, тушения пожаров, подвоза воды и других специальных видов работ. В зимнее время поливочно-моечные машины используют в качестве базовых машин для навески плужно-щеточного оборудования снегоочистителей.

Рисунок 13 -  Классификация поливомоечных машин

По назначению поливочно-моечные машины разделяют на специализированные поливочные и моечные и наиболее распространенные универсальные поливочно-моечные. Поливочно-моечные машины базируются на автомобильных шасси, а также на грузовых полуприцепах и прицепах. По типу насосной установки поливочно-моечные машины можно разделить на машины с низким (до 1,0 МПа) и с высоким давлением воды (более 1,0 МПа). Повышенное давление воды при мойке дорожных покрытий позволяет уменьшить расход воды на единицу площади покрытия вследствие более высокой кинетической энергии водяных струй, однако требует дополнительных конструктивных мер, предупреждающих преждевременное дробление этих струй и их аэродинамическое торможение.

Поливочно-моечные машины оборудованы сменными рабочими органами в виде щелевых поливочных и моечных насадок. Поливочные насадки обычно устанавливают симметрично относительно продольной оси машины, повернутыми вверх под углом 15-20° и более к горизонту и разворачивают в стороны на угол 10°.

Моечные насадки обычно устанавливают повернутыми вниз под углом 10-12° к горизонту и несимметрично повернутыми вправо относительно продольной оси машины для перемещения смываемых загрязнений с проезжей части дороги в сторону дорожного лотка, откуда загрязнения удаляются с помощью подметально-уборочных машин. Поливочно-моечные машины снабжают двумя передними или двумя передними и одним боковым моечными насадками; последний вариант позволяет значительно увеличить ширину мойки дорожного покрытия.

Рисунок 14 - Схема взаимодействия моечного оборудования с дорожным покрытием

Кроме того, к основным видам рабочих органов относится водяная моечная рампа в виде горизонтальной трубы с форсунками, установленной под углом в плане, равным 70-80°, к продольной оси машины. Угол установки форсунок водяной рампы относительно горизонтального дорожного покрытия существенно больше, чем у моечных насадок, а длина моющих секторов меньше, что обеспечивает более высокую скорость водяных струй на линии встречи с дорожным покрытием и соответственно меньший расход воды на единицу площади дорожного покрытия. Главный недостаток водяной рампы заключается в том, что ширина мойки обычно не превышает габаритной ширины машины, тогда как при использовании моечных насадок ширина мойки в 1,5-2,5 раза больше габаритной ширины машины и достигает 6-8 м.

В последнее время на поливочно-моечных машинах применяют принципиально новый вид рабочего органа - водяное сопло для мойки дорожных лотков. Такое сопло позволяет создать при движении машины вдоль лотка перемещающийся водяной вал. Накапливающийся избыток воды с мусором периодически уходит в сточные колодцы ливневой канализации.

Дополнительное оборудование поливочно-моечных машин включает передний косоустановленный отвал снегоочистителя, цилиндрическую подметальную щетку со стальным или синтетическим ворсом. Некоторые зарубежные модели поливочно-моечных машин оборудованы водогонным косоустановленным ножом, что улучшает качество очистки сильно загрязненных поверхностей и позволяет уменьшить удельный расход воды. Дополнительным также является оборудование для поливки зеленых насаждений и тушения пожаров. Рабочее оборудование поливочно-моечной машины содержит сварную цистерну с верхней горловиной и нижним центральным клапаном с механическим, гидравлическим и электрогидравлическим управлением из кабины водителя для перекрытия подачи воды к насосу. Центральный клапан оборудован сетчатым фильтром. Центробежный водяной насос с приводом от коробки отбора мощности устанавливают на раме автомобиля. Сечение трубопроводов должно обеспечивать скорость воды не менее 0,2 - 0,3 м/с при минимальных местных сопротивлениях. Поливочные и моечные насадки имеют шарнирное или конусное крепление для установки под необходимыми углами во взаимно перпендикулярных плоскостях.

Расчет необходимого количества подметально-уборочных машин

Подметально-уборочные машины выполняют летние виды уборки дорожных усовершенствованных покрытий от смета и пыли. По принципу действия механизма транспортировки смета они бывают двух типов:

1. С механическим или вакуумным отделением смета от поверхности дорожного покрытия, перемещением его в бункер подметально-уборочной машины.

2. С гидродинамическим отделением смета от поверхности дорожного покрытия, перемещением его направленными водяными струями поливомоечных машин в лоток проезжей части и смывом потоком воды в колодцы ливнестока.

Большинство подметально-уборочных машин снабжено навесными приспособлениями, прицепами и другим вспомогательным оборудованием и механизмами, обеспечивающими их круглогодичную работу.

Основные работы по очистке территорий от снега осуществляют с помощью плужных, плужно-щеточных и роторных снегоочистителей.

Наиболее экономически оправдано применение универсальной уборочной техники, предназначенной для круглогодичной уборки улиц, внутриквартальных проездов, дворовых территорий, а также для круглогодичного ухода за поверхностями аллей, дорожек скверов и парков с зелеными насаждениями. Универсальные машины обеспечиваются набором соответствующих навесных и сменных механизмов: плужно-щеточным снегоочистительным оборудованием, фрезерно-роторным снегоочистительным механизмом, кусторезами, поливомоечным прицепом и т.д.

Для расчета количества машин для механизированной уборки территории Махневского муниципального образования с учетом характеристик дорожной сети, суточных объемов работ  и опыта эксплуатации спецмашин были приняты следующие основные типы уборочных машин:

- ПУМ-99(ПУМ 473847),

- КО-326 (ОАО Мценский «Коммаш»),

- НПК «Коммаш» КМ 23001,

- ВПМД-01 (ОАО «Дормаш»).

Три последние марки машин характеризуются вакуумной загрузкой смета.

Время работы на одной заправке водой:

TР1зв = Vb /(g × U × B)

где: Vb - емкость бака для воды, л;

g - расход воды для увлажнения смета в зоне работы щеток, л/м².

U - рабочая скорость движения машины, км/ч;

В - ширина подметания, м.

Таблица 24 - Расчет времени работы спецтехники на 1 заправке водой

| Наименование техники | Емкость бака воды, Vв (л) | Расход воды для увлажнения смета в зоне работы щеток, g - л/м². | Рабочая скорость движения машины, U - км/ч; | Ширина подметания, В м; | Время работы на 1 заправке водой TР1зв, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПУМ-99(ПУМ 473847) | 900 | 0,05 | 7,8 | 2,9 | 0,8 |
| КО-326 (ОАО Мценский «Коммаш») | 1200 | 0,05 | 8 | 2,5 | 1,2 |
| «Коммаш» КМ 23001 | 1500 | 0,05 | 7 | 2,3 | 1,9 |
| ВПМД-01 (ОАО «Дормаш») | 1800 | 0,05 | 10 | 3,2 | 1,13 |

Время работы до заполнения бункера сметом:

tСм =МСм/ (Q × B × U × Кп)

где МСм - масса загружаемого смета, кг/м³;

Q - уровень засоренности покрытия, принимается 100 г/м²;

В - ширина подметания, м;

U - рабочая скорость движения машины, км/ч;

Кп - коэффициент качества уборки.

Таблица 25 - Расчет времени работы спецтехники до заполнения бункера сметом

| Наименование техники | Масса загружаемого смета, кг | Рабочая скорость движения машины, U - км/ч; | Ширина подметания, В м; | Коэффициент качества уборки | Время работы до заполнения бункера сметом, ч | Расчетное число заправок водой на загрузку бункера со сметом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПУМ-99(ПУМ 473847) | 3000 | 7,8 | 2,9 | 0,8 | 1,65 | 2,06 |
| КО-326 (ОАО Мценский «Коммаш») | 5300 | 8 | 2,5 | 0,95 | 2,8 | 2,32 |
| «Коммаш» КМ 23001 | 4500 | 7 | 2,3 | 0,95 | 2,95 | 1,55 |
| ВПМД-01 (ОАО «Дормаш») | 7000 | 10 | 3,2 | 0,95 | 2,3 | 2,04 |

Время, затрачиваемое на поездку к месту заправки бункера и заполнение бункера водой:

ТЗв= tв + 2× lВ/V

где ТЗв – время, затрачиваемое на поездку к месту заправки бункера и заполнение бункера водой;

tв - время заправки бака водой, ч;

lВ - среднее расстояние до пункта заправки водой, принимается равным - 10 км ;

V - транспортная скорость движения машины, принимается одинаковой для всех видов машин - 40 км/ч.

Таблица 26 -  Расчет количества времени затрачиваемого на поездку к месту заправки бункера и заполнение бункера водой

| Характеристика | ПУМ-99 (ПУМ 473847) | КО-326 (ОАО Мценский «Коммаш») | «Коммаш» КМ 23001 | ВПМД-01 (ОАО «Дормаш») |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Время заправки водой tв , ч | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
| Время, затрачиваемое на поездку к месту заправки бункера и заполнение бункера водой, Тзв | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 |

Время, затрачиваемое на поездку к месту разгрузки бункера со сметом:

TСм= tСм + 2× lСм/V

где: TСм - время, затрачиваемое на поездку к месту разгрузки бункера со сметом и разгрузку бункера со сметом;

tСм - время разгрузки смета, ч;

lСм - среднее расстояние до пункта разгрузки смета, км;

V - транспортная скорость движения машины, км/ч.

Таблица 27 - Расчет количества времени затрачиваемого на поездку к месту разгрузки бункера со сметом

| Наименование техники | Время разгрузки смета tсм, час | Среднее расстояние до места разгрузки смета, км | Транспортная скорость движения машины, V, км/час | Время, затрачиваемое на поездку к месту разгрузки и разгрузку смета, Тсм, час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПУМ-99 (ПУМ 473847) | 0,05 | 10 | 40 | 0,55 |
| КО-326 (ОАО Мценский «Ком-маш») | 0,1 | 10 | 40 | 0,6 |
| «Коммаш» КМ 23001 | 0,15 | 10 | 40 | 0,65 |
| ВПМД-01 (ОАО «Дормаш») | 0,2 | 10 | 40 | 0,7 |

Чистое время уборки:

Туб =n *m* ТЗв = Т* ТрЗв*м/м*( ТЗв + ТрЗв)+Тсм

где 	Туб - чистое время уборки,

Т - чистое время работы при полуторосменном режиме -11,5 ч;

n - число полных циклов работы;

m - число расчетное заправок водой на загрузку бункера со сметом.

Туб =n *m* ТЗв = Т* ТрЗв*м/м*(ТЗв + ТрЗв)+ t см

Эксплуатационная производительность подметально-уборочной машины определяется при полуторасменном режиме работы:

ПЭксп= Туб ×В ×U

Где 	Туб - чистое время уборки,

В - ширина подметания, м;

U - рабочая скорость движения машины, км/ч.

Необходимое количество подметально-уборочных машин определяется по форму- ле:

N = S/ ПЭксп ×KВых×r

Где  S - убираемая площадь,5,125 тыс.м2;

Kвых - коэффициент выхода машин на линию;

Пэксп - эксплуатационная производительность 1 машины,

r - количество рабочих дней необходимых для уборки всей территории (принимается равным 5)

KВых=0,9

Таблица 28 - Расчет количества техники

| Наименование техники | Чистое время уборки Туб, ч (полут. раб.день) | Чистое время уборки Туб, ч (односм. раб.день) | Эксплуатационная производительность, ПЭксп, м²/сут | Эксплуатационная производительность, ПЭксп, м²/сут (односмен. раб. день) | Количество техники, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПУМ-99 (ПУМ 473847) | 5,14 | 3,57 | 116267 | 80753 | 10 |
| КО-326 (ОАО Мценский «Коммаш») | 6,27 | 4,37 | 125400 | 87400 | 9 |
| «Коммаш» КМ 23001 | 7,05 | 4,9 | 113505 | 78890 | 10 |
| ВПМД-01 (ОАО «Дормаш») | 5,7 | 3,97 | 182400 | 127040 | 6 |

Предлагаем автомобиль ВПМД-01(ОАО «Дормаш») ввиду наибольшей производительности.

Основные достоинства автомобиля ВПМД-01:

- прочная конструкция и высококачественные материалы гарантируют длительный срок службы, а также обеспечивают максимальную экономичность и функциональность машины;

- самая современная технология двигателей;

- высокая всасывающая способность;

- удобство обслуживания и технического ухода;

- высокая экономичность.

Рисунок 15 -  Автомобиль ВПМД-01(ОАО «Дормаш»)

Для выбора снегоуборочной техники рассмотрим несколько видов техники: КО-713; КО-829А-01; КО-707; МДК 4337; МКДС-1; МКДС-4107.

Таблица 29 - Техническая характеристика снегоуборочной техники

| Показатели | Тип машины |
| --- | --- |
|  | КО-713 | КО-829А-01 | КО-707 | МДК 4337 | МКДС-1 | МКДС-4107 |
| Тип базового шасси/двигателя | ЗИЛ | ЗИЛ 433362 | МТЗ -82 | ЗИЛ | ЗИЛ | КАМАЗ |
| Ширина полосы, очищаемой плугом, м | 2,5-3,0 | 2,6 | 1,3 | 2,7- 3,2 | 3,2 | 3,8 |
| Ширина полосы, очищаемой щеткой, м | 2,7 | 2,7 | 1,2 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| Максимальная высота снега, м | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч | 20 | 20 | 5.6,5 | 30 | 30 | 30 |
| Вместимость бункера распределителя реагентов, м3 | 3 | 3,1 | - | 4,5 | 3,3 | 5,5 |
| Ширина распределения ПМ | 9 | 4-9 | - | 3-12 | 2-8 | 2-8 |
| Рабочая скорость при распределении ПМ, км/ч | 20 | 20 | - | 20 | 20 | до 50 |

Эксплуатационная производительность плужно-щеточного снегоочистителя определяется по формуле:

П = U × B × Kп × Kис

где: 	U - рабочая скорость движения машины, км/ч;

В - ширина очищаемой полосы, м;

Кп - коэффициент перекрытия очищаемой полосы;

Кис - коэффициент использования машины на линии.

Расчетное количество машин необходимых для сгребания снега рассчитывалось по формуле:

N = S/ Пмкдс4107 ×tД ×Kвых

Где 	N - необходимое количество машин;

S - площадь уборки, 5,125 тыс.м2;

tД - директивное время;

Квых - коэффициент выхода машин на линию с учетом директивного времени уборки равен 1.

В отличие от летних уборочных работ, которые выполняются в течение смены, зимние уборочные работы следует выполнять в сжатые сроки в течение директивного времени.

Директивное время уборки принято равным – 3 часа.

Таблица 30 -  Расчет количества машин

| Наименование техники | Ширина очищаемой полосы, | Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч | Эксплуатационная производительность, м2/ч | Расчетное количество техники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КО-713 | 2,5 | 20 | 33750 | 50 |
| КО-829А-01 | 2,6 | 20 | 35100 | 48 |
| КО-707 | 1,3 | 20 | 17550 | 97 |
| МДК 4337 | 3 | 30 | 60750 | 28 |
| МКДС-1 | 3,2 | 30 | 64800 | 26 |
| МКДС-4107 | 3,8 | 30 | 76950 | 22 |

Предлагаем для очистки дорог на территории Махневского муниципального образования в зимнее время МКДС-4107. Данная техника обладает наибольшей производительностью.

С учетом норм накопления отходов и схемы вывоза отходов определяется необходимое количество и тип спецавтотранспорта и его потоки. Число мусоровозов Nтр, необходимых для вывоза отходов, определяется по формуле:

Пгод -  количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года с

применением рассматриваемой системы, м3,

Псут - суточная производительность единицы данного вида транспорта, м3, Кисп - коэффициент использования парка (обычно принимается равным 0,8).

Суточная производительность мусоровозов (Псут):

Где 	Nрейс - число рейсов в сутки,

Е - количество отходов, перевозимых за один рейс, м3.

Для определения суточной производительности спецтехники, задействованной для вывоза ТБО, необходимо оценить количество возможных рейсов в сутки и перевозимый объем ТБО за один рейс.

Для примера рассмотрим мусоровоз КО-440-3 рисунок 16:

Рисунок 16 - Мусоровоз КО-440-3

Базовое шасси – ГАЗ 3307, бензиновый двигатель мощностью 87,5 кВт. Вместимость кузова 7,5 куб. м, коэффициент уплотнения 1,2, максимальная масса загружаемых отходов 3100 кг, грузоподъемность манипулятора 500 кг.

За один рейс мусоровоз КО-440-3 может перевезти, с учетом уплотнения, до 9 м3, т.е. 12 контейнеров 0,75 м3. Время загрузки одного контейнера составляет приблизительно 10 минут, полная загрузка занимает около 2 часов. Для определения числа возможных рейсов в сутки необходимо определить плечо вывоза ТБО. За одну 8-часовую смену один мусоровоз может совершить 3-4 рейса (примем Nрейс =3).

Таким образом, суточная производительность мусоровоза КО-440-3 Псут = 3*9=27 м3. Годовая производительность составляет (с учетом коэффициента использования парка 0,8) 7884 м3/год. Данное значение меньше годовых объемов накопления ТБО в Махневском муниципальном образовании,  поэтому производительности одного мусоровоза не достаточно для обеспечения вывоза отходов.

Для обеспечения сбора и вывоза мусора необходимо 3 мусоровоза КО-440-3.

## 9.2 Расчет необходимого количества контейнеров

Для сбора твердых бытовых отходов от населения, проживающего в домах без мусоропроводов, а также организаций и предприятий предлагается использовать:

Металлический контейнер для мусора 0,75 м3 (без крышки, на колесах).

Таблица 31 - Технические характеристики контейнеров м3

| Показатель | Тип 1 | Тип 2 |
| --- | --- | --- |
| Вместимость, м3 | 0,75 | 1,1 |
| Масса, кг | 36 | 42 |
| Размеры, мм |  |  |
| Длина | 940 | 1373 |
| Ширина | 940 | 1073 |
| Высота | 1225 | 1354 |

Число устанавливаемых контейнеров определяется, исходя из объемов образования отходов и сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования, для этого вводим коэффициент неравномерности, равный 1,25.

При несменяемой системе число контейнеров, подлежащих расстановке,

определяют по формуле:

Бнс=М*П*К1/365*Е,

где 	М - годовое накопление ТБО,

К1 - коэффициент неравномерности накопления отходов;

П - периодичность удаления отходов (теплое время 150 дней– 5 месяцев – ежедневно П=1, в холодное время 215 дней – 1 раз в 2 дня, П=2 т.е. в среднем вывоз осуществляется 1,42 раза в день);

Е - вместимость контейнера, 0,75 м3.

Для определения списочного числа контейнеров полученное число должно быть умножено на коэффициент К2 = 1,05, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

Таблица 32 – Необходимое количество контейнеров по населенным пунктам

| № п/п | Территориальные администрации | Численность населения | Количество ТБО, м3/год | Необходимое количество контейнеров ТБО, объемом 0,75м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Администрация Махневского муниципального образования | 3445 | 6890 | 45 |
| 2. | Большеерзовская сельская администрация | 178 | 356 | 2 |
| 3. | Измоденовская сельская администрация | 718 | 1436 | 9 |
| 4. | Калачинская сельская администрация | 53 | 106 | 1 |
| 5. | Кишкинская сельская администрация | 562 | 1124 | 7 |
| 6. | Кокшаровская сельская администрация | 235 | 470 | 3 |
| 7. | Мугайская сельская администрация | 630 | 1260 | 8 |
| 8. | Муратковская сельская администрация | 346 | 692 | 4 |
| 9. | Санкинская сельская администрация | 666 | 1332 | 8 |
| 10. | Таежная сельская администрация | 297 | 594 | 3 |
| 11. | Фоминская сельская администрация | 95 | 190 | 1 |
| 12. | Хабарчихинская сельская администрация | 344 | 688 | 3 |

Расчетная потребность в мусоросборниках составит 94 штук по 0,75 м3.

Все расчеты приведены в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест".

Для обеспечения благоприятных  санитарно-гигиенических условий контейнеры рекомендуется установить на специально оборудованных площадках с твердым покрытием на расстоянии от 20 до 100 м от участков жилых домов, детских площадок. Должна быть предусмотрена эффективная защита отходов от воздействия атмосферных осадков (сооружение навесов, оснащение накопителей крышками и т.д.). Подъездные пути к площадкам хранения отходов должны быть освещены в вечернее и ночное время.

## Капиталовложения на мероприятия по очистке территории

В генеральной схеме очистки территории Махневского муниципального образования расчеты необходимой техники и оборудования производились на расчетный период 2033 г.

Таблица 33 – Капиталовложения на мероприятия по очистке территории

| № п/п | Мероприятия/наименование муниципального образования | Объемные показатели в ед. изм. | Цена 1 ед., тыс. руб. | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь (2018 г.) | Расчетный срок (2033 г.) |  | Первая очередь (2018 г.) | Расчетный срок (2033 г.) |
| 1 | Установка контейнеров объемом 0,75 куб. м | 74 | 20 | 6,3 | 466,2 | 126 |
| 2 | Строительство контейнерных площадок ТБО | 37 | 10 | 24,4 | 902,8 | 244 |
| 3 | Установка мусорных урн | 1100 | 528 | 0,442 | 486,2 | 233,3 |
| 4 | Мусоровоз КО-440-3 | 2 | 1 | 1 069,6 | 2139,2 | 1069,6 |
| 5 | Комбинированная дорожная машина МКДС-4107 | 12 | 10 | 2345,7 | 28148,4 | 23457 |
| 6 | Подметально-уборочная машина ВПМД-01 | 4 | 2 | 1770,4 | 7081,6 | 3540,8 |
| 7 | Контейнер для мусороперегрузочной станции вместимостью 30 м3 | 4 | 0 | 118 | 472 | 0 |
| 8 | Строительство мусороперегрузочной станции | 1 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
| 9 | Пресс для мусороперегрузочной станции | 2 | 0 | 4649 | 9298 | 0 |
| 10 | Строительство полигона ТБО в п.г.т. Махнево | 1 | 0 | 25000-50000 | 25000-50000 | 0 |
| 11 | Организация пунктов по раздельному сбору бумаги, полиэтилена, пластика, жестяных банок и т.д. | 1 | 0 | 5 000 | 5000 | 0 |
|  | Всего капитальных вложений |  |  |  | 108994,4 | 28670,7 |

# Охрана окружающей среды

Важнейшим моментом в вопросах охраны окружающей среды является информированность населения о деятельности в области экологии и природных ресурсов, пропаганде экологических знаний среди населения. Основная задача этой работы – воспитание в человеке бережного отношения к природе, формирование чувства личной ответственности за состояние окружающей среды.

На территории Махневского муниципального образования постоянно увеличиваются объемы бытовых отходов, что приводит к обострению проблемы их утилизации.

Атмосферный воздух – один из важнейших факторов среды, характеризующий санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

Источниками загрязнения атмосферы являются промышленные, сельхозпредприятия расположенные в Махневском муниципальном образовании, а так же выхлопные газы автотранспорта в активной зоне обитания людей. Промышленные и сельхозпредприятия сведены в таблицу 39.

Значительная часть токсичных выбросов в атмосферу происходит при работе автотранспорта. В отработавших газах автомобилей содержится большое количество различных соединений – продуктов полного и неполного сгорания топлива: окислы азота, сернистый ангидрид, окись углерода, взвешенные вещества, сажа, соединения свинца, углеводороды различных групп, в том числе бенз(а)пирен, и другие загрязняющие вещества.

Таблица 34 - Водные объекты и водоохранные зоны

| № п/п | Наименование водотока | Длина водотока, м | Размер водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Нижняя | 22 | 100 |
| 2 | Пекусова | 37 | 100 |
| 3 | Санкина | 109 | 200 |
| 4 | Падун | 10 | 100 |
| 5 | Янсаевка (Березовая) | 68 | 200 |
| 6 | Мурзинка | 40 | 100 |
| 7 | Чемановка | 10 | 100 |
| 8 | Лаптевка | 11 | 100 |
| 9 | Ольховка | 11 | 100 |
| 10 | Тагил | 414 | 200 |
| 11 | Тура | 18 | 100 |
| 12 | Бобровка | 12 | 100 |
| 13 | Еловка | 15 | 100 |
| 14 | Половинная | 17 | 100 |
| 15 | Меньшикова | 20 | 100 |
| 16 | Борисовка | 14 | 100 |
| 17 | Сидоровка | 11 | 100 |
| 18 | Берстеневка | 11 | 100 |
| 19 | Черная | 12 | 100 |
| 20 | Калганчиха | 16 | 100 |
| 21 | Кыртомка | 81 | 200 |
| 22 | Осиновка | 11 | 100 |
| 23 | Балакина | 16 | 100 |
| 24 | Нырья | 10 | 100 |
| 25 | Мугай | 88 | 200 |
| 26 | Межница | 16 | 100 |
| 27 | Мостовая | 6,3 | 50 |
| 28 | Балакина | 16 | 100 |
| 29 | Кыртомка | 81 | 200 |
| 30 | Коноваловка | 13 | 100 |
| 31 | Майка | 20 | 100 |
| 32 | Похалуиха | 10 | 100 |
| 33 | Вязовка | 9,2 | 50 |
| 34 | Березовка | 20 | 100 |
| 35 | Иска (Кека) | 30 | 100 |
| 36 | Чистая | 13 | 100 |
| 37 | Паньшинка | 14 | 100 |
| 38 | Малая | - | - |
| 39 | Каменка | 10 | 100 |
| 40 | Строка | 20 | 100 |
| 41 | Гаревка | 14 | 100 |
| 42 | Чаша | - | - |
| 43 | Грязнуха | 14 | 100 |
| 44 | Юконка | 46 | 100 |
| 45 | Серебрянка | 12 | 100 |
| 46 | Казанка | 12 | 100 |
| 47 | Средняя | 25 | 100 |
| 48 | Кыртымья | 69 | 200 |
| 49 | Усть-Горная | 64 | 200 |
| 50 | Каменушка | - | 50 |
| 51 | руч. Половинка | 10 | 100 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

-  использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

По данным Алапаевского Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области № 01-02-03-03-08/1719 от 29.08.2011г. источниками водоснабжения территории Махневского муниципального образования являются шахтные колодцы, и подземные источники. Согласно заключениям проведенных лабораторных исследований подземных источников населенных пунктов: п. Измоденово, п.г.т. Махнево, с. Мугай и с. Кишкинское состояние воды неудовлетворительно. Для использования ресурсов хозяйственно-питьевых нужд необходимо проведение дополнительных мероприятий по очистке. В настоящее время разработанных и утвержденных проектов зон санитарной охраны источника водоснабжения на территории Махневского муниципального образования нет.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Система мер, обеспечивающих санитарную охрану подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

ЗСО организуются в составе трех поясов. Граница I-го пояса ЗСО подземного источника является зоной строгого режима, предназначенной для защиты водозабора от умышленного или случайного загрязнения или повреждения, и находится на расстоянии не менее 30 и 50 метров от крайних скважин. Граница II-го пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Граница III-го пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

# Основные технико-экономические показатели по санитарной очистке и механизированной уборке

В рамках данного проекта рассмотрено существующее состояние,  определены основные направления развития эффективной системы санитарной очистки, обоснован выбор и количество основных объектов по утилизации ТБО, а также рассчитаны потребности в транспортных средствах и механизации для осуществления вывоза и утилизации ТБО, КГМ и ЖБО.

Таблица 35 - Существующие и планируемые объекты и сооружения сферы обращения с отходами

| Наименование объектов и сооружений | Существующее состояние | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. |
| Полигон ТБО | - | 1 | - |
| Санкционированная свалка | 7 | - | - |
| Контейнерные площадки под контейнеры для ТБО от жилищного фонда и объектов инфраструктуры | - | 37 | 10 |
| Мусорные урны | - | 1100 | 528 |

Таблица 36 - Спецмашины и механизмы

| Выполняемые виды работ | Количество единиц, шт. |
| --- | --- |
|  | первая очередь | расчетный срок |
| Машина для мойки и дезинфекции контейнеров ТБО | - | - |
| Мобильная установка для мойки и дезинфекции мусоропроводов | - | - |
| Подметально-уборочные машины | 4 | 2 |
| Снегоуборочная техника | 12 | 10 |
| Мусоровозы | 2 | 1 |
| Всего: | 18 | 13 |

# Выводы и предложения

Огромный вред почвам наносят свалки и скотомогильники, не оборудованные в соответствии с санитарными и ветеринарными нормами. Основные проблемы, связанные с влиянием их на почву: вымывание веществ и загрязнение почв и грунтовых вод, биологическое загрязнение, образование биогаза и загрязнение грунта. Как следствие этих процессов, происходит гибель организмов гумусообразователей, что в свою очередь приводит к снижению плодородия почв, кроме того происходит замедление роста и даже гибель большинства растений, растущих вблизи свалок.

Для оздоровления окружающей среды Махневского муниципального образования необходима рекультивация свалок.

Кроме того, необходимо проведение следующих мероприятий:

−	создание систем раздельного сбора отходов, обеспечивающих снижение количества отходов, требующих захоронения;

−	создание площадок компостирования органических отходов природного происхождения в местах их образования, что позволит снизить затраты на транспортировку отходов, подлежащих захоронению.

Настоящим проектом предусмотрены следующие мероприятия:

−	рекультивация свалок;

−	открытие мусороперегрузочных станций;

−  проектирование и строительство нового полигона.

Таблица 37 - Сведения об объектах размещения твердых бытовых отходов

| № п/п | Территориальные администрации | Населенный пункт | Размер СЗЗ, м | Мероприятия первая очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Санкинская сельская администрация | с. Санкино | 1000 | Рекультивация свалок |
| 2. |  | с. Болотовское |  |  |
| 3. | Кишкинская сельская администрация | с. Кишкинское |  |  |
| 4. | Фоминская сельская администрация | с. Фоминское |  |  |
| 5. | Махневское муниципальное образование | п.г.т. Махнево |  |  |

Таблица 38 - Характеристика мусороперегрузочных станций

| № п/п | Населенный пункт | Размер СЗЗ, м | Месторасположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | с. Фоминское | 100 | 1100 метров от села Фоминское вдоль автодороги р.п. Верхняя Синячиха - пгт. Махнево - с. Болотовское |
| 2. | п. Санкино |  | На месте существующей свалки |
| 3. | п. Хабарчиха |  | На месте существующей свалки |

## Список использованных источников

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденные Постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 № 152.

- СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

- Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления, Москва, 1999.

- НДС 13-8 2000»Концепция  обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации, утв. Постановлением  Коллегии Госстроя России от 1999, с. 12-22.

- Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. Под ред.А.Н. Мирного/Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова//М.2005.

- Методические рекомендации по формированию тарифов на услуги по уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов, Москва, 2003 г.

- «Рекомендации по выбору методов и организации удаления бытовых отходов», Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова Минжилкомхоза РСФСР, 1985 г.

- Инструкция по организации и технологии механизированной уборки населенных мест, Москва 1980 г.

- Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорого общего пользования, Москва, 2004 г.

- Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах, Москва, 2003 г.