РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация  города  Нижнего  Новгорода

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ  ГОРОДА  НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ИНСТИТУТ  РАЗВИТИЯ  ГОРОДА

«НИЖЕГОРОДГРАЖДАННИИПРОЕКТ»

П Р О Е К Т

Территориальной  комплексной  схемы  градостроительного  планирования  развития  территории  Владимирской  сельской  администрации  Воскресенского  района  Нижегородской  области  (II этап)

Том  II

Генеральный  план  совмещенный  с  проектом  планировки  с.Владимирское  Нижегородской  области

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

г. Нижний  Новгород

2 0 0 5 год

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА

ИНСТИТУТ  РАЗВИТИЯ  ГОРОДА

“ Н И Ж Е Г О Р О Д Г Р А Ж Д А Н Н И И П Р О Е К Т “

П Р О Е К Т

Территориальной  комплексной  схемы  градостроительного  планирования  развития  территории  Владимирской  сельской  администрации  Воскресенского  района  Нижегородской  области  (II этап)

Том  II

Генеральный  план  совмещенный  с  проектом  планировки  с.Владимирское  Нижегородской  области

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

ЗАКАЗЧИК: Министерство строительства и ЖКХ Нижегородской области

СТАДИЯ:      ГП

июль 2005г.

Заказ №  3356

Инв.№  _________

Директор  института                                                                  С.Н. Истомин

Главный  инженер  института                                                    В.П. Вахрушев

Главный  архитектор  института                                                Ю.Н. Карцев

Начальник  МГП                                                                      В.М. Парфенов

Главный инженер проекта                                                       Н.А. Валуйская

г.Нижний  Новгород

2005г.

ПРОЕКТ  разработан  творческим  коллективом  в  составе :

Специалисты  Мастерской  Генеральных  планов

МП  ИРГ  «НижегородгражданНИИпроект»:

| Архитектурно-планировочная часть: |
| --- |
| Начальник МГП | - Парфенов В.М. |
| ГИП | - Валуйская Н.А. |
| Архитектор | - Размарилова Ю.В. |
| Инженер II категории | - Корнилов А.Е. |
| Архитектор | - Подставочкина М.Н. |
| Экономическая часть проекта: |
| Главный специалист | - Кессель К.А. |
| Ведущий инженер | - Калинина Е.А. |
| Улично-дорожная сеть и транспорт: |
| Инженер II категории | - Корнилов А.Е. |
| Инженерное оборудование: |
| Главный инженер МГП | - Рудакова К.Г. |
| Ведущий инженер (Эл.) | - Ермолаев В.А. |
| Ведущий инженер (ВК) | - Зверева Л.А. |
| Ведущий инженер (ТГ) | - Кисель Н.В. |
| Инженерная подготовка территории: |
| Руководитель группы | - Воробьева Т.П. |
| Охрана окружающей среды: |
| Ведущий инженер | - Зверева Л.А. |
| Гражданская оборона и ЧС: |
| ГИП | - Валуйская Н.А. |
| Инженер II категории | - Корнилов А.Е. |
| В оформлении принимали участие: |
| Инженер II категории | - Корнилов А.Е. |
| Архитектор | - Размарилова Ю.В. |
| Печать | - Зарубина Н.В. |

СОСТАВ  проекта :

| № п/п | Наименование | Кол-во экз. | Секрет- ность | Материал исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Градостроительные аспекты развития территории охранной зон воз.Светлояр Том I | 5 | н/с | переплет | Экз.№ 2 в архиве института |
| 2. | Пояснительная записка. Генеральный план совмещен- ный с проектом планировки с.Владимирское Воскресенско- го района Том II | 5 | н/с | переплет | Экз.№ 2 в архиве института |
| 3. | Графические материалы.Том III Демонстрационные чертежи | 1 | н/с | складни | См.перечень графических материалов |
| 4. | Пояснительная записка. Градостроительные регламенты к схеме градостроительного зонирования территории. Том IV | 5 | н/с | переплет | Экз.№ 2 в архиве института |
| 5. | Пояснительная записка ГО и ЧС с графическими материала- ми. Том V | 5 | н/с | переплет | Экз.№ 2 в архиве института |

ПЕРЕЧЕНЬ

графических  материалов :

| № п/п | Наименование | Секрет ность | Масштаб | Материал использо- вания | Инв.№ | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Проектное предложение по развитию поселений | с/п | 1:25000 | Складень фото |  |  |
| 2. | План современного ис- пользования территории (опорный план) | н/с | 1:2000 | Складень, компьютерная графика, компьютерная иллюстрация |  |  |
| 3. | Охрана окружающей сре- ды. Схема экологических ограничений. | н/с | 1:2000 | -«- |  |  |
| 4. | Генеральный план совме- щенный с проектом пла- нировки. План красных линий (основной чертеж) | н/с | 1:2000 | -«- |  |  |
| 5. | Разбивочный чертеж красных линий | н/с | 1:2000 | -«- |  |  |
| 6. | Историко-архитектурный опорный план, проект зон охраны села | н/с | 1:2000 | -«- |  |  |
| 7. | Схема градостроительно- го зонирования террито- рии | н/с | 1:2000 | -«- |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. | Схема организации транспорта и улично- дорожной сети | н/с | 1:2000 | Складень, компьютерная графика, компьютерная иллюстрация |  |  |
| 9. | Схема размещения инже- нерных сетей и сооруже- ний | н/с | 1:2000 | -«- |  |  |
| 10. | Схема вертикальной пла- нировки и инженерной подготовки | н/с | 1:2000 | -«- |  |  |
| 11. | Схема мероприятий по защите населения от опасных природных и техногенных процессов ГО и ЧС | н/с | 1:2000 | -«- |  |  |

ТОМ  II

Пояснительная  записка

Оглавление :

| Главы раздела | Н А И М Е Н О В А Н И Е | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Введение |  |
| Глава I | Историко-архитектурный анализ территории с.Владимирское Нижегородской области. |  |
| I.1. | Историческая справка |  |
| I.2. | Историко-архитектурный опорный план |  |
| I.3. | Охранные зоны села |  |
| Глава II | Анализ современного состояния |  |
| II.1. | Особенности размещения с.Владимирское в групповой системе расселения |  |
| II.2. | Природно-климатические условия |  |
| II.3. | Современное использование территории |  |
| Глава III | Основные направления градостроительного развития |  |
| III.1. | Демографический прогноз численности населения. |  |
| III.2. | Обоснование территориального развития села. |  |
| III.3. | Архитектурно-планировочное решение. Градостроительное зонирование села. |  |
| III.4. | Жилой фонд |  |
| III.5. | Производственные зоны |  |
| III.6. | Общественно-деловые зоны |  |
| III.7. | Рекреационные зоны |  |
| Глава IV | Транспортная инфраструктура (улично-дорожная сеть и транспорт) |  |
| IV.1. | Внешний транспорт и дороги |  |
| IV.2. | Улично-дорожная сеть |  |
| IV.3. | Гаражи, стоянки, АЗС |  |
| IV.4. | Основные объемы работ по УДС. Стоимость I очереди строительства |  |
| Глава V | Инженерная инфраструктура. (Инженерное оборудование и инженерная подготовка территории) |  |
| V.1. | Водоснабжение |  |
| V.2. | Канализация |  |
| V.3. | Дождевая канализация |  |
| V.4. | Теплоснабжение |  |
| V.5. | Газоснабжение |  |
| V.6. | Электроснабжение |  |
| V.7. | Связь |  |
| V.8. | Инженерная подготовка территории. Вертикальная планировка |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Глава VI | Охрана окружающей среды |  |
| VI.1. | Анализ экологических проблем и природных особенностей территории |  |
| VI.2. | Оценка состояния атмосферного воздуха |  |
| VI.3. | Оценка состояния подземных и поверхностных вод |  |
| VI.4. | Оценка состояния природного комплекса |  |
| VI.5. | Оценка состояния почв |  |
| VI.6. | Физические факторы загрязнения окружающей среды |  |
| VI.7. | Санитарная очистка территории |  |
| VI.8. | Оценка размещения и эксплуатации кладбищ, ветстанции, скотомогильника |  |
| VI.9. | Эпидемиологическая обстановка |  |
| VI.10. | Экологическое зонирование территории |  |
| VI.11. | Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды |  |
| Глава VII | Основные технико-экономические показатели. Баланс территории. Стоимость I очереди строительства |  |
|  | Приложения: |  |
| - | Иллюминированные материалы - компьютерная иллюстрация |  |
| - | Задание на разработку проекта «Генеральный план совмещенный с проектом планировки с.Владимирское Нижегородской области»; |  |
| - | Технические условия инженерного оборудования села; |  |
| - | Санитарное задание; |  |
| - | Документы по согласованию проекта; |  |
| - | Протоколы совещаний и рассмотрений проекта. |  |

Введение

Раздел «Генеральный план совмещенный с проектом планировки с.Владимирское» проекта «Территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории Владимирской сельской администрации Воскресенского района Нижегородской области» разработан по заказу Министерства строительства и ЖКХ Нижегородской области, в соответствии с заданием на проектирование от

Графические материалы проекта выполнены на топографической съемке, выданной Администрацией р.п.Воскресенское (масштаб 1:2000; 1:5000; 1:10000), откорректированной специалистами Мастерской Генеральных планов (в рамках требований Генерального плана).

Предыдущий проект Генерального плана совмещенного с проектом детальной планировки  разработан институтом «Гипосельхозстрой» в 1972 году.

Причинами разработки раздела «Генеральный план совмещенный с проектом планировки с.Владимирское являются:

| - | окончание сроков действия предыдущей градостроительной документации (33 года); |
| --- | --- |
| - | необходимость разработки разделов Генплана: охраны окружающей среды, схемы градостроительного зонирования территории; |
| - | необходимость учета новых нормативов: - Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ; - СНиП 11-04-2003 Инструкция О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации; - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 – Санитарные эпидемиологические правила и нормы; - Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г.; - Федеральный Закон от 25.06.2002г. (с изменениями от 27.02.2003г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры народов Российской Федерации). |

В проекте Генерального плана принято: первая очередь строительства – 2010 год; расчетный срок – 2020 год.

Проект выполнен с учетом замечаний и предложений данных на предварительном рассмотрении варианта Генерального плана, совмещенного с проектом планировки с.Владимирское на технических совещаниях и градостроительном Совете в Администрации с.Владимирское.

Глава  I

ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ  АНАЛИЗ  ТЕРРИТОРИИ С.ВЛАДИМИРСКОЕ  ВОСКРЕСЕНСКОГО  РАЙОНА  НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

I.1. Историческая  справка

С древнейших времен территория современного Воскресенского района, междуречья Керженца и Ветлуги была заселена «луговыми - черемисами» - марийцами (о чем свидетельствуют данные археологии и топонимики), принадлежащими к народности угро-финской языковой группы. Будучи впоследствии в своей основной массе отнесены к востоку (Марийская АССР), они оставили в этих краях о себе память в виде названий рек, озер, урочищ: Люнда, Светлояр.

Первыми русскими поселенцами здесь, можно предположить, оказались беглые скитники – староверы, спасавшиеся в Керженских лесах от преследования после реформ Патриарха Никона и возникновения Церковного раскола (1653г.). Пионерами на междуречье стали «бегуны» из Соловецкого монастыря (конец третьей четверти XVII века) во главе с Никадором, Сафонтием, Арсением. По свидетельству П.И.Мельникова (Печерского) на Светлоярских холмах обосновались бегуны – скитники из под Ярославля в 80-90-х годах XVIII столетия.

Подробное исследование по возникновению населенного пункта с.Владимирское (ранее называлось Люнда) не проводилось.

Жители села плотничали, о чем свидетельствуют материалы переписи – 1907 года, кроме того село славилось портными и валенщиками.

Среди поселений, село Владимирское занимало центральное место, являлось своего рода двигателем экономической, общественно-социальной и культурной жизни. В 1766 году здесь появилась и стоит до сих пор деревенская (деревянная) церковь, являющаяся объектом культурного наследия регионального значения, Престол, посвященный Владимирской Иконе Божьей Матери. Позднее стоится каменная церковь – Николая Чудотворца, место для строительства которой было выбрано на въезде в село. Активно застраивается село после отмены Крепостного права, построено здание земской школы (конец XIX начало ХХв.в.), застраиваются главная улица села (ныне Советская), сельские улицы (ныне Пролетарская, Школьная). До нашего времени сохранилась застройка села середины, конца XIX века, которая имеет особое значение для истории и культуры муниципального образования, является объектами культурного наследия местного (муниципального) значения, объектами обладающими историко-архитектурной, художественной, научной ценностью: дом священника – середина XIX в. – ул.Первомайская, 4, жилой дом с торговыми помещениями – конец XIX в. – ул.Советская, 29; жилой дом с лавкой Афоньшиных, конец XIXв. - ул.Советская, 30; жилой дом и торговые лавки Большакова – ул.Советская, 34 и другие.

Представляет интерес застройка Советского периода 50-60-х годов: - пожарное депо (1950г.) - ул.Советская, Дом культуры (1960г.) – ул.Советская, 47.

В настоящее время село Владимирское имеет статус исторического населенного места, регионального значения (решение Нижегородского Областного Совета народных депутатов от 06.04.93г. № 109-М).

I.2. Объекты  культурного  наследия

В целях сохранения и поддержания архитектурного облика исторического поселения Нижегородской области – с.ВЫладимирское Воскресенского района, создания органичной связи его территории с государственным памятником природы федерального значения «Озеро Светлояр», регулирования градостроительной, хозяйственной и иной деятельности на территории исторического поселения и на межселенной территории, вокруг озера Светлояр, в соответствии с Федеральным Законом (от 25.06.2002г. № 73-ФЗ, с изменениями от 27.02.2003г.), глава VI статья 33, в соответствии с пунктом «е» пункта 2 статьи 44 Устава Нижегородской области, Правительство Нижегородской области постановляет: (№             от                   ) объявить находящиеся на территории с.Владимирское недвижимые объекты, имеющие историческую, культурную и научную ценность объектами культурного наследия регионального значения.

Таблица № 1

| №№ п/п | Наименование объекта | Датировка | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| Памятники градостроительства и архитектуры |
| 1. | Церковь Владимирской Иконы Божьей Матери | XVIII в. | с.Владимирское ул.Советская |
| 2. | Церковь Николая Чудотворца | начало ХХ в. | -«- |
| Памятники истории |
| 3. | Здания земской школы | кон. XIX в нач.ХХ в. | ул.Школьная |

Ценные объекты историко-архитектурной среды, относящиеся к опорной исторической застройке с.Владимирское:

Таблица № 2

| №№ п/п | Наименование объекта | Датировка | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дом священника | середина XIXв. | ул.Первомайская, 4 |
| 2. | Жилой дом Афоньшина Алексея Ивановича | конец XIX – начало ХХв.в. | ул.Пролетарская, 16 |
| 3. | Жилой дом с лавкой Ватрухина Василия Ивановича | -«- | ул.Пролетарская, 18 |
| 4. | Хозяйственная постройка Турлаева Федора Михайловича | -«- | ул.Пролетарская, 23 |
| 5. | Жилой дом Турлаева Федора Михайловича | середина XIXв. | ул.Пролетарская, 24 |
| 6. | Хозяйственная постройка Турлаева Якова Михайловича | конец XIX – начало ХХв.в. | ул.Пролетарская, 25 |
| 7. | Жилой дом Афоньшина Виктора Ивановича | середина XIXв. | ул.Пролетарская, 34 |
| 8. | Жилой дом | 1950-е г.г. | ул.Пролетарская, 33 |
| 9. | Жилой дом Какшина Александра Ивановича | конец XIX – начало ХХв.в. | ул.Советская, 16 |
| 10. | Жилой дом Никонова Якова Васильевича | конец XIX – начало ХХв.в. | ул.Советская, 26 |
| 11. | Жилой дом с торговыми помещениями | конец XIX – начало ХХв.в. | ул.Советская, 29 |
| 12. | Жилой дом с лавкой Афоньшиных | конец XIX – начало ХХв.в. | ул.Советская, 30 |
| 13. | Жилой дом с лавкой Афоньшиных | конец XIX – начало ХХв.в. | ул.Советская, 32 |
| 14. | Жилой дом и торговые лавки Большакова | конец XIX – начало ХХв.в. | ул.Советская, 34 |
| 15. | Жилой дом с лавкой Блеклова Якова Андреевича | конец XIX – начало ХХв.в. | ул.Советская, 35 |
| 16. | Пожарное депо | 1950-е г.г. | ул.Советская |
| 17. | Жилой дом Жильцовых, где останавливался Короленко В.Г. | конец XIX – начало ХХв.в. | ул.Советская, 38 |
| 18. | Нижняя часть дома с торговыми помещениями Жильцова Осипа Ионовича | конец XIX – начало ХХв.в. | ул.Советская, 41 |
| 19. | Жилой дом с резными кронштейнами Афоньшина | конец XIX – начало ХХв.в. | ул.Советская, 45 |
| 20. | Дом культуры | 1960-е г.г. | ул.Советская, 47 |
| 21. | Жилой дом | конец XIXв. | ул.Советская, 51 |
| 22. | Жилой дом Бесталанова Василия Васильевича | конец XIX – начало ХХв.в. | ул.Школьная, 15 |
| 23. | Жилой дом | начало ХХв. | ул.Школьная, 17 |

I.3. Пояснительная  записка

к  историко-архитектурному  опорному  плану,  зонам  охраны

Историко-архитектурный опорный план исторического с.Владимирское выполнен на топографической съемке села М 1:2000.

На плане показаны:

| - | объект – памятник природы Федерального значения – «Озеро Светлояр»; |
| --- | --- |
| - | граница охранной зоны памятника природы; |
| - | объекты культурного наследия регионального значения; |
| - | охранные зоны водных объектов культурного наследия регионального значения; |
| - | ценные объекты исторической среды (гражданское строительство); |
| - | красные линии историко-ценной градостроительной структуры. |

Проектом зафиксированы на плане характерные видовые точки восприятия пространственных доминант: Владимирской и Никольской церквей.

Отмечены точки восприятия дальних панорам и восприятие ландшафта.

На плане показаны: граница охранной зоны с.Владимирское (историческая часть села), граница охраняемого ландшафта.

I.4. Охранные  зоны  объектов  культурного  наследия

регионального  значения

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия:

| - | охранная зона объектов культурного наследия; |
| --- | --- |
| - | охранная зона села Владимирское; |
| - | зона охраняемого ландшафта. |

I.4.1. Охранная  зона  объекта  культурного  наследия

Охранная зона – территория в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающих хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды объекта культурного наследия.

Режимом содержания и использования территорий объекта культурного наследия регионального значения

| 1. | Устанавливается: |
| --- | --- |
|  | 1.1. | Приоритетное право на передачу земельных участков в границах территорий объектов культурного наследия – Владимирской церкви и церкви Николая Чудотворца в пользование религиозным организациям РПЦ; |
|  | 1.2. | Обеспечение физической сохранности, комплексная научная реставрация объектов культурного наследия; согласование проектов реставрации памятников и благоустройства территорий памятников с государственным органом охраны памятников; |
|  | 1.3. | Регенерация территорий объектов культурного наследия с использованием методов компенсационного строительства; |
|  | 1.4. | Сохранение и регенерация исторических зеленых насаждений на территории земской школы; |
|  | 1.5. | Обеспечение благоприятных условий зрительного восприятия памятников истории и культуры. |
| 2. | Запрещается: |
|  | 2.1. | Размещение нового капитального строительства на территориях объектов культурного наследия – Владимирской церкви и церкви Николая Чудотворца, за исключением объектов, необходимых для функционирования религиозных организаций; |
|  | 2.2. | Размещение нового капитального строительства на территории объекта культурного наследия – здания земской школы, за исключением объектов общественно-культурного назначения; |
|  | 2.3. | Прокладка инженерных коммуникаций (теплотрассы, газопровод) надземным способом; |
|  | 24. | Проведение земляных работ на территории старинного кладбища Владимирской церкви; |
|  | 2.5. | Транзитного транспортного движения, размещение автостоянок общественного пользования. |

I.4.2. Охранная  зона  с.Владимирское

Граница охранной зоны с.Владимирское проходит: с северо-запада на юго-восток – по южной границе трассы (автодороги) Н.Новгород-р.п.Воскресенское, поворачивает на юго-запад, проходит параллельно ул.Советская в 50 метрах южнее ул.Октябрьской до пер.Октябрьского, резко поворачивает на север, северо-запад, проходит мимо участка сельской больницы, далее севернее, переходит через дорогу (ул.Советская) вдоль участка школы, поворачивает на восток, северо-восток и проходит в 50 м от ул.Школьная (параллельно ул.Советской) доходит до трассы, и по проселочной дороге, вдоль небольшого овражка пересекается началом пути.

Режимом содержания и использования охранной зоны

| 1. | Устанавливается: |
| --- | --- |
|  | 1.1. | Осуществление градостроительной деятельности на основе утвержденной в установленном порядке градостроительной документации развития и застройки территории с.Владимирское; |
|  | 1.2. | Согласование отводов земельных участков и проектов на новое строительство и реконструкцию с государственными органами охраны памятников; |
|  | 1.3. | Сохранение исторически сложившейся планировочной структуры села и ценных объектов историко-архитектурной среды, относящихся к опорной исторической застройке села Владимирское, согласно приложению к данному режиму; |
|  | 1.4. | Размещение новых зданий по историческим линиям застройки с сохранением ее исторически сложившегося типа (усадебный тип), а также традиционных строительных материалов и отделки фасадов; |
|  | 1.5. | Соблюдение общего композиционно-масштабного соответствия новых зданий и сооружений исторической застройке; |
|  | 1.6. | Закрепление роли градоформирующего элемента в застройке села исторических пространственных доминант – Владимирской церкви и восстановление этого значения церкви Николая Чудотворца; |
|  | 1.7. | Сохранение новых видовых связей с точек наилучшего восприятия на памятники истории и культуры, устранение диссонансов, нарушающих их восприятие. |
| 2. | Запрещается: |
|  | 2.1. | Размещение промышленных предприятия и организаций коммунально-складского назначения, а также сооружений, загрязняющих территории, создающих грузовые потоки; |
|  | 2.2. | Прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопроводов) надземным способом. |

I.5. Зона  охраняемого  природного  ландшафта

Зона охраняемого природного ландшафта – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса, открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия. (Федеральный закон ст.34 п.2).

Режимом содержания и использования зоны охраняемого природного ландшафта

| 1. | Устанавливается: |
| --- | --- |
|  | 1.1. | Функциональное использование различных участков территории в соответствии со схемой ее зонирования, разрабатываемой и утверждаемой в установленном порядке; |
|  | 1.2. | Сохранение исторического своеобразия природного ландшафта, панорамного восприятия с.Владимирское и озера Светлояр с характерных видовых точек; |
|  | 1.3. | Согласование отводы земельных участков под строительство, всех проектных, строительных. инженерных работ, а также работ по благоустройству и озеленению территории с государственными органами охраны памятников, управлению природопользованием; |
|  | 1.4. | Ограничение масштаба новой застройки, обеспечение ее гармоничного включения в исторический контекст территории; |
|  | 1.5. | Обеспечение оптимального взаимодействия природного и антропогенного ландшафтов; сохранение, восстановление и максимальное поддержание ценного природного ландшафта и связанных с ним исторических панорам; |
|  | 1.6. | Обеспечение проведения археологических мероприятий с целью выявления памятников археологии; |
|  | 1.7. | Соблюдение режима охранной зоны государственного памятника природы федерального значения Озеро «Светлояр», установленного распоряжением Губернатора области от 01.11.95г. № 1469-р. |
| 2. | Запрещается: |
|  | 2.1. | Размещение промышленных предприятий, сооружений коммунально-складского и иного назначения, загрязняющих территории, создающих грузовые потоки; устройство транспортных развязок, эстакад, ЛЭП и других сооружений, нарушающих целостность восприятия природного ландшафта; |
|  | 2.2. | Прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс и газопроводов) надземным способом; |
|  | 2.3. | Транспортное движение и парковка автотранспорта на территории между с.Владимирское и озером Светлояр за исключением специально отведенных мест; |
|  | 2.4. | Размещение на территории между с.Владимирское и озером Светлояр и вокруг охранной зоны государственного памятника природы федерального значения «Озера Светлояр» объектов капитального строительства, за исключением объектов туристического и социально-культурного назначения. |

Граница зоны охраняемого ландшафта проходит: в северо-восточной части села – с северо-запада на юго-восток, по южной стороне трассы Н.Новгород-р.п.Воскресенское (начиная от границы поселковой черты с.Владимирское, частично совпадает с ней), далее поворачивает на юго-запад, проходит параллельно ул.Советская, по забору производственного предприятия, далее на юг, около приусадебных участков жилой застройки, расположенной в южной части села – поворачивает на запад, пересекает р.Люнду, поворачивает на север и проходит до автомобильной дороги на п.Шадрино, дела – по южной стороне автодороги до приусадебных участков жилой застройки (юго-западная часть села) поворачивает на северо-восток, проходит параллельно ул.Советской до пересечения с (начальной) северной точкой.

Глава  II

АНАЛИЗ  СОВРЕМЕННОГО  СОСТОЯНИЯ

II.1. Особенности  размещения  с.Владимирское

в  групповой  системе  расселения

Село Владимирское расположено в северной части Нижегородской области, в Воскресенском районе в         км от областного центра города Нижнего Новгорода, в

км от районного центра р.п.Воскресенское.

С магистральными транспортными путями области с.Владимирское связано автомобильной дорогой регионального значения Боковая-Воскресенское, которая проходит мимо села, ограничивая его с северо-востока. Дорога местного (хозяйственного) значения – проходит через село, огибая озеро Светлояр с севера – уходит на запад, соединяя село с поселением Шадрино.

В селе Владимирское – нет крупных промышленных предприятий регионального значения. Имеющееся производство – сельскохозяйственного назначения: производственная зона СПК Владимирское (сельхозтехника, ферма – 2е площадки).

Село окружают земли СПК «Владимирское».

Рельеф территории окружающей село неровный, и определяется наличием оврагов, балок, ручьев.

Лесов и зеленых насаждений общего пользования, на прилегающих к селу землях, недостаточно.

II.2. Природно-климатические  условия

Раздел составлен на основе данных СНиП 23-01-99 Строительная климатология (Москва, 2003г.).

Климат территории умеренно континентальный с холодной продолжительной зимой и умеренно теплым коротким летом.

Сведения о среднемесячных температурах воздуха за многолетний период в таблице № 1.

Средняя  месячная  и  годовая  температура  воздуха, °С

Таблица № 1

| Село | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Влади- мирское | -11,8 | -11,1 | -5,0 | 4,2 | 12,0 | 16,4 | 18,4 | 16,9 | 11,0 | 3,6 | -2,8 | -8,9 | 3,6 |

Абсолютная минимальная t января =-40°С, абсолютная максимальная                  t июля=+37°С.

Переход среднесуточной t воздуха через 0° к положительной – в начале апреля, к отрицательной – в конце октября.

Снежный покров

Дата выпадения первого снега обычно близка к осенней дате перехода средней суточной t воздуха через 0°. Сход снежного покрова приходится на середину апреля.

Образование устойчивого снежного покрова происходит в III-ей декаде ноября, хотя колебания сроков из года в год довольно велики. Количество дней со снежным покровом около 154.

Осадки

С.Владиимрское находится в зоне достаточного увлажнения. Количество осадков за  апрель – октябрь - 410 мм.

Суточный максимум осадков - 72 мм.

Наибольшая интенсивность осадков летом, но в осенне-зимний период они чаще и продолжительнее.

Влажность воздуха

Годовой ход упругости водяного пара (абсолютной влажности) и относительной влажности дан в таблице № 2.

Среднее  месячное  и  годовое  парциальное  давление  водяного  пара  (ГПА)

Таблица № 2

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Упругость водяного пара(ГПА) | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 6,0 | 8,7 | 12,0 | 14,8 | 13,7 | 10,1 | 6,4 | 4,5 | 3,2 | 7,3 |
| Относит. влажность воздуха (%) | 85 | 81 | 78 | 70 | 62 | 63 | 70 | 73 | 76 | 82 | 86 | 86 |  |

Максимальная упругость водяного пара – в июле, минимальная – в январе- феврале. Годовой ход относительной влажности воздуха обратен годовому ходу упругости водяного пара.

Ветер

В течение года наиболее часты ветра южного (18%), юго-западного (27%), западного (14%) направлений (таблица № 3).

Повторяемость  направлений  ветра,  средняя  скорость  ветра  по  направлениям

Таблица № 3

| Румбы Показатели | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяе- мость на- правлений ветра (%) | Годовая июль январь | 6 13 9 | 6 10 7 | 8 16 10 | 12 8 11 | 18 8 13 | 27 14 23 | 14 17 15 | 9 14 12 | 11 17 13 |
| Средняя скорость ветра (м/с) | 4 | 3,4 | 4 | 3,9 | 4,2 | 5,1 | 4 | 3,9 |  |

Годовой ход скорости ветра выражен ясно. Наибольшие скорости – с октября по март, наименьшие – летом (таблица № 4).

Среднемесячные  вероятностные  скорости  ветра  (%)

Таблица № 4

| в (м/с) Месяц | 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 18,9 | 24,4 | 28,1 | 14,7 | 6,9 | 3,2 | 1,4 | 0,6 | 1,7 | 0,1 |
| II | 20,4 | 27,0 | 25,4 | 14,6 | 5,7 | 2,8 | 1,8 | 0,3 | 1,9 | 0,1 |
| III | 21,8 | 27,5 | 24,3 | 14,0 | 5,2 | 2,2 | 3,0 | 0,6 | 1,4 |  |
| IV | 27,0 | 28,8 | 24,8 | 11,8 | 3,8 | 1,6 | 1,3 | 0,2 | 0,6 | 0,1 |
| V | 25,5 | 29,0 | 23,0 | 13,5 | 4,6 | 1,9 | 1,8 | 0,1 | 0,6 |  |
| VI | 26,5 | 34,0 | 23,1 | 10,7 | 3,6 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 0,3 |  |
| VII | 31,7 | 32,4 | 23,4 | 8,6 | 2,2 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| VIII | 31,7 | 30,5 | 24,1 | 8,5 | 3,3 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0 |  |
| IX | 27,7 | 29,8 | 24,4 | 10,5 | 3,8 | 1,5 | 1,1 | 0,2 | 1,0 |  |
| X | 18,7 | 29,1 | 28,9 | 14,0 | 4,5 | 2,6 | 1,0 | 0,1 | 0,1 |  |
| XI | 20,3 | 29,3 | 26,1 | 15,6 | 3,7 | 2,6 | 1,2 | 0,2 | 1,0 |  |
| XII | 19,2 | 27,7 | 25,3 | 14,6 | 5,9 | 2,9 | 2,1 | 0,4 | 1,7 | 0,2 |
| Год | 24,1 | 29,2 | 25,0 | 12,6 | 4,4 | 2,0 | 1,4 | 0,3 | 1,0 | 0,05 |

Наиболее часты штилевые ситуации, как фактор загрязнения атмосферного воздуха, с апреля по сентябрь. В течение года наиболее вероятны Vв=0,1 м/с (24,1%),

Vв=2-3 м/с (29,2%), Vв=4-5 м/с (25%).

Максимальная скорость ветра (21 м/с) возможна один раз в году. Один раз в 20 лет – до 28 м/с. Среднегодовое количество дней со штилем – 40.

Помимо штилей повышению загрязненности атмосферного воздуха способствуют туманы, особенно в сочетании с температурными инверсиями. Среднегодовое число дней с туманами – 30-40.

В течение года максимальная повторяемость инверсий и их продолжительность отмечается зимой. В суточном ходе приземных инверсий отличается следующая закономерность:

| - | зимой – нарастание инверсии продолжительнее и мощность слоя в 15 часов больше, чем в 03 часа; |
| --- | --- |
| - | летом – нарастание инверсии менее продолжительнее, к 15 часам мощность приземной инверсии уступает ночной (таблица 5). |

Повторяемость  приземной  инверсии t (в %)  от  числа  наблюдений

Таблица № 5

| Время суток Время года | Ночь | Утро | День |
| --- | --- | --- | --- |
| Зима (XII-II) | 36 | 38 | 24 |
| Лето (V-IX) | 52 | 10 | 1 |
| Весна (III-IV) | 36 | 23 | 3 |
| Осень (X-XI) | 21 | 23 | 6 |

В таблице № 6 приведены характеристики и коэффициенты, необходимые для расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

Расчетные  характеристики  и  коэффициенты,  определяющие  условия  рассеивания  загрязняющих  веществ  в  атмосфере  (с.Дивеево)

Таблица № 6

| Характеристика или коэффициент | Обозначение или единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы | А, безразмерный | 160 |
| Коэффициент рельефа, местности | безразмерный | 1 |
| Средняя tвозд. в 13 часов наиболее жаркого месяца года | Тв, С° | +21,2 |
| Средняя tвозд. в 13 часов наиболее холодного месяца года(для котельных, работающих по отопительному графику) | Тв, С° | -11,6 |

II.3. Современное  использование  территории

Главный въезд в с.Владимирское осуществляется с автомобильной дороги регионально значения Боковая-Воскресенское, которая ограничивает село с северо-востока, по главной (исторической) ул.Советской, которая проходит с северо-востока на юго-запад разделяя село на две части: южную и северную. С северо-запада на юго-восток протекает р.Люнда, ограничивая с этой стороны село.

С.Владимирское имеет компактную планировочную структуру, которая решена линейно-протяженной сеткой улиц, проходящих (в основном) с северо-востока на юго-запад, параллельно главной	 улице Советской, на которой, в центре села расположены общественный центр, представленный прямоугольной площадью, которую формируют следующие здания и сооружения: администрация села, управление СПК, столовая, магазин, гостиница, церковь «Владимирской Божьей Матери».

Жилая застройка села представлена индивидуальными малоэтажными (1-2 этажа) домами с приусадебными участками (от 15 до 20 соток). Южнее общественного центра, на ул.Советской размещены участки: дома культуры, сельской больницы. На западе, северной части села, вдоль поймы р.Люнды, расположен участок общеобразовательной средней школы села. Производственные территории находятся в северо-западной и юго-западной частях села.

III.2. Обоснование  территориального  развития  села

Проектом Генерального плана даны предложения по изменению существующей поселковой черты и упорядочению границ села.

В существующих  границах находится в настоящее время – 128,0 гектаров.

В границах предлагаемых проектом Генерального плана 2005 года – 202,0 га.

В поселковую черту включаются следующие площади:

| 1. | Территории, расположенные северо-западнее села, составляющие 70,0 га, куда входят: - территории сельскохозяйственного использования: луг – 4,0 га; пашня – 33,5 га;, - залесенные территории – 10,5 га; - пойменные территории – 5,0 га; - водоемы – 1,5 га; - огороды – 15,5 га. |
| --- | --- |
| 2. | Территории, расположенные южнее села, составляющие 4,0 га, куда входят: - земли сельскохозяйственного использования – 4,0 га. Данные площадки включены в границы села, как перспективные территории под развитие жилой и общественной, рекреационной зон, для размещения резервов жилой зоны. |

Всего в поселковую черту проектом предлагается включить 74,0 га.

III.3. Архитектурно-планировочное  решение.

Градостроительное  зонирование  села

В основу архитектурно-планировочного решения Генерального плана с.Владимирское заложены следующие принципы и задачи:

| - | четкое градостроительное зонирование территории; |
| --- | --- |
| - | упорядочение существующей планировочной структуры села; |
| - | создание благоприятной экологической обстановки; |
| - | оснащение села всеми видами инженерного оборудования; |
| - | организация рекреационной зоны; |
| - | формирование своеобразия облика исторического села Владимирское, визуальных и композиционных связей с основных осей восприятия. |

Градостроительное зонирование территории села, предлагаемое Генеральным планом выполнено с учетом охранных зон с.Владимирское, объектов культурного наследия.

Функциональное зонирование территории делит село на четкие зоны: жилую, общественно-деловую, производственную, рекреационную, инженерно-транспортной инфраструктуры, сельскохозяйственного использования и прочие земли.

Жилая зона занимает в селе большую часть территории и представлена индивидуальной малоэтажной застройкой с приусадебными участками. Размещение нового строительства в северо-западной части запроектировано из условий максимального сохранения и упорядочения исторической планировочной структуры села, для чего «как бы» в стороне, на свободных от застройки землях создается новый жилой район, застроенный современными жилыми домами, не оказывающий влияние на восприятие исторической среды.

Для развития села на I очередь строительства и Ра счетный срок достаточно земельных ресурсов, находящихся в существующих границах. Проектом рассматривается возможность строительства (севернее перспективной площадки развития села) дачного поселка (с выкупом земли, или сдачи ее в долгосрочную аренду).

Общественно-деловая зона представлена: общепоселковым центром, расположенным в центре села на ул.Советской, подцентром – в новой застройке в северной части села.

Улица Советская – главная улица села Владимирское – является основной поперечной осью композиции, на которой расположены (в основном) большинство объектов социальной и культурно-бытовой инфраструктуры, объектов культурного наследия регионального и местного значения.

Въезд в село формирует каменная церковь «Николая Чудотворца» реконструируемая на I очередь строительства.

Продольной осью композиции является улица (условное название) Солнечная, которая проходит с юго-востока на северо-запад, соединяя: производственную зону, рекреационную (каскад прудов), новую проектируемую жилую зону, выходит к подцентру и проектируемому парку культуры.

Рекреационная зона включает в себя: существующий сквер около дома культуры, проектируемый парк культуры и отдыха в северо-западной части, лугопарки вдоль р.Люнды, прудов, лесопарки к югу от села.

Зона транспортной инфраструктуры (внутрипоселковых улиц и дорог) включает в себя территории: проезжей части, зеленые насаждения, тротуары.

Производственная территория состоит из 2х площадок расположенных в северо-восточной и юго-восточной частях села.

Зоны сельскохозяйственного использования расположены в восточной, юго-восточной, южной частях села – земли частью своей резервные территории развития жилых зон.

III.5. Производственные  зоны

Изменения и развития производственной зоны села Владимирское в проекте Генерального плана, не предполагается.

Предприятия сельскохозяйственного назначения СПК Владимирское располагается на 2х площадках в северо-западной части – территория сельхозтехники и в западной части – ферма (КРС).

Проектом предлагается организация санитарно-защитных зон, вокруг территории площадок, которые должны иметь последовательную проработку своей территориальной организации, озеленение и благоустройство.

III.6. Общественно-деловые  зоны

Культурно-бытовое обслуживание населения с.Владимирское представлено рядом учреждений, приведенных в таблице №   , в которой указывается: вместимость, дается характеристика занимаемых помещений, рекомендации к их дальнейшему использованию.

Основная часть учреждений обслуживания сосредоточена на улице Советской, также улицах: Школьная, Культуры.

Проектом Генерального плана предлагается реконструкция существующего здания дома культуры (объект исторической среды).

К зданию общеобразовательной школы проектом предлагается пристроить спортивный комплекс – спортзал, бассейн.

Реконструкции подлежат: здания сельской больницы, дом детского творчества «Китеж». В новой застройке, размещаемой с северо-западной части села (дачный поселок) запроектирован подцентр, где будут построены: магазины, аптека, КБО, кафе, участок детского дошкольного учреждения.

В юго-западной части, в пойме р.Люнды проектируется палаточный городок, для паломников в дни празднований.

Участок, освобождаемый после выноса Ветлечебницы, предлагается использовать под размещение пансионата Творческой интеллигенции, инновационно-медицинский центр. Проектом предлагается строительство стадиона, который будет размещаться севернее участка школы.

Запроектировано строительство нового пожарного депо на 3 машины, в северной части села, в санитарно-защитной зоне «Сельхозтехники». Старое пожарное депо выносится из существующего здания, которое является объектом ценной исторической среды и используется для нужд администрации села.

К естественным и искусственным источникам противопожарного водоснабжения предусматриваются подъезды для забора воды, пригодные для использования пожарной техникой.

III.7. Рекреационные  зоны

Природный комплекс с.Владимирское имеет свое уникальное лицо, определенное набором природных элементов, наличием западнее села озера Светлояр, (памятника природы Федерального значения) размеры озера 500х350 м, глубина – до 37 метров.

Вода в озере исключительно чистая и прозрачная, его берега, отличаются расчлененным холмистым рельефом, поросли сосновыми и смешанными лесами. Небольшие участки леса имеются в северной части села.

С юго-востока на северо-запад протекает р.Люнда, пойма которой залесена и ограничивает село с юга и юго-запада. С северо-востока, на юго-запад, параллельно главной ул.Советской, разделяя село, проходит овраг, по дну которого протекает ручей, впадающий в р.Люнду, в овраге расположен каскад живописных прудов.

Все это элементы природного комплекса – градоэкологический каркас.

Для сохранения и развития ПК в селе Владимирском проектом предлагается: усилить контроль за градостроительным использованием земель ПК в соответствии с их основными функциями природоохраны и рекреации.

Зеленые  насаждения

В настоящее время в селе, зеленые насаждения занимают 2,2 га, а именно:

| - | сквер (около Дома культуры) – 1,2 га; |
| --- | --- |
| - | сквер (на территории школы) – 1,0 га. |

Зеленые насаждения общего пользования составляют 1,2 га, чтио на 1 человека приходится 17,1 м2 при норме 12 м2.

Сквер на территории школы не учитывается в зелени общего пользования, т.к. он предназначен для пользования учащимися школы.

Проектом предлагается развитие зеленых насаждений с.Владимирское.

Используя естественный природный комплекс создается единая рекреационная система, объединенная элементами экологического каркаса.

Увеличение площади зеленых насаждений достигается путем освоения и благоустройства новых территорий.

На расчетный срок строительства проектом предлагаются новые территории:

| 1. | Организация парка культуры и отдыха в северной части села (в центре новой жилой застройки, с использованием существующих залесенных территорий). |
| --- | --- |
| 2. | Благоустройство поймы р.Люнды. |
| 3. | Организация сквера на площади общественного центра села. Всего предусматривается с учетом существующей зелени 15,7 га. Из них земель общего пользования – 4,7 га, что составляет 37,3 м2 на 1 человека, при норме 12 м2. |

На I очередь строительства предлагаются новые территории:

| 1. | Озеленение и благоустройство территории вокруг существующих прудов. |
| --- | --- |
| 2. | Озеленение и благоустройство вокруг проектируемого пруда (в южной части села) посредством запруды со строительство пляжей (взрослого и детского). Всего предусматривается с учетом существующей зелени 5,0 га. Из них земель общего пользования будет составлять 2,0 га, что приходится 28 м2 на 1 человека, при норме 12 м2. |

На расчетный срок обустраивается лесопарковая территория, расположенная в южной части села (прилегающий с юга лес) в целях кратковременного отдыха и развлечении в летнее время и зимний период.