# СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАХРАТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

# Воскресенского муниципального района

# Нижегородской области

# РЕШЕНИЕ

от «25» декабря 2012 года                                                                           № 26

Об утверждении схем теплоснабжения Нахратовского  сельсовета

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 декабря 1980 г. N 208 (СН 531-80), Уставом Нахратовского сельсовета  сельский Совет Нахратовского  сельсовета

РЕШИЛ:

1. Утвердить схему теплоснабжения Нахратовского сельсовета, согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее решение   на информационном стенде в здании  администрации и разместить на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу  http://  www. voskresenskoe-adm.ru.

Глава местного  самоуправления                                    Э.В.Рябкова

Утверждено

Решением Совета депутатов Нахратовского сельсовета № 26 от «25» декабря 2012 г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  Нахратовского сельсовета тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения муниципального образования Нахратовский сельсовет;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Характеристика Нахратовского сельсовета.

Нахратовское  СП  входит в состав Воскресенского муниципального района (далее – Воскресенский МР) и является одним из 11 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Площадь поселения на 01.01.2011 г. – 1047га.

Располагается от  областного центра г. Нижний Новгород на расстоянии 150 км. В состав Нахратовского СП входят 19 населенных пунктов: д.д.Антипино, Безводное, Васильевское, Елдеж, Дубовик, Копылково, Кузнецово. Кучиново, Марьино, Марфино, Нахратово. Озерское, Орехи, Подлесное. Чихтино Шамино, Шалово, Щербаково, Якшиха.

Административным центром поселения является д. Марфино

Численность населения Нахратовского  СП на 01.01.2012 – 1096 человек.

Территория Нахратовского  СП представляет собой залесенную волнистую равнину, пересеченную долинами небольших рек с болотистыми промоинами, болотами, лугами.  Зима ( с середины ноября по конец марта) умеренно холодная, многоснежная, с устойчивыми морозами и частыми снегопадами. Дневные температуры воздуха в наиболее  холодные месяцы (январь, февраль 15,18, ночью 20,25 градусов, нередки  дни с морозами до 30-35 градусов(абс. минимум  45 градусов по С).

Весна (конец марта- конец мая) прохладная, по ночам возможны заморозки, Снежный покров сходит к концу апреля.

Лето  (конец  мая-начало августа) теплое, днем температура, воздуха + 18,+22 градуса, ночью +15,17 градусов.

Осень конец августа- середина ноября) прохладная, в основном пасмурная.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

Нахратовского сельского поселения.

1.1. Существующее состояние.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является единая теплоснабжающая организация –ООО «Теплосети» (отапливается Елдежская  ООШ в д. Елдеж), остальные учреждения, находящиеся на территории поселения отапливаются от собственных котельных или имеют печное отопление.

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) Нахратовского  СП осуществляется:

- в частных домах от  печей и котлов на  твердом топливе ( дрова, уголь ) горячее  водоснабжение отсутствует.

Краткая характеристика котельных, расположенных на территории Нахратовского сельского поселения:

| . Котельная Елдежской ООШ д. Елдеж |
| --- |
| Котельная ООО «Теплосети» осуществляет теплоснабжение школы в д. Елдеж, работает на твердом топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 0,138 Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,032Гкал/час, тема теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном исчислении составляет 0,500 км. Здание котельной 1965 года постройки, одноэтажное, кирпичное, площадью 36 кв. м; Объем здания= 78 м3; Фундамент здания- бетонный ленточный; Кровля-шифер; насосов нет. |
| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| Котельная ООО»Теплосети» | 0,138 | 0,138 | 1 | Дрова |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2 /кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизвод. котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| «УНИВЕРСАЛ-6» | 8 | 1998 | 0,138 | 1 |
| Котельная детского сада д.Безводное |
| Котельная осуществляет теплоснабжение детского сада, работает на твердом топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 300 Гкал/час, подключенная нагрузка - Гкал/час. Котельная расположена рядом со зданием детского сада, кирпичная, фундамент ЖБ, полы бетонные, проемы оконные 2-х створчатые, площадь котельной 29м2, год постройки 1972 год, производительность 85%., насосов нет. |
| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| Котельная детского сада, д. Безводное | 0,1 | 0,09 | 90% | Уголь, дрова |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2 /кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизвод. котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| КВ-300 | 6 | 1972 | 0,1 | 1 |
| Насосы |
| Сетевые насосы ЦО и ГВС |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| АИР-80, В-2,У-2 | 2,2 квт | 1 |

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом Нахратовского  сельского поселения.

Генерального  плана Нахратовского сельского поселения нет, будет разработан  в 2015 году.

1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

| Потребители тепла | V(м3),S(м2) | t внутри (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| --- | --- | --- | --- |
| плановая температура наружного воздуха |
| Елдежская школа | 308 | 18 | 0,138 |
| Детский сад д.Безводное | 90 | 18 | 0,09 |

В дальнейшем не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируются разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменение производственных зон не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная ООО «Теплосети» д. Елдеж | 0,138 |
| Котельная детского сада д. Безводное | 0,1 |

Модернизация системы теплоснабжения Нахратовского сельского поселения не предусматривает изменения схемы теплоснабжения поселения.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Часть  индивидуального жилищного фонда (оборудована отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь, дрова).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,72 | 4,90 |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселения указанная тенденция будет сохраняться.

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Нахратовского сельского поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения Нахратовского  сельского поселения.

2.4. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная ООО «Теплосети» д.Елдеж | 0,138 |
| Котельная детского сада «Тополек» д. Безводное | 0,1 |

2.5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная ООО «Теплосети» д. Елдеж | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| Котельная детского сада»Тополек» д.Безводное | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

2.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной, адрес | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная ООО «Теплосети»д.Елдеж | 0,004 |
| Котельная детский сад «Тополек» д. Безводное | 0,003 |

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что в дальнейшем не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые  планируется разместить  вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В будущем меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.

4.3. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная ООО»Теплосети» д.Елдеж | 0,138 | 0,138 |
| 2. | Котельная детского сада «Тополек» д.Безводное | 0,1 | 0,09 |

4.4. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная ООО «Теплосети» д.Елдеж | 0,138 | 0,138 |
| 2. | Котельная детского сада «Тополек» д.Безводное | 0,09 | 0,09 |

Раздел 5. Предложения по новому строительству и реконструкции  тепловых сетей.

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

В дальнейшем не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

В дальнейшем не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

В дальнейшем не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

| № п/п | Адрес объекта/ Мероприятия, планируемые работы на 2011-2013 г.г. | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена отопительного котла в деском саду д.Безводное | шт | Увеличение КПД котла |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной, адрес | Существующий баланс основного топлива (уголь/ дрова) | Резервный вид топлива | Аварий-ный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой фактический расход, тыс. м3 | Перспективный расход топлива, с учетом планов развития и реконструкции, тыс. м3 |  |  |
| Котельная ООО»Теплосети» д. Елдеж | 0,146/0,011 | 0,146/0,011 | дрова | - |
| Котельная детский сад д.Безводное | 0,056/0,011 | 0,056/0,011 | дрова |  |

Раздел 7. Теплоснабжающая организация.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории  сельского поселения осуществляется печками, отапливаемые дровами.

Индивидуальная жилая застройка оборудована– печами на твердом топливе.

Горячее водоснабжение отсутствует.

Поставщиком тепловой энергии в школу, детский сад является ООО « Тепловые сети».

Раздел 8. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

В настоящее время на территории Елдежского поселения бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.