АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕСТИАРСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 апреля  2021 года 									№18

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на территории   Нестиарского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области на период до 2035 года

В соответствии с Федеральным Законом   Российской Федерации от 06.10.2003гю « 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в РФ», Федеральным Законом  от 07.12.2011 г . № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», администрация Нестиарского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области  постановляет:

1.Утвердить  схему водоснабжения и водоотведения на территории  Нестиарского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области на период до 2035 года согласно приложения.

2.Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде администрации Нестиарского сельсовета  и разместить на официальном сайте администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                             В.В.Хомов

Утверждено

Постановлением администрации

Нестиарского сельсовета

Воскресенского муниципального района

Нижегородской области

от 7 апреля 2021 года №18

Схема водоснабжения и отведения

на территории Нестиарского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области на период до 2035 года

Содержание

Введение…………………………………………………………………………………………………...2

1.Паспорт схемы…………………………………………………………………………………………..4

2.Общие сведения…………………………………………………………………………………………6

2.1.Общие сведения о Нестиарском сельсовете Воскресенского муниципального района Нижегородской области………………………………………………………………………………….7

2.2.Общая характеристика систем водоснабжения…………………………………………………….8

2.3.Общая характеристика системы водоснабжения…………………………………………………...8

3.Существующее положение в сфере водоснабжения………………………………………………....9

3.1.Анализ структуры системы водоснабжения………………………………………………………..9

3.2.Анализ существующих проблем……………………………………………………………………9

3.3.Обоснование объёмов производственных мощностей……………………………………………11

3.4.Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения……………..11

3.5.Перспективная схема водоснабжения………………………………………………………………12

4.Существующее положение в сфере водоотведения…………………………………………………13

4.1.Анализ структуры системы водоотведения……………….………………………………………13

4.2.Анализ существующих проблем……………………………………………………………………13

4.3.Перспективные расчётные расходы сточных вод…………………………………………………13

5.Мероприятия схемы……………………………………………………………………………………13

5.1.Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения……………….13

6.Финансовые потребности для реализации схемы…………………………………………………...14

7.Основные финансовые показатели…………………………………………………………………...15

7.1.Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий схемы……………………. 15

7.2.Структура финансирования программных мероприятий…………………………………………15

8.Ожидаемые результаты при реализации настоящей программы…………………………………..15

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения Нестиарского сельсовета  Воскресенского муниципального района Нижегородской области на период до 2035 года разработана на основании следующих документов:

-Федеральный закон от 07.12.11 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

-Устав Нестиарского сельсовета;

-Приказ Минрегиона РФ от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

-СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

-Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований" (вместе с "Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований");

-Приказ Минстроя России от 16.12.2016 N 951/пр "Об утверждении СП 30.13330 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий";

-«Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

-Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Владимирском сельском поселении Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

–в системе водоснабжения – водозаборы (подземные),   магистральные сети водопровода;

–в системе водоотведения –   отстойники у индивидуальных домов и административных зданий

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

–паспорт схемы;

–пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения Нестиарского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области и анализом существующих технических и технологических проблем;

–цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

–перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения,

срок реализации схемы и ее этапы;

–обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением

их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

–основные финансовые показатели схемы.

1.ПАСПОРТ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ НЕСТИАРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА

Наименование

Схема водоснабжения Нестиарского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области на период до 2035 года.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава администрации Нестиарского сельсовета Воскресенского муниципального

района Нижегородской области.

Местонахождение проекта:

Россия, Нижегородская область, Воскресенский муниципальный район, Нестиарский сельсовет.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

-Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования

тарифов организаций коммунального комплекса»;

-Водный кодекс Российской Федерации.

-СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального

развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

-СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального

развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года

№ 13330 2012;

-СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное

издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

-Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая

2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципальных образований»;

Цели схемы:

–обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для

существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов

социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2035 года;

-увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по

Водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости

действующей ценовой политики;

–улучшение работы систем водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

-снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих

возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Нестиарского сельского поселения Воскресенского муниципального района Нижегородской области;

-реконструкция существующих сетей;

-модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и

энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

-обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов

недвижимости к системам водоснабжения  с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2021 по 2035 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2021-2023 годы:

-реконструкция существующих водозаборных узлов;

Второй этап строительства- 2023-2025 годы:

-реконструкция существующих водозаборных устройств (ВЗУ);

Третий этап строительства -2025-2035:

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 4,3 млн. руб.,

в том числе:

3,9 млн. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

0,4 млн. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в

2021-2035 годах составляет:

-всего – 4,3 млн. рублей

-в том числе:

-местный бюджет – 0,1 млн. рублей;

-обслуживающая организация – 0,7 млн. руб.

-внебюджетные источники - 3,5 млн. рублей

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1.Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2.Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3.Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

4.Улучшение экологической ситуации на территории Нестиарского сельсовета Воскресенского  муниципального района Нижегородской области.

5.Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных, средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения  земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Нестиарского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1.Общие сведения  Нестиарского сельсовета  Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

Нестиарское сельское поселение образовано 1787 г., с административным центром — с. Нестиары.

Поселение входит в состав Воскресенского муниципального района Нижегородской области. Территория 270 кв. км. – представляет собой залесенную волнистую равнину, пересечённую долинами небольших рек с болотистыми поймами. Леса преимущественно смешенные, покрывают большую часть территории.

На территории сельсовета находится озеро Нестиарское- памятник природы, его площадь составляет 29,9 га.

От областного центра (г. Нижний Новгород) Нестиарское сельское поселение находится на расстоянии 180 км, от районного центра р. п. Воскресенское расстояние 37 км.

Нестиарское сельское поселение объединяет 8 населенных пунктов: село: Нестиары, д.Заозерье, д.Быстрец, д.Клюкино, д.Никаново, д.Завод, д.Марково, д. Автулиха.

Численность населения Нестиарского сельского поселения на 01.01.2021 -423 –  человека.

Климат Нестиарского сельского поселения умеренно-континентальный с холодной зимой с устойчивым снежным покровом, хотя даже посреди зимы случаются оттепели, и с умеренно-жарким летом. Среднегодовая температура +2,70С; среднемесячные температуры колеблются от -11,60С в январе до +18,40С в июле. Максимальная температура летом доходит до +350С, а абсолютный минимум температуры, зафиксированный на территории поселения, равен -460С. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 126 дней. Период с температурой воздуха выше 00С — 210 дней, а средняя температура лета достигает +16,60С. Поселение находится под преимущественным воздействием воздушных масс умеренных широт, вторгающихся на Европейскую часть России из полярного бассейна. Эти воздушные массы имеют малое влагосодержание и низкие температуры, что вызывает весенние и осенние заморозки.

Весной заморозки в среднем прекращаются в середине мая, средняя дата наступления первого заморозка осенью приходится на 17 сентября, а самый ранний заморозок отмечен 17 августа; самый последний весенний заморозок отмечен 11 июня. Продолжительность солнечного сияния за год — 1650 — 1680 часов. Число дней без солнца за год составляет в среднем 112 дней. В среднем за год выпадает 560-615 мм осадков. Общее количество дней с осадками в виде снега, дождя, града и т. п. - 196. Наиболее значительная облачность наблюдается осенью и зимой. Летом осадки чаще всего бывают в виде непродолжительных ливней. Грозы наблюдаются с мая по сентябрь, их нередко сопровождают шквальные ветры со скоростью 20-25 м в секунду.

Проникновение теплых континентальных масс с юго-востока Европейской части России ведет к резкому повышению температур, что может обуславливать ранние и интенсивные весенние оттепели, а летом — суховейные явления.

Поселение находится в условиях несколько избыточного увлажнения, засух почти не наблюдается. Слабые суховейные явления повторяются почти каждый год. На расчетный период ожидается приток жителей сельского поселения, который обусловлен спросом на усадебные индивидуальные жилые дома. В связи с этим, на отдельных территориях сельского поселения планируется индивидуальная современная коттеджная застройка.   Дополнительными факторами, вызывающими повышенный спрос, являются относительно чистая экологическая среда и природно-рекреационный потенциал территории.

2.2.В настоящей схеме водоснабжения  Нестиарского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области используются следующие термины и определения:

«водовод» – водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» – используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» – расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов;

«зона действия предприятия» (эксплуатационная зона) – территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения 
и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение 
и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей);

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой сооружение способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«схема водоснабжения и водоотведения» – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения и водоотведения на расчетный срок;

«схема инженерной инфраструктуры» – совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;

«электронная модель сети водоснабжения и (или) водоотведения» – комплекс программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и сооружений водоснабжения и (или) водоотведения, их технические и режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические расчеты.

2.3. Общая характеристика системы водоснабжения

В настоящее время на территории Нестиарского сельсовета  Воскресенского муниципального района Нижегородской области имеется слаборазвитая централизованная система водоснабжения и отсутствует система водоотведения. Водоснабжение централизовано осуществляется в одном населенном пункте (с. Нестиары) из  скважин   с частотным преобразователем или водонапорной башней.

Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека, так как основные показатели качества воды не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Водозаборные устройства (далее ВЗУ) находятся в аварийном состоянии из- за длительного срока эксплуатации. Существующая линия центрального водопровода в поселке действует с 1982 года. Собственные канализационные очистные сооружения на территории поселения отсутствуют.

Централизованная система водоотведения на территории поселения отсутствует.

Централизованная система водоснабжения имеется в с. Нестиары и находится на обслуживании МУП ЖКХ «Водоканал».

В населенных пунктах: д.Заозерье, д.Быстрец, д.Клюкино. д.Никаново, д.Завод, д. Марково. д.Автулиха водоснабжение населения происходит из колодцев и бытовых скважин.

Канализация представляет собой в этих населенных пунктах выгребные ямы.

3.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности

сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной

системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Нестиарского сельского поселения Воскресенского муниципального района Нижегородской области являются скважины и открытые источники. Качество воды по основным показателям не удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» из-за повышенного содержания железа от 0,5 мг/л до 1,94 мг/л (при норме 0,3 мг/л), повышенной мутности от 3,65 - 5,24 мг/л до 8,7 – 22,03 мг/л (при норме 2,6 мг/л) и повышенной жесткости 8,7мг/л (при норме 7,0 мг/л).

Водоносные известняки среднего карбона повсеместно в районе перекрыты плотными юрскими глинами, мощностью 10-12 и более метров, что надежно защищает горизонты от проникновения поверхностных загрязнений. Район относится к достаточно обеспеченным артезианскими источниками водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

-централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;

-децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Система централизованного водоснабжения существуют только в с. Нестиары и развита не достаточно:

Действующих станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории поселения нет.

Кроме этого, водоснабжение части деревень осуществляется от собственных ВЗУ.

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

Характеристика существующих водозаборных узлов

Таблица 1. Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам

| № п/п | Населенный пункт | Водоисточник | Дебет водоисточника, куб.м. | Мощность эл. двиг. и марка водяного насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нестиары | Скважина | 6,0 | ЭЦВ 6-6,5-110 |

Централизованным водоснабжением в Нестиарском сельском поселении Воскресенского муниципального района Нижегородской области занимается предприятие МУП ЖКХ «Водоканал»,

Общая протяженность водопроводных сетей сельского поселения составляет  3,5 км.

Основная часть была проложена в 1982г. Основная масса водопроводных сетей состоит из   труб  ПВХ диаметром от 50 до 100 мм. Износ водопроводных сетей составляет более 80%. Потери воды в 2019 и 2020 годах составили свыше 10%.

В с. Нестиары имеетсся две скважины. У одной из них установлена водонапорная башня Рожновского - 15 куб. м.(скважина находится в резерве). Вторая скважина работает под управлением частотного регулятора.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой не замкнутую систему водопроводных труб диаметром 50-100мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 1,8 – 2,5 м. Общая протяженность водонапорных сетей в Нестиарском сельском поселении составляет 3,5 км; разводящих тупиковых сетей –0, 7  км.

Необходим срочный капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения. распоряжается сетевым хозяйством на праве оперативного управления МУП ЖКХ «Водоканал» и не имеет собственных средств для проведения полной модернизации системы. Капитальный ремонт системы водоснабжения требует больших затрат поэтому в мероприятиях программы реконструкция будет финансироваться из трех источников: целевые программы субъекта Федерации (Нижегородской области) на условиях софинансирования средств из местного бюджета, плата за технологическое присоединение к инженерным сетям водоснабжения и инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение.

Количество поднятой воды в Нестиарском сельском поселении в населенных пунктах с центральным водоснабжением за последние три года составляет:

| № п/п | Населенный пункт | 2018, м3 | 2019, м3 | 2020, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нестиары | 5700 | 6200 | 6900 |

Общая численность населения жителей с. Нестиары составляет порядка 220 человек, все пользуются услугами водоснабжения при средней норме потребления 2,1 м3 . Приборы учёта  установлены у 90 % потребителей.

Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса в настоящее время отсутствуют. На артскважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности указанные в таблице 1.

Выводы:

1.Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территориях предприятий и жилой застройки.

2.Источником водоснабжения Нестиарского сельского поселения Воскресенского муниципального района являются артезианские скважины.

3.Артезианская вода не в полной мере соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа, жесткости и мутности.

4.Станции водоподготовки в Нестиарском сельсовете Воскресенского муниципального района отсутствуют.

5.Водопроводная сеть на территории поселения нуждается в ремонте.

3.2.Анализ существующих проблем

1.Длительная эксплуатация водозаборной скважины, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2.Централизованным водоснабжением  охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.

3.Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

4.Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

3.3.Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2035 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Нестиарского сельского поселения Воскресенского муниципального района:

Жилищное строительство на территории поселения не ведётся.

3.4.Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов сельского поселения принимаются артезианские воды, а так же наземно-грунтовые воды пожарные водоёмы.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении.

В настоящее время нормы водопотребления в Нижегородской области и нормы водопотребления в Нестиарском сельском поселении Воскресенского муниципального района:

-малоэтажной застройки с водопроводом, канализацией и ванными – 6,0 куб.м. в месяц

-жилой застройки с водопроводом и выгребными ямами при круглогодичном проживании –      2,1 куб.м. в месяц.

-жилой застройки,   пользующихся водоразборными колонками – 0,6 куб. м. в месяц

3.5.Перспективная схема водоснабжения

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды. Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно установить счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения Нестиарского сельского поселения Воскресенского муниципального района планируется:

-реконструировать существующие ВЗУ в  с. Нестиары  с центральным водопроводом; – заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок.

-получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны І пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение наружной сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га;

-переложить изношенные сети в с. Нестиары,

На этот период для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

1.Построить ВЗУ в составе центрального водоснабжения или провести реконструкцию с установкой станций водоподготовки.

2.Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»

Таблица 3.Характеристика реконструируемых и вновь создаваемых объектов водоснабжения в Нестиарском сельском поселении в срок до 2035 года

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство млн. руб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена водопровода с. Нестиары 1,4 км, диаметр трубы 100 мм. | С. Нестиары | 2021 | 2,150 |  |  |  |  |

Данное мероприятие будет реализовано в рамках районной программы «Развитие жилищно — коммунального хозяйства Воскресенского муниципального района в 2021 г.»

4. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

4.1.Анализ структуры системы водоотведения

Населенные пункты поселения не имеют централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод. Жители пользуются выгребами или надворными уборными.

4.2.Анализ существующих проблем

1.В настоящее время Нестиарское сельское поселение Воскресенского муниципального района  имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованной системой канализации нет.

4.3.Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

5. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

5.1.Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Водоснабжение Нестиарского сельского поселения Воскресенского муниципального района будет осуществляться с использованием подземных вод от существующих реконструируемых ВЗУ.

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2035 год) должна

составить 11,0 тыс. куб.м./год.

1 этап - Замена водопровода в с. Нестиары 1,4 км 2021 год

Реконструировать существующие ВЗУ с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок, со строительством установки водоподготовки.

II этап строительства 2022-2035 гг.

Затем построить ВЗУ в составе: планируемых артскважин, станций водоподготовки, с заменой старых и прокладкой новых водопроводных сетей соответствующего диаметра по инвестиционной программе согласно таблице 2.

и организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для  ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»

6.ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

-проектно-изыскательские работы;

-строительно-монтажные работы;

-работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

-приобретение материалов и оборудования;

-пусконаладочные работы;

-расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

-дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2020 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации

И сметы- аналоги мероприятий (объектов), аналогичным приведенным в схеме с учетом

пересчитывающих коэффициентов.

7.ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7.1.Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств частных инвесторов, личных средств граждан.

7.2.Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2021-2035 годах составляет:

-всего – 4,3 млн. рублей

-в том числе:

-местный бюджет – 2,150 млн. рублей;

-планируемый объём финансирования в 2022 — 2035 гг. - 1,75 млн. рублей

8.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

-потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения;

-будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг.

Реализация программы направлена на улучшение качества услуг водоснабжения, снижения потерь, обеспечение подключения строящихся и существующих объектов Нестиарского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2021 – 2035 гг.

Номерами домов по улицам обозначены водоразборные колонки.

Ул. Советская №2, №14, №24, №57.

Ул.Весенняя №19, №31.

№ 18 –колодец.

Ул.Приозёрная №9,  ;41

№25 - колодец.

Ул. Молодёжная №61, №53, №45, №41, №21, №1-3

№11 – колодец.

Ул. Советская от д.№57 с переходом по

Ул. Весенняя до дома №51 – диаметр 50 мм.  От №51 до №1 по ул. Советской диаметр – 100 мм. В колодце №25 по Приозёрной.

Ул. Приозёрная от №25 до №53 диаметр -50 мм.

От №25 до №37 по ул. Молодёжной  диаметр -100 мм.

Ул. Молодёжная от №37 до №11 диаметр – 50 мм.

До №1 диаметр -50 мм.

До №13 диаметр – 50 мм.

Дом №37 (колодец) по ул. Зелёная до №18 по ул. Весенняя (в колодце) диаметр -100 мм.

Ул. Молодёжная д.45 по ул.Школьная до №4 диаметр – 50 мм. По переулок Цветочный до №8 диаметр -50 мм.

Врезки:

Пожарное ДЕПО - с ул. Школьная от №2

Больница - №27

Сельский Совет, ДК с линий по ул. Зелёная  -от котельной

Школа- из колодца ул. Школьная д.№37