|  | Администрация Сельского поселения Егоровский сельсовет |  |
| --- | --- | --- |
|  | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕГОРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ВОСКРЕСЕНСКОГО муниципального РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
|  | Том I: |  | ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ |
|  | 2017 год |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕГОРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Том I

Положения о территориальном планировании

Заказчик: Администрация сельского поселения Егоровский сельсовет

Договор: № 14 от 17 июня 2015 г.

Исполнитель: ООО «НижНовСтройПроект»

г. Нижний Новгород - 2017 г.

Список исполнителей – участников подготовки проекта генерального плана

сельского поселения Егоровский сельсовет

Воскресенского муниципального района Нижегородской области

Заказчик

Администрация Егоровского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области

Исполнитель

ООО «НижНовСтройпроект» (г. Нижний Новгород)

Генеральный директор ________________________________________________С.А. Рыжов

Главный архитектор проекта __________________________________________Н.С. Журавлева

Главный инженер проекта ____________________________________________А.С. Паничева

В подготовке проекта генерального плана сельского поселения Егоровский сельсовет также принимали участие иные организации и специалисты, которые были вовлечены в общую работу предоставлением консультаций, заключений и рекомендаций, с участием в совещаниях, рабочих обсуждениях.

Содержание

Положения о территориальном планировании

| РАЗДЕЛ 1. Описание целей и задач территориального планирования…………………….. | 5 |
| --- | --- |
|  | 1.1 Общие положения…………………………………………………………………... | 5 |
|  | 1.2 Нормативно-правовая база…………………………...…………………………….. | 6 |
|  | 1.3 Цели территориального планирования……………………………………………. | 9 |
|  | 1.4 Задачи территориального планирования………………………………………….. | 10 |
|  | 1.5 Основные технико-экономические показатели генерального плана ....………… | 11 |
| РАЗДЕЛ 2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территории, в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов ...…… | 14 |
|  | Глава 1. Виды, назначение и наименования планируемых для размещения объектов капитального строительства местного значения сельского поселения и мероприятия по развитию систем транспортного, инженерно-технического и социального обслуживания населения ....................................................................... | 14 |
|  | Глава 2. Характеристики зон с особыми условиями использования территории …. | 16 |
|  | Глава 3. Параметры функциональных зон и сведения о размещении в них объектов капитального строительства ………………………………………………... | 20 |

КАРТЫ В СОСТАВЕ ПОЛОЖЕНИЙ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Карта 1. Сводная карта (основной чертеж) генерального плана территории                                                    муниципального образования Егоровский сельсовет Воскресенского

муниципального района Нижегородской области                                              1:20000, М 1:5000

Карта 2. Карта границ населенных пунктов                                                                     М 1:20000

Карта 3. Карта функциональных зон поселения                                                              М 1:20000

# РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

## 1.1 Общие сведения

- Генеральный план Егоровского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области (далее — Генеральный план) — подготовлен на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

- В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, настоящим Генеральным планом утверждены взаимосогласованные части:

- положения о территориальном планировании;

- карты территориального планирования.

- В положениях о территориальном планировании утверждены:

- цели и задачи территориального планирования;

- положения, касающиеся изменения границ территорий и земель;

- положения, касающиеся видов, назначения и наименования, планируемых для размещения объектов капитального строительства местного значения сельского поселения и мероприятия по развитию систем транспортного, инженерно-технического и социального обслуживания населения;

- характеристики зон с особыми условиями использования территории;

- параметры функциональных зон и сведения о размещении в них объектов капитального строительства.

- В картах территориального планирования утверждены:

- функциональные зоны и параметры их планируемого развития;

- планируемое размещение объектов капитального строительства местного значения.

- Генеральным планом устанавливаются границы функциональных зон и размещения планируемых объектов капитального строительства местного значения поселения.

- Для определения показателей Генерального плана был выполнен прогнозный расчет численности населения муниципального образования сельского поселения Егоровский сельсовет. Результат расчета приведен в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Результат расчета численности населения Егоровского сельсовета

| Наименование | Оптимистический сценарий |
| --- | --- |
|  | 2017 г. | 2047 г. |
| Егоровский сельсовет | 531 | 940 |
| д.Егорово | 216 | 351 |
| д.Бовырино | 64 | 139 |
| д.Люнда | 77 | 125 |
| д.Осиновка | 65 | 95 |
| д.Дубовка | 50 | 92 |
| д.Дунаевы Поляны | 58 | 138 |
| д.Ерзово | 1 | 0 |
| с.п.Красная Звезда | 0 | 0 |

## 1.2 Нормативно-правовая база

Проект Генерального плана разработан в соответствии со следующими техническими и нормативно-правовыми документами (таблица 1.2).

Таблица 1.2 – Нормативно-правовая база

| № п/п | Наименование документа | Реквизиты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Градостроительный кодекс Российской Федерации | Принят ГД ФС РФ 22.12.2004 № 190 – ФЗ от 29.12.2004 |
| 2 | Земельный Кодекс Российской Федерации | Принят ГД ФС РФ 28.09.2001 № 136 – ФЗ от 25.10.2001 |
| 3 | Лесной кодекс Российской Федерации | Принят ГД ФС РФ 08.11.2006 № 200 – ФЗ от 04.12.2006 |
| 4 | Водный кодекс Российской Федерации | Принят ГД ФС РФ 12.04.2006 № 74 – ФЗ от 03.06.2006 |
| 5 | Федеральный закон «Об охране окружающей среды» | Принят ГД ФС РФ 20.12.2001 № 7 – ФЗ от 10.01.2002 |
| 6 | Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» | Принят ГД ФС РФ 03.12.2004 № 172 – ФЗ от 21.12.2004 |
| 7 | Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Принят ГД ФС РФ 16.09.2003 № 131 – ФЗ от 06.10.2003 |
| 8 | Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | Принят ГД ФС РФ 04.07.2008 № 123 – ФЗ от 22.07.2008, действующая редакция от 13.07.2015 |
| 9 | Закон Нижегородской области «Об утверждении границ, состава территории Воскресенского муниципального района, границ и состава территорий муниципальных образований, входящих в состав Воскресенского муниципального района» | Принят Законодательным Собранием 24 октября 2005 года № 141-З от 24.10.2005г. |
| 10 | Закон Нижегородской области от 08.04.2008 №37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области» | Принят Постановлением Законодательного Собрания Нижегородской области от 27 марта 2008г. № 936-IV |
| 11 | Стратегия развития Нижегородской области до 2020 года | Утверждена Постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года №127 |
| 12 | «Концепция развития и совершенствования сети автомобильных дорог общего пользования Нижегородской области на перспективу до 2025 года» | Разработана НИПИ территориального развития и транспортной инфраструктуры (г.Санкт-Петербург) |
| 13 | Государственная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2014-2016 годы» | Утверждена Постановлением Правительства Нижегородской области от 07.10.2013 № 716 |
| 14 | Схема территориального планирования Нижегородской области | Утверждена Постановлением Правительства Нижегородской области от 29.04.2010 № 254 |
| 15 | Концепция демографического развития Нижегородской области на период до 2020 года | Утверждена Постановлением Правительства Нижегородской области от 27 июня 2007 года №201 |
| 16 | Программа «Развитие транспортной системы Нижегородской области» | Утверждена Постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года №303 |
| 17 | Областная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Нижегородской области на 2010-2014 года и на перспективу до 2020 года» | Утверждена Постановлением Правительства Нижегородской области от 31.08.2010 №560 |
| 18 | Областная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области до 2020 года» | Утверждена Постановлением Правительства Нижегородской области от 23.10.2013 № 767 |
| 19 | Схема территориального планирования территории Воскресенского района Нижегородской области | Утверждена Решением Земского Собрания Воскресенского муниципального района Нижегородской области №69 от 06.09.2013 |
| 20 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Нижегородской области | Утверждены Постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2015 года № 921 |
| 21 | СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» | Приняты и введены в действие Постановлением Госстроя России от 29 октября 2002 г. № 150 |
| 22 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» | Приняты и введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 |
| 23 | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» | Приняты и введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 г. № 10 с 1 июня 2002 г. |
| 24 | СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» | Приняты и введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26 сентября 2001 г. № 24 с 1 января 2002 г. |
| 25 | СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» | Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 28 декабря 2010 г. № 820 и введен в действие с 20 мая 2011 г. |
| 26 | Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования | Приняты и введены в действие Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 1998 г. № 1420 |
| 27 | СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» | Утвержден постановлением Госстроя СССР, Госплана СССР и Минобороны СССР от 26 апреля 1990 г. № 1с |
| 28 | СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» | Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/14 и введен в действие с 01 января 2013 г. (актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*) |
| 29 | СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» | Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г. (актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85) |
| 30 | СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» | Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 626 и введен в действие с 01 января 2013 г. (актуализированная редакция СНИП 2.04.01 -85*) |
| 31 | СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» | Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 г. № 280 и введен в действие с 1 января 2013 г. (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003) |
| 32 | СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы» | Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27 декабря 2010 г. № 780 и введен в действие с 20 мая 2011 г. (Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002) |
| 33 | СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» | Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 178 |
| 34 | РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» | Утверждена: Министерствомтоплива и энергетики РоссийскойФедерации 07.07.94, Российским акционернымобществом энергетики и электрификации "ЕЭС России"31.05.94 |
| 35 | РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети» | Утвержден Министерством Российской Федерации по связи и информатизации 12.10.2000, введен в действие информационным письмом от 26.10.2000 г. № 6906 |
| 36 | СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» | Одобрен постановлением Госстроя РФ от 26 ноября 2003 г. № 194 |
| 37 | СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» | Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 г. № 266 и введен в действие с 01 июля 2013 г. (актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*) |
| 38 | СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» | Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 г. № 275 и введен в действие с 01 января 2013 г. (актуализированная редакция СНиП 23-01-99*) |
| 39 | СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований» | Утвержден приказом МЧС РФ от 29 октября 2001г. № 471 ДСП |
| 40 | СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» | Принят и введен в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2001 № 16 |
| 41 | НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» | Утверждены заместителем Главного Государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору, введены в действие приказом ГУГПС МВД России от 30 декабря 1994 г. № 36 |
| 42 | СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» | Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 181 |
| 43 | СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» | Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 174 |
| 44 | Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов | Утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 26 мая 2011 г. № 244 |
| 45 | Рекомендации по проведению инженерных изысканий, проектированию, строительству и эксплуатации зданий и сооружений на закарстованных территориях Нижегородской области | Утверждены приказом Департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 09.04.2012 № 01-10/17-1 |

## 1.3 Цели территориального планирования

Главными целями подготовки Генерального плана являются:

1) Создание документа территориального планирования сельского поселения Егоровский сельсовет, представляющего видение будущего социально-экономического и пространственного состояния территории сельского поселения на период 30 лет.

2) Обеспечение устойчивого развития территории сельсовета путем создания оптимального баланса между природной и урбанизированной средой.

3) Учет федеральных, региональных (Нижегородской области, сопредельных субъектов РФ) и муниципальных (сопредельных муниципальных образований) интересов, интересов юридических и физических лиц в совершенствовании и развитии градостроительства сельского поселения.

4) Создание оптимальных условий для инвестиций всех уровней и форм собственности в развитие и освоение новых территорий, сохранения, реконструкции и преобразования существующей исторической застройки, развития и совершенствования социальной и инженерно-транспортной инфраструктур.

5) Обеспечение условий планирования социальной, экономической, градостроительной деятельности с учетом ее пространственной локализации.

6) Создание условий, позволяющих субъектам планирования - органам местного самоуправления сельского поселения Егоровский сельсовет Воскресенского района существенно повысить эффективность имеющихся ресурсов с целью достижения первостепенных (актуальных), среднесрочных и долгосрочных (прогнозных) результатов.

7) Разработка оптимальной, с социальной точки зрения, траектории движения к запланированному состоянию территории сельского поселения.

## 1.4 Задачи территориального планирования

Для достижения указанных целей определены следующие задачи:

1) Проведение комплексного анализа состояния сельсовета, охватывающего все подсистемы жизнедеятельности: природно-ресурсную, производственную, социальную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую, экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды, пространственно-планировочную структуру и функциональное зонирование территории.

2) Оптимизация планировочной структуры и функционального зонирования, совершенствование системы социального обслуживания.

3) Подготовка предложений по развитию транспортной и инженерной инфраструктур, в том числе в целях развития незастроенных территорий и повышения инвестиционной привлекательности территорий населенных пунктов.

4) Подготовка перечня мероприятий, обеспечивающих улучшение экологической ситуации и обеспечение безопасного проживания населения, охрану объектов капитального строительства от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

5) Определение планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

6) Повышение эффективности использования и качества ранее освоенных территорий путем достройки недостроенных участков.

7) Обеспечение территориями нового жилищного, производственного и культурно-бытового строительства.

8) Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания с учетом обеспеченности жителей объектами обслуживания, соответствующей среднеобластному уровню, в том числе социально гарантированному уровню обслуживания по каждому виду. Формирование системы общественных центров вдоль главных улиц, в зонах новой жилой застройки.

9) Обеспечение устойчивых транспортных связей всех функциональных зон путем реконструкции существующей улично-дорожной сети, строительства новых улиц и дорог.

10) Строительство подземных водозаборных сооружений для обеспечения качества и количества питьевой воды с учетом необходимости гарантированного водоснабжения объектов нового строительства. Строительство новых водопроводных сетей.

11) Прекращение сброса неочищенных дождевых вод в реку и другие водотоки на территории сельсовета.

12) Формирование сети ливневой канализации.

13) Повышение мощности и надежности систем электро- и теплоснабжения. Строительство новых источников электро- и теплоснабжения.

14) Сокращение вредных выбросов в атмосферу, загрязнения почв и шумового воздействия от всех источников на жилую среду.

15) Изменение функционального назначения территорий, занимаемых объектами, не соответствующими экономическим, экологическим, санитарно-гигиеническим и градостроительным условиям развития.

16) Создание рекреационных зон, ландшафтных парков.

17) Создание санитарно-защитных зон и обеспечение требований по использованию водоохранных зон.

## 1.5 Технико-экономические показатели Генерального плана

Таблица 1.3 – Технико-экономические показатели Генерального плана сельского поселения Егоровский сельсовет

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние (2017г.) | Расчетный срок (до 2047гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 18247,00 | 18247,00 |
| 2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 306,91 | 321,41 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | - жилая зона индивидуальной застройки | га | 222,50 | 248,80 |
| 2.2 | - жилая зона малоэтажной застройки | га | 0,33 | 0,33 |
| 2.3 | - общественно-деловая зона | га | 2,43 | 4,84 |
| 2.4 | - зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 0,18 | 0,32 |
| 2.5 | - зона рекреационного назначения | га | 0,00 | 9,20 |
| 2.6 | - зона природных и экологических ландшафтов | га | 74,17 | 31,60 |
| 2.7 | - улично-дорожная сеть | га | 21,74 | 29,59 |
| 3 | Площадь земель водного фонда | га | 91,62 | 91,62 |
| 4 | Площадь земель государственного лесного фонда | га | 15244,00 | 15229,50 |
| 5 | Площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 27,75 | 27,75 |
| 6 | Площадь земель сельскохозяйственного назначения, в т.ч.: | га | 2576,72 | 2576,72 |
|  | - зона сельскохозяйственного использования | га | 1646,20 | 1644,45 |
|  | - зона природных и экологических ландшафтов | га | 920,02 | 918,02 |
|  | - зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 0 | 0,75 |
|  | - зона производственного использования | га | 7,50 | 10,20 |
|  | - зона специального назначения | га | 3,00 | 3,30 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | Общая численность населения | чел. | 531 | 940 |
| 2 | Плотность населения | чел. на га | 0,03 | 0,05 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | кв. м общей площади/чел. | 37,00 | 42,50 |
| 2 | Общий объем жилищного фонда | кв. м общей площади | 19500 | 39975 |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
|  | Объекты образования |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 0 | 33 |
| 2 | Школьные учреждения | учащихся | 50 | 94 |
| 3 | Внешкольные учреждения | мест | 0 | 102 |
|  | Объекты здравоохранения |  |  |  |
| 1 | Лечебно- профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях | посещ. в смену | 18 | 23 |
|  | Объекты спорта и туризма |  |  |  |
| 1 | Физкультурно-спортивные залы | кв.м | 0 | 330 |
| 2 | Плоскостные сооружения | кв.м | 0 | 1850 |
|  | Объекты культуры, отдыха, досуга и развлечений |  |  |  |
| 1 | Помещения для культурно-досуговой деятельности | кв.м площади пола | 200 | 200 |
| V | ОБЪЕКТЫ ПОЖАРНОЙ ОХАНЫ |  |  |  |
| 1 | Пожарное депо | автомобилей | 2 | 2 |
| VI | ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| 1 | Общее количество кладбищ | единиц | 5 | 4 |
| 2 | Общая площадь кладбищ | га | 3,0 | 2,9 |
| 3 | Общее количество скотомогильников | единиц | 2 | 2 |
| VII | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог всего | км |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | - межмуниципального значения | км | 17,70 | 31,60 |
| 1.2 | - местного значения (улично-дорожной сети) | км | 14,80 | 20,20 |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог с капитальным типом покрытия | км | 21,30 | 51,80 |
| VIII | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 1.1 | Водопотребление | куб. м/сут | 28,86 | 240,86 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м/сут | 28,86 | 165,44 |
|  | - на производственные нужды | куб. м/сут | 0 | 20,15 |
| 1.2 | Производительность водозаборных сооружений | куб. м/сут | 144,00 | 255,00 |
| 1.3 | Протяженность сетей | км | 5,00 | 21,00 |
| 2 | Противопожарное водоснабжение |  |  |  |
| 2.1 | Пожарный водоем (пирс) | единиц | 2 | 16 |
| 3 | Водоотведение |  |  |  |
| 3.1 | Общее поступление сточных вод - всего | куб. м/сут | 0 | 83,40 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м/сут | 0 | 64,86 |
|  | - производственные сточные воды | куб. м/сут | 0 | 18,53 |
| 3.2 | Производительность очистных сооружений канализации | куб. м/сут | 0 | 100,00 |
| 3.3 | Протяженность сетей | км | 0 | 3,50 |
| 4 | Электроснабжение |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность сетей всего | км | 28,00 | 28,70 |
| 4.2 | в том числе: |  |  |  |
|  | - 10 кВ | км | 28,00 | 28,70 |
| 4.3 | Количество ПС на территории | единиц | 0 | 0 |
| 4.4 | Количество ТП на территории | единиц | 10 | 13 |
| 4.5 | Потребление электроэнергии: |  |  |  |
|  | коммунально-бытовая нагрузка | кВт | - | 828,03 |
|  | производственная нагрузка | кВт | - | 484,00 |
| 5 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 5.1 | Количество котельных | единиц | 1 | 1 |
| 5.2 | Протяженность тепловых сетей | км | 0,038 | 0,038 |
| 5.3 | Потребляемая мощность | Гкал/час | 0,13 | 0,13 |
| 6 | Связь |  |  |  |
| 6.1 | Количество АТС | единиц | 1 | 1 |
| 7 | Газоснабжение |  |  |  |
| 7.1 | Потребление газа: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-бытовые нужды | тыс. куб.м/ год | 0 | 235,00 |
|  | на предприятия обслуживания | тыс. куб.м/ год | 0 | 11,75 |
| 7.2 | Протяженность газопроводов | км | 0 | 19,40 |
| 7.3 | Количество газорегуляторных пунктов | единиц | 0 | 6 |

# РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ

## ГЛАВА 1. ВИДЫ, НАЗНАЧЕНИЕ И НАИМЕНОВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОГО, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные объекты), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, указаны в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Планируемые для размещения объекты местного значения

| № | Наименование планируемого для размещения объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение объекта (адрес / ориентировочное положение) | Местоположение объекта (функциональная зона) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения образования |
| 1.1 | Реконструкция Егоровская ООШ филиал МОУ Богородская средняя школа | 94 места | д.Егорово, пер.Школьный, д.9 | Общественно-деловая зона |
| 1.2 | Строительство детского сада | 33 места | д.Егорово | Общественно-деловая зона |
| 2 | Учреждения здравоохранения |
| 2.1 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта | 5 посещений в смену | д.Бовырино | Общественно-деловая зона |
| 3 | Учреждения культуры и искусства |
| 3.1 | Ремонт здания сельского клуба | 90 мест | д.Егорово, ул.Цент-ральная д.3 | Общественно-деловая зона |
| 3.2 | Ремонт здания сельского клуба | 90 мест | д.Осиновка, ул.Школьная, д.94 | Общественно-деловая зона |
| 4 | Учреждения социального обслуживания |
| 4.1 | Ремонт здания администрации сельсовета | - | д.Егорово, ул.Центральная, д.1 | Общественно-деловая зона |
| 5 | Объекты транспортной инфраструктуры |
| 5.1 | Строительство автодороги межмуниципального значения подъезд к д.Дубовка | 1,1 км, IV категория | Егоровский сельсовет |  |
| 5.2 | Строительство автодороги межмуниципального значения, соединяющей д.Егорово, д.Ерзово и с.п.Красная Звезда | 11,49 км, IV категория | Егоровский сельсовет |  |
| 5.3 | Строительство автомобильной дороги межмуниципального значения «подъезд к д.Бовырино от а/д Люнда-Осиновка-Бовырино» | 1,3 км, IV категория | Егоровский сельсовет |  |
| 5.4 | Строительство дорог (улиц) местного значения | 5,4 км | Егоровский сельсовет |  |
| 6 | Объекты инженерной инфраструктуры |
| 6.1 | Водоснабжение, в т.ч. противопожарное водоснабжение |
| 6.1.1 | Строительство водопроводных сетей | 2,00 км | д.Егорово |  |
| 6.1.2 | Строительство водопроводных сетей | 4,30 км | д.Люнда и д.Осиновка |  |
| 6.1.3 | Строительство водопроводных сетей | 2,20 км | д.Дубовка |  |
| 6.1.4 | Строительство водопроводных сетей | 4,50 км | д.Бовырино |  |
| 6.1.5 | Строительство водопроводных сетей | 3,00 км | д.Дунаевы Поляны |  |
| 6.1.6 | Реконструкция водопроводных сетей | 4,25 км | д.Егорово |  |
| 6.1.7 | Реконструкция артезианской скважины с устройством узла водоподготовки | 105 м3/сут | д.Егорово | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 6.1.8 | Строительство артезианской скважины с устройством узла водоподготовки | 55 м3/сут | д.Люнда | Зона природных и экологических ландшафтов |
| 6.1.9 | Строительство артезианской скважины с устройством узла водоподготовки | 35 м3/сут | д.Бовырино | Зона природных и экологических ландшафтов |
| 6.1.10 | Строительство артезианской скважины с устройством узла водоподготовки | 25 м3/сут | д.Дубовка | Зона природных и экологических ландшафтов |
| 6.1.11 | Строительство артезианской скважины с устройством узла водоподготовки | 35 м3/сут | д.Дунаевы Поляны | Зона природных и экологических ландшафтов |
| 6.1.12 | Строительство пожарных водоемов (пирсов) | 4 ед. | д.Егорово |  |
| 6.1.13 | Строительство пожарных водоемов (пирсов) | 1 ед. | д.Люнда |  |
| 6.1.14 | Строительство пожарных водоемов (пирсов) | 2 ед. | д.Осиновка |  |
| 6.1.15 | Строительство пожарных водоемов (пирсов) | 3 ед. | д.Бовырино |  |
| 6.1.16 | Строительство пожарных водоемов (пирсов) | 2 ед. | д.Дубовка |  |
| 6.1.17 | Строительство пожарных водоемов (пирсов) | 2 ед. | д.Дунаевы Поляны |  |
| 6.2 | Водоотведение |
| 6.2.1 | Строительство канализационных сетей | 3,50 км | д.Егорово |  |
| 6.2.2 | Строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки | 100 м3/сут | д.Егорово | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 6.2.3 | Строительство канализационной насосной стации | 100 м3/сут | д.Егорово | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 6.3 | Электроснабжение |
| 6.3.1 | Строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ | 1×160 кВт | д.Егорово | Жилая зона |
| 6.3.2 | Строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ | 1×160 кВт | д.Бовырино | Жилая зона |
| 6.3.3 | Строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ | 1×160 кВт | д.Дубовка | Жилая зона |
| 6.3.4 | Строительство ЛЭП 10 кВ | 0,20 км | д.Егорово |  |
| 6.3.5 | Строительство ЛЭП 10 кВ | 0,20 км | д.Бовырино |  |
| 6.3.6 | Строительство ЛЭП 10 кВ | 0,30 км | д.Дубовка |  |
| 6.4 | Газоснабжение |
| 6.4.1 | Строительство межпоселкового газопровода | 2,3 км | д.Егорово |  |
| 6.4.2 | Строительство газорегуляторного пункта | 1 ед. | д.Егорово | Жилая зона |
| 6.4.3 | Строительство межпоселкового газопровода | 3,3 км | д.Бовырино |  |
| 6.4.4 | Строительство газорегуляторного пункта | 1 ед. | д.Бовырино | Жилая зона |
| 6.4.5 | Строительство межпоселкового газопровода | 3,1 км | д.Люнда |  |
| 6.4.6 | Строительство газорегуляторного пункта | 1 ед. | д.Люнда | Жилая зона |
| 6.4.7 | Строительство межпоселкового газопровода | 2,2 км | д.Осиновка |  |
| 6.4.8 | Строительство газорегуляторного пункта | 1 ед. | д.Осиновка | Жилая зона |
| 6.4.9 | Строительство межпоселкового газопровода | 5,2 км | д.Дубовка |  |
| 6.4.10 | Строительство газорегуляторного пункта | 1 ед. | д.Дубовка | Жилая зона |
| 6.4.11 | Строительство межпоселкового газопровода | 3,5 км | д.Дунаевы Поляны |  |
| 6.4.12 | Строительство газорегуляторного пункта | 1 ед. | д.Дунаевы Поляны | Жилая зона |
| 6.5 | Связь |
| 6.5.1 | Реконструкция автоматической телефонной станции | 1 ед. | д.Егорово | Жилая зона |

## ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 г. №10 О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», на территории зон санитарной охраны источников водоснабжения должны осуществляться следующие охранные мероприятия.

Мероприятия на территории ЗСО источников водоснабжения

Мероприятия по первому поясу

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных в предыдущем пункте, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов (септиков), организация отвода поверхностного стока и др.).

Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов допускается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».  Размещение свиноводческих комплексов промышленного типа и птицефабрик во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов не допускается.

Санитарно-защитные зоны

В соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Проектом предусматривается предприятия не выше IV класса вредности у д.Егорово.

Таблица  2.2 – Проектные предложения в части санитарно-защитных зон

| № | Название предприятия | Местоположение | Мероприятия | Санитарно-защитная зона, м/класс предприятия по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сущест. | Планир. |
|  | Производственные и сельскохозяйственные предприятия |
| 1 | ИП Миронов В.Б. | д.Егорово, у юго-восточной границы | Сокращение СЗЗ | 100/IV | 50/V |
|  |  | д.Дубовка, у западной границы | СЗЗ соблюдена | 100/IV | 100/IV |
| 2 | Планируемая промплощадка | К юго-востоку от д.Егорово | Размещение предприятий не выше IV класса вредности | - | 100/IV |
|  | Объекты специального назначения |  |
| I | Кладбище действующее, расширяемое | д.Егорово, в 0,7 км к западу | СЗЗ соблюдена | 50/V | 50/V |
| I | Кладбище действующее | д.Дубовка, в 0,5 км к юго-востоку | СЗЗ соблюдена |  | 50/V |
| I | Кладбище действующее | д.Осиновка, в 0,9 км к северо-востоку | СЗЗ соблюдена |  | 50/V |
| I | Кладбище закрываемое | д.Ерзово, в 0,7 км к северу | Закрытие кладбища с рекультивацией земель |  | - |
| I | Кладбище действующее | с.п.Красная Поляна, в 0,6 км к югу | СЗЗ соблюдена |  | 50/V |
| II | Скотомогильник | 0,85 км к юго-западу от д.Люнда | СЗЗ соблюдена | 1000/I | 1000/I |
| II | Скотомогильник | 0,75 км к югу от д.Дубовка | - | 1000/I | 1000/I |
| III | Свалка ТБО несанкционированная ликвидируемая | д.Люнда, в 0,42км к северу | Ликвидация свалки | 300/III | - |
| III | Свалка ТБО несанкционированная | д.Осиновка, в 0,34 км к востоку | Ликвидация свалки | 300/III | - |
| III | Свалка ТБО несанкционированная | д.Егорово, в 0,3 км к югу | Ликвидация свалки | 300/III | - |

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (п.10 табл.1.1) в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

При устройстве новых участков кладбищ необходимо руководствоваться требованиями СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» (приняты и введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 №84), МДС 13-2.2000 «Инструкции о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации» (утверждены Приказом Госстроя РФ от 10.01.200 №3), Водным кодексом РФ.

## ГЛАВА 3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ В НИХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Положения по реализации функционального зонирования генерального плана сельского поселения Егоровский сельсовет в виде описания назначения функциональных зон определены в таблице 2.3.

Описание назначения функциональных зон, приведенное в таблице 2.3, подлежит учету при подготовке правил землепользования и застройки сельского поселения Егоровский сельсовет в части градостроительных регламентов.

Границы функциональных зон отображены Карте 1. Сводная карта (основной чертеж) генерального плана территории сельского поселения Егоровский сельсовет Воскресенского муниципального района Нижегородской области

Таблица 2.2 – Описание назначения основных видов функциональных зон

| № п/п | Наименования функциональных зон | Описание назначения функциональных зон | Площади функциональных зон, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | д.Егорово | д.Бовырино | д.Люнда | д.Оснновка | д.Дубовка | д.Дунаевы Поляны | д.Ерзово | д.Красная Звезда |
| ТОЛЬКО В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ |
| 1 | Жилая зона индивидуальной застройки | Формирование и развитие зоны индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. Преимущественно жилого использования территорий; 2. Возможности сочетания блокированных жилых домов и индивидуальных жилых домов городского типа и сельского типа не выше трех этажей; 3. Возможности ведения подсобного хозяйства на территории приусадебного участка; 4. Возможности размещения вдоль основных улиц отдельных объектов общественно-делового и культурно-бытового обслуживания, ориентированных на удовлетворение повседневных потребностей населения; 5. Возможности размещения детских садов как типового, так и семейного типа при соблюдении требований санитарных норм и правил; 6. Возможности размещения клубов и внешкольных учреждений при соблюдении требований санитарных норм и правил. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 1. Существующие особенности данного вида функциональных зон: 1.1. Наличие слаборазвитой инфраструктуры: дорог и тротуаров с твердым покрытием, отсутствие централизованных систем водоснабжения и водоотведения; 1.2. Недостаток территорий общего пользования; 1.3. Наличие малоэтажной индивидуальной жилой застройки, которая последовательно заменяется на застройку коттеджного типа; 1.4. Наличие значительного объема жилых домов сезонного проживания; 2. Показатели интенсивности использования территории на перспективу: 2.1. Максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов капитального строительства в границах земельных участков – не более 2000 кв. м/га, в границах функциональной зоны – не более 1500 кв. м/га; 2.2. Максимальная доля встроенного нежилого фонда в общем объеме фонда на участке жилой застройки не должна превышать 20%; 2.3. Обеспеченность жилой застройки стояночными местами для индивидуальных автомобилей внутри кварталов – 1 автомобиль на жилую единицу. | 50,23 | 40,73 | 39,51 | 40,62 | 19,41 | 35,09 | 13,01 | 10,2 |
| 2 | Жилая зона малоэтажной застройки | Формирование и развитие зоны малоэтажной жилой застройки должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. преимущественно жилого использования территории; 2. создания условий для ограниченного ведения личного подсобного хозяйства и размещения в границах зоны хозяйственных построек и гаражей для личных автомобилей принадлежащих жителям, проживающим в данной зоне; 3. возможности размещения клубов и внешкольных учреждений при соблюдении требований санитарных норм и правил. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 1. существующие особенности данного вида функциональных зон: - при формировании зоны этажность объектов капитального строительства предусматривать не выше трех этажей; - упорядочение и благоустройство придомовых территорий с выносом хозяйственных построек и гаражей на специальные площадки в границах зоны. 2. показатели интенсивности использования территории на перспективу: 2.1. максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов капитального строительства в границах земельных участков – не более 4500 кв. м/га, в границах функциональной зоны – не более 4000 кв. м/га; 2.2. обеспеченность жилой застройки стояночными местами для индивидуальных автомобилей внутри кварталов – 1 автомобиль на жилую единицу. | 0,33 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Общественно-деловая зона | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. Многофункционального использования территории с преимущественным распространением функции постоянного проживания населения в многоквартирных домах с количеством этажей не выше трех; 2. Развития общественно-деловых и культурно-бытовых центров вдоль главных улиц с возможностью осуществлять широкий спектр коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения, размещения объектов районного, регионального и федерального значения; 3. Реконструкции и нового строительства зданий на застроенных территориях с соблюдением минимальных размеров придомовых территорий, устанавливаемых в соответствии с нормами и требованиями технических регламентов безопасности; 4. Использования первых этажей жилых домов, расположенных вдоль главных улиц под объекты общественного назначения; 5. Возможности размещения бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов при соблюдении требований санитарных норм и правил; 6. Возможности размещения водоочистных сооружений при соблюдении требований санитарных норм и правил; 7. Размещение объектов образовательных учреждений при соблюдении требований санитарных норм и правил. 8. Размещение объектов здравоохранения при соблюдении требований санитарных норм и правил; При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 1. Существующие особенности данного вида функциональных зон: 1.1. Необходимость упорядочения и благоустройства придомовых территорий, вынос хозяйственных построек и гаражей на специально выделенные площадки в границах данной; 1.2. Создание специально организованных автомобильных парковок у объектов общественного назначения; 1.3. Благоустройство и озеленение территорий общего пользования; 2. показатели интенсивности использования территории на перспективу применительно к зоне в целом: 2.1. Максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов капитального строительства – не более 7500 кв. м/га; 2.2.Максимальная доля помещений нежилого назначения от общей площади помещений всех видов использования (с учетом наземной части объектов капитального строительства для размещения автомобильных стоянок) – 25 %; 2.3. Обеспеченность жилой застройки стояночными местами для индивидуальных автомобилей внутри кварталов – 0,7 автомобиля на жилую единицу. | 3,30 | 0,24 | 0,34 | 0,62 | - | 034 | - | - |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Формирование и развитие данных зон должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1.Размещения объектов, имеющих санитарно-защитные зоны до 50 метров – объектов, деятельность которых не связана с высоким уровнем шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного транспорта; 2.Размещения инженерных объектов, технических и транспортных сооружений (источники водоснабжения, очистные сооружения, электростанции, дорожно-транспортные сооружения, иные сооружения) 3. Возможности размещения инженерных объектов, технических и транспортных сооружений; 4. Возможности размещения объектов коммерческих услуг, способствующих осуществлению производственной деятельности; 5. Сочетания различных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов и санитарных требований. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 1. Необходимость интеграции производственных и общественно-деловых объектов в поселковую среду посредством развития многоуровневой системы коммуникационных связей (транспортных и пешеходных) и многофункционального набора помещений общего пользования фронтальной части улиц; 2. Требования к планировке кварталов сельской местности. | 0,32 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Зона рекреационного назначения | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. Сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания благоустроенных зон отдыха общего пользования в границах населенных пунктов в целях проведения досуга населением; 2. Формирования средовой защитной природно-экологической системы с учетом особенностей территории; 3. Обеспечения условий организации отдыха населения, создания лесопарковых и лугопарковых зон в границах населенных пунктов; 4. Сохранения, воспроизводства лесных массивов и осуществления иных видов деятельности, не противоречащих назначению данной функциональной зоны; 5. Обеспечения возможности размещения открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений – открытых спортивных, физкультурных и досуговых площадок, полей, конькобежных дорожек, лыжных и горнолыжных трасс, гольф-парков и других, используемых в летнее и зимнее время года как индивидуально, так и для организованных занятий всех категорий населения; 6. Сочетания перечисленных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов и санитарных требований. | 4,21 | - | 3,52 | 1,47 | - | - | - | - |
| 6 | Зона природных и экологических ландшафтов | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. формирования средовой защитной природно-экологической системы с учетом особенностей территории; 2. обеспечения условий организации отдыха населения, создания лесопарковых и лугопарковых зон в границах населенных пунктов; 3. сохранения, воспроизводства лесных массивов и осуществления иных видов деятельности, не противоречащих назначению данной функциональной зоны. | 5,44 | 0,88 | 2,06 | 8,91 | 6,20 | 0,21 | 3,06 | 2,83 |
| ТОЛЬКО ЗА ГРАНИЦАМИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ |
| 7 | Зона производственного использования | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. Преимущественного размещения объектов V, IV классов вредности, имеющих санитарно-защитные зоны от 50 до 100 метров, – объектов, деятельность в которых связана с высоким уровнем шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного транспорта; 2. Возможности размещения инженерных объектов, технических и транспортных сооружений (источники водоснабжения, очистные сооружения, электростанции, дорожно-транспортные сооружения, иные сооружения); 3. Возможности размещения объектов коммерческих услуг, способствующих осуществлению производственной деятельности; 4. Сочетания различных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов – санитарных требований. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 1. Необходимость интеграции производственных и общественно-деловых объектов в поселковую среду посредством развития многоуровневой системы коммуникационных связей (транспортных и пешеходных) и многофункционального набора помещений общего пользования фронтальной части улиц; 2. Требования к планировке – соблюдение размерности, ориентации и структуры квартальной сети. | 10,20 |
| 8 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Формирование и развитие данных зон должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. Размещения объектов, имеющих санитарно-защитные зоны от 50 метров – объектов, деятельность которых не связана с высоким уровнем шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного транспорта; 2. Размещение инженерных объектов, технических и транспортных сооружений (источники водоснабжения, очистные сооружения, электростанции, дорожно-транспортные сооружения, иные сооружения) 3. Возможности размещения инженерных объектов, технических и транспортных сооружений; 4. Возможности размещения объектов коммерческих услуг, способствующих осуществлению производственной деятельности; 5. Сочетания различных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов и санитарных требований. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 1. Необходимость интеграции производственных и общественно-деловых объектов в поселковую среду посредством развития многоуровневой системы коммуникационных связей (транспортных и пешеходных) и многофункционального набора помещений общего пользования фронтальной части улиц; 2. Требования к планировке – соблюдение размерности, ориентации и структуры сельской квартальной сети. | 28,50 |
| 9 | Зона сельскохозяйственного использования | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. Деятельности, связанной с выращиванием сельхозпродукции открытым способом; 2. Сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия другими видами деятельности. | 1644,45 |
| 10 | Зона специального назначения | Формирование и развитие данных зон должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. Размещения и содержания объектов, связанных с хранением и утилизацией ТБО, отходов сельскохозяйственного производства (скотомогильники); 2. Сохранения и размещения новых кладбищ традиционного захоронения в соответствии с расчетными показателями; 3. Обеспечения рационального использования и содержания в целях сохранения здоровья населения и благополучия экологической среды. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать соблюдение требований технических регламентов и санитарных требований. | 3,30 |
| 11 | Зона природных и экологических ландшафтов | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. Сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания благоустроенных зон отдыха общего пользования за границами населенных пунктов в целях проведения досуга населением; 2.формирования средовой защитной природно-экологической системы с учетом особенностей территории; 3. сохранения, воспроизводства лесных массивов и осуществления иных видов деятельности, не противоречащих назначению данной функциональной зоны. | 918,02 |
| 12 | Зона земель лесного фонда | Формирование и развитие данной зоны определяется в соответствии с Лесным Кодексом РФ | 15229,50 |