1. ОСНОВАНИЯ И ИСХОДНЫЕ

ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРИИТОРИИ

1.1 Общие положения

Проект планировки и межевания территории, на объект: строительство автомобильной дороги  «Подъезд к д. Марково от автодороги Задворка-Нестиары в Воскресенском районе Нижегородской области» выполнен на основании технического задания ГКУ Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог». (Приложение А).

Основанием для проектирования послужило план реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, утвержденный постановлением Правительства Нижегородской области от 31 декабря 2014 года  № 977."

-Постановление администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области №474 от 26 мая 2015 года «О подготовке проекта планировки и межевания территории»

- Департамент лесного хозяйства Нижегородской области - Приказ «Об утверждении акта натурного технического обследования лесного участка» №240 от 19 марта 2015 года

- Градостроительного кодекса Российской Федерации (с изменениями на 20.07.2012 г) от 29.12.2004 №190-ФЗ;

- Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ,

- Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»,

- Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006, №74-ФЗ

В качестве исходной планово-картографической основы для выполнения проекта планировки и межевания территории использовались материалы

топографической съемки масштаба 1:1000.

В качестве исходных данных для выполнения проекта использовались следующие сведения и материалы:

1) сведения о границах территории разработки проекта планировки территории

2) сведения о земельных участках, учтенных в государственном кадастре недвижимости, расположенных в границах территории разработки проекта планировки и межевания и на прилегающих территориях (предоставлены филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" по Нижегородской области);

Проект планировки и межевания территории выполнен на основе положений и норм действующих нормативно-правовых актов. Термины и определения, употребляемые в проекте, соответствуют действующим нормативно-правовым актам РФ, Нижегородской области.

## 1.2. Цель разработки проекта

Проект планировки и межевания территории осуществляется в целях:

- обеспечения устойчивого развития территорий;

- выделения элементов планировочной структуры;

- установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства;

- установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения автомобильной дороги.

-   установление правового регулирования земельных участков.

- установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, оценка изъятия земельных участков.

- повышение эффективности использования территории населенного пункта.

Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и разработка проектных решений по координированию

красных линий и вновь формируемых земельных участков проектируемой автодороги.

## 1.3. Основные  задачи разработки проекта планировки и межевания

Основными  задачами при разработке проекта планировки являются:

- установление границ полосы отвода автомобильной дороги Подъезд к д. Марково от автодороги Задворка -Нестиары в Воскресенском районе Нижегородской области.

- Установление зон с особыми условиями использования, установление красных линий.

-  Определение границ функционально-планировочных участков, в том числе участков проектируемого объекта.

1.4.Градостроительная ситуация и современное использование территории

Подъезд к д. Марково от автодороги Задворка-Нестиары находится на территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области и входит в состав Нестиарского сельского совета. От д. Завод до д. Марково автодорога проходит вдоль лесного массива,  земли принадлежат Нестиарскому участковому лесничеству.

Проектируемая автодорога будет располагаться на месте прохождения существующей грунтовой автодороги, соединяющей д.Завод и д. Марково, начальной точкой проектирования является примыкание к дороге Задворка-Нестиары.

                - Состояние существующей дороги неудовлетворительное, проезд легкового автотранспорта по указанной дороге практически не возможен. Деревянный мост через р. Быстрец у д. Завод  находится в неудовлетворительном состоянии, полностью разрушен. В настоящее время сообщение с населенными пунктами д.Завод и д. Марково организованно по временному деревянному мосту.

Автомобильная дорога  Подъезд к д.Марково  от а/д Задворка-Нестиары в Воскресенском районе Нижегородской области относится к дорогам местного значения. Народнохозяйственное значение дороги заключается в том, что она  обеспечит круглогодичную связь жителей деревень Марково и  Завод с селом Нестиары – администрацией Нестиарского сельского совета и  даст выход на автомобильную дорогу Задворка-Нестиары, обеспечивающую связь с областным центром г. Н.Новгород и с районным центром  р.п. Воскресенское.

На период подготовки проекта межевания территория свободна от застройки.

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки представлена в графических материалах.

В соответствии с данными государственного кадастра недвижимости в период разработки проекта граница исследуемой территории находится в пределах территории следующих кадастровых кварталов:

52:11:0150004 - земли администрации Нестиарского сельсовета

(д. Марково),

52:11:0150005 (земли СПК «Нестиарский»)

52:11:0150007 - земли администрации Нестиарского сельсовета (д. Завод),

Схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории.

2. Формирование границ земельных участков, предназначенных для размещения автомобильной дороги Подъезд к д. Марково от автодороги Задворка-Нестиары в Воскресенском районе Нижегородской области

Изысканиям и проектированию автомобильной дороги Подъезд к д. Марково от автодороги Задворка-Нестиары в Воскресенском районе Нижегородской области предшествовал выбор земельного участка в натуре, согласование его с землепользователями и органами, осуществляющими контроль за использованием земель.

Трасса проектируемой автодороги проложена по землям следующих владельцев:

1. СПК «Нестиарский»;

2. Нестиарского участкового лесничества;

3.Администрации Нестиарского сельсовета;

В проектной документации приведено обоснование размеров полосы отвода с учетом расположения земляного полотна, коммуникаций, элементов обстановки дороги, искусственных сооружений, водоотводных устройств.

На стадии составления проектной  документации уточнены площади земель, подлежащие  постоянному  и  временному  отводу.

Ширина постоянной полосы отвода принята для дороги V категории в зависимости  от высоты насыпи,  наличия боковых кюветов, с учетом оставления предохранительных полос шириной 3 м с каждой стороны дороги,  откладываемых от подошвы насыпи либо от внешней бровки кювета. Так же  предусмотрен отвод земли под устройство пересечений и съездов, укреплений русел у водопропускных труб.  Во временный отвод вошли земли, занимаемые под кавальеры для складирования снятого растительного грунта, полосу для движения машин и механизмов, а так же  предусмотрен отвод земли под устройство пересечений и съездов.

В  виду наличия большого количества коммуникаций в д. Марково съезды запроектированы с учетом строительства без выполнения работ по  переустройству ВЛ ( по согласованию с заказчиком ГУ «ГУАД НО») и  учётом  норм СНиП 2.05.02.85*. Съезды  с основной дороги в д. Марково запроектированы в отметках существующей планировки под прямым углом и назначены длиной  50м (по грунтам), в соответствии п.6.4, п. 6.14   СП 34.13330.2012 Актуализированная редакция  СНиП 2.05.02.85*.  В конечной точке трассы предусмотрено устройство разворотной площадки по типу перекрестка.

Схема съездов представлена в графических приложениях.

Перечень земельных участков, формируемых для строительства автомобильной дороги.

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Категория земель | Разрешённое использование | Номер земельного участка | Площадь, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Администрация Нестиаровского сельсовета, Кадастровый квартал 52:11:0150004 |
| 1 | Подъезд к д. Марково от автодороги Задворка-Нестиары | Земли населённых пунктов | Общее пользование территории | ЗУ1 | 8787 |
|  |  |  |  | ЗУ2 | 403 |
|  |  |  |  | ЗУ3 | 360 |
|  |  |  |  | ЗУ4 | 581 |
|  |  |  |  | ЗУ5 | 45 |
|  |  |  |  | ЗУ6 | 685 |
|  |  |  |  | ЗУ7 | 676 |
|  |  |  |  | ЗУ8 | 473 |
|  |  |  |  | ЗУ9 | 404 |
|  |  |  |  | ЗУ10 | 580 |
| СПК «Нестиарский», кадастровый квартал 52:11:0150005 |
| 2 | Подъезд к д. Марково от автодороги Задворка-Нестиары | Земли сельскохозяйственного назначения | Автомобильный транспорт | ЗУ1 | 53 780 |
|  |  |  |  | ЗУ2 | 382 |
|  |  |  |  | ЗУ3 | 3959 |
|  |  |  |  | ЗУ4 | 8423 |
|  |  |  |  | ЗУ8 | 172 |
|  |  |  |  | ЗУ9 | 160 |
|  |  |  |  | ЗУ10 | 168 |
|  |  |  |  | ЗУ11 | 251 |
|  |  |  |  | ЗУ12 | 213 |
|  |  |  |  | ЗУ13 | 79 |
|  |  |  |  | ЗУ14 | 889 |
|  |  |  |  | ЗУ15 | 13 426 |
|  |  |  |  | ЗУ16 | 1092 |
| Нестиарское участковое лесничество, кадастровый квартал 52:11:0150005 |
| 2 | Подъезд к д. Марково от автодороги Задворка-Нестиары | Земли лесного фонда | Автомобильный транспорт | ЗУ5 | 2172 |
|  |  |  |  | ЗУ6 | 559 |
|  |  |  |  | ЗУ7 | 11 421 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Нестиаровского сельсовета, кадастровый квартал 52:11:0150007 |
| 3 | Подъезд к д. Марково от автодороги Задворка-Нестиары | Земли населённых пунктов | Общее пользование территории | ЗУ1 | 12 140 |
|  |  |  |  | ЗУ2 | 947 |
|  |  |  |  | ЗУ3 | 595 |
|  |  |  |  | ЗУ4 | 1160 |
|  |  |  |  | ЗУ5 | 148 |
|  |  |  |  | ЗУ6 | 371 |
|  |  |  |  | ЗУ7 | 208 |
|  |  |  |  | ЗУ8 | 659 |
|  |  |  |  | ЗУ9 | 878 |
|  |  |  |  | ЗУ10 | 485 |
|  |  |  |  | ЗУ11 | 505 |

Сведения о существующих, вновь образованных участках, санитарно-защитных зонах, инженерных и транспортных коммуникациях отражены на чертеже «Проект планировки и межевания территории» .

3. ФОРМИРОВАНИЕ КРАСНЫХ ЛИНИЙ.

Проектируемая автомобильная дорога проходит по не застроенной территории и не затрагивает центральную улицу. В связи с этим формирование красных линий на рассматриваемой территории не требуется.

4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ

Ограничения по использованию землепользований на территории разработки проекта планировки и межевания устанавливаются на охранную зону:  линий электропередач,  водоохранную зону по р. Марк 50 м и р. Быстрец -100 м.,  полосу отвода автомобильной дороги Подъезд к д. Заозерье от автодороги Задворка-Нестиары в Воскресенском районе Нижегородской области.

Трассой автодороги пересекаются линии электропередач напряжением 0,4 кВ,  10кВ и 35кВ. Согласно  полученным ТУ ПО «Семеновские электрические сети»,  в связи с недопустимым вертикальным габаритом до верха покрытия и

недопустимым расстоянием от бровки насыпи до опор выполнено переустройство ВЛ 0,4 кВ  на ПК 6+35 и на съездах на ПК 29+81 и ПК 31+54.

Конструкция поперечных профилей земляного полотна принята в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85* и типовыми материалами для проектирования 503-0-48.87 «Земляное полотно автомобильных дорог общего пользования» для дорог V категории с параметрами:

- ширина земляного полотна – 8,0м;

- ширина обочин – 1,0-2,0;

- поперечный уклон проезжей части - 20‰; обочин - 40‰.

Поперечные профили земляного полотна выполнены и представлены на чертежах. Полоса отвода автомобильной дороги Подъезд к д. Марково от автодороги Задворка-Нестиары в Воскресенском районе Нижегородской области формируется как единый земельный участок, который предназначен для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Содержание полосы отвода:

- дорожные организации должны принимать необходимые меры для поддержания отведенной полосы в чистоте и благоустроенном состоянии (уничтожение или скашивание сорных трав, вырубка кустарника, растущего близко к дороге и могущего вызвать снежные заносы);

- обеспечение водоотвода (ликвидация застоя воды в пониженных местах, планировка отдельных участков полосы с приданием уклона, обеспечивающего сток);

- охрана полосы отвода  (недопущение устройства мусорных ям, свалок).

В границах полосы отвода автомобильной дороги запрещаются, в частности: выполнение работ, не связанных со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса; размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса; распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков.

Для предохранения водоохранной зоны от загрязнения поверхностными водами, а также  в пределах вогнутой кривой предусмотрено укрепление обочин щебнем на всю ширину обочины. Слой щебня рассекает и поглощает стекающие с покрытия воды, которые теряют при этом скорость и равномерно просачиваются на откосы, не вызывая их размыва. В  результате чего вода с проезжей части непосредственно в реку не поступает, фильтруется через дренирующую насыпь.

В районе водоохранной зоны после моста для  перехвата и отвода поверхностных вод с покрытия проезжей части предусмотрено устройство продольных лотков, устраиваемых вдоль кромки проезжей части. Водосбросы  устраиваются за мостом на ПК3+40 с двух сторон. По телескопическим  водоотводным лоткам  поверхностные воды поступает в фильтрующие водоприёмные колодцы диаметром 1.0 м,  расположенные  слева и справа  у подошвы насыпи. С поверхности моста поверхностные сточные воды сбрасываются через водоотводные трубки в подвесные водоотводные лотки и по ним в фильтрующие водоприёмные колодцы диаметром 1.0 м,  расположенные  слева и справа  у подошвы насыпи на ПК 2+96.  В месте соединения водоотводных лотков с колодцем в кирпичной кладке устраивается отверстие размером 230х500мм, в которое вставляется решётка для очистки сточных вод от мусора. Фильтром для очистки сточных вод служит нефтепоглощающий сорбент «Ирвелен» на основе синтетических материалов. «Ирвелен» используется многократно для сбора нефтепродуктов, в том числе эмульгированных. Регенерация осуществляется путём механического отжатия до  20 и более раз. Всего устраивается четыре водоприёмных фильтрующих колодца.

Строительство береговых опор моста производится в пойменной зоне, промежуточных  - в русловой зоне  реки. Все работы ведутся с рабочих подмостей.           При строительстве опор производится забивка призматических свай с помощью копра СП-49ЧЕТРА-14. Забивка свай производится после устройства рабочих площадок.  Досыпка рабочих площадок промежуточных опор производится промытым щебнем. Рабочие площадки покрыты ж/б плитами. Для сбора поверхностного стока на каждой из рабочих площадок  предусмотрена установка  герметичных отстойников емк. 3 м3. По мере заполнения накопительных емкостей, загрязненный сток вывозится на утилизацию. Договор на вывоз стоков будет заключен со специализированной организацией непосредственно при производстве работ на объекте.

В пределах водоохранной зоны  (ПК 29+97 ÷ПК 1+10) предусмотрено укрепление откосов земляного полотна и обочин на всю ширину обочины  георешеткой Геоспан ОР 30/15 с заполнением ячеек по геотекстильной подложке из  материала Геоспан ТН 20. В качестве  заполнителя ячеек георешеток применяют щебень М 400, фр. 20-40мм h=0,20 м. Слой щебня рассекает и поглощает стекающие с покрытия воды, которые теряют при этом скорость и равномерно просачиваются на откосы, не вызывая их размыва. В  результате чего вода с проезжей части непосредственно в реку не поступает, фильтруется через дренирующую насыпь.

Так же должны организовываться мероприятия: запрет стоянки и мойки автомобильного транспорта в районе реки. Запрет сброса снега с проезжей части на откосы и в реку, контроль за вывозом его на автомобилях на специально отведенную площадку (снегосвалку).  Для борьбы с гололедом рекомендуются противогололедные материалы (фрикционные материалы, солевые растворы невысокой концентрации).

ВЫВОД: Изменений  состояния грунтовой толщи, уровня грунтовых вод и загрязнения среды обитания водных биологических ресурсов не произойдет.

Схема границ зон с особыми условиями использования территории представлена на листе 5 графических материалов

5. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА И ИНЖЕНЕРНАЯ

ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Продольный профиль запроектирован в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85* с параметрами для дорог V категории.

Проектная линия на продольном профиле запроектирована по оси проезжей части и нанесена с учетом требований безопасности автомобильного движения с заданными скоростями, с учетом рельефа, геологических, гидрологических и климатических условий местности.

Подготовка территории строительства заключается в восстановлении и закреплении трассы, разбивке осей съездов и примыканий, заготовке строительных материалов, переустройстве коммуникаций, снятии плодородного растительного грунта.

Перед началом строительства необходимо выполнить:

-очистку территории от древесно-кустарниковой растительности, попадающей в зону строительства.

- срезку растительного слоя с притрассовой полосы. Складирование снятого растительного слоя почвы производится в полосе срочного отвода с целью последующего его использования для укрепления обочин и откосов.

-разборку существующих искусственных сооружений –

1.деревянный мост - L=15,1 м на  ПК3+18

2.металлическая труба  0,5 м - L=8,32 м  ПК 9+92,1

3.металлическая труба  0,5 м - L=10,57 м  ПК13+53,2

4. ж/б труба отв. 1,0×1,0 м - L=12,06 м  ПК30+60

- переустройство коммуникаций.

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЕРХНОСТНЫМ СТОКАМ.

Строительство автомобильной дороги  не будет оказывать воздействие, ведущее к изменению рельефа и гидрологической среды. Территория участка не относится к карстоопасным  районам, подрезание склонов  не производится.

Грунт   насыпи земляного полотна  представлен песком мелким. Устройство  дополнительного слоя основания предусмотрено из песка мелкого.

Для предотвращения заболачивания прилегающей территории предусмотрен продольный водоотвод, который  осуществляется по рельефу местности. В пониженных местах и месте протекания р. Марк, пересекаемых проектируемой автодорогой, предусмотрена установка водопропускных труб (2 шт.) и водоотводного лотка, что исключает возможность подпора  и застаивание поверхностных вод. Отверстия труб и лотка  назначены на основании определения  расчетных гидрологических характеристик для безнапорного режима протекания  воды и обеспечивают пропуск воды, собираемой у насыпи.

В месте протекания р. Быстрец предусмотрено строительство моста. Отверстие моста определено величиной потребной рабочей площади для пропуска под мостом расчетного расхода воды.   Отсыпка конусов производится дренирующим грунтом с послойным уплотнением до 0,98  стандартной плотности.  Заложение откосов конусов принято в соответствии со СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы».  Укрепляются откосы конусов  монолитными бетонными плитами толщ.10 см на слое щебня толщ.10 см. Упором для плит является бетонный упор сеч. 0.4 х 0.5 х1,5 м  и  каменная  призма.  Конструкция укрепления откосов принята по ТП 3.501.1 - 156 «Укрепления русел, конусов и  откосов насыпи у малых и средних мостов и водопропускных труб» Ленгипротрансмост.

Заложение откосов земляного полотна принято в соответствии со СНиП

2.05.02-85*   «Автомобильные дороги».  Для исключения размыва откосов земляного полотна водой предусмотрено укрепление откосов семенами трав с предварительной плакировкой растительным грунтом толщиной 0,15м в соответствии с т.п. 3.503.9-78  «Конструкции укрепления откосов земляного полотна автомобильных дорог общего пользования».  В пределах водоохранной зоны откосы земляного полотна и обочины укрепляются  георешеткой Геоспан ОР 30/15 с заполнением ячеек по геотекстильной подложке из  материала Геоспан ТН 20. В качестве  заполнителя ячеек георешеток применяют:

- для подтопляемой части откоса насыпи до РУВВ+0,5м - щебень М 400, фр. 20-40мм h=0,20 м;

- для сухой части откоса насыпи – растительный грунт h=0,20 м.

Водоотвод с проезжей части осуществляется  за счет поперечного и продольного уклонов через обочины по откосам насыпи.

Мероприятия: Запрет на применение ведер и другой открытой посуды, на проведение мойки и заправки автомобильного транспорта в районе ремонта. Заправка и техобслуживание механизмов производятся на существующих АЗС. Проведение своевременной уборки мусора и отходов, установка биотуалетов.

В пределах водоохранной зоны (ПК 1+30 ÷ПК 5+17) предусмотрено укрепление откосов земляного полотна и обочин на всю ширину обочины  георешеткой Геоспан ОР 30/15 с заполнением ячеек по геотекстильной подложке из  материала Геоспан ТН 20. В качестве  заполнителя ячеек георешеток применяют щебень М 400, фр. 20-40мм h=0,20 м. Слой щебня рассекает и поглощает стекающие с покрытия воды, которые теряют при этом скорость и равномерно просачиваются на откосы, не вызывая их размыва. В  результате чего вода с проезжей части непосредственно в реку не поступает, фильтруется через дренирующую насыпь.

С поверхности моста поверхностные сточные воды сбрасываются через водоотводные трубки в подвесные водоотводные лотки и по ним в фильтрующие водоприёмные колодцы диаметром 1.0 м,  расположенные  слева и справа  у подошвы насыпи на ПК 2+96.    На участке автодороги после моста для  перехвата и отвода поверхностных вод с покрытия проезжей части предусмотрено устройство продольных лотков, устраиваемых вдоль кромки проезжей части. Водосбросы  устраиваются за мостом на ПК3+40 с двух сторон. По телескопическим  водоотводным лоткам  поверхностные воды поступает в фильтрующие водоприёмные колодцы диаметром

1.0 м,  расположенные  слева и справа  у подошвы насыпи. В месте соединения водоотводных лотков с колодцем в кирпичной кладке устраивается отверстие размером 230х500мм, в которое вставляется решётка для очистки сточных вод от мусора.

Водоотвод на мосту и подходах запроектирован применительно к типовому проекту 503-09-7.84 "Водоотводные сооружения на автомобильных дорогах общей сети", изделия по ТП 3.503.1-66 "Изделия сборные железобетонные водоотводных сооружений на автомобильных дорогах". Конструкция колодца принята применительно

к типовому проекту 3.900.1-14 «Изделия железобетонные для круглых колодцев водопровода и канализации». Выпуск 1.

Характеристики фильтрационного колодца:

- Диаметр – 1,0 м

- Верхний слой – фильтрующий элемент «Ирвелен – М» марки 2, V=0.47 м3

- Нижний слой  - песок крупнозернистый , V=0,2 м3

Общий объем фильтрующего материала 0,67 м3

Конструкция колодца представлена на рис.1

Рисунок 1

МЕРОПРИЯТИЯ: Поверхностные сточные воды не сбрасываются с полотна автомобильной дороги без очистки.

7. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СТРОИТЕЛЬНЫХ И САНИТАРНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ

1. Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ Земельный кодекс Российской Федерации

2. Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»

3. Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ Градостроительный кодекс Российской Федерации

4. Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»

5.  Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.07.2002 № 514 "Об утверждении положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства"

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»

8. Инструкция по межеванию земель. Роскомзем, 08.04.1996 г.

9. Приказ Минэкономразвития РФ от 24.11.2008 № 412 «Об утверждении формы межевого плана и  требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков»

10. ГКИНП-02-033-79 Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000, 1:500.