# СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ЕГОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

# ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

20  декабря 2012 года                                                                       № 21

Об утверждении схем теплоснабжения

Егоровского сельского поселения

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 декабря 1980 г. N 208 (СН 531-80), Уставом Егоровского сельсовета

сельский Совет РЕШИЛ:

1. Утвердить схему теплоснабжения Егоровского сельского поселения, согласно Приложению.

2. Обнародовать настоящее Решение на информационном стенде администрации сельсовета  и разместить на официальном сайте администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

Глава местного самоуправления                                             В.Б. Миронов

Утверждено

Решением сельского Совета Егоровского сельсовета

№ 21 от «20» декабря  2012 г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  Егоровского сельского поселения тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения муниципального образования  Егоровское сельское поселение;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Характеристика  Егоровского сельского поселения.

Егоровское СП  входит в состав Воскресенского муниципального района (далее – Воскресенский МР) и является одним из 11 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Площадь поселения на 01.01.2012 г. – 250 кв.км.

Располагается на юго – западе Воскресенского района, в 45 км от райцентра, граничит: на юге с Воротынским районом, на востоке с Республикой Марий Эл, с запада и севера расположены территории Нестиарской и Богородской администрации.

В состав Егоровского СП входят 8 населенных пункта: д. Егорово, д. Ерзово, д. Дубовка, п. Дунаевы Поляны, д. Бовырино, д. Осиновка, д. Люнда, п. Красная Звезда.

Административным центром поселения является д.Егорово.

Численность населения Егоровского СП на 01.01.2012 г.- 889 человек.

Территория представляет залесенную плоскую равнину, пересеченную долинами небольших рек с болотистыми поймами. Грунты преимущественно  песчаные, супесчаные и суглинистые. Грунтовые воды в долинах и низинах залегают до 1 метра.

Зима ( с середины ноября по конец марта) умеренно холодная, многоснежная, с устойчивыми морозами и частыми снегопадами. Дневные температуры воздуха в наиболее холодные месяцы (январь, февраль)-12,13град., ночью -18,-20 град, нередки дни с морозами до -30 (абс. Минимум -46 град.). При южных юго-западных ветрах иногда бывают оттепели, как правило образуется гололед. Устойчивый снежный покров устанавливается во второй половине ноября, его толщина к концу зимы 50-60 см(снежные годы до 1м). Осадки выпадают часто (13-19 дней со снегом  в месяц). Часты метели (8-10 дней с метелью в месяц).

Весна ( конец марта- конец мая) прохладная, по ночам до конца сезона возможны заморозки. Осадки  выпадают не часто ( 6-8 дней с осадками в месяц) в виде дождей, а иногда и мокрого снега. Снежный покров сходит к концу апреля.

Лето( конец мая – конец августа) теплое. Днем температура воздуха  +18,+22 град., ночью +13 –

+16 град. В июле нередки жаркие дни с температурой воздуха +30 и выше (макс.+37 град.)

Осень( конец августа- середина ноября) прохладная, пасмурная. Осадки (14-16 с осадками в месяц) выпадают в виде затяжных моросящих дождей, в октябре возможны снегопады.

Ветры в течении года переменные с некоторым преобладанием юго-западных и западных направлений. Преобладающая скорость ветра 3-4 метра в сек. Сильные ветры (15 метров в сек. и более) бывают преимущественно в январе, феврале.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Егоровского сельского поселения.

1.1. Существующее состояние.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить договор теплоснабжения является– ООО»Тепловые сети», которая снабжает теплом здание Егоровской средней школы.

| №п/п | Поселение | Наименование котельной, адрес | Установленная мощность,Гкал/час | Протяженность теплосетей в 2-х тр.исч., км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Егоровское | Котельная ООО»Теплосети»(школа) д. Егорово | 0,13 | 0,038 |

В настоящее время теплоснабжение населением осуществляется самостоятельно без теплоснабжающей организации. Топливо (дрова и дровяные отходы) закупают самостоятельно.

Теплоснабжение (отопление) Егоровского СП осуществляется:

- в частных  индивидуальных домах, в двухквартирных деревянных домах, в многоквартирных домах - индивидуальное – от печей  на твердом топливе, горячее водоснабжение  отсутствует.

Краткая характеристика котельных, расположенных на территории Егоровского сельского поселения:

| Котельная школа д. Егорово |
| --- |
| Котельная осуществляет теплоснабжение здания школы в д. Егорово, вид топлива - дрова. Теплоснабжающая организация- ООО»Тепловые сети». Общая установленная мощность котельной составляет 0,13 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,13 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети отопления в однотрубном исчислении составляет 0,038 км. Здание котельной 1990 года постройки, одноэтажное кирпичное. Площадь здания 28,5 кв.м. Кровля- шифер. |
| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| Котельная Егорово школа | 0,13 | 0,13 | 1,0 | дрова |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2 /кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизвод. котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| Универсал |  | 1990 | 0,13 | 1 |
| Насосы |
| Сетевые насосы ЦО и ГВС |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м. вод. Ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| К20/30; Q=20 м3/ч;Н=30м | N=4,0 кВт; n=3000 об/мин | 2 |
| Насосы |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м. вод. Ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| К 8/18; Q=8м3/ч; H=18м. | N=1,5 кВт;n=3000об/мин | 1 |

Генерального плана Егоровского сельского поселения нет.

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом Егоровского сельского поселения.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны жилой застройки, из них | га | 764,4 | 1233,9 |
| 1.1 | территории индивидуальной жилой застройки | % | 96 | 96 |
| 1.2 | территории среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 7,78 | 7,78 |
| 2. | Жилищный фонд, всего | Общая площадь, кв. м | 19988 | 93586,80 |
| 2.1 | Новое жилищное строительство | Общая площадь, кв. м | - | - |
| 3. | Общественные здания |  |  |  |
| 3.1 | Зоны объектов учебно-образовательного назначения | га | 2,7 | 2,7 |
| 3.2 | Зоны инженерной инфраструктуры | га | 159,63 | 106,49 |

1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

| Котельная ООО» Тепловые сети», д. Егорово. |
| --- |
| Потребители | V(м3) | t внутри (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| плановая температура наружного воздуха |
| Школа, пер. Школьный дом 9 | 451,7 | 20 |  |
| Итого: отопление |  |  | 0,13 |

Учитывая, что Генерального плана Егоровского сельского поселения нет, но изменение схемы теплоснабжения поселения не произойдет, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная школы д. Егорово | 0,13 |

Эксплуатацию котельной и тепловых сетей школы  в д.Егорово на территории Егоровского сельского поселения осуществляет ООО»Тепловые сети».

Модернизация системы теплоснабжения Егоровского сельского поселения не предусматривает изменения схемы теплоснабжения поселения.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории Егоровского сельского поселения  индивидуальные жилые дома и двухквартирные  дома оборудованы печами  работающими на твердом топливе ( дрова и дровяные отходы).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Егоровского сельского поселения   не  будет предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения Егоровского сельского поселения (до пуска газа на территорию нашего поселения).

2.4. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная школы, д.Егорово | 0,13 |

2.5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная школы д. Егорово | 0,13 | 0,13 | 0,13 |

2.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной, адрес | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная школы д. Егорово | 0,0039 |

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генерального плана Егоровского сельского поселения нет,   не предусматривается изменение схемы теплоснабжения поселения,

4.2. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

Раздел 5. Предложения по новому строительству и реконструкции  тепловых сетей.

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Не планируется и не предусмотрено.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной, адрес | Существующий баланс основного топлива (дрова) | Резервный вид топлива | Аварий-ный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой фактический расход, тыс. м3 | Перспективный расход топлива, с учетом планов развития и реконструкции, тыс. м3 |  |  |
| Котельная школа д. Егорово | 0,274 -дрова |  | дрова | - |

Раздел 7. Теплоснабжающая организация.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории  сельского поселения осуществляется печками, отапливаемые дровами.

Индивидуальная жилая застройка оборудована– печами на твердом топливе.

Горячее водоснабжение отсутствует.

Поставщиком тепловой энергии в школу  д. Егорово   является ООО» Тепловые сети».

Фельдшерско-акушерские пункты, сельские клубы отапливаются от печей Булерьян, работающих на  дровах.

Пожарное депо имеет индивидуальное отопление.

Сельская администрация – печное отопление.

Раздел 8. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

В настоящее время на территории Егоровского  поселения бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.