АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛУХОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 апреля 2021 года									 № 22

Об утверждении схем теплоснабжения Глуховского сельсовета

Воскресенского муниципального района Нижегородской области

На основании Федерального закона от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 декабря 1980 года № 208 (СН 531-80), Уставом Глуховского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области, администрация Глуховского сельсовета постановляет:

1.Утвердить схему теплоснабжения Глуховского сельсовета Воскресенского муниципального района

2.Обнародовать настоящее решение на информационном стенде в здании администрации Капустихинского сельсовета и разместить на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: www.voskresenskoe-adm.ru.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации						И.Ю.Дубова

## Утверждена

Постановлением администрации

Глуховского сельсовета

Воскресенского муниципального  района

№ 22  от 01 апреля 2021 года

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Общие положения

Схема теплоснабжения сельсовета — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения муниципального образования Глуховского сельсовета;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Характеристика Глуховского сельсковета

Глуховский сельсовет входит в состав Воскресенского муниципального района (далее – Воскресенский МР) и является одним из 11 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Администрация Глуховского сельсовета  расположена в северо-восточной

левобережной части района. На севере  администрация Глуховского сельсовета  граничит с  администрацией Староустинского сельсовета, на востоке с администрацией Воздвиженского сельсовета,   на юге с р.п.Воскресенское.

Общая площадь земель, находящихся  в ведении сельской администрации – 1037,17га.

Административным центром сельсовета является с. Глухово. В состав Глуховского сельсовета  входят 17 населенных пункта: д. Белоусово, д. Большое Содомово, д. Буслаево, с. Глухово, д.  Ёлкино, д. Копанки, д. Липовка, д. Поломерское, д. Попово, д. Родионово, д. Черново, пос. Красный Яр, д. Анненка, пос. Мирный, д. Красная Новь, д. Поляны, пос. Поляны.

Численность населения  Глуховского сельсовета  на 01.01.2021 – 1505 человек.

На территории администрации протекает река Ветлуга, река Уста, находятся озера: Черное,  Глуховское, Поповский Бам с многочисленными протоками. На всей территории администрации имеются заболоченные места.

1.1.ГИДРОГРАФИЯ-связана с реками Ветлуга и Уста, разливающимися весной  на 5-10 км, уровень воды поднимается в среднем на  5 м  и  держится около одного месяца.

1.2.КЛИМАТ – умеренно континентальный , с холодной снежной зимой и

умеренно теплым летом. Средняя температура воздуха  + 2- +4 градуса,

господствующие ветра –юго-западные.

1.3.РАСТИТЕЛЬНОСТЬ-определяется смешанными лесами,  переходящими в кустарники, на севере /д.Ёлкино, д.Поломерское, д.Белоусово / с большими поймами  на р.Уста и Глуховском озере.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

Глуховского  сельсовета.

1.1. Существующее состояние.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является единая теплоснабжающая организация –  МУП ЖКХ «Теплоцентраль» (котельная № 1)

| № п/п | Сельсовет | Наименование котельной,адрес | установл. мощность, Гкал/час | протяженность теплосетей в однотрубном исчислении, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Глуховский | котельная № 1 с. Глухово, ул. Школьная, д.7 | 0,4 | 0,576 |
| 2 | Глуховский | котельная № 2 д. Ёлкино, ул. Школьная, д.52 | 0,28 Мвт | 0,085 |
| 3 | Глуховский | Котельная №3 Д. Ёлкино, ул. Школьная, д.68 | 0,100 Мвт | 0,7846 |
| 4 | Глуховский | Котельная № 4 Пос. Красный Яр, ул. Больничная, д.2 «д» | 0,274 Мвт | 0,806 |

Теплоснабжение (отопление) Глуховского сельсовета осуществляется:

- в частных домах    от печей и котлов на твердом топливе, горячее водоснабжение – от   проточных водонагревателей (частично).

Краткая характеристика котельных, расположенных на территории  Глуховского сельсовета:

| Котельная №1 с. Глухово |
| --- |
| Котельной №1 осуществляет теплоснабжение Глуховской средней школы, Глуховского СДК, администрации Глуховского сельсовета, работает на твердом топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 0,4 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,4 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном исчислении составляет 0,576 км. Здание котельной №1 1978 года постройки, одноэтажное кирпичное, размерами 8 м* 8 м, высотой 3 м.; Объем здания =192 м3.; Фундамент здания - бетонный ленточный; Кровля-рубероид совмещённая. |
| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| Котельная №1 с. Глухово | 0,4 | 04 | 1 | Уголь, дрова |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2 /кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизвод. котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| Универсал-6 Универсал-6 |  | 1978 1978 | 0,4 0,4 | 1 1 |
| Насосы |
| Сетевые насосы ЦО и ГВС |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м. вод. ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| К 45-30; 45 куб.м./час; 30м вод. ст. К 20-30; 20 куб.м./час;30м.вод.ст | N=7,5кВт;n=3000об/мин N=4,0кВт;n=3000об/мин | 1 1 |
| Насосы |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м. вод. ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| К-8-18; Q=8,0м3/ч; H=18м; | N=1,5 кВт;n=3000об/мин | 1 |

| Котельная №2 |
| --- |
| Котельной №2 осуществляет теплоснабжение Ёлкинского сельского клуба, работает на электричестве. Система теплоснабжения однотрубная закрытая (внутри здания), протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном исчислении составляет 0,085 км. Помещение котельной №2 2002 года постройки, находится в здании сельского клуба, Фундамент здания - бетонный ленточный; Кровля-шифер двухскатный; |
| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| Котельная № 2 д. Ёлкино | 0,28 Мвт |  |  | электричество |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2 /кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизвод. котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| САОС-400 |  | 2002 |  | 1 |

| Котельная № 3 |
| --- |
| Котельной № 3 осуществляет теплоснабжение Ёлкинской группы Воздвиженского детского сада, работает на твердом топливе. Система теплоснабжения однотрубная закрытая (внутри здания), протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном исчислении составляет 0,7846 км. Помещение котельной №2 1978 года постройки, находится в здании Ёлкинского садика, размерами 12,82 м*30,6. высотой – 3,3 м Объем здания = 1295 м3.; Фундамент здания - бетонный ленточный; Кровля-шифер двухскатный; |
| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| Котельная № 3 д. Ёлкино | 0,100 Мвт | 0,047 Мвт | 0,047 Мвт | Дрова., уголь |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2 /кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизвод. котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| Стальной -самодельный |  | 2002 | 0,047 | 1 |

| Котельная №4 |
| --- |
| Котельной №4 осуществляет теплоснабжение Красноярский ФАП, МКОУ Красноярской НОШ- детский сад, работает на твердом топливе. Система теплоснабжения однотрубная закрытая (внутри здания), протяженность теплосети центрального отопления в двухтрубном исчислении составляет 0, 403 км. Помещение котельной № 4 1983 года постройки, размерами 4,4 м*10,82м.. Площадь здания = 47,6 кв.м.; Фундамент здания - бетонный ленточный; Кровля-шифер двухскатный; |
| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| Котельная № 4 пос. Красный Яр | 0,274 Мвт | 0,274 Мвт | 1 | дрова |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2 /кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизвод. котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| Универсал-3 Универсал-1 |  |  | 0,146 Мвт 0,128 Мвт | 1 1 |
| Насосы |
| Сетевые насосы ЦО и ГВС |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| К 20-30 20 м. куб. 30 мм. рт.ст. | N=5,5 кВт; n=2900 об/мин | 1 |

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

|  | Наименование котельной, адрес | установл. мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  | котельная № 1 с. Глухово, ул. Школьная, д.7 | 0,4 |
|  | котельная № 2 д. Ёлкино, ул. Школьная, д.52 | 0,28 Мвт |
|  | Котельная №3 Д. Ёлкино, ул. Школьная, д.68 | 0,100 Мвт |
|  | Котельная № 4 Пос. Красный Яр, ул. Больничная, д.2 «з» | 0,274 |

Общественные здания в с. Глухово подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной. Эксплуатацию котельной на территории Глуховского сельсовета   осуществляет филиал МУП ЖКХ «Теплоцентраль»

Модернизация системы теплоснабжения  Глуховского сельсовета   не предусматривает изменения схемы теплоснабжения поселения.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории  Глуховского сельсовета   индивидуальные жилые дома   оборудованы отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь и дрова).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,72 | 4,90 |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Глуховском сельсовете не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения  Глуховского сельсовета.

Раздел 3. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

3.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях сельсовета.

Учитывая, что в Глуховском сельсовете не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

3.2. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

На территории Глуховского сельсовета    меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

Раздел 4. Теплоснабжающая организация.

Теплоснабжение   общественной застройки на территории Глуховского сельсовета осуществляется по смешанной схеме.   Общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Индивидуальная жилая застройка оборудована   печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются   электрические водонагреватели.

Раздел 5. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

В настоящее время на территории Глуховского сельсовета  бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.