АДМИНИСТРАЦИЯ

СТАРОУСТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2021 года	№ 20

Об утверждении схемы теплоснабжения

на территории Староустинского сельского поселения

Воскресенского муниципального района

Нижегородской области

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», письма администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 17.03.2021 года № 01-11-8/221 «Об актуализации схем ТС, ВС и ВО» администрация Староустинского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области постановляет:

1.Утвердить схему теплоснабжения на территории Староустинского сельского поселения Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

2.Настоящее постановление обнародовать путем вывешивания на информационном стенде в помещении администрации сельсовета и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Воскресенского муниципального района.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава администрации

Староустинского сельсовета	М.Р. Крылова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации Староустинского сельсовета

Воскресенского муниципального района

Нижегородской области

от 30 марта 2021 года № 20

Схема теплоснабжения

на территории Староустинского сельского поселения

Воскресенского муниципального района

Нижегородской области

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Староустинского поселения тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения муниципального образования Староустинское сельское поселение;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Характеристика Староустинского сельского поселения.

Староустинское СП входит в состав Воскресенского муниципального района (далее – Воскресенский МР) и является одним из 11 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Площадь поселения на 01.01.2021 г. – 1147 га.

Располагается областного центра г. Нижний Новгород на расстоянии 180 км. В состав Староустинского СП входят 9 населенных пунктов: д. Безводное, д. Драничное, д. Елизаветино, д. Краснояр, д. Игнатьево, д. Песочное, д. Раскаты, с. Староустье, с. Троицкое. Елизаветино – нежилой населенный пункт.

Административным центром поселения является с. Староустье.

Численность населения Староустинского СП на 01.01.2021 – 888 человек.

Территория представляет собой залесенную волнистую равнину                          (абс.высота 90-179 м), пересеченную долинами небольших рек с болотистыми промоинами. Грунты преимущественно валунно-суглинистые, песчаные, супесчаные и суглинистые. Редко торфяные.

Грунтовые воды в долинах и низинах залегают на глубине до 1 метра по склонам долин и на возвышенностях на глубине от 5 до 10 метров.

Зима (с середины ноября по конец марта) умеренно холодная, многоснежная, с устойчивыми морозами и частыми снегопадами. Дневные температуры воздуха в наиболее холодные месяцы (январь, февраль) – 12, 13 градусов, ночью – 18, -20 град, нередки дни с морозами до -30 (абс.минимум – 46 градусов).

Весна (конец марта- конец мая) прохладная, по ночам возможны заморозки. Снежный покров сходит к концу апреля.

Лето (конец мая-начало августа) теплое. Днем температура воздуха +18-+22 град, ночью +13-+16 град.

Осень (конец августа –середина ноября) прохладная, пасмурная.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

Староустинского сельского поселения.

1.1. Существующее состояние.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является теплоснабжающая организация – ООО «Теплосети» (отапливается школа и клуб в с.Староустье), остальные учреждения, находящиеся на территории поселения, отапливаются от собственных котельных или имеют печное отопление.

| № п/п | Поселение | Наименование котельной, адрес | установл. мощность, Гкал/час | протяженность теплосетей в 2-х тр.исч.,км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Староустинское | Котельная ООО «Теплоценталь» с. Староустье | 0,16 | 0,220 |
| 2 | Староустинское | котельная детского сада с.Староустье | 0,172 |  |
| 3 | Староустинское | Котельная администрации с.Староустье | 0,068 |  |
| 4 | Староустинское | Котельная ООО «Заветлужье» | 0,51 |  |
| 5 | Староустинское | МПК с.Староустье 2 печи |  |  |
| 6 | Староустинское | Котельная сельского клуба д.Драничное | 0,0224 |  |
| 7 | Староустинское | Котельная сельского клуба д. Раскаты | 0,03696 |  |
| 8 | Староустинское | МПК д. Раскаты 1 печка |  |  |
| 9 | Староустинское | ФАП д. Раскаты 1 печка |  |  |

Теплоснабжение (отопление) Староустинского СП осуществляется:

- в частных домах от печей и котлов на твердом топливе (дрова, уголь) горячее водоснабжение отсутствует;

Краткая характеристика котельных, расположенных на территории Староустинского сельского поселения:

| Котельная ООО «Теплоценталь» |  |
| --- | --- |
| Котельная ООО «Теплоценраль» осуществляет теплоснабжение школы и сельского клуба в с.Староустье, работает на твердом топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 0,16 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 0,16 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в однотрубном исчислении составляет 0,220 км. Здание котельной 1965 года постройки, одноэтажное кирпичное, площадью 115,2 кв.м; Объем здания = 345,6 м3.; Фундамент здания - бетонный ленточный; Кровля-шифер; |  |
| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| Котельная ООО «Теплоценталь» | 0,16 | 0,16 | 1 | Уголь дрова |
| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2 /кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизвод. котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| КВ-СТ-0,25 Гк |  | 2010 2010 | 1 1 | 1 1 |
| Насосы |
| Сетевые насосы ЦО и ГВС |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м. вод. ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| К 45/30; Q=45 м3/ч; Н=18м | N=7,5кВт;n=3000об/мин | 2 |
| Насосы |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м. вод. ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| К 8/18; Q=8м3/ч; H=18м. | N=1,5 кВт;n=3000об/мин | 1 |

КОТЕЛЬНАЯ ДЕТСКОГО САДА с. Староустье

Котельная осуществляет теплоснабжение детского сада, работает на твердом топливе.Общая установленная мощность котельной составляет 0,172 Гкал\час, подключенная нагрузка 0,062 Гкал/час.Котельная расположена внутри основного здания, кирпичная, фундамент бутобетонный, год постройки 1984 год. Площадь котельной 8,7 м2.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту Гкал/час | Подключенная нагрузка Гкал/час | Максимальный коэффициент нагрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная детского сада | 0,172 | 0,062 |  | Уголь Дрова |

| Тип котла, марка | Поверхность нагрева котла ,м2/кол-во секций | Год установки котла | Теплопроизвод. Котла Гкал/час | Кол-во котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КЧМ |  | 2006 |  | 1 |

НАСОСЫ.Насосы внутреннего контура и подпиточные

| Марка насоса, производ.,м3/час. Напор,м.вод.ст. | Эл.двигатель,кВт,обороты/мин | Кол-во насосов |
| --- | --- | --- |
| ALP-200T ;7,7 ; Н=18 | 2,2 кВт, 3000 об/мин | 1 |

КОТЕЛЬНАЯ АДМИНИСТРАЦИИ с. Староустье

Котельная осуществляет теплоснабжение помещения администрации и помещения амбулатории, работает на твердом топливе. Котельная пристроена к основному зданию. Год постройки 1988, каменное, размер 2,69*2,45, высотой 2 м. Объем 13,2 куб.м. Фундамент бетонно-ленточный. Земельный участок под котельной 6,6 кв.м.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Максимальный коэффициент нагрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная администрации | 0,068 | 0,059 |  | Дрова, уголь |

| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла,к В.м/кол-во секций | Год установки котла | Теплопроизвод. Котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КЧМ-1 |  | 2001 |  | 1 |

НАСОСЫ

Насосы внутреннего контура и подпиточные

| Марка насоса, производи тельность,м3/час, напор,м.вод.ст | Эл/двигатель, кВт, обороты/мин | Кол-во насосов |
| --- | --- | --- |
| ALР 2000 О=8 Н=18 м | 2,0 кВт п=2850 | 1 |

КОТЕЛЬНАЯ ООО «Заветлужье» с. Староустье

Котельная осуществляет теплоснабжение административного здания ООО «Заветлужье» в с. Староустье, работает на твердом топливе. Общая установленная мощность котельной составляет , подключенная нагрузка. Котельная находится внутри основного здания года постройки,  кирпичная, площадью 7,2 м2, высота 2,8 м.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту Гкал/час | Подключенная нагрузка Гкал/час | Максимальный коэффициент нагрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «Заветлужье» | 0,51 | 0,51 |  | дрова |

| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла,м2,кол-во секций | Год установки котла | Теплопроизводительность котла | Кол-во котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КЧМ-1 |  | 1985 |  | 1 |

Насосы. Насосы внутреннего контура и подпиточные

| Марка насоса, производительность м3/час,напор,м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт, обороты/мин | Кол-во насосов |
| --- | --- | --- |
| 5К 6/14 О-6, Н - 14 |  | 1 |

КОТЕЛЬНАЯ СЕЛЬСКОГО КЛУБА д. ДРАНИЧНОЕ

Котельная осуществляет теплоснабжение сельского клуба, работает на твердом топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 0,0224 Гкал/час, подключенная нагрузка 0,0224 Гкал/час. Котельная пристроена к основному зданию 1975 года постройки, размеры -6,24*4,78, высотой 2,2 м, объем 66 куб.м, фундамент бетонный,кровля-шифер, земельный участок под котельной 29,8 кв.метров.

| Наименование котельной | Установленная мощность по Паспорту Гкал/час | Подключенная нагрузка Гкал/ч | Максимальный коэффициент нагрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная сельского клуба | 0,0224 | 0,0224 |  | дрова |

| Тип,марка котла | Поверхность нагрева котла, м2, кол-во секций | Год установки котла | Теплопроизвод. Котла Гкал/час | Кол-во котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Универсал» |  | 2013 |  | 1 |

Насосы.Насосы внутреннего контура и подпиточные

| Марка насоса, производительность,м3/час,напор,м.вод.ст | Эл\двигатель,кВт, Обороты/мин | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| К 8/18 | 2,2 кВт,2850 об/мин | 1 |

КОТЕЛЬНАЯ Дома культуры д. Раскаты

Котельная осуществляет теплоснабжение здания дома культуры, работает на твердом топливе .Общая установленная мощность котельной 0,03696 Гкал/ч, подключенная 0,03696 Гкал/ч. Год постройки 1979, кирпичное ,размер 4,45*4,38, высота 4,3 м, объем 84 куб.м .Кровля- шифер. Площадь земли под котельной - 19,5 кв.м. Насоса нет.

| Наименование котельной | Установленная мощность по Паспорту Гкал/ч | Подключенная нагрузка Гкал/ч | Максимальный коэффициент нагрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная дома культуры | 0,03696 | 0,03696 |  | Дрова уголь |

| Тип,марка котла | Поверхность нагрева котла М2, кол-во секций | Год установки котла | Теплопроиз. Котла, Гкал/ч | Кол-во котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КС-ТВ-31,5 |  | 2006 |  | 1 |

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с Генеральным планом Староустинского сельского поселения.

Генеральный план Староустинского сельского поселения не утвержден.

1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

| Потребители тепла | Площадь ,м2 | Температура внутри (отопл) | Расчетная тепловая нагрузка отопления Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Плановая температура наружного воздуха |  |  |  |
| Староустинская школа | 1266 | 20 | 0,128 |
| Клуб с.Староустье | 295 | 18 | 0,032 |
| Здание Администрации | 308 | 18 | 0,059 |
| Адм.здание ООО «Заветлужье» | 462 | 18 | 0,51 |
| Клуб д.Драничное | 242 | 18 | 0,0224 |
| Клуб д.Раскаты | 308 | 18 | 0,036 |
| Итого отопление |  |  | 0,7874 |

В дальнейшем не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная ООО «Теплоцентраль» с.Староустье | 0,16 |
| Котельная детского сада с.Староустье | 0,172 |
| Котельная администрации с.Староустье | 0,068 |
| Котельная ООО «Заветлужье» | 0,51 |
| Котельная клуба д.Драничное | 0,0224 |
| Котельная клуба д.Раскаты | 0,03696 |

Модернизация системы теплоснабжения Староустинского поселения не предусматривает изменения схемы теплоснабжения поселения.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Часть индивидуального жилищного фонда (оборудована отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь и дрова).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,72 | 4,90 |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |
| Газ сетевой, тыс. куб. м. | 0,90 | 8,08 |

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения Староустинского сельского поселения.

2.4. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная ООО «Теплоцентраль» с. Староустье | 0,16 |
| Котельная детского сада с.Староустье | 0,172 |
| Котельная администрации с.Староустье | 0,068 |
| Котельная ООО «Заветлужье» с. Староустье | 0,51 |
| Клуб д. Драничное | 0,0224 |
| Клуб д. Раскаты | 0,03696 |

2.5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная ООО «Теплоценраль» с.Староустье | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Котельная детского сада с.Староустье | 0,172 | 0,062 | 0,172 |
| Котельная администрации с.Староустье | 0,068 | 0,059 | 0,068 |
| Котельная ООО «Заветлужье» с.Староустье | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Котельная клуба д.Драничное | 0,0224 | 0,0224 | 0,0224 |
| Котельная клуба д. Раскаты | 0,03696 | 0,03696 | 0,03696 |

2.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной, адрес | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная ООО «Теплоценраль» с. Староустье | Нет |
| Котельная детского сада с. Староустье | Нет |
| Котельная администрации с. Староустье | нет |
| Котельная ООО «Заветлужье» | нет |
| Котельная клуба д. Драничное | нет |
| Котельная клуба д. Раскаты | нет |

2.7. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная детского сада с. Староустье | 0,172 | 0,11 |
| Котельная администрации с. Староустье | 0,068 | 0,009 |
| Котельная библиотеки д. Раскаты | 0,138 | 0,106 |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Производительность водоподготовительных установок.

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Водоподготовительная установка |
| --- | --- |
|  | Марка насоса | Max произво-дительность установки, м3/час |
| Котельная ООО «Теплоценраль» С.Староустье | Сетевые насосы ЦО и ГВС | К 45/30 | 45 8 |
|  | Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |
|  |  | К 8/18 |  |
| Котельная детского сада С.Староустье |  |  | 7,7 |
|  | Насосы внутреннего контура и подпиточные | ALP-2000T |  |
| Котельная администрации С.Староустье | Насосы внутреннего контура и подпиточные | ALP-2000T | 8 |
| Котельная ООО «Заветлужье» с.Староустье | Насосы внутреннего контура и подпиточные | 5К 6/14 | 6 |
| Котельная клуба д.Драничное | Насосы внутреннего контура и подпиточные | К 8/18 | 8 |

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что в дальнейшем не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В будущем меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируются.

4.3. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная ООО «Теплосети» с.Староустье | 0,16 | 0,16 |
| 2. | Котельная детского сада с.Староустье | 0,172 | 0,062 |
| 3 | Котельная администрации с.Староустье | 0,068 | 0,059 |
| 4 | Котельная ООО «Заветлужье» с.Староустье | 0,51 | 0,51 |
| 5 | Котельная клуба д. Драничное | 0,0224 | 0,0224 |
| 6 | Котельная клуба д.Раскаты | 0,03696 | 0,03696 |

4.4. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная ООО «Теплоценраль» с.Староустье | 0,16 | 0,16 |
| 2. | Котельная детского сада с.Староустье | 0,172 | 0,172 |
| 3 | Котельная администрации с.Староустье | 0,068 | 0,068 |
| 4 | Котельная ООО «Заветлужье» с.Староустье | 0,51 | 0,51 |
| 5 | Котельная клуба д.Драничное | 0,0224 | 0,0224 |
| 6 | Котельная клуба д.Раскаты | 0,03696 | 0,03696 |

Раздел 5. Предложения по новому строительству и

реконструкции тепловых сетей.

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны  с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

В дальнейшем не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

В дальнейшем не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

В дальнейшем не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ Мероприятия, планируемые работы на 2021 -2023г.г. | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена отопительного котла в сельском клубе д. Раскаты | Шт. | Улучшение теплоснабжения и улучшение условий труда операторов котельной |
| 2. | Замена системы отопления в здании администрации Староустинского сельсовета |  | Улучшение и удешевление теплоснабжения. |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе планируемого периода.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

| Наименование котельной, адрес | Существующий баланс основного топлива (уголь-тонн/дрова-м3) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой фактический расход, тыс. м3 | Перспективный расход топлива, с учетом планов развития и реконструкции, тыс. м3 |  |  |
| Котельная ООО «Теплоценраль с.Староустье | 146/11 | 146/11 | - | - |
| Котельная детский сад | 56/11 | 56/11 |  |  |
| Котельная администрации | 52/11 | 52/11 |  |  |
| Котельная ООО «Заветлужье» | 56/11 | 56/11 |  |  |
| Котельная клуба д.Драничное | 12/15 | 12/15 |  |  |
| Котельная клуба д.Раскаты | 20/22 | 20/22 |  |  |

Раздел 7. Теплоснабжающая организация.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Староустинского сельского поселения осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка оборудована  печами на твердом топливе. Горячего водоснабжения нет.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является ООО «Теплоценраль» (школа и клуб в с. Староустье) , в других учреждениях свои котельные.

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная ООО «Теплоценраль» с.Староустье | 0,16 | 0,16 |
| 2. | Котельная детского сада с.Староустье | 0,172 | 0,062 |
| 3 | Котельная администрации с.Староустье | 0,068 | 0,059 |
| 4 | Котельная ООО «Заветлужье» с.Староустье | 0,51 | 0,51 |
| 5 | Котельная клуба д. Раскаты | 0,51 | 0,51 |
| 6. | Котельная клуба д. Драничное | 0,51 | 0,51 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 10. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

В настоящее время на территории Староустинского сельского поселения бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.