УТВЕРЖДАЮ:

Директор

филиала «Верхнетагильская ГРЭС»

ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация»

________________ А.А. Левитов

ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ

(ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД )

Филиала «Верхнетагильская ГРЭС»

ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация»

НА ПЕРИОД С 2014 ПО 2017 ГОДЫ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

г. Верхний Тагил

2014 год

- Нормативные ссылки

  - Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 08.07.1997 г. № 832 «О повышении эффективности использования энергетических ресурсов и воды предприятиями, учреждениями и организациями бюджетной сферы».

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.1998 г. № 588 «О дополнительных мерах по стимулированию энергосбережения в России».

  - Областной закон от 25.12.2009 № 117-ОЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области».

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 г. № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».

  - Постановление Правительства Свердловской области от 24.03.2010 № 472-ПП «О Региональной программе по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Свердловской области на 2010-2015 годы и целевых установках на период до 2020 года».

  - Постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1486-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Энергосбережение в Свердловской области» на 2011-2015 годы».

  - Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 25.08.2010 № 100-ПК «Об утверждении Требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Свердловской области».

  - Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 14.12.2011№ 190-ПК «Об утверждении форм отчетов о фактическом исполнении Требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Свердловской области, на 2011 – 2013 годы».

  - Приказ по Группе ИНТЕР РАО ЕЭС от 25.06.2010 г. № ИРАО/441 «О реализации федерального закона по энергоэффективности и Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности Общества».

  - Приказ по Группе ИНТЕР РАО ЕЭС от 16.11.2010 г. № ИРАО/846 «Об утверждении ЛНА в области энергосбережения и повышения энергоэффективности» («Положение о системе управления энергоэффективностью и энергосбережением» и Регламент бизнес-процесса разработки, мониторинга и анализа Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности»).

  - Приказ по Группе ИНТЕР РАО ЕЭС от 07.10.2011 г. № ИРАО/631 «Об утверждении ЛНА по Функциональному направлению энергоэффективность и энергосбережение» (Политика по управлению энергосбережением и энергоэффективностью).

  - При формировании Программы в случае выхода новых документов либо отмене действия  указанных выше документов, должны быть внесены соответствующие изменения в данный перечень документов.

- Термины, определения и сокращения

  - В настоящей Пояснительной записке используются следующие слова и выражения, имеющие значения, предусмотренные действующим законодательством РФ, локальными нормативными актами и корпоративным глоссарием ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» (далее – Общество):

Таблица №1 – Термины и определения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Единые сценарные условия (ЕСУ) | – комплекс взаимосогласованных макроэкономических и отраслевых допущений (показателей), на базе которого производится средне- и долгосрочное планирование и прогнозирование, а также расчёт основных финансовых, операционных, инвестиционных и стратегических показателей Общества и его Филиалов. |
| Объект | – организация, энергоблок, единица оборудования. |
| Показатель энергетической эффективности | – абсолютная или удельная величина потребления или потери энергетических ресурсов для продукции любого назначения, установленная государственными стандартами и другими официальными нормативными документами (СНиП, ТУ, отраслевыми нормами и стандартами и другими ведомственными нормативными документами). |
| Расход электроэнергии на собственные нужды (СН) | – потребление электроэнергии приемниками, обеспечивающими необходимые условия функционирования электростанции в технологическом процессе выработки, преобразования и распределения энергии. |
| Техническое перевооружение | – комплекс мероприятий по повышению технико-экономического уровня отдельных производств, цехов и участков на основе внедрения передовой технологии и новой техники, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным, а также по совершенствованию общезаводского хозяйства и вспомогательных служб. |
| Условное топливо (УТ) | – условно-натуральная единица измерения количества топлива, применяемая для соизмерения различных видов органического топлива и его суммарного учета. В качестве единицы УТ принимается 1 кг топлива, имеющего низшую теплоту сгорания 7000 ккал (29,3 МДж). |
| Энергетическое обследование (энергоаудит) | – сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте. |
| Энергетическая эффективность | – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю. |
| Энергетический ресурс | – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии). |
| Энергосбережение | – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг). |
| Эффективное использование энергетических ресурсов | – достижение экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологий и соблюдении требований к охране окружающей природной среды. |

- Общие сведения

  - Настоящая ПЭиПЭ разработана в соответствии с законодательством РФ и локальными нормативными актами, указанными в Разделе 1 настоящей пояснительной записки.

  - ПЭиПЭ является целевой программой и является основой формирования годовых и среднесрочных производственных и инвестиционных программ. Согласно пункту 5 статьи 25 Закона № 261-ФЗ «формирование производственных программ, инвестиционных программ … должно осуществляться с учетом программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности…».

  - Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности (приложения №№ 5, 6 к настоящей Пояснительной записке), обеспечены финансированием (включены в инвестиционную и производственную программы) и позволяют достичь целевых показателей энергоэффективности с целевым ориентиром по их улучшению.

  - Участниками ПЭиПЭ являются:

- Филиал «Верхнетагильская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация»;

- ООО «Верхнетагильская коммунальная компания» (по согласованию).

  - Целями ПЭиПЭ являются:

- реализация основных положений Энергетической стратегии России и Государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики»;

- достижение целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, предусмотренных Программой инновационного развития Группы «Интер РАО» на 2012-2016 годы с перспективой до 2020 года;

- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности;

- улучшение показателей энергоэффективности Филиала при минимизации затрат на функционирование и развитие;

- формирование и совершенствование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергоэффективности;

- развитие системы энергетического менеджмента;

- снижение негативного воздействия на окружающую среду.

  - ПЭиПЭ имеет 4 летний горизонт планирования на период с 2014 по 2017 год. Целевые показатели и мероприятия, запланированные на первые два года действия ПЭиПЭ, являются обязательными для реализации. Целевые показатели и перечень мероприятий (а также их основные параметры), реализация которых запланирована на последующие два года, носит прогнозный характер.

  - Требования к форме и содержанию ПЭиПЭ утверждены Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 25.08.2010 № 100-ПК «Об утверждении Требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Свердловской области». Требования к форме отчетности по ПЭиПЭ утверждены Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 14.12.2011№ 190-ПК «Об утверждении форм отчетов о фактическом исполнении Требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Свердловской области, на 2011 – 2013 годы».

  - ПЭиПЭ содержит:

    - целевые показатели энергетической эффективности функционирования организаций-участников программы:

- удельный расход электроэнергии на подъем, водоподготовку и транспортировку (кВтч/м3);

- доля отпуска воды (ХВС и ГВС) потребителям по приборам учета в общем объеме отпуска воды потребителям (%);

- доля двигателей, оснащенных частотно-регулируемым приводом в системах водоснабжения и водоотведения (%);

- динамика величины фактического объема потерь воды при ее транспортировке (%);

- удельный расход электроэнергии на транспортировку стоков и очистку сточных вод (кВтч/м3);

- динамика удельного веса затрат на энергоносители в общей сумме затрат за период действия Программы (%).

    - целевые показатели реализации ПЭиПЭ:

- экономия электрической энергии (тыс. кВтч);

- экономия холодной воды (м3);

    - взаимоувязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на обеспечение рационального использования энергетических ресурсов филиала «Верхнетагильская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация».

  - ПЭиПЭ сформирована с учетом результатов энергетического обследования, проведенного в 2011 году ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС», являющейся членом саморегулируемой организации НП «Гильдия энергоаудиторов». Энергетический паспорт б/н от декабря 2011 г.

  - Должностными лицами, ответственными за формирование, реализацию и отчетность об исполнении ПЭиПЭ являются следующие работники:

Таблица №2 – Ответственные лица

| Ф.И.О. | Наименование должности | Контактная информация (номера телефонов) | Основные функции и обязанности по обеспечению мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Чувашёв Анатолий Анатольевич | Главный инженер | тел.(34357) 2-23-51 | ответственный за мероприятия по энергосбережению по Филиалу |
| Шниперова Ольга Анатольевна | Заместитель директора по ресурсам и административному управлению | тел.(34357) 2-23-45 | ответственный за организацию закупок мероприятий по энергосбережению по Филиалу |
| Бавыкина Валентина Викторовна | Заместитель директора по экономике и финансам | тел.(34357) 2-23-55 | ответственный за организацию работ по расчёту экономического эффекта мероприятий по энергосбережению по Филиалу |
| Швецов Андрей Владимирович | Заместитель главного инженера по эксплуатации | тел.(34357) 2-23-61 | ответственный за эксплуатационные мероприятия |
| Козицын Александр Алексеевич | Заместитель главного инженера по ремонту | тел.(34357) 2-23-62 | ответственный за ремонтные мероприятия и ТПиР |
| Данилов Валерий Юрьевич | Начальник ПТО | тел.(34357) 2-23-65 | ответственный за подготовку технических расчётов по экономическому эффекту мероприятий программы энергосбережения по Филиалу |
| Бавыкин Сергей Борисович | Начальник ОРТПиР | тел.(34357) 2-23-66 | ответственный за ремонтные мероприятия и ТПиР |
| Корчагин Иван Юрьевич | Ведущий инженер по инновациям и энергетической эффективности | тел.(34357) 2-22-65 | ответственный за формирование и корректировку ПЭиПЭ и отчётов о ходе исполнения программы по Филиалу |
| Сергеева Ольга Николаевна | Начальник ПЭО | тел.(34357) 2-22-85 | ответственный за подготовку расчётов экономического эффекта по мероприятиям программы энергосбережения по Филиалу |
| Коробков Илья Анатольевич | Заместитель начальника ПТО | тел.(34357) 2-23-65 | ответственный за отчётные данные по ТЭП в результате реализации мероприятий программы энергосбережения по Филиалу |
| Балкин Александр Михайлович | Начальник КТЦ-1 | тел.(34357) 2-23-80 | ответственный за выполнение мероприятий по КТЦ-1 |
| Здоровцев Андрей Сергеевич | Начальник КТЦ-2 | тел.(34357) 2-22-80 | ответственный за выполнение мероприятий по КТЦ-2 |
| Никитинский Александр Николаевич | Начальник ЭЦ | тел.(34357) 2-23-73 | ответственный за выполнение мероприятий по ЭЦ |
| Бородулина Ирина Николаевна | Начальник ХЦ | тел.(34357) 2-23-88 | ответственный за выполнение мероприятий по ХЦ |
| Головин Андрей Вениаминович | Начальник ЦАСУ | тел.(34357) 2-23-85 | ответственный за выполнение мероприятий по ЦАСУ и обеспечение требуемой НТД точности показаний штатных приборов |
| Иванов Игорь Геннадьевич | Директор ООО «ВТКК» | тел.(34357) 2-23-35 | ответственный за выполнение организационных мероприятий по тепловым сетям Филиала (по согласованию) |

  - Для повышения эффективности реализации ПЭиПЭ на периодической основе (один раз в полгода) осуществляется мониторинг результатов ее реализации, сравнение целевых и фактических показателей, анализ причин отклонения фактических показателей от целевых, принятие решений, направленных на минимизацию отклонений.

- Анализ текущего состояния

  - Система холодного водоснабжения города Верхний Тагил:

- Сухоложский водозабор с артезианскими скважинами:

- № 2, расход 10 тн/ч;

- № 3, расход 16 тн/ч;

- № 4, расход 25 тн/ч;

- № 5, расход 16 тн/ч;

- № 6, расход 65 тн/ч;

- Железобетонный промежуточный бак, емкостью 250 куб.м;

- Насосная II-го подъема, расход 630 тн/ч;

- Баки запаса (два ж/б бака), емкость 1500 куб.м;

- Магистральные трубопроводы (от баков запаса до города) – две нитки Ду-200, длина 1290м;

- Водопровод по ул.Ленина, ул.Лермонтова, ул.Чапаева – Ду-200, дина 800м;

- Водопровод до промплощадки ВТГРЭС – две нитки Ду-200, длина 3930м;

- Артезианские скважины в черте города с трубопроводами до городской водопроводной сети:

- 2 БИС - № 7 (Вогульский водозабор), расход 25 тн/ч, трубопровод Ду-100, длина 80 м;

- 3 БИС - № 9 (Вогульский водозабор), расход 40 тн/ч, трубопровод Ду-100, длина 140 м;

- 20 кв. - № 8 (Садовый водозабор), расход 40 тн/ч, трубопровод Ду-100, длина 60 м;

- Очистка питьевой воды не производится.

  - Система водоотведения и очистки сточных вод города Верхний Тагил:

- Канализационные сети в черте города, 13808 м:

- Напорный коллектор от ул.Нахимова до дома № 20 ул.Медведева (труба чугунная), Ду-150, длина 640 м;

- Самотечный коллектор от дома № 20 ул.Медведева до ул.Новоуральская, ул.Новоуральская, ул.Свободы, до очистных сооружений (ж/б трубы), Ду-500, длина 870 м;

- Самотечный коллектор по ул.Нахимова, ул.Чехова до насосной (ж/б труба), Ду-500, длина 550 м;

- Канализационные сети коллектора жил.поселка, квартальные разводки с квартала № 1 по № 19 (трубы чугунные), Ду-300 длина 20 м, Ду-250 длина 300 м, Ду-200 длина 2604 м, Ду 150 длина 8471 м;

- Напорный трубопровод КНС-2, от КНС-2 по ул.Нахимова до ул.Медведева (трубы стальные), Ду-300 длина 245м;

- Самотечный коллектор от КНС-1 до КНС-2 (трубы стальные), Ду-300 длина 128 м;

- Очистные сооружения:

- Проектная производительность – 8100 куб.м/сутки;

- Фактическое поступление – 8054,1 куб.м/сутки;

- Технология очистки: механическая, доочистка – зернистые фильтры, обеззараживание – жидким хлором.

Таблица № 3

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разделительная камера | 1 | Производительность 250-360 куб.м/сутки |
| 2 | Горизонтальная песколовка (1-я, 2-я очереди) | 1 | Производительность 1700 куб.м/сутки, длина – 2,3м, ширина проточной части – 0,6м, рабочая глубина – 0,15м, объем пескового приямка – 0,18 куб.м. |
| 3 | Отстойники первичные двухъярусные (1-я очередь) | 1 | Иловые камеры спаренные на один отстойник, диаметр камер – 6м, глубина – 9м, объем камер – 415,2 куб.м. |
| 4 | Отстойники первичные двухъярусные (2-я очередь) | 3 | Иловые камеры спаренные на один отстойник, диаметр камер – 6м, глубина – 9м, объем камер – 415,2 куб.м. |
| 5 | Аэротенк (1-я очередь) | 4 | Тип – однокоридорный без регенерации. Рабочий объем аэротенка – 79,2 куб.м, общий объем 316,8 куб.м. |
| 6 | Аэротенк (2-я очередь) | 8 | Тип – однокоридорный без регенерации. Рабочий объем аэротенка – 79,2 куб.м, общий объем 633,6 куб.м. |
| 7 | Отстойник вторичный вертикальный (1-я очередь) | 1 | Диаметр – 9м. Проектный объем – 295 куб.м., площадь поверхности – 62 кв.м. |
| 8 | Отстойник вторичный вертикальный (2-я очередь) | 1 | Диаметр – 9м. Проектный объем – 295 куб.м., площадь поверхности – 62 кв.м. |
| 9 | Решетка механизированная | 1 | Производительность – 2500 куб/час. |
| 10 | Горизонтальная песколовка с круговым движением сточных вод (3-я очередь) | 2 | Проектная производительность – 2700-4200 куб.м/сутки, диаметр – 4 м, глубина рабочей части – 0,5 м, площадь живого сечения потока – 0,188 кв.м. |
| 11 | Отстойники первичные двухъярусные (3-я очередь) | 8 | Диаметр – 9м, общая глубина – 8,5 м, объем иловой камеры – 258 куб.м, объем желобов (двух) – 56,4 куб.м. |
| 12 | Аэротенк (3-я очередь) | 2 | Тип – двухкоридорный вытеснитель без регенерации. Рабочий объем двухкоридорной секции – 1040 куб.м, общий рабочий объем аэротенков – 2080 куб.м. |
| 13 | Отстойники вторичные вертикальные (3-я очередь) | 3 | Общая глубина отстойника – 7,3 м, площадь поверхности – 62 кв.м, диаметр – 9м, проектный объем – 296,1 куб.м. |
| 14 | Песковая площадка (1-я и 2-я очереди) | 1 | На естественном основании без дренажа, размеры 3,1 х 5,0 м, площадь 15,5 кв.м. |
| 15 | Песковая площадка (3-я очереди) | 1 | На естественном основании без дренажа, размеры 3,1 х 5,0 м, площадь 15,5 кв.м. |
| 16 | Фильтры скорые безнапорные | 4 | Площадь – 69,9 кв.м, полезная площадь фильтрации одного фильтра – 17,48 кв.м, высота фильтрующей загрузки – 1,2 м, поддерживающего слоя – 0,6 м, проектная производительность – 7500 куб.м/сутки |
| 17 | Резервуар грязной воды | 1 | Объем – 500 куб.м |
| 18 | Резервуар промывной воды | 1 | Объем – 500 куб.м |
| 19 | Резервуар усреднитель | 1 | Объем – 500 куб.м |
| 20 | Иловые площадки | 4 | На естественном основании с дренажом. Размеры карты 12 х 30 м, площадь – 360 кв.м, общая площадь – 1440 кв.м, рабочая глубина – 1 м. |
| 21 | Хлораторная | 1 | Хлораторная типа ЛОНИИ-100 – 2 шт., производительность – 5 кг/ч. |
| 22 | Контактный резервуар | 1 | Общая глубина – 7,3 м, площадь поверхности – 62 кв.м., диаметр – 9 м, проектный объем – 295 куб.м. |
| 23 | Насосно-воздуходувная станция | 1 | Две воздуходувки ТВ-50-1,9. Проектная производительность – 3600 куб.м/час. |
| 24 | Дренажная насосная станция | 1 | ТП 903-4-9 |
| 25 | Лоток Паршаля | 1 | ТП 902-2-82 тип 1. |

  - В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов филиала «Верхнетагильская ГРЭС». Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов является одной из приоритетных задач развития организации.

  - Основными энергоресурсами, используемыми филиалом «Верхнетагильская ГРЭС» для обеспечения деятельности по водоснабжению и водоотведению являются: электрическая энергия, артезианская вода.

  - Динамика потребления энергоресурсов в абсолютных и относительных единицах филиала «Верхнетагильская ГРЭС» за последние пять лет представлена в таблице № 4:

    - За последние три года наблюдаются:

- снижение величины отпуска холодной воды населению при одновременном увеличении доли отпуска воды потребителям по ПУ;

- снижение затрат электрической энергии на подъем, водоподготовку и транспортировку воды;

- незначительное снижение объема принятых стоков от потребителей;

- снижение затрат электрической энергии на транспортировку и очистку стоков в 2013 году за счет оптимизации работы насосного оборудования очистных сооружений.

    - Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в филиале «Верхнетагильская ГРЭС» являются:

- низкий уровень оснащенности приборами учета потребления холодного водоснабжения;

- высокий уровень изношенности сетей;

- отсутствие полномасштабной, автоматизированной, информационно-аналитической системы контроля рационального расходования энергетических ресурсов;

недостаточная мотивация персонала к энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Таблица № 4

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение |
| 1 | Отпуск воды всего | тыс.м3 | 1 409,00 | 1 410,81 | 1 436,08 | 1 572,65 | 1 396,39 |
| 2 | Потери воды при транспортировке | тыс.м3 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
|  |  | % | 1,70 | 1,70 | 1,67 | 1,53 | 1,72 |
| 3 | Полезный отпуск воды | тыс.м3 | 1 385,00 | 1 386,81 | 1 412,08 | 1 548,65 | 1 372,39 |
| 4 | Отпуск воды потребителям и населению | тыс.м3 | 635,00 | 649,52 | 639,24 | 626,94 | 601,57 |
| 5 | Отпуск воды по ПУ | тыс.м3 | 0,00 | 4,06 | 7,65 | 19,44 | 33,89 |
| 6 | Доля отпуска воды потребителям по ПУ | % | 0,00 | 0,62 | 1,20 | 3,10 | 5,63 |
| 7 | Расход э/э на подъем, водоподготовку и транспортировку воды | тыс.кВтч | 2 273,22 | 2 261,80 | 2 225,00 | 2 090,90 | 2 185,57 |
| 8 | Финансовые затраты на эксплуатацию | тыс.руб | 12 796,14 | 11 352,19 | 14 747,58 | 15 350,09 | 17 224,80 |
| 9 | Затрата на энергоносители | тыс.руб | 4 139,57 | 4 204,88 | 5 324,99 | 4 719,73 | 5 849,30 |
| 10 | Удельный вес затрат на энергоносители к общей сумме затрат | % | 32,35 | 37,04 | 36,11 | 30,75 | 33,96 |
| Водоотведение |
| 1 | Объем принятых стоков всего | тыс.м3 | 2 923,00 | 2 946,12 | 2 942,67 | 2 951,31 | 2 945,38 |
| 2 | Объем принятых стоков от потребителей | тыс.м3 | 1 097,00 | 1 062,33 | 1 057,78 | 1 047,52 | 1 044,19 |
| 3 | Расход э/э на транспортировку и очистку стоков | тыс.кВтч | 2 157,12 | 2 055,10 | 2 174,40 | 2 272,16 | 1 340,96 |
| 4 | Финансовые затраты на эксплуатацию | тыс.руб | 25 373,13 | 25 321,82 | 29 040,87 | 29 120,61 | 31 472,58 |
| 5 | Затрата на энергоносители | тыс.руб | 5 139,63 | 5 722,83 | 7 043,79 | 7 618,48 | 5 074,91 |
| 6 | Удельный вес затрат на энергоносители к общей сумме затрат | % | 20,26 | 22,60 | 24,25 | 26,16 | 16,12 |

- Сценарные условия и исходные данные

  - Прогноз основных показателей производственной деятельности (ППД) на период 2014-2017 годов представлен в Приложении № 4 к настоящей Пояснительной записке.

  - Сценарными условиями при формировании прогнозных ППД и ЦПЭ являются:

- объем отпуска воды;

- объем принятых стоков;

- величина потерь воды при транспортировке (нормативная величина);

- стоимость электрической энергии;

- материально-техническое состояние сетей водоснабжения и водоотведения.

  - В четырехлетнем прогнозе за основу принят уровень отпуска холодной воды и приема сточных вод без изменений. Количество потребителей и объем потребления принят как постоянная величина.

  - При расчетах экономического эффекта приняты:

- стоимость электрической энергии для водоснабжения: 2014г. - 1,84 руб./кВтч;

2015г. - 1,96 руб./кВтч;

2016г. - 2,09 руб./кВтч;

2017г. - 2,19 руб./кВтч.

- стоимость электрической энергии для водоотведения: 2014г. - 4,05 руб./кВтч;

2015г. - 4,30 руб./кВтч;

2016г. - 4,59 руб./кВтч;

2017г. - 4,81 руб./кВтч.

- рост цен на электрическую энергию 2015г. – на 6,3% к 2014г., 2016г. – на 6,7% к 2015г., 2017г. – на 4,9% к 2016г.

- Основные целевые показатели программы

  - Полная информация о ЦПЭ представлена в Приложениях №№ 2, 3 к настоящей Пояснительной записке.

  - Мероприятия, направленные на повышение энергетической эффективности (приложения №№ 5, 6 к настоящей Пояснительной записке), с учетом обеспечения их финансированием (включения в инвестиционную и производственную программы) позволяют достичь целевых показателей энергоэффективности с целевым ориентиром по их улучшению.

  - В период с 2014 года по 2017 год филиал «Верхнетагильская ГРЭС» планирует достижение целевых показателей энергоэффективности функционирования ПЭиПЭ, указанных в Таблице № 5.

  - В период с 2014 года по 2017 год филиал «Верхнетагильская ГРЭС» планирует достижение целевых показателей эффективности реализации ПЭиПЭ, указанных в Таблице № 6.

  - За период реализации трехлетней ПЭиПЭ с 2014 года по 2017 год планируется:

- снижение удельного расхода электрической энергии на подъем, водоподготовку и транспортировку воды на 0,07 кВт∙ч/м3;

- снижение удельного расхода электрической энергии на транспортировку и очистку стоков на 0,03 кВт∙ч/м3;

- снижение затрат на энергоносители на 1 293,00	тыс.руб. по водоснабжению и 501,53 тыс.руб. по водоотведению;

- увеличение доли двигателей, оснащенных частотно-регулируемым приводом на 20% по водоснабжению и 11,54% по водоотведению.

Таблица № 5

| Вид деятельности | Удельный расход электроэнергии | Доля отпуска воды (ХВС) потребителям по ПУ в общем объеме отпуска воды потребителям | Доля двигателей, оснащенных ЧРП в системах водоснабжения и водоотведения | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее транспортировке | Динамика удельного веса затрат на энергоносители в общей сумме затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВт∙ч/м3 | % | % | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2014 (Ожидаемые показатели) |
| Водоснабжение | без ПЭиПЭ | 1,57 | 5,31 | 0,00 | 94,11 | 114,86 |
|  | с учетом ПЭиПЭ | 1,55 | 5,31 | 0,00 | 95,07 | 112,52 |
|  | доля ПЭиПЭ | 0,02 | 0,00 | 0,00 | -0,96 | 2,34 |
| Водоотведение | без ПЭиПЭ | 0,40 | - | 0,00 | - | 113,46 |
|  | с учетом ПЭиПЭ | 0,40 | - | 0,00 | - | 113,46 |
|  | доля ПЭиПЭ | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 2015 (ЦПЭФ) |
| Водоснабжение | без ПЭиПЭ | 1,42 | 5,31 | 0,00 | 100,00 | 87,76 |
|  | с учетом ПЭиПЭ | 1,39 | 5,31 | 20,00 | 101,02 | 85,30 |
|  | доля ПЭиПЭ | 0,03 | 0,00 | 20,00 | -1,02 | 2,46 |
| Водоотведение | без ПЭиПЭ | 0,40 | - | 0,00 | - | 89,78 |
|  | с учетом ПЭиПЭ | 0,40 | - | 0,00 | - | 89,78 |
|  | доля ПЭиПЭ | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 |
| 2016 (ЦПЭФ) |
| Водоснабжение | без ПЭиПЭ | 1,42 | 5,31 | 0,00 | 100,00 | 102,12 |
|  | с учетом ПЭиПЭ | 1,36 | 5,31 | 20,00 | 101,02 | 98,22 |
|  | доля ПЭиПЭ | 0,07 | 0,00 | 20,00 | -1,02 | 3,90 |
| Водоотведение | без ПЭиПЭ | 0,40 | - | 0,00 | - | 103,47 |
|  | с учетом ПЭиПЭ | 0,39 | - | 3,85 | - | 102,20 |
|  | доля ПЭиПЭ | 0,01 | - | 3,85 | - | 1,27 |
| 2017 (ЦПЭФ) |
| Водоснабжение | без ПЭиПЭ | 1,42 | 5,31 | 0,00 | 100,00 | 103,03 |
|  | с учетом ПЭиПЭ | 1,36 | 5,31 | 20,00 | 101,02 | 99,21 |
|  | доля ПЭиПЭ | 0,07 | 0,00 | 20,00 | -1,02 | 3,81 |
| Водоотведение | без ПЭиПЭ | 0,40 | - | 0,00 | - | 106,03 |
|  | с учетом ПЭиПЭ | 0,37 | - | 11,54 | - | 99,54 |
|  | доля ПЭиПЭ | 0,03 | - | 11,54 | - | 6,49 |

Таблица № 6

| Вид деятельности | Ожидаемый эффект от реализации ПЭиПЭ | Снижение удельного расхода э/э, кВт∙ч/м3 | Планируемые затраты на реализацию, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Натуральный | Стоимостной | Натуральный | Стоимостной | Общий экономический эффект, тыс. руб (без НДС) |  |  |
|  | тыс. кВтч | тыс.кВт∙ч/тыс.руб. | м3 | м3/тыс.руб. |  |  |  |
| 2014 (Ожидаемые показатели) |
| Водоснабжение | 23,55 | 43,34 | 15 000,00 | 159,43 | 202,77 | 0,02 | 0,00 |
| Водоотведение | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 (ЦПЭП) |
| Водоснабжение | 41,55 | 81,28 | 15 000,00 | 193,11 | 274,39 | 0,03 | 1 522,00 |
| Водоотведение | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 (ЦПЭП) |
| Водоснабжение | 95,55 | 199,43 | 15 000,00 | 201,77 | 401,20 | 0,07 | 0,00 |
| Водоотведение | 17,50 | 80,31 | - | - | 80,31 | 0,01 | 5 241,00 |
| 2017 (ЦПЭП) |
| Водоснабжение | 95,55 | 209,20 | 15 000,00 | 205,44 | 414,64 | 0,07 | 4 296,00 |
| Водоотведение | 87,50 | 421,22 | - | - | 421,22 | 0,03 | 3 120,00 |
| За четыре года |
| Водоснабжение | 256,20 | 533,24 | 60 000,00 | 759,77 | 1 293,00 | 0,07 | 5 818,00 |
| Водоотведение | 105,00 | 501,53 | - | - | 501,53 | 0,03 | 8 361,00 |

- Мероприятия программы

  - Основными источниками финансирования ПЭиПЭ являются:

- инвестиционная программа (амортизационные отчисления).

  - Мероприятия ПЭиПЭ сгруппированы в два основных блока:

- Мероприятия по водоснабжению (Приложение № 5 к настоящей Пояснительной записке);

- Мероприятия по водоотведению (Приложение № 6 к настоящей Пояснительной записке).

  - Характеристика блока мероприятий по водоснабжению за трехлетний период реализации ПЭиПЭ:

- содержит 3 мероприятия;

- затраты на выполнение мероприятий составят 5 818,00 тыс. руб.;

- планируемый экономический эффект от реализации мероприятий (за четыре года) 1 293,00	 тыс. руб.;

- снижение расхода электроэнергии на подъем, водоподготовку и транспортировку воды составит 0,07 кВтч/м3;

- будет установлено ЧРП на 2 электродвигателя.

  - Характеристика блока мероприятий по водоотведению за трехлетний период реализации ПЭиПЭ:

- содержит 5 мероприятий;

- затраты на выполнение мероприятий составят 8 361,00 тыс. руб.;

- планируемый экономический эффект от реализации мероприятий (за четыре года) 501,53 тыс. руб.;

- снижение расхода электроэнергии на транспортировку и очистку стоков составит 0,03 кВтч/м3;

- будет установлено ЧРП на 3 электродвигателя.

- будет установлено 4 приборов учета ХВС и 1 прибора ГВС для повышения точности технического учета.

- Приложения

- Паспорт ПЭиПЭ.

- Целевые показатели энергоэффективности функционирования.

- Целевые показатели эффективности реализации ПЭиПЭ.

- Прогноз основных показателей деятельности.

- План мероприятий по водоснабжению.

- План мероприятий по водоотведению.