Информация за апрель 2018 г. представлена в целях осуществления информирования населения о выполнении и результатах выполнения мероприятий по регулированию выбросов в  период неблагоприятных метеорологических условий  (НМУ) (в соответствии с планом мероприятий в период НМУ на 2018 г., выполняемых на территории Карабашского городского округа, утвержденным постановлением администрации Карабашского городского округа от 01.11.2017 г. № 862

- ЗАО «Карабашмедь»:

Сведения из журнала учета предприятия:

| Дата объявления НМУ | Период действия НМУ и степень опасности | Принятые меры по сокращению выбросов |
| --- | --- | --- |
| 02.04.2018 | с 2000 02.04.2018 до 1900 03.04.2018 НМУ 1 степени опасности | Увеличение на 10% подачи сернистого газа конвертеров на производство серной кислоты (увеличение до 55 тыс.нм3/час) Увеличение переработки малосернистых концентратов Михеевского ГОКа свыше 45% за счет сокращения переработки концентратов АГРК Увеличение переработки ВЦМ свыше 8т на плавку (за счет сокращения выпуска меди из первичного сырья) Организационно-технические мероприятия* |
| 04.04.2018 | с 1200 04.04.2018 до 1900 05.04.2018 – НМУ 1 степени опасности | Увеличение на 10% подачи сернистого газа конвертеров на производство серной кислоты (увеличение до 55 тыс.нм3/час) Увеличение переработки малосернистых концентратов Михеевского ГОКа свыше 45% за счет сокращения переработки концентратов АГРК Увеличение переработки ВЦМ свыше 8т на плавку (за счет сокращения выпуска меди из первичного сырья) Организационно-технические мероприятия* 04.04.2018 Останов металлургических агрегатов 2 смена – 5 ч. 40 мин. 05.04.2018 Останов металлургических агрегатов 2 смена – 55 мин. 3 смена – 40 мин. |
| 12.04.2018 | с 1800 12.04.2018 до 1100 13.04.2018 НМУ 1 степени опасности | Увеличение на 10% подачи сернистого газа конвертеров на производство серной кислоты (увеличение до 55 тыс.нм3/час) Увеличение переработки малосернистых концентратов Михеевского ГОКа свыше 45% за счет сокращения переработки концентратов АГРК Увеличение переработки ВЦМ свыше 8т на плавку (за счет сокращения выпуска меди из первичного сырья) Организационно-технические мероприятия* 13.04.2018 Останов металлургических агрегатов 2 смена – 7ч. 05 мин. |
| 17.04.2018 | с 1900 17.04.2018 до 1900 18.04.2018 НМУ 1 степени опасности | Увеличение на 10% подачи сернистого газа конвертеров на производство серной кислоты (увеличение до 55 тыс.нм3/час) Увеличение переработки малосернистых концентратов Михеевского ГОКа свыше 45% за счет сокращения переработки концентратов АГРК Увеличение переработки ВЦМ свыше 8т на плавку (за счет сокращения выпуска меди из первичного сырья) Организационно-технические мероприятия* |
| 19.04.2018 | с 1400 19.04.2018 до 2400 19.04.2018 НМУ 1 степени опасности | Увеличение на 10% подачи сернистого газа конвертеров на производство серной кислоты (увеличение до 55 тыс.нм3/час) Увеличение переработки малосернистых концентратов Михеевского ГОКа свыше 45% за счет сокращения переработки концентратов АГРК Увеличение переработки ВЦМ свыше 8т на плавку (за счет сокращения выпуска меди из первичного сырья) Организационно-технические мероприятия* 19.04.2018 Останов металлургических агрегатов 1 смена – 15 мин. 2 смена – 15 мин 3 смена – 08 мин. |

* - Организационно-технические мероприятия включают в себя:

1) Запрет работы металлургических агрегатов на форсированных режимах (запрещается загрузка печи свыше 80 т/час – при НМУ-1, 72 т/час – при НМУ-2, свыше 52 т/час – при НМУ-3, запрещается работа на трех конверторах)

2) Усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента при производстве серной кислоты

3) Усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок, не допускать отключение ПГУ на ремонтные и профилактические работы, а также снижение их эффективности

4) Запрет продувок и чисток оборудования, газоходов, емкостей, ремонтные работы, связанные с повышенным выделением загрязняющих веществ.

Источник получения информации о прогнозах НМУ: Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ «Уральское УГМС».

2. ООО «Карабашский абразивный завод»:

Для сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период  НМУ на предприятии производились следующие мероприятия:

- при НМУ 1 степени опасности: усиление контроля за работой пылегазоулавливающего оборудования;

- при НМУ 2 степени: усиление контроля за работой пылегазоулавливающего оборудования; прекращение завоза и разгрузки сырья автотранспортом на склад предприятия;

- при НМУ 3 степени: полный останов технологического оборудования.

Сведения из журнала учета предприятия:

| Дата, время приема НМУ | Текст предупреждения | Меры, принятые по сокращению выбросов |
| --- | --- | --- |
| 02.04.2018 1841 | Ожидаются НМУ 1 степени опасности с 2000 02.04.2018 до 1900 03.04.2018 | Усиление контроля за работой пылегазоулавливающего оборудования |
| 04.04.2018 1038 | Сохраняются НМУ 1 степени опасности С 1200 04.04.2018 до 1900 05.04.2018 | Усиление контроля за работой пылегазоулавливающего оборудования |
| 12.04.2018 1727 | Ожидаются НМУ 1 степени опасности с 1800 12.04.2018 до 1100 13.04.2018 | Усиление контроля за работой пылегазоулавливающего оборудования |
| 18.04.2018 1655 | Ожидаются НМУ 1 степени опасности с 1900 17.04.2018 до 1900 18.04.2018 | Усиление контроля за работой пылегазоулавливающего оборудования |
| 19.04.2018 1259 | Сохраняются НМУ 1 степени опасности с 1400 19.04.2018 до 2400 19.04.2018 | Усиление контроля за работой пылегазоулавливающего оборудования |

Источник получения информации о прогнозах НМУ: официальный сайт Карабашского городского округа http://karabash-go.ru