Приложение № 1

к  Постановлению  Главы

Карабашского городского округа

№  124  от «   23 »  марта  2012г

РЕГЛАМЕНТ

СОДЕРЖАНИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

НА ТЕРРИТОРИИ

КАРАБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения………………………………………………….………..…….3

2. Нормативные ссылки……………………………………………………….………. 3

3. Общие положения……………………………………………………………...…….3

4. Категории улиц и дорог городов и населенных пунктов…………………...……..5

5. Классификация дорог и улиц городов и населенных пунктов по их

транспортно-эксплуатационным характеристикам………………………………..6

6. Основные параметры улиц и дорог населенных пунктов…………..……………. 6

7. Порядок разработки регламентов на содержание улично-дорожной сети и

определения необходимых финансовых ресурсов……………………………...…7

Приложение 1  Перечень видов работ, выполняемых при содержании улиц

и дорог  Карабашского  городского округа.…………………………………...……...8

Приложение 2 Периодичность выполнения основных операций по комплексной

уборке  улиц  и  дорог  муниципальных  образований  в  течение  года для           Карабашского городского округа …. ………………………………………….…….  9

Приложение 3 Нормы времени по содержанию муниципальных автомобильных дорог………………………………………………….…………………………………10

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий регламент распространяется содержание улиц и дорог Карабашского городского округа.

Требования к классификации дорог и улиц обязательны для всех организаций учреждений, предприятий и частных лиц, осуществляющих содержание автомобильных дорог в Карабашском городском округе Челябинской области, независимо от формы собственности, на которой они основываются, и их ведомственного подчинения.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем регламенте  содержания улично-дорожной сети использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги

- СНиП 2.05.03-84 Мосты и трубы

- СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских с

сельских поселений

- СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги

- СНиП 23-01-99* Строительная климатология

- Методические рекомендации по нормированию труда на работы по содержанию и текущему ремонту муниципальных автомобильных дорог. – М., ЦМЭП, 2008. – 36с.

- Методические рекомендации по определению стоимости работ по содержанию и ремонту муниципальных автомобильных дорог. – М., ЦМЭП, 2006.- 28 с.

- ГОСТ Р 50597-93 Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

- ГОСТ Р 51256-99 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная.

- ГОСТ 52289-2004. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройство.

- ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.

- ГОСТ Р 52398-2005 Классификация автомобильных дорог

- ГОСТ Р 52399-2005 Геометрические элементы автомобильных дорог

- СТБ1033-96. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия.

- ОДМ  Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (взамен ВСН 24-88).

- Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений. - Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству Минстроя России, М., 1994.

- Временное руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог. Федеральная дорожная служба России. М., 1997.- 62с.

- ОДМ 218.5.001- 2008 Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных дорог от снега. 2008г.

- ОДМ Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог. Росавтодор, 2003г.

- ОДМ Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах. Росавтодор, 2003 г.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Содержание дорог – это выполняемый в течение всего года на всем протяжении дороги комплекс работ по уходу за дорогой и дорожными сооружениями, профилактика и устранение постоянно возникающих повреждений, организация и обеспечение безопасности движения.

3.2. Нормативы предназначены для содержания улично-дорожной сети Карабашского городского округа. Наличие регламента позволит рассчитать потребность в дорожно-строительной технике необходимой для содержания дорожно-уличной сети, определить порядок и периодичность выполнения основных технологических процессов и видов работ. Также позволит произвести расчет потребности в финансовых ресурсах необходимых на выполнение основных работ по содержанию дорожно-уличной сети.

3.3. В составе дорожно-уличной сети городов и населенных пунктов следует выделять:

Скоростные дороги, которые обеспечивают наилучшие условия движения транспорта благодаря полной изоляции пешеходов, отсутствие пересечений движения транспорта в одном уровне. Въезды на застроенную территорию и выезды с нее непосредственно на скоростные дороги не допускаются и осуществляются только по специальным пандусам. Жилая застройка удалена от края проезжей части скоростной дороги не менее чем на 50 м с обязательным устройством широких зеленых полос. Транспортное обслуживание застройки, ближайшей к скоростной дороге, осуществляется путем устройства отдельных проезжих частей местного движения.

Магистральные улицы общегородского значения обеспечивают удобную транспортную связь между собой объектов общегородского значения, жилых районов с промышленными, с общегородским центром и зоной отдыха. А также связь общегородского центра и основных жилых районов с терминалами внешнего транспорта (железодорожными, водными и автобусными вокзалами, аэропортами), с въездами в город и скоростными дорогами.

Магистрали общегородского значения с непрерывным движением должны проектироваться со всеми пересечениями только в разных уровнях. Пропуск пешеходов, пересекающих полосы непрерывного движения, должен осуществляться только в разных уровнях. На улицах, пересекающих магистрали непрерывного движения, возможно применение непрерывного или регулируемого пропуска транспортных средств и пешеходов в зависимости от размеров движения.

Магистрали непрерывного движения  проектируются по направлениям больших транспортных потоков и поэтому не должны, как правило, пересекать жилые районы. Если невозможно этого избежать, расстояния между линиями застройки по магистрали рекомендуется увеличивать до 100…120 м с тем, чтобы изолировать территорию застройки зелеными насаждениями.

Магистральные улицы общегородского значения с регулируемым движением характеризуются в крупных городах размерами интенсивности движения 1500-2000 авт./ч. Перекрестки с регулированием движения на магистральных улицах следует располагать не чаще чем через 0,5 км.

Магистральные улицы районного значения связывают между собой два или несколько жилых районов города, группы промышленных предприятий или отдельные предприятия с несколькими жилыми районами либо ведут в зону отдыха местного значения.

Магистральные улицы районного значения предназначены также для связи жилых районов с улицами общегородского значения или непосредственно с промышленными районами. По ним обычно пропускают маршруты городского общественного  пассажирского транспорта.

Жилые улицы служат для транспортной и пешеходной связи микрорайонов и жилых кварталов с магистральными улицами. Размеры движения на них зависят от величины соответствующих микрорайонов и составляют 100-200 привед. авт./ч. Маршруты общественного пассажирского транспорта по жилым улицам обычно не проходят.

Непосредственно к жилым улицам примыкают проезды, ведущие к отдельным зданиям или группам зданий.

Улицы и дороги местного значения в нежилых районах обслуживают предприятия, склады, грузовые станции, специальные промышленно-складские районы, коммунальные и другие сооружения и устройства. Размеры движения на них преимущественно грузовых автомобилей зависят от объема и характера обслуживаемых ими объектов

Проезды устраивают внутри микрорайонов для подъезда к отдельным зданиям, которые они связывают обычно с жилыми улицами или магистральными улицами районного значения. В промышленных районах по проездам осуществляется подъезд к отдельным объектам.

Пешеходные дороги устраивают в микрорайонах, жилых районах, общественных и торговых центрах, парках, лесопарках, зонах отдыха, выставках, спортивных комплексах и других местах концентрации пешеходов.

Главные улицы предназначены для удобного доступа к основным общественным учреждениям, торговым и зрелищным предприятиям общегородского центра, для пропуска демонстраций и народных гуляний в праздничные дни. Это парадные проспекты небольшой протяженности с интенсивными пешеходными потоками, без рельсового и грузового транспорта. Главные улицы располагают преимущественно к административным и общественным зданиям, крупным торговым и зрелищным предприятиям, выстовочным павильонам, театрам, клубам, музеям и т.п.

Торговые улицы небольшой протяженности предназначены для интенсивного пешеходного движения большого числа посетителей торговых предприятий. Транспортное обслуживание магазинов изолируется от пешеходного движения и осуществляется обычно со стороны зданий, где размещаются остановки пассажирского транспорта и автомобильные стоянки. Торговые улицы могут специально не выделяться, а входить в состав главных улиц.

Набережные улицы устраивают вдоль рек, морей, озер и других водных бассейнов. Прилегающая к ним территория застраивается только с одной стороны с открытым пространством в сторону воды.

4. КАТЕГОРИИ УЛИЦ И ДОРОГ ГОРОДОВ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

В зависимости от назначения улицы или дороги городов и населенных пунктов подразделяют (Табл. 1)

Таблица 1

| Категория улиц и дорог | Основное назначение улиц и дорог |
| --- | --- |
| скоростные дороги | скоростная транспортная связь между районами крупнейшего или крупного города, между городами или другими населенными пунктами с развязкой движения в разных уровнях |
| магистральные улицы и дороги: -общегородского значения с непрерывным движением - общегородского значения с регулируемым движением - районного значения | Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и общественными центрами, а также со скоростными дорогами в пределах города с развязкой движения в разных уровнях, маршрутами городского транспорта, проезды, ведущие к социально значимым объектам Транспортная связь в пределах города между жилыми, промышленными районами и общественными центрами, а также с магистральными улицами непрерывного движения с устройством пересечений с другими улицами в одном уровне Транспортная связь в пределах района и с магистральными улицами общегородского значения с устройством пересечений с другими улицами в одном уровне |

Кроме того, учитывая специфику транспортной сети городов и населенных пунктов, необходимо при содержании и эксплуатации учитывать улицы и дороги местного значения ( Табл. 2).

Таблица 2

| Улицы и дороги местного значения: - жилые улицы - пешеходные улицы и дороги - поселковые улицы - поселковые дороги, проезды - дороги промышленных и коммунально-складских районов | Транспортная (без пропуска общественного транспорта) и пешеходная связь жилых микрорайонов и групп жилых зданий с магистральными улицами районного значения Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, местами отдыха и остановками общественного транспорта Транспортная связь внутри селитебной зоны с общественным центром, учреждениями и предприятиями обслуживания поселков и сельских населенных пунктов Транспортная связь между селитебными и производственными зонами, промышленными и коммунально-складскими зонами, а также в пределах этих зон. Транспортная связь в пределах микрорайона Перевозка промышленных и строительных грузов в пределах района, обеспечение связи с дорогами грузового движения с устройством пересечений с другими улицами и дорогами в одном уровне |
| --- | --- |

5. КЛАССИФИКАЦИЯ ДОРОГ И УЛИЦ ГОРОДОВ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПО ИХ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

Дороги и улицы городов и других населенных пунктов по их транспортно-эксплуатационным характеристикам объединены в три группы:

группа А - автомобильные дороги с интенсивностью движения более 3000 авт/сут; в городах и населенных пунктах - это магистральные дороги скоростного движения( магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения, дороги с маршрутами общественного транспорта и гостевых маршрутов.

группа Б - автомобильные дороги с интенсивностью движения от 1000 до 3000 авт/сут; в городах и населенных пунктах - это магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения и районного значения(

группа В - автомобильные дороги с интенсивностью движения менее 1000 авт/сут; в городах и населенных пунктах - это улицы и дороги местного значения; согласно Табл. 2

6. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ УЛИЦ И ДОРОГ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Таблица 3

| Категория улиц и дорог городских населенных пунктов | Расчетная | скорость движения, километров в час | Ширина полосы движения, метров | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, метров | Наибольший | продольный уклон в плане, % | Ширина пешеход-ной части тротуа-ра, метров |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скоростные дороги |  | 120 | 3,75 | 4 | 600 |  | 30 | - |
| Магистральные улицы и дороги общегородского значения с непрерывным движением |  | 80 | 3,50 | 2 | 400 |  | 50 |  |
| общегородского значения регулируемого движения |  | 80 | 3,50 | 4 | 400 |  | 50 | 1,5 |
| районного значения: транспортно-пешеходные |  | 70 |  | 2 | 250 |  | 60 | 2,25 |
| Улицы и дороги местного значения: |
| Жилые улицы |  | 40 | 3,00 |  | 90 |  | 70 |  |
| Пешеходные дороги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| основные |  |  | 1,00 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
| второстепенные |  |  | 0,75 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| велосипедные дорожки |  | 20 | 1,50 | 1 | 30 |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  | 30 |  |  | 50 |  | 80 |  |
| улицы и дороги в промышленных и коммунально-складских зонах (районах) |  | 50 | 3,50 | 2 | 90 |  | 60 | 1,5 |
|  |  | 40 |  |  | 50 |  | 70 |  |
| парковые дороги |  |  | 3,00 |  | 75 |  | 80 |  |  |  |  |

Таблица 4

| Категория улиц и дорог сельских населенных пунктов | Расчетная скорость движения, километров в час | Ширина полосы движения, метров | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, метров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | 60 | 3,5 | 2 |  |
| Главная улица | 40 |  |  | 1,5 |
| Улица в жилой застройке: |
| основная | 40 | 3,0 | 2 | 1,0 |
| второстепенная (переулок) | 30 | 2,75 |  |  |
| проезд | 20 |  | 1 | 0,75 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | 30 | 4,5 |  |  |

7. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ РЕГЛАМЕНТОВ НА СОДЕРЖАНИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕОБХОДИМЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ

7.1. Расчет стоимости работ по содержанию дорог и улиц муниципальных образований необходимо проводить по справочным материалам приложений 1-5.

7.2. При определении полной стоимости на содержание дорог необходимо учитывать дополнительно затраты в праздничные дни (1, 9 мая, День города и т.п.)

Приложение 1

Перечень видов работ, выполняемых при содержании улиц и дорог городов и населенных пунктов

С учетом специфики работ по содержанию в разные периоды года перечень основных технологических процессов определен для двух временных периодов: весенне-летне-осеннего и зимнего.

В весенне-летне-осенний период основными технологическими процессами при содержании дорог являются:

а) проезжая часть дорог, тротуары, газоны вдоль дорог

асфальтобетонные (и другие "черные") и цементобетонные покрытия:

- очистка от мусора, пыли и грязи;

- мойка дорог по лотку и сплошная по проезжей части;

- заделка трещин и швов;

- устранение мелких повреждений (выбоин, просадок, колей и др.);

- устранение скользкости, вызванной выпотеванием битума;

- поверхностная обработка (в т.ч. двойная) покрытий, включая очистку покрытия от пыли и грязи, распределение битумного вяжущего, распределение щебня (в т.ч. обработанного битумом), укатка, уборка неприжившегося щебня;

гравийные и щебеночные покрытия:

- восстановление профиля гравийных и щебеночных покрытий (в т.ч. с добавлением нового материала);

- планировка и обеспыливание гравийных и щебеночных покрытий;

б) искусственные сооружения

- очистка проезжей части и тротуаров мостов и путепроводов  от грязи и мусора;

- устранение мелких повреждений на ж/б элементах мостов;

- исправление или замена отдельных секций перил или ограждений на мостах и путепроводах;

- очистка перил и ограждений от пыли и грязи;

- покраска перил и ограждений (кроме оцинкованных);

- очистка сетей ливневой канализации, ремонт, ремонт колодцев и дождеприемников

- очистка лотков и водопропускных труб от грязи, снега и льда;

- устранение мелких повреждений лотков и труб, включая оголовки:

в) обустройство и обстановка дороги

- восстановление и нанесение вновь дорожной разметки;

- очистка и мойка дорожных знаков, стоек, ограждений, сигнальных столбиков, объектов светофорного регулирования и  др.;

- замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков (включая знаки индивидуального проектирования), недостающих ограждений и направляющих устройств;

- содержание в чистоте и порядке остановок общественного транспорта, навесов для ожидания транспорта, проведение необходимого ремонта ;

-ремонт светофорных объектов;

В зимний период основными технологическими процессами при содержании дорог и тротуаров  являются:

-  очистка проезжей части дорог и тротуаров от снега;

- удаление с проезжей части уплотненного снега;

- борьба с зимней скользкостью, в т.ч.: распределение песка, распределение твердых химических противогололедных материалов, распределение увлажненных химических противогололедных материалов, распределение жидких реагентов;

- вывоз снега на снегоприемные пункты, организация работы снегоприёмных пунктов;

- очистка от снега остановочных площадок общественного транспорта, обработка их противогололедными материалами.

Приложение 2

Периодичность выполнения основных операций по комплексной уборке улично-дорожной сети Карабашского городского округа   в течение года.

| № п/п | Наименование операций | Кол-во циклов |
| --- | --- | --- |
| Содержание дорог в зимний период |
| 1 | Очистка снега подметально-уборочными машинами по всей ширине проезжей части | 104-130 |
| 2 | Очистка снега подметальными тракторами 10% от площади | 104-130 |
| 3 | Посыпка дорог ПГМ 40 % от площади | 52-62 |
| 4 | Погрузка ПГМ | 52-62 |
| 5 | Очистка снега и наката автогрейдерами | 52 |
| 6 | Подготовка вала бульдозерами и автогрейдерами | 52 |
| 7 | Работа бульдозера на снежных свалках | 52 |
| 8 | Уборка снего вдоль проезжей части вручную | 52 |
| 9 | Вывоз снега | 40% |
| Содержание тротуаров в зимний период |
| 1 | Уборка снега вручную, 30% от площади | 183 |
| 2 | Механизированное подметание тракторами, 70% от площади | 183 |
| 3 | Очистка тротуаров от наледи вручную, 20 % от площади | 26 |
| 4 | Вывоз снега | 100% |
| 5 | Посыпка тротуаров 40 % площади | 94 |
| 6 | Погрузка ПГМ | 94 |
| Содержание остановок общественного транспорта в зимний период |
| 1 | Очистка остановок общественного транспорта вручную | 183 |
| 2 | Вывоз мусора с погрузкой вручную | 183 |
| 3 | Посыпка ПГМ остановочных площадок, 60 % площади | 94 |
| 4 | Погрузка ПГМ | 94 |
| 5 | Вывоз снега | 100% |
| Содержание дорог в летний период |
| 1 | Подметание проезжей части подметально-уборочными машинами | 30 |
| 2 | Подметание дорог по лотку комплексной машиной с механизированной погрузкой смета и мусора | 26 |
| 3 | Подметание перекрестков, радиусов, 10% от площади | 90 |
| 4 | Мойка проезжей части по всей ширине | 26 |
| 5 | Мойка дорог по лотку | 78 |
| 6 | Подметание вручную дорог по лотку от пыли, грязи на ширину 0,3 м | 26 |
| 7 | Вывоз грязи с механизированной погрузкой | 26 |
| 8 | Очистка проезжей части по лотку, вручную от случайного мусора, на ширину 0,3 м. | 91 |
| 9 | Вывоз случайного мусора с погрузкой вручную | 91 |
| 10 | Мероприятия по уборке дорог в период межсезонья (весенняя уборка, осенняя уборка) | 2 раза |
| 11 | Уборка в праздничные дни | 12 раз |
| 12 | Нанесение дорожной разметки | 2 |
| 13 | Нанесение разметки пешеходных переходов | 2 |
| 14 | Ремонт дорожных знаков | 14,3% |
| 15 | Мытье светофорных объектов | 12 |
| 16 | Техническое обслуживание светофорных объектов | в течение года |
| 17 | Ремонт светофорных объектов | 10% |
| 18 | Ремонт искусственных неровностей | по мере необходимости |
| 19 | Содержание сетей ливневой канализации (прочистка, ремонт, ) в % от общей протяженности | 10% |
| Содержание тротуаров в летний период |
| 1 | Механизированное подметание , 70% площади | 30 |
| 2 | Мойка тротуаров , 70 % площади | 152 |
| 3 | Подметание тротуаров вручную , 30 % площади | 182 |
| 4 | Вывоз грязи | 182 |
| 5 | Весенняя уборка | 1 раз |
| Содержание остановок общественного транспорта |
| 1 | Подметание остановок вручную | 182 |
| Содержание ограждений |
| 1 | Мытье ограждений | 3 раза |
| 2 | Покраска ограждений | 2 раза |
| 3 | Ремонт ограждений | По мере необходимости |
| Текущий ремонт дорог |
| 1 | Ремонт выбоин и ям | 7 % от площади дорог |

Приложение 3

Нормы времени по содержанию муниципальных автомобильных дорог.

Содержание дренажных устройств

Таблица 3.1.

| Наименование работ | Измеритель | Состав звена | Разряд работ | Норма времени, чел.-час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заделка трещин и раковин на железобетонных лотках цементным раствором. | 1 п.м лотка | дорожный рабочий | 2 | 0,2 |
| Заделка швов и трещин в железобетонных лотках мастикой: заделка трещин в бетонных лотках с заполнением швов резинобитумной мастикой при помощи лейки. | 100 м шва | асфальтобетонщик | 1,3 | 8,5 |
| Заделка трещин в бетонных лотках с заполнением швов резинобитумной мастикой при помощи передвижной воронки. | 100 м шва | асфальтобетонщик | 1,3 | 7,1 |
| Заделка трещин в бетонных лотках с заполнением швов битумной мастикой при помощи передвижной воронки. | 100 м шва | асфальтобетонщик | 1,3 | 7,1 |

Очистка железобетонных лотков

Таблица 3.2.

| Наименование работ | Измеритель | Состав звена | Разряд работ | Норма времени, чел.-час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Откидывание грунта при очистке засоренных лотков: грунт 1 группы | 1м3 | землекоп | 1 | 0,58 |
| грунт 2 группы |  |  |  | 0,7 |
| грунт 3 группы |  |  |  | 0,96 |
| Разравнивание грунта при очистке засоренных лотков: грунт 1 группы | 1м3 | землекоп | 1 | 0,07 |
| грунт 2 группы |  |  |  | 0,09 |
| грунт 3 группы |  |  |  | 0,11 |
| Очистка водоотводных лотков и быстротоков из шланга под давлением. | 10 м лотка | машинист компрессора | 4 | 1,7 |
|  |  | дорожный рабочий | 2 |  |
| Очистка дренажа из шланга под давлением. | 10 п.м | -«- | -«- | 1,9 |

Очистка канав и кюветов

Таблица 3.3.

| Наименование работ | Измеритель | Состав звена | Разряд работ | Норма времени, чел.-час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистка водоотводных канав и кюветов от мусора, грязи и ила вручную при заполнении их объема: до 50% свыше 50 % | 10 п.м. | дорожный рабочий | 1 | 0,72 |
|  |  |  |  | 1,44 |

Содержание водоприемных колодцев

Таблица 3.4.

| Наименование работ | Измеритель | Состав звена | Разряд работ | Норма времени, чел.-час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистка водоприемных колодцев. | 1 колодец | дорожный рабочий | 2 | 1.3 |
| Ремонт бетонных водоприемных колодцев. | 1м2 | дорожный рабочий | 2,4 | 2,6 |
| Корректировка высоты водоприемных колодцев кирпичной кладкой: 1 ряд | 1 колодец | дорожный рабочий | 2,3 | 1,24 |
| 2 ряда |  |  |  | 1,44 |
| Замена дефектных решеток при ремонте водоотводных устройств. | 1 шт. | дорожный рабочий | 2 | 0,7 |

Обеспыливание дорог

Таблица 3.5.

| Наименование работ | Измеритель | Состав звена | Разряд работ | Норма времени, чел.-час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспыливание дорог битумными эмульсиями. | 1 000 м2 | машинист автогрейдера | 5 | 3,76 |
|  |  | машинист автогудронатора | 5,4 |  |
|  |  | дорожный рабочий | 1 | 1,68 |
| Обеспыливание дорог хлористым кальцием. | 1 000 м2 | машинист | 4 | 0,06 |

Очистка дорог от пыли и грязи (летний период)

Таблица 3.6.

| Наименование работ | Измеритель | Состав звена | Разряд работ | Норма времени, чел.-час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Механизированные работы |
| Механическое подметание проезжей части улиц и площадей. Наполнение бака водой. Подметание территории с увлажнением. Выгрузка смета из бункера, а) проезжей части | 10 000 м2 | водитель автомобиля | 4 | 0,553 |
| б) прилотковой части | 1 км |  |  | 0,17 |
| Примечание: при подметании проезжей части улиц и площадей колонной машин к нормам времени применяют коэффициент 1,2. |
| Механическое подметание территорий (тротуаров, перекрестков, съездов). Наполнение бака водой. Подметание территории с увлажнением. Выгрузка смета из бункера. | 10 000 м2 | тракторист | 4 | 0,753 |
| Механическая мойка и поливка улиц и площадей. Наполнение цистерны водой. Мойка и поливка улиц и площадей, а) мойка проезжей части | 10 км | водитель автомобиля | 4 | 2,9 |
| б) мойка прилотковой части |  |  |  | 3,75 |
| в) поливка проезжей части |  |  |  | 1,96 |
| Ручные работы |
| Подметание территорий от пыли и мусора вручную. Подметание территории, уборка и транспортировка мусора в установленное место на расстояние до 50 м. а) усовершенствованные покрытия | 100 м2 | уборщик территорий | 1 | 0,167 |
| б) неусовершенствованные покрытия |  |  |  | 0,217 |
| Очистка территорий от грязи. Снятие лопатой, движком или скребком грязи с дорожного покрытия с укладкой ее в кучи и последующей транспортировкой в установленное место на расстояние до 50 м. Подметание вручную участков, недоступных для уборки машиной. Сметание мусора на полосу механизированной уборки а) усовершенствованные покрытия | 1 000 м2 | уборщик территорий | 1 | 1 |
| б) неусовершенствованные типы покрытия | 100 м2 |  |  | 1,1 |
| Мойка территорий с помощью шланга. Снять шланг с поливомоечной машины. Вымыть территорию из шланга. Убрать шланг. | 1 000 м2 | водитель автомобиля | 3 | 0,20 |
| Очистка территории от случайного мусора. Уборка мусора. Транспортировка его в установленное место на расстояние до 100 м. | 100 м2 | уборщик территории | 1 | 0,13 |
| Погрузка случайного мусора в автосамосвалы. Наблюдение за установкой транспортных средств под погрузку. Погрузка мусора с установкой, укладкой и укрытием при необходимости. Переезды от кучи к куче в пределах участка до 1 км. | 1т | уборщик территории | 1 | 0,78 |
| Выкашивание травы: а) вручную Скосить траву и другую растительность ручной косой, уложить в рядки. Заточка косы в процессе работы. | 100 м2 | рабочий зеленого хозяйства | 3 | 0,46 |
| б) газонокосилкой Проверка исправности газонокосилки с заправкой горючим. Выкашивание травы с обслуживанием косилки во время работы. |  |  |  | 0,28 |
| Откидывание и складирование травы на обрез. Сгребание скошенной травы граблями. Относка травы на расстояние до 30 м с укладкой в копны, а) травы, скошенной газонокосилкой | 100 м2 | рабочий зеленого хозяйства | 1 | 0,18 |
| б) травы, скошенной вручную |  |  |  | 0,25 |
| Погрузка скошенной травы в автосамосвалы | т | рабочий зеленого хозяйства | 1 | 1,7 |
| Примечание: при выполнении работ на склонах и в канавах к нормам времени применяется коэффициент 1,6. |
| Вырубка кустарника. Подкопать и подрубить корни кустарника. Выдернуть, разрезать на части и отнести части и отнести куст на расстояние до 50 м с укладкой в кучу. | 100 м2 | рабочий зеленого хозяйства | 4 | 4,3 |
| Погрузка сучьев, веток на автотранспорт. | м3 | рабочий зеленого хозяйства | 1 | 0,54 |
| Планировка обочин автогрейдером. Приведение автогрейдера в рабочее положение. Ремонтная планировка со срезкой бугров и засыпкой выбоин. Выглаживание обочины. Развороты в конце участка. | 1 000 м.п. | машинист автогрейдера | 6 | 0,4 |

Очистка дорог от снега, удаление снежно-ледяных накатов, вывозка снега

Таблица 3.7.

| Наименование работ | Измеритель | Состав звена | Разряд работ | Норма времени, чел.-час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ручные работы |
| Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см. Подметание снега. Сгребание снега в кучи или валы, а) усовершенствованные покрытия | 1 000 м2 | уборщик территории | 1 | 2,67 |
| б) неусовершенствованные покрытия |  |  |  | 3,33 |
| Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см. Сдвигание снега движком в валы или кучи, а) усовершенствованные покрытия | 1 000 м2 | уборщик территории | 1 | 11,83 |
| б) неусовершенствованные покрытия |  |  |  | 14,17 |
| Очистка территорий с усовершенствованными покрытиями от уплотненного снега. Очистка территорий от уплотненного снега скребком. Сгребание снега в валы или кучи. | 1 000 м2 | уборщик территории | 1 | 37,7 |
| Очистка территории от наледи и льда. Скалывание наледи. Сгребание скола в валы или кучи. - толщиной до 2 см | 1 000 м2 | уборщик территории | 1 | 74,7 |
| - толщиной более 2 см |  |  |  | 126,0 |
| Перекидывание снега и скола. Перекидывание снега и скола на газоны и свободные участки территорий с последующим равномерным разбрасыванием. | 1м3 | уборщик территории | 1 | 0,4 |
| Укладка смета, снега, скола в валы или кучи после механизирован. уборки и погрузка их на транспорт. | 1м3 | уборщик территории | 1 | 0,235 |
| Погрузка снега и скола в автосамосвалы. Погрузка снега и скола лопатой на транспорт. | 1т 1 м3 | уборщик территории | 1 | 0,67 0,235 |
| Подготовка смеси песка с хлоридами. Просеивание песка через сито. Размешивание с хлоридами. | 1м3 | уборщик территории | 1 | 0,83 |
| Транспортировка противогололедных материалов от места складирования к месту посыпки. |  |  |  |  |
| Наполнение емкости песком. Транспортировка ее на тележке к месту посыпки на расстояние до 100 м. | 1т 1м3 | уборщик территории | 1 | 1,1 1,06 |
| Посыпка территорий противогололедными материалами. | 1 000 м2 | уборщик территории | 1 | 2,5 |
| Укладка снега, льда в валы или кучи после механизированной уборки. | 1м3 | уборщик территории | 1 | 0,25 |
| Уборка различных предметов и мусора. Уборка мусора. Транспортировка его в установленное место на расстояние до 100 м. | 1т 1м3 | уборщик территории | 1 | 1,1 1,06 |
| Механизированные работы |
| Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см с помощью навесной щетки: (I вариант): - базовое шасси ЗИЛ | 1 000 м2 | водитель автомобиля | 4 | 0,051 |
| - базовое шасси трактор | 1 000 м2 | тракторист | 4 | 0,064 |
| (II вариант): - базовое шасси ЗИЛ | 10 км | водитель автомобиля | 4 | 1,02 |
| - базовое шасси трактор | то же | тракторист | 4 | 1,28 |
| Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи с помощью плуга с одновременным подметанием щеткой. | 1 000 м2 | водитель автомобиля | 4 | 0,042 |
| Сгребание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой при высоте валов: а) до 0,3 м: - базовое шасси ЗИЛ | 10 км прохода | водитель автомобиля | 4 | 0,84 |
| - базовое шасси трактор |  | тракторист | 4 | 1,15 |
| б) более 0,3 м: - базовое шасси ЗИЛ | 10 км прохода | водитель автомобиля | 4 | 1,04 |
| - базовое шасси трактор |  | тракторист | 4 | 1,46 |
| Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой. | 1 000 м2 | водитель автомобиля | 4 | 0,042 |
| Сгребание снега. Сгребание снега на перекрестках (трактором). | 1 000 м2 | водитель автомобиля | 4 | 0,052 |
|  | 10 км прохода | тракторист | 4 | 1,04 |
| Сгребание снега плугом: а) базовое шасси ЗИЛ | 10 км прохода | водитель автомобиля | 4 | 0,69 |
| б) базовое шасси трактор |  | тракторист | 4 | 1,04 |
| Удаление снежных накатов и наледи на поверхности: а) трактором | 10000 м2 | тракторист | 4 | 1,675 |
| б) автогрейдером | 10000 м2 | машинист автогрейдера | 6 | 2,24 |
| в) бульдозером | 10000 м2 | машинист бульдозера | 5 | 3 |
| Сгребание снега с формированием снежного вала: а) автогрейдером | 10 км прохода | машинист автогрейдера | 6 | 2,87 |
| б) бульдозером |  | машинист бульдозера | 5 | 3,83 |
| в) трактором |  | тракторист | 4 | 1,46 |
| Погрузка снега снегопогрузчиком. Установка погрузчика у снежного вала. Погрузка снега или скола в автосамосвалы, переезды от вала к валу в пределах рабочей зоны. | 10автом. МАЗ, ЗИЛ | водитель погрузчика | 4 | 0,429 |
|  | 10автом. КамАЗ | то же | 4 | 0,533 |
| Посыпка территорий противогололедными материалами. Проезд до места заправки на расстояние 1 км. Загрузка бункера противогололедными материалами. Посыпка территорий с помощью пескоразбрасывающего устройства. | 10 км прохода | водитель автомобиля | 4 | 0,9 |
| Приготовление пескосоляной смеси. Приведение агрегата в рабочее положение. Перемешивание материалов с перемещением на расстояние до 10 м. | 100 м3 | машинист бульдозера | 5 | 1Д |

Барьерные и другие ограждения

Таблица 3.8.

| Наименование работ | Измеритель | Состав звена | Разряд работ | Норма времени, чел.-час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание дорожных тумб. Очистка дорожных железобетонных тумб от пыли и грязи. | 100 шт. | дорожный рабочий | 1 | 3,33 |
| Окраска железобетонных тумб. | 1 тумба | маляр | З р.-2 чел. | 0,42 |
| Окраска деревянных тумб. | 1 тумба | маляр | З р.-2 чел. | 0,42 |
| Побелка бордюрного камня. а)побелкой Приготовление известкового раствора. Очистка бордюрного камня от пыли и грязи. Побелка его известковым раствором за 1 раз. б)краской Очистка, промывка поверхности. Окраска кистями или валиком. | 1 п.м 1 п.м | маляр маляр | 3 3 | 0,03 0,09 |
| Окраска перильного ограждения мостового перехода. а) краскопультом Очистка поверхности ограждений от ржавчины, пыли, грязи. Приготовление краски с подноской ее на расстояние до 18 м. Наполнение бачка краской. Присоединение шлангов. Окраска поверхности (без грунтования). Отсоединение шлангов, б)вручную Очистка перильных ограждений от грязи и ржавчины. Окраска перильных ограждений масляной краской. | 100 м2 1м2 | маляр маляр | 3 3 | 1,6 0,42 |
| Окраска чугунных перил. Очистка от ржавчины стальной щеткой поверхности перил. Окраска перил масляной краской за 2 раза. - вручную | 10 м | маляр | 3 | 7,4 |
| - краскопультом |  |  |  | 1,9 |
| Окраска троса ограждения вручную. Открывание банок с краской и размешивание краски. Очистка троса от пыли и грязи. Окраска троса. | 100 м | маляр | 3 | 2,6 |
| Очистка бордюрного камня от грязи вручную. Очистить от грязи бортовой камень. Смести пыль и мусор метлой Транспортировать в установленное место. | 100 м.п.. | уборщик территории | 1 | 1,1 |
| Очистка криволинейного бруса от грязи вручную. | 100 м.п. | маляр | 2 | 0,8 |
| Очистка криволинейного бруса от грязи водой из шланга. Снять шланг с поливо-моечной машины. Вымыть территорию из шланга. Убрать шланг. | 100 м.п. | водитель автомобиля | 3 | 0,16 |
| Окраска металлического криволинейного бруса за 1 раз вручную. Разметка мест окраски. Окраска лицевой и тыльной стороны бруса за 1 раз. Наклейка светоотражательной пленки. | 100 м.п. | маляр | 3 | 12,3 |
| Уборка грязи и грунта у колесоотбойного бруса вручную с погрузкой ее на транспорт. | 1м3 | уборщик территории | 1 | 1,29 |

Разметка

Таблица 3.9.

| Наименование работ | Измеритель | Состав звена | Разряд работ | Норма времени, чел .-час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нанесение предварительной разметки вручную | 1 км разметки | дорожные рабочие | 2р.-2 чел. 3 4 | 1,22 |
| Нанесение линий дорожной разметки эмалью маркировочной машиной на покрытие | 1 км разметки | машинист | 5 | 0,65 |
|  |  | помощник машиниста | 4 |  |
|  |  | дорожные рабочие | З р.-2 чел. | 0,58 |
| Нанесение горизонтальной разметки термопластиком маркировочной машиной по имеющейся предварительной разметке на покрытие | 1 км разметки | машинист | 5 | 1,05 |
|  |  | помощник машиниста | 4 |  |
|  |  | дорожные рабочие | З р.-2 чел. | 1,4 |
| Нанесение горизонтальной разметки на покрытие пистолетом-распределителем с применением трафарета, вид разметки: 1.8* (ширина 0,2 м) | 100 м | машинист | 4 | 0,39 |
|  |  | маляр | 4 |  |
|  |  | дорожные рабочие | З р.-2 чел. | 1,06 |
| 1.8 (ширина 0,4 м) |  | -«- | -«- | 0,52 1,38 |
| 1.12 | 100 м | машинист | 4 | 1,88 |
|  |  | маляр | 4 |  |
|  |  | дорожные рабочие | 3 р.-2. чел. | 5,03 |
| 1.13 | 100 м разметки | -«- | -«- | 1,75 4,69 |
| 1.14.1 (длина линии 4 м) |  | -«- | -«- | 4,76 12,75 |
| 1.1 4.1 (длина линии 6 м) |  | -«- | -«- | 6,44 17,25 |
| 1.14.2 |  | -«- | -«- | 7,84 21,00 |
| 1.17 |  | -«- | -«- | 0,41 140 |
| 1.18а (скорость движения более 60 км/ч) | 1 стрела | -«- | -«- | 0,08 0,23 |
| 1.18а (скорость движения менее или равна 60 км/ч) |  | -«- | -«- | 0,05 0,14 |
| 1.18б (скорость движения более 60 км/ч) |  | -«- | -«- | 0,10 0,26 |
| 1.18б (скорость движения менее или равна 60 км/ч) |  | -«- | -«- | 0,06 0,17 |
| 1.18в (скорость движения более 60 км/ч) |  | -«- | -«- | 0,10 0,26 |
| 1.18в (скорость движения менее или равна 60 км/ч) |  | -«- | -«- | 0,06 0,17 |
| 1.18г (скорость движения более 60 км/ч) |  | -«- | -«- | 0,14 0,37 |
| 1.18г (скорость движения менее или равна 60 км/ч) |  | -«- | -«- | 0,08 0,22 |
| 1.18д (скорость движения более 60 км/ч) |  | -«- | -«- | 0,14 0,37 |
| 1.18д (скорость движения менее или равна 60 км/ч) |  | -«- | -«- | 0,08 0,22 |
| 1.19 (скорость движения более 60 км/ч) |  | -«- | -«- | 0,14 0,37 |
| 1.19 (скорость движения менее или равна 60 км/ч) |  | -«- | -«- | 0,08 0,22 |
| 1.20 | 1 разметка | -«- | -«- | 0,09 0,24 |
| 1.21 |  | -«- | -«- | 0,09 0,22 |
| 1.23 |  | -«- | -«- | 0,06 0,17 |
| Нанесение обозначений направлений движения по полосам вручную с применением трафарета на покрытие, вид разметки 1.18а (скорость движения более 60 км/ч) | 1 стрела | маляр дорожные рабочие | 3 2,3 | 0,57 |
| 1.18а (скорость движения менее или равна 60 км/ч) |  | -«- | -«- | 0,31 |
| I.186 (скорость движения более 60 км/ч) |  | -«- | -«- | 0,67 |
| 1.186 (скорость движения менее или равна 60 км/ч) | 1 стрела | маляр дорожные рабочие | 3 2,3 | 0,33 |
| 1.18в (скорость движения более 60 км/ч) |  | -«- | -«- | 0,67 |
| 1.18в (скорость движения менее или равна 60 км/ч) |  | -«- | -«- | 0,33 |
| 1.18г (скорость движения более 60 км/ч) |  | -«- | -«- | 1,10 |
| 1.18г (скорость движения менее или равна 60 км/ч) |  | -«- | -«- | 0,52 |
| 1.18д (скорость движения более 60 км/ч) |  | -«- | -«- | 1,10 |
| 1.18д (скорость движения менее или равна 60 км/ч) |  | -«- | -«- | 0,52 |
| Нанесение обозначений пешеходных переходов «зебра» на покрытие: 1.14.1 (длина линии 4 м) | 100 м разметки | маляр дорожные рабочие | 3 2,3 | 42,00 |
| 1.14.2 |  | -«- | -«- | 50,00 |
| Нанесение вертикальной разметки вручную, вид разметки: 2.1 | 1м2 (2 м высоты) | маляры | Зр.- 2 чел. | 1,12 |
| 2.2 | 1 разметка |  |  | 0,93 |
| 2.3 | 1 м высоты |  |  | 0,52 |
| 2.4 | 1 столбик |  |  | 0,42 |
| 2.5 | 10 м |  |  | 0,56 |
| 2.6 |  |  |  | 0,56 |
| 2.7 |  |  |  | 0,62 |

Автопавильоны

Таблица 3.10.

| Наименование работ | Измеритель | Состав звена | Разряд работ | Норма времени, чел.-час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистка площадок от снега. а) подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см со сгребанием его в валы или кучи | м2 | уборщик территорий | 1 | 0,0027 |
| б) сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи |  |  |  | 0,012 |
| в) сгребание уплотненного снега в валы или кучи | м2 | уборщик территорий | 1 | 0,038 |
| г) очистка территории от наледи, сгребание скола в валы или кучи |  |  |  | 0,075 |
| д) перекидывание снега и скола | 1 м 3 |  |  | 0,4 |
| Погрузка снега и мусора в автосамосвалы. Установка погрузчика у снежного вала. -Погрузка снега или скола на автосамосвалы, переезды от вала к валу в пределах рабочей зоны, а) вручную: - снега | м3 | уборщик территорий | 1 | 0,235 |
| - мусора |  |  |  | 0,78 |
| б) погрузчиками в автосамосвал | т | водитель погрузчика | 4 | 0,019 |
| Вывоз снега, льда и др. мусора автосамосвалами. I. Простой автосамосвалов: а) при механизированной погрузке | 1т | водитель погрузчика | 4 | 0,024 |
| б) при ручной погрузке |  |  |  | 0,8 |
| II. Вывоз снега, льда и др. мусора в черте города автосамосвалами: а) снега мокрого, слежавшегося | 1 т-км | водитель автомобиля | 4 | 0,012 |
| б) снега сухого, свежевыпавшего |  |  |  | 0,015 |
| в) льда и мусора |  |  |  | 0,009 |
| Очистка площадок от пыли и мусора вручную | 100 м2 | дорожный рабочий | 1 | 1Д |
| Очистка площадок от грязи вручную |  |  |  | 1,9 |
| Покраска автопавильонов краскопультом | 100 м2 | дорожные рабочие | 1,2 | 7,02 |
| Побелка автопавильонов вручную кистью |  |  |  | 8,73 |
| Побелка автопавильонов ручным краскопультом |  |  |  | 7,02 |
| Покраска бордюрного камня около автопавильонов | 100 м | дорожный рабочий | 1 | 1,08 |
| Нанесение вертикальной разметки на бордюрный камень | 100 м | маляр | 3 | 6,2 |
| Окрашивание скамеек кистью: первое окрашивание | 10м2 | маляр | 4 | 2,4 |
| второе окрашивание |  |  |  | 2,1 |