свердловская область

НОВОЛЯЛИНСКИЙ городской округ

проекты планировки и проекты межевания

территории сельских населенных пунктов, расположенных в границах новолялинского городского округа свердловской области

пояснительная записка

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

ОМСК 2013

Оглавление

Состав проекта	3

1 Введение. Цели и задачи проекта	5

1.1 Сведения о природно-климатических условиях	5

1.1.1 Климатическая характеристика	5

1.2 Анализ существующего положения	5

2 Выделение элементов планировочной структуры	5

2.1 Архитектурно планировочные решения	7

2.2 Общественно-деловая застройка	7

2.3 Жилая застройка	8

2.4 Благоустройство и озеленение	8

3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ	9

3.1 Жилищная сфера	9

3.2 Социальная сфера	14

3.3 Производственная сфера	14

3.4 Транспортная инфраструктура	14

3.4.1 Внешний транспорт	14

3.4.2 Улично-дорожная сеть	14

3.4.3 Объекты транспортного обслуживания	15

3.4.4 Анализ действующей градостроительной документации	17

3.5 Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории	17

3.6 Инженерное обслуживание территории	18

3.6.1 Водоснабжение	18

3.6.2 Водоотведение	26

3.6.3 Теплоснабжение	28

3.6.4 Электроснабжение	32

3.6.5 Газоснабжение	32

3.6.6 Связь и информатизация	36

3.7 Охрана окружающей среды	37

3.7.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	39

3.7.2 Мероприятия по охране  почв и подземных вод	39

3.7.3 Мероприятия по санитарной очистке территории	40

3.7.4 Мероприятия по благоустройству территории	40

3.8 Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности	41

3.8.1 Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС на функционирование проектируемой территории.	41

3.8.2 Проведение мероприятий по гражданской обороне	43

4 Технико-экономические показатели проекта	47

- Состав проекта

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |
| 1 | Положения о размещении объектов капитального строительства | 1 |
| 2 | Чертеж планировки территории населенных пунктов село Ляля-Титова, село Лопаево, село Коптяки, село Караульское, село Салтаново, деревня Полуденная, поселок Шайтанка, поселок Старая Ляля, деревня Поздняковка, поселок Черный Яр, поселок Красный Яр, поселок Каменка, поселок Яборково | 1 |
| 3 | Чертеж планировки территории населенного пункта поселок Лобва |  |
| 4 | Чертеж межевания территории населенных пунктов село Ляля-Титова, село Лопаево, село Коптяки, село Караульское, село Салтаново, деревня Полуденная, поселок Шайтанка, поселок Старая Ляля, деревня Поздняковка, поселок Черный Яр, поселок Красный Яр, поселок Каменка, поселок Яборково | 1 |
| 5 | Чертеж межевания территории населенного пункта поселок Лобва |  |
| Материалы по обоснованию |
| 6 | Пояснительная записка | 1 |
| 7 | Схема расположения элемента планировочной структуры населенных пунктов село Ляля-Титова, село Лопаево, село Коптяки, село Караульское, село Салтаново, деревня Полуденная, поселок Шайтанка, поселок Старая Ляля, деревня Поздняковка, поселок Черный Яр, поселок Красный Яр, поселок Каменка, поселок Яборково |  |
| 8 | Схема расположения элемента планировочной структуры населенного пункта поселок Лобва |  |
| 9 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории населенных пунктов село Ляля-Титова, село Лопаево, село Коптяки, село Караульское, село Салтаново, деревня Полуденная, поселок Шайтанка, поселок Старая Ляля, деревня Поздняковка, поселок Черный Яр, поселок Красный Яр, поселок Каменка, поселок Яборково | 1 |
| 10 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории населенного пункта поселок Лобва |  |
| 11 | Эскиз застройки территории населенных пунктов село Ляля-Титова, село Лопаево, село Коптяки, село Караульское, село Салтаново, деревня Полуденная, поселок Шайтанка, поселок Старая Ляля, деревня Поздняковка, поселок Черный Яр, поселок Красный Яр, поселок Каменка, поселок Яборково | 1 |
| 12 | Эскиз застройки территории населенного пункта поселок Лобва |  |
| 13 | Схема организации и развития улично-дорожной сети и схема движения транспорта на соответствующей территории населенных пунктов село Ляля-Титова, село Лопаево, село Коптяки, село Караульское, село Салтаново, деревня Полуденная, поселок Шайтанка, поселок Старая Ляля, деревня Поздняковка, поселок Черный Яр, поселок Красный Яр, поселок Каменка, поселок Яборково | 1 |
| 14 | Схема организации и развития улично-дорожной сети и схема движения транспорта на соответствующей территории населенного пункта поселок Лобва |  |
| 15 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории населенных пунктов село Ляля-Титова, село Лопаево, село Коптяки, село Караульское, село Салтаново, деревня Полуденная, поселок Шайтанка, поселок Старая Ляля, деревня Поздняковка, поселок Черный Яр, поселок Красный Яр, поселок Каменка, поселок Яборково | 1 |
| 16 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории населенного пункта поселок Лобва |  |
| 17 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки проектируемой территории населенных пунктов село Ляля-Титова, село Лопаево, село Коптяки, село Караульское, село Салтаново, деревня Полуденная, поселок Шайтанка, поселок Старая Ляля, деревня Поздняковка, поселок Черный Яр, поселок Красный Яр, поселок Каменка, поселок Яборково | 1 |
| 18 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки проектируемой территории населенного пункта поселок Лобва |  |
| 19 | Схема размещения объектов инженерно-технического обеспечения территории (сохраняемых, демонтируемых и планируемых) (Сводный план объектов инженерной инфраструктуры) населенных пунктов село Ляля-Титова, село Лопаево, село Коптяки, село Караульское, село Салтаново, деревня Полуденная, поселок Шайтанка, поселок Старая Ляля, деревня Поздняковка, поселок Черный Яр, поселок Красный Яр, поселок Каменка, поселок Яборково | 1 |
| 20 | Схема размещения объектов инженерно-технического обеспечения территории (сохраняемых, демонтируемых и планируемых) (Сводный план объектов инженерной инфраструктуры) населенного пункта поселок Лобва |  |
| 21 | Разбивочный чертеж красных линий населенных пунктов село Ляля-Титова, село Лопаево, село Коптяки, село Караульское, село Салтаново, деревня Полуденная, поселок Шайтанка, поселок Старая Ляля, деревня Поздняковка, поселок Черный Яр, поселок Красный Яр, поселок Каменка, поселок Яборково | 1 |
| 22 | Разбивочный чертеж красных линий населенного пункта поселок Лобва |  |

Введение. Цели и задачи проекта

Проекты планировки и проекты межевания подготовлены в соответствии с муниципальным  контрактом «Выполнение комплекса работ по разработке  проектов планировки и проектов межевания территории сельских населенных пунктов, расположенных в границах Новолялинского городского округа Свердловской области» № 0162300023413000013-0204248-01 от 29.07.2013 г. между Администрацией Новолялинского городского округа и ООО "Агентство по развитию территорий "Геоника" г. Омск.

В соответствии со ст. 41 Градостроительного кодекса РФ, подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Настоящими проектами планировки и проектами межевания территории предусматриваются действия по градостроительной подготовке земельных участков в целях определения их границ. На основании решений, закреплённых в градостроительных планах земельных участков, готовятся проекты границ этих земельных участков для их последующего формирования, в соответствии с требованиями земельного законодательства.

Сведения о природно-климатических условиях

Климатическая характеристика

Климат - континентальный, с продолжительной холодной зимой, коротким летом. Расположение Свердловской области между Уральскими горами и прилегающей с востока Западно-Сибирской низменностью значительно влияет на формирование местного климата, который характеризуется холодной зимой и коротким летом.

Продолжительность отопительного периода – 236 суток.

Средняя температура отопительного периода – минус 6,80С.

Расчётная зимняя температура наружного воздуха для систем отопления – минус 370С.

Относительная  влажность воздуха зимой 78 %, летом – 67%. Среднее годовое количество осадков 458 мм. Наиболее сильные ветры наблюдаются  осенью, а летом и, особенно, зимой преобладают слабые и умеренные ветры.

Анализ существующего положения

Объекты проектирования расположены в границах Новолялинского городского округа Свердловской области.

Жилая застройка села Ляля-Титова, села Лопаево, села Коптяки, села Караульское, села Салтаново, деревни Полуденная, поселка Шайтанка, поселка Старая Ляля, деревни Поздняковка, поселка Черный Яр, поселка  Красный Яр, поселка Каменка, поселка Яборково представлена хаотичной индивидуальной жилой застройкой.  Территории населенных пунктов мало развиты. Улично – дорожная сеть образует не связный каркас районов.

Территория поселка Лобва представлена малоэтажной и индивидуальной жилой застройкой. Территория участков проектирования свободна от жилой застройки и находится в заброшенном состоянии. Отсутствует благоустройство территорий и упорядоченная улично – дорожная сеть.

Рельеф территории преимущественно ровный.

Выделение элементов планировочной структуры

Архитектурно планировочные решения

Территория проекта планировки расположена в границах Новолялинского городского округа Свердловской области.

Общая площадь  территории проектирования – 57,61 га.

Архитектурно-планировочное решение по застройке проектируемой территории выполнено с учетом  решений генерального плана, правил землепользования и застройки, сложившейся планировочной структуры, а также с учетом инженерно-геологических и экологических  ограничений.

Основным принципом организации проектируемой территории является повышение эффективности её использования в связи с размещением на ней малоэтажной и индивидуальной застройки.  Так же предлагается комплекс мероприятий по благоустройству и озеленению проектируемой территории для создания комфортной среды жизнедеятельности.

Основными направлениями территориального развития проектируемой территории являются:

- рациональная организация территории;

- благоустройство и озеленение территорий общего пользования; формирование улично-дорожной сети; организация отвода поверхностных и талых вод; устройство пешеходных тротуаров;

- размещение объектов транспортной инфраструктуры, объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания комфортных условий проживания.

Проектом установлены красные линии, которые обозначают планируемые границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты.

На территории поселка Лобва выделено четыре участка проектирования. На участках размещаются многоквартирные жилые дома и индивидуальные жилые дома. На территории многоквартирных жилых домов размещаются детские и спортивные площадки, площадки для отдыха взрослого населения  и площадки для хозяйственных целей.  На данных участках было разработано озеленение территории общего пользования и автостоянки. Дополнительно была разработана улично – дорожная сеть с  тротуарами.

На территории села Ляля-Титова, села Лопаево, села Коптяки, села Караульское, села Салтаново, деревни Полуденная, поселка Шайтанка, поселка Старая Ляля, деревни Поздняковка, поселка Черный Яр, поселка  Красный Яр, поселка Каменка, поселка Яборково разрабатывались участки для индивидуальной жилой застройки. Преимущественно, площадь одного участка 0,2 га.

Общественно-деловая застройка

Проектом планировки общественно – деловая застройка не предусматривается.

Жилая застройка

Жилая застройка планируемой территории представлена в основном индивидуальной жилой застройкой и малоэтажной жилой застройкой.

Учитывая решения Генерального плана поселка Лобва, проектом планировки предложено размещение малоэтажной жилой застройки на территории проектируемых участков 1 и 3.  На проектируемых участках 2 и 4 проектом планировки предложено размещение индивидуальной жилой застройки.

На территории села Ляля-Титова, села Лопаево, села Коптяки, села Караульское, села Салтаново, деревни Полуденная, поселка Шайтанка, поселка Старая Ляля, деревни Поздняковка, поселка Черный Яр, поселка  Красный Яр, поселка Каменка, поселка Яборково проектом предложена к размещению индивидуальная жилая застройка.

Размещение жилых домов выполнено с учётом создания комфортных условий проживания.

Благоустройство и озеленение

Важным элементом экологического благополучия и одним из основных направлений благоустройства территории является  её озеленение.

Проектом предусмотрена непрерывная система озеленения проектируемой территории: от озеленения улиц и территорий общего пользования до обустройства буферных зон – зелёных насаждений вдоль автодорог.

Для озеленения территории рекомендуется использовать ассортимент деревьев и кустарников местных пород.

Таким образом, архитектурно-планировочные решения отражают целесообразность и удобство организации среды жизнедеятельности, содержат решения по формированию пространственной структуры проектируемой территории, системы транспортного обслуживания, системы инженерного обеспечения и благоустройства.

Реализация проекта планировки территории обеспечит комфортные условия для проживания граждан.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ

Жилищная сфера

пос. Черный Яр

Площадь территории в границах проекта планировки – 1,8 га.

В границах проекта планировки расположен многоквартирный жилой дом общей площадью 90 кв.м.  Численность проживающих составила 6 человек.

В течение расчетного срока предусмотрено строительство 3 индивидуальных дома по 80 кв.м общей площадью.

Средний размер семьи принят в размере 3 человек. На основе принятого коэффициента семейности и проектного жилья определена проектная численность 15 человек.

Коэффициент плотности застройки – 0,02.

Плотность населения в границах жилых территорий – 17 чел./га.

пос. Шайтанка

Площадь территории в границах проекта планировки – 7,3 га.

В границах проекта планировки расположены 4 многоквартирных жилых дома общей площадью 0,4 тыс. кв.м.  Численность проживающих составляет 24 человека.

В течение расчетного срока предусмотрено строительство 15 индивидуальных жилых дома суммарной общей площадью 1,2 тыс. кв.м.

Общая площадь проектного жилья должна составить 1,6 тыс. кв.м.

На основе принятого коэффициента семейности и проектного жилья определена проектная численность 70 человек.

Коэффициент плотности застройки – 0,03.

Плотность населения в границах жилых территорий – 13 чел./га.

пос. Красный Яр

Площадь территории в границах проекта планировки – 4,7 га.

В границах проекта планировки расположены 4 индивидуальных жилых дома общей площадью 0,3 тыс. кв.м. Численность проживающих –  12 человек.

В течение расчетного срока предусмотрено строительство 12 индивидуальных жилых дома суммарной общей площадью 1,0 тыс. кв.м.

Общая площадь проектного жилья должна составить 1,3 тыс. кв.м.

На основе принятого коэффициента семейности и проектного жилья определена проектная численность 48 человек.

Коэффициент плотности застройки – 0,03.

Плотность населения в границах жилых территорий – 15 чел./га.

с. Коптяки

Площадь территории в границах проекта планировки – 1,3 га.

В границах проекта планировки расположен индивидуальный жилой дом общей площадью 80 кв.м. Численность проживающих – 3 человека.

В течение расчетного срока предусмотрено строительство 3 индивидуальных жилых дома суммарной общей площадью 0,2 тыс. кв.м.

Общая площадь проектного жилья должна составить порядка 0,3 тыс. кв.м.

На основе принятого коэффициента семейности и проектного жилья определена проектная численность 12 человек.

Коэффициент плотности застройки – 0,03.

Плотность населения в границах жилых территорий – 12 чел./га.

с. Лопаево

Площадь территории в границах проекта планировки – 3,4 га.

Территория проекта планировки свободна от застройки.

В течение расчетного срока предусмотрено строительство 14 индивидуальных жилых дома суммарной общей площадью 1,1 тыс. кв.м.

На основе принятого коэффициента семейности и проектного жилья определена численность 42 человека.

Коэффициент плотности застройки – 0,03.

Плотность населения в границах жилых территорий – 14 чел./га.

пос. Лобва

участок 1

Площадь территории в границах проекта планировки – 9,2 га.

В границах проекта планировки расположены 6 индивидуальных и 3 многоквартирных жилых дома. Суммарная общая площадь составила 4,8 тыс. кв.м. Численность проживающих – 220 человек.

В течение расчетного срока предусмотрено строительство 8 индивидуальных и 6 многоквартирных жилых домов. Суммарная общая площадь проектируемых домов составит 13 тыс. кв.м.

На основе принятого коэффициента семейности и проектного жилья определена численность 650 человек.

Коэффициент плотности застройки – 0,09.

Плотность населения в границах жилых территорий – 97 чел./га.

участок 2

Площадь территории в границах проекта планировки – 2,6 га.

Территория проекта планировки свободна от застройки.

В течение расчетного срока предусмотрено строительство 9 индивидуальных жилых дома суммарной общей площадью 0,7 тыс. кв.м.

На основе принятого коэффициента семейности определена проектная численность 27 человек.

Коэффициент плотности застройки – 0,03.

Плотность населения в границах жилых территорий – 15 чел./га.

участок 3

Площадь территории в границах проекта планировки – 3,1 га.

Территория проекта планировки свободна от застройки.

В течение расчетного срока предусмотрено строительство 10 индивидуальных жилых дома суммарной общей площадью 0,8 тыс. кв.м.

На основе принятого коэффициента семейности определена проектная численность 30 человек.

Коэффициент плотности застройки – 0,03.

Плотность населения в границах жилых территорий – 15 чел./га.

участок 4

Площадь территории в границах проекта планировки – 2,9 га.

Территория проекта планировки свободна от застройки.

В течение расчетного срока предусмотрено строительство 9 многоквартирных жилых дома суммарной общей площадью 9,7 тыс. кв.м.

На основе принятого коэффициента семейности определена проектная численность 810 человек.

Коэффициент плотности застройки – 0,03.

Плотность населения в границах жилых территорий – 338 чел./га.

с. Ляля-Титова

Площадь территории в границах проекта планировки – 3,6 га.

Территория проекта планировки свободна от застройки.

В течение расчетного срока предусмотрено строительство 13 индивидуальных жилых дома суммарной общей площадью более 1,0 тыс. кв.м.

На основе принятого коэффициента семейности определена проектная численность 39 человек.

Коэффициент плотности застройки – 0,04.

Плотность населения в границах жилых территорий – 15 чел./га.

с. Салтаново

Площадь территории в границах проекта планировки – 4,0 га.

На территории проекта планировки расположены 5 индивидуальных жилых дома и 1 многоквартирный жилой дом. Суммарная общая площадь существующего жилья составила 0,6 тыс. кв.м. Численность проживающих – 21 человек.

В течение расчетного срока предусмотрено строительство 3 индивидуальных жилых дома суммарной общей площадью 0,2 тыс. кв.м.

На основе принятого коэффициента семейности определена проектная численность 30 человек.

Коэффициент плотности застройки – 0,02.

Плотность населения в границах жилых территорий – 7 чел./га.

д. Полуденная

Площадь территории в границах проекта планировки – 1,5 га.

Территория проекта планировки свободна от застройки.

В течение расчетного срока предусмотрено строительство 6 индивидуальных жилых дома суммарной общей площадью 0,5 тыс. кв.м.

На основе принятого коэффициента семейности определена проектная численность 18 человек.

Коэффициент плотности застройки – 0,04.

Плотность населения в границах жилых территорий – 15 чел./га.

с. Караульское

Площадь территории в границах проекта планировки – 2,0 га.

Территория проекта планировки свободна от застройки.

В течение расчетного срока предусмотрено строительство 7 индивидуальных жилых дома суммарной общей площадью 0,6 тыс. кв.м общей площади.

На основе принятого коэффициента семейности определена проектная численность 21 человек.

Коэффициент плотности застройки – 0,04.

Плотность населения в границах жилых территорий – 16 чел./га.

пос. Старая Ляля

Площадь территории в границах проекта планировки – 2,2 га.

На территории проекта планировки расположены 2 индивидуальных жилых дома суммарной общей площадью 100 кв.м. Численность проживающих – 6 человек.

В течение расчетного срока предусмотрено строительство 4 индивидуальных жилых дома суммарной общей площадью 0,3 тыс. кв.м.

На основе принятого коэффициента семейности и проектного жилья определена проектная численность 18 человек.

Коэффициент плотности застройки – 0,02.

Плотность населения в границах жилых территорий – 12 чел./га.

д. Поздняковка

Площадь территории в границах проекта планировки – 1,0 га.

Территория проекта планировки свободна от застройки.

В течение расчетного срока предусмотрено строительство 4 индивидуальных жилых дома суммарной общей площадью 0,3 тыс. кв.м.

На основе принятого коэффициента семейности и проектного жилья определена проектная численность 12 человек.

Коэффициент плотности застройки – 0,04.

Плотность населения в границах жилых территорий – 15 чел./га.

пос. Яборково

Площадь территории в границах проекта планировки – 1,8 га.

На территории проекта планировки расположены 2 индивидуальных жилых дома суммарной общей площадью 140 кв.м. Численность проживающих – 6 человек.

В течение расчетного срока предусмотрено строительство 4 индивидуальных жилых дома суммарной общей площадью 0,3 тыс. кв.м.

На основе принятого коэффициента семейности и проектного жилья определена проектная численность 18 человек.

Коэффициент плотности застройки – 0,03.

Плотность населения в границах жилых территорий – 12 чел./га.

пос. Каменка

Площадь территории в границах проекта планировки – 3,9 га.

На территории проекта планировки расположены 3 индивидуальных жилых дома суммарной общей площадью 115 кв.м. Численность проживающих – 9 человек.

В течение расчетного срока предусмотрено строительство 9 индивидуальных жилых дома суммарной общей площадью 0,7 тыс. кв.м.

На основе принятого коэффициента семейности и проектного жилья определена проектная численность 36 человек.

Коэффициент плотности застройки – 0,04.

Плотность населения в границах жилых территорий – 14 чел./га.

Социальная сфера

В границах проекта планировки пос. Каменка расположен фельдшерско-акушерский пункт.

Решениями проекта планировки размещение объектов социальной сферы не предусмотрено.

Производственная сфера

В настоящее время на территории границы проекта планировки нет действующих объектов производственного назначения.

Объектов производственного назначения в границах проектируемой территории к размещению не предусмотрено.

Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

Территории проектов планировок расположены в границах Новолялинского городского округа Свердловской области.

В настоящее время территорий проектов планировок обслуживаются автомобильным транспортом. Сети общественного транспорта на территориях проектов планировок отсутствуют.

Улично-дорожная сеть

Существующее положение

На сегодняшний день улично-дорожная сеть территорий проектов планировок представлена улицами и проездами с низшим типом покрытия. Незначительная часть проездов – с капитальным типом покрытия. Пешеходное движение осуществляется в основном по тротуарам.

Основные показатели существующей улично-дорожной сети приведены в Таблице 3.

Таблица 3 Основные показатели существующей улично-дорожной сети

| Показатели улично-дорожной сети | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Общая протяженность / общая площадь покрытия | км / кв.м | 8,88 / 53220 |
| в том числе: - капитальный тип покрытия - низший тип покрытия | км / кв.м км / кв.м | 2,11 / 12623 6,77 / 40597 |

В настоящее время выявлены следующие недостатки улично-дорожной сети:

отсутствие тротуаров;

существующие технические параметры улиц не соответствуют нормативным.

Проектные решения

На территориях проектов планировок предлагается строительство улично-дорожной сети.

Протяженность участков улично-дорожной сети в границах проектов планировок с учетом реконструкции и строительства новых участков приведены в нижеследующей таблице (Таблица 4).

Таблица 4 Протяженность улиц и дорог в границах проектов планировок

| Населённый пункт | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| пос. Чёрный Яр пос. Шайтанка пос. Красный Яр с. Коптяки с. Лопаево пос. Лобва с. Ляля Титова с. Салтаново д. Полуденная с. Караульское пос. Старая Ляля д. Поздняковка пос. Яборково пос. Каменка | км км км км км км км км км км км км км км | 0,34 2,21 1,07 0,33 1,18 6,47 0,82 0,48 0,28 0,50 0,54 0,16 0,23 0,94 |

Пешеходные связи на территориях проектов планировок предлагается организовать по тротуарам, шириной 1,5 м.

Объекты транспортного обслуживания

Существующее положение

На сегодняшний день на территориях проектов планировок нет объектов  транспортного обслуживания и хранения транспорта.

Требования к обеспеченности личного легкового автотранспорта местами постоянного хранения обозначены в НГП Свердловской области:

- согласно п.212, Таблица 5 Расчетное число машино-мест в зависимости от типов жилых домов по уровню комфорта при застройке многоквартирными жилыми домами следует принимать не менее 0,71 машино-места на квартиру для постоянного хранения и 0,14 машино-мест на квартиру для временного хранения (для массового типа жилых домов по уровню комфорта при уровне автомобилизации 270 автомобилей на 1000 жителей).

Проектные решения

пос. Лобва

Общая численность жителей проектируемой многоквартирной жилой застройки составляет 1552 человека. Согласно п. 224 НГСП Свердловской области уровень обеспеченности населения личным транспортом в проекте принимается 270 легковых автомобилей на 1000 жителей. Таким образом, количество личного автотранспорта жителей многоквартирной жилой застройки на расчетный срок составит 419 автомобилей. Общая потребность в местах хранения личного транспорта жителей многоквартирной жилой застройки составляет (согласно требованиям п.212 НГП Свердловской области): постоянного хранения - 368 машино-мест, временного хранения - 73 машино-места.

Проектом предусматривается размещение 10 стоянок для индивидуального транспорта для постоянного и временного хранения общей мощностью 131 машино-место. Дефицит мест для постоянного хранения предлагается удовлетворить за счёт площадок для постоянного хранения автотранспорта, находящихся за пределами территорий проектов планировок.

Общая численность жителей проектируемой индивидуальной жилой застройки составляет 119 человек. Согласно п. 224 НГСП Свердловской области уровень обеспеченности населения личным транспортом в проекте принимается 270 легковых автомобилей на 1000 жителей. Таким образом, количество личного автотранспорта жителей многоквартирной жилой застройки на расчетный срок составит 32 автомобиля. Общая потребность в местах хранения личного транспорта жителей индивидуальной жилой застройки составляет 32 автомобиля.

Хранение личного автотранспорта жителей индивидуальной жилой застройки предусматривается на придомовых участках.

Заправка личного транспорта топливом и техническое обслуживание будут осуществляться на АЗС и СТО, расположенных за границами проектов планировок.

Согласно пунктам 4.2.1-4.2.2 СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»:

на индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее 1 места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске;

выделяемые места должны обозначаться знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности;

места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, а при жилых зданиях - не далее 100 м. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м.

При подготовке проектной документации в обязательном порядке предусмотреть выполнение мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения согласно СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в том числе устройство:

пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта;

пешеходных ограждений  в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами и подпорными стенками;

пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха – на лестничных сходах;

дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов.

пос. Черный Яр, пос. Шайтанка, пос. Красный Яр, с. Коптяки, с. Лопаево, с. Ляля-Титова, с. Салтаново, д. Полуденная, с. Караульское, пос. Старая Ляля, д. Поздняковка, пос. Яборково, пос. Каменка

Общая численность населения жителей проектируемой индивидуальной жилой застройки составляет 379 человек. Согласно п. 224 НГСП Свердловской области уровень обеспеченности населения личным транспортом в проекте принимается 270 легковых автомобилей на 1000 жителей. Таким образом, количество личного автотранспорта жителей индивидуальной жилой застройки на расчетный срок составит 102 автомобиля. Общая потребность в местах хранения личного транспорта жителей индивидуальной жилой застройки составляет 102 машино-места.

Хранение личного автотранспорта жителей индивидуальной жилой застройки предусматривается на придомовых участках.

Заправка личного транспорта топливом и техническое обслуживание будут осуществляться на АЗС и СТО, расположенных за границами проектов планировок.

При подготовке проектной документации в обязательном порядке предусмотреть выполнение мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения согласно СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в том числе устройство:

пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта;

пешеходных ограждений  в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с высокими откосами и подпорными стенками;

пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха – на лестничных сходах;

дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов.

Анализ действующей градостроительной документации

На сегодняшний день разработан и утвержден (решение №54 от 24.12.2012 г.  Думы Новолялинского  округа пятого созыва "Об утверждении генеральных планов  города  Новая Ляля и посёлка Лобва в составе генерального плана Новолялинского городского округа") ООО Проектно-инвестиционная кампания «Центр качества строительства» мастерская территориального планирования Masterplan генеральный план  Новолялинского городского округа.

Решения проекта планировки в области транспортного обслуживания не противоречат решениям генерального плана.

На территории остальных населённых пунктов на сегодняшний день нет разработанной и утверждённой градостроительной документации.

Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории

пос. Лобва

Анализ состояния территорий проектов планировок показал, что данные территории имеют спокойный рельеф без ярко-выраженного уклона.

Ранее разработанным и утверждённым генеральным планом предлагается устройство открытой дождевой канализации вдоль улиц. Проектом планировки предлагается устройство водоотводных лотков вдоль улиц, с последующим подключением к открытой дождевой канализации. Далее, согласно генеральному плану сточные воды попадают на локальные очистные сооружения дождевой канализации открытого типа. Далее, после очистных сооружений, сброс условно чистых вод осуществляется в реки Лобва и Лямпа, а оставшийся мусор (на очистных сооружениях) подлежит вывозу на полигон твердых бытовых отходов.

При вертикальной планировки территории, по возможности, сохраняется сложившийся рельеф местности.

Основные решения в части вертикальной планировки и инженерной подготовки территории проекта планировки отображены на Схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки планируемой территории населённого пункта посёлок Лобва.

пос. Черный Яр, пос. Шайтанка, пос. Красный Яр, с. Коптяки, с. Лопаево, с. Ляля-Титова, с. Салтаново, д. Полуденная, с. Караульское, пос. Старая Ляля, д. Поздняковка, пос. Яборково, пос. Каменка

Анализ состояния территорий проектов планировок показал, что данные территории имеют спокойный рельеф без ярко-выраженного уклона.

Проектами планировок предлагается устройство водоотводных лотков вдоль улиц.

При вертикальной планировки территории, по возможности, сохраняется сложившийся рельеф местности.

Основные решения в части вертикальной планировки и инженерной подготовки территории проекта планировки отображены на Схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки планируемой территории населённых пунктов.

Инженерное обслуживание территории

Водоснабжение

Существующее положение

пос. Черный Яр

На момент разработки проекта планировки, централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения в границах проекта отсутствует. В границах проекта планировки расположена действующая скважина водоснабжения.

пос. Шайтанка

На момент разработки проекта планировки, централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения в границах проекта отсутствует. Севернее границ проекта планировки расположена действующая скважина водоснабжения.

пос. Красный Яр, с. Коптяки, с. Лопаево,

На момент разработки проекта планировки, централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения в границах проекта отсутствует.

пос. Лобва (площадь территории в границах проекта планировки – 9,2 га)

В настоящее время на территории проекта планировки действует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. На территории проекта планировки расположены сети водоснабжения. Централизованным водоснабжением обеспечены потребители многоквартирных жилых домов. Существующие сети водопровода выполнены из стальных труб и находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Способ прокладки – подземный совместно с сетями теплоснабжения. На территории индивидуальной жилой застройки расположена скважина водоснабжения.

пос. Лобва (площадь территории в границах проекта планировки – 2,9 га)

На момент разработки проекта планировки, централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения в границах проекта отсутствует. Севернее границ проекта планировки расположена действующая скважина водоснабжения.

пос. Лобва (площадь территории в границах проекта планировки – 3,1 га)

На момент разработки проекта планировки, централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения в границах проекта отсутствует.

пос. Лобва (площадь территории в границах проекта планировки – 2,6 га)

На момент разработки проекта планировки, централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения в границах проекта отсутствует.

с. Ляля-Титова, с. Салтаново, д. Полуденная, с. Караульское

На момент разработки проекта планировки, централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения в границах проекта отсутствует.

пос. Старая Ляля

На момент разработки проекта планировки, централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения в границах проекта отсутствует. Севернее границ проекта планировки расположена действующая скважина водоснабжения.

д. Поздняковка, пос. Яборково, пос. Каменка

На момент разработки проекта планировки, централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения в границах проекта отсутствует.

Проектные решения

пос. Черный Яр, пос. Шайтанка, пос. Красный Яр, с. Коптяки, с. Лопаево, пос. Лобва, с. Ляля-Титова, с. Салтаново, д. Полуденная, с. Караульское, пос. Старая Ляля, д. Поздняковка, пос. Яборково, пос. Каменка.

Проектом планировки на территории предусматриваются мероприятия по развитию централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения:

строительство сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения;

Качество воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

пос. Черный Яр

Подключение проектируемых сетей  предусматривается непосредственно от действующей на территории проекта планировки скважины.

Проектируемая распределительная водопроводная сеть – Ø63 мм, материал трубопровода - полиэтилен. Общая протяженность проектируемых сетей водоснабжения в границах проекта планировки составляет 0,2 км. Способ прокладки – подземный.

пос. Шайтанка

Подключение проектируемых сетей  предусматривается непосредственно от действующей на территории проекта планировки скважины.

Проектируемая распределительная водопроводная сеть – Ø63-90 мм, материал трубопровода - полиэтилен. Общая протяженность проектируемых сетей водоснабжения в границах проекта планировки составляет 0,63 км. Способ прокладки – подземный.

пос. Красный Яр

Подключение проектируемых сетей  предусматривается от действующих сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Проектируемая распределительная водопроводная сеть – Ø75 мм, материал трубопровода - полиэтилен. Общая протяженность проектируемых сетей водоснабжения в границах проекта планировки составляет 0,73 км. Способ прокладки – подземный.

с. Коптяки

Подключение проектируемых сетей  предусматривается от действующих сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Проектируемая распределительная водопроводная сеть – Ø63 мм, материал трубопровода - полиэтилен. Общая протяженность проектируемых сетей водоснабжения в границах проекта планировки составляет 0,3 км. Способ прокладки – подземный.

с. Лопаево

Подключение проектируемых сетей  предусматривается от действующих сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Проектируемая распределительная водопроводная сеть – Ø50-75 мм, материал трубопровода - полиэтилен. Общая протяженность проектируемых сетей водоснабжения в границах проекта планировки составляет 0,67 км. Способ прокладки – подземный.

пос. Лобва (площадь территории в границах проекта планировки – 9,2 га)

Подключение проектируемых сетей  предусматривается от действующих сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Проектируемая распределительная водопроводная сеть – Ø75-140 мм, материал трубопровода - полиэтилен. Общая протяженность проектируемых сетей водоснабжения в границах проекта планировки составляет 1,6 км. Способ прокладки – подземный.

пос. Лобва (площадь территории в границах проекта планировки – 2,9 га)

Подключение проектируемых сетей  предусматривается от действующих сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Проектируемая распределительная водопроводная сеть – Ø63 мм, материал трубопровода - полиэтилен. Общая протяженность проектируемых сетей водоснабжения в границах проекта планировки составляет 0,44 км. Способ прокладки – подземный.

пос. Лобва (площадь территории в границах проекта планировки – 3,1 га)

Подключение проектируемых сетей  предусматривается от действующих сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Проектируемая распределительная водопроводная сеть – Ø75-140 мм, материал трубопровода - полиэтилен. Общая протяженность проектируемых сетей водоснабжения в границах проекта планировки составляет 0,8 км. Способ прокладки – подземный.

пос. Лобва (площадь территории в границах проекта планировки – 2,6 га)

Подключение проектируемых сетей  предусматривается от действующих сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Проектируемая распределительная водопроводная сеть – Ø63 мм, материал трубопровода - полиэтилен. Общая протяженность проектируемых сетей водоснабжения в границах проекта планировки составляет 0,2 км. Способ прокладки – подземный.

с. Ляля-Титова

Подключение проектируемых сетей  предусматривается от действующих сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Проектируемая распределительная водопроводная сеть – Ø63-75 мм, материал трубопровода - полиэтилен. Общая протяженность проектируемых сетей водоснабжения в границах проекта планировки составляет 0,45 км. Способ прокладки – подземный.

с. Салтаново

Подключение проектируемых сетей  предусматривается от действующих сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Проектируемая распределительная водопроводная сеть – Ø75 мм, материал трубопровода - полиэтилен. Общая протяженность проектируемых сетей водоснабжения в границах проекта планировки составляет 0,43 км. Способ прокладки – подземный.

д. Полуденная

Подключение проектируемых сетей  предусматривается от действующих сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Проектируемая распределительная водопроводная сеть – Ø75 мм, материал трубопровода - полиэтилен. Общая протяженность проектируемых сетей водоснабжения в границах проекта планировки составляет 0,21 км. Способ прокладки – подземный.

с. Караульское

Подключение проектируемых сетей  предусматривается от действующих сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Проектируемая распределительная водопроводная сеть – Ø63-75 мм, материал трубопровода - полиэтилен. Общая протяженность проектируемых сетей водоснабжения в границах проекта планировки составляет 0,39 км. Способ прокладки – подземный.

пос. Старая Ляля

Подключение проектируемых сетей  предусматривается от действующих сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Проектируемая распределительная водопроводная сеть – Ø63-75 мм, материал трубопровода - полиэтилен. Общая протяженность проектируемых сетей водоснабжения в границах проекта планировки составляет 0,35 км. Способ прокладки – подземный.

д. Поздняковка

Подключение проектируемых сетей  предусматривается от действующих сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Проектируемая распределительная водопроводная сеть – Ø63 мм, материал трубопровода - полиэтилен. Общая протяженность проектируемых сетей водоснабжения в границах проекта планировки составляет 0,14 км. Способ прокладки – подземный.

пос. Яборково

Подключение проектируемых сетей  предусматривается от действующих сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Проектируемая распределительная водопроводная сеть – Ø75 мм, материал трубопровода - полиэтилен. Общая протяженность проектируемых сетей водоснабжения в границах проекта планировки составляет 0,22 км. Способ прокладки – подземный.

пос. Каменка

Подключение проектируемых сетей  предусматривается от действующих сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Проектируемая распределительная водопроводная сеть – Ø75 мм, материал трубопровода - полиэтилен. Общая протяженность проектируемых сетей водоснабжения в границах проекта планировки составляет 0,6 км. Способ прокладки – подземный.

Глубина заложения труб, должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры, согласно п.8.42 СНиП 2.04.02-84*.

Расчет водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды представлен ниже.

Таблица 6 Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды

| № | Наименование водопотребителей | Население, чел | Норма водопот-ребления, л/сут*чел | Количество потребляемой воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qсут.ср | Qсут.макс |
| пос. Черный Яр |
| 1 | Малоэтажная и индивидуальная жилая застройка | 14 | 160 | 2,24 | 2,67 |
| 2 | Расход воды на полив территории | - | 50 | 0,7 | 0,84 |
| 3 | Неучтенные расходы 15% | - |  | 0,34 | 0,4 |
| Итого | 3,91 |
| пос. Шайтанка |
| 1 | Малоэтажная и индивидуальная жилая застройка | 57 | 160 | 9,12 | 10,95 |
| 2 | Расход воды на полив территории | - | 50 | 2,85 | 3,42 |
| 3 | Неучтенные расходы 15% | - |  | 1,37 | 1,64 |
| Итого | 16,01 |
| пос. Красный Яр |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 48 | 160 | 7,68 | 9,22 |
| 2 | Расход воды на полив территории | - | 50 | 2,4 | 2,88 |
| 3 | Неучтенные расходы 15% | - |  | 1,15 | 1,38 |
| Итого | 13,48 |
| с. Коптяки |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 12 | 160 | 1,92 | 2,3 |
| 2 | Расход воды на полив территории | - | 50 | 0,6 | 0,72 |
| 3 | Неучтенные расходы 15% | - |  | 0,29 | 0,35 |
| Итого | 3,37 |
| с. Лопаево |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 42 | 160 | 6,72 | 8,1 |
| 2 | Расход воды на полив территории | - | 50 | 2,1 | 2,52 |
| 3 | Неучтенные расходы 15% | - |  | 1,01 | 1,21 |
| Итого | 11,83 |
| пос. Лобва (площадь территории в границах проекта планировки – 9,2 га) |
| 1 | Малоэтажная жилая застройка | 740 | 230 | 170,2 | 204,2 |
| 2 | Индивидуальная и малоэтажная жилая застройка | 45 | 160 | 7,2 | 8,6 |
| 3 | Расход воды на полив территории | - | 30 | 22,2 | 26,6 |
| 4 | Расход воды на полив территории | - | 50 | 2,25 | 2,7 |
| 5 | Неучтенные расходы 15% | - |  | 26,61 | 31,9 |
| Итого | 274 |
| пос. Лобва (площадь территории в границах проекта планировки – 2,9 га) |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 30 | 160 | 4,8 | 5,76 |
| 2 | Расход воды на полив территории | - | 50 | 1,5 | 1,8 |
| 3 | Неучтенные расходы 15% | - |  | 0,72 | 0,86 |
| Итого | 8,42 |
| пос. Лобва (площадь территории в границах проекта планировки – 3,1 га) |
| 1 | Малоэтажная жилая застройка | 810 | 230 | 186 | 223 |
| 2 | Расход воды на полив территории | - | 30 | 24,3 | 29,2 |
| 3 | Неучтенные расходы 15% | - |  | 28 | 33,5 |
| Итого | 285,7 |
| пос. Лобва (площадь территории в границах проекта планировки – 2,6 га) |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 27 | 160 | 4,32 | 5,18 |
| 2 | Расход воды на полив территории | - | 50 | 1,35 | 1,62 |
| 3 | Неучтенные расходы 15% | - |  | 0,65 | 0,78 |
| Итого | 7,58 |
| с. Ляля-Титова |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 39 | 160 | 6,24 | 7,5 |
| 2 | Расход воды на полив территории | - | 50 | 1,95 | 2,34 |
| 3 | Неучтенные расходы 15% | - |  | 0,94 | 1,13 |
| Итого | 10,97 |
| с. Салтаново |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 42 | 160 | 6,72 | 8,1 |
| 2 | Расход воды на полив территории | - | 50 | 2,1 | 2,52 |
| 3 | Неучтенные расходы 15% | - |  | 1,01 | 1,22 |
| Итого | 11,84 |
| д. Полуденная |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 18 | 160 | 2,88 | 3,46 |
| 2 | Расход воды на полив территории | - | 50 | 0,9 | 1,08 |
| 3 | Неучтенные расходы 15% | - |  | 0,43 | 0,52 |
| Итого | 5,06 |
| с. Караульское |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 21 | 160 | 3,36 | 4,03 |
| 2 | Расход воды на полив территории | - | 50 | 1,05 | 1,26 |
| 3 | Неучтенные расходы 15% | - |  | 0,16 | 0,19 |
| Итого | 5,48 |
| пос. Старая Ляля |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 18 | 160 | 2,88 | 3,46 |
| 2 | Расход воды на полив территории | - | 50 | 0,9 | 1,08 |
| 3 | Неучтенные расходы 15% | - |  | 0,43 | 0,52 |
| Итого | 5,06 |
| д. Поздняковка |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 12 | 160 | 1,92 | 2,3 |
| 2 | Расход воды на полив территории | - | 50 | 0,6 | 0,72 |
| 3 | Неучтенные расходы 15% | - |  | 0,29 | 0,35 |
| Итого | 3,37 |
| пос. Яборково |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 18 | 160 | 2,88 | 3,46 |
| 2 | Расход воды на полив территории | - | 50 | 0,9 | 1,08 |
| 3 | Неучтенные расходы 15% | - |  | 0,43 | 0,52 |
| Итого | 5,06 |
| пос. Каменка |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 36 | 160 | 5,76 | 6,91 |
| 2 | Расход воды на полив территории | - | 50 | 1,8 | 2,16 |
| 3 | Неучтенные расходы 15% | - |  | 0,86 | 1,04 |
| Итого | 10,11 |

При расчете общего водопотребления - количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно, в процентном отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды в соответствии с НГПСО 1-2009.66.

Удельное, среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято в объёме 30-50 л/сут, с учетом климатических условий и степени благоустройства населенного пункта, в соответствии с НГПСО 1-2009.66. Количество поливок принято одна в сутки. На расчетный срок полив будет осуществляться от системы объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

Противопожарные мероприятия

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии с 123-ФЗ от 10.07.12 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 68,  при разработке раздела так же учтен  СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевого и противопожарного) с оптимальной скоростью. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях должны быть установлены пожарные гидранты. Установку пожарных гидрантов предусмотреть вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен и фундаментов объектов капитального строительства. Местоположение пожарных гидрантов уточнить на стадии подготовки рабочей проектной документации для системы водоснабжения.

Расчетное количество одновременных пожаров принято равным 1. Время тушения одного пожара составляет 3 часа.

Таким образом, для обеспечения планировочных кварталов централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

пос. Черный Яр

строительство сетей водоснабжения 63 мм, (в границах проекта планировки) протяжённостью 0,2 км;

пос. Шайтанка

строительство сетей водоснабжения Ø 63-90 мм, (в границах проекта планировки) протяжённостью 0,63 км;

пос. Красный Яр

строительство сетей водоснабжения Ø75 мм, (в границах проекта планировки) протяжённостью 0,63 км;

с. Коптяки

строительство сетей водоснабжения Ø63 мм, (в границах проекта планировки) протяжённостью 0,3 км;

с. Лопаево

строительство сетей водоснабжения Ø50-75 мм, (в границах проекта планировки) протяжённостью 0,67 км;

пос. Лобва (площадь территории в границах проекта планировки – 9,2 га)

строительство сетей водоснабжения Ø75-140 мм, (в границах проекта планировки) протяжённостью 1,6 км;

пос. Лобва (площадь территории в границах проекта планировки – 2,9 га)

строительство сетей водоснабжения Ø63 мм, (в границах проекта планировки) протяжённостью 0,44 км;

пос. Лобва (площадь территории в границах проекта планировки – 3,1 га)

строительство сетей водоснабжения Ø75-140 мм, (в границах проекта планировки) протяжённостью 0,8 км;

пос. Лобва (площадь территории в границах проекта планировки – 2,6 га)

строительство сетей водоснабжения Ø63 мм, (в границах проекта планировки) протяжённостью 0,2 км;

с. Ляля-Титова

строительство сетей водоснабжения Ø63-75 мм, (в границах проекта планировки) протяжённостью 0,45 км;

с. Салтаново

строительство сетей водоснабжения Ø75 мм, (в границах проекта планировки) протяжённостью 0,43 км;

д. Полуденная

строительство сетей водоснабжения Ø75 мм, (в границах проекта планировки) протяжённостью 0,21 км;

с. Караульское

строительство сетей водоснабжения Ø63-75 мм, (в границах проекта планировки) протяжённостью 0,39 км;

пос. Старая Ляля

строительство сетей водоснабжения Ø63-75 мм, (в границах проекта планировки) протяжённостью 0,35 км;

д. Поздняковка

строительство сетей водоснабжения Ø63 мм, (в границах проекта планировки) протяжённостью 0,14 км;

пос. Яборково

строительство сетей водоснабжения Ø75 мм, (в границах проекта планировки) протяжённостью 0,22 км;

пос. Каменка

строительство сетей водоснабжения Ø75 мм, (в границах проекта планировки) протяжённостью 0,6 км;

Выполнение на территории вышеперечисленных мероприятий позволит:

обеспечить территорию требуемым количеством питьевой воды, качество которой соответствует санитарным нормам;

обеспечить водоснабжение застраиваемых территорий, а также территорий, планируемых под строительство.

Водоотведение

Существующее положение

пос. Черный Яр, пос. Шайтанка, пос. Красный Яр, с. Коптяки, с. Лопаево, пос. Лобва, с. Ляля-Титова, с. Салтаново, д. Полуденная, с. Караульское, пос. Старая Ляля, д. Поздняковка, пос. Яборково, пос. Каменка.

На момент разработки проекта планировки централизованная система водоотведения отсутствует. В населенных пунктах отвод сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты.

Проектные решения

пос. Черный Яр, пос. Шайтанка, пос. Красный Яр, с. Коптяки, с. Лопаево, пос. Лобва, с. Ляля-Титова, с. Салтаново, д. Полуденная, с. Караульское, пос. Старая Ляля, д. Поздняковка, пос. Яборково, пос. Каменка.

Проектом планировки на территории населенных пунктов не предусматриваются мероприятия по развитию централизованной системы водоотведения.

Отвод хозяйственно-фекальных сточных вод с территории индивидуальной жилой застройки осуществить в септики заводского изготовления и выгребы. Емкость септических камер должна обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее одного раза в год. Вывоз стоков от септиков выполнить специализированными машинами на очистные сооружения.

пос. Лобва (площадь территории в границах проекта планировки – 9,2 га), пос. Лобва (площадь территории в границах проекта планировки – 3,1 га)

Проектом планировки на территории предусматриваются мероприятия по развитию централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения:

строительство сетей водоотведения;

Подключение осуществляется посредством врезки в существующую магистральную безнапорную канализационную сеть. За счет подключения централизованным водоотведением будет обеспечена жилая малоэтажная застройка. Сбор стоков будет осуществляться по самотечным канализационным коллекторам и транспортироваться на КОС.

пос. Лобва (площадь территории в границах проекта планировки – 9,2 га)

Проектируемая самотечная канализационная сеть, Ø160-225 мм, материал трубопровода - полиэтилен. Общая протяженность проектируемых сетей водоотведения в границах проекта планировки составляет 0,85 км. Способ прокладки подземный.

пос. Лобва (площадь территории в границах проекта планировки – 3,1 га)

Проектируемая самотечная канализационная сеть, Ø160-225 мм, материал трубопровода - полиэтилен. Общая протяженность проектируемых сетей водоотведения в границах проекта планировки составляет 0,57 км. Способ прокладки подземный.

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принято равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно п.2.1 СНиП 2.04.03-85. Расчет объемов сточных вод, территории проекта планировки представлен ниже.

Таблица 7 Расчет водоотведения

| № | Степень благоустройства жилой застройки | Удельное водоотведение на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут | Суммарное водоотведение по виду застройки, м3/сут | Суммарное водоотведение кв., м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Лобва (площадь территории в границах проекта планировки – 9,2 га) |
| 1 | Жилая застройка 3-эт. застройка с полным благоустройством (вода, канализация, централизованное теплоснабжение) | 230 | 170,2 | 204,2 |
| Итого | 204,2 |
| Неучтенные расходы (15%): | 30,6 |
| Водоотведение с учетом неучтенных расходов: | 234,8 |
| пос. Лобва (площадь территории в границах проекта планировки – 3,1 га) |
| 1 | Жилая застройка 3-эт. застройка с полным благоустройством (вода, канализация, централизованное теплоснабжение) | 230 | 186 | 223 |
| Итого | 223 |
| Неучтенные расходы (15%): | 33,5 |
| Водоотведение с учетом неучтенных расходов: | 256,5 |
| пос. Черный Яр |
| 1 | Малоэтажная и индивидуальная жилая застройка | 160 | 2,24 | 2,67 |
| пос. Шайтанка |
| 1 | Малоэтажная и индивидуальная жилая застройка | 160 | 9,12 | 10,95 |
| пос. Красный Яр |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 160 | 7,68 | 9,22 |
| с. Коптяки |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 160 | 1,92 | 2,3 |
| с. Лопаево |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 160 | 6,72 | 8,1 |
| пос. Лобва (площадь территории в границах проекта планировки – 2,9 га) |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 160 | 4,8 | 5,76 |
| пос. Лобва (площадь территории в границах проекта планировки – 2,6 га) |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 160 | 4,32 | 5,18 |
| с. Ляля-Титова |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 160 | 6,24 | 7,5 |
| с. Салтаново |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 160 | 6,72 | 8,1 |
| д. Полуденная |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 160 | 2,88 | 3,46 |
| с. Караульское |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 160 | 3,36 | 4,03 |
| пос. Старая Ляля |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 160 | 2,88 | 3,46 |
| д. Поздняковка |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 160 | 1,92 | 2,3 |
| пос. Яборково |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 160 | 2,88 | 3,46 |
| пос. Каменка |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 160 | 5,76 | 6,91 |

Примечание: удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принято равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению.

Суточное водоотведение территории проекта планировки: пос. Лобва (Площадь территории в границах проекта планировки – 9,2 га) составит 234,8 м3/сут; пос. Лобва (Площадь территории в границах проекта планировки – 3,1 га) составит 256,5 м3/сут.

Таким образом, для обеспечения централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки, необходимо выполнить следующие мероприятия:

пос. Лобва (площадь территории в границах проекта планировки – 9,2 га) строительство самотечных канализационных коллекторов Ø160-225 мм, протяженностью 0,85 км;

пос. Лобва (площадь территории в границах проекта планировки – 3,1 га) строительство самотечных канализационных коллекторов Ø160-225 мм, протяженностью 0,57 км;

Выполнение на территории вышеперечисленных мероприятий позволит:

создать комфортность условий проживания за счёт повсеместного внедрения централизованной системы водоотведения;

повысить надежность и эффективность функционирования системы водоотведения;

обеспечить возможность подключения к системе водоотведения застраиваемых территорий, территорий, планируемых под жилищное строительство, отдельных объектов капитального строительства.

Теплоснабжение

Существующее положение

пос. Черный Яр, пос. Шайтанка, пос. Красный Яр, с. Коптяки, с. Лопаево, пос. Лобва, с. Ляля-Титова, с. Салтаново, д. Полуденная, с. Караульское, пос. Старая Ляля, д. Поздняковка, пос. Яборково, пос. Каменка

На момент разработки проектов планировки централизованная система водоотведения отсутствует.

Территории индивидуальной жилой застройки, не присоединённые к системе централизованного теплоснабжения, отапливается от индивидуальных котлов и печек. Топливом являются дрова и уголь.

пос. Лобва (площадь территории в границах проекта планировки – 9,2 га)

В настоящее время на территории проекта планировки действует централизованная система теплоснабжения. На территории проекта планировки расположены сети теплоснабжения. Централизованным теплоснабжением обеспечены потребители многоквартирных жилых домов. Существующие тепловые сети выполнены из стальных труб и находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Способ прокладки – подземный совместно с сетями водоснабжения. Территория индивидуальной жилой застройки, не присоединённая к системе централизованного теплоснабжения, отапливается от индивидуальных котлов и печек. Топливом являются дрова и уголь.

Проектные решения

пос. Черный Яр, пос. Шайтанка, пос. Красный Яр, с. Коптяки, с. Лопаево, пос. Лобва, с. Ляля-Титова, с. Салтаново, д. Полуденная, с. Караульское, пос. Старая Ляля, д. Поздняковка, пос. Яборково, пос. Каменка

Климатические данные для расчета тепловых нагрузок приняты в соответствии с ТСН 23-301-2004 Свердловской области «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормы по энергопотреблению и теплозащите»:

расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 37°С;

средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 6,8 °С;

продолжительность отопительного периода – 236 суток.

Проектом планировки на территории населенных пунктов не предусматриваются мероприятия по развитию централизованной системы теплоснабжения. Территории индивидуальной жилой застройки отапливается от индивидуальных котлов и печек. Топливом являются дрова и уголь.

пос. Лобва (площадь территории в границах проекта планировки – 9,2 га)

С учетом нового строительства и ожидаемого роста мощностей, предусматриваются следующие мероприятия, направленные на повышение эффективности и надёжности системы теплоснабжения проектируемой жилой застройки. Проектом предусматривается развитие централизованной системы теплоснабжения и горячего водоснабжения (ГВС) для  жилых зданий застраиваемой территории.

Для транспортировки теплоносителя от точек подключения до потребителей проектируемой и существующей застройки, необходима реконструкция и прокладка новых магистральных тепловых сетей из стальных трубопроводов, в тепловой  ППУ изоляции, с покровным слоем. Способ прокладки – подземный. Общая протяженность сетей теплоснабжения составит 0,57 км, диаметр 57-159мм.

пос. Лобва (площадь территории в границах проекта планировки – 3,1 га)

Общая протяженность сетей теплоснабжения составит 0,42 км, диаметр 57-89мм.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений. Результаты расчёта приведены ниже (Таблица 8).

Таблица 8 Расчет теплопотребления

| № | Наименование здания | Этаж ность | Площадь здания, м2 | Теплопотребление, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отоп-ление | Вентиляция. | ГВС | Сумма |
| пос. Лобва (площадь территории в границах проекта планировки – 9,2 га) |
| 1 | Многоквартирный жилой дом (10 объектов) | 3 | 17950 | 1,390 | 0,000 | 0,235 | 1,625 |
| 2 | Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками (5 объектов) | 1 | 429 | 0,031 | 0,000 | 0,006 | 0,037 |
| 3 | Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками (8 объектов) | 1 | 640 | 0,046 | 0,000 | 0,008 | 0,054 |
| ИТОГО | 1,467 | 0,000 | 0,249 | 1,716 |
| пос. Лобва (площадь территории в границах проекта планировки – 3,1 га) |
| 1 | Многоквартирный жилой дом (10 объектов) | 3 | 9716 | 0,757 | 0,000 | 0,127 | 0,884 |
| ИТОГО | 0,757 | 0,000 | 0,127 | 0,884 |
| пос. Лобва (площадь территории в границах проекта планировки – 2,9 га) |
| 1 | Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками (10 объектов) | 1 | 800 | 0,058 | 0,000 | 0,010 | 0,068 |
| ИТОГО | 0,058 | 0,000 | 0,010 | 0,068 |
| пос. Лобва (площадь территории в границах проекта планировки – 2,6 га) |
| 1 | Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками (9 объектов) | 1 | 720 | 0,052 | 0,000 | 0,009 | 0,061 |
| ИТОГО | 0,052 | 0,000 | 0,009 | 0,061 |
| пос. Черный Яр |
| 1 | Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками (4 объекта) | 1 | 330 | 0,024 | 0,000 | 0,004 | 0,028 |
| ИТОГО | 0,024 | 0,000 | 0,004 | 0,028 |
| пос. Шайтанка |
| 1 | Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками (18 объектов) | 1 | 1523 | 0,110 | 0,000 | 0,020 | 0,130 |
| ИТОГО | 0,110 | 0,000 | 0,020 | 0,130 |
| пос. Красный Яр |
| 1 | Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками (16 объектов) | 1 | 1265 | 0,091 | 0,000 | 0,017 | 0,108 |
| ИТОГО | 0,091 | 0,000 | 0,017 | 0,108 |
| с. Коптяки |
| 1 | Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками (4 объекта) | 1 | 325 | 0,023 | 0,000 | 0,004 | 0,027 |
| ИТОГО | 0,023 | 0,000 | 0,004 | 0,027 |
| с. Лопаево |
| 1 | Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками (14 объектов) | 1 | 1120 | 0,081 | 0,000 | 0,015 | 0,096 |
| ИТОГО | 0,081 | 0,000 | 0,015 | 0,096 |
| с. Ляля-Титова |
| 1 | Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками (13 объектов) | 1 | 1040 | 0,075 | 0,000 | 0,014 | 0,089 |
| ИТОГО | 0,075 | 0,000 | 0,014 | 0,089 |
| с. Салтаново |
| 1 | Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками (9 объектов) | 1 | 821 | 0,059 | 0,000 | 0,011 | 0,070 |
| ИТОГО | 0,059 | 0,000 | 0,011 | 0,070 |
| д. Полуденная |
| 1 | Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками (6 объектов) | 1 | 480 | 0,035 | 0,000 | 0,006 | 0,041 |
| ИТОГО | 0,035 | 0,000 | 0,006 | 0,041 |
| с. Караульское |
| 1 | Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками (7 объектов) | 1 | 560 | 0,040 | 0,000 | 0,007 | 0,047 |
| ИТОГО | 0,040 | 0,000 | 0,007 | 0,047 |
| пос. Старая Ляля |
| 1 | Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками (6 объектов) | 1 | 419 | 0,030 | 0,000 | 0,005 | 0,035 |
| ИТОГО | 0,030 | 0,000 | 0,005 | 0,035 |
| д. Поздняковка |
| 1 | Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками (4 объекта) | 1 | 320 | 0,023 | 0,000 | 0,004 | 0,027 |
| ИТОГО | 0,023 | 0,000 | 0,004 | 0,027 |
| пос. Яборково |
| 1 | Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками (6 объектов) | 1 | 459 | 0,033 | 0,000 | 0,006 | 0,039 |
| ИТОГО | 0,033 | 0,000 | 0,006 | 0,039 |
| пос. Каменка |
| 1 | Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками (12 объектов) | 1 | 1137 | 0,082 | 0,000 | 0,015 | 0,097 |
| 2 | ФАП | 1 | 106 | 0,006 | 0,006 | 0,001 | 0,013 |
| ИТОГО | 0,088 | 0,006 | 0,016 | 0,110 |

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд источников тепла, утечек и тепловых потерь в сетях.

Таким образом, для обеспечения теплоснабжением новых потребителей, улучшения качества предоставляемых услуг и повышения надежности системы теплоснабжения, проектом планировки предусмотрены следующие мероприятия:

пос. Лобва (площадь территории в границах проекта планировки – 9,2 га)

строительство тепловых сетей Ø57-159 мм, протяженностью 0,57 км, от точки врезки до потребителей;

пос. Лобва (площадь территории в границах проекта планировки – 3,1 га)

строительство тепловых сетей Ø57-89 мм, протяженностью 0,42 км, от точки врезки до потребителей;

Проектом предусмотрено внедрение энергосберегающих технологий на всех этапах производства, транспортировки и потребления тепла. В качестве энергосберегающих технологий предлагается применение трубопроводов в современной тепловой ППУ изоляции, установка частотно-регулируемых приводов на насосы, установка приборов учета тепловой энергии.

Выполнение на территории проектов планировки вышеперечисленных мероприятий позволит:

обеспечить развитие и модернизацию системы теплоснабжения;

повысить надежность и эффективность функционирования системы теплоснабжения;

обеспечить теплоснабжение застраиваемых территорий, а также территорий, планируемых под строительство;

снизить уровень износа сетей;

улучшить гидравлический режим работы сетей теплоснабжения;

снизить долю потерь тепловой энергии при транспортировке.

Электроснабжение

На территории проектов планировки находятся потребители электрической энергии, относящиеся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения в основном к электроприемникам  III категории. От ТП 10(6)/0,4 кВ по воздушным линиям 0,4 кВ подключены потребители жилой и административной застройки, а также промышленные объекты.

Проектные решения.

- Существующая система электроснабжения сохраняется с незначительными изменениями, связанными с точечной застройкой жилыми объектами.

С учетом развития территории и ожидаемого роста присоединяемых мощностей, предусматриваются на расчетный срок следующие мероприятия, направленные на бесперебойное электроснабжение потребителей проектируемой жилой застройки:

пос. Черный Яр

строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ, общей протяженность 0,1 км.

пос. Шайтанка

строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ, общей протяженность 0,6 км.

пос. Красный Яр

строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ, общей протяженность 0,6 км.

с. Коптяки

строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ, общей протяженность 0,1 км.

с. Лопаево

строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ, общей протяженность 0,7 км.

пос. Лобва  – 9,2 га.

строительство 2-х трансформаторных подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ,  мощностью трансформаторного оборудования 2х250 кВА;

строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ, общей протяженность 0,06 км.

строительство кабельной линии электропередачи 0,4 кВ, общей протяженность 0,7 км.

пос. Лобва  – 2,9 га.

строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ, общей протяженность 0,5 км.

пос. Лобва  – 3,1 га.

строительство трансформаторной подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ,  мощностью трансформаторного оборудования 2х400 кВА;

строительство кабельной линии электропередачи 0,4 кВ, общей протяженность 0,5 км.

пос. Лобва  – 2,6 га.

строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ, общей протяженность 0,15 км.

с. Ляля-Титова

строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ, общей протяженность 0,4 км.

с. Салтаново

Подключение проектируемых потребителей предусмотрено к действующим сетям 0,4 кВ.

д. Полуденная

строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ, общей протяженность 0,2 км.

с. Караульское

строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ, общей протяженность 0,4 км.

пос. Старая Ляля

строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ, общей протяженность 0,1 км.

д. Поздняковка

строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ, общей протяженность 0,1 км.

пос. Яборково

строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ, общей протяженность 0,15 км.

пос. Каменка

строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ, общей протяженность 0,2 км.

Подключения проектируемых ТП 10(6)/0,4 кВ предусмотрено от действующих линий электропередачи 10(6) кВ. В случае нехватки мощностей на действующий линиях, предусмотреть строительство сетей непосредственно от источников питания – понизительных подстанций или распределительного пункта.

Передача электрической мощности потребителям планировочных квартала осуществляется непосредственно от трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ по кабельным и воздушным распределительным электрическим сетям напряжением 0,4 кВ.

Марку силовых трансформаторов, коммутационного оборудования, трансформаторных подстанций и их мощность, тип проводов и сечение, марку опор уточнить на стадии рабочего проектирования.

Расчет  электрических нагрузок проводился по удельной расчетной электрической нагрузке индивидуальных жилых домов на  основании раздела 2 (Изменённая редакция, Изм. 1999) РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» Таблица 2.1.1.1 (дополнительная). Результаты расчета приведены ниже (Таблица 9, Таблица 10).

Таблица 9 Расчет электрических нагрузок по проектируемым потребителям

| Наименование потребителей | Этажность | Общая площадь жилая (кв.м.) | Общая площадь нежилая (кв.м.) | Р уд эл.снабж (КВт/квартира) | Обществ Здания (кВт) | К см | Рр на шинах 0,4 кВ ТП (кВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Черный Яр |
| Многоквартирный жилой дом | 1 | 80 |  | 3,4 |  | 0,9 | 3,1 |
| Индивидуальный жилой дом | 1 | 270 |  | 3,4 |  | 0,9 | 9,2 |
| Всего | 12,3 |
| пос. Шайтанка |
| Многоквартирный жилой дом | 1 | 316 |  | 2 |  | 0,9 | 7,2 |
| Индивидуальный жилой дом | 1 | 1201 |  | 2 |  | 0,9 | 27 |
| Всего | 34,2 |
| пос. Красный Яр |
| Многоквартирный жилой дом | 1 | 300 |  | 2,1 |  | 0,9 | 7,6 |
| Индивидуальный жилой дом | 1 | 965 |  | 2,1 |  | 0,9 | 32,1 |
| Всего | 39,7 |
| с. Коптяки |
| Индивидуальный жилой дом | 1 | 325 |  | 4 |  | 0,9 | 32,1 |
| Всего | 32,1 |
| с. Лопаево |
| Индивидуальный жилой дом | 1 | 1040 |  | 2,4 |  | 0,9 | 28,1 |
| Всего | 28,1 |
| пос. Лобва – 9,2 га. |
| Индивидуальный жилой дом | 1 | 1040 |  | 2,4 |  | 0,9 | 28,1 |
| Многоквартирный жилой дом | 3 | 16596 |  | 1,3 |  | 0,9 | 210,6 |
| Всего | 238,7 |
| пос. Лобва – 2,9 га. |
| Индивидуальный жилой дом | 1 | 300 |  | 2,8 |  | 0,9 | 25,2 |
| Всего | 25,2 |
| пос. Лобва – 3,1 га. |
| Многоквартирный жилой дом | 3 | 9716 |  | 1,6 |  | 0,9 | 345,6 |
| Всего | 345,6 |
| пос. Лобва – 2,9 га. |
| Индивидуальный жилой дом | 1 | 720 |  | 2,3 |  | 0,9 | 18,3 |
| Всего | 18,3 |
| с. Ляля-Титова |
| Индивидуальный жилой дом | 1 | 1040 |  | 2,4 |  | 0,9 | 28,1 |
| Всего | 28,1 |
| с. Салтаново |
| Многоквартирный жилой дом | 1 | 450 |  | 2,7 |  | 0,9 | 7,3 |
| Индивидуальный жилой дом | 1 | 519 |  | 2,7 |  | 0,9 | 17 |
| Всего | 24,3 |
| д. Полуденная |
| Индивидуальный жилой дом | 1 | 480 |  | 2,8 |  | 0,9 | 15,1 |
| Всего | 15,1 |
| с. Караульское |
| Индивидуальный жилой дом | 1 | 560 |  | 2,7 |  | 0,9 | 17 |
| Всего | 17 |
| пос. Старая Ляля |
| Индивидуальный жилой дом | 1 | 480 |  | 2,8 |  | 0,9 | 15,1 |
| Всего | 15,1 |
| д. Поздняковка |
| Индивидуальный жилой дом | 1 | 320 |  | 4 |  | 0,9 | 14,4 |
| Всего | 14,4 |
| пос. Яборково |
| Индивидуальный жилой дом | 1 | 480 |  | 2,8 |  | 0,9 | 15,1 |
| Всего | 15,1 |
| пос. Каменка |
| Индивидуальный жилой дом | 1 | 480 |  | 2,8 |  | 0,9 | 15,1 |
| Всего | 15,1 |

Таким образом, для обеспечения электроэнергией проектируемых потребителей, проектом планировки предусматривается размещение следующих объектов местного значения:

трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ - 3 объекта;

линии электропередачи напряжением 10(6) кВ – 0,1 км;

линии электропередачи напряжением 0,4 кВ – 6,0 км.

Газоснабжение

Территория проектов планировки населенных пунктов, кроме пос. Лобва,  не газифицирована, газоснабжение осуществляется привозным газом в баллонах. Газоснабжение потребителей города пос. Лобва осуществляется природным газом. Подачу газа населению осуществляет ОАО «Уральские газовые сети».

За границей  пос. Лобва расположена газораспределительная станция (ГРС). По числу ступеней регулирования давления газа система газораспределения 2-х ступенчатая:

от газораспределительных станций (ГРС) запитываются газопроводы высокого давления, подводящие газ к газорегуляторным пунктам (ГРП);

от ГРП запитываются сети низкого давления (0,005 МПа), подводящий газ к потребителям жилой застройки.

Материал газопроводов – сталь, полиэтилен. Прокладка газопроводов выполнена преимущественно подземно. По принципу построения сети газораспределения  выполнены по тупиковой схеме.

Природный газ используется для:

приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения потребителей индивидуальной и малоэтажной жилой застройки;

отопления и нужд коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

Распределительными газопроводами низкого давления территория проектов планировки не охвачена.

Газораспределительная система не удовлетворяет потребностям населенного пункта и не обеспечивает необходимый уровень обслуживания. Необходимо дальнейшее развитие сетей газоснабжения с охватом индивидуальной жилой застройки

Проектные решения

Система газоснабжения территории проекта планировки в населенных пунктах, кроме пос. Лобва, сохраняется без изменений.

Настоящим проектом в пос. Лобва предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойного функционирования системы газораспределения и надежного газоснабжения потребителей. Все мероприятия по развитию газораспределительной системы предлагаются в течение срока реализации проекта, с учетом физического износа действующего оборудования и сетей.

Действующая газораспределительная система, в границах проектов планировки в пос. Лобва, сохраняется с изменениями. Проектом предусмотрено газификация проектируемой жилой застройки:

по ул. Кузнецова предлагается строительство ГРП, с подключением к газопроводу высокого давления;

строительство распределительных газопроводов низкого давления от проектируемой и существующих ГРП, общей протяженностью 5,3 км;

Сеть газопровода предлагается выполнить п\э диаметр 110 - 63 мм с  подключением к проектируемой и действующим ГРП. Способ прокладки – подземный, воздушный. Ввод газопровода в дома предусмотрен на низком давлении.

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на конец расчетного периода с учетом перспективы развития объектов – потребителей газа.

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления, согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы».

Согласно «Нормативам градостроительного проектирования Свердловской области» НГПСО 1-2009.66В, проекте приняты укрупненные показатели потребления газа, при наличии централизованного горячего водоснабжения 122,78 м³/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³).

Расход газа на отопление от индивидуальных газовых котлов определен исходя из расчетов теплопотребления, представленных в разделе «Теплоснабжение».

Основные показатели газопотребления пос. Лобва на расчетный срок для потребителей различных категорий приведены ниже.

Таблица 19 Основные показатели газопотребления пос. Лобва

| N п/п | Назначение | Количество проживающих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пищеприготовление (жилая застройка) | 1652 | 113 | 202783 |
| 2 | Отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов (индивидуальная жилая застройка) |  | 28 | 91000 |
|  | Итого: | 1652 | 141 | 293783 |

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

газопроводы низкого давления общей протяженностью 5,3 км;

газорегуляторный пункт – 1 объект.

Связь и информатизация

Проектом планировки предлагаются решения по реконструкции и развитию систем связи, связанные со строительством новых жилых объектов. Развитие сетей связи  предлагается в течение срока реализации проекта, с учетом физического износа действующего оборудования и сетей.

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса города Новая Ляля:

улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;

расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая "Интернет", по технологии GPON;

развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет увеличения количества радиовещательных станций;

развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории сотовой связью различных операторов и применения новейших технологий;

развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания за счет увеличения количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

По результатам анализа существующего положения и предложениям по развитию телефонной сети, проектом планировки предусматривается увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи.

Увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи, проектом планировки за счёт существующей автоматической телефонной станция (далее - АТС).

Емкость сети телефонной связи общего пользования определена из расчета 100 % телефонизации квартирного сектора. Расчет необходимой номерной емкости телефонной связи общего пользования выполнен согласно «Нормативам градостроительного проектирования Свердловской области» НГПСО 1-2009.66В, (из расчета 600 номеров на 1000 жителей) и представлен ниже Таблица 20.

Таблица 20 Расчет необходимой номерной емкости телефонной связи общего пользования

| Вид застройки | Емкость телефонной сети общего пользования, номеров |
| --- | --- |
| Жилая застройка | 1207 |

- В соответствии проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

кабельная канализация связи – 5,8 км.

Охрана окружающей среды

Основным мероприятием по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, в условиях градостроительного развития территории является установление зон с особыми условиями использования.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом  зависит планировочная структура и условия развития жилых территорий.

В настоящее время на территорию сельских населенных пунктов, расположенных в границах Новолялинского городского округа Свердловской области накладывают ограничения  следующие зоны (Таблица 13):

Таблица 13 Зоны с особыми условиями использования территории

| № п/п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны |
| 1 | ЛЭП 10(6) кВ | 10 |
| 2 | Теплотрасса | 3 |
| 3 | ЛЭП 0,4 кВ | 2 |
| 4 | Линия связи | 2 |
| Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 1 | Скважина | 50 |
| 2 | Водонапорная башня | 10 |
| 3 | Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод | 10 |
| Санитарный разрыв |
| 1 | Газопровод высокого давления | 10 |

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Проектом предусматривается проведение ряда мероприятий направленных на снижение негативного воздействия на атмосферный воздух:

выбор под застройку хорошо проветриваемых территорий;

благоустройство, озеленение улиц;

Мероприятия по борьбе с загрязнением автотранспортом подразделяются на технические, планировочные.

К техническим относятся:

совершенствование и регулировка двигателей автомобилей с выбором оптимальных в санитарном отношении состава горючей смеси и режима зажигания;

применение газообразного топлива и др.

Планировочными мероприятиями, предусмотренными генеральным планом, являются:

вывод большегрузного транспорта за пределы рассматриваемой территории;

обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между магистралями и застройкой;

организация зеленых полос вдоль автомобильных дорог и озеленение внутримикрорайонных пространств, в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Мероприятия по охране  почв и подземных вод

Для предотвращения загрязнения почв и подземных вод на проектируемой территории предусмотрены следующие мероприятия:

устройство сети ливневой канализации;

сброс дождевых вод в сеть ливневой канализации;

устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

устройство отмосток вдоль стен зданий.

На территории рекомендуется сбор поверхностных стоков с помощью системы водоотводных лотков, с последующей очисткой на локальных очистных сооружений поверхностного стока.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Одним из первоочередных мероприятий по охране территории от загрязнений является организация санитарной очистки, хранение отходов в специально отведенных местах с последующим размещением на специализированном полигоне.

Основными мероприятиями в системе сбора и утилизации отходов являются:

организация планово-поквартальной системы санитарной очистки территории;

организация сбора и удаление вторичного сырья;

Проектом рекомендуется проведение следующих мероприятий по санитарной очистке территории в границах проекта планировки:

организация уборки территорий от мусора, смета, снега;

организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов;

поливка проезжих частей улиц, зеленых насаждений;

организация системы водоотводных лотков;

установка урн для мусора.

Вывоз смета с территории производится по мере его образования совместно с бытовыми отходами. Предполагается организация вывоза отходов с территории жилой застройки специальным автотранспортом на полигон ТБО.

Строительные отходы будут вывозиться по мере образования с площадки строительства на санкционированные места захоронения.

Объем образующихся отходов в границах проекта планировки с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения 1743 человека составит около 347,7 тонн в год.  Захоронение указанного объема будет осуществляться на полигоне ТБО.

Мероприятия по благоустройству территории

В границах проекта планировки предусмотрены мероприятия по благоустройство территории:

устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград;

организация дорожно-пешеходной сети;

освещение территории жилых кварталов и мест общего пользования;

обустройство мест сбора мусора.

Система зеленых насаждений территории складывается из озеленения территорий:

ограниченного пользования (участки общественных и жилых зданий);

озеленение территории общего пользования (пешеходные аллеи, бульвары, скверы).

Основными типами посадок деревьев, кустарников и цветочных культур при устройстве зеленых насаждений являются:

аллейные и рядовые посадки деревьев;

группы (куртины);

живые изгороди;

одиночные посадки на газоне.

Система зеленых насаждений на территории запроектирована в соответствии с архитектурно-планировочным решением.

Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС на функционирование проектируемой территории.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», чрезвычайные ситуации (ЧС) природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

локального характера;

муниципального характера;

межмуниципального характера;

регионального характера;

межрегионального характера;

федерального характера.

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям: пожары, взрывы, человеческие жертвы, массовые заболевания населения, перебои в обеспечении электроэнергией, водой и теплом.

На проектируемой территории нет потенциально-опасных объектов.

Чрезвычайные ситуации природного характера в границах проектируемой территории могут возникнуть в результате затопления паводковыми водами, подтопления территории, сильного ветра, града, снегопада, гололедных явлений, заморозков, чрезвычайной пожароопасности.

При сильном ветре существует вероятность повреждения воздушных линий связи, линий электропередачи, повала деревьев, выхода из строя объектов жизнеобеспечения, разрушения легких построек.

При выпадении крупного града существует вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением автотранспорта и разрушением крыш строений, уничтожением растительности.

При выпадении сильного снега и при гололеде прогнозируется возникновение ЧС, связанных с обрывом воздушных линий связи и линий электропередачи, затруднением в работе транспорта, авариями на объектах жизнеобеспечения, травматизмом людей.

Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки градостроительной документации.

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ "О гражданской обороне", разработано "Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях", утвержденное Приказом МЧС России от 14.11.2008 г. № 687, которое определяет организацию и основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне в муниципальных образованиях и организациях.

Одной из основных задач в области гражданской обороны является оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Для  органов исполнительной власти разного уровня, а  также организаций  связи,  операторов  связи  и  организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание,  независимо  от форм собственности, осуществляющих,  в  установленном  порядке,  эксплуатацию и обслуживание систем оповещения населения разработано «Положение о системах оповещения населения», утвержденное Приказом МЧС России, Мининформсвязи России и Минкультуры России от 25.07.2006 г. № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения». Положение  определяет  назначение  и  задачи, а также порядок реализации   мероприятий   по   совершенствованию  систем  оповещения, поддержанию их в постоянной готовности к задействованию для оповещения населения.

Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования проектируемой территории, защите населения и территорий в военное время и в ЧС техногенного и природного характера.

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» на территории Российской Федерации предусматривается система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

При проектировании вновь строящихся и реконструируемых защитных сооружений гражданской обороны (убежищ и противорадиационных укрытий), размещаемых в приспосабливаемых для этих целей помещениях производственных, вспомогательных, жилых и общественных зданий и других объектов народного хозяйства, а также отдельно стоящих убежищ в заглубленных или возвышающихся сооружениях необходимо учитывать требования СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».

В целях защиты людей от опасностей, возникающих при ведении военных действий, или вследствие этих действий, проектом планировки предусматривается устройство противорадиационных укрытий в подвальных, цокольных и первых этажах зданий и сооружений. Укрытия необходимо оборудовать всеми необходимыми средствами (вентиляция, фильтры, резервное электроснабжение, пост радио-дозиметрического контроля и т.д.) в соответствии с СНиП II-11-77*.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 N 1309 "О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны" санитарно - обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта и иные объекты гражданской обороны создаются для обеспечения медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения, санитарной обработки людей и животных, специальной обработки одежды и транспортных средств.

Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды могут быть организованы  на территории предприятий бытового обслуживания, объектов здравоохранения и спортивного назначения, с устройством дополнительных входов-выходов для предотвращения контакта «грязных» и «чистых» потоков людей.

Для обслуживания проектируемой территории предусматривается использование пунктов очистки транспорта, которые возможно организовать в границах проекта планировки  на территории станций технического обслуживания с соблюдение условий по сбору загрязненных стоков и их последующей утилизации.

Проведение мероприятий по гражданской обороне

Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

применением герметичного производственного оборудования;

соблюдением норм технологического режима;

контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции;

установлением  в помещениях котельных сигнализаторов концентраций взрывоопасных газов, срабатывание которых, происходит при достижении содержания газа в газовоздушной смеси 20% величины нижнего предела воспламеняемости, с автоматическим включением звукового сигнала в помещении операторской.

С целью предотвращения ЧС на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих мероприятий:

планово-предупредительные ремонты оборудования и сетей;

замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;

установка дополнительной запорной арматуры.

Надежность водоснабжения проектирумой территории обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

защита  водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

наличие резервного электроснабжения;

замена устаревшего оборудования на  новое, применение  новых технологий производства;

обучение и повышение квалификации работников предприятий;

создание аварийного запаса материалов.

Для обеспечения безопасности газопроводов предусматриваются следующие мероприятия:

трасса газопровода отмечается на территории опознавательными знаками, на ограждении отключающей задвижки размещается надпись «Огнеопасно - газ» с табличками-указателями охранной зоны, телефонами городской газовой службы, районного отдела по делам ГО и ЧС;

материалы и технические изделия для системы газоснабжения должны соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий, утверждённых в установленном порядке и прошедших государственную регистрацию в соответствии с ГОСТ 2.114-95 ЕСКД «Технические условия».

работа по локализации и ликвидации аварийных ситуаций производится без наряда-допуска до устранения прямой угрозы жизни людей и повреждения материальных ценностей. После устранения угрозы, работы по проведению газопровода и газооборудования в технически исправное состояние, должны производиться по наряду-допуску;

Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий необходимо выявить потенциально опасные объекты и для каждого разработать варианты возможных аварий, установить масштабы последствий, планы их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения.

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

применение первичных средств пожаротушения;

применение автоматических установок пожаротушения;

организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

Пожарная безопасность на рассматриваемой территории обеспечивается пожарными депо, расположенными на территории поселения.

Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера

На проектируемой территории возможны следующие неблагоприятные природные процессы и явления, способные привести к возникновению чрезвычайных ситуаций: подтопление территории, сильный ветер, град, снегопад, гололедные явления, заморозки, пожароопасность.

С целью защиты обслуживающего персонала от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий по предотвращению развития гололедных явлений, града, снежных заносов.

Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют дорожные организации (предприятия), занимающиеся зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования.

В соответствии с отраслевым дорожным методическим документом  «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р, для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости проводят следующие мероприятия:

профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Профилактический способ позволяет снизить затраты дорожной службы на борьбу с зимней скользкостью, обеспечить допустимые сцепные качества покрытий и безопасность движения в зимний период, уменьшить вредное воздействие ПГМ на окружающую среду за счет применения рациональной технологии и минимально-допустимых норм распределения ПГМ.

Противогололедные материалы, используемые для борьбы с зимней скользкостью на дорогах общего пользования, должны отвечать требованиям, изложенным в отраслевых дорожных нормах ОДН 218.2.027-2003 «Требования к противогололедным материалам», утвержденным распоряжением Минтранса России №ОС-548-р от 16.06.03г.

Мероприятия по охране окружающей природной среды необходимо предусматривать по каждому виду работ, выполняемых при борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах: при транспортировке, распределении и хранении противогололедных материалов в соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах».

Согласно отраслевому дорожному методическому документу  ОДМ 218.5.001-2008 "Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных дорог от снега", утвержденному Распоряжением Росавтодора от 01.02.2008 N 44-р (имеет рекомендательный характер) защита дорог от снежных заносов должна осуществляться с помощью снегозащитных насаждений или искусственных устройств. Снегозащитные насаждения экономичнее и защищают дорогу надежнее, чем искусственные снегозащитные устройства. Поэтому насаждения должны быть основным видом защиты дорог от заносов.

В целях регулирования и уменьшения возможного вреда от метеорологических процессов населению и экономике (защита сельскохозяйственных растений от градобития, регулирование осадков, рассеивание туманов) в соответствии с «Инструкцией по организации и проведению противоградовых стрельб на территории Российской Федерации», утвержденной Приказом Министра обороны РФ, Министерства транспорта РФ и Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от 15 мая 2001 г. N 220/89/51, применяются специальные противоградовые ракеты и снаряды, которые служат для доставки и внесения химических реагентов в облака. Также способ защиты от града сельскохозяйственных растений включает изготовление и последующее закрепление укрывающей градозащитной поверхности на продольных направляющих, протянутых на опорах.

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молнии применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций», утвержденной Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. №280, которая распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленных коммуникаций независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

Тип и размещение устройств молниезащиты выбираются на стадии проектирования нового объекта, чтобы иметь возможность максимально использовать проводящие элементы последнего. Это облегчит разработку и исполнение устройств молниезащиты, совмещенных с самим зданием, позволит улучшить его эстетический вид, повысить эффективность молниезащиты, минимизировать ее стоимость и трудозатраты.

Соблюдение норм при выборе молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии.

Технико-экономические показатели проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |
| 1.1 | Общая площадь территории в границах проекта планировки В том числе: | га | 57,6 | 57,6 |
| 1.1.1 | Поселок Лобва (участок 1) | га | 9,2 | 9,2 |
| 1.1.1.1 | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 5,8 | 3,1 |
|  |  | % | 63,04 | 33,70 |
| 1.1.1.2 | зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 2,2 | 3,6 |
|  |  | % | 23,91 | 39,13 |
| 1.1.1.3 | коммунальная зона | га | 0,4 | - |
|  |  | % | 4,35 | - |
| 1.1.1.4 | зона природного ландшафта | га | 0,3 | - |
|  |  | % | 3,26 | - |
| 1.1.1.5 | зона акваторий | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 1,09 | - |
| 1.1.1.6 | зона улично-дорожной сети | га | 0,4 | 2,5 |
|  |  | % | 4,35 | 27,17 |
| 1.1.2 | Поселок Лобва (участок 2) | га | 2,9 | 2,9 |
| 1.1.2.1 | зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 2,7 | 2,4 |
|  |  | % | 93,10 | 82,76 |
| 1.1.2.2 | зона природного ландшафта | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 3,45 | - |
| 1.1.2.3 | зона улично-дорожной сети | га | 0,1 | 0,5 |
|  |  | % | 3,45 | 17,24 |
| 1.1.3 | Поселок Лобва (участок 3) | га | 3,1 | 3,1 |
| 1.1.3.1 | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | - | 2,0 |
|  |  | % | - | 64,52 |
| 1.1.3.2 | зона сельскохозяйственных угодий | га | 2,7 | - |
|  |  | % | 87,10 | - |
| 1.1.3.3 | зона природного ландшафта | га | 0,3 | - |
|  |  | % | 9,68 | - |
| 1.1.3.4 | зона территорий, покрытых лесом и кустарником | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 3,22 | - |
| 1.1.3.5 | зона улично-дорожной сети | га | - | 1,1 |
|  |  | % | - | 35,48 |
| 1.1.4 | Поселок Лобва (участок 4) | га | 2,6 | 2,6 |
| 1.1.4.1 | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | - | 1,8 |
|  |  | % | - | 69,23 |
| 1.1.4.2 | зона спортивного назначения | га | 2,4 | - |
|  |  | % | 92,30 | - |
| 1.1.4.3 | зона природного ландшафта | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 3,85 | - |
| 1.1.4.4 | зона улично-дорожной сети | га | 0,1 | 0,8 |
|  |  | % | 3,85 | 30,77 |
| 1.1.5 | Село Ляля-Титова | га | 3,6 | 3,6 |
| 1.1.5.1 | зона индивидуальными жилыми домами | га | - | 2,6 |
|  |  | % | - | 72,22 |
| 1.1.5.2 | зона природного ландшафта | га | 2,6 | - |
|  |  | % | 72,22 | - |
| 1.1.5.3 | зона улично-дорожной сети | га | 1,0 | 1,0 |
|  |  | % | 27,78 | 27,78 |
| 1.1.6 | Село Лопаево | га | 4,7 | 4,7 |
| 1.1.6.1 | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | - | 2,9 |
|  |  | % | - | 61,70 |
| 1.1.6.2 | зона сельскохозяйственных угодий | га | 3,8 | - |
|  |  | % | 80,85 | - |
| 1.1.6.3 | зона улично-дорожной сети | га | 0,9 | 1,8 |
|  |  | % | 19,15 | 38,30 |
| 1.1.7 | Село Коптяки | га | 1,3 | 1,3 |
| 1.1.7.1 | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 0,5 | 1,0 |
|  |  | % | 38,46 | 76,92 |
| 1.1.7.2 | зона природного ландшафта | га | 0,5 | - |
|  |  | % | 38,46 | - |
| 1.1.7.3 | зона улично-дорожной сети | га | 0,3 | 0,3 |
|  |  | % | 23,08 | 23,08 |
| 1.1.8 | Село Караульское | га | 2,0 | 2,0 |
| 1.1.8.1 | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 0,1 | 1,2 |
|  |  | % | 5,00 | 60,00 |
| 1.1.8.2 | зона природного ландшафта | га | 1,3 | - |
|  |  | % | 65,00 | - |
| 1.1.8.3 | зона улично-дорожной сети | га | 0,6 | 0,8 |
|  |  | % | 30,00 | 40,00 |
| 1.1.9 | Село Салтаново | га | 4,0 | 4,0 |
| 1.1.9.1 | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 2,8 | 3,5 |
|  |  | % | 70,00 | 87,50 |
| 1.1.9.2 | зона природного ландшафта | га | 0,8 | - |
|  |  | % | 20,00 | - |
| 1.1.9.3 | зона улично-дорожной сети | га | 0,4 | 0,5 |
|  |  | % | 10,00 | 12,50 |
| 1.1.10 | Деревня Полуденная | га | 1,5 | 1,5 |
| 1.1.10.1 | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | - | 1,2 |
|  |  | % | - | 80,00 |
| 1.1.10.2 | зона природного ландшафта | га | 1,1 | - |
|  |  | % | 73,33 | - |
| 1.1.10.3 | зона улично-дорожной сети | га | 0,4 | 0,3 |
|  |  | % | 26,67 | 20,00 |
| 1.1.11 | Поселок Шайтанка | га | 7,3 | 7,3 |
| 1.1.11.1 | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | - | 3,1 |
|  |  | % | - | 42,47 |
| 1.1.11.2 | зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 1,9 | 2,2 |
|  |  | % | 26,03 | 30,14 |
| 1.1.11.3 | зона сельскохозяйственных угодий | га | 3,9 | - |
|  |  | % | 53,42 | - |
| 1.1.11.4 | зона территорий, покрытых лесом и кустарником | га | 1,1 | - |
|  |  | % | 15,07 | - |
| 1.1.11.5 | зона улично-дорожной сети | га | 0,4 | 2,0 |
|  |  | % | 5,48 | 27,39 |
| 1.1.12 | Поселок Старая Ляля | га | 2,2 | 2,2 |
| 1.1.12.1 | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 1,4 | 1,5 |
|  |  | % | 63,64 | 68,19 |
| 1.1.12.2 | зона природного ландшафта | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 4,55 | - |
| 1.1.12.3 | зона улично-дорожной сети | га | 0,7 | 0,7 |
|  |  | % | 31,81 | 31,81 |
| 1.1.13 | Деревня Поздняковка | га | 1,0 | 1,0 |
| 1.1.13.1 | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | - | 0,8 |
|  |  | % | - | 80,00 |
| 1.1.13.2 | зона природного ландшафта | га | 1,0 | - |
|  |  | % | 100 | - |
| 1.1.13.3 | зона улично-дорожной сети | га | - | 0,2 |
|  |  | % | - | 20,00 |
| 1.1.14 | Поселок Черный Яр | га | 1,8 | 1,8 |
| 1.1.14.1 | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | - | 0,6 |
|  |  | % | - | 33,33 |
| 1.1.14.2 | зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 0,3 | 0,3 |
|  |  | % | 16,67 | 16,67 |
| 1.1.14.3 | зона природного ландшафта | га | 0,8 | 0,4 |
|  |  | % | 44,44 | 22,22 |
| 1.1.14.4 | зона территорий, покрытых лесом и кустарником | га | 0,2 | - |
|  |  | % | 11,11 | - |
| 1.1.14.5 | зона улично-дорожной сети | га | 0,5 | 0,5 |
|  |  | % | 27,78 | 27,78 |
| 1.1.15 | Поселок Красный Яр | га | 4,7 | 4,7 |
| 1.1.15.1 | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 3,3 | 3,4 |
|  |  | % | 70,21 | 72,34 |
| 1.1.15.2 | зона природного ландшафта | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 2,13 | - |
| 1.1.15.3 | зона улично-дорожной сети | га | 1,3 | 1,3 |
|  |  | % | 27,66 | 27,66 |
| 1.1.16 | Поселок Яборково | га | 1,8 | 1,8 |
| 1.1.16.1 | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 1,0 | 1,5 |
|  |  | % | 55,56 | 83,34 |
| 1.1.16.2 | зона природного ландшафта | га | 0,5 | - |
|  |  | % | 27,78 | - |
| 1.1.16.3 | зона улично-дорожной сети | га | 0,3 | 0,3 |
|  |  | % | 16,66 | 16,66 |
| 1.1.17 | Поселок Каменка | га | 3,9 | 3,9 |
| 1.1.17.1 | зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 2,9 | 2,5 |
|  |  | % | 74,36 | 64,10 |
| 1.1.17.2 | зона природного ландшафта | га | 0,6 | - |
|  |  | % | 15,38 | - |
| 1.1.17.3 | зона здравоохранения | га | 0,2 | 0,2 |
|  |  | % | 5,13 | 5,13 |
| 1.1.17.4 | зона улично-дорожной сети | га | 0,2 | 1,2 |
|  |  | % | 5,13 | 30,77 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | Численность населения. В том числе: | человек | 307 | 1896 |
| 2.1.1 | Поселок Лобва (участок 1) | человек | 220 | 650 |
| 2.1.2 | Поселок Лобва (участок 2) | человек | 0 | 27 |
| 2.1.3 | Поселок Лобва (участок 3) | человек | 0 | 30 |
| 2.1.4 | Поселок Лобва (участок 4) | человек | 0 | 810 |
| 2.1.5 | Село Ляля-Титова | человек | 0 | 39 |
| 2.1.6 | Село Лопаево | человек | 0 | 42 |
| 2.1.7 | Село Коптяки | человек | 3 | 12 |
| 2.1.8 | Село Караульское | человек | 0 | 21 |
| 2.1.9 | Село Салтаново | человек | 21 | 30 |
| 2.1.10 | Деревня Полуденная | человек | 0 | 18 |
| 2.1.11 | Поселок Шайтанка | человек | 24 | 70 |
| 2.1.12 | Поселок Старая Ляля | человек | 6 | 18 |
| 2.1.13 | Деревня Поздняковка | человек | 0 | 12 |
| 2.1.14 | Поселок Черный Яр | человек | 6 | 15 |
| 2.1.15 | Поселок Красный Яр | человек | 12 | 48 |
| 2.1.16 | Поселок Каменка | человек | 9 | 36 |
| 2.1.17 | Поселок Яборково | человек | 6 | 18 |
| 2.2 | Плотность населения в границах проекта планировки, в том числе | чел./га жилой зоны |  |  |
| 2.2.1 | Поселок Лобва (участок 1) | чел./га жилой зоны | 28 | 97 |
| 2.2.2 | Поселок Лобва (участок 2) | чел./га жилой зоны | 20 | 15 |
| 2.2.3 | Поселок Лобва (участок 3) | чел./га жилой зоны | 0 | 15 |
| 2.2.4 | Поселок Лобва (участок 4) | чел./га жилой зоны | 0 | 338 |
| 2.2.5 | Село Ляля-Титова | чел./га жилой зоны | 0 | 15 |
| 2.2.6 | Село Лопаево | чел./га жилой зоны | 0 | 14 |
| 2.2.7 | Село Коптяки | чел./га жилой зоны | 7 | 12 |
| 2.2.8 | Село Караульское | чел./га жилой зоны | 0 | 21 |
| 2.2.9 | Село Салтаново | чел./га жилой зоны | 7 | 7 |
| 2.2.10 | Деревня Полуденная | чел./га жилой зоны | 0 | 18 |
| 2.2.11 | Поселок Шайтанка | чел./га жилой зоны | 13 | 13 |
| 2.2.12 | Поселок Старая Ляля | чел./га жилой зоны | 4 | 12 |
| 2.2.13 | Деревня Поздняковка | чел./га жилой зоны | 0 | 15 |
| 2.2.14 | Поселок Черный Яр | чел./га жилой зоны | 19 | 17 |
| 2.2.15 | Поселок Красный Яр | чел./га жилой зоны | 4 | 15 |
| 2.2.16 | Поселок Каменка | чел./га жилой зоны | 3 | 14 |
| 2.2.17 | Поселок Яборково | чел./га жилой зоны | 6 | 12 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов В том числе: | кв.м общей площади | 6638 | 38630 |
| 3.1.1 | Поселок Лобва (участок 1) | кв.м общей площади | 4828 | 17816 |
| 3.1.2 | Поселок Лобва (участок 2) | кв.м общей площади | 0 | 720 |
| 3.1.3 | Поселок Лобва (участок 3) | кв.м общей площади | 0 | 800 |
| 3.1.4 | Поселок Лобва (участок 4) | кв.м общей площади | 0 | 9716 |
| 3.1.5 | Село Ляля-Титова | кв.м общей площади | 0 | 1040 |
| 3.1.6 | Село Лопаево | кв.м общей площади | 0 | 1 120 |
| 3.1.7 | Село Коптяки | кв.м общей площади | 82 | 325 |
| 3.1.8 | Село Караульское | кв.м общей площади | 0 | 560 |
| 3.1.9 | Село Салтаново | кв.м общей площади | 581 | 821 |
| 3.1.10 | Деревня Полуденная | кв.м общей площади | 0 | 480 |
| 3.1.11 | Поселок Шайтанка | кв.м общей площади | 402 | 1 603 |
| 3.1.12 | Поселок Старая Ляля | кв.м общей площади | 100 | 420 |
| 3.1.13 | Деревня Поздняковка | кв.м общей площади | 0 | 320 |
| 3.1.14 | Поселок Черный Яр | кв.м общей площади | 90 | 330 |
| 3.1.15 | Поселок Красный Яр | кв.м общей площади | 300 | 1265 |
| 3.1.16 | Поселок Каменка | кв.м общей площади | 114 | 834 |
| 3.1.17 | Поселок Яборково | кв.м общей площади | 140 | 460 |
| 3.2 | Новое жилищное строительство, в том числе | кв.м общей площади | - | 31992 |
| 3.2.1 | Поселок Лобва (участок 1) | кв.м общей площади | - | 12988 |
| 3.2.2 | Поселок Лобва (участок 2) | кв.м общей площади | - | 720 |
| 3.2.3 | Поселок Лобва (участок 3) | кв.м общей площади | - | 800 |
| 3.2.4 | Поселок Лобва (участок 4) | кв.м общей площади | - | 9716 |
| 3.2.5 | Село Ляля-Титова | кв.м общей площади | - | 1040 |
| 3.2.6 | Село Лопаево | кв.м общей площади | - | 1 120 |
| 3.2.7 | Село Коптяки | кв.м общей площади | - | 243 |
| 3.2.8 | Село Караульское | кв.м общей площади | - | 560 |
| 3.2.9 | Село Салтаново | кв.м общей площади | - | 240 |
| 3.2.10 | Деревня Полуденная | кв.м общей площади | - | 480 |
| 3.2.11 | Поселок Шайтанка | кв.м общей площади | - | 1200 |
| 3.2.12 | Поселок Старая Ляля | кв.м общей площади | - | 320 |
| 3.2.13 | Деревня Поздняковка | кв.м общей площади | - | 320 |
| 3.2.14 | Поселок Черный Яр | кв.м общей площади | - | 240 |
| 3.2.15 | Поселок Красный Яр | кв.м общей площади | - | 965 |
| 3.2.16 | Поселок Каменка | кв.м общей площади | - | 720 |
| 3.2.17 | Поселок Яборково | кв.м общей площади | - | 320 |
| 4 | СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 4.1 | пос. Каменка |  |  |  |
| 4.1.1 | Фельдшерско-акушерские пункты | объект | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети, в том числе: | Км/кв.м | 8,88/53220 | 15,59/73907 |
| 5.1.1 | Поселок Лобва (участок 1) | Км/кв.м | - | 4,41/13873 |
| 5.1.2 | Поселок Лобва (участок 2) | Км/кв.м | - | 0,42/2532 |
| 5.1.3 | Поселок Лобва (участок 3) | Км/кв.м | - | 0,98/7091 |
| 5.1.4 | Поселок Лобва (участок 4) | Км/кв.м | - | 0,70/4170 |
| 5.1.5 | Село Ляля-Титова | Км/кв.м | - | 0,82/4505 |
| 5.1.6 | Село Лопаево | Км/кв.м | - | 1,18/6444 |
| 5.1.7 | Село Коптяки | Км/кв.м | - | 0,33/1971 |
| 5.1.8 | Село Караульское | Км/кв.м | - | 0,50/2983 |
| 5.1.9 | Село Салтаново | Км/кв.м | - | 0,48/2859 |
| 5.1.10 | Деревня Полуденная | Км/кв.м | - | 0,28/1676 |
| 5.1.11 | Поселок Шайтанка | Км/кв.м | - | 2,21/6495 |
| 5.1.12 | Поселок Старая Ляля | Км/кв.м | - | 0,54/3240 |
| 5.1.13 | Деревня Поздняковка | Км/кв.м | - | 0,16/953 |
| 5.1.14 | Поселок Черный Яр | Км/кв.м | - | 0,34/2065 |
| 5.1.15 | Поселок Красный Яр | Км/кв.м | - | 1,07/6406 |
| 5.1.16 | Поселок Каменка | Км/кв.м | - | 0,94/5237 |
| 5.1.17 | Поселок Яборково | Км/кв.м | - | 0,23/1407 |
| 5.2 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей в том числе: | маш.-мест | - | 131 |
| 5.2.1 | Поселок Лобва (участок 1) | маш.-мест | - | 81 |
| 5.2.2 | Поселок Лобва (участок 3) | маш.-мест | - | 50 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | всего | куб. м./в сутки | - | 681,25 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | куб. м./в сутки | - | 681,25 |
|  | на производственные нужды | куб. м./в сутки | - | - |
| 6.1.2 | Протяженность сетей | км | - | 8,26 |
| 6.1.3 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего в том числе: - хозяйственно-бытовые сточные воды | куб. м./в сутки куб. м./в сутки | - - | 574,7 574,7 |
|  | - производственные сточные воды | куб. м./в сутки |  | - |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км | - | 1,42 |
| 6.3 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление тепла в том числе на коммунально-бытовые нужды в том числе | Гкал/год | - | 11675 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 11675 |
| 6.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/ч | - | - |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/ч Гкал/ч | - - | - - |
| 6.3.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей (двухтрубная) | км | - | 0,99 |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города | % | - | - |
| 6.4.2 | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | 0,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м./год | - | 0,3 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м./год | - | - |
| 6.4.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м./год |  | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Связь |  |  |  |
| 6.5.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | - | 100 |
| 6.5.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 жителей | - | 600 |
| 6.6 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.6.1 | Потребность в электроэнергии - всего в том числе: - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | 0,2 |
|  |  | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | - | 0,2 |
| 6.6.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | - | 2170 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | - | 2170 |
| 6.6.3 | Протяженность сетей | км | - | - |