| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕРКАЛЫ Октябрьского района Ханты – Мансийского автономного округа – Югры ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| « | 28 | » | июля | 20 | 16 | г. |  | № | 179 |
| с. Шеркалы |

# Об утверждении программы проверки

# готовности к отопительному периоду

# 2016-2017 годов теплоснабжающих

# организаций, потребителей тепловой

# энергии муниципального образования

# сельское поселение Шеркалы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.07.2013 г. № 314 «Об утверждении методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду»:

- Утвердить программу проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии муниципального образования сельское поселение Шеркалы согласно приложению.

- Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Шеркалы (www.Sherkaly-adm.ru).

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Шеркалы               		                                   Л.В.Мироненко

Приложение

к постановлению Администрации

сельского поселения Шеркалы

от 28.07.2016 № 179

Программа

проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии муниципального образования сельское поселение Шеркалы

1. Целью программы проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов  (далее – Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии муниципального образования сельское поселение Шеркалы.

2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

3. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии муниципального образования сельское поселение Шеркалы (далее – Комиссия) осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов согласно таблице 1.

Таблица 1

График проведения проверки готовности

к отопительному периоду  2016 - 2017 годов

| №№ пп | Объекты, подлежащие проверке | Количество организаций, шт. | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Теплоснабжающие организации | 1 | с 01.09.2016 г. по 10.09.2016 г. |
| 2 | Потребители тепловой энергии | 4 | с 01.09.2016 г. по 10.09.2016 г. |

4. Комиссия осуществляет проверку в соответствии с перечнем теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов, согласно приложению 1 к Программе.

5. В целях проведения проверки к работе Комиссии по согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Службы жилищного и строительного надзора.

6. В целях оценки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих организаций проверяется следующее:

6.1. наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

6.2. готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

6.3. соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими
регламентами;

6.4. наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

6.5. функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты,
спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6.6. проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

6.7 организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

6.8. обеспечение качества теплоносителей;

6.9. организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

6.10. обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

6.11. обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного
теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

6.12. наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими организациями.

7. В целях оценки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов потребителей тепловой энергии проверяется следующее:

7.1. устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

7.2. проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

7.3. разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

7.4. выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

7.5. состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

7.6. состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и
центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7.7. состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

7.8. наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических
регуляторов при их наличии;

7.9. работоспособность защиты систем теплопотребления;

7.10. наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

7.11. отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

7.12. плотность оборудования тепловых пунктов;

7.13. наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

7.14. отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность),
теплоноситель;

7.15. наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации;

7.16. проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

7.17. надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 2 к Программе.

8. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости – проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

9. Результаты проверки теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии согласно  приложению 3 к Программе.

10. Акты проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки.

11. В акте проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

12. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков устранения.

13. Паспорт готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов (далее – Паспорт готовности) составляется согласно приложению 4 к Программе и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

14. Срок выдачи Паспортов готовности: не позднее 18 сентября 2016 года.

15. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 14 настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов.

16. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности в сроки, установленные пунктом 14 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный период.

Приложение  1

к программе проверки готовности

к отопительному периоду 2016-2017 годов

теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии

муниципального образования

сельское поселение Шеркалы

Перечень теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии,

в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду

2016-2017 годов

| №№ пп | Объекты, подлежащие проверке |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Теплоснабжающие организации, в том числе: |
| 1.1. | Шеркальское МП ЖКХ МО с.п.Шеркалы |
| 2. | Потребители тепловой энергии, в том числе: |
| 2.1. | МБУК «Культурно-спортивный комплекс «Триумф» |
| 2.2. | МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида Солнышко» |
| 2.3. | МКОУ «Шеркальская средняя общеобразовательная школа» |
| 2.4. | Бюджетное учреждение «Октябрьская районная больница» филиал в с.Шеркалы |

Приложение  2

к программе проверки готовности

к отопительному периоду 2016-2017 годов

теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии

муниципального образования

сельское поселение Шеркалы

Критерии
надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии
с учетом климатических условий

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

1.1. первая категория – потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

1.2. вторая категория – потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °C;

промышленных зданий до 8 °C;

1.3. третья категория – остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

- подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

- подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 1;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица 1

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |
| --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Приложение  3

к программе проверки готовности

к отопительному периоду 2016-2017 годов

теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии

муниципального образования

сельское поселение Шеркалы

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2016 - 2017 годов

теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии

с.п. Шеркалы                                                                                        «___» __________ 2016 г.

Комиссия, образованная постановлением Администрации сельского поселения Шеркалы от «____» ____________2016 № _____, в соответствии с Программой проверки готовности к отопительному периоду, утвержденной постановлением Администрации сельского поселения Шеркалы от «____» ___________2016 № ____________

с  «___» _________ 2016 г. по «____» __________ 2016 г. в соответствии с Федеральным  законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду  __________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ______________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________

3. ______________________________________________________________________________

……..

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

________________________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 гг. <*>

Председатель комиссии:      _____________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                               _____________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:                  ______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«____»______________2016 г.   __________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение  4

к программе проверки готовности

к отопительному периоду 2016-2017 годов

теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии

муниципального образования

сельское поселение Шеркалы

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2016 - 2017 годов

Выдан _______________________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,  в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ___________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________

……..

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________  № ______.

___________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проверке готовности к отопительному периоду)