СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕРКАЛЫ

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

на период до 2030 года.

Актуализация на 2019 год

2018 г.

Оглавление

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	5

Общие сведения о сельском поселении Шеркалы	5

1.	ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ.	6

1.1.	Существующее состояние.	6

1.2.	Характеристика сетей систем теплоснабжения	9

1.3.	Перечень объектов	12

1.4.	Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов		12

1.5.	Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления	14

1.6.	Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами		15

2.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	16

2.1.	Радиус эффективного теплоснабжения	16

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	16

2.3.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	17

2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии	18

2.5.	Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на потери в сетях, на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных)	22

2.6.	Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки в разрезе котельных	22

3.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	24

3.1.	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло-потребляющими установками потребителей	24

4.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	27

4.1.	Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения	27

4.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	27

4.3.	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	28

4.4.	Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	28

4.5.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим	28

4.6.	Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения	28

4.7.	Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения	28

4.8.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности	30

5.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	31

5.1.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	31

5.2.	Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку		31

5.3.	Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	31

5.4.	Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям	31

5.5.	Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения	32

6.	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	33

7.	ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВОРУЖЕНИЕ	34

7.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	34

8.	РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	35

9.	РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	36

10.	РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	37

ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки и актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения Шеркалы Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры являются:

- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении;

- Постановление правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Приказ Минрегиона России совместный с Минэнерго России № 565/ 667 "О методических рекомендациях по разработке схем теплоснабжения" от 29 декабря 2012 г.;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»;

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004;

- Генеральный план сельского поселения Шеркалы Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, разработанный ООО «Институт территориального планирования «Град»» в 2007 году.

Схема теплоснабжения разработана на период до 2030 года.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем теплоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в сельском поселении Шеркалы.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем теплоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств окружного, районного бюджетов и внебюджетных средств.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общие сведения о сельском поселении Шеркалы

Сельское поселение Шеркалы в соответствии с Законом Ханты - Мансийского автономного округа - Югры  от 25 ноября 2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты - Мансийского автономного округа - Югры» является муниципальным образованием Ханты - Мансийского автономного округа - Югры наделенным статусом сельского поселения. Официальное наименование муниципального образования – сельское поселение Шеркалы. Границы поселения установлены законом Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 25 ноября 2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты - Мансийского автономного округа - Югры».

Входит в состав Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югра. Административный центр — село Шеркалы.

Общая площадь земель в пределах черты сельского поселения составляет 542 га. Численность населения 1206 человек.

В состав сельского поселения Шеркалы входит один населенный пункт – с. Шеркалы. Постройки поселения располагаются вдоль р.Обь.

Гидрографическая сеть территории представлена большим количеством водотоков, озер и болот, что является следствием избыточного увлажнения, равнинности рельефа и близкого залегания водоупорных горизонтов. Речную сеть образует река Обь с небольшими притоками, наиболее крупным из которых, является р. Шеркальская.  Глубина реки Обь в межень достигает 4-8 м, широкая пойма достигает 30-40 км.

Климат.

Территория сельского поселения Шеркалы расположена в I климатическом подрайоне. Климат континентальный, влажный с умеренно-тёплым летом и умеренно-суровой снежной зимой. Он характеризуется продолжительной зимой (25-26 недель), длительным залеганием снежного покрова (180-210 дней), короткими переходными сезонами (7-9 недель), поздними весенними и ранними осенними заморозками, коротким безморозным периодом (80-110 дней), коротким летом (10-14 недель). Средняя температура воздуха самого холодного месяца года января -22,8оС; средняя температура самого тёплого месяца июля соответственно +16,9оС.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ.

Существующее состояние.

В сельском поселении Шеркалы централизованное теплоснабжение осуществляется в части бюджетных потребителей в селе Шеркалы. Централизованный отпуск тепловой энергии производится от 1-й действующей котельной, расположенной на улице Мира 38Д.

Отопление индивидуальных жилых домов, предприятий, не охваченных централизованным теплоснабжением, осуществляется за счет собственных автономных источников теплоснабжения, в том числе автономных котельных.

В действующей котельной теплоносителем является вода, потребление тепла идет на нужды отопления. Горячее водоснабжение в сельском поселении Шеркалы не организовано. Для заполнения и подпитки тепловой сети, а также для организации централизованного холодного водоснабжения используется вода из накопительной емкости. Вода привозится наземным транспортом (цистерна на базе ЗИЛ-131) из артезианской скважины, расположенной на окраине села Шеркалы по мере расхода.

На территории сельского поселения Шеркалы производством и распределением тепловой энергии занимается теплоснабжающая организация – Шеркальское муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства (Шеркальское МП ЖКХ МО сельское поселение Шеркалы). Котельная находится в муниципальной собственности администрации сельского поселения Шеркалы и передана в хозяйственное ведение Шеркальскому МП ЖКХ.

Перечень существующих котельных с технической характеристикой котлов приведён в таблице 1.1.

Характеристика существующих котельных сельского поселения Шеркалы

Таблица 1.1

| № п/п | Наименование Котельной, адрес | Собственник | Марка, тип котла | Год ввода в эксплуатацию | КПД котла, % | Год проведения последней наладки | Вид топлива | Установленная мощность котельной Гкал/ч | Подключенная нагрузка, (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | паспортный | по результатам наладки |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Котельная Центральная село Шеркалы ул. Мира,38д | Админ. Сельского поселения Шеркалы | ВК-21-водогр. | 2015 | 91,5 | 83,5 | 2015 | Природный газ | 4,5 | 0,77 |
|  |  |  | ВК-21-водогр. | 2002 | 91,5 | 83,5 | 2014 | Природный газ |  |  |
|  |  |  | ВК-21-водогр. | 2002 | 91,5 | 83,5 | - | жидкое топливо |  |  |

Примечание: «-» - отсутствуют данные.

Регулирование отпуска тепла от котельных осуществляется качественным методом, т.е. изменением температуры на источнике.

Характеристика помещений и внутреннего оборудования источников тепловой энергии

Характеристики помещений для котельных, а также расположение внутреннего оборудования и котлоагрегатов регулирует свод норм и правил - СНиП II-35-76 "Котельные установки". Так котельные разделяют по размещению на:

- отдельно стоящие;

- пристроенные к зданиям другого назначения;

- встроенные в здания другого назначения независимо от этажа размещения;

- крышные.

В сельском поселении Шеркалы Котельная Центральная находится в отдельно стоящем здании (здание котельной изображено на рисунке 1). В таблице 1.2 приведена информация по зданию и внутреннему оборудованию источника теплоснабжения.

рисунок 1 - Здание котельной Центральная с. Шеркалы

Характеристика здания и внутреннего оборудования котельной Центральная

Таблица 1.2

| Котельная Центральная |
| --- |
| Адрес: | с. Шеркалы, ул. Мира,38д |
| Год постройки: | 2002 |
| Год последнего капитального ремонта | - |
| Размерные величины |
| Размер здания в осях, м×м | 4,55х28,5 |
| Площадь застройки, м2 | 129,8 |
| Строительный объем, м3 | - |
| Высота до низа ферм (перекрытия), м | - |
| Этажность здания | 1 |
| Конструктивные элементы здания: |
| Материал стен котельной | металл |
| фундамент | нет |
| Кровля | двускатная |
| Водоотвод с кровли | нет |
| Пол | железный |
| Вспомогательное оборудование |
| Наименование | Тип оборудования | напор, м | мощность, кВт | Число об/мин. | Производительность, м3/час |
| КМ 50-32-125 - 2шт. | сетевой | 20 | 2,2 | 2900 | 12,5 |
| К 290 – 3шт. | рециркуляционный | 30 | 37 | 1500 | 290 |
| Насос «Грюндос» – 1шт. | - | - | - | - | - |
| Характеристика оборудования водоподготовки и подпитки теплосети источника теплоснабжения |
| Наименование оборудования | марка оборудования | производительность, м3/час | Источник исходной подпиточной воды |
| нет | нет | нет | накопительная емкость |

Тарифы теплоснабжающих организаций

Данные по тарифам представлены в таблице 1.3.

Тарифы теплоснабжающих организаций

Таблица 1.3

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Нормативный документ | Период | Тариф, руб./Гкал, без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шеркальское муниципальное предприятие ЖКХ МО сельское поселение Шеркалы | одноставочный | Приказ региональной службы по тарифам от 10.11.2015 №147-нп | 2016 | с 1.01-30.06 | 4070,02 |
|  |  |  |  |  | с 1.07-31.12 | 4240,96 |
|  |  |  |  | 2017 | с 1.01-30.06 | 4240,96 |
|  |  |  |  |  | с 1.07-31.12 | 4469,98 |
|  |  |  |  | 2018 | с 1.01-30.06 | 4469,98 |
|  |  |  |  |  | с 1.07-31.12 | 4578,43 |

Характеристика сетей систем теплоснабжения

В сельском поселении Шеркалы тепловые сети котельной Центральная  имеют тупиковую структуру. Применяется преимущественно воздушная прокладка трубопроводов. Система прокладки трубопроводов трехтрубная. В теплоизоляционной гофре проложено три трубы: труба подачи теплоносителя, труба обратного тока теплоносителя, и вместе с «обраткой» идет труба холодного водоснабжения. Данная схема применяется для предотвращения замерзания воды в трубах холодного водоснабжения в зимний период. Основной материал труб – сталь. В качестве тепловой изоляции применяется минеральная вата.

Горячее водоснабжение не организовано. Состояние отдельных участков тепловых сетей оценивается как неудовлетворительное. Происходит утечка теплоносителя.

Сверхнормативные тепловые потери происходят из-за низкой эффективности и плохого состояния тепловой изоляции. Это приводит к остыванию теплоносителя в подающем трубопроводе сверх установленных значений от теплоисточника до потребителя и к снижению качества теплоснабжения, а также к дополнительным издержкам предприятия.

Характеристика сетей теплоснабжения представлена в таблице 1.4.

Характеристика тепловых сетей

Таблица 1.4

| № п/п | Наименование котельной | Адрес котельной | тип прокладки | d=150 | d=100 | d=89 | d=80 | d=76 | d=57 | d=50 | d=40 | всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Котельная Центральная | ХМАО-Югра Октябрьский район с. Шеркалы ул. Мира, 38д | надземная/ подземная | 813 | 105/28 | 152 б/х | 120 | 120 | 198 | 3 | 10 | 1549 |

Перечень объектов

В сельском поселении Шеркалы расположена 1 котельная, которая отапливает объекты социальной и культурной сферы. Топливом для котельной служит природный газ. Сводная информация по отапливаемым объектам сельского поселения Шеркалы представлена в таблице 1.5.

Перечень объектов системы теплоснабжения сельского поселения Шеркалы.

Таблица 1.5

| № п/п | Название абонента | Адрес | Наличие прибора учета тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная Центральная с. Шеркалы |
|  | население |
| 1 | жилой дом – 16 кв. | улица Нестерова, 45а | есть |
|  | бюджетные организации |
| 1 | Интернат | ул. Ангашупова, 10а | есть |
| 2 | Школа | ул. Ангашупова, 10 | есть |
| 3 | Больница | ул. Нестерова, 46 | есть |
| 4 | Хозяйственный блок | ул. Нестерова, 46а | есть |
| 5 | Школьный гараж | ул. Нестерова | есть |
| 6 | Дом Культуры «Триумф» | ул. Мира, 34а | есть |
| 7 | Детский сад «Солнышко» | ул. Мира, 41а | есть |
| 8 | Пожарные емкости | ул. Мира, 34а | нет |
|  | прочие организации |
| 1 | Собственные нужды: |  |  |
| 1.1 | Котельная | ул. Мира, 38Д | нет |
| 1.2 | Слесарная комната | ул. Мира, 38Е | нет |
| 1.3 | ДЭС-75 | ул. Мира, 38Ж | нет |
| 1.4 | Административное здание | ул. Мира, 34-2 | нет |

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов

На основании данных генерального плана сельского поселения Шеркалы информация о площади и распределении территорий по видам использования представлена в  таблице 1.6.

Площадь строительных фондов и распределение территорий по видам использования

Таблица 1.6

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |
| Общая площадь земель с. Шеркалы в границах населенного пункта | га | 542,05 | 542,05 |
|  | % | 100,0 | 100,0 |
| в том числе |
| 1.1 | жилые зоны | га | 68,66 | 83,55 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах села (…) | 12,7 | 15,4 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.2 | индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 68,66 | 83,55 |
|  |  | % | 100,0 | 100,0 |
| 1.2 | общественно-деловые зоны | га | 5,98 | 17,48 |
|  |  | (…) | 1,1 | 3,2 |
| в том числе |
| 1.2.1 | административно-делового назначения | га | 0,33 | 1,34 |
|  |  | % | 5,5 | 7,7 |
| 1.2.2 | социально-бытового назначения | га | 0,73 | 1,15 |
|  |  | % | 12,2 | 6,6 |
| 1.2.3 | торгового назначения | га | 0,17 | 1,57 |
|  |  | % | 2,8 | 9,0 |
| 1.2.4 | учебно-образовательного назначения | га | 3,3 | 4,85 |
|  |  | % | 55,2 | 27,7 |
| 1.2.5 | культурно-досугового назначения | га | 0,62 | 1,81 |
|  |  | % | 10,4 | 10,4 |
| 1.2.6 | спортивного назначения | га | - | 4,76 |
|  |  | % | - | 27,2 |
| 1.2.7 | здравоохранения | га | 0,7 | 1,72 |
|  |  | % | 11,7 | 9,8 |
| 1.2.8 | культового назначения | га | 0,14 | 0,27 |
|  |  | % | 2,3 | 1,5 |
| 1.3 | производственная зона | га | 3,91 | 5,29 |
|  |  | (…) | 0,7 | 1,0 |
| в том числе |
| 1.3.1 | промышленности | га | 0,13 | 1,38 |
|  |  | % | 3,3 | 26,1 |
| 1.3.2 | коммунально-складского назначения | га | 3,79 | 3,91 |
|  |  | % | 96,8 | 73,9 |
| 1.4 | зоны инженерной инфраструктуры | га | 0,6 | 1,67 |
|  |  | (…) | 0,1 | 0,3 |
| в том числе |
| 1.4.1 | энергообеспечения | га | 0,26 | 0,86 |
|  |  | % | 43,3 | 51,5 |
| 1.4.2 | водоснабжения и очистки стоков | га | 0,34 | 0,81 |
|  |  | % | 56,7 | 48,5 |
| 1.5 | зоны транспортной инфраструктуры | га | 30,25 | 47,62 |
|  |  | (…) | 5,6 | 8,8 |
| в том числе |
| 1.5.1 | внешнего транспорта | га | 0,6 | 0,23 |
|  |  | % | 2,0 | 0,5 |
| 1.5.2 | поселкового транспорта | га | - | 1,05 |
|  |  | % | - | 2,2 |
| 1.5.3 | индивидуального транспорта | га | - | 0,48 |
|  |  | % | - | 1,0 |
| 1.5.4 | улично-дорожной сети | га | 29,65 | 45,86 |
|  |  | % | 98,0 | 96,3 |
| 1.6 | рекреационные зоны | га | 337,25 | 372,85 |
|  |  | (…) | 62,2 | 68,8 |
| в том числе |
| 1.6.1 | мест отдыха общего пользования | га | 0,13 | 4,45 |
|  |  | % | 0,0 | 1,2 |
| 1.6.2 | природные территории | га | 337,12 | 368,4 |
|  |  | % | 100,0 | 98,8 |
| 1.7 | зоны сельскохозяйственного использования | га | 5,33 | 1,6 |
|  |  | (…) | 1,0 | 0,3 |
| в том числе |
| 1.7.1 | сельскохозяйственных угодий | га | 5,33 | 1,6 |
|  |  | % | 100,0 | 100,0 |
| 1.8 | зона специального назначения | га | 3,71 | 4,07 |
|  |  | (…) | 0,7 | 0,8 |
| в том числе |
| 1.8.1 | ритуального назначения | га | 3,04 | 3,2 |
|  |  | % | 81,9 | 78,6 |
| 1.8.2 | складирования и захоронения отходов | га | 0,67 | 0,87 |
|  |  | % | 18,1 | 21,4 |
| 1.9 | зона акваторий | га | 86,36 | 7,91 |
|  |  | (…) | 15,9 | 1,5 |
| в том числе |
| 1.9.1 | акватории | га | 86,36 | 7,91 |
|  |  | % | 100,0 | 100,0 |

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления

На территории сельского поселения Шеркалы действует 1 котельная, зона влияния которой распространяется на зону бюджетных объектов и прочих.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя представлены в таблице 1.7.

Годовые объемы выработки тепловой энергии

Таблица 1.7

| № п/п | Наименование котельной | Население, Гкал | Бюджетные организации, Гкал | Прочие, Гкал | Полезный отпуск, Гкал | Собственные нужды, Гкал | Потери, Гкал | Отопление котельной, Гкал | Итого выработка, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шеркальское МП ЖКХ МО сельского поселения Шеркалы |
| 1 | Котельная Центральная | 0 | 2035,9 | 4,56 | 2093,5 | 52,98 | 41,86 | 49 | 2184,3 |

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами

В результате сбора исходных данных, промышленных предприятий, а также проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии от источников централизованного теплоснабжения в технологических процессах в виде горячей воды или пара не выявлено.

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Радиус эффективного теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в сельском поселении Шеркалы с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

-	затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию существующих;

-	пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

-	затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

-	потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

-	надежность системы теплоснабжения.

Информация по удалению потребителей от источников тепловой энергии представлена в таблице 2.1

Удаленность потребителей от источников тепловой энергии

Таблица 2.1

| № п/п | Наименование котельной: | Расстояние от источника теплоснабжения до наиболее удаленного потребителя по главной магистрали, м | Потери давл. в тепловой сети, кгс/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Центральная | 382 | 0,1 |

Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

На территории сельского поселения Шеркалы расположена 1 котельная, обеспечивающая централизованное теплоснабжение объектов социальной сферы и административных сооружений. Котельные оборудованы водогрейными котлами, суммарная установленная тепловая мощность составляет 4,5 Гкал/час. Подключенная нагрузка составляет 0,77 Гкал/час. Характеристика теплогенерирующих мощностей систем теплоснабжения представлены в таблице 1.1.

Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории  сельского поселения Шеркалы осуществляет Шеркальское МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы.

Зона теплоснабжения котельной приведены в приложениях. Расширение зоны действия системы теплоснабжения предусматривается в местах нового строительства.

Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

На территории сельского поселения Шеркалы дома, не оборудованные централизованным отоплением, имеют  индивидуальные источники тепла. Так как подключение к централизованным сетям отопления требует больших затрат, большинство индивидуальных жилых домов обеспечено теплоснабжением от индивидуальных источников теплоснабжения (отопительные печи и бытовые котлы, работающие на твердом топливе или природном газе). Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплогенераторов отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования. В приложениях приведен реестр газового оборудования сельского поселения Шеркалы.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

• значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

• малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

• отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

• использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов».

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Значительное изменение существующей схемы теплоснабжения   сельского поселения Шеркалы в настоящее время не предусматривается, поэтому перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источника тепловой энергии равны существующим значениям. Перспективные балансы тепловой нагрузки существующего источника тепловой энергии представлены в таблице 2.2.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Таблица 2.2

| № п/п | Наименование показателя | Рассматриваемый период, год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап (2016 – 2021 гг.) | 2 этап | 3 этап |  |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 -2025 | 2026 - 2030 |  |
|  |  | факт | план | план | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельная Центральная |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |  |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |  |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |  |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, Гкал | 52,98 | 52,98 | 52,98 | 52,98 | 52,98 | 52,98 | 52,98 |  |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.7 | Срок службы котлов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й котел | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | 2-й котел | 13 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | 3-й котел | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 |  |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,77 | 0,77 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |  |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,77 | 0,77 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,9 |  |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой (Гкал): | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 40 | 40 |  |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь), Гкал | 2184,31 | 2184,31 | 2184,31 | 2184,31 | 2234,31 | 2234,31 | 2234,31 |  |
| 2.4 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка перспективных потребителей (с нагрузкой ГВС и тепловыми потерями) | 2184,31 | 2184,31 | 2184,31 | 2184,31 | 2234,31 | 2234,31 | 2234,31 |  |
| 2.5 | Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии), Гкал/ч | +3,73 | +3,73 | +3,73 | +3,73 | +3,65 | +3,65 | +3,65 |  |
| 2.6 | Резерв (+), / дефицит (-), тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла. | +0,73 | +0,73 | +0,73 | +0,73 | +0,65 | +0,65 | +0,65 |  |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Примечание: «-» - информация отсутствует.

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на потери в сетях, на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных)

В таблице 2.3. представлены существующие и перспективные затраты тепловой мощности на потери в сетях, на собственные и хозяйственные нужды котельной Центральная в сельском поселении Шеркалы.

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на потери в сетях

Таблица 2.3

| Период | 2016 перспектива |
| --- | --- |
|  | Среднемесячная температура, ºС |
|  | воздуха | под. трубопровод | обр. трубопровод |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| январь | -22,8 | 63 | 58 |
| февраль | -20,1 | 61 | 56 |
| март | -10,2 | 54 | 49 |
| апрель | -2,2 | 50 | 48 |
| май | +4,7 | - | - |
| июнь | +12,0 | - | - |
| июль | +16,9 | - | - |
| август | +12,6 | - | - |
| сентябрь | +7,2 | - | - |
| октябрь | -2,9 | 50 | 48 |
| ноябрь | -11,7 | 56 | 51 |
| декабрь | -18,1 | 60 | 55 |
| Ср. от-ный период | -2,9 | 50 | 48 |
| Фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал |
| Котельная Центральная | 41,8 |

Данные по среднемесячной температуре воздуха взяты из СНиП 23-01-99.

В настоящее время для теплоизоляции различных трубопроводов и емкостей используются такие материалы, как пенопласт, минеральная вата, рубероид. Данный способ утепления не только загрязняет окружающую среду, но и опасен для здоровья людей. Кроме этого, гарантийный срок эксплуатации таких материалов не велик. Рекомендуется внимательно следить за состоянием тепловой изоляции трубопроводов.

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки в разрезе котельных

Данные о значениях существующей и перспективной тепловой нагрузки приведены в таблице 2.4.

Существующая и перспективная тепловая нагрузка

Таблица 2.4

| № п/п | Наименование котельной | установленная тепловая мощность котельной (Гкал/ч) | подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | существующие | перспективные |
| 1 | Котельная Центральная | 4,5 | 0,77 | 0,9 |

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло-потребляющими установками потребителей

Котельная сельского поселения Шеркалы не оборудована системой подготовки воды. В таблице 3.1 представлены данные об оснащении котельных сельского поселения Шеркалы водоподготовительным оборудованием.

Данные об оснащенности котельных системами водоподготовки

Таблица 3.1

| п/п | Наименование котельной | Наличие системы водоподготовки | Производительность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Центральная | без водоподготовки | нет |

Водоподготовка котельных является необходимым этапом для обеспечения надежной работы системы отопления. Основная задача системы водоподготовки для котельных - предотвратить образование минеральных отложений на внутренней поверхности водогрейных котлов, теплообменников и трубопроводов тепловых станций. Эти отложения приводят к значительным потерям мощности водогрейных котлов, а в некоторых случаях могут полностью заблокировать работу котельной из-за закупоривания внутренней конструкции водогрейного оборудования или образования очаговой коррозии.

Сфера теплового хозяйства сельского поселения Шеркалы относиться к малой энергетике, в которой применяются котлы низкого давления и малой производительности. В этом случае, к подготовке питательной воды предъявляются свои требования. Для этого достаточно снижения концентрации солей жесткости в воде, поступающей в водогрейный котел, до 1,5 мг эквив./л. Водоподготовка в этом случае  обеспечивается за счет использования ионообменных материалов катионитовых ионообменных смол, а также дополнительной коррекционной водоподготовкой и фильтрацией. Технологическая схема водоподготовки предусматривает узел приготовления специализированного реагента для  водогрейных котлов и системы фильтров, позволяющего достичь требуемых параметров воды.

В таблице 3.2 представлена информация по существующим и перспективным балансам теплоносителя.

Перспективные балансы теплоносителя

Таблица 3.2

| № п/п | Наименование показателя, размерность | Период |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 1 этап (2014 – 2018 гг.) | 2 этап | 3 этап |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2021-2025 | 2026-2030 |
|  |  | факт | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная Центральная |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения, м3 | 109 | 109 | 109 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, т/ч. в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1 | - нормативные утечки теплоносителя, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка, т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Резерв(+)/дефицит (-), ВПУ. т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Доля резерва. % | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание: «-» - информация отсутствует.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Организация централизованного теплоснабжения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», и иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Октябрьского района .

В настоящее время котельная имеет значительный резерв тепловой мощности, в два раза превышающей подключенную тепловую нагрузку.

Модернизация системы теплоснабжения сельского поселения Шеркалы предусматривает техническое перевооружение котельной новым оборудованием, а также реконструкция и ремонт сетей теплоснабжения и запорной арматуры.

Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки предлагается осуществить от автономных источников тепла.

Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения

Предлагается обеспечивать планируемые к строительству индивидуальные жилые дома теплом от индивидуальных источников тепловой энергии. Нового строительства источников тепловой энергии не планируется.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В настоящее время модернизация системы теплоснабжения   сельского поселения Шеркалы предусматривает расширения схемы теплоснабжения – планируется строительство нового 24-х квартирного 3-х этажного жилого дома. Мощность котельной достаточна для присоединения данной нагрузки. Объект строительства находится рядом с существующими тепловыми сетями. Реконструкция источника тепловой энергии заключается в мероприятиях по замене котельного оборудования, в первую очередь необходима замена устаревшего котла.

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В настоящее время модернизация системы теплоснабжения   сельского поселения Шеркалы не предусматривает меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В соответствии с предоставленными данными администрацией и теплоснабжающей организацией сельского поселения Шеркалы переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим

В связи с отсутствием на территории   источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим  не предусмотрены.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

По предоставленным администрацией и теплоснабжающей организацией сельского поселения Шеркалы данным, планируемые к строительству индивидуальные жилые дома предполагается обеспечивать теплом от индивидуальных источников тепловой энергии. В связи с тем, что в настоящее время не предусматривается изменение схемы теплоснабжения сельского поселения Шеркалы, величина подключенной нагрузки существующих источников централизованного теплоснабжения остается равной существующему значению. Меры по распределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия систем теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, не предусмотрены.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения

На территории сельского поселения Шеркалы котельная в настоящий момент работает по температурному графику, представленному на рисунке 1.

рисунок 1 – Температурный график работы котельной

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источников тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности

В таблице 4.1 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии. Необходимость в изменении установленной тепловой мощности источников теплоснабжения в связи с увеличением перспективного спроса на тепловую энергию потребуется в случае принятия решения о подключении новых потребителей тепловой энергии. Изменение перспективной установленной тепловой мощности источников теплоснабжения связано с запланированными мероприятиями по замене водогрейных котлов.

Перспективная установленная мощность источников тепловой энергии

Таблица 4.1

| п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Центральная | 4,5 | 4,5 |

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Модернизация системы теплоснабжения сельского поселения Шеркалы не предусматривает строительство и реконструкцию тепловых сетей для обеспечения перераспределения тепловой мощности источников тепловой энергии.

Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

На основании информации, теплоснабжение с. Шеркалы с учётом характера застройки (индивидуальное жилищное строительство, малоэтажная застройка), предлагается преимущественно децентрализованное - от автономных источников теплоты для жилых домов, работающих на природном газе.

К централизованной системе теплоснабжения планируется подключать многоквартирные жилые дома, строительство которых будет проходить по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На территории сельского поселения Шеркалы условия, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют. Централизованный источник тепловой энергии один.

Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения

В настоящее время изменение схемы теплоснабжения   сельского поселения Шеркалы предусматривает новое строительство тепловых сетей  в районах, где оно отсутствует. Для подключения будущих потребителей (многоквартирные дома) потребуется строительство тепловых сетей от существующих тепловых пунктов.

Что касается старых сетей, нуждающихся в замене, предлагается прокладка их из стальных труб в промышленной тепловой изоляции из пенополиуретана (ППУ).

- ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

В сельском поселении Шеркалы котельная Центральная работает на природном газе.

В таблице 6.1 представлена сводная информация по существующему виду используемого, резервного и аварийного топлива, а так же расход основного топлива на покрытие тепловой нагрузки в течение 2015-2030 г.

Информация по существующему виду используемого топлива

Таблица 6.1

| Наименование | Ед. изм. | Котельная Центральная |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Период | Год | 2015-2030 |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 2185 |
| КПД котельной при работе на [газе] | % | 91,5 |
| Фактический удельный расход удельного топлива | кг.у.т./Гкал | 161,1 |
| Вид основного топлива | - | природный газ |
| Вид резервного топлива | - | жидкое топливо |
| Вид аварийного топлива | - | нет |
| Калорийный эквивалент основного топлива | Ккал/м3 | 1,14 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 352,024 |
| Годовой расход натурального топлива [газ] | тыс.м3 | 308,793 |
| Максимальный часовой зимний расход условного топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т.у.т/ч | - |
| Максимальный часовой зимний расход натурального топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т/м3 | - |

Примечание: «-» - отсутствуют данные.

- ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВОРУЖЕНИЕ

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2015-2030 гг. представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| п/п | Мероприятие | Ориентировочный объем инвестиций, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2021- 2030 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |
|  | Замена котлов котельной Центральная | 9109,232 | 1409,232 |  | 1500 | 1700 |  | 4500 |
|  | Проведение мероприятий по наладке и подготовке котельных к отопительным сезонам | 1955 | 130 | 135 | 130 | 140 | 170 | 1250 |
|  | Проведение мероприятий по проектированию и установке на котельной ХВО (химическая водоочистка) | 2453 |  |  |  | 2453 |  |  |
| 2 | Предложения по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей |
|  | Замена участков тепловой сети с большим процентом износа | 2810 |  |  | 570 | 680 | 800 | 760 |
|  | Ремонт теплоизоляции тепловых сетей | 1880 |  |  | 680 | 170 | 350 | 680 |
|  | Замена запорной и измерительной аппаратуры | 355 |  |  |  | 135 | 70 | 150 |
|  | строительство новых сетей | 6341 |  |  |  | 3684 |  | 2657 |
|  | Итого: | 24903,232 | 1539,232 | 135 | 2880 | 8962 | 1390 | 9997 |

Примечание: Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

- РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

На сегодняшний день на территории сельского поселения Шеркалы статус единой теплоснабжающей организации присвоен Шеркальскому МП ЖКХ МО сельского поселения Шеркалы (Постановление администрации №194 от 15 октября 2015).

- РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения отсутствует. Источник тепловой энергии один.

- РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

По полученным данным от МП ЖКХ МО сельского поселения Шеркалы, на территории села Шеркалы в зоне эксплуатационной деятельности присутствуют бесхозяйные тепловые сети.

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010  года № 190-ФЗ: «В случае  выявления  бесхозяйных  тепловых  сетей (тепловых  сетей,  не  имеющих эксплуатирующей  организации)  орган  местного  самоуправления  поселения  до  признания  права  собственности  на  указанные  бесхозяйные тепловые  сети  в  течение  тридцати  дней  с  даты  их  выявления  обязан  определить теплосетевую  организацию,  тепловые  сети  которой  непосредственно  соединены  с указанными  бесхозяйными  тепловыми  сетями,  или  единую  теплоснабжающую организацию  в  системе  теплоснабжения,  в  которую  входят  указанные  бесхозяйные тепловые  сети  и  которая  осуществляет  содержание  и  обслуживание  указанных бесхозяйных  тепловых  сетей.  Орган  регулирования  обязан  включить  затраты  на содержание  и  обслуживание  бесхозяйных  тепловых  сетей  в  тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Необходимо  создать  комиссию  по  инвентаризации  тепловой  сети  от  каждого источника  тепловой  энергии  с  участием  Администрации  муниципального образования,  энергоснабжающей  и  эксплуатирующей  организаций  и  других заинтересованных  лиц.  Результатом  инвентаризации  является  документ,  в  котором каждому участку тепловой сети присваивается инвентарный номер.

В качестве организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей в зонах действия источников МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы, предлагается определить МП ЖКХ МО с.п. Шеркалы. Перечень бесхозяйных сетей представлена в таблице 10.1.

Перечень бесхозяйных тепловых сетей

Таблица 10.1

| № п/п | Абонент | Наименование здания, ресурсоснабжение которого осуществляется через бесхозяйные сети | Наименование бесхозяйного участка тепловых сетей | D сети, мм | L сети, п. м. | Теплоизоляционные материалы, состояние изоляции | тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новый детский сад | Здание нового детского сада по ул. Мира, 41а | тепловая сеть от ТП 9 до нового детского сада | 89 | 152 | теплоизоляционная гофра с минеральной ватой | надземный/ подземный |

| СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕРКАЛЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ на 2016-2021 годы и на период до 2030 года |
| --- |
| Разработчик: |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ» |
| Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202 тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800 адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru |
| Свидетельство саморегулируемой организации СРО № 3525255903-25022013-Э0183 |
| Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит» |  | Антонов С.А. |
| Заказчик: |
| Администрация сельского поселения Шеркалы |
| Юридический адрес: 628121, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Октябрьский район, с. Шеркалы, ул. Нестерова, 19 |
| Глава сельского поселения Шеркалы Октябрьского района |  | Мироненко Л. В. |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Зона теплоснабжения котельной Центральная сельского поселения Шеркалы:

село Шеркалы ул. Мира,38д

Реестр газового оборудования сельского поселения Шеркалы Октябрьского района

| №№ строений | Наименование строений | Форма собственности | Количество проживающих | Жизнеобеспечение строений | Степень огнестойкости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего проживает | Из нией | Электроэнергия, (№ КТП) | Теплоснабжение, (наименование котельной) | Водоснабжение, Наименование водозабора, скважины) | Горелки (шт.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| улица Мира |
| 1 | дер,1 эт. жилой дом | индивид. | 2 |  | №78 | индивид., печное | Арт-скважина, ул. Мира, 69а | 1 | 5 |
| 3 | дер.,1 эт. жилой дом | индивид. | 1 |  | №78 | индивид., печное |  | 1 | 5 |
| 4 | дер.,1 эт. жилой дом | индивид. | 1 |  | №71 | индивид., печное |  | 1 | 5 |
| 5 | дер.,1 эт., двухкв. жилой дом | безхоз./индивид. | 7 | 3 | №78 | индивид., печное |  | 1/котел | 5 |
| 6 | дер.,1 эт. жилой дом | муницип. | 1 |  | №78 | индивид., печное |  | 1 | 5 |
| 7 | дер.,1 эт. жилой дом | муницип. | 10 | 5 | №78 | индивид., печное |  | Печь дрова | 5 |
| 9 | кап.,1 эт. жилой дом | индивид. | 3 | 1 | №78 | газовый котёл |  |  | 3 |
| 10 | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | муницип. | 2 |  | №71 | индивид., печное |  |  | 5 |
| 12 | дер.,1 эт. жилой дом | индивид. | 7 | 1 | №71 | газовый котёл |  |  | 5 |
| 13 | дер.,1 эт. жилой дом | индивид. | 1 |  | №71 | индивид., печное |  | 1 | 5 |
| 14 | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | индивид./муницип. | 7 | 2 | №71 | газовый котёл- индивид., печное |  | Котел/горелка | 5 |
| 17 | дер.,1 эт. жилой дом | муницип. | 3 | 1 | №71 | индивид., печное |  | 1 | 5 |
| 19 | дер.,1 эт. жилой дом | муницип. | 2 |  | №71 | индивид., печное |  | 1 | 5 |
| 21 | дер.,1 эт. жилой дом | индивид. | 1 |  | №71 | индивид., печное |  | 1 | 5 |
| 23 | дер.,1 эт. жилой дом | индивид. | 2 |  | №71 | газовый котёл |  | 1 | 5 |
| 24 | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | индивид./ муницип. | 2 |  | №71 | индивид., печное |  | 1 | 5 |
| 25 | дер.,1 эт. жилой дом | индивид. | 3 |  | №71 | индивид., печное |  | 1 | 5 |
| 26 | дер.,1 эт. жилой дом | муницип. | 4 | 1 | №71 | газовый котёл |  |  | 5 |
| 27 | дер.,1 эт. жилой дом | индивид. | 1 |  | №71 | индивид., печное |  | 1 | 5 |
| 27 а | дер.,1 эт. жилой дом | индивид. | 1 |  | №71 | индивид., печное |  | котел | 5 |
| 28 | дер.,1 эт. двухкв., жилой дом | индивид. | 3 |  | №71 | газовый котёл |  | 1/котел | 5 |
| 30 | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | муницип. | 6 |  | №71 | газовый котёл- индивид., печное |  | 1 | 5 |
| 30а | дер.,1 эт. жилой дом | муницип. | 6 | 3 | №71 | индивид., печное |  | 1 | 5 |
| 32 | дер.,1 эт. жилой дом | индивид. | 1 |  | №71 | индивид., печное |  | Котел | 5 |
| 33 | дер.,1 эт. жилой дом | индивид. | 2 |  | №71 | газовый котёл |  | котел | 5 |
| 34 | дер.,1 эт. двухкв., жилая квартира и контора МП ЖКХ | индивид/муницип. | 4 | 2 | №71 | газовый котёл; котельная МП ЖКХ |  | котел | 5 |
| 35 | дер., 1 эт., жилой дом | индивид. | 2 |  | №71 | индивид., печное |  | 1 | 5 |
| 35а | капит., 1 эт., жилой дом | индивид. | 6 | 2 | №71 | газовый котёл |  | Котел | 3 |
| 37 | дер., 1 эт., жилой дом | индивид. | 3 |  | №71 | газовый котёл |  | 1 | 5 |
| 39 | дер.,1 эт. жилой дом | муницип. | 2 |  | №71 | индивид., печное |  | 1 | 5 |
| 40в | дер., 1 эт., школа- швейная мастерская | муницип. |  |  | №73 |  |  |  | 5 |
| 40г | дер., 1 эт., школа- столярный цех | муницип. |  |  | №73 |  |  |  | 5 |
| 41 | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | муницип./индивид. | 4 | 1 | №71 | газовый котёл |  | котел | 5 |
| 42 | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | муницип. | 3 |  | №71 | индивид., печное |  | 1 | 5 |
| 42а | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | муницип. | 4 |  | №71 | индивид., печное |  | 1 | 5 |
| 42б | дер.,1 эт. жилой дом | индивид. | 1 |  | №71 | индивид., печное |  | 1 | 5 |
| 43 | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | муницип./индивид. | 8 | 5 | №76 | газовый котёл |  | котел | 5 |
| 44 | дер.,1 эт. жилой дом | индивид. | 4 | 2 | №76 | индивид., печное |  |  | 5 |
| 44а | дер.,1 эт. нежилой дом | индивид. |  |  |  | -- |  | Дрова печи | 5 |
| 45 | дер.,1 эт. жилой дом | индивид. | 1 |  | №76 | индивид., печное |  |  | 5 |
| 46 | дер.,1 эт., трёхкв., жилой дом | муницип. | 5 |  | №76 | индивид., печное |  | 3 | 5 |
| 47 | дер.,1 эт., трёхкв., жилой дом | муницип. | 3 |  | №76 | индивид., печное |  | Не живут (под снос) | 5 |
| 48 | капит.,1 эт., двухкв., жилой дом | муницип./индивид. | 3 |  | №76 | газовый котёл |  | септик | 3 |
| 49 | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | муницип. | 9 | 2 | №76 | газовый котёл- индивид., печное |  | Котел/1 | 5 |
| 50 | дер.,1 эт. жилой дом | муницип. | 4 | 2 | №76 | газовый котёл |  | котел | 5 |
| 51 | дер.,1 эт. жилой дом | индивид. | 1 |  | №76 | индивид., печное |  | 1 | 5 |
| 52 | дер.,1 эт., трёхкв., жилой дом | муницип. | 8 | 3 | №76 | индивид., печное |  | 3 | 5 |
| 53 | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | муницип./индивид. | 8 |  | №76 | газовый котёл- индивид., печное |  | 1/котел | 5 |
| 54 | дер.,1 эт., четырёхкв., жилой дом | муницип. | 13 | 4 | №76 | индивид., печное |  | 4 | 5 |
| 55 | дер.,1 эт. жилой дом | индивид. | 3 |  | №76 | газовый котёл |  | котел | 5 |
| 56 | дер.,1 эт., трёхкв., жилой дом | муницип. | 6 |  | №76 | газовый котёл- индивид., печное |  | Котел/2 | 5 |
| 57 | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | муницип./индивид. | 7 | 2 | №76 | газовый котёл- индивид., печное |  | Котел/1 | 5 |
| 60 | дер.,1 эт. жилой дом | индивид. | 3 |  | №76 | индивид., печное |  | 1 | 5 |
| 61 | дер.,1 эт., трёхкв., жилой дом | муницип./индивид. | 6 | 1 | №86 | индивид., печное |  | Котел/2 | 5 |
| 62 | дер.,1 эт. жилой дом | муницип. | 4 |  | №76 | индивид., печное |  | 1 | 5 |
| 63 | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | муницип. | 7 | 3 | №86 | индивид., печное |  | 4 | 5 |
| 64 | дер.,1 эт. жилой дом | индивид. | 1 |  | №76 | твёрдое топливо |  | 1 | 5 |
| 65 | дер.,1 эт. жилой дом | индивид. | 1 |  | №86 | индивид., печное |  | 2 | 5 |
| 65а | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | муницип. | 11 | 3 | №86 | газовый котёл- индивид., печное |  | Котел/2 | 5 |
| 66 | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | муницип./индивид | 11 | 6 | №86 | газовый котёл |  | Котел/котел | 5 |
| 67 | дер.,1 эт., четырёхкв., жилой дом | муницип./индивид. | 6 | 2 | №86 | индивид., печное |  |  | 5 |
| 69 | капит.,1 эт., двухкв., жилой дом | муницип. | 7 | 1 | №86 | газовый котёл |  | Септик котлы | 3 |
| 70 | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | муницип./индивид | 9 | 2 | №86 | газовый котёл- индивид., печное |  | Котел/2 | 5 |
| 70а | дер.,1 эт. жилой дом | индивид. | 4 | 2 | №86 | газовый котёл- |  | котел | 5 |
| 71 | дер.,1 эт. жилой дом | индивид. | 1 |  |  | индивид., печное |  | 1 | 5 |
| 72 | дер.,1 эт., трёхкв., жилой дом | муницип. | 6 | 2 | №86 | индивид., печное |  | 3 | 5 |
| 73 | дер.,1 эт. жилой дом | индивид. | 6 | 2 | №86 | индивид., печное |  | 1 | 5 |
| 74 | дер.,1 эт. жилой дом | безхоз. | 5 |  | №86 | индивид., печное |  | дрова | 5 |
| 76 | дер.,1 эт. нежилой дом | безхоз. |  |  | №86 | индивид., печное |  | 1 | 5 |
| улица Гладышева |
| 1 | дер.,1 эт. жилой дом | индивид. | 1 |  | №76 | индивид., печное |  | 1 | 5 |
| 3 | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | индивид./муницип. | 6 | 1 | №76 | индивид., печное |  | Котел/котел | 5 |
| 4 | капит.,1 эт., двухкв., жилой дом | индивид. | 4 |  | №76 | индивид., печное |  | Котел/котел | 3 |
| 5 | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | индивид. | 6 | 2 | №76 | газовый котёл |  | Котел/котел | 5 |
| 5а | дер.,1 эт. жилой дом | индивид. | 5 | 1 | №76 | газовый котёл |  | котел | 5 |
| 7 | дер.,1 эт. жилой дом | муницип. | 1 |  | №76 | индивид., печное |  | 1 | 5 |
| 8 | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | муницип. | 6 | 3 | №76 | газовый котёл |  | Котел/котел | 5 |
| 9 | капит.,1 эт. жилой дом | муницип. | 6 | 3 | №76 | газовый котёл |  | котел | 3 |
| 10 | дер.,1 эт. жилой дом | индивид. | 1 |  | №76 | индивид., печное |  | 1 | 5 |
| 12 | дер.,1 эт., трехкв., жилой дом | муницип. | 11 | 3 | №76 | газовый котёл- индивид., печное |  | Котел/2 | 5 |
| 14 | дер.,1 эт., четырехкв., жилой дом | индивид./муницип. | 10 | 6 | №76 | газовый котёл- индивид., печное |  | Котел/3 | 5 |
| 15 | дер.,1 эт., трехкв., жилой дом | индивид./муницип. | 8 | 2 | №76 | газовый котёл- индивид., печное |  | Котел/2 | 5 |
| 16 | дер.,1 эт., четырехкв., жилой дом | индивид./муницип. | 11 | 2 | №76 | индивид., печное |  | 4 | 5 |
| 17 | дер.,1 эт. нежилой дом | индивид. |  |  |  |  |  | дрова | 5 |
| 17а | капит.,1 эт. жилой дом | индивид. | 1 |  |  | печь |  | дрова | 3 |
| 18 | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | муницип. | 8 | 3 | №76 | газовый котёл- индивид., печное |  | дрова/котел | 5 |
| 19 | дер.,1 эт. жилой дом | индивид. | 5 | 2 | №76 | индивид., печное |  | Котел | 5 |
| 20 | капит.,1 эт., трехкв., жилой дом | муницип. | 9 | 5 | №76 | газовый котёл |  | Котел 3 | 3 |
| 21 | капит.,1 эт., двухкв., жилой дом | муницип. | 5 | 2 | №76 | газовый котёл |  | Котлы 2 | 3 |
| 22 | дер.,1 эт. жилой дом | индивид. | 3 | 1 | №76 | газовый котёл- |  | печь | 5 |
| 24 | дер.,1 эт. жилой дом | индивид. | 2 |  | №76 | индивид., печное |  | котел | 5 |
| 25 | дер.,1 эт. жилой дом | индивид. | 2 | 1 |  | печь |  |  | 5 |
| 26 | дер.,1 эт., трехкв., жилой дом | индивид./муницип. | 9 | 3 |  | газовый котёл- индивид., печное |  | 1/котел/1 | 5 |
| 28 | дер.,1 эт., трехкв., жилой дом | муницип. | 7 | 2 | №76 | индивид., печное |  | Котел/2 | 5 |
| 29 | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | муницип. | 3 |  | №76 | индивид., печное |  | 2 | 5 |
| 30 | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | индивид. | 6 | 1 |  | газовый котёл- индивид., печное |  | котел/1 | 5 |
| 31 | дер.,1 эт. жилой дом | индивид. | 3 | 2 | №76 | индивид., печное |  | 1 | 5 |
| 32 | дер.,1 эт. жилой дом | индивид. | 1 |  | №76 | газовый котёл |  | котел | 5 |
| 33 | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | индивид. | 5 |  | №76 | индивид., печное |  | 2 | 5 |
| 34 | дер.,1 эт., двухкв., нежилой дом | безхоз. |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 35 | дер.,1 эт. жилой дом | индивид. | 3 |  | №76 | индивид., печное |  | котел | 5 |
| 36 | дер.,1 эт. жилой дом | индивид. | 1 |  | №76 | твердое топливо |  |  | 5 |
| 37 | дер.,1 эт. жилой дом | индивид. | 4 | 1 | №76 | индивид., печное |  | 1 | 5 |
| 39 | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | муницип. | 8 | 2 | №76 | индивид., печное |  | 2 | 5 |
| 40 | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | муницип. | 8 | 1 | №76 | газовый котёл- индивид., печное |  | котел/1 | 5 |
| 41 | дер.,1 эт., четырехкв., жилой дом | индивид./безхоз. | 6 | 1 |  | индивид., печное |  | 4 | 5 |
| 42б | капит.,1 эт., двухкв., жилой дом | индивид. | 6 | 1 | №76 | газовый котел |  | септик | 3 |
| 43 | дер.,1 эт., трехкв., жилой дом | муницип. | 10 | 4 | №76 | газовый котёл- индивид., печное |  | Котел/2 | 5 |
| 44 | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | муницип./безхоз. | 5 | 2 | №76 | индивид., печное |  | 2 | 5 |
| 46 | дер.,1 эт., двухкв., нежилой дом | муницип. |  |  |  |  |  | снесен | 5 |
| 47 | дер.,1 эт., жилой дом | индивид. | 3 |  | №86 | газовый котёл |  | 1 | 5 |
| 49 | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | муницип. | 7 |  | №86 | индивид., печное |  | снос | 5 |
| 50 | дер.,1 эт., жилой дом | индивид. | 1 |  | №86 | индивид., печное |  | 1 | 5 |
| 51 | дер.,1 эт., жилой дом | индивид. | 3 |  | №86 | газовый котёл |  | котел | 5 |
| 52 | дер.,1 эт., четырехкв., жилой дом | безхоз. | 4 |  | №86 | индивид., печное |  | печи | 5 |
| 53 | дер.,1 эт., жилой дом | индивид. | 2 |  |  | индивид., печное |  | 1 | 5 |
| 54а | дер.,1 эт., жилой дом | индивид. | 2 |  | №86 | газовый котёл |  | 1 | 5 |
| улица Трудовая |
| 1 | дер.,1 эт., жилой дом | муницип. | 1 |  | №76 | газовый котёл |  | кот | 5 |
| 1а | дер.,1 эт., жилой дом | индивид. | 2 |  |  | газовый котёл |  | кот | 5 |
| 2 | дер.,1 эт., четырехкв дом., 1 жилая кв. | ПО | 1 |  | №76 | индивид., печное |  | 2 | 5 |
| 3 | дер.,1 эт., жилой дом | муницип./индивид. | 7 |  | №76 | газовый котёл |  | Кот2 | 5 |
| 4 | капит.,1 эт., двухкв., жилой дом | муницип. | 4 | 1 | №76 | газовый котел |  | септик | 3 |
| 4а | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | муницип. | 5 |  | №76 | индивид., печное |  | 4 | 5 |
| 5 | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | муницип. | 2 |  | №76 | индивид., печное |  | снос | 5 |
| 6 | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | индивид./муницип. | 6 | 3 | №76 | газовый котёл- индивид., печное |  | котел/2 | 5 |
| 6а | дер.,1 эт., жилой дом | индивид. | 3 | 1 | №76 | индивид., печное |  | кот | 5 |
| 7 | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | индивид./муницип | 3 |  | №76 | индивид., печное -газовый котёл |  | кот | 5 |
| 8 | дер.,1 эт., жилой дом | индивид. | 3 |  | №76 | газовый котёл |  | 1 | 5 |
| 9 | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | индивид. | 4 |  | №76 | газовый котёл- индивид., печное |  | котел/1 | 5 |
| 10 | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | индивид. | 2 |  | №76 | индивид., печное |  | 2 | 5 |
| 11 | дер.,1 эт., четырехкв жилой дом | муницип. | 4 |  | №76 | индивид., печное |  | 4 | 5 |
| 12 | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | индивид. | 5 | 2 | №76 | индивид., печное |  | 2 | 5 |
| 13 | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | индивид./муницип | 4 |  | №76 | индивид., печное |  | котел/1 | 5 |
| 14 | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | муницип. | 10 | 3 | №86 | индивид., печное |  | котел/1 | 5 |
| 15 | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | муницип. | 1 |  | №76 | индивид., печное |  | котел/1 | 5 |
| 15а | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | индивид./муницип | 4 |  | №86 | индивид., печное |  | котел/1 | 5 |
| 16 | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | муницип. | 8 | 2 | №86 | газовый котёл- индивид., печное |  | котел/1 | 5 |
| 17 | дер.,1 эт., трехкв., жилой дом | муницип. | 3 |  | №86 | твердое топливо |  |  | 5 |
| 19 | капит.,1 эт., жилой дом | индивид. | 5 | 2 | №86 | газовый котел |  | кот | 3 |
| 20 | дер.,1 эт., жилой дом | индивид. | 5 | 3 | №86 | индивид., печное |  | котел | 5 |
| 21 | дер.,1 эт., жилой дом | индивид. | 1 |  | №86 | индивид., печное |  | 1 | 5 |
| 22 | капит.,1 эт., трехкв., жилой дом | индивид. | 3 |  | №86 | индивид., печное |  | 2 | 3 |
| 22а | дер.,1 эт., жилой дом | индивид. | 3 | 1 | №86 | газовый котёл |  | котел | 5 |
| 23 | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | индивид./муницип | 6 | 1 | №86 | индивид., печное |  | котел/1 | 5 |
| 24 | дер.,1 эт., жилой дом | индивид. | 1 |  | №86 | индивид., печное |  | 1 | 5 |
| 25 | дер.,1 эт., жилой дом | индивид. | 3 |  | №86 | газовый котёл |  | 1 | 5 |
| 26 | дер.,1 эт., жилой дом | индивид. | 3 |  | №86 | газовый котёл |  | 1 | 5 |
| 27 | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | индивид. | 3 |  | №86 | газовый котёл- индивид., печное |  | котел/1 | 5 |
| 28 | дер.,1 эт., жилой дом | индивид. | 3 |  | №86 | индивид., печное |  | 1 | 5 |
| 30 | дер.,1 эт., жилой дом | индивид. | 5 | 1 | №86 | индивид., печное |  | 1 | 5 |
| 31 | капит.,1 эт., двухкв., жилой дом | индивид./муницип | 6 | 2 | №86 | газовый котёл |  | септик | 3 |
| 32 | дер.,1 эт., жилой дом | индивид. | 2 | 1 | №86 | индивид., печное |  | 1 | 5 |
| 33 | капит.,1 эт., двухкв., жилой дом | муницип. | 9 | 4 | №86 | газовый котёл |  | котел | 3 |
| улица Нестерова |
| 4 | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | муницип. | 1 |  | №78 | индивид., печное |  | 2 | 5 |
| 8 | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | индивид./муницип | 8 | 5 | №78 | индивид., печное- твёрдое топливо |  | 2 | 5 |
| 11 | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | индивид./муницип | 4 |  | №78 | газовый котёл- индивид., печное |  | Котел2 | 5 |
| 12 | дер.,1 эт., жилой дом | муницип. | 1 |  | №78 | индивид., печное |  | 1 | 5 |
| 13 | капит.,1 эт., жилой дом | муницип. | 2 |  | №78 | газовый котёл |  | кот | 3 |
| 14 | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | муницип. | 4 | 2 | №78 | газовый котёл- индивид., печное |  | котел/1 | 5 |
| 16 | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | муницип. | 4 |  | №78 | индивид., печное |  | 2 | 5 |
| 16а | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | индивид. | 4 |  | №78 | газовый котёл- индивид., печное |  | котел/1 | 5 |
| 18 | дер.,1 эт., жилой дом | муницип. | 3 |  | №78 | индивид., печное |  | котел | 5 |
| 20 | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | индивид. | 5 | 1 | №78 | индивид., печное |  | 2 | 5 |
| 21 | дер.,1 эт., жилой дом | индивид. | 2 |  | №71 | газовый котёл |  | Кот | 5 |
| 22а | дер.,1 эт., жилой дом | индивид. | 3 |  | №78 | газовый котёл |  | кот | 5 |
| 24 | дер.,1 эт., жилой дом | муницип. | 3 | 1 | №78 | индивид., печное |  | Печь дрова | 5 |
| 25 | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | муницип. | 8 | 2 | №71 | газовый котёл- индивид., печное |  | котел/2 | 5 |
| 26 | дер.,2 эт., нежилой дом |  |  |  |  | -- |  |  | 5 |
| 26а | дер.,1 эт., жилой дом | индивид. | 3 | 1 | №72 | газовый котёл |  | 1 | 5 |
| 27 | дер.,1 эт., трехкв., нежилой дом | индивид./безхоз. |  |  |  | -- |  | дрова | 5 |
| 28 | дер.,1 эт., жилой дом | индивид. | 1 |  | №71 | индивид., печное |  | 1 | 5 |
| 28а | дер.,1 эт., гараж | муницип. |  |  |  | -- |  |  | 5 |
| 30 | дер.,1 эт., жилой дом | индивид. | 4 | 1 |  | газовый котёл |  | кот | 5 |
| 32 | дер.,1 эт., жилой дом | индивид. | 5 | 2 |  | газовый котёл |  | кот | 5 |
| 33 | дер.,1 эт., нежилой дом | индивид. |  |  |  | -- |  | 1 | 5 |
| 34а | дер.,1 эт., жилой дом | индивид. | 4 |  | №72 | газовый котёл |  | кот | 5 |
| 35 | дер.,1 эт., жилой дом | индивид. | 1 |  | №71 | индивид., печное |  | 1 | 5 |
| 36 | дер.,1 эт., жилой дом | индивид. | 1 |  |  | индивид., печное |  | дрова | 5 |
| 37 | дер.,1 эт., жилой дом | индивид. | 4 | 2 | №71 | газовый котёл |  | кот | 5 |
| 39 | дер.,1 эт., жилой дом | индивид. | 4 | 1 | №73 | газовый котёл |  | 1 | 5 |
| 40 | дер.,1 эт., жилой дом | индивид. | 2 |  | №71 | твёрдое топливо |  |  | 5 |
| 41 | дер.,1 эт., жилой дом | индивид. | 1 |  | №73 | газовый котёл |  | 1 | 5 |
| 42 | дер.,1 эт., жилой дом | индивид. | 3 | 1 | №73 | индивид., печное |  | 1 | 5 |
| 45 | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | муницип. | 5 |  | №73 | индивид., печное |  | 2 | 5 |
| 48 | дер.,1 эт., жилой дом | индивид. | 2 |  | №73 | газовый котел |  | кот | 5 |
| 50 | дер.,1 эт., жилой дом | индивид. | 2 |  | №73 | газовый котел |  | Кот | 5 |
| 52 | дер.,1 эт., жилой дом | индивид. | 2 |  | №73 | газовый котел |  | кот | 5 |
| 54 | дер.,1 эт., жилой дом | индивид. | 11 | 4 | №73 | индивид., печное |  | 1 | 5 |
| улица Набережная |
| 2 | дер.,1 эт., жилой дом | безхоз. | 1 |  | №78 | индивид., печное |  | 1 | 5 |
| 3 | дер.,1 эт., нежилой дом | индивид. |  |  |  | -- |  | Печь дрова | 5 |
| 4 | дер., 1эт., здание, склад ПО | индивид. |  |  |  | -- |  |  | 5 |
| 5 | дер.,1 эт., двухкв.,жилой дом | индивид. | 6 | 1 | №78 | газовый котёл |  | котел/1 | 5 |
| 6 | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | муницип. | 3 |  | №78 | индивид., печное |  | 2 | 5 |
| 6а | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | индивид./муницип | 5 |  | №78 | индивид., печное |  | 2 | 5 |
| 7 | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | индивид. | 2 |  | №78 | индивид., печное |  | 2 | 5 |
| 8 | дер.,1 эт., жилой дом | индивид. | 1 |  | №78 | индивид., печное |  | 1 | 5 |
| 9 | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | индивид./муницип | 3 |  | №78 | газовый котёл- индивид., печное |  | 2 | 5 |
| 10 | дер.,1 эт., жилой дом | индивид. | 1 |  | №78 | индивид., печное |  | 1 | 5 |
| 11 | дер.,1 эт., жилой дом | муницип. | 1 |  | №78 | индивид., печное |  | 1 | 5 |
| 12 | дер.,1 эт., двухкв., жилой дом | муницип. | 3 |  | №78 | индивид., печное |  | 2 | 5 |
| 13 | капит.,2 эт., жилой дом | индивид. | 1 |  | №78 | индивид., печное |  | 1 | 3 |
| 14 | дер.,1 эт., жилой дом | индивид. | 4 | 1 | №78 | газовый котёл |  | кот | 5 |
| 15 | дер.,1 эт., жилой дом | индивид. | 5 | 1 | №78 | газовый котёл |  | кот | 5 |
| 16 | капит.,1 эт., жилой дом | индивид. | 3 |  | №78 | газовый котёл |  | Кот2 | 3 |
| 17 | дер.,1 эт., трехкв., жилой дом | муницип. | 7 |  | №78 | индивид., печное |  | 3 | 5 |
| 18 | дер.,1 эт., жилой дом | безхоз. | 1 |  | №78 | твердое топливо |  |  | 5 |
| 19 | дер.,1 эт., жилой дом | индивид. | 3 | 1 | №78 | газовый котёл |  | 1 | 5 |
| улица Ангашупова |
| 5а | дер.,1 эт., жилой дом | индивид. | 1 |  | №72 | индивид., печное |  | 1 | 5 |
| 6 | капит.,1 эт., двухквар., жилой дом | индивид. | 7 | 2 |  | газовый котёл |  | Кот2 | 3 |
| 7 | дер.,1 эт., жилой дом | индивид. | 6 | 4 |  | газовый котёл |  | кот | 5 |
| 7а | капит.,1 эт., трехквар., жилой дом | индивид. | 9 | 2 | №72 | индивид., печное |  | 3 | 3 |
| 8 | капит.,2 эт., двухквар., жилой дом | индивид. | 6 | 1 |  | газовый котёл |  | Кот2 | 3 |
| 8а | капит.,2 эт., жилой дом | муницип. | 8 | 3 | №72 | газовый котёл |  | кот | 3 |
| 9 | дер.,1 эт., жилой дом | индивид. | 4 | 3 | №72 | газовый котёл |  | кот | 5 |
| 10 | капит.,2 эт., школа | муницип. |  |  | №72 | Котельная МП ЖКХ |  | септик | 3 |
| 10а | капит.,2 эт., интернат | муницип. |  |  | №72 | Котельная МП ЖКХ |  | септик | 3 |
| 11 | дер.,1 эт., жилой дом | индивид. | 1 |  | №72 | индивид., печное |  | 1 | 5 |
| 12а | капит.,1 эт., жилой дом | индивид./муницип. | 4 | 1 |  | газовый котёл |  | Котлы2 | 3 |
| 14 | капит.,1 эт., жилой дом | индивид./муницип. | 7 | 2 | №72 | газовый котёл |  | Котлы2 | 3 |
| 16 | капит.,1 эт., жилой дом | индивид./муницип. | 6 | 2 | №72 | газовый котёл |  | Котлы2 | 3 |
| улица Лесная |
| 1 | дер.,1 эт., двухкварт., жилой дом | муницип. | 7 | 3 | №82 | газовый котёл- индивид., печное |  | 2 | 5 |
| 2 | дер.,1 эт., двухкварт., жилой дом | муницип. | 6 | 2 | №82 | газовый котёл |  | Кот2 | 5 |
| 2а | дер.,1 эт., двухкварт., жилой дом | индивид. | 6 | 3 | №82 | газовый котёл- индивид., печное |  | Кот/1 | 5 |
| 3 | дер.,1 эт., двухкварт., жилой дом | муницип. | 8 | 5 | №82 | газовый котёл- индивид., печное |  | Котлы.1 | 5 |
| 4 | дер.,1 эт., двухкварт., жилой дом | индивид. | 5 |  | №82 | индивид., печное |  | Котел/дрова | 5 |
| 4а | дер.,1 эт., двухкварт., жилой дом | индивид./муницип. | 8 | 1 | №82 | газовый котёл- индивид., печное |  | Котел/2 | 5 |
| 5 | дер.,1 эт., двухкварт., жилой дом | индивид./муницип. | 5 |  | №82 | газовый котёл- индивид., печное |  | Котел/1 | 5 |
| 6 | дер.,1 эт., двухкварт., жилой дом | индивид. | 5 | 2 | №82 | индивид., печное |  | 2 | 5 |
| 7 | дер.,1 эт., двухкварт., жилой дом | индивид./муницип. | 5 | 1 | №82 | газовый котёл- индивид., печное |  | 2 | 5 |
| 8 | дер.,1 эт., двухкварт., жилой дом | индивид./муницип. | 4 | 1 | №82 | газовый котёл- индивид., печное |  | Котел/2 | 5 |
| 9 | дер.,1 эт., двухкварт., жилой дом | муницип. | 8 | 4 | №82 | индивид., печное |  | 9 | 5 |
| 10 | дер.,1 эт., двухкварт., жилой дом | индивид. | 7 | 3 | №82 | газовый котёл- индивид., печное |  | Котел/1 | 5 |
| 11 | дер.,1 эт., двухкварт., жилой дом | индивид. | 5 | 1 | №82 | газовый котёл- индивид., печное |  |  | 5 |
| 12 | дер.,1 эт., трехкварт., жилой дом | муницип. | 4 |  | №82 | газовый котёл- индивид., печное |  |  | 5 |
| 12а | дер.,1 эт., двухкварт., жилой дом | индивид./муницип. | 6 | 2 | №82 | индивид., печное |  |  | 5 |
| 13 | дер.,1 эт., двухкварт., жилой дом | индивид./муницип. | 7 | 1 | №82 | газовый котёл- индивид., печное |  |  | 5 |
| 14 | дер.,1 эт., двухкварт., жилой дом | индивид./муницип. | 5 | 1 | №82 | газовый котёл |  |  | 5 |
| 15 | дер.,1 эт., двухкварт., жилой дом | муницип. | 7 | 3 | №82 | газовый котёл- индивид., печное |  |  | 5 |
| 16 | дер.,1 эт., двухкварт., жилой дом | индивид./муницип. | 4 |  | №82 | газовый котёл- индивид., печное |  |  | 5 |
| 17 | дер.,1 эт., двухкварт., жилой дом | муницип. | 6 | 1 | №82 | газовый котёл |  |  | 5 |
| 18 | дер.,1 эт., двухкварт., жилой дом | индивид. | 8 | 4 | №82 | твёрдое топливо -газовый котёл |  |  | 5 |
| 19 | дер.,1 эт., двухкварт., жилой дом | муницип. | 4 |  | №82 | газовый котёл- индивид., печное |  |  | 5 |
| 20 | дер.,1 эт., двухкварт., жилой дом | муницип. | 5 | 1 | №82 | газовый котёл |  |  | 5 |
| 22 | дер.,1 эт., двухкварт., жилой дом | индивид. | 6 | 2 | №82 | индивид., печное |  |  | 5 |
| 24 | дер.,1 эт., двухкварт., жилой дом | индивид./муницип. | 5 | 1 | №82 | газовый котёл |  |  | 5 |
| 26 | дер.,1 эт., трехкварт., жилой дом | муницип. | 7 | 1 | №82 | индивид., печное |  |  | 5 |
| улица Строителей |
| 1 | дер.,1 эт., трехкварт., жилой дом | муницип. | 8 | 3 | №82 | индивид., печное |  |  | 5 |
| 2 | дер.,1 эт., трехкварт., жилой дом | муницип. | 9 | 3 | №82 | газовый котёл- индивид., печное |  |  | 5 |
| 3 | дер.,1 эт., трехкварт., жилой дом | муницип. | 4 |  | №82 | газовый котёл- индивид., печное |  |  | 5 |
| 6 | дер.,1 эт., трехкварт., жилой дом | муницип. | 10 | 4 | №82 | газовый котёл- индивид., печное |  |  | 5 |
| 8 | дер.,1 эт., двухкварт., жилой дом | индивид. | 6 | 2 | №82 | газовый котёл- индивид., печное |  |  | 5 |
| 9 | дер.,1 эт., двухкварт., жилой дом | индивид./муницип. | 10 | 3 | №82 | газовый котёл- индивид., печное |  |  | 5 |
| 10 | дер.,1 эт., четырехкварт., жилой дом | муницип. | 9 | 4 | №82 | индивид., печное |  |  | 5 |
| 11 | дер.,1 эт., двухкварт., жилой дом | индивид./муницип. | 10 | 4 | №82 | газовый котёл |  |  | 5 |
| 12а | дер.,1 эт., трехкварт., жилой дом | индивид./муницип. | 7 | 2 | №82 | газовый котёл- индивид., печное |  |  | 5 |
| 13 | дер.,1 эт., двухкварт., жилой дом | муницип. | 7 | 1 | №82 | индивид., печное |  |  | 5 |
| 15 | дер.,1 эт., четырехкварт., жилой дом | индивид./муницип. | 4 |  | №82 | газовый котёл- индивид., печное |  |  | 5 |
| улица Береговая |
| 1 | дер.,1 эт., жилой дом | индивид. | 5 | 2 | №82 | газовый котёл |  |  | 5 |
| 2 | дер.,1 эт., жилой дом | индивид. | 3 | 1 | №82 | газовый котёл |  |  | 5 |
| 3 | дер.,1 эт., трехкварт., жилой дом | муницип. | 6 | 2 | №82 | газовый котёл- индивид., печное |  |  | 5 |
| 4 | дер.,1 эт., трехкварт., жилой дом | индивид./муницип. | 5 |  | №82 | газовый котёл- индивид., печное |  |  | 5 |
| 6 | дер.,1 эт., двухкварт., жилой дом | муницип. | 5 | 1 | №82 | газовый котёл- индивид., печное |  |  | 5 |
| 7 | капит.,1 эт., трехкварт., жилой дом | индивид./муницип. | 5 | 1 | №82 | газовый котёл- индивид., печное |  |  | 3 |
| 8 | дер.,1 эт., двухкварт., жилой дом | муницип. | 7 | 4 | №82 | газовый котёл |  |  | 5 |
| 10 | дер.,1 эт., четырехкварт., жилой дом | муницип. | 5 | 2 | №82 | индивид., печное |  |  | 5 |
| 13 | дер.,1 эт., жилой дом | муницип. | 3 |  | №82 | индив.-печное |  |  | 5 |