ООО «Институт территориального планирования ГРАД»

ДОКУМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ мо ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН хмао-ЮГРЫ

Муниципальное образование

СЕЛЬСКОЕ поселение ШЕРКАЛЫ

Проект планировки и межевания

положения о размещении объектов капитального строительства

ДОКУМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ МО ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН ХМАО-Югры

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ шЕРКАЛЫ

проект планировки и межевания территории

ПОЛОЖЕНИя О размещении объектов капитального строительства

Заказчик:         Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Октябрьского района ХМАО-Югры

Договор:           № 163/05 от 06.07.05 г.

Исполнитель: ООО «Институт территориального планирования «Град»

Шифр:              КП 1059-07

| Муниципальное образование сельское поселение Шеркалы Администрация сельского поселения Шеркалы ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| « | 20 |  | марта | 20 | 009 |  |  | № | 18 |
| с. Шеркалы |

Об утверждении документации

по планировке территории

сельского поселения Шеркалы

В целях создания условий для устойчивого развития сельского поселения Шеркалы, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Шеркалы, учитывая протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам межевания территории:

1. Утвердить документацию по планировке территории сельского поселения Шеркалы (проекты планировки территории и проекты межевания территории) (приложение).

2. Настоящее постановление направить на опубликование в газету «Октябрьские вести».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста по земельным вопросам и градостроительству Шипицыну Светлану Геннадьевну.

Глава сельского поселения Шеркалы                                 Л.В. Мироненко

СОДЕРЖАНИЕ:

1	Цели и задачи проекта планировки территории	3

1.1	Цели проекта	3

1.2	Задачи проекта	3

2	Характеристики планируемого развития территории	5

2.1	Архитектурно-планировочные решения	5

2.2	Жилая застройка	7

2.3	Общественно-деловая застройка	8

2.4	Транспортное обслуживание территории	10

2.5	Инженерная подготовка территории	10

2.5.1	Организация поверхностного стока. Вертикальная планировка.	10

2.6	Инженерное обеспечение территории	11

2.6.1	Водоснабжение	11

2.6.2	Водоотведение (канализация)	12

2.6.3	Теплоснабжение	13

2.6.4	Газоснабжение	15

2.6.5	Связь и информатизация	16

2.6.6	Электроснабжение	17

3	Основные технико-экономические показатели	19

Цели и задачи проекта планировки территории

Цели проекта

Проект планировки территории населенного пункта с. Шеркалы разработан в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

Проект планировки направлен на создание условий для реализации приоритетных национальных проектов в жилищной сфере - «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», а также в сферах образования, здравоохранения и сельского хозяйства, посредством выделения территорий общего пользования, размещения объектов социальной сферы, инженерной, транспортной и производственной инфраструктур местного значения.

Настоящим проектом планировки и подготавливаемыми на его основе, детализирующими и конкретизирующими его решения проектами межевания территорий и градостроительными планами земельных участков осуществляются действия по градостроительной подготовке земельных участков в целях определения их границ. На основании проекта границ земельного участка происходит его последующее формирование, в соответствии с требованиями земельного законодательства о землеустройстве с выносом границ земельного участка на местность и установления их на местности с закреплением межевыми знаками, подготовкой плана земельного участка.

После проведения государственного кадастрового учета земельного участка с выдачей его кадастровой карты (плана), земельный участок может быть объектом гражданского оборота, объектом земельных правоотношений по его предоставлению с использованием процедур торгов (конкурсов, аукционов).

Задачи проекта

Проект планировки подготовлен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", действующими федеральными и региональными градостроительными нормами и правилами, техническими регламентами, региональными и муниципальными правовыми актами в области градостроительной деятельности, региональными нормативами градостроительного проектирования, генеральным планом поселения и правилами землепользования и застройки.

Проект планировки подготовлен в отношении застроенных и подлежащих застройке территорий.

Проект планировки является основанием для разработки проектов межевания территории (как в виде отдельных документов, так и с включением в их состав градостроительных планов земельных участков), градостроительных планов земельных участков.

Проект планировки состоит из основной (утверждаемой) части и материалов по ее обоснованию.

Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории включает в себя:

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:

а) красные линии;

б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур;

в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;

2) положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

Характеристики планируемого развития территории

Архитектурно-планировочные решения

Архитектурно-планировочные решения определяются следующими положениями:

эффективное использование застроенных жилых кварталов за счет сноса  ветхого фонда и строительство современного жилья в соответствии с проектами планировки;

развитие и совершенствование улично-дорожной сети с целью организации удобного транспортного обслуживания территории;

обновление существующего общественного центра поселения, разработка мероприятий по его адаптации к требованиям современной жизни путем  регенерации застройки и строительства новых  объектов жилого и общественного назначения;

формирование зон отдыха населения;

полное инженерное обеспечение села с учетом существующих сетей и проектных разработок.

Основными мероприятиями по благоустройству территории села определены: организация отвода дождевых и паводковых вод; озеленение и благоустройство застроенной части населённого пункта.

Архитектурно-планировочные решения генерального плана села Шеркалы основаны на сложившейся планировочной структуре села с учетом существующего рельефа, природных факторов - реки Обь в западной части села, лесного массива в восточной части, реки Куркасоим, разделяющей село на две части- северную и южную. Планировочная структура представлена как единый, целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания. Композиционной осью планировочной структуры является ул. Мира,  которая соединяет южную и северную часть села. Проектом предлагается строительство капитального моста через р. Куркасоим для обеспечения постоянной связи между частями деревни .

Жилая застройка села Шеркалы в основном сформирована одноквартирными  и двухквартирными усадебными домами. Большинство зданий имеют большой процент износа.

Для организации жилой застройки села предлагается упорядочение системы улиц и пешеходных направлений. Новые транспортные направления улично-дорожной сети позволят обеспечить удобную связь между различными функциональными зонами села: жилыми, общественными, производственными, рекреационными и т. д. Четкая структура улиц создает благоприятные предпосылки для прокладки  экономичных инженерных сетей.

Развитие жилых территорий села планируется за счет регенерации существующего жилья-сноса ветхой застройки и строительства новых благоустроенных домов. В северной части проектом предусматривается размещение новых кварталов, застраиваемых двухквартирными жилыми домами. Строительство нового жилья в южной части ведется за счет сноса и реконструкции  существующего ветхого жилого фонда.

Застройка композиционной оси (в дальнейшем ул. Мира) представляет собой общественный центр села. Административно-культурный центр расположен в центральной части. Он включает в себя объекты общественной и культурной жизни населения , такие как- администрация, милиция, ЗАГС (расположенных в одном здании), спортивный комплекс, торговый  центр с рыночной площадью, комбинат бытового обслуживания, дом культуры, скорая помощь с молочной кухней, а также детский сад на 90 мест. В восточном направлении от центра расположены школа искусств, больница, школа – интернат, школа со спортивным залом.

К югу  по улице Мира организован подцентр, в состав которого входит Спасская церковь, музей, почта, АТС и остановочный павильон.

В южной части села спортивно-досуговый центр формируется следующими объектами: досуговый центр,  спортивное ядро с игровыми площадками, детский сад на 50 мест.

Размещение производственных и коммунально-складских объектов определено зонированием территории посёлка с соблюдением санитарно-гигиенических, технологических и противопожарных требований. В южной части села складывается коммунально-складская зона, на которой расположены котельная, водопроводные очистные сооружения, деревообрабатывающее предприятие и склады. В северной части располагаются котельная, канализационные очистные сооружения, водопроводные очистные сооружения а также цех по первичной обработке рыбы. В с. Шеркалы планируется размещение трех причалов в северной, центральной и южных частях села.  Полигон твердых бытовых отходов перенесен из охранной зоны газопровода для обеспечения нормативной санитарно-защитной зоны. Предполагается снос ветхого пожарного депо по ул. Ангашупова и строительство нового здания на той же территории.

Важным элементом экологического благополучия поселения является озеленение территории.  Система озеленения села складывается из следующих составляющих: поселковые скверы и бульвары, озеленение улиц, благоустроенная территория между поселковой застройкой и производственной зоной, существующие леса в границах поселковой черты, озеленение и благоустройство санитарно-защитных зон и коммунально-складских территорий. Предполагается создание буферной зоны озеленения между существующим кладбищем и школой- интернатом.

В северной части села сформирована зона отдыха с игровыми площадками. Также предполагается организация дополнительных рекреационных территорий внутри села: сквер напротив Спасской церкви, сквер за больницей. Предусмотрено благоустройство общественных центров. В восточной части села проектом предусмотрено строительство лыжной базы с формированием освещенной и неосвещенной лыжной трассы.

Таким образом, существующая планировочная структура села генеральным планом сохраняется. Проектом предлагается ее дальнейшее развитие путем упорядочения застройки жилых кварталов, наполнения общественного центра новыми объектами, и структуризации улично-дорожной сети, что обеспечивает последовательное создание целостного жилого образования и формирование комплексной системы культурно-бытового обслуживания и инженерной инфраструктуры.

Жилая застройка

Проектные решения генерального плана в жилищной сфере предусматривают реализацию и решение поставленных целей и задач:

1. Повышение качественного уровня жилья: обеспеченность населения общей площадью соответствует проектной нормативной, жилье предусмотрено в капитальном исполнении с полным инженерным обеспечением.

2. Проведение планомерной ликвидации ветхого, аварийного жилья.

3. Обеспечение переселения людей, проживающих в ликвидируемом жилье, путем строительства жилищного фонда на свободных от застройки территориях.

4. Обеспечение требуемых условий для производства строительных работ с целью соблюдения запланированных темпов строительства (введение объектов в эксплуатацию в соответствии с планом мероприятий по реализации генерального плана).

Генеральным планом размещение объектов капитального строительства  предусмотрено по принципу уплотнения и упорядочивания сложившейся линии застройки.

Средняя проектная обеспеченность населения общей площадью на 2027 год увеличится с 18 до 25 кв.м. Ликвидация жилищного фонда запланирована общей площадью 7,14 тыс. м2 (93 дома):

1 очередь  – 1,78 тыс. кв. м. (25% от общего объема сносимого жил. фонда);

2 очередь – 1,84 тыс. кв. м (26%);

3 очередь – 3,52 тыс. кв. м (49%).

В течение расчетного срока (2007-2027 гг.) запланировано строительство 112 домов общей площадью 16,9 тыс. м2. К новому строительству представлено 41 одноквартирных дома и 71 двухквартирных жилых домов.

Соотношение по очередям строительства в течение расчетного срока предусмотрено следующим образом:

1 очередь     30% - 5126 кв.м.;

2 очередь     27% - 4553 кв.м.;

3 очередь     43% - 7315 кв.м.

Параметры проектируемых объектов жилищного строительства:

1. Одноквартирные одноэтажные жилые дома с приусадебным участком:

деревянные или кирпичные строения (по усмотрению застройщика);

площадь земельного участка  от 1300 до 3800 м2;

площадь застройки 144 м2;

общая площадь 115 м2.

2. Двухквартирные одноэтажные жилые дома:

деревянные или кирпичные строения (по усмотрению застройщика);

площадь земельного участка  от 2300 до 5600 м2;

площадь застройки 216 м2;

общая площадь 173 м2.

Общественно-деловая застройка

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения в суровых северных условиях, в т.ч. создание полноценных условий труда, быта и отдыха жителей, достижение нормативного уровня обеспеченности населения всеми видами обслуживания при минимальных затратах времени за счёт реконструкции и технического перевооружения сохранившейся сети, а так же строительство новых объектов за счет повышения инвестиционной привлекательности поселения путем развития в нем системы предоставляемых услуг и сервиса.

Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социальной  сферы выполнен согласно СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». В результате проведенного анализа было установлено, что в населенных пунктах муниципального образования наблюдается   дефицит объектов социальной сферы всех назначений. Проектными решениями генерального плана предусмотрены мероприятия по  ликвидации объектов социальной сферы, находящиеся в ветхом и аварийном состоянии, а также их восстановлению путем строительства, с проектной мощностью, удовлетворяющей нормативную потребность на расчетный срок.

К сносу запланированы следующие объекты:

два корпуса детского сада «Солнышко» по ул. Мира, 38;

мастерская по ул. Мира, 40;

администрация по ул. Нестерова, 19;

административное здание по ул. Нестерова, 17;

амбулатория по ул. Мира, 43.

магазин по ул. Мира, 17;

пекарня по ул. Нестерова, 44;

здание почты и телеграфа по ул. Мира, 18;

пожарное депо.

К строительству предлагаются следующие объекты:

1 очередь строительства:

детский сад на 90 мест в планировочном квартале 01:01:11;

детский сад на 50 мест в планировочном квартале 01:06:02;

здание больницы на 16 пос. в смену и на 16 коек, скорой помощи на 1 автомобиль, молочной кухни с раздаточный пунктом в планировочном квартале 01:01:03;

дом творчества на 50 мест в планировочном в квартале 01:03:02;

школьная мастерская на 14 мест в планировочном квартале 01:03:07;

здание КБО на 5 рабочих мест и химчистки на 5 кг вещей в смену в  планировочном квартале 01:01:02;

остановочный павильон в планировочном квартале 01:04:01;

лодочная станция (5 объектов) в планировочном квартале 01:01:11;

пристань (3 объекта) в планировочном квартале 03:01:01;

2 очередь строительства:

здание  администрации, отделения сберегательного банка, ЗАГС и в планировочном квартале 01:01:01;

гараж при администрации в планировочном квартале 01:01:01;

лыжная база в планировочном квартале 01:07:01;

торговый центр в планировочном квартале 01:01:02;

прачечная на 85 кг белья в смену в планировочном квартале 01:06:04;

3 очередь строительства:

здание досугового центра на 290 мест и кафе на 60 мест в планировочном квартале 01:06:02;

здание почты, АТС в планировочном квартале 01:04:01;

АЗС в планировочном квартале 01:06:11;

гостиница-общежитие на 10 мест в планировочном квартале 01:04:01;

магазин-пекарня в планировочном квартале 01:03:05;

спортивный комплекс со спортивным залом площадью пола 162 кв.м. в планировочном квартале 01:03:01;

мастерская в планировочном квартале 01:03:01;

пожарное депо на 1 автомобиль в планировочном квартале 01:03:11;

речной вокзал в планировочном квартале 01:01:11;

зал ожидания в планировочном квартале 01:02:03;

магазин в планировочном квартале 01:02:05.

В целях содействия устойчивому экономическому развитию с.п. Шеркалы и обеспечения экономически активного населения рабочими местами, генеральным планом предусмотрено строительство следующих объектов:

деревообрабатывающее предприятие в планировочном квартале 01:05:01;

пункт закупа рыбы у населения в планировочном квартале 01:04:01;

три склада в планировочных кварталах 01:06:03 и 01:06:04.

Транспортное обслуживание территории

На территории с. Шеркалы проектируемая улично-дорожная сеть сохранила сложившуюся структуру улиц и дорог. В качестве покрытия основных улиц и дорог выступает сборный железобетон.

К объектам транспортной инфраструктуры, предлагаемых генеральным планом, относится автозаправочная станция, расположенная в южной части села. Существующие объекты транспортной инфраструктуры – вертолетные площадки, причал генеральным планом сохранены.

Инженерная подготовка территории

Организация поверхностного стока. Вертикальная планировка.

Для отведения поверхностных вод необходимо устройство водоотводящей сети лотков и устройства очистных сооружений поверхностного стока. Вновь осваиваемую территорию необходимо спланировать в сторону водоотводящих лотков. Необходимо провести укрепление территории рыбучастка от возможного затопления весенними талыми водами.

В целях необрушения береговых откосов необходимо их укрепить геоматами.

Проектные решения разработаны в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и определения перечня работ по инженерной подготовке территории. На последующих стадиях проектирования необходимо дополнение и уточнение всех исходных данных по геологическим изысканиям.

Инженерное обеспечение территории

Водоснабжение

Для создания комфортной среды проживания в с. Шеркалы предлагается устройство централизованной системы водоснабжения. Проектом предлагается, после гидрогеологических изысканий, дополнительно построить четыре скважины. Две скважины на северную часть села производительностью 500 куб.м/сут. (1 раб., 1 рез.) и две на южную часть села производительностью 60 куб.м/сут. Существующую водопроводную очистную установку предлагается сохранить.

Для увеличения мощности водопроводных очистных сооружений, предлагается устройство блочных водопроводных очистных установок общей производительностью 560 куб.м./сут.

Максимальное суточное водопотребление посёлка составит 560 м3/сут, производительность  проектных ВОС для северной части села на расчётный срок принимаем 500 м3/сут., для южной части производительность ВОС составит 60 м3/сут.

На территории ВОСов необходимо предусмотреть 4 резервуара (два резервуара на каждой ВОС) с аварийным и противопожарным запасом воды емкостью по 95 м3 (общий объем составляет 380 куб.м).

Схема водоснабжения – кольцевая.

Сети водопровода диаметром 110мм, материал - полиэтилен, прокладываются самостоятельно и совместно с тепловыми сетями, преимущественно вдоль дорог.

Способ прокладки сетей водоснабжения - подземный.

Сохраняемые сети на первую очередь требуется постепенно заменить на трубопроводы в ППУ изоляции.

В проекте предусмотрены противопожарные мероприятия согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение Наружные сети и сооружения». Противопожарный водопровод объединить с хозяйственно-питьевым. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях установить пожарные гидранты северного исполнения.

Расчетное количество одновременных пожаров принято  равным 1 с расходом воды на один пожар: наружного пожаротушения 15 л/с, на внутреннее пожаротушение 2,5 л/с.

Не прикосновенный пожарный запас воды храниться в резервуарах на ВОС.

Время тушения пожара 3 часа.

Объем воды на тушение пожаров составляет: (15+2,5) х 3,6 х 3= 189 м3

Водоотведение (канализация)

Проектом предусматривается оборудовать всю проектную и существующую  застройку с. Шеркалы децентрализованной системой канализации.

Общественная и жилая застройка оборудуется индивидуальными септиками. Сточные воды из септиков будут вывозиться ассенизационными машинами с емкостью 10 куб.м. на проектные канализационные очистные сооружения, расположенные в северной части села.

Проектом предлагается применить блочную станцию биологической очистки бытовых сточных вод мощностью 470 м3/сут. Установка рассчитана на полное окисление сточных вод.

Станция состоит из блока механической очистки, блока емкостей, блока дезинфекции, оборудована технологической площадкой с лестницей и мостиками для обслуживания. Данный тип станций предусмотрено размещать в отапливаемых помещениях. В качестве отопительных приборов использовать инфракрасные панельные обогреватели потолочного типа с автоматическими терморегуляторами.

Процесс очистки и доочистки происходит в аэрируемых емкостях за счет прикрепленного биоценоза, формирующегося на специальной пластмассовой загрузке. В процессе очистки стоков лишний ил не образуется. Фосфор очищается коагуляцией и осаждением, в результате чего образуется небольшое количество осадка. Лорацию осуществляет компрессор. В диапазоне 30-100% от номинальных и динамике допустимых отклонений, не превышающих скорость адаптации микроорганизмов, процесс очистки обладает высокой устойчивостью, благодаря саморегуляции. При длительных перерывах в подаче стока или электроэнергии установка быстро (в течение нескольких суток) входит в оптимальный режим работы. Все оборудование из нержавеющей стали. Очищенные сточные воды сбрасываются в ближайший водоем ниже по течению реки, или повторно используются для полива и технических нужд.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»  п.2.1 для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, суточная норма водоотведения принята равной норме водопотребления без учета расхода воды на полив территории.

Теплоснабжение

Климатические данные.

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 43°С.

Средняя температура за отопительный период – минус 9,9(С.

Продолжительность отопительного периода - 257 суток.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86.

Расход тепла общественными зданиями центральной части села составит:

на отопление и вентиляцию 1,865 Гкал/час (10439,62 Гкал/год);

на горячее водоснабжение 0,971 Гкал/час (7376,67 Гкал/год);

Итого: 2,837 Гкал/час (17816,3 Гкал/год).

Расход тепла  с учетом утечек, тепловых потерь в сетях и с учетом собственных нужд составит 3,076 Гкал/час (19106,14 Гкал/год).

Предусматривается реконструкция котельной по ул. Мира, 38 для отопления центральной части села с установкой дополнительного котла «ВК 21» в качестве резервного.

Для отопления южной части села 	проектом предусматривается установка блочной автоматизированной котельной.

Расход тепла общественными зданиями  южной части села Шеркалы составит:

на отопление и вентиляцию  0,153 Гкал/час (858,76 Гкал/год);

на горячее водоснабжение 0,084 Гкал/час (649,77 Гкал/год).

Итого: 0,237 Гкал/час (1508,53 Гкал/год).

Расход тепла  с учетом утечек, тепловых потерь в сетях и с учетом собственных нужд составит 0,257 Гкал/час (1617,9 Гкал/год).

Котельная состоит из блок-боксов, изготовленных из теплоизоляционных сэндвич – панелей, в которых установлены водогрейные котлы с горелками со всеми соответствующим оборудованием.

Топливом служит природный газ.

Котельная полностью автоматизированная и не требует присутствия персонала.

Централизованная система теплоснабжения предусмотрена для общественной застройки. Система теплоснабжения закрытая. Параметры теплоносителя 95/70 ºС.

Проектом предусматривается установка автоматизированных узлов управления с регулирующей и запорной арматурой типа Данфос,  с водоводяными подогревателями типа «ПВ» для ГВС на объектах централизованного теплоснабжения.

Для горячего водоснабжения общественных зданий: магазина по ул. Мира 33; магазина по ул. Мира 31; магазина по ул. Шеркалы 27; конторы ЖКХ; спасской церкви; административного здания по ул. Нестерова 26; административного здания по ул. Набережная 1; административного здания общей площадью 107 кв. м; этнографического музея; лыжной базы; мастерской (с малым расходом горячей воды) предусматривается аккумуляционный электрический водонагреватель типа ЭВАН-10/1,6 с термоизоляцией со свободным сливом.

Техническая характеристика ЭВАН-10/1,6:

емкость резервуара 10 л;

мощность 1,6 кВт;

напряжение однофазной сети 220 В;

температура нагрева 35-85 град.

Для отопления общественных зданий: зала ожидания и магазина, удаленных от магистральных теплосетей предусматривается индукционный электрический водонагреватель типа «БАСТ» (блок автономных систем теплоснабжения). Горячее водоснабжение предусматривается от водонагревателя «ЭВАН-10/1,6».

Для отопления общественного здания магазина по ул. Мира 66 предусматривается панель электрическая греющая "ПЭГ" новосибирского научно–производственного объединения «БОЛИД».

Горячее водоснабжение предусматривается от водонагревателя «ЭВАН-10/1,6».

Электрический нагреватель:

-«БАСТ-30» (мощностью 30 кВт) устанавливается в здании зала ожидания, здании магазина и административном здании по ул. Набережная, 1.

Панель электрическая греющая «ПЭГ» мощностью 10кВт (5х2 кВт) устанавливается в здании магазина по ул. Мира 66.

В связи с развитием системы газоснабжения проектом предусматривается перевод частной жилой застройки на децентрализованную систему отопления, от индивидуальных двухконтурных газовых котлов. Двухконтурные газовые котлы обеспечат потребителя отоплением и ГВС.

Тепловые сети проложить наземно в железобетонных лотках совместно с водопроводом вдоль дорог, под пешеходными дорожками. Верх перекрытия железобетонных лотков использовать под пешеходные дорожки.

Компенсацию температурных расширений тепловых сетей решить с помощью углов поворота и П- образных компенсаторов.

Прокладку новых тепловых сетей выполнить в пенополиуретановой (ППУ) изоляции.

Газоснабжение

Система газоснабжения с. Шеркалы принята смешанная, состоящая из кольцевых газопроводов и присоединяемых к ним тупиковых газопроводов.

Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа у всех потребителей и облегчается проведение различных ремонтных и эксплуатационных работ.

Классификация газопроводов:

вид транспортируемого газа – природный;

давление газа – низкое 3 кПа (300 мм в. ст.), высокое 0,6 МПа;

местоположение относительно земли – подземные, надземные;

назначение в системе газораспределения – магистральные, распределительные, вводы, вводные газопроводы (ввод в здание).

Принцип построения (распределительные газопроводы) –  кольцевые, тупиковые. Материал труб – сталь.

По числу ступеней давления система газоснабжения – двухступенчатая.

Газопроводы низкого давления предназначены для подачи газа жилым и общественным зданиям, а также коммунально-бытовым потребителям.

Газопроводы высокого давления служат для питания распределительных газопроводов низкого давления через ГРП, а также подают газ в газопроводы промышленных и коммунально-бытовых предприятий (через местные ГРП и ГРУ).

Газопроводы различных давлений связаны между собой через ГРП.

Связь и информатизация

Проектом предусматривается

реконструкция существующих сетей связи;

строительство сетей связи в кварталах перспективной застройки;

реконструкция автоматической телефонной станции по адресу Мира, 18 с увеличением емкости до 550 номеров;

Для предоставления  услуг связи  – телефонной, факсимильной, Интернет, передача данных со скоростями до 32 кбит/с предпочтительнее технологии DECT, которые обеспечивают более быстрое развертывание, меньшую стоимость оборудования и эксплуатации за счет отказа от кабельных линий связи.

Краткое техническое описание:

Радиотехнология DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication).

На основе DECT можно строить микросотовые системы связи и системы радиодоступа типа «беспроводная местная линия» (WLL) (другой термин – «радио в местной линии» (RLL)).

Применение WLL-систем предоставляет операторам сетей ряд преимуществ по сравнению с традиционными системами:

более эффективное использование существующей кабельной емкости;

быстрое начальное предоставление услуг связи;

более простое расширение сети при увеличении количества абонентов;

мобильность DECT-абонентов в зоне действия базовых станций.

Электроснабжение

Проектом предусматривается сохранение существующей схемы электроснабжения с изменениями, направленными на повышение качества и надежности энергоснабжения.

Проектом предполагается использование существующих сетей 10 кВ с корректировкой прохождения по населенной местности.

Суммарная длина проектируемых участков сети 10 кВ равна 4607 м.

Суммарная длина проектируемых участков сети 0.4 кВ равна 11637 м.

Произвести перенос ТП №86 (в связи с изменениями планировки кварталов и жилой застройки)с увеличением мощности до 250 кВА.

Распределительные сети  0,4 кВ подлежат изменениям в связи с обновлением жилой и общественной застройки. Сети выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (СИП- 2). Вводы в жилые дома с этажностью 2 и менее, выполнить воздушным подключением.

По надежности электроснабжения потребители электроэнергии относятся в основном к – III категории, но детские учреждения, учебные заведения с количеством учащихся более 200 человек, общежития, вместительностью более 50 человек, зрелищные и спортивные сооружения с числом мест в зале более 300, канализационные очистные сооружения и насосные станции; водопроводные очистные сооружения и насосные станции (от 5000 жителей), установки тепловых сетей и котельных относятся к потребителям II категории.

Суммарная электрическая нагрузка по с. Шеркалы составляет 1,35 МВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии 1, МВт.

Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние, 2007г. | Расчетный срок, 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь земель с. Шеркалы в границах населенного пункта | га | 542,05 | 542,05 |
|  |  | % | 100,0 | 100,0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 | жилые зоны | га | 68,66 | 83,49 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах села (…) | 12,7 | 15,4 |
| 1.2 | общественно-деловые зоны | га | 5,98 | 17,09 |
|  |  | (…) | 1,1 | 3,2 |
| 1.3 | производственная зона | га | 3,91 | 5,26 |
|  |  | (…) | 0,7 | 1,0 |
| 1.4 | зоны инженерной инфраструктуры | га | 0,60 | 1,74 |
|  |  | (…) | 0,1 | 0,3 |
| 1.5 | зоны транспортной инфраструктуры | га | 30,23 | 47,92 |
|  |  | (…) | 5,58 | 8,84 |
| 1.6 | рекреационные зоны | га | 337,25 | 372,96 |
|  |  | (…) | 62,2 | 68,8 |
| 1.7 | зоны сельскохозяйственного использования | га | 5,33 | 1,6 |
|  |  | (…) | 1,0 | 0,3 |
| 1.8 | зона специального назначения | га | 3,71 | 4,08 |
|  |  | (…) | 0,7 | 0,8 |
| 1.9 | зона акваторий | га | 86,36 | 7,91 |
|  |  | (…) | 15,9 | 1,5 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 1361 | 1380 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 1,4 |
| 2.2 | Плотность населения территории жилых зон | чел. на га |  |  |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 299 | 286 |
|  |  | % | 22 | 21 |
| 2.3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 724 | 712 |
|  |  | % | 53 | 52 |
| 2.3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 338 | 382 |
|  |  | % | 25 | 28 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ | м2 / чел. | 18 | 25 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ., м2 | 24220 | 34574 |
|  |  | кол-во домов | 279 | 302 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., м2 | 331 | 17165 |
|  |  | кол-во домов | 3 | 113 |
|  |  | % от сущ. общ. объема жил. фонда | 1 | 70 |
| 3.4 | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., м2 | - | 7141 |
|  |  | кол-во домов | - | 93 |
|  |  | % от сущ. общ. объема жил. фонда | - | 21 |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., м2 | 24220 | 17078 |
|  |  | кол-во домов | 279 | 186 |
|  |  | % от общего объема сущ. жил. фонда | 100 | 71 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 4.1.1 | Детское дошкольное учреждение | объект (детей/мест) | 1 (63/50) | 2 (-/140) |
| 4.1.2 | Общеобразовательная школа | объект (учащихся/мест) | 1 (222/350) | 1 (-/350) |
| 4.1.3 | Внешкольные учреждения | мест | - | 50 |
| 4.1.4 | Межшкольные учебно-производственные комбинаты | мест | - | 14 |
| 4.1.5 | Школа-интернат | объект (учащихся/мест) | 1 (50/30) | 1 (50/30) |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
| 4.2.1 | Больница | коек | 16 | 16 |
| 4.2.2 | Поликлиника | посещений в смену | 16 | 16 |
| 4.2.3 | Станция скорой помощи | автомобиль | - | 1 |
| 4.2.4 | Молочная кухня с раздаточным пунктом | порций в сутки/кв.м. общей площади | - | 73/5 |
| 4.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 4.3.1 | Спортивный зал | кв.м. площади пола | 162 | 162 |
| 4.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.4.1 | Клуб | объект (мест) | 1 (130) | 2 (420) |
| 4.4.2 | Библиотека | тыс. экз. | 13,085 | 13,085 |
| 4.4.3 | Музей | объект | 1 | 1 |
| 4.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.5.1 | Магазины | объект (кв.м. торговой площади) | 6 (401) | 7 (881) |
| 4.5.2 | Магазин-пекарня | объект (кв.м. торговой площади) | - | 1 (60) |
| 4.6 | Объекты общественного питания |  |  |  |
| 4.6.1 | Объекты общественного питания | мест | - | 60 |
| 4.7 | Организации и учреждения управления |  |  |  |
| 4.7.1 | Администрация | объект | 1 | 1 |
| 4.7.2 | Административные здания | объект | 5 | 3 |
| 4.8 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 4.8.1 | Гостиница | мест | - | 10 |
| 4.8.2 | Пожарное депо | автомобиль | 1 | 1 |
| 4.8.3 | Жилищно-эксплуатационная организация | объект | 1 | 1 |
| 4.9 | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.9.1 | Баня | мест | 20 | 20 |
| 4.9.2 | Прачечная | кг. белья в смену | - | 85 |
| 4.9.3 | Химчистка | кг. вещей в смену | - | 5 |
| 4.9.4 | Предприятие бытового обслуживания | рабочих мест | - | 10 |
| 4.10 | Объекты связи и учреждения финансового назначения |  |  |  |
| 4.10.1 | Отделение связи (почта, телефон, телеграф) | объект | 1 | 1 |
| 4.10.2 | Отделение сбербанка | операционное место | - | 1 |
| 4.11 | Религиозно-культовые объекты |  |  |  |
| 4.11.1 | Спасская церковь | объект | 1 | 1 |
| 4.12 | Объекты специального назначения |  |  |  |
| 4.12.1 | Кладбище традиционного захоронения | га | 3,04 | 3,04 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км |  |  |
| 5.2 | Протяженность основных улиц | км | - | 23,37 |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % |  | - |
| 5.4 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов населенного пункта | % | - | - |
| 5.5 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 5.6 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | менее 5 минут |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление | тыс. куб. м./в сутки | - | 0,56 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м./в сутки | 0,144 | 0,56 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | - | 225 |
| 6.1.5. | Протяженность сетей | км | 1,7 | 11 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод | тыс. куб. м./в сутки | - | 0,47 |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки | - | 0,47 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей | км | 0,441 | 2 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии | млн. кВт. ч./в год | 0,89 | 1,099 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 1100 | 1250 |
| 6.3.3. | Источники покрытия электронагрузок | МВт | - | - |
| 6.3.4. | Протяженность сетей | км | 20,4 | 21,79 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла -всего | Гкал/год | - | 20724,04 |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | - | 3,87 |
| 6.4.3. | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 6.4.4. | Протяженность сетей | км | 3,24 | 7,95 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1. | Удельный вес газа в топливном балансе населенного пункта | % | - | - |
| 6.5.2. | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | 8,64 |
| 6.5.3. | Источники подачи газа | млн. куб. м./год | - | - |
| 6.5.4. | Протяженность сетей | км | 22,08 | 22,23 |
| 6.6. | Связь |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | - | 400 |
| 7 | ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА* |  |  |  |
| 7.1 | Всего | млн. руб. |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - жилищное строительство | млн. руб. |  | 521,39 |
|  | - социальная инфраструктура | млн. руб. |  | 461,68 |
|  | - производственная сфера |  |  | 102,38 |
|  | - улично-дорожная сеть, общественный пассажирский транспорт и объекты транспорта | млн. руб. |  | 278,22 |
|  | - инженерное оборудование и благоустройство территории | млн. руб. |  | 137,47 |
|  | - прочие | млн. руб. |  | 38,662 |
| 7.2 | Удельные затраты |  |  |  |
|  | - на 1 жителя | тыс. руб. |  | 1115,799 |
|  | - на 1 кв.м. общей площади квартир жилых домов нового строительства | тыс. руб. |  | 44,536 |
|  | - на 1 га территории | тыс. руб. |  | 2840,701 |

ПРИЛОЖЕНИЯ

# Text boxes

4.СВОДНЫЙ БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ