Утверждена

Решением Совета

сельского поселения Краснохолмский сельсовет

муниципального района

Республики Башкортостан

от 30 октября 2013 года № 278

СХЕМА

водоснабжения и водооотведения

с. Краснохолмский  муниципального района  Калтасинский  район

рЕСПУБЛИКИ  бАШКОРТОСТАН

Содержание

Раздел 1.    Паспорт

Раздел 2.   Характеристика существующего состояния системы водоснабжения и водоотведения с. Краснохолмский МР Калтасинский район.

Раздел 3. Показатели развития системы водоснабжения и водоотведения с. Краснохолмский МР Калтасинский район.

Раздел 4.   Программа по развитию системы водоснабжения и водоотведения  с. Краснохолмский МР Калтасинский район.

Раздел 5. Программа энергосбережения и энергоэффективности в системе водоснабжения и водоотведения с. Краснохолмский МР Калтасинский район.

Раздел 1.

Паспорт Программы

| Наименование программы | Схема развития водоснабжения и водоотведения с. Краснохолмский МР Калтасинский район (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416 - ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 2. Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 3. Устав муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан. |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан |
| Основные разработчики Программы | Администрация МР Калтасинского района Республики Башкортостан Администрация СП Краснохолмский сельсовет МР Калтасинский район РБ |
| Цели и задачи Программы, важнейшие целевые показатели Программы | Основными целями Программы являются: - обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека; - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; - обеспечение устойчивого функционирования и развития системы водоснабжения и водоотведения; Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: - обеспечение регулирования тарифов и надбавок для организаций коммунального комплекса; - привлечение инвестиций из различных источников финансирования для развития систем водоснабжения и водоотведения; - модернизация и реконструкция инженерных сетей; - замена устаревшего и изношенного оборудования; |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - Организация учета воды, - снижение удельных показателей расхода и потребления воды, - снижение затрат на ремонтные работы; - стабильное обеспечение водой с. Краснохолмский |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в течение 2012-2025 годов |
| Объемы и источники финансирования | - бюджет Российской Федерации, - бюджет Республики Башкортостан, - бюджет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан, - собственные средства предприятий, - иные средства. |

Раздел 2

Характеристика существующего состояния

системы водоснабжения и водоотведения с. Краснохолмский

По степени благоустройства в с. Краснохолмский многоквартирный и часть частного  жилого фонда обеспечены централизованным водоснабжением и канализацией.

В настоящий момент водоснабжение села организовано из 1 (одного) подземного водозабора:

- водозабор «Ижболдино»;

Водозабор «Ижболдино» расположен в 6,1 км севернее с. Краснохолмский. Состоит из 2 (двух) артезианских скважин, пробуренных в 1959г. Скважины оборудованы погружными насосами марки №1- ЭЦВ 10-63-110, №2 – АТН 10-1-10.

Среднесуточный дебит скважин 1900 м3/сут. Качество воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

Вода из скважин поступает в приемный резервуар емкостью 800 м3, который находится на территории насосной станции 2-го подъема по ул. Ленина.

Из резервуара вода поступает по трем водоводам диаметром 150, 100 и 100мм в разводящую сеть села. Насосная станция оборудована насосами марки: К 100-65-250 (№1,2) и К 100-65-200. Насосная станция работает в автоматическом режиме.

В настоящее время в основном обеспечивает водоснабжение села.

Территория насосной станций с резервуарами, а также скважины – ограждены; являются зонами санитарной охраны строгого режима. Границы зон санитарной охраны водозаборов определены проектами ЗСО.

Общая протяженность сетей водоснабжения 119,3 км. Износ составляет более 60%.

2.1.Водоснабжение

Сведения об использовании воды за 2009-2012 г.

| № п/п | Наименование | Расход воды, тыс. м3/год | Расход воды, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды | 1134,42 | 3,1163 |

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды:

Удельные среднесуточные нормы хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя приняты в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство».

Максимальные суточные расходы воды определяются с учетом коэффициента суточной неравномерности водопотребления принятого равным 1,2.

Расход воды на пожаротушение принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85*.

Расходы воды на пожаротушение

| Наименование | Принятая величина; л/с |
| --- | --- |
| Расчетное количество одновременных наружных пожаров | 1 |
| Расход воды на наружное пожаротушение | 15 |
| Расчетное количество одновременных внутренних пожаров | 2 |
| Расход воды на внутреннее пожаротушение | 2,2+2,5 |

Обеспечение нужд пожаротушения водой предусмотрено из сельской водопроводной сети. Подача полного расчетного расхода воды на тушение пожара обеспечивается при наибольшем часовом расходе воды на другие нужды.

Существующая схема с. Краснохолмский, обеспечивающая хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды в основном сохраняется.

2.2. Водоотведение

Система канализации с. Краснохолмский была организована в  70-х годах. Сточные воды от жилой застройки отводятся в главный коллектор, проложенный по ул. Калинина и поступают в главную насосную станцию КНС-1. На настоящий момент протяженность канализационных сетей – 86,6 км. Перекачку стоков осуществляют 2 канализационные насосные станции. Стоки отводятся на биологические очистные сооружения.

Очистные сооружения предназначены для очистки недостаточно-очищенных сточных вод методом «полного окисления» органических загрязнений с помощью микроорганизмов активного ила с последующей дезинфекцией биологически очищенной воды гипохлоритом натрия. Проектная производительность - 2800 м3/сут.

Состав сооружений:

1. Первая очередь очистных сооружений:

приемная камера-1шт.,

горизонтальные песколовки-2шт.,

первичные отстойники-2шт.,

аэротенки двух коридорные-2шт.,

вторичные вертикальные отстойники-2шт.,

смеситель-2шт.,

2. Сооружения для обработки осадка:

иловые площадки – площадь 2100 м2, объем 4200 м3.

Раздел 3.

Показатели развития системы развития

водоснабжения и водоотведения с. Краснохолмский

3.1. Водоснабжение.

Удельные среднесуточные нормы хозяйственно-питьевого водопотребления на одного жителя приняты в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан».

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Максимальные суточные расходы воды определяются с учетом коэффициента суточной неравномерности водопотребления принятого равным 1,2.

Действующий водозабор «Ижболдинский» мощностью 1900 м3/сут. Не в полной мере покрывает потребности села.

3.2. Водоотведение.

На основании СНиП 2.04.02084* удельное среднесуточное водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению без учета расходов на полив.

Планом предусматривается развитие централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации села с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации.

Раздел 4.

Программа по развитию системы водоснабжения и водоотведения

с. Краснохолмский муниципального района

Калтасинский район Республики Башкортостан

4.1.Водоснабжение

В настоящее время демографическая ситуация в с. Краснохолмский характеризуется относительной стабильностью, рост населения  не прогнозируется. Сельское  водопроводное  хозяйство в основном удовлетворяет количественным потребностям, но имеет немало качественных проблем. К наиболее важным из них относится  ухудшение качества воды из-за ветхости сетей, маловодье в летний период в микрорайонах  расположенных на более высоких отметках над уровнем моря и многое другое. Целый ряд сооружений водопроводного хозяйства с. Краснохолмский находится в ветхом состоянии.

К настоящему времени технический потенциал водопроводного хозяйства с. Краснохолмский исчерпан на 70%. Угроза коммунальной катастрофы в случае непринятия мер по модернизации коммунальных систем может стать реальностью уже в ближайшее десятилетие. Сложности водопроводного хозяйства  с. Краснохолмский вызваны не только высоким процентом износа основных фондов и сетей, но и спецификой существовавшей  в последние десятилетия системы водоснабжения села.

Сложным расположением села определяется и сложность структуры его водопроводного хозяйства.  В селе существуют одна самостоятельная система питьевого водопровода: водозабор «Ижболдинский».

Эксплуатацией централизованной системы водоснабжения с. Краснохолмский   занимается  ООО «Краснохолмский Водоканал». Целью деятельности данного предприятия является обеспечение потребителей качественной питьевой водой.

Протяженность водопроводных сетей от «Ижболдинского» водозабора, уличных, внутридворовых сетей  119,3 км.

Средний износ основных фондов водопроводного хозяйства  с. Краснохолмский в настоящий момент составляет более 60% водопроводных сетей. Однако более 20 км сетей, находящихся в эксплуатации, уже сегодня полностью изношены. Поэтому необходима Плановая модернизация сетей водоснабжения с применением полиэтиленовых труб, бестраншейных методов прокладки и перекладки трубопроводов, что особенно актуально в условиях высокоплотной застройки, насыщенной инженерными коммуникациями.

Для бесперебойного обеспечения села качественной питьевой водой в требуемом количестве предусматривается решение следующих задач:

- инженерно-техническая оптимизация функционирования систем водоснабжения села;

- модернизация и реконструкция существующей системы водоснабжения;

- формирование экономических и организационных условий развития систем водоснабжения села;

-  повышение надежности водоснабжения села;

- повышение качества предоставляемых услуг и устойчивости функционирования систем водоснабжения  села;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов водоснабжения и потребителей;

- координация действий субъектов водоснабжения и прочих заинтересованных лиц.

В технических мероприятиях отражены пути модернизации системы водоснабжения, направленные на повышение качества и надежности водоснабжения села Краснохолмский, уменьшения эксплуатационных затрат в целом за счет внедрения энергосберегающих технологий и решений.

Предусмотрены следующие технические решения:

- Плановая модернизация сетей водоснабжения с применением полиэтиленовых труб;

- Утверждение запасов подземных вод водоисточника «Ижболдинский»;

-  Модернизация насосного оборудования водонасосных станций;

- Модернизация системы подачи и распределения воды в целях закольцовки систем водоснабжения от водозабора «Ижболдинский».

Затраты на реализацию мероприятий складываются из стоимости проектных работ, выполненных пообъектно, изыскательских работ (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрогеологические) для стадии "Технико-экономическое обоснование" и "Рабочая документация", а также капитальных затрат на проведение непосредственно комплекса работ.

Кроме того, стоимость приобретения оборудования, монтажа, наладки и проведения комплекса работ принимается по ценам организаций-производителей, дилерских и дистрибьюторских компаний и подрядных специализированных организаций.

1. выполнение программы не в полном объеме;

2. несоблюдение сроков реализации мероприятий;

3. недостаточное финансовое обеспечение;

4. недоиспользование или невостребованность вновь введенных производственных мощностей.

Из четырех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Снизить данный риск позволят следующие мероприятия:

- частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств муниципального района, при этом могут быть рассмотрены и средства федерального и республиканского бюджетов;

- использование собственных средств;

- привлечение заемных средств.

Государственное регулирование тарифов на услуги водоснабжения, надбавок к ним, а также тарифов на подключение к системам водоснабжения может повлиять на возникновение риска. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов максимально возможного их изменения. А результатом утверждения необоснованных тарифов будут убытки предприятия.

Эффективность реализации программных мероприятий оценивается в социальном, экономическом и экологическом аспектах.

В социальном аспекте эффективность достигается за счет устранения негативного влияния водного фактора на здоровье людей - удовлетворении потребности населения города в качественной питьевой воде в количестве, соответствующем нормам потребления. Данный эффект достигается выполнением мероприятий по модернизации оборудования на сооружениях водопровода, модернизации системы магистральных водоводов. Кроме того, за счет улучшения состояния здоровья населения сокращаются затраты на лечение, число невыходов на работу, а также улучшается демографическая ситуация, что дает прямой и косвенный экономический эффект.

В экономическом аспекте можно дать оценку эффективности в виде предотвращения ущерба за счет мероприятий, направленных на рациональное использование воды, устранение потерь, аварий в водопроводных сетях за счет ее рациональной подачи в сети в течение суток и модернизации систем водоснабжения, экономии электроэнергии при транспортировке и подготовке питьевой воды.

В экологическом аспекте эффективность достигается за счет комплекса мероприятий по модернизации  систем водоснабжения, направленных на охрану окружающей среды.

4.2. Водоотведение

Сельское канализационное хозяйство в основном удовлетворяет количественным потребностям, но имеет немало качественных проблем. К наиболее важным из них относится качество очистки сточных вод. Целый ряд сооружений  канализационного хозяйства с. Краснохолмский находится в ветхом состоянии.

К настоящему времени технический потенциал канализационного хозяйства  с. Краснохолмский исчерпан на 70%. Угроза коммунальной катастрофы в случае непринятия мер по модернизации коммунальных систем может стать реальностью уже в ближайшее десятилетие. Сложности канализационного хозяйства  с. Краснохолмский вызваны высоким процентом износа основных фондов и сетей водоотведения с. Краснохолмский.

Водоотведение села Краснохолмский следующее: недостаточно- очищенные сточные воды поступают по самотечным сетям  в две канализационные насосные станции. Насосами  этих станций сточные воды по двум напорным  коллекторам перекачиваются на очистные сооружения.

Биологические очистные сооружения с. Краснохолмский  представлены технологической линией. Линия производительностью 2800 м3/сут. Сооружение  предусматривают  механическую очистку стоков на решетках, в песколовках и первичных  отстойниках;  биологическую очистку – в аэротенках и вторичных  отстойниках; обеззараживание очищенного стока  в контактных резервуарах с помощью  гипохлорита натрия. Очищенные стоки поступают в  буферные пруды и  по трубопроводу протяженностью  2,4 км  сбрасываются  в р. Киебак.

Отводимые в реку Киебак очищенные сточные воды соответствуют проектным, нормативным  требованиям  для  данных  конкретных  БОС, однако не отвечают требованиям, предъявляемым к качеству очищенных стоков, спускаемых в водоем   рыбохозяйственного  значения.

Перспективная схема водоотведения муниципального образования.

Основными целями и задачами программы являются:

- обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории села и реки Киебак, как притока Волги;

В технических мероприятиях программы отражены пути модернизации системы водоотведения, направленные на повышение надежности и качества очистки сточных вод  села Краснохолмский, уменьшения эксплуатационных затрат в целом за счет внедрения энергосберегающих технологий и решений.

В программе предусмотрены следующие технические решения:

- Плановая модернизация сетей водоотведения с применением   полиэтиленовых труб;

-  Разработка Генеральной схемы канализации с. Краснохолмский;

-  Реконструкция биологических очистных сооружений канализации;

-  Модернизация насосного оборудования канализационно-насосных станций.

Расчет затрат на выполнение программы складывается из стоимости мероприятий по направлениям.

Затраты на реализацию мероприятий складываются из стоимости проектных работ, выполненных пообъектно, изыскательских работ (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрогеологические) для стадии "Технико-экономическое обоснование" и "Рабочая документация", а также капитальных затрат на проведение непосредственно комплекса работ.

Кроме того, стоимость приобретения оборудования, монтажа, наладки и проведения комплекса работ принята по ценам организаций-производителей, дилерских и дистрибьюторских компаний и подрядных специализированных организаций.

Практически все мероприятия по модернизации системы водоотведения, предлагаемые настоящей программой, являются природоохранными, то есть направленными на сохранение окружающей среды. Цель модернизации существующих биологических очистных сооружений канализации - доведение качества очищенных сточных вод до соответствия требованиям для стоков, отводимых в водоем рыбохозяйственного значения. Существующая в настоящее время биологическая очистка стоков в системе водоотведения с. Краснохолмский соответствует проектным нормам для данных Биологических очистных сооружений, но не соответствует нормам для стоков, выпускаемых в водоемы рыбохозяйственного значения (каковым является р. Киебак). Программой предусматриваются значительные финансовые вложения на проведение важнейших мероприятий, основной целью которых является охрана окружающей среды.

Таким образом, намеченные данной программой мероприятия по совершенствованию очистки сточных вод, модернизации сетей и др. в первую очередь служить охране окружающей среды, улучшению экологической обстановки  региона.

Раздел 5. Энергоснабжение в системе водоснабжения и водоотведения.

Целью подпрограммы уменьшение энергопотребления при добыче, транспортировке и потреблении холодной воды и отведения сточных вод, уменьшение потерь холодной воды, совершенствование учета добытой и потребленной воды, систем управления технологическими процессами и разработка нормативных документов и нормативов потребления и водоотведения.

1).  Замена устаревшего оборудования на энергоэффективное оборудование

Цель мероприятия - внедрение высокоэффективных насосных агрегатов в системах водоснабжения и водоотведения. Добыча, и в некоторой доле транспортировка воды осуществляется насосными агрегатами с электроприводами, потребление электроэнергии которыми составляет до 70% всего потребления электроэнергии предприятием. Уменьшение электропотебления  насосными агрегатами, приведение в соответствие мощности привода насосу и организация процесса добычи и транспортировки воды позволяет добиться высоких показателей энергосбережения.

2). Внедрение систем и средств управления

Внедрение систем контроля и управления технологическим процессом и контролем добычи, транспортировки и потребления воды и стоков, включая внедрение ТЧП для управления приводами на водоподаче.

Выполнение мероприятия обеспечит экономию электроэнергии, за счет уменьшения потребления электроэнергии на приводах, поддержания параметров воды в сетях на заданном значении, полноты информации о параметрах в сетях и соответственно, возможности оперативного решения внедрения дефектоскопов для обнаружения течей в трубопроводах снизит потери воды при транспортировке.

3). Энергоаудит и организационно-технические мероприятия.

Целями являются проведение энергоаудита системы водоснабжения  и водоотведения для определения источников потерь воды, ее нерационального использования, нерационального использования электроэнергии, разработка и внедрение организационно-технических мероприятий, направленных на создание высокоэффективной системы водоснабжения и водоотведения, разработка нормативных документов.

В результате энергоаудита должны быть определены источники потерь. Места и причины нерационального использования воды. На основе полученных результатов будут разработаны технические и организационные мероприятия по энергосбережению и экономии воды.

В данном мероприятии ставится задача разработки нормативных документов, регламентирующих на уровне района:

- порядок расчетов населения за воду по домовым приборам,

- ответственности муниципальных предприятий и служб за сохранность приборного парка, точности и надежности измерений воды,

- создание стимулов для работников муниципальных предприятий и городских служб, населения, организаций и предприятий для экономии воды.

То есть – это разработка нормативных документов для организации функционирования системы водоснабжения и водоотведения, взаимоотношений, включая финансовые расчеты всех участников системы.

5.2. Водоснабжение.

Водоснабжение населения с. Краснохолмский осуществляется посредством эксплуатационных 2 артезианских скважин и 1 каптированного родника. Централизованное водоснабжение в с. Краснохолмский присутствует практически в каждом доме и обеспечивает водой население и потребности предприятий и организаций.

Схема водоснабжения с. Краснохолмский представлена локальной системой водоснабжения, которая включает в себя водозаборные скважины,  разводящие сети и водоразборные колонки.

Водовод и разводящие сети водопровода в основном находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, что влечет за собой ненадежность работы всей системы, а также, вследствие аварийности на сетях, возникновение вторичных загрязнений, снижающих качество воды.

В целях улучшения ситуации с обеспечением населения с. Краснохолмский питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве рекомендуются следующие мероприятия:

– организовать установку зон санитарной охраны в составе трех поясов для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.;

– предусмотреть развитие системы водоснабжения с. Краснохолмский, включая строительство и реконструкцию централизованной системы (водозаборов, водоочистных станций, водоводов, водопроводных сетей);

– для улучшения качества подаваемой в сеть воды и доведения её до норм ГОСТ «Вода Питьевая» предусмотреть строительство станций по дополнительной очистке воды;

Перспективное развитие системы водоснабжения с. Краснохолмский включает в себя реконструкцию водозабора и водовода «Сосновка - Краснохолмский» и строительства подкачивающей станции в Юго-Западном микрорайоне с. Краснохолмский.

Водоотведение в с. Краснохолмский находится в ведении ООО «Краснохолмский водоканал».

В большинстве случаев эффективность работы имеющихся очистных сооружений недостаточна, требуется модернизация оборудования, а зачастую и полная реконструкция систем очистки.

5.2. Водоотведение.

Основные мероприятия по развитию системы водоотведения:

– развитие систем водоотведения в населенных пунктах, включая строительство и реконструкцию очистных сооружений, насосных станций, канализационных сетей;

– реконструкцию или расширение существующих очистных сооружений;

– строительство новых и перекладку существующих сетей канализации со сверхнормативным сроком эксплуатации.