# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# Министерство жилищно-коммунального хозяйства,

# строительства и архитектуры

# Ставропольского края

# Государственное учреждение

# архитектуры и градостроительства

# Ставропольского края

# ОТДЕЛ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КАДАСТРА

# Корректировка генерального плана

села  Воронежского  Кочубеевского района

Ставропольского края

96 - 7 – ГП

Материалы по обоснованию проекта

Пояснительная записка

# Ставрополь, 2008

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства,

строительства и архитектуры

Ставропольского края

# Государственное учреждение

архитектуры и градостроительства

Ставропольского края

# ОТДЕЛ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КАДАСТРА

# Корректировка генерального плана

села Воронежского  Кочубеевского района

Ставропольского края

96 - 7 – ГП

Материалы по обоснованию проекта

Пояснительная записка

| Генеральный директор | Зыков В.А. |
| --- | --- |
| Начальник отдела | Пилипенко С.Н. |

# Ставрополь, 2008

Ведомость основного комплекта ГП

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие данные |  |
| 2 | Пояснительная записка |  |
| 3 | Опорный план и схема планировочных ограничений | Лист 1 |
| 4 | Основной чертеж | Лист 2 |

Корректировка генерального плана выполнена в связи с требованиями Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004г. №190 – ФЗ.

Корректировка выполнена на основании технического задания, в соответствии с требованиями СНиП 11-04-2003.

Проектные решения, принятые при корректировке генерального плана, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасное для жизни и здоровья проживание людей при соблюдении предусмотренных корректировкой генерального плана мероприятий.

|  |  |  |  |  |  | 96 - 7 - ГП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Корректировка генерального плана с.Воронежского Кочубеевского района Ставропольского края |
| Изм | Кол. | Лист | №док | Подпись | Дата |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.1 | 2 |
| Нач. отд. | Пилипенко |  |  |  |  |  |  |
| ГАП | Лебедева |  |  | Общие данные | Государственное учреждение архитектуры и градостроительства СК |
| Инженер | Макарова |  |  |  |  |
| Инженер | Арутюнян |  |  |  |  |

Ситуационная схема

# Лицензии (сертификаты)

Лицензии Государственного учреждения архитектуры и градостроительства СК на выполнение проектных работ:

- от 15 июня 2004 г. СКГ-00898Г                                                                                      по 15.16.2009г.

- от 15 июня 2004 г. СКГ-00899Г                                                                                      по 15.16.2009г.

- от 19 ноября 2007г. Д-954781 (рег.№ГС 3-26-02-26-0-2634051506-007120-3)          по 19.11.2012г.

- от 19 ноября 2007г. Д-954494 (рег.№ГС 3-26-02-27-0-2634051506-007116-3)          по 19.11.2012г.

- от 18 декабря 2007г. Д-965742 (рег.№ГС 3-26-02-28-0-2634051506-007119-3)         по 18.12.2012г.

|  |  |  |  |  |  | 96 – 7 – ГП Общие данные | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | К.уч. | Лист | №док. | Под. | Дата |  | 1.2 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Содержание

# Введение	7

# Глава I. Оценка современного состояния территории села Воронежского

- Природно-климатические условия.	8

- Население	9

- Комплексная оценка территории станицы	9

- Жилая застройка. Учреждения культурно-бытового,

производственного и коммунального назначения	10

- Улично-дорожная сеть.	11

6. Инженерное оборудование…………………………………………………11

Глава II. Корректировка генерального плана села Воронежского

- Проектная численность населения	13

- Архитектурно-планировочная организация территории	15

- Состав и объемы культурно-бытового строительства	17

- Состав и объемы жилищного и производственного строительства	18

- Озеленение	20

- Технико-экономические показатели	24

- Охрана окружающей среды. Санитарные и водоохранные зоны.

Инженерно- геологические процессы	25

Приложение.

- Техническое задание. Корректировка генерального плана села

Воронежского (приложение к Договору №96-7 г от 21февраля 2007г.)

Исходные данные администрации муниципального образования Ивановского сельсовета  для корректировки генерального плана

- Введение

При корректировке генерального плана села Воронежского использовались следующие материалы:

- Техническое задание на корректировку схемы генерального плана  села Воронежского  (приложение к муниципальному контракту  № 96 -7г от  21марта 2007г.

2. Проект планировки и застройки населенных пунктов ( с. Ивановское, х.Веселый, х.Воронежский, х.Петровский) колхоза им.Чапаева Кочубеевского района Ставропольского края. «Ставропольгипросельхозстрой» г. Ставрополь 1969г.

- Всероссийская перепись населения 2002г. Схематический план села Воронежского  М 1:5000

В основу разработки архитектурно-планировочного решения проекта корректировки генерального плана положен анализ существующего положения, учтены  особенности градостроительного развития села, использованы  материалы проекта планировки и застройки села 1969года.

В проекте корректировки генерального плана осуществлен сбор и обработка исходных данных, доработка топоосновы, определение назначение территорий, разработка предложений о резервировании территорий для развития села, об объемах жилищного и культурно-бытового строительства.

В составе проекта входит опорный план и схема планировочных ограничений территории М 1: 5000, основной чертеж схемы генерального плана М 1:5000, пояснительная записка. Корректировка генерального плана рассчитана на расчетный срок действия 10 лет до 2018 года.

# Глава I. Оценка современного состояния

территории села Воронежского

# 1. Природно-климатические условия

Село Воронежское расположено на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района, находится на расстоянии 15км от центра муниципального образования села Ивановского. Связь с краевым центром г. Ставрополем осуществляется по автодороге краевого значения. В  муниципальное образование Ивановского сельсовета входят шесть населенных пунктов: с.Ивановское, с.Веселое, с.Воронежское, х.Калиновский, х.Петровский.

Село Воронежское расположено на левом берегу р. Большой Зеленчук. Берега реки в районе нахождения села обрывистые, в пойме имеются лесонасаждения.

Рельеф  территории села  имеет  общий уклон к реке. Почвы – преобладают предкавказские черноземы, грунты – галечник. Уровень грунтовых вод находится на глубине 4-5 метров, в некоторых местах – 1-1,2 метра.

Район, в котором находится территория села, расположен в  слабоувлажненной агроклиматической зоне Ставропольского края со следующими показателями:

| Показатели | Ед.измер. | Величина |
| --- | --- | --- |
| Среднемесячная температура, январь | С0 | -4,2 |
| Температура июля, max | С0 | +40 |
| Среднегодовая температура воздуха | С0 | 9,9 |
| Безморозный период | дней | 170-190 |
| Расчетная температура для отопления | С0 | -16 -20 |
| Глубина промерзания почвы – средняя – наибольшая | см | 26 43 |
| Среднегодовое количество осадков | мм | 350-450 |
| Направление господствующих ветров |  | восток, запад |
| Сейсмичность | баллов | 7 |

# 2. Население

В 1969 году на период разработки проекта планировки и застройки села Воронежского, численность населения составляла 826 человек. На расчетный срок по проекту 1969 года должна была составить 1000 человек. В настоящее время численность населения села превышает значения расчетной, принятой по ранее разработанному проекту, и по данным администрации муниципального образования Ивановского сельсовета, численность  населения на 2007 год составляет 1075 человек.

Структура населения по возрастному составу  для корректировки генплана принята по данным администрации муниципального образования Ивановского сельсовета на 2007год.

Количество трудоспособного населения села составляет 269 человек, или около 25% численности населения. Дети дошкольного и школьного возраста 177 человек, или 16,5% от численности населения. Нетрудоспособное население составляет 629 человек или  58,5%.

Современный баланс численности населения по возрастному составу

3.Комплексная оценка территории

Территория села по проекту корректировки генерального плана в существующих границах населенного пункта составляет  350,7га, и ограничена с северо-запада автомобильной дорогой, с востока – поймой реки Большой Зеленчук, с севера – границами села Ивановского, с юга – границами села Веселого.  Село протянулось широкой полосой вдоль поймы р. Большой Зеленчук с юго-запада на северо-восток.

Застроенные территории имеют линейную планировочную структуру со сложившимся функциональным использованием земель и не высокой плотностью застройки. На территории села преобладают большеразмерные кварталы с приусадебными участками. Существующее кладбище в центре села, размещенное без организации нормативной санитарно-защитной зоны, необходимо закрыть, с выбором территории под новое кладбище.

На территории села имеются целебные источники, размещена водолечебница, имеются возможности для организации курортно -лечебной зоны с учреждениями отдыха.

Наблюдаются сложные инженерно-геологические процессы: подтопление территории, эрозия, оползневые процессы.

В центре села расположена промзона, в восточной и юго-западной части села размещены территории воинской части.

В результате комплексной  оценки территории села Воронежского, выявлены территории, в границах которых устанавливаются ограничения на использование и осуществление градостроительной деятельности: санитарно-защитные зоны, водоохранные  зоны.

# 4. Жилая застройка. Учреждения культурно-бытового, производственного и коммунального назначения

Существующая жилая застройка села Воронежского представлена в основном одноэтажным усадебными жилыми домами с различными по площади земельными участками.

В капитальных зданиях, в том числе построенных по проектам,  размещаются следующие учреждения культурно-бытового обслуживания:

-дом культуры на 150 мест ( 1940 года постройки), начальная школа на 30 учащихся (1940г.),  детский сад на 40 мест (1970г.), медпункт, магазин.

В границах населенного пункта  расположена промзона, осуществлен отвод участка  под строительство АЗС.

# Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть села Воронежского представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи  с производственной зоной, с кварталами жилых домов.

Внешние связи осуществляются  в направлении юго-запад – северо-восток по улицам Новой, Шоссейной.

Главной улицей села является пер.Школьный, в общественном центре села.

Улицы Мира, Лесная,  проходящая в направлении север-юг,  являются основными улицами в жилой застройке, обеспечивающими связь жилых территорий с главной улицей.

Необходимо усовершенствовать покрытие переулка Школьного с устройством тротуаров из тротуарной плитки в районе общественного центра села. Формирующие улично-дорожную сеть села основные улицы в жилой застройке, должны быть также благоустроены, иметь асфальтовое покрытие и тротуары.

необходимо предусмотреть размещение автостоянок.

Поперечные профили улиц, принятые проектом имеют следующую ширину:

главная  улица в красных линиях                        20 - 25 м

улицы в жилой застройке                                    18 - 16 м

внутриквартальные проезды                                10 - 12 м

Ширина проезжей части  главной улицы составляет 7 метров, ширина тротуаров 1.5 – 2,25 м, для улиц в жилой застройке - ширина проезжей части 6,0 м  с шириной тротуара до 1м, внутриквартальные проезды  с проезжей частью 3,5 м.

# 6. Инженерное оборудование

Водоснабжение и канализация. В селе Воронежском имеется централизованное водоснабжение, источниками водоснабжения являются

река Большой Зеленчук, а также Казьминский групповой водопровод. Протяженность инженерных сетей водопровода  составляет 13,46 км. Централизованной системы канализации в селе не имеется. Административные, производственные, культурно-бытовые и общественные здания оборудованы внутренним водопроводом и  канализацией. В жилой застройке имеются надворные туалеты и выгребные ямы.

Теплоснабжение. К  общественным, культурно-бытовым зданиям осуществляется централизованная подача тепла от существующей котельной. Горячее водоснабжение жилых домов осуществляется от газовых водогрейных колонок.

Газоснабжение. Село Воронежское газифицировано. Источником газоснабжения являются газораспределительные сети ОАО «Ставрполькрайгаз»   от Новодеревенской ГРС. Протяженность газовых сетей составляет  22,7км.

Электроснабжение села осуществляется от энергосистемы края. Источником является ТП «Воронежская». Протяженность электросетей составляет 6,7км.

Телефонизация. Радиофикация. Телефонизация села осуществляется от АТСК с. Кочубеевское.  Протяженность сетей в пределах села 3км. Село радиофицировано.

# Глава II. Корректировка генерального плана

села Воронежского

1. Проектная численность населения

Корректировка  генерального плана села Воронежского выполнена с учетом  проекта планировки и застройки,  выполненного институтом «Ставропольгипросельхозстрой» в 1969 году.

Проект корректировки схемы генерального плана разработан на территорию села, составляющую в проектных границах 350,7 га, с численностью населения 1075 человек.

Динамика изменения численности населения  муниципального образования Ивановского сельсовета, в том числе села Воронежского, в период с 1989 по 2007 год  по данным Всероссийской переписи населения 2002 года с учетом переписи 1989 года показано в таблице 1. В период с 1989 года по 2002 год население сельсовета увеличилось на 21,3%, естественный прирост населения  составил 1,6% в год, по селу Воронежскому за указанный период – 4,1%.  В ближайший период с 2002  по 2007 год темпы роста населения сельсовета уменьшаются, годовой естественный прирост населения сельсовета составляет 0,17%, по селу Воронежскому происходит  снижение численности  населения на 19,5%, с отрицательным приростом – 3,9%.

Таблица 1

| Населенный пункт | ГОДЫ |
| --- | --- |
|  | 1989 | 2002 | 2007 |
| Ивановский сельсовет | 8570 | 10323 | 10413 |
| с.Ивановское | 5795 | 6879 | 6853 |
| с.Веселое | 1173 | 1277 | 1600 |
| с.Воронежское | 869 | 1334 | 1075 |
| х. Петровский | 0 | 370 | 385 |
| х. Калиновский | 248 | 332 | 319 |
| х. Черкасский | 422 | 131 | 181 |

Анализ динамики изменения численности населения села показывает значительный рост численности населения в период с 1989 по 2002год, что предопределяет возможность дальнейшего прогнозирование стабилизации и роста населения на расчетный срок до 2018 года.   Учитывая тенденции роста населения Ивановского сельсовета и имеющие возможности развития села Воронежского, расчет численности населения села, произведен экстраполяционным методом по среднегодовому  показателю естественного прироста, составляющему 1,9%.

Среднегодовой  прирост населения  представлен в таблице 2.

Таблица 2

| Среднегодовой показатель прироста в % |
| --- |
| С учетом миграции | Без учета миграции |
| - | 1,9 |

Расчет численности населения с учетом среднегодового  естественного прироста населения выполнен на первую очередь строительства (2013 г.) и на расчетный срок (2018 г.) по формуле:

Нп = Нс х (1+Рр/100)Тр,

Нр = Нс х (1+Рр/100)Тр,

Нп – ожидаемая численность населения на первую очередь;

Нр – ожидаемая численность населения на расчетный срок;

Нс – существующая численность населения на исходный срок;

Тр – число лет;

Рр  – среднегодовой процент изменения численности населения на первую очередь и расчетный срок с учетом прироста.

Подставив значение в формулу, получим предполагаемую численность населения:

Нп= 1075 х (1+1,9/100)= 1180

Нр= 1075 х (1+1,9/100)=1290

Принимаемая за основу для проектирования ожидаемая проектная численность населения села принимается на первую очередь строительства 2013г.- 1200 человек, на расчетный срок 2018г.- 1300 человек.

Таблица 3

| село Воронежское | Фактическая | По проекту |
| --- | --- | --- |
|  | 1989 | 2002 | 2007 | Первая очередь | Расчетный срок |
|  | 869 | 1334 | 1075 | 1200 | 1300 |

Структура населения по возрастному составу на расчетный срок 2018 год принята в соответствии с фактическим положением  на 2007год и представлена в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Возрастные группы населения | Население | Удельный вес возрастных групп |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % |
| 1 | Дошкольный возраст (0-6 лет) | 55 | 4,2 |
| 2 | Школьный возраст (7-15 лет) | 160 | 12,3 |
| 3 | Трудоспособный возраст: (мужчины 16-59 лет) (женщины 16-54 лет) | 325 | 25,0 |
| 4 | Пенсионный возраст | 760 | 58,5 |
| Всего |  | 1300 |  |

2. Архитектурно-планировочная

организация территории

Архитектурно-планировочная организация территории села Воронежского предусматривает формирование функциональных зон и планировочной структуры с учетом сложившейся застройки, территориального развития и существующих планировочных ограничений. Функциональное назначение зоны и её размещение в планировочной структуре определяет систему градостроительных требований по её использованию.  Территория села состоит из  селитебной зоны с выделением промзоны и общественного центра по ранее разработанному проекту планировки и застройки села.

Проектом корректировки генерального плана предлагается формирование следующих функциональных зон на территории села: жилой, общественной, производственной, рекреационной (зеленые насаждения общего пользования). Архитектурно-планировочная организации села Воронежского определена с учетом резервных территорий по проекту корректировки генерального плана.

Природной планировочной осью является река Большой Зеленчук, проходящая по восточной границе села. Сложившаяся планировочная организация села имеет четкую вытянутую вдоль реки планировочную структуру.

В основе формирования четкой планировочной структуры генерального плана лежит принцип выявления основных планировочных осей, проходящих по улицам, обеспечивающим трудовые и культурно-бытовые связи населения с местами приложения труда и центром обслуживания – общественным центром села.

Основной планировочной осью в направлении с юго-запада на северо-восток является улица Мира, которая обеспечивает связь  жилых кварталов с общественным центром села. Второстепенные оси в том же направлении проходят по улицам Новой, Шоссейной. Лесной.

В селитебная зоне в структурно-планировочном плане отдельно выделяется  квартал усадебной застройки в юго-западном направлении от существующего кладбища (бывший хутор Андреевский).

В основу организации жилой зоны положена сложившаяся и планируемая планировочная структура жилых кварталов с различными по площади приусадебными участками. Размер приусадебных участков выделяемых под новое строительство по решению администрации сельсовета принимается до 0,30 га. Выделение резервных территорий для нового строительства  проектом корректировки генерального плана предусмотрено на свободной от застройки территории в северо-восточном и восточном направлении.

Основной проблемой существующей жилой зоны является повышение уровня инженерного оборудования и благоустройства территории,

Существующая общественная зона села размещена в центральной части села Воронежского по переулку Школьному, включает территорию общественного центра со зданиями  детского сада, школы, дома культуры, медпункта.  В настоящее время свободных территорий в центральной части для развития общественной зоны не имеется.

В связи с протяженным характером застройки села, проектом корректировки генерального плана  предлагается размещение объектов обслуживания населения в кварталах новой застройки.

Решение по формированию рекреационной зоне предполагает использование части долины реки Большой Зеленчук в центральной части села для размещения парка со спортивной  и лечебной зоной.

Сложившиеся территории существующих производственных объектов, относящихся к производственной зоне, сохраняются.

Сохранение и охрана объектов культурного наследия

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), памятники археологии, расположенные на территории муниципального образования Ивановского сельсовета и населенных пунктов  подлежат  государственному учету, состоят в реестре объектов культурного значения с целью охраны  объектов исторического наследия,  в соответствии с постановлениями РИК  СК №702 от 01.10.1981г., приказа министерства культуры Ставропольского края №135 от 06.11.1998г.

На территории  населенных пунктов муниципального образования Ивановского сельсовета, в районе левобережья реки Большой Зеленчук выявлены памятники археологии, и расположено большое количество археологических объектов, возможно неизвестных до настоящего времени, выявляемых в процессе проведения историко-культурных экспертиз, научных исследований.

В целях  дальнейшего научного изучения объектов культурного наследия памятников археологии, в соответствии с приказом министерства культуры Ставропольского края от 12сентября 2000г. №129, необходимо принятие комплекса  мероприятий по их дополнительному выявлению, учету, обеспечению сохранности. До разработки проектов зон охраны памятников археологии, установить временные зоны охраны памятников археологии.

С целью сохранения существующих или вновь выявленных объектов культурного наследия,   при осуществлении отводов земельных участков для строительства на территории муниципального образования Ивановского сельсовета, села Воронежского, необходимо проводить согласование их размещения в государственном органе охраны памятников истории и   культуры – министерстве культуры Ставропольского края.

В дальнейшем необходима  разработка проекта зон охраны объектов культурного наследия и установление специальных режимов использования земель и градостроительного регламента в зонах, примыкающих к памятникам истории и культуры в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008г. об утверждении «Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры ) народов Российской Федерации».  Перечень объектов культурного наследия памятников археологии  представлены в следующей таблице 6.

Таблица 6

| Наименование объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) | Дата создания | Документ, на основании которого подлежат госохране | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Памятники археологии |
| Курган «Воронежский -1» | Статус памятника - государственный учет | Приказ Министерства культуры Ставропольского края №135 от 06.11.1998г. | с.Воронежское |
| Курганный могильник «Воронежский -2» | -/- | -/- | с.Воронежское |
| Поселение «Воронежское-1» | -/- | -/- | с.Воронежское |

3.Состав и объемы культурно-бытового строительства

Село Воронежское должно иметь полный состав культурно-бытовых учреждений повседневного пользования, с учетом размещения учреждения периодического пользования в центре муниципального образования селе Ивановском.

Система культурно-бытового обслуживания села представлена следующими объектами: начальной  школой,  детским садом, домом культуры, магазином.  Обеспечение населения  объектами обслуживания   на расчетный срок требует увеличения строительства обслуживающих  учреждений народного образования, культуры, физкультурно-оздоровительных учреждений,   расширение сферы  сервиса.

Расчет необходимых объемов культурно-бытового строительства велся на проектное население сельсовета на основании СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и приведен в таблице 8.

4.Состав и объемы жилищного и производственного строительства. Расчет и выбор территории для строительства.

В настоящее время  жилой фонд села Воронежского составляет 20,0 тыс.м2 общей жилой площади, количество квартир – 379. Жилой фонд состоит  из каменных-кирпичных жилых домов, а также из прочих материалов. жилые строения с износом более  60% незначительны. При численности населения  1075 человек, на одного жителя приходится 18,6 м2 общей площади жилого фонда, что соответствует нормативному.

Существующий жилой фонд села Воронежского сохраняется, для расчета объемов проектного жилого фонда принята обеспеченность площадью жилья на одного человека равная 18,0 м2. Для обеспечения площадью жилого фонда прироста населения села по существующим минимально необходимым социальным нормам 18 м2 на человека,  на первую очередь строительства  (125 чел.) и на расчетный срок (225 чел.) потребуются объемы жилого фонда представленные в таблице 5.

# Таблица 5

| Наименование населенного пункта | Существующий жилой фонд | Требуется м2 при 18 м2 общ. площади | Сохраняется м2 | Всего на расчетный срок м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок | В том числе 1 очередь строительства | На расчетный срок | На 1 очередь стр. | На расчетный срок | В т.ч. на 1 очередь |
| село Воронежское | 20000 | 4050 | 2250 | 20000 | 20000 | 24050 | 22250 |

Для обеспечения общей площадью жилья при норме 18м2 на человека, объем нового жилого фонда на 1 очередь составит 2250м2, на расчетный срок потребуется 4050 м2 общей жилой площади. Размещение нового жилого фонда предполагается на новых территориях.

Для обеспечения общей жилой площадью прироста населения на расчетный срок потребуется 4050 м2 жилья  и освоение  19,4 га селитебной территории при площади земельного участка, выделяемого для нового строительства 0,30 га и среднего размера семьи 3,0 чел. Проектом корректировки генерального плана предусмотрен резерв территорий, составляющий  26,6га,  с выделением новых жилых кварталов, в том числе на перспективу за расчетный срок. Новое жилое строительство предусматривается вести  за счет индивидуальных застройщиков.

Таблица 6

Баланс использования территории жилой селитебной территории

на расчетный срок по генплану

| Селитебная территория, га |
| --- |
| Сохраняемая застройка | Проектируемая застройка | Итого |
| 110,0 | 26,6 | 136,6 |

Основным типом жилья является одноэтажная усадебная застройка.  Расчеты объемов жилищного строительства приведены  в таблице 7.

Расчеты по проектируемому жилому фонду велись по социальным нормативам обеспеченности 18 м2 на человека общей площади.

При проектировании новой застройки необходимо учесть современные требования к жилым домам – строительство 2-3 этажных жилых домов, домов с мансардой с увеличением общей площади дома. В связи с этим, площадь проектируемого жилого фонда села может превысить расчетную.

# Таблица 7

| Наименование | Проектируемый жилой фонд | Итого на расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| село Воронежское | кв.м/чел | чел | кв.м | кв.м/чел. | чел | кв.м |
|  | 18,0 | 225 | 4050,0 | 18,0 | 1300 | 24 050,0 |

Существующие производственные объекты для дальнейшего использования сохраняются, с условием  организации и соблюдения нормативных санитарно-защитных зон от жилой застройки.

5. Озеленение

Создание системы озеленения относится к благоустройству территории села  для обеспечения благоприятной среды проживания населения и организации зоны отдыха.   Проектом корректировки генерального плана предлагается формирование единой системы различных видов зеленых насаждений в зависимости от функционального назначения: зеленые насаждения общего пользования, зеленые насаждения ограниченного пользования.

В состав территорий зеленых насаждений общего пользования входит:

- проектируемый парк  (по проекту корректировки генерального плана);

Из зеленых насаждений ограниченного пользования и специального назначения:

- озеленение  общественных учреждений, жилых территорий, участков детских и школьных учреждений;

-озеленение улиц.

В проекте корректировки генерального плана предлагается создание лечебной зоны, составляющей 5,3га с организацией зоны длительного отдыха , строительством на перспективный срок  учреждений обслуживания. Размещение лечебной зоны предполагается в районе проектируемого парка,  с возможностью использования озелененных природных ландшафтов поймы реки

Большой Зеленчук.

Территории зеленных насаждений общего пользования  по проекту корректировке генерального плана составляют 7,2 га.

Территории зеленых насаждений общего пользования необходимо озеленить, благоустроить и оборудовать малыми архитектурными формами: скамьями, светильниками, урнами.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания                                                       Таблица 8

| Наименование учреждений и предприятий | Расчетная норма на 1000 жителей | Требуется на расчетное население | Сохраняется | Необходимо построить (недостающее по нормам) | Требуемая площадь участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Детские ясли-сад | Исходя из охвата детей дошкольного возраста 85% | 46 | 42 | 40 | 40 | - | - | 0,2га | 0,2га |
| Начальная общеобразовательная школа | Исходя из 100% охвата детей | 160 | 147 | 30 | 30 | 130 | 117 | 0,65 га | 0,65га |
| Медпункт | Определяется органами здравоохранения |  |  | 1 | 1 |  |  | В зависимости от мощности |  |
| Дом интернат для престарелых и инвалидов | 28 мест на 1000 чел. (с учетом демографии) | 36 | 33 |  |  | 36 | 33 |  |  |
| Административное здание | Одно на нас.пункт | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | 0,3 га на объект |  |
| Библиотека: -сельская | 4 - 5 чит. мест на 1тыс.чел. | 7 | 6 |  |  | 7 | 6 |  |  |
| Дом культуры | От 300 до 230 мест на 1тыс. соответственно величине села от 1 до 2тыс. человек | 390 | 360 | 150 | 150 | 390 | 3609 | По заданию на проектирование |  |
| Предприятие бытового обслуживания | 7 раб. мест на 1 тыс.чел. | 9 | 8 | - | - | 9 | 8 |  |  |
| Баня | 7 мест на 1 тыс.чел. | 9 | 8 | 1 | 1 | - | - | 0,2 га на объект |  |
| Продовольственный магазин, промтоварный магазин | 100 кв.м торговой площади, 200 кв.м на 1 тыс. чел. | 130 260 | 120 240 | 3 | 3 | 130 260 | 120 240 | 0,1 и 0,3 га на объект |  |
| Предприятие общественного питания | 40 мест на 1 тыс. чел. | 52 | 48 |  |  | 52 | 48 |  |  |
| Хлебопекарня | 0,5 т-0,6 т на 1тыс.чел. | 0,7 | 0,6 |  |  | 0,7 | 0,6 | 0,25-0,5 га на объект |  |
| Комплекс физкультурно-оздоровительных площадок | Территория 0,9 га на 1 тыс.чел. | 1,1 | 1,0 |  |  | 1,1 | 1,0 |  |  |
| Спортзалы общего пользования | 80 м2 пл.пола на 1 тыс.чел.. | 104,0 | 96,0 |  |  | 104,0 | 96,0 |  |  |

6. Технико-экономические показатели

| Наименование показателей | Единицы измерения | На расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 1300 |
| 1.Площадь территории села Воронежского в границах населенного пункта, в том числе: | га | 350,7 |
| - площадь территории существующей жилой зоны | га | 110,0 |
| - площадь резервных территорий жилой зоны | га | 26,6 |
| -площадь территории существующей общественной зоны | га | 2,5 |
| - площадь резервных территорий общественной зоны | га | 4,3 |
| -площадь территории производственной зоны | га | 1,2 |
| -площадь территории резервной производственной зоны | га | 1,7 |
| - площадь территории озеленения общего пользования | га | 7,1 |
| - площадь территории лечебной зоны | га | 5,3 |
| - площадь территории воинской части | га | 14,3 |
| - прочие территории (улицы, проезды, площади, земли сельхоз. использования, свободные от застройки территории) | га | 177,7 |
| 2.Плотность населения на селитебной территории | чел/ га | 9,0 |

# Баланс территории села Воронежское в границах населенного пункта

Проектный баланс территории.

В проекте корректировки генерального плана  определена проектная граница (черта) и  территория населенного пункта села Воронежского, составляющая 350,7га.

В соответствии со схемой земель села Воронежского (прилагается), в  проектные границы  (черту)  включены земли сельхозназначения(пашня,пастбища), с изменением целевого назначения и разрешенного использования, площадь которых составляет 130.0 га.

Из них площадь проектируемых территорий составляет:

площадь  резервных территорий жилой зоны  26,6га;

площадь территории озеленения общего пользования 7,1га

площадь резервных территорий общественной зоны 4,3

площадь лечебной зоны 5,3 га

площадь прочих территорий ( свободных от застройки) 86,7га.

7. Охрана окружающей среды.

# Санитарные и водоохранные зоны. Инженерно-геологические процессы

Наиболее важным направлением разработки проекта корректировки генерального плана села Воронежского является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания  населения и ограничение негативного воздействия на природную среду.

Создание безопасной и благоприятной среды жизнедеятельности предполагает соблюдение санитарных, санитарно-защитных, водоохранных норм, соблюдение функционального зонирования территории села. Общие экологические требования в отношении охраны окружающей среды, соблюдение которых обязательно при использовании территорий, установлены экологическими законодательными и нормативными техническими документами.

Согласно Перечню городов и населенных пунктов Ставропольского края, подверженных воздействию опасных геологических процессов по «Рекомендаций по инженерной защите территории Ставропольского края от воздействия опасных геологических процессов» (1996г.) с. Воронежское относится к 3 (высокой) категории опасности комплексного воздействия инженерно-геологических процессов.

Основными факторами, осложняющими строительство на территории села Воронежского  являются  эрозия почв, подтопление, оползни.

Необходимо принимать обоснованные решения по использованию территорий с учетом указанных процессов, выполнять инженерные изыскания при проектировании и строительстве объектов, при освоении территорий под застройку, осуществлять необходимые мероприятия по инженерной подготовке.

В селе Воронежском необходимо  разработать эффективные мероприятия по ликвидации и снижению оползневой опасности и интенсивности воздействия подтопления территорий и объектов грунтовыми водами, паводковыми водами.

К первоочередным мероприятиям нужно отнести:

- отселение населения  и вынос объектов и коммуникаций из зон высокого оползневого риска, где существует угроза чрезвычайных ситуаций;

- постоянный мониторинг состояния геологической среды, проведение проектных противооползневых мероприятий на локальных участках, где возможно снизить оползневой риск, проектирование сооружений инженерной защиты;

- осуществление перспективного строительства с предварительной оценкой опасности воздействия оползневых процессов

- запретить строительство в районе поймы реки Большой Зеленчук, в связи с возможностью затопления территории паводковыми водами.

Основными источниками загрязнения и нарушения природной среды в селе является производственные  объекты.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. На схеме планировочных ограничений села выделены  нормативные санитарно-защитные зоны с указанием размеров зон.

Ширина санитарно-защитной зоны должна подтверждаться расчетом концентрации в воздухе вредных веществ, и может быть сокращена с установлением минимальной величины при достаточном обосновании и согласовании с органами санитарного надзора.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

- Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство.

- Пожарные депо, коммунальные объекты, объекты торговли и общественного питания, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания административного назначения;

- Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, канализационные насосные станции,  питомники растений для озеленения санитарно-защитных зон и иных территорий.

В санитарно-защитных зонах не допускается размещение объектов для проживания людей. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ зоны.

На схеме планировочных ограничений установлены водоохранные зоны реки Большой Зеленчук - 200 м.

В границах водоохраной зоны установлена прибрежная защитная полоса, ширина которой устанавливается в зависимости от уклона берега и составляет в среднем 30 метров, и береговая полоса, в соответствии с п.6 ст.6 Водного кодекса Российской Федерации, которая предназначена для общего пользования. Согласно п.8 ст.6 Водного кодекса, приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещена.

В соответствии с Водным кодексом РФ 2008г. водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов.

В границах водоохранной зоны запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. В границах прибрежной защитной полосы, наряду с ограничениями для водоохранных зон, запрещена распашка земель, размещениие отвалов размываемых грунтов, выпас животных.

Об установлении границ водоохранных зон и режима ведения хозяйственной и иной деятельности в их пределах необходимо проинформировать в установленном порядке население.

Размещение  курортно-лечебной зоны, которую предлагается осуществить на территории хутора Воронежского,   предполагает  создание благоприятных микроклиматических и санитарно-гигиенических условий при проектировании курортной зоны. При дальнейшем проектировании  потребуется дополнительное обоснование пригодности природной воды для использования в лечебно-оздоровительных целях и установление статуса особо охраняемой природной территории, которое осуществляется органами государственной власти Ставропольского края.  Режим регулирования градостроительной и хозяйственной деятельности в пределах границ особо охраняемой территории будет определен в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ставропольского края с учетом  природной, оздоровительной ценности территории и экологических  требований.

Водохозяйственная деятельность на территории Ивановского сельсовета в настоящее время и на расчетный срок должна быть направлена на рациональное использование водных ресурсов и охрану вод от загрязнения. В настоящее время в населенных пунктах Ивановского сельсовета канализация отсутствует.

Состояние водных объектов, имеющихся на территории  Ивановского сельсовета в значительной степени зависит от благоустройства территории.  Мероприятия по охране водных ресурсов можно подразделить на два направления: благоустройство территорий и непосредственно охрана водных объектов.

Строительство централизованной системы канализации с полной биологической очисткой сточных вод  следует рассматривать  первоочередным объектом  капитального строительства на территории хутора, расположенной в пойме реки Большой Зеленчук, с целью исключения негативного влияния на окружающую природную среду.

К числу первоочередных мероприятий относится разработка проекта хозяйственно-бытовой канализации, проектирование и строительство канализационных сетей и канализационных очистных сооружений на необходимую производительность для каждого населенного пункта Ивановского сельсовета отдельно: с.Ивановского, х.Воронежского х.Веселого. х.Петровского. Бытовые и хозяйственно-фекальные стоки от канализуемых зданий застройки по самотечной канализационной сети должны поступать в приемный резервуар канализационной насосной станции, забираться фекальными насосами и подаваться на очистные канализационные сооружения.

Указанные мероприятия проекта корректировки генерального плана будут разработаны специализированными проектными организациями,  с включением проектов «Схемы водоснабжения», «Схемы хозяйственно-бытовой канализации », «Схемы дождевой канализации».

При использовании территории    в пойме  реки Большой Зеленчук для кратковременного отдыха, предусмотреть мероприятия, направленные на исключении загрязнения реки и изменении гидрологического режима, исключить движение автотранспорта и размещения автостоянок.

Учитывая что территория воинской части находится в водоохраной зоне реки Большой Зеленчук,   территорию воинской части необходимо оборудовать  очистными  сооружениями, обеспечивающими охрану водного объекта. (ст.65 Водного кодекса Российской Федерации).

Санитарная очистка территории села Воронежского

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, правил сбора, утилизации и уничтожения биологических и твердых бытовых отходов, разработана «Схема размещения природоохранных объектов в области обращения с отходами на территории Ставропольского края». В соответствии с данным документом, поселения Кочубеевского района отнесены к Невинномысскому  зональному отходоперерабатывающему центру, расположенному в юго-восточном направлении от города Невинномысска. При реализации мероприятий краевой целевой программы «Отходы производства и потребления в Ставропольском крае на 2009-2013годы», предполагается строительство  зонального центра по переработке и утилизации отходов и рекультивация существующих свалок.

В соответствии с проектом«Генеральной схемой очистки территорий населенных пунктов Кочубеевского муниципального района Ставропольского края», разработанного 2008г. ООО «Старопольоргтехстром», вывоз отходов будет осуществляться в Невинномысский зональный отходоперерабатывающий центр.

Несанкционированную свалку бытовых отходов, являющуюся источником загрязнения природной среды,   необходимо ликвидировать, с последующей рекультивацией территории.  Для муниципальных нужд по данным администрации Ивановского сельсовета, планируется строительство полигона по утилизации бытовых отходов, био- и медицинских отходов, размещение которого осуществляется в соответствии с требованиями Земельного, Водного и Лесного кодекса, санитарно-эпидемиологических норм,   на период до внедрения Генеральной схемы очистки муниципального образования Ивановского сельсовета.        Необходимо внедрить генеральную схему очистки территории села Воронежского,  обеспечить организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территории в соответствии с  требованиями «Санитарных правил содержания территорий населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88).

Проект корректировки генерального плана  разработан в соответствии с техническим заданием на его разработку, решая вопросы планирования развития территории населенного пункта. Разработка вопросов организации централизованной системы очистки хозбытовых и производственных стоков, ливневых стоков, мероприятий по берегоукрепительным работам, инженерному оборудованию территории населенного пункта будет осуществляться в дальнейшем специализированными организациями, как   II этап разработки проекта.

# ПРИЛОЖЕНИЕ