РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

10 июня 2011 г.				с. Ивановское				№ 28

Об утверждении Правил содержания и ремонта муниципальных автомобильных дорог на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

Во исполнение Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257 - ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения всех видов транспорта и пешеходов, определения порядка содержания и ремонта муниципальных автомобильных дорог, руководствуясь статьей 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края,

Совет депутатов муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые Правила содержания и ремонта муниципальных автомобильных дорог на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, экономической политике, налогам, транспорту, муниципальной собственности, строительству, коммунальному хозяйству и тарифной политике.

3. Решение опубликовать в периодическом печатном издании администрации муниципального образования Ивановского сельсовета «Вестник села Кочубеевского».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Глава муниципального

образования Ивановского сельсовета

Кочубеевского района Ставропольского края		          А.И. Солдатов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета депутатов муниципального

образования Ивановского сельсовета

Кочубеевского района Ставропольского края

от 10.06.2011 года № 28

ПРАВИЛА

## СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ

## МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог на территории муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края (далее - автомобильные дороги) разработан во исполнение Федерального закона от 08.11.2007 года № 257 - ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и определяет задачи и принципы организации деятельности по содержанию и ремонту автомобильных дорог.

1.2. Основной целью содержания и ремонта автомобильных дорог является обеспечение круглогодичного безопасного и бесперебойного движения автомобильных транспортных средств по этим дорогам.

1.3. Основной задачей содержания и ремонта автомобильных дорог является поддержание и непрерывное совершенствование технического уровня и эксплуатационного состояния автомобильных дорог, способствующее повышению безопасности дорожного движения и эффективности работы автомобильного транспорта.

Выполнение этой задачи обеспечивается комплексными мероприятиями при организации работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, к которым относятся:

1. Технический учет автомобильных дорог;

2. Оценка состояния автомобильных дорог;

3. Планирование;

4. Проектирование;

5. Содержание автомобильных дорог;

6. Ремонт автомобильных дорог;

2. Технический учет автомобильных дорог

2.1. Технический учет дорог проводится в целях получения и обновления данных об автомобильных дорогах, их количестве, протяженности, геометрических параметрах и других характеристиках.

2.2. Порядок и сроки проведения технического учета устанавливаются администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета.

2.3. Технический учет проводится специалистом муниципального образования Ивановского сельсовета уполномоченным на это главой муниципального образования (далее – специалист администрации муниципального образования Ивановского сельсовета), с привлечением, в случае необходимости, подрядных организаций по итогам размещения муниципального заказа.

2.4. Технический учет проводится по каждой автомобильной дороге в отдельности.

2.5. Свод и хранение материалов технического учета автомобильных дорог осуществляется специалистом администрации муниципального образования Ивановского сельсовета.

2.6. На основании документов технического учета вносятся коррективы в банк данных автомобильных дорог, технические паспорта и перечень автомобильных дорог, составляются формы государственной статистической отчетности.

2.7. Ответственность за достоверность сведений, вносимых в государственную статистическую отчетность, несет специалист администрации муниципального образования Ивановского сельсовета.

3. Оценка состояния автомобильных дорог

3.1. Оценку состояния автомобильных дорог проводят в целях получения полной, объективной и достоверной информации о транспортно-эксплуатационном состоянии дорог, условиях их работы и степени соответствия их фактических потребительских свойств, параметров и характеристик требованиям, определенным государственными стандартами и нормативными актами Минтранса России.

3.2. Работу по оценке состояния автомобильных дорог осуществляет специалист администрации муниципального образования Ивановского сельсовета в соответствии с законодательством Российской Федерации с привлечением в случае необходимости, подрядных организаций по итогам размещения муниципального заказа.

4. Планирование

4.1 Планирование работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета в пределах бюджетных ассигнований в соответствии с результатами оценки состояния автомобильных дорог.

4.2. Состав и виды работ устанавливаются в соответствии с классификацией работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.

4.3. Периодичность проведения видов работ по содержанию автомобильных дорог, межремонтные сроки проведения ремонта автомобильных дорог общего пользования утверждаются администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края.

4.4. Планирование работ по обеспечению безопасности дорожного движения осуществляется с учетом проектов, схем и иной документации по организации дорожного движения и анализа аварийности.

4.5. Потребность бюджетных ассигнований на содержание и ремонт автомобильных дорог определяется на основе нормативов денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог, правил их расчета и использования, утверждаемых администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета.

5. Проектирование

5.1. Цель разработки проектов содержания и ремонта автомобильных дорог – обеспечение выполнения всего необходимого комплекса ремонтных работ по замене и восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и их частей, восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги и совершенствование организации работ по содержанию дорог.

5.2. Техническое задание на разработку проектов по содержанию и ремонту автомобильных дорог утверждается администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета.

5.3. Проект содержания и ремонта автомобильной дороги разрабатывается организацией, определенной по итогам размещения муниципального заказа, в соответствии с нормативными актами и техническими нормами Российской Федерации и утверждается администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета.

6. Содержание автомобильных дорог

6.1. Содержание автомобильных дорог - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

6.2. Порядок ведения работ по содержанию автомобильной дороги определяется исходя из проекта содержания.

6.3. Работы по содержанию автомобильных дорог выполняются подрядными организациями в рамках муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказа.

6.4. Организация и выполнение работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется подрядными организациями с учётом следующей приоритетности:

- виды работ, влияющие на безопасность движения восстановление и замена элементов удерживающих ограждений, дорожных знаков; уборка посторонних предметов с проезжей части; уборка снега и борьба с зимней скользкостью; ямочный ремонт покрытий и т.п.;

- виды работ, влияющие на срок службы элементов дорог и дорожных сооружений - ремонт обочин, откосов земляного полотна, конусов дорожных сооружений, элементов водоотвода, приведение полосы отвода в нормативное состояние;

- прочие работы.

6.5. В случае, если лимиты бюджетных обязательств на текущий период ниже потребности, определенной в соответствии с Нормативами денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог, правилами их расчета и использования, утверждаемых администрацией муниципального образования Ивановского сельсовета, специалист администрации муниципального образования Ивановского сельсовета определяет виды работ, обязательные к выполнению при содержании дорог, и коэффициенты периодичности, их выполнения применительно к фактическим объемам финансирования.

При этом должны быть обеспечены минимально допустимые по условиям обеспечения безопасности дорожного движения требования к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог.

6.6. При проведении процедуры размещения заказа на осуществление работ по содержанию автомобильных дорог в конкурсной документации (документации об аукционе) предусматривается что:

- мероприятия по подготовке к работе в зимних условиях осуществляются подрядными организациями в объемах и в сроки, согласованные с специалист администрации муниципального образования Ивановского сельсовета специалистом администрации муниципального образования Ивановского сельсовета;

- при возникновении на обслуживаемом участке автомобильной дороги препятствий для движения в результате чрезвычайных ситуаций (дорожно - транспортные происшествия, просадки, большие снежные отложения и т.п.) подрядная организация обеспечивает незамедлительные меры по пропуску или временному ограничению движения.

7. Ремонт автомобильных дорог

7.1. Ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно - эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

7.2. Порядок проведения работ по ремонту автомобильной дороги определяется исходя из проекта ремонта.

7.3. Организацию работ по ремонту автомобильных дорог осуществляет специалист администрации муниципального образования Ивановского сельсовета. Работы по ремонту автомобильных дорог осуществляются подрядными организациями в рамках муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения заказа.

7.4. При производстве ремонтных работ подрядные организации осуществляют:

- содержание участков автомобильных дорог или отдельных их элементов, находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения в зоне производства работ;

- ограждение мест производства работ и организацию движения автомобильного транспорта в зоне производства работ в соответствии со схемами, согласованными заказчиком и органами государственной инспекции безопасности дорожного движения.

8. Приемка и оценка качества работ

8.1. Приемка и оценка качества работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог производится с целью определения соответствия полноты и качества выполненных работ требованиям муниципального контракта, проекта содержания и ремонта автомобильных дорог и технических регламентов.

8.2. Приемка работ по ремонту и ввод в действие участков ремонта автомобильных дорог осуществляется в соответствии с техническими нормами, а также условиями муниципального контракта.

8.3. Приемка работ по содержанию осуществляется в соответствии с техническими нормами на основании заключенных муниципальных контрактов. Оценка уровня содержания автомобильных дорог осуществляется постоянно действующей комиссией.

_____________________________________________