ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ                                                                                                                 на выполнение работ по разработке

схем водоснабжения и водоотведения

муниципального образования  город Заринск Алтайского края

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для разработки схем водоснабжения и водоотведения | - Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; - Постановления Правительства РФ от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; - Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 года № 190-ФЗ с изменениями и дополнениями; - Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| 1.1. | Наименование выполняемых работ | Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Заринск Алтайского края |
| 1.2. | Цель работы | Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Заринск Алтайского края на период до 2024 года осуществляется с целью обеспечения для абонентов доступности горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее - централизованные системы водоснабжения и (или) водоотведения), обеспечение горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий. |
| 1.3. | Заказчик | Комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города Заринска |
| 1.4. | Исполнитель | Определяется по итогам проведения открытого конкурса |
| 1.5. | Сроки реализации схем водоснабжения и водоотведения | 2015-2024 годы |
| 1.6. | Зона действия схем водоснабжения и водоотведения | Территория муниципального образования город Заринск Алтайского края |
| 2. | Основные требования: | 1.Разработку схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Заринск Алтайского края на период 2015-2024 годы необходимо осуществлять с учетом утвержденных, в соответствии с действующим законодательством, документов территориального планирования муниципального образования, программой «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2012-2017 годы, а также с учетом схемы теплоснабжения. 2.Схемы водоснабжения и водоотведения должны предусматривать мероприятия, необходимые для осуществления водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе учитывать утвержденные планы по приведению качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями, планы по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади. 3.В схемах водоснабжения и водоотведения должны содержаться целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения и значения этих показателей с разбивкой по годам, определяемые в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере водоснабжения и водоотведения. |
| 2.1. | Принципы разработки | - обеспечение безопасности и надежности систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями технических регламентов; - обеспечение энергетической эффективности и экологической безопасности снабжения и потребления ресурсов с учетом требований, установленных действующими законами РФ; - соблюдение баланса экономических интересов ресурсоснабжающих организаций и потребителей; - минимизация затрат на ресурсоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе; - обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере ресурсоснабжения; - согласованность схем водоснабжения и водоотведения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения. |
| 2.2. | Основные этапы и их содержание | СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ Должна содержать: 1) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения; 2) прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев (не менее двух) развития города; 3) зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения; 4) карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения; 5) границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения; 6) перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации; 7) сведения о выводе объектов централизованной системы водоснабжения из эксплуатации. Первый этап. Сбор исходных данных по объектам систем водоснабжения (существующее положение). 1.Анализ существующей институциональной и функциональной структуры предоставления услуг водоснабжения. 2.Характеристика технического состояния и технологических характеристик объектов водоснабжения и оценка возможности их использования на перспективу. 3.Анализ состояния источников водоснабжения и водозаборов 4. Анализ систем очистки питьевой воды На первом этапе производится сбор и анализ следующей информации: - документы территориального планирования городского округа; - программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа, другие документы территориального и стратегического планирования; - картографическая информация; - информация о техническом состоянии объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе, информация о результатах технических обследований; - информацию о соответствии качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека; - информация об инвестиционных программах, реализуемых организациями, осуществляющими водоснабжение; - данные о динамике потребления воды и уровне потерь воды. Второй этап. Описание существующего состояния системы водоснабжения, разработка целевых показателей и приоритетов в развитии систем водоснабжения муниципального образования. Обоснование выбора оптимальной системы водоснабжения на перспективу. 1.Расчет нагрузок по всем видам водоснабжения на существующем уровне и на расчетный срок. 2.Определение основных направлений развития системы водоснабжения на основе показателей генерального плана. 3.Целевые показатели развития системы водоснабжения. На втором этапе определяется: - необходимость обеспечения технической возможности подключения к централизованной системе водоснабжения объектов заявителей; - необходимость ввода в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции, модернизации объектов централизованной системы водоснабжения; - необходимость вывода из эксплуатации объектов централизованной системы водоснабжения; - необходимость изменения условий водоснабжения, связанных с действием непредвиденных климатических и природных факторов. Третий этап. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов водоснабжения. 1.Водопроводные сооружения и площадки для их размещения. 2.Водопроводы и магистральные сети. 3.Рекомендации по увеличению надежности работы системы водоснабжения и организации мониторинга состояния сетей, оборудования и сооружений. 4.Мероприятия по охране окружающей среды. 5.Рекомендации по организации управления системой водоснабжения с применением технологий ГИС. 6.Технико-экономические показатели системы водоснабжения: - общая производительность системы, м3/сут, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды населения, на нужды предприятий и на полив; - общее удельное водопотребление 1 чел., л/сут, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды населения; - общая стоимость строительства, тыс. руб., в том числе отдельных узлов, водоводов и сетей; - стоимость строительства, отнесенная к 1 м3 суточной производительности системы; - протяженность водоводов и водопроводных сетей, км (общую и с разбивкой по диаметрам); - расчет показателей надежности; - календарный план реализации мероприятий. 7.Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов водоснабжения. 8.Подготовка актуализированной цифровой картографической основы на территорию муниципального образования М 1:10000 в местной системе координат. Четвертый этап. Согласование с Заказчиком разработанных вариантов Схемы водоснабжения муниципального образования город Заринск Алтайского края СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ Должна содержать: 1) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоотведения; 2) прогнозные балансы количества и состава сточных вод, сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития городского округа (не менее двух вариантов); 3) перечень централизованных систем водоотведения; 4) карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем водоотведения; 5) границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоотведения; 6) перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации; 7) сведения о выводе объектов централизованной системы водоотведения из эксплуатации. Первый этап. Сбор исходных данных по объектам систем водоотведения (существующее положение). 1.Анализ существующей институциональной и функциональной структуры предоставления услуг водоотведения. 2.Характеристика технического состояния и технологических характеристик объектов водоотведения и оценка возможности их использования на перспективу. 3.Анализ состояния очистных сооружений, КНС и канализационных сетей. На первом этапе производится сбор и анализ следующей информации: - документы территориального планирования городского округа; - программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа, другие документы территориального и стратегического планирования; - картографическая информация; - информация о соответствии качества очистки сточных вод требованиям законодательства в области охраны окружающей среды; - информация об инвестиционных программах, реализуемых организациями, осуществляющими водоотведение, планов по снижению сбросов, утвержденных в установленном порядке (в случае наличия таких инвестиционных программ и планов, действующих на момент разработки схемы водоотведения); - данные о динамике потребления воды и уровне потерь воды. Второй этап. Описание существующего состояния системы водоотведения, разработка целевых показателей и приоритетов в развитии систем водоотведения поселения муниципального образования. Обоснование выбора оптимальной системы водоотведения на перспективу. 1.Расчет мощности очистных сооружений и на существующем уровне и на расчетный срок. 2.Определение основных направлений развития системы водоотведения на основе показателей генерального плана 3.Целевые показатели развития системы водоотведения (не менее двух вариантов развития системы водоотведения). На втором этапе определяется: - необходимость обеспечения технической возможности подключения к централизованным системам водоотведения объектов заявителей; - необходимость ввода в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции, модернизации объектов централизованной системы водоотведения; - необходимость вывода из эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения; - необходимость изменения условий водоотведения, связанных с действием непредвиденных климатических и природных факторов. Третий этап. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов водоотведения. 1.Очистные сооружения. 2.Магистральные коллекторы и КНС. 3.Канализационные сети 4.Ливневая канализация 5.Рекомендации по увеличению надежности работы системы водоотведения и организации мониторинга состояния сетей, оборудования и сооружений. 6.Мероприятия по охране окружающей среды. 7.Рекомендации по организации управления системой водоотведения с применением технологий ГИС. 8.Технико-экономические показатели системы водоотведения: 9.Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов водоотведения. 10.Подготовке актуализированной цифровой картографической основы на территорию поселения М 1:10000 в местной системе координат. Четвертый этап. Согласование с Заказчиком разработанных вариантов Схемы водоотведения муниципального образования город Заринск Алтайского края |
| 2.3. | Содержание схем | 1) Утверждаемая часть, содержащая описание положений схем водоснабжения и водоотведения, в соответствии с настоящими требованиями положений схем водоснабжения и водоотведения (Пояснительная записка); 2) Обосновывающие материалы (включая графическую часть) к утверждаемой части схем водоснабжения и водоотведения. |
| 2.3.1. | Состав схемы водоснабжения | Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского округа содержит: а) описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны; б) описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения; в) описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения; г) описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения, включая: -описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений; -описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды; -описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления); -описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям; -описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды; -описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы; д) перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты). Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения содержит: а) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения; б) различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов. Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды содержит: а) общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке; б) территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления); в) структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.); г) сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг; д) описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета; е) анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа; ж) прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/14) и СП 30.13330.2012 Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 626), а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки; з) описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы; и) сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное); к) описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам; л) прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами; м) сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения); н) перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов); о) расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам; п) наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации. Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой и горячей воды в соответствие с установленными требованиями, решений органов местного самоуправления о прекращении горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и о переводе абонентов, объекты которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения (при наличии такого решения) и содержит: а) перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам; б) технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения; в) сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения; г) сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение; д) сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду; е) описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование; ж) рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен; з) границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения; и) карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения. При обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа должно быть обеспечено решение следующих задач: а) обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества; б) организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует; в) обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта; г) сокращение потерь воды при ее транспортировке; д) выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации. Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения содержит сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия: а) на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод; б) на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.). Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения включает в себя с разбивкой по годам: -оценку стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения; -оценку величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования. Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения содержит значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам. К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся: а) показатели качества соответственно горячей и питьевой воды; б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; в) показатели качества обслуживания абонентов; г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке; д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды; е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. |
| 2.3.2. | Состав схемы водоотведения | Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения городского округа содержит: а) описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны; б) описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами; в) описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения; г) описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения; д) описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения; е) оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости; ж) оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду; з) описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения; и) описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа. Раздел 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения содержит: а) баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения; б) оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения; в) сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов; г) результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей; д) прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов. Раздел 3. Прогноз объема сточных вод содержит: а) сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения; б) описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны); в) расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам; г) результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения; д) анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия. Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения содержит: а) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения; б) перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий; в) технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения; г) сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения; д) сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение; е) описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование; ж) границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения; з) границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения. При обосновании предложений по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения должны быть решены следующие задачи: а) обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения; б) организация централизованного водоотведения на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует; в) сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды. Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения содержит: а) сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади; б) сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод. Раздел 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения включает в себя оценку потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования. Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения содержит целевые показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, и их значения с разбивкой по годам. К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся: а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения; б) показатели качества обслуживания абонентов; в) показатели качества очистки сточных вод; г) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод; е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты. |
| 3. | Срок выполнения работ | В течение 100 календарных дней со дня подписания контракта |
| 4. | Гарантийный срок | Гарантийный срок на схемы водоснабжения и водоотведения устанавливается в течение 1 года с момента их утверждения и до момента их актуализации. |
| 5. | Заключительные положения | 1. Разработчик схем проводит обсуждения, рассмотрение с представителями Заказчика, ресурсоснабжающими и сетевыми организациями вариантов схем водоснабжения и водоотведения, осуществляет обучение пользователей и оказание консультаций. 2. Разработанные схемы водоснабжения и водоотведения подлежат защите на публичных слушаниях силами специалистов Разработчика. Все возникающие замечания и предложения при прохождении процедуры утверждения схем водоснабжения и водоотведения Разработчик устраняет за свой счет и своими силами в установленные муниципальным контрактом сроки. 3. В случае внесения в установленном порядке изменений в действующее законодательство Российской Федерации, в период действия договора, Разработчиком осуществляется доработка проекта схем водоснабжения и водоотведения (без взимания дополнительной платы). 4. Обязательства разработчика считаются исполненными после утверждения схем водоснабжения и водоотведения постановлением администрации города. 5. По окончанию выполнения работ Разработчик передает Заказчику разработанные схемы водоснабжения и водоотведения на бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров, на электронном носителе в количестве 1-го экземпляра. |