ЗАРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

| 26.08.2014 | № | 44 | г. Заринск |
| --- | --- | --- | --- |

О подготовке городского хозяйства  к

работе в  зимних условиях 2014 - 2015

годов

Заслушав информацию председателя комитета по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города Федосова В.И. о  подготовке городского хозяйства к работе в зимних условиях, руководствуясь Уставом муниципального образования город Заринск, городское Собрание депутатов

РЕШИЛО:

Информацию председателя комитета по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города Федосова В.И. о подготовке городского хозяйства к работе в зимних условиях 2014-2015 годов принять к сведению.

Глава города                                                                                                                   С.М. Балабин

И Н Ф О Р М А Ц И Я

о  подготовке городского хозяйства к работе

в зимних условиях 2014-2015 годов

1. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное управление»

Отчет о выполнении ремонтных работ на объектах и сетях ООО «ЖКУ» на 10.08.2014 г.

Объекты теплоснабжения.

1. На 2014 год запланированы работы по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на сумму 5970,0 тыс.руб. с заменой теплосетей общей протяженностью  0,306 км в двухтрубном исчислении.

На 10.08.2014 г. г.  освоено – 3100,5 тыс.руб (52 %) с заменой теплосетей в двухтрубном исполнении  общей протяженностью-0,472 км (154%), в т.ч.

1.1.Ремонт магистральной тепловой сети от ПВ4 до ТП «Протон» 12 м на сумму-100,2 тыс.руб.;

1.2.Распределительные сети 3а  мкрн от ТК-10 до ж/дома №10 по пр.Строителей протяженностью 37,5 м на сумму 130,8 тыс.руб;

1.3.Распределительные сети 3а мкрн от ж/дома №5/2 до ж/дома №5/3 по ул.Союза Республик протяженностью 62 м на сумму 177,5 тыс.руб;

1.4.Распределительные сети 3 мкрн ремонт участка (частично) от ТК-2 (пр.Строителей№12) до ТК-3 (пр.Строителей№14)протяженностью 1 м на сумму 26,7 тыс.руб;

1.5.Распределительные сети 3а микрорайона (частично) от ТК-7 (ул.Союза Республик№7/1) до ТК-8 (ул.Союза Республик№7) протяженностью 1 м на сумму 15,6 тыс.руб;

1.6.Распределительные сети от котельной «Гостиница» от ТК-5 до ТК-7 (пер.Коммунальный) протяженностью 106 м на сумму 318,5 тыс.руб;

1.7.Ремонт дымовой трубы на котельной «Лесокомбинат» на сумму 214,4 тыс.руб;

1.8.Распределительные сети 2 мкрн от от ТП-44 до ТК-7 ул.Металлургов,15/2 протяженностью 101м на сумму 496,2 тыс.руб.

1.9.Замена котла на котельной «База» на сумму 454,8 тыс.руб;

1.10.Распределительные сети 4 микрорайона от ТК2 до ТК-4 ул.Металлургов,6/1 протяженностью 152 м на сумму 420,5 тыс.руб;

1.11.Ремонт тепловой изоляции магистральных тепловых сетей от ТК-21 до «РАПС» по ул.Железнодорожная на сумму 255,6 тыс.руб;

1.12.Ремонт тепловой изоляции распределительной тепловой сети от ТП «Протон» от Т.11 до Т.11а по ул.Мира на сумму 56,4 тыс.руб;

1.13.Ремонт кровли павильона №3 по ул.1-я Заводская на сумму 38,7 тыс.руб;

1.14.Ремонт кровли и фасада ТП-31 по пр.Строителей,21/6 на сумму 104,4 тыс.руб;

1.15.Ремонт фасада ТП «Элеватор» на сумму 35,5 тыс.руб;

1.16.Замена токовых реле и проверка защиты и автоматики ПНС-1 ул.Таратынова,2 на сумму 198,2 тыс.руб.

1.17.Ремонт кровли ТП31 а  ул.40Лет Победы,2/1 на сумму 28,7 тыс.руб;

1.18.Ремонт кровли ТП-32 ул.Таратынова,5/2 на сумму 27,8 тыс.руб.,

2.  Запас топлива  1198,6 т.  на сумму  1330,626 тыс.руб при нормативном запасе 1100 т.

3.  В соответствии с планами ремонтных работ проведена опрессовка тепловых сетей. По графику отремонтированы   ТП-28,ТП-32,ТП-33,ТП-27, ТП-35,ТП-36, ТП-44, ПНС-1,ПНС-2,ТП-31,ТП-62.

Готовность оборудования к отопительному сезону составляет 70%.

Объекты водоснабжения и водоотведения.

1.     На 2014 год запланированы работы по ремонту объектов водоотведения  на сумму 558,6 тыс.руб.

На 10.08.2014г.выполнены работы на сумму 412,4 тыс.руб.(74%) , в т.ч.

1.1.Распределительные канализационные сети 1 микрорайона от КК-4 до КК-5 пр.Строителей,25 протяженностью 3,5 м на сумму 10,9 тыс.руб.;

1.2.Распределительные канализационные сети 2 микрорайона от КК-217 до КК-218 ул.Союза Республик,14 протяженностью 7,0 м на сумму 31,4тыс.руб;

1.3.Ремонт кровли КНС-2 на сумму 99,7 тыс.руб;

1.4.Ремонт первичного радиального отстойника №2 на сумму 43,0 тыс.руб;

1.5.Ремонт первичного радиального отстойника №1 на сумму 74,2 тыс.руб;

1.6.Ремонт эл.двигателя НФС КОС на сумму 99,8тыс.руб;;

1.7.Ремонт кровли насосно-воздуходувной станции КОС на сумму 23,2 тыс.руб ;

1.8.Восстановление  пожарной сигнализации в котельной и слесарной мастерской КОС на сумму 30,2 тыс.руб.

2. По муниципальному контракту выполнен капитальный ремонт водопровода по ул.С.Разина  протяженностью 100 м на сумму 84,139 тыс.руб

3.  Устранено 26 аварийных повреждений водопроводов на сумму 338,5 тыс.руб, 4 аварийных повреждений сетей канализации на сумму 346,2 тыс.руб:

4.  Промыты собственными силами (согласно плана-графика) 6268,6 м внутриквартальных канализационных сетей на сумму 205,0 тыс.руб.

2. Общество с ограниченной ответственностью  "Заринская  сетевая компания" (А.М. Бирюков)

ВЛ-0,4 кВ

- проведена замена ветхих опор с ж/б приставками от КТП 6-11-23, МТП 6-3-13, ММТП 76-15-56, КТП 6-3-4, КТП 6-11-22 в количестве 9 шт.;

- проведены работы по вырубке трассы ВЛ от поросли деревьев – 1,1 км. (ул. Горького, Зеленая, Гоголя, Победы, Элеваторная, Калинина).

ВЛ-10 кВ

- произведена замена ветхих опор  на линии 70-10, 70-5 в количестве 3 шт. и замена РЛНД-10 кВ – 1 шт.;

- проведены работы по вырубке трассы ВЛ-10 кВ л 70-5 от поросли деревьев – 0,2 км.;

- выполнено устройство двойного крепления проводов ВЛ-10 кВ  л 76-15 на опорах – 8 шт.

Выполнен текущий ремонт трансформаторных подстанций – 10 шт., где произведена ревизия электрооборудования, замена автоматических выключателей, покраска, установка ограничителей перенапряжения.

Проведены работы по техническому освителествованию электрооборудования трансформаторных подстанций – 15 шт.

Произведены профилактические испытания изоляции повышенным напряжением силовых кабельных линий 10 кВ – 38 шт.

В рамках муниципального контракта на техническое обслуживание сетей уличного освещения произведена:

- замена ламп – 107 шт. (по заявкам администрации);

- установлено 7 шт. фотореле.

3. Заринский газовый участок филиала «Барнаулмежрайгаз» ООО «Алтайкрайгазсервис»

- количество абонентов всего – 5417 в том числе:
от централизованного газопровода – 2717.
от баллонного потребления - 2700.
– количество стоянок для раздачи баллонов с газом – доставка до абонента.
– количество ГРУ (газораспределительные установки) – 10 шт.
– количество автотранспорта, перевозящего газ – 1 единиц, в т.ч.
«клетки» - 1 един.
– количество ГНП (газонаполнительный пункт) – 1 шт.
- количество складов для хранения баллонов - 1 шт.

- количество АГЗС-1 шт.

Все работы ведутся согласно графика.

4. ООО "Дормаш" (Барсуков В.Е.)

Дорожное хозяйство города насчитывает 275 автомобильных дорог общего пользования  общей протяженностью 201.14 км.

| № пп | Наименование работ | Единица измерения | 2014 (данные на 12.08.14) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | % |
| 2. | Ямочный ремонт | тыс.руб. | 2 550 000.0 | 2 239 977.13 | 87.9 |
| 3. | Текущее содержание | тыс.руб. | 12 000 000.0 | 7 129 267.54 | 59.5 |
| 4. | Отсыпка дорог щебнем | тыс.руб. | 4 665 100.00 | 4 132 389.41 | 88.6 |
| 5. | Горизонтальная дорожная разметка | тыс. руб. | 600 000.0 | 411 800.05 | 68.7 |
| 6. | Капитальный ремонт дорог города | тыс. руб | 7 490 000.0 | 3 256 147.71 | 43.5 |

Постоянно проводится грейдирование и уборка дорог города.

Для уборки дорог в зимнее время привлекаются до 20 единиц техники.

По состоянию на 12.08.2014 года из 20 единиц техники к работе подготовлено 16 единиц.

Процент готовности техники - 80 %.

На зданиях гаражей, мастерских, складских помещений, АБК - работы ведутся.

Работы по подготовке городского хозяйства к работе в зимних условиях 2014-2015годов продолжаются. Руководителям предприятий и организаций нужно принять все меры по выполнению намеченных мероприятий и завершить подготовку к зиме в установленные сроки.

Председатель комитета по управлению                                                                    В.И. Федосов

транспортом и связью администрации города