Для служебного пользования

инв. №  2898 дсп

экз._______

Красноярский край

Богучанский район

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
поселка

ОКТЯБРЬСКИЙ

материалы по обоснованию

Том I

Директор института
доктор архитектуры, профессор	В.А. Щитинский

Главный инженер института
доктор экологии	Д.Х. Шалахина

Главный архитектор института 	И.Е. Гришечкина

Руководитель менеджерского центра № 3	А.В. Финогенов

Главный инженер проекта

Руководитель проекта	О.В. Можгова

Санкт-Петербург
2010

### Состав проектных материалов

| № п/п | Наименование технической документации | Масштаб | Номер | Гриф |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ситуационный план | б/м | 6265 | н/с |
| 2 | Схема использования территории | 1:5000 | 6266 | дсп |
| 3 | Схема комплексной оценки территории | 1:5000 | 6267 | дсп |
| 4 | Схема функционального зонирования | 1:5000 | 6268 | дсп |
| 5 | Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения на 1-ю очередь | 1:5000 | 6269 | дсп |
| 6 | Схема развития транспортной инфраструктуры | 1:5000 | 6270 | дсп |
| 7 | Схема планируемого размещения объектов водоснабжения и водоотведения местного значения | 1:5000 | 6271 | дсп |
| 8 | Схема планируемого размещения объектов электроснабжения, теплоснабжения и газоснабжения местного значения | 1:5000 | 6272 | дсп |
| 9 | Схема инженерной подготовки территории | 1:5000 | 6273 | дсп |
| 10 | Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера | 1:5000 | 6274 | дсп |
| 11 | Схема использования территории | б/м | 6390 | н/с |
| 12 | Схема функционального зонирования | б/м | 6391 | н/с |
| 13 | Схема развития транспортной инфраструктуры | б/м | 6392 | н/с |
| 14 | Пояснительная записка «Генеральный план поселка Октябрьский Богучанского района Материалы по обоснованию» |  | 2898 | дсп |
| 15 | Пояснительная записка «Генеральный план поселка Октябрьский Богучанского района Основные положения» |  | 2921 | н/с |
| 16 | CD-диск. Графические материалы и пояснительная записка |  | 1625 | дсп-к |
| 17 | CD-диск. Графические материалы и пояснительная записка |  | 1626 | н/с-к |

##### Содержание

Состав проектных материалов	2

1 Введение	2

2 Экономико-географическое положение	2

3 Анализ состояния территории	2

3.1 Природные условия	2

3.1.1 Климат	2

3.1.2 Водные ресурсы	2

3.1.3 Геологические условия	2

3.2 Инженерно-строительные условия	2

4 Экономическая база развития поселка	2

4.1 Экономическая деятельность	2

Существующее положение	2

4.2 Демография	2

4.3 Жилой фонд	2

4.4 Обеспечение населения поселка социальной инфраструктурой	2

5 Планировочная структура	2

6 Транспортная инфраструктура	2

6.1 Внешние автомобильные дороги и автотранспорт	2

6.2 Железнодорожный транспорт	2

6.3 Воздушный транспорт	2

6.4 Улично-дорожная сеть	2

6.5 Поселковый транспорт	2

7 Инженерная инфраструктура	2

7.1 Электроснабжение	2

7.2 Теплоснабжение	2

7.3 Газоснабжение	2

7.4 Водоснабжение	2

7.5 Водоотведение	2

7.6 Инженерная подготовка	2

7.7 Электрическая связь и проводное вещание	2

8 Характеристика экологического положения	2

8.1 Охрана атмосферного воздуха	2

8.2 Санитарная очистка территории	2

9 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера	2

10 Обоснование изменения границ земель различных категорий при включении их в границы поселка	2

11 Предложение по установлению границы поселка	2

12 Баланс территорий поселка	2

13 Технико-экономические показатели	2

# Введение

Генеральный план поселка Октябрьский Богучанского района Красноярского края разработан ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» по заказу Управления муниципальной собственностью Богучанского района Красноярского края в соответствии с договором № 60, заключенным 25.03.2008 года. В 2009 году работы по разработке проекта были приостановлены в связи с отсутствием финансирования. В 2010 году работы возобновлены в соответствии с дополнительным соглашением № 2 от 01.03.2010г.

Основные этапы проектирования:

I очередь – 2018 год

Расчетный срок – 2030 год.

Цель разработки проекта: Генеральный план является важнейшим инструментом развития урбанизированных территорий. В его основе лежит реализация основной цели – обеспечение удобства, экономической эффективности и гармоничности функциональных зон и взаимодействия людей. Кроме того, генеральный план обеспечивает пространственную рамку общественных отношений и экономического развития.

Основной целью проекта является определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного планирования развития территории поселка и условий формирования среды жизнедеятельности на основе комплексной оценки состояния  селитебной среды, ресурсного потенциала  территории и рационального природопользования, а также выбор оптимального решения архитектурно-планировочной организации и функционального зонирования территория поселка.

Документы территориального планирования поселка Октябрьский, учтенные при разработке:

Генеральный план п. Октябрьский, разработанный институтом «Ленгипрогор», 1987 год;

Действующие проекты детальной планировки на планировочные районы п. Октябрьский;

Проект схемы территориального развития Богучанского района, разрабатываемый ФГУП «РосНИПИ Урбанистики», 2008 год.

Материалы проекта генерального плана содержат информацию, предусмотренную Градостроительным Кодексом и в том числе:

материалы комплексной оценки территории по условиям осуществления градостроительной деятельности;

границы зон охраны объектов культурного наследия;

границы земель особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения;

границы земель различного назначения на территории поселка;

границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального и регионального значения, предусмотренных законами Богучанского района о бюджете, федеральными и краевыми целевыми программами;

энергетических систем;

объектов транспорта, путей сообщения, информатики и связи;

линейных объектов, обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий;

объектов обороны и безопасности;

границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

границы зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения, в случае размещения таких объектов.

Генеральный план поселка Октябрьский разработан в соответствии с действующим законодательством в составе пояснительной записки «Основные положения. Обосновывающие материалы», а также графических материалов, основными из которых являются следующие:

План современного использования территории, на котором показаны: существующие границы населенного пункта; границы земель различного назначения на территории поселка; зоны различного функционального назначения и использования; планировочная структура поселка; распределение застройки по типологии; сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры, магистральные сети и головные сооружения инженерной инфраструктуры; линии высоковольтной электропередачи.

Схема комплексной оценки территории поселка, отражает оценку природно-ресурсного потенциала территории, обеспеченности транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологическое состояние территории.

Проектные решения (основной чертеж) развития поселка, включает предложения по планировочной организации территории с выделением первоочередных площадок освоения.

Схема транспортной инфраструктуры, на которой показана существующие и проектируемые территории и сооружения внешнего транспорта, классификация улично-дорожной сети.

Схемы инженерной инфраструктуры и благоустройства территории, на которых показаны существующие и проектируемые головные сооружения и магистральные сети инженерной инфраструктуры – водопровод, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, ливневая канализация, инженерная подготовка территории.

В составе генерального плана поселка Октябрьский разрабатывается комплекс мер по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по гражданской обороне, комплекс мер по охране объектов культурного наследия.

Графические материалы разработаны на базе цифровой топографической карты, предоставленной заказчиком, масштаба 1: 5 000 с сечением рельефа 2 м. Цифровая информация предоставлена в местной системе координат 1964 года г. Ленинграда и Балтийской системе высот 1977 г, в формате ArcGIS 9.2 в виде единого пространства, как материал «Для служебного пользования» и «Для открытого опубликования».

При подготовке проекта генерального плана учтены нормативные правовые документы Российской Федерации, Красноярского края, Богучанского района, поселка Октябрьский, регулирующие градостроительные отношения в области использования территорий, в части не противоречащей Градостроительному Кодексу.

# Экономико-географическое положение

Поселок Октябрьский является административным центром Октябрьского сельского поселения, расположенного на юго-западе Богучанского района. Поселок находится в 7 км от границы с Иркутской областью. В поселке проживает в настоящий момент (на 01.01.2007 г.) 4138 человек. Поселок занимает 3-е место из 14 по численности населения в Богучанском районе.

В относительной близости от поселка (12,3 км) находится станция Чунояр железной дороги ст.Решоты- ст.Карабула.

Поселок находится на расстоянии 130 км от районного центра и 480 км – от города Красноярск. Транспортная связанность с населенными пунктами обеспечивается посредством железной дороги и автомобильной дороги с асфальтовым покрытием  Канск-Абан-Богучаны-Кодинск.

# Анализ состояния территории

## Природные условия

### Климат

Основные черты климата в пределах поселка Октябрьского определяются радиационным режимом, своеобразной циркуляцией атмосферы, характером рельефа.

Климат территории резко континентальный, с продолжительной (до 7 месяцев) холодной зимой и кратковременным, сравнительно жарким летом.

На территории преобладает антициклональная погода (особенно зимой), летом развивается циклоническая деятельность, с которой связано выпадение осадков.

Продолжительность солнечного сияния на территории составляет 1600-1800 часов, увеличиваясь да максимума 258-283 часов в июле, минимума – в декабре 7-29 часов.

Направление и скорость ветра у поверхности земли зависит от распределения атмосферного давления, рельефа местности. В течение года наблюдается преобладание юго-западных ветров.

Термический режим

Средняя месячная и годовая температура воздуха колеблется от 1,3 до 4,2 ˚C. Средняя минимальная температура воздуха от 2,1 до 9,8 ˚C. Средняя максимальная температура воздуха от 3,2 до 4,6 ˚C. Глубина промерзания до 2,4 м.

Термический режим характеризуется низкими температурами, сравнительно высокими летними, значительными колебаниями температуры воздуха как в течении года, так и суток.

Наиболее холодным месяцем является январь. Характерной особенностью зимнего периода являются инверсии температуры. Около 130 дней (85%) в зимний период (с декабря по март) или в среднем 25-26 дней в месяц, отмечаются с наличием инверсий.

Продолжительность периода с температурой ниже 0˚C в среднем составляет 193 – 216 дней. В весеннее время быстро нарастает тепло, особенно от марта к апрелю. Наиболее теплым месяцем является июль.

Многолетняя средняя годовая температура воздуха отрицательная. Суточная амплитуда колебаний температуры воздуха составляет 9-13˚C зимой и 11-14˚C летом.

При антициклональном характере погода на рассматриваемой территории наблюдается повторяемость штилей с слабого ветра. Средние скорости ветра зимой около 1,5 – 2,5 м/с. Суточный ход скорости ветра зимой выражен слабо. Зато весной и летом скорости ветра в дневные часы увеличиваются в 3-5 раз по сравнению с их значениями ночью.

Относительная влажность воздуха. Атмосферные осадки

Общее количество осадков выпадающих в виде снега составляет до 33 % годовой суммы. Относительная влажность воздуха в течение года колеблется в широких пределах до 83%. Наиболее высокая относительная влажность отмечается в сентябре-ноябре, наиболее низкая – май.

Колебания относительной влажности от года в год значительные.

Поверхностный сток воды распределяется неравномерно, что обусловлено условиями климата и орографии. Наибольшие расходы воды наблюдаются в весенне-летний период – в основном в конце мая. Самые низкие расходы воды приурочены к зимнему времени.

Таблица. Средние величины годового стока

| Река | Площадь водосбора, км² | Средние за многолетний период |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расход воды, м³/с | Модуль стока, л/с.км² |
| Чуна, д. Хая | 52100 | 287 | 5,5 |

Выводы:

- На рассматриваемой территории формируются неблагоприятные климатические условия для переноса и рассеивания примесей от промышленных предприятий.

- В последние десятилетия наблюдается значительное уменьшения количества осадков и скоростей ветра, что приводит к низкой самоочищающейся способности нижних слоев атмосферы и способствует увеличению уровня загрязнения атмосферного воздуха.

- На рассматриваемой территории преобладают большое число штилей, большая повторяемость малых скоростей ветра (особенно в зимнее время), мощные инверсии температуры воздуха. Это приводит к тому, что уровень загрязнения воздушного бассейна может быть выше в несколько раз, чем на европейской территории страны.

- Согласно природно-климатическому районированию, разработанную Минэкономразвития совместно с ИГ РАН, территория поселка относится к зоне относительно дискомфортной.

Проживание человека в относительно дискомфортных климатогеофизических условиях, сочетающихся с тяжелой антропогенной нагрузкой на экологические системы в промышленных районах, приводят к более интенсивному использованию и быстрому истощению адаптационных резервов организма человека и, таким образом, к ускоренному расходованию «человеческого капитала». Это проявляется в ускоренном развитии экологически обусловленной патологии, осложненном течении хронических заболеваний, преждевременном старении и омоложением показателей смертности населения. На уровне РФ предусматривается принятие законодательных и социально-экономических решений, обеспечивающих необходимый для сохранения качества социального, духовного и физического здоровья населения, уровень функционирования систем жизнеобеспечения, в том числе увеличение финансовой и социальной компенсации людям за проживание и работу в относительно дискомфортных условиях, а также создание системы жизнеобеспечения, необходимой для нормального труда, быта, отдыха и восстановления работоспособности, здоровья и максимальной продолжительности активной жизни.

### Водные ресурсы

Территория поселка расположена на западной окраине Среднесибирского плоскогорья на левобережной части нижнего течения реки Ангара. Южная окраина поселка расположена у истоков реки Хая, являющейся притоком реки Чуна (Уда) бассейн реки Тасеева, которая в свою очередь впадает в реку Ангара.

### Геологические условия

Территория рассматриваемого района расположена в юго-западной части Средне-Сибирского плоскогорья и представляет собой холмисто-грядовое расчлененное плато с абсолютными отметками 300-500 м. Поселок административно относится  к Богучанскому району Красноярского края.

Поселок вытянут с востока на запад на высокой надпойменной террасе южной экспозиции правобережья р. Чуна. Терраса сложена коренными породами, перекрытыми на уступе чехлом рыхлых отложений. Непосредственно над поселком расположен крутой склон, сложенный   преимущественно коренными породами.

Специальных инженерных изысканий по территории поселка не проводилось. В связи с этим в работе приходится   использовать материалы геологического картирования (Геологическая карта  масштаба  1.200000  О-47-ХХ (Т.Я. Корнее,1966), Карта проектного рельефа масштаба 1:100000).

Согласно геологической карте, коренные породы представлены отложениями нижнего и среднего ордовика с пластовыми интрузиями долеритов  раннетриасового возраста.  Пластовые интрузии бронируют уступ коренных пород над поселком.           Коренные породы  сложены кварцевыми песчаниками, алевролитами и аргиллитами, песчаниками с прослоями известняков. Мощности свит колеблются от 200 до 1000 м.       Коренные породы перекрыты четвертичными отложениями, к которым отнесены   аллювиальные пески, глины и галечники, слагающие надпойменные террасы.

Крутизна склона  над поселком обусловлена  относительной устойчивостью пород ордовика, бронированных дайками долеритов.

В южной части поселка в прибрежной зоне р. Чуна расположено болото. Питается оно за счет верховодки.  Незначительный уклон водоупорного слоя на заболоченном участке держит верховодку, которая поступает с большой площади с нагорной стороны. Роль водоупора выполняют пластовые интрузии долеритов и габбро-долеритов.

На территории поселка расположены  два водосборных бассейна – р.р. Хожо и Меленка, впадающие в р. Чуна.

Гидрогеологические материалы изысканий для поселка отсутствуют. По данным Проектного института «Краснояскгражданпроект» от 1985г. для питьевых целей используется вода из скважин глубиной 100м в северной части поселка.

Водоносный ордовикский комплекс представлен разнообразными карбонатными и терригенными породами. Водообильность отложений в долинах р. Чуна связана с литологическим составом пород и характером трещиноватости (наиболее водообильны трещиноватые известняки, песчаники и алевролиты на контактах с траппами). Роль водоупоров выполняют прослои плотных алевролитов и аргиллитов. Глубина залегания подземных вод для бассейна р. Чуна от первых метров до 133м. Химический состав вод гидрокарбонатный магниево-кальциевый с минерализацией 0,2-0,5 г/дм3. Мощность водосодержащих пород от 25 до 160м.

Данные о глубине залегания подземных вод на территории самого поселка отсутствуют.

## Инженерно-строительные условия

Инженерно-строительные условия поселка характеризуются как сложные.

Общая инженерно-геологическая характеристика поселка произведена на основании топокарты масштаба 1:5000 с использованием геологической карты масштаба 1:1000 000.

В результате инженерной оценки территории поселка можно выделить 3 категории природных и санитарных условий по степени благоприятности для жилищного строительства.

1. К территориям, относительно благоприятным для освоения отнесены площади с уклонами поверхности преимущественно до 10%,

2. К территориям, требующим инженерной подготовки, отнесены площадки с уклонами поверхности от 10% до 20%, наличием неблагоприятных физико-геологических процессов (оползни, осыпи и др.)

3. К территориям, неблагоприятным для застройки, отнесены участки с уклонами рельефа более 20%.

В целом инженерно-геологическая ситуация поселка характеризуется его расположением на рыхлых  отложениях  террасы под   коренным  склоном высотой более 100м и уклоном свыше 20%.

Рыхлые отложения  представляют  собой небольшой  фрагмент  террасы р. Чуна, ограниченный ее притоками. Соответственно, возможная территория развития поселка также ограничена  площадью  данного фрагмента террасы.  В настоящее время она по большей части исчерпана, то есть развитие поселка в данном месте ситуационно ограничено.

Рыхлые отложения интенсивно размываются потоками поверхностных вод со склона. Интенсивность потоков существенно возросла в связи уничтожением лесных насаждений на склоне. Для сохранения застройки принципиально важно восстановить залесенность склона до того, как   на нем будет размыт почвенный слой.

В настоящее время основному размыву подвергаются  дороги, расположенные вдоль линии стока.   Для сохранения застройки необходимо организовать водоотведение со склона и территории поселка и устройство на дорогах твердого водонепроницаемого покрытия. Благоустройство дорог без склонового водоотведения приведет к подтоплению всей территории,  за счет воды, которая в этом случае будет сливаться с дорожного полотна на окружающую застройку.

Для организации склонового водоотведения не достаточно предусмотреть канаву в рыхлых отложениях. Такая мера только обеспечит подмыв террасы в целом.  Для того чтобы действительно обеспечить водоотведение, канава должна иметь водонепроницаемое покрытие и  нормальный сток

Поселок расположен в долине р. Чуна на террасе низкого уровня  и береговом склоне, поэтому в устойчивости поселка  существенную роль играет уровень воды в р. Чуна и возможность свободного водостока по руслу реки, в случае нарушения водостока, в том числе за счет сброса мусора, низко расположенные объекты могут оказаться подтопленными.

При застройке территории необходимо учитывать опасные геологические и антропогенные процессы и явления, усиленные наличием тектонических нарушений, обилием интрузий.

Глубокое и резкое расчленение рельефа способно вызвать оползневые явления, камнепады, склоновый размыв, эрозию,  и сход лавин. При значительных атмосферных осадках возможны селевые явления и затопление поселка верховодкой.

Сезонные промерзания и оттаивания грунта приводят к морозному пучению, наледеобразованию, термопросадкам, переувлажнению грунтов на поверхностях выравнивания и заболачиванию.

При оттаивании мерзлых пород и наличии подстилающего глинистого слоя на склонах с 5-10% уклоном наиболее вероятно развитие явлений солифлюкции.

# Экономическая база развития поселка

Основы для разработки

Существующее и перспективное развитие экономики населенного пункта во многом формирует направления его развития в целом. Долгосрочное развитие поселка Октябрьский как муниципального образования второго порядка определяется прежде всего стратегическими документами более высокого порядка. Для поселка такими документами в области градостроения являются:

- Схема территориального планирования Красноярского края

- Схема территориального планирования Богучанского района

- Схема территориального планирования промышленного района «Нижнее Приангарье»

Данные документы находятся на различных стадиях разработки и согласования, тем не менее, на данном этапе имеется возможность оценить экономические решения, зафиксированные в них, применительно к экономическому развитию поселка Октябрьский. Таким образом, проектной задачей данного раздела является проекция экономических решений краевого, макрорайонного и районного уровня на экономическое развитие поселка и их дополнение экономическими решениями муниципального уровня.

## Экономическая деятельность

## Существующее положение

Поселок Октябрьский исторически сформировался как населенный пункт, обслуживающий исправительное учреждение (колонию) ОИК – 26 УРУ ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю. Это определяет специфический характер экономической специализации поселка: основным работодателем является исправительное учреждение, расположенное непосредственно в теле жилой застройки поселка.

Из-за специфики происхождения населенного пункта всех жителей поселка (и, следовательно, все трудовые ресурсы) необходимо делить на две части: отбывающие заключение в ОИК-26 и прочие жители.

В структуре экономической деятельности поселка можно выделить три сектора специализации: обслуживание исправительного учреждения, лесозаготовка с первичной лесопереработкой и обслуживание грузового железнодорожного транспорта.

Лесозаготовка и лесопереработка

ОИК – 26 УРУ ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю как субъект экономики специализируется на лесозаготовке и первичной лесопереработке (производство пиломатериалов). Количество отбывающих наказание в исправительной колонии колеблется ежегодно, что связано с изменениями в степени заполнения колонии и не зависит от воли муниципальных или региональных властей. По состоянию на 2008 год в колонии отбывало наказание около 1500 человек. Все отбывающие наказание в колонии относятся к условно трудоспособному населению и специализируются на лесозаготовке и первичной лесопереработке. Объем промышленного выпуска предприятия определяется не рыночными условиями, а федеральной политикой в области функционирования исправительных учреждений. Произведенная заключенными продукция отгружается на железнодорожный транспорт и вывозится за пределы муниципального района. ОИК как предприятие функционирует стабильно, обеспечено арендной лесосекой на период действия Генерального плана.

Помимо ОИК-26, в поселке функционирует 6 малых предприятий по лесозаготовке и лесопереработке. Доля данных предприятий в промышленном производстве поселка за 2007 год составляет 21,5%.

Обслуживание исправительного учреждения

Обслуживание ОИК-26 является основной специализацией экономической деятельности жителей поселка Октябрьский. По состоянию на 2008 год в обслуживании колонии занято около 600 человек, что составляет около 28% имеющихся трудовых ресурсов поселка. Уровень заработной платы в данном секторе в среднем выше, чем по поселку или муниципальному району (так, заработная плата охранника составляет не менее 20 000 рублей), что позволяет предприятию эффективно привлекать рабочую силу из-за пределов поселка. Основные параметры деятельности в данной отрасли также определяются на более высоком, чем муниципальный, уровне.

Обслуживание железнодорожного транспорта

В юго-западной части поселка располагается станция железной дороги Решоты-Карабула. Ее основной функцией является погрузка на железнодорожный транспорт продуктов лесопереработки, произведенных в ОИК-26 и на малых предприятиях поселка. С точки зрения занятости станция играет для поселка важную роль, на ней работает около 15% трудовых ресурсов Октябрьского.

Малый бизнес

В поселке сформирован первичный уровень потребительского обслуживания населения: работает ряд предприятий в области розничной торговли, населению предоставляются услуги невысокого уровня сложности. При этом можно констатировать, что население Октябрьского, расположение поселка и его значимость в системе расселения Богучанского района может позволить в среднесрочной перспективе позиционировать населенный пункт в качестве подрайонного центра межселенного обслуживания для южной части Богучанского района. Такой статус Октябрьского предполагает значительную трансформацию потребительского и социального сектора поселка (как количественно, так и качественно). Данная трансформация находит сове отражение в проектном разделе Генерального плана.

Прогноз развития экономической деятельности

В течение расчетного срока в поселке Октябрьский и его окрестностях не планируется осуществление значимых инвестиционных проектов. Таким образом, развитие экономической деятельности будет связано с развитием существующих экономических функций поселка.

Основой экономической базы поселка останется функционирование и обслуживание крупного учреждения ГУИН МЮ РФ. Предполагается постепенное сокращение ОИК-26, что приведет к некоторому сокращению занятости на предприятии. Проектом предполагается занятость в 550 человек к 2018 году и 450 человек к 2030 году.

Экономическая деятельность по обслуживанию железной дороги сохранится, некоторое сокращение деятельности в связи с уменьшением заготовки леса исправительным предприятием частично будет компенсировано увеличением отгрузки леса и пиломатериалов малыми и средними частными предприятиями. Проектом предполагается занятость в 250 человек к 2018 году и 200 человек к 2030 году.

Частная лесозаготовка и первичная переработка силами средних и малых предприятий сохранит свою значимость для населения поселка и его экономики. Потенциальная расчетная лесосека, расположенная в радиусе 100 км от поселка, позволит сохранить и даже несколько увеличить размеры лесозаготовки предприятиям поселка. Из-за постепенного внедрения новых технологий заготовки и переработки древесины количество  занятых в отрасли будет несколько сокращаться – до 500 человек в 2018 году и 450 человек в 2030 году.

Сектор обслуживания в области потребления, торговли, социально-культурно-бытовых услуг и управления сохранит свою роль с точки зрения занятости. Поселок будет развиваться как центр обслуживания для близлежащих территорий Богучанского района, кроме того, будет повышаться объем и качество услуг, предоставляемых жителям самого поселка. Проектом предполагается занятость в отрасли в 650 человек к 2018 году и 600 человек к 2030 году.

В целом можно констатировать некоторое снижение количества занятых в экономике поселка, которое будет связано с общим постепенным уменьшением населения Октябрьского, а также с уменьшением аномально высокой доли занятых в трудоспособном возрасте (ориентировочно до 90% в 2018 году и 85% в 2030 году). В основной отрасли производства поселка – лесозаготовке и деревообработке будут внедряться новые технологии, которые позволят даже при сокращении занятости в отрасли увеличить объем выпускаемой продукции и повысить эффективность производства.

## Демография

Анализ существующего положения

На начало 2008 года население п. Октябрьский составило 5678 человек, из них около 1900 человек отбывали наказание в колонии, расположенной на территории поселка. Таким образом, реальное население поселка, в полной мере задействованное в его жизни, составило 3779 человек. Поселок занимает 3-е место по численности населения среди населенных пунктов Богучанского района (после Богучан и Таежного).

На графике четко выделяется резкий рост населения в период 2001-2002 годов. Этот рост связан с изменением системы подсчета населения поселков, в которых находятся исправительные учреждения: отбывающие наказание в исправительных колониях с 2002 года приписываются к населенным пунктам места пребывания. Из-за этого с 2002 года затруднительно оценивать демографические тренды населения собственно поселка, так как они смешиваются со специфическими естественными и миграционными трендами населения, пребывающего в ОИК-26. Тем не менее, имеющиеся демографические данные позволяют констатировать практически непрерывный тренд убывания населения поселка: с 1989 года население поселка сократилось на 871 человека (на 18%), с 1999 года – на 752 человека (на 16,5%). В последние годы тренд постепенного сокращения населения сохраняется.

Таблица. Динамика демографических показателей в ‰ (с учетом содержащихся в исправительном учреждении)

|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рождаемость | 11,0 | 10,8 | 6,6 | 10,3 | 12,2 | 8,3 | 10,3 | 7,7 |
| Смертность | 20,0 | 17,4 | 3,0 | 10,8 | 8,6 | 10,5 | 8,4 | 8,3 |
| Естественный прирост | -9,0 | -6,6 | 3,7 | -0,5 | 3,6 | -2,2 | 1,9 | -0,5 |
| Миграция | -4,8 | -4,2 | -3,5 | -4,6 | -27,5 | 5,9 | -8,6 | -15,0 |
| Общий прирост | -13,8 | -10,7 | 0,2 | -5,1 | -23,9 | 3,7 | -6,7 | -15,5 |

Особенностью динамики естественных показателей за период 2000-2007 годов является отсутствие четко выраженных тенденций, как в отношении рождаемости, так и в отношении смертности. Уровень рождаемости в 2007 году составил 7,7‰, что значительно ниже уровня Богучанского района (10,2‰) и Красноярского края (11,8‰). Прежде всего это объясняется тем, что в статистике учитываются отбывающие наказание граждане, из-за чего показатель промилле, рассчитываемый как число рождений на 1000 жителей, становится ниже, чем по окружающей территории. При пересчете данного показателя без учета заключенных ОИК-26 уровень рождаемости ориентировочно составит 11‰, что соответствует районным и краевым тенденциям. Такая же тенденция прослеживается и по показателям смертности – официальный уровень смертности составил в 2007 году 8,3‰, что на 55% ниже районного показателя и на 60% - краевого показателя. При выключении из расчета отбывающих наказание в колонии уровень смертности в поселке растет ориентировочно до 12‰, что лишь на 7% ниже уровня смертности Богучанского района.

Так как миграционные показатели, как и показатели естественного движения населения, начиная с 2002 года учитывают миграцию в исправительную колонию и из нее, механический прирост является непостоянным, что связано с политикой исправительного учреждения. В целом в последние годы исправительные учреждения Красноярского края сокращают объемы заключенных, что выражается в преимущественно отрицательной миграционной динамике населения поселка. Миграционное сальдо жителей поселка, не находящихся в заключении, можно оценить лишь приблизительно, на уровне -4‰ ÷ -5‰.

Анализ состояния трудовых ресурсов

Для анализа состояния трудовых ресурсов поселка Октябрьский необходимо вначале произвести анализ возрастной структуры населения. Анализ произведен в разрезе населения, не находящегося в исправительном учреждении.

Таблица. Возрастная структура населения

|  | Количество человек | %% |
| --- | --- | --- |
| Всего населения (2008) | 3779 | 100 |
| Население младше трудоспособного возраста | 718 | 19 |
| Население в трудоспособном возрасте | 2230 | 59 |
| Население старше трудоспособного возраста | 831 | 22 |

Таблица. Сравнение возрастной структуры населения со структурой окружающих поселок территорий.

|  | Доля населения моложе трудоспособного возраста | Доля населения в трудоспособном возрасте | Доля населения старше трудоспособного возраста | Демографическая нагрузка на 100 человек трудоспособного возраста |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Октябрьский | 19% | 59% | 22% | 69,5 |
| Богучанский район | 24% | 68% | 8% | 47,0 |
| Красноярский край | 17% | 65% | 18% | 53,8 |
| Сибирский ФО | 17% | 64% | 19% | 56,3 |
| Российская Федерация | 16% | 63% | 21% | 58,7 |

Как видно из таблицы, доля населения моложе трудоспособного возраста в поселке несколько превосходит долю по краю, СФО и РФ и уступает доле Богучанского района. Слабой стороной возрастной структуры поселка является относительно малая доля населения в трудоспособном возрасте и значительная доля населения в возрасте старше трудоспособного. Из-за такого соотношения демографическая нагрузка на трудоспособное население в поселке больше, чем в районе и крае.

По состоянию на 2008 год в экономике поселка было занято 95,4% трудоспособного населения, или 2127 человек. Около 600 человек занято в обслуживании исправительной компании, еще около 300 – в обслуживании железнодорожного хозяйства. Около 550 человек занято в лесозаготовительной отрасли, остальное население занято в обслуживающем секторе, в секторе социально-культурно-бытового обслуживания и в управленческом секторе. Количество безработных граждан составляет 11 человек (менее 1% от населения поселка).

Уровень использования трудоспособного населения в экономике является очень высоким (более 95%), что отчасти объясняется спецификой экономической деятельности в Октябрьском. Такой уровень занятости создает периодическую ситуацию дефицита трудовых ресурсов в градообразующих отраслях экономики. Данный дефицит компенсируется за счет трудовой миграции из-за пределов поселка. Кроме того, имеются устойчивая трудовая миграция между Октябрьским и близлежащим поселком Чунояр, которая имеет двухсторонний характер.

Демографический прогноз

Сценарий демографического развития поселка Октябрьский объединяет высокие варианты сценариев рождаемости и продолжительности жизни, он предполагает наиболее полную реализацию мероприятий Концепции демографической политики РФ на период до 2025 года и краевой целевой программы «Демография», к которым отнесены мероприятия, направленные на повышения качества оказания медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, развития системы социальной поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей, укрепление института семей. Сценарием предполагается увеличение рождаемости и стабилизация уровня смертности, а также выравнивание миграционного сальдо до нулевого уровня к 2018 году.

Таблица. Население Октябрьского и его возрастная структура

|  | 2008 | 2018 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 3779 | 3580 | 3500 |
| Население младше трудоспособного возраста | 718 | 501 | 630 |
| Население в трудоспособном возрасте | 2230 | 2148 | 1925 |
| Население старше трудоспособного возраста | 831 | 931 | 945 |

В связи с неблагоприятной естественной динамикой населения в поселке в последние годы, а также из-за отсутствия крупных новых инвестиционных проектов в поселке (которые могли бы привлечь в поселок новые трудовые ресурсы) в поселке будет наблюдаться постепенное снижение населения. В случае благоприятных изменений в структуре рождаемости и смертности население поселка может стабилизироваться в период 2028-2035 годов на уровне 3450-3500 жителей.

В поселке будет наблюдаться сокращение трудоспособной доли населения (в особенности после 2018 года) и одновременно рост доли населения старше трудоспособного возраста. В период до 2018 года произойдет резкое сокращение доли детей и подростков, связанное с последствиями демографического провала начала 1990-х годов, когда рождаемость упала на 40% и держалась на низком уровне несколько лет. Так как сейчас в наиболее благоприятном для рождения детей возрасте находятся женщины вышеупомянутого поколения, даже рост рождаемости, заложенный в проект, не позволит сохранить существующий уровень рождаемости. Перелом тенденции может иметь место начиная с 2020-2025 годов, когда в детородный возраст вступят более многочисленные поколения, рожденные в период 2002-2008 годов.

## Жилой фонд

Существующее положение

Проблема достаточно низкого качества и уровня обеспеченности населения жильём актуальна как для Богучанского района,  так и для поселка Октябрьский. Необходимость обеспечения высоких стандартов качества жизни населения делают вопрос строительства комфортного жилья одним из базовых.

На 01.01.2007 год площадь жилого фонда поселка составляла 63 000 кв.м. Из них:

- муниципальный фонд – 34 000 кв.м. (272 дома);

- частный фонд – 3 000 кв.м. (52 дома);

- приватизированный фонд – 26 000 кв.м. (166 домов)

На одного жителя приходится  около 16,7 м2 жилья, что существенно ниже среднего показателя по Богучанскому району (21,9 м2). Количество квартир составляет 1116 штук, средняя площадь одной квартиры составляет 56,5 м2, на одну квартиру приходится около 3,4 человек. Уровень строительства в поселке находится на низком уровне, в 2005-2006 году строительство новых жилых домов не велось, в 2007 году возобновилось строительство как муниципального жилья (на средства железнодорожного ведомства), так и индивидуальных домов. В 2008 году было построено 2 2-хквартирных дома, ведется строительство еще 15 таких домов и 3 коттеджей, выделено 20 участков под индивидуальное строительство. Тем не менее, существующий уровень строительства объектов жилого фонда в поселке не отвечает потребностям обеспечения даже существующего населения. Ограничивает новое строительство прежде всего низкий уровень платежеспособного спроса населения, а также отсутствие достаточных средств у муниципалитета и у крупнейших предприятий поселка.

Вся жилая застройка поселка является деревянной. Большая часть застройки (около 22%) является двухэтажной и представлена типовыми домами в 12 квартир. Чуть менее 80% застройки – одноэтажная, при этом преобладают двухквартирные дома, доля индивидуальной застройки составляет около 5%.

Важным критерием является качество жилого фонда. Индивидуальная жилищная застройка определяет низкий уровень обеспеченности населенных пунктов коммунальной инфраструктурой. Деревянное исполнение застройки без должной специальной эксплуатации, также приводит к ускоренным темпам износа жилищного фонда.

Проектные предложения

Развитие жилого строительства в поселке на проектный срок будет связано прежде всего с улучшением качества жизни населения и, как следствие, увеличением обеспеченности населения жильем. По состоянию на 2008 год уровень обеспеченности населения жильем составил менее 17 квадратных метров, что значительно ниже общестрановых и общекраевых показателей. Проектным решением предполагается увеличение обеспеченности населения жильем до 22,5 квадратных метров к 2018 году и до 30 квадратных метров – к 2030 году. В случае выполнения проектных показателей жилое строительство в поселке будет иметь следующие характеристики:

Таблица. Характеристики жилого строительства

|  | 2008 | 2018 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 3779 | 3580 | 3500 |
| Обеспеченность населения жильем, кв.м. | 16,7 | 22,5 | 30 |
| Объем жилого фонда, кв.м. | 63000 | 80550 | 105000 |
| Объем строительства в год, кв.м. |  | 1950 | 2040 |
| Объем строительства в год на чел., кв.м. |  | 0,53 | 0,58 |

К 2018 году объем жилого фонда увеличится на 28%, к 2030 году – еще на 30%. При этом объемы строительства в год на человека не должны превысить 0,6 кв. м, что является высоким, но реалистичным показателем.

В новом строительстве должно преобладать деревянное домостроение с переходом на современные технологии строительства. Около 40% объемов жилья предлагается выделить под индивидуальную застройку, около 60% - на муниципальное строительство, в которых равными долями будут присутствовать одноэтажное двухквартирное жилье, двухэтажное жилье на 12 квартир и среднеэтажное многоквартирное строительство.

## Обеспечение населения поселка социальной инфраструктурой

Существующее положение

Таблица. Уровень обеспеченности социально-культурно-бытовой инфраструктурой в поселке Октябрьский по состоянию на 2008 год

|  | Кол-во | Нормативная вместимость | Фактическое использование | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование |  |  |  |  |
| Школа | 1 | 600 | 445 | кирпич |
| Детский сад | 2 | 200+140 | Дефицит 105 | кирпич+дерево |
| Здравоохранение |  |  |  |  |
| Больница | 1 | 20 коек | 20 коек | кирпич |
| Культура |  |  |  |  |
| Дом культуры | 1 | 150 | - | кирпич |

Помимо дефицита мест в детских садах и больнице, в поселке не хватает специализированного спортивного зала, объектов общественного питания и торговли.

Проектные предложения

Основными проектными предложениями в области социально-культурно-бытовой и потребительской инфраструктуры на период до 2030 года являются:

- Реконструкция детских садов с доведением их вместимости до нормативной (суммарно 340 мест) (до 2018 года).

- Реконструкция больницы с доведением ее вместимости до нормативной (изначально 50 коек), организация в ней поликлинического обслуживания мощностью 70 посещений в смену (до 2018 года).

- Строительство культурно-досугового центра современного типа, включающего многофункциональный зал на 140 человек (с возможностью организации кинопросмотров), информационный центр с возможностью выхода в Интернет и библиотеку (до 2018 года).

- Строительство двух современных магазинов типа «минимаркет» площадью по 400 квадратных метров каждый (один – до 2018 года, второй – до 2030 года) с пристроенными помещениями под функции аптеки, отделения банка, отделения почты и т.д.

- Организация учреждений общественного питания общей площадью 150 квадратных метров (до 2018 года).

# Планировочная структура

Существующее положение

Поселок Октябрьский Богучанского района Красноярского края расположен южнее районного центра с. Богучаны. Специализируется на заготовке леса, а также на обслуживании исправительной колонии. В юго-западной части поселка располагается станция железной дороги Решоты-Карабула, обеспечивающая транспортировку продуктов лесопиления и т.п.

Поселок расположен на высокой надпойменной террасе южной экспозиции. Территория преимущественно имеет ортогональную систему улиц и проездов. Жилая застройка представлена одно и двухэтажными домами в основном деревянными. У  реки Хожо сформировалась жилая застройка, имеющая хаотичную планировочную структуру.

Практически вся административная и общественная застройка сконцентрирована на ул. Победы. Это администрация, школа, детский сад, гостиница, почта и т.п. На востоке поселка располагается ОИК-26.

Большинство промышленных предприятий находятся на юге, юго-западе  поселка. Это складские, производственные предприятия, специализирующиеся на лесопилении и деревообработке. Некоторые из них оказывают неблагоприятное воздействие на окружающую жилую застройку, а так же на предприятие пищевой промышленности. Благоустройство поселка находится в неудовлетворительном состоянии.

Кладбище расположено на юге от центральной части.

На территории поселка присутствуют земельные участки, находящиеся в собственности Красноярского края:

- земельный участок с кадастровым номером 24:07:1901001:815 площадью 1039 м², адрес объекта: Богучанский район, п.Октябрьский, ул.Пионерская  4Г, разрешенное использование – для эксплуатации и обслуживания административного здания, предоставленного в аренду ГПКК «Центр транспортной логистики»;

- земельный участок с кадастровым номером 24:07:2501001:0191 площадью 10411 м², адрес объекта: Богучанский район, с.Чунояр, ул.Набережная, 2ж, разрешенное использование – для использования в целях эксплуатации и обслуживания производственной базы, предоставленного в аренду ГПКК «КрайДЭО».

Предложения по организации планировочной структуры поселка.

Проектные предложения опираются на сложившуюся планировочную структуру поселка и существующую специализацию территории. Развитие поселка будет происходить за счет вовлечения в градостроительную деятельность неиспользуемых территорий в границах населенного пункта (естественная растительность, пустыри и т.п.), перепрофилирования некоторых территорий и за счет включения в  границы смежных территорий.

Поскольку часть территории поселка отрезана железной дорогой, необходимо предусмотреть пешеходный мост в районе железнодорожной станции, а также охраняемый железнодорожный переезд у южной границы поселка. Это способствует объединению планировочной структуры территории поселка.

Размещение в поселке Октябрьский новых жилых зон направлено на улучшение качества жизни населения. Это кварталы малоэтажной многоквартирной жилой застройки располагаемые в продолжении ул. Победы. Там же предусматривается размещение современного культурно-досугового центра, включающего многофункциональный зал на 140 человек. Вблизи существующего рынка размещаются кафе, информационный центр с возможностью выхода в Интернет, библиотека, минимаркет. Таким образом образуется новый дополнительный общественный центр.

Кроме многоквартирных жилых домов, предлагается разместить в поселке блокированные жилые дома с участками, а также индивидуальные жилые дома с участками.

Рекреационная зона поселка Октябрьский сформировалась на берегу реки Хожо на юге поселка. Это подразумевает создание прогулочных путей, мест для отдыха, игровых площадок и т.п.

Промышленные предприятия, расположенные на ул. Привокзальная в непосредственной близости от жилой застройки подлежат частичному перепрофилированию с уменьшением санитарно-защитных зон. Пекарню, расположенную на ул. Пионерская, рекомендуется перенести, в связи с неблагоприятным воздействием на близлежащую жилую застройку, а также неблагоприятным воздействием производственных предприятий на пекарню как объект пищевой промышленности. Пекарню на ул. Высоцкого рекомендуется перенести, поскольку в ее санитарно-защитной зоне находится детский сад. Место для новой пекарни предлагается на северо-западе поселка вблизи ул. 1-ой Железнодорожной.

В результате проектных предложений граница населенного пункта увеличится за счет земель лесного фонда на юго-западе поселка, а также за счет включения в границы поселка некоторых производственных предприятий.

Зоны функционального использования территории поселка.

На территории поселка Октябрьский Генеральным планом установлены следующие функциональные зоны:

Жилые зоны:

1. Индивидуальной застройки с участками.

2. Односемейной блокированной застройки с участками.

3. Малоэтажной многоквартирной жилой застройки (2 этажа).

В зоны жилой застройки предусматривается включение объектов инфраструктуры социального и первичного потребительского обслуживания, общественно-деловой застройки, а также объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Производственные зоны:

1. Производственной застройки с включением объектов общественно-деловой застройки, связанных с обслуживанием данной зоны.

2. Коммунально-складской застройки для размещения объектов внешнего транспорта, складов и транспортно-логистических организаций. В эту зону входит размещения объектов коммунальной инфраструктуры.

Рекреационные зоны:

1. Территории зеленых насаждений общего пользования  (парки, бульвары, скверы).

2. Территории спортивных сооружений и объектов рекреации.

3. Леса.

Зоны специального назначения:

1. Территория кладбища.

2. Озеленение санитарно-защитных зон.

Базируясь на анализе комплексной оценки территории поселка Октябрьский, в Генеральном плане  разработаны предложения по планировочной организации территории, которые отражены на проектном плане.

# Транспортная инфраструктура

Транспортный комплекс поселка Октябрьский представлен тремя видами транспорта автомобильным, железнодорожным и воздушным.

## Внешние автомобильные дороги и автотранспорт

Существующее положение

Поселок Октябрьский находится в 2 км от автомобильной дороги регионального значения Канск – Абан – Богучаны – Кодинск, выход на которую осуществляется с местной автодороги Октябрьский – Чунояр. С восточного и южного направлений к поселку подходят автомобильные дороги местного значения, соединяющие поселок с Иркутской областью. Участки автомобильной дороги южного направления Октябрьский – Тамтачет затапливаются разливом реки Хожо, что приводит к затруднению автомобильного движения.

Автобусное сообщение

Собственного АТП в поселке Октябрьский не имеется, автобусные маршруты обслуживает БМУП «Районное АТП». Автобусы курсируют на маршрутах:

- Октябрьский – Богучаны (понедельник, среда-пятница);

- Такучет – Октябрьский (понедельник-среда, пятница);

- Богучаны – Чунояр.

С июня 2008 года  транзитный маршрут Богучаны–Чунояр  по вторникам начал курсировать по маршруту Богучаны–Осиновый Мыс, без заезда в пос. Октябрьский.

На маршруте работают автобусы ПАЗ, вместимостью до 25 чел.

Оборудованного автовокзала или автостанции нет,  автобусы отправляются от здания поселковой администрации.

С февраля 2008 года открыт маршрут пос.Октябрьский – Красноярск.  Из пос. Октябрьский автобус отправляется 2 раза в неделю (пятница и воскресенье), из Красноярска автобус отправляются также 2 раза в неделю (среда и суббота).

В  поселке  курсируют ведомственные автобусы,  осуществляющие подвоз работников лесных хозяйств. Данные автобусы используются и населением поселка. На линии работают автобусы типа ПАЗ.  Автобус  курсирует в течение всего дня,  расписание подчинено  рабочим сменам в лесных хозяйствах.

С 2007 года в Октябрьском сельском поселении работает школьный автобус. Подвоз детей осуществляется из д. Малеево и Лесхоз. Перевозки осуществляет РОУ. На линии работает автобус типа ПАЗ, автобус курсирует  в учебные дни.

Проектные предложения

Развитие внешних автомобильных дорог включает проведение следующих мероприятий:

- реконструкция южного участка автомобильной дороги Октябрьский - Тамтачет, включающая работы по поднятию отметок земляного полотна участка дороги, устройство системы водоотвода, восстановление размытых и разрушенных участков дороги;

- проведение плановых ремонтов дорожного полотна местных автомобильных дорог.

В сфере развития общественного пассажирского транспорта Генеральным планом на первую очередь проектирования предлагается обустройство здания железнодорожного вокзала для обслуживания пассажиров пригородных автобусных маршрутов. Потребуется реконструкция вокзала и устройство площадки для стоянки автобусов.

У здания администрации предусматривается устройство автобусной остановки для высадки пассажиров.

Для обслуживания школьных маршрутов необходима закупка новых школьных автобусов, отвечающих требованиям по перевозке детей.

## Железнодорожный транспорт

Существующее положение

В 4 км от поселка Октябрьский проходит железнодорожная ветка Решоты - Карабула, Красноярской железной дороги, филиала ОАО «РЖД». На территории поселка находится станция Чунояр третьего класса. На станции расположено 8 путей общего пользования и 12 путей не общего пользования. Участки пути не электрифицированные, однопутные. Интенсивность движения поездов составляет 6 пар поездов в сутки, из них пассажирский маршрут Карабула - Красноярск и Чунояр – Решоты (1 раз в сутки).

Основная функция станции – погрузка на железнодорожный транспорт продуктов лесопереработки.

Диаграмма. Структура  лесных отправляемых грузов со станции Чунояр, %, 2008 г.

В сутки грузится около 40 вагонов леса, объем одного вагона 70 куб.м. В зимний период количество отгруженного леса возрастает.

Среди  грузов также можно выделить ГСМ и уголь,  доля данных грузов не велика. Перевозки угля осуществляются только в зимний период (май-сентябрь).  Объем перевозок угля составляет 240 т в месяц.

Основными грузоотправителями являются следующие предприятия:

- ООО «Чуноярлес»;

- ЗАО «КЛНКО»;

- ООО «Сибчерметопторг»;

- У235/26;

- ОИУ-26 УРУ ОУХДГУФСИН.

На данные предприятия  приходится до 70% всех отправленных грузов.

Оборудованных пешеходных переходов, мостов через железную дорогу не имеется.  Переход осуществляется по путям, что нарушает правила техники безопасности.  На 171 км железная дорога пересекает р. Чуна, через реку проложен железнодорожный мост длиной 360м.

На территории поселка находится множество подъездных путей к основным предприятиям лесопереработки. Пересечение подъездных путей с улично-дорожной сетью поселка осуществляется в одном уровне (в настоящее время существует 3 переезда).

Проектные предложения

В рамках инвестпроекта освоения зоны Нижнего Приангарья на севере Красноярского края на первую очередь проектирования планируется построить новую железнодорожную ветку Карабула – Ярки. В результате чего грузонапряженность существующей железнодорожной линии Решоты – Карабула значительно повысится. Для удовлетворения спроса на грузоперевозки потребуется развитие существующего однопутного участка Решоты – Карабула. В первую очередь, вероятно, потребуется строительство дополнительных  путей на слабых участках перегонов, в число которых попадает участок Чунояр – Новохайская.

Железнодорожная станция Чунояр сохранит свою основную функцию- погрузку на железнодорожный транспорт  продуктов лесопереработки.

## Воздушный транспорт

Существующее положение

В советское время в поселке функционировал аэропорт, принимающий самолеты типа АН-2.  Ежедневно выполнялся один рейс в Богучаны. Аэропорт был закрыт в 1990 году.

В настоящее время полеты осуществляет вертолет МИ-8 (военный), существующая вертолетная площадка не оборудована. Она подготавливается перед каждой посадкой, в зимний период посадка производится на дороге поселка. Рейсы производятся в медицинских и чрезвычайных ситуациях, а также обслуживает нужды тюрем, расположенных на территории поселка.

Проектные предложения

Ввиду отсутствия обустройства вертолетной площадки, необходимой для удовлетворения нужд населения, а также в медицинских целях, чрезвычайных ситуациях, для обслуживания тюрем, Генеральным планом на первую очередь проектирования предлагается ее оборудование для возможности приема вертолетов всех типов.

## Улично-дорожная сеть

Существующее положение

Современная планировочная структура пос.Октябрьский формируется прямоугольной схемой улично-дорожной сети, основу которой составляет ул.Победы, на которой расположены основные объекты культурно-бытового обслуживания (администрация, школа, детский сад, дом культуры, магазины, рынок).

Общая протяженность улично-дорожной сети поселка  Октябрьский составляет 43,26 км, твердого дорожного  покрытия улицы не имеют (покрытие песчаное).  Тротуары в поселке не оборудованы. На улице Советской  присутствуют деревянные тротуары, а также тротуары на ул. Вокзальная на подходе к железнодорожному вокзалу.

В поселке наблюдается сильный размыв улиц. Особенно сильные размывы наблюдаются на улицах, расположенных вдоль линии стока:

- ул.Сосновая;

- ул.Советская;

- ул.Гагарина;

- ул.Первомайская;

- ул.Молодежная.

Улицы Таежная и Молодежная местами заболочены.

Транзитный поток автомобильного транспорта  отсутствует. Автомобильное движение в поселке не интенсивное, не более 15 ед. в час. Доля грузового транспорта не значительна.  Предприятий занимающихся грузовыми перевозками в поселке не зарегистрировано. Грузовые перевозки осуществляются на частном транспорте.

Проектные предложения

Проектом предлагается дальнейшее развитие структуры улично-дорожной сети поселка. Улично-дорожная сеть решена с учетом сложившейся застройки и намеченного Генеральным планом освоения новых территорий.

Протяженность улично-дорожной сети в пределах поселка составит на первую очередь – 45,49 км, на расчетный срок – 45,94 км, из них основных улиц – 12,33 км.

Рекомендуемая ширина улиц в районах новой застройки – 15-25 м, габариты проезжих частей -  6-7 м.

Для защиты застройки от подтопления необходимо устройство твердого покрытия (асфальтового) в первую очередь на улицах, расположенных вдоль линии стока: ул.Сосновая, ул.Советская, ул.Гагарина, ул.Первомайская, ул.Молодежная, ул.Таежная.

Также Генеральным планом предлагается устройство усовершенствованного покрытия (асфальтового) на следующих участках улично-дорожной сети:

- на ул.Победы для улучшения связи с основными культурно-бытовыми учреждениями;

- ул.Привокзальная и дорога, обеспечивающая выход на внешнюю автодорогу Октябрьский – Чунояр. Это мероприятие необходимо для налаживания устойчивого автобусного сообщения между поселками.

На приведенных выше улицах является целесообразным устройство пешеходных тротуаров, в первую очередь на ул.Победы, поскольку она является главным концентратором пешеходных потоков.

В районе железнодорожного вокзала в створе ул.Строителей предусматривается устройство надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути и строительство подходных пешеходных дорог к нему.

На расчетный срок предлагается последующее обустройство улично-дорожной сети поселка, включающее асфальтирование улиц с грунтовым покрытием и устройство пешеходных тротуаров. А также дальнейшее развитие улично-дорожной сети в районах новой застройки.

## Поселковый транспорт

Существующее положение

В настоящее время внутри поселка общественный пассажирский транспорт отсутствует. Пассажирские перевозки осуществляются личным автотранспортом и частными такси.

Количество зарегистрированного автомобильного транспорта составляет 472 ед., в структуре которого преобладают индивидуальные легковые автомобили (77,8% всех автотранспортных средств). Обеспеченность населения индивидуальным автотранспортом составляет 94 автомобиля на 1000 жителей.  Количество автотранспорта за период 2007-2008гг. удвоилось. В общем  количестве автотранспорта 10,5% составляет ведомственный транспорт.

Предприятия, имеющие ведомственный автотранспорт:

- ОИУ-26 УРУ ОУХД ГУФСИН;

- Администрация сельского поселения;

- ООО «Ярлес»;

- ООО «Диана»;

- ООО «РЖД» ПЧ-6 ст.Чунояр.

Диаграмма. Структура зарегистрированного автомобильного транспорта  на 1.01.2008 г, %.

Случаи ДТП в поселке крайне редки, за 2008 год произошло 3 ДТП, не связанных со сложными дорожными условиями.

Оборудованных стоянок, а также гаражей для хранения автотранспорта, в том числе большегрузного на территории поселка не имеется. Личный автотранспорт хранится на территории приусадебных участков.

На территории поселка расположена одна АЗС (ул. Первомайская), находящаяся в собственности ООО «СТИА». Потребности в строительстве новой АЗС нет.

Проектные предложения

Расчет перспективного уровня автомобилизации и необходимого количества  автозаправочных станций (АЗС) и станций технического обслуживания (СТО) автотранспорта.

В соответствии с демографическим прогнозом настоящего Генерального плана в поселке будет наблюдаться постепенное снижение населения, что скажется на количестве автомобильного транспорта.

Таблица Расчетный уровень автомобилизации

| Наименование показателей | На первую очередь проектирования | На расчетный срок проектирования |
| --- | --- | --- |
|  | единиц на 1000 жителей | всего автомашин | единиц на 1000 жителей | всего автомашин |
| Легковых автомобилей | 120 | 430 | 150 | 525 |
| Грузовых автомобилей | 18 | 64 | 27 | 95 |
| Автобусы микроавтобусы | 6 | 21 | 9 | 32 |
| Мототранспорт | 10 | 36 | 12 | 42 |

Таблица  Расчет необходимого количества заправок в сутки

| Вид транспорта | Норма заправки | Кол-во машин | Кол-во заправок в сутки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На первую очередь | На расчетный срок | На первую очередь | На расчетный срок |
| Легковые индивидуальные (с учетом мототранспорта) | 1 заправка за 10 суток | 430 | 525 | 43 | 53 |
| Грузовые | 1 заправка за 2 суток | 64 | 95 | 32 | 48 |
| Автобусы | 1 заправка за 3 суток | 21 | 32 | 7 | 11 |
| Иногородние автомашины | 20% от общего количества автомашин | - | - | 16 | 22 |
| Всего | 98 | 134 |

Максимальное количество заправок в сутки Н1 с учетом коэффициента выхода автомашин на линию К1=0,85 и неравномерности подхода машин по времени К2=1,5 составит:

- Н1= Н К1 К2=98·0,85·1,5 = 125 заправок

- Н1= Н К1 К2=134·0,85·1,5 = 171 заправка

Принимая, что одна топливораздаточная колонка может обслужить в среднем 150 заправок, то для удовлетворения потребности в перспективном количестве заправок на первую очередь понадобится 1 колонка, на расчетный срок -1. Общее число колонок к концу расчетного срока составит 2 единицы.

Таким образом, потребность в строительстве дополнительной АЗС не наблюдается. При нехватке мощности существующей АЗС возможно устройство дополнительной топливораздаточной колонки на данном объекте.

Места хранения индивидуального транспорта

Для постоянного хранения личного автотранспорта населения, проживающего в малоэтажной застройке, предусмотрено строительство гаражей. В соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» размер земельных участков одноэтажных гаражей и стоянок легковых автомобилей следует принимать 25 м2 на одно машино-место.

Для этих целей предусмотрено резервирование земель общей площадью 3913 м2 на 157 машино-мест.

# Инженерная инфраструктура

## Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение поселка Октябрьский осуществляется от Северо-восточных электрических сетей филиала ОАО «Красноярскэнерго». Предприятие, обслуживающее данную территорию является ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» (на субподряде у них КСК – Сервис).

Обеспечение электроэнергией осуществляется от имущества Учреждения ОИУ-26 – юго-восточную часть поселка и остальную часть – от Красноярского отделения ОАО РЖД.

Источником электроснабжения части поселка является трансформаторная подстанция ПС 110/35/10 кВ “Чунояр” с 2 трехфазными трансформаторами, имеющими масляное охлаждение и естественную циркуляцию масла, с устройством регулирования напряжения мощностью 25000 к ВА. От нее по распределительным линиям 10 кВ подается электрическая энергия на РП, от которой по воздушным линиям напряжения 10 кВ энергия распределяется по трансформаторным подстанциям различной мощности.

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжении 10 и 0,4 кВ. Перечень распределительных линий напряжением 10 и 0,4 кВ представлен в таблице.

Таблица. Распределительные линии 10/0,4В

| Напряжение | Тип прокладки | Протяженность, км | Тип опор |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 кВ | В кабельном исполнении | 0,45 | - |
|  | В воздушном исполнении | 10,24 | дерев. с дер приставками |
|  |  | 12,44 | ж. б. с ж. б. приставками |
| 0,4 кВ | В воздушном исполнении | 23,44 |  |

Протяженность распределительных линий напряжением 10 кВ в воздушном исполнении и в кабельном исполнении составляет соответственно 22,68 и 0,45 км. Воздушные линии проведены на деревянных и железобетонных опорах с деревянными и железобетонными приставками соответственно. Состояние воздушных линий 10 кВ - удовлетворительное. Железобетонные опоры установлены с 2004 года взамен деревянных ОАО “РЖД” (протяженность линий при этом 12,44 км).

Схема сети 10 кВ – “петлевая”, нормально разомкнутая.

Для приема и преобразования электроэнергии служат трансформаторные подстанции (ТП) напряжением 10 кВ. Перечень ТП поселка представлен в таблице.

Таблица. Перечень трансформаторных подстанций по состоянию на 2008год

| № п/п | №, наименование подстанции | Мощность трансформ. номинальная(кВА) | Место установки | Собственник |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-8 | 250 | ул. Пионерская | Учреждение ОИУ-26 |
| 2 | ТП-7 | 630 | пер. Школьный | Учреждение ОИУ-26 |
| 3 | ТП-7 | 1000 | пер. Школьный | Учреждение ОИУ-26 |
| 4 | ТП-17 | 100 | пекарня | Учреждение ОИУ-26 |
| 5 | ТП-10 | 160 | ул. Ленина | Учреждение ОИУ-26 |
| 6 | ТП-13 | 400 | ул. Солнечная | Учреждение ОИУ-26 |
| 7 | ТР-9 | 250 | Кп-44 | Учреждение ОИУ-26 |
| 8 | ТП | 250 | электростанция | Учреждение ОИУ-26 |
| 9 | ТП-46 | 2*400 | п. Октябрьский | ОАО “РЖД” |
| 10 | ТП-47 | 2*400 | п. Октябрьский | ОАО “РЖД” |
| 11 | ТП-47 А | 1-250 1-160 | п. Октябрьский | ОАО “РЖД” |
| 12 | КТП-46 А | 100 | п. Октябрьский | ОАО “РЖД” |
| 13 | КТП-47 Б | 250 | п. Октябрьский | ОАО “РЖД” |
| 14 | КТП-47 В | 250 | п. Октябрьский | ОАО “РЖД” |
| 15 | КТП-1 | 160 | лес. хоз. | ОАО “РЖД” |
| Итого |  | 5560 |  |  |

Подстанции 10/0,4 кВ с воздушными вводами и выводами с масляным типом трансформаторов.

Установленная мощность основных ТП поселка составляет 5560 кВА (5,8 МВт).

Проектные предложения

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора поселка определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и «Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

Таблица. Прогноз электропотребления.

|  | Население, тыс.чел. | Годовое электропотребление, млн.кВтч. | суммарная электрическая нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| I очередь (2018 г.) | 3,58 | 7,88 | 1,43 |
| Расчетный срок (2030 г.) | 3,5 | 9,63 | 1,75 |

Максимальная электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора по поселку в целом на 1 очередь составит 1,43 МВт, на расчетный срок – 1,75 МВт. Годовое электропотребление ЖКС составит 7,88 млн. кВтч и 9,63 млн. кВтч соответственно.

Для устойчивого функционирования системы электроснабжения поселка необходимы следующие мероприятия:

Для централизованного электроснабжения необходимо более рациональное расположение и использований распределительных линий на территории поселка Октябрьский. Это позволит лучше использовать территорию для развития хозяйственно-промышленного сектора.

Кроме того, необходимо строительство ряда трансформаторных подстанций для обеспечения электроэнергией новых проектируемых жилых кварталов.

Дальнейшее развитие электрических сетей поселка Октябрьский должно быть направлено на решение следующих вопросов:

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения поселка;

- модернизация электросетевого оборудования в целях перераспределения нагрузок на существующих линиях электропередач при новом строительстве;

- внедрение энергосберегающих технологий (новые строительные материалы и технологии, частотно регулируемые электродвигатели, приборы коммерческого учета тепловой энергии и др.);

- осуществление грамотной тарифной политики с установлением единых тарифов на электро- и тепловую энергию для всех потребителей;

- ликвидация «узких мест» в энергосистеме поселка;

- повышение пропускной способности питающих сетей;

- строительство новых элементов схемы сети в связи с физическим и моральным старением существующих;

- электроснабжение поселка должно развиваться при взаимодействии двух собственников электрического оборудования – ОАО РЖД и ООО КСК «Сервис».

## Теплоснабжение

Существующее положение

Теплоснабжение поселка – децентрализованное. Источниками теплоснабжения являются котельная, которая отапливает промышленные участки. Прокладка сетей, в основном, подземно.

Система теплоснабжения зависимая, двухтрубная с разными диаметрами подающего и обратного трубопроводов.

Характеристики котельной представлены в таблице.

Таблица. Перечень котельных поселка Октябрьский и их основные характеристики по состоянию на 2008 год.

| Принадлежность, наименование, адрес котельной | Топливо | Марка котлов | Кол-во котлов | Степень износа котлов, % | Год ввода в эксплуат. котлов | Годовой расход топлива, куб. м. | Мощн. котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 50, | уголь | КВТР | 1 | 86 |  | 461,7 | 1 |

Степень износа котлов котельной составляет 86 %.

Срок службы котельной составляет более 20-лет. Состояние неудовлетворительное.

Установленная мощность составляет 1 Гкал/ч.

Основными проблемами теплоснабжения являются:

- высокая степень износа теплофикационного оборудования;

- высокая степень износа теплотрасс;

- использование экологически вредного топлива - уголь.

Проектные предложения

Проект централизованного теплоснабжения должен быть выполнен специализированной организацией с учетом проектной застройки и генерального плана поселка.

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии со СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий.

Суммарный тепловой поток, необходимый для отопления всей жилой застройки поселка составляет на I очередь 24,73 Гкал/час, на расчетный срок – 30,52 Гкал/час.

Проектом планируется обеспечить централизованным теплоснабжением практически всю капитальную жилую и общественную застройку на территории п. Октябрьский. Усадебную застройку планируется оставить на печном отоплении.

Для теплоснабжения поселка на I очередь проектирования необходимо реконструкция котельной с модернизацией оборудования и увеличением установленной мощности котельной до 7 Гкал/час. При строительстве новых сооружений рекомендуется получать тепло от индивидуальных отопительных систем (печей, котлов и др.). Возможно на расчетный срок, применение индивидуальных поквартирных генераторов тепла на газовом топливе, что даст значительную экономию топлива (до 50%).

Необходимым условием энергосберегающей политики является замена устаревшего энергетического оборудования, перекладка изношенных тепловых сетей, и таким образом сокращение потерь энергии. При строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и материалы. Необходимо внедрять приборы учёта расхода теплоэнергии потребителями (счетчики) и регулирование подачи тепла.

Для поддержания установленного температурного графика работы сетей необходимо внедрять автоматическое регулирование отпуска тепловой энергии (на первую очередь строительства).

Конкретными направлениями развития теплоснабжения поселка Октябрьский должны стать:

1.Реконструкция существующей котельной на базе современных и высокоэффективных технологий (например, перевод на более эффективные водогрейные котлы);

2.Реконструкция тепловых сетей, перевод их на новые температурные режимы, внедрение новых теплоизоляционных материалов, энергосберегающих устройств и технологий.

3. Внедрение локальных индивидуальных отопительных систем на природном газе (при газификации территории).

## Газоснабжение

Газоснабжение природным и сжиженным газом в поселке Октябрьский не осуществляется.

Проектные предложения

На расчетный срок генеральным планом предусматривается прокладка газопроводов с природным газом на территории поселка для личных и хозяйственных нужд. Газоснабжение планируется от трубопроводной системы, идущей из Юрубчено-Тохомской зоны в центральную часть Красноярского края.

Суммарное потребление газа в п. Октябрьский при полной газификации поселка составит 0,72 млн. м3.

## Водоснабжение

На территории поселка действуют две не зависимые системы водоснабжения с частичной подачей в дома, а также водоотбором из водоразборных колонок и непосредственно из водонапорной башни.

Водоснабжение жителей восточной части поселка осуществляет предприятие ОИК – 26 УРУ ОУХД ГУФСИН, эксплуатирующее три одиночные скважины общей производительностью 683 м3/сут. Скважина номер 1 работает только в летнее время для подачи воды в летний водопровод. Скважины № 2 и № 3 работают с производительностью 6 м3/ч 18 часов и 15 часов в сутки соответственно.

Водоснабжение жителей западной части поселка осуществляет ж/д предприятие.  Скважины расположены на территории поселка, в его северной части.

Водоподготовка не производится. Качество добываемой воды соответствует нормативам, предъявляемым к питьевой воде, по основным показателям.

Водопроводные сети проложены спутником с сетями теплоснабжения по основным улицам поселка.

Проектные предложения

Рассматривая специфику данной территории, можно сделать вывод о возможности организовать водоснабжение от местных природных источников воды как подземных, так и поверхностных. Таким образом, для обеспечения жителей системами водоснабжения не потребуется строительство межселенных сетей и сооружений.

Главная задача предприятий, обслуживающих системы водоснабжения, заключается в бесперебойном обеспечении жителей качественной питьевой водой в требуемом количестве при максимальной эффективности производства и оптимальных затратах как в настоящий период, так и в будущем.

На предприятия водоснабжения предлагается возложить следующие обязанности:

разработка детальных долгосрочных планов по обеспечению безопасности питьевой воды от водозабора до потребителя в каждом населенном пункте,

строительство станций подготовки воды питьевого качества,

прокладка водоводов и водопроводных сетей, используя современные материалы и технологии,

вместе с органами власти создание условий для подготовки и обучения персонала.

Согласно положениям «Водного Кодекса России» использование подземной воды для промышленного водоснабжения при наличии поверхностного водного объекта недопустимо.

Для поселка рекомендуется совмещенная схема водоснабжения хозяйственно-питьевая, хозяйственно-техническая и промышленная.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Требуемый расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен на основании СНиП 2.04.02-84*

Таблица. Нормы водопотребления

| Степень благоустройства жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя, л/сут |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 280 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 230 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 160 |

Объем водопотребления складывается из объемов воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, хозяйственное водоснабжение предприятий местной промышленности, противопожарные нужды поселка, полив территории и зеленых насаждений, а также на техническое водоснабжение промышленных предприятий.

Таблица Прогноз объемов водоснабжения жителей

| Тип застройки | Население, чел. | Норма потреб-ления воды, л/сут | Расчетные объемы воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расч. срок |  | 1 очередь | Расчетный срок |
|  |  |  |  | Средне сут. | макс. суточ. | Средне сут. | макс. суточ. |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 2226 | 2695 | 280 | 623 | 748 | 755 | 906 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 234 | 280 | 230 | 54 | 65 | 64 | 77 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 1120 | 525 | 160 | 37 | 45 | 84 | 101 |
| Предприятия местного значения |  |  |  | 143 | 171 | 181 | 217 |
| ИТОГО | 3580 | 3500 |  | 857 | 1029 | 1084 | 1300 |

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дня недели принят равным Ксут.max=1,2 согласно рекомендациям СНиП 2.04.02-84* пункт 2.2.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принято в размере 20% расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Расход воды на наружное пожаротушение. Норма расхода воды для нужд пожаротушения принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84*

Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе воды на другие нужды, кроме расходов воды на полив территории.

Таблица Объем воды для нужд пожаротушения

| Наименование | Норма л/с | Количество одновременных пожаров | Время тушения пожара, ч | Расход воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/ ч | м3/сут |
| На первую очередь | 10 | 1 | 3 | 36 | 108 |
| На расчетный срок | 10 | 1 | 3 | 36 | 108 |

Расход воды на полив территории. Нормы полива покрытий приняты по таблице 2 СНиП 2.04.02-84*. Норма полива принята с учетом поливки посадок на приусадебных участках.

Таблица Объем воды на полив усовершенствованных покрытий

| Население, чел. | Норма л/сут | Расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 очередь | Расчетный срок |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 3580 | 3500 | 80 | 286 | 280 |

Объем воды на полив огородов учитывается в размере 300 м³/сут.

Прогноз водоснабжения промышленных предприятий основан на рекомендации ввода в действие систем оборотного и повторного водоснабжения. Вследствие этого, объем водопотребления на технические нужды промышленных предприятий изменится не значительно.

При изменении экономической ситуации и размещении на территории поселка предприятий, требующих значительного увеличения объема водоснабжения на технические нужды рекомендуется использовать для данных целей воды реки Чуна. Присутствие на территории источника поверхностной воды позволяет сделать вывод о возможности размещения водоемких предприятий, в том числе и предприятий по лесопереработке.

Таблица Прогноз технического водоснабжения промышленных предприятий, м³/сут

| № п/п | Наименование | Существующее положение | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промышленные предприятия | 810 | 1000 | 1000 |

Таблица Сводная таблица водопотребления, м³/сут

| № п/п | Наименование | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребность в водоснабжении |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды | 1029 | 1300 |
| 2 | Полив территории | 586 | 580 |
| 3 | Пожаротушение | 108 | 108 |
| 4 | Промышленные предприятия | 1000 | 1000 |
| Итого | 2723 | 2988 |
| Покрытие по источникам водоснабжения |
| 1 | Северный подземный водозабор | 2700 |  |
| 2 | Проектируемый подземный водозабор |  | 2988 |
| Итого | 2700 | 2988 |

Источники водоснабжения

Хозяйственно-питьевое водоснабжение

Основными источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения жителей поселка рекомендуются проектируемый Южный водозабор. Предлагаемая территория размещения водозабора находится восточнее деревни Малеево на берегу реки Чуна.

На территории, расположенной к восточнее от деревни Малеево предлагается проведение строительства скважин для обеспечения производительности водозабора в объеме 3,4 тыс.м3/сут.

Водозаборные скважины, расположенные на территории поселка выключаются из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения после ввода в эксплуатацию водозабора на Южном участке. Водонапорные башни предлагается использовать для дальнейшей эксплуатации с проведением мероприятий по капитальному ремонту.

Техническое водоснабжение

В качестве источников водоснабжения промышленных предприятий предлагаются  существующие водозаборы подземных вод, расположенных на территории поселка и промышленных предприятий. Также для промышленных предприятий предлагается использовать воду реки Чуна.

Существующие скважины, расположенные на территории поселка, предлагается использовать для технических нужд: полив территории и приусадебных участков.

Схема водоснабжения

Водоснабжение жителей поселка и промышленных предприятий предлагается осуществлять по совмещенной системе хозяйственно-питьевой и технической.

Для питьевого водоснабжения необходимо проведение геологоразведочных работ по утверждению запасов подземных вод, пригодных по качеству и количеству для организации централизованного водоснабжения. Оценку ресурсов подземных вод надлежит производить на основании материалов гидрологических поисков, разведки и исследований в соответствии с «Классификацией эксплуатационных запасов и прогнозных ресурсов подземных вод» и «Инструкцией по применению классификационных запасов подземных вод к месторождениям пресных вод» Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых. Запасы подземных вод должны быть утверждены Государственной или территориальной комиссией по запасам полезных ископаемых.

При подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, следует применять, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям контролирующих органов для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение

Для нормализации работы водопроводной сети необходимо выполнить гидравлический расчет сети с учетом прокладки водопроводной сети в строящихся районах. Гидравлический расчет сетей холодного и горячего водоснабжения производится отдельно.

Настоящим проектом предлагается максимальное сохранение сложившейся схемы водоснабжения. В поселке сохраняется сложившаяся система водоснабжения с перекладкой и реконструкцией водопроводных сетей в местах, требующих замены. В районах новой жилой застройки проектируется прокладка новых водопроводных сетей с подключением к существующим поселковым водопроводным сетям.

В систему водоснабжения вода будет поступать от нового источника водоснабжения: Южный водозабор.

Запас воды рекомендуется хранить в существующих водонапорных башнях. На территории естественного склона, расположенного к северу от поселка Октябрьский, рекомендуется строительство нового резервуара чистой воды с использованием  естественного возвышения. В результате размещения РЧВ на естественном возвышении появится возможность регулирования работы насосных станций в определенные часы суток для заполнения резервуара. В остальное время суток вода будет поступать потребителям самотеком, что позволит экономить электроэнергию.

Техническое водоснабжение

противопожарное водоснабжение

Противопожарный водопровод предусматривается объединенным с хозяйственно-питьевым водопроводом. Запас воды для нужд пожаротушения рекомендуется хранить в водонапорных башнях на территории поселка.

полив территории

Полив территории должен производиться исключительно речной водой. Полив и мойку усовершенствованных покрытий на территории поселка возможно осуществлять только при помощи автотранспорта. С этой целью должна быть предусмотрена заправка поливомоечных автомобилей от речного водозабора.

Полив приусадебных участков возможно осуществлять от существующих водозаборных скважин, расположенных на территории поселка и из поселковой водопроводной сети. Водопроводные сети сезонного действия (для полива личных огородов) рекомендуется прокладывать жителям поселка самостоятельно.

водоснабжение промышленных предприятий

Системы водного хозяйства промышленных предприятий должны быть с максимальным повторным (последовательным) использованием производственной воды в отдельных технологических операциях и с оборотом охлаждающей воды для отдельных цехов или всего предприятия в целом. Безвозвратные потери воды должны восполняться за счет эксплуатации речного водозабора. Прямоточная система подачи воды на производственные нужды со сбросом очищенных сточных вод в поселковую канализацию допускается лишь при обосновании и согласовании с органами по регулированию использования и охране вод и органами рыбоохраны.

Водоподготовка

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Водоподготовку (до 5000 человек) целесообразно проводить на установках заводского изготовления, работающих по безреагентной схеме обработки воды, а также полностью автоматизировать процесс подачи воды.

В связи с отсутствием сведений о качестве свежей воды на Южном водозаборе необходимость строительства станции водоподготовки рекомендуется рассмотреть на следующих стадиях проектирования. Состав очистных сооружений необходимо уточнить на следующих стадиях проектирования после получения сведений о качестве поднимаемой воды. Метод обработки воды, состав и расчетные параметры сооружений водоподготовки надлежит устанавливать в зависимости от качества воды местных условий на основании данных технологических изысканий.

Водоподготовка свежей воды от речного водозабора рекомендуется рассматривать в соответствии технологическими требованиями промышленных предприятий.

Зоны санитарной охраны

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности на всех водопроводах хозяйственно-питьевого назначения должны быть устроены зоны санитарной охраны (ЗСО). Для всех без исключения водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка должны быть разработаны проекты ЗСО, определяющие границы трех поясов источников воды, зоны водопроводных сооружений и водоводов, перечень инженерных мероприятий по организации зон и описание санитарного режима. Проект ЗСО должен разрабатываться с использованием данных санитарно-топографических, инженерно-геологических и топографических материалов. Проект ЗСО должен быть согласован с органами санитарно-эпидемиологической службы, геологии (при использовании подземных вод), а также с другими заинтересованными ведомствами и утверждаться в установленном порядке.

При отсутствии проекта ЗСО его границы должны быть приняты согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Обустройство зон санитарной охраны должно проводиться согласно требованиям СанПиН 2.1.4-1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Мероприятия для зон санитарной охраны

На территории первого пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений запрещаются все виды строительства, размещение любых зданий, прокладка трубопроводов, выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть канализованы и организован отвод поверхностных вод. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

На территории второго пояса поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также водопроводных сооружений надлежит осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических, промышленных и сельскохозяйственных объектов, благоустраивать промышленные предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривая организованное водоснабжение и водоотведение, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных поверхностных вод и т.д. Для сточных вод, сбрасываемых в водотоки, надлежит принимать степень очистки, отвечающую требованиям действующих нормативов. На территории, занимаемой лесом, допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса. На территории второго пояса запрещается загрязнение территории нечистотами, размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации и фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, применение удобрений и ядохимикатов, добыча песка и гравия из водотока или водоема. В пределах второго пояса допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима. На территории второго пояса следует устанавливать места переправ, мостов и пристаней. При наличии судоходства надлежит оборудовать суда специальными устройствами для сбора бытовых, подсланевых вод и твердых отбросов, на пристанях предусматривать сливные станции и приемники для сбора твердых отбросов, а дебаркадеры и брандвахты – оборудовать приемниками для сбора нечистот.

На территории третьего пояса ЗСО надлежит предусматривать санитарные мероприятия такие же, как и для второго пояса. За исключением мероприятий в лесах, расположенных на территории третьего пояса: разрешаются проведение рубок леса главного и промежуточного пользования и закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню на определенной площади, а также лесосечного фонда долгосрочного пользования. Использование химических методов борьбы с зарастанием каналов и водохранилищ допускается при условии применения препаратов, разрешенных органами санитарно-эпидемиологической службы.

Проектом предусматривается:

I очередь:

- Разработка схемы водоснабжения поселка специализированной организацией с обязательным гидравлическим расчетом всей водопроводной сети с учетом строительства в новых районах.

- Разработка проекта водоподготовки подземной воды для нового водозабора.

- Строительство водозаборных скважин на Южной площадке.

- Строительство станции водоподготовки с внедрением автоматизированных систем управления на территории Южного водозабора.

- Прокладка водопроводных сетей в районах поселка, не имеющих водопровода, и в районах нового строительства.

Расчетный срок:

- Строительство дополнительного резервуара чистой воды для хранения запаса воды на территории севернее поселка.

- Прокладка водопроводных сетей в районах поселка, не имеющих водопровода, и в районах нового строительства.

## Водоотведение

В поселке бытовые сточные воды собираются упрощенной системой канализации и подаются на очистку на ведомственные очистные сооружения. Сведения о производительности очистных сооружений и возможности дальнейшей эксплуатации отсутствуют.

На не канализованной территории поселка бытовые сточные воды удаляются в придомовые септики. Вывоз стоков осуществляется специальным автомобилем Богучанского ЖКХ на свалку. Вывоз производится по заявке 1-2 раза в год (летом и осенью). Вывезенные нечистоты обеззараживаются засыпкой хлором.

Проектные предложения

Прекращение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты является основной экологической задачей, решение которой позволит улучшить состояние природной среды. В связи с этим в данном проекте рассматриваются объекты водоотведения на муниципальном уровне.

Основные направления развития систем водоотведения:

прекращение сброса неочищенных сточных вод,

строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений с внедрением новых технологий для обеспечения качества очистки сточных вод в соответствии с действующими нормативами,

строительство и реконструкция канализационных самотечных и напорных коллекторов, используя современные материалы и технологии,

повышение надежности работы систем водоотведения.

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод

В соответствии с рекомендациями СНиП 2.04.03-85 пункт 2.1. расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принято равным расчетному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Таблица Нормы водоотведения

| Степень благоустройства жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя, л/сут |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 280 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 230 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 160 |

Таблица Прогноз объемов водоотведения от жилой застройки

| Тип застройки | Население, чел. | Норма потреб-ления воды, л/сут | Расчетные объемы воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расч. срок |  | 1 очередь | Расчетный срок |
|  |  |  |  | Средне сут. | макс. суточ. | Средне сут. | макс. суточ. |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением | 2226 | 2695 | 280 | 623 | 748 | 755 | 906 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями | 234 | 280 | 230 | 54 | 65 | 64 | 77 |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 1120 | 525 | 160 | 37 | 45 | 84 | 101 |
| Предприятия местного значения |  |  |  | 71 | 86 | 90 | 108 |
| ИТОГО | 3580 | 3500 |  | 786 | 943 | 993 | 1192 |

Количество сточных вод от предприятий бытового обслуживания и неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 15% суммарного среднесуточного водоотведения.

Таблица Сводная таблица водоотведения, м³/сут

| № п/п | Наименование | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребность в водоснабжении |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды | 943 | 1192 |
| 2 | Промышленные предприятия | 700 | 700 |
| Итого | 1643 | 1892 |

Схема водоотведения

Хозяйственно-бытовое водоотведение

В связи с требованиями к качеству сточных вод, сбрасываемых в водоем рыбохозяйственного водопользования, система водоотведения поселка предусматривается по полной раздельной системе.

Проектом намечается сохранение сложившейся централизованной системы отвода сточных вод от существующей жилой застройки поселка, с прокладкой дополнительных коллекторов на тех участках, где будет наблюдаться перегрузка действующих, и замена сетей, находящихся в аварийном состоянии, а также прокладка новых коллекторов от строящихся районов.

В развивающихся районах хозяйственно-бытовые стоки собираются на существующие и проектируемые сети  этих районов. На территории современной застройки, не оборудованной в настоящее время системами водоотведения, рекомендуется прокладка канализационных коллекторов.

Проектом предлагается разделение системы водоотведения поселка на две самостоятельные и независимые системы: западную и восточную.

Водоотведение от промышленных предприятий

Промышленные сточные воды после предварительной очистки на предприятиях подаются в бытовую канализацию и поступают на очистку совместно с бытовыми сточными водами. Рекомендуется предусмотреть возможность использования очищенных промышленных сточных вод для нужд других предприятий.

Очистные сооружения

Очистка сточных вод рекомендуется на существующих и проектируемых очистных сооружениях.

Ранее построенные очистные сооружения  рекомендуется использовать для очистки промышленных сточных вод.

На территории поселка западнее кладбища предлагается строительство новых очистных сооружений производительностью 1,9 тыс.м³/сут.

Очистные сооружения рекомендуются к строительству полной биологической очистки с блоком доочистки, а также цехом по обезвоживанию и сжиганию осадка. Выпуск очищенных сточных вод предлагается организовать в реку Чуна.

Для нормализации работы очистных сооружений рекомендуется проведение мероприятий на территории поселка, которые позволят исключить попадание в сеть хозяйственно-бытового водоотведения ливневых и талых вод.

Проектом предусматривается:

I очередь:

- Разработка схемы водоотведения поселка специализированной организацией с проведением гидравлического расчета сети с учетом проектируемой застройки.

- Реконструкция самотечно-напорных коллекторов для существующей жилой застройки.

- Строительство очистных сооружений.

- Строительство новых самотечно-напорных коллекторов на застраиваемой территории.

- Строительство новых КНС.

- Строительство комплекса ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод.

- Строительство рассеивающего выпуска в реку Чуна.

Расчетный срок:

- Реконструкция самотечно-напорных коллекторов для существующей жилой застройки.

- Строительство новых самотечно-напорных коллекторов на застраиваемой территории.

- Строительство новых КНС.

- Строительство цеха по сушке и сжиганию осадка на площадке очистных сооружений.

## Инженерная подготовка

Данный раздел в составе проекта выполнен в соответствии с требованиями:

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (Постановление от 27.02.2003г., № 27, глава 3.1.5),

- СНиП 2-04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»,

- СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования,

- СНиП 2.01.15-90. Инженерная защита зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования,

- СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления,

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»,

- Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты (М, 2006г.).

Инженерная защита территории охватывает широкий круг вопросов, связанных с обеспечением устойчивого развития территории, гарантированной защиты  населенных пунктов от воздействия неблагоприятных природных и природно-техногенных процессов и явлений.

Проведение мероприятий по инженерной подготовке территорий является важной задачей для п. Октябрьский.

Проектные предложения по инженерной подготовке территории п. Октябрьский выполнены в соответствии с экономическими и планировочными предложениями, учитывают геолого-литологические, гидрогеологические, гидрологические и прочие природные условия и вынесены на «Схему инженерной подготовки территории» масштаба 1: 5 000 с сечением горизонталей через 1 и 5м.

Основные планировочные ограничения территории п. Октябрьский:

- сейсмичность – по картам ОСР-97 территория Красноярского  края классифицируется следующим образом (по п. Октябрьский):

- карта А (для гражданского строительства) – сейсмичность 5 баллов,

- карта В и С (для ответственных и особо ответственных объектов) – соответственно 5 и 6 баллов,

- затопление паводковыми водами редкой повторяемости (р. Чуна, р. Хожо, находящаяся в период паводков в подпоре от р. Чуна),

- переработка, обрушение берегов.

В зоне затопления от р. Хожо повторяемостью 4 – 5 лет (по данным МЧС по Красноярскому краю) находятся около 22 домов в мкр. «Лесхоз» (ул. Малая, ул. Лесхозовская).

- развитие процессов заболачивания (в долине рр. Хожо, Чуна),

- наличие сезонно-мерзлых  пород, что определяет развитие процессов термокарста, морозного пучения грунтов, заболачивания.

Сезонные промерзания и оттаивания грунтов могут приводить к морозному пучению, наледеобразованию, термопросадкам, переувлажнению грунтов на поверхностях выравнивания и заболачиванию. При оттаивании мерзлых пород и наличии подстилающего глинистого слоя на склонах с 5-10% уклоном возможно развитие солифлюкции.

- условия рельефа (всхолмленный, с уклонами поверхности 10-20% и более) определяют особенности градостроительного освоения, необходимость в организации водоотведения поверхностных и талых вод,

- развитие в приповерхностном слое легкоразмываемых пород, что требует обустройства дорог, благоустройства внутриквартальных пространств (водоотведение поверхностного стока и др.),

- значительная расчлененность рельефа способна вызвать оползневые явления, камнепады, склоновый размыв,

- потенциальная селеопасность и лавиноопасность склонов в восточной части поселка.

Проектные предложения

Основные решения по инженерной подготовке территории п. Октябрьский выполнены, исходя из проектных предложений по градостроительному развитию поселка, наличию неблагоприятных природно-техногенных процессов и явлений.

Проектом предусматривается проведение комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории, в том числе:

- защита от затопления

- организация системы дождевой канализации,

- вертикальная планировка площадок освоения, организация рельефа.

- Защита от затопления

Жилая застройка в правобережной зоне поселка подвергается частичному затоплению паводковыми водами (по данным МЧС по Красноярскому краю).

В соответствии с проектными решениями (сохранение жилого фонда) и ввиду того, что индивидуальный фонд (преимущественно огородные участки) расположены в непосредственной близости р. Хожо основным мероприятием могут быть превентивные мероприятии по линии МЧС (оповещение, эвакуация).

Рекомендуется при освоении прибрежных территорий учитывать гидрологический режим р. Хожо, производить отвод участков вне зоны затопления паводковыми водами реки.

При дополнительном обосновании (расчет ущербов, частота повторяемости затопления и пр.) целесообразно выполнить проект защиты жилого фонда от затопления с внесение мероприятий в целевую программу по защите населенных пунктов от неблагоприятного воздействия («Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека от наводнений  и другого вредного воздействия вод»).

- Организация системы дождевой канализации

Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории, обеспечивает условия общего благоустройства, способствует улучшению санитарно-гигиенического состояния территории.

Проектом предусматривается организация системы водоотведения поверхностного стока и его очистка в границах проектируемой застройки. Водоотведение поверхностного стока возможно организовать как с помощью закрытых водостоков, так и открытых лотков трапецеидального сечения с шириной по дну – 0.6-0.8м, глубиной заложения 1м (по основным улицам и проездам). Уклоны поверхности позволяют организовать водоотведение поверхностного стока самотечное.

Основные принципы к организации  системы дождевой канализации следующие:

- раздельная система канализования – хозяйственно-бытовая и дождевая,

- принцип водоотведения – централизованный, по бассейнам стока, с очисткой стоков на  очистных сооружениях дождевой канализации (ОСДК, ЛОС);

- перераспределение и направление стоков на очистку осуществляется путем устройства на устьевых участках  транспортирующих коллекторов распределительных камер;

- экологическая ориентированность на сохранение и благоустройство водотоков и водоемов.

Дополнительно к собственно дождевым водостокам проектом предусматривается к строительству нагорная канава в восточной части поселка для перехвата приточности дождевых и талых вод  с возвышенной территории (в продолжение существующей).

При этом предусматривается:

- реконструкция существующей перехватывающей канавы общей протяженностью 1120м (расчистка от мусора, углубление с возможным креплением стенок каменной наброской),

- строительство нового участка перехватывающей канавы на участке протяженностью 2300м (ЮВ направление).

Общая протяженность канавы составит 3420м (I  очередь). Сброс осуществляется через сбросные лотки в водосточную сеть.

Общая протяженность проектной водосточной сети в п. Октябрьский составит:

- всего – 17.92 км,  в том числе на I очередь -15.42 км.

- из них – собственно водосточная сеть –  14.5 км, на I очередь – 12 км,

- перехватывающая нагорная канава – 3.42 км (на I очередь),

- очистные сооружения дождевой канализации - 4 шт, в том числе многосекционные – 1 шт (I очередь) и локальные очистные сооружения – 3 шт (2 шт на I очередь).

Очистка стоков предусматривается на очистных сооружениях секционных типа с возможностью наращивания количества рабочих сегментов.

В состав очистных сооружений дождевого стока могут входить следующие модули - горизонтальные отстойники, кассетные съемные фильтры с синтетическим заполнителем (1 ступень), площадной песчано-гравийный фильтр (2 ступень) и пр.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 зона санитарного разрыва от застройки очистных сооружений открытого типа – 100м, закрытого – 50м.

Очищенные до нормативно чистых стоки возможно использовать для промышленно-технических целей, полива зеленых насаждений.

В проекте дана принципиальная схема отвода и очистки поверхностного стока, соответствующая масштабу и стадии проектирования.

Промышленно-дождевые стоки перед сбросом в поселковую дождевую канализацию или в естественные водоприемники должны проходить очистку на собственных очистных сооружениях до нормативов, разрешенных к сбросу.

- Вертикальная планировка площадок освоения, организация рельефа

Вертикальная планировка территории является одним из основных мероприятий, обеспечивающих водоотведение поверхностного стока с внутриквартальных пространств,  норму осушения (не менее 2м) для строительства жилых зданий, возможность прокладки инженерных коммуникаций, обеспечивает нормативные уклоны при строительстве.

Участки освоения, требующие проведения мероприятий данных мероприятий, расположены либо в ложбинах стока, либо на уклонах, затрудняющих условия строительства.

Для освоения подобных участков необходимы следующие мероприятия:

- организация рельефа на площади 2.3 га средним слоем подсыпки 1.5м. Потребный объем грунта для организации рельефа составит 23 тыс.м³ (I очередь).

В таблице 1 приводятся ориентировочные объемы работ по инженерной подготовке  территории п. Октябрьский.

Таблица Основные объемы работ по инженерной подготовке территории

| № пп | Мероприятие | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего / в т.ч. I очередь |
| Дождевая канализация |
| 1 | Водостоки | км | 12.58 / 11.08 |
| 2 | Перехватывающая нагорная канава |  | 3.42 / 3.42 |
| 3 | Очистные сооружения (ОСДК, ЛОС) | шт | 4/ 3 |
| 4 | Вертикальная подготовка (организация рельефа) | га/тыс.м³ | 1.5 /23 |

## Электрическая связь и проводное вещание

Телефонизация.

Телефонная связь - это основной вид связи, организованный по линиям поселковой телефонной сети. Потребителями телефонной связи являются абоненты квартирного и общественного секторов.

По данным Управления «Россвязьохранкультуры» по Красноярскому краю, в настоящее время на его территории услуги связи оказывают 218 операторов, шесть из них – операторы междугородной и международной телефонии. Общее количество АТС в крае – 629 (из них 138 – цифровые).

По данным статистики число квартирных телефонных аппаратов сети общего пользования по Красноярскому краю составляет на 1000 человек населения: для городского населения 259,2 телефона, для сельского населения 101,5. Данные показатели к сожалению ниже общероссийских 276,2 телефона на 1000 человек и 117 тел./1000 чел. соответственно.

В настоящее время связь в поселке Октябрьский создана на основе ведомственной АТС. Количество желающих установить телефон составляет 155 заявок. Для осуществления междугородней связи для поселка Октябрьский используется  один телефонный канал связи.

Системы связи построены на двух аналоговых радиорелейных станциях (РРЛ Трал-24). Одна из них обеспечивает транзитные потоки между населенными пунктами Осиновый Мыс и Чунояр. Вторая радиорелейная станция связывает АТС поселка Осиновый мыс и ведомственную АТС посредствам РРЛ и Аппаратуры частотного уплотнения П-330-24. До поселка от системы радиорелейной аппаратуры проложен кабель КСП 1*4*0,9 длинной 4 км. В самом поселке предоставляется 19 абонентских линий. Аппаратура уплотнения и передачи в перспективе развития позволяет увеличить число телефонных линий до 24.

Перспектива развития связана с переходом на цифровые радиорелейные станции. А так же установкой новой цифровой АТС, необходимой емкостью.

Проводное вещание в поселку Октябрьский не организованно.

Федеральный закон от 27 июля 2003 года №126 ФЗ «О связи» гарантирует оказание универсальной услуги связи, к которой относится телефонная связь с помощью таксофона, и услуги по передаче данных и предоставлению доступа к сети Интернет с использованием пунктов коллективного доступа.

Для определения общего количества телефонных подключений на перспективу при условии полного удовлетворения населения и народного хозяйства в телефонной связи общего пользования, в соответствии с нормативными документами были использованы рациональные нормы потребления средств и услуг телефонной связи:

- для населения – 1 телефон на семью;

- для народного хозяйства – 20% от квартирного сектора.

- Четыре ТА (телефона автомата) - на 1000 жителей.

Для квартирного сектора при средней численности семьи 3 человека (коэффициент семейности), телефонная плотность на 100 жителей будет равна 100/3 = 33,3 телефона.

Результаты расчетов, с учетом указанных нормативов, приведены в таблице ниже.

Таблица. Количество телефонных подключений

| Первая очередь, 2020 г. | Расчетный срок, 2030г. |
| --- | --- |
| Количество номеров для жилого сектора | Количество номеров для общественных зданий | Количество номеров для таксофонов | Количество номеров для жилого сектора | Количество номеров для общественных зданий | Количество номеров для таксофонов |
| 1167 | 233 | 14 | 1167 | 233 | 14 |
| 1414 | 1414 |

Для развития телефонной сети требуется строительство АТС и строительство линейно-кабельных сооружений.

Общее номеров составит на первую очередь 1414 номеров.

В заключение анализа развития фиксированной телефонной связи, необходимо учесть то, что в настоящее время мобильная связь оказывает значительное влияние на данный сектор телекоммуникаций. И постепенное удешевление абонентских терминалов сотовой связи и снижения тарифов на звонки приводит к тому, что многие абоненты отказываются от услуг стационарных телефонов. И поэтому надо учитывать то, что полученные по расчетам значения могут в значительной мере измениться, под действием развивающейся мобильной связи.

Сотовая связь в Октябрьске представлена оператором «Енисейтелеком» (далее «ЕТК»). Для организации связи в настоящее время используется одна базовая станция, установленная недалеко от поселка. К сожалению, она не обеспечивает качественного уровня связи и большой зоны покрытия. Поэтому в ближайшее время планируется установка еще одной базовой станции на территории поселка.

Основные проблемы, возникающие в развитие мобильных технологий в Богучанском районе это значительные размеры территорий, а так же их труднодоступность. Стандарт GSM, который используется всеми операторами, разрабатывался для Европы с её малыми расстояниями и высокой плотностью населения. При применении данной технологии в Российских масштабах от сотового оператора требуется высокое искусство совмещения качества связи на территории региона с эффективной зоной покрытия больших территорий.  Вследствие этого качественную зону покрытия операторы обеспечивают вблизи крупных населенных центров, а при удалении от населенных пунктов качество связи резко падает. Для улучшения качество зоны покрытия требуется проводить комплекс мероприятий по улучшению радиопокрытия. Он включает в себя установку новых базовых станций и оптимизацию существующей сети.

Появление в Богучанском районе, основных региональных сотовых операторов, позволяет говорить о зрелом состоянии сотового рынка. Жесткая конкуренция между операторами идет на руку обычным абонентам. Стоимость звонков с сотового телефона снижается, а набор дополнительных сервисов растет. Фактически можно говорить о моменте, когда для многих абонентов сотовый телефон стал полноценной заменой стационарного телефона. В перспективе территория поселка окажется в зоне и остальных федеральных операторов.

Основные этапы развития сотовой связи:

- Дальнейшая установка станций мобильной связи на территории Богучанского района. Устойчивое покрытие сотовой связью малых населенных пунктов.

- Выравнивание зон покрытия всех сотовых операторов .

- Снижение тарифов и дальнейшее расширение дополнительных мобильных сервисов.

- Создание сетей сотовой связи третьего поколения, на основе существующей инфраструктуры базовых станций и коммутаторов.

Телевидение.

Основным оператором телевизионного вещания в Богучанском районе является Красноярский Филиал "Российской телевизионной и радиовещательной сети".

Филиал ФГУП «РТРС» «Красноярский КРТПЦ» является одним из крупнейших операторов связи по эфирной трансляции телевизионных и звуковых программ общероссийских и региональных телевизионных компаний.

В поселке Октябрьский установлено оборудование трех телевизионных программ- «Первый канал», ТК «Россия» и «Енисей-Регион».

1. Передающее оборудование программы «Первый канал» работает в метровом диапазоне. Мощность передатчика «Экран-КР10»-10Вт. Радиус уверенного приема составляет 5 км. ТВ программой «Первый канал» охвачены два населенных пункта –п. Октябрьский – 5619 человек и д. Малеево – 118 человек.

2. Передающее оборудование программы ТК «Россия» работает в метровом диапазоне. Мощность передатчика «ФТЗ-10»-10Вт. Радиус уверенного приема составляет 5 км.

В перспективе в первом полугодии 2009 года запланирована модернизация оборудования с заменой передатчика и перевод приема программы в цифровой спутниковый канал связи.

# Характеристика экологического положения

Основной целью проектирования и строительства населенных мест является создание благоприятной и безопасной среды проживания людей. В связи с этим особое внимание при разработке проектов уделяется требованиям в области охраны окружающей среды. Закон «Об охране окружающей природной среды», принятый 20 декабря 2001г., обязывает при планировании застройки соблюдать «требования в области охраны окружающей среды, …принимать меры по восстановлению природной среды… в соответствии с законодательством» (ст.44, п.2).

## Охрана атмосферного воздуха

Природно-климатическими особенностями территории, масштабом и структурой техногенного воздействия на атмосферу, включая характер распределения выбросов на территории определяется уровень загрязнения атмосферы в масштабе населенного пункта.

На территории поселка Октябрьский стационарных наблюдений за качеством атмосферного воздуха не проводится, в связи с этим полная и достоверная информация о состоянии воздушного бассейна на данной территории отсутствует. Метеостанции в поселке нет, следовательно наблюдения не проводятся. Общее представление о качестве атмосферного воздуха может быть сформировано на основе Временных рекомендаций ГГО им. А.И. Воейкова. Согласно этим рекомендациям для населенных пунктов с населением от 100 тыс. человек и менее, где отсутствуют инструментальные наблюдения, фоновые концентрации рассчитываются на основании установленных связей между численностью населения и загрязнением воздуха в городах – аналогах. Предполагается, что во всех населенных пунктах действуют предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность населения: легкая, пищевая, теплоэнергетическая и др. отрасли экономики. В выбросах этих предприятий, а также автотранспорта всегда содержаться основные примеси: взвешенные вещества (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота. По результатам экспертных оценок, проведенных специалистами ФГУП «Госцентр Природа», для данного населенного пункта принимаются следующие фоновые концентрации загрязняющих веществ, которые имеют приблизительный характер:

Таблица. Предполагаемые фоновые концентрации загрязняющих веществ

| Название загрязняющих веществ | Концентрации загрязняющих веществ, мг/м3 |
| --- | --- |
|  | Населенные пункты с численностью от 10 до 50 тыс.жителей (Богучаны) | Населенные пункты с численностью от 1 до 10 тыс.жителей (Октябрьский) | ПДК |
| Взвешенные вещества | 0,22 | 0,17 | 0,5 |
| Диоксид азота | 0,17 | 0,074 | 0,4 |
| Оксид азота | 0,028 | 0,021 | 0,2 |
| Диоксид серы | 0,025 | 0,015 | 0,5 |
| Оксид углерода | 2,5 | 1,5 | 5 |

На территории поселка крупных стационарных источников загрязнения воздушного бассейна нет.

Основными загрязнителями являются автомобильный и железнодорожный транспорт, отопительные котельные, домовые печи. Данные о валовых выбросах загрязняющих веществ отсутствуют.

Значительный вклад в оздоровление экологической обстановки вносят большие площади лесных массивов. Можно сделать вывод, что существующие источники выбросов оказывают незначительное воздействие на состояние воздушного бассейна и дополнительных специальных мероприятий по охране атмосферного воздуха на первую очередь не требуется.

## Санитарная очистка территории

Почва – важный элемент ландшафта. Почва подвержена воздействию более «Мощных» компонентов ландшафта – климата, вод и рельефа, которые определяют особенности почвенного покрова на различных территориях. Почвенный покров оказывает влияние и определяет многие особенности более динамичных компонентов ландшафта, т.е. растительности и животного мира, обеспечивая их необходимым количеством питательных элементов, воды и воздуха. Таким образом, почва во многом определяет устойчивость природного комплекса в целом и степень его сопротивляемости разнообразным внешним воздействием.

Почвы, сформировавшиеся в условиях Западно-Сибирского плоскогорья (резко-континентальный климат, многолетняя мерзлота, преобладание горного рельефа, замедленны биологический круговорот), характеризуются низким естественным плодородием, повышенной эрозионной опасностью и сильной уязвимостью к неблагоприятным внешним воздействием, как природного, так и антропогенного происхождения.

Наиболее уязвимы почвы, формирующиеся в неблагоприятных условиях с точки зрения рельефа (крутые и щебнистые склоны гор, мощные межгорные впадины), гидротермического режима, характера подстилающих пород. Для таких почв особенно опасны любые формы антропогенных нагрузок, ведущих к деградации почвенного покрова и даже к полному их уничтожению.

На состав почв оказывают влияние условия сбора, хранения и утилизации отходов, образующегося от населения.

В поселке не решены вопросы утилизации и обезвреживания промышленных и бытовых отходов, в результате их складирования на поверхности, приводит к интенсивному загрязнению почв.

В соответствии с принятыми нормативами образования твердых бытовых отходов (250 кг/чел) ориентировочные объемы накопления ТБО по населенным пунктам составляют (Таблица Ориентировочный объем накопления твердых бытовых отходов ):

Таблица Ориентировочный объем накопления твердых бытовых отходов

| Населенный пункт | Численность населения (чел.) | Ориентировочный объем образующихся ТБО т/год |
| --- | --- | --- |
| П.Октябрьский | 5768 | 1442 |

Сбором мусора в Богучанском районе занимается ООО УК «Богучанжилкомхоз».

Полигон бытовых отходов находится в 1 км юго-восточнее от поселка Октябрьского на территории Октябрьского сельсовета. Полигон введен в эксплуатацию в 1974 году, на данный момент не эксплуатируется.

Площадь полигона 2 га, расстояние до ближайшего водного объекта (р. Чуна) 3 км. Характеристики полигона ТБО приведены в таблице.

Таблица. Характеристики существующего полигона в п. Октябрьский

| Географическая привязка | Площадь, га | Рассто-яние до ближ. водного объекта, км | Годовой объем поступ-ления отходов, тыс.т | Общая вмес-тимость объекта, тыс.т | Заполнение объекта, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 км юго-восточнее от поселка Октябрьский | 2 | 3 | нд | нд | нд |

Удаление твердых бытовых отходов происходит самовывозом и бесконтрольно, что приводит к стихийному складированию отходов.

Система обращения с отходами на территории Октябрьского находится в неудовлетворительном состоянии по следующим причинам:

- На территории поселка нет мест захоронения отходов, отвечающих санитарным требованиям, что приводит к образованию стихийных несанкционированных свалок, загрязнению почвенного покрова и воды;

- В Октябрьском удаление твердых бытовых отходов производится самовывозом и бесконтрольно, что приводит к складированию отходов в несанкционированных местах;

- Количество техники для вывоза твердых бытовых отходов (ТБО) с территорий недостаточно.

Таблица Расчет объема накоплений твердых бытовых отходов

|  | Численность населения (чел.) | Ориентировочный объем образующихся ТБО, т/год |
| --- | --- | --- |
| 1 очередь | 3580 | 1074 |
| Расчетный срок | 3500 | 1050 |

В соответствии с ФЗ от 30.12.2008 года № 309 «О внесении изменений в статью 16 ФЗ «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты РФ», запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

Проектом Генерального плана п. Октябрьского предлагается комплекс следующих мероприятий по совершенствованию системы обращения с отходами:

- Организация взаимодействия с федеральными органами экологического и гигиенического надзора и контроля для организации мониторинга качества почвы и грунтовых вод в районах свалок и полигонов размещения отходов.

- Организация вторичной переработки древесных отходов в качестве сырья и топлива.

- Обеспечение отдельного сбора токсичных отходов (батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов и т.д.) с их последующим вывозом на переработку.

- Разработка, утверждение и реализация схемы санитарной очистки поселка.

- Проектирование и строительство полигона ТБО отвечающего установленными санитарными нормами на месте старой свалки.

- Организация мониторинга за состоянием водных объектов, почв на полигоне ТБО.

- Ликвидация несанкционированных свалок, расположенных в водоохранных зонах.

# Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера

Целью данного раздела является выявление потенциальной опасности чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории посёлка Октябрьский Богучанского района.

Краткое описание  планируемой территории:

Поселок Октябрьский является административным центром Октябрьского сельского поселения, расположенного на юго-западе Богучанского района. Поселок находится в 7 км от границы с Иркутской областью. В поселке проживает в настоящий момент (на 01.01.2007 г.) 4138 человек.

В близости от поселка (12,3 км) находится станция Чунояр железной дороги ст.Решоты-ст.Карабула Поселок находится на расстоянии 130 км от районного центра и 480 км – от города Красноярск. Транспортная связанность с населенными пунктами обеспечивается посредством железной дороги и автомобильной дороги с асфальтовым покрытием  Канск-Абан-Богучаны-Кодинск.

Климат территории резко континентальный, с продолжительной (до 7 месяцев) холодной зимой и кратковременным, сравнительно жарким летом. Характерной особенностью зимнего периода являются инверсии. Продолжительность периода с температурой ниже 0˚C в среднем составляет 193 – 216 дней.

Поселок вытянут с востока на запад на высокой надпойменной террасе правобережья р.Чуна.  На территории поселка расположены  два водосборных бассейна – р.Хожо и р.Меленка, впадающие в р. Чуна.

Посёлок  расположен на рыхлых  отложениях  террасы под   коренным  склоном высотой более 100м и уклоном свыше 20%.

Поселок исторически сформировался как населенный пункт, обслуживающий исправительное учреждение (колонию) ОИК – 26 УРУ ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю, основным работодателем является исправительное учреждение. Специализация: обслуживание исправительного учреждения, лесозаготовка с первичной  лесопереработкой и обслуживание грузового железнодорожного транспорта.

Вся жилая застройка поселка является деревянной. Большая часть застройки (около 22%) является двухэтажной и представлена типовыми домами в 12 квартир. Чуть менее 80% застройки – одноэтажная, при этом преобладают двухквартирные дома, доля индивидуальной застройки составляет около 5%.

Автодороги в посёлке, твердого дорожного  покрытия не имеют, покрытие песчаное. С сильным размывом улиц.

На территории рассоложена ж/д станция Чунояр, железнодорожная ветка Решоты-Карабула, третьего класса, Красноярской железной дороги, филиала ОАО «РЖД». 8 путей общего пользования и 12 путей не общего пользования. Участки пути не электрифицированные. Основное направление перевалка лесоматериалов.

В советское время в поселке функционировал аэропорт, принимающий самолеты типа АН-2.   Закрыт в 1990 году.

Электроснабжение поселка Октябрьский осуществляется от Северо-восточных электрических сетей филиала ОАО «Красноярскэнерго». Предприятие, обслуживающее данную территорию является ООО «Красноярская региональная энергетическая компания» Источником электроснабжения части поселка является трансформаторная подстанция ПС 110/35/10 кВ “Чунояр”.

Теплоснабжение поселка – децентрализованное. Источниками теплоснабжения являются котельная (уголь), которая отапливает промышленные зоны, а также печи на дровах и электричество. Прокладка сетей, осуществлена, подземно.

Газоснабжение отсутствует.

Анализ возможных последствий ЧС природного  и техногенного характера.

-в зимнее время аварии в ЖКХ.

-в летний период угроза возникновения  техногенных пожаров.

На рассматриваемой территории формируются неблагоприятные климатические условия для переноса и рассеивания примесей от промышленных предприятий (см.разд.3.1 томI), территория поселка относится к зоне относительно дискомфортной для проживания человека.

Территория поселка по природным условиям для строительства характеризуется как неблагоприятная (см.п.3.2 том I).   Рыхлые отложения  склона интенсивно размываются потоками поверхностных вод. Интенсивность потоков существенно возросла в связи уничтожением лесных насаждений на склоне. Основному размыву подвергаются  дороги, расположенные вдоль линии стока.

Водоподготовка отсутствует.

Водоотведение производится в придомовые септики

Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС.

Октябрьское  муниципальное звено ГОЧС является составной частью Богучанского звена территориальной подсистемы ГОЧС Красноярского края, системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Общее руководство звеном, осуществляет  глава администрации посёлка.

Территория  посёлка Октябрьский  к группам территорий, категорированных  по ГО, не отнесена.

Вся территория Богучанского района  согласно  СНиП2.01.51-90 попадает в зону световой маскировки, обеспечиваемая  в двух режимах, частичного и полного затемнения. В администрации поселения должны быть разработаны планы  по переводу жилого сектора и предприятий в режим светомаскировки.

На территории располагаются следующие объекты социальной инфраструктуры:

-Больница -20 мест.

-Дом Культуры -150 мест.

-Школа -600мест.

На территории поселка расположена одна АЗС (ул. Первомайская д.1), находится в собственности ООО «СТИА». Потребности в строительстве новой АЗС нет.

На территории поселка имеется дизельная электростанция (ДЭС) с мощностью генератора 60 кВт.

Собственного АТП в поселке Октябрьский не имеется, автобусные маршруты обслуживает БМУП «Районное АТП».

Сообщение воздушным транспортом  осуществляется вертолетом МИ-8 (военный), оборудованной вертолетной площадки нет. Она подготавливается перед каждой посадкой, в зимний период посадка производится на дороги поселка. Рейсы производятся в медицинских и чрезвычайных ситуациях, а также обслуживает нужды тюрем, расположенных на территории поселка.

Водоснабжение. На территории поселка действуют две не зависимые системы водоснабжения с частичной подачей в дома. Водоснабжение жителей восточной части поселка осуществляет предприятие ОИК – 26 УРУ ОУХД ГУФСИН, эксплуатирующее три одиночные скважины. Водоснабжение жителей западной части поселка осуществляет ж/д предприятие.  Скважины расположены на территории поселка, в его северной части

Таблица. Силы и средства привлекаемые для ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций

| Полное наименование аварийно-спас.формир. | Место дислокации | Числ. формир. (общая/ пост. гот.) | Оснащение | Виды ЧС, на кот. могут привлек. формир. | Функции, выполняемые АСФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Авар.-восст. бригада филиала ОАО «МСРК Сибири-«Красноярскэнерго» ПО СВЭС Богучанский РЭС | с. Чунояр (13 км) | 4/1 | УАЗ – 1ед., Зил 131 – 1 ед.. | ликвидация последствий ЧС природного и техногенного хар.-ра | аварийно-восст. работы на ВЛ (за искл. системных аварий) |
| Аварийно-спасат отряд ГП «КрайДЭО» | с. Чунояр (13км) | 10/- | груз.авто-2 ед., дор.-строит.техн.-3 ед. | -//- | ремонт дорожного покрытия, мостов, разбор завалов, расчистка снежных заносов |
| Санитарная дружина Октябрьского сельсовета | п. Октябрьский | 24/- | УАЗ грузопасс. – 1 ед., носилки – 4 , укомпл. сумки – 20, расх. материал | -//- | оказание доврачебной помощи пострадавшим, эвакуация в мед. учреждения |
| Врачебно-сестринская бригада | п. Октябрьский | 6/- | автомобиль скорой помощи | -//- | оказание врачебной квалифицированной помощи с элементами специализированной помощи |

Таблица. Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения

| № пп | Пожарные депо и ОП ПЧ | Адрес | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ВПС ОИУ-26. 38/8, АЦ-40 (131) -2 ед., Краз с НШН-600 – 1 ед. | п. Октябрьский | В соответствии с планом взаимодействия могут привлекаться силы и средства ОГПС-19 МЧС РФ (с. Богучаны), ППО КГУ «Противопожарная охрана Красноярского края» (с. Чунояр) |
| 2. | Пожарный поезд. 13/4, емк. 70 кбм – 2 ед., мотопомпы 1600 – 2 ед. | ст. Чунояр ( в черте поселка) |  |

Из средств оповещения населения на территории посёлка имеется электросирена – 1 шт. Размещается на крыше Дома связи.

Таблица. Границы и районы затопления паводками частой повторяемости,

| Опасное природное явление | Поражающий фактор, его размерность | Макс.значение пораж. фактора | Пл. поражен. | Частота опасного прир. явления | Район проявлен. опасного прир. явления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем уровня воды в р. Хожо в период весеннего ледохода | Затопление усадеб примерно 22 жилых домов |  | 2,5 га | 1 раз в 3-4 года | мкр-н «Лесхоз» (ул. Малая, ул. Лесхозовская) |

Обоснование предложений ГОЧС по принятым проектным решениям.

Для возможности сохранения застройки посёлка на склоне, принципиально важно восстановить залесенность склона до того, как   на нем будет размыт почвенный слой.

Для сохранения застройки необходимо организовать водоотведение со склона и территории поселка и устройство на дорогах твердого водонепроницаемого покрытия (см.п 3.2 томI).

Прогнозируемая численность населения в период 2028-2035 годов  просчитывается на уровне 3450-3500 жителей (см п.5.2.томI), с учётом численности исправительного учреждения  порядка 1900 человек,  составит  5500 человек.

По проекту предусмотрено реконструировать следующие объекты социальной инфраструктуры:

Реконструкция больницы с доведением ее вместимости до нормативной (изначально 50 коек), организация в ней поликлинического обслуживания мощностью 70 посещений в смену (до 2018 года).

Строительство культурно-досугового центра современного типа, включающего многофункциональный зал на 140 человек.

Согласно, ГОСТ Р22.6.01-95 «Защита систем хозяйственно-питьевого водоснабжения», по водозабору предусматривается, создание  единой системы хозяйственно-питьевого водоснабжения для всего посёлка, создание защитной зоны вокруг водозаборных скважин. С предусмотренным  объединением  двух систем водоснабжения посёлка.

Организация водоподготовительной станции и службы контроля за качеством воды. Все магистральные водоводы закольцовываются.

Организация и строительство системы водоотведения поселения, как необходимого элемента для дальнейшего развития посёлка.

Реконструкция котельной.

Оборудование и строительство автобусной станции.

Асфальтирование внутренних автодорог посёлка.

Предлагаемые мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности посёлка.

В соответствии с  123 –ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", согласно ст. 65  названного закона,  планировка и застройка  территории поселения  производится  с учётом требований пожарной безопасности, установленным настоящим законом.

В соответствии  со ст. 68 Федерального закона  «Технический регламент  о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ  для наружного пожарного водоснабжения  предусмотрено  создание наружного противопожарного водопровода, который в соответствии с п. 3ст. 68  объединяется с хозяйственно-питьевым  и производственными водопроводами.

В соответствии с п.6.ст 68 расход воды на наружное пожаротушение  жилой зоны посёлка принимается 10л/с.

Расход воды на пожаротушение в промышленной зоне с учётом  лесозаготовительной специализации посёлка, в соответствии с п.10 ст.68 , расположенного на территории поселения принимается  20 л/с, отнеся территорию к зданиям V степени огнестойкости категории В пожарной  опасности.

Расстановка пожарных гидрантов предусматривается в соответствии с п. 16, п.17 cт.68  123 –ФЗ. (Вдоль автомобильных дорог, 2.5 метра от края проезжей части и  не ближе чем 5 метров  от стен домов, размещением гидрантов вне зон возможных завалов).

В соответствии со СП 11.13130.2009 сохраняется  существующие пожарное депо. Проектируемый тип депо V типа, рассчитанного на два автомобиля.

В соответствии со ст.76 ФЗ123, место расположения  пожарного депо соответствует нормативному 10 минутному  времени прибытия к месту вызова.

Согласно СНиП 2.01.51-90 .общая емкость пожарных водоёмов на территории поселений должна составлять 3000 м³ на 1 км² территории.

На рассматриваемой территории реки, на которых могут быть оборудованы технические водозаборы, при необходимой подготовке площадок для забора воды двумя  пожарными автомобилями.

Расчёт численности населения подлежащего эвакуации, расположение и вместимость эвакуационных пунктов.

Согласно ГОСТ 22.3.03 «Защита населения. Основные положения» защите подлежит всё население.

При получении решения Правительства Российской Федерации на проведение эвакуации, территория подлежит расселению. Порядок эвакуации, размещение населения, обеспечение его производственной детальности разрабатывается в планах эвакуационных мероприятий Штаба ГО Администрации Богучанского  района.

В случае чрезвычайной ситуации эвакуация населения из зоны ЧС производится комбинированным способом:

- железнодорожный состав - 1ед.в направлении ст.Карабула, ст.Таёжная, ст.Тамтачет.

- автомобильным транспортом. В направлении с.Богучаны, с.Чунояр. д.Осиновый мыс.

ПЭП- 1 планируемый автомобильный вокзал. п.Новохатский.

ПЭП-2   ж/д станция Чунояр.

В случае приёма территорией эвакуируемого населения, организованы следующие ПВР:

ПВР-1 здание дома Культуры,150 чел.

ПВР-2 здание школы 600 человек.

ПВР-3 планируемый  культурно–досуговый центр на 140 чел.

# Обоснование изменения границ земель различных категорий при включении их в границы поселка

Включение земельных участков под планируемые объекты капитального строительства в черту населенного пункта ведет к изменению границ земель населенных пунктов и соответственно к увеличению их площади.

Возможность расширения границ земель населенных пунктов определена Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 21 декабря 2004 года N 172-ФЗ  «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую». «Установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов».

В соответствии с п. 1 ст. 11. ФЗ от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «Особенности перевода земель лесного фонда или земельных участков в составе таких земель в другую категорию» перевод земель лесного фонда или земельных участков в составе таких земель в другую категорию допускается:

- если изменение их целевого назначения предусмотрено лесоустроительной документацией или документами территориального планирования и документацией по планировке территории для строительства и эксплуатации объектов здравоохранения, объектов культурно-бытового, жилищно-коммунального, социального назначения, дорог и других линейных объектов;

- в связи с установлением или изменением черты поселений.

В соответствии с п. 1 ст. 7 вышеуказанного закона  перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных в том числе:

- с установлением или изменением черты поселений;

- с размещением объектов социального, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, образования при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов (п. 9 введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 111-ФЗ).

Проектом генерального плана пос. Октябрьский (с учетом территории деревни Малеево и лесхозовского поселка) запланировано расширение границ поселка под размещение жилых и промышленных зон на первую очередь и расчетный срок. Считается целесообразным включение данных участков в состав населенного пункта с соответствующим изменением его границ.

В границы поселка предусмотрено включение территории площадью 103,55 га:

- из лесного фонда – 72,31,

- из земель  промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения– 26,57,

- из земель с/х назначения – 2,30,

- из земель водного фонда – 2,37.

Таким образом, площадь населенного пункта Октябрьский на первую очередь составит 690,14 га.

# Предложение по установлению границы поселка

Таблица. Ведомость координат поворотных точек  границы поселка

| Номер | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 200781,30 | 865371,46 |
| 2 | 200883,41 | 865388,39 |
| 3 | 201327,02 | 865333,18 |
| 4 | 201315,44 | 865023,88 |
| 5 | 199738,48 | 864862,13 |
| 6 | 199515,38 | 865224,85 |
| 7 | 199643,46 | 865216,13 |
| 8 | 199725,39 | 865218,82 |
| 9 | 199821,07 | 865241,57 |
| 10 | 199906,60 | 865272,77 |
| 11 | 199991,12 | 865285,84 |
| 12 | 200177,57 | 865305,75 |
| 13 | 200410,22 | 865366,00 |
| 14 | 200443,57 | 865383,57 |
| 15 | 200461,19 | 865399,63 |
| 16 | 199546,39 | 865556,65 |
| 17 | 199546,37 | 865505,54 |
| 18 | 199515,19 | 865495,04 |
| 19 | 199486,40 | 865506,49 |
| 20 | 199416,47 | 865403,01 |
| 21 | 199126,12 | 865250,49 |
| 22 | 199047,21 | 865247,55 |
| 23 | 198924,18 | 865298,53 |
| 24 | 198896,24 | 865302,94 |
| 25 | 198807,03 | 865280,39 |
| 26 | 198783,50 | 865284,81 |
| 27 | 198717,67 | 865369,22 |
| 28 | 198695,20 | 865391,24 |
| 29 | 198603,91 | 865428,86 |
| 30 | 198595,19 | 865454,09 |
| 31 | 198618,36 | 865486,08 |
| 32 | 198647,49 | 865544,91 |
| 33 | 198627,08 | 865558,10 |
| 34 | 198580,75 | 865576,91 |
| 35 | 198580,52 | 865605,12 |
| 36 | 198587,63 | 865623,47 |
| 37 | 198584,87 | 865633,67 |
| 38 | 198575,93 | 865633,21 |
| 39 | 198492,56 | 865660,34 |
| 40 | 198489,80 | 865666,99 |
| 41 | 198474,90 | 865669,97 |
| 42 | 198444,85 | 865642,10 |
| 43 | 198425,35 | 865657,93 |
| 44 | 198425,13 | 865673,30 |
| 45 | 198400,58 | 865722,87 |
| 46 | 198173,92 | 865671,84 |
| 47 | 198127,60 | 865668,44 |
| 48 | 198090,70 | 865677,07 |
| 49 | 198085,13 | 865723,32 |
| 50 | 198064,02 | 865761,88 |
| 51 | 198041,28 | 865784,62 |
| 52 | 198019,36 | 865869,46 |
| 53 | 198074,57 | 865883,67 |
| 54 | 198074,08 | 865913,96 |
| 55 | 198100,96 | 865962,83 |
| 56 | 198070,92 | 866007,49 |
| 57 | 198054,68 | 866001,40 |
| 58 | 198032,76 | 866000,59 |
| 59 | 198005,15 | 866007,08 |
| 60 | 197978,76 | 866024,95 |
| 61 | 197966,18 | 866057,02 |
| 62 | 197969,43 | 866078,53 |
| 63 | 197996,63 | 866121,57 |
| 64 | 198029,10 | 866136,18 |
| 65 | 198016,92 | 866162,97 |
| 66 | 198090,81 | 866258,37 |
| 67 | 198106,64 | 866255,94 |
| 68 | 198107,86 | 866283,14 |
| 69 | 198078,63 | 866340,38 |
| 70 | 198075,79 | 866360,27 |
| 71 | 198216,09 | 866471,65 |
| 72 | 198119,01 | 866572,09 |
| 73 | 198090,10 | 866621,52 |
| 74 | 198071,45 | 866638,54 |
| 75 | 197950,90 | 866695,67 |
| 76 | 197935,04 | 866707,56 |
| 77 | 197923,61 | 866732,05 |
| 78 | 197853,74 | 866829,94 |
| 79 | 197830,92 | 866846,42 |
| 80 | 197845,60 | 866958,25 |
| 81 | 198201,23 | 867175,68 |
| 82 | 198269,97 | 867267,99 |
| 83 | 198433,12 | 867289,73 |
| 84 | 198494,71 | 867257,16 |
| 85 | 198604,29 | 867258,07 |
| 86 | 198620,99 | 867300,94 |
| 87 | 199115,85 | 867187,80 |
| 88 | 199145,11 | 867162,95 |
| 89 | 199265,51 | 867168,48 |
| 90 | 199350,56 | 867198,00 |
| 91 | 199320,27 | 867270,88 |
| 92 | 199378,14 | 867414,55 |
| 93 | 199377,75 | 867659,29 |
| 94 | 199426,94 | 867668,35 |
| 95 | 199642,36 | 867637,80 |
| 96 | 199971,83 | 867520,51 |
| 97 | 200031,90 | 867466,14 |
| 98 | 200051,06 | 867462,51 |
| 99 | 200093,53 | 867498,76 |
| 100 | 200472,97 | 867518,70 |
| 101 | 200470,12 | 867495,91 |
| 102 | 200455,36 | 867465,88 |
| 103 | 200458,99 | 867449,57 |
| 104 | 200485,40 | 867450,09 |
| 105 | 200493,42 | 867437,92 |
| 106 | 200482,03 | 867387,43 |
| 107 | 200476,59 | 867372,15 |
| 108 | 200485,91 | 867353,77 |
| 109 | 200499,12 | 867310,01 |
| 110 | 200527,86 | 867280,75 |
| 111 | 200591,68 | 867265,54 |
| 112 | 200626,12 | 867250,78 |
| 113 | 201022,30 | 867036,54 |
| 114 | 201119,17 | 867128,94 |
| 115 | 201316,04 | 867247,50 |
| 116 | 201770,05 | 867269,83 |
| 117 | 201851,74 | 867205,78 |
| 118 | 201883,68 | 867267,42 |
| 119 | 201919,15 | 867309,40 |
| 120 | 201985,17 | 867339,33 |
| 121 | 202094,18 | 867332,47 |
| 122 | 202120,85 | 867285,12 |
| 123 | 202185,58 | 867212,63 |
| 124 | 202213,28 | 867108,28 |
| 125 | 202221,70 | 866982,18 |
| 126 | 202351,54 | 866858,43 |
| 127 | 202356,20 | 866785,28 |
| 128 | 202333,94 | 866720,68 |
| 129 | 202323,84 | 866637,44 |
| 130 | 202267,65 | 866549,93 |
| 131 | 202282,67 | 866390,05 |
| 132 | 202166,08 | 866294,05 |
| 133 | 202133,93 | 866134,45 |
| 134 | 202102,46 | 866102,78 |
| 135 | 202063,11 | 866093,98 |
| 136 | 201986,47 | 866116,50 |
| 137 | 201872,88 | 866174,79 |
| 138 | 201791,76 | 866177,22 |
| 139 | 201430,57 | 866142,07 |
| 140 | 201259,30 | 866085,50 |
| 141 | 201227,97 | 866068,41 |
| 142 | 201088,80 | 866063,68 |
| 143 | 200954,04 | 866042,19 |
| 144 | 200922,06 | 866028,60 |
| 145 | 200889,05 | 866029,25 |
| 146 | 200853,12 | 866019,12 |
| 147 | 200811,70 | 866015,49 |
| 148 | 200717,84 | 865998,14 |
| 149 | 200601,46 | 865964,91 |
| 150 | 200512,65 | 865962,57 |
| 151 | 200326,03 | 865905,50 |
| 152 | 200243,63 | 865843,78 |
| 153 | 200122,81 | 865801,64 |
| 154 | 199956,69 | 865773,81 |
| 155 | 199868,14 | 865775,92 |
| 156 | 199778,29 | 865797,14 |
| 157 | 199693,89 | 865824,91 |
| 158 | 199598,09 | 865751,12 |
| 159 | 199524,04 | 865739,21 |
| 160 | 199482,07 | 865715,36 |
| 161 | 199463,54 | 865681,89 |
| 162 | 199457,34 | 865610,52 |
| 163 | 199474,96 | 865582,30 |
| 164 | 199524,35 | 865579,59 |

Между точками № 4 и № 5 граница совпадает с береговой линией.

# Баланс территорий поселка

Таблица. Распределение территории поселка по видам использования

| № п/п | Территориальные зоны | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая, в том числе: |  |  |
| 1.1 | - муниципальное строительство (3-4 этажа) | 1,96 | 0,3 |
| 1.2 | -муниципальное строительство (2этажа, 12 квартир) | 5,68 | 0,8 |
| 1.3 | -муниципальное строительство (2 квартиры) с участком | 12,82 | 1,9 |
| 1.4 | - индивидуальное строительство с участком | 141,46 | 20,5 |
| 2 | Общественно-деловая | 20,51 | 3,0 |
| 3 | Производственная | 36,89 | 5,3 |
| 4 | Коммунально-складская | 5,21 | 0,8 |
| 5 | Инженерных и транспортных инфраструктур, из них: |  |  |
| 5.1 | - железнодорожный транспорт; | 12,84 | 1,9 |
| 5.2 | - автомобильный транспорт; | 23,73 | 3,4 |
| 5.3 | - иной транспорт |  |  |
| 6 | Сельскохозяйственного использования, из них занятые: |  |  |
| 6.1 | - огороды; | 31,04 | 4,5 |
| 7 | Рекреационного значения, в том числе: |  |  |
| 7.1 | -парки, бульвары, скверы | 33,48 | 4,9 |
| 7.2 | -рекреация для активного отдыха | 2,45 | 0,4 |
| 7.3 | - леса | 65,97 | 9,6 |
| 8 | Военных и режимных объектов | 132,35 | 19,2 |
| 9 | Специального назначения |  |  |
| 9.1 | -кладбища | 2,42 | 0,4 |
| 9.2 | -зоны санитарно-защитного озеленения | 49,39 | 7,2 |
| 12 | Иные, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность | 111,94 | 12,2 |
| Итого земель в пределах черты населенного пункта: | 690,14 | 100 |

# Технико-экономические показатели

| №№ | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория (в соответствии с графическими материалами) |
|  | Всего | га | 586,59 | 690,14 | 690,14 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Жилая зона | га | 119,10 | 7,53 | 12,93 |
|  | Садоводства и индивидуальное жилое строительство | га | 119,10 | 8,12 | 17,52 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | га | 44,61 |  |  |
|  | Общественно-деловая зона | га | 8,53 | 7,93 | 3,18 |
|  | Промышленная зона | га | 17,26 | 2,02 | 8,49 |
|  | Коммунально-складская зона | га | 1,74 | 0,59 | 1,00 |
|  | ТВЖД | га |  |  |  |
|  | автодорожного транспорта | га | 38,27 | 1,02 | 0,13 |
|  | воздушного транспорта | га |  |  |  |
|  | Зона специального назначения | га | 1,48 |  |  |
|  | Зона режимных объектов |  | 132,35 |  |  |
|  | Рекреационные зоны, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Парки, бульвары, скверы | га | 3,03 | 11,04 | 21,92 |
|  | Рекреация для активного отдыха | га |  | 2,45 |  |
|  | Леса | га | 63,68 |  |  |
|  | Зоны санитарно-защитного озеленения | га |  | 49,39 |  |
|  | Зона прочего озеленения | га |  |  |  |
|  | Прочие | га | 156,54 |  |  |
| 2 | Население |  |  |  |  |
|  | Численность постоянного населения | Тыс.чел | 3,78 | 3,58 | 3,5 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
|  | Жилой фонд | тыс. м² | 63,0 | 80,55 | 105,0 |
|  | Распределение нового строительства по типу застройки: |  |  |  |  |
|  | - 0,1-1 тыс.м²/Га | тыс.м² | - | 7,0 | 9,8 |
|  |  | % | - | 40 | 40 |
|  | - 1-5 тыс.м²/Га | тыс.м² | - | 10,5 | 14,7 |
|  |  | % | - | 60 | 60 |
|  | - 5-7тыс.м²/Га | тыс.м² | - | 0 | 0 |
|  |  | % | - | 0 | 0 |
|  | - 7-10 тыс.м²/Га | тыс.м² | - | 0 | 0 |
|  |  | % | - | 0 | 0 |
|  | - больше 10 тыс.м²/Га | тыс.м² | - | 0 | 0 |
|  |  | % | - | 0 | 0 |
|  | Средняя жилищная обеспеченность населения | м2/чел. | 18,5 | 22,5 | 30,0 |
|  | Убыль жилищного фонда, всего общей площади | тыс.м² | - | - | - |
|  | Новое строительство, всего общей площади | тыс.м² | - | - | - |
|  | - 0,1-1 тыс.м²/Га | тыс.м² | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
|  | - 1-5 тыс.м²/Га | тыс.м² | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
|  | - 5-7тыс.м²/Га | тыс.м² | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
|  | - 7-10 тыс.м²/Га | тыс.м² | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
|  | - больше 10 тыс.м²/Га | тыс.м² | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
|  | Среднегодовые темпы строительства | тыс. м²/год | - | 1,95 | 2,04 |
|  | Размещение нового жилищного строительства | га | - | 21 | 29,4 |
|  | - на свободных от застройки территориях | га | - | 21 | 29,4 |
|  | - на реконструируемых территориях | га | - | 0 | 0 |
| 4 | Объекты социального и культурно- бытового обслуживания |  |  |  |  |
|  | Детские дошкольные учреждения проектной емкостью – всего/1000 чел. | мест | 340/89,9 | 340/94,97 | 340/97,1 |
|  | Общеобразовательные школы проектной емкостью - всего/1000 чел. | -"- | 600/158,3 | 600/167,6 | 600/171,4 |
|  | Больницы - всего/1000 чел | коек | 20/5,29 | 50/14,0 | 50/14,3 |
|  | Поликлиники - всего/1000 чел | посещений в смену | 0/0 | 70/19,55 | 70/20,0 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
|  | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 43,26 | 45,49 | 45,94 |
|  | в том числе основных улиц: | км | 11,25 | 12,33 | 12,33 |
|  | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобил. | 94 | 120 | 150 |
|  | Общее количество легковых автомобилей индивидуального пользования | автомобил. | 355 | 430 | 525 |
|  | Гаражи для хранения легковых автомобилей индивидуального пользования | машино-мест | - | 72 | 157 |
| 6 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Производительность водозаборов | тыс.м³/сут | 2,7 | 2,7 | 2,988 |
|  | Объем водопотребления, | тыс.м³/сут |  |  |  |
|  | - Хозяйственно-питьевое | тыс.м³/сут | 2,5 | 1,029 | 1,3 |
|  | - Промышленные предприятия | тыс.м³/сут | 0,81 | 1,0 | 1,0 |
|  | - Прочие | тыс.м³/сут | - | 0,694 | 0,688 |
|  | Протяженность водопроводной сети | км | н.д. |  |  |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |
|  | Объем водоотведения, в т.ч. | тыс.м³/сут | 0,5 | 1,643 | 1,892 |
|  | - Население | тыс.м³/сут | н.д. | 0,943 | 1,192 |
|  | - Промышленные предприятия | тыс.м³/сут | н.д. | 0,7 | 0,7 |
|  | Производительность ОСК | тыс.м³/сут | 0 | 1,9 | 1,9 |
|  | Протяженность канализационной сети | км | 1,5 |  |  |
|  | Энергоснабжение |  |  |  |  |
|  | Максимальная электрическая нагрузка | МВт | - | 8 | 12 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | -"- | - | 1,43 | 1,75 |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора (вместе с усадебной застройкой) | Гкал/час |  | 24,73 | 30,52 |
|  | Производительность отопительных котельных | Гкал/ч | 1 | 7 | 7 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление газа - всего | млн. м³/год | - | 0 | 2 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | -"- | 0 | 0 | 0,72 |
| 7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
|  | Количество ТБО | тонн/год | 1442 | 1074 | 1050 |
|  | Объем дифференцированного сбора отходов | % | нд | 50 | 100 |
|  | Мусороперерабатывающие заводы | ед | 0 | 0 | 0 |
|  | Мусороперегрузочные станции | ед | 0 | 0 | 0 |
|  | Усовершенствованные свалки | Ед/га | 1/2 | 1 | 1 |
|  | Общая площадь свалок | га | 2 | - | - |
|  | Общая площадь стихийных свалок | га | нд | нд | нд |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |
|  | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс.тонн/год | нд | По ПДВ | По ПДВ |
|  | Общий объем сброса загрязненных вод | млн.м³/год | нд | По ПДС | По ПДС |
|  | Рекультивация нарушенных территорий | га | нд | - | - |
|  | Территории, неблагополучные в экологическом отношении (территории загрязненные химическим и биологическими веществами, вредными микроорганизмами свыше предельно допустимых концентраций, радиоактивными веществами, свыше предельно допустимых уровней) | ед | нд | 0 | 0 |
|  | Территории с уровнем шума свыше 65 Дб | га | нд | 0 | 0 |
|  | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | Чел. | нд | 0 | 0 |
|  | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | % | нд | 100 | 100 |
|  | Защита почв и недр | Тыс. чел | нд | 0 | 0 |
| 9 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
|  | Водостоки | км | нд | 12 | 14.5 |
|  | Нагорная канава | км | - | 3.42 | 3.42 |
|  | Очистные сооружения дождевой канализации | шт | - | 3 | 4 |
|  | Вертикальная подготовка | тыс.м³ | нд | 23 | 23 |
| 10 | Связь |  |  |  |  |
|  | Количество стационарных телефонных аппаратов на 100 человек | шт | 1 | 1414 | 1414 |
|  | Охват населения телевизионным вещанием | % | 100 | 100 | 100 |

# Footnotes

Открытие специального школьного автобуса  связано с реализацией программы «Школьный автобус»