ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИЧМЕНГСКОЕ

КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

на период 2014 – 2026 годы

Вологда

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	4

2.	ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИЧМЕНГСКОЕ.	5

3.	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИЧМЕНГСКОЕ.	8

3.1	Коммунальная инфраструктура энергоснабжения	10

3.2	Коммунальная инфраструктура газоснабжения	10

3.3	Коммунальная инфраструктура водоснабжения	10

3.4	Коммунальная инфраструктура водоотведения	10

3.5	Коммунальная инфраструктура теплоснабжения	11

3.6	Коммунальная инфраструктура утилизации твердых бытовых отходов	11

4.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИЧМЕНГСКОЕ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ…..	..11

4.1	Анализ социально-экономического развития сельского поселения Кичменгское.	11

4.1.1.	Краткая характеристика сельского поселения Кичменгское.	11

4.1.2.	Климат.	11

4.1.3.	Анализ численности населения.	12

4.1.4.	Анализ состояния жилищного фонда и перспективы его развития.	12

4.1.5.	Мероприятия по развитию и размещению объектов жилищного фонда….	12

4.1.6.	Характеристика экономики сельского поселения Кичменгское.	13

4.2	Перспектива развития территории сельского поселения Кичменгское.	13

4.3	Объемы коммунальных услуг до 2035 года.	13

5.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИЧМЕНГСКОЕ	15

5.1	Система электроснабжения	15

5.2	Система теплоснабжения	19

5.3	Система водоснабжения	20

5.4	Система водоотведения	22

5.5	Система газоснабжения	23

5.6	Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	24

5.7	Перечень и количественные значения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры	25

6.	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	27

6.1	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении.	28

6.2	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	30

6.3	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	32

6.4	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	33

6.5	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	35

6.6	Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТБО, КГО и других отходов	36

6.7	Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей	38

6.8	Программа установки приборов учета у потребителей	38

7.	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	39

7.1	Ответственные за реализацию Программы	39

7.2	План-график работ по реализации Программы	39

7.3	Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	39

7.4	Порядок корректировки Программы	39

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ПАСПОРТ

Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кичменгское Кичменгско-Городецкого муниципального района Вологодской области

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кичменгское на период с 2014-2026 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований"; Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация сельского поселения Кичменгское. |
| Основные разработчики Программы | ООО «ЭнергоАудит |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения Кичменгское |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры сельского поселения. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы – 2026 год. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2014 года по 2017 год; второй этап – с 2018 года по 2021 год; третий этап – с 2022 года по 2026 год. |
| Основные мероприятия Программы | поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; расширение централизованной водопроводной сети; строительство современной станции химводоочистки; реконструкция и строительство котельных; реконструкция линий электропередачи. |
| Объёмы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 103,8 млн. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение: мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения - 4,0 млн. руб.; Водоснабжение: мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 27,8 млн. руб.; Водоотведение: мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения – 6,5 млн. руб.; Электроснабжение: мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения – 15,3 млн. руб. Газоснабжение: мероприятия по реконструкции и модернизации системы газоснабжения – 50,0 млн. руб. Сбор и утилизация (захоронение) ТБО: мероприятия по реконструкции и модернизации системы утилизации отходов – 0,1 млн. руб. |

ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИЧМЕНГСКОЕ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кичменгское является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кичменгское является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кичменгское представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кичменгское.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кичменгское являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кичменгское базируются на следующих принципах:

- системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кичменгское как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кичменгское в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кичменгское.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования сельского поселения Кичменгское, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

- Представительный орган – сельское поселение Кичменгское осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Представительный орган сельское поселение Кичменгское имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах СП Кичменгское, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кичменгское;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

- Глава сельского поселения Кичменгское осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кичменгское; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации сельского поселения или сторонней организации.

Глава сельского поселения Кичменгское имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения Кичменгское, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения Кичменгское, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

- Администрация сельского поселения Кичменгское:

- выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кичменгское;

- организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кичменгское;

- организует экспертизу Программы;

- организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация сельского поселения Кичменгское имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения Кичменгское, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения Кичменгское, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кичменгское разрабатывается на период с 2014 до 2026 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кичменгское:

1 этап – 2014 - 2017 годы;

2 этап – 2018 - 2021 годы;

3 этап – 2022 - 2026 годы.

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИЧМЕНГСКОЕ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

- Площадь территории (на 01.01.2014) – 2160 км2.

- Численность населения (на 01.01.2014) – 5957 чел.

- Темпы роста численности не наблюдаются в связи с высоким процентом естественной миграции населения, а также высокого показателя смертности на территории сельского поселения.

- Территориальное деление:

В состав поселения включено 135 населенных пунктов: деревни Акимово, Алексеево, Алферово, Бараново, Березовая Гора, Большая Чирядка, Большое Бараково, Большое Буртаново, Большое Лубозино, Большое Чекавино, Большой Дор, Бурковщина, Буряково, Ваганово, Великуша, Верхнее Алтушево, Верхнее Ворово, Верхнее Поладово, Вымол, Высокая, Голузино, Горбово, Горбуновская, Горка, Городище, Григорово, Гриденская, Громозово, Данилово, Демино, Еловино, Ермакова Гарь, Жаровиха, Жуково, Завачуг, Засосенье, Заюжье, Звезда, Каксур, Калеплиха, Киркино, Климовщина, Клюкино, Кобылкино, Кондратово, Контиево, Коряково, Коряковская, Косково, Красавино-1, Красавино-2, Красное Село, Кропачево, Кузьмино, Курденга (Плосковского сельсовета), Курденга (Шестаковского сельсовета), Курилово (Куриловского сельсовета), Курилово (Погосского сельсовета), Лобаново, Лыченица, Макарово, Максимовщина, Малая Курденга, Малая Чирядка, Малиновица, Малое Бараково, Малый Дор, Маншино, Мартыново, Мелехино, Митенева Гора, Михеево, Монастырь, Наболотная Гарь, Наволок (Кичменгского сельсовета), Наволок (Погосского сельсовета), Находка, Недуброво, Нива, Нижнее Ворово, Нижнее Сергеево, Новоселово, Окинин Дор, Осатово-Раменье, Остапенец, Павлово, Павловская, Пелягинец, Плесо, Плоская, Плостиево, Плотниха, Погудино, Подволочье (Пыжугского сельсовета), Подволочье (Шестаковского сельсовета), Подгорка, Подгривье, Подол, Помеловка, Попово, Пронино, Пузово, Рябиновщина, Север, Селище, Сергеево, Сигово, Слобода, Слуда, Смольянка, Сорокино, Спицыно, Судническая Гора, Сушники, Тарасово, Труфаново, Усть-Сямженец, Харюзовская, Черная, Чупово, Шартаново, Шелыгино, Шемячкино, Шестаково, Щепелино, Юшково; села Дорожково, Кильченга, Кобыльск, Косково, Ново-Георгиевское; поселки Лаптюг, Югский; починок Половищенский, Фоминский.

Местоположение сельского поселения Кичменгское в структуре современного административно-территориального деления Кичменгско-Городецкого района

- Общая площадь жилищного фонда (2014 г.) – 175,4 тыс. кв. м.

- Число источников энергоснабжения (2014 г.):

теплоснабжения – 0 единиц;

электроснабжения – 173 единицы.

- Протяженность сетей (2014 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении – тепловые сети отсутствуют;

водопроводные – 15,628 км.

канализационные – 0,089 км.

газоснабжение – сети газоснабжения отсутствуют;

электроснабжения - 110 км.

- Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (по состоянию на 2014 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении – тепловые сети отсутствуют;

водопроводных – 68,7%;

канализационных – 70%;

электроснабжения – 25%;

газоснабжения – сети газоснабжения отсутствуют.

- Отпущено энергии (2014 г.):

теплоснабжение – 0 Гкал;

электроснабжение – на уличное освещение – 163 746,44 тыс. кВт (для населения данные отсутствуют);

газоснабжение – сети газоснабжения отсутствуют;

холодное водоснабжение – 45 535,3 м3;

водоотведение – 52 310 м3;

ТБО – информация отсутствует.

## Коммунальная инфраструктура энергоснабжения

Электроснабжение сельского поселения Кичменгское осуществляет филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго».

Всего фонарей уличного освещения – 550 шт.

Лимиты потребления электрической энергии на 2014 год составили – администрация сельского поселения Кичменгское – 187 570 тыс. кВт, в том числе уличное освещение 127 810 тыс. кВт; бюджетные учреждения культуры – 72 397 тыс. кВт.

Обслуживающими организациями постоянно ведется контроль за эксплуатацией электрических сетей, ведутся работы по замене, ремонту, реконструкции распределительных сетей и электрического оборудования.

## Коммунальная инфраструктура газоснабжения

На момент разработки настоящей Программы природный газ в целом по Кичменгско-Городецкому муниципальному району не подведен. Снабжение сжиженным углеводородным газом (СУГ) населенных пунктов поселения носит повсеместный характер.

Газ ГОСТ 20448-90 используется для нужд пищеприготовления. Доставка газа потребителям осуществляется в баллонах емкостью 50 л. Автотранспортом с базы хранения СУГ с. Кичменгский Городок.

## Коммунальная инфраструктура водоснабжения

На территории сельского поселения Кичменгское услуги по холодному водоснабжению оказывают МУП «Исток», СПК «Майский», ООО «Комсервис», Администрация сельского поселения Кичменгское.

На данный момент в 9 населенных пунктах сельского поселения Кичменгское (деревни Лыченица, Алферово, Плоская, Большое Буртаново, Еловино; поселки Югский, Находка, а также села Кобыльск и Косково) существующее население обеспечено централизованной системой водоснабжения. Источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения населенных пунктов являются подземные воды. В индивидуальной жилой застройке забор воды осуществляется из шахтных колодцев и единичных артезианских скважин. На территории поселения имеются 11 водозаборных скважин и 1 забор с ключа, обслуживаемых различными компаниями.

Действующих водоочистных станций  на территории поселения  нет.

Жители остальных населенных пунктов, не обеспеченные централизованной системой водоснабжения, для питьевых целей используют воду из шахтных колодцев, единичных скважин и водоразборных колонок.

Объекты централизованной системы водоснабжения принадлежат администрации сельского поселения Кичменгское.

Тариф на холодную воду в 2013 году для населения составил:

| Установленный тариф, руб./м3 | с. Косково арт. скважина № 3519, д. Плоская арт. скважина № 2339, № 2359 | д. Большое Буртаново арт. скважина № 3358 | пос. Югский арт. скважина № 74016 | с. Кобыльск арт. скважина № 3020, 3027, д. Лыченица арт. скважина № 3371, д. Алферово арт. скважина № 3472 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| тариф с колонки | 31,57 | 23,36 | 29,10 | 39,40 |
| с водопроводом | 74,98 | 55,04 |  | 44,32 |
| с душем и унитазом | 166,68 |  |  |  |

## Коммунальная инфраструктура водоотведения

Централизованное водоотведение осуществляется только в деревне Плоская, где имеются локальные системы канализации от общественных зданий и от одного 2-х этажного дома, протяженностью 89 м. Жители остальных населенных пунктов сельского поселения Кичменгское собирают ЖБО в септики (выгреба) с дальнейшей утилизацией отходов на месте или вывозом их ассенизационным транспортом на свалку поселения.

Объекты централизованной системы водоотведения принадлежат администрации сельского поселения Кичменгское.

На территории сельского поселения Кичменгское отсутствует управляющая компания в сфере водоотведения, в связи с чем отсутствуют установленные тарифы.

## Коммунальная инфраструктура теплоснабжения

На территории сельского поселения Кичменгское централизованная система теплоснабжения отсутствует. Существующее население для целей отопления использует индивидуальные источники теплоснабжения (встроенные и пристроенные котельные, с бытовыми котлами и печами на твердом топливе).

## Коммунальная инфраструктура утилизации твердых бытовых отходов

Вывоз мусора на территории сельского поселения Кичменгское производится транспортом на полигон ТБО, расположенный в деревне Красавино-2. Пункты временного хранения ТБО расположены на обособленных территориях (территориях бывших поселений). Вывоз твердых бытовых отходов от населения сельского поселения Кичменгское производится ООО «Комсервис».

Финансовые затраты по вывозке ТБО за 2013 год составили 386 000 тыс. руб.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИЧМЕНГСКОЕ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

## Анализ социально-экономического развития сельского поселения Кичменгское

Краткая характеристика сельского поселения Кичменгское.

Сельское поселение Кичменгское – сельское поселение в составе Кичменгско-Городецкого района Вологодской области.

1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» образовано Кичменгское сельское поселение, в состав которого вошли:

- Кичменгский сельсовет за исключением деревень Замостовица, Княжигора, Подол, Раменье, Решетниково, Торопово, Ушаково, вошедших в Городецкое сельское поселение;

- Пыжугский сельсовет;

- деревни Березовая Гора, Голузино, Гриденская, Подол, Черная, Юшково – Шонгского сельсовета;

- 1 января 2013 года к Кичменгскому сельскому поселению были присоединены Куриловское, Погосское, Плосковское, Шестаковское, Югское сельские поселения.

Административный центр сельского поселения – село Кичменгский Городок (районный центр, входит в состав Городецкого сельского поселения) – расстояние до областного центра составляет - 477 км.

Территория поселения граничит на севере – с Верхнешарденгским и Стреленским сельскими поселениями Великоустюгского района; на западе – с Городецким сельским поселением; на востоке – с Енангским сельским поселением; на юго-западе и юге – с Аргуновским, Теребаевским, Байдаровским сельскими поселениями Никольского района; на северо-востоке – с Кировской областью.

Площадь территории сельского поселения составляет 2160 км2. Численность населения на 01.01.2014 – 4996 человек.

Значительную часть сельского поселения занимают территории земель сельскохозяйственного назначения, где размещаются предприятия специализирующиеся на производстве мясной, молочной продукции.

Климат.

Климат района умеренно-континентальный, с длительной снежной зимой. Абсолютный максимум температуры + 35 0С, абсолютный минимум – 47 0С. За вегетационный период в среднем выпадает 600 мм осадков. Продолжительность безморозного периода 95-110 дней. Устойчивый снеговой покров устанавливается к концу ноября. Средняя глубина промерзания почвы 71 см. Высота снежного покрова 62 см. во все сезоны преобладают ветры западного направления слабой и средней силы.

Анализ численности населения.

Кичменгское поселение - это 135 населенных пункта, где живут учителя и пенсионеры, предприниматели и школьники, медицинские работники и работники культуры, в общем люди разных профессий и возрастов, и мы заинтересованы в том, чтобы с каждым годом повышалось их качество жизни, росло благосостояние. На территории поселения в 1721 хозяйстве зарегистрировано 5436 человек, из них:

- мужчин - 2783 (51%),

- женщин –2653 (49%).

Трудоспособного возраста – 2492 человек, (46%) из них:

- мужчин – 1412;

- женщин – 1021.

Молодежь от 18 до 35 лет – 1078 чел. (19,8 %).

Дети до 18 лет – 989 чел. (18%).

Всего семей с детьми – 782. Из них многодетных - 121.

Пенсионеры 1521 человека, (27,9 %) из них:

- участники ВОВ - 8 чел.;

- блокадниц - 2 чел.;

- участники ВОВ - 8 чел.;

- долгожителей (90 и более лет) - 3 чел.;

- вдовы - 2.

В 2013 году родилось 77 человек, умерло 93 человека. В итоге демографическая ситуация на территории сельского поселения характеризуется превышением смертности над рождаемостью.

Образовательный уровень населения:

- Имеют незаконченное среднее (полное) общее образование – 4%;

- Имеют основное общее образование – 21%;

- Имеют среднее полное образование – 6%;

- Имеют начальное профессиональное образование – 21%;

- Имеют среднее профессиональное образование – 19%;

- Имеют незаконченное высшее профессиональное образование – 1%;

- Имеют высшее профессиональное образование – 5%;

- Не имеют основного общего образования – 23%.

Прогнозная  численность  населения  сельского поселения Кичменгское  Кичменгско-Городецкого муниципального района Вологодской области согласно генеральному плану пос. Югский с прилегающей д. Сергеево и с. Косково с прилегающей д. Плоская на расчетный срок составит соответственно 1530 и 760 человек. Информация о численности населения в остальных населенных пунктах отсутствует.

Анализ состояния жилищного фонда и перспективы его развития.

Общая площадь жилищного фонда сельского поселения на начало 2014 года составляет 175,4 тыс. кв. м. Существующий жилфонд включает – одноэтажные индивидуальные дома, два многоквартирных дома (с. Косково, пос. Находка).

На перспективу планируется увеличение существующего жилого фонда в населенных пунктах: поселках Слобода, Югский, Находка; селах Косково, Дорожково; деревнях Чекавино, Наволок, Большое Буртаново приблизительно на 10%.

Мероприятия по развитию и размещению объектов жилищного фонда.

Предусматривается увеличение жилищного фонда сельского поселения Кичменгское на расчетный срок, что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность.

Мероприятия на расчетный срок:

- Основными площадками нового жилищного строительства на расчетный срок определены следующие:

- пос. Слобода;

- пос. Югский;

- пос. Находка;

- с. Косково;

- с. Дорожково;

- дер. Чекавино;

- дер. Наволок;

- дер. Большое Буртаново.

Характеристика экономики сельского поселения Кичменгское.

Основа экономики поселения – сельское хозяйство, лесозаготовка и лесопереработка.

Производством основных видов сельскохозяйственной продукции: молоко, мясо, зерновые - рожь, ячмень, пшеница, овес, занимаются сельскохозяйственные предприятия: СПК «Альянс», ООО «Союз», КФХ «Искра», ООО «Курилово», СПК «Восток», СПК «Родина», СПК «Майский», ООО «Еловино», и граждане, имеющиеся личные подсобные хозяйства.

Лесозаготовкой и лесопереработкой занимаются 59 индивидуальных предпринимателей. Основными показателями, характеризующие промышленную сферу экономики поселения являются: заготовка и переработка древесины, производство пиломатериалов.

## Перспектива развития территории сельского поселения Кичменгское.

Перспектива развития территории сельского поселения Кичменгское рассматривается до 2035 года.

Документами территориального планирования сельского поселения Кичменгское являются правила землепользования и застройки сельского поселения Кичменгское Кичменгско-Городецкого муниципального района Вологодской области и Схема территориального планирования Кичменгско-Городецкого муниципального района Вологодской области, которые, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решают задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения Кичменгское, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Вологодской области и сельского поселения.

В проекте на перспективу до 2035 года предусматривается:

- Изменение планировочной структуры сельского поселения, функциональное обеспечение сел сельского поселения за счет создания социальных комплексов, деловых объектов, обслуживающих инфраструктур.

- Современные инфраструктурные решения в сфере инженерного обеспечения, рационального и удобного транспортного обслуживания.

- Вовлечение в сферу жилищного строительства, личного подсобного хозяйства обширных территорий, которые сегодня нерационально используются, изменение структуры застройки в соответствии с потребностями населения в разнообразном типе жилья, повышение доли малоэтажной застройки.

## Объемы коммунальных услуг до 2035 года.

Согласно проведенному анализу потребления коммунальных услуг в сельском поселении Кичменгское отмечены следующие тенденции:

- низкие темпы роста по группе «бюджетнофинансируемые потребители» (образование, здравоохранение, культура);

- по группе «население» темпы роста потребления коммунальных услуг соответствуют росту численности населения, в связи с увеличением малоэтажного строительства.

Кроме того, значительное влияние на определение фактического потребления объемов коммунальных услуг (снижение потребления) окажет увеличение удельного веса расчета по приборам учета (общедомовым и внутриквартирным).

Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

- рост численности населения в связи с увеличением малоэтажного строительства;

- энергосберегающие мероприятия в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- выполнение мероприятий по установке приборов учета у потребителей услуг.

Объемы коммунальных услуг до 2035 года

|  | Холодная вода, м3 | ГВС, м3 | Сточные воды, м3 | Тепловая энергия, Гкал | Электроэнергия, кВт/час | Газ | Твердые бытовые отходы, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сетевой, м3 | сжиженный, тн |  |
| 2013 год |
| ВСЕГО | 45 535,3 | 0,0 | 52 310,0 | 0,0 | 163764,44 | 0,0 | 0,0 | н/д |
| 2035 год |
| ВСЕГО | 152 500,0 | н/д | 138 893,0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Примечание: прогнозные величины холодного водоснабжения и сточных вод на 2035 год приведены для с. Косково и пос. Югский. Данные по остальным населенным пунктам отсутствуют.

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов и величины присоединенной нагрузки.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИЧМЕНГСКОЕ

Система ресурсоснабжения сельское поселение Кичменгское включает следующие отрасли:

- электроснабжение;

- теплоснабжение;

- водоснабжение;

- водоотведение;

- газоснабжение;

- сбор и утилизация твердых бытовых отходов.

## Система электроснабжения

Основные технические данные:

- Количество ПС – 173 ед.;

- Количество силовых трансформаторов, установленных в ПС – 197 ед.;

- Суммарная мощность трансформаторов, установленных в ПС – 
16,95 МВА;

- Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным электроснабжением – 100%;

- Полезный отпуск электрической энергии – на уличное освещение 163 746,44 тыс. кВт (для населения данные отсутствуют).

Институциональная структура.

Электроснабжение сельского поселения Кичменгское осуществляется от энергосистемы Вологодской области (филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго»). На территории сельского поселения находятся 173 подстанции, на которых установлено 193 трансформатора, общей мощностью 16,95 МВА.

Характеристика системы ресурсоснабжения.

Электроснабжение территории сельского поселения Кичменгское осуществляется от 173 подстанций, протяженность электросетей 110 км. Объекты системы электроснабжения обслуживаются ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго».

Доля поставки ресурса по приборам учета.

Доля поставки электроэнергии потребителям, расчеты за которую осуществляются по приборам учета, составляет 100%.

Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения.

Прогноз потребности в электроэнергии в сельском поселении Кичменгское произведен на основе следующих параметров:

- прогноз поддержания численности постоянного населения к 2035 г. на уровне 5957 чел. (на уровне численности 2014 г.);

- норматив потребления электроэнергии населением при отсутствии приборов учета электроэнергии, в соответствии с характеристиками жилой площади в месяц на одного человека, утвержденного постановлением правительства Вологодской области;

- прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Надежность работы системы.

Электрические сети находятся в удовлетворительном состоянии.

В целях обеспечения надежности электроснабжения предприятием составляются планы капитального ремонта сетей и оборудования.

В результате аварийных отключений недопоставок электроэнергии потребителям не произошло, так как присоединение потребителей к электрической сети осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ к надежности электроснабжения объектов соответствующих категорий.

Условия договоров по передаче электроэнергии и технологическим присоединениям к электрическим сетям регулируются Постановлениями Правительства РФ.

Качество поставляемого ресурса.

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:

- отклонение напряжения от своего номинального значения;

- колебания напряжения от номинала;

- несинусоидальность напряжения;

- несимметрия напряжений;

- отклонение частоты от своего номинального значения;

- длительность провала напряжения;

- импульс напряжения;

- временное перенапряжение.

Качество электрической энергии в сельском поселении Кичменгское обеспечивается совместными действиями организаций, передающих электроэнергию и снабжающих электрической энергией потребителей. Данные организации отвечают перед потребителями за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соответствующим договорам, в том числе за надежность снабжения их электрической энергией и ее качество в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями.

В договорах оказания услуг по передаче электрической энергии и энергоснабжения определяется категория надежности снабжения потребителя электрической энергией (далее – категория надежности), обуславливающая содержание обязательств по обеспечению надежности снабжения электрической энергией соответствующего потребителя, в том числе:

- допустимое число часов отключения в год, не связанного с неисполнением потребителем обязательств по соответствующим договорам и их расторжением, а также с обстоятельствами непреодолимой силы и иными основаниями, исключающими ответственность гарантирующих поставщиков, энергоснабжающих, энергосбытовых и сетевых организаций и иных субъектов электроэнергетики перед потребителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров;

- срок восстановления энергоснабжения.

В случаях ограничения режима потребления электрической энергии сверх сроков, определенных категорией надежности снабжения, установленной в соответствующих договорах, нарушения установленного порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, а также отклонений показателей качества электрической энергии сверх величин, установленных техническими регламентами и иными обязательными требованиями, лица, не исполнившие обязательства, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации и договорами ответственность. Ответственность за нарушение таких обязательств перед гражданами-потребителями определяется, в том числе в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» (ст. 7) и Постановлением Правительства России от 13.08.1997 № 1013 электрическая энергия подлежит обязательной сертификации по показателям качества электроэнергии, установленным ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

Нормы КЭ, установленные стандартом, включаются в технические условия на присоединение потребителей электрической энергии и в договоры на пользование электрической энергией между электроснабжающими организациями и потребителями электрической энергии.

Контроль за соблюдением энергоснабжающими организациями и потребителями электрической энергии требований стандарта осуществляют органы надзора и аккредитованные в установленном порядке испытательные лаборатории по качеству электроэнергии.

Контроль качества электрической энергии в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к системам электроснабжения общего назначения проводят энергоснабжающие организации.

Воздействие на окружающую среду.

Т.к. в сельском поселении Кичменгское отсутствуют собственные генерирующие источники электроэнергии, то вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки).

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

- аккумуляторные батареи;

- масляные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей взамен масляных.

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.

Масляные кабели при истечении срока эксплуатации остаются в земле, и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Тариф на коммунальные ресурсы.

Приказом Региональной энергетической комиссии Вологодской области от 28 августа 2012 года № 288 «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей Вологодской области, на 2014 год, установлены следующие тарифы:

- для населения, проживающего в сельских населенных пунктах – 2,35 руб./кВт*ч.

Технические и технологические проблемы в системе.

Проблемы эксплуатации источников электроснабжения сельского поселения Кичменгское:

- высокий процент износа оборудования ПС;

- перегруженность трансформаторов ПС, ТП в послеаварийном и ремонтном режимах;

- использование на ПС, ТП трансформаторов сверх нормативного срока эксплуатации;

- несовершенство систем телемеханики.

Проблемы эксплуатации электрических сетей сельского поселения Кичменгское:

- высокая степень износа электрических сетей;

- отсутствие автоматизированной системы управления уличным освещением;

- высокая длительность ремонтных и послеаварийных режимов, поиска места аварии и ее ликвидации в результате слабого развития автоматизации и телемеханизации электрических сетей.

## Система теплоснабжения

Основные технические данные системы теплоснабжения.

На момент разработки настоящей Программы система централизованного теплоснабжения на территории сельского поселения Кичменгское отсутствует. Жилой фонд, бюджетные и прочие организации на цели отопления используют индивидуальные источники теплоснабжения – встроенные и пристроенные котельные, оборудованные бытовыми котлами и печами, работающими на твердом топливе.

Основные технические характеристики источников теплоснабжения.

Теплоснабжение жилого фонда и социальных объектов сельского поселения Кичменгское осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения – встроенные и пристроенные котельные. Информация по индивидуальным источникам теплоснабжения отсутствует.

Основные технические характеристики тепловых сетей.

Тепловые сети на территории сельского поселения Кичменгское отсутствуют.

Тепловой баланс системы.

Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды источников, потерь в тепловых сетях. Объем отпуска потребителям зависит от структуры потребителей.

На момент разработки настоящей Программы система централизованного теплоснабжения на территории сельского поселения Кичменгское отсутствует.

Доля поставки ресурса по приборам учета.

На момент разработки настоящей Программы система централизованного теплоснабжения на территории сельского поселения Кичменгское отсутствует.

Безопасность и надежность системы.

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергии потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнять следующие мероприятия:

- обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;

- резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования;

- выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;

- контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;

- осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит уменьшить наружную коррозию трубопроводов;

- комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения);

- АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами;

- постоянный контроль за соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.

Надежность обслуживания.

В соответствии со СНиП 41-01-2003 «Тепловые сети» при проектировании новых либо реконструкции, модернизации и техническом перевооружении существующих систем теплоснабжения, а также отдельных объектов теплоэнергетики, при изменении их характеристик должно быть обеспечено увеличение уровня безопасности теплоснабжения в соответствии с утвержденной органами местного самоуправления перспективной схемой теплоснабжения.

Воздействие на окружающую среду.

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Технические и технологические проблемы в системе.

Проблемы:

На момент разработки настоящей Программы система централизованного теплоснабжения на территории сельского поселения Кичменгское отсутствует.

Требуемые мероприятия:

Развитие системы централизованного теплоснабжения на перспективу.

Ожидаемый эффект от внедрения мероприятий:

Снабжение потребителей перспективной и существующей жилой застройки, а также административных зданий централизованным теплоснабжением.

Тариф на коммунальные ресурсы.

На момент разработки настоящей Программы система централизованного теплоснабжения на территории сельского поселения Кичменгское отсутствует.

## Система водоснабжения

Основные показатели системы водоснабжения:

Водозаборы – 11 артезианских скважин и 1 забор с поверхностного ключа.

Общая протяженность водопроводной сети – 15 628 м.

Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным холодным водоснабжением – 18,3%.

Полезный отпуск воды (реализация) – 45 535,3 м3.

Институциональная структура.

На территории сельского поселения Кичменгское услуги по холодному водоснабжению оказывают МУП «Исток», СПК «Майский», ООО «Комсервис», Администрация сельского поселения Кичменгское.

В настоящее время источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения сельского поселения Кичменгское являются подземные воды. На данный момент в 9 населенных пунктах сельского поселения Кичменгское (деревни Лыченица, Алферово, Плоская, Большое Буртаново, Еловино; поселки Югский, Находка, а также села Кобыльск и Косково) существующее население обеспечено централизованной системой водоснабжения.

Характеристика системы ресурсоснабжения.

Холодное водоснабжение сельского поселения Кичменгское осуществляется от 11 артезианских скважин и 1 забора с поверхностного ключа, сетям протяженностью 15 628 м.

Балансы мощности и ресурса. Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения.

Объем реализации воды потребителям сельского поселения Кичменгское к 2035 г. увеличится и составит 152 500 м3 (информация предоставлена только для с. Косково и пос. Югский).

Производственной мощности существующих водозаборов хватит для обеспечения потребности всех абонентов централизованной системы водоснабжения на перспективу.

Безопасность и надежность.

Для целей комплексного развития системы водоснабжения сельского поселения Кичменгское главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Качество.

Качество услуг водоснабжения определяется условиями договора и должно гарантировать бесперебойность предоставления услуг, соответствие их стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоснабжении (часы, дни);

- частота отказов в услуге водоснабжения;

- давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

- расход холодной воды (потери и утечки);

- соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН.

Экологичность.

Питьевая вода, потребляемая населением сельского поселения Кичменгское, по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям, описанным в санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Г.Г.Онищенко, введенных в действие с 01.01.2002. Исключение составляют артезианские скважины № 3020, № 3027 (с. Кобыльск), №3519 (с. Косково), № 2339, № 2359 (д. Плоская), вода по показателям содержания фтора и бора не соответствует нормативным значениям.

Тариф на коммунальные ресурсы.

Тарифы на холодную воду в 2013 году для населения:

| Установленный тариф, руб./м3 | с. Косково арт. скважина № 3519, д. Плоская арт. скважина № 2339, № 2359 | д. Большое Буртаново арт. скважина № 3358 | пос. Югский арт. скважина № 74016 | с. Кобыльск арт. скважина № 3020, 3027, д. Лыченица арт. скважина № 3371, д. Алферово арт. скважина № 3472 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| тариф с колонки | 31,57 | 23,36 | 29,10 | 39,40 |
| с водопроводом | 74,98 | 55,04 |  | 44,32 |
| с душем и унитазом | 166,68 |  |  |  |

Технические и технологические проблемы в системе.

Существующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении сельского поселения Кичменгское:

- значительный износ сетей водоснабжения, износ труб - 75 % и  непрерывно возрастает, что обусловливает частые аварии и как следствие загрязнение водопроводной воды;

- преждевременный износ насосного оборудования ВЗУ, как следствие неудовлетворительного качества воды;

- не все действующие водозаборные узлы не оборудованы установками обезжелезивания и подготовки питьевой воды;

- отсутствие приборов коммерческого учета расхода воды на ВЗУ сельского поселения Кичменгское, что, несомненно, сказывается на качестве контроля воды, отпускаемой потребителю;

- качество воды, подаваемое потребителям не по всем показателям удовлетворительно.

## Система водоотведения

Основные показатели системы водоотведения:

- Протяженность канализационных сетей – 89 м.

- Канализационные насосные станции – отсутствуют.

- Износ канализационных сетей – нет данных.

- Удельный вес жилищного фонда, оборудованного канализацией – менее 1%.

- Объем отведения сточных вод за 2013 год – 52 310 м3.

Институциональная структура.

На территории сельского поселения Кичменгское отсутствуют управляющие компании в сфере водоотведения.

Характеристика системы ресурсоснабжения.

В настоящий момент единая централизованная система бытовой канализации в поселении организована только в деревне Плоская. Жители остальных населенных пунктов сельского поселения Кичменгское собирают ЖБО в септики (выгреба) с дальнейшей утилизацией отходов на месте или вывозом их ассенизационным транспортом на свалку.

Протяженность канализационной сети, проложенной в деревне Плоская, составляет 89 м. Тип сети – самотечная. Канализационные насосные станции, сооружения биологической очистки сточных вод на территории поселения отсутствуют. Отведение дождевых сточных вод не организовано. Стоки собираются в пониженные места за счет естественного уклона поверхности земли.

Балансы мощности и ресурса.

В настоящий момент существует дефицит производственной мощности очистных сооружений сточных вод (ввиду их отсутствия).

Прием сточных вод в 2013 году составил 52 310 м3.

Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения.

В соответствии с прогнозом развития сельского поселения Кичменгское, а также прогнозом численности населения по максимальной оценке, при условии реализации энергосберегающих мероприятий у производителей и потребителей энергоресурсов, предусматривается увеличение максимальных нагрузок.

На перспективу предусматривается строительство станции полной биологической очистки сточных вод. Состав и производительность сооружений необходимо уточнить на этапе проектирования.

Качество поставляемого ресурса.

Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоотведении;

- частота отказов в услуге водоотведения;

- отсутствие протечек и запаха.

Тариф на коммунальные ресурсы.

В связи с отсутствием на территории сельского поселения Кичменгское управляющей компании в сфере водоотведения, отсутствуют установленные тарифы.

Технические и технологические проблемы в системе.

Существующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении сельского поселения Кичменгское:

- высокий моральный и физический износ сетей водоотведения;

- в связи с увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой жилой застройки, а также объектов капитального строительства требуется строительство КОС.

## Система газоснабжения

На момент разработки настоящей Программы природный газ в целом по Кичменгско-Городецкому муниципальному району не подведен. Снабжение сжиженным углеводородным газом (СУГ) населенных пунктов поселения носит повсеместный характер.

Газ ГОСТ 20448-90 используется для нужд пищеприготовления. Доставка газа потребителям осуществляется в баллонах емкостью 50 л. Автотранспортом с базы хранения СУГ с. Кичменгский Городок.

Институциональная структура.

На момент разработки настоящей Программы территория сельского поселения Кичменгское не газифицирована.

Характеристика системы ресурсоснабжения.

На момент разработки настоящей Программы территория сельского поселения Кичменгское не газифицирована.

Анализ существующего технического состояния системы газоснабжения.

На момент разработки настоящей Программы территория сельского поселения Кичменгское не газифицирована.

Анализ эффективности и надежности имеющихся головных объектов газоснабжения.

На момент разработки настоящей Программы территория сельского поселения Кичменгское не газифицирована.

Имеющиеся проблемы и направления их решения.

Проблемы:

Отсутствие сетей газоснабжения на территории сельского поселения.

Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей газоснабжения.

На момент разработки настоящей Программы территория сельского поселения Кичменгское не газифицирована.

Надежность работы системы.

К сжиженным углеводородным газам относятся углеводороды, которые при нормальных условиях находятся в газообразном состоянии, а при относительно небольшом повышении давления (без снижения температуры) переходят в жидкое состояние. При снижении давления эти углеводородные жидкости испаряются и переходят в паровую фазу. Это позволяет хранить и перевозить сжиженные углеводороды как жидкости, а контролировать, регулировать и сжигать газообразные углероды, как газы.

В настоящее время главным образом в качестве топлива используются бутан, пропан и их смеси. Технический пропан является универсальным сжиженным газом, так как он может применяться при естественном и искусственном испарении жидкости в пределах изменения температур от + 45 градусов Цельсия до - 35 градусов Цельсия. Для локальных потребителей это позволяет в любое время года устанавливать баллоны и резервуары с жидким пропаном в отапливаемых и неотапливаемых помещениях, снаружи здания и в грунте. Достоинством пропана является то, что образующиеся в начале и в конце опорожнения емкостей пары при любом методе испарения почти однородны по своему составу.

Качество поставляемого ресурса.

Самые главные свойства сжиженного газа – высокий коэффициент полезного действия в отоплении и простой переход к жидкости при относительно низком давлении и нормальной температуре. Из-за этих свойств можно сохранить достаточно большой объём энергии в маленькой емкости для СУГ. Другие важные свойства сжиженного газа – хорошая способность к испарению и сжиганию при температуре окрестности.

Отапливаемая эффективность сжиженного газа почти в три раза выше, чем у природного газа. Поэтому при наших условиях температуры существует оптимальная возможность эксплуатации сжиженного газа для всех потребителей. По сравнению с пропаном у бутана хуже способность испарения при - 43 градуса Цельсия, и поэтому его смешивают с пропаном.

Воздействие на окружающую среду.

Сжиженные углеводородные газы содержат минимальное количество серы и других загрязнений. Сжигание газа приносит незначительный вред атмосфере. Пропан и бутан в состоянии газа тяжелее воздуха; при случайном выбросе в атмосферу газ оседает и, в зависимости от условий погоды и ветра, быстрее или медленнее растворяется в воздухе. В воде СУГ нерастворим; при контакте с водой он немедленно испаряется, и поэтому загрязнения воды из-за него не бывает. Именно по этим причинам используют пропан, бутан и их смеси как источники энергии.

Пропан, бутан и их смеси – самые экологически чистые виды топлива.

Тариф на коммунальные ресурсы.

На момент разработки настоящей Программы территория сельского поселения Кичменгское не газифицирована.

## Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011) в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011), начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений поселения, а также их ввода в эксплуатацию.

Жилищный фонд.

Информация по обеспеченности населения приборами учета воды в настоящий момент отсутствует. Доля обеспеченности приборами учета электрической энергии составляет 100%.

Бюджетные и прочие потребители.

Информация по обеспеченности бюджетных и прочих организаций приборами учета воды в настоящий момент отсутствует. Доля обеспеченности приборами учета электрической энергии составляет 100%.

Необходимо дальнейшее оборудование всех потребителей и организаций приборами учета потребляемых ресурсов.

## Перечень и количественные значения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность сельского поселения Кичменгское без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов.

Результатами реализация мероприятий по системе теплоснабжения сельского поселения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения сельского поселения являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Реализация программных мероприятий по системе сбора и утилизации (захоронении) ТБО, обеспечит улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения Кичменгское.

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта: перевод источников теплоснабжения на более дешевый вид топлива.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки:

Электроснабжение:

- надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 
1 км сетей в год:

на 2035 год – данные отсутствуют, ед./км;

- износ:

на 2035 год – 45,0%.

Теплоснабжение:

На момент разработки настоящей Программы централизованная система теплоснабжения на территории сельского поселения Кичменгское не организована. Информация на перспективу отсутствует.

Водоснабжение:

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене:

на 2035 год – не более 10,0%;

- данные о прогнозных величинах потерь воды при транспортировке отсутствуют.

Водоотведение:

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене:

информация о фактическом и планируемом проценте изношенных трубопроводов системы канализации в настоящий момент отсутствует.

Газоснабжение:

На момент разработки настоящей Программы территории сельского поселения Кичменгское не газифицированы. Информация на перспективу отсутствует.

Сбор и утилизация (захоронение) ТБО:

- продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг:

на 2035 год – 24 ч.;

- обеспечение утилизации отходов:

на 2035 год – 100%.

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТБО;

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

- программу установки приборов учета у потребителей.

Общая программа инвестиционных проектов сельского поселения Кичменгское до 2026 г. (тыс. руб.)

| Наименование | 2014-2026 гг. |
| --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 200 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 100 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 15 000 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция головных объектов электроснабжения | 0 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения | 15 000 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 15 300 |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 200 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 100 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 3 700 |
| Проект: Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии | 1 700 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения) | 2 000 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 4 000 |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 200 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 100 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 49 700 |
| Проект: Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения) | 0 |
| Проект: Новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) | 49 700 |
| Проект: Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) | 0 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении | 50 000 |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 200 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 100 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 27 500 |
| Проект. Развитие головных объектов системы водоснабжения | 300 |
| Проект. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений | 27 200 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 27 800 |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 200 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 100 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 6 200 |
| Проект. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу | 5 800 |
| Проект. Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения | 400 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | 6 500 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТБО |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 0 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 100 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 0 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | 30 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТБО | 130 |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | 100 |
| Проект: Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда | 50 |
| Проект. Мероприятия по энергосбережению в бюджетных учреждениях и повышению энергетической эффективности этих учреждений | 50 |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 100 |
| Программа установки приборов учета у потребителей |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | 30 |
| Проект: Установка приборов учета в многоквартирных жилых домах | 30 |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 30 |
| ВСЕГО: общая Программа проектов | 103 800 |

## Программа инвестиционных проектов в электроснабжении.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кичменгское, включает

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии;

- Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2014 г., 2025 г.

Необходимый объем финансирования: 200 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения сельского поселения Кичменгское.

Срок реализации: 2016 г.

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Реконструкция головных объектов» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

- проведение капитального ремонта, реконструкция и замена изношенного оборудования системы электроснабжения;

- строительство новых распределительных пунктов.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2014-2026 гг.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Инвестиционный проект «Реконструкция сетей электроснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

- проведение капитального ремонта, реконструкция и замена изношенного оборудования, линий электропередач системы электроснабжения;

- строительство и монтаж новых линий электропередач.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2014-2026 гг.

Необходимый объем финансирования: 15 000 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- снижение продолжительности перерывов электроснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг электроснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации.

- Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2014-2026 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кичменгское, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии.

- Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2016 г., 2025 г.

Необходимый объем финансирования: 200 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: при развитии централизованной системы теплоснабжения организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятие:

- Развитие системы централизованного теплоснабжения на территории сельского поселения Кичменгское.

- Разработка электронной перспективной схемы теплоснабжения сельского поселения Кичменгское.

Срок реализации: 2014-2026 гг.

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: развитие системы централизованного теплоснабжения на территории сельского поселения, создание условий для повышения надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

- Строительство новых котельных. Состав и мощность сооружения уточнить на этапе проектирования.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2014-2026 гг.

Необходимый объем финансирования: 1 700 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- повышение надежности работы проектируемых котельных.

Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

- строительство новых сетей теплоснабжения;

- строительство сетей отопления и ГВС.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2014-2026 гг.

Необходимый объем финансирования: 2 000 тыс. руб.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации;

- Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2014-2026 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кичменгское, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды.

- Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2015 г., 2025 г.

Необходимый объем финансирования: 200 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов и воды.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятие:

- Разработка электронной перспективной схемы водоснабжения 
сельского поселения Кичменгское.

Срок реализации: 2015 г.

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Развитие головных объектов водоснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части источников водоснабжения:

- замена водонапорных башен на станции управления;

- замена водопроводных сетей в пос. Югский;

- монтирование водоочистного оборудования в помещении насосных станций скважин пос. Югский, для обеспечения качества питьевой воды;

- проектирование и строительство новых артезианских скважин в с. Косково;

- строительство водопроводных очистных сооружений (ВОС) в с. Косково;

- строительство резервуаров чистой воды (РЧВ) в с. Косково;

- строительство насосной станции II подъема для подачи питьевой воды из РЧВ потребителям в с. Косково;

- оборудование очистных сооружений установками для обеззараживания питьевой воды в с. Косково;

- оборудование очистных сооружений установки удаления бора и фтора из воды в с. Косково;

- оборудование станции водоподготовки ионообменными ОН-анионитовыми фильтрами для очистки от бора и фтора в с. Косково;

- Замена насосного оборудования.

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2014-2035 гг.

Необходимые капитальные затраты: 300 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части передачи воды:

- Замена водопроводных сетей в пос. Югский;

- Замена аварийных участков существующей водопроводной сети;

- Прокладка новых сетей водопровода из полиэтиленовых труб в пос. Югский;

- Прокладка новых сетей водопровода из полиэтиленовых труб в с. Косково;

- Строительство сетей водопровода в остальных населенных пунктах сельского поселения Кичменгское.

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2014-2035 гг.

Необходимый объем финансирования: 27 200 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- снижение потерь;

- повышение качества воды.

Срок получения эффекта: в соответствии с графиком реализации проекта предусмотрен с момента завершения реконструкции.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг водоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения.

- Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2014-2026 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кичменгское, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих регулируемый вид деятельности.

- Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2016 г., 2025 г.

Необходимый объем финансирования: 200 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка электронной перспективной схемы водоотведения 
сельского поселения Кичменгское.

Срок реализации: 2015 г.

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества водоотведения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части сооружений и головных насосных станций системы водоотведения:

- строительство локальных очистных сооружений биологической очистки производительностью 300 м3/сут.;

- строительство канализационных насосных станций в пос. Югский;

- строительство 2 канализационных насосных станций в с. Косково;

- строительство КОС биологической очистки производительностью 150 м3/сут.;

- строительство сливной станции производительностью 50 м3/сут.

Цель проекта: обеспечение надежного водоотведения.

Технические параметры проекта: Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2014-2035 гг.

Необходимый объем финансирования: 5 800 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоотведения.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения реконструкции.

Инвестиционный проект «Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части транспортировки стоков:

- устройство общесплавной самотечной системы хозяйственно-бытовой канализации в пос. Югский;

- прокладка напорных линий канализации в пос. Югский;

- предусматривается неполная раздельная система бытовой канализации для села Косково. Строительство самотечно-напорных линий канализации.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности водоотведения.

Технические параметры проекта: Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2014-2035 гг.

Необходимый объем финансирования: 400 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- обеспечение населения существующей и перспективной жилой застройки услугами централизованной системы водоотведения;

- снижение уровня аварийности;

- снижение количества засоров.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения реконструкции.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения.

- Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2014-2026 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного водоотведения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в газоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги газоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кичменгское, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятие:

- Мероприятия не предусматриваются.

Срок реализации:  данные отсутствуют.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Ожидаемый эффект: при развитии системы газоснабжения на территории сельского поселения Кичменгское на перспективу, организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дадут, но их реализация обеспечит оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятие:

- Разработка перспективной схемы газоснабжения сельского поселения Кичменгское.

Срок реализации: до 2026 года, при газификации муниципального района в целом.

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества газоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

- Мероприятия не предусматриваются.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности газоснабжения.

Инвестиционный проект «Новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

- Мероприятия не предусматриваются.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности газоснабжения.

Инвестиционный проект «Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

- Мероприятия не предусматриваются.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности газоснабжения.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятие:

- Разработка инвестиционных программ организации, осуществляющей услуги в сфере газоснабжения.

Срок реализации: 2014-2035 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организации коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества газоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТБО, КГО и других отходов

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТБО, обеспечивающих спрос на услуги сбора и утилизации ТБО по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кичменгское, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Мероприятия не предусматриваются.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка перспективных схем обращения с отходами 
сельского поселения Кичменгское.

- Разработка схемы санитарной очистки территории.

Мероприятие предусматривает создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативных правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТБО.

Срок реализации: 2014-2016 гг.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- создание условий для повышения надежности и качества обращения с ТБО, минимизации воздействия на окружающую среду;

- полное формирование информационной базы о состоянии окружающей природной среды сельского поселения Кичменгское;

- качественное повышение эффективности управления в сфере утилизации (захоронения) ТБО за счет технического обеспечения получения, передачи, обработки и предоставления оперативной, объективной информации об обращении ТБО, уровне загрязнения.

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Разработка и реализация проектов ликвидации объектов накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития объектов утилизации (захоронения) ТБО:

- Оборудование мест санкционированного сбора бытовых и крупногабаритных отходов в поселениях.

- Ликвидация несанкционированных свалок.

- Очистка земель на территории сельского поселения Кичменгское, используемых в качестве несанкционированных свалок. Рекультивация существующих свалок.

Цель проекта: устранение, оценка и ликвидация накопления экологического ущерба, нанесенного отходами производства и потребления.

Технические параметры проекта: Технические параметры рекультивации объектов (санкционированных и несанкционированных свалок) определяются при разработке проектно-сметной документации. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Рекультивация должна носить санитарно-эпидемиологическое и эстетическое направление. Работы по рекультивации должны включать выравнивание свалки, прикатывание свалочного грунта и засыпку его чистым почвогрунтом, для предотвращения эрозии нанесенного верхнего слоя целесообразно произвести посев трав.

Срок реализации проекта: 2014-2025 гг.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Ожидаемый эффект: реализация мероприятий непосредственный эффект в стоимостном выражении не дает, но их реализация обеспечивает:

- снижение экологического ущерба;

- снижение площади загрязнения земель отходами производства и потребления (площадь несанкционированных свалок на конец реализации Программы должна составлять 0 Га, должна быть обеспечена ликвидация несанкционированных свалок – 100%);

- возврат в хозяйственный оборот рекреационных земель, занятых свалками.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка нормативно-правового обеспечения.

- Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2014-2016 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена Администрацией сельского поселения Кичменгское.

Ожидаемый эффект: повышение инвестиционной привлекательности.

Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Мероприятия:

- Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ.

Цель проекта: создание эффективной системы информирования населения о ходе выполнения Программы, широкое привлечение общественности к ее реализации.

Срок реализации: 2014-2016 гг.

Необходимый объем финансирования: 30 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- повышение общественной активности граждан путем вовлечение их в участие в решение проблем охраны окружающей среды;

- повышение экологической культуры населения;

- увеличение доли населения, принявшего участие в экологических мероприятиях, обеспечение информацией в области охраны окружающей среды.

## Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

В программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей включены мероприятия по повышению эффективности использования коммунальных ресурсов потребителей (многоквартирные дома, бюджетные организации, городское освещение).

Основания для включения мероприятий в Программу: целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года».

Основные программные мероприятия в части жилого фонда и бюджетного сектора:

- проведение энергетического аудита;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования;

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений;

- мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- мероприятия по автоматизации потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями;

- организация циркуляции в системах горячего водоснабжения жилых зданий и др.

Объем финансирования Программы, в части мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде и в организациях с участием государства и сельского поселения составляет 30 тыс. руб., в т. ч. по источникам финансирования:

- бюджет сельского поселения – 30,0 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

Экономические результаты

Общий экономический эффект от реализации Программы составит:

- экономия электрической энергии – данные отсутствуют;

- экономия воды – данные отсутствуют.

## Программа установки приборов учета у потребителей

В программу установки приборов учета у потребителей включены мероприятия по оборудованию приборами учета многоквартирных домов.

Основные программные мероприятия в части жилого фонда:

Жилой сектор:

- установка приборов учета потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах – 15 тыс. руб.;

- установка приборов учета потребления горячей воды в многоквартирных жилых домах – данные отсутствуют;

- установка приборов учета потребления холодной воды в многоквартирных жилых домах – 15 тыс. руб.

Объем финансирования Программы составляет 30 тыс. руб.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

## Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация сельского поселения Кичменгское.

Координатором реализации Программы является Администрация сельского поселения Кичменгское, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

## План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в 1 этап 2014-2026 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2014-2015 гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Вологодской области.

## Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы сельского поселения Кичменгское является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

- Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры поселения.

- Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы сельского поселения Кичменгское предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

## Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией сельского поселения Кичменгское по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы администрации сельского поселения Кичменгское.