# АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ИМЕНИ ЖЕЛЯБОВА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  16.12.2013   № 102

пос.им.Желябова

Об утверждении схем

водоснабжения и водоотведения

муниципального  образования

поселок имени  Желябова

В соответствии с  Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», администрация муниципального образования поселок имени Желябова ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования поселок имени Желябова (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Информационный вестник  муниципального образования поселок имени Желябова» и разместить на официальном сайте Устюженского муниципального района.

Глава муниципального образования

поселок имени Желябова                                                               А.В.Игнатьев

# Утверждена

# постановлением администрации

муниципального образования поселок имени Желябова

# от _______________ № _______

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

муниципального образования поселок имени Желябова

Устюженского муниципального района

Настоящая схема водоснабжения и водоотведения  подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», с требованиями к разработке схем водоснабжения и водоотведения, порядку их разработки и утверждения,  утвержденными постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782.

Схема водоснабжения и водоотведении муниципального образования - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

1.Общее положения

1) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

2) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

3) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

4) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

2. Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения

К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:

1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, городского округа гарантирующей организации;

3) согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов;

5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

6) согласование инвестиционных программ;

7) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

8) принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

9) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

Органы местного самоуправления поселений, городских округов в пределах их полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

# 3. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)

Поселок имени Желябова расположен в восточной части Устюженского района Вологодской области в 24 километрах от районного центра                  (г. Устюжна) на правом берегу судоходной реки Мологи, близ впадения в нее реки Чагодощи. На левом берегу Мологи, напротив поселка, находится деревня Лентьево.

В пределах описываемой территории подземные воды приурочены к четвертичным отложениям и коренным породам, в которых выделяется несколько водоносных горизонтов.

Подземные воды, связанные с аллювиальными и озерно-аллювиальными отложениями, близкими по своему литологическому составу и слагающими с поверхности рассматриваемую территорию, образуют надморенный водоносный горизонт.

Водосодержащими породами являются пылеватые и мелкозернистые пески, мощность их колеблется от долей метра до 5-10 м. Глубина залегания водоносного горизонта на большей части территории не превышает 1,0-1,5 м от поверхности земли. На участках, прилегающих к крутым склонам долин рек Молога и Чагодоща, а также  в пределах древних прирусловых валов, глубина залегания его снижается до 3-5 м.

Воды надморенного водоносного горизонта безнапорные. Водообильность его незначительная, дебиты многочисленных колодцев, вскрывших эти воды, изменяются от 0,02 до 0,2 л/сек при понижении на 0,5-1,0 м. Воды пресные, по составу гидрокарбонатно-кальциевые, с минерализацией 0,15-0,25 г/л ; подвержены поверхностному загрязнению.      Данный водоносный горизонт не может быть использован для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В моренных суглинках и глинах валдайского оледенения заключены воды спорадического распространения. Водосодержащими являются прослои и линзы разнозернистых песков, мощность которых не превышает 1 м, залегающие на глубине от 3-5 до 8-10 м. Воды слабо напорные, величина напора достигает 1-2 метров и более. Водообильность пород незначительная, дебиты колодцев, вскрывших эти воды, измеряются тысячными долями л/сек.  Воды пресные, по составу гидрокарбонатно-кальциевые, с минерализацией 0,3-0,7 г/л.

Воды ледниковых отложений не имеют практического значения для целей водоснабжения.

В карбонатной толще средне-верхнекаменноугольного возраста заключены подземные воды трещинно-пластового типа. Водосодержащими породами являются трещиноватые известняки и доломиты. Подземные воды в них в районе поселка имени Желябова вскрыты на глубине 25-30 м.    Вскрытая мощность водоносного горизонта составляет 1-6 м.

Воды напорные, величина напора достигает 20 и более метров. Водообильность данного водоносного горизонта значительная, но неравномерная, что связано с различной степенью трещиноватости пород.      Дебиты скважин, вскрывших его на территории Устюженского административного района, изменяются от 1 до 10 л/сек. На территории описываемого поселка данный водоносный горизонт был вскрыт одной скважиной, дебит которой составил 1,25 л/сек при понижении на 6 м, удельный дебит её - 0,21 л/сек. Воды солоноватые, с минерализацией 1,18 г/л, по составу карбонатно-сульфатные, общая жесткость воды составляет 10,8 мг/экв.л.

Согласно  работы Северо-Западного территориального геологического управления - «Отчет о комплексной геолого-гидрогеологической съемке масштаба 1:200000, проведенной в районе г.Устюжны», в долинах рек на территории Молого-Шекснинской низины мощность зоны пресных вод не превышает 25-30 м, и минерализация подземных вод коренных пород колеблется от 1 до 3 г/л.  По мере удаления от долин рек мощность зоны пресных вод увеличивается и минерализация воды составляет 0,5-0,8 г/л.

Однако, в воде некоторых скважин наблюдается повышенное содержание сероводорода, что делает их непригодными для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении. В настоящее время водоснабжение поселка базируется на грунтовых и артезианских водах.

Исходя из вышеописанного, район поселка имени Желябова характеризуется неблагоприятными гидрогеологическими условиями.

Водоносные горизонты четвертичных отложений, содержащие пресные воды, не могут служить источником централизованного водоснабжения, ввиду их слабой водообильности и поверхностного загрязнения.

Водоносный горизонт коренных пород характеризуется значительной водообильностью, но низким качеством воды - повышенными минерализацией и общей жесткостью. Однако, в соответсвии с ГОСТ 51232-98* «Вода питьевая», слабосолоноватые воды с минерализацией до 1,5 г/л и общей жесткостью до 10 мг/экв.л могут быть использованы для хозяйственно-питьевых целей ( по согласованию с санэпидемстанцией).

Муниципальное образование поселок имени Желябова входит в состав Устюженского муниципального района.  На территории поселения находится  6 населённых пунктов. Градообразующих предприятий нет.  Численность населения составляет 1210 чел.  Из них в пенсионном возрасте 475 чел. Часть населения занята в сельском хозяйстве,  сфере услуг, социальной сфере.   Средняя  зарплата работающего населения составляет менее 9 тыс. рублей в месяц. В перспективе рост зарплаты предполагается значительно ниже средних цифр по региону.

Муниципальное образование поселок имени Желябова граничит с муниципальными образованиями Лентьевское, Сошневское и Моденское Устюженского муниципального района.

Существующий жилой фонд поселка представляет собой, в основном, 1-этажную деревянную застройку (более 70% от всей площади); кроме того, имеются двухэтажные деревянные здания, которые встречаются отдельными вкраплениями в центральной части поселка.

Каменные жилые строения в пределах поселка и муниципального образования поселка имени Желябова  отсутствуют.

Средняя общая площадь одного одноэтажного дома составляет порядка 40м2 для индивидуального фонда и 85 м2 для общественного фонда; двухэтажный дом имеет среднюю общую площадь в 400м2.

Плотность жилого фонда составляет для поселка 500м2 общей площади на гектар.

Жилые строения поселка имени Желябова находятся в удовлетворительном и часть в ветхом состоянии в отношении степени износа, однако их благоустройство отличается низким уровнем; отсутствуют водопровод, канализация, горячее водоснабжение и теплоснабжение.

Общий объем зданий, занимаемых учреждениями административного, хозяйственного и культурно-бытового назначения, составляет в среднем 20м3 на 1 жителя. Сравнительно крупный объем общественной застройки (31,7 тысячи м3) объясняется тем, что в поселке имени Желябова с населением в 1,094 тысячи человек, расположен ряд объектов районного значения – участковая больница с поликлиникой, общеобразовательная основная школа, контора ЛПК имени Желябова, отдельные предприятия торговли.

Большинство учреждений и организаций административно-хозяйственного назначения и культурно-бытового обслуживания занимают участки в центральной части поселка имени Желябова среди кварталов жилой застройки, составляя таким образом своеобразный общественный центр.

Наиболее крупные участки заняты участковой больницей, общеобразовательной школой, детским дошкольным учреждением и клубом.

Почти все учреждения общественного назначения размещаются в деревянных приспособленных строениях.

Исключение составляет баня, представляющая собой типовое каменное здание.

4. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

Централизованного водоснабжения нет ни в одном из населённых муниципального образования. Источниками водоснабжения для поселка имени Желябова и деревень  являются шахтные колодцы общего и частного пользования и частные скважины.  Качество питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение из поверхностных вод не осуществляется. Поверхностные водоемы имеют исключительно рекреационное значение.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения в муниципальном образовании практически полностью основано на использовании подземных вод. Значительная часть нужд в технической и технологической воде  предприятий обеспечивается также за счет подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами.

5. Характеристика существующих водозаборных узлов

Имеется одна артскважина глубиной 30м, оборудованная насосом производительностью 10м3/час, который до 1990 года подавал воду в водопроводную сеть по улице Советской и в водонапорную башню емкостью 50 м3. Протяженность водонапорной сети около 1,5км. На сети установлены водоразборные колонки.  В настоящее время  сеть водоснабжения имеет большой износ и требует полной замены.

6. Анализ существующих проблем

В настоящее время  сеть водоснабжения имеет большой износ, не эксплуатируется  и требует полной замены. Проектом Генерального плана муниципального образования предусматривается водоснабжение поселка от реки Молога. Для этих целей предполагается построить  водозаборные сооружения выше по течению реки. В состав водозаборных сооружений входят: водозабор руслового типа, насосная станция I-го подьема, очистные сооружения, насосная станция II подьема, водонапорные башни.

ООО «ЛПК имени Желябова» на свои нужды берет воду из р.Молога.

7. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды.

Нормы водопотребления принимаются в соответствии с СниП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»  и СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация». Расселение по степени благоустройства застройки поселка имени Желябова принято исходя из следующих положений.

На 1 очередь: вся новая капитальная и 50% существующей сохраняемой 2-этажной деревянной застройки оборудуется внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением; остальная 2-этажная застройка оборудуется водопроводом и канализацией; 1-этажная деревянная застройка вводами не оборудуется, население пользуется водоразборными колонками; на расчетный срок: вся 2-этажная застройка оборудуется внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением; 50% 1-этажной застройки оборудуется водопроводом и канализацией, остальная 1-этажная застройка остается с водоразборными колонками.

Расход воды на нужды населения:

|  | Степень благоустройства застройки | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Насе-ление тыс.чел | Средн. норма водопотр. л/сут.чел | Расход воды м3/сут | Насе-ление тыс.чел | Средн. норма водопотр. л/сут.чел | Расход воды м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудован-ными водопроводом, канализацией и системой горячего водоснабже-ния | 0,2 | 250 | 50 | 0,4 | 250 | 100 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудован-ными водопроводом и канали-зацией, без ванн | 0,1 | 125 | 12,5 | 0,2 | 150 | 30 |
| 3 | Застройка зданиями, не оборудо-ванными водопроводом и канали-зацией с водопользованием из водоразборных колонок | 0,399 | 30 | 12 | 0,798 | 50 | 40 |
|  | ИТОГО: Максимально- суточный расход с К-1,2 | 0,699 |  | 74,5 89,4 | 1,398 |  | 170 204 |

Расход воды на нужды промышленности м3/сут.:

|  | Наименование | Расчетный срок 2025 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лесопромышленный комбинат | 15 |
| 2 | Строительство | 10 |
| 3 | Внешний транспорт | 5 |
|  | ИТОГО: | 30 |

Примечание: Производственное водоснабжение ООО «ЛПК имени Желябова» осуществляется из реки Мологи.

Суммарные расходы воды м3/сут:

|  | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | средне-суточ. | максим.суточ. | средне-суточ. | максим. суточ. |
| 1 | Население | 82 | 89 | 187 | 204 |
| 2 | Предприятия | 30 | 36 | 30 | 36 |
| 3 | Полив территории 10% | 11 | 20 | 21 | 23 |
| 4 | Местная промышленность и прочие расходы 10% | 8 | 9 | 18 | 20 |
|  | ИТОГО (округленно) | 131 | 154 | 256 | 283 |

Противопожарный запас воды хранится в водонапорных башнях емкостью 50 м3 (существ.) и 200 м3 (вновь проектируемая).

Противопожарное водоснабжение ЛПК, расположенного на берегу реки Мологи, решается самостоятельной системой, независимо от сетей пожарно-питьевого водопровода поселка.

На тупиковых участках сети устраиваются противопожарные водоемы.

Потребные напоры в сети

В соответствии со СниПом 2.04.02-84 у проектируемой 2-этажной застройки свободный напор в сети должен быть не менее 20 м.

Система водоснабжения поселка принята хозяйственно-противопожарная высокого давления.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном пожарном расходе воды, расположении ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

Источник водоснабжения.

Источником водоснабжения поселка имени Желябова принимаются воды реки Молога.

Ориентировочная производительность водозаборных сооружений принимается около 250 м3/сут.

Потребные расходы воды на 1 очередь - 131 м3/сут.; на расчетный срок - 256 м3/сут.

Зоны санитарной охраны

Для открытых источников устанавливаются следующие границы зон санитарной охраны:

Первый пояс – зона строгого режима – включает территорию скважин в радиусе 50 м. Эта зона ограждается и обеспечивается круглосуточной охраной. В этой зоне запрещается всякое проживание и строительство, не связанное с хоз.питьевым водоснабжением. Вход на территорию зоны строгого режима разрешается только специальным лицам.

Второй пояс – зона ограничения. Границы второго пояса зоны санитарной охраны устанавливаются исходя из санитарных и гидрогеологических условий и определяются расчетами на основании проведенных изысканий. При этом учитываются условия питания водоносного горизонта, возможность его загрязнения вследствие связи с поверхностными водами или другими водоносными горизонтами. Проектом предусмотрен второй пояс радиусом 300 м.

Проект зон водоохраны составляется при разработке технического проекта водоснабжения, в данной стадии проектирования приводятся лишь общие положения.

На территории зоны ограничения все строительство ведется только по предварительному разрешению Санэпидстанции. Здесь устанавливается ограничительный санитарный режим.

На территории второго пояса запрещается:

а) вырубка леса и других древесных насаждений;

б) разработка недр земли без разрешения СЭС;

в) в неканализованных районах выгреба должны быть выполнены из водонепроницаемых материалов.

Схема водоснабжения

Схема водоснабжения охватывает весь поселок и  дает возможность централизованного водоснабжения жилых домов.

Как указывалось выше, источником водоснабжения принимаются открытые водоемы. Новый водозабор предусматривается разместить на юго-западной окраине поселка.

Среднесуточная производительность водозабора составит на  1 очередь -154 м3/сут., на расчетный срок - 250 м3/сут.

Схема водоснабжения следующая:

Вода из водозабора, погружными насосами, установленными в самих водозаборах подается в очистные сооружения и после очистки в водонапорные башни и далее в водопроводную сеть.

Емкость вновь проектируемой водонапорной башни с учетом хранения противопожарного запаса воды принимается 200 м3.

Водопроводная сеть поселка проектируется, в основном, кольцевой и оборудуется арматурой.

На сети предусматривается установка колодцев с пожарными гидрантами, размещаемыми на расстоянии не более 200 м друг от друга.

Для снабжения водой районов индивидуальной застройки проектируются водоразборные колонки через 100 м.

Для сети водоснабжения приняты трубы ПНД диаметром 100 мм. Протяженность сети водопровода – 11400 м. Железобетонные колодцы приняты диаметром 1,5 м. Глубина заложения водопровода не выше 2,0 м от поверхности земли.

Водоснабжение  деревень (д. Селище, д. Оснополье, д. Лычно, д. Чирец, д. Александрово-Марьино) планируется осуществлять следующим образом: оснащать жилые дома усадебного типа автономными системами водоснабжения. Для водоснабжения коттеджей могут использоваться индивидуальные трубчатые или шахтные колодцы, расположенные в непосредственной близости от жилого дома и оборудованные насосными станциями для коттеджей, в состав которых входят: либо погружной насос с указателями уровней, устанавливаемый непосредственно в колодце, либо самовсасывающий насос, устанавливаемый в жилом доме, приборы учета потока и давления и управления насосом, а также фильтр тонкой очистки на входе и мембранный бак на 50 л устанавливаются в подсобном помещении жилого дома.

В соответствии с качеством исходной воды, которое устанавливается местными санитарно-эпидемиологическими службами надзора, возможно использование воды не только на хозяйственные, но и на питьевые нужды тоже. В противном случае, для питья необходимо использовать бутилированную воду или кипятить получаемую.

Подобные насосные установки имеют широкий ряд модификаций различных фирм, надежны в эксплуатации и сравнительно дешевы, имеют сертификаты РФ.

8. Водоотведение

Канализация в поселке имени Желябова отсутствует. Жилые дома и общественные учреждения оборудованы выгребами, которые периодически чистятся и нечистоты вывозятся на поля фильтрации.

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 среднесуточные нормы водоотведения должны соответствовать принятым для данного поселка нормам водопотребления. Для застройки, не оборудованной канализацией, среднесуточная норма водоотведения принимается 25 л/чел для учета сточных вод, сбрасываемых в канализацию коммунально-бытовыми предприятиями и сливной станцией.

Расход сточных вод от населения:

|  | Степень благоустройства застройки | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Насе-ление тыс.чел | Средн. норма водоотвед. л/сут.чел | Расход сточн. вод м3/сут | Насе-ление тыс.чел | Средн. норма водоотвед. л/сут.чел | Расход сточн. вод м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудован-ными водопроводом, канализацией и системой горячего водоснабже-ния | 0,2 | 250 | 50 | 0,4 | 250 | 100 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудован-ными водопроводом и канали-зацией, без ванн | 0,1 | 125 | 12,5 | 0,2 | 150 | 30 |
| 3 | Застройка зданиями, не оборудо-ванными водопроводом и канали-зацией с водопользованием из водоразборных колонок | 0,399 | 30 | 12 | 0,798 | 50 | 40 |
|  | ИТОГО | 0,699 |  | 74,5 | 1,398 |  | 170 |

Суммарные расходы сточных вод

куб.м/сут

|  | Наименование | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 75 | 170 |
| 2 | Промпредприятия | 30 | 30 |
| 3 | Прочие расходы и местная промышленность | 8 | 18 |
|  | ИТОГО: | 113 | 218 |

Схема водоотведения

Предусматривается полная раздельная система водоотведения. В  бытовые сети канализации пос. им. Желябова поступают все сточные воды от кварталов жилой и общественной застройки, а также бытовые и производственные сточные воды предприятий. Производственные сточные воды, требующие специальной очистки, принимаются в бытовую канализацию после очистки их на локальных очистных сооружениях, размещаемых на территориях предприятий.

Устройство двух площадок очистных сооружений биологической очистки малой производительности экономически нецелесообразно и затрудняет их эксплуатацию.

Проектом Генерального плана предлагается устройство единых очистных сооружений биологической очистки с последующей доочисткой на биологических прудах и сбросом очищенных стоков в р.Мологу.

Учитывая, что большое количество стоков по расчету будет поступать от поселка имени Желябова – общие очистные сооружения намечается разместить на правом берегу р.Мологи, к востоку от поселка.

Схема водоотведения поселка имени Желябова следующая: все сточные воды поселка поступают по самотечному сборному коллектору по улице Социалистической на насосную станцию перекачки, расположенную в восточной части поселка и далее напорным трубопроводом на очистные сооружения.

Производительность очистных сооружений составит:

На 1 очередь: 113 м3/сут.

На расчетный срок: 218 м3/сут.

Для сетей канализации приняты напорные асбестоцементные трубы диаметром 200 мм с колодцами

из сборного ж/б диаметром 1,0 м. Колодцы устанавливаются через 50 м. Протяженность сетей 6,3 км.

В других населенных пунктах муниципального образования централизованная система водоотведения в настоящее время отсутствует. Хозяйственно бытовые стоки от существующей застройки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся техническим транспортом и сливаются в места, отведённые для этой цели санитарным надзором. Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе не планируется.

Жилые дома частной застройки предлагается оснащать локальными очистными сооружениями модельного ряда "Биокси" фирмы "ЭКСО", не требующих фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда "Биокси" зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки "Биокси" не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в дренажный колодец самотёком или на рельеф местности, или по рекомендации производителя, использоваться для полива приусадебного участка.