ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования Никольское

Устюженского муниципального района

Вологодской области

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Вологда

2020 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1.	Мероприятия по территориальному планированию	5

2.	Функциональное зонирование	6

3.	Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов	9

4.	Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов:	11

# Введение

Генеральный план муниципального образования Никольское Вологодской области (далее – генеральный план) является документом территориального планирования и определяет назначение территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации – Вологодской области, муниципального образования.

Генеральный план выполнен в рамках исполнения государственного задания бюджетному учреждению Вологодской области «Региональный проектно-градостроительный центр» (далее-бюджетное учреждение) на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы, утвержденного приказом Комитета градостроительства и архитектуры области от 15.01.2020 № 8 и на основании приказа Комитета градостроительства и архитектуры области от 17февраля 2020 года № 37 «О разработке проекта генерального плана муниципального образования Никольское Устюженского муниципального района Вологодской области».

При подготовке генерального плана использованы данные с графической и семантической информацией о составе земель поселений Вологодской области в масштабе 1:10 000.

Генеральный план разработан на актуализированной топографической основе, выполненной в масштабе 1:10 000.

Генеральный план муниципального образования является основным документом, определяющим долгосрочную стратегию его градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

Документы территориального планирования являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений. Документы территориального планирования субъектов Российской Федерации и документы территориального планирования муниципальных образований не подлежат применению в части, противоречащей утвержденным документам территориального планирования Российской Федерации, со дня утверждения.

Требования к содержанию и составу генерального плана установлены статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Генеральный план включает в себя:

положение о территориальном планировании;

карту планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования;

карту границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования;

карту функциональных зон муниципального образования.

Приложение к генеральному плану содержит:

а) материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме;

б) материалы по обоснованию генерального плана в виде карт:

карту современного использования территории муниципального образования;

карту границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

карту объектов, территорий и зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое размещение объектов местного значения поселения, или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.

в) сведения о границах населенных пунктов.

Описание и отображение объектов местного значения в генеральном плане в электронном виде осуществлялись в соответствии с требованиями, установленными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 года№ 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

Исходный год проектирования – 2020.

Генеральный план разработан на период до 2045 года.

## Мероприятия по территориальному планированию

Согласно структуры пространственного каркаса Вологодской области территория муниципального образования относится к макрозоне «Западная», которая обладает сильным потенциалом в сельскохозяйственной отрасли. Основными видами экономической деятельности являются: производство пищевых продуктов, растениеводство и животноводство, деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, транспортировка и хранение. В границах макрозоны можно выделить основную точку роста – деревня Никола.

На территории муниципального образования расположено29 населенных пункта, 7 из которых можно отнести к перспективным: деревни – Расторопово, Сычево, Дуброва, Городок и Богуславль.

Генеральным планом предусмотрено развитие территорий населенных пунктов для комфортного проживания населения в количестве 1341 человек (включая временно проживающее население - 373 человека), с нормативным обеспечением объектами социально-культурного и инженерного обслуживания.

Определение территорий, предлагаемых к включению в границы населенных пунктов, основано на сложившейся планировочной структуре муниципального образования и размещение объектов капитального строительства жилого, общественного, коммерческого, делового и социального назначения, с учетомфактического использования территории, а также расчетных показателей потребности в территориях различного назначения, предусмотренных Региональными нормативами градостроительного проектирования Вологодской области, утвержденными постановлением Правительства области от 11.04.2016 № 338 (в ред. 01.07.2019) и Местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Никольское Устюженского муниципального района, утвержденными решением Земского Собрания Устюженского муниципального района от 26.04.2018 № 26.

## Функциональное зонирование

Функциональные зоны - это зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Утверждение в документах территориального планирования границ функциональных зон не влечет за собой изменение правового режима земель, находящихся в границах указанных зон.

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов, включены в Положение о территориальном планировании.

Границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов местного значения, отображенына картах планируемого размещения объектов местного значения поселения и функциональных зон поселения.

В соответствии с пунктом 4.3 СП 42.13330.2016 в документах территориального планирования муниципальных образований необходимо предусматривать рациональную очередность их развития. При этом необходимо определять перспективы развития поселений за пределами расчетного срока, включая принципиальные решения по территориальному развитию, функциональному зонированию, планировочной структуре, инженерно-транспортной инфраструктуре, рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

При территориальном планировании и планировке муниципальных образований необходимо зонировать их территорию с установлением видов основного функционального использования, а также других ограничений на использование территории для осуществления градостроительной деятельности (пункт 4.8СП 42.13330.2016).

Функциональное зонирование и баланс территории населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, осуществлены с учетом Региональными нормативами градостроительного проектирования Вологодской области, утвержденными постановлением Правительства области от 11.04.2016 № 338 (в ред. 01.07.2019) и Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Никольское Устюженского муниципального района, утвержденными решением Земского Собрания Устюженского муниципального района от 26.04.2018 № 26.

Границы функциональных зон могут устанавливаться по:

линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

красным линиям;

границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;

границам муниципальных образований;

естественным границам природных объектов;

иным границам.

Границы функциональных зон в генеральном плане определены с учетом границ муниципального образования, естественных границ природных объектов и границ земельных участков.

Территории общего пользования, занятые проездами, небольшими по площади коммунальными зонами, объектами историко-культурного наследия и другими незначительными по размерам объектамиотдельно не выделяются,входят в состав различных функциональных зон.

На карте функциональных зон муниципального образования установлены следующие функциональные зоны:

| № п/п | Функциональная зона / виды застройки |
| --- | --- |
| 1. | Жилая и общественно-деловая зона |
| 2. | Зона рекреационного назначения |
|  | территории для туризма и отдыха; |
| 3. | Производственная зона |
| 4. | Зона сельскохозяйственного использования: |
|  | зона сельскохозяйственного производства; |
| 5. | Зона инженерной инфраструктуры: |
| 6. | Зона транспортной инфраструктуры: |
| 7. | Зона особо охраняемых территорий и объектов |
| 8. | Зона специального назначения: |
|  | ритуального назначения |

## Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

Основными параметрами функциональных зон, на территории муниципального образования, приняты показатели с учетом установленных в пункте 9.8. Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов.

Все предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований, приняты в соответствии с частью 2 тома I Региональных нормативов градостроительного проектирования области.

Таблица 5.1

| № | Описание параметров функциональной зона | Функциональная зона |
| --- | --- | --- |
|  |  | Смешанная зона | Производственная зона | Зона рекреационногоназначения | Зона сельско- хозяйственного использования | Зона инженерной инфраструктуры | Зона транспортной инфраструктуры | Зона особо охраняемых территорий | Зона специального назначения |  |
|  |  | Жилая зона | Общественно-деловая зона | Промышленная | Коммунально-складская |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны | 0,4 (в случае застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами); 0,3 (в случае застройки блокированными жилыми домами); 0,2 (в случае застройки индивидуальными жилыми домами) | 1,0 (многофункциональная застройка) 0,8 (специализированная застройка) | 0,8 | 0,6 | Участки сооружений и застройки в соотношении с зоной: -от 5% до 30 % в парках. - 2-5% в садах, - 0% в скверах | - | - | - | В соответствии категории и состава земель | На основании действующих нормативов и постановлений |  |
|  | Максимальный коэффициент плотности застройки | 0,8 (в случае застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами); 0,6 (в случае застройки блокированными жилыми домами); 0,4 (в случае застройки индивидуальными жилыми домами) | 3,0 (многофункциональная застройка) 2,4 (специализированная застройка) | 2,4 | 1,8 |  | - | - | - | На основании действующих нормативов и постановлений | На основании действующих нормативов и постановлений |  |
|  | Максимальная этажность застройки зоны | 4 этажа (в случае застройки малоэтажными жилыми домами) 8 этажей ( в случае застройки среднеэтажными жилыми домами) | 3 этажа- дошкольные образовательные учреждения 4 этажа- общеобразовательные учреждения 5 этажей-предприятия торговли, бытового и коммунального обслуживания | По расчету | По расчету | В соответствии с действующиминормативами | 1 этаж | 1 этаж | П о расчету | На основании действующих нормативов и постановлений | 1 этаж |  |
|  | Минимальная плотность населения | Не менее 40 чел./га (в случае застройки индивидуальными жилыми домами), Не менее 70 га /га (в случае застройки низкой зоны градостроительной ценности) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Площадь зоны | До 3 этажей-10-20 га От 4 до 8 этажей-8 га Усадебная застройка-40 га |  | 25,0-200,0 | 25,0-200,0 | 250-450 кв.м/чел | 1 -100 га | По расчету | По расчету | На основании действующих нормативов и постановлений | 0,24 га 1000 человек (кладбища традиционного захоронения), но не более 40 га |  |
|  | Площадь озеленения | 40-60% 6 кв.м/чел в городском поселении 12 кв.м/чел. в сельском поселении |  | До 5 га 3 кв.м,/раб. Более 5 га-10-15% | До 5 га 3 кв.м,/раб. Более 5 га-10-15% | 20-50 % в зависимости от типа застройки | 10-15% в зависимости от плотности застройки | - | По расчету | На основании действующих нормативов и постановлений | На основании действующих нормативов и постановлений |  |
|  | Иные параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Параметры приведены без учета реконструкции и застроенных территорий.

## Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов:

Таблица 6.1

| № п/п | Вид, назначение, наименование планируемых для размещения объектов местного значения | Основные характеристики объектов местного значения | Местоположение объектов местного значения | Перечень мероприятий положений по территориальному планированию | Последовательность выполнения мероприятий | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты физической культуры и массового спорта |  |
| 1 | Строительство спортивной площадки | 0,4436 га | деревня Никола | Новое строительство | Расчетный срок | Не требуется | Без трибун |
| 2 | Строительство спортивной площадки | 0,4 га | деревняРасторопово | Новое строительство | Расчетный срок | Не требуется | Без трибун |
| Объекты образования |
| 1 | Внешкольное учреждение | 20 мест | деревняНикола | Реконструкция в здании существующей школы | Расчетный срок | Не требуется |  |
| Объекты культурно-досугового обслуживания и туризма |
| 1 | Растороповский сельский дом культуры | 200 мест | деревняРасторопово | Реконструкция | Первая очередь | Не требуется | Аварийное состояние |
| 2 | Турбаза | 1 объект на 25 мест | Восточнее деревниРасторопово | Реконструкция | Расчетный срок | Не требуется | Здание бывшей Растороповской больницы |
| Объекты бытового обслуживания |
| 1 | Объект бытового обслуживания | на 7 рабочих мест | деревня Никола | Новое строительство | Расчетный срок | Не требуется |  |
| Объекты здравоохранения |
| 1 | Аптека | 1 объект | деревняНикола | Новое строительство | Расчетный срок | Не требуется |  |
| Объекты в области сельского хозяйства и продовольственных ресурсов |
| 11 | Инвестиционная площадка по переработке картофеля | Обеспечена дорогой | Западнее деревниБогуславль | Новое строительство | Расчетный срок | СЗЗ – 50 метров |  |
| 22 | Картофелехранилище | Обеспечена дорогой | Восточнее деревни Никола | Реконструкция построек бывшей фермы | Расчетный срок | СЗЗ – 50 метров |  |
| 33 | Инвестиционная площадка по переработке картофеля | Обеспечена дорогой | Южнее деревни Расторопово | Новое строительство | Расчетный срок | СЗЗ-50 метров |  |
| 44 | Инвестиционная площадка для с/х производства | Обеспечена дорогой | Юго-восток деревни Расторопово | Новое строительство | Расчетный срок | СЗЗ-100 метров |  |
| Объекты в области социальной защиты населения |
|  | нет |  |  |  |  |  |  |
| Объекты культового назначения |
| 1 | Церковь Иконы Божией Матери Знамение в Николе (1831 г.) |  | деревня Никола | Проведение работ по выявлению объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, постановка на государственный учет объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, реставрация | Расчетный срок | Рекомендовано обследование для возможности отнесения объектов к объектам культурного наследия и установления защитных и охранных зон |  |
| Объекты электроснабжения |
| 1 | Трансформаторная подстанция ТП 1 | 10/04кВ 1х63 кВА | деревняНикола | Новое строительство | Расчетный срок | Охранная зона 10м |  |
| 2 | Трансформаторная подстанция ТП 2 | 10/04кВ 1х100кВА | Юг деревни Никола | Новое строительство | Расчетный срок | Охранная зона 10м |  |
| 3 | Трансформаторная подстанция ТП 3 | 10/04кВ 1х250кВА | Южнее деревни Расторопово | Новое строительство | Расчетный срок | Охранная зона 10м |  |
| Объекты теплоснабжения |
| 1 | Существующая котельная | Теплопроизводи-тельность 2,37 Гкал/час | деревняНикола | Реконструкция с целью перевода на газовый вид топлива | первая очередь | санитарно-защитная зона устанавливается при рабочем проектировании |  |
| 2 | Существующая котельная | Теплопроизводи-тельность 1 Гкал/час | деревняРасторопово | Реконструкция с целью перевода на газовый вид топлива | первая очередь | санитарно-защитная зона устанавливается при рабочем проектировании |  |
| 3 | Газовая котельная для подключения запроектированной общественной застройки | Теплопроизводи-тельность 0,4 Гкал/час(требуется уточнение при рабочем проектировании) | деревняНикола | Новое строительство | Расчетный срок | санитарно-защитная зона устанавливается при рабочем проектировании |  |
| Объекты газоснабжения |
| 1 | Газораспределительный пункт | годовой расход газа 1,028 млн. куб. м/год (требуется уточнение при рабочем проектировании) | деревняНикола | Новое строительство | Расчетный срок | охранная зона устанавливается вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. |  |
| 2 | Газораспределительный пункт | годовой расход газа 0,2 млн. куб. м/год (требуется уточнение при рабочем проектировании) | деревняРасторопово | Новое строительство | Расчетный срок | охранная зона устанавливается вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. |  |
| 3 | Газораспределительный пункт | годовой расход газа 0,008 млн. куб. м/год (требуется уточнение при рабочем проектировании) | деревняДуброва | Новое строительство | Расчетный срок | охранная зона устанавливается вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. |  |
| 4 | Газораспределительный пункт | годовой расход газа 0,009 млн. куб. м/год (требуется уточнение при рабочем проектировании) | деревняКрестцы | Новое строительство | Расчетный срок | охранная зона устанавливается вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. |  |
| 5 | Газораспределительный пункт | годовой расход газа 0,005 млн. куб. м/год (требуется уточнение при рабочем проектировании) | деревняПетрово | Новое строительство | Расчетный срок | охранная зона устанавливается вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. |  |
| Объекты водоснабжения |
| 1 | Скважины № 511, № 1096 | Общий дебит – 12,2 куб. м/час | деревня Никола | Реконструкция | Первая очередь | ЗСО |  |
| 2 | Скважина | доведение до общего дебита - 14,0 куб. м/час | деревня Никола | Новое строительство | Первая очередь | ЗСО |  |
| 3 | Водопроводные сети и сооружения | общая протяженность – 5,16 км; сталь, чугун, ПВХ, 50-120 мм; износ – 75% | деревня Никола | Реконструкция | Первая очередь | ЗСО |  |
| 4 | Водопроводные сети и сооружения | уточняется при рабочем проектировании | деревня Никола | Новое строительство | Первая очередь | ЗСО |  |
| 5 | Скважины № 3505, № 3506 | Общий дебит – 6,5 куб. м/час | деревня Расторопово | Реконструкция | Первая очередь | ЗСО |  |
| 6 | Водопроводные сети и сооружения | общая протяженность – 1,9 км; сталь, чугун, ПВХ, 50-120 мм; износ – 75% | деревня Расторопово | Реконструкция | Первая очередь | ЗСО |  |
| 7 | Скважина № 2913 | Дебит – 3,6 куб. м/час | деревня Богуславль | Реконструкция | Первая очередь | ЗСО |  |
| 8 | Водопроводные сети и сооружения | общая протяженность – 1,8 км; сталь, чугун, ПВХ, 50-120 мм; износ – 75% | деревня Богуславль | Реконструкция | Первая очередь | ЗСО |  |
| 9 | Скважина № 38 | Дебит – 3,6 куб. м/час | деревня Городок | Реконструкция | Первая очередь | ЗСО |  |
| 10 | Водопроводные сети и сооружения | общая протяженность – 0,91 км; сталь, чугун, ПВХ, 50-120 мм; износ – 75% | деревня Городок | Реконструкция | Первая очередь | ЗСО |  |
| 11 | Скважина № 1095 | данных нет | деревня Емельяниха | Реконструкция | Первая очередь | ЗСО |  |
| 12 | Водопроводные сети и сооружения | данных нет | деревня Емельяниха | Реконструкция | Первая очередь | ЗСО |  |
| 13 | Скважина № 469 | Дебит – 3,0 куб. м/час | деревня Петрово | Реконструкция | Первая очередь | ЗСО |  |
| 14 | Водопроводные сети и сооружения | общая протяженность – 0,6 км; сталь, чугун, ПВХ, 50-120 мм; износ – 75% | деревня Петрово | Реконструкция | Первая очередь | ЗСО |  |
| 15 | Скважина № 317 | данных нет | деревня Сычево | Реконструкция | Первая очередь | ЗСО |  |
| 16 | Водопроводные сети и сооружения | данных нет | деревня Сычево | Реконструкция | Первая очередь | ЗСО |  |
| 17 | Скважина № 40 | Дебит – 3,0 куб. м/час | деревня Крестцы | Реконструкция | Первая очередь | ЗСО |  |
| 18 | Водопроводные сети и сооружения | общая протяженность – 0,63 км; сталь, чугун, ПВХ, 50-120 мм; износ – 75% | деревня Крестцы | Реконструкция | Первая очередь | ЗСО |  |
| Объекты водоотведения |
| 1 | Канализационные сети и сооружения | уточняется при рабочем проектировании | деревня Никола | Новое строительство | Первая очередь | СЗЗ |  |
| 2 | Канализационные сети и сооружения | протяженность – 2,5 км; сталь, чугун, ПВХ, 50-200 мм; износ – 75% | деревня Никола | Реконструкция | Первая очередь | СЗЗ |  |
| 3 | ЛОСК-1 | 200,0 куб.м/сут | деревня Никола | Новое строительство | Первая очередь | СЗЗ |  |
| 4 | Канализационные сети и сооружения | уточняется при рабочем проектировании | деревня Расторопово | Новое строительство | Первая очередь | СЗЗ |  |
| 5 | Канализационные сети и сооружения | протяженность – 1,9 км; сталь, чугун, ПВХ, 50-200 мм; износ – 75% | деревня Расторопово | Реконструкция | Первая очередь | СЗЗ |  |
| 6 | ЛОСК-2 | 50,0 куб.м/сут | деревня Расторопово | Новое строительство | Первая очередь | СЗЗ |  |
| Объекты дорожного хозяйства и транспорта |
| 11 | Инвестиционная площадка для размещения АЗС, придорожного сервиса, торговли | уточняется при рабочем проектировании | юг деревни Никола (в границах населенного пункта) | Новое строительство | Расчетный срок | Санитарно-защитная зона- 50 м |  |
| 22 | Инвестиционная площадка по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10 | до 10 постов | Южнее деревни Расторопово | Новое строительство | Расчетный срок | СЗЗ-100 метров |  |
| 3 | Реконструкция улично-дорожной сети | - | В границах населенных пунктов | Реконструкция, новое строительство | Проект | - | - |
| 4 | Приведение нормативной плотности улично-дорожной сети | 0.25 км/кв. км | В границах населенных пунктов | Реконструкция, новое строительство | Проект | - | - |
| 5 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения Емельяниха-Костьяново | 2,00 км | Между деревней Емельяниха и деревней Костьяново | Реконструкция | Проект | - | - |
| Объекты в сфере экономического развития |
| 1 | Магазин (в составе инвестиционной площадки для размещения АЗС, придорожного сервиса) | 8 м2 | юг деревни Никола (в границах населенного пункта) | Новое строительство | Расчетный срок | Не требуется |  |
| Объекты в области информационных технологий и телекоммуникаций |
|  | нет |  |  |  |  |  |  |
| Объекты ритуального обслуживания |
| 1 | Никольское кладбище | 3,87 га | В деревне Никола | Расширение | Расчетный срок | СЗЗ-100 метров |  |
| 2 | Кладбище | 0,51 га | Юго-западнее деревни Крестцы | Новое строительство | Расчетный срок | СЗЗ-100 метров |  |
| 3 | Кладбище | 0,8 га | Севернее деревни Дуброва | Новое строительство | Расчетный срок | СЗЗ-100 метров |  |
| Иные объекты |
|  | нет |  |  |  |  |  |  |

При реализации мероприятий и при строительстве объектов необходимо учесть следующее: объектом государственной экологической экспертизы федерального уровня является проектная документация объектов капитального строительства, относящихся в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, к объектам I категории, (вступающих в силу с 01.01.2019 года части 7.5 статьи 11 Федерального закона «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ

# Footnotes

часть 3 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Период установлен приказом Комитета градостроительства и архитектуры области.

Пункт 5 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Часть 12 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Пункт 2 части 4 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Пункты 2, 4 части 3 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Пункт 21.4 Региональных нормативов градостроительного проектирования Вологодской области

Пункт 21.2 Региональных нормативов градостроительного проектирования Вологодской области.

Утверждены приказом Министерства регионального развития России от 26.05.2011 № 244.

Материалы по обоснованию генерального плана содержат характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением объектов федерального значения, объектов регионального значения, а материалы в виде карт отображают зоны с особыми условиями использования территорий в отношении объектов местного значения.