инв. № 2423 дсп

экз.

Устюженский муниципальный район

Схема территориального планирования

Том I

Материалы по обоснованию

Директор института,
профессор, доктор архитектуры	В.А. Щитинский

Главный архитектор института,
почётный архитектор РФ	И.Е. Гришечкина

Главный инженер института
доктор экологии	Д.Х. Шалахина

Руководитель архитектурно-планировочной мастерской №5

Главный архитектор проекта	В.С. Григорова

Внесены изменения

ОАО «Головное ХППАП Бюро» г.Вологда, 09.2014

Генеральный директор			Кузнецова Н.Н.

Санкт-Петербург
2011

### Оглавление

Оглавление	2

Состав проектных материалов	4

1	Введение	5

2	Цели и задачи схемы территориального планирования Устюженского муниципального района	7

2.1	Краткая историческая справка	7

2.2	Устюженский район в системе Вологодской области. Основные положения стратегии социально-экономического развития района	8

2.2.1	Экономико-географическое положение	8

2.2.2	Сравнительный анализ конкурентных преимуществ и недостатков Устюженского района (SWOT- анализ)	8

2.2.3	Объекты культурного наследия. Достопримечательности	9

2.2.4	Мероприятия по охране историко-культурного наследия	14

2.3	Основные направления и стратегические приоритеты социально-экономического развития Устюженского муниципального района	15

3	Потенциал  развития Устюженского района. Комплексная оценка территории	17

3.1	Природные условия и ресурсы	17

3.1.1	Климатическая характеристика	17

3.1.2	Водные ресурсы	18

3.1.3	Инженерно-геологические условия	24

3.1.4	Минерально-сырьевые ресурсы	34

3.1.5	Лесные ресурсы	38

3.1.6	Земельный фонд	42

4	Анализ и прогноз развития основных отраслей экономики Устюженского района	45

4.1	Сельское хозяйство	45

4.2	Промышленность	49

4.3	Туризм	52

4.3.1	Туристский потенциал Устюженского района	52

4.3.2	Туристский поток	58

4.3.3	Проектные предложения по развитию системы туристических маршрутов района	63

4.3.4	Предложения по развитию туризма в г. Устюжна:	65

4.3.5	Общие предложения организационного характера по развитию туризма в Устюженском районе	68

5	Население	83

5.1	Современная демографическая ситуация	83

5.2	Прогноз численности населения трудовых ресурсов и структуры занятости	85

5.3	Расселение населения. Современная ситуация и тенденции развития	89

6	Социальная инфраструктура. Современное состояние и перспективы развития	98

6.1	Жилищный фонд	98

6.2	Система культурно-бытового обслуживания.	100

6.2.1	Образование	100

6.2.2	Здравоохранение	103

6.2.3	Социальное обеспечение	105

6.2.4	Культура	107

6.2.5	Физкультура и спорт	108

6.2.6	Потребительский рынок	109

7	Планировочная организация территории Устюженского района	112

7.1	Планировочная структура	112

7.1.1	Современное состояние	112

7.1.2	Функциональное зонирование территории района	113

7.1.3	Зоны с особыми условиями использования территории:	114

8	Транспортная инфраструктура. Современное состояние. Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры.	119

8.1	Автомобильный транспорт	119

8.2	Железнодорожный транспорт	124

8.3	Внутренний водный транспорт	124

8.4	Трубопроводный транспорт	125

9	Инженерная инфраструктура. Современное состояние. Перечень мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры	126

9.1	Водоснабжение и водоотведение	126

9.1.1	Водоснабжение	126

9.1.2	Водоотведение	128

9.2	Энергоснабжение	130

9.2.1	Электроснабжение.	130

9.2.2	Теплоснабжение	132

9.2.3	Газоснабжение	133

9.3	Связь	134

9.3.1	Почтовая связь	134

9.3.2	Телефонизация	135

9.3.3	Интернет	135

9.3.4	Телевидение	136

10	Экологическое состояние природной среды. Мероприятия по охране окружающей среды	137

10.1	Состояние и охрана воздушного бассейна	137

10.2	Состояние и охрана водных ресурсов	143

10.3	Радиационная обстановка	149

10.4	Отходы производства и потребления	149

10.5	Особо охраняемые природные территории	153

10.6	Санитарно-защитные зоны	159

11	Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.	161

12	Основные технико-экономические показатели схемы территориального планирования Устюженского муниципального района вологодской области	171

### Состав проектных материалов

| № пп | Наименование чертежа | Гриф | Масштаб | Инвентарный номер | Внесение изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Графические материалы: |  |  |  |  |
|  | Схема положения Устюженского района в системе Вологодской области | Н/С | б/м | 4832 |  |
|  | Схема современного использования территории | ДСП | 1: 100000 | 4833 ДСП |  |
|  | Схема ограничений (комплексной оценки территории) | ДСП | 1: 100000 | 4834 ДСП |  |
|  | Схема расселения населения | ДСП | 1: 100000 | 5438 ДСП |  |
|  | Предложения по территориальному планированию (Основной чертеж_ | ДСП | 1: 100000 | 4835 ДСП | внесены изменения |
|  | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Первая очередь строительства | ДСП | 1: 100000 | 4836 ДСП | внесены изменения |
|  | Схема существующих и планируемых границ инженерно-транспортных коммуникаций. | ДСП | 1: 100000 | 4838 ДСП | внесены изменения |
|  | Схема охраны окружающей среды | ДСП | 1: 100000 | 4839 ДСП | внесено изменение |
|  | Схема достопримечательностей и развития туризма | ДСП | 1: 100000 | 4840 ДСП | внесены изменения |
|  | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения | ДСП | 1: 100000 | 4837 ДСП | внесены изменения |
|  | Схема границ территорий подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера | ДСП | 1:100000 | 8214 ДСП | внесены изменения |
|  | Схема современного использования территории. | Н/С | 1: 100000 | 7709 Н/С |  |
|  | Предложения по территориальному планированию (Основной чертеж). Открытый чертеж | Н/С | 1: 100000 | 7707 Н/С |  |
|  | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. | Н/С | 1:100000 | 7708 Н/С |  |
|  | Текстовые материалы |  |  |  |  |
|  | Пояснительная записка Том –I | ДСП | - | 2423 | Внесены изменения стр.:51,128,158,167,172,187 |
|  | Пояснительная записка Том –II | Н/С | - | 2424 |  |
|  | Материалы на электронном носителе информации |  |  |  |  |
|  | Диск: Графические материалы Пояснительная записка | ДСП | - | 1593 ДСП-К |  |
|  | Диск: Графические материалы Пояснительная записка | Н/С |  | 1890 Н/С-К |  |

На основании технического задания, являющимся приложением №1 к договору №1386 от 17 мая 2014г. внесены изменения в СТП Устюженского муниципального района ОАО «Головное ХППАП Бюро», г.Вологда.

# Введение

Устюженский муниципальный район является одним из 26 муниципальных районов Вологодской области, расположен в юго-западной её части и занимает 3,6 тыс. кв.км. Районный центр – город Устюжна находится в 243 км от областного центра - г. Вологда.

На севере Устюженский район граничит с Бабаевским и Кадуйским районами, на востоке - с Череповецким, на западе - с Чагодощенским, на юге – с Тверской и Новгородской областями.

Схема территориального планирования Устюженского района Вологодской области разработана на ближайшие двадцать лет, в том числе:

- первая очередь строительства – период до 2015 г.

- расчётный срок - до  2030 г. с перспективой на 25-30 лет.

Численность населения района на 1 января 2009г. - 19,95 тыс. чел.

Состав и содержание проекта выполнены в соответствии с техническим заданием и Градостроительным кодексом Российской Федерации (статья 19), а также с действующими в настоящее время строительными нормами и правилами:

СНиП 2.07.01.-89* - Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

СНиП 11.04.2004 – Инструкция о порядке разработки, согласования экспертизы и утверждения градостроительной документации.

Схема территориального планирования Устюженского муниципального района выполнена с учётом концепции стратегии социально-экономического развития Устюженского района до 2012 – 2015 г.г.

Концепция стратегии социально-экономического развития Устюженского муниципального района на период до 2015 года объединила аналитическую и прогнозную информацию по вопросам социально-экономического развития района, содержит резюме программных и проектных мероприятий, планируемых к реализации администрацией Устюженского муниципального района и направленных на обеспечение нормальной жизнедеятельности района и создание условий для его поступательного развития.

Концепция включает в себя:

- анализ социально-экономического развития Устюженского муниципального района за предшествующий период;

- прогноз основных показателей социально-экономического развития на перспективу;

- информационные блоки по программам, проектам и мероприятиям, планируемым к реализации.

Второй проектный документ, использованный в данном проекте - это «Схема территориального планирования Вологодской области»; разработанная научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО», СПб 2008 г., утвержденная в мае 2009 года Администрацией Вологодской области.

Согласно предложениям разработанных ранее проектов, развитие экономики Устюженского района базируется на развитии сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, лесного хозяйства. Большие перспективы в районе имеют разнообразные виды туризма, использующие уникальный культурно-исторический потенциал района.

Настоящим проектом принимается идея функционального использования территории на основе сложившегося в районе моноцетрического расселения во главе с райцентром - гор. Устюжна, занимающего центральное положение на территории района.

Поддерживается совершенствование дифференциации территории на северную (лесную со значительными площадями заболоченных территорий) с автономным расселением и южную ( преимущественно сельскохозяйственную) с групповой (кустовой) формой расселения.

##### Проект разработан архитектурно-планировочной мастерской №5:

- Руководитель мастерской – главный архитектор проекта – 	В.С. Григорова;

- Архитектурно-планировочная часть – главные архитекторы проектов Г.В. Дорожкова, В.С. Григорова, архитекторы Е.В. Кулигина, О.В. Кулигина, М.В. Ивашова, И.В. Иванова;

- Социально-экономические разделы – главный инженер проекта А.Н. Королёв, главный инженер проекта В.А. Холодов, инженер Васильева М.К.;

- Инженерно-геологическая характеристика – инженер  М.Ю. Горская;

- Климатическая характеристика, сельское и лесное хозяйство,

- землеустройство - инженер Н.П. Кулеш;

- Охрана окружающей среды – инженер И.В. Лагунов;

- Транспортная инфраструктура – инженер П.Г. Атаев;

- Водоснабжение и водоотведение – инженер А.А. Усанкин;

- Связь – инженер П.Г. Атаев.

Институт приносит благодарность Администрации Устюженского района за помощь в сборе исходных данных и за рекомендации, полученные в процессе разработки проект

# Цели и задачи схемы территориального планирования Устюженского муниципального района

Схема территориального планирования Устюженского района Вологодской области разработана на основании Муниципального контракта № 7025 от 15 июля 2007 г. Заказчик – администрация Устюженского муниципального района, а также на основании приложенного к Муниципальному контракту Технического задания.

Цель проекта – разработка документа территориального планирования нового поколения, направленного на создание устойчивого социально-экономического и территориального развития Устюженского муниципального района до 2030 г, с предложениями направлений развития на 25-30 лет.

Задача проекта – разработка научно-обоснованных предложений по планировочной организации территории, развитию системы расселения, развитию социально-экономической сферы, транспортной и инженерной инфраструктур, рациональному использованию природно-ресурсного потенциала, обеспечению экологического благополучия района.

Рисунок 2-1 Вологодская область

## Краткая историческая справка

Историческое  основание Устюжны - славянское городище 9-12 веков. В 14-17 веках устюжане занимались металлообработкой и железоделательным промыслом. Здесь производились пищали, ядра, замки, скобы, котлы, гвозди, сковороды и другая продукция. Устюженские купцы рано поняли выгоды от удобного расположения земли на перекрестке торговых путей. Было время, когда размахом торговли здешний люд спорил с новгородцами. Не случайно в наше время возродилась традиция проведения Поздеевских ярмарок, носящих имя известного купца и благотворителя Поздеева.

Воинское и торговое прошлое соседствует в истории района с литературными страницами былого. Неподалеку от Устюжны расположена усадьба Даниловское, принадлежащая роду Батюшковых. Эта семья дала русской литературе знаменитого поэта пушкинской плеяды Константина Батюшкова и видного литературоведа начала XX века Федора Батюшкова, в гости к которому  не раз приезжал Александр Куприн. Здесь, вдали от петербургской суеты, он работал над повестями «Суламифь», «Яма» и многими рассказами. В Даниловском Куприн задумал знаменитую впоследствии повесть «Гранатовый браслет».

## Устюженский район в системе Вологодской области. Основные положения стратегии социально-экономического развития района

### Экономико-географическое положение

Устюженский муниципальный район расположен в юго-западной части Вологодской области и имеет территорию 3,6 тыс. кв. км, что составляет 2,5% от площади области (20 место). Город  районного значения -1, остальные населенные пункты района (224) являются сельскими.

Устюжна – город районного значения, центр Устюженского района Вологодской области, находится в 243 км, к юго-западу от Вологды.  Устюжна расположена на реке Мологе, впадающей в Рыбинское водохранилище. В данном районе река не судоходна.

Устюженский район на юге граничит с Тверской и Новгородской областями, на востоке – с Череповецким районом Вологодской области, на севере – с Кадуйским и Бабаевским районами, на востоке – с Чагодощенским районом.

В границах района насчитывается 17 мостов, из них 12 железобетонных, 1 деревометаллический и 4 сталежелезобетонных, а также понтонная переправа в поселке имени Желябова.

### Сравнительный анализ конкурентных преимуществ и недостатков Устюженского района (SWOT- анализ)

В обобщенном виде сводный SWOT- анализ представляет собой оценку перспектив развития Устюженского района. При этом представлены объективные особенности района и опущены институционно-организационно-управленческие характеристики района.

Таблица 2-1 SWOT- анализ Устюженского района

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| Сельское хозяйство, имеющее потенциал для дальнейшего развития; Развитие перерабатывающих производств пищевой промышленности Земля, пригодная для инвестиций Наличие обширной лесной зоны. Сосредоточено 20,4% областного потенциала запасов торфа Наличие «магнита» для туристов: богатое историческое прошло, памятники архитектуры и истории, музей-усадьба Батюшковых и Куприна в п. Даниловское, краеведческий музей, наличие иконы Богоматерь Одигитрия Смоленская, заказник «Ванская Лука» Расположение района на пересечении автомобильных дорог с соседними областями | Кризисная демографическая ситуация. Дефицит рабочей силы Недостаточные инвестиции в инфраструктуру Дотационный механизм формирования бюджетов поселений. Высокая себестоимость производимой продукции в связи с отсутствием газификации района Отсутствие железной дороги |
| Возможности | Угрозы |
| Развитие экономики малого бизнеса Рост платежеспособности населения Меры поддержки малого бизнеса Рост интереса к внутреннему туризму Строительство газопровода Повышение инвестиционной привлекательности района Улучшение демографической ситуации района Приток квалифицированных кадров Рост интереса к внутреннему туризму Строительство газопровода | Зарождение социальной напряженности. Вымирание деревень. Значительное отставание от других районов области по уровню социально-экономического развития, средней заработной плате |

Основными недостатками (слабыми сторонами) района следует считать:

- кризисную демографическую ситуацию и связанный с ней дефицит трудовых ресурсов;

- дефицит инвестиций в социально-экономическое развитие района;

- современная бюджетно-налоговая система и порядок межбюджетных отношений.

- Основные преимущества (сильные стороны):

- значительный сырьевой потенциал района, прежде всего агропромышленный;

- большой историко-культурный потенциал как основание развития туризма.

Без разработки мероприятий и областных программ взаимодействия, ориентированных на поддержание и освоение природно-ресурсного  потенциала, имеющегося производства, социальной сферы не представляется возможным рассматривать перспективы дальнейшего развития района.

Отказ от выработки долгосрочных инвестиционных проектов приведёт к серьёзному экономическому и социальному кризису. В результате жизнедеятельность поселения попадёт в условия не просто существования, а выживания без возможности дальнейшего роста.

### Объекты культурного наследия. Достопримечательности

Перечень недвижимых объектов историко-культурного наследия на территории Устюженского муниципального района

Объекты федерального значения:

г. Устюжна:

- Собор Рождества Богородицы, 1685г., Соборная пл., д. 5 – располагается МУ «Устюженский краеведческий музей».

- Церковь   Благовещенья, ул. Корелякова, д. 12 —   МУ «Устюженский краеведческий музей», аварийное, требуется капитальный ремонт.

- Купеческий особняк,  вторая половина  19  века, Торговая  пл., д. 14 —располагается МУК «Устюженская центральная библиотека» им. Батюшковых, состояние удовлетворительное, требуется ремонт потолков, наружных стен.

- Купеческий особняк   - дом Копыльцовых, 1851г., ул. Карла Маркса 11 - расположена   МОУДОД «Устюженская детская школа искусств» им. В.У. Сипягиной - Лилиенфельд.

- Дом Поздеева, 60-е годы 19 в., ул. Ленина 16 - здание реставрируется для размещения музея дворянской культуры.

- Ансамбль Казанской церкви, 18-19 вв., городское кладбище (Указ Президента № 176 от 20 февраля 1995 года) — действующая, удовлетворительное состояние.

- Ансамбль гражданских зданий. Дом купеческий, вторая половина 19 в., Торговая пл. 12, состояние удовлетворительное.

- 3дание купеческого банка, вторая половина 19 в., Торговая пл. 13, состояние удовлетворительное, располагаются магазины частных предпринимателей.

- Дом жилой, середина 19 в., ул. К.Маркса 7 - располагается РОВД, состояние удовлетворительное.

- Дом жилой, середина 19 в., ул. К. Маркса 10 - расположена детская
поликлиника МУЗ «Устюжеская ЦРБ», состояние удовлетворительное.

- Трактир,  ул.   Ленина   18,  состояние удовлетворительное, расположен
магазин частного предпринимателя.

- Церковь Покровская. Первая половина 18 - конец 19 вв., пер. Первомайский, 3.

- Здание городской Думы с пожарной каланчой, первая половина 19 в., Соборная пл. 1, памятник частично утрачен, (пожар в 1998).

- Дом Белоусова, вторая половина 19 в., ул. Ленина 1, руинирован.

- Дом Боборыкина с мезонином. Конец 19 в., ул. Ленина 39, частный дом.

- Усадьба Поздеева, конец 19 в., ул. К. Маркса 2, состояние удовлетворительное, размещена районная администрация.

- Дом Курбатова с мезонином и трехъярусной башенкой, вторая половина 19 в., Устюженский пер., 4, башенка, жилой дом, в аварийном состоянии.

- Курбатова, середина 19 в., Правая набережная 15, руинирован, сгорел в 1996 году.

- Дом Рябкова, пер. Корелякова, 12-а, жилой дом, частная собственность, состояние удовлетворительное.

- Дом Гришина, конец 19 в., Набережная Декабристов, 35,жилой дом, памятник деревянного зодчества.

- Городище - историческое место основание города.

Устюженский район:

- Музей-усадьба Батюшковых и А.И. Куприна в с. Даниловское, муниципальное образование Никифоровское.

Объекты регионального значения:

г. Устюжна:

- Скульптурный бюст героя Советского Союза В.В.  Богатырева, ул.  К. Маркса.

- Памятник землякам, погибшим в 1941-1945 г.г. - Соборная площадь.

- Могила СИ. Моисеева - Соборная площадь.

- Братская могила красноармейцев. Убитых в 1919 году кулаками, Соборная пл.

- Здание казначейства, Корелякова, д.4 - служба судебных приставов.

- Дом Кулакова, ул. Ленина, д. 44 - жилой дом.

- Дом Докучаевых, ул. Веселова, д. 13.

- Дом Варзановой. Веселова, д. 14 - жилой дом.

- Дом Чурина, наб. Декабристов, д.18 - жилой дом.

- Дом Знаменских, наб. Декабристов, д.6 - жилой дом.

- Дом Троицкого, ул. К. Маркса, д.27 - здание скорой помощи.

- Дом Чулочникова, ул. Моисеева, д.41 — жилой дом.

- Дом Норейко, пер. Коммунистический, д.26 - жилой дом.

- Дом Крыловой, ул. Коммунаров, д. 21 - жилой дом.

- Дом Горячева, ул. Трудовой Коммуны, д.29.

- .Жилой дом, ул. Красноармейская, д. 14 - стоматологическая поликлиника.

- Жилой дом, в котором бывал А.И.Куприн ул. Корелякова, д. 12а.

- Дом Чурина, ул. Ленина, д.6 -Дом детского творчества.

- Здание гимназии, ул.К. Маркса, д.8 - Устюженская гимназия.

- Башня-водокачка на пересечении ул. Веселова и Р. Люксенбург.

- Дом Поздеева, полукаменный, ул. Богатырева, д. 17 – МУП «Коммунальщик».

- Дом Трусовой, ул. Корелякова, д. 13 - вневедомственная охрана.

- Здание полицейского управления, ул. К. Маркса, д. 17 - районный узел почтовой связи.

- Здание реального училища, Торговая площадь, д. 9 - пенсионный фонд, налоговая инспекция, краеведческий музей.

- Здание гостиницы, Пр. набережная, д. 14 - частная гостиница.

- Собор Воскресенский, Торговая площадь, 1 - не используется, состояние аварийное.

- Жилой дом одноэтажный, ул. Коммунаров, д.22 - жилой дом.

На территории района имеется несколько музеев:

- Устюженский краеведческий музей, образованный  в 1921 году. Музей располагается в Рождество-Богородицком соборе. Фонды музея насчитывают более 40 тысяч экспонатов: богатые коллекции масляной живописи, нумизматики, оружия, фарфора, деревянной скульптуры и т.д.;

- Музей – усадьба Батюшковых и А.И. Куприна, расположенный в 15 километрах от Устюжны  в п. Даниловское. Дом в Даниловском – единственный в стране сохранившийся дом К.Н. Батюшкова, где  жизнь и творчество поэта представлены на фоне жизни и деятельности других знаменитых  представителей этого рода.

Археологические памятники Устюженского района:

- Крутец-Ярцево, курганы VI-X вв.

- Крутец, сопка VI-X вв.

- Крутец – Избищи, сопки и курганы, VI-X вв.

- Избищи, сопка, VI-X вв.

- Завражье, поселение, 1 тыс. до. н.э.

- Куреваниха 1, городище, 1 тыс. н.э., X-XIII вв.

- Куреванияха II, сопки и курганы, VI-X вв.

- Куреваниха XIX. Поселение, конец I – начало II тыс. н.э.

- Куреваниха VIII , стоянка и поселение, VII –V тыс. до. н.э. вторая половина 1 тыс. н.э.

- Куреваниха VII , курганы, конец I – нач. II тыс. н.э.

- Куреваниха III, сопки и курганы, V - X вв.

- Куреваниха III, стоянка и поселение, III тыс. до н.э. – I тыс. н.э.

- Куреваниха IX. Поселение, WI-XV вв.

- Куреваниха X. Поселение, I тыс. до н.э. – I тыс. н.э.

- Куреваниха XI, поселение, I тыс. н.э.

- Куреваниха XII, поселение, I тыс. н.э.

- Куреваниха XIII, городище, железный век;

- Куреваниха XIV. Поселение I тыс до н.э. – I тыс н.э.

- Куреваниха XV, поселение, I тыс. до н.э. – I тыс. н.э.

- Куреваниха XVI, поселение, I тыс. н.э.

- Куреваниха XVII, могильник, сер. I тыс. н.э.

- Куреваниха XVIII, стоянка, VII – V тыс. до н.э.

- Новое, жальник, XIII-XVII вв.

- Логиново, жальник, XIII-XVII вв.

- Сокольники, жальник, XIII –XVII вв.

- Деревяга, жальник, XIII-XVII вв.

- Деревяга , поселение, Iтыс. н.э.

- Мезга, поселение, каменный век, I тыс н.э.

- Софронцево, поселение I тыс. н.э.

- Софронцево II, поселение XI-XIII вв.

- Перя, сопки и курганы, V-X вв.

- Перя, поселение, IV тыс. до .н.э. – XIII в н.э.

- Антоново, жальник, позднее средневековье;

- Завражье, поселение, I тыс. до .н.э.

- Крестцы, городище, XII-XIII вв.

- Крестцы, сопки, VIII-X вв.

- Крестцы, грунтовый могильник, XI-XIII вв.

- Давыдовское, сопки, V-X вв.

- Давыдовское, поселение, V-X вв.

- Калинкино, сопки, VIII-X вв.

- Асташкино, курганно - жальничьий могильник, XII-XIII вв.

- Бельское, курганы, XII-XIII вв.

- Цыганский поляна, поселение, II тыс. до н.э. – I тыс. н.э.

- Куреваниха V,VI, поселение, VII тыс. до н.э. – сер. I тыс. н.э. Могильник сер. I тыс н.э.

- Шумнова поляна, поселение, VII тыс. до н.э. - I тыс. н.э.

- Оснополье, месторождение, III-II тыс. до н.э.

- Шуклино, поселение, XI- XIII вв.

- Вешки, жальник, позднее средневековье;

- Славынево, курганы, X в.

- Гряда, жальник, XIII-XVII вв.

- Устюжна, городище, XI-XIII вв.

### Мероприятия по охране историко-культурного наследия

Нахождение на территории земельных участков объектов культурного наследия, особенно памятников археологии, в соответствии со ст. 27 и 99 Земельного кодекса РФ, ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» переводит данные территории в категорию земель особого назначения (земли историко-культурного назначения), ограниченных в обороте. Данные земельные участки не подлежат передаче в частные руки.

Согласно ст. 33 закона №73-ФЗ: Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

Государственная охрана объектов культурного наследия включает в себя:

- государственный учет объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона, формирование и ведение реестра;

- проведение историко-культурной экспертизы;

- установление ответственности за повреждение, разрушение или уничтожение объекта культурного наследия, перемещение объекта культурного наследия, нанесение ущерба объекту культурного наследия, изменение облика и интерьера данного объекта культурного наследия, являющихся предметом охраны данного объекта культурного наследия;

- согласование в случаях и порядке, установленных настоящим Федеральным законом, проектов зон охраны объектов культурного наследия, землеустроительной документации, градостроительных регламентов, а также решений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления о предоставлении земель и изменении их правового режима (в ред. Федеральных законов от 18.12.2006  №232-ФЗ, от 26.06.2007 №118-ФЗ);

- контроль за разработкой градостроительных регламентов, в которых должны предусматриваться меры, обеспечивающие содержание и использование объектов культурного наследия в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона (в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ);

- разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия;

- выдачу в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, разрешений на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ;

- согласование в случаях и порядке, установленных настоящим Федеральным законом, проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ и проектов проведения указанных работ;

- выдачу в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, разрешений на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;

- установление границы территории объекта культурного наследия как объекта градостроительной деятельности особого регулирования;

- установку на объектах культурного наследия информационных надписей и обозначений;

- контроль за состоянием объектов культурного наследия;

- иные мероприятия, проведение которых отнесено настоящим Федеральным законом и законами субъектов Российской Федерации к полномочиям соответствующих органов охраны объектов культурного наследия.

Данным законом определены следующие типы работ, направленные на сохранение объектов:

- Консервация объекта культурного наследия.

- Ремонт памятника.

- Реставрация памятника или ансамбля.

- Приспособление объекта культурного наследия для современного использования.

Так же возможно ограничение в обороте данных памятников с целью их сохранения.

## Основные направления и стратегические приоритеты социально-экономического развития Устюженского муниципального района

Миссия Устюженского муниципального района в концепции стратегического развития района до 2015 год сформулирована следующим образом:

«Устюженский муниципальный район –  историко-культурный, туристический район Вологодской области с развитым сельским хозяйством и торговлей, функционирующий на базе высокой инновационной и инвестиционной активности, с  современной конкурентоспособной экономикой, в котором созданы идеальные условия для бизнеса и комфортные условия жизнедеятельности населения»

Приведенная формулировка миссии – наиболее полная, учитывающая значимость и продвижение в оценках всех основных составляющих миссии. Эта формулировка не является окончательной и может быть скорректирована в процессе обсуждения. Сформулированный вариант миссии является достаточно сложным, поскольку требует существенного улучшения сразу нескольких составляющих задач стратегии, а так же согласования интересов и скоординированных действий государства, бизнеса и общества.

Главная стратегическая цель – обеспечение высокого уровня и качества жизни населения, гармоничных социальных отношений, устойчивой динамики экономического развития.

Экономические приоритеты  представляют собой способы реализации возможностей для достижения желаемых целей в условиях требований времени с учетом имеющихся ограничений. Приоритеты определяются как в экономической сфере развития района, так и в сфере деятельности администрации района. При этом экономические приоритеты обеспечивает условия для реализации социальных целей стратегии.

Основные (приоритетные) направления экономического развития Устюженского муниципального района выделены в результате детализации формулировки миссии и основных задач стратегического развития региона с учетом мнения сообщества.

В результате группировки отдельных компонентов было выделено три основных направления стратегического развития района.

Основные стратегические направления:

- Увеличение численности населения Устюженского муниципального района.

- Увеличение количества рабочих мест.

- Развитие туризма, не загрязняющего окружающую среду.

# Потенциал  развития Устюженского района. Комплексная оценка территории

## Природные условия и ресурсы

### Климатическая характеристика

##### Термический режим

Климат района умеренно-континентальный. Близость морей Северо-ледовитого и Атлантического океанов оказывает на климат Устюженского района существенное влияние.

Средняя годовая температура воздуха составляет 3° С. Средняя температура самого холодного месяца (января) составляет -11°С, самого теплого (июля) 17°С. Абсолютный минимум составил -50°С, абсолютный максимум 36°С. Первые заморозки наблюдаются во второй декаде сентября, последние заморозки обычно приходятся на конец апреля. Отопительный период составляет 227 дней, средняя температура которого составляет -4°С. Число дней с температурой -30°С, в среднем, составляет менее 5 дней за год. Безморозный период, в среднем составляет 110 дней (в южной части района 115 ней). Среднее количество дней с температурой воздуха выше 30°С составляет не более 4 дней в год южнее Устюжны и не более 3 дней севернее него.

##### Режим увлажнения

На большей части района среднегодовое количество осадков составляет 500мм, в северных частях района 550мм. Число дней со снежным покровом составляет 145-150 дней (в северо-западной части района до 155 дней). Доля жидких осадков в годовом количестве составляет 58-60% (в северной части 60-62%).

##### Ветровой режим

Основным направлением ветра является юго-западное. Чаще всего это направление наблюдается в период с сентября по апрель. Среднегодовое число дней со штилем составляет 6 дней. Среднегодовая скорость ветра составляет 3м/с.

Рисунок 3-1 Повторяемость направлений ветра

Продолжительность солнечного сияния составляет 1675 часов в год и более. Суммарная солнечная радиация в среднем за год от 3400 МДж/м² на севере до 3650 МДж/м² на юге. Прямая солнечная радиация от 1600 МДж/м² в северной части района до 1700 МДж/м² в южной части.

Согласно СНиП 23-01-99 – «Строительная климатология», Устюженский муниципальный район по климатическому районированию относится к климатическому подрайону II.

### Водные ресурсы

##### Поверхностные воды

Все реки Устюженского района относятся к бассейну Каспийского моря. Региональным бассейном является бассейн реки Молога. В районе насчитывается около 100 рек. Наиболее крупными реками являются р. Молога (456 км), р.Чагодоща (242 км), р. Кобожа (184 км). р.Звана (92 км), р. Кирва (69 км), р.Кать (64 км), р.Колодня (57 км), р. Шалочь (56 км).

Густота речной сети в среднем по району составляет 0,5-1,0 км/км² (восточнее г.Устюжна более 1,0 км/км²). В основном все реки района широкопойменные и меандрирующие. Средний годовой сток не превышает 250 мм.

Озера занимают менее 2,5% территории. Основная часть озер расположена в северо-восточной, северо-западной и западной частях района. Наиболее крупными озерами являются оз. Телец, оз. Отно, оз. Савинское, оз. Городенок, оз. Грибино, оз. Яндровское, оз. Долгое, оз. Берлог.

Заболоченность территории более 20%. В основном это северо-восточный и северо-западный районы. В северо-западной части района расположено болото Большой Мох. В районе преобладают верховые1 болота и заболоченные леса. Вдоль Новгородской область от левого берега р. Молога расположены территории с переходными болотами.

##### Подземные воды

Рисунок 3-2 Гидрогеологическая карта-схема четвертичных отложений Устюженского района.

Незначительная часть северного склона Московского артезианского бассейна (гидрогеологический район второго порядка), относящегося к системе Русских артезианских бассейнов (гидрогеологический район первого порядка), входит в пределы рассматриваемой территории на юго-западе Вологодской области, а также образует всю площадь Устюженского района. В этой части бассейна преимущественно развит карбонатный водоносный комплекс верхнего и среднего карбона, содержащий трещинные и трещинно-карстовые воды. Лишь в восточной части бассейна имеют распространение водоносные комплексы пермских отложений, содержащие трещинно-пластовые и пластово-поровые воды.

Карбонатный водоносный комплекс содержит как напорные, местами самоизливающиеся воды, так и безнапорные. Поток подземных вод направлен от Вепсовской возвышенности, в районе которой пьезометрические уровни составляют 140-150 м абс., к Молого-Шекснинской низине, где они снижаются до 100-120 м.

абс. К югу от оз. Белого, вдоль границы распространения пермских отложений, где значительно увеличивается загипсованность пород карбонатного комплекса, пресные воды гидрокарбонатного кальциевого и сульфатного кальциевого состава встречаются лишь спорадически до глубины не более 50 м. Поток вод пермских водоносных комплексов в бассейне направлен от Андомских высот в сторону Молого-Шекснинской низины. Пермские водоносные комплексы чаще содержат воды повышенной минерализации сульфатного кальциевого и сульфатного натриевого состава. В верхних горизонтах минерализация вод изменяется от 1 до 3 г/л, пресные воды встречаются лишь спорадически до глубины 50-80 м, главным образом на водоразделах. Модуль эксплуатационных запасов пресных вод в пермских водоносных комплексах предположительно не превышает 0,1 л/сек. В четвертичных отложениях на востоке бассейна, между Белым озером и Рыбинским водохранилищем, где мощность четвертичных отложений увеличивается до 40-50 м, подземные воды, приуроченные к межморенным флювиогляциальным пескам, вскрываются скважинами на глубине от 1 до 40 м. Воды пресные гидрокарбонатные кальциевые.

Краткая характеристика водоносных горизонтов и комплексов четвертичных отложений Устюженского района приведена в таблице ниже.

Таблица 3-1 Краткая характеристика водоносных горизонтов и комплексов четвертичных отложений Устюженского района

| Площади распро-странения водонос-ных гори-зонтов, комплек-сов и спо-радических вод | Индекс водоносных горизонтов и комплексов | Наименование водоносных горизонтов, комплексов, вод спорадического распространения и литологический состав водовмещающих пород | Общая мощность отложений, м | Мощность водовмещающих пород, м | Глубина залегания водоносных горизонтов от поверхности земли, м | Статические уровни вод от поверхности земли, м | Дебит | Минера-лизация вод, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | скважин, л/сек | колодцев, л/сек | родников, л/сек |  |
|  |  |  | в числителе от…до, в знаменателе – преобладающие значения |
| Водоносные горизонты, залегающие первыми от поверхности |
| 1 | pQIV | Водоносный горизонт современных болотных отложений (торф слаборазложившийся) | 0,3-16,0 6,5-11,0 | 0,2-4,5 0,2-4,5 | 0,1-3,3 0,1-1,5 | 0,1-3,3 0,1-1,5 | – | 0,014-0,4 0,05-0,4 | 0,005-3,0 0,02-0,07 | 200-800 200-300 |
| 2 | alQIV | Водоносный горизонт современных аллювиальных и нерасчленённых современных-верхнечетвертичных (alQIII-IV) аллювиальных отложений (пески мелко- и тонкозернистные с линзами разнозернистого песка, нравия, гальки; супеси с прослоями и линзами илов, торфа; гравийно-галечные отложения) | 0,1-23,0 4,0-8,0 | 3,5-12,0 3,5-8,0 | 0,05-10,0 0,8-5,0 | 0,05-10,0 0,8-5,0 | 0,3-5,0 0,5-1,8 | 0,004-1,2 0,5-1,2 | 0,01-4,0 0,1-0,4 | 100-1000 100-300 |
| 3 | lglQIIIvd | Водоносный горизонт озёрно-ледниковых отложений валдайского ледниковья (пески разнозернистые, супеси) | 0,5-41,6 5,0-10,0 | 0,5-27,0 3,0-10,0 | 0,3-20,5 2,4-6,0 | 0,3-20,5 2,4-6,0 | 0,003-4,1 0,006-0,04 | 0,07-0,4 0,07-0,2 | – | 100-480 100-200 |
| 4 |  | Воды спорадического распростра-нения тех же отложений (прослои песков в толще суглинков и глин) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | glQIIIvd | Воды спорадического распространения ледниковых отложений валдайского ледниковья (прослои и линзы разнозернистого песка и супесей в толще валунных суглинков и глин) | 0,1-54,3 3,0-25,0 | 0,5-17,0 1,0-7,0 | 0,1-31,0 9,0-22,0 | 0,5-20,0 4,4-8,3 | 0,01-0,8 0,01-0,08 | 0,001-0,4 0,006-0,03 | 0,02-1,8 0,03-0,05 | 100-800 300-400 |
| Межморенные водоносные комплексы |
| б/н | – | Водоносный комплекс отложений валдайско-московского межледниковья (водоносные горизонты межстадиальныхотложений валдайской морены; озёрно-ледниковых и флювиогляциальных отложений ранневалдайского и позднемосковского времени; континентальных и морских образований микулинского межледниковья) – пески разнозернистые до грубозернистых с гравием, галькой и валунами, супеси, суглинки | 1,5-87,5 2,0-47,0 | 0,3-47,0 2,0-15,0 | 0,1-31,0 9,0-22,0 | 4,0-26,5 2,0-15,0 | 0,001-14,0 0,03-3,0 | 0,001-3,0 0,02-0,4 | 0,006-25,0 0,04-5,0 | 90-800 300-500 |

Рисунок 2-3 Схематическая карта водообеспеченности Устюженского района

Iа – участок весьма обеспеченный пресными подземными водами, IIIв – участок распространения вод повышенной минерализации.

Исходя из характеристик водоносных горизонтов и комплексов, на территории Вологодской области выделены три крупных района (обеспеченный пресными подземными водами район, недостаточно обеспеченный и необеспеченный) с участками; на территорию Устюженского района приходится два участка двух районов (рис. 3.2).

Район, обеспеченный пресными подземными водами (I район). В его пределах возможно централизованное и рассредоточенное водоснабжение населённых пунктов с количеством жителей от 2000 и более. Подземные воды этого района обеспечивают промышленное и сельскохозяйственное водоснабжение.

В пределах этого района выделяются два участка: весьма обеспеченный и обеспеченный, в пределах Устюженского района отмечен лишь первый. Участок весьма обеспеченный (Iа), с преобладающим дебитом скважин более 3-5 л/сек, включает площадь распространения водоносного комплекса карбонатных пород верхне- и среднекаменноугольного возраста. Водоносный комплекс может быть как напорным, так и безнапорным. Глубина залегания уровней воды на водоразделах устанавливается в пределах 15-50 м, а в пониженных участках рельефа от 5 до 12 м. По долинам рек наблюдаются выходы мощных родников. Воды каменноугольных отложений пресные, хорошего качества, бактериологически чистые. Мощность зоны пресных вод изменяется от 80 до 120 м. Глубина эксплуатационных скважин в пределах этого участка колеблется от 30 до 80 м. Водоносный комплекс обладает значительной водообильностью и большими ресурсами пресных вод. Наиболее распространённый удельный дебит по скважинам – от 0,5 до 5,0 л/сек. Максимальный возможный эксплуатационный дебит скважин (по расчёту) изменяется в пределах 8-15 л/сек для водораздельных участков и 20-70 л/сек по долинам рек при тех же глубинах скважин.

Район, необеспеченный пресными подземными водами (III район). Он включает площади, на которых возможно питьевое водоснабжение только мелких потребителей. Сюда же отнесены участки, содержащие воды повышенной минерализации – 1-3 и более 3 г/л.

Из четырёх участков III района в пределах Устюженского района представлен только один – участок  распространения вод повышенной минерализации (IIIв), с сухим остатком 1-3 г/л, с преобладающим дебитом скважин 0,5-3,0 л/сек. К этому участку отнесена площадь распространения верхней и нижней перми и верхнего карбона между Белым озером и Рыбинским водохранилищем. Воды в основном напорные, с наиболее распространёнными уровнями воды 3-15 м. Глубина скважин, вскрывших эти комплексы, 20-60 м. Максимальные возможные дебиты (по расчёту) 1,0-1,5 л/сек для пермских отложений и до 0,5 л/сек для отложений карбона. Воды для питьевого водоснабжения непригодны, но могут быть использованы для водопоя крупного рогатого скота.

В результате тестовых бурений юго-западнее Рыбинского водохранилища ниже огипсованных известняков верхнего карбона, содержащих минерализованные воды, выявлено наличие пресных вод в толще средне- и нижнекаменноугольных отложений на глубине 70-100 м.

### Инженерно-геологические условия

##### Рельеф

Рисунок 2-4 Схема геоморфологического районирования Устюженского района

1 – Молого-Шекснинская низменность

2 – Верхнемоложская гряда.

Основные геоморфологические черты рассматриваемой территории были заложены в дочетвертичное время, и хотя в четвертичный период они были осложнены и видоизменены в результате воздействия процессов денудации и аккумуляции, взаимосвязь крупных тектонических и геоморфологических форм проявляется в современном рельефе достаточно отчётливо.

Вся территория Устюженского района попадает в область Московского оледенения. В соответствии со схемой геоморфологического районирования площадь района представлена двумя геоморфологическими районами: Молого-Шекснинской низменностью и Верхнемоложской грядой рис. ниже.

Рисунок 2-5 Геоморфологическая карта-схема Устюженского района (типы рельефа– см. пояснения в тексте; формы рельефа: a – озовые гряды, b – абразионные уступы и скаты).

Молого-Шекснинская низменность представляет собой уплощённую террасированную поверхность, слабо наклонённую в юго-восточном направлении. Абсолютные высоты – 102-140 м. Преобладающим типом рельефа являются озёрно-аллювиальные равнины, сложенные мелко- и среднезернистыми песками. В её пределах выделяются до трёх обширных террас: 102-110 м, 112-120 м, 130-140 м. Участками наблюдаются дюны высотой от 1,5  до 10 м (рис. 3.4). На плоских водоразделах рек располагаются обширные верховые и переходные болота. Глубина вреза долин рек Мологи и Чагодощи порядка 8-15 м, а Мологи у г. Устюжны – до 20-25 м.

Верхнемоложская гряда, образующая южное обрамление Молого-Шекснинской низменности, является северной окраинной частью Вышневолоцкой гряды. Преобладающим типом рельефа является холмисто-моренный. Холмы, высотой от 5 до 22 м, имеют округлые вершины и пологие склоны. Развиты также волнисто-увалистые моренные и озёрно-ледниковые равнины, камы, озы. Абсолютные высоты поверхности – от 140 до 240 м.

В соответствии с геоморфологической картой на территории Устюженского района можно выделить восемь типов рельефа, их площадное участие неравномерно: ледниковый – холмисто-моренный (2), морено-равнинный (4); водно-ледниковый – зандровый (6), озёрно-ледниково-равнинный (8); озёрный и озёрно-аллювиальный – озёрно-аллювиально-равнинный (10); речной – долинно-речной (11); биогенный – болотно-равнинный (12); эоловый – дюнный (13).

##### Геологическое строение

Дочетвертичные образования. В состав платформенного (осадочного) чехла территории Вологодской области, залегающего на дорифейском фундаменте, входят породы верхнепротерозойского (рифея и венда), палеозойского (кембрийского, ордовикского, силурийского, девонского, каменноугольного, пермского, мезозойского (триасового, юрского, мелового)) и кайнозойского (палеогенового, неогенового, четвертичного) возраста. В соответствии с общим пологим падением пород (от 2 до 3-4 м на 1 километр) на юго-восток наблюдается последовательная смена древних отложений более молодыми, начиная от верхнедевонских и кончая неогеновыми; в этом же направлении увеличивается мощность осадочного чехла от 200-700 м в Вытегорском районе до 2500-3000 в районе Грязовца и г.Никольска.

На территории Устюженского района отмечены некоторые яруса отложений каменноугольной и пермской систем в таблице ниже они выделены цветом.

Таблица 3-3 Схема стратиграфии дочетвертичных образований Устюженского района

| Эра-тема | Сис-тема | Отдел | Ярус | Услов-ный знак | Горизонт | Серия, свита, толща |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Палеозойская | Пермская | Верхний | Татарский | Верхний | P2t2 | Вятский | Саларевская свита |
|  |  |  |  |  |  | Северодвинский | Полдарская свита |
|  |  |  |  |  |  |  | Сухонская свита |
|  |  |  |  | Нижний | P2t1 | Уржумский | Нижнеустьинская свита |
|  |  |  | Казанский | Верхний | P2kz | Поволжский | Ускольская свита |
|  |  |  |  | Нижний |  | Немдинский | Большебобровская свита |
|  |  |  | Уфимский | P2u | – | Вихтовская свита |
|  |  | Ниж-ний | Сакмарский | P1s | – | Тарногская свита |
|  |  |  | Ассельский | P1а | – | Вожегская свита |
|  | Каменноугольная | Верхний | Гжельский | C3g | Ногинский, Павлово-Посадский, Добрятинский | Надпорожская свита |
|  |  |  | Касимовский | C3k | Хамовнический, Дорогомиловский | Акуловская свита |
|  |  |  |  |  | Кревякинский | Чурьегская свита |
|  |  | Средний | Московский | С2m | Мячковский | Зиновская свита |
|  |  |  |  |  | Подольский | Карельская и сондальская свита |
|  |  |  |  |  | Каширский, верейский | Кайручейская свита |

Рисунок 2-6 Геологическая карта-схема дочетвертичных отложений Устюженского района

Ярусы:

- С2m – Московский,

- C3k – Касимовский,

- C3g – Гжельский,

- P2t1 – Татарский нижний.

Отложения Каменноугольной системы (карбона) представлены в Устюженском районе средним и верхним отделами; мощность карбона увеличивается с запада на восток. Средний карбон представлен в Устюженском районе Московским ярусом (С2m) (рис. 3.5). В разрезе среднего карбона преобладают терригенно-карбонатные и карбонатные породы (известняки, доломиты, песчаники, алевролиты, глины; фауна - брахиоподы, пелециподы, фораминиферы); мощность изменяется от 60-98 м в Андомо-Вытегорском районе до 153 м у г. Вологды. Верхний карбон мощностью 80-130 м представлен в Устюженском районе Касимовским (C3k) и Гжельским (C3g) ярусами. Литологический состав пород

Касимовского яруса представлен доломитами, известняками, мергелями с прослоями песчаников и глин; фауна – брахиоподы, пелециподы, фораминиферы. Литологический состав пород Гжельского яруса представлен доломитами, загипсованными известняками, линзами гипса.

Отложения Пермской системы представлены мощной (400-845 м) толщей морских лагунно-континентальных образований верхнего и нижнего отделов в составе пяти ярусов, из которых на территории Устюженского района представлен только Татарский нижний (P2t1) ярус. Литологический состав пород Татарского нижнего яруса представлен алевритами, глинами, алевролитами, песчаниками, песками, линзами гипсов.

Четвертичные образования. Верхняя часть осадочного чехла представлена отложениями, сформировавшимися в четвертичный период. Четвертичные образования сформировались в результате неоднократных наступаний ледниковых покровов, размыва предудыщих осадков водно-ледниковыми потоками, эрозионно-аккумулятивной деятельности рек и озёр, болотной аккумуляции, а также неотектонических движений, вследствие чего характерной особенностью четвертичного покрова является неполнота разрезов.

Рисунок 2-7 Геологическая карта-схема четвертичных отложений Устюженского района

Генетические типы отложений:

- lg – озёрно-ледниковые,

- g – ледниковые,

- a – аллювиальные,

- b - биогенные.

Четвертичные образования по времени формирования подразделяются на плейстоценовые (эоплейстоценовые и неоплейстоценовые) и голоценовые. Среднее звено неоплейстоцена представлено на территории Вологодской области отложениями лихвинского, днепровского, горкинского и московского горизонтов; на территории Устюженского района отмечен лишь последний, московский горизонт. Отложения московского (бабушкинского) горизонта выходят на современную поверхность и занимают преимущественно юго-юго-восточную часть Устюженского района (рис. 3.6). Рассматриваемые отложения представлены ледниковыми фациями (gIIms) – валунными суглинками, супесями мощностью до 60 м, флювиогляциальными разнозернистыми песками, песчано-гравийным материалом мощностью до 60 м, и озёрно-ледниковыми фациями (lgIIms) – песками, суглинками, глинами мощностью до 20 м.

Верхнее звено неоплейстоцена представлено на территории района Валдайским горизонтом. К Валдайскому горизонту (IaIIIvd) относятся подпорожский и осташковский ледниковые горизонты, разделяемые ленинградским горизонтом (из-за мелкого масштаба карты они объединены в один Валдайский надгоризонт). Подпорожский (нижневалдайский) ледниковый горизонт объединяет ледниковые, флювиогляциальные, озёрно-ледниковые слои, а также «покровные» суглинки общей мощностью до 30 м.  Ленинградский (средневалдайский) горизонт представлен различными генетическими типами отложений. В осташковском (верхневалдайском) горизонте выделяются те же слои, что и в подпорожском горизонте, представленные валунными суглинками, разно- и мелкозернистыми песками, алевритами, суглинками, глинами.

Голоценовые четвертичные отложения представлены в Устюженском районе двумя генетическими типами – аллювиальными (aIV) и биогенными (bIV) отложениями.

Аллювиальные отложения (aIV), формирующиеся потоками речных долин, представлены русловыми, пойменными и старичными фациями. Русловым аллювием образованы дно реки, отмели, острова, косы. В разрезе его состав меняется от галечников в основании через гравий и грубозернистые пески к хорошо промытым косослоистым пескам в кровле. Пойменный аллювий образуется в процессе осаждения частиц из полых вод, с чем связан супесчано-суглинистый его состав. Старичный аллювий формируется в отмерших руслах рек (старицах). В нём преобладают алевриты, глины, реже тонкие пески. Аллювий мелких рек представлен русловой и пойменной фациями, в верховьях – русловой. Аллювий слагает низкую и высокую поймы, надпойменные террасы. Мощность аллювия изменяется от долей метра до 5-10 м.

Биогенные (bIV) (болотные) отложения широко развиты в пределах обширных низин и понижениях рельефа. Наиболее крупные болотные массивы сосредоточены в пределах Молого-Шекснинской низменности. Среди болот области встречаются все основные морфологические типы: низинные, переходные, смешанные и верховые, при преобладании двух последних. Болотные отложения представлены торфом мощностью до 10 м. Подстилается торф преимущественно мореной, озёрно-ледниковыми и озёрными суглинками. Начало формирования торфяников относится к позднеледниковому времени, образование крупных из них происходило в раннем голоцене.

Для народного хозяйства четвертичные образования имеют важное значение. Прежде всего, они служат как основания для всевозможных сооружений, дорог, железнодорожных путей, а также являются материнскими породами, на которых формируются все типы почв. Четвертичные образования в ряде случаев являются полезными ископаемыми и используются в качестве строительных материалов (глины, суглинки, валуны, гравий, пески), топлива (торф), удобрений (сапропель), агрохимического сырья (гажа). С четвертичными отложениями связаны и пресные воды.

##### Тектоника

Рисунок 2-8 Схематическая тектоническая карта Устюженского района

Территория Вологодской области расположена в северо-западной части Русской плиты, характеризуется блоковым строением и сложным расчленённым рельефом поверхности фундамента. В фундаменте рассматриваемой территории выделяются пять мегаблоков земной коры, из которых на площадь Устюженского района приходится только Олонецкий мегаблок. Мегаблоки различны по форме и размерам и, в свою очередь, сетью разломов разделены на блоки более высоких порядков. Разломы играют важнейшую роль в формировании рельефа фундамента, определяя положение, простирание и амплитуду основных его морфоструктур и характер их сочленения.

1 – глубина залегания фундамента минус 1,0-1,5 км;

2 – глубина залегания фундамента минус 1,5-2,0 км;

3 – Пестовский выступ.

В рельефе фундамента выделяются несколько крупных структурных элементов; Устюженский район попадает в пределы Онежско-Сухонской моноклинали юго-восточного склона Балтийского щита. В пределах Онежско-Сухонской моноклинали поверхность дорифейского фундамента погружается в юго-восточном направлении от 150-200 м в юго-восточном Прионежье до 3200-3500 м в районе Лежи и верхней Сухоны; в Устюженском районе глубина залегания фундамента достигает минус ~1250-1900 м.

На фоне довольно пологого (около 40’) погружения выделяется ряд грабенообразных структур и горстообразных выступов, из них в границы Устюженского района попадает лишь Пестовский выступ.

Современные неотектонические движения на территории Устюженского района выражены слабо, вертикальные движения земной коры составляют минус 1-2 мм/год.

##### Опасные природные процессы

Геолого-геоморфологические условия Устюженского района определяют развитие опасных природных процессов. На территории района отмечены процессы заболачивания, подтопления и затопления, речной эрозии.

Существенная часть района подвержена процессам заболачивания, что связно с избыточным увлажнением территории и  наличием плоских бессточных участков и западин, характерных для ледникового рельефа района.

Развитие речной эрозии отмечается повсеместно вдоль русел крупных рек, таких как Чагодоща, Молога и др. Во время прохождения паводков на реках ряд населённых пунктов района подвержен подтоплению и частичному затоплению. Также, в долине р. Чагодощи отмечены процессы дефляции (разрушение рыхлых горных пород и почв под действием ветра).

Карстовые процессы, в целом отмечаемые на территории Вологодской области, в пределах Устюженского района отсутствуют.

В соответствии со СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» территория Устюженского района попадает в зону с возможными землетрясениями интенсивностью 5 и менее баллов. Вероятность возникновения землетрясений составляет 0,01 (периодичностью 1 раз в 100-150 лет).

##### Инженерно-геологические условия и оценка

Инженерно-геологические условия Устюженского района показаны на рис. 3.8;  краткая характеристика инженерно-геологических групп комплексов горных пород приведена ниже.

Торфяно-болотный геолого-генетический комплекс широко развит на территории Устюженского района.  Преобладают осоково-сфагновые и пушицево-сфагновые торфа тёмно-бурого цвета, слабо разложившиеся (20-30%), мощностью 2-6 м, насыщенные водой с глубины 0,0-0,5 м. Коэффициент фильтрации торфа около 0,35 м/сутки.

Торф является сильносжимаемым грунтом с низкой несущей способностью. По данным компрессонных испытаний монолитов, коэффициент уплотнения в интервале нагрузок 1-2 кГ/см2 составляет 4,556-12,069,  модуль осадки при нагрузке 0,5 кГ/см2 достигает 292,24 – 480,04 мм на 1 м грунта.

Ледниковый (моренный) геолого-генетический комплекс также широко представлен на территории Устюженского района. Породы, входящие в его состав, представлены несортированными валунными суглинками или валунными супесями.

Морена практически безводна. Однако к линзам и прослоям песков, которые часто содержатся в валунных суглинках и имеют мощность от 0,5-1,0 до 19 м, нередко приурочены грунтовые воды. Местами эти воды обладают напором. Воды пресные гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Минерализация составляет 300-600 мг/л. Воды не агрессивные.

Валунные суглинки являются надёжным основанием для сооружений с расчётным сопротивлением 2,0-3,5 кГ/см2. В зоне сезонного промерзания валунные суглинки имеют склонность к пучению. Это следует учитывать при закладке фундаментов.

Пески и супеси валунные обладают хорошей несущей способностью и являются надёжным основанием для фундаментов с расчётным сопротивлением 2,5-3,5 кГ/см2.

Озёрно-ледниковый геолого-генетический комплекс представлен песками мелко- и среднезернитыми, которые имеют мощность до 5-12 м. Они обводнены с глубины 0,5-2,5 м и содержат пресные гидрокарбрнатные, кальциево-магниевые, неагрессивные безнапорные воды. Пески являются устойчивым основанием для сооружений с расчётным сопротивлением 1,5-2,5 кГ/см2.

Поверхность  Устюженского района имеет равнинный рельеф и с этой точки зрения в целом благоприятна для градостроительного освоения. Однако, учитывая приведённые выше характеристики грунтовых толщ, которые будут залегать в зоне влияния фундаментов зданий и сооружений, наиболее благоприятной для градостроительного освоения территорией является южная часть Устюженского района (см. Схему комплексной оценки территории).  К неблагоприятным территориям следует отнести заболоченные участки района, поймы и нижние надпойменные террасы рек. Территория затопления паводками 1% обеспеченности или паводками редкой повторяемости неблагоприятна для градостроительного освоения, что необходимо учитывать при разработке проектной документации. Строительству отдельных зданий и сооружений должны предшествовать инженерно-геологические изыскания, проводимые специализированными организациями.  К территориям с особыми условиями использования (с регламентированной застройкой) относятся водоохранные, рыбоохранные зоны, зона прибрежной защитной полосы, зоны санитарной охраны источников водоснабжения, санитарно-защитные и охранные зоны, а также площади особо охраняемых природных территорий (ООПТ). К территориям, не подлежащим застройке, относятся зоны залегания и добычи полезных ископаемых.

Рисунок 3-9 Инженерно-геологическая карта-схема Устюженского района

### Минерально-сырьевые ресурсы

Полезные ископаемые на территории Устюженского района приурочены к четвертичным образованиям, представлены песчано-гравийным материалом, строительными песками, легкоплавкими глинами, карбонатным сырьём и торфом.

Потенциальная ценность извлекаемых запасов полезных ископаемых оценивается в 1014,7 млн. долларов (11,4% от минерально-сырьевого потенциала (МСП) Вологодской области), почти целиком (98,7%) основан на запасах месторождений торфа (см. таблицу ниже). МСП остальных полезных ископаемых Устюженского района (песчано-гравийный материал, пески строительные, глины кирпичные, пресные подземные воды) относительно малые (13,1 млн. долларов); их доля в потенциале района составляет всего лишь 1,26 %.

Таблица 3-4 Минерально-сырьевой потенциал (МСП) запасов полезных ископаемых Устюженского района

| Вид минерального сырья | МСП извлекаемых запасов |
| --- | --- |
|  | млн. долларов | % от итога | % от МСП запасов полезного ископаемого Вологодской области |
| Песчано-гравийный материал (ПГМ) | 3,20 | 0,30 | 1,2 |
| Пески строительные | 2,75 | 0,30 | 0,9 |
| Глины кирпичные | 0,58 | 0,06 | 0,2 |
| Торф | 1001,62 | 98,70 | 20,4 |
| Пресные подземные воды | 6,57 | 0,60 | 10,6 |
| ИТОГО по району | 1014,72 | 100 | 11,4 |

В Устюженском районе сосредоточено 20,4% потенциала запасов торфа Вологодской области, 10,6% потенциальной ценности эксплуатационных областных запасов пресных подземных вод. Доля каждого из остальных полезных ископаемых (ПГМ, пески строительные, глины кирпичные, пресные подземные воды) района в областном минерально-сырьевом потенциале соответствующего полезного ископаемого относительно мала и колеблется от 0,3 % (глины кирпичные до 1,2% (ПГМ).

Практически все имеющиеся месторождения песчано-гравийного материала (ПГМ) и строительных песков располагаются на юге района в пределах Верхнемоложской гряды; приурочены к отдельным камовым холмам. Все они, за исключением месторождения Малое Восное, мелкие. Балансом запасов строительных песков не учитывается ни одного месторождения.

На балансе валунно-песчано-гравийного материала числится три месторождения: Волосово, Терентьево и Малое Восное.

Самым крупным в районе является месторождение Малое Восное, оно разрабатывалось с 1981 по 1997 год Устюженским заводом ЖБИ, в дальнейшем добыча на нём не производилась. Сырьё использовалось для изготовления железо-бетонных изделий для городского и сельского строительства в пределах района. Оставшиеся запасы на 01.01.2002 г. составляют по категориям В+С1+С2 2012 тыс. м3. За 16 лет эксплуатации месторождения на нём было добыто всего 130 тыс. м3, при таких темпах добычи в дальнейшем запасов хватит на многие годы.

Месторождение ПГМ Волосово и Терентьево до 1998 гола разрабатывалось ООО «Устюженская ПМК». Сырьё использовалось для строительства и содержания местных автодорог. Производительность карьеров не превышала 12 тыс. м3 в год. В последние годы карьеры временно приостановили добычу (переоформление лицензий), отчётность о эксплуатации в территориальную балансовую комиссию не поступала. Оставшиеся запасы по категории С2 составляют: на Волосовском месторождении 515 тыс. м3. Обеспеченность предприятия на базе этих двух месторождений при достигнутом объёме добычи составит до 50 лет.

Из месторождений, не учитываемых балансами, известно два месторождения ПГМ и четыре – песков. Выявлялись они за период с 1964 по 1992 гг. Запасы на них оценены по категории С2, что вполне достаточно для использования их сырья в дорожном строительстве.

Месторождения ПГМ Дора-Парковое и Залесье с суммарными запасами в 481 тыс. м3 ранее разрабатывались. Сведений о количестве отработанного сырья нет, данные о запасах приведены на время их разведки. По четырём месторождениям песков – Чирец, Большое Восное, Даниловское и Романцево – суммарные запасы составляют 1691 тыс. м3. Из них только месторождение Романцево периодически эскплуатрируется, добычу песков по лицензии производит ОАО «Устюжнаавтодор» - оставшиеся запасы на нём 86 тыс. м3.

Дорожная сеть района за последние два десятилетия развилась достаточно основательно. Строительство дорог производилось практически только на местном сырье. Специально для этих целей различными организациями производились поисково-разведочные работы на ПГМ и пески вблизи проектируемых дорог. Было выявлено девять мелких месторождений для притрассовыых карьеров: песчано-гравийный материал – Избищи, Дьяково, Подъём, Гора; суммарные запасы 545 тыс. м3; строительные пески – Старое Квасово, Месторождение №1, Месторождение №2, Давыдовское, Дуброво – суммарные запасы 327 тыс. м3. Сведений о состоянии запасов на этих притрассовых месторождениях (карьерах) на настоящее время нет, централизованной отчётности о их возможной эксплуатации и использованию сырья не велось. Сведения о их запасах приводятся на момент их разведки.

Перспективы выявления новых месторождений ПГМ и песков в Устюженском районе весьма ограничены. Южная, самая перспективная на эти виды полезных  ископаемых часть района изучена весьма полно, вряд ли здесь можно выявить новые месторождения. Центральная и северная части района, находящиеся в пределах Молого-Шекснинской низменности, абсолютно бесперспективны на выявление месторождений ПГМ. Здесь вокруг обширнейших болотных массивов залегают только озёрно-аллювиальные и реже эоловые пески – мелкие, очень мелкие и тонкие. При производстве поисковых работ ПКГЭ в 1991-1995 годах удалось выделить на наиболее положительных геоморфологических формах рельефа (межболотные грядовые повышения, эоловые гряды) залежи песков, по качеству пригодных только для отсыпки оснований автодорог и редко асфальтобетонных смесей. Это перспективные площади и участки: Лентьево, Окулово, Новая Деревня, Деревяга, Мезга и Глухово. Суммарные прогнозные ресурсы на этих участках составляют 3828 тыс. м3, по площадям  и участкам ресурсы изменяются от 187 до 945 тыс. м3.

Глины и суглинки легкоплавкие. Легкоплавкие глины в районе приурочены к озёрно-ледниковым и аллювиально-делювиальным отложениям четвертичного генезиса, имеющим весьма ограниченное распространение. Имеется три месторождения суглинков и глин: Брилино, Лукьянцевское и Высотинское.

Балансом запасов кирпично-черепичных и керамзитовых глин и песков-отощителей на 01.01.2001 г. учитывается лишь месторождение Брилино, разрабатывавшееся с 1971 по 1987 г., находящемся в ведении Управления местной промышленности Устюженским кирпичным заводом, где выпускался обыкновенный кирпич  марки «125». С 1987 года завод прекратил свою деятельность, а в последствии был ликвидирован. Месторождение числится законсервированным, оставшиеся запасы сырья на нём по категориям В+С1 составляют 104,9 тыс. м3.

Небалансовое месторождение Высотинское разрабатывалось с 1959 года тем же Устюженским кирпичным заводом, затем с 1964 по 1986 годы кирпичным цехом Устюженского ЛПХ, который в дальнейшем также был ликвидирован.  Выпускался кирпич марок «100-125». Оставшиеся запасы по категориям В+С1 – 80,8 тыс. м3, по категории С2 – 302 тыс. м3.

Разработка месторождений Брилино и Высотинского вряд ли возобновится в ближайшем будущем, так как для этого потребуется строительство нового кирпичного завода.

Небалансовое месторождение Лукьянцевское, выявленное в 1971 году, с запасами по категории С2 в 353 тыс. м3 в разработку не вовлекалось. Требуется его дальнейшее изучение. По лабораторно-технологическим испытаниям сырьё оценивается пригодным для изготовления кирпича при условии обезвреживания карбонатных включений.

Исходя из геологического строения района перспективы выявления новых месторождений глинистого сырья четвертичного возраста отрицательные.

Поисково-разведочными работами ЛКГЭ в 1971 году выделено два участка – Устюженский и Тюхтово, распространения верхней переотложенной (продукт выветривания) части верхнепермских отложений, представленных алевролитами с прослоями глин и реже песков. Вскрытая мощность этой толщи 0,8-3,5 м, во вскрыше четвертичные пески и валунные суглинки мощностью 0,5-3,9 м. По предварительным данным алевролито-глинистая толща может использоваться в кирпичном производстве. Суммарные прогнозные ресурсы по этим участкам по категории Р1 определены в объёме всего лишь 190 тыс. м3. Полагается, что при нахождении в районе трёх изученных месторождений глин четвертичного возраста со значительно большими запасами, хорошим качеством и более лучшими горно-техническими условиями отработки, заниматься оценочными и разведочными работами на этих площадях абсолютно нерационально.

Агрокарбонатное сырьё в пределах Устюженского района имеет весьма ограниченное распространение. Представлено современными химическими отложениями – гажой и известковым туфом, зафиксированными на Молого-Шекснинской низменности в восточной части района.

Небалансовое месторождение Красноручейское состоит из четырёх отдельных залежей гажи с пропластками известкового туфа мощностью 0,4-2,7 м. Гажа  залегает с поверхности и, частично, под торфом мощностью до 1,9 м. Месторождение находится в достаточно удобном для подъезда месте, ранее разрабатывалось колхозом «Большевик», на землях которого находится. Гажа и туф использовались для известкования почв. Разведанные запасы составляли 53 тыс. м3 по категории В. На настоящее время сведений о количестве добытых и оставшихся запасов нет.

Имеющаяся перспективная площадь Ластовское сложена гажой мощностью до 2,2 м. Гажа залегает с поверхности или под маломощным слоем мха. Прогнозные ресурсы по категории  Р1 здесь определены в объёме 415 тыс. м3. Площадь располагается на болоте, полезная толща обводнена ввиду труднодоступности и сложности гидрогеологических условий, разведочные работы не проводились. По указанным отрицательным факторам вовлечение в отработку Ластовской залежи вряд ли когда-нибудь будет осуществлено.

Основываясь на данных изученности геологического строения района, следует отметить полное отсутствие перспектив выявления новых месторождений агрокарбонатного сырья.

Краткая характеристика месторождений торфа приведена в таблице ниже.

Таблица 3-5 Месторождения торфа Устюженского района (тыс. тонн)

| № | наименование | местоположение | утверждённые запасы | запасы на 01.01.2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бельги | 13,5 км СЗ г. Устюжны | 461 | 451 |
|  | Березовский Осередок | 21 км СВ г. Устюжны | 487 | 336 |
|  | Бурцевское-Козье | 13 км ЮВ г. Устюжны | 1713 | 776 |
|  | Грязно-Дубровское | 24 км ЮЗ г. Устюжны | 973 | 937 |
|  | Зелеское и Леушинское | 14,5 км ЮЗ г. Устюжны | 356 | 249 |
|  | Иванцевское | 30 км ЮЗ г. Устюжны | 238 | 221 |
|  | Знаменское | 35 км Ю г. Устюжны | 183 | 121 |
|  | Игумновское | 2,5 км ЮВ г. Устюжны | 300 | 98 |
|  | Матвеевское | 27 км СВ г. Устюжны | 318 | 276 |
|  | Филюшино | 20 км ЮВ г. Устюжны | 220 | 206 |
|  | Ченцовское | 11,5 км ЮВ г. Устюжны | 399 | 353 |
|  | Черецкое | 6,5 км СВ г. Устюжны | 206 | 132 |
|  | Ключевое | 25 км ЮЗ г. Устюжны | 127 | 127 |
|  | Орельское-Причагодощеское | 30 км ЮЗ г. Устюжны | 35338 | 35338 |
|  | Песочное | 8 км В г. Устюжны | 59127 | 59127 |
|  | Тонкая Грива | 28 км СЗ г. Устюжны | 1667 | 1667 |
|  | Уломское II | 20 км от г. Устюжны | 429363 | 429363 |
|  | Чирецкое II | 22,5 км ЮЗ г. Устюжны | 179 | 179 |

Замечательным богатством Вологодской области являются минеральные воды. На территории Устюженского муниципального района отмечены минеральные воды арчманского типа (согласно ГОСТ 13273-88). Сульфидные воды арчманского типа приурочены к загипсованным отложениям карбона и частично перми. Наиболее широкое распространение они получили на юго-западе Вологодской области, в Молого-Судском междуречье, где указанные породы залегают близко от поверхности земли, а местность сильно заболочена. Наличие крупных болотных массивов, в пределах которых протекает биологический процесс восстановления сульфатов, благоприятствует накоплению сероводорода. В списке зарегистрированных минеральных источников Вологодской области на долю Устюженского района приходится один источник – на р. Шелохачь (пойма р. Чагодощи).

### Лесные ресурсы

Общая площадь Устюженского лесничества составляет 273058 га, в том числе покрытая лесом –169716га.

Леса лесничества расположены в бассейне течения рек Молога и Чагодоща одним массивом.

В составе лесничества образовано 11 участковых лесничеств, в том числе 2 участковых сельских лесничества. Каждое сельское участковое лесничество разделено на участки бывшие сельхозформирования.

Таблица 3-6 Участковые лесничества Устюженского района

| Наименование участковых лесничеств | Площадь, га |
| --- | --- |
| Мережское | 18166 |
| Лентьевское | 43841 |
| Ванское | 30540 |
| Долоцкое | 44783 |
| Устюженское | 23514 |
| Моденское | 13998 |
| Яковлевское | 20739 |
| Жуковское | 7744 |
| Залесское | 3743 |
| Северное сельское лесничество в том числе: | 26531 |
| Южное сельское лесничество в том числе: | 39459 |
| Итого: | 273058 |

Территория Устюженского лесничества относится к таежной лесорастительной зоне и южнотаежному лесному району европейской части России и и находится в пределах Скандинавско-Русской провинции Европейской области умеренного пояса.

Земли, покрытые лесной растительностью составляют 62,2% , земли не покрытые лесной растительностью составляют 0,6% и представлены преимущественно вырубками последних двух лет.

Стоит отметить, что покрытые лесом земли представлены насаждениями естественного происхождения, которые далеки от оптимальных как по составу древесных пород, так и по продуктивности.

Из всех земель покрытых лесной растительностью на долю ценных хвойных насаждений приходится 53,6 %, на долю мягколиственных – 46,4 %.

Нелесные земли составляют 35,7 % общей площади лесничества и представлены в основном болотами (33,4 %).

Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов показано в таблице ниже.

Таблица 3-7 Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

| Целевое назначение лесов | Площадь, га |
| --- | --- |
| Всего по лесничеству | 273058 |
| Защитные леса | 73972 |
| в том числе: |  |
| 1. Леса водоохранных зон | 16577 |
| 2. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего: | 15119 |
| в том числе: |  |
| защитные полосы лесов, расположенные вдоль автомобильных дорог общего пользования, находящиеся в собственности субъектов РФ | 8476 |
| зеленые зоны | 6643 |
| 3. Ценны леса всего | 42276 |
| в том числе: |  |
| леса, имеющие научное или историческое значение | 10081 |
| запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | 32195 |
| Эксплуатационные леса | 199086 |

Защитные леса занимают 73972 га (37.2 %), эксплуатационные леса 199086 га (62.8%).

##### Состав защитных лесов

На территории Устюженского района отсутствуют особо охраняемые территории федерального значения. Существуют 6 ландшафтных заказников областного значения, 3 памятника природы и один болотный заказник. Существующие ООПТ Устюженского района представлены в таблице ниже.

Таблица 3-8 Существующие ООПТ Устюженского района

| Ландшафтные заказники областного значения |
| --- |
| Наименование ООПТ | Тип ООПТ | Краткая характеристика и режим ведения хозяйства |
| "Кобожский" | Научное, рекреационное. Леса ООПТ | Заказной режим охраны. Запрещается всякая деятельность, влияющая на сохранность природного ландшафта |
| "Отненский" | Научное, рекреационное. Леса ООПТ | Заказной режим охраны. Запрещается всякая деятельность, влияющая на сохранность природного ландшафта |
| "Ванская Лука" | Научное, историческое. Нерестилище рыб. Охотничий резерват | Заказной режим охраны. Запрещается всякая деятельность, влияющая на сохранность природного ландшафта |
| "Горский" | Научно-исторический генетический резерват | Заказной режим охраны. Запрещается всякая деятельность, влияющая на сохранность природного ландшафта |
| "Модно" | Научное, рекреационное. Леса ООПТ | Заказной режим охраны. Запрещается всякая деятельность, влияющая на сохранность природного ландшафта |
| "Молога" | Научное, рекреационное. Леса ООПТ | Заказной режим охраны. Запрещается всякая деятельность, влияющая на сохранность природного ландшафта |
| Памятники природы |
| "Урочище Подсосенье" | Научное, рекреационное | Заказной режим охраны. Запрещены все виды рубок. |
| "Шишкина Нива" | Научное, рекреационное | Заказной режим охраны. Запрещены все виды рубок. |
| "Урочище «Чайкино озеро" | Научное, рекреационное | Заказной режим охраны. Запрещены все виды рубок. |
| Болотный заказник |
| Кобожское | Клюквенное болото | Заказной режим охраны. |

На территории Устюженского лесничества к ценным лесам отнесены ландшафтные заказники площадью 13861,3 га. Заказники образованы с целью сохранения, воспроизводства и восстановления отдельных или нескольких компонентов природы и поддержания общего экологического баланса.

К памятникам природы отнесены территории площадью 450,9 га. Памятниками природы в области объявлены уникальные природные объекты, имеющие особое научное, историческое и культурно-эстетическое значение. Основной задачей объявления памятников природы является сохранение их в естественном состоянии для научных, культурно-просветительских и эстетических целей.

Общий запас древесины составляет 28830,1 тыс. м³, в том числе хвойных 20645,9 тыс. м³. Лесопользование составляет 306,8 тыс. м³ в год.

На 2010 год  производственными планами установлены следующие объемы:

- отвод лесосек в рубку главного пользования-587 га;

- разрубка квартальных просек -310 км;

- создание лесных культур 153,8 га;

- рубки ухода в молодняках 141 га;

- устройство минерализированных полос-45км,

- уход за минерализованными полосами – 195 км;

- уход за семенными участками и плантациями  305га.,

- заготовка семян-10 кг.

- закладка новых объектов лесного семеноводства (постоянных семенных участков, семенных плантаций, испытательных лесокультур);

- освоение новых технологий с применением большей механизации производственных операций на сборе лесосеменного сырья, его переработке, уходах за кроной и почвой на площадках семенных объектов и т.д.

Постепенный переход на закладку собственного питомника и посева лесных культур только их семян с улучшенными наследственными свойствами-2,5 га.

Таблица 3-9 Расчетная лесосека при всех видах рубок

| Хозяйства | При рубке спелых и перестойных насаждений | При рубках ухода | При санитарных рубках | При прочих рубках | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | запас тыс. м³ | запас тыс. м³ | запас тыс. м³ | запас тыс. м³ | запас тыс. м³ |
|  | Ликв ид | делов | ликвид | делов | Лик вид | делов | Лик вид | делов | Лик вид | делов |
| Хвойные | 98.9 | 87.4 | 28.6 | 19.3 | 1.4 | 1.1 | 9.8 | 8.9 | 138.7 | 116.7 |
| Мягколиственные | 110.8 | 74.2 | - | - | - | - | - | - | 113 | 75.8 |
| Итого: | 209.7 | 161.6 | 28.6 | 19.3 | 1.4 | 1.1 | 9.8 | 8.9 | 251.7 | 192.5 |

На не покрытых лесной растительностью землях лесные культуры следует создавать на 18% площади этих земель. На остальной их площади (82 %) производить комбинированное и естественное содействие лесовозобновлению.

Ежегодный объем лесовосстановления будет составлять 1637га (создание лесных культур 153,8га, комбинированный способ 927 га, сохранение подроста 416 га).

### Земельный фонд

Устюженский район расположен в юго-западной части Вологодской области. Граничит на севере с Бабаевским и Кадуйским районами; на востоке с Череповецким районом; на Западе с Чагодощенским; на юго-востоке с Тверской областью; на юго-западе с Новгородской областью. Административным центром района является г. Устюжна.

Район состоит из 10 муниципальных образований:

- г. Устюжна.

- Устюженское.

- Сошневское.

- Залесское.

- Никольское.

- Никифоровское.

- Моденское.

- Мезженское.

- Поселок имени Желябова.

- Лентьевское.

Распределение земельного фонда Устюженсого муниципального района представлено в таблице ниже.

Таблица 3-10 Распределение земельного фонда по категориям

| Категории земель | Площадь, га |
| --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 138589 |
| Земли населенных пунктов | 7053 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи. | 1563 |
| Земли лесного фонда | 207346 |
| Земли запаса | 6369 |
| Итого земель в границах муниципального образования | 360920 |

*Использованы данные формы 22-2 Устюженского муниципального района на 01.01.2008г.

Наибольшие территории занимают земли лесного фонда и земли сельскохозяйственного назначения.

Земельные угодья, являются основным элементом государственного учета земель и подразделяются на сельскохозяйственные 38,2% и несельскохозяйственные угодья 71,8%.. К сельскохозяйственным угодьям отнесены пашня, залежь, сенокосы, пастбища и многолетние насаждения, к несельскохозяйственным, земли застройки, земли под дорогами, нарушенные земли, прочие земли.

Рисунок 3-10 Распределение земельного фонда Устюженского района по угодьям

Рисунок 2-11 Структура сельскохозяйственных угодий

Основной проблемой сельскохозяйственных угодий является их ухудшение (заболачивание, зарастание кустарником и т.д.). Это связано с большим сокращением сельхозпредприятий после распада СССР. Данная проблема характерна практически для всей территории Российской Федерации.

В собственности граждан находится 16,4% земель. В основном это земли сельскохозяйственного назначения.

В собственности юридических лиц находится 0,2% земель. В основном это земли лесного фонда и сельскохозяйственного назначения.

В государственной и муниципальной собственности - 83,4% земель.

# Анализ и прогноз развития основных отраслей экономики Устюженского района

## Сельское хозяйство

В целом, Устюженский район относится к зоне рискованного земледелия. Однако, в разрезе Вологодской области, Устюженский район занимает одну из наиболее благоприятных для развития сельского хозяйства территорий. Данная территория относится к первому агроклиматическому району. Это наиболее теплый район в области. Климат района умеренно-континентальный. Он испытывает наибольшее (отепляющее) влияние Атлантики в холодную половину года. Этот район отличается наибольшей продолжительностью периода активной вегетации с температурой выше 10(С (115–125 дней) и самыми высокими суммами температур за этот период (1600–1800°С). Безморозный период составляет не более 120 дней в году. Среднегодовая температура воздуха 3ºС. Среднегодовое количество осадков 450-500мм.

Почвенный покров в основном представлен почвами дернового ряда и почвами болотного ряда. Почвообразующими породами являются озерно-ледниковые отложения. Для центральной и южной части района характерны дерново-подзолистые почвы. Также в южной части района, вдоль Новгородской и Тверской областей довольно распространены дерново-слабооподзоленные почвы. Территория района, расположенная  севернее р.Молога, в основном представлена Почвами болотного ряда. Преимущественно вдоль крупных рек встречаются пойменные дерновые почвы. Глееватые и глеевые почвы встречаются практически вдоль всей южной границы района. Почвы подзолистого ряда распространены весьма мозаично по территории района. Встречаются слабоподзолистые и слабоподзолистые и болотно-подзолистые почвы.

Площадь сельскохозяйственных угодий на 01.01.2008 г. составляет 44159га. Из них пашни 33525га, кормовых угодий 10578га, многолетних насаждений 56га. Распаханность территории составляет 76%.

Основным направлением сельскохозяйственного производства Устюженского района является мясомолочное и картофельное производство с развитым льноводством. В районе существует сыродельное производство.

Посевные площади во всех категориях хозяйств в 2008 году составили 18383 га. Для сравнения, в 2000г. эта площадь составляла 28894га, т.е  за 8 лет произошло сокращение площади на 10511га. На диаграмме показано изменение посевных площадей с 2006 по 2008гг.

Рисунок 3-1 Динамика изменения посевных площадей во всех категориях хозяйств с 2006 по 2008гг

Распределение посевных площадей по формам хозяйств на 2008г. представлено в таблице ниже.

Таблица 4-1 Распределение посевных площадей

| Категории хозяйств | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственные предприятия | 16866 | 91,7 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 835 | 4,5 |
| Население | 682 | 3,7 |
| Итого: | 18383 | 100,0 |

Урожайность зерновых культур низкая и составляет с 2006 по 2008 года около 13ц/га. Наибольшие объемы производства зерновых культур приходятся на сельскохозяйственные предприятия, около 98%.

Производство картофеля в сельхозпредприятиях района составляет 12-13 % от общего объёма картофеля, выращенного во всех категориях хозяйств. Выращиванием картофеля занимаются девять хозяйств, причём 2 хозяйства: ЗАО «Земледелец-Северсталь» и ЗАО «Утро» ежегодно производят 75-77 % от всего объёма картофеля. Основными производителями картофеля являются ЛПХ и КФХ.В развитие сельского хозяйства Устюженского муниципального района наблюдаются  снижение показателей в 2004 году. С 2005 наблюдаются положительные тенденции роста объема производства сельского хозяйства,  увеличения посевных площадей по льну-долгунцу, по урожайности картофеля, производству зерновых и картофеля.

Удой молока на корову вырос с 2771 кг в 2000 году до 4760 кг в 2008 году. Наблюдаются положительные тенденции в производстве молока до 17887,6 тонн в 2008г. Постепенно растет рентабельность производства  сельскохозяйственной  продукции (с учетом субсидий) с 9,01% в 2000 году до 15,5% в 2006 году. Число  крестьянско-фермерских хозяйств за указанный период осталось прежним.

Сельское хозяйство района включает сельхозпредприятия, крестьянские хозяйства, личные подсобные хозяйства граждан и подсобные хозяйства. Данные по распределению численности поголовья скота по формам хозяйств представлено в таблице ниже

Таблица 4-2 Численность поголовья скота

| Формы хозяйствования | Кол-во | Численность скота на 01.01.2007 |
| --- | --- | --- |
|  |  | КРС | в т.ч. коров | свиней |
| Сельхозпредприятия | 14 | 7246 | 3876 | 311 |
| Крестьянские хозяйства | 65 | 16 | 7 | 70 |
| Личные подсобные хозяйства | 5612 | 516 | 260 | 1032 |
| Итого: | 5735 | 7778 | 4097 | 1413 |

Сельхозпредприятия района специализируются на производстве молока, удельный вес его в структуре товарной продукции занимает порядка 70%.  В отрасли растениеводства основной товарной продукцией является картофель. Три хозяйства ОАО «Трудовик»,  СПК «Пригородный плюс» и ООО «Полюшко» занимаются выращиванием льна-долгунца. В районе зарегистрировано 95 крестьянско-фермерских хозяйств. Из них работающих 77,  в том числе 61 КФХ специализируется на выращивании картофеля, как единственной товарной культуры.

Рисунок 3-2 Распределение поголовья скота (КРС и свиней) по формам хозяйств

Мясное производство не является основной сельскохозяйственной продукции. Производство мяса (реализация) в сельхозпредприятиях района занимает половину всего объёма, вторая половина производится в ЛПХ. Откормом крупного рогатого скота сельхозпредприятия не занимаются, производится только выращивание ремонтного молодняка.

Слабым звеном в сельхозпредприятиях района остаётся состояние машинотракторного парка. В большинстве сельхозпредприятий изношенность тракторов составляет от 75 до 90 %, сельхозмашин от 65 до 90 %. Обновление техники происходит в ООО «Жуковец», СПК Пригородный «Плюс», ЗАО «Земледелец-Северсталь», ЗАО «Утро», СПК «Верный», ОАО «Трудовик». Остальные сельхозпредприятия не имеют возможности приобрести новую технику. Во многих хозяйствах требуется реконструкция животноводческих помещений, замена оборудования.

В сельхозпредприятиях района работает 150 человек руководителей и специалистов, из них 26,7 % с высшим образованием, 62 % со средним образованием, обеспеченность специалистами составляет 82 %. Не хватает кадров массовых профессий, обеспеченность трактористами составляет 86 %, операторами машинного доения – 90 %.

В областную программу «Развитие молочного животноводства на 2006 – 2008 годы» включены четыре хозяйства района: ООО «Жуковец», СПК «Верный», ЗАО «Утро», ООО «Полянкович».

##### Проектное предложение

Устюженский район полностью обеспечивает себя картофелем и молочными продуктами. Данный вид сельскохозяйственной продукции поставляется в другие районы Вологодской области, в Ленинградскую область и в Москву. По прогнозам на расчетный срок предполагается сокращение численности населения района до 17 тыс. чел. Это приведет к сокращению потребности в продуктах питания в районе и увеличит количество, вывозимой продукции примерно на 10%.

На первую очередь предлагается (2015 год)

На базе крестьянских и фермерских хозяйств с сельскохозяйственных предприятий занимающихся производством картофеля на основе кооперации создание предприятий частичной, и полной переработки картофеля, а также фасовки в различный тип тары. Это позволит не только сохранять выращенные картофель и овощи, но и повысит  конкурентоспособность, поставляя непосредственно в сеть торговых точек Вологодской области и за пределами её. Данный вид сельскохозяйственной продукции может поставляться и на международный рынок;

При увеличении посевных площадей предусмотреть строительство нового завода углублённой переработки льна. В связи с сокращением трудовых ресурсов на территории существующего завода предусмотреть строительство ближе к районному центру.

Проведение модернизации животноводческих помещений для сокращения затрат труда.

Предлагается выделение земельного участка площадью 22000кв.м. у д.Савино для ведения сельскохозяйственного производства (изм. внесено ОАО «Головное ХППАП Бюро»).

На расчетный срок (2030 год)

Увеличение посевных площадей и улучшения качества плодородия почв. Расширение посевных площадей возможно на ранее не используемых сельскохозяйственных угодьях, после проведения на них культуртехнических  работ.

Оказание содействия в развитие производства мяса.

## Промышленность

Перерабатывающая промышленность Устюженского района представлена производством пищевых продуктов, метало- и деревообработкой.

Пищевая промышленность Устюженского муниципального района представлена ООО «Устюженский АПК», ПО «Хлебозавод», цех мясопереработки ИП «Иванов», ЗАО «Устюженский спиртовой завод».

Потребительское общество «Хлебозавод» - крупнейшее предприятие, входящее в систему потребительской кооперации.

Основные виды деятельности:

- производство хлебобулочных изделий и макаронных изделий;

- оптовая и розничная торговля;

- заготовительная деятельность.

Предприятием выпускается 27 наименований хлебобулочных изделий, 4 наименования сухарей и макаронные изделия в ассортименте. Линия по изготовлению макаронных изделий установлена в 2004 году. Если  в 2005 году производство хлебобулочных изделий  составляло 2865 тонн, то к 2010 году предприятие планирует 2550 тонн, соответственно макаронные изделия в 2005 году – 33 тонн, в 2010 году - 40 тонн.

Предприятие отгружает продукцию в розничную торговлю г. Череповца, пос. Кадуя и г. Пестово Новгородской области, продукция собственного производства вывозится своим транспортом. Основными поставщиками муки являются комбинаты хлебопродуктов Вологды, Череповца, Ярославля, Рыбинска, Твери.

Предприятие своевременно платит налоги и перечисляет средства во внебюджетные фонды, не имеет долга по выплате работникам заработной платы. Самостоятельно заготавливает дрова.

Основные проблемы предприятия:

- удаленность от основных поставщиков сырья;

- высокая конкуренция на рынке хлебобулочных изделий.

Общество с ограниченной ответственностью «Устюженский Агропромышленный Комбинат». Имеет проектную мощность для переработки 250 тонн молока в сутки.

Основные виды деятельности - сыродельная и молочная промышленность. За последнее время предприятие увеличило ассортимент выпускаемой продукции с 28 до 59 наименований. Это молоко питьевое пастеризованное, творог девяти наименований, масса творожная четырех наименований, крем творожный двух наименований, десерт сливочный трех наименований, сметана восьми наименований, масло тринадцати наименований, сыры шестнадцати наименований.

На комбинат в сутки поступает 12 тонн молока, в том числе 40% из хозяйств Устюженского муниципального района, 30% из г. Череповца, Кадуйского, Тотемского, Грязовецкого, Чагодощенского районов и 30 % завозится из-за пределов области. До 60% готовой продукции реализуется в районе, также отправляется своим транспортом в города Вологда, Архангельск, Мурманск, Санкт-Петербург, Пикалево Ленинградской области, Новгород, Тверь, Ярославль. До 80% сыров отправляется в г. Санкт-Петербург.

В конце 2010 года в ООО «Устюженский АПК» произошла смена собственника. Сырзавод выкупило ОАО «Вологодский молочный холдинг» - компания, реализующая на Вологодчине масштабный инвестиционный проект по строительству молочного кластера, состоящего из пяти ферм по 1500 голов скота каждая, и завода по переработке молока. Именно таким перерабатывающим предприятием после проведения реконструкции и станет Устюженский АПК. Предприятие ждет серьезная модернизация. Объем инвестиций оценивается в 170 миллионов рублей. По данным СМИ, техническое перевооружение Устюженского АПК планируется завершить в сентябре-октябре 2011 года. На первом этапе завод будет перерабатывать 50 тонн молока в сутки, а численность его персонала составит 130 человек.

Закрытое акционерное общество «Устюженский спиртовой завод» . Специализируется на производстве безалкогольных (лимонад) и слабоалкогольных газированных напитков (джин-тоник 6% и 8,9%). Численность работающих на предприятии - 51 человек. Мощность предприятия 375 тыс. дал. слабоалкогольной продукции и 80 тыс. дал. безалкогольных напитков в год. Предприятие оснащено технологическим оборудованием производства Германия, Италия, США. Основной поставщик спирта ОАО «Костромаспиртпром».

В первой половине 2006 года разливалось  3 вида специальных виноградных белых вин (Кагор и Портвейны 777 и 72), поставщик виноматериалов Северная Осетия. Стоимость вин выше стоимости вин других производителей, но и продукция качественнее. Продукция, в основном реализовалась  на территории области. Вывоз за пределы области составлял  до 20% от общего объема. Со второй половины 2006 года после повышения ставки акциза на слабоалкогольную продукцию завод законсервирован.

Цех мясопереработки ИП «Иванов». Основные виды деятельности - производство колбасных изделий и розничная торговля. Производственные мощности составляют:

- по выработке колбасных изделий – 500 кг/смену;

- полуфабрикатов – 120 кг/смену.

Ассортимент продукции – 28 наименований: вареные и копченые колбасы, ветчина, сардельки, сосиски, полуфабрикаты и субпродукты. Выработка продукции, в основном, производится под заказ (школы, детские сады). Планы на перспективу – реконструкция цеха с заменой оборудования увеличением холодильных мощностей, открытие собственных торговых точек.

ФГУ ИК 20 Минюста России Вологодской области. Специализируется на выпуске швейных изделий, метало - и  деревообработке. В основном работает швейное производство, где требуется малоквалифицированная рабочая сила. Из-за отсутствия сырья практически не работает цех деревообработки. В цехе металлообработки производится только подготовительные работы по обработке рольгангов (обдирка).

Из числа заключенных  занято  работой всего 15%.

Убыточной остается продукция швейного производства. Ежегодное затопление весенним паводком р. Мологи трансформаторной подстанции учреждения, которая находится ниже уровня затопления, приводит к временному прекращению производственного процесса и, как результат, приносит значительные убытки. Учреждение также имеет определенные потери от не переданных в муниципальную собственность объектов социальной сферы.

Перспективы развития перерабатывающей промышленности должны быть связаны, прежде всего, с развитием АПК Устюженского района и ориентированы на наиболее полную переработку сельскохозяйственного сырья местного производства и обеспечение потребностей населения района. Тем не менее, развитие рыночных отношений расширяет снабженческую и сбытовую базы развития отрасли далеко за рамки Устюженского района. Это имеет место уже в настоящее время  (ПО «Хлебозавод», и др.). Тем самым перерабатывающая промышленность все больше становится отраслью специализации района.

Численность занятых в промышленности по первому варианту предположительно должна увеличиться незначительно - до 0,85 тыс. чел к 2015 г и 0,9 тыс. чел к 2030 г. По второму варианту ускоренного развития – до 0,9 тыс. чел и 1,1 тыс. чел соответственно.

## Туризм

### Туристский потенциал Устюженского района

Устюженский район является перспективной территорией для организации  туризма. Богатое историко-культурное наследие района, удаленность от индустриальных центров, достаточно удобное транспортное положение, развивающаяся сфера услуг - все это создает благоприятные условия для развития туризма, как одной из составляющих экономического развития района.

Туристско-рекреационный потенциал Устюженского района связан с богатым природным потенциалом, наличием исторического города Устюжна и расположением на пересечении автомобильных дорог федерального значения. Через Устюжну проходят автомобильные дороги на Боровичи Новгородской области и в Валдай, а также в Весьегонск и далее в Тверь. Эти дороги соединяют между собой две магистрали Вологда—Тихвин А 114 и Москва—Санкт-Петербург М 10, образуя разветвленную транспортную сеть, очень важную для дальнейшего развития края. Трасса Санкт-Петербург – Вологда весьма перспективна в туристском плане, т.к. по ней проходит автомобильный туристский маршрут по трассе на Вологду. В результате осуществления мероприятий по улучшению туристской привлекательности Устюжны и всего района, целесообразным станет включение Устюжны в туристические маршруты по Вологодской области и включающие посещение исторических русских городов, а также развитие туристического маршрута до п. Даниловское.

Число занятых в сфере туризма и сопутствующих отраслях в Устюженском районе в 2006 году составляло 80 человек (10 в туризме и 70 в сопутствующих отраслях). Численность занятых в сфере туризма составляет 0,7 % от общей численности занятого населения района.

Сфера туризма в Устюженском районе развита крайне мало, данный регион не использует весь свой туристский потенциал, несмотря на наметившуюся позитивную динамику увеличения числа мероприятий, проводимых в районе, и соответственно числа туристов, приезжающих из других районов.

Устюженский район обладает богатым ландшафтно-рекреационным и историко-культурным потенциалом.

Перспективным является развитие следующих видов туризма:

Культурно-познавательный туризм, основанный на экскурсионном интересе к памятникам истории и культуры на территории района. Такой вид туризма целесообразно развивать в административном центре района – г. Устюжне, а также в п. Даниловское, находящемся в 15 км. от города, и поселке им. Желябова.

Устюжна - туристско-рекреационный центр районного значения. Город включен в перечень исторических городов России и славится историческими и архитектурными памятниками, маслосыроварочным заводом, зеленью и тишиной своих улиц.

Хорошо сохранились два храма XVII века, образцы каменных купеческих особняков XIX века, деревянные дома с резными наличниками. Исторический центр расположен рядом с автовокзалом, по обе стороны реки Ворожи. На улицах Ленина и Карла Маркса сохранились купеческие особняки XIX века, к 750-летию города их отремонтировали. Деревянные дома украшены богатой резьбой.

К памятникам гражданской архитектуры, находящимся на федеральной охране относятся:

- Жилой дом середины XIX века, площадь имени 25 Октября, 12.

- Здание банка XIX века, площадь имени 25 Октября, 13

- Усадьба купца Поздеева, площадь имени 25 Октября, 15

- Деревянный дом Гришина, конец XIX века, Левая набережная, 35.

- Дом Белоусова, вторая половина XIX века, улица Ленина, 1.

- Усадьба Поздеева, 1860-е годы, улица Ленина, 16/18.

- Деревянный дом Боборыкина, конец XIX века, улица Ленина, 39.

- Усадьба Поздеева, вторая половина XIX века, улица Карла Маркса, 2/15.

- Жилой дом, XIX век, улица Карла Маркса, 7.

- Деревянный жилой дом, середина XIX века, улица Карла Маркса, 10.

- Усадьба Копыльцовых, середина XIX века, улица Карла Маркса, 11.

- Усадьба Курбатова, XIX век, Правая набережная, 15/1.

- Деревянный жилой дом с трехъярусной башней, вторая половина XIX века, Устюженский переулок, 4.

В начале прошлого века в городе действовало 13 храмов, сейчас их осталось шесть, регулярно действует один. На Соборной площади в центре города возвышается величественный пятиглавый собор Рождества Богородицы (1685—1690). Хорошо сохранились его богатые внутренние интерьеры — лепнина, роспись стен, пятиярусный иконостас конца XVII века с 95 иконами, выполненными московскими мастерами из мастерских Оружейной Палаты.

Вторая хорошо сохранившаяся церковь Устюжны — Казанская — построена в 1694 году на деньги купца Строганова и является образцом нарышкинского барокко. Казанская церковь замечательна белокаменными узорами вокруг окон и фресками XVIII века. Рядом с церковью — шатровая колокольня (1764—1767). Церковь действующая, рядом с храмом находится городское кладбище. Полуразрушенная церковь Воскресения Христова (1771) находится на площади имени 25 Октября. Пятиглавая восьмигранная церковь Благовещения (1762) с приделами и колокольней недалеко от Соборной площади. На левом берегу реки Мологи в XVIII веке были возведены пятиглавые Покровская (1780, Первомайский переулок, 3) и Успенская (1781) церкви. После революции они были закрыты. Сейчас они хорошо видны с набережной правого берега реки.

Также в Устюжне сохранилось место первого поселения славян на территории современного города, археологический памятник 11 века -  «Устюженское городище».

В экспозиции Устюженского краеведческого музея представлена древнерусская иконопись XV—XVII веков, предметы декоративно-прикладного искусства XV—XIX веков (резьба по дереву, литье, вышивка и фаянс), русская живопись XVIII—XX веков, отдел природы Устюженского края. Службы проводятся по крупным церковным праздникам.

В п. Даниловское сохранилась фамильная усадьба семьи Батюшковых, построенная в конце XVII века дедом поэта К.Н. Батюшкова. Деревянный дом с мезонином в стиле классицизма окружают вековой парк и сосновая аллея, сейчас там находится литературный дом-музей К.Н. Батюшкова и А.И. Куприна.

В п. им. Желябова культурно-познавательной ценностью обладает «Живая кузница», где все желающие могут приобщиться к кузнечному ремеслу и понаблюдать за работой кузнеца А. А. Землянкина.

Событийный туризм основан на использовании таких ресурсов как культурные мероприятия, праздники, музыкальные, театральные и тематические фестивали, кинофестивали, которые проводятся ежегодно и, став известными и популярными, могут привлекать большое количество заинтересованных посетителей. Событийные мероприятия способны привлечь туристов в осеннее и зимнее время и сгладить сезонность.

За последнее время в Устюженском районе, а именно в г. Устюжне и п.Даниловское значительно увеличилось количество проводимых мероприятий, среди которых самой большой популярностью пользуются следующие:

- Межрегиональный фестиваль кузнечного мастерства «Железное поле», проводимый в Устюжне с 2007 года (начало августа). Красочное шоу ковки металла.

- Поздеевская ярмарка, проводится в Устюжне с 1998 года (вторая суббота августа). Привлекает мастеров художественного промысла, предпринимателей со всего Северо-Запада и других регионов.  На главной сценической площадке выступают лучшие творческие коллективы района, области, популярные эстрадные исполнители.

- Богородицкая ярмарка - сельскохозяйственная ярмарка, которая проводится с 2004 года в сентябре.

- Фестивали «русские щи» и «домашнее пиво» в день Поздеевской ярмарки. Организуются с целью возрождения традиций, содействия развитию индустрии питания, расширения ассортимента продукции и удовлетворения покупательского спроса гостей и участников Поздеевской ярмарки. Выставка-продажа кованых изделий.

- Рождественские елки в усадьбе семьи Батюшковых (с 1993 года).

- Конкурс чтецов «Отеческие пенаты», литературные вечера, лекции, семинары в усадьбе семьи Батюшковых в п. Даниловское.

- «Усадебные хлебосолы» - организация чаепития с блинами по старинным русским традициям в Даниловском сельском ДК.

- «Прилетели голубки, да на свадебны блинки» - стилизованная встреча молодоженов в музее-усадьбе Батюшковых. Игровые программы в усадебном парке.

Экологический туризм включает природоориентированные туры, связанные с посещением природных резерваций и заповедников, экологически чистых мест, организацией наблюдений за растениями, жизнью животных, участием в программах по защите окружающей среды. К разновидностям экологического туризма также можно отнести все активные виды природного туризма: велосипедный туризм, водный туризм, конный туризм, спортивную охоту и рыбалку, и другие активные виды туризма. Зоны развития экологического туризма – это местности с высокой плотностью лесных насаждений, высокими видео-экологическими характеристиками, возможностью строительства туристских баз и мест отдыха, а также возможностью прокладки пеших и иных туристских маршрутов.

Устюженский район обладает большим потенциалом экологического туризма, обусловленным высокой эстетичностью природных ландшафтов (сосновые боры, реки Молога, Кабожа, Колодня, дубовые рощицы, родники чистой воды, ягодные болота, озера), благоприятной экологической ситуацией, удаленностью от высокоурбанизированных территорий, наличием экологических маршрутов, памятников природы, ландшафтных заказников и памятников архитектуры, а также возможностью развития водного туризма.

К ООПТ Устюженского района относятся заказники областного значения: "Горский" (Никольское МО), "Отненский", "Ванская Лука" (Лентьевское МО), "Кобожский" (Устюженское МО), а также памятники природы: "Урочище Модно" (Лентьевское МО), "Урочище Дубровник", "Урочище Подсосенье", "Шишкина Нива" (Устюженское МО), "Урочище Чайкино" (Мезженское МО), болотный заказник Кобожское (Устюженское МО).

В данное время в Устюженском районе имеются разработанные комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Устюженского муниципального района две экологические тропы:  «Подсосенье раскрывает секреты» и в устьевой части реки Кать. Совместно с научными сотрудниками краеведческого музея ведётся подготовительная работа по маршруту г. Устюжна - п. Даниловское (через с. Михайловское) «В тени старинных парков», в течение трех лет разрабатывается  экологический  маршрут от д. Шелохачь до д. Ванское - «Краеведческие прогулки в окрестностях д. Ванское».

Религиозный туризм предполагает поездки с целями знакомства с религиозными объектами, путешествия к святым местам с четко определенными культовыми целями, а также изучение религиозных центров с научными целями. Объектами религиозного туризма являются культовые сооружения (монастыри, святилища, храмы и храмовые комплексы, часовни), религиозные природные объекты (святые места, святые источники, колодцы, горы, водоемы, рощи), небольшие объекты культа (придорожные кресты и т.д.).

Разновидностями религиозного туризма являются: паломнический туризм и религиозный туризм экскурсионной направленности.

Паломнический туризм – совокупность поездок представителей различных религий с паломническими целями. Паломничество – это странствие людей для поклонения святым местам. По русским православным канонам, паломничество – поездка продолжительностью более 10 дней. Паломнические поездки бывают: индивидуальные, семейные и групповые. Идея паломничества подразумевает действия в условиях определенных трудностей, поэтому паломники обычно выдвигают меньше требований к уровню и качеству обслуживания, питания, размещения.

В качестве центров паломнического туризма рассматриваются религиозные места и архитектурные ансамбли.

Особое место в паломническом туризме Устюженского района занимает действующий храм иконы Казанской Божией Матери с мощами Ефросина Синеозерского. Планируется возвращение иконы Смоленской Богоматери. Среди других объектов паломнического туризма можно назвать:

- Церковь святых Козьмы и Дамиана и Синеозерская пустынь в д. Долоцкое.

- Святой источник «Живая вода» в д. Мыза-Тестово, запись о существовании которого в архивах Устюженского краеведческого музея датируется 1810 годом.

- Храм Великомученика и Победоносца Георгия в д. Понизовье.

- Часовня Параскевы Пятницы в д. Шелохачь.

- Часовня Преподобного Сергия Радонежского в д. Громошиха.

- Часовня «Архангела Михаила» в д. Мережа.

- Часовня «Святых Серафима и Савватия» в д. Бывальцево.

Лечебно-оздоровительный туризм – вид туризма, совершаемого с лечебными или оздоровительными целями – ориентирован на территории, обладающие природными лечебными ресурсами (источниками минеральных подземных вод, лечебных грязей) и пригодные для лечения, профилактики заболеваний и отдыха населения.

Программы лечебно-оздоровительных туров имеют, как правило, индивидуальный характер и большую продолжительность, чем другие виды туров (18-24 дня) и составляются с учетом того, что большая часть времени уделяется лечебно-оздоровительным процедурам, а все остальные мероприятия носят дополняющий или сопутствующий характер. Это позволяет значительно сгладить сезонность потребления лечебно-оздоровительных туристских услуг. Санаторно-курортное лечение является практически единственным видом рекреации с круглогодичным обслуживанием.

В Устюженском районе в пойме реки Чагодощи обнаружена группа сероводородных источников, которые объявлены гидрогеологическими памятниками природы – Шелохачские источники. Здесь же, в пойме реки Чагодощи имеется еще одна группа источников протяженностью около 20 м под названием ключа Салунь. В воде Шелохачских источников содержание сероводорода измеряется от 3,4 до 29,4 мг/куб.дм. По химическому составу воды слабосолоноватые сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые. На сегодняшний день сероводородные источники используются только местным населением для лечения кожных заболеваний и ревматизма, однако в будущем возможно строительство здесь санатория и привлечение большого количества отдыхающих.

Литературный туризм связан с посещением мест жизни и работы известных писателей и поэтов, участие в семинарах, чтениях, лекциях литературоведов. В Устюженском районе он основан на посещении литературного дома-музея К.Н. Батюшкова и А.И. Куприна в п. Даниловское.

### Туристский поток

По официальным данным правительства Вологодской области за 2006 год Устюженский район посетило 16700 человек, а в 2007 г. уже 18000 человек. Основную часть туристского потока Вологодской области составляют экскурсанты (71% от общего числа посетителей в 2006 году), которые приезжают организованно на срок, не превышающий 24 часа. Остальные 29% приезжающих пребывают в область на несколько дней (средний период пребывания – 3,5 дня). В результате опроса населения Вологодской области выяснилось, что 76,7% опрошенного населения доступны туристские поездки по области; 53,3% населения готовы пользоваться услугами туристских организаций при организации санаторно-курортного лечения и 43,3% - при организации экскурсий; 47% респондентов считают наиболее удобным для путешествия средством автомобиль, 31,0% - автобус. Таким образом, внутренний туризм в области обладает большим потенциалом развития, и Устюженский район может стать одним из центров притяжения туристов. В случае успешного осуществления мероприятий по развитию туризма, описанных в данном разделе, прогнозный объем туристов на 2015 год предположительно составит 56 тыс. туристов.

Оценка обеспеченности зоны туристской инфраструктурой и предложения по ее развитию.

Обеспечение средствами размещения. Для приема туристов необходимо строительство мест размещения со стандартным набором основных и дополнительных услуг.

Места размещения туристов на территории района представлены следующими объектами:

- «мини-отель» первой категории, обеспечивающий 12 мест размещения;

- гостиница «Уют» второй категории, 28 мест размещения;

- Общежитие ГОУ «Устюженский политехнический техникум», предоставляющее проживание участникам семинаров, ярмарок и фестивалей.

В пределах г. Устюжна планируется к строительству следующих мест размещения:

- Строительство трехзвездочной мини-гостиницы мощностью 20 мест. Для обеспечения прибыли в гостинице должен располагаться бар, а рядом с ней – магазин, где будут продаваться изделия, продукты и напитки местного производства.

- Строительство туристско-рекреационного, культурно-этнографического центра на 80 мест, с летним расширением  на 300 мест, размещаемого на правом берегу Мологи, к северо-западу от Устюженского Городища. Центр предназначен для интерактивного туризма плановых групп и самодеятельных туристов при их путешествиях на судах маломерного флота, а также на автомобилях и автобусах.

Места общепита в районе представлены тремя кафе и пирожковой в Устюжне, кафе в д. Лентьево и кафе в д. Долоцкое.

Проектом предлагается размещение следующих объектов сети общественного питания:

- Кафе на 40 мест в г. Устюжна.

- Кафе на 20 посадочных мест в п. Даниловское. В меню должны быть представлены блюда русской национальной кухни.

- Кафе в д. Долоцкое на 20 посадочных мест.

В целях обслуживания максимально возможного туристского потока на территории района планируется размещение следующих вспомогательных объектов туристской инфраструктуры:

- рыболовная база;

- санаторий;

- база туризма и развития народных ремесел «Славянская деревня»;

- парк отдыха;

- оборудованный святой источник;

- кемпинги и оборудованные места для стоянок;

- сеть информационных туристских центров;

- пляж.

Рыболовная база в районе д. Плотичье (для указания конкретных мест требуется проведение дополнительных исследований на местности).

Рыболовный комплекс предназначен для обеспечения активного отдыха туристов – любителей рыбалки. Комплекс представляет собой совокупность стационарных береговых и плавучих мобильных (самоходных или буксируемых) средств, обеспечивающих автономное проживание туристов, а также необходимых сооружений для обеспечения рыборазвода. Дополнительное направление функционирования объекта – обеспечение свежей рыбой рядом расположенных объектов питания. При этом все элементы типового объекта должны быть построены с учетом возможности обеспечения функционирования в холодное время года.

Объект включает в себя следующие основные элементы:

Береговую опорную базу, расположенную на берегу реки и обеспечивающую прием и проживание туристов в любое время года.

Основные требования:

# наличие территориального ограждения, освещения и организованной круглосуточной охраны;

# наличие сооружений, обеспечивающих размещение, автономное питание и санитарно-гигиеническое обслуживание туристов;

# наличие малоразмерных плавсредств (лодки, катера), для обеспечения выхода рыбаков на водоем;

# наличие причальных сооружений, обеспечивающих безопасную стоянку малоразмерных плавсредств;

# наличие ангара для хранения малоразмерных плавсредств;

# наличие сооружений и средств для безопасной транспортировки из ангара и спуск на воду плавсредств;

# наличие площадки для обеспечения одновременной стоянки 10-15 легковых автомобилей и 1-2 небольших автобусов;

Основные параметры для расчетов:

# ориентировочная площадь – 0,3-0,4 га;

# общее количество мест размещения 15-20;

# количество малоразмерных плавсредств составляет не мене 75% от количества мест размещения;

# длина малоразмерного плавсредства 3-4 метра, ширина1-1,5 м.

Возможные ресурсозатратные мероприятия – обеспечение всего вышеописанного.

Плавучие мобильные средства, представляющие собой плавучие охотничье домики, обеспечивающие автономное проживание туристов и расположенные в наиболее «рыбных» местах.

Комплекс сооружений и средств, обеспечивающих систему рыборазвода, расположенный непосредственно на том же водоеме (впадающих в него речках) или на отдельных прудах (небольших озерах) вблизи опорной базы.

Основные требования:

# наличие территориального ограждения, освещения и организованной круглосуточной охраны;

# наличие необходимых сооружений и средств, обеспечивающих технологический процесс рыборазвода;

# наличие специальных необходимых средств, обеспечивающих перемещение разводимой рыбы в основной водоем;

# наличие подъездных путей;

# наличие сооружений, обеспечивающих автономное проживание сотрудников.

Планируется дополнительное использование лодок в качестве средств для организованного сплава по реке, включающего остановки в деревне с дегустацией местных продуктов, наблюдением за живой природой, сбором ягод и грибов. Также возможно катание на водных велосипедах.

Санаторий в д. Шелохачь

На базе сернистых источников в д. Шелохачь предлагается построить санаторий вместимостью около 100 человек с одно-, двух- и трехместными номерами. Для этого необходима предварительная оценка потенциала существующих лечебных ресурсов. Трудовые ресурсы имеются в д. Лентьево, и в п.им. Желябова, находящихся в относительной близости от д. Шелохачь. Транспортная инфраструктура достаточно развита, т.к. сернистые источники находятся недалеко от трассы А114 Санкт-Петербург-Вологда.

С учетом того, что ближайший санаторий находится в г.Череповец, а количество туристов каждый год увеличивается и в 2007 году достигло 18,6 тыс. человек, проект предполагает достижение полной загруженности санатория в летнее время и частичной в зимнее за счет лечащихся по путевкам и курсовкам. Количество обслуживающего персонала санатория составит около 40 человек, в число которых входят врачи-курортологи различных специальностей, медсестры, специалисты по диетическому питанию, горничные, аниматоры, занимающиеся организацией досуга отдыхающих, гидрогеологи, работники бухгалтерии и прочих бытовых служб. Возможно строительство бассейна и других спортивных сооружений на территории санатория.

Фактором притяжения могут быть туристские объекты как в самой д. Шелохачь - Часовня Параскевы Пятницы, так и в других населенных пунктах Устюженского района. В связи с этим необходимо организовать экскурсии в г. Устюжну и п. Даниловское, а также в п. им. Желябова.

Строительство санатория создаст новые рабочие места в Устюженском районе.

База туризма и развития народных ремесел «Славянская деревня» в п. им. Желябова (либо в д. Громошиха)

Создание туристической базы, работающей в качестве учебно-методического центра, на основе которой будут развиваться маршруты, вестись подготовка сотрудников, обучение их различным навыкам деятельности, связанной с ремеслами и обслуживанием туристов, мерами безопасности, оказания помощи и т.д.

Организационной основой базы является небольшая группа людей, которые живут на базе непрерывно в образе древних славян, охраняют базу, ведут в основном натуральное хозяйство, осваивают и возрождают народные промыслы (художественная ковка, лозоплетение, резьба по дереву, вышивка) и русскую национальную кухню, основанную на продуктах местного производства (напитки из клюквы, щи, мед и т.п.)

База должна обладать минимальным подсобным хозяйством, необходимым для своего продовольственного самообеспечения, обеспечения приема туристов и делегаций, изготовления реконструированных предметов утвари, инструмента, бутафорского «оружия», одежды, а также для создания атмосферы Русской национальной деревни, живущей традиционным укладом. Желательно наряду с существующей кузницей создание столярной и гончарной мастерских.

Для успешного развития данного объекта и привлечения большего числа туристов, необходимо построить мост через реку Мологу к п. им.Желябова. Благодаря этому объект станет более доступным для автотуристов, путешествующих по трассе А114 Санкт-Петербург – Вологда и для туристов, путешествующих в рамках других экскурсионных маршрутов. Необходимо также проведение мероприятий по информированию населения об этнодеревне, размещение информации в интернете, на стендах в Череповце, Вологде, Устюжне, вдоль трасс из Санкт-Петербурга и Москвы. Предполагается круглогодичный поток посетителей в размере 50-100 человек в день.

Парк отдыха в п. Даниловское

В деревне предлагается оборудовать парк отдыха. Приоритетным направлением является развитие русской национальной культуры и творчества, а также полифункциональное использование усадебного комплекса. Приглашение в усадьбу известных писателей, художников, артистов, которым предоставлялся бы творческий отдых в усадьбе, встречи с местным населением и туристами.

Оборудованный святой источник в д. Мыза-Тестово

Планируется создать популярный среди местного населения и приезжих туристический объект. Ежедневно планируется привлекать от 10 до 50 посетителей.

Основные требования:

# строительство рядом с источником маленькой открытой часовни с иконой;

# сооружение купели на самом источнике с возможностью омываться святой водой и в холодное время года;

# наличие сооружений, обеспечивающих санитарно-гигиеническое обслуживание туристов;

# распространение информации о лечебных свойствах святой воды среди местного населения и в Интернете.

Благоприятным фактором развития данного объекта является непосредственная близость к г. Устюжна и существующее с ним регулярное автобусное сообщение.

Кемпинги в д. Славынево и в д. Лентьево

Строительство кемпинга и оборудование мест для стоянок в д. Славынево обоснованно наличием здесь археологических памятников и автомобильной дороги на Весьегонск. Предполагается развитие межрегиональных туристических связей с Весьегонском.

### Проектные предложения по развитию системы туристических маршрутов района

Организация туристского экскурсионного маршрута «По старинным водным путям России».

Маршрут включает следующие населенные пункты: г. Вышний Волочек – г. Боровичи – с. Кончанское-Суворовское – д. Опеченский Посад – г. Устюжна – п. Даниловское – г. Череповец – г. Белозерск, далее возможно возвращение в г. Череповец и оттуда на автобусе в г. Тихвин.

Маршрут начинается с обзорной экскурсии по Вышнему Волочку, и знакомством с Вышневолоцкой водной системой, которая является наиболее старой искусственной водной системой в России. Связывает р. Тверцу, приток Волги, с Балтийским морем. Целью строительства канала было снабжение Санкт-Петербурга продовольствием и другими товарами, поставляемыми из центральной России. Система использовалась для массового транзитного судоходства до конца XIX века. К началу 1890-х годов движение по системе к Петербургу прекратилось. В настоящее время в перечень внутренних водных путей России включены два участка Вышневолоцкой водной системы: Вышний Волочёк — плотина на реке Мста (25 км) и Вышний Волочёк — посёлок Здешево (8 км).

Далее на автобусе в Боровичи — город в Новгородской области России, административный центр Боровичского муниципального района. История Боровичского края тесно связана с именем великого русской полководца Александра Суворова. В 35 километрах от города находится село Кончанское-Суворовское, в котором он отбывал ссылку с 5 мая 1797 года по 6 февраля 1799, именно отсюда он отправился в знаменитый альпийский поход. В 1942 году там открыт «Музей-заповедник А. В. Суворова». Одной из главных достопримечательностей является городской мост — первый арочный мост в России, соединяющий Торговую и Спасскую стороны. В городе сохранилось здание деревянного железнодорожного вокзала, построенного в 1876 году. Также примечателен Свято-Духов монастырь в излучине р. Мсты, на северной окраине Боровичи. После открытия в 1851 году Николаевской железной дороги значение Мсты как водной транспортной артерии утратилось, и развитие огнеупорной промышленности стало новым этапом в истории города.

Следующей остановкой станет д. Опеченский Посад, который был важным лоцманским центром Вышневолоцкой водной системы. Также здесь находится храм, вновь открытый в 1994 году.

Далее на автобусе до Устюжны. Через Устюжну проходила Тихвинская водная система - важный и малоизученный памятник инженерного зодчества Ленинградской области. Тихвинская водная система была построена для прохождения среднемерных судов в начале 19 века и функционировала до середины 20 века. Начавшись у Рыбинска, система шла 32 версты по Волге, затем 175 верст по Мологе. Из Мологи водный путь сворачивал на Чагодощу и шел 179 верст по рекам Чагодоща, Горюн и озера Чагодощь. Тихвинская система заканчивалась у Рожковской пристани недалеко от Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. Ее протяженность составляла 902 км. При её строительстве учитывались требования рационального природопользования. Система регулировала сток воды и обеспечивала сохранение природных ресурсов р. Тихвинки и связанных с ней водоемов. Создание железных дорог и движение пароходов по р. Свири составили конкуренцию, которая привела к закрытию Тихвинской системы. Система включала несколько сотен шлюзов, полушлюзов и плотин, которые полностью разрушены и присутствуют в виде руин. Наиболее уцелевшие шлюзы - Тихвинский, Курский и Ярославский. Частичное восстановление одного или нескольких шлюзов может стать составной частью программы создания туристского комплекса "Серебряное кольцо", включающее наиболее значимые архитектурные памятники вокруг Санкт-Петербурга.

Посещение п. Даниловское и литературного дома-музея К.Н. Батюшкова и А.И. Куприна, возвращение и ночевка в Устюжне в туристско-рекреационном центре и гостиницах.

Автобус до Череповца, который является самым крупным населенным пунктом Вологодской области, ее индустриальной столицей. Путь от Череповца до Белозерска является частью Мариинской системы. Мариинская водная система начиналась у Рыбинска, трасса шла по Шексне, Белому озеру, Ковже, искусственному Мариинскому (позднее Новомариинскому) каналу, проложенному через водораздел между бассейном Волги и Онежского озером, затем по Вытегре, Онежскому озеру, Свири, Ладожскому озеру и Неве (всего около 1100 км). Собственно Мариинской системой являлась часть пути от Волги до Онежского озера.

В 50 км выше Череповца, на р. Шексне, находится Череповецкий гидроузел, который сейчас является частью Волго-Балтийского водного пути.

Из Череповца экскурсия продолжается на пароме до Белозерска, где предполагается осмотр основных достопримечательностей города. После Белозерска туристы на автобусе возвращаются в Устюжну, и далее едут в Тихвин, где осматривают шлюзы и храм.

Ориентировочный объем туристов составляет 100 человек в день.

Участие в проекте «Серебряное кольцо России».

Развитие данного туристского проекта включает создание  и улучшение инфраструктуры туризма, восстановление народных промыслов и русского народного быта. Возможны различные варианты организации маршрута, как туры с ориентацией на экологический туризм, так и туры в культурно-познавательных целях по всем городам «Серебряного кольца».

Организация культурно-познавательного маршрута: г. Устюжна – п. Даниловское. Посещение объектов культурно-познавательного и литературного туризма.

Организация Экскурсии в п.им. Желябова, где имеется объект «Живая кузница» и музейная комната в Желябовском сельском доме культуры.

Сплав на лодках или плотах по р. Молога. Маршрут начинается в Устюжне, и заканчивается в д. Плотичье, продолжительность один день.

Рыболовный тур в районе д. Плотичье: рыбная ловля, ночевка на турбазах и в гостевых домиках, катание на лодках и водных велосипедах.

Паломнический тур по имеющимся в районе церквям и святым местам.

### Предложения по развитию туризма в г. Устюжна:

- Разработка и продвижение туристического бренда «Устюжна – уездный город из комедии «Ревизор» Н.В. Гоголя».

- Устюжна — родина героев Гоголевского «Ревизора». В 1829 г. Устюжну посетил вологодский помещик Платон Волков (прообраз Хлестакова в «Ревизоре»), которого местные чиновники приняли за важную столичную персону. Сам Н. В. Гоголь в Устюжне не бывал, но события, описанные им в комедии «Ревизор», произошли здесь. Подтверждением тому служат воспоминания русского писателя В. А. Соллогуба: «Пушкин познакомился с Гоголем и рассказал ему про случай, бывший в г. Устюжне Новгородской губернии — о каком-то проезжем господине, выдавшем себя за чиновника министерства и обобравшем всех городских жителей».

- Туристы, приехавшие в Устюжну, обнаружат себя в провинциальном уездном городке времен Гоголя, и сами окажутся действующими персонажами всеми любимой комедии. Посетители познакомятся с городничим, Антоном Антоновичем Сквозник-Дмухановским, помещиками Бобчинским и Добчинским, чиновниками, судьей Ляпкин-Тяпкиным, попечителем богоугодных заведений Земляникой, смотрителем училищ Хлоповым, почтмейстером Шпекиным, женой городничего Анной Андреевной, и его дочерью Марьей Антоновной. Все персонажи должны вести себя соответственно своим ролям, сначала они разыгрывают городской совет, где озвучивается пренеприятное известие, далее почти по сценарию городничий раздает советы служащим, потом сцена встречи гостей (которые до этого момента просто наблюдали за действием). Городничий, теряясь от страха, принимает посетителей за ревизоров и приглашает их в свой дом (усадьбу), угощает их там местными продуктами, далее зовет их осмотреть — любопытства ради - некоторые заведения в городе, «как-то богоугодные и другие». Далее небольшая экскурсия, все «жители города» стараются задобрить гостей, угодить им.

- Такой туристский бренд заинтересует как взрослых, так и детей, и при полной организации сможет привлекать множество туристов в любое время года. Организация такого аттракциона не потребует больших финансовых вложений, для начала необходимо будет создать атмосферу города XIX века, точно продумать программу и сценарий, актеры не обязательно должны быть профессионалами, т.к. от каждого потребуется выучить и сыграть определенную роль. Необходимо также обеспечить развлечения для туристов после основной программы посещения достопримечательностей, это могут быть различные конкурсы, игры и т.п.

- Информационное продвижение туристического бренда «Устюжна – уездный город из комедии «Ревизор» Н.В. Гоголя» на рынке услуг (участие в областных и межрегиональных проектах, издание рекламной и сувенирной продукции, размещение информации на сайтах в сети Интернет. организация рекламных туров для туроператоров).

- Создание гильдии кузнецов.

- Работа с туристическими фирмами.

- Разработка предложений по включению Устюжны, как исторического центра железоделательного промысла в туристический проект  «Горячее сердце Севера» (от истории к современности), который объединит два муниципальных района, Устюженский и Череповецкий.

- Подготовка кадров для сферы туризма.

- Строительство пристани в Устюжне и п. им. Желябова, что создаст условия для организации туристического речного маршрута на водных трамвайчиках и дополнительно создаст поток туристов в поселок им. Желябова.

- Создание «Музея Железа» (здание бывшей Городской думы).

- Расширение экспозиционных площадей, создание нового объекта показа (реставрация дома Поздеевых, ул. Ленина д.16).

- Включение нового объекта показа для школьных экскурсионных групп (районная библиотека).

- Начало формирования «Ремесленно-этнографической слободы» на 50 рабочих мест, размещаемой на правом берегу р. Мологи, к северо-западу от Городища. В слободе размещаются мастерские, в которых показываются процессы изготовления различных изделий, с возможностью желающих принять участие.

- Реставрация объектов историко-культурного наследия района.

- Благоустройство парковых территорий, скверов, городских улиц и площадей.

- Активное включение выступлений творческих коллективов района в экскурсионное обслуживание.

- Организация новых ярмарок и привлечение в Устюжну межрегиональных или межобластных фестивалей, музыкальных фестивалей.

- Возвращение иконы Смоленской Богоматери.

- Развитие народного промысла.

- За пределами гор. Устюжна предполагается:

- Включение в программу пребывания остановку в д. Лентьево с посещением храмов, природных  достопримечательностей,  дегустацией напитков из клюквы. Развитие территории на перспективу.

- Развитие территории МО Никифоровское в связи с наличием на территории объекта туристского показа – музея – усадьбы Батюшковых и А.И. Куприна. Здесь возможно организации точки общепита.

- Долоцкое, МО Мезженское действующий храм, наличие источника, возможность посещения Синеозерской пустыни.

- Крупномасштабным мероприятием в области организации рекреации и туризма явится предполагаемое создание Устюженской рекреационной зоны в месте впадения реки Чагодощи в Мологу на площади порядка 220 кв км. Преимущества рекреационной зоны – живописные ландшафты, благоприятный местный микроклимат, бальнеологические ресурсы, хвойные леса, водные акватории с хорошими пляжами.

- Рекреационная зона предназначается, прежде всего, для долговременного отдыха и оздоровления населения гор. Череповца (расстояние до Череповца – 80-85 км).

### Общие предложения организационного характера по развитию туризма в Устюженском районе

Включение исторического города Устюжны в систему маршрутов межрегионального, всероссийского и международного туризма, таких как «Серебряное кольцо», «По старинным водным путям России».

Объединение нескольких экскурсионных программ по Вологодской области с включением в них г. Устюжны и п. Даниловское. Например, после тура Устюжна - Белозерск – Сизьма - Череповец туристы могут приехать в Вологду и оттуда, объединившись с группами, которые только приехали из Москвы, отправиться в путешествие по святым местам Вологды или изучать Вологодскую область с другими группами.

Развитие системы использования информационных технологий в продвижении туристского продукта области: размещение информации о существующих туристских маршрутах в интернете, создание сайта о туризме в Устюженском районе и др..

Разработка мероприятий, направленных на улучшение образа туриста у местных жителей, формирование благожелательного отношения к ним и осознания благ и преимуществ, которые приносит туризм для каждого жителя области.

Создание информационной базы данных инвестиционных проектов в сфере туризма (формирование каталога инвестиционных проектов в сфере туризма области, продвижение и презентация на российских инвестиционных выставках, публикации в специализированных СМИ и др.).

Создание условий для предоставления, оформления и резервирования земельных участков под строительство объектов туристской инфраструктуры в районе.

Развитие материальной базы индустрии туризма путем привлечения инвестиций для строительства туристской инфраструктуры (строительство гостиничных комплексов и сети малых гостиниц, развитие сети быстрого питания, придорожного сервиса, торговых и развлекательных комплексов, развитие специализированного туристского транспорта и др.).

Улучшение внешнего вида объектов историко-культурного и природного наследия.

Восстановление художественных школ и старинного промысла, обучение старинным технологиям.

Таблица 4-3 Реестр туристских ресурсов Устюженского муниципального района

| № п\п | Территор. расположение (район, поселение) | Наименование объекта, услуги | Местонахождение (адрес, контактный телефон, Ф.И.О. руководителя) | Назначение объекта, услуги. Загрузка в единицах измерения (предельно допустимая норма посещений) | Характеристика объекта, услуги (краткие сведения, состояние туристского ресурса) | Использование объекта, предоставляемые услуги, ценовая характеристика. Количество посещений туристского ресурса в определённый период времени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Объекты туристской привлекательности (памятники культурного и природоохранного значения) |
| 1. | г. Устюжна | Ансамбль Казанской церкви | ул. К.Маркса, 61 8(81737) 21659 | Действующая церковь Вместимость 200 человек | Памятник федерального значения 1753 г. постройки, состояние удовлетворительное. | Объект обзорной экскурсии, общедоступно. Используется круглогодично достаточно интенсивно |
| 2. |  | Собор Рождества Богородицы | пл. Соборная, д. 5 8(81737) 22554 | Экскурсионный объект. МУ «Устюженский краеведческий музей» | Памятник федерального значения 1685 г. постройки, состояние удовлетворительное. | Объект обзорной экскурсии |
| 3. |  | Церковь Благовещения | Ул. Корелякова, д.12 а | Фондохранилище МУ «Устюженский краеведческий музей» | Памятник федерального значения 1694 г. постройки, требуется капитальный ремонт. | Объект обзорной экскурсии |
| 4. |  | Усадьба Поздеева | Торговая пл., д. 14 8(81737) 21353 | Экскурсионный объект. МУК «Устюженская централизованная библиотечная система» | Памятник федерального значения Постройка 50-60 годы XIX века, состояние удовлетворительное. | Объект обзорной экскурсии |
| 5. |  | Здание государственного банка | Торговая пл. 12 | Арендуется коммерческими магазинами | Памятник федерального значения Постройка 50-60 годы XIX века, состояние удовлетворительное. | Объект обзорной экскурсии |
| 6. |  | Усадьба Копыльцовых | ул.Карла Маркса, д.11. 8(81737) 22755 директор Смирнова Светлана Евгеньевна | Экскурсионный объект. МОУ ДОД «Детская школа искусств» им. В.У.Сипягиной-Лилиенфельд | Памятник федерального значения 1851 г. постройки, состояние удовлетворительное. | Объект обзорной экскурсии. Фотовыставка о творческом пути пианистки В.У. Сипягиной-Лилиенфельд |
| 7. |  | Усадьба Поздеева | Ул. Ленина, д. 16 | 1 этаж – муниципальная аптека, 2 этаж – на реставрации под размещение музейных экспозиций и фондохранилищ. | Памятник федерального значения Постройка 50-60 годы XIX века, требуется капитальный ремонт. | Объект обзорной экскурсии |
| 8. |  | Здание Городской думы с пожарной каланчей | Пл. Соборная, д. 1 | Не используется, здание пострадало от пожара | Памятник федерального значения Постройка 50-60 годы XIX века, необходимо восстановить | Объект обзорной экскурсии |
| 9. |  | Дом Белоусова | Ул.Ленина, д.1 | Не используется | Памятник федерального значения Постройка 50-60 годы XIX века, требуется капитальный ремонт. | Объект обзорной экскурсии |
| 10. |  | Дом Боборыкина с мезонином | Ул. Ленина, д.39 | Частный жилой дом. | Памятник федерального значения Постройка 50-60 годы XIX века, состояние удовлетворительное. | Объект обзорной экскурсии |
| 11. |  | Усадьба Поздеева | Ул.Карла Маркса, д. 2 | Административное здание | Памятник федерального значения Постройка 50-60 годы XIX века, состояние удовлетворительное. | Объект обзорной экскурсии |
| 12. |  | Усадьба Курбатова с трехярусной башенкой | пер. Устюженский, д. 4 | Жилой дом | Памятник федерального значения Постройка 50-60 годы XIX века, требуется капитальный ремонт. | Объект обзорной экскурсии |
| 13. |  | Дом Курбатова | Правая набережная, д. 15/1 | Не используется, здание пострадало от пожара | Памятник федерального значения Постройка 50-60 годы XIX века, необходимо восстановить | Объект обзорной экскурсии |
| 14. |  | Воскресенский собор | Торговая пл., 1 | Не используется. | Памятник регионального значения Постройка начало XIX века, требуется капитальный ремонт. | Объект обзорной экскурсии |
| 15. |  | Здание реального училища | Торговая пл., 9 | Административное здание. | Памятник регионального значения Постройка 50-60 годы XIX века, состояние удовлетворительное. | Объект обзорной экскурсии |
| 16. |  | Здание казначейства | Пер. Корелякова, д.4 | Административное здание. | Памятник регионального значения Постройка 50-60 годы XIX века, состояние удовлетворительное. | Объект обзорной экскурсии |
| 17. |  | Гимназия | К.Маркса, д.8 8(81737) 21654 | МОУ «Гимназия». Экскурсионный объект. | Памятник регионального значения Постройка 50-60 годы XIX века, состояние удовлетворительное. | Объект обзорной экскурсии |
| 18. |  | Здание полицейского управления | К.Маркса, д.17 | Административное здание. | Памятник регионального значения Постройка 50-60 годы XIX века, состояние удовлетворительное. | Объект обзорной экскурсии |
| 19. |  | Здание гостиницы | Пр. набережная, 14 | Гостиница «Мини-отель» Экскурсионный объект. | Памятник регионального значения Постройка 50-60 годы XIX века, состояние удовлетворительное. | Объект обзорной экскурсии |
| 21. |  | Дом купца Чурина | Ленина, 6 8(81737) 21661 | Экскурсионный объект. МОУ ДОД «Дом детского творчества» | Памятник регионального значения Постройка 50-60 годы XIX века, состояние удовлетворительное. | Объект обзорной экскурсии |
| 22. |  | Дом Троицкого | К.Маркса, 27 | Станция скорой помощи. | Памятник регионального значения Постройка 50-60 годы XIX века, состояние удовлетворительное. | Объект обзорной экскурсии |
| 23. |  | Дом Трусовой | Корелякова, 13 | Административное здание. | Памятник регионального значения Постройка 50-60 годы XIX века, состояние удовлетворительное. | Объект обзорной экскурсии |
| 24. |  | Дом Поздеева | Богатырева, 13 | Административное здание. | Памятник регионального значения Постройка 50-60 годы XIX века, состояние удовлетворительное. | Объект обзорной экскурсии |
| 25. |  | Дом Борисевича | Красноармейская, 14 | Стоматологическая поликлиника. | Памятник регионального значения Постройка 50-60 годы XIX века, состояние удовлетворительное. | Объект обзорной экскурсии |
| 26. |  | Жилой дом в котором бывал А.И.Куприн | Корелякова 14. | Жилой дом. | Памятник регионального значения Постройка 50-60 годы XIX века, состояние удовлетворительное. | Объект обзорной экскурсии |
| 27. |  | Устюженское городище |  | Экскурсионный объект, зона отдыха горожан. Вместимость – более 1000 человек | Археологический памятник федерального значения X–XII в. | Объект обзорной экскурсии. С 2007 года место проведения районных фестивалей «Русские щи», в 2008 году – «ГородиЩИнские гуляния» включающие в себя фестивали «Русские щи», «Домашнее пиво», «Играй гармонь». Общедоступно. |
| 28. |  | Межрегиональный фестиваль кузнечного мастерства «Железное поле» | Устюжна, Соборная площадь, начало августа | Красочное мероприятие для участников, экскурсантов, туристов. Вместимость – 200 человек единовременно. | Проводится с 2007 года. 2007 год – 11 мастеров, 2008 год – 14 мастеров. Фестиваль проводится в течении 4 дней вовлекая жителей города и туристов в красочное шоу ковки металла. | Общедоступно. |
| 29. |  | Поздеевская ярмарка | Устюжна, Торговая площадь, вторая суббота августа | Красочное мероприятие для участников, экскурсантов, туристов. Вместимость – 2000 человек единовременно. | Проводится с 1998 года, привлекая мастеров художественного промысла, предпринимателей со всего Северо-Запада и других регионов. На главной сценической площадке выступают лучшие творческие коллективы района, области, популярные эстрадные исполнители. | Общедоступно. |
| 30. |  | Богородицкая ярмарка | Устюжна, Торговая площадь, сентябрь | Сельскохозяйственная ярмарка. | Проводится с 2004. | Общедоступно. |
| Объекты туристской инфраструктуры (гостиницы, предприятия питания, культурно-развлекательные, спортивные учреждения, музеи) |
| 1. | г. Устюжна | «Мини-отель» | ул. Правая набережная,14 тел. 8(81737) 22145 Хорев Николай Александрович | Проживание гостей, туристов, 12 мест размещения | Гостиница, 1 категория, 6 номеров. | 700 – 1200 рублей Загрузка – 100% |
| 2. |  | Гостиница «Уют» | ул. К-Маркса, 4 тел. 8(81737) 21869 Архипова Светлана Вячеславовна | Проживание гостей, туристов, 28 мест размещения | Гостиница, 2 кат., благоустроенная, но в части номеров подача только холодной воды | 350-800 рублей Средняя загрузка – 80%, летом 100 % |
| 3. |  | Общежитие ГОУ «Устюженский политехнический техникум» | Пер. Терешковой, 50. Директор – Малинин Сергей Александрович 8(81737) 22534 | Проживание участников семинаров, ярмарок и фестивалей. | Санузел в секции, кухня – 1 на этаже. | 150 рублей. Во время учебного процесса есть возможность поселить 6-7 человек (гостевая комната), июль, начало августа – до 60 человек. |
| 4. |  | Кафе «Устюжна» | ул. К.Маркса, 4 тел. 8(81737) 21869 Веричева Татьяна Викторовна | Для местного населения, туристов 48 посадочных мест | Общий зал – 48 мест, | Обед от 150 рублей, время работы 9 – 23 выходной воскресение |
| 5. |  | Кафе – бар «У камина» | ул. Правая набережная,14 тел. 8(81737) 22316 Веселова Наталья Николаевна | Для местного населения, туристов 40 посадочных мест | Общий зал, банкетный зал | Обед от 200 рублей Время работы 11-24 без выходных |
| 6. |  | Кафе «Сер@Ир» | Пер. Коммунистический,11, тел. 8(81737) 23566 Самхарадзе Сабо Шакроевич | Для местного населения, туристов 48 посадочных мест | Общий зал, банкетный зал | Обед от 120 рублей время работы 9 – 23 без выходных |
| 7. |  | ООО «Пирожковая» | ул. Корелякова,6 тел. 8(81737) 23282 Рогозина Татьяна Николаевна | Для местного населения, туристов 16 посадочных мест | В торговом зале расположены столики и стулья. | Всегда в продаже свежая выпечка, время работы 8-19 без выходных |
| 8. |  | МУ «Устюженский краеведческий музей» | пл. Соборная, д. 5 8(81737) 22554, директор Новак Фаина Николаевна | Для местного населения, туристов, выставок Уникальное собрание памятников: древнерусской живописи (иконостас работы мастеров московской Оружейной палаты), кузнечного мастерства, фарфора, масляной живописи XVIII-XIX веков, уникальные экспонаты отдела природы. Тематические автобусные и пешеходные экскурсии по городу. | Открыт для посещения с 10-17, выходные – понедельник, вторник. | Входной билет – 15 детский, 25 взрослый, экскурсионный билет 30 и 50 рублей соответсвенно. Число посетителей в 2008 – 7300 человек. |
| 9. |  | МУК «Устюженская централизованная библиотечная система». | Торговая пл., д. 14 8(81737) 21353, директор Иванова Мария Александровна | Для местного населения, туристов, выставок. Веселое занятие для детей по выбранной теме, экскурсия по читальному залу, знакомство с игрушками | Открыта для посещения с 10-17, выходные – суббота. | Входной билет – 15 детский, 25 взрослый |
| Список субъектов туристской индустрии |
| 1. |  | МУК «Устюженский организационно-методический центр культуры и туризма» | пер. Богатырева, 7, 8(81737) 21407, директор Гомзякова Вероника Александровна | Информационно-методическая работа | Зрительный зал - 350 мест Дискотечный зал Время работы: 8:30 – 17:30, выходные дни – суббота, воскресенье | Организация праздничных, событийных мероприятий по желанию заказчика Разработка методических материалов, экскурсий, сценариев проведения ярмарок и фестивалей. Организация приема тур.групп |
| II. Объекты туристской привлекательности |
| 1. | Устюженский район, муниципальное образование Лентьевское | Часовня «Святых Серафима и Савватия» | д. Бывальцево | Паломнический туризм |  | Общедоступно |
| 2. |  | Часовня «Архангела Михаила» | д. Мережа | Паломнический туризм |  | Общедоступно |
| 3. |  | Уникальный природный ландшафт – сосновые боры, река Чагодоща, ягодные болота, озера. |  | Экологический туризм |  | Общедоступно |
| III. Объекты туристской привлекательности |
| 1. | Устюженский район, Сошневское муниципальное образование | Святой источник «Живая вода» | д. Мыза-Тестово | Экологический, паломнический туризм | Запись о существовании святого источника в архивах Устюженского краеведческого музея датируется 1810 годом | Общедоступно |
| IV. Объекты туристской привлекательности |
| 1. | Устюженский район, муниципальное образование Залесское | 9 курганов VIII-X веков | Между д. Избищи и д. Крутец, на берегу реки Мологи | Экологический, спортивный туризм | Археологический памятник федерального значения | Общедоступно |
| V. Объекты туристской привлекательности |
| 1. | Устюженский район, муниципальное образование Устюженское | Уникальный природный ландшафт – сосновые боры, река Молога, Кабожа, Колодня, Дубовые рощицы, родники чистой воды ягодные болота, озера. | п. Перя, д. Алекино, д. Завражье | Экологический, спортивный туризм |  | Общедоступно |
| VI. Объекты туристской привлекательности |
| 1. | Устюженский район, Никифоровское муниципальное образование | Усадьба Батюшковых с усадебным парком | п. Даниловское | Экологический, познавательный туризм | Старинный усадебный парк с липовыми аллеями. |  |
| Объекты туристской инфраструктуры (гостиницы, предприятия питания, культурно-развлекательные, спортивные учреждения, музеи) |
| 1. | п. Даниловское | Музей-усадьба Батюшковых и Куприна | п. Даниловское 8(81737) 51123 Директор Белова Светлана Юрьевна | Экскурсионный объект | В 1987 году начал работать музей. С 1993 года возрождена традиция проведения Рождественских елок в усадьбе, совместно с работниками сельского ДК. Конкурс чтецов «Отеческие пенаты», литературные вечера, лекции, семинары. | Входной билет – 15 детский, 25 взрослый, экскурсионный билет 30 и 50 рублей соответсвенно. Число посетителей в 2008 – 2300 человек. |
| 2. | п. Даниловское | Даниловский сельский дом культуры | п. Даниловское 8(81737) 51123 Директор Гудкова Алла Анатольевна | Для местного населения и туристов | Работники ДК в 2008 году разработали и реализуют проекты: «Усадебные хлебосолы» - организация чаепития с блинами по старинным русским традициям; «Прилетели голубки, да на свадебны блинки» - стилизованная встреча молодоженов в музее-усадьбе. Игровые программы в усадебном парке |  |
| VII. Объекты туристской привлекательности |
| 1. | Устюженский район, муниципальное образование поселок им. Желябова | «Живая кузница» | поселок им. Желябова | Экскурсионный объект Вместимость 20 посетителей | В Желябове живет и работает кузнец Алексей Анатольевич Землянкин более 10 лет занимающийся художественной ковкой. Он главный инициатор фестиваля кузнечного мастерства «Железное поле». Кузница оборудована всем необходимым инструментом | Оплата по договоренности |
| Объекты туристской инфраструктуры (гостиницы, предприятия питания, культурно-развлекательные, спортивные учреждения, музеи) |
| 1. | поселок им. Желябова | Музейная комната в Желябовском сельском доме культуры | поселок им. Желябова, ул. Первомайская, 23 директор Рогова Галина Каимовна 8 (81737) 50108 | Экскурсионный объект Вместимость 20 посетителей | Представлены документальные исторические свидетельства работы ЛПК им.Желябова, судоверфи. Предметы старинного быта, поделки ит.д. | Оплата по договоренности |
| VIII. Объекты туристской привлекательности |
| 1. | Устюженский район, Лентьевское муниципальное образование | Храм Великомученика и Победоносца Георгия | д. Понизовье | Паломнический туризм, вместимость 50 человек | Строительство закончено 5 октября 1903 года на средства прихожан и меценатов. | Общедоступно |
| 2. |  | Часовня Преподобного Сергия Радонежского | д. Громошиха |  | Возведена в 2004 году на средства прихожан и спонсоров | Общедоступно |
| 3. |  | Часовня Параскевы Пятницы | д. Шелохачь |  |  | Общедоступно |
| 4. |  | Заказник Ванская лука | Между деревнями Лентьево и Ванское |  | 35 км от Устюжны направление на Вологду | Общедоступно |
| Объекты туристской инфраструктуры (гостиницы, предприятия питания, культурно-развлекательные, спортивные учреждения, музеи) |
| 1. | д. Ванское | Музейная комната в Ванском сельском доме культуры | д. Ванское, ул. Центральная 52, директор Перевозчикова Александра Краснославовна 8 (81737) 44151 | Экскурсионный объект Вместимость 20 посетителей | Предметы старинного быта, поделки ит.д. | Оплата по договоренности |
| 2. | д. Лентьево | Кафе «Минутка» | д. Лентьево автостанция на автодороге Вологда-Н.Ладога руководитель – Алханашвили Томаз Моусарович 8 (81737) 50423 | Для местного населения, туристов 40 посадочных мест | Общий зал | Обед от 120 рублей время работы - круглосуточно без выходных |
| IX. Объекты туристской привлекательности |
| 1. | Устюженский район, Мезженское муниципальное образование | Церковь святых Козьмы и Дамиана | д. Долоцкое | Экскурсионный объект, действующая церковь. Паломнический туризм. | В конце 16 века в этой церкви служил церковным чтецом Ефрем, который принимает монашеский постриг и основывает Синозерскую пустынь. Слава о Синозерском пустыннике преподобном Ефросинии, как великом Старце разнеслась далеко и православная Русь его хорошо знала. Ныне Святые мощи Ефросина Синозерского покоятся в Казанском храме (Устюжна). | Общедоступно |
| Объекты туристской инфраструктуры (гостиницы, предприятия питания, культурно-развлекательные, спортивные учреждения, музеи) |
| 1. | д. Долоцкое | Кафе ЗАО «Земледелец-Северсталь» | д. Долоцкое, руководитель Кузнецов В.А., телефон 8 (81737) 57442 | Для работников ЗАО «Земледелец-Северсталь», для туристов (по договоренности) 40 посадочных мест | Общий зал | По договоренности |

# Население

## Современная демографическая ситуация

Демографическая ситуация в Устюженском районе за последние годы характеризуется следующим образом:

Таблица 5-1 Демографическая ситуация в Устюженском районе

| Показатели | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население - тыс. чел | 22,3 | 21,9 | 21,6 | 21,2 | 20,8 | 21,22 | 20,92 | 20,56 | 20,35 | 20,46 | 20,26 | 19,95 |
| Годовое изменение населения – тыс. чел |  | -0,4 | -0,3 | -0,4 | -0,4 | -0,58 | -0,30 | -0,36 | -0,21 | +0,11 | -0,20 |  |
| Родилось – тыс. чел | 0,17 | 0,14 | 0,18 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,23 |  |
| Умерло – тыс. чел | 0,46 | 0,51 | 0,49 | 0,55 | 0,57 | 0,60 | 0,57 | 0,53 | 0,47 | 0,39 | 0,41 |  |
| Естественный прирост – тыс. чел. | - 0,29 | - 0,37 | - 0,31 | - 0,35 | - 0,38 | - 0,42 | - 0,40 | - 0,35 | - 0,29 | - 0,21 | - 0,18 |  |
| Прибыло – тыс. чел | 0,46 | 0,42 | 0,40 | 0,31 | 0,24 | 0,38 | …. | …. | …. | …. | 0,23 |  |
| Выбыло – тыс. чел | 0,53 | 0,43 | 0,37 | 0,32 | 0,29 | 0,31 | …. | …. | …. | …. | 0,22 |  |
| Механический прирост – т. чел | - 0,07 | - 0,01 | 0,03 | -0,01 | -0,05 | +0,07 | …. | …. | …. | …. | +0,01 |  |

Численность населения Устюженского района, как и в целом по области  имеет стабильную тенденцию к сокращению. Снижение численности происходит за счет естественной убыли населения, которая в среднем составляет 9-12 промилле в год (среднеобластной показатель за 2007 год – 4,4 промилле). Миграционный прирост в районе в последние годы положительный, однако он не может компенсировать происходящую естественную убыль населения.  Таким образом, миграционные процессы существенно не влияют на улучшение демографической ситуации в районе.

На начало 2009 г. численность постоянного населения района составила 19,95 тыс. человек, из них в городской местности проживает 49%, в сельской – 51% населения.

В структуре населения района численность населения моложе трудоспособного возраста составляет 14,5 %, в трудоспособном возрасте – 59,1 %, старше трудоспособного возраста – 26,4 %. Возрастная структура населения регрессивная.

Таблица 5-2 Возрастная структура населения Устюженского района (%%)

| Возрастные группы | 2003 г | 2004 г | 2005 г | 2006 г | 2007 г | 2008 г | 2009 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| моложе трудоспособного | 15,5 | 15,0 | 14,7 | 14,3 | 16,7 | 15,3 | 14,5 |
| трудоспособного возраста | 56,7 | 58,0 | 58,7 | 59,3 | 58,1 | 60,0 | 59,1 |
| старше трудоспособного | 27,8 | 27,0 | 26,6 | 26,4 | 25,2 | 27,0 | 26,4 |

Возрастная структура населения за последние годы стабилизировалась.

Демографическая нагрузка – на 100 чел. трудоспособного населения приходится 67 человек моложе и старше трудоспособного возраста (по Вологодской области – 60 чел). Превышение лиц старше трудоспособного возраста над численностью лиц моложе трудоспособного возраста составляет 75 % (по Вологодской области – 31%) т. е. возрастная структура населения регрессивная.

Таким образом, несмотря на наметившиеся в последние годы положительные изменения (умеренное снижение уровня естественной убыли населения и незначительное положительное сальдо миграции), основной тенденцией развития демографической ситуации в районе по-прежнему остаётся превышение уровня смертности над уровнем рождаемости.

Следствием неблагоприятной возрастной структуры населения (регрессивной) Устюженского района является не только отрицательный естественный прирост населения, но и устойчивое сокращение работоспособного населения. По оценке за 2008-09 г.г. в трудоспособный возраст должно вступить 0,49 тыс. чел, выбыть из этого возраста – 0,58 тыс. чел. Сокращение трудоспособного возраста за два года – 0,09 тыс. чел.

По оценке отдела экономики, муниципального заказа и торговли сокращение населения трудоспособного возраста до 2015 г. в районе составит 0,94 тыс. чел.

Удельный вес городского населения (г.Устюжна) в районе стабилизировался на уровне 48-49% (по Вологодской области – 68-69%).

Таблица 5-3 Области занятости населения Устюженского района

| Основные виды деятельности | тыс. чел | %% |
| --- | --- | --- |
| 1. сельское хозяйство | 0,85 | 7,9 |
| 2. лесное хозяйство | 0,31 | 2,9 |
| 3. рыболовство, добыча полезных ископаемых | 0,03 | 0,3 |
| 4. промышленность (4+5+6+7), в том числе: | 0,81 | 7,5 |
| обрабатывающие отрасли промышленности | 0,79 | 7,3 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 0,02 | 0,2 |
| 5. строительство | 0,08 | 0,7 |
| 6. транспорт и связь | 0,29 | 2,7 |
| 7.оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта | 0,25 | 2,3 |
| 8. ЖКХ | 0,28 | 2,6 |
| 9. финансовая деятельность | 0,04 | 0,4 |
| 10. операции с недвижимостью | 0,3 | 2,8 |
| 11.социальное обеспечение | 0,3 | 2,8 |
| 12. образование | 0,89 | 8,2 |
| 13. здравоохранение | 0,81 | 7,5 |
| 14. государственное управление, обеспечение военной безопасности (оценка) | 1,2 | 11,1 |
| Итого | 6,44 | 59,6 |
| Малые предприятия, ИЧП, личное подсобное и домашнее хозяйство, спецконтингент, незанятое население, безработные. | 4,36 | 40,4 |
| Всего | 10,8 | 100,0 |

Заметной особенностью занятости населения Устюженского района в настоящее время является высокий удельный вес занятых в “неформальной”, неофициальной экономике 4,36 тыс. чел– в личном подсобном и домашнем хозяйстве а также незанятое по каким-то причинам население, безработные (0,43 тыс. чел). Доля этой группы населения в общей численности работоспособного населения – 40% - более 4-х тыс. чел. Это значительная величина – существенный резерв увеличения численности занятых в “официальной экономике” хотя, конечно, не все они могут быть переключены на отрасли официальных видов деятельности.

Особенность структуры населения – высокая доля льготных пенсионеров по возрасту. Общая численность получающих пенсию – 6,30 тыс. чел при численности лиц старше трудоспособного возраста – 5,26 тыс. чел. Т.о. численность льготных пенсионеров по возрасту– 1,04 тыс. чел ( 16% их общей численности). Их вовлечение в экономику ограничено. Численность пенсионеров (получающих пенсию) по району – 31,5 % (лиц старше трудоспособного возраста – 26,4%). В сельской местности более 33%, в гор. Устюжна – 30%.

## Прогноз численности населения трудовых ресурсов и структуры занятости

Принимая во внимание, что рождаемость населения в районе за последние десять лет увеличилась на 35%, смертность уменьшилась на 10%, и механический отток населения практически прекратился, следует ожидать прекращение убыли абсолютной численности населения района в период от 2011-12 г.г. до 2015 г. Ретроспективная динамика рождаемости, смертности и естественного прироста населения неустойчива, хотя и имеет положительную тенденцию. Это не позволяет экстраполировать население района на ближайшую перспективу с большей точностью.

Основные миграционные потоки: из сельской местности направляются в районный центр, из районного центра в Череповец, Вологду, Санкт Петербург. Молодежь после обучения стремиться устроиться в местах обучения, так как даже при отсутствии опыта работы имеет возможность заработка в несколько раз более высокую, чем в районе.

Таблица 5-4 Оценка перспективной численности населения Устюженского района по разным источникам (тыс. чел)

|  | 2012 г | 2017 г | 2027 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Отдел экономики, муниципального заказа и торговли Администрации МО Устюженского района | 18,6 |  |  |
| СТП Вологодской области (“ЭНКО” 2008 г) |  |  |  |
| 1 вариант |  | 17,2 | 14,7 |
| 2 вариант |  | 17,2 | 15,4 |
| 3 вариант |  | 17,5 | 17,0 |

Прогноз отдела экономики исходит из условий сохранения на ближайшую перспективу сложившейся тенденции.

Прогноз “ЭНКО” составлен в трех вариантах:

Вариант 1 соответствует ситуации до утверждения «Концепции РФ». В нем не учитываются возможности и потребности, возникающие при активизации экономического роста в регионе.

Вариант 2 учитывает возможное увеличение численности населения в результате оживления экономической активности, реализации инвестиционных проектов, осуществления областной программы "Демографическое развитие Вологодской области на 2007-2010 гг.".

Вариант 3 учитывает совместное влияние на демографическую ситуацию активного экономического развития Вологодской области, осуществления «Концепции РФ», ОЦП "Демографическое развитие Вологодской области на 2007-2010 гг.", а также оценку перспективы принятия и осуществления последующих областных Концепции и Программы демографического развития Вологодской области до 2025 г.

Этот вариант предусматривает снижение численности в первой половине прогнозного периода, затем в 2017-2018 гг. показатели рождаемости и смертности уравниваются, рождаемость превысит смертность и естественная убыль сменится приростом населения. Рост численности населения с учетом положительного миграционного сальдо возможен начиная с 2016 г.

Характерно, что по СТП Вологодской области по 3-му варианту прогнозируется незначительный рост населения всей области. Прирост населения предусматривается в г.г. Вологде и Череповце а также в Шекснинском районе, занимающем центральное положение в Вологодско-Череповецкой агломерации. Во всех остальных районах предполагается отрицательная динамика населения.

Таким образом, перспективная численность населения Устюженского района в рамках сложившихся демографических процессов предположительно будет характеризоваться продолжающимся снижением его численности замедляющимися темпами. По сравнению с существующим уровнем это 90 % на первую очередь (2015 г) – 18 тыс. чел и 80-85% на расчетный срок (2030 г) – 16-17 тыс. чел.

Следует иметь ввиду, что в этих условиях сокращающейся численности населения вполне реально поддержание и даже рост экономического потенциала района за счет рационального использования населения в трудоспособном возрасте, его вовлечения в отрасли “официальной” экономики. Как было упомянуто выше это до 40% работоспособного населения района – но оно не в полной мере может быть включено в отрасли официальных видов деятельности.

Имеющийся в настоящее время феномен превышения выбывающих из трудоспособного возраста над вступающими в него, возможно, не столь опасен для экономики поскольку эти категории (выбывающие и вступающие в трудоспособный возраст) лица совершенно разного образовательно-интеллектуального потенциала. Вступающие в трудоспособный возраст менее многочисленные молодежные группы благодаря своему образовательно-квалификационному уровню вполне способны заменить более многочисленные выбывающие из трудоспособного возраста группы населения.

Таблица 5-5 Ориентировочная возрастная структура населения Устюженского района на перспективу

|  | 2009 г | первая очередь (2015 г) | расчетный срок (2030 г) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел | %% | тыс. чел | %% | тыс. чел | %% |
| Население – всего в т ч | 19,95 | 100 | 18 | 100 | 17 | 100 |
| - моложе трудоспособного | 2,89 | 14,5 | 2,3 | 13 | 2,0 | 12 |
| - трудоспособный возраст | 11,79 | 59,1 | 10,5 | 58 | 10,0 | 59 |
| - старше трудоспособного | 5,27 | 26,4 | 5,2 | 29 | 5,0 | 29 |

Удельный вес населения в трудоспособном возрасте стабилизируется на современном уровне при незначительном его абсолютном сокращении.

Увеличивается удельный вес населения в возрасте старше трудоспособного за счет уменьшения молодежных возрастов.

Происходит дальнейшее старение населения.

Прогноз численности населения и структуры занятости населения произведен в двух вариантах:

Первый вариант – инерционно-экстраполяционный – исходит из динамики сложившейся ситуации, для которой характерно продолжающаяся депопуляция населения замедляющимися темпами, дефицит трудовых ресурсов, дефицит инвестиций (собственных и привлекаемых извне), дотационный характер бюджетных ресурсов МО в условиях имеющейся бюджетно-налоговой системы и межбюджетных отношений.

Второй вариант – социально-экономическое развитие района ускоренными темпами на основе более полного освоения собственных ресурсов – сельскохозяйственных, лесных, минерально-сырьевых, туристско-рекреационных, историко-культурных. При этом рост экономики и социально-экономическое развитие района в целом в значительной мере будет зависеть от внешних факторов – миграционных потоков в район (это преимущественно население трудоспособного возраста), что позволит нормализовать демографическую ситуацию в районе и бюджетных вливаний и частных инвестиций.

Таблица 5-6 Укрупненная структура занятости населения Устюженского района на перспективу по первому варианту

| Виды деятельности | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел | %% | тыс. чел | %% | тыс. чел | %% |
| 1. сельское хозяйство | 0,85 | 7,9 | 0,9 | 9,2 | 0,95 | 10,2 |
| 2. лесное хозяйство | 0,31 | 2,9 | 0,3 | 3,1 | 0,3 | 3,2 |
| 3. рыболовство, добыча полезных ископаемых | 0,03 | 0,3 | 0,03 | 0,3 | 0,03 | 0,3 |
| 4. промышленность | 0,81 | 7,5 | 0,85 | 8,7 | 0,9 | 9,7 |
| 5. строительство | 0,08 | 0,7 | 0,1 | 1,0 | 0,1 | 1,1 |
| 6. транспорт и связь | 0,29 | 2,7 | 0,3 | 3,1 | 0,3 | 3,2 |
| 7. оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта | 0,25 | 2,3 | 0,25 | 2,6 | 0,25 | 2,7 |
| 8. ЖКХ | 0,28 | 2,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 3,2 |
| 9. финансы, операции с недвижимостью, социальное обеспечение | 0,64 | 6,0 | 0,6 | 6,1 | 0,6 | 6,5 |
| 10. образование | 0,89 | 8,2 | 0,8 | 8,2 | 0,8 | 8,6 |
| 11. здравоохранение | 0,81 | 7,5 | 0,8 | 8,2 | 0,8 | 8,6 |
| 12. государственное управление, обеспечение военной безопасности (оценка) | 1,2 | 11,1 | 1,1 | 11,2 | 0,9 | 9,7 |
| Итого | 6,44 | 59,6 | 6,33 | 64,6 | 6,2 | 66,7 |
| “неформальная экономика”, спецконтингент, незанятое население, безработные | 4,36 | 40,4 | 3,47 | 35,4 | 3,1 | 33,3 |
| Всего | 10,8 | 100,0 | 9,8 | 100,0 | 9,3 | 100,0 |
| Учащиеся, неработающие инвалиды в трудоспособном возрасте | 1,0 |  | 0,7 |  | 0,7 |  |
| Население в трудоспособном возрасте | 11,8 |  | 10,5 |  | 10,0 |  |

По первому варианту при удельном весе населения в трудоспособном возрасте в общей его численности 58 % на первую очередь и 59% на расчетный срок прогнозная численность населения района составит 18 тыс. чел и 17 тыс. чел соответственно.

Таблица 5-7 Укрупненная структура занятости населения Устюженского района на перспективу по второму варианту

| Виды деятельности | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел | %% | тыс. чел | %% | тыс. чел | %% |
| 1. сельское хозяйство | 0,85 | 7,9 | 0,9 | 8,1 | 1,2 | 9,2 |
| 2. лесное хозяйство | 0,31 | 2,9 | 0,35 | 3,2 | 0,4 | 3,1 |
| 3. рыболовство, добыча полезных ископаемых | 0,03 | 0,3 | 0,03 | 0,3 | 0,1 | 0,8 |
| 4. промышленность | 0,81 | 7,5 | 0,9 | 8,1 | 1,1 | 8,5 |
| 5. строительство | 0,08 | 0,7 | 0,1 | 0,9 | 0,3 | 2,3 |
| 6. транспорт и связь | 0,29 | 2,7 | 0,4 | 3,6 | 0,6 | 4,6 |
| 7. оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта | 0,25 | 2,3 | 0,3 | 2,7 | 0,4 | 3,1 |
| 8. ЖКХ | 0,28 | 2,6 | 0,4 | 3,6 | 0,6 | 4,6 |
| 9. финансы, операции с недвижимостью, социальное обеспечение | 0,64 | 6,0 | 0,75 | 6,8 | 0,85 | 6,5 |
| 10. образование | 0,89 | 8,2 | 0,9 | 8,1 | 1,0 | 7,7 |
| 11. здравоохранение | 0,81 | 7,5 | 0,8 | 7,2 | 1,0 | 7,7 |
| 12. государственное управление, обеспечение военной безопасности (оценка) | 1,2 | 11,1 | 1,0 | 9,0 | 1,0 | 7,0 |
| Итого | 6,44 | 59,6 | 6,83 | 61,5 | 8,56 | 66,2 |
| “неформальная экономика”, спецконтингент, незанятое население, безработные | 4,36 | 40,4 | 4,3 | 38,5 | 4,4 | 33,8 |
| Всего | 10,8 | 100,0 | 11,1 | 100,0 | 13,0 | 100,0 |
| Учащиеся, неработающие инвалиды в трудоспособном возрасте | 1,0 |  | 0,8 |  | 1,1 |  |
| Население в трудоспособном возрасте | 11,8 |  | 11,9 |  | 14,1 |  |

Прогнозная  численность населения Устюженского района по второму варианту составит на первую очередь 20 тыс. чел, на расчетный срок – 24-25 тыс. чел.

Следует иметь ввиду, что вероятность реализации второго варианта намного меньше вероятности реализации первого варианта.

## Расселение населения. Современная ситуация и тенденции развития

Изменения в расселении населения Устюженского района происходят в условиях сокращения его численности.

Таблица 5-8 Изменения в расселении населения Устюженского района

| Показатели | 1989 г (перепись) | 2002 г (перепись) | начало 2009 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Население ( тыс. чел) | 23,6 | 21,7 | 20,0 |
| динамика | 100,0 | 91,7 | 84,7 |
| Число населенных пунктов с населением | 216 | 204 | 197 |
| динамика | 100 | 94,4 | 91,2 |
| Число населенных пунктов без населения | 25 | 22 | 30 |
| Общее число населенных пунктов | 241 | 226 | 227 |
| динамика | 100 | 93,8 | 94,2 |
| Средняя людность населенного пункта - чел | 97 | 96 | 89 |
| динамика | 100 | 99,0 | 91,8 |

Уменьшение численности населения Устюженского муниципального района происходит за счет сокращения числа населенных пунктов и уменьшения их людности.

Изменения в группировках населенных пунктов по людности за последние двадцать лет представлены в таблице ниже.

Таблица 5-9 Изменения в группировках населенных пунктов по людности

| Группы насел пунктов по численности населения | 1989 г | 2002 г | 2009 г |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кол-во насел пункт | население (чел) | кол-во насел пункт | население (чел) | кол-во насел пункт | население (чел) |
| более 10000 | 1 | 10173 | 1 | 10507 |  |  |
| 5000-10000 |  |  |  |  | 1 | 9818 |
| 2000-5000 |  |  |  |  |  |  |
| 1000-2000 | 1 | 1375 | 1 | 1092 | 1 | 1094 |
| 500-1000 | 3 | 1727 | 2 | 1067 | 3 | 1660 |
| 200-500 | 14 | 4239 | 15 | 4369 | 14 | 3779 |
| 100-200 | 8 | 1187 | 5 | 722 | 6 | 877 |
| 50-100 | 30 | 2041 | 22 | 1540 | 14 | 881 |
| 20-50 | 63 | 2071 | 52 | 1610 | 43 | 1304 |
| 10-20 | 42 | 575 | 35 | 481 | 36 | 511 |
| 5-10 | 28 | 188 | 31 | 196 | 33 | 214 |
| менее 5 | 22 | 53 | 38 | 95 | 44 | 97 |
| без населения | 27 | 0 | 22 | 0 | 30 | 0 |
| сумма | 239 | 23629 | 224 | 21679 | 225 | 20235 |

Примечание: возможные незначительные расхождения с итоговой численностью населения района объясняются неточностью учета населения по отдельным населенным пунктам.

Таблица 5-10 Изменение численности населения в структуре расселения по группам населенных мест разной людности (в %% к итогу)

| Группы населенных мест по численности населения | 1989 г | 2002 г | 2009 г |
| --- | --- | --- | --- |
| более 10000 | 43,05 | 48,47 |  |
| 5000-10000 |  |  | 48,52 |
| 2000-5000 |  |  |  |
| 1000-2000 | 5,82 | 5,04 | 5,41 |
| 500-1000 | 7,31 | 4,92 | 8,20 |
| 200-500 | 17,94 | 20,15 | 18,68 |
| 100-200 | 5,02 | 3,33 | 4,33 |
| 50-100 | 8,64 | 7,10 | 4,35 |
| 20-50 | 8,76 | 7,43 | 6,44 |
| 10-20 | 2,43 | 2,22 | 2,53 |
| 5-10 | 0,80 | 0,90 | 1,06 |
| менее 5 | 0,22 | 0,44 | 0,48 |
| без населения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Из общей численности населения Устюженского района 49% - городское население, сосредоточено в районном центре – гор. Устюжна (9,8 тыс. чел), занимающим центральное положение на территории района. Второй по численности населения района – пос. им. Желябова (1,1 тыс. чел), имеющий статус сельского населенного пункта.

Удельный вес самых больших населенных пунктов района – г.Устюжны и пос. им Желябова в населении района стабильный и даже имеет тенденцию к увеличению ( с 49%  до 54%) несмотря на их сокращающееся население.

Наиболее многочисленной группой населенных мест района остаются населенные пункты 200-500 чел., это 14-15 пунктов с населением составляющим 18 – 20% населения всего района. Группа населенных пунктов 500 – 1000 чел немногочисленна (3 ед). Другие группы населенных пунктов насчитывают по нескольку десятков, но в связи с их малолюдностью удельный вес каждой из них не поднимается выше 4 – 6%.

До 2002 г количество населенных пунктов в районе уменьшалось вследствие ликвидации населенных пунктов без населения. После 2002 года по настоящее время их количество стабилизировалось на уровне 224-227 за счет искусственного сохранения населенных пунктов, не имеющих постоянного населения  (в 2009 г – 30 ед.).

За истекший 20-ти летний период районный центр г.Устюжна перешел из группы более 10 тыс. чел в группу 5-10 тыс. чел, тем не менее его удельный вес в населении района возрос с 43% до 49,5%.

За этот период количество населенных пунктов в относительно жизнеспособных группах 50-100 и 20-50 чел сократилось с 93 ед. в 1989 г до 74 в 2002 г и до 57 в 2009 г за счет перемещения их в менее малолюдные группы. Так, количество населенных пунктов в группах 5-10 чел и менее 5 чел увеличилось с 50 ед в 1989 г до 69 в 2002 г и до 74 в 2009 г.

Однако именно они формируют систему расселения района.

На фоне общей негативной тенденции в расселении – сокращение людности населенных пунктов имеет место рост отдельных из них. Так, за период 1989-2002 г.г. рост численности населения (или практически их стабилизация) наблюдался в 26 населенных пунктах т. е. в 11% от имевшихся на 1989 г, за период 2003-2008 г г – в 32 населенных пунктах т е в 14% г от имевшихся на 2002 г.  За весь период 1989-2008 г г  рост населения имел место в 7-ми населенных пунктах Устюженского района.

За последний период 2003-2008 г г наибольшее количество населенных пунктов, имевших положительный прирост населения имел место в МО Мезженское, Устюженское, Никифоровское, Никольское.

Сеть населенных мест Устюженского района по территории район размещена неравномерно.

Северная часть района – территории Мезженского, Лентьевского, Моденского и западной части Устюженского поселений – имеет разреженную сеть малолюдных населенных пунктов. Это заболоченные территории, земли лесного фонда.

Южная - меньшая по занимаемой  территории часть района – Никифоровское, Никольское, Залесское, восточная часть Устюженского поселений – наиболее освоенная и заселенная часть с более густой сетью населенных пунктов. На этих территориях размещается основной массив сельхозугодий Устюженского района.

Северную часть Устюженского района в принципе можно отнести  к территории автономной формы расселения, а южную – к групповой форме расселения, где распространено кустовое расселение.

После попарного объединения десяти смежных поселений в пять укрупненное административное устройство Устюженского района в настоящее время представлено десятью муниципальными образованиями в составе – город Устюжна, пос. им. Желябова, сельскими МО – Лентьевское, Залесское, Мезженское, Устюженское, Никифоровское, Сошневское, Моденское, Никольское.

Характеристики расселения в МО различны, что обусловлено различиями в природных условиях, уровнем и направлением хозяйственного освоения территорий, транспортно-географического положения каждого поселения и др. факторами.

На фоне общего уменьшения численности сельского населения района за счет сокращения людности поселений имеется положительная тенденция стабилизации и даже роста численности населения отдельных населенных пунктов.

Таких населенных пунктов по данным текущего статучета за период 1989 – 2008 г.г. в районе зарегистрировано 48 (20% от общего количества сельских населенных пунктов Устюженского района) в т. ч. 24 – за межпереписной период 1989-2002 г.г. и 31 – за период 2003-2008 г.г. За оба указанных периода стабилизация или рост населения имели 7 населенных пункта.

Свод таких населенных пунктов в разрезе МО сельских поселений представлен в таблице ниже.

Таблица 5-11 Свод населенных пунктов, в которых наблюдался рост численности населения

| Сельские муниципальные образования | всего | в том числе по периодам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1989-2002 г г | 2003-2008 г г | 1989-2008 г.г |
| Лентьевское | 8 | 7 | 2 | 1 |
| Залесское | 5 | 2 | 3 | 0 |
| Мезженское | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Устюженское | 11 | 3 | 10 | 2 |
| Никифоровское | 5 | 1 | 5 | 1 |
| Сошневское | 5 | 5 | 1 | 1 |
| Моденское | 6 | 5 | 2 | 1 |
| Никольское | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Итого Устюженский район | 48 | 24 | 31 | 7 |

Среди “устойчивых” наиболее крупных по местным масштабам (200-500 чел) населенных пунктов Устюженского района – Долоцкое, Брилино, Юбилейный, Славынево, Слуды, Никола.

Кроме того, устойчивость имеет место и в некоторых мелких населенных пунктах.

В Устюженском районе сложилась централизованная моноцентрическая  система расселения, в которой районный центр – гор. Устюжна занимает центральное географическое положение на территории района. Пос. им Желябова, который мог бы претендовать на роль подцентра, практически не выполняет этих функций.

Специфика расселения Устюженского района – наличие (близость) соседних центров притяжения окраинных территорий Устюженского района– Бабаево, Пестово, Сандово, Чагода, Весьегонск, Кадуй (который, однако, не имеет непосредственных удобных транспортных связей с Устюженским районом по природным условиям заболоченности территории между ними). Их притягательность (кроме близости) усиливается наличием там железных дорог, отсутствующих в Устюженском районе.

В целом территорию Устюженского района в  системе расселения Вологодской области можно характеризовать как периферию. Характерные признаки периферийности – отсутствие железной дороги, обеспечивающей надежную бесперебойную связь с другими территориями, отсутствие собственной энергетики, отсутствие сетевого газоснабжения от магистральных газопроводов.

Тем не менее, благодаря центральному положению района и его райцентра между вышеназванными центрами смежных территорий Устюженский район можно назвать “центральной” периферией.

Таблица 5-12 Предпосылки, ограничения и целевые ориентиры развития муниципальных образований Устюженского района (из Стратегии Устюженского района до 2015 г)

|  | Наименование | Предпосылки | Ограничения | Целевые ориентиры (ведущие функции) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальное образование Залесское | Сельскохозяйственные угодья | Ограниченный выбор мест приложения труда. Дотационный характер формирования местного бюджета. | Сельскохозяйственная зона, лесные ресурсы |
| 2 | Муниципальное образование пос. им.Желябова | Лесные ресурсы, водные ресурсы, живописные экологически чистые места | Сложная демографическая ситуация Дотационный характер формирования местного бюджета. Транспортная инфраструктура, отсутствие моста через р. Молога | Развитие кузнечного мастерства, лесопереработка, создание зон отдыха санаторного типа, дом-интернат для престарелых . Постройка моста через реку Молога для транспортного сообщения с МО Лентьево. |
| 3 | Муниципальное образование Мезженское | Сельскохозяйственные угодья, развитие картофелеводства Действующий храм, Синеозерская пустынь, природный минеральный источник «Ключи» | Сложная демографическая ситуация Дотационный характер формирования местного бюджета. | Сельскохозяйственная зона, лесные ресурсы, туристическая деятельность паломников в Синеозерскую пустынь, разлив минеральной воды из святого источника «Ключи» |
| 4 | Муниципальное образование Моденское | Сельскохозяйственные угодья, лесные, водные ресурсы, летний филиал детского оздоровительного лагеря «Янтарь» | Сложная демогра-фическая ситуация. Ограниченный вы-бор мест приложе-ния труда. Дота-ционный характер формирования местного бюджета. | Сельскохозяйственная зона, курортно-санаторная зона, лесные ресурсы. Использование лагеря в зимний период. Сбор дикорастущих, ягод, грибов. Создание зон отдыха. |
| 5 | Муниципальное образование Никольское | Сельскохозяйственные угодья, развитие фермерских хозяйств по выращиванию картофеля | Сложная демогра-фическая ситуация. Дотационный харак-тер формирования местного бюджета. низкий уровень платежеспособности населения | Сельскохозяйственная зона, развитие фермерских хозяйств картофелеводческого направления создание зон отдыха |
| 6 | Муниципальное образование Устюженское | Сельскохозяйственные угодья, пригородное к г.Устюжна положе-ние, живописные экологически чистые места, наличие рек Мологи и Кобожи | Сложная демогра-фическая ситуация, дотационный харак-тер формирования местного бюджета, низкий уровень платежеспособности населения | Зона интенсивного сельского хозяйства, создание зон отдыха Сельскохозяйственная зона, курортно-санаторная зона, создание зон отдыха, лесные ресурсы. |
| 7 | Муниципальное образование Сошневское | Сельскохозяйственные угодья, пригородное к г. Устюжне положение | Сложная демогра-фическая ситуация. Ограниченный вы-бор мест приложе-ния труда. Дота-ционный характер формирования местного бюджета. | Зона интенсивного сельского хозяйства (животноводство) Сбор дикорастущих ягод, грибов |
| 8 | Муниципальное образование Никифоровское | Сельскохозяйственные угодья, филиал Устюженского краеведческого музея «Усадьба Куприна и Батюшковых» Сельскохозяйственные угодья ООО Лен, Приют для детей и подростков | Сложная демографическая ситуация. Ограниченный выбор мест приложения труда. Дотационный характер формирования местного бюджета. | Сельскохозяйственная зона, лесные ресурсы, туристическая деятельность Сельскохозяйственная зона, выращивание и переработка льна, приют для детей и подростков. |
| 9 | Муниципальное образование Лентьевское | Сельскохозяйственные угодья, федеральная трасса, лесные, водные ресурсы, заказник «Ванская Лука» живописные экологически чистые места | Сложная демогра-фическая ситуация. Ограниченный выбор мест приложения труда. Дотационный характер формирования местного бюджета. | Создание зон отдыха, развитие туризма, лесопереработка сбор дикорастущих ягод и грибов, создание зон отдыха |
| 10 | Муниципальное образование г.Устюжна | Трудовые ресурсы, культурно-исторические памятники, МУ «Устюженский краеведческий музей», река Молога, пищевая промышленность Сельскохозяйственные угодья, живописные экологически чистые места, наличие захоронения немецких военнопленных времен ВОВ | Сложная демографическая ситуация. Дотационный характер формирования местного бюджета. | Развитие туризма, Устюжна - железопольская – центр кузнечного ремесла. Развитие пищевой продукции, восстановление завода по производству спирта, прибыльная работа пищекомбината, сыркомбината. Развитие молочного кластера. Привлечение средств Германии на содержание городского кладбища. |

Совершенствование расселения МО районов должны способствовать достижению целей и задач социально-экономического развития и охраны окружающей среды.

В социальной сфере:

- устранение (сглаживание) диспропорций в условиях жизни населения города и сельских населенных пунктов разной величины, повсеместное улучшение качества среды обитания;

- рационализация трудовых связей, повышение уровня доступности  и разнообразия мест приложения труда, сокращение объемов межселенных трудовых связей массового типа, улучшение условий транспортной доступности специализированных мест приложения труда;

- рационализация культурно-бытовых связей – обеспечение необходимого комплекса услуг повседневного и периодического массового спроса преимущественно по месту жительства, рациональное размещение специализированных объектов обслуживания в центрах и подцентрах межселенного значения;

- рационализация рекреационных потоков – снижение затрат времени на посещение мест загородного отдыха.

В производственно – экономической сфере:

- создание общих градостроительных предпосылок повышения эффективности хозяйственного комплекса – обеспечение рациональной территориальной концентрации и кооперации промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры и объектов непроизводственной сферы, повышение комплексности строительства;

- повышение эффективности использования местных ресурсов – трудовых, территориальных, сырьевых;

- ускорение развития и реконструкции приоритетных отраслей хозяйственной специализации района;

- повышение экономической эффективности капитальных вложений в производственное и жилищно – гражданское строительство.

В природоохранной сфере:

- создание общих градостроительных предпосылок охраны, воспроизводства и рационального использования природной среды путем экологически целесообразного размещения объектов производственного и жилищно-гражданского строительства;

- совершенствование инженерно – технологических средств охраны водного и воздушного бассейнов, сочетания общерайонных и локальных систем очистки воды и воздуха;

- введение специальных режимов и ограничений, обеспечивающих охрану ценных природных ландшафтов, зон и памятников истории и культуры;

- рекультивация и благоустройство территорий в районах добычи полезных ископаемых и интенсивного строительства.

Задачами совершенствования сельского расселения являются:

- обоснование численности населения систем и подсистем сельского расселения;

- выявление состава и соподчинения сельских центров, границ зон тяготения к ним других сельских населенных пунктов и зон активного влияния городов и поселков городского типа на сельские населенные пункты;

- определение расчетного числа сельских населенных пунктов в системах расселения, их структуры по численности населения и распределения по категориям применения градостроительных мер.

Демографический потенциал районного центра по численности населения и по профессиональному составу, образовательному и квалификационному уровню трудовых ресурсов должен соответствовать потребностям его производственной базы управления районом с тем, чтобы не вызвать массового притока в райцентр населения из сел в ущерб сельскому хозяйству района.

Основные задачи совершенствования сети сельских населенных пунктов первичных систем расселения:

- формирование массовой опорной сети сельских первичных центров расселения, преобразование их в благоустроенные поселки с высоким уровнем бытового комфорта, инженерного оборудования, социально-культурного обслуживания, сохраняющие и закрепляющие положительные черты специфически сельского уклада и образа жизни;

- укрепление материальной жизненной среды в поселениях, не вошедших в число опорной сети сельских населенных пунктов;

- развитие широкой сети межселенных транспортных коммуникаций, связывающих сельские населенные пункты  с центрами первичных подсистем расселения.

# Социальная инфраструктура. Современное состояние и перспективы развития

## Жилищный фонд

Общая площадь жилых помещений в районе 646,1 тыс. м2, в том числе ветхий и аварийный жилищный  фонд - 7,1% (по области -  4,7%). В районе приватизировано 54% подлежащего приватизации жилья. Средняя жилищная обеспеченность составляет около 32,5 кв. м общей площади на 1 человека (649,1 / 19,95).  Без учета ветхого и аварийного жилфонда жилобеспеченность составляет около 29,5 кв. м / чел.

Удельный вес индивидуальных жилых домов 100%.

Жилищный фонд по отдельным поселениям района размещен крайне неравномерно и не соответствует размещению населения. Это проявляется в различном уровне жилобеспеченности по поселениям. Так, результаты расчета жилобеспеченности исходя из данных формы 1 МО по поселениям Устюженского района представлены в таблице ниже.

Таблица 6-1 Расчет жилобеспеченности по поселениям Устюженского района

| Поселения | Жилобеспеченность – кв. м / чел |
| --- | --- |
| гор Устюжна | 22,1 |
| пос. им Желябова | 30,5 |
| Лентьевское | 109,3 |
| Залесское | 39,0 |
| Мезженское | 45,4 |
| Устюженское | 25,0 |
| Никифоровское | 24,9 |
| Сошневское | 32,6 |
| Моденское | 54,3 |
| Никольское | 44,7 |
| Итого Устюженский муниципальный район | 32,2 |

Как следует из таблицы, максимальный уровень жилобеспеченности выше минимального до 5 раз. Надо полагать, что дифференциация жилобеспеченности по отдельным населенным пунктам района еще больше.

При общей относительно благоприятной ситуации с жилищным фондом для выравнивания территориальных различий потребуется новое жилищное строительство в таких поселениях как гор. Устюжна, пос. им Желябова, МО Устюженское и Никифоровское.

Ввод в действие  жилых домов увеличился с 3009 м2  в 2006 году до 3498 м2 в 2009 году. Остается довольно высоким удельный вес площади ветхого и аварийного жилого фонда в общем жилищном фонде – 7,1% (областной показатель – 4,7%).

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры района характеризуется высоким (более 60%) уровнем износа, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, сверхнормативной аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.

Причинами возникновения этих проблем являются:

- высокий уровень износа основных фондов коммунального комплекса;

- значительное снижение надёжности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения.

Причинами высокого уровня износа являются:

- недостаточное финансирование ремонтных работ и явное несоответствие фактического объёма инвестиций в модернизацию и реконструкцию основных средств даже минимальными потребностями;

- недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организации коммунальной инфраструктуры вследствие нестабильного финансово-экономического положения предприятий. Значительная дебиторская и кредиторская задолженность в предприятиях жилищно-коммунального хозяйства образовалась на протяжении ряда лет, в результате, во-первых, установления тарифов на жилищно-коммунальные услуги на уровне, не позволяющем предприятиям покрывать свои издержки и, во-вторых, недостаточного финансирования обязательств бюджетов всех уровней.

Перспективное жилищное строительство в районе определено исходя из:

- необходимости сноса всего ветхого и аварийного жилищного фонда;

- динамики перспективной численности населения;

- устранения территориальной дифференциации в жилобеспеченности на одного жителя по поселениям района.

По первому варианту в условиях умеренного снижения численности населения (до 18 тыс. чел на 2015 г и 17 тыс. чел на 2030 г) и относительно высокой современной жилобеспеченности и незначительного сноса жилфонда на первую очередь новое строительство на первую очередь определено в 40 тыс. кв м, на расчетный срок – 160 тыс. кв м. Осуществляется преимущественно в районном центре – гор. Устюжна (70% всего общерайонного жилищного строительства, в т.ч. 90% на первую очередь).

Жилобеспеченность по району возрастет до 37,5 кв. м / чел на первую очередь и 45 кв. м / чел на расчетный срок. Преодолеть полностью отставание райцентра от района по уровню жилобеспеченности (25 и 30 кв. м / чел соответственно) не удается в частности в связи с предполагаемой по утвержденному генплану Устюжны динамикой численности ее населения.

По второму варианту (население 20 тыс. чел на 2015 г и 24 тыс. чел на 2020 г) объем нового жилищного строительства определен в 50 тыс. кв. м/ чел. на первую очередь и 280 тыс. кв. м/чел. на весь расчетный срок. Жилищное строительство в значительной мере перемещается в сельскую местность. На районный центр приходится около 40 % всего жилищного строительства в районе в т.ч. 70% на первую очередь.

Средний уровень жилобеспеченности по району возрастет до 34 кв. м / чел на 2015 г и 37 кв. м / чел на 2030 г. Динамика жилищного строительства в гор. Устюжна остается той же в соответствии с разработанным генеральным планом города.

## Система культурно-бытового обслуживания.

### Образование

В Устюженском муниципальном районе существует сеть общеобразовательных учреждений, в основном удовлетворяющая потребности населения в образовательных услугах; присутствуют различные типы и виды образовательных учреждений, в том числе специальные (коррекционные) и повышенного уровня обучения (гимназия); предлагается большой набор образовательных услуг общего, дополнительного, начального и среднего профессионального образования.

Сеть образовательных учреждений района представлена 31 учреждением:

- 17 муниципальных общеобразовательных школ;

- 1 специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида;

- 2 муниципальных образовательных учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста;

- муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

- 3 муниципальных учреждения дополнительного образования детей (МОУ ДОД «Дом детского творчества» и МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» в ведении управления образования района; МОУ ДОД «Детская школа искусств» - управления по культуре, туризму и молодежной политике администрации района);

- 3 государственных образовательных учреждения (ГОУ «Устюженский политехникум»; ГОУ НПО ФСИН России «Профессионально-техническое училище № 11»; ГОУ «Устюженский специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии»).

##### Дошкольное образование

Основные программы дошкольного образования реализуются в 20 образовательных учреждениях: в 5 детских садах (4 – в городе и 1 – в сельской местности), 2 начальных школах – детский сад (в сельской местности), 8 основных общеобразовательных (все в сельской местности), 4 средних общеобразовательных школах (1 – в городе и 3 – в сельской местности), в 1 государственном образовательном учреждении.

Общее количество групп – 47 (26 – в городе, 21 – в сельской местности), в них воспитанников – 753 человека (из них 498 – в городе, 255 – в сельской местности).

Охват детей дошкольным образованием изменился с 72% в 2005 году, 82,5 % в 2006 году и 70,6% в 2011 году. Отмечается тенденция увеличения числа детей в возрасте до 7 лет, проживающих на территории района. В 2007 году  родилось  детей в районе по сравнению с 2006 годом больше на 30 человек. Все возможности для открытия дополнительных дошкольных групп полностью реализованы в городе, посёлке им. Желябова, в деревнях Брилино, Долоцкое. Не охвачена дошкольным образованием часть детей, проживающих в муниципальных  образованиях Сошневское (деревня Соболево и прилегающие населенные пункты), муниципальное образование Мережское. Недостаточно мест в дошкольной группе при государственном образовательном учреждении в деревни Никола муниципального образования Никольское.

Очередь в дошкольные группы ежегодно увеличивается, на 01 января 2011 года она составила – 295 детей (268 детей – в городе и 27 – в сельской местности).

##### Общее образование

Основные программы начального общего, основного общего и среднего 9полного) общего образования реализуются в 17 муниципальных образовательных учреждениях: 1 гимназии, 4 средних общеобразовательных школах (2 – в городе, 2 – в сельской местности), 9 основных общеобразовательных школах (все в сельской местности), 1 начальной школе – детский сад (все в сельской местности), 1 специальной (коррекционной) школе-интернат, расположенной в городе, 1 вечерней школе, расположенной в городе, включающей в себя 12 учебно-консультационных пунктов, расположенных в сельских школах.

Количество обучающихся на 01 сентября 2010 года – 1801 человека.

Для детей в сельской местности (8 муниципальных образовательных учреждений), проживающих на расстоянии свыше 5 км от школы, организован подвоз по 13 маршрутам из 55 населенных пунктов. В 8 школах имеются автобусы, соответствующие современным требованиям, предъявляемым для перевозки детей. В 3 школах (МОУ «Желябовская  средняя общеобразовательная школа», МОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа» и МОУ «Спасская основная общеобразовательная школа») подвоз осуществляется на муниципальных рейсовых автобусах. Требуется транспорт для подвоза школьников в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» и МОУ ДОД «Дом детского творчества». Во всех учреждениях (МОУ «Брилинская средняя школа», МОУ «Долоцкая средняя школа», МОУ «Никольская средняя школа», МОУ «Степачевская средняя школа», МОУ «Лентьевская основная школа», МОУ «Маловосновская основная школа», МОУ «Слудская основная школа», МОУ «Соболевская основная школа») отсутствуют гаражи для автобусов.

На перспективу по первому варианту численность обучающихся на первую очередь сокращается до 1,3 тыс. обучающихся, на расчетный срок – до 1,1 тыс. обучающихся. В количественном отношении современная емкость школьной сети удовлетворяет перспективной потребности, что не исключает совершенствование материальной базы общеобразовательных учреждений (с учетом физического износа имеющихся школьных зданий и их выбытия).

По второму (маловероятному) варианту численность школьного контингента на перспективу остается на современном уровне.

В любом случае сеть школьных общеобразовательных учреждений (и дошкольных тоже)  должна развиваться в соответствии с динамикой населения района и изменениями возрастной структуры населения в части молодежных возрастных групп (контингент дошкольных и школьных возрастных групп).

##### Дополнительное образование

В МОУ ДОД «Дом детского творчества» работают 22 кружковых объединения по 6 направлениям: художественно-эстетическое (11); научно-техническое (2); физкультурно-спортивное (2); эколого-биологическое (1); туристско-краеведческое (1); социально-педагогическое (5).

Всего в учреждении занимаются 650 детей. Занятия проводятся в самом учреждении, на базе средних школ города (группы продленного дня) и детских садов.

МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» реализует образовательные программы физического воспитания детей по следующим видам спорта: лыжные гонки (10 групп); спортивные игры (футбол – 4 группы, волейбол – 2 группы); полиатлон (3 группы); гиревой спорт (1 группа); ОФП для детей с ограниченными возможностями здоровья (1 группа). На базе 5 сельских общеобразовательных школ МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» организует работу спортивных групп (в п. им. Желябова – футбол; в д. Долоцкое – лыжные гонки, футбол; в д. Лентьево – лыжные гонки; в д. Малое Восное – лыжные гонки; в  д. Соболево – лыжные гонки). В 2010-2011 году в школе обучается 307 человек.

Ежегодно около 300 обучающихся 9-11 классов школ района получают профориентационные услуги через фонд занятости населения. На сегодняшний день очень важна работа по повышению престижа рабочей профессии, так как  среди всех вакансий, зарегистрированных в службе занятости – 80% рабочих профессий. Главной причиной падения престижа рабочих профессий является отсутствие экономических стимулов, тяжелый физический труд непривлекателен для поколения, высшего в новых условиях.

Большинство выпускников школ района, поступивших в педагогические вузы по целевому направлению, не возвращается на работу в район из-за отсутствия жилья.

### Здравоохранение

Сеть учреждений здравоохранения включает в себя МУЗ «Устюженская центральная районная больница», 2 участковые больницы и 24 фельдшерско-акушерских пунктов, 4 из которых не функционируют по причине неукомплектованности кадрами. В системе здравоохранения работает 370 человек, в том числе - 35 врачей (укомплектованность 60%); 163 средних медработников (укомплектованность 78%). На данное время Устюженская ЦРБ может выполнять свои обязанности,  учитывая кадровый потенциал, хотя   уже сейчас недостаточно врачей — терапевтов и стоматологов, акушер - гинеколога, психотерапевта. В ближайшие 5 лет возникает острая проблема, учитывая возрастной состав, с врачами-терапевтами, педиатрами, стоматологами, лор-врачом, дерматовенерологом, неврологом, рентгенологом, организаторами здравоохранения, фельдшерами ФАПов.

Национальный приоритетный проект «Здоровье» отражает социальную направленность государственной политики в области здравоохранения.

Постановлением главы Устюженского муниципального района  определен  план  по  реализации  приоритетного национального проекта «Здоровье» на территории  Устюженского муниципального района.

Материально-техническая база МУЗ «Устюженская ЦРБ»

Состояние зданий и помещений, перспективная реорганизация, переоценка, ремонты.

##### Задачи

- здания и помещения должны соответствовать требованиями СанПиН, пожарной безопасности и оказанию медицинской помощи согласно современным требованиям;

- концентрация лечебно-диагностических зданий и помещений для снижения  финансовых затрат на коммунальное обеспечение, для удобства пациентов и работы медицинского персонала;

- отказ, по возможности, от использования арендуемых зданий и помещений;

высвобождение  помещений, не используемых  для своих нужд, и предоставления их  в аренду,  для оказания медицинских  и фармацевтических услуг.

Состояние зданий МУЗ «Устюженская  ЦРБ»:

- Лечебно-диагностический корпус – кирпичное 3-х этажное здание. Первая очередь сдана в эксплуатацию в 2004 году, вторая очередь в 2007 году.   С 01.01.2008  в здании будут располагаться: приемно-диагностическое отделение, хирургическое отделение с палатой интенсивной терапии и реанимации на 3 койки, акушерское отделение с поликлиническим кабинетом врача акушера-гинеколога, детское отделение с физиотерапевтическим кабинетом, невротические койки с двумя изоляторами. Отдельно кабинеты: флюорографический, рентгенологический, узи, физиотерапевтический, функциональной диагностики, эндоскопических исследований.  В подвальном помещении автоклавная, дезкамера, архив и пр.;

- Административное здание с хирургическим отделением  1912 года постройки, 2-х этажное, кирпичное. После ремонта и перепланировки там будут размещаться  стоматология, администрация больницы, бухгалтерия, эпидемиологический отдел;

- Здание терапевтического отделения  1973 года постройки, 2-х этажное, кирпичное, располагаются лаборатории,  терапевтическое отделение;

- Инфекционное отделение 1918 года постройки, 1-этажное,  деревянное.  Требуется капитальный ремонт;

- Здание коек сестринского ухода с пристройкой 1988 года, 1-этажное,  деревянное. После ремонта в 2008 году  возможно будет располагаться бактериологическая лаборатория, врач-фтизиатр с процедурной;

- Здание акушерского отделения 1938 года постройки,  1-этажное, деревянное. После использования здания под койки сестринского ухода  предполагается его снос;

- Здание поликлиники. Основная часть здания бывший купеческий особняк и пристройка к нему в 1970 году. 1912 года постройки, 2-х этажное,  деревянное;

- Стоматологическое отделение, детская поликлиника, отделение скорой помощи расположены в разных зданиях, далеко стоящих от црб, являются архитектурными памятниками и используется на правах аренды. Отделение скорой помощи в 2008 году необходимо перевести на территорию больницы в здание,  где сейчас располагается бухгалтерия;

- Противотуберкулезный кабинет 1960 года постройки, расположен далеко от  больничного комплекса.  Необходимо перевести его в высвободившееся помещение, а здание передать в муниципалитет;

- Здание пищеблока 1991 года постройки. В перспективе необходимо соединить теплым переходом с лечебно-диагностическим корпусом и терапевтическим отделением;

- Здания  растороповской участковой больницы и желябовской  участковой больницы требуют капитального ремонта.

В настоящее время (по данным формы 1МО) в районе ЦРБ в г. Устюжна имеет 97 коек и два отделения в Дубровском МО и МО пос. им Желябова по 25 коек в каждом и две поликлиники – в г. Устюжна на 300 пос. / см и пос. им Желябова на 35 пос. / см.

В целом имеющаяся суммарная емкость учреждений здравоохранения района согласно имеющимся нормативам соответствует перспективным потребностям населения.

Следует иметь ввиду, что основной тенденцией развития здравоохранения на перспективу является ускоренное развитие “первичной медицины” – это профилактика, диагностика и предупреждение заболеваний, требующих стационарного лечения. Амбулаторно-поликлиническая сеть должна развиваться быстрее по сравнению с объектами стационарного лечения (больницами).

В рамках долгосрочной целевой программы «Инвестиции в объекты капитального строительства на 2010-2013 годы и перспективу до 2020 года» предусматривается :

- строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Славынево;

- строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Лентьево.

### Социальное обеспечение

С целью организации социального обслуживания населения Устюженского муниципального района сформирована сеть муниципальных учреждений:

- комплексный центр социального обслуживания населения имеет важное значение, успешно развивая комплекс социально-экономических, социально-бытовых и социально-медицинских услуг. В центре функционирует 9 отделений по оказанию социальной помощи населению;

- центр социальной помощи семье и детям. Создано два отделения. В банке данных центра состоит 610 семей. Основные проблемы обращения семей – социально-экономические, психолого-педагогические. В каникулярное время при центре создаются лагеря дневного пребывания. Отсутствие помещений задерживает развитие центра;

- социальный приют для детей и подростков. Приют открыт в июле 2005 года на 14 койко-мест для прохождения социально-реабилитационных мероприятий;

- дом-интернат для престарелых и инвалидов. В 2005 году введена в эксплуатацию первая очередь на 11 койко-мест для престарелых и инвалидов. Ввод в действие второй очереди на 20 койко-мест будет способствовать решению проблемы по сокращению очереди в областные дома-интернаты.

Проблемами социального характера в Устюженском районе занимается управление социальной защиты населения администрации района. Ему подведомственны: МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония», МУ «Центр социальной помощи семье и детям», МУ «Устюженский социальный приют для детей и подростков» (Устюженский район, п. Спасское), МУСО «Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов» (Устюженский район, д. Ярцево), МУ «Специальный жилой дом для одиноких престарелых».

Все подведомственные учреждения имеют здания и автотранспорт, оснащены компьютерной техникой. Созданная система  охватывает все категории слабозащищённого населения.

Главная цель структуры – своевременная социальная помощь и повышение качества обслуживания клиентов.

МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония»  имеет следующие отделения:

- социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов;

- социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов командой социальных работников;

- специализированное отделение социально-медицинского обслуживания  на дому семей, имеющих детей с ограниченными возможностями, командой социальных работников;

- отделение срочного социального обслуживания.

МУСО «Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов»:

Проживает 33 чел., средний возраст 78 лет. С клиентами ведётся активная реабилитационная работа, на хорошем уровне организована досуговая деятельность.

МУ «Центр социальной помощи семье и детям» имеет четыре отделения:

- отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних;

- дневного пребывания несовершеннолетних и др.

Основные проблемы обращения семей – социально-экономические, психолого-педагогические. В каникулярное время при Центре создаются лагеря дневного пребывания.

МУ «Устюженский социальный приют для детей и подростков»:

Приют рассчитан на 14 мест. Реабилитацию здесь проходят дети и подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

В апреле 2009 создано МУ «Специальный жилой дом для одиноких престарелых». Произведён капитальный ремонт внутренних помещений, оборудована пожарная сигнализация. В настоящее время там проживает 41 человек.

### Культура

В соответствии с Унифицированной системой показателей, характеризующих социально-экономическое развитие Устюженского муниципального района (п.29-31), численность массовых библиотек, учреждений клубного типа, а также численность читателей в библиотеках остаются на прежнем уровне.

С 1 января 2006 года отдел культуры реорганизован в Управление по культуре, туризму и молодежной политике, с 1 января 2007 года – в Управление по культуре и туризму. В результате передачи всех учреждений культуры на районный уровень и проведенной реорганизации на сегодняшний день работают  5 муниципальных учреждений культуры:

- МУК «Устюженский организационно-методический центр культуры и туризма» (в состав которого входит 18 сельских учреждений клубного типа);

- МУ «Устюженский краеведческий музей» (с филиалом музеем-усадьбой Батюшковых и А.И.Куприна в п. Даниловское);

- МУК Устюженская централизованная библиотечная система» (в состав которой входят 24  сельских библиотеки);

- МОУ ДОД «Устюженская детская школа искусств» им. В.У.Сипягиной-Лилиенфельд;

- МУ «Музыкальное наследие».

Необходимо отметить, что за последние годы значительно возросло качество проводимых мероприятий. Возрождены и повсеместно проводятся народные традиционные праздники: Рождественские колядки и Масленица, Пасха и Троица, праздники деревень. Восстановлена традиционная сельскохозяйственная Богородицкая ярмарка с фестивалем кулинарных изысков из картофеля.

Стали традиционными: районный культурно-спортивный праздник «Мороз и солнце день чудесный», конкурс чтецов «Отечески пенаты», посвященный творчеству К.Н. Батюшкова, районные фестивали детского, молодежного семейного и ветеранского творчества.

В рамках ежегодной межрегиональной Поздеевской ярмарки проводятся фестивали «Домашнее пиво» и «Русские щи».

Со всего Северо-Запада, Московской и Тверской областей, Финляндии приезжают мастера на Межрегиональный фестиваль кузнечного промысла «Железное поле».

### Физкультура и спорт

На территории Устюженского муниципального района имеется МОУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа», 37 спортивных сооружений (28 на селе), из них 10 спортивных залов, 9 плоскостных сооружений, лыжная база с трассой, стрелковый тир. В районе в секциях и группах здоровья занимаются 1887 человек, посещают учебные занятия по физической культуре 2186 человек.  Ежемесячно в районе проводится  3-4 соревнования по различным видам спорта, а также местные команды участвуют в межрегиональных и областных соревнованиях. Наиболее популярными и массовыми видами спорта являются – волейбол, баскетбол, футбол, футбол в зале, настольный теннис, шахматы, лыжные гонки, гиревой и городошный спорт. Летняя и зимняя «Зарницы», «Безопасное колесо», соревнования по общей физической подготовке, туристическим навыкам, турниры на призы «Кожаный мяч» проводятся совместно с отделом по делам молодежи, ДДТ, ГИБДД, военным комиссариатом г. Устюжна, Устюженского и Чагодощенского районов.

В детско-юношеской  спортивной  школе занимается 185 человек, из них 51 девушка. Подготовлено 100 разрядников, из них первого разряда 9 человек.

Проводятся соревнования среди спортсменов-инвалидов, как на районном, так и на областном уровне. Такие встречи дают людям с ограниченными возможностями заряд бодрости, возможность пообщаться друг с другом, проверить свои силы. Но слабая материальная база и отсутствие специалистов в этой сфере не дают должного эффекта проводимых мероприятий.

Таблица 6-2 Перспективные потребности в объектах физкультуры и спорта

| Наименование | Норматив на 10 тыс. чел | Общая потребность для района | Усредненная величина одного объекта | Количество объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивные залы | 3,5 тыс. кв м | 6,3 | 400 кв м | 16 |
| Плоскостные сооружения | 19,5 тыс. кв м | 35 | 540 кв м | 65 |
| Плавательные бассейны | 750 кв м зеркала воды | 1350 | 200 кв м | 6 |

Используемые нормативы ориентированы на обеспечение минимальной двигательной активности человека. Достижение рассчитанных потребностей относится к 2015 году (плавательных бассейнов к 2050 г).

Объекты физкультуры и спорта относятся к социально-значимым. Сроки их строительства решающим образом будут зависеть от финансовых возможностей муниципальных образований и фактического спроса населения.

Плавательные бассейны могут быть использованы не только как социальные объекты в дневное время (для детей и пенсионеров), но и как коммерческие для взрослого населения (в утренние и вечерние часы). Коммерческое использование бассейнов может способствовать ускорению возведению этих объектов, если они будут пользоваться популярностью у населения.

Большинство объектов физкультуры и спорта будет возводиться в г. Устюжна. Однако, есть возможность строительства таких объектов и в сельской местности. Так, исходя из используемых нормативов один объект должен приходиться: по плавательным бассейнам – на 2700 тыс. чел (такой концентрации в сельской местности в пределах разумной доступности не ожидается), по спортивным залам – 1100-1200 чел, по плоскостным сооружениям – 250-300 чел.

В рамках долгосрочной целевой программы «Инвестиции в объекты капитального строительства на 2010-2013 годы и перспективу до 2020 года» предусматривается :

Ремонт спортивного зала МОУ «Гимназия» в г. Устюжна;

Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом в г. Устюжна;

### Потребительский рынок

В соответствии с Унифицированной системой показателей, характеризующих социально- экономическое развитие Устюженского муниципального района (п.72 - 79) выросло число предприятий торговли, увеличился товарооборот на одного жителя, но при этом отстает от среднеобластного. Оборот  общественного питания падает с 8.9 млн.руб. в 2000 году до 1.8 млн. руб. в 2006 году и возрастает в 2008 году до 7,2млн.руб.

На территории района расположено 242 магазина,  7  точек общественного питания, 14 оптовых складов. Торговое обслуживание 176 отдаленных населенных пунктов обеспечивают 11 предпринимателей и 7 организаций. За 2009 год вновь построено 1507 квадратных метров торговых площадей. Бытовое обслуживание населения осуществляют 9 юридических лиц и 36 индивидуальных предпринимателей. Число работающих в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания составляет 2426 человек.

В 2008 году реализовано продовольственных товаров на сумму - 251,0 млн. руб., непродовольственных товаров на сумму - 323,4 млн. руб. Объем оборота розничной торговли увеличился с 475,8 млн. руб. в 2007 году до 574,4 млн.руб.в 2008 году, то есть на 5,6 % в сопоставимых ценах. Продажа товаров на душу населения в 2008 году выросла на 12,2 %. В 2009 году открыто 6 объектов торговли, месячный оборот которых составляет 6 млн. руб., создано 43 новых рабочих места..

6.3 Учреждения жилищно-коммунального хозяйства. Кладбища.

По данным администраций муниципальных образований Устюженского муниципального района Вологодской области на территории района в настоящее время существует 32 кладбища в 10-ми муниципальных образованиях.

Таблица 6-3 Перечень кладбищ на территории Кадуйского муниципального района.

| Наименование МО | Количество кладбищ | Ближайшие населенные пункты | Площадь кладбищ. Га |
| --- | --- | --- | --- |
| Г. Устюжна | 3 | Борисовское кладбище Васильевское кладбище Казанское кладбище | ~10 ~1,8 ~2,5 |
| МО пос. им. Желябова | 3 | Пос. им. Желябова; д. Оснополье; д. Чирец; | ~0.6 ~0,8 ~1 |
| МО Залесское | 4 | д. Большое Восное; д. Крутец; д. Малая Дубровочка; д. Хрипелево; | ~2,5 ~2,7 ~1,6 ~1 |
| МО Лентьевское | 5 | д. Лентьево, д. Орел, д. Попчиха; д. Староречье д. Мережа | ~1,8 ~1 ~4 ~6 ~3 |
| МО Мезженскоее | 3 | д. Мезга; д. Новая; д. Долоцкое; | ~0,82 ~1 ~1 |
| МО Модненское | 2 | д. Модно; д. Матвеево; | ~1,2 ~0,5 |
| МО Никифоровское | 5 | пос. Даниловское; село Подольское; д. Никифорово; д. Загорье; д. бол. Осиновик | ~0,5 ~2 ~1,5 ~1,5 ~1 |
| МО Никольское | 3 | д. Никола д. Дуброва д. Крестцы | ~2,3 ~2 ~3 |
| МО Сошневское | 2 | д. Соболево; д. Еремино; | ~1 ~1 |
| МО Устюженское | 2 | пос. Перя; д. Варлыгино | ~1 ~1 |
| Устюженский район | 32 |  | ИТОГО 62,02 |

Данные по площади отдельных кладбищ не предоставлены. В связи с этим сделать вывод о достаточности площадей существующих кладбищ на перспективу как разности перспективной потребности и существующих площадей не представляется возможным.

Ориентировочные потребности Устюженского района в территориях кладбищ на перспективу определены прямым расчетом согласно действующим методикам с учетом: перспективной численности населения Устюженского района и каждого МО,  нормы на одно традиционное захоронение, перспективного коэффициента смертности (число умерших на 1000 жит.), расчетного периода (лет) для гроба с телом, % площадей захоронений от общей территории кладбищ.

По результатам расчетов территории кладбищ на расчетный срок по отдельным МО и Устюженскому району определены в табл.ниже.

Таблица 6-4 Необходимые площади кладбищ по расчетам

| Наименование МО | Территория - га |
| --- | --- |
| 1. гор Устюжна | 2,84 |
| 2. сел пос пос им Желябова | 0,26 |
| 3 Лентьевское | 0,21 |
| 4 сел пос Залесское | 0,19 |
| 5 Мезженское | 0,15 |
| 6 Устюженское | 0,39 |
| 7 Никифоровское | 0,21 |
| 8 Сошневское | 0,20 |
| 9 Моденское | 0,07 |
| 10. Никольское | 0,20 |
| ВСЕГО РАЙОН | 4,08 |

При этом полученная расчетная величина территорий кладбищ на 1000 жителей – (0,24 га / 1000 ч для городского населения и 0,3 га / 1000 ч для сельского) соответствует действующим соответствующим нормативам.

На сегодняшний момент площади кладбищ хватает, однако в некоторых поселениях необходимо закрытие кладбищ или их расширение, таблице ниже

Таблица 6-5 Предложения по необходимости увеличения площади кладбищ

| Наименование МО и нас. пункта | Необходимая территория - га |
| --- | --- |
| 1. сел пос пос им Желябова (п. им. Желябова) | 0,5 |
| 2 Лентьевское (д. Лентьево) | 0,5 |
| 3 Мезженское (д. Долоцкое) | 0,5 |
| 4 Моденское (д. Матвеево) | 0,5 |
| 5. Никольское (д. Никола) | 0,5 |
| ВСЕГО | 2,5 |

Выбор (размещение) перспективных площадок для кладбищ на данной стадии проектирования не может быть осуществлен, по крайней мере по двум обстоятельствам:

- отсутствие оценки территорий существующих кладбищ в отведенных границах (га) и степени их заполненности – способности их функционировать какое-то время до полного их заполнения,

- невозможности выбора площадок под кладбища в масштабе 1: 100000, в котором выполняется настоящая схема территориального планирования.

Работы по размещению перспективных площадок могут быть выполнены на последующих стадиях проектирования – СТП отдельных сельских МО, выполняемых в более крупном масштабе и  при условии полной инвентаризации существующего кладбищенского хозяйства

# Планировочная организация территории Устюженского района

## Планировочная структура

### Современное состояние

Устюженский муниципальный район расположен на юго-западе Вологодской области. Он граничит с Новгородской областью на юго-западе, с Тверской областью на юго-востоке, с северо-запада, севера и северо-востока граничит с муниципальными  районами Вологодской области: Чагодощенским, Бабаевским, Кадуйским и Череповецким.

Город Устюжна является административным, историко-культурным центром района. В сложившейся планировочной структуре и в системе расселения района г. Устюжна занимает центральное место.

С прилегающими районными центрами Вологодской области г. Устюжну связывает единственная автодорога - на г. Бабаево. Эта дорога является планировочной осью  северной части района, практически не заселённой.

В целом планировочную структуру района формирует его природная ситуация, в которой более двух третей территории находятся в лесной и заболоченной в равной степени зонах, занимающих всю северную и центральную его части. В основном эта территория имеет природоохранное назначение, а также частично промышленное - по производству древесины. Эта территория имеет редкое расселение (около 10 поселений).

По середине район с запада на восток пересекает автодорога федерального значения  Санкт-Петербург - Череповец – Вологда. В пределах Устюженского района она является основной транзитной автотрассой и одновременно в пределах района  обеспечивает связь центров муниципальных образований – Долоцкое, Мережа, Лентьево, Модно с г. Устюжной. В системе автотранспортных связей Устюженского района она является наиболее перспективной планировочной осью для градостроительного освоения прилегающих территорий.

Южная часть района отличается значительной освоенностью территории в основном сельскохозяйственным производством и многочисленными поселениями, составляющими основу расселения Устюженского района.

Планировочную структуру расселения южной части территории муниципального района формирует сеть автодорог районного значения, радиально расходящаяся от административного центра к центрам муниципальных образований. Эти дороги образуют транспортно-планировочный каркас, который дополняется разветвлённой сетью местных дорог, обеспечивающих транспортную доступность всех сельских поселений с административным центром района.

Важным обстоятельством для оценки планировочной структуры основного планировочного узла расселения района является связь г. Устюжны с прилегающими вне района территориями Новгородской  и тверской областей посредством  трёх территориальных дорог, имеющих выход на внешние направления – на юго-запад в Новгородскую область, на юг и юго-восток  в Тверскую область.

Наиболее освоенной и заселённой частью района являются: территории, входящие в поселения: Устюженское, Лентьевское, Залесское, Никифоровское, Никольское.

##### Вывод

Сложившаяся планировочная структура представляет в целом компактно расположенный комплекс сельских поселений южной части района, имеющих хорошие автотранспортные связи, как с административным центром – г. Устюжной, так и  между собой. Северная  и центральная части района малопригодны для градостроительного освоения и для развития транспорта. Наиболее перспективно для градостроительного освоения, но ограничено по природным условиям (болота) освоение территории вдоль автодороги федерального значения. Основное расселение населения южной части района сформировалось в благоприятных природных условиях и в дальнейшем планируется сохранение и возможное развитие системы расселения.

Проектные предложения по развитию планировочной структуры района.

Проектом предлагается:

- качественное совершенствование сложившейся планировочной структуры района, улучшение дорожной сети.

- развитие и упорядочение планировочных связей между окраинными сельскими поселениями, не имеющими в настоящее время качественных дорог.

- развитие дорожной сети  для вывоза древесины с делянок эксплуатационных лесов.

### Функциональное зонирование территории района

##### Современное положение.

Функциональные зоны территории района – зоны, для которых документами территориального планирования определяются границы и функциональное назначение той или иной территории района.

На территории Устюженского района выделены основные крупные зоны по их функциональному назначению и использованию.

Зона лесного фонда составляет основную часть территории района

В неё входят:

- Зона эксплуатационных лесов. Предназначена для промышленной заготовки древесины.

- Зона прочих лесов и болот. Образует природный экологический каркас района, используется в природоохранных и рекреационных целях.

- Зона рекреации и туризма. Включает зелёную зону г. Устюжны и распространяется на территории прочих лесов.

- Зона особо охраняемых природных объектов различного назначения; предназначена для сохранения первозданного природного комплекса района (болота).

- Зона градостроительного освоения. Включает территории г. Устюжны, посёлка Желябова и  сельских поселений в пределах поселковой черты муниципальных образований. Зона предназначена для развития жилой и общественной застройки городского и сельского типа, для развития производственных комплексов в основном пищевой промышленности, инженерной инфраструктуры, соцкультбыта - учреждений и организаций малого бизнеса.

- Зона сельскохозяйственного назначения. Включает сельские поселения и сельскохозяйственные угодья восьми муниципальных образований района; предназначена для развития сельских поселений и производства сельскохозяйственной продукции, в основном молочного животноводства, картофелеводства и льноводства.

- Зона транспортных и инженерных коммуникаций. Предназначена обеспечивать связь между всеми функциональными зонами района и прилегающими районами.

##### Проектом предлагается:

Сохранение сложившихся границ функциональных зон в современных границах Устюженского муниципального района в целом без изменений.

Сохранение функционального назначения территории эксплуатационных лесов с проведением плановых посадок на вырубленных участках.

Зона градостроительного освоения сохраняется в проекте в пределах утверждённых границ поселений.

### Зоны с особыми условиями использования территории:

Зоны урбанизации – земли населенных пунктов, а также зоны перспективного градостроительного развития. Использование территории регламентируется Генеральными планами, Правилами землепользования и застройки; схемами территориального планирования муниципальных образований.

Исторические города, населенные пункты, рекомендуемые к включению в «Список исторических поселений». Использование территории регламентируется Проектами зон охраны объектов культурного наследия, Генеральными планами, Правилами землепользования и застройки, Проектами планировки.

Зоны перспективного градостроительного развития (зоны опережающего развития). Использование территории регламентируется схемами территориального планирования муниципальных образований, генеральными планами и проектами планировки.

Земли лесного фонда – защитные, эксплуатационные и резервные леса.

Использование земель лесного фонда регламентируется Лесным кодексом РФ (от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ), другими федеральными законами и соответствующими законами субъектов РФ.

Земли сельскохозяйственного назначения. Использование территории в соответствии с Земельным кодексом РФ, регламентируется схемами территориального планирования муниципальных образований, на территории которых расположены земли сельскохозяйственного назначения. Изъятие земель сельскохозяйственного назначения происходит в соответствии с установленной законами РФ процедурой перевода земель из одной категории в другую.

Земли водного фонда. Использование территорий в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ

Земли особо охраняемых территорий и объектов

Существующие ООПТ (государственные природные заказники, памятники природы).

Планируемые территории природоохранного назначения:

- ландшафтные заказники;

- памятники природы;

- ценные болотные комплексы.

Для всех типов предлагаемых к организации зон природоохранного назначения на следующих стадиях проектирования необходимо разработать соответствующие документы территориального планирования или Проекты планировок, установить границы и разработать Положения с соответствующей регламентацией хозяйственной деятельности.

Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.95 № 33-ФЗ, законом Вологодской области «Об особо охраняемых природных территориях» от 30.10.98 №304-ОЗ (с изменениями от 30.05.07 №1605-03) и соответствующими Положениями для каждого объекта.

Туристско-рекреационные зоны

Предназначены для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан. Использование территории регламентируется в схемах территориального планирования муниципальных образований, Генеральных планах, Проектах планировки.

Зеленые зоны городов

Предназначены для организации отдыха населения, улучшения микроклимата, состояния атмосферного воздуха и санитарно-гигиенических условий. Использование территории регламентируется в схемах территориального планирования муниципальных образований, Генеральных планах.

Земли историко-культурного назначения - территории объектов культурного наследия. Использование объектов в соответствии с Федеральным законом РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ; регламентация хозяйственной деятельности – на основе Проектов зон охраны объектов культурного наследия исторических поселений.

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого обнаружен объект археологического наследия, осуществляется с соблюдением условий, установленных Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской федерации».

Земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Режим использования территории регламентируется ограничениями, накладываемыми деятельностью военных объектов на проведение застройки и использование прилегающих к ним территорий в соответствии с п. 7, ст. 93 Земельного кодекса РФ. СНиП 2.07.01-89* определяет требования к согласованию размещения объектов в районах аэродромов и на других территориях с учетом обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Зоны с особыми условиями использования территории:

Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии с Законом № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с  ним  территории устанавливаются:

- зоны охраны объекта культурного наследия;

- зона регулирования застройки и хозяйственной  деятельности;

- зона охраняемого природного ландшафта.

Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Проектами зон охраны объектов культурного наследия.

Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов, основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Водоохранные зоны

Использование территорий в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ, СНиП 2.07.01-89*, (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84, «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Охранные зоны инженерной и транспортной инфраструктур:

- автомобильные дороги;

- линии электропередач;

- охранные зоны других инженерных коммуникаций.

Охранные зоны инженерных коммуникаций предназначены для обеспечения эксплуатации и обслуживания инженерно-технических объектов. Использование территорий в соответствии СанПиН 2.2.1/2 1.1.984-00, ПУЭ, СНиП 2.05.06-85*, пп.3.16,3.17 (Магистральные трубопроводы), СНиП 2.07.01-89*, п. 9.3* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Зоны месторождений полезных ископаемых

Использование территорий в соответствии с Законом РФ «О недрах» и со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) – застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора.

Для планируемого развития зон урбанизации, рекреации, территорий природоохранного назначения, объектов капитального строительства и инженерно-транспортной инфраструктуры регионального значения предполагается использование земель различных категорий. Исключение составляют объекты, находящиеся в собственности РФ.

Конкретные решения по использованию земель сельскохозяйственного назначения и определение границ участков и их площадей является задачей последующих стадий проектирования. Уровень детализации с установлением границ конкретных объектов возможен лишь при проектировании в масштабах от 1:50 000 и крупнее.

# Транспортная инфраструктура. Современное состояние. Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры.

## Автомобильный транспорт

Устюженский район пересекает с запада на восток федеральная автодорога А-114, Санкт-Петербург - Череповец - Вологда. До Санкт-Петербурга 450 км, до Череповца – 120 км, до Вологды – 240 км.

Дорожная сеть, в целом, сформирована и не требует кардинальных изменений. Из проблем можно выделить отсутствие моста через р. Молога в районе поселка имени Желябова, где ранее устанавливалась на летний сезон понтонная переправа.

Протяженность дорог общего пользования на территории района составляет 434,5 км, в т.ч. – 244,2 км (56%) с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием, 190,3 км (44%) – гравийные и грунтовые дороги. В границах района насчитывается 17 мостов, из них 12 железобетонных, 1 деревометаллический и 4 сталежелезобетонных. Ведется проектирование и подготовка к строительству моста через р. Мологу в районе пос. им. Желябова. Это позволит разгрузить единственный мост через р. Мологу в г. Устюжна и сократить путь из восточной части района на федеральную трассу.

Дорожное строительство в течение последнего десятилетия практически не ведется, имеющиеся организации заняты обслуживанием и ремонтом существующей сети.

Таблица 8-1 Планы дорожных работ

| Наименование автомобильной дороги (участков), мостов | Всего по программе стоимость | Ввод мощностей и стоимость их работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2011 год |
|  |  | ввод | стоимость тыс. руб. | ввод | стоимость тыс. руб. |
|  | тыс. руб. | км | п.м |  | км | п.м |  |
| Капитальный ремонт а/д Чирец - п. Имени Желябова на уч. км 5 + 850 - км 8 + 700 | 30000.0 |  |  | 30000.0 |  |  |  |
| Ремонт подъезда к г. Устюжне | 53000.0 | 1,50 |  | 20000.0 | 2,50 |  | 33000.0 |
| Ремонт а/д Устюжна - Тверь | 19661.6 | 2.0 |  | 19661.6 |  |  |  |
| Строительство мостового перехода ч/р Мологу у п. им. Желябова | 100000.0 |  |  | 30000.0 | 1,70 | 228.4 | 70000.0 |

Автомобильный парк последние годы стабильно растет. С 2000 по 2008 год он увеличился на 72%, а за последний год на 5%.

Списочный состав личного транспорта:

- легковые автомобили – 4900 ед.;

- мотоциклы – 1600 ед.;

- другие (автобусы, грузовики, снегоходы и прочие) – 650 ед.

Автомобилизация на 2009 год составляет 248 легковых автомобилей на 1000 жителей.

Таблица 8-2 Автомобильный парк Устюженского района

|  | 2000 | 2007 | 2008 | 2007-2008 | 2000-2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автотранспорт всех типов | 3399 | 5561 | 5846 | 105% | 172% |
| У индивидуальных владельцев | 2794 | 5246 | 5545 | 106% | 198% |
| В т. ч. |  |  |  |  |  |
| легковые | 2434 | 4539 | 4768 | 105% | 196% |
| грузовые | 350 | 692 | 761 | 110% | 217% |
| автобусы | 10 | 15 | 16 | 107% | 160% |

На территории района расположены две автостанции: г. Устюжна и д. Лентьево. Списочный состав пассажирского автотранспорта в районе на 01.01.2008 г.:

- автобусы МУ ПАТП – 15 ед., их них: ПАЗ – 9 ед., возраст 5-10 лет; автобусы междугороднего класса – 6 ед. все имеют возраст свыше 15 лет;

- автобусы организаций, ведомств и предпринимателей (включая микроавтобусы пассажировместимостью 9-14 чел.) – 98 ед.

Внутрирайонная маршрутная сеть включает 16 регулярных автобусных маршрутов, в т.ч.: 2 – городских, 14 – пригородных; ежедневные маршруты: 2 городских и 2 пригородных, остальные – 1-2 раза в неделю по 2 рейса (утренний и вечерний). Муниципальным транспортом на внутрирайонных маршрутах перевезено 105,6 тыс. пассажиров - 910 тыс. пасс-км; в т.ч. внутригородские 26,7 тыс. пассажиров и 88,9 тыс. пасс-км; пригородные – 78,9 тыс. пассажиров и 1658 тыс. пасс-км.

В районе действует одно автотранспортное предприятие (МУП), расположенное в г. Устюжна на Красном переулке, 40. Количество работающих - 43 человека. Площадь АТП составляет 7000 м2. Имеется 7 ремонтных мест, 15 мест для хранения транспортных средств. Парк АТП насчитывает 12 автобусов, в том числе: 7 ПАЗ-32 и 5 больших (2 IVECO, 2 VOLVO и 1 китайский) вместимостью по 50 человек.

Таблица 8-3 Характеристика АТП

|  | Ед. измерения | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество перевезенных пассажиров | тыс. чел. | 169,5 | 175,9 |
| Пассажирооборот | тыс. чел*км | 13258,2 | 15408,1 |

По городу Устюжна осуществляется два автобусных маршрута

Пригородные (районные) маршруты охватывают практически всю территорию Устюженского района, всего их 13.

Таблица 8-4 Характеристика районных маршрутов

| № рейса | Маршрут | Расстояние (км) | Время в пути | Дни следования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красино | 47,3 | 1-20 | ср, пт |
| 2 | Желябово | 26 | 0-50 | кр. вск. |
| 5 | Асташково | 36,8 | 1-10 | вт. |
| 6 | Крутец | 45 | 1-40 | пн, сб |
| 7 | Спасское | 29,8 | 1-00 | кр. вск. |
| 8 | Яковлево | 23,8 | 0-50 | пн. |
| 9 | Конюхово | 26,5 | 0-50 | пн. |
| 10 | Звана | 27,6 | 0-40 | ср. |
| 11 | Крестцы | 49,1 | 1-20 | пн. |
| 12 | Мерёжа | 33 | 0-50 | чт. |
| 14 | Крестцы-Емельяниха-Сычёво | 81,2 | 2-00 | пт. |
| 17 | Люботово | 12 | 0-25 | ср. |
| 18 | Черная | 44,6 | 1-10 | чт. |
| 16 | Соболево | 7,6 | 0-20 | кр. сб, вск |

АТП выполняет 4 междугородних маршрута: в Череповец, Санкт-Петербург, Вологду и Пестово. Кроме того, еще 2 междугородних маршрута выполняют АТП других городов: в Весьегонск (Тверская обл.) и Сандово (Новгородская обл.).

Таблица 8-5 Характеристика междугородних маршрутов

| Наименование маршрута | Расстояние (км) | Время в пути | Отправление автобуса от автостанции "Устюжна" | Отправление автобуса из конечного пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Весьегонск | 59 | 1-30 | 10:10 17:15 ср. пт. сб. век. | 7:30 14:30 ср. пт. сб. век. |
| Вологда | 248 | 4-50 | 6:30 кр. сб. век. праздн. 9:50 сб. век. праздн. 15:30 (ч/з Череповец) | 9:00 (ч/з Череповец) 16:15 |
| Пестово | 49 | 1-25 | 6:50 вт. чт. век. 12:05 вт. чт. вcк. | 8:25 вт. чт. век. 14:00 вт. чт. век. |
| С.-Петербург | 455 | 9-00 | 10:00 | 7:55 |
| Сандово | 46 | 1-10 | 12:00 | 8:40 |
| Череповец | 132 | 2-35 | 7:00; 10:10; 13:00 пт.; 14:30; 15:30; 17:00; 18:00 вск. | 7:00; 11:05; 11:50; 13:45; 15:00 вск.; 16:40 пт.; 18:30 |

Автовокзал расположен по переулку  Коммунистическому. Здание 1985 года постройки, требует реконструкции. Вместимость зала – 75 чел. Принимается 12 автобусов/сутки.

К проблемам Устюженского АТП относится плохое покрытие дорог, необходимость обновления парка.

Для детей, проживающих в  сельской местности на расстоянии свыше 5 км от школы (8 муниципальных общеобразовательных учреждений), организован подвоз по 17 маршрутам из 56 населенных пунктов.

В 6 школах имеются автобусы, соответствующие современным требованиям, предъявляемым для перевозки детей. Требуют замены транспортные средства в МОУ «Долоцкая основная общеобразовательная школа». В  2 школах (МОУ «Желябовская средняя общеобразовательная школа» и МОУ «Спасская основная общеобразовательная школа») подвоз осуществляется на муниципальных рейсовых автобусах. Требуется дополнительный автобус для МОУ «Брилинская средняя общеобразовательная школа», транспорт для подвоза школьников в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», МОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа0интернат 8 вида. 	Во всех учреждениях (МОУ «Брилинская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Долоцкая основная общеобразовательная школа», МОУ «Лентьевская основная общеобразовательная школа», МОУ «Маловосновская основная общеобразовательная школа», МОУ «Никольская средняя общеобразовательная школа», МОУ «Слудская основная общеобразовательная школа», МОУ «Соболевская основная общеобразовательная школа», МОУ «Степачевская основная общеобразовательная школа») отсутствуют гаражи для автобусов.

Таблица 8-6 Показатели работы транспорта Устюженского района

|  | Ед. измерения | 2000 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перевезено грузов | тыс. тонн | 408 | 124 | 110 |
| Грузооборот | млн. тонн*км | 14,8 | 4,8 | 4,2 |
| Перевезено пассажиров | тыс. чел. | 284 | 224 | 248 |
| Пассажирооборот | млн. чел.*км | 15,8 | 14,4 | 16,5 |

В районе существует 5 автозаправочных станций – в том числе 3 в самом городе Устюжна.

##### Предложения по совершенствованию и развитию автомобильного транспорта

Необходимо выполнение следующих целей в период действия схемы территориального планирования:

- Создание условий для обеспечения качественного и полноценного транспортного обслуживания платежеспособного населения района.

- Создание условий и обеспечение социально необходимого минимума транспортного обслуживания малоимущих и наименее социально защищенных слоев населения района.

- Развитие и сохранение дорожной сети.

- Обеспечение роста безопасности пассажирских перевозок путем создания условий для поддержания пассажирского автотранспорта в технически исправном состоянии и организации действенного контроля над соблюдением требований безопасности пассажирских перевозок перевозчиками всех форм собственности.

- Оптимизация расходов бюджетов района, городского, поселкового и сельских поселений района на обеспечение транспортного обслуживания населения  соответствующих образований путем формирования муниципального заказа и проведения конкурса на его исполнение перевозчиками всех форм собственности.

- Активизация работы по улучшению транспортной инфраструктуры района. Становится возможным и на перспективу наиболее оптимальным комбинированный вариант использования автобусов малой и средней вместимости:

- Подвоз пассажиров к узловым точкам в рамках муниципального заказа пассажирским транспортом малой вместимости (ГАЗели, легковые автомашины) по заказу (заявке) соответствующих муниципальных образований, а далее – автобусами средней и большой вместимости по расписанию;

- На северном (пос. Желябова, Красино) и южном (Никола, Расторопово, Крестцы, Емельяниха, Сычево, Веницы, Конюхово) направлениях  имеется возможность слияния рейсов  путем организации радиально-кустового маршрута движения с заездами в одно-два боковых ответвления (социальные маршруты).  Экономия на снижении пробега  составит в текущих ценах около 480 000 руб. в год;

- Перевозки от узловых пунктов до города, а также  по направлениям  Никола (с заездом в Подъем), (регулярные автобусные маршруты)  предлагается осуществлять  одним или несколькими перевозчиками, выигравшими соответствующие лоты конкурса на муниципальный заказ;

- Перевозки от периферийных населенных пунктов до узловых пунктов осуществляются по заказной системе с участием  администраций соответствующих поселений силами и средствами местных перевозчиков, выигравших соответствующие лоты муниципального заказа;

- Все социально необходимые пассажирские перевозки  осуществляются под патронажем и по заказу МУ КЦСОН его силами, а также силами соответствующих перевозчиков в рамках бюджетного финансирования МУ КЦСОН на эти цели.

- Обеспечение обязательных требований к перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки (предрейсовые и послерейсовые медосмотры и техосмотры, путевые листы, сопроводительная документация, реализация проездных документов, сбор, сохранность и сдача выручки) предлагается возложить на базовое транспортное предприятие, имеющее соответствующий технический, организационный и кадровый потенциал.

- Осуществление ремонта и реконструкции покрытия  существующих дорог.

- Обеспечение безопасного движения, в том числе контроль соответствия дорог с пассажирским сообщением, остановочных пунктов и пунктов оборота требованиям ПДД РФ и БД.

Кроме того, предполагаются следующие мероприятия.

Первая очередь (до 2015 года):

Реконструкция автодороги на Весьегонск, выезд на федеральную дорогу

Предполагается строительство АЗС на дорогах на Сандово и Пестово.

Предполагается строительство придорожного сервиса вдоль дороги Вологда - Тихвин - автомобильная дорога Р-21 "Кола" вблизи д.Мочала на участке площадью 55000кв.м , вблизи д.Малое Медведево на учстках площадью 18000кв.м и 3700кв.м. (изм.внесено ОАО «Головное ХППАП Бюро».

Расчетный срок:

Строительство моста через реку Мологу в поселке им. Желябова.

## Железнодорожный транспорт

Железной дороги в районе нет, ближайшие железнодорожные станции располагаются в г. Пестово Новгородской области на расстоянии 54 км., пос. Сандово Тверской области на расстоянии 40 км.

На перспективу после расчетного срока предлагается строительство связующей железнодорожной ветки между Весьегонском и 388 километром участка Октябрьской железной дороги Санкт-Петербург - Вологда. Этот прогон должен пройти между г. Устюжна и пос. им. Желябова. Это позволит связать две ветки, и позволит связать Северо-Запад и Центр Российской Федерации.

Для Устюженского района наличие железной дороги будет означать значительное упрощение логистических схем и удешевление доставки продуктов, развитие производства. Кроме того, велико будет и её социальное значение, так как в настоящее время жители и гости района вынуждены ездить в соседние районы, чтобы воспользоваться железнодорожным транспортом.

## Внутренний водный транспорт

В настоящее время внутренний водный транспорт не действует. Пристани в городе Устюжна и в пос. им. Желябова разрушены.

Предлагается возобновить пассажирские перевозки по реке Мологе. Для этого проект предусматривает очистку речного дна от песчаных заносов и зарослей кустарника, реконструкцию пассажирских пристаней в городе Устюжна, пос. им. Желябова и  с. Модно. Судоходство привлечет дополнительных туристов и свяжет города Устюжна и Весьегонск. Все перечисленные мероприятия предполагаются на 2 очередь.

## Трубопроводный транспорт

В настоящее время трубопроводный транспорт отсутствует.

На 1 очередь предполагается строительство ветки газопровода из Кадуйского района от магистрального газопровода Грязовец – Выборг. Это позволит газифицировать район.

# Инженерная инфраструктура. Современное состояние. Перечень мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры

## Водоснабжение и водоотведение

### Водоснабжение

##### Существующее положение

Водоснабжение – город Устюжна

Централизованная система водоснабжения имеется только в центральной правобережной части г. Устюжна.

Основной источник водоснабжения города – подземные воды месторождения «Самойловское», запасы которого утверждены ГКЗ (протоколом от 30.05.2008 г. №15-08 ВО) по категориям А+В в количестве 4 тыс. м3/сутки. В том числе по категориям А-2 тыс. м3/сутки, В- 2 тыс. м3/сутки.

Водозабор, состоящий из 3-х скважин глубиной 40 м, находится в районе д. Зайцево, на расстоянии 6 км от города. По одному водоводу диаметром 300 мм вода поступает на городскую станцию II–го подъёма. Очистка и обеззараживание воды не производится.

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует нормативным требованиям.

Проектная производительность сооружений водозабора и станции II-го подъёма составляет 3,4 тыс. м3/сутки, фактический водоотбор не превышает 2,5 тыс. м3/сутки.

Удельное водопотребление в целом по городу равно 250 л/сутки на 1 жителя. Протяжённость водопроводной сети составляет 36,0 км, из которых 72% - ветхие. В результате этого потребители получают воду низкого качества.

Население, проживающее в индивидуальных домах, обеспечивается водой из шахтных колодцев и артезианских скважин.

Водоснабжение – район

Источниками водоснабжения по району повсеместно являются подземные воды, вскрываемые скважинами и шахтными колодцами.

В муниципальных образованиях Никифорское, Мезженское, Лентьевское, Залесское, Модненское, Никольское, Сошневское и Устюженское существуют сети централизованного водоснабжения.

Всего на территории района пробурено 286 скважин на воду, но большинство из них не используются и требуют выполнения тампонажных работ. Лицензируемый отбор осуществляется из 68 скважин. Проекты зон санитарной охраны разработаны для 42 артезианских скважин в 9-ти муниципальных образованиях района. Часть населения пользуется родниковой водой. Из 20 учтённых родников используется 16.

Контроль качества добываемых подземных вод проводится в соответствии с программами производственного контроля, согласованными с органами санитарно-эпидемиологического надзора. Превышения допустимых показателей наблюдаются, в основном, по железу, жёсткости и мутности воды.

Из поверхностных источников (реки Молога, Белая) забор воды в незначительном количестве осуществляется предприятиями для технических нужд.

Всего забор воды по району составляет 3,3 тыс. м3/сутки, из них менее 0,4% из поверхностных источников. Используется на хозяйственно-питьевые нужды – 5,5%, на производственные нужды – 28% и сельскохозяйственные – 17% от объёма забранных вод. За три последние года количество забранной воды неуклонно уменьшается на 2-7%.

Протяжённость водопроводных сетей - 119 км.

##### Проектные предложения

Водоснабжение – город Устюжна

Потребные расходы воды на I очередь и расчётный срок составят 3,5 и 4,5 тыс. м3/сутки.

Источником централизованного водоснабжения остаётся месторождения подземных вод «Самойловское» с утвержденными запасами 4,0 тыс. м3/сутки.

Потребуется ввод в эксплуатацию новой эксплуатационной  скважины и строительство на расчётный второй нитки водовода от скважинного водозабора до насосной станции II- го подъёма.

Для обеспечения требуемого качества воды, подаваемой потребителям, необходимо выполнение всех санитарных мероприятий в пределах первого и второго поясов зоны санитарной охраны источника водоснабжения.

Водопроводная сеть города получит дальнейшее развитие за счёт строительства сетей в районах новой жилой застройки. Существующие сети подлежат реконструкции (перекладке) на аварийных участках.

Водоснабжение – район

Ресурсы подземных вод района достаточны для обеспечения потребностей в воде на расчётный срок, которые ожидаются на уровне 3,5-4,0 тыс. м3/сутки. В большинстве случаев качество воды удовлетворяет нормативным требованиям. Для ряда централизованных систем водоснабжения потребуется строительство установок обезжелезивания и умягчения воды.

Для увеличения доли жителей, пользующихся централизованным водоснабжением, необходимо строительство новых водопроводных сетей в сельских населённых пунктах.

### Водоотведение

##### Существующее положение по водоотведению

Водоотведение – город  Устюжна

Централизованной системой канализации охвачена 2-5-этажная жилая и общественная застройка в центральной части города (44% жилого фонда).

Имеющиеся сооружения биологической очистки проектной производительностью 3,0 тыс. м3/сутки построены в 1983 г. Они морально устарели и не обеспечивают нормативную степень очистки.

На очистные сооружения канализации подаётся порядка 1,8 тыс. м3/сутки сточных вод. Фактическое удельное водоотведение в целом по городу составляет 180 л/сутки на 1 жителя.

Протяжённость канализационных сетей равна 16,3 км. Амортизационный износ сетей превышает 70%.

Часть бытовых стоков из неканализованной части старого города забирается ассенизационными машинами и сбрасывается в сливной колодец перед районной канализационной насосной станцией.

В районе Торговой площади сброс стоков от жилой и общественной застройки осуществляется в р. Ворожа без очистки.

В левобережной части города, застроенной индивидуальными домами, система централизованной канализации отсутствует. Исключение составляет квартал застройки в районе Северного переулка, стоки которого выпускаются в р. Молога без очистки.

В водах р. Молога ниже города отмечается превышение загрязнений по азоту, аммонию и БПК.

Для ликвидации неорганизованных и неочищенных сбросов в водные объекты необходимо:

- канализование западной части города с устройством  станции перекачки через р. Ворожа;

- канализование левобережной части г. Устюжна с устройством дюкера через р. Молога для подачи сточных вод левобережной части на городские КОС.

Водоотведение – район

В районе имеется 5 водопользователей, осуществляющих сброс сточных вод в поверхностные водные объекты. Только в одном случае производится механическая очистка стоков и один водопользователь использует биопруды. В остальных случаях выпуск в водные объекты (реки Крупица, Молога) осуществляется без очистки.

Суммарное водоотведение по району составляет 3,0 тыс. м3/сутки, из них 57% - в водные объекты и 43% - на рельеф местности.

Длина сетей канализации равна 40,6 км.

##### Проектные предложения

Водоотведение – город  Устюжна

Максимальные объёмы сточных вод достигнут 2,6 и 3,6 тыс. м3/сутки на I очередь и расчётный срок, соответственно, что потребует на период расчётного срока увеличения мощности канализационных очистных сооружений и одновременно их модернизации.

Для ликвидации неорганизованных и неочищенных сбросов в водные объекты должны быть построены 5 новых КНС в разных районах города , включая левобережную часть и дюкер через р. Молога для подачи сточных вод левобережной части на городские КОС.

Согласно целевой программы «Воды Вологодчины» на 2010 – 2020 годы запланировано:

Капитальный ремонт БОКС г. Устюжна;

Строительство 3,5 км. Сетей канализации;

КНС в западной части г. Устюжна;

Вся новая 2-3 этажная застройка, а также существенная общественная застройка подключается к реконструируемой и развиваемой за счёт нового строительства канализационной сети. Большую долю  в объёме строительства должна занять перекладка и ремонт аварийных участков сетей.

Индивидуальные жилые дома целесообразно подключать к системе централизованной канализации города или оборудовать местной канализацией.

Полный объем мероприятий водоснабжения и водоотведения см. раздел 10.2

Водоотведение - район

Поскольку основным источником водоснабжения являются подземные воды, необходимо обеспечивать нормативную очистку сточных вод и сокращать сброс стоков на рельеф местности. Для этой цели должно осуществляться строительство установок малой производительности по очистке стоков в тех поселениях, где имеются централизованные системы водоснабжения и развитие канализационной сети.

Объёмы водоотведения  прогнозируются в интервале 3,2-3,4 тыс. м3/сутки.

Согласно целевой программы «Воды Вологодчины» на 2010 – 2020 годы запланировано:

- Капитальный ремонт ОСК д. Брилино»

- Капитальный ремонт и реконструкция ОСК в сельских населенных пунктах д. Долоцкое, д. Яковлевское, д. Ярцево, д. Соболево, д. Лентьево, п.Юбилейный, п. Спасское;

- Капитальный ремонт 15,0 км. Сетей канализации;

## Энергоснабжение

### Электроснабжение.

Существующие мощности района характеризуются следующими данными:

- ПС 110/10 «Желябово» (д. Громошиха) – 2,5*2 МВА

- ПС 110/35/10 «Устюжна» (д. Ветрениково) – 10*2 МВА

- ПС 35/10 «Подольская» (д. Мелечино) – 1,6+2,5 МВА

- ПС 35/10 «Никола» (д. Никола) – 1,6*2 МВА

- ПС 35/10 «Мочала» (д. Мочала) – 2,5 МВА

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по сроку проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и согласно «Нормативам для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом Минтопэнерго России 29 июня 1999г.

В соответствии с Нормативами укрупненные удельные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей приняты с учетом категорий поселений и приведены в таблице ниже.

Таблица 9-1 Укрупненные удельные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей

| №№ п/п | Населенные пункты | Удельный расход эл.энергии, млн.кВтч/чел.в год | Годовое число часов использования максимума эл.нагрузки | Средняя удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка кВт/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Первая очередь |
| 1 | г. Устюжна | 1990 | 5300 | 0,37 |
| 2 | Сельские поселения | 1300 | 4400 | 0,29 |
| Расчетный срок |
| 2 | г. Устюжна | 2170 | 5350 | 0,4 |
| 3 | Сельские поселения | 1350 | 4400 | 0,31 |

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, рекламой, системами водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора населенных пунктов района приведены в таблице ниже.

Таблица 9-2 Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора населенных пунктов района

| №№ п/п | Наименование поселения | Численность населения, тыс. чел | Годовой расход электроэнергии, млн. кВтч | Максимальная электрическая нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 |  | 4 |  | 6 |  | 8 |
| 1 | г. Устюжна | 10,5 | 11 | 20,8 | 24 | 3,8 | 4,5 |
| 2 | Сельские поселения | 7,5 | 6 | 9,7 | 8,1 | 2,2 | 1,8 |
|  | Итого по району | 18 | 17 | 30,5 | 32,1 | 6 | 6,3 |

##### Проектные предложения:

- ПС 110/10 «Желябово» подключена к ВЛ-110 кВ «Устюженская» посредством отпайки и не имеет выключателя на стороне ВН. Для обеспечения большей гибкости схемы сети 110 кВ при осуществлении ремонтных режимов необходимо выполнить схему ПС 110/10 «Желябово» - «заход-выход» с рассечением ВЛ-110 кВ «Устюженская» и установкой выключателей на стороне ВН и реконструкцией защиты. Длина отпайки на ПС 110/10 «Желябово» - 1,28 км. В настоящее время производство плановых работ на ВЛ-110 кВ «Устюженская» приходится выполнять при полном погашении ПС 110/10 «Желябово» с отключением потребителей, а также при аварийных отключениях ВЛ-110 «Устюженская»  потребители ПС 110/10 «Желябово» остаются обесточенными.

- Есть необходимость строительства новой ПС 110/10 в районе населенных пунктов (н/п) Ванское-Колоколец и Слуды-Модно, где  идет интенсивная котеджная застройка.  В настоящее время электроснабжение осуществляется от ВЛ-10 кВ «Ванское» и  «Слуды», длина которых составляет соответственно 46 и 70 км. Нагрузки сосредоточены в «хвостах» линий. С проектированием и строительством ПС 110/10 кВ в районе н/п Ванское-Колоколец повысится надежность электроснабжения указанных н/п и в целом МО «Лентьевское» а также произойдет разукрупнение существующей сети 10 кВ в восточной части района.

### Теплоснабжение

Системы теплоснабжения жилищного фонда и объектов социальной сферы района включают 32 котельных суммарной мощностью 52,3 Гкал/час. По использованию в качестве основного вида топлива распределение таково: 12,1% работают на угле, 66,7% - на дровах, 12,1% - на жидком топливе.

В общем числе котельных преобладают малоэффективные, мощностью менее 3 Гкал/час (91%) которые вырабатывают 48% тепла от всего объема производимой теплоэнергии. Более крупные котельные мощностью свыше 4 Гкал/час (9%) вырабатывают 52% всего тепла.

Теплоэнергетическое оборудование муниципальных котельных находится в крайне сложном положении. Из 101 установленного котла требуют капитального ремонта – 44, что составляет около 44%, а 18 котлов из них (18%) выработали ресурс и подлежат замене.

Большинство котельных коммунальной сферы оборудованы котлами, КПД которых менее 50%, на 29 муниципальных котельных отсутствует химводоочистка, что существенно сокращает срок службы котлоагрегатов, на 70% отсутствуют приборы учёта выработки тепла, потребления воды и не используются энергосберегающие технологии. На большинстве котельных уровень автоматизации очень низок. Вызвано это как технологической неприспособленностью схем и оборудования к автоматизации, так и несовершенством используемой аппаратуры систем контроля и управления.

Удельный расход топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии на большинстве котельных на 30-35% превышает нормативные показатели.

Анализ технического состояния оборудования котельных позволяет сделать следующие выводы:

- основное оборудование котельных физически и морально устарело и существенно уступает по экономичности современным образом. Причина такого положения состоит в отсутствии средств у собственника для замены оборудования на более современное;

- большинство котельных не оснащены в достаточной степени приборами учёта потребляемых ресурсов, произведенной и отпущенной тепловой энергии, теплоносителей, средствами автоматического управления технологическими процессами и режимом отпуска тепла, что приводит к низкой экономичности даже неизношенного оборудования. Причины такого положения – отсутствие денежных средств,  отсутствие у собственника действенных стимулов к улучшению эффективности работы оборудования.

Анализ большинства инвестиционных проектов по развитию систем коммунального обслуживания показывает, что темпы обновления ниже темпов старения коммунальной инфраструктуры и кардинально не влияют на сокращение затрат по производству услуг и на снижение сверхнормативных потерь ресурсов.

Общая протяженность  тепловых сетей в 2-трубном исчислении составляет – 43,1 км. Ветхих тепловых сетей 18,11 км или 42 %, в том числе ветхих тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) в муниципальных организациях – 18,11 км. (42%). Объём замены ветхих сетей недостаточен.

В связи с этим удельная повреждаемость теплопроводов растет и превышает более чем в 5-8 раз нормативные повреждения в год на 10 км тепловых сетей.

Чтобы прервать процесс старения тепловых сетей, надо ежегодно перекладывать не менее 7% трубопроводов, что составляет более 3 км сетей в двухтрубном исчислении. Стоимость строительства и приравненная к ней стоимость капитального ремонта, определенная по укрупненным базовым показателям в текущих ценах для среднего диаметра 133 мм в двухтрубном исчислении, составляет:

- на 1 км тепловых сетей – 1850 тыс. руб.;

- на 3,2 км тепловых сетей – 5920 тыс. руб.

### Газоснабжение

Газоснабжение Устюженского муниципального района  предусматривается на базе природного газа, подача которого предусматривается от магистрального газопровода со строительством газопровода отвода  к  д. Дубровка и п. Даниловское 2009-2010гг. Предусматривается строительство газораспределительных станций в д. Игумново и п. Даниловское.

Необходимые инвестиции на строительство газопровода-отвода составляют 956,95 млн. руб., в том числе:

- строительно-монтажные работы – 663,95 млн. руб.;

- оборудование   115 млн. руб.;

- прочие  работы   168 млн. руб.

Распределение газа по территории города проектируется по 3-х ступенчатой системе:

- 1-я ступень – газопроводы высокого давления до 1,2 МПа;

- 2-я ступень - до 0,6 МПа;

- 3-я ступень – газопроводы низкого давления до 300 Мн. в ст.

К городским газопроводам высокого давления подключаются:

- газорегуляторные пункты – ГРП;

- крупные коммунальные предприятия и отопительные котельные;

- промышленные потребители.

К городским газопроводам низкого давления подключаются:

- жилые дома;

- мелкие промышленные и пищевые потребители.

Вся территория города разбита на 6 расчётных микрорайонов по сетям низкого давления и одна общая сеть  - высокого давления.

Охват газоснабжения отдельных зон застройки принят дифференцировано в зависимости от состояния жилого фонда и его технической пригодности для газификации и составляет:

- в районах двух-пятиэтажной застройки – 100%;

- в районах одноэтажной застройки на пищеприготовление – 100%;

- на местное отопление – 60%.

Общее количество новой сети газопроводов межпоселкового значения по обмеру чертежа составляет порядка 412 км.

## Связь

Связь является одной из базовых инфраструктурных отраслей, а предшествующий период характерен динамичным распространением новых технологий.

В Устюженском районе созданы условия для обеспечения жителей услугами связи.

### Почтовая связь

Почтовая связь в районе представлена обособленным структурным подразделением (ОСП) ФГУП «Почта России» на Устюженский и Чагодощенский районы.

Функционируют 34 отделения связи: 22 в Устюженском муниципальном районе и 12 в Чагодощенском районе. В связи с изменением режима работы увеличилось на 10 число рабочих мест.

В городе Устюжна расположен 1 стационарный пункт почтовой связи (с индексом 162840), оказывающий почтовые услуги в соответствии с Федеральным Законом «О почтовой связи»;

Территория района разбита на 94 доставочных участка, в т.ч. в сельской местности - 85. Наряду с почтовыми услугами клиентам предоставляются 10 видов непрофильных услуг. Доля доходов от непрофильных услуг за 2006 год в общих доходах составила 35%.

### Телефонизация

Связь населенных пунктов  района представлена стационарной телефонной линией электросвязи ОАО «Северо-Западный Телеком».

На территории района установлено 3801 телефонных аппаратов, в т.ч. в г. Устюжна -2469 единиц. Телефонная плотность по городу составляет 24,4 аппаратов на 100 жителей, по селу - 12,4 аппаратов на 100 жителей. Общий объем услуг связи  увеличился по сравнению с 2005 годом  на 24,8% и составил 10072 тыс. руб.

В районе услуги телефонной связи предоставляются 19 АТС, их емкость задействована на 87%.

Территория района в течении 2005-2006 года обеспечена зоной уверенного приема сотовой связи сетей «Мегафон». Ведутся работы по уверенному приему «МТС», «Билайн».

В ближайшей перспективе рост количества стационарных телефонов не прогнозируется. Снижение темпов телефонизации объясняется значительным ростом количества пользователей сети сотовой связи «Мегафон», МТС и «Билайн».

Сотовой связью охвачено приблизительно 70% населения.

Все более востребованными становятся и новые услуги, внедряемые операторами мобильной связи: передача мультимедийных сообщений (MMS); предоставление доступа в Интернет с мобильного телефона (GPRS).

В ближайшей перспективе следует ожидать усиления конкуренции GSM-операторов в технологической плоскости - перехода от ценовых войн к гонке по внедрению сетей третьего поколения.

3G - это эволюционное развитие сетей связи. Сети 2G и 3G будут сосуществовать и развиваться параллельно еще длительное время. Только когда рынок будет полностью насыщен мобильными аппаратами с поддержкой 3G и их уровень проникновения станет близок к 100%, можно будет ставить вопрос о полной замене сетей 2G на сети 3G. Весьма вероятно, что к тому времени речь пойдет об уже принципиально новых сетях, которые в свою очередь, потребуют эволюционного перехода к ним. Таким образом, никаких потрясений не ожидается, все, что работало раньше, будет продолжать работать.

Сегодня абоненты могут использовать совмещенные GSM/UMTS-терминалы. Запуск сетей 3G не приведет к резкому изменению структуры продуктов и сервисов на рынке, но при этом позволит повысить качество существующих услуг и запустить значительное количество новых перспективных дополнительных сервисов.

### Интернет

Доступ в Интернет образовательным учреждениям предоставляется ОАО «Северо-Западный Телеком». В городе Устюжна осуществляется доступ к Интернету на почте, а также через операторов сотовой связи «МТС», «Мегафон», «Билайн».

К сети Интернет подключены 17 общеобразовательных учреждений, 5 дошкольных образовательных учреждений, 2 учреждения дополнительного образования детей. Количество компьютеров в школах – 129 шт. Количество обучающихся на 1 компьютер – 12 человек (20 в городе, 7 – в сельской местности).

### Телевидение

В проекте «Схема территориального планирования» Вологодской области отмечается увеличение количества программ теле- и радиовещания и зон их уверенного приёма; подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населённых пунктах.

##### Перечень необходимых мероприятий:

- Создание условий для интеграции районов в единую информационную и экономическую систему Вологодской области посредством создания надежной и высокоскоростной линии передачи данных, отвечающей требованиям стандартов современных технологий, безопасности, возможность сделать регион привлекательным для инвестиций, в том числе иностранных, снять «информационный голод» и социальную напряженность среди населения.

- Завершение работ по прокладке оптико-волоконных  линий связи;

- Замена всех аналоговых телефонных станций на электронные;

- Расширение услуг по обеспечению пользователей доступом к сети Интернет;

- Расширение спектра услуг мультисервисной сети;

- Увеличение зоны покрытия района сотовой связью;

- Внедрение новых видов почтовых услуг: международная и ускоренная почта;

- Населению района  необходимо обеспечить  доступ ко всем возможным видам связи и получения информации;

- Наличие в большинстве  населенных пунктах телефонной  и (или) мобильной телефонной  связи дает возможность сбора информации их старостами или сотрудниками местных администраций по плановым поездкам граждан в город  на следующий день и заказа соответствующего транспортного средства.

# Экологическое состояние природной среды. Мероприятия по охране окружающей среды

## Состояние и охрана воздушного бассейна

Атмосферный воздух – один из важнейших факторов среды обитания человека, характеризующих санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

Уровень загрязнения атмосферы на территории Устюженского муниципального района зависит от нескольких условий:

- Одно из условий состояния атмосферного воздуха - это время года. В теплое летнее время года поселения не нуждаются в отоплении, но с наступлением холодного времени года и началом отопительного периода, который составляет порядка 227 дней при средней температуре – 4оС, увеличивается количество выбросов от сгорания угля, газа и древесных продуктов. Отопление в поселениях представлено муниципальными котельными и индивидуальными внутридомовыми печками. Виды используемого топлива:

- уголь;

- мазут;

- дрова.

- Так же немаловажную роль в состоянии загрязнения воздуха играет трансграничный перенос воздушных масс с загрязняющими веществами (ЗВ). При  анализе ситуации были учтены следующие факторы:

- ветровой режим близлежащих районов;

- особенности рельефа и растительного покрова;

- наличие и характер источников выбросов зв;

- схема расселения на территории соседних районов;

Учитывая данные факторы, были сделаны следующие выводы:

Основной источник загрязнения на территории Вологодской области является г. Череповец, расположенный относительно района с северо-восточной стороны. Учитывая основное юго-западное направление ветра направление ветра в районе, данное влияние распространяется только на близлежащую территорию МО Лентьевское

Наличие большого количества лесных угодий, небольшие скорости ветра (3,9 м/с. – среднегодовая скорость ветра) сокращает дальность переноса ЗВ;

Остальные соседние районы (Бабаевский, Кадуйский, Чагодощенский) не вносят серьезного вклада в трансграничный перенос ЗВ;

Тенденция выбросов в районе не имеет четкую тенденцию к снижению или увеличению выбросов.

Рисунок 9-1 Динамика валовых выбросов в Устюженском районе

Стационарных постов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха и его химическом загрязнении в районе нет.

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области ежегодно выполняется расчет выбросов от автотранспорта на основе статистических данных по пробегу и расходу топлива. Выброс от автотранспорта по Устюженскому району составил:

- 2005 г. – 1,318 тыс.т/год;

- 2006 г. - -1,331 тыс.т/год;

- 2007 г. – 1,345 тыс.т/год;

- 2008 г. – 1,359тыс.т/год;

- 2009 г. – 1,393 тыс.т/год;

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере г. Устюжна принимаются в соответствии с Временными методическими рекомендациями ТГГО им. А.И. Воейкова: диоксид азота - 0,030 мг/ м3; углерода оксид - 2,0 мг/ м3; серы диоксид - 0,019 мг/ м3; бенз(а)пирен — 2,1 * 10-6 мг/ м3; взвешенные вещества - 0,203 мг/ м3.

Основными источниками загрязнения атмосферы в районе являются котельные (54 ед.), работающие на дровяном топливе, угле, мазуте, и автотранспорт. В среднем ежегодно расходуется топлива: дрова - 33763 т, уголь - 7804 т, мазут - 1973 т. По состоянию на 01.01.10 г. (на основании отчетов 2-тп (воздух)) - 45 природопользователей, которые имеют 143 организованных источника выбросов загрязняющих веществ, из них 101 в г. Устюжна. Количество выбросов ЗВ в атмосферный воздух в соответствии с представленными отчётами 2 тп - (воздух) в 2009 году увеличилось по сравнению с 2006 годом в связи с увеличением количества природопользователей, имеющих стационарные источники выбросов, и представивших отчёты.

Таблица 10-1 Выбросы загрязняющих веществ в 2006 г. – тонн

|  | Город | Район | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО | 1361,372343 | 603,300409 | 1964,672752 |
| Твердые вещества, тонн | зола | дизельного топлива | 0,497 | 0,007 | 0,504 |
|  |  | печного топлива | 0,07 |  | 0,07 |
|  |  | мазута | 0,5684622 |  | 0,5684622 |
|  |  | дров | 22,3518115 | 9,416 | 31,7678115 |
|  |  | угля | 147,3599156 | 65,701 | 213,0609156 |
|  | сажа | 120,0635772 | 47,52723 | 167,5908072 |
|  | оксид железа | 0,167841 |  | 0,167841 |
|  | корунд белый | 0,00208 |  | 0,00208 |
|  | никель оксид | 0,00003 |  | 0,00003 |
|  | натрия гидроокись | 0,00001 |  | 0,00001 |
|  | марганец и его соединения | 0,003629 |  | 0,003629 |
|  | пыль | неорганическая | 34,2035 | 0,005 | 34,2085 |
|  |  | абразивная | 0,0202 |  | 0,0202 |
|  |  | мучная | 0,8003 |  | 0,8003 |
|  |  | древесная | 5,43919 |  | 5,43919 |
|  | ВСЕГО | 331,5475465 | 122,65623 | 454,2037765 |
| жидкие и газообразные, тонн | диоксид серы | 366,7195155 | 65,469 | 432,1885155 |
| Жидкие и газообразные | оксид азота 3 | 57,9233475 | 26,56262 | 84,4859675 |
|  | оксид азота 2 | 11,9468834 | 4,19334 | 16,1402234 |
|  | оксид углерода | 588,1810785 | 384,419 | 972,6000785 |
|  | бензапирен | 0,0006071 | 0,000219 | 0,0008261 |
|  | предельные углеводороды | 0,442762 |  | 0,442762 |
|  | аммиак | 0,2 |  | 0,2 |
|  | бензин нефтяной | 0,258514 |  | 0,258514 |
|  | ацетальдегид | 0,127 |  | 0,127 |
|  | кислота уксусная | 0,4128 |  | 0,4128 |
|  | спирт этиловый | 3,4004 |  | 3,4004 |
|  | керосин | 0,203888 |  | 0,203888 |
|  | масло минеральное | 0,008 |  | 0,008 |
|  | ВСЕГО | 1029,824796 | 480,644179 | 1510,468975 |

Таблица 10-2 Выбросы загрязняющих веществ в 2007 году – тонн

| Вещества | город | район | всего |
| --- | --- | --- | --- |
| итого | 1496,515575 | 568,2037564 | 2064,719332 |
| твёрдые вещества | зола | дизельного топлива | 0,003 | 0,007 | 0,01 |
|  |  | печного топлива | 0,07 | 0 | 0,07 |
|  |  | мазута | 0,5756569 | 0 | 0,5756569 |
|  |  | дров | 14,049445 | 12,94928 | 26,998725 |
|  |  | угля | 150,984763 | 67,134 | 218,118763 |
|  | сажа | 175,0750411 | 77,8024944 | 252,8775355 |
|  | оксид железа | 0,26782 | 0,00079 | 0,26861 |
|  | корунд белый | 0,00208 | 0 | 0,00208 |
|  | никель оксид | 0,00003 | 0 | 0,00003 |
|  | натрия гидроокись | 0,00001 | 0 | 0,00001 |
|  | марганец и его соединения | 0,003908 | 0,000083 | 0,003991 |
|  | пыль | неорганическая SiO2 | 32,7314 | 0,012021 | 32,743421 |
|  |  | неорг. Шамот, цемент | 1,325287 | 0 | 1,325287 |
|  |  | абразивная | 0,062668 | 0 | 0,062668 |
|  |  | мучная | 0,1363 | 0 | 0,1363 |
|  |  | органическая | 0,0002 | 0 | 0,0002 |
|  |  | древесная | 2,957892 | 0 | 2,957892 |
|  | ВСЕГО | 378,245501 | 157,9056684 | 536,1511694 |
|  | диоксид серы | 318,9276513 | 46,522 |  |
|  | оксид азота 3 | 6,9895905 | 2,6563 | 9,6458905 |
|  | оксид азота 2 | 58,2556592 | 17,4656 | 75,7212592 |
|  | оксид углерода | 729,073813 | 343,654 | 1072,727813 |
|  | бензапирен | 0,001317692 | 0,000188 | 0,001505692 |
|  | предельные углеводороды | 0,4153928 | 0 | 0,4153928 |
|  | аммиак | 0,2 | 0 | 0,2 |
|  | бензин нефтяной | 0,258761 | 0 | 0,258761 |
|  | ацетальдегид | 0,127 | 0 | 0,127 |
|  | кислота уксусная | 0,4128 | 0 | 0,4128 |
|  | спирт этиловый | 3,4004 | 0 | 3,4004 |
|  | керосин | 0,203799 | 0 | 0,203799 |
|  | масло минеральное | 0,00389 | 0 | 0,00389 |
|  | ВСЕГО | 1118,270074492 | 410,298088 | 1528,568162492 |

Таблица 10-3 Выбросы загрязняющих веществ в 2009 году – тонн

| Вещества | Город | Район | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| итого | 1389,07319 | 705,8480342 | 2094,921224 |
| твёрдые вещества | зола | Дизел-го топлива | 0 | 0 | 0 |
|  |  | печного мазута | 0 | 0 | 0 |
|  |  | мазута | 0,10689 | 0 | 0,10689 |
|  |  | дров | 7,72076 | 11,57916 | 19,29992 |
|  |  | угля | 189,29389 | 89,3559 | 278,64979 |
|  | сажа | 158,5465121 | 119,617789 | 278,1643011 |
|  | оксид железа | 0,578859 | 0,117918 | 0,696777 |
|  | корунд белый | 0,002956 | 0 | 0,002956 |
|  | никель оксид | 0,00003 | 0 | 0,00003 |
|  | натрий гидроокись | 0,00001 | 0 | 0,00001 |
|  | марганец и его соединения | 0,003847 | 0,001625 | 0,005472 |
|  | пыль | неорганическая SiO2 | 19,76956 | 0,207305 | 19,976865 |
|  |  | неорг. Шамот, цемент | 14,092329 | 0,002611 | 14,09494 |
|  |  | абразивная | 0,0661 | 0,042768 | 0,108868 |
|  |  | мучная | 0,127323 | 0,1365 | 0,263823 |
|  |  | органическая | 0 | 0,02987 | 0,02987 |
|  |  | древесная | 2,194 | 0,043892 | 2,237892 |
|  | ВСЕГО | 392,5030661 | 221,135338 | 613,6384041 |
| газообразные и жидкие | Диоксид серы | 371,85278 | 75,855434 | 447,708214 |
|  | оксид азота 3 | 71,889476 | 13,239666 | 85,129142 |
|  | оксид азота 2 | 10,6050745 | 4,04957 | 14,6546445 |
|  | оксид углерода | 537,583798 | 391,086848 | 928,670646 |
|  | бензапирен | 0,00054871 | 0,00050076 | 0,00104947 |
|  | предельные углеводы | 0,38593 | 0,029448 | 0,415378 |
|  | аммиак | 0,2 | 0,04188 | 0,24188 |
|  | бензин нефтяной | 0,17364 | 0,166664 | 0,340304 |
|  | ацетальдегид | 0,11844 | 0 | 0,11844 |
|  | кислота уксусная | 0,38345 | 0 | 0,38345 |
|  | спирт этиловый | 3,173156 | 0 | 3,173156 |
|  | керосин | 0,199941 | 0,03233 | 0,232271 |
|  | масло минеральное | 0,00389 | 0 | 0,00389 |
|  | серная кислота | 0 | 0,0000044 | 0,0000044 |
|  |  | метан | 0 | 0,2018 | 0,2018 |
|  |  | сероводород | 0 | 0,00069 | 0,00069 |
|  |  | метанол | 0 | 0,00155 | 0,00155 |
|  |  | фенол | 0 | 0,00032 | 0,00032 |
|  |  | этилформиат | 0 | 0,00241 | 0,00241 |
|  |  | пропиональдегид | 0 | 0,00079 | 0,00079 |
|  | геоксановая кислота | 0 | 0,00094 | 0,00094 |
|  | диметилсульфид | 0 | 0,00122 | 0,00122 |
|  | метантиол | 0 | 0,000001 | 0,000001 |
|  | метиламин | 0 | 0,00063 | 0,00063 |
|  | ВСЕГО | 996,5701242 | 484,7126962 | 1481,28282 |

В основном, у всех действующих предприятий, имеющих стационарные источники выбросов, для определения объемов и состава выбросов разработаны проекты ПДВ или находятся в стадии разработки. Практически по всем предприятиям района при утверждении проектов ПДВ выбросы в атмосферу установлены на уровне ПДК, что подтверждается и при проведении производственного контроля. Концентрации загрязняющих веществ не превышают гигиенических нормативов атмосферного воздуха 1 ПДК.

В отчётах за 2007 год количество загрязняющих веществ поступивших на очистку и утилизацию составило:

- поступило на очистные зв 60,510667 т.

- уловлено и обезврежено 56,507667 т.

- остаток	4,003 т.

Динамика обезвреживания ЗВ за 2005 - 2009 гг. представлена в табл. ниже.

Таблица 10-4 Сравнительные данные об обезвреживании ЗВ

| года | поступило на утилизацию | уловлено и обезврежено | остаток |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2005 | 22,631 | 19,09 | 3,541 |
| 2 | 2006 | 105,0915 | 96,098 | 8,9935 |
| 3 | 2007 | 60,510667 | 56,507667 | 4,003 |
| 4 | 2009 | 63,62 | 48,987 | 14,633 |

Более половины котельных не имеют очистки с начала эксплуатации или по причине выхода из строя. Наибольшее количество выбросов в атмосферный воздух поступает от котельных МУП «Коммунальщик» (720 тонн), учреждения ОЕ 256/20 и ФБУ ИК - 20 (173 тонн), ООО «Устюженский АПК» (138 тонн).

Количество выбросов от стационарных источников на 1 жителя по г. Устюжна составило 0,11 т (численность жителей 9988 человек). Количество выбросов от стационарных источников на 1 жителя в целом по району 0,08 т (численность жителей 20349 человек).

##### Выводы

В сложившейся ситуации в Устюженском районе требуется проведение мероприятий по снижению количества выбрасываемых загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Устюжна.

Так же технически возможны и необходимы мероприятия на всех остальных источниках выбросов в районе;

В соответствии с классификацией ГГО им. Воейкова по климатическим условиям территория Устюженского района относиться к зоне с низким потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА);

Общее состояние качества атмосферного воздуха оценивается как хорошее, загрязнение воздуха на территории района оценивается как низкое;

Необходимо проведение постоянного мобильного мониторинга в районе и г. Устюжна.

##### Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Организационно-технические мероприятия

Первая очередь:

- проведение лесовосстановительных работ в районе поселений и на территориях сплошных рубок.

Расчетный срок:

- организация системы мобильного мониторинга на территории Устюженского района.

##### Мероприятия по стационарными источникам

Первая очередь

- организация, озеленение и благоустройство санитарно-защитных зон предприятий, в частности: ООО «Устюженский апк», ООО «Устюженский завод жби», ООО «полюшко» (д. Мелечино);

- перевод котельных на газ, работающих на твердом и жидком топливе;

- проведение мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ на предприятиях – основных источников загрязнения атмосферного воздуха;

- при отсутствии технической возможности перевода котельных и производственных источников предприятий на газ оснастить газоочистным оборудованием, например для котельных работающих на угле - кассетные циклоны или т.п. оборудование;

- выполнение промышленными предприятиями мероприятий по выполнению нормативов пдв в соответствии с утвержденными проектами (г. Устюжна);

Расчетный срок

- озеленение и благоустройство санитарно-защитных зон объектов с установленными сзз;

- модернизация газоочистного оборудования на источниках выбросов, по мере необходимости. например внедрение сорбционно-плазмо-каталитических установок «стопкр»;

- направленные на снижение воздействия от автотранспорта (замена технически устаревшего автопарка);

- сохранение и организация зеленых коридоров вдоль магистрали федерального значения;

- реконструкция дорог местного значения;

- улучшение дорожного покрытия;

- контроль качества используемых нефтепродуктов.

## Состояние и охрана водных ресурсов

Водные ресурсы района складываются из поверхностных и подземных вод. Забор воды из поверхностных водоемов (р. Молога, р. Белая) осуществляется предприятиями в незначительном количестве для технических нужд. Анализ добываемых подземных вод проводится природопользователями в соответствии с Программами производственного контроля, согласованными с органами санитарно-эпидемиологического надзора. Превышения допустимых показателей наблюдаются, в основном, по железу, жесткости воды, мутности. Превышений по другим химическим показателям практически не наблюдается.

Наблюдение за загрязнением р. Молога при сбросе стоков с КОС города осуществляет МУП «Коммунальщик», которое производит отборы проб выше 500 м и ниже 500 м от места выпуска стоков в р. Молога. Ухудшение качества поверхностных вод р. Молога после сброса сточных вод города, прошедших очистку на КОС, не фиксируется.

На территории района наблюдение за загрязнением поверхностных объектов ведется только на 1 реке, таблица ниже.

Таблица 10-5 Данные о загрязнениях со стационарных источников наблюдений

| Водный объект - населенный пункт | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- |
|  | УКИЗВ | класс, разряд (категория) качества воды | УКИЗВ | класс, разряд (категория) качества воды | показатели, превышающие ПДК (Сср/ПДК) |
| р. Молога - ниже г. Устюжны | 2,71 | 3А (загрязненная) | 4,04 | 4А (грязная) | Fe (4,3 ПДК), ХПК (2,3 ПДК), Cu (3,8 ПДК), Zn (1,5 ПДК), нефтепродукты (1,1 ПДК) |
| р. Молога - выше г. Устюжны | 2,78 | 3А (загрязненная) | 3,09 | 3Б (очень загрязненная) | Fe (5,2 ПДК), ХПК (2,6 ПДК), Cu (3,2 ПДК), Zn (1,8 ПДК) |

Источниками водоснабжения в районе являются подземные воды, добываемые из артезианских скважин. Централизованное водоснабжение из артезианских скважин, децентрализованное из колодцев. На территории района пробурено 286 скважин. Большинство скважин не используется, требует выполнения тампонажных работ. 21 недропользователь имеет лицензии на пользование подземными водами, лицензируемый водоотбор осуществляется из 68 артезианских скважинах. В 2007 году администрацией района разработан Проект зон санитарной охраны 32 артезианских скважин, расположенных на территории  муниципальных образований Устюженского района. Кроме того, ранее зоны ЗСО разработаны недропользователями еще для 10-ти артезианских скважин. В 2007 году за счет средств областного бюджета завершены работы по переоценке запасов эксплуатируемого месторождения подземных вод «Самойловское» для водоснабжения г. Устюжна. На территории района по данным учёта находится 20 родников (16 используется населением).

Водопотребление по Устюженскому району 2006 год:

Забрано воды из поверхностных и подземных источников за 2006 год:	1213,67  тыс. м3

- в том числе: 6,1 тыс. м3 - поверхностные водные объекты.

Использовано:

- на хозяйственно-питьевые нужды	709,52	тыс. м3

- на производственные нужды	303,92	тыс. м3

- на с/х водоснабжение	200,23	тыс. м3

Водопотребление по Устюженскому району 2007 год:

Забрано воды из поверхностных и подземных источников за 2007 год: 1196,1 тыс. м3. в том числе:  4,5 тыс. м3. – поверхностные водные объекты (р. Молога): учреждение ФГУ ИК - 20, (р. Белая): ООО "Полюшко"

Использовано:

- на хозяйственно-питьевые нужды	663,3	тыс. м3.

- на производственные нужды	335,9	тыс. м3.

- на с/х водоснабжение				196,9	тыс. м3

Водопотребление по Устюженскому району 2009 год (на основании статотчетности):

Забрано воды из поверхностных и подземных источников за 2009 год: 928,23 тыс. м3. в том числе:  6,26 тыс. м3. – поверхностные водные объекты (р. Молога): учреждение ФБУ ИК - 20, (р. Белая): ООО "Полюшко"

Использовано:

- на хозяйственно-питьевые нужды	547,3	тыс. м3.

- на производственные нужды	207,41	тыс. м3.

- на с/х водоснабжение				173,52	тыс. м3

Водопотребление по г. Устюжна 2006 год:

Забрано воды из поверхностных и подземных источников за 2006 г. 814,9   тыс. м3,

- в том числе: 2,6  тыс. м3. – поверхностные водные объекты (р. Молога): учреждение ФБУ ИК - 20.

Использовано:

- на хозяйственно-питьевые нужды	488,2  тыс. м3

- на производственные нужды	326,7  тыс. м3

Водопотребление по г. Устюжна 2009 год:

Забрано воды из поверхностных и подземных источников за 2009 г. 842,891 тыс. м3,

- в том числе: 4,36  тыс. м3. – поверхностные водные объекты (р. Молога): учреждение ФБУ ИК - 20.

Использовано:

- на хозяйственно-питьевые нужды	345,85  тыс. куб м3

- на производственные нужды	185,81  тыс. м3

Основными водопользователями района, осуществляющими забор воды из поверхностных водных объектов, являются ФБУ ИК -20 (р. Молога) и ООО «Полюшко» (р. Белая). Водопользователи, осуществляющие сброс сточных вод в поверхностные водные объекты: МУП «Коммунальщик»,  OOO «Устюженский АПК», ООО «Яковлевское», ООО «Долоцкое», ООО «Братск».

Таблица 10-6 Перечень водопользователей района на 01.01.2010

|  | Перечень водопользователей района |
| --- | --- |
| № | Наименование | Адрес | Водный | Наличие |
| п/п | предприятий |  | объект | разрешительной |
|  |  |  |  | документации |
| 1 | ФБУ ИК-20 | г. Устюжна, ул. Беляева, 23а | р. Молога забор воды | Договор на водопользование № 85 от 10.02.2009 |
| 2 | ООО «Полюшко» | п/о Спасское, д. Мелечино | р. Белая забор воды | Разрешительная документация отсутствует |
| 3 | МУП «Коммунальщик» ОСК г. Устюжна с биологической очисткой | г. Устюжна, ул. Богатырева, д. 13 | р. Молога р. Ворожа сброс стоков | Решение о предоставлении водного объекта в пользование № 442 от 14.08.2009 |
| 4 | OOO «Устюженский АПК» Без очистки | г. Устюжна, ул. Беляева, д.28 | р. Молога сброс стоков | Решение о предоставлении водного объекта в пользование №149 от 08.11.2007 |
| 5 | ООО «Яковлевское» ОСК с механической очисткой | Устюженский район, д. Яковлевское | р. Перька сброс стоков | Разрешительная документация отсутствует. |
| 6 | ООО «Долоцкое» администрация» Очистные пруды | Устюженский район, д. Долоцкое | р.Мезга (через руч. Своробский) сброс стоков | Разрешительная документация отсутствует |
| 7 | ООО «Братск» Без очистки | Устюженский район, д. Брилино | р. Крупица сброс стоков | Разрешительная документация отсутствует |

Водные объекты, являющиеся приемниками сточных вод: р. Молога, р. Перька, р. Крупица.

Объём сточных вод, сбрасываемых в водные объекты за 2006 год:

Водоотведение :

Водоотведение, всего:	1065,42   тыс. м3.

- на рельеф местности	340,42   тыс. м3.

- в водные объекты	725   тыс. м3.

Объём сточных вод, сбрасываемых в водные объекты за 2007 год:

Водоотведение:

Водоотведение, всего: 		1095,3 тыс. м3

- на рельеф местности		473 тыс. м3

- в водные объекты			622,3 тыс. м3

Объём сточных вод, сбрасываемых в водные объекты за 2009 год:

Водоотведение, всего: 		840,3 тыс. м3

- на рельеф местности		417,15  тыс. м3

- в водные объекты			423,15 тыс. м3

В р. Молога осуществляется сброс сточных вод после прохождения очистки на очистных сооружениях г. Устюжна.

Объем, сбрасываемых в водные объекты за 2006 год, загрязняющих веществ составил: 103,2 т., в том числе по г. Устюжна 101,5 т.

##### Выводы

Необходимо проведение следующих мероприятий:

- мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и строительству новых канализационных очистных сооружений;

- мероприятий по строгому учету водопотребления и водосброса;

- мероприятий по минимизации потребления водопотребления из подземных и поверхностных источников;

- мероприятий в зонах санитарной охраны источников водоснабжения, в водоохранных и прибрежных защитных полосах.

##### Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов

Рациональное использование водных ресурсов.

Первая очередь

Минимизация использования питьевой воды для промышленных целей:

- установление производительности водозаборов в строгом соответствии с потребностями предприятий района в технической воде на основании выданных лимитов водопотребления и водоотведения;

- сокращение использования подземных вод для технических нужд;

- проведение инвентаризации артезианских скважин на территории района для уточнения их количества и современного состояния;

- внедрения на предприятия района системы оборотного и повторного водоснабжения;

Мероприятия по охране водных ресурсов.

Первая очередь

- реконструкция кос в г. Устюжна;

- строительство 3,5 км. сетей канализации и кнс в западной части г. Устюжна;

- капитальный ремонт кос д. Брилино;

- капитальный ремонт 15,0 км. сетей канализации;

Расчетный срок

- организация водоохранных зон основных водоемов района, прибрежных полос и ликвидация несанкционированных свалок;

- проведение работ по установке счетчиков учета воды, как у производственных предприятий, сельских хозяйств так и у населения;

- разработка проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения (зсо);

- проведение проверок среди населения и предприятий с целью прекращения самовольного пользования недрами с целью добычи подземных вод;

- обустройство родников и колодцев;

- тампонаж бесхозных скважин района;

- благоустройство и озеленение водоохранных зон и прибрежных полос, создание организованных мест отдыха и оборудованных стоянок автотранспорта в пределах водоохранных зон;

- строительство кос блочно-модульного типа (биокомпакт, биокс и т.п.) на территории поселений: Расторопово, д. Никола, Подольское, Веницы, п. Даниловское, малое Восное, Слуды, Славынево, п. им. Желябова;

- организация мониторинга за санитарным состоянием водоемов и подземных вод;

- проведение ремонтных работ и реконструкция водопроводных сетей.

## Радиационная обстановка

По данным наблюдений ГУ «Вологодский ЦГМС» за радиационной обстановкой на территории Вологодской области мощность экспозиционной дозы гамма-излучения во всех 14 пунктах наблюдения находилась в пределах естественного фона 9-15 мк Р/ч.

Среднегодовое значение суммарной бета–активности радиоактивных выпадений на территории Вологодской области составляло 1,3 Бк/м2 сутки и по сравнению с 2004 г. практически не изменилось. Среднемесячные значения выпадений изменялись в летний период в пределах 0,2–1,5 Бк/ м2 сутки, в зимний период 0,7-6,4 Бк/ м2 сутки.

Таким образом, в 2005 г. радиационная обстановка на территории Вологодской области оставалась стабильной.

В 2008 году 23 января зарегистрирован один случай повышенного содержания радионуклидов в пробах аэрозолей приземной атмосферы (в 2007 году - два случая). Превышение фоновых значений наблюдалось в 6,4 раза. Гамма-спектрометрический анализ пробы показал наличие космогенного радионуклида бериллия-7, техногенных радионуклидов не обнаружено.

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения во всех пунктах наблюдения находилась в пределах 9-15 мкР/ч, что не превышает естественного гамма-фона.

Таким образом, в 2008 году радиационная обстановка на территории Вологодской области оставалась стабильной и была на уровне 2007 года. Уровни загрязнения объектов окружающей среды техногенными радионуклидами не представляли опасности для населения.

На территории области отсутствует организация, занимающаяся переработкой и захоронением радиоактивных отходов.

В целом же радиационная обстановка на территории Вологодской области в 2005 г. определялась естественным радиационным фоном и естественно распределенными радионуклидами во внешней среде.

##### Вывод

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на всех постах наблюдения находится в пределах естественного фона.

## Отходы производства и потребления

##### Существующее положение

Ежегодное количество отходов, образующихся на территории района, ориентировочно около 29,0 тыс. тонн. Основные виды отходов, образующихся на территории района, - 4 класса опасности (ориентировочно 12 тыс. тонн - 42%) и 5 класса опасности (ориентировочно 17 тыс. тонн – 58 %), к которым относятся и бытовые отходы. Образование отходов 3 класса опасности -  около 94,0 тонн - 0,33 %; образование отходов 1 класса опасности – около 1,5 тонн - 0,01 %; наименьшее количество отходов 2 класса опасности – около 1,1 тонны – 0,004 %. С учетом движения отходов на территории района в среднем ежегодно поступает на захоронение около 11,0 тыс. тонн отходов, используется около 26,0 тыс. тонн, обезвреживается около 7,0 тонн, находится на хранении на конец года около 2,0 тыс. тонн. Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления по району обобщены на основании статотчетности.

По результатам инвентаризации 2009 года на территории Устюженского муниципального района находится 13 несанкционированных ранее эксплуатируемых свалок на территориях муниципальных образований и 1эксплуатируемый полигон ТБО у г. Устюжна. С февраля 2010 года введен в эксплуатацию полигон ТБО на территории муниципального образования Лентьевское.

Дальнейшее обустройство и эксплуатация ранее используемых свалок не планируется. В дальнейшем указанные свалки будут ликвидированы.

В государственном реестре объектов размещения отходов зарегистрированы в установленном порядке 2 объекта размещения отходов на территории района: полигон ТБО у г. Устюжна и полигон ТБО на территории муниципального образования Лентьевское.

С августа 2002 года введена в действие 1 очередь полигона (площадь 4,75 га) ТБО у г. Устюжна, построенного на основании утвержденного проекта, с учетом экологических и санитарно-эпидемиологических требований. Месторасположение: 6-й км по автодороге Устюжна-Мочало. Эксплуатирующая организация: ММХ ООО «Импульс».

В 2009 году на полигон ТБО поступило 24296,2 м3 отходов, разрешенных к размещению. Организацией, осуществляющей вывоз бытовых отходов по городу, является ООО «Благоустройство». ММХ ООО «Импульс» осуществляет также вывоз бытовых отходов и с территорий муниципальных образований.

В настоящее время необходимо начинать строительство 2-й очереди полигона ТБО. Все требуемые документы разработаны, получены заключения экспертиз.

В районе полномочия муниципальных образований по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора реализованы не в полном объеме, в основном, системы сбора и вывоза ТБО отработаны на центральных усадьбах, с вывозом ТБО на полигон у г. Устюжна. Проблемой является организация сбора и вывоза ТБО от населенных пунктов, значительно удаленных от г. Устюжна.

В 2007 году за счет средств областного бюджета разработан проект на строительство полигона ТБО на территории муниципального образования Лентьевское у д. Лентьево, планируемый также для размещения отходов с территорий муниципальных образований: пос. им. Желябова и частично Мезженского. В 2009 году строительство полигона ТБО 1 очередь завершено, в феврале 2010 года полигон ТБО 1 очередь на территории МО Лентьевское передан для эксплуатации ММХ ООО «Импульс».

Для оптимального размещения объектов захоронения отходов на территории района необходимо строительство полигона ТБО для муниципальных образований Никольское, Никифоровское.

Полигонов промотходов на территории района нет. Специализированных организаций, занимающихся утилизацией промышленных видов отходов, на территории района нет. Прием отходов на утилизацию и для обезвреживания осуществляют организации г. Череповца и г. Вологды с выездом в район.

Ежегодно передаются для обезвреживания ртутьсодержащие отходы.

В 2009 году было собрано и утилизировано:

- отработанных ламп 3628 шт.;

- термометров 152 шт.;

- тонометров 1 шт.

##### Выводы

Ситуация со сбором, захоронением и утилизацией ТБО находится в неудовлетворительном состоянии.

Требуется проведение работ по определению закрытия свалок, с последующей рекультивацией.

Большинство отходов без отбора вторично используемых отходов складируются на свалках.

Необходимо строительство новых мест захоронения.

Требуется разработка программы «банка отходов», образующихся на территории района.

Необходимо внедрять в районе систему раздельного сбора отходов.

##### Проектные предложения

На основании проведенных расчетов определено, что экономически выгоднее и эффективнее развивать и совершенствовать централизованную систему вывоза бытовых отходов на полигоны ТБО с территорий нескольких муниципальных образований при достаточном оснащении спецтехникой для вывоза отходов и эксплуатации полигона.

Для оптимальной схемы размещения объектов захоронения отходов на территории района необходимо наличие 3-х полигонов ТБО:

- Основным объектом захоронения отходов в настоящее время является полигон ТБО в 6-ти км от г. Устюжна (1-я очередь, площадь 4,57 га), на него осуществляется вывоз бытовых отходов с территории города (ООО «Благоустройство») и с территорий муниципальных образований (ММХ ООО «Импульс»). Межмуниципальное хозяйственное общество «Импульс» (муниципальные образования - также его учредители) - организация, эксплуатирующая полигон. Проблемой является отсутствие на полигоне тяжелой гусеничной техники для систематической трамбовки и уплотнения отходов. В связи с возросшей нагрузкой на полигон и увеличением объемов отходов из-за вывоза их с территорий муниципальных образований - необходимо строительство 2-й очереди полигона.

- Полигон ТБО, 1 очередь, на территории муниципального образования Лентьевское. Этот объект должен обеспечить захоронение отходов, вывозимых с территорий муниципальных образований: Лентьевское, пос.им. Желябова, частично Мезженское.

- Для захоронения бытовых отходов, образующихся на территориях муниципальных образований Никольское, Никифоровское, необходимо строительство полигона в южной части района. Предварительно на территории МО Никифорское.

В муниципальных образованиях предстоит продолжить начатую работу:

- по совершенствованию системы сбора и вывоза бытовых отходов;

- по определению оптимального количества мест временного накопления отходов (контейнерных площадок и площадок временного складирования) на территориях населенных пунктов в зависимости от постоянно проживающего и дачного населения.

Первая очередь

- оснащение мест захоронения спецтехникой;

- строительство полигона тбо в МО Никифоровское.

Обозначено место расположения ТБО в МО Никифоровское: на расстоянии 1км на юг от д. Демцыно (изм. внесено ОАО «Головное ХППАП Бюро»);

- строительство полигона тбо д. Лентьевское

Расчетный срок

- создание «банка отходов» на территории района, включенного в единую районную базу;

- строительство 2ой очереди полигона тбо в г. Устюжна;

- открытие сети приемных пунктов для приема отходов, которые являются вторичными материальными ресурсами (макулатура, стекло, полиэтилен и др.);

- проведение учебной работы с населением, для внедрения культуры разделения отходов на начальном этапе;

- предлагается организовать на полигонах тбо станции сортировки отходов по видам, с последующей передачей заинтересованным организациям;

- организация системы раздельного сбора отходов, сбор и использование отходов, которые являются вторичными материальными ресурсами, позволит сократить количество отходов, размещаемых в окружающей среде.

## Особо охраняемые природные территории

На территории Устюженского района отсутствуют особо охраняемые природные территории федерального значения, имеются 6 природных заказников, 8 памятников природы, 1 геологический памятник природы.

Заказники образованы с целью сохранения, воспроизводства и восстановления отдельных или нескольких компонентов природы и поддержания общего экологического баланса. В зависимости от целей и задач заказники могут быть ботаническими, гидрологическими, зоологическими или комплексными (ландшафтными). Для каждого заказника в соответствии с Типовым положением о государственных природных заказниках утверждено индивидуальное положение, определяющее его задачи, режим охраны природных объектов и использования его территории. В соответствии с целевым назначением заказника на его территории может ограничиваться хозяйственная деятельность, в том числе распашка земель, отдельные виды лесопользования, сенокошение, выпас скота, сбор ягод, мелиорация земель, использование ядохимикатов и т.п. Наиболее ценными природными объектами являются постоянные комплексные (ландшафтные) заказники, которые организованы для сохранения видового разнообразия организмов, типичных для уникальных природных территорий.

Благодаря именно постоянным заказникам сохраняются остатки не затронутых рубкой многовековых сосняков и ельников и все многообразие типов Вологодских лесов.

Таблица 10-7 Перечень особо охраняемых природных территорий Устюженского муниципального района

| № | Полное наименование ООПТ | Местоположение | Учредительный документ | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплексный (ландшафтный) государственный природный заказник «Кобожский» | Вологодская область, Устюженский муниципальный район, Устюженское лесничество, Долоцкое участковое лесничество, кварталы 99 (выделы 1-35), 100,101,109 (выделы 1-5,20), 110 (выделы 1-7, 9-23), 111 (выделы 1-8, 10-13,16), Северное участковое лесничество, СПК (колхоз) «Верный», квартал 1, колхоз «Земледелец», кварталы 32 (выделы 1-9, 13-24), 33 (выделы 1-14). Площадь 2069 га | Постановление Правительства Вологодской области от 24.08.2009 № 1267 «Об утверждении положений о комплексных (ландшафтных) государственных природных заказниках «Отненский», «Кобожский», «Горский» Устюженского муниципального района Вологодской области». |  |
| 2 | Комплексный (ландшафтный) государственный природный заказник «Отненский» | Вологодская область, Устюженский муниципальный район, Устюженское лесничество, Лентьевское участковое лесничество, кварталы 1-3,8-10, 17, 20, 21 (выделы 1-9). Площадь 6937 га | Постановление Правительства Вологодской области от 24.08.2009 № 1267 «Об утверждении положений о комплексных (ландшафтных) государственных природных заказниках «Отненский», «Кобожский», «Горский» Устюженского муниципального района Вологодской области». |  |
| 3 | Комплексный (ландшафтный) государственный природный заказник областного значения «Ванская Лука» | Устюженский муниципальный район, СПК «Сосновый бор», ЗАО «Утро,Северное лесничество Устюженского сельлесхоза филиала ГУ «Вологдасельлес», кварталы 14,17,18; муниципальное образование Моденское; муниципальное образование Лентьевское, КФХ «Новатор»; прилегающая к заказнику часть р. Молога по фарватеру. Площадь 2489,6 га | Постановление Правительства Вологодской области № 1259 от 18.09.2007 «Об утверждении Положения о комплексном (ландшафтном) государственном природном заказнике областного значения «Ванская Лука» Устюженского муниципального района Вологодской области». Постановление Правительства Вологодской области № 22 от 20.01.2009 «О внесении изменений в постановление Правительства Вологодской области от 18 сентября 2007 года № 1259» |  |
| 4 | Комплексный (ландшафтный) государственный природный заказник «Горский» | Вологодская область, Устюженский муниципальный район, Устюженское лесничество, Южное участковое лесничество, колхоз Россия, кварталы 17 (выделы 1-18), 18 (часть). Площадь 365 га | Постановление Правительства Вологодской области от 24.08.2009 № 1267 «Об утверждении положений о комплексных (ландшафтных) государственных природных заказниках «Отненский», «Кобожский», «Горский» Устюженского муниципального района Вологодской области». |  |
| 5 | Памятник природы «Сосновый бор «Шишкина нива» | Вологодская область, Устюженский муниципальный район, Устюженское государственное лесничество, Устюженское участковое лесничество, кварталы 80 (выделы 13-43, 45-47), 81 (выделы 8-30, 33-35); фонд перераспределения земель Устюженского муниципального района Площадь 194,83 га | Постановление Правительства Вологодской области от 24.08.2009 № 1266 «Об утверждении положений о памятниках природы «Сосновый бор «Шишкина нива», «Сернистые источники» у деревни Шелохачь, «Урочище «Подсосенье», «Урочище «Чайкино озеро» Устюженского муниципального района Вологодской области» |  |
| 6 | Комплексный (ландшафтный) государственный природный заказник «Модно» Устюженского муниципального района Вологодской области | Вологодская область, Устюженский муниципальный район, в 30 км к северо-востоку от г. Устюжна, на территории муниципального образования Моденское в правобережной части нижнего течения р. Молога. Площадь 994 га | Постановление Правительства Вологодской области № 1157 от 27.08.2007 «Об утверждении Положения о ботаническом памятнике природы областного значения «Модно» Устюженского муниципального района Вологодской области». Постановление Правительства Вологодской области № 2376 от 16.12.2008 «О расширении границ и изменении категории памятника природы областного значения «Модно» Устюженского муниципального района Вологодской области». |  |
| 7 | Памятник природы «Сернистые источники» у д. Шелохачь | Вологодская область, Устюженский муниципальный район, муниципальное образование Лентьевское, в 1,5 км от д. Шелохачь вверхпо течению р. Чагодощи. Площадь 10,9 га | Постановление Правительства Вологодской области от 24.08.2009 № 1266 «Об утверждении положений о памятниках природы «Сосновый бор «Шишкина нива», «Сернистые источники» у деревни Шелохачь, «Урочище «Подсосенье», «Урочище «Чайкино озеро» Устюженского муниципального района Вологодской области» |  |
| 8 | Памятник природы «Старый парк» в деревне Большое Восное | Вологодская область, Устюженский муниципальный район, Залесское муниципальное образование, деревня Большое Восное Площадь 5,5 га | Постановление Правительства Вологодской области от 14.04.2009 № 632 «Об утверждении положений о памятниках природы «Старый парк» в деревне Большое Восное, «Старый парк» в поселке Даниловское, «Старый парк» в селе Михайловское, «Сосновая аллея» Устюженского муниципального района Вологодской области |  |
| 9 | Памятник природы Дендропарк г. Устюжна | г. Устюжна. 4 га | Решение Вологодского облисполкома «О выполнении решения сессии областного Совета народных депутатов «О выполнении Закона «Об охране природы в РСФСР» предприятиями, организациями, колхозами и совхозами области» № 168 от 24.03.66. |  |
| 10 | Памятник природы «Старый парк» в селе Михайловское | Вологодская область, Устюженский муниципальный район, Устюженское муниципальное образование, село Михайловское Площадь 6,65 га | Постановление Правительства Вологодской области от 14.04.2009 № 632 «Об утверждении положений о памятниках природы «Старый парк» в деревне Большое Восное, «Старый парк» в поселке Даниловское, «Старый парк» в селе Михайловское, «Сосновая аллея» Устюженского муниципального района Вологодской области |  |
| 11 | Памятник природы «Старый парк» в поселке Даниловское | Вологодская область, Устюженский муниципальный район, Никифоровское муниципальное образование, поселок Даниловское Площадь 3,9 га | Постановление Правительства Вологодской области от 14.04.2009 № 632 «Об утверждении положений о памятниках природы «Старый парк» в деревне Большое Восное, «Старый парк» в поселке Даниловское, «Старый парк» в селе Михайловское, «Сосновая аллея» Устюженского муниципального района Вологодской области |  |
| 12 | Памятник природы «Сосновая аллея» | Вологодская область, Устюженский муниципальный район, Никифоровское муниципальное образование, поселок Даниловское Площадь 4,1 га | Постановление Правительства Вологодской области от 14.04.2009 № 632 «Об утверждении положений о памятниках природы «Старый парк» в деревне Большое Восное, «Старый парк» в поселке Даниловское, «Старый парк» в селе Михайловское, «Сосновая аллея» Устюженского муниципального района Вологодской области. |  |
| 13 | Памятник природы «Урочище «Чайкино озеро» | Вологодская область, Устюженский муниципальный район, Устюженское государственное лесничество, Долоцкое участковое лесничество, кварталы 9 (выделы 7,8,16,17,29), 10 (1,2,3,8,20) Площадь 88 га | Постановление Правительства Вологодской области от 24.08.2009 № 1266 «Об утверждении положений о памятниках природы «Сосновый бор «Шишкина нива», «Сернистые источники» у деревни Шелохачь, «Урочище «Подсосенье», «Урочище «Чайкино озеро» Устюженского муниципального района Вологодской области» |  |
| 14 | Памятник природы «Урочище Подсосенье» | Вологодская область, Устюженский муниципальный район, Устюженское государственное лесничество, Устюженское участковое лесничество, кварталы 106,108,109,110 Площадь100 га | Постановление Правительства Вологодской области от 24.08.2009 № 1266 «Об утверждении положений о памятниках природы «Сосновый бор «Шишкина нива», «Сернистые источники» у деревни Шелохачь, «Урочище «Подсосенье», «Урочище «Чайкино озеро» Устюженского муниципального района Вологодской области» |  |
| 15 | Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник «Молога» | Вологодская область, Устюженский муниципальный район, к северо-востоку от г. Устюжна, на территории муниципального образования Лентьевское, на левом берегу р. Молога Площадь 1006,7 га | Постановление Правительства Вологодской области от 30.09.2008 № 1888 «Об образовании особо охраняемой природной территории областного значения «Государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник «Молога» Устюженского муниципального района Вологодской области. Постановление Правительства Вологодской области «О внесении изменений в постановление Правительства области от 30 сентября 2008 года № 1888» |  |
| Общая площадь существующих ООПТ | 14279,18 га | 14279,18 га – 3,96 % от площади района |
| Планируемое расширение ООПТ |
| 1 | Государственный ландшафтный заказник «Кобожский» Охраняемое болото Кобожское | Расширение границ ООПТ «Кобожский»» за счет объединения с охраняемым болотом Кобожским до 16786,7 га. Увеличение площади на 14717,7 га | Решение Вологодского облисполкома «Об охране клюквенных болот на территории области» № 479 от 14.08.78 Принято постановление главы администрации района «О согласовании расширения границ существующего государственного ландшафтного природного заказника «Кобожский» № 130 от 15.07.2008 | Расширение ООПТ за счет объединения с охраняемым болотом Кобожским, имеющим научное значение. Объект – эталон болот переходного типа зоны тайги. Болото – место отдыха и кормовая база перелетных птиц на пути сезонных миграций. Гнездовья журавлей. Водоохранное значение – оказывает регулирующее влияние на сток р. Кобожа. Ценные ягодные угодья с обильными урожаями клюквы. Преобладающие растения: сфагновые и гипновые мхи, багульник, мирт болотный, подбел, сосновое редколесье в западной и центральной частях. |
| 2 | Государственный ландшафтный заказник «Отненский» | Расширение границ до 15058 га. Увеличение площади на 8121, 0 га | Принято постановление главы администрации района «О согласовании расширения границ существующего государственного ландшафтного природного заказника «Отненский» № 134 от 18.07.2008 | Расширение ООПТ за счёт объединения с озёрно-болотным комплексом. Озёра, находящиеся рядом с существующим заказником, относятся к Отненской группе озёр и представляют единое целое. Озёра и болота на резервируемой территории имеют научное значение. Территория – место отдыха и кормовая база перелётных птиц на пути сезонных миграций. Водоохранное значение – оказывает регулирующее влияние на сток реки Шалочь. В соответствии со схемой территориального планирования Устюженского муниципального района эта территория наиболее перспективна и пригодна для создания ООПТ. |
| Всего планируемое расширение площади ООПТ | 14717,7 + 8121,0 = 22838,7 га | 22838,7 га – 6,33 % от площади района |

Общая площадь территории Устюженского муниципального района 360 920 га.

Так же предлагается создание ООПТ регионального значения, тип – Ландшафтный заповедник: «Уломские болота». Примерная оценочная площадь на территории Устюженского района 50600 Га.

Резервирование территорий для создания ландшафтных заказников:

- Куреваниха;

- Косинское;

- Бывальцево;

- Талецкий;

С учетом планируемого расширения границ ООПТ, резервируемых земель для создания ООПТ, общая площадь охраняемых территорий по району ориентировочно составит 55419,58  га (15,4 % от общей площади района). С учетом предлагаемого заповедника «Уломские болота» площадь ООПТ ориентировочно составит 106019,58 га (29,3% от общей площади района).

## Санитарно-защитные зоны

На территории Устюженского муниципального района согласно данным территориального отдела Управления Роспотребнадзорапо Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах определен перечень предприятий с установленными санитарно-защитными зонами:

- ПО «Хлебозавод» г,   Устожна, пер. Советский, 35 - в северном направлении 20 метров от границы участка предприятия, в восточном и южном направлениях по границе предприятия, и западном направлении 18 метров от границы участка предприятия;

- Пилорама ИП Алханашвили .Р.Т., д. Лентьево - в северном направлении 27 м, в северо-восточном направления 22 м, в восточном направлении 20 м, в юго-восточном направлении 31 м, в южном и юго-западном направлении 37 метров, в западном направлении 39 м;

- Лесопильный цех ООО «Полянкович», п. Колоколец но внешней границе предприятия;

- ООО «Устюженский Агропромышленный комбинат», г. Устюжна, ул. Беляева, 28 - но внешней границе предприятия;

- АЗС №53 ООО «Лукойл-Волгалнефтепродукт», г. Устюжна, ул. Юбилейная, 5 38 метров от границы участка предприятия по всем направлениям;

- ЛЗС №16 ООО «Лукойл-Волгалнефтепродукт», г. Устюжна, ул. Пролетарская, 78 - 48 метров от границы участка предприятия по всем направлениям;

- МУП ЛТП г. Устюжны, г. Устюжна, пер. Красный, 44 - в северном, северо-восточном, западном, северо-западном направлениях по границе территории предприятия, в северо-восточном направлении 8 метров от границы участка предприятия, в юго-восточном и юго-западном направлениях 10 метров от границы участка предприятия, в восточном направлении 12 метров и от границы участка предприятия, в южном 20 метров;

- Пилорама ИП Чистякова А.Б,, г. Устюжна, ул. Новогородная, 4 в северном и северо-восточном направлениях по границе территории предприятия, в восточном направлении 8 метров от границы участка предприятия, и юго-восточном 24 метра от границы участка предприятия, в южном направлении 48 метров от границы участка предприятия, в юго-западном направлении 58 метров от границы участка предприятия, в западном направлении 54 метра, в северо-западном 44 метра от  границы участка предприятия;

- МУП «Устюженский леспромхоз», г. Устюжна, ул. Ижинская, 10 – в северном направлении 65 метров от границы участка предприятия, в северо-восточном   60 метров от границы участка предприятия, к восточном направлении 30 метров от границы участка предприятия, дату по границе жилой застрой застройки по ул. Ижинской, а затем по границе, территории предприятия;

- Пилорама ИП Соколова С.Г., г. Устюжна, ул. Гагарина, 38 - в северном направлении 15 метров от границы участка предприятия, в северо-восточном 10 метров, в восточном, юго-восточном, южном и юго-западном направлениях по границе территории предприятия, в западном и северо-западном направлениях 30 метров от границы участка предприятия.

Так же на территории Устюженского района выделим предприятия I-III класса опасности с нормативными СЗЗ:

Таблица 10-8 1 Нормативные санитарно-защитные зоны

| Название предприятия | Класс предприятия | Нормативная санитарно-защитная зона, в м | Нормативный документ | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обработка пищевых продуктов и вкусовых веществ, продукты питания. |
| «Устюженский спиртовой завод» | IV | 100 | САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 7.1.8. IV/15 | Производство ликероводочной продукции |
| Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли, производства |
| Кладбище г. Устюжна |  | 300 | САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |
| Полигон ТБО г.Устюжна | I | 1000 | САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |
| Полигон МО Лентьево | I | 1000 | САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |
| Несанкционированные свалки отходов (13 ед.) | III | 300 | САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |
| Полигон ТБО МО Никифоровское ( 1км на юг от д.Демцыно)* | II | 500 | САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |
| Придорожный сервис вблизи д.Мочала* | V | 50 | САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |
| Придорожный сервис вблизи д.Малое Медведево* | V | 50 | САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |  |
| Канализационные очистные сооружения |
| Канализационные очистные сооружения |  | 200 | САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 7.1.13 |  |

* Изменение внесено ОАО « Головное ХППАП Бюро»

# Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.

Раздел составлен по материалам представленным:

- «Администрацией Устюженского муниципального района Вологодской области» - материалы о существующих ЧС природного и техногенного характера;

- НПИ «ЭНКО» - Схема территориального планирования Вологодской области».

Территория Устюженского района попадает в зону с возможными землетрясениями интенсивностью 5 и менее баллов. Вероятность возникновения землетрясений составляет 0,01 (периодичностью 1 раз в 100-150 лет).;

Для района характерны метели и наблюдаются 31 день в году;

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет .47°С.

К поражающим факторам источников природных ЧС относятся следующие:

- опасные процессы и явления природного характера

- геологические процессы: речная эрозия.

- гидрологические процессы: подтопление территории, наводнения.

Метеорологические процессы: сильный (ураганный) ветер, сильные продолжительные дожди, сильные продолжительные снегопады, сильный гололед, крупный град, сильный мороз, сильные метели, заморозки, возможны на всей территории района.

Природные пожары: лесные и торфяные.

Перечень поражающих факторов источников природных чрезвычайных ситуаций оформлен в таблице ниже

Таблица 11-1 Перечень поражающих факторов источников природных чрезвычайных ситуаций

| № п\п | Источники природных ЧС | Поражающий фактор | Характер действия поражающего фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Геологические процессы |
| 1 | Переработка берегов, речная эрозия | Гидродинамический, гравитационный. | Размывание грунтов, перенос частиц грунта. |
| Гидрологические процессы и явления |
| 2 | Подтопление | Гидростатический, гидродинамический, гидрохимический. | Повышение уровня грунтовых вод, гидродинамическое давление потока, загрязнение (засоление) почв, грунта; Коррозия подземных металлических конструкций |
| Метеорологические процессы и явления |
| 3 | Сильный ветер | Аэродинамический | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции, вибрации |
| 4 | Сильные осадки | Гидродинамический | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая и ветровая нагрузка. Снежные заносы. |
| 5 | Град | Динамический | Ударная динамическая нагрузка |
| 6 | Морозы | Тепловой | Температурные деформации ограждающих конструкций |
| 7 | Грозы, молнии | Электрофизический | Электрические разряды, пожары |
| Природные пожары |
| 8 | Пожар лесной, ландшафтный | Теплофизический | Пламя, нагрев тепловым потоком, тепловой удар, опасные дымы, помутнение воздуха |
|  |  | Химический | Загрязнение атмосферы, грунтов, почвы, гидросферы. |

Согласно постановлению Правительства РФ № 1371 от 24.11.1998 г. регистрация объектов в государственном реестре опасных производственных объектов осуществляет Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Перечень поражающих факторов источников техногенных ЧС  классифицируется по ГОСТ 22.0.07-95.

Определение опасности ЧС техногенного характера для населения и территорий необходимо определять в соответствии с «Требованиями по предупреждению ЧС на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» утвержденными приказом МЧС РФ № 105 от 28.02.2003 г.

Проведя анализ имеющихся данных по территории Устюженского района можно заключить, что по оценке сложности природных условий район относится к категории средней сложности (СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»). Опасные природные процессы на территории района не представляют непосредственной опасности для жизни людей, но являются внешним воздействующим фактором и могут нанести ущерб зданиям, сооружениям, установленному в них оборудованию, транспорту и коммуникациям.

Наибольшая вероятность ЧС техногенного характера возникает на территориях где:

- достаточно высокая плотность населения (территории центральных усадеб, поселков) и, соответственно, урбанизированная среда;

- развиваются опасные природные  и природно-техногенные процессы;

- размещены потенциально опасные объекты (ПОО) и гидротехнические сооружения (ГТС);

- размещены объекты и коммуникации транспортные (автомагистрали, станции, мосты, эстакады и др.) и инженерные (ЛЭП,  путепроводы, станции и др.).

Данные об организациях имеющих опасные производственные объекты оформлены в табл. ниже.

## Опасные процессы и явления природного характера

Таблица 11-2 Критерии возможных стихийных гидрометеорологических явлений на территории Устюженского района

| Явление | Характеристика явления |
| --- | --- |
| 1. Сильный ветер (в том числе шквалы) | Скорость ветра при порывах 25 м/сек и более |
| 2. Смерчи | Сильный маломасштабный вихрь с вертикальной осью |
| 3. Сильный ливень | Количество осадков 30 мм и более за 1 час и менее |
| 4. Сильный дождь | Количество осадков 50 мм и более за 12 часов и менее |
| 5. Продолжительные дожди | Количество осадков 120 мм и более за 2 или 3 суток |
| 6. Крупный град | Диаметр градин 20 мм и более |
| 7. Сильный снегопад | Количество осадков 20 мм и более за 12 часов и менее |
| 8. Сильная метель (включая низовую метель) | Выпадение (перенос) снега в сочетании с сильным ветром (скоростью 15 м/сек и более) в течение 12 часов и более |
| 9. Сильный гололед (сложное отложение) | Диаметр отложений льда на проводах гололедного станка 20 мм и более, для сложного отложения и налипания мокрого снега-35 мм и более |
| 10. Сильный мороз (продолжительный) | -45( и ниже, либо отрицательные аномалии среднесуточной температуры составляют 10 и более суток |
| 11. Сильная жара (продолжительная) | ( 45( и выше, либо продолжительные аномальные среднесуточные температуры с аномалией 10( и более в течение 10 суток и более |
| 12. Заморозки (VI-VIII) | Понижение температуры воздуха (поверхности почвы) ниже 0( С в период активной вегетации с/х культур, приводящее к значительному повреждению с/х культур |
| 13. Сильные продолжительные туманы | Метеорологическая дальность видимости 100 м и менее, продолжительность явления более 12 часов |
| 14. Чрезвычайная пожарная опасность | Показатель пожарной опасности более 10 000 (С |
| 15. Высокий уровень воды (при половодьях, дождевых паводках, заторах) | 780 см (крит. 900 см.) р. Молога |
| 16. Раннее образование ледостава и появление льда на судоходных реках, озерах и водохранилищах | Повторение не чаще, чем 1 раз в 10 лет |
| 17. Низкие уровни воды в водоемах | Уровни воды ниже проектных отметок водозаборных сооружений |
| 18. Речная эрозия, переработка берегов рек | р.Молога |

## Опасности техногенного характера

Таблица 11.3. Перечень организаций, имеющих опасные производственные объекты.

| № п/п | Опасный производственный объект | Сведения об организации | Тип нефти и нефтепродукта, т. прогнозируемый уровень ЧС(Н) | Количество нефтепродукта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Полное наименование | Место- нахождение (почтовый индекс, адрес) | Регистра- ционный № и дата регистрации | Полное наименование и отраслевая принадлежность | Почтовый индекс, адрес, телефон, факс | Код организации по ОКПО и ведомст- венной принад- лежности организации по ОКОГУ | Должность, и Ф.И.О. руководителя |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Площадка АЗС №1 | 162840 г. Устюжна ул. Энтузиастов,1 | А2801885001 от 29.08.07 г. | ИП Самхарадзе С.Ш. | 162840 Вол. область г. Устюжна пер. Тихий, д.2 т.2-35-66 | - | - | ДТ, А-76, А-92 | ДТ-3972 А-76 – 15689 А-92 - 5004 |
| 2 | АЗС ООО «АВРО» д. Лентьево | 162820 Устюженский р-н д. Лентьево ул. Сахалинская д. 70 | А2801905от 12.10.2007 | ООО «АВРО-Устюжна» | 162820 Устюженский р-н д. Лентьево ул. Сахалинская д. 70 т. 2-12-88 | ОКПО 77587197 | директор Баранов С.А. | ДТ, А-76, А-92, А -95 | 73000 л. |
| 3 | АЗС 16; АЗС 52; АЗС 53; | Письмо: Вологодский филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» Череповецкая нефтебаза Чагодощенский участок от 24.04.2008 №19 |
| 4 | Котельная, работающая на мазуте (МУП «Коммунальщик») | 162840 г. Устюжна ул.Строителей д.4 |  | МУП «Коммунальщик» (ЖКХ) | 162840 г. Устюжна ул. Богатырева, д.13 т.2-19-01 | ОКПО 75129728 | директор Кузьмин В.А. | Мазут – М100 | Мазут – М100 - 300т. |
| 5 | Котельная, работающая на мазуте (ООО «Устюженский АПК») | 162840 г. Устюжна ул. Беляева д.28 | 1033500750854 | ООО «Устюженский агропромышленный комбинат» | 162840 г. Устюжна ул. Беляева д.28 т. 2-17-31 | ОКПО 47872960 | ген. директор Волков В.А. | Мазут М-100 | Мазут М-100 – 3т. |
| 6 | ООО Устюженкое АПК | 162840 г. Устюжна ул. Беляева д.28 |  | ООО «Устюженский агропромышленный комбинат» | 162840 г. Устюжна ул. Беляева д.28 т. 2-17-31 |  | ген. директор Волков В.А. |  |  |
| 7 | Придорожный сервис (изм.внесено «ОАО Головное ХППАП Бюро») | вблизи д.Мочала | участок 55000 кв.м. (кад.номер 35:19:0000000:36) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Придорожный сервис (2 участка) (изм.внесено «ОАО Головное ХППАП Бюро») | вблизи д.Малое Медведево | участок 18000 кв.м. (кад.номер 35:19:0201002:115); участок 3700кв.м. (кад.номер 35619:0204003:50) |  |  |  |  |  |  |

Силы и средства системы пожаротушения

На территории Устюженского муниципального района расположены следующие силы и средства:

- федеральная пожарная часть в г. Устюжна.

Областные пожарные части:

- пос. им. Желябова;

- д. Слуды;

- д. Малое Восное;

- д. Никола;

- д. Лентьево.

Проектом предлагается устройство пожарных постов в следующих населенных пунктах:

- п. Даниловское;

- с. Яковлевское;

- д. Михалёво.

Мероприятия по защите территории от опасных природных и техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций.

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) должны быть заложены превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз.

Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Меры по снижению возможных потерь и ущерба, уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций осуществляются по направлениям:

- инженерная защита территории - включает  строительство и использование защитных сооружений различного назначения,

- повышение физической стойкости объектов к воздействию поражающих факторов при авариях, природных и техногенных катастрофах;

- оповещение населения - создание и использование систем своевременного оповещения населения, персонала объектов и органов управления;

- организационные меры - охрана труда и соблюдение техники безопасности, поддержание в готовности убежищ и укрытий, санитарно-эпидемические и ветеринарно-противоэпизоотические мероприятия, заблаговременное отселение или эвакуация населения из неблагоприятных и потенциально опасных зон, обучение населения, поддержание в готовности органов управления и сил ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Предупреждение ЧС проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

На территории Устюженского района после метеорологических наиболее вероятными природными опасностями, являются наводнения (подтопление) территории, природные пожары.

Комплекс инженерно-технических мероприятий по защите территории от наводнений может включать:

Интенсивные мероприятия:

- ограждение территорий дамбами (системами обвалования);

- увеличение пропускной способности речного русла (расчистка, углубление, расширение, спрямление русла);

- повышение отметок защищаемой территории (устройство насыпных территорий, свайных оснований, подсыпка на пойменных землях при расширении и застройке новых городских территорий);

- некоторые специальные приемы снижения опасности наводнений.

- экстенсивные мероприятия:

- изменение характера хозяйственной деятельности на затапливаемых территориях, контроль за хозяйственным использованием опасных зон;

- вынос объектов с затапливаемых территорий;

- проведение защитных работ в период паводка;

- эвакуация населения и материальных ценностей из зон затопления;

- ликвидация последствий наводнения.

Предупредительные мероприятия:

- строительство защитных сооружений (дамб, обвалований);

- реконструкция существующих защитных сооружений;

- использование противопаводковых емкостей существующего водохранилищ с целью срезки пика половодий, паводков и других природных явлений.

По защите территорий от затоплений и подтоплений:

- искусственное повышение поверхности территорий;

- устройство дамб обвалования;

- регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

- устройство дренажных систем и отдельных дренажей;

- регулирование русел и стока рек.

В целях предотвращения лесных пожаров и борьбы с ними органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в соответствии со ст. 100 Лесного кодекса):

- организуют ежегодно разработку и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов;

- обеспечивают готовность организаций, на которые возложены охрана и защита лесов, а также лесопользователей к пожароопасному сезону;

- утверждают ежегодно до начала пожароопасного сезона оперативные планы борьбы с лесными пожарами;

- устанавливают порядок привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечивают привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;

- создают резерв горюче-смазочных материалов на пожароопасный сезон.

В техногенной сфере работа по предупреждению аварий ведется на конкретных объектах и производствах. Для этого используются общие научные, инженерно-конструкторские, технологические меры, служащие методической базой для предотвращения аварий.

Для опасных производственных объектов (ОПО) обязательно:

- лицензирование деятельности,

- сертификация применяемых технических устройств на соответствие требованиям промышленной безопасности,

- страхование ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу других лиц и окружающей природной среды в случае аварии,

- декларирование промышленной безопасности (ДБП) (в соответствии с Федеральным законом № 116-03 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», принятой Госдумой 20.06.1997 г.).

Для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в чрезвычайных ситуациях необходимо предусматривать:

- разработка генеральных планов, планов детальной планировки, проектов застройки микрорайонов и кварталов с учетом требований безопасности при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;

- постепенный вывод из городов предприятий, баз, складов, перерабатывающих или хранящих значительные количества аварийно химически опасных веществ, взрывоопасных, легковоспламеняющихся и других опасных веществ;

- развитие в загородной зоне объектов материальных резервов с учетом потребностей для жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях,

- создание в загородной зоне необходимой больничной базы, развертываемой в чрезвычайных ситуациях;

- развитие в загородной зоне сети оздоровительных, спортивных учреждений, пансионатов, кооперативно-садоводческих товариществ и других объектов хозяйственного назначения с учетом их использования для размещения эвакуируемого населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

Протоколом совместного заседания Совета Безопасности Российской Федерации и президиума Государственного совета Российской Федерации заседания «О мерах по обеспечению защищенности критически важных для национальной безопасности объектов инфраструктуры и населения страны от угроз техногенного, природного характера и террористических проявлений» от 13.11.2004 г. была определена обязательность разработки паспортов безопасности опасных объектов во всех без исключения субъектах РФ. Организация указанной деятельности возложена на руководителей областей (краев, республик). МЧС России уполномочили на разработку типового для всех субъектов РФ паспорта безопасности опасного объекта (приказ МЧС России от 04.11.2004 г. № 506 «Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта»).

Типовой паспорт безопасности опасного объекта предназначен для решения целого ряда задач, в т.ч.:

- определения показателей степени риска чрезвычайных ситуаций для персонала опасного объекта и проживающего вблизи населения;

- определения возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;

- оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;

- оценки возможного воздействия чрезвычайных ситуаций, возникших на соседних опасных объектах;

- оценки состояния работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;

- разработки мероприятий по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на опасном объекте.

Сведения, изложенные в Паспортах, должны быть использованы в качестве исходных материалов для составления паспортов безопасности муниципальных образований и территорий субъектов РФ, необходимость разработки которых определена приказом МЧС России от 25.10.2004 г. № 484.

##### Оповещение населения

Система оповещения по сигналам ГО и МЧС выполняется в соответствии с требованиями совместного приказа МЧС России. Госкомсвязи России и ВГТРК от 07,12,98 № 702/212/803 ДСП «Об утверждении положения о системах оповещения гражданской обороны». Система оповещения включает в себя оборудования для приёма радиовещания, эфирного телевизионного вещания и телефонную связь от районных сетей.

Доведение сигналов ГО и ЧС до населения на территории Устюженского района необходимо осуществлять через Т.В. и эфирное вещание. Устройство оповещения должно отвечать требованиям СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

# Основные технико-экономические показатели схемы территориального планирования Устюженского муниципального района вологодской области

| № | Показатели | Современное состояние | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1. | Всего (земли городских и сельских МО)– тыс. га / % в том числе | 309,2 | 309,2 | 309,2 |
|  | - земли сельскохозяйственного назначения | 138,7 | 126,87* | 126,87* |
|  | - земли населенных пунктов | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
|  | - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и иного специального назначения за пределами поселений | 15,7 | 27,53* | 27,53* |
|  | - земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - | - |
|  | - земли лесного фонда | 207,3 | 207,3 | 207,3 |
|  | - земли водного фонда | - | - | - |
|  | - земли запаса | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1. | Всего – тыс. чел / % в том числе | 19,95 | 18 | 17 |
|  | - городское | 9,8 | 10 | 11 |
|  | - сельское | 10,15 | 8 | 6 |
| 2.2. | естественное движение населения – тыс. чел |  | - 1,7 | - 3,7 |
| 2.3. | миграция населения – тыс. чел |  | - 0,25 | 0,75 |
| 2.4. | Возрастная структура населения – % |  |  |  |
|  | - моложе трудоспособного | 14,5 | 13 | 12 |
|  | - трудоспособный возраст | 59,1 | 58 | 59 |
|  | - старше трудоспособного | 26,4 | 29 | 29 |
| 2.5. | Число городских поселений | 1 | 1 | 1 |
|  | - поселков городского типа | 0 | 0 | 0 |
| 2,6. | Число сельских поселений в т ч с численностью населения | 224 | 224 | 224 |
|  | 0,2 – 1,0 тыс. чел | 18 | 16 | 14 |
|  | до 0,2 тыс. чел | 206 | 208 | 210 |
| 2,6. | Плотность населения – чел / кв км | 5,5 | 5,0 | 4,7 |
| 2.7. | Плотность сельского населения – чел / кв км | 2,81 | 2,22 | 1,66 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Всего – тыс. кв м в том числе | 649,1 | 675 | 770 |
|  | - в городских поселениях | 231 | 250 | 330 |
|  | - в сельских поселениях | 418 | 425 | 440 |
| 3.2. | Жилобеспеченность – кв м / чел - всего в том числе | 32,5 | 37,5 | 45 |
|  | - в городских поселениях | 23,6 | 25 | 30 |
|  | - в сельских поселениях | 41,2 | 53 | 73 |
| 3,3. | Обеспеченность жилищного фонда - % |  |  |  |
|  | Водопроводом в т ч |  |  |  |
|  | - в городских поселениях | 55 | 80 | 100 |
|  | Канализацией в т ч |  |  |  |
|  | - в городских поселениях | 44 | 60 | 80 |
|  | Газовыми плитами |  |  |  |
|  | - в городских поселениях | - | 80 | 100 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения – мест / 1000 чел | 738 / 36,6 | 700 / 39 | 650 / 38 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – мест / 1000 чел | 1629 / 81 | 1500 / 83 | 1400 / 82 |
| 4.3. | Больницы – коек / 1000 чел | 147 / 7,4 | 160 / 8,9 | 150 / 8,9 |
| 4.4. | Поликлиники – посещ в см / 1000 чел | 335 / 16,8 | 360 / 20 | 500 / 30 |
| 4.5 | Предприятия торговли – тыс. кв м торг площ / 1000 чел | 15,58 / 0,78 | 18 / 1,0 | 50 / 3,0 |
| 4.6. | Предприятия общественного питания – тыс. пос мест/1000 ч | 310 / 15,5 | 450 / 25 | 600 / 35 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения – всего / 1000 чел |  |  |  |
| 4.7. | - спортивные залы – ед / тыс. кв м / 1000 чел | 10 / … / … | 12 / 4,7 / 250 | 16 / 6,3 / 370 |
| 4.8. | - плавательные бассейны –ед / кв м зеркала воды / 1000 чел | нет | 1 / 250 / 14 | 6 / 1350 / 80 |
| 4.9. | - плоскостные сооружения – ед / тыс. кв м / 1000 чел | 9 / … / … | 20 / 11 / 600 | 65 / 35 / 2060 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность автомобильных дорог - км– всего в т ч | 434,5 | 447,1 | 492,2 |
|  | - федерального значения | 80 | 80 | 80 |
|  | - регионального значения | 139,6 | 139,6 | 144,1 |
| 5.2. | Из общей протяженности автодорог дороги с твердым покрытием – км / % | 243,3/56 | 261,1/58,2 | 327/66,5 |
| 5.3. | Плотность транспортной сети – км / 100 кв км | 11,8 | 12,2 | 13,4 |
| 5.4. | Протяженность судоходных речных путей с гарантированными глубинами - км | - | - | 76,5 |
| 5.5. | Протяженность трубопроводного транспорта - км | - | 54 | 87 |
| 5.6. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями – авт / 1000 чел | 248 | 300 | 500 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего тыс. куб м / год | 2120 | 2560 | 3260 |
| 6.1.2. | Производительность водозаборных сооружений – тыс. м3/год | 2740 | 3210 | 3800 |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел – л/сут на чел | 290 | 390 | 530 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы – тыс. куб м / год | 1750 | 2120 | 2560 |
| 6.3. | Энергоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в: |  |  |  |
|  | - электроэнергии – млн кВт-ч / год |  |  | 32,5 |
| 6.4. | Газоснабжение |  |  |  |
|  | Обеспеченность природным газом % - всего |  |  |  |
|  | - в городских поселениях | - | 100 | 100 |
|  | - в сельской местности | - | 30 | 100 |
| 7 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 7.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферу- тыс. т / год | 2,09 | 1,54 | 0,89 |
| 7.2. | Общий объем сброса загрязненных вод – млн куб м / год | 0,84 | 0,4 | 0,2 |
| 7.3. | Рекультивация нарушенных территорий - га | - | 720 | 2160 |
| 7.4. | Лесовосстановительные работы - га | 600 | 8185 | 24500 |

* Изменение внесено ОАО «Головное ХППАП Бюро»

# Footnotes

Режим использования объектов инженерной и транспортной инфраструктуры устанавливается специальными нормативными документами в соответствии с назначением объекта