АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАЛЕССКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2013 № 1

д.Малое Восное

Об утверждении схемы тепло-

снабжения муниципального

образования Залесское

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии  с п.6 ст.6 главы 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» администрация муниципального образования Залесское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить схему теплоснабжения  муниципального образования Залесское   (прилагается).

- Определить единой теплоснабжающей организацией в муниципальном образовании    Залесское   ООО «Залесье».

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Устюженского муниципального района.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава  муниципального

образования  Залесское							Н.П.Троханова

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования Залесское

Устюженского муниципального района

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	2

1.	УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)	3

1.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель	5

1.2. Балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловых  нагрузок	Ошибка! Закладка не определена.

1.3. Решения по техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;

Ошибка! Закладка не определена.

1.4. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	10

1.5. Предложения по выбору единой теплоснабжающей организации	10

1.6. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	11

1.7. Оценка воздействия источников тепловой энергии на окружающую среду	11

Введение

Настоящая схема теплоснабжения  подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с требованиями к разработке схем теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения,  утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154

Схема теплоснабжения муниципального образования является предпроектным документом, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность технических решений по реконструкции котельных и тепловых сетей, позволяющих повысить качество, надежность и эффективность систем теплоснабжения с минимальными финансовыми затратами на реализацию этих решений.

Для достижения поставленной задачи ниже выполнены следующие проработки:

- проведено обследование котельных, тепловых сетей и систем теплопотребления;

- составлены расчетные схемы тепловой сети по уточненным фактическим параметрам участков тепловых сетей  и схемам тепловых вводов;

- проведена технико-экономическая оценка потребности финансовых средств на выполнение работ по реконструкции систем теплоснабжения;

# УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)

Муниципальное образование Залесское входит в состав Устюженского муниципального района Вологодской области. Площадь муниципального образования- 2874 кв. км, протяженность составляет с севера на юг 28 км, на восток -  32 км, административный центр- деревня Малое Восное, расстояние до районного центра  города Устюжна составляет- 25 км.

На территории поселения расположены 35 населенных пунктов, 476 хозяйств, где на 01.01.2012 года проживало 1173 человека.

Муниципальное образование Залесское граничит с Пестовским районом Новгородской области, муниципальными образованиями Устюженское, Никифоровское, Никольское Устюженского муниципального района.

На территории  поселения расположены следующие учреждения:  3 ОПС,  Залесский участок Устюженского лесхоза - филиал специализированного автономного учреждения лесного хозяйства Вологодской области, 123 ОП - противопожарная служба КУ пожарной безопасности Вологодской области, БОУ ВО «Устюженский специальный (коррекционный) детский дом», МОУ «Маловосновская основная общеобразовательная школа», МДОУ «Ярцевский детский сад», МОУ «Степачевская начальная школа – детский сад» , МБУ  «Дом интернат для престарелых и инвалидов», 2 СДК, 3 библиотеки, 3 ФАПа, ООО Залесье, ООО Родина, ООО Ласточка, 3 КФК,  9 ИП, ЧП Хорева.

Генеральный план поселения не разработан, но разработан новый проект  правил землепользования и застройки муниципального образования Залесское. Централизованное теплоснабжение присутствует  в 3 населенных пунктах: д. Малое Восное, д. Степачёво и д. Ярцево.

Планируется подключение к централизованному теплоснабжению административного здания в деревне Степачево и жилого дома на ул. Молодежная, а так же двух   18-ти квартирных домов в деревне Ярцево.

## 1.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель

Строительство многоквартирных жилых благоустроенных домов  в населённых пунктах муниципального образования не планируется. Теплоснабжение строящихся  индивидуальных жилых домов планируется от индивидуальных источников. Строительство общественных и производственных зданий не планируется.

## 1.2. Балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловых  нагрузок

| № п/п | Показатель | Един. Измер. | Колич. |
| --- | --- | --- | --- |
| Технико-экономическая характеристика источника тепловой энергии: д. Малое Восное |
|  | Установленная мощность | Гкал/ч | 0,9 |
|  | Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 0,606 |
|  | Коэффициент использования мощности | % | 67 |
|  | Производство теплоэнергии всего, в т.ч: | Гкал | 2049 |
|  | - на собственные нужды котельной | Гкал | 67 |
|  | отпуск тепловой энергии в сеть от котельной | Гкал | 1982 |
|  | Покупная тепловая энергия | Гкал | 0 |
|  | Общий отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1982 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал | 571 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии всего | Гкал | 1411 |
|  | на отопление | Гкал |  |
|  | на горячее водоснабжение | Гкал | 0 |
|  | Площадь отапливаемого жилищного фонда | м2 | 1864 |
| Основное технологическое оборудование котельной в д. Малое Восное |
|  | Водогрейные котлы |  |  |
|  | ЗИО-60 | шт | 1 |
|  | КВ ТС | шт | 1 |
|  | Насосы |  |  |
|  | Сетевые насосы |  |  |
|  | ОсновнойК-80- 65- 160 | шт | 1 |
|  | Резервный |  |  |
|  | Подпиточный насос |  |  |
|  | Резерв воды |  |  |
|  | Бак резерва воды емкостью ___ м3 | шт |  |
|  | Оборудование по водоподготовке |  | нет |
|  | Потребляемое топливо - дрова |  |  |
|  | Объём потребляемого топлива, всего в год | м3 пл. | 2369 |
| Расчётные тепловые нагрузки, подключённые к котельной в д. Малое Восное |
|  | 2-х - квартирный жилой дом в деревне М. Восное | Гкал/ч | 0,01157 |
|  | Два 18-ти квартирных жилых дома в деревне М. Восное | Гкал/ч | 0,16738 |
|  | Детский дом в деревне М. Восное | Гкал/ч | 0,07510 |
|  | Школа в деревне М. Восное | Гкал/ч | 0,21790 |
|  | Административное здание в деревне М. Восное | Гкал/ч | 0,12917 |
|  | Котельная в деревне М. Восное | Гкал/ч | 0,0094 |
| Характеристика тепловых сетей от котельной в д. Малое Восное |
| № участка | Общие сведения | Диаметр, мм | Длина (в 2-х труб), м |
| 1 | От котельной М-Восное до распределительного колодца № 1. (Подземная прокладка) | 155 | 25 |
| 2 | От дома № 9 в деревне Малое Восное до поворота на школу. (надземная прокладка) | 125 | 400 |
| 3 | От распределительного колодца до дома № 27 в деревне Малое Восное. (Подземная прокладка) | 80 | 100 |
| 4 | От поворота на школу до школы | 100 | 150 |
| 5 | От дома №9 до дома № 7 в деревне Малое Восное. (Подземная прокладка) | 100 | 30 |
| 6 | От дома № 7 до детского дома в деревне Малое Восное. (Подземная прокладка) | 100 | 600 |
| 7 | От колодца № 4 до административного здания в деревне Малое Восное. (Подземная прокладка) | 80 | 20 |
|  | Итого всего |  | 1325 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | Подземная прокладка |  | 925 |
|  | Надземная прокладка |  | 400 |
| Технико-экономическая характеристика источника тепловой энергии: д. Степачёво |
|  | Установленная мощность | Гкал/ч | 1,1 |
|  | Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 0,332 |
|  | Коэффициент использования мощности | % | 30 |
|  | Производство теплоэнергии всего, в т.ч: | Гкал | 1122 |
|  | - на собственные нужды котельной | Гкал | 82 |
|  | отпуск тепловой энергии в сеть от котельной | Гкал | 1040 |
|  | Покупная тепловая энергия | Гкал | 0 |
|  | Общий отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 1040 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал | 267 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии всего | Гкал | 773 |
|  | на отопление | Гкал | 773 |
|  | на горячее водоснабжение | Гкал | 0 |
|  | Площадь отапливаемого жилищного фонда | м2 | 1761 |
| Основное технологическое оборудование котельной в д. Степачёво |
|  | Водогрейные котлы |  |  |
|  | Нева КВР-063-95 | шт | 2 |
|  | Насосы |  |  |
|  | Сетевые насосы |  |  |
|  | ОсновнойК-80- 65- 160 | шт | 1 |
|  | РезервныйК-80- 65- 160 | шт | 1 |
|  | Подпиточный насос |  |  |
|  | Тягодутьевое оборудование |  |  |
|  | Д-35, мощность 3квт,1500 об/мин, производительность-4300 м3/час | шт | 2 |
|  | Резерв воды |  |  |
|  | Бак резерва воды емкостью ___ м3 | шт |  |
|  | Оборудование по водоподготовке |  | нет |
|  | Потребляемое топливо дрова |  |  |
|  | Объём потребляемого топлива, всего в год | м3 пл. | 1298 |
| Расчётные тепловые нагрузки, подключённые к котельной в д. Степачёво |
| 1 | Административное здание в д. Степачёво | Гкал/ч | 0,033192 |
| 2 | Школа в д. Степачёво | Гкал/ч | 0,12317 |
| 3 | Два 18 кв. дома в д. Степачёво | Гкал/ч | 0,144550 |
| 4 | Котельная в д. Степачёво | Гкал/ч | 0,0094 |
| Характеристика тепловых сетей от котельной в д. Степачёво |
| № участка | Общие сведения | Диаметр, мм | Длина (в 2-х труб), м |
| 1 | От котельной до административного здания в деревне Степачево. . (Подземная прокладка) | 150 | 50 |
| 2 | От административного здания в деревне Степачево до Дороги. (надземная прокладка) | 150 | 100 |
| 3 | Под дорогой. (Подземная прокладка) | 150 | 3 |
| 4 | От дороги до поворота на школу в деревне Степачево. (надземная прокладка) | 150 | 250 |
| 5 | От поворота до школы в деревне Степачево. (надземная прокладка) | 150 | 300 |
| 6 | От поворота на школу до дома № 4 по улице Центральной в деревне. (Подземная прокладка) | 150 | 23 |
| 7 | От дома № 4 по улице Центральной до дороги в деревне Степачево. (надземная прокладка) | 150 | 50 |
| 8 | Под дорогой. (Подземная прокладка) | 150 | 3 |
| 9 | От дороги до дома № 3 по улице Богатырева. (надземная прокладка) | 150 | 150 |
| 10 | От дома № 3 по улице Богатырева в деревне Степачево до дороги (надземная прокладка) | 150 | 50 |
| 11 | Под дорогой. (Подземная прокладка) | 150 | 3 |
| 12 | От дороги до сельского Дома культуры в деревне Степачёво (надземная прокладка). | 150 | 250 |
|  | Итого всего |  | 1232 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | Подземная прокладка |  | 82 |
|  | Надземная прокладка |  | 1150 |

1.3. Решения по техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения;

На территории муниципального образования услуги по теплоснабжению предоставляются  тремя источниками тепла, эксплуатируется    2,475 км тепловых сетей, из них 1,076  км (43,5 процентов) сетей нуждаются в замене.

В связи с изношенностью трубопроводов тепловых сетей и неудовлетворительным техническим состоянием тепловой изоляции доля расчетных нормативных потерь тепловой энергии увеличилась по сравнению с 2009 годом и составляет 27 процентов. Фактический расход условного топлива на единицу тепловой энергии превышает нормативный на ___ процентов (норма - 182.7 кг у.т./Гкал, фактический расход - 210 кг у.т./Гкал).

Перечень необходимых проектов.

Проект №1 «Замена 2–х котлов, электропроводки в котельной ООО «Залесье» в д. Малое Восное, выполнение расчетов по наладке гидравлического режима тепловой сети»

Цель проекта  - обеспечение надежности и повышение качества теплоснабжения на  территории муниципального образования Залесское,   а также  снижение затрат на ремонты,   снижение расхода  дров.

Технические параметры проекта:

Необходимые капитальные затраты на реализацию проекта:  «Замена 2 –х котлов, электропроводки в котельной ООО «Залесье» в д. Малое Восное, выполнение расчетов по наладке гидравлического режима тепловой сети»  - 2400 тыс. руб.

Срок реализации проекта     2013-2014 год

Ожидаемый эффект от реализации проекта:

а) снижение затрат на ремонт  45  тыс. руб. в год;

б) снижение расхода дров       84 тыс. руб. в год,  (210м3)

Срок окупаемости проекта      13 лет.

Проект № 2 «Замена тепловых сетей в д. Малое Восное и д.Степачево с применением эффективных теплоизолирующих материалов. Наладка гидравлического режима тепловых сетей».

Цель проекта  - обеспечение надежности и повышение качества теплоснабжения на  территории муниципального образования Залесское,   а также  снижение затрат на ремонты,   снижение расхода  дров.

Технические параметры проекта: «Замена тепловых сетей в д. Малое Восное и д. Степачево с применением эффективных теплоизолирующих материалов.

Необходимые капитальные затраты на реализацию проекта:  2432 тыс. руб.

Срок реализации проекта     2014-2015год

Ожидаемый эффект от реализации проекта:

а) снижение затрат на ремонт 27   тыс. руб. в год;

б) снижение расхода дров      60,8 тыс. руб. в год,   ( 152 м3)

Срок окупаемости проекта    27 лет.

Проект № 3 «Модернизация котельной и строительство тепловых сетей в д. Ярцево  с применением эффективных теплоизолирующих материалов. Наладка гидравлического режима тепловых сетей».

Цель проекта  - подключение 2-х 18-и квартирных домов в д. Ярцево к централизованному теплоснабжению.

Необходимые капитальные затраты на реализацию проекта:  2240 тыс. руб.

Срок реализации проекта     2014-2015год

Ожидаемый эффект от реализации проекта: обеспечение надежности и повышение качества теплоснабжения.

## 1.4. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

На основании анализа ситуации с теплоснабжением населенных пунктов в муниципальном образовании, обсуждений с администрацией поселения, ресурсоснабжающей организацией, принято следующее решение:

- централизованное теплоснабжение потребителей в д. Малое Восное осуществляется от существующей котельной в д. Малое Восное.

- централизованное теплоснабжение потребителей в д. Степачёво осуществляется от существующей котельной в д. Степачёво.

- централизованное теплоснабжение потребителей в д. Ярцево осуществляется от существующей котельной в д. Ярцево.

## 1.5. Предложения по выбору единой теплоснабжающей организации

Единственной ресурсоснабжающей организацией, утверждающей тариф на тепловую энергию в Региональной энергетической комиссии области, является ООО «Залесье».  Тариф 2012 года 1972 руб./Гкал с НДС. Анализ деятельности организаций, производящих тепловую энергию для объектов жилищного фонда и бюджетной сферы, приведены в обосновывающих материалах. Предложено единой теплоснабжающей организацией муниципального образования Залесское принять ООО «Залесье».

## 1.6. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Тепловые сети в д. Малое Восное и д. Степачёво  находятся на балансе ООО «Залесье». Бесхозяйные сети отсутствуют. Планируется, что вновь построенные сети в д. Ярцево вместе с существующими будут находиться на содержании единой теплоснабжающей организации. ООО «Залесье».

## 1.7. Оценка воздействия источников тепловой энергии на окружающую среду

Данные по фоновым загрязнениям  воздушного бассейна муниципального образования Залесское отсутствуют. Суммарные выбросы в атмосферу при сжигании биотоплива порядка 16 тыс. м3/год.

Исходя из выполненных расчетов, можно сделать вывод, что при сжигании биотоплива никакого вредного воздействия на окружающую среду при развитии системы теплоснабжения  не ожидается. Отсутствие крупных промышленных предприятий в поселке, загрязняющих окружающую среду, низкие фоновые концентрации выбросов в окружающую среду, достаточная высота  дымовых труб на  котельных обеспечит непревышение предельных концентраций веществ в атмосферном воздухе при сжигании биотоплива.

| Схема теплосети в д. Малое Восное |
| --- |
|  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ул. Центральная |  |
|  |  | 150 м | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 96 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дорога на Спасское |  |  |
|  |  |  |  | 4 | 50 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 ж.д. | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 60 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 150 м | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  | тк-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 25 м |  | 18 ж.д. |  |  |  | 12 м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 м |
|  |  |  |  |  |  | котель ная |  |  |  |  |  | 18 ж.д. |  |  | 60 м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 м |  |  | тк-2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрация, ДК | 20 м |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 м |  |  | тк-3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | детдом |  |  |  |

| Схема теплосети в д. Степачёво |
| --- |
| ул. Богатырёва |
|  | д/сад |  |  | 18 ж.д. |  |  |  |  |  |  | котельная |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18 ж.д. |  |  |  |  |  | админи страция |  |  |
| ул. Центральная |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | школа |  |  |  |  |  |  |