| Адепт:Управление строительством v 10.4 © ООО"Адепт" | Форма №4 МДС |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| Индивидуальный предприниматель Герасимов Денис Андреевич | Глава администрации Омутнинского городского поселения |
| ________________________Д.А. Герасимов | ________________________И.В. Шаталов |
| "____"____________________г. | "____"____________________г. |
| Наименование (объекта) стройки: |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 от 14.01.2020 |
| (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА) |
| Создание и обустройство спортивной площадки по улице Молодежная з/у 12, деревня Плетенёвская |
| Основание: дефектная ведомость |
| Сметная стоимость: 580,000 тыс.руб. |
| Средства на оплату труда: 13,505 тыс.руб. |
| -- оплата труда основных рабочих: 12,055 тыс.руб. |
| -- оплата труда машинистов: 1,450 тыс.руб. |
| Трудозатраты: 172,09 чел.-ч |
| -- трудоемкость основных рабочих: 158,02 чел.-ч |
| -- трудоемкость машинистов: 14,07 чел.-ч |
| Смета составлена в базовых ценах на 01.01.2000 г. с пересчетом в текущие индексами Минстроя на IV квартал 2019 года (Письмо Минстроя № 50583-ДВ/09 от 25.12.2019г., объект строительства "Прочие") для ОСНО |

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Кол-во | Цена единицы | Общая стоимость | Затраты труда рабочих,чел-ч, не занятых обслуживанием машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | всего | оплаты труда | эксплуатации машин | на единицу | всего |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел №1 Установка тренажёров |
| 1 | ФЕР01-01-022-23 ФЕР (Приказ Минстроя России от 15.06.2017 № 886/пр ) | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 { (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} НР: 25,65/189,05; 95/95% ФОТ СП: 11,61/85,57; 50/50% ФОТ Кп1=0,85 | 0,0324 1000 м3 | 4 487,25 0,00 | 4 487,25 834,28 | 145 | 0 | 145 27 | 0 | 0 |
| 2 | ФЕР08-01-002-01 ФЕР (Приказ Минстроя России от 15.06.2017 № 886/пр ) | Устройство основания под фундаменты песчаного { (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} НР: 373,32/2 742,56; 122/122% ФОТ СП: 208,08/1 528,64; 80/80% ФОТ Кп1=0,85 | 12,15 м3 | 48,80 21,61 | 26,82 3,50 | 593 | 263 | 326 43 | 2,3 | 27,945 |
|  | 02.3.01.02-0015 ФССЦ (Приказ Минстроя России от 15.06.2017 № 886/пр ) | Песок природный для строительных работ средний | 14,58 м3 | 55,26 |  | 805,69 |  |  |  |  |
| 3 | ФЕР06-01-001-20 прим ФЕР (Приказ Минстроя России от 15.06.2017 № 886/пр ) | Устройство бетонной подготовки { (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} НР: 787,50/5 800,20; 105/105% ФОТ СП: 412,50/3 038,20; 65/65% ФОТ Кп1=0,85 | 0,2025 100 м3 | 7 838,83 3 353,20 | 1 982,89 348,54 | 1 588 | 679 | 402 71 | 337,48 | 68,3397 |
|  | 04.1.02.05-0006 ФССЦ (Приказ Минстроя России от 15.06.2017 № 886/пр ) | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | 20,655 м3 | 592,76 |  | 12 243,46 |  |  |  |  |
| 4 | ФЕР06-01-015-10 ФЕР (Приказ Минстроя России от 15.06.2017 № 886/пр ) | Армирование подстилающих слоев и набетонок { (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} НР: 13,65/97,65; 105/105% ФОТ СП: 7,15/51,15; 65/65% ФОТ Кп1=0,85 | 0,094 т | 447,48 128,79 | 33,09 5,42 | 42 | 12 | 3 1 | 12,64 | 1,18816 |
|  | 08.4.03.04-0001 ФССЦ (Приказ Минстроя России от 15.06.2017 № 886/пр ) | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III | 0,094 т | 5 650 |  | 531,10 |  |  |  |  |
| 5 | ФЕР11-01-038-02 прим ФЕР (Приказ Минстроя России от 15.06.2017 № 886/пр ) | Устройство покрытий из плиток травмобезопасных { (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} НР: 601,47/4 429,23; 123/123% ФОТ СП: 312,96/2 304,64; 75/75% ФОТ Кп1=0,85 | 0,81 100 м2 | 12 373,89 602,11 | 17,73 1,14 | 10 023 | 488 | 14 1 | 51,28 | 41,5368 |
|  | 14.5.11.10 | Полимерцементная шпатлевка | 1,539 кг | 0 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 6 | Прайс ЭкоСтепКиров | Плитка травмобезопасная резиновая т.30 мм Баз.цена=1 300.00/7.37 Тек.цена=1300 | 82,62 м2 | 176,39 |  | 14 573 |  |  | 0 | 0 |
| 7 | Прайс ЭкоСтепКиров | Клей ЕсоStep А-121 Баз.цена=350.00/7.37 Тек.цена=350 | 81 кг | 47,49 |  | 3 847 |  |  | 0 | 0 |
| 8 | ФЕР06-01-015-07 ФЕР (Приказ Минстроя России от 15.06.2017 № 886/пр ) | Установка закладных деталей весом до 4 кг/6 шт./ { (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} НР: 141,75/1 046,85; 105/105% ФОТ СП: 74,25/548,35; 65/65% ФОТ Кп1=0,85 | 0,06 т | 2 282,38 2 251,11 | 31,27 5,14 | 137 | 135 | 2 0 | 215,82 | 12,9492 |
|  | прайс Строймеханика-киров | Ф-099 Фундаментная опора Баз.цена=2 000/7.37 Тек.цена=2000 | 6 шт. | 271,37042 |  | 1 628,22 |  |  |  |  |
|  | 08.4.01.02 | Детали закладные и накладные | 0,06 т | 0 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР09-08-001-01 прим ФЕР (Приказ Минстроя России от 15.06.2017 № 886/пр ) | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (тренажёров-5 шт.+ комплекс для воркаута) { (К Кзп=1.15; Кзпм=1.15)} НР: 102,60/758,70; 90/90% ФОТ СП: 82,08/606,96; 85/85% ФОТ Кп1=0,85 | 0,17 100 шт | 4 013,68 349,61 | 3 430,97 323,36 | 682 | 59 | 583 55 | 35,64 | 6,0588 |
|  | 04.1.02.06 | Бетон | 1,0778 м3 | 0 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | 07.2.07.11 | Стойки металлические опорные | 17 шт. | 0 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 10 | Прайс-лист Строймеханика-Киров.РФ | Тренажёр УТ-011(тренажёр лыжник сдвоенный) Баз.цена=35 500.00/7.37 Тек.цена=35500 | 1 1шт. | 4 816,82 |  | 4 817 |  |  | 0 | 0 |
| 11 | Прайс-лист Строймеханика-Киров.РФ | Тренажёр УТ-019 Баз.цена=31 000.00/7.37 Тек.цена=31000 | 1 1шт. | 4 206,24 |  | 4 206 |  |  | 0 | 0 |
| 12 | Прайс-лист Строймеханика-Киров.РФ | Тренажёр УТ-073 Баз.цена=24 500.00/7.37 Тек.цена=24500 | 1 1шт. | 3 324,29 |  | 3 324 |  |  | 0 | 0 |
| 13 | Прайс-лист Строймеханика-Киров.РФ | Тренажёр УТ-046 Баз.цена=29 500.00/7.37 Тек.цена=29500 | 1 1шт. | 4 002,71 |  | 4 003 |  |  | 0 | 0 |
| 14 | Прайс-лист Строймеханика-Киров.РФ | Тренажёр УТ-002 Баз.цена=28 500.00/7.37 Тек.цена=28500 | 1 1шт. | 3 867,03 |  | 3 867 |  |  | 0 | 0 |
| 15 | Прайс-лист Наш двор | Комплекс воркаут Баз.цена=116 380.00/7.37 Тек.цена=116380 | 1 1шт. | 15 791,04 |  | 15 791 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 1: |  |  |  | 82 846 | 610 765 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  | 1 834 | 13 505 |  |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  | 1 636 | 12 055 |  |
|  |  | (зарплата машинистов) |  |  |  | 198 | 1 450 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 1 475 | 11 062 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 10 099 | 74 426 |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 69 636 | 513 222 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 2 046 | 15 064 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 1 109 | 8 164 |  |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 86 001 | 633 993 |  |
|  |  | Всего по разделу 1 |  |  |  | 86 001 | 633 993 |  |
| Раздел №2 Перевозка |
| 16 | 03-02-02-180 ФСЦ на перевозки грузов для строительства (Приказ Минстроя России от 15.06.2017 № 886/пр ) | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 180 км | 0,792 1 т груза | 147,88 0,00 | 0,00 0,00 | 117 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| 17 | 03-21-01-010 ФСЦ на перевозки грузов для строительства (Приказ Минстроя России от 15.06.2017 № 886/пр ) | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км лишний грунт 32,4 м3*1,7 т/м3 | 55 1 т груза | 11,42 0,00 | 0,00 0,00 | 628 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | в базовых ценах | в текущих ценах |  |
|  |  | Итого ПЗ по разделу 2: |  |  |  | 745 | 5 492 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  |  | 745 | 5 492 |  |
|  |  | Всего по разделу 2 |  |  |  | 745 | 5 492 |  |
|  |  | Итого ПЗ по смете, в т.ч: |  |  |  | 83 591 | 616 257 |  |
|  |  | [Прочие объекты#Ивсего=7.37] |  |  |  | 83 591 | 616 257 |  |
|  |  | Зарплата рабочих |  |  |  | 1 636 | 12 055 |  |
|  |  | Зарплата машинистов |  |  |  | 198 | 1 450 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  | 1 475 | 11 062 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  | 10 099 | 74 426 |  |
|  |  | Основные материалы |  |  |  | 69 636 | 513 222 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 2 046 | 15 064 |  |
|  | "Раздел 1" | Земляные работы, выполняемые механизированным способом 95/95% ФОТ |  |  |  | 26 | 189 |  |
|  | "Раздел 1" | Конструкции из кирпича и блоков 122/122% ФОТ |  |  |  | 373 | 2 743 |  |
|  | "Раздел 1" | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 105/105% ФОТ |  |  |  | 943 | 6 945 |  |
|  | "Раздел 1" | Полы 123/123% ФОТ |  |  |  | 601 | 4 429 |  |
|  | "Раздел 1" | Строительные металлические конструкции 90/90% ФОТ |  |  |  | 103 | 759 |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 1 109 | 8 164 |  |
|  | "Раздел 1" | Земляные работы, выполняемые механизированным способом 50/50% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 12 | 86 |  |
|  | "Раздел 1" | Конструкции из кирпича и блоков 80/80% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 208 | 1 529 |  |
|  | "Раздел 1" | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве промышленном 65/65% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 494 | 3 638 |  |
|  | "Раздел 1" | Полы 75/75% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 313 | 2 305 |  |
|  | "Раздел 1" | Строительные металлические конструкции 85/85% ФОТ Кп1=0.85 |  |  |  | 82 | 607 |  |
|  |  | Итого по смете Ивсего=7.37 |  |  |  | 86 746 | 639 318 |  |
|  | К=0.907216753 | Коэффициент аукциона |  |  |  |  | 580 000 |  |
|  |  | Всего по смете |  |  |  |  | 580 000 |  |

Составил:

________________________Т.А. Абрамович

Проверил:

Заведующий отделом жизнеобеспечения администрации Омутнинского городского поселения ________________________П.В. Никулин