| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Зам. главы администрации Омутнинского городского поселения | Глава администрации Омутнинского городского поселения |
| С.Г. Уткин | И.В.Шаталов |

Раздел 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по содержанию и ремонту пожарных водоемов

1. Наименование выполнения работ: выполнение работ по ремонту пожарных водоемов в г. Омутнинске

2. Срок оказания работ до 15.10.2020 г.

3. Место выполнения и объемы работ

| № п/п | Наименование работ | Ед изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт пожарного водоема по ул. Коммуны-Свободы (пруд) |
|  | Углубление в месте забора воды | м3 | 5 |
| 2. | Ремонт пожарного водоема ул. Ленина-Песчанская(речка) |
|  | Углубление в месте забора воды. Прокопка канавы длиной 10 м., шириной 0,5 м., глубиной 1м. | м3 | 10 |
| 3. | Ремонт пожарного водоема ул. Нагорная 1 (речка) |
|  | Углубление в месте забора воды | м3 | 3 |
| 4. | Ремонт пожарного водоема пр. Коковихинский-Спортивная (пруд) |
|  | Углубление в месте забора воды | м3 | 3 |
| 5. | Ремонт пожарного водоема ул. Пролетарская 25 (пруд) |
|  | 1) Установка изделия, предназначенного для использования в качестве ограждающей конструкции или элементов ограждающих конструкций (отбойник). Изделие железобетонное ГОСТ 13015-2012. Длина не менее 3000 мм, ширина не менее 400 мм, высота не менее 400 мм | шт | 1 |
| 7. | Ремонт пожарного гидранта д. Осокино ул. Попова 1 (ПГ) |
|  | 2) Установка знака «Пожарный гидрант» | шт | 1 |
| 8. | Ремонт пожарного водоема ул. Кирова 23 |
|  | Установка лестничного марша в месте забора воды. Длина не менее 2,5 м., ширина не менее 1м. | шт | 1 |
| 9. | Установка знака «Пожарный водоисточник» без стойки. ГОСТ 12.4.026-2015, знаки пожарной безопасности Установку знаков производить на деревянной рейке размером на менее 30х300 мм, саморезами с пресс-шайбой, не менее 4 шт. |
|  | 1)Ул. Новая-Нагорная | шт | 1 |
|  | 2)Ул. Октябрьская 13 | шт | 1 |

Применяемые материалы, комплектующие изделия должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и регламентам, иметь соответствующие сертификаты, паспорта или другие документы, подтверждающие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

4. Требования к выполнению работ: Выполнение, качество и результат работ должны соответствовать требованиям следующих нормативных правовых актов, строительных норм и правил, и государственных стандартов: Гражданский кодекс РФ; СНиП III-10-75 «Правила производства и приемки работ. Благоустройство территории»; Решение Омутнинской городской Думы от 31.05.2019 № 36  «Правила благоустройства и санитарного содержания муниципального образования Омутнинское городское поселение» и другие нормативные документы.

При производстве работ должны соблюдаться требования пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, охраны труда и иных норм, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

После завершения работ привести место работы в надлежащее состояние, убрать строительные отходы (мусор).

5. Порядок сдачи и приемки результатов работ.

Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня получения акта сдачи приемки  выполненных работ  обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи приемки  выполненных работ  или мотивированный отказ от приемки услуг. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

6. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 24 месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи приемки выполненных работ.

Главный специалист ГО и ЧС

Омутнинского городского поселения                                                                  А.Е. Соловьёв