СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

муниципального унитарного предприятия

жилищно-коммунального хозяйства «Водоканал» Омутнинского района

на 2014-2024 годы.

г. Омутнинск

2013 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

| № п/п | Наименование раздела | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая характеристика предприятия | 3 |
| 2 | Виды деятельности предприятия | 3 |
| 3 | Краткое описание системы водоснабжения | 3 |
| 4 | Оценка резерва имеющихся мощностей | 4 |
| 5 | Характеристика производственных мощностей системы водоснабжения. | 4 |
| 6 | Водопроводные сети МУП ЖКХ «Водоканал» | 5 |
| 7 | Классификация сетей в зависимости от диаметра труб и материала. | 6 |
| 8 | Перечень действующих водозаборных скважин МУП ЖКХ «Водоканал» Омутнинского района | 6 |
| 9 | Резервуары-накопители питьевой воды | 7 |
| 10 | Состояние системы водоснабжения | 8 |
| 11 | Мероприятия по повышению надежности работы инженерных систем водоснабжения | 9 |
| 12 | Анализ потерь, технологических расходов воды, оценка возможностей их сокращения | 10 |
| 13 | Описание качества питьевой воды на водопроводных сетях | 11 |
| 14 | Краткое описание системы канализации муниципального образования. | 12 |
| 15 | Оценка резерва имеющихся мощностей | 13 |
| 16 | Характеристика сточных вод, поступающих на ОСК | 13 |
| 17 | Методы очистки сточных вод | 14 |
| 18 | Дезинфицирование сточных вод | 16 |
| 19 | Лабораторный контроль работы ОСК | 17 |
| 20 | Данные по исследованию сточных вод ОСК МУП ЖКХ «Водоканал» и поверхностных вод в р.Омутная. | 17 |
| 21 | Канализационные сети МУП ЖКХ «Водоканал». | 18 |
| 22 | Классификация сетей в зависимости от диаметра труб. | 19 |
| 23 | Состояние системы водоотведения | 19 |
| 24 | Мероприятия по повышению надежности работы инженерных систем водоотведения | 21 |
| 25 | Описание энергоснабжения производственных объектов систем канализации | 21 |
| 26 | Разработанные программы предприятия | 23 |
| 27 | Программа энергосбережения | 23 |
| 28 | Программа комплексного развития систем коммунальной инфра-структуры Омутнинского городского поселения на 2013 – 2015 годы | 30 |
| 29 | Производственная программа МУП ЖКХ «Водоканал» на 2014 год | 38 |
| 30 | Карта с зонами централизованного водоснабжения, водоотведения и планируемого размещения централизованного водоснабжения |  |

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Полное название - Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Водоканал» Омутнинского района.

Сокращенное название - МУП ЖКХ «Водоканал».

Учредитель предприятия - муниципальное образование Омутнинское городское поселение в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами, осуществляющее полномочия собственника имущества предприятия.

Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, смету, расчётный и другие счета в кредитных учреждениях.

Предприятие имеет свою круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения унитарного предприятия.

Предприятие имеет  штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему.

Предприятие от своего имени приобретает  имущественные и неимущественные права, выступает истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции и арбитражных судах в соответствии с действующим законодательством РФ.

У предприятия отсутствуют филиалы и представительства.

Предприятие создано на неограниченный срок и может быть реорганизовано по инициативе учредителя.

Адрес: 612740, Кировская обл., г. Омутнинск, ул. Пугачева, 19

2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Основным видом деятельности муниципального унитарного предприятия  жилищно-коммунального хозяйства «Водоканал» Омутнинского района является предоставление услуг по водоснабжению и водоотведению как юридическим,  так и физическим лицам. Предприятие осуществляет строительные, ремонтные, монтажные, пуско-наладочные работы, оказывает услуги специализированным транспортом.

- КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Водозабор осуществляется из артезианских скважин в количестве 37 шт. (из них 35 действующие).

Протяженность водопроводных сетей составляет 30,88 км, количество насосных станций – 7 шт., резервуаров-накопителей – 23 шт., из них водонапорных башен  – 17 шт.

  - ОЦЕНКА РЕЗЕРВА ИМЕЮЩИХСЯ МОЩНОСТЕЙ

- Существующие скважины МУП ЖКХ «Водоканал» работают в постоянном режиме. Нормативный срок службы артезианских скважин – 15 лет. Фактическая наработка скважин превышает в 2 раза нормативный срок службы. Следствием этого является износ фильтрующих элементов скважин (так называемое «пескование»). Обсадные трубы на многих скважинах смещены. Процесс замены насоса на скважинах сопровождается дополнительными материальными затратами.

- Скважины по ул. Профсоюзная и ул. Лесозаводская не способны обеспечить необходимый отбор воды для нужд населения. Выходом из данной ситуации является чистка скважин или бурение скважин дублёров.

- Необходимо обновление водозаборных скважин, в связи с выработкой нормативного срока.

- Оборудование насосных станций II-го подъема воды морально и физически устарело.

- Резерв производственных мощностей появится с реализацией проекта «Водоснабжение г. Омутнинска Кировской области», разработанного КОГУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре».

- Резерв производственных мощностей на насосных станциях II-го подъема имеется, но морально и физически устарел. Требуется модернизация оборудования.

  - ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Таблица №1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во, год ввода в экспл-ю |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъём воды |  |  |
|  | Количество водозаборов (скважин) | шт. | 37 |
|  | из них действующие | шт. | 35 |
|  | Фактическая производительность | м3/час | 165 |
|  | в том числе г.Омутнинск | м3/час | 154 |
|  | п. Омутнинский, д. Плетенёвская и д.Осокино | м3/час | 11 |
| 2 | Резервуары-накопители |  |  |
| 2.1. | Резервуары чистой воды | шт./V(м3) | 6/2100 |
| 2.2. | Водонапорные башни | шт./V(м3) | 17/781 |
| 2.3. | Кол-во лабораторий (анализов) | шт./шт. | 0/505 |
| 3 | Водопроводная сеть |  |  |
| 3.1. | Протяженность (общая) | км | 30,88 |
| 3.2 | водоводов | км | 9,7 |
| 3.3. | уличных сетей | км | 21,18 |
| 3.4. | Производительность насосных станций II-го подъема воды / год ввода в эксплуатацию | т.м3/час | 1,23 |
|  | В т.ч. НС № 1 | т.м3/час | 0,1 / 1977 |
|  | НС № 2 |  | 0,1 / 1978 |
|  | НС № 3 | т.м3/час | 0,1 / 1977 |
|  | НС № 4 | т.м3/час | 0,6 / 1978 |
|  | НС № 5 | т.м3/час | 0,2 / 1978 |
|  | НС № 6 | т.м3/час | 0,08 / 1978 |
|  | НС № 7 | т.м3/час | 0,05 / 1983 |

  - Водопроводные сети

Таблица № 2

| Адрес | Материал | Диа-метр, д/у, мм | Длина, м | год ввода в эксплуата-цию | срок служ-бы | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Омутнинск | сталь | 25 | 62 | 1988 | 24 | 100 |
| Омутнинск | сталь | 100 | 7330 | 1975 | 37 | 100 |
| Омутнинск | сталь | 159 | 701 | 1977 | 35 | 100 |
| Омутнинск | сталь | 159 | 1177 | 1975 | 37 | 100 |
| Омутнинск | сталь | 219 | 654 | 1987 | 25 | 100 |
| от ЦРБ | чугун | 219 | 715 | 1991 | 21 | 40 |
| 30 лет Победы до Коковихина | сталь | 89 | 196 | 1997 | 15 | 75 |
| от КНС до РСУ | п/э | 20 | 309 | 1997 | 15 | 75 |
| от Воровского до К.Либкнехта | сталь | 219 | 100 | 1997 | 15 | 75 |
| от Герцена до Комсомольской | сталь | 219 | 184 | 1998 | 14 | 70 |
| ул.Калинина | п/э | 25 | 280 | 1998 | 14 | 30 |
| ул.Новая – К. Либк. | п/э | 40 | 335 | 1993 | 19 | 42 |
| от А до д.37а СМУ и бытовика | сталь | 57 | 127 | 1996 | 16 | 80 |
| от ул.Воровского до рынка | сталь | 57 | 52 | 1997 | 15 | 75 |
| Мирный, ул.Снежная | п/э | 57 | 400 | 1992 | 20 | 43 |
| пр.Коковихинский | сталь | 40 | 540 | 1979 | 33 | 100 |
| Комсомольская | сталь | 100 | 1144 | 1999 | 13 | 65 |
| СМУ | сталь | 57 | 40 | 1979 | 33 | 100 |
| СМУ | сталь | 57 | 500 | 1979 | 33 | 100 |
| СМУ | сталь | 100 | 760 | 1998 | 14 | 70 |
| СМУ | сталь | 100 | 800 | 1998 | 14 | 70 |
| Рабочий поселок | п/э | 57 | 85 | 1995 | 17 | 37 |
| Мирный | п/э | 40 | 1360 | 1997 | 15 | 35 |
| Рабочий поселок | сталь | 57 | 240 | 1993 | 19 | 95 |
| Рабочий поселок | сталь | 76 | 200 | 1993 | 19 | 95 |
| Омутнинск | чугун | 100 | 600 | 1982 | 30 | 45 |
| Омутнинск | сталь | 76 | 287 | 1995 | 17 | 85 |
| Раб. поселок | п/э | 63 | 130 | 1993 | 19 | 42 |
| Мирный | п/э | 63 | 2432 | 1992 | 20 | 42 |
| Мирный | сталь | 40 | 1959 | 1993 | 19 | 95 |
| Мирный | п/э | 159 | 647 | 1993 | 19 | 42 |
| Ю.Пионеров, 54 Комсомольская, 30,26 | сталь | 159 | 99 | 1998 | 14 | 70 |
| ЖСК «Строитель» | сталь | 133 | 40 | 2000 | 12 | 60 |
| ул.Свободы | сталь | 133 | 1800 | 1963 | 49 | 100 |
| ул.Солнечная | п/э | 40 | 3600 | 1971 | 41 | 100 |
| К.Либкнехта, 29 до д/с"Сказка" | сталь | 100 | 160 | 2001 | 11 | 55 |
| Омутнинск | сталь | 219 | 800 | 2002 | 10 | 50 |
| Омутнинск | п/э | 40 | 35 | 1977 | 35 | 48 |
| ИТОГО |  |  | 30880 |  |  |  |

Протяженность водопроводных сетей предприятия на 01.01.2013 составляет 30,88 км. Средний износ водопроводных сетей составляет 64 %.

  - Классификация сетей в зависимости от диаметра труб и материала.

Таблица № 3

| № п/п | Диаметр, мм | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 309 |
| 2 | 25 | 342,5 |
| 3 | 32 | 1227 |
| 4 | 40 | 1869,5 |
| 5 | 50 | 5647 |
| 6 | 57 | 1680 |
| 7 | 63,5 | 2562 |
| 8 | 76 | 487 |
| 9 | 89 | 196 |
| 10 | 100 | 12745 |
| 11 | 130 | 40 |
| 12 | 150 | 1976 |
| 13 | 200 | 899 |
| 14 | 219 | 900 |
|  | Итого | 30880 |

Структура сетей по материалам.

Длина стальных сетей 14,754км – 49%, чугун – 0,796 км – 2,6%,  полиэтилен – 15,33 км – 48,4%.

3.5. Перечень действующих водозаборных скважин

МУП ЖКХ «Водоканал» Омутнинского района по состоянию на 01.01.2013 г.

Нормативный срок службы скважины – 15 лет.

Таблица № 4

| № п/п | Местоположение | Номер скважины | Год бурения | Фактический срок службы | Техническое состояние скважины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ул. Коковихина («Союз») | 15440 | 1966 | 43 | действующая |
| 2 | ул.Ленина (д/с"Теремок") | 15493 | 1969 | 40 | действующая |
| 3 | ул.Воровского (Стадион) | 18821 | 1969 | 40 | действующая |
| 4 | В здании насосной № 3 | 20520 | 1969 | 40 | действующая |
| 5 | ул. Дружбы (Северные эл.сети) | 32567 | 1974 | 35 | действующая |
| 6 | ул. 9 Мая (Лесозаводской) | 33605 | 1974 | 35 | действующая |
| 7 | д.Осокино | 37722 | 1976 | 33 | действующая |
| 8 | пос. Омутнинский | 37745 | 1975 | 34 | действующая |
| 9 | пос. Васильевский | 37747 | 1975 | 34 | бездействующая |
| 10 | ул. К.Либкнехта в здании НС № 2 | 37904 | 1975 | 34 | действующая |
| 11 | ул. Труда | 37905 | 1975 | 34 | действующая |
| 12 | ул. Пугачева Р-он КНС | 37969 | 1975 | 34 | бездействующая |
| 13 | Территория НС № 1 | 39614 | 1976 | 33 | действующая |
| 14 | ул. Октябрьская | 45467 | 1978 | 31 | действующая |
| 15 | ул.К.Либкнехта (Стадион) | 45468 | 1978 | 31 | действующая |
| 16 | ул. Энтузиастов (БАМ) | 47581 | 1978 | 31 | действующая |
| 17 | ул.Островского (берег пруда, справа) | 50603 | 1985 | 24 | действующая |
| 18 | Территория НС № 1 | 50621 | 1980 | 29 | действующая |
| 19 | ул. Ленина, территория НС № 7 | 50688 | 1985 | 24 | действующая |
| 20 | ул. Полевая (СМУ) | 50955 | 1982 | 27 | действующая |
| 21 | ул. Победы - ул. Новая (4 км) | 54518 | 1981 | 28 | действующая |
| 22 | Территория НС № 4 | 54530 | 1983 | 26 | действующая |
| 23 | д. Плетенёвская | 54562 | 1983 | 26 | действующая |
| 24 | ул.Ст.Халтурина (ЗЛПХ) | 54854 | 1983 | 26 | действующая |
| 25 | ул.Островского (берег пруда, слева) | 54871 | 1983 | 26 | действующая |
| 26 | Район ЦРБ (у ВБ) | 54946 | 1984 | 25 | действующая |
| 27 | пер. Макарова (у ВБ) | 58937 | 1985 | 24 | действующая |
| 28 | Район ЦРБ | 58944 | 1984 | 25 | резервная |
| 29 | ул. Володарского (ЖСК-2) | 66611 | 1987 | 22 | действующая |
| 30 | Территория школы № 9 | 66657 | 1988 | 21 | действующая |
| 31 | ул. Подгорная - ул. Новая | 68609 | 1988 | 21 | действующая |
| 32 | ул. Юных Пионеров - пер. Макарова | 68653 | 1988 | 21 | действующая |
| 33 | ул. Тр.Резервов | 70792 | 1988 | 21 | резервная |
| 34 | ул. Дорожная (вертолет. площадка) | 70838 | 1988 | 21 | действующая |
| 35 | ул. Профсоюзная (СМУ) | 76783 | 1992 | 17 | действующая |
| 36 | ул. Шевченко - ул. Песчанская | 76791 | 1993 | 16 | действующая |
| 37 | ул. Западная Район д/с № 14 | 8587 | 1965 | 44 | действующая |

| 3.6. Резервуары-накопители питьевой воды на обслуживании МУП ЖКХ "Водоканал" по состоянию на 01.01.2013 г. |
| --- |
|  |  | Таблица № 5 |
| № п/п | Местоположение, год ввода в эксплуатацию | Тип | Емкость, м3 | Конструктивное исполнение |
| 1 | ул.К.Либкнехта (НС № 1), 1965 | Полуподзем-ный | 100 | Бетонная емкость |
| 2 | Р-он стадиона (НС № 2), 1978 | Подземный | 100 | Металлическая емкость, 2 х 50 |
| 3 | д/с «Чебурашка» (НС № 3), 1970 | Подземный | 300 | Бетонная емкость, 2 х 150 |
| 4 | ул. Юн. Пионеров (НС № 4), 1977 | Подземный | 1000 | Бетонная емкость, 2 х 500 |
| 5 | ул.Островского (НС № 5), 1978 | Подземный | 500 | Бетонная емкость |
| 6 | пр. Макарова (НС № 6), 1987 | ВБ | 150 | Кирпич, емкость металлическая |
| 7 | ул. Ленина (НС № 7), 1972 | Подземный | 100 | Бетонная емкость |
| 8 | ул.Ленина (д/с «Теремок»), 2010 | ВБ | 36 | Кирпич, емкость металлическая |
| 9 | ул. Западная, 1970 | ВБ | 25 | Кирпич, метал. емкость |
| 10 | БАМ, 1972 | ВБ | 150 | Кирпич, метал. емкость |
| 11 | ул. Профсоюзная, 1998 | ВБ | 25 | Дерево, метал. емкость |
| 12 | ул. Полевая, 1998 | ВБ | 25 | Кирпич, метал. емкость |
| 13 | Район шк. № 9, 1966 | ВБ | 25 | Башня Рожневского |
| 14 | ЦРБ, 1991 | ВБ | 150 | Кирпич, метал. емкость |
| 15 | ул.Тр. Резервов, 1995 | ВБ | 25 | Башня Рожневского |
| 16 | п.Лесозаводской, 1974 | ВБ | 25 | Дерево, метал. емкость |
| 17 | ул.Коковихина (Союз), 1971 | ВБ | 25 | Кирпич, емкость металлическая |
| 18 | ул. Ст. Халтурина, 1970 | ВБ | 25 | Башня Рожневского |
| 19 | д.Плетенёвская, 1985 | ВБ | 25 | Башня Рожневского |
| 20 | д.Осокино, 1979 | ВБ | 25 | Башня Рожневского |
| 21 | п.Омутннский, 1998 | ВБ | 10 | Башня Рожневского |
| 22 | п. Васильевский, 1994 | ВБ | 10 | Дерево, метал. емкость |
| 23 | ул.Тр. Резервов1995 | ВБ | 25 | Башня Рожневского |

  - СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- Из 23,4 тыс. человек  г.Омутнинска услугами водоснабжения пользуются 11,6 тысяч человек.

- В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 для обеспечения подачи воды нормативного качества необходимо проведение мероприятий по водоподготовке. В настоящее время имеются превышения допустимых концентраций по марганцу, железу, жёсткости.

- Из 30,88 км водопроводных сетей, находящихся на обслуживании МУП ЖКХ «Водоканал», 14,6 км сетей требуют замены в результате их физического износа (см. таблицу № 1).

- Требуется продолжать установку узлов учёта воды на насосных станциях 1-го подъёма (арт. скважины), не у всех абонентов установлены водосчётчики, на водоразборных колонках отсутствует учёт.

- Необходима замена устаревшего (морально и физически) энергетического (энергоёмкого) оборудования:

а)  Установка устройств плавного пуска (частотный регулятор) на 33 водозаборных скважинах.

б)  Замена насосов на насосных станциях 2-го подъёма:

- Насосная  № 4 – насос марки “WILO” ВL 65/220-30/2 – 1шт;

- Насосная  № 5 – насос марки “WILO” ВL 40/210-11/2 – 1шт;

- Насосная  № 3 – насос марки “WILO” ВL 40/210-11/2 – 1шт;

- Насосная  № 1 – насос марки “WILO” ВL 40/210-11/2 – 1шт;

- Насосная  № 7 – насос марки “WILO” ВL 32/150-3/2 – 1шт.

- Необходима установка 3-х частотных преобразователей на насосных станциях 2-го подъёма №№ 3, 6, 7.

- Требуется приобретение и установка новой запорной арматуры в водопроводных колодцах и насосных станциях в количестве более 50 шт.

- Для регулирования давления на инженерных сетях водоснабжения необходимо установить два регулятора давления (согласно заключению института «Гражданпроект»).

- Требуется оплата за оформление 46 земельных участков, занятыми объектами МУП ЖКХ «Водоканал».

- Согласно условиям лицензии на право пользования недрами требуется:

- ограждение зон санитарной охраны 1-го пояса;

- оценка запасов подземных вод на участках недр;

- установка приборов учёта на водозаборных скважинах – 30 шт.

- Требуется перекладка водопроводов надземного исполнения в подземное.

- Закольцовка участков водопроводов: ул.Дружбы, р-он СМУ, р-он СОЮЗ.

- Строительство скважин-дублёров (см.таблицу № 4).

- Проектирование и строительство новых артезианских скважин, водонапорных башен, насосных, водопроводных сетей и канализационных сетей в тех микрорайонах города, где нет центрального водоснабжения  и водоотведения: ул.Буденого, ул.Тукмачева, ул.Пролетарская, ул. Чапаева, ул.Октябрьская, ул.Шевченко, ул.Ст.Халтурина, ул.Пушкина, ул. Песчанская, ул.Краснофлотская и т.д. (см. схему)

- Ремонт резервуаров накопителей насосных 2-го подъёма №№ 3, 4, 7.

- Капитальный ремонт всех водонапорных башен.

- Утепление зданий насосных станций и павильонов артезианских скважин.

- Приобретение прибора для определения утечек воды и портативного переносного расходомера.

- Приобретение стержневой очистной машины для обслуживания сетей канализации.

- Приобретение установки горизонтального бурения и автомашины для ее транспортировки.

- Замена машин для аварийных работ (Ас. ГАЗ-53, УАЗ грузовая, Ас. КамАЗ, Экскаватор ЭО 2621).

3.8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- разработка и выполнение графиков ППР оборудования предприятия;

- модернизация оборудования;

- полный учет поднятой и реализованной воды;

- контроль качества воды;

- мониторинг подземных вод;

- повышение квалификации работников предприятия.

3.9. АНАЛИЗ ПОТЕРЬ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И НЕУЧТЕННЫХ РАСХОДОВ ВОДЫ, ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ

Таблица № 6

| Показатели | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | План, тыс.м3 | Факт, тыс.м3 | План, тыс.м3 | Факт, тыс.м3 | План, тыс.м3 | Факт, тыс.м3 |
| Объём подъёма (забора) воды | 710,5 | 710,7 | 800 | 774,5 | 690 | 702,3 |
| Расход на собственные нужды | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Потери воды, тыс.м3 | 10,3 | 5,6 | 110 | 105,9 | 115 | 122,7 |
| То же в % | 1,4 | 0,8 | 14 | 13,7 | 16,7 | 17,5 |
| Полезный отпуск воды, всего | 700,0 | 704,9 | 690 | 668,6 | 575 | 579,6 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| населению | 580,0 | 583,5 | 550 | 532,4 | 445 | 461,8 |
| организациям | 120,0 | 121,2 | 140 | 136,2 | 130 | 117,8 |
| Реализация технической воды | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |

Анализ показывает увеличение потерь воды с 5,6 % в 2010г. до 28,5 % в 2012 г.

В течение 2009 – 2013 г.г. устанавливались приборы учета воды на водозаборных скважинах, на насосных станциях II-го подъема, на вводах в многоквартирные дома, в частных домах и квартирах жителей, у прочих потребителей,  что позволяет нам отражать реальные показатели поднимаемой и потребляемой воды.

Потери воды происходят по нескольким причинам:

1. Износ водопроводных сетей.

2. Заниженные нормативы потребления воды населением.

3. Неучтенный расход воды на водоразборных колонках.

Структура неучтённых расходов и потерь воды:

1. Полезные расходы воды;

2. Потери воды из водопроводной сети и емкостных сооружений.

Неучтённые полезные расходы воды:

    - Технологические;

    - Организационно-учётные.

Технологические:

1. Расходы воды на собственные нужды предприятия:

Промывка и дезинфекция водопроводных сетей и сооружений, собственные нужды насосных станций, чистка резервуаров, промывка и прочистка канализационных сетей.

2. Расходы воды на противопожарные нужды: тушение пожаров, проверка пожарных гидрантов.

Организационно-учётные:

1. Расходы воды, не зарегистрированные средствами измерений, вследствие недостаточной чувствительности, наличия погрешности приборов и неодновременности снятия показаний приборов:

- погрешность средств измерения (приборов) в узлах учёта подачи на водопроводных стациях

- погрешность средств измерения (приборов) в узлах учёта потребляемой воды у абонентов

- погрешность измерения расходов воды вследствие неодновременности снятия показаний приборов, установленных в узлах учёта подачи воды и потребления воды.

Потери воды из водопроводной сети и емкостных сооружений:

1. Утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений:

- скрытые утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений;

- видимые утечки воды при авариях и повреждениях трубопроводов, арматуры и сооружений;

- утечки воды через водоразборные колонки;

- утечки через уплотнения сетевой арматуры;

- потери воды при ремонте трубопроводов, арматуры и сооружений.

2. Самовольное пользование.

3. Потери воды за счёт естественной убыли;

- потери воды от просачивания воды при ее подаче по напорным трубопроводам

- потеря от просачивания воды при её хранении в РЧВ, размещённых на водопроводной сети, при их исправном техническом состоянии.

3.10. ОПИСАНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НА ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЯХ

Фактические и нормативные параметры качества питьевой воды на объектах водоснабжения МУП ЖКХ «Водоканал» определяются  в соответствии с «Рабочей программой производственного контроля питьевой воды МУП ЖКХ «Водоканал» на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»,  согласованной с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора  по Кировской области в Слободском районе.

Фактические и нормативные параметры качества питьевой воды в резервуарах чистой  воды приведены  в таблице № 7.

Данные по количеству и качеству исследований питьевой воды перед подачей в распределительную сеть и из распределительной сети приведены в таблицах № 8, 9.

МУП ЖКХ «Водоканал» для предоставления качественных услуг по водоснабжению постоянно производит отбор воды для анализа по санитарно- химическим и микробиологическим показателям. Анализ отбора проб позволяет сделать вывод, что вода по санитарно-химическим и микробиологическим показателям соответствует нормативам качества.

В организации ведется учет жалоб (заявлений, требований, претензий) потребителей на режим и качество предоставления коммунальных услуг, учет их исполнения.

Из-за обстоятельств непреодолимой силы, а именно из-за низких температур наружного воздуха, происходят промерзания водоразборных колонок и водопроводной сети в зимнее время.

В силу высоких температур наружного воздуха в летнее время расход воды в несколько раз превышает норматив потребления. В результате чего в некоторых микрорайонах г.Омутнинска регистрируются многочисленные заявки на отсутствие воды: п. Мирный, пер. Коковихинский, ул. Солнечная, ул. Коковихина, п. Лесозаводская, СМУ. Для обеспечения питьевой водой некоторых микрорайонов подача воды в жаркие месяцы осуществлялась по графику. Абонентам, пользующимся водой по нормативу (без приборов учета) выданы предписания об установке приборов учета воды.

4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Система канализации предприятия МУП ЖКХ «Водоканал представлена канализационными сетями протяженностью 17,1 км, в  т.ч. канализационная насосная станция – 1 шт., канализационные очистные сооружения –1 шт.

Таблица № 10

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Год ввода в эксплуата-цию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ |  |  |  |
|  | Суммарная протяженность | км | 17,1 | 1982-1991 |
| 1.1. | в т.ч. главный коллектор | км | 4,7 |  |
| 1.2. | Уличная канализационная сеть | км | 8,4 |  |
| 1.3. | Внутриквартальная сеть | км | 0,8 |  |
| 1.4. | Внутридворовая сеть | км | 3 |  |
| 2 | КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ | шт. | 1 | 1982 |
|  | Установленная производственная мощность | т.м3/сут | 51,0 |  |
| 2.1. | в т.ч.Омутнинск | т.м3/сут | 51,0 |  |
| 3 | КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ УЧЁТ | шт. | 1 | 2007 |
| 4 | КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ | шт.- т.м3/сут | 1-7,0 | 1982 |
| 4.1. | Механическая очистка | т.м3/сутки |  |  |
| 4.2. | Искусственная биологическая очистка | т.м3/сутки | 7,0 |  |
| 4.3. | Доочистка стоков | т.м3/сутки |  |  |
| 4.4. | Естественная биологическая очистка | т.м3/сутки | 7,0 |  |
| 4.5. | Сооружения обработки | шт. |  |  |
| 4.6. | Количество лабораторий | шт. |  |  |
| 4.7. | Количество анализов, выполняемых в лабораториях | шт. | 5250 |  |
| 4.8. | Сбросный коллектор | км | 0,8 | 1982 |

  - 4.1. ОЦЕНКА РЕЗЕРВА ИМЕЮЩИХСЯ МОЩНОСТЕЙ

Пропускная способность ОСК г. Омутнинска составляет 7000 м3 в сутки. Фактические объёмы стоков согласно приборов учёта на ОСК г. Омутнинска составляют 160-200м3/час (3840-4800м3/сутки). По причине климатических осадков объёмы стоков достигают 5000-6000м3/сутки.

В период весеннего половодья объёмы стоков могут превышать производительность ОСК г. Омутнинска. Основная причина – отсутствие ливневой канализации в городе.

Вывод: резерв мощности (производительности) на ОСК г. Омутнинска есть.

4.2. ХАРАКТЕРИСТИКА СТОЧНЫХ ВОД, ПОСТУПАЮЩИХ НА ОСК

На ОСК г. Омутнинска поступают самотеком сточные воды хозяйственно-бытового происхождения, имеющие в своем составе загрязнения:

- минеральные (песок, глинистые частицы, частицы шлака и другие неорганические вещества)

- органические растительного и животного происхождения (остатки растений, плодоовощей, злаков, бумага, растительные масла, физиологические продукты жизнедеятельности людей и животных, остатки мускульных и жировых тканей животных, ПАВ, нефтепродукты и т.д.)

- бактериальные и биологические (различные микроорганизмы: дрожжевые и плесневые грибки, мелкие водоросли и бактерии)

В зависимости от размеров отдельных частиц загрязнений и их плотности нерастворенные вещества в сточных водах могут выпадать в виде осадка, всплывать на поверхность воды или оставаться во взвешенном состоянии, что определяет методы очистки сточных вод.

4.3. МЕТОДЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Методы очистки сточных вод на ОСК г. Омутнинска подразделяются на две группы: механическую и биологическую.

  - Механическая очистка.

Производится для выделения из сточной воды находящихся в ней нерастворенных грубодисперсных примесей путем процеживания и отстаивания.

    - Решетки. Процеживание воды через решетки применяют для задержания крупных загрязнений. Решетка неподвижная. Представляет собой металлическую раму, внутри которой установлен ряд параллельных металлических стержней с прозорами 20 мм, поставленных на пути движения сточной воды. Очистка решеток от задержания отбросов производится вручную граблями через каждые 4 часа. Отбросы с решеток удаляются в контейнер для мусора, обезвреживаются хлорной известью и вывозятся на полигон ТБО г. Омутнинска.

    - Песколовки. Предназначены для выделения из сточных вод тяжелых минеральных примесей  (главным образом песка). На ОСК г. Омутнинска запроектированы горизонтальные песколовки с круговым движением воды. Удаление осадка осуществляется под действием гидростатического давления на песковые площадки. Из-за неправильного монтажа песколовки на ОСК г. Омутнинска не работают.

    - Отстойники. Отстаивание на ОСК применяется для выделения из сточной воды грубодисперсных примесей, которые под действием гравитационной силы оседают на дно отстойника или всплывают на его поверхность. В технологической схеме ОСК г. Омутнинска предусмотрены 4 первичных и 4 вторичных отстойника. По режиму работы отстойники непрерывного действия или проточные, в которых отстаивание происходит при медленном движении жидкости вверх-вниз со скоростью 0,3-0,05 м/с. Первичные и вторичные отстойники на ОСК г, Омутнинска вертикального типа из монолитного железобетона диаметром 9 м и глубиной 8,8 и 7,5 м соответственно. Осадок из вертикальных отстойников удаляют под действием гидростатического давления через иловую трубу диаметром 200 мм, выпуск которой расположен на 1,5-2,0 м ниже уровня воды в отстойнике. Для капитального ремонта и чистки отстойники поочередно выключаются из работы с помощью шиберов 1 раз в 2 года.

а) Первичные отстойники - перед сооружениями для биологической очистки сточных вод. Удаление осадка из первичных отстойников производится через каждые 4 часа в течение 15-20 мин на иловые поля. Всплывшие на поверхность отстойников примеси вылавливаются с помощью сачков, удаляются в контейнер для мусора, обезвреживаются хлорной известью и вывозятся на полигон ТБО г. Омутнинска.

б) Вторичные отстойники - устраиваемые для осветления сточных вод, прошедших биологическую очистку. Вторичные отстойники служат для задержания активного ила, поступающего вместе с очищенной из аэротенков. Удаление осадка – возвратного активного ила – из вторичных отстойников осуществляется через каждые 4 часа в течение 1-1,5 часов в регенератор, а избыточный активный ил насосами перекачивается на илоуплотнитель.

    - Илоуплотнитель. Представляет собой обычный вертикальный отстойник диаметром 7,2 м и глубиной 5,9 м. На илоуплотнитель избыточный активный ил  с высокой влажностью (99,2-99,5 %) подается из вторичных отстойников для уплотнения, а затем на иловые поля для обезвоживания осадка. Откачивание осадка на иловые поля из илоуплотнителя производится 1 раз в сутки по мере достижения влажности ила 96,5-97,5 %. Не используется в связи с перемерзанием подающего трубопровода.

  - Биологический метод очистки сточных вод.

На ОСК г. Омутнинска биологическая очистка стоков происходит в искусственно созданных  условиях за счет жизнедеятельности  микроорганизмов, живущих в активном иле. Искусственным путем создаются необходимые условия для развития активной жизнедеятельности микроорганизмов: аэрация сточной воды, концентрация активного ила, расход воздуха.

- период аэрации 7-8 часов

- доза ила в летний период от 1,2 до 1,5 г/л (10-15 %), в зимний период от 1,6 до 2,0 г/л (15-20 %), доза ила в регенераторе 3,0-6,0 г/л (40-70 %)

- расход воздуха в аэротенках поддерживается таким, чтобы содержание растворенного кислорода в каждой точке было не менее 4 мг/л

Аэротенки на ОСК г. Омутнинска представляют собой прямоугольный железобетонный резервуар, состоящий из двух секций. Каждая секция размером 38,0 х 10,0 х 8,8 м разделена на 2 коридора продольными перегородками, не доходящими до противоположной торцевой стены резервуара.

Сточная вода подается из сборных лотков первичных отстойников по отводному каналу в один из коридоров каждой секции. Возвратный ил из вторичных отстойников по трубопроводу направляется в нижний канал возвратного ила, затем насосом перекачивается в верхний канал возвратного ила, который служит регенератором, а уже из него по каналам аэрации поступает в коридоры аэротенков.

По структуре потоков аэротенки на ОСК г. Омутнинска – вытеснители, в которых сточная вода и возвратный ил сосредоточенно впускаются и выходят с одной из торцевых сторон аэротенка.

Смесь воды и ила в аэротенках аэрируется воздухом, который подается из воздуходувной станции в виде мелких пузырьков через фильтросные пластины размером 300 х 300 мм и толщиной 35 мм.

Пластины уложены в 2 ряда для обеспечения подачи  в аэротенки необходимого объема воздуха. Главным недостатком фильтросных пластин является «способность» к засорению  с внутренней стороны пылью, окалиной, находящимися в подаваемом воздухе, а с наружной стороны к зарастанию бактериальной пленкой.

Методы очистки пластин от загрязнения:

- с помощью скребков и щеток

- обработка соляной, серной кислотой

- обжиг

Эти методы позволяют несколько восстановить проницаемость воздуха через пластины, но на короткий срок. Поэтому в среднем через каждые семь лет фильтросные пластины необходимо полностью заменять новыми.

## 4.4. ДЕЗИНФИЦИРОВАНИЕ СТОЧНЫХ ВОД

После механической и биологической очистки до спуска в реку требуется обеззараживание сточной воды. Процесс смешения дезинфицирующего раствора происходит в ершовом смесителе, который представляет собой прямоугольный железобетонный лоток размером 5,0 х 2,0 х 2,0 м с вертикальными перегородками, поставленными перпендикулярно друг к другу. Перегородки сужают сечение и создают вихреобразное движение жидкости, в результате чего хлорная вода смешивается со сточной.

Из ершового смесителя по бетонным лоткам сточная вода поступает в контактные резервуары, представляющие собой прямоугольные железобетонные емкости, каждая из которых разделена на 4 отделения размером 7,0 х 6,5 х 7,5 м. Чистка контактных резервуаров поочередно производится 1 раз в год.

Работа контактных резервуаров на ОСК г. Омутнинска осуществляется по принципу вертикального отстойника.

После контактных резервуаров сточная вода поступает в установку ультрафиолетового обеззараживания (УФО) и далее поступает в р.Омутная.

Удаление осадка из контактного резервуара производится 1 раз в смену под действием гидростатического давления и направляется в начало системы очистных сооружений на повторный цикл очистки. Очищенная сточная вода сбрасывается в р. Омутную.

4.5. ОБЕЗВОЖИВАНИЕ ОСАДКА

Для обезвоживания осадка, поступающего из первичных отстойников и илоуплотнителя, на ОСК предусмотрены иловые поля.

На ОСК г. Омутнинска шесть иловых площадок. Размер каждой 105 х 35 м. Иловые площадки представляют собой участки земли (карты), окруженные со всех сторон земляными валами. Площадки оборудованы трубчатым дренажем, уложенным в канавы, заполненным щебнем и гравием.

Осадок распределяется по картам с помощью труб и разводящих лотков. Иловые поля заполняются поочередно. Периодичность заполнения карты определяется опытным путем.

Влага из осадка частично просачивается в грунт, но большая ее часть удаляется за счет дренажа и испарения.

Дренажные воды с иловых полей перекачиваются в приемную камеру для прохождения всего цикла очистки совместно со сточными водами. Иловые площадки освобождаются от подсушенного осадка в зимнее время года в зависимости от их заполнения.

4.6. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ОСК

С целью регулирования процесса очистки сточных вод лабораторный контроль осуществляется по ходу движения стоков на всех технологических стадиях.

Периодичность проведения лабораторных исследований осуществляется в соответствии с графиком контроля качества возвратных и поверхностных вод, утвержденным директором предприятия и согласованным в установленном порядке.

Лаборатория МУП ЖКХ «Водоканал» не аттестована ввиду больших затрат на данное мероприятие

| 4.7. Данные по исследованию |
| --- |
| сточных вод ОСК МУП ЖКХ "Водоканал" г.Омутнинска |
| и поверхностных вод в р. Омутная за 2012 г. |
| Таблица № 11 |
| № п/п | Наименование ингредиента, единица измерения | Поступающая вода | Очищенная вода | ПДК (р/х), мг/л | Фактичес-кий сброс, т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Температура, С | 14,2 | 13,8 |  |  |
| 2 | рН | 7,6 | 7,3 |  |  |
| 3 | Прозрачность, см | 7,2-3,5 | 30 и более |  |  |
| 4 | Взвешенные вещества, мг/л | 121,0 | 8,7 | +0,25 к фону | 9,555112 |
| 5 | Сухой остаток, мг/л | 546,5 | 504,0 | 1000 | 557,3472 |
| 6 | Железо общее, мг/л | 1,4 | 0,2 | 0,1 | 0,26655 |
| 7 | Фосфор фосфатов, мг/л | 0,9 | 0,7 | 0,2 | 0,806509 |
| 8 | Хлориды, мг/л | 90,1 | 87,3 | 300,0 | 96,33907 |
| 9 | Сульфаты, мг/л | 58,4 | 56,6 | 100,0 | 62,18702 |
| 10 | Азот аммонийный, мг/л | 18,7 | 0,4 |  | 0,446563 |
|  | Аммоний-ион | 24,0 | 0,5 | 0,5 | 0,582397 |
| 11 | Азот нитратов, мг/л | 0,3 | 8,5 |  | 9,448717 |
|  | Нитрат-анион | 1,2 | 38,0 | 40,0 | 41,9943 |
| 12 | Азот нитритов, мг/л | 0,211 | 0,026 |  | 0,027722 |
|  | Нитрит-анион | 0,703 | 0,086 | 0,08 | 0,092406 |
| 13 | ХПК, мг/л | 122,5 | 22,3 | 15,0 | 24,57355 |
| 14 | БПКполн, мг/л | 105,0 | 3,6 | 3,0 | 4,014658 |
| 15 | Нефтепродукты, мг/л | 0,9 | 0,054 | 0,05 | 0,057603 |
| 16 | Жиры, мг/л | 1,0 | 0,2 |  | 0,221935 |
| 17 | СПАВ, мг/л | 1,3 | 0,2 | 0,1 | 0,207248 |
| 18 | Растворенный кислород, мг/л | 1,8 | 5,6 | бол. 4 |  |
| 19 | Биотестирование |  | не токсичны |  |

Администрацией МО «Город Омутнинск» и руководством МУП ЖКХ «Водоканал» было принято решение о привлечении к выполнению работ по обследованию и  подготовке проектно-сметной документации по реконструкции очистных сооружений канализации г.Омутнинска специалистов в данной области. С целью всестороннего анализа работы очистных сооружений и выдачи предложений с учетом новых разработок по повышению качества очистки стоков специалистами ООО Институт «Гражданпроект»  в соответствии с договорами № 136-07 от 21.11.2007 г.  и № 16-08 от 14.03.2008 г. произведено обследование сооружений механической  и биологической очистки сточных вод и осадка ОСК г.Омутнинска. По результатам обследования дана оценка технического состояния сооружений механической очистки, предложен ряд мероприятий в рамках реконструкции по улучшению их работы, основными из которых являются:

- Монтаж механизированных решеток «Риотек»;

- Монтаж тангенциальных песколовок;

- Реконструкция песковой площадки;

- Промывка дренажной системы иловых карт;

- Замена системы аэрации в аэротенке и каналах активного ила;

- Замена воздуходувного оборудования;

- Установка носителей прикрепленной микрофлоры (БО-65);

- Реконструкция контактного резервуара;

- Выполнение наладки работы сооружений и разработка регламента;

- Соблюдение технологических режимов работы оборудования и сооружений.

Ориентировочная сметная стоимость мероприятий – 5202412 руб. (без учета разработки проектной документации).

По заключению ООО Институт «Гражданпроект» выполнение предложенных мероприятий позволит производить очистку сточных вод до степени, удовлетворяющей требованиям действующих «Правил охраны поверхностных вод от загрязнений сточными водами».

| 4.8. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ МУП ЖКХ "ВОДОКАНАЛ" |
| --- |
|  |  |  |  | Таблица № 12 |
| Наименование | Адрес | Материал | Диаметр | Длина, м | год ввода в эксплуа-тацию | % износа |
| сеть |  | чугун | 250 | 4470 | 1985 | 77 |
| фекальная канализация |  | чугун | 250 | 978 | 1982 | 58 |
| фекальная канализация |  | чугун | 250 | 1367,4 | 1982 | 26 |
| коллектор канализац. |  | чугун | 300 | 473,3 | 1982 | 88 |
| От ЦРБ до ст.перекачки | от ЦРБ до ст.перекачки | керамика | 300 | 1060 | 1991 | 71 |
| Канализация | К Либкнехта – Ю.Пионеров | керамика | 200 | 144 | 1998 | 50 |
| Канализация | СМУ | чугун | 150 | 540 | 1988 | 55 |
| Канализация | Володарского | керамика | 200 | 2106 | 1999 | 45 |
| Канализация | Мирный | чугун | 200 | 846 | 1993 | 33 |
| Канализация | Комсомольская | керамика | 200 | 215 | 1999 | 49 |
| Главный коллектор | Кривцова | ж /бетон | 800 | 4700 | 1982 | 100 |
| итого |  |  |  | 17100 |  | 56,7 |

Протяженность сетей: чугун 8,9 км -50%, керамика 3,5 км – 21%,  железобетон 4,7 км – 29%.

4.9.Классификация сетей в зависимости от диаметра труб.

Таблица № 13

| № п/п | Диаметр, мм | Протяженность, м | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150 | 540 | 3,3 |
| 2 | 200 | 3311 | 20 |
| 3 | 250 | 7015,7 | 38,5 |
| 4 | 300 | 1533,3 | 9,3 |
| 5 | 800 | 4700 | 28,7 |
|  | Итого | 17100,0 |  |

4.10. СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

- Необходима замена канализационных коллекторов находящихся в аварийном состоянии:

- напорный коллектор dy 2х300 мм от станции перекачки до ул.Северная L=300м.

- В городе Омутнинске отсутствует ливневая канализация, что приводит к дополнительной загрузке инженерных сетей канализации и очистных сооружений города.

- Канализационная система водоотведения деревни Плетенёвская не имеет локальных очистных сооружений, существующая система очистных сооружений устарела и не отвечает нормативным требованиям. Предлагаем два варианта для решения данной проблемы:

а) строительство локальных очистных сооружений в д. Плетенёвская;

б) прокладка напорного канализационного коллектора от д. Плетенёвская до очистных

сооружений города Омутнинска (5 км).

- Нет учёта хоз.бытовых стоков с Малаговской части города и с Рабочего посёлка, проходящих транзитом через пром. площадку ЗАО «Омутнинский металлургический завод». МУП ЖКХ «Водоканал» необходимо установить 2 прибора учёта.

Нет учёта хоз.бытовых стоков с пром.площадки завода. ЗАО «ОМЗ» необходимо установить прибор учёта.

- Для обеспечения канализационных сетей в рабочем состоянии и надёжного их функционирования, требуется дорогостоящее оборудование для очистки труб от скопившихся отложений, корней, жира и т.д.

- В связи с физическим износом чугунных канализационных люков с крышками и наличием факта их хищения, возникает острая необходимость приобретения люков с крышками из полимерных материалов.

- В связи с моральным и физическим износом оборудования очистных сооружений г.Омутнинска, возникают следующие проблемы:

- обеззараживание и утилизация ила с иловых полей;

- замена сломанных открытых бетонных лотков для транспортировки и распределения ила на иловые карты (поля);

- ремонт несущих конструкций здания воздуходувных установок. Кирпичная кладка имеет многочисленные трещины;

- ремонт административного здания и дренажной;

- демонтаж осветительных мачт;

- ограждение территории очистных сооружений по периметру согласно СНиП (0,8км);

- замена задвижек – 30 шт.;

- ремонт водопропускных лотков, предназначенных для выполнения технологических операций;

- транспортировка очищенных стоков после контактного резервуара ОСК, осуществляется через сливное устройство, бетонные устои которого не герметичны, что приводит к размыву грунта и заиливанию сливных труб. Требуется восстановление герметичности без остановки технологического процесса;

- нерациональное расходование сжатого воздуха в процессе биоочистки возникает из-за нарушения укладки, износа фильтросных пластин и воздуховодов. Требуется демонтаж существующей системы аэрации с последующим монтажом полиэтиленовых труб – воздуховодов, с установкой на них полиэтиленовых распылителей воздуха и возможностью легкой их замены с предварительным ремонтом бетонного резервуара.

- Согласно требований ОГПН по пожарной безопасности, защите населения и территорий от ЧС, необходимо проектирование и монтаж пожарной сигнализации на очистных сооружениях города и станции перекачки, приобретение пожарного оборудования и защитных средств  для  персонала данных объектов.

- Аттестация лаборатории ОСК и приобретение необходимого оборудования.

- Необходимо приобретение новой Ас.машины (КамАЗ), т.к. старый автомобиль выработал свой ресурс (машине 25 лет).

4.11.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ  ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ  ВОДООТВЕДЕНИЯ

Для повышения надёжности и снижения аварийности на системе водоотведения необходимо:

- Переложить аварийный участок канализационной сети по ул. Вокзальная L=700м;

- Переложить аварийный участок напорной канализационной сети от станции перекачки до ул.Северная L=300м;

- Заменить сетевые насосы на станции перекачки;

- Смонтировать локальные очистные сооружения в д. Плетенёвская;

- Построить систему ливневой канализации города;

- Согласно заключения ООО институт «Гражданпроект» от 14.03.2008г., учитывая фактическое состояние биологической очистки ОСК г.Омутнинска необходимо выполнить предложенные мероприятия (п.4.7.).

4.12. ОПИСАНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ

Потребители электрической энергии системы водоотведения (станция перекачки и очистные сооружения канализации) относятся к потребителям 2-й категории по степени надежности электроснабжения.

Монтаж и эксплуатация осуществляется в соответствии с ПУЭ, ПТЭ и ПТБ электроустановок.

Электрические схемы предусматривают и имеют приборы учета, контроля, защиты.

Трансформаторные подстанции (две) 10кв/0,4кв находятся  на балансе МУП ЖКХ «Водоканал». Обслуживание подстанций осуществляется электротехническим персоналом предприятия.

Питающие электрические кабеля соответствуют  нагрузке по объектам МУП ЖКХ «Водоканал».

Определены границы эксплуатационной ответственности – точка подключения питающей ЛЭП – 10кв на ОСК и точка подключения кабеля к ЛЭП на станции перекачки.

Станция перекачки и очистные сооружения канализации имеют по два трансформатора на каждой подстанции.

Станция перекачки имеет два независимых источника питания 10кв.

Очистные сооружения канализации г. Омутнинска имели два независимых источника питания, но в связи с продажей подстанций  ОАО «ОСТ» и ЗАО «Нефтехимпрому»,  второе электрическое питание на очистные сооружения канализации г.Омутнинска находится в собственности  ЗАО «Нефтехимпром».

Перевод нагрузки ОСК г. Омутнинска на резервное  электрическое питание от ЗАО «Нефтехимпром» связано с трудностями, т. к. все решения определяет владелец данной организации, который находится в г. Ижевск и оперативно решить вопрос по электроснабжению (в аварийных случаях) невозможно!

5. РАЗРАБОТАННЫЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

5.1. ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

1. ПАСПОРТ

программы энергосбережения на объектах

водоснабжения и водоотведения МУП ЖКХ «Водоканал»

Омутнинского района на 2013 – 2015 гг.

| Наименование программы | Программа энергосбережения муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Водоканал» Омутнинского района на 2013-2015 годы |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования «Омутнинское городское поселение» Омутнинского района Кировской области |
| Разработчик программы | МУП ЖКХ «Водоканал» Омутнинского района |
| Цели программы | - обеспечение ускорения перевода экономики предприятия на энергоэффективный путь развития; - повышение энергетической эффективности предприятия; - снижение потребления энергии на объектах водоснабжения и водоотведения; - сокращение непроизводственных потерь; - энергосбережение ресурса поставляемого в квартирные дома (сокращение потерь у потребителей) - создание систем учёта и контроля над эффективностью использования производства и потребления воды; - информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению. |
| Задачи программы | - оснащение приборами учёта всех объектов подъема и отпуска воды; - оснащение приборами учёта потребителей; - определение объёмов потерь воды; - оснащение объектов энергоёмкого оборудования частотными преобразователями и приборами плавного спуска; - замена аварийных участков сетей, запорной арматуры; - установление долгосрочных тарифов; - информирование потребителей с использованием личного общения и средств массовой информации. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013-2015 годы |
| Предполагаемый объем финансирования |  |
| Источники финансирования | - бюджетные средства; - средства организации; - целевые средства, выделенные по программам; реформирования и модернизации объектов ЖКХ - прочие источники. |
| Ожидаемые конечные результаты | - снижение энергозатрат на подъем и транспортировку питьевой воды; - уменьшение потерь питьевой воды и числа аварий; - снижение энергозатрат на транспортировку хозяйственно- бытовых сточных вод. |
| Исполнитель программы | МУП ЖКХ «Водоканал» Омутнинского района. |
| Осуществление контроля выполнения программы | Администрация муниципального образования «Омутнинское городское поселение» Омутнинского района Кировской области. |

2. Характеристика состояния проблемы энергосбережения

2.1.Анализ состояния водоснабжения

Водозабор осуществляется из 37 действующих артезианских скважин.

Протяженность водопроводных сетей составляет 46,98 км, количество насосных станций – 7 шт., водонапорных башен (Рожневского) – 16 шт., резервуаров-накопителей – 24 шт.

С целью снижения расходов электроэнергии возникла необходимость:

- установка частотных преобразователей, регуляторов давления и устройств плавного пуска на насосных станциях 1-го и 2-го подъемов.

Кроме того, обеспечивается снижение вероятности разрыва трубопроводов, снижение износа насосного оборудования и как следствие, снижение затрат на внеплановые ремонты.

- для экономии питьевой воды требуется установка приборов учёта воды на насосных станциях 1-го подъема и у абонентов.

- в насосных второго подъема установлены морально и физически устаревшие насосы,         необходима их замена на более современные и экономичные.

- замена аварийных участков сетей, запорной арматуры.

- для рационального учёта и использования теплоэнергии, необходима установка приборов учёта.

2.2.Анализ состояния водоотведения

Протяженность канализационных сетей МУП ЖКХ «Водоканал» составляет 16,6 км. Также имеется: канализационная насосная станция – 1 шт. и канализационные очистные сооружения –1 шт.

Для снижения энергозатрат системы водоотведения необходимо:

- замена сетевых насосов (3шт) канализационной насосной станции перекачки на более экономичные. Существующие насосы исчерпали свой ресурс.

- установка приборов учёта хозяйственно-бытовых стоков с Малаговской части города, Рабочего посёлка и промышленной площадки ЗАО “Омутнинский металлургический завод”.

- демонтаж существующей системы аэрации с последующим монтажом полиэтиленовых труб – воздуходувов, с установкой на них полиэтиленовых распылителей воздуха и возможностью легкой их замены.

- установка устройства плавного пуска на станции перекачки стоков.

3. Цели и задачи программы

3.1.Цели:

- обеспечение ускорения перевода экономики предприятия на энергоэффективный путь развития;

- повышения энергетической эффективности предприятия;

- сокращение непроизводственных потерь;

- энергосбережение ресурса поставляемого потребителям (сокращение потерь у потребителей);

- создание систем учёта и контроля эффективности использования производства и потребления воды;

- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению.

3.2.Задачи:

- оснащение приборами учёта объектов подъема воды;

- оснащение приборами учёта потребителей;

- определение объёмов потерь воды;

- оснащение объектов энергоёмкого оборудования частотными преобразователями и приборами плавного пуска;

- замена аварийных участков сетей, запорной арматуры;

- установление долгосрочных тарифов;

- информирование потребителей с использованием личного общения и средств массовой информации.

-экономия электроэнергии в натуральном выражении  по водоснабжению с 1271квт/час в 2013г. до 1195квт/час в 2015г., по водоотведению с 1155квт/час до 1150квт/час

- снижение удельного расхода кВт/час /м3 подъема воды с 1,90 в 2013г. до 1,84 в 2015г., на водоотведении и очистке сточных вод с 1,50квт/час в 2013г. до 1,44 в 2015г.

- снижение % потерь воды при транспортировке с 19,3% в 2013г. до 16,9% в 2015г.

| № п/п | Целевые показатели повышения энергетической эффективности. | Произведено тыс./м3 | Израсходовано электроэнергии кВт/час | Удельный расход кВт/час на м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013 г. Вода: 2014 г. 2015 г. | 669 660 650 | 1271 1230 1195 | 1,90 1,86 1,84 |
| 2 | 2013 г. Стоки: 2014 г. 2015 г. | 770 810 800 | 1155 1200 1150 | 1,50 1,48 1,44 |
|  | Потери воды при транспортировке. | Произведено тыс./м3 | Передано потребителям тыс./м3 | % потерь |
| 3 | 2013 г. 2014 г. 2015 г. | 669 660 650 | 540 540 540 | 19,3 18,2 16,9 |

4. Мероприятия по энергосбережению на 2013-2015 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Стоимость (тыс. руб.) | Источник финансирования | Ответственный | Экономический эффект (тыс. руб.). | Отметка о выполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Установка приборов учёта на подъеме воды (скважинах) - 13 шт. | 2013-2015 г. | 260 | Собственные средства | Мастера участков | Учет ресурса |  | Анализ потерь |
| 2 | Установка приборов учета воды у абонентов; | 2013-2015 г. | 1330 | Средства абонентов | Начальник абонентского отдела | Экономия потребителями |  |  |
| 3 | Установка устройств плавного пуска на арт. скважинах – 2 шт. | 2014-2015 г. | 50 | Собственные средства | Гл. инженер | 45 |  | Увеличение срока работы оборудования |
| 4 | Реконструкция водопроводных сетей насосной № 1 | 2013 г. | 30 | Собственные средства | Инженер по эксплуатации ВКХ | Снижение потребления расхода эл/эн. на транспортировку воды |  | Увеличение объемов подъема воды |
| 5 | Замена аварийных участков водопроводной сети: - ул. Ю.Пионеров, от ж/д №68 до ж/д №33, №54, L=312 п.м., ду 110; - ул. Ю.Пионеров, от К.Либкнехта до Воровского, L=200 п.м., ду 110; - п.Лесозаводской, ул.Дрелевского, L=312 п.м., ду 110; - ул. 30 лет Победы, от ж/д №35 до ул. Володарского, L=60 п.м., ду 63; - ул.Набережная, от ж/д № 16а до колонки у ж/д №8, L=125 п.м., ду 40; - ул.Воровского, от ул.Свободы до ул. Ю.Пионеров, L=375 п.м., ду 110; - ул. Островского, от арт.скважин №54871 и №50603 до насосной станции №5, L=200 п.м., ду 110; - ул.Ленина, р-он д/с «Теремок», L=50 п.м., ду110; - замена водопровода на территории МУП ЖКХ «Водоканал» ул.Пугачева 19, L=100 п.м., ду 63; - ул.Вокзальная от ул.Стальская, L=60 п.м.,ду63; - ул.Дружбы, L=60 п.м.,ду63; - ул.Комсомольская – от ул.Ю.Пионеров до спортивной школы, L=600 п.м., ду 110; | 2013 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. 2014 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. 2015 г. 2015 г. 2015 г. 2015 г. | 850 700 42 150 85 1100 500 80 100 100 60 1500 | Бюджет администрации города. | Мастера участков | Снижение потерь воды. Уменьшение расходов на аварийные работы |  | Анализ экономии по факту |
| 6 | Реконструкция канализационной насосной станции | 2013-2014 г. | 15856 | по ОЦП |  | Снижение потребления эл/эн. на транспортировку стоков |  |  |
| 7 | Учет теплоэнергии ул. Пугачева, 19 | 2013 г. | 100 | Собственные средства | Гл. инженер | 150 |  |  |
| 8 | Информирование потребителей с использованием личного общения и средств массовой информации. | 2013-2015 г. | 15 | Собственные средства | Абонентский отдел |  |  |  |
|  | Итого |  | 22908 |  |  | 195 |  |  |

5. Осуществление контроля выполнения программы

Администрация муниципального образования «Омутнинское городское поселение» Омутнинского района Кировской области.

6. Ожидаемые конечные результаты

- снижение энергозатрат на подъем и транспортировку питьевой воды;

- уменьшение потерь питьевой воды и числа аварий;

- снижение энергозатрат на транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод;

- повышения качества предоставления услуг;

- эффективность деятельности предприятия;

- финансовая устойчивость предприятия;

-энергозащищенность предприятия.

Главный инженер МУП ЖКХ «Водоканал»                                      Е.И. Мошкин

5.2. ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОМУТНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2013 – 2015 ГОДЫ.

5.3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА МУП ЖКХ «ВОДОКАНАЛ»

г. Омутнинск

2013 г.

## I. Паспорт производственной программы

| Наименование организации коммунального комплекса (в отношении которой разработана производственная программа) | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Водоканал» Омутнинского района |
| --- | --- |
| Юридический адрес организации | 612740 Кировская обл. г. Омутнинск ул. Пугачева д.19 |
| Руководитель организации | Иконников Владимир Васильевич, тел. 8(3352) 2-05-19, факс 8(3352) 2-05- 28, omutvodokanal@mail.ru |
| Лицо ответственное за составление производственной программы | Пинегина Маргарита Витальевна, тел.8(3352)2-05-26, Аверин Алексей Владимирович, тел. 8(3352)2-05-28 |
| Целевые показатели деятельности организации: | 1. Обеспечение ускорения перевода экономики на энергоэффективный путь развития 2. Энергосбережение ресурса поставляемого потребителям (сокращение потерь у потребителей) 3. Создание систем учета и контроля эффективности использования производства и потребления воды 4. Экономия электроэнергии в натуральном выражении 5. Снижение удельного расхода кВт/час на м3 подъема воды, на водоотведение и очистку сточных вод 6. Снижение % потерь воды при транспортировке. 7. Сокращение непроизводственных потерь. 8. Увеличение доли приборного учета оказываемых услуг и потребляемых ресурсов до100% |
| Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | Источники финансирования: Собственные, бюджетные , заемные средства |
| Наличие утвержденных схем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | Имеются. |
| Дата проведения технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения | Дата проведения: май 2013 Результаты технического обследования: |
| Уровень оприборивания потребителей индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов | Бюджетные потребители: шт. (98 % от общего числа) Население: 4091 потребитель - 69% оприборивания Прочие потребители: шт. (95% от общего числа) |
| Уровень оприборивания многоквартирных домов общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов | Установлено 46шт., 70% - уровень оприборивания многоквартирных домов общедомовыми приборами учета коммунальных услуг. |

## II. Техническая характеристика централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

По услугам водоснабжения производится подъем  воды подземным способом электронасосами из артезианских скважин, и ее транспортировка.

| № п/п | Наименование характеристик | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная производственная мощность водопровода | тыс. м3 в сутки | 2,9 |
| 2 | Протяженность водопроводных сетей | км | 32,03 |
| 3 | Количество насосных станций | шт. | 8 |
| 4 | Количество скважин | шт. | 37 |
| 5 | Количество резервуаров- накопителей | шт. | 8 |
| 6 | Количество водонапорных башен | шт. | 14 |
| 7 | Количество водоразборных колонок | шт. | 35 |
| 8 | Количество водоразборов | шт. | 4 |
| 9 | Количество пожарных гидрантов | шт. | 46 |

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Биологическая очистка

| № п/п | Наименование характеристик | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность канализационных сетей | км | 16,4 |
| 2 | в т. ч главный коллектор | км | 4,7 |
| 3 | Уличная канализационная сеть | км | 7,9 |
| 4 | Канализационная насосная станция | шт. | 1 |
| 5 | Установленная производственная мощность | тыс. м3 в сутки | 7 |
| 6 | Канализационные очистные сооружения | шт. | 1 |
| 7 | Установленная производственная мощность | тыс. м3 в сутки | 7 |

## III. Планируемый объём оказываемой услуги

## Холодное водоснабжение*

| № п/п | Показатели | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | Факт | Факт | Факт | План |
| 1 | Объемы производства и реализации услуг, м3 | 774,5 | 702,3 | 813 | 670 | 660 |
| 1.1 | Объем потребности в воде, всего: | 774,5 | 702,3 | 813 | 670 | 660 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Объем подъема (забора) воды | 774,5 | 702,3 | 813 | 670 | 660 |
| 1.1.2 | Объем покупки воды, всего: |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | наименование организации продавца |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Подано на очистку |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Расход на собственные нужды, всего: | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 02 | 02 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | наименование технологического процесса |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Неучтенный расход воды (потери), всего: | 105,9 | 122,4 | 250,1 | 120 | 120 |
|  | то же в % | 13,7 | 17,4 | 30,8 | 17,9 | 18,2 |
| 1.5 | Полезный отпуск воды, всего: | 668,6 | 579,6 | 562,9 | 550 | 540 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | отпуск подразделениям предприятия, всего: |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | наименование подразделения предприятия |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | реализация технической воды, всего: |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | наименование потребителя |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | реализация питьевой воды, всего: | 668,6 | 579,6 | 562,9 | 550 | 540 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.5.3.1 | населению, всего: | 534,2 | 461,5 | 455,4 | 450 | 440 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Благоустроенное жилье | 401 | 352,1 | 328,5 | 330 | 320 |
|  | Неблагоустроенное жилье | 98,9 | 74,2 | 96,1 | 88 | 88 |
|  | Общежития | 34,3 | 35,2 | 30,8 | 32 | 32 |
| 1.5.3.2 | бюджетным организациям, всего: | 101,1 | 85 | 78,4 | 72 | 72 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 6,7 | 8,5 | 47,3 | 41 | 41 |
|  | Районный бюджет | 86,8 | 73,6 | 22,4 | 23 | 23 |
|  | Федеральный бюджет | 7,6 | 2,9 | 8,7 | 8 | 8 |
| 1.5.3.3 | Прочим потребителям, всего: | 33,3 | 33,1 | 34,6 | 28 | 28 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | ОАО, ООО, ИП | 33,3 | 33,1 | 34,6 | 28 | 28 |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Транспортирование воды потребителям, всего: | 774,5 | 702,3 | 813 | 780 | 660 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Население | 534,2 | 461,5 | 449,9 | 450 | 440 |
|  | ОАО, ООО, ИП | 33,2 | 33,3 | 34,6 | 28 | 28 |
|  | Бюджетные организации | 101,1 | 85 | 78,4 | 72 | 72 |

## Водоотведение*

| № п/п | Показатели | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт | Факт | Факт | Факт | План |
| 1. | Объемы производства и реализации услуг, куб. м. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Отведение сточных вод, всего: | 856,1 | 796,4 | 811,4 | 820 | 810 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | от собственных нужд водоотведения, всего: |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | наименование технологического процесса |  |  |  |  |  |
|  | наименование технологического процесса |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | от потребителей, всего: | 856,1 | 796,4 | 811,4 | 820 | 810 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | от населения, всего: | 440,6 | 393 | 366,2 | 370 | 360 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Благоустроенное жилье | 401 | 352,1 | 328,5 | 330 | 320 |
|  | Неблагоустроенное жилье | 5,3 | 5,7 | 6,9 | 8 | 8 |
|  | Общежитие | 34,3 | 35,2 | 30,8 | 32 | 32 |
| 1.1.2.2 | от бюджетных организаций, всего: | 97,7 | 82,7 | 119,8 | 120 | 120 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 6,6 | 8,4 | 55,1 | 55 | 55 |
|  | Районный бюджет | 83,6 | 71,3 | 20,8 | 21 | 21 |
|  | Федеральный бюджет | 7,5 | 3 | 43,9 | 44 | 44 |
| 1.1.2.3 | от прочих потребителей, всего: | 317,8 | 320,7 | 325,4 | 330 | 330 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | ЗАО Омутнинский металлургический завод | 285,4 | 291,1 | 300 | 300 | 300 |
|  | ООО, ОАО, ИП | 32,4 | 29,6 | 25,4 | 30 | 30 |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | от подразделений предприятий, всего: |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Производственная база | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1.1.4 | неучтенный объем принятых стоков |  |  |  |  |  |
|  | то же в % |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | транспортирование сточной жидкости, всего | 856,1 | 796,4 | 811,4 | 820 | 810 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Население | 440,6 | 393 | 366,2 | 370 | 360 |
|  | Бюджетные организации | 97,7 | 82,7 | 119,8 | 120 | 120 |
|  | ООО, ОАО, ИП, прочие | 32,4 | 29,6 | 25,4 | 30 | 30 |
| 1.2 | Принято стоков на собственные ОСК, всего | 856,1 | 796,4 | 811,4 | 820 | 810 |
| 1.3 | Подано на очистные сооружения других организаций |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | наименование организации |  |  |  |  |  |
|  | наименование организации |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |