ОМУТНИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от 03.11.2009 	№  78

г. Омутнинск

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Омутнинского городского поселения

на 2010 – 2015 годы

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" с изменениями, внесенными Федеральным законом от 26.12.2005 N 184-ФЗ, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185 ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ», в целях повышения эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения города, а также обеспечения потребностей развивающегося производственного комплекса и жилищного строительства в энергоресурсах и коммунальных услугах, Омутнинская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Омутнинского городского поселения на 2010 – 2015 годы. Прилагается.

2. Опубликовать настоящее решение с приложением в газете «Наша жизнь».

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава муниципального образования

Омутнинское городское поселение

Омутнинского района Кировской области                                            В.Л. Друженьков

# Утверждена

Решением Омутнинской

городской Думы

от 03.11.2009  N 78

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОМУТНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2010 – 2015 ГОДЫ

## ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Омутнинского городского поселения на 2010 – 2015 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" с изменениями, внесенными Федеральным законом от 26.12.2005 N 184-ФЗ; Федеральный закон от 21.07.2007 № 185 ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ» |
| Заказчик программы | Администрация Омутнинского городского поселения |
| Основные разработчики программы | Администрация Омутнинского городского поселения, МУП ЖКХ «Водоканал», МУП ЖКХ Омутнинского района, сектор архитектуры и градостроительства Омутнинского района |
| Цель программы | 1. Повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения города. 2. Обеспечение потребностей развивающегося производственного комплекса и жилищного строительства в энергоресурсах и коммунальных услугах |
| Основные задачи программы | 1. Повышение качества коммунальных услуг. 2. Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры. 3. Улучшение экологической ситуации на территории города. 4. Увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры |
| Сроки реализации программы | 2010 – 2015 годы |
| Источники финансирования программы | Финансирование мероприятий и проектов, входящих в программу, осуществляется за счет средств: 1) федерального бюджета; 2) бюджета Кировской области; 3) местного бюджета; 4) инвестиционной надбавки к тарифу на коммунальные услуги; 5) платы за присоединение к объектам коммунальной инфраструктуры; 6) средства организаций коммунального комплекса и инвесторов. |
| Исполнители программы | Администрация Омутнинского городского поселения, МУП ЖКХ «Водоканал», МУП ЖКХ Омутнинского района, и др. организации ОКК по мере вхождения в Программу |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры. 2. Ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства. 3. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. 4. Дальнейшая активизация жилищного строительства. 5. Обеспечение инженерной инфраструктурой участков, определенных для вновь строящегося жилого фонда и объектов соцкультбыта. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за исполнением программы осуществляется Омутнинской городской Думой, администрацией Омутнинского городского поселения |

Пояснительная записка

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города - это программа строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с документами территориального планирования.

На сегодняшний день система жилищно-коммунального хозяйства является крайне неэффективной и затратной. Содержание этой системы в ее нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг, ни для бюджетной сферы, ни для организаций жилищно-коммунального комплекса.

Износ основных фондов организаций ЖКХ составляет более 60% и продолжает увеличиваться, что снижает надежность и устойчивость систем инженерного оборудования. До настоящего времени не создан реальный механизм стимулирования ресурсосбережения, а также привлечения инвестиции в данную отрасль.

Из-за ветхости коммуникационных (инженерных) сетей значительно превышены нормативы потери энергоресурсов. Например, суммарные потери в тепловых сетях достигают 20% от производимой тепловой энергии. Имеет место перерасход топлива в котельных из-за плохой водоподготовки и не отлаженного процесса горения (потери составляют - 12% и выше). КПД отдельных котельных колеблется в пределах 30% из-за недозагруженности производственных мощностей.

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммуникаций энергетики почти уступил место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых в 2,5 - 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. Это еще больше усугубляет нехватку ресурсов, ведет к лавинообразному накапливанию недоремонтов и падению надежности инженерных сетей.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Омутнинского городского поселения на 2010 - 2015 годы включает следующие разделы:

1. Водоснабжение.

2. Водоотведение и очистка сточных вод.

3. Теплоснабжение.

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города предназначено для создания необходимых санитарно-гигиенических условий и высокого уровня предоставления коммунальных услуг населению, повышения эффективности функционирования систем жизнеобеспечения населения, обеспечения потребностей развивающегося производственного и жилищного строительства. Городские инженерные сети обслуживают промышленность, культурно-бытовые предприятия и организации всех видов социально-экономической деятельности. Все это представляет собой комплексную систему, состоящую из инженерных коммуникаций, сооружений и специальных устройств.

Инженерное обеспечение города состоит из систем водоснабжения, водоотведения, электро-, газо- и теплоснабжения, сбора, переработки, транспортировки и обезвреживания твердых бытовых отходов. Технические параметры инженерных систем, в частности, физический и моральный износ, мощность и пропускная способность, предопределяют дальнейшее развитие города. Поэтому городская система инженерного обеспечения нуждается в постоянном развитии и совершенствовании.

В целях обеспечения потребностей жилищного и промышленного строительства, повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшения экологической ситуации на территории города администрацией города разработана и представлена на утверждение Омутнинской городской Думы Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Программа разработана на основе данных муниципальных предприятий и организаций, в которых имеется доля муниципальной собственности.

Финансовые потребности организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые необходимы для реализации их инвестиционных программ, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Программа составлена с учетом планируемого в 2010 - 2015 годах строительства жилья, торгово-развлекательных и гостиничных комплексов, а также объектов социальной инфраструктуры.

В 2010 году Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Омутнинского городского поселения на 2010 - 2015 годы планируется дополнить мероприятиями организаций коммунального комплекса немуниципальной формы собственности.

Мероприятия Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Раздел 1. Теплоснабжение

| №п/п | Наименование мероприятия | Краткое обоснование необходимости | Стоимость тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2010 год |
| 1 | Реконструкция центральных тепловых пунктов (ЦТП) – 2 шт. Замена водонагревателей на пластинчатые теплообменники. | Повышение качества услуги ГВС. автоматическое поддержание постоянной температуры горячей воды | 3600=00 |
| 2 | Реконструкция теплотрассы от ул. 30 лет Победы до ул. Свободы (строительство отделения Сбербанка): - замена труб Ф 133 на Ф159 - L 165 м в двухтрубном подземном исполнении; - изоляция труб ППУ; - замена и установка запорной арматуры: Ф50 – 6 шт., Ф 80,Ф 40 ,Ф 150 – по 2 шт. - установка вентилей для слива воды Ф 25 – 10 шт. | Подключение новых и перспективных потребителей | 1882=90 |
| 3 | Установка повысительных насосов – 2 штуки и станции управления. | Подключение жилого дома на 60 квартир по адресу ул. Октябрьская д. 13 и перспективных потребителей | 750=00 |
| 4 | Прокладка обратных трубопроводов от жилых многоквартирных домов до центральных тепловых пунктов, установка насосов в ЦТП для циркуляции горячей воды | Повышение качества услуги ГВС, автоматическое поддержание постоянной температуры горячей воды, повышение качества услуги ГВС | 800=00 |
| 5 | Реконструкция аварийных участков тепловых сетей- 1500 м. (по результатам испытаний) | Аварийный износ. Повышение качества и надежности теплоснаб-жения, снижение потерь | 13306=00 |
| 6 | Реконструкция: замена изоляции тепловых сетей из мин.ваты на ППУ - 800 м | Повышение качества услуги теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии | 1580=00 |
| 7 | Строительство блочно– модульной котельной (ул. Коковихина) | Повышение надежности и качества услуги теплоснабжения | 5000=00 |
| 8 | Строительство надземной теплотрассы от котельной № 4 до школы № 9 (с последующим выводом из строя котельной школы) | Повышение надежности и качества услуги теплоснабжения, обеспечение безопасности населения | 2500=00 |
| 9 | Реконструкция тепловых сетей (ул. Стальская, 36): - замена Ф 89 на Ф 108 L – 170 м надземного исполнения; - изоляция труб ППУ. | Подключение новых и перспективных потребителей | 944=50 |
| 10 | Реконструкция тепловых сетей (строительство торгово-офисного центра ул. К. Либкнехта ,10): - замена Ф 108 на Ф 133 L – 80 м подземного исполнения; - изоляция труб ППУ; - замена запорной арматуры Ф 100 на Ф 125 - 2 шт. | Подключение новых и перспективных потребителей | 677=40 |
| 11 | Реконструкция тепловых сетей (строительство кафе ООО «Юность» ул. Свободы, 7): - замена Ф 76 L – 80 м наземного исполнения. | Подключение новых и перспективных потребителей | 302=00 |
| 12 | Реконструкция тепловых сетей (строительство магазина ул. Набережная ,1 б): - замена Ф 57 на Ф 76 L – 115 м надземного исполнения; - замена тепловых сетей Ф 76 на Ф 108 L – 90 м надземного исполнения. - изоляция труб ППУ; - врезка Ф 57 в Ф 76 – 6 шт. - замена запорной арматуры Ф 80 на Ф 100 – 2 шт., Ф 50 на Ф 80 – 2 шт. | Подключение новых и перспективных потребителей | 898=30 |
|  | Итого за 2010 год | 32241=10 |
| 2011 год |
| 1 | Реконструкция центральных тепловых пунктов (ЦТП) – 2 шт. Замена водонагревателей на пластинчатые теплообменники. | Повышение качества услуги ГВС. автоматическое поддержание постоянной температуры горячей воды | 3970=00 |
| 2 | Прокладка обратных трубопроводов от жилых многоквартирных домов до центральных тепловых пунктов, установка насосов в ЦТП для циркуляции горячей воды | Повышение качества услуги ГВС, автоматическое поддержание постоянной температуры горячей воды, повышение качества услуги ГВС | 840=00 |
| 3 | Реконструкция аварийных участков тепловых сетей- 1500 м. (по результатам испытаний) | Аварийный износ. Повышение качества и надежности теплоснабжения, снижение потерь | 13971=00 |
| 4 | Реконструкция: замена изоляции тепловых сетей из мин.ваты на ППУ - 800 м | Повышение качества услуги теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии | 1659=00 |
| 5 | 1.Реконструкция теплотрассы наземного исполнения (строительство торгового центра ул.Коковихина,7,13): - замена Ф 108 на Ф 133, L -90 м в 2-х трубном исполнении; - изоляция труб ППУ; -замена запорной арматуры Ф 57 – 6 шт. - вентиля с установкой для выпуска воздуха – 2 шт. - замена опор 2. Реконструкция теплотрассы наземного исполнения: - замена Ф 57 на Ф 89, L -160 м в 2-х трубном исполнении; - замена запорной арматуры с Ф108 на Ф133 -2 шт.; - замена запорной арматуры Ф57 – 6 шт.; - вентиля, установка для выпуска воздуха Ф15 – 2 шт. | Подключение новых и перспективных потребителей | 1566=60 |
|  | Итого за 2011 год | 22006=60 |
| 2012 год |
| 1 | Реконструкция центральных тепловых пунктов (ЦТП) – 2 шт. Замена водонагревателей на пластинчатые теплообменники. | Повышение качества услуги ГВС. автоматическое поддержание постоянной температуры горячей воды | 882=00 |
| 2 | Прокладка обратных трубопроводов от жилых многоквартирных домов до центральных тепловых пунктов, установка насосов в ЦТП для циркуляции горячей воды | Повышение качества услуги ГВС, автоматическое поддержание постоянной температуры горячей воды, повышение качества услуги ГВС | 4167=00 |
| 3 | Реконструкция аварийных участков тепловых сетей- 1500 м. (по результатам испытаний) | Аварийный износ. Повышение качества и надежности теплоснабжения, снижение потерь | 14669=00 |
| 4 | Реконструкция: замена изоляции тепловых сетей из мин. ваты на ППУ - 800 м | Повышение качества услуги теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии | 1742=00 |
| 5 | Реконструкция ЦТП 6 (строительство детского сада на 140 мест по ул. Свободы 46-а) | Подключение новых и перспективных потребителей | 2350=80 |
|  | Итого за 2012 год | 23810=80 |
| 2013 год |
| 1 | Реконструкция центральных тепловых пунктов (ЦТП) – 2 шт. Замена водонагревателей на пластинчатые теплообменники. | Повышение качества услуги ГВС. автоматическое поддержание постоянной температуры горячей воды | 926=00 |
| 2 | Прокладка обратных трубопроводов от жилых многоквартирных домов до центральных тепловых пунктов, установка насосов в ЦТП для циркуляции горячей воды | Повышение качества услуги ГВС, автоматическое поддержание постоянной температуры горячей воды, повышение качества услуги ГВС | 4376=00 |
| 3 | Реконструкция аварийных участков тепловых сетей- 1500 м. (по результатам испытаний) | Аварийный износ. Повышение качества и надежности теплоснабжения, снижение потерь | 15403=00 |
| 4 | Реконструкция: замена изоляции тепловых сетей из мин.ваты на ППУ - 800 м | Повышение качества услуги теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии | 1829=00 |
| 5 | Реконструкция тепловых сетей: - замена Ф 57 на Ф 89 L – 36 м надземного исполнения; - замена тепловых сетей Ф 57 на Ф 76 L – 60 м надземного исполнения; - изоляция труб ППУ; - врезка Ф 57 в Ф 89 – 4 шт.; - замена запорной арматуры Ф 50 на Ф 80 – 2 шт. | Подключение новых и перспективных потребителей | 384=50 |
|  | Итого за 2013 год | 22918=50 |
| 2014 год |
| 1 | Реконструкция центральных тепловых пунктов (ЦТП) – 1 шт. Замена водонагревателей на пластинчатые теплообменники. | Повышение качества услуги ГВС. автоматическое поддержание постоянной температуры горячей воды | 972=00 |
| 2 | Прокладка обратных трубопроводов от жилых многоквартирных домов до центральных тепловых пунктов, установка насосов в ЦТП для циркуляции горячей воды | Повышение качества услуги ГВС, автоматическое поддержание постоянной температуры горячей воды, повышение качества услуги ГВС | 2298=00 |
| 3 | Реконструкция аварийных участков тепловых сетей- 1500 м. (по результатам испытаний) | Аварийный износ. Повышение качества и надежности теплоснабжения, снижение потерь | 16173=00 |
| 4 | Реконструкция: замена изоляции тепловых сетей из мин.ваты на ППУ - 800 м | Повышение качества услуги теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии | 1920=00 |
|  | Итого за 2014 год | 21363=00 |
| 2015 год |
| 1 | Прокладка обратных трубопроводов от жилых многоквартирных домов до центральных тепловых пунктов, установка насосов в ЦТП для циркуляции горячей воды | Повышение качества услуги ГВС, автоматическое поддержание постоянной температуры горячей воды, повышение качества услуги ГВС | 1021=00 |
| 2 | Реконструкция аварийных участков тепловых сетей- 1500 м. (по результатам испытаний) | Аварийный износ. Повышение качества и надежности теплоснабжения, снижение потерь | 16982=00 |
| 3 | Реконструкция: замена изоляции тепловых сетей из мин.ваты на ППУ - 800 м | Повышение качества услуги теплоснабжения, снижение потерь тепловой энергии | 2016=00 |
| 4 | 1. Реконструкция тепловых сетей: - замена Ф 108 на Ф 325 L – 160 м надземного исполнения. 2. Реконструкция тепловых сетей: - замена Ф 108 на Ф 325, L – 20 м подземного исполнения - изоляция труб ППУ; - врезка Ф 108 в Ф 325 - 4 шт. (строительство жилых домов: 90-квартирного – Юных Пионеров, 70; 60-квартирного – Юных Пионеров, 56; 90-квартирного – Юных Пионеров, 39; 60-квартирного – Юных Пионеров, 37) | Подключение новых и перспективных потребителей | 3635=00 |
| 5 | Реконструкция тепловой сети (строительство гостиницы с кафе ул. Свободы 27-б): - замена Ф 159 на Ф -219 , L – 180 м в двухтрубном подземном исполнении: - изоляция труб ППУ; - замена запорной арматуры Ф 150 на Ф 200 – 2 шт.; - установка спускных вентилей Ф 40 - 2 шт. | Подключение новых и перспективных потребителей | 2812=90 |
| 6 | 1.Реконструкция подземной теплотрассы (70-квартирный жилой дом ул. Юных Пионеров 33-а): - L-120 м в двухтрубном исполнении; - изоляция труб ППУ; - замена запорной арматуры Ф 150 – 2 шт. 2. Строительство дренажа в хозяйственно–бытовую канализацию Ф 100 , L -15 м из теплокамеры на перекрестке ул. Юн. Пионеров - ул.Володарского (опуск Ф 500) | Подключение новых и перспективных потребителей | 1853=20 |
|  | Итого за 2015 год | 28320=10 |
|  | Итого по теплоснабжению | 150660=10 |

Раздел 2. Водоснабжение

| №п/п | Наименование мероприятия | Краткое обоснование необходимости | Стоимость тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2010 год |
| 1 | Строительство и ввод в эксплуатацию комплекса водопроводных сетей и сооружений в соответствии с проектом «Водоснабжение города Омутнинска Кировской области» | Круглосуточное водоснабжение населения центральной части города | 13528=90 |
| 2 | Строительство и реконструкция водопроводных сетей и сооружений |  |  |
| 2.1. | Участок ул. 30-летия Победы (от ул. Володарского до ул.Воровского) L=200 м, dy 100, полиэтилен. Итого 200 м | Замена аварийных участков, улучшение качества и надежности водоснабжения | 230=00 |
| 2.2. | Участок ул. Юных Пионеров (от пожарного гидранта пр. Макарова до разводного колодца между домами № 33 и № 31) L=289 м, dy 100 | Замена аварийных участков, улучшение качества и надежности водоснабжения | 290=00 |
| 2.3. | Участок ул. Красноармейская от ул. Воровского до водоразборной колонки полиэтилен. ду 32 мм L=80 м. | Замена аварийных участков, улучшение качества и надежности водоснабжения | 50=00 |
| 2.4. | Централизация водопроводных сетей п. Мирный (2 участка): 1. ул. Западная – ул. Дружба, 55м; 2. ул. Западная – Залазнинсклес (гараж), 55м. | Улучшение качества и надежности водоснабжения, подключение новых и перспективных потребителей | 50=00 |
|  | Итого за 2010 год |  | 14148=90 |
| 2011 год |
| 1. | Строительство и реконструкция водопроводных сетей и сооружений |  |  |
| 1.1. | Участок ул. Воровского (от ул. Свободы до ул. Юных Пионеров) L=375 м, dy 150, полиэтилен. Итого 375 м | Замена аварийных участков, улучшение качества и надежности водоснабжения | 550=00 |
| 1.2. | Участок ул. Юных Пионеров (от пожарного гидранта ул. Новая до пожарного гидранта пр. Макарова) полиэтилен, L=446 м, dy 63. Итого 446 м. | Замена аварийных участков, улучшение качества и надежности водоснабжения | 495=00 |
| 1.3. | Участок ул. Комсомольская (от ПГ, расположенного в 37 м от развилки до ул. Стальской) L=220 м, dy 100, полиэтилен. Итого 220 м | Замена аварийных участков, улучшение качества и надежности водоснабжения | 190=00 |
| 1.4. | Участок перекресток ул. Свободы ул. Комсомольской до кинотеатра «Спартак» а) L=14 м, dy 50, полиэтилен; б) L=16 м, dy 50, полиэтилен; в) L=48 м, dy 32, полиэтилен; г) L=18 м, dy 25, полиэтилен. Итого 96 м | Замена аварийных участков, улучшение качества и надежности водоснабжения | 125=00 |
| 1.5. | Участок переход через ул.30-лет Победы (от ПГ у дома № 13 до школы № 6) L=54 м, dy 60, полиэтилен. | Замена аварийных участков, улучшение качества и надежности водоснабжения | 80=00 |
| 1.6. | Строительство системы водоснабжения ул. Станционная дома № 4, 6, 7, 9, 10 L=690 м, dy 50, полиэтилен. | Улучшение качества и надежности водоснабжения, подключение новых и перспективных потребителей | 480=00 |
| 1.7. | Строительство системы водоснабжения ул. Кривцова дома № 3, 5, 7, 9. L=600 м, dy 63, полиэтилен. | Улучшение качества и надежности водоснабжения, подключение новых и перспективных потребителей | 450=00 |
|  | Итого за 2011 |  | 2370=00 |
| 2012 год |
| 1 | Строительство и реконструкция водопроводных сетей и сооружений |  |  |
| 1.1. | Участок ул. Ленина от скв. № 15493 до накопительного резервуара Н.С. № 7. L=270 м, dy 50, полиэтилен. | Замена аварийных участков, улучшение качества и надежности водоснабжения | 430=00 |
| 1.2. | Участок ул. Володарского от ул. Свободы к пруду L=150 м, dy 40 | Замена аварийных участков, улучшение качества и надежности водоснабжения | 80=00 |
| 1.3. | Строительство системы водоснабжения от д. Осокино до ул. Зеленая L = 1300м, dy 100 мм | Улучшение качества и надежности водоснабжения, подключение новых и перспективных потребителей | 1040=00 |
| 1.4. | Строительство системы водоснабжения ул. Уральская от ул.Азина до ул.Профсоюзная (БАМ – Профсоюзная) L = 600м, dy 100 мм | Улучшение качества и надежности водоснабжения, подключение новых и перспективных потребителей | 400=00 |
|  | Итого за 2012 год |  | 1950=00 |
| 2013 год |
| 1 | Строительство и реконструкция водопроводных сетей и сооружений |  |  |
| 1.1. | Участок от колодца по ул. Коковихина (в квартале 03-25) через территорию Водоканала до ул. Пугачева а) L=20 м, dy 100, полиэтилен; б) L=286 м, dy 60, полиэтилен.. | Замена аварийных участков, улучшение качества и надежности водоснабжения | 400=00 |
| 1.2. | Участок ул. Юн. Пионеров от ул.К.Либкнехта до ул. Воровского L=200 м, dy 108, полиэтилен. | Замена аварийных участков, улучшение качества и надежности водоснабжения | 220=00 |
| 1.3. | Участок микрорайон Лесозаводской L= 410 м, dy= 32, п/э | Замена аварийных участков, улучшение качества и надежности водоснабжения | 380=00 |
| 1.4. | Строительство водопроводных сетей по ул. Коковихина. Союз - шк. № 9 - Лесхоз | Улучшение качества и надежности водоснабжения, подключение новых и перспективных потребителей | 320=00 |
|  | Итого за 2013 год |  | 1940=00 |
| 2014 год |
| 1 | Строительство и реконструкция водопроводных сетей и сооружений |  |  |
| 1.1. | Строительство системы водоснабжения ул. Милицейская, 10. L=275 м | Улучшение качества и надежности водоснабжения, подключение новых и перспективных потребителей | 150=00 |
| 1.2. | Участок ул. Спортивная ду 50 мм L=200м | Замена аварийных участков, улучшение качества и надежности водоснабжения | 100=00 |
| 1.3. | Участок ул. Кривцова шк.№7 ду 32 мм L=90м | Замена аварийных участков, улучшение качества и надежности водоснабжения | 40=00 |
| 1.1. | Участок ул. Вокзальная ду 63 мм L=200м | Замена аварийных участков, улучшение качества и надежности водоснабжения | 100=00 |
|  | Итого за 2014 год |  | 390=00 |
| 2015 год |
| 1 | Строительство и реконструкция водопроводных сетей и сооружений |  |  |
| 1.1. | Строительство системы водоснабжения физкультурно-оздоровительного комплекса ул. Юн. Пионеров (парк) | Водоснабжение вновь строящихся объектов | Согласно проектно- сметной документации* |
| 1.2. | Строительство системы водоснабжения. Лыжный стадион на 500 мест по ул. Свободы. Из проектируемой скважины и водонапорной башни V=25 м3 и объем водопотребления 85 м3 /сут. | Водоснабжение вновь строящихся объектов | Согласно проектно- сметной документации* |
| 1.3. | Строительство системы водоснабжения. Комплексные малоэтажные застройки 55 коттеджей по ул. Свободы. Из проектируемой скважины и водонапорной башни V=25 м3 и объем водопотребления 43,7 м3 /сут. | Водоснабжение вновь строящихся объектов | Согласно проектно- сметной документации* |
|  | Итого за 2015 год |  | Согласно проектно- сметной документации* |
|  | * - Стоимость работ будет определена при проектировании |  |  |
|  | Итого по водоснабжению |  | 20798=90 |
| Раздел 3. Водоотведение |
| 2010 год |
| 1 | Модернизация городского канализационного коллектора (1 км) |  |  |
| 1.1. | Реконструкция участка коллектора с укладкой трубопровода аварийного сброса - 0,3 км | Обеспечение надежности функционирования системы водоотведения | 3600=00 |
| 2 | Реализация проекта реконструкции ОСК (2010-2015 г.г.) |  |  |
| 2.1. | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции очистных сооружений города Омутнинска | Обеспечение надежности функционирования системы ОСК | Согласно проектно- сметной документации* |
| 2.2. | Модернизация ОСК с заменой фекального насоса 140 м3/час (2 шт.) - ОСК | Обеспечение надежности функционирования системы ОСК | 140=00 |
| 2.3. | Модернизация оборудования для обеззараживание очищенных сточных вод на ОСК методом ультрафиолетового облучения | Охрана поверхностных вод от загрязнения | Согласно проектно- сметной документации* |
| 3 | Реализация проекта реконструкции канализационной насосной станции |  |  |
| 3.1. | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции канализационной насосной станции перекачки сточной воды ул. Пугачева г. Омутнинска | Обеспечение надежности функционирования системы водоотведения | Согласно проектно- сметной документации* |
| 3.2. | Модернизация канализационной насосной станции ул. Пугачева (Насос СН-250-200-400/4Б 720 м3/час (2 шт.)) | Обеспечение надежности функционирования системы водоотведения | 300=00 |
| 4 | Реконструкция системы водоотведения и очистки сточных вод в д. Плетеневская |  |  |
| 4.1. | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции | Охрана поверхностных вод от загрязнения | Согласно проектно- сметной документации* |
|  | Итого за 2010 год |  | 4040=00* |
| 2011 год |
| 1 | Модернизация городского канализационного коллектора (1 км) |  |  |
| 1.1 | Устройство участка коллектора с увеличением диаметра трубопровода по ул. Вокзальная от ул.Герцена до ул.Пугачева (0,7 км) | Обеспечение надежности функционирования системы водоотведения | 8300=00 |
| 2 | Реконструкция системы водоотведения и очистки сточных вод в д. Плетеневская |  |  |
| 2.1. | Реализация проекта реконструкции системы водоотведения и очистки сточных вод в д. Плетеневская (2011-2012 годы) | Охрана поверхностных вод от загрязнения | Согласно проектно- сметной документации* |
| 3 | Строительство и реконструкция канализационных сетей |  |  |
| 3.1. | Участок от канализационной насосной станции перекачки стоков до ул.Северная L=600 м, dy 2 х 300, полиэтилен. | Обеспечение надежности функционирования системы водоотведения | 1500=00 |
| 3.2. | Строительство системы водоотведения ул. Станционная дома № 4, 6, 7, 9, 10. ду 200 мм L=500м | Соблюдение санитарно-гигиеничес-ких норм и подключение новых и перспективных потребителей | 700=00 |
| 3.3. | Строительство системы водоотведения ул. Кривцова дома № 3, 5, 7, 9. ду 200 мм L=500м | Соблюдение санитарно-гигиеничес-ких норм и подключение новых и перспективных потребителей | 700=00 |
| 4 | Реализация проекта реконструкции ОСК (2010-2015 г.г.) |  |  |
| 4.1. | Модернизация ОСК - замена воздуходувок марки ВТ–50 на ЭФ-107 3шт. | Обеспечение надежности функционирования системы ОСК | 1719=00 |
|  | Итого за 2011 год |  | 12919=00* |
| 2012 год |
| 1 | Реализация проекта реконструкции ОСК (2010-2015 г.г.) |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт (бетонирование) лотков к первичным отстойникам на ОСК, в том числе ремонт настилов лотков. | Обеспечение надежности функционирования системы ОСК | 150=00 |
| 1.2. | Капитальный ремонт первичных и вторичных отстойников на ОСК. |  | 420=00 |
| 1.3. | Реконструкция аэрационной системы на ОСК | Обеспечение надежности функционирования системы ОСК | 1177=00 |
| 2 | Реконструкция канализационных сетей |  |  |
| 2.1. | Реконструкция канализационного коллектора по ул. 30 лет Победы двор дома №21 - 70м. | Замена аварийных участков канализации | 200=00 |
|  | Итого за 2012 год |  | 1947=00 |
| 2013 год |
| 1 | Реализация проекта реконструкции ОСК (2010-2015 г.г.) |  |  |
| 1.1. | Реконструкция магистральных воздухопроводов L=260 м, dy 225-320, полиэтилен. | Обеспечение надежности функционирования системы ОСК | 322=00 |
|  | Итого за 2013 год |  | 322=00 |
| 2014 год |
| 2 | Реконструкция канализационных сетей |  |  |
| 2.1. | Строительство системы водоотведения ул.Милицейская, 10. L=300 м | Соблюдение санитарно-гигиенических норм и подключение новых и перспективных потребителей | 350=00 |
|  | Итого за 2014 год |  | 350=00 |
| 2015 год |
| 1. | Строительство сетей водоотведения |  |  |
| 1.1. | Физкультурно-оздоровительный комплекс ул. Юн. Пионеров (парк) | Водоотведение вновь строящихся объектов | Согласно проектно- сметной документации* |
| 1.2. | Лыжный стадион на 500 мест по ул. Свободы. Из проектируемой скважины и водонапорной башни V=25 м3 и объем водопотребления 85 м3 /сут. | Водоотведение вновь строящихся объектов | Согласно проектно- сметной документации* |
| 1.3. | Комплексные малоэтажные застройки 55 коттеджей по ул. Свободы. Из проектируемой скважины и водонапорной башни V=25 м3 и объем водопотребления 43,7 м3 /сут. | Водоотведение вновь строящихся объектов | Согласно проектно- сметной документации* |
|  | Итого за 2015 год |  | Согласно проектно- сметной документации* |
|  | * Окончательная стоимость работ будет определена проектной документацией |  |  |
|  | Итого по водоотведению |  | 19578=00 |
|  | Всего по программе |  | 191037=00 |

________________________