УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации муниципального образования

Омутнинское городское поселение

___________И.В. Шаталов

«_18_» _июля_ 2019г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

выполнение работ по разработке проектной документации: «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Омутнинск Кировской области»

Срок выполнения работ: начало работ — с даты заключения Контракта, окончание работ — до 01.11.2020

| 1 | Основание для проектирования. | Статьи 80.1, 80.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ; Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2018 № 542 «Об утверждении правил организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде» (далее – Постановление № 542); Муниципальная программа «Рекультивация свалки твердых бытовых отходов на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2019-2024" (утверждена постановлением администрации муниципального образования Омутнинское городское поселение от 07.06.2019 №487 с изменениями от 22.07.2019 № 625 "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Омутнинского городского поселения на 2019- 2024 годы") |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование и адрес заказчика | Администрация муниципального образования Омутнинское городское поселение, Кировская область, Омутнинский район, г. Омутнинск, ул. Комсомольская, д. 9. |
| 3 | Наименование проектной документации | «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г.Омутнинск Кировской области» |
| 4 | Назначение | Проведение мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на земельном участке с кадастровым номером: 43:22:310179:171 |
| 5 | Месторасположение объекта проектирования. | Кировская область, Омутнинский район, г. Омутнинск. Кадастровый номер земельного участка: 43:22:310179:171 |
| 6 | Основные технико-экономические показатели объекта проектирования | 1. Площадь земельного участка - 35000 кв.м; 2. Объем накопленных отходов – 238,4 тыс.м3 (требует уточнения). |
| 7 | Потребность в изыскательских работах | Выполнить: - инженерно-геологические изыскания по площади территории санкционированной свалки; - инженерно-геодезические изыскания по площади территории санкционированной свалки; -инженерно-экологические изыскания по площади территории санкционированной свалки, а также в пределах СЗЗ, установленной в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в том числе с определением: - объема (массы) размещенных отходов и их классов опасности; - площади и высоты существующего склада отходов; - содержания загрязняющих веществ в почве, поверхностных водах, подземных водах, атмосферном воздухе; - негативного изменения недр, растительного мира (степень деградации растительных организмов), животного мира (степень угнетения животных организмов); - степени миграции загрязняющих веществ в компоненты окружающей среды с указанием процессов (течение жидкостей, диффузия, дисперсия, осаждение и др.); - вероятности возникновения экологических рисков (с указанием факторов); - наличия (отсутствия) на границах земельного участка охранных зон мест забора хозяйственно-питьевых вод; - наличия (отсутствии) на свалке опасных веществ, указанных в международных договорах, стороной которых является РФ и занесением соответствующей информации в форму согласно приложению к техническому заданию. Изыскания проводятся в объеме, необходимом для разработки проектной документации. Подготовить технические отчеты о выполненных изысканиях, включающие фотоматериалы. |
| 8 | Порядок проведения работ. | Проведение инженерных изысканий. Разработка предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, рекультивации свалки в г. Омутнинск Кировской области (далее - материалы ОВОС) (включая краткое изложение для неспециалистов) в соответствии с требованиями п. 3.2.1 и 3.2.2 Положения об оценке воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 №372 (далее – Положение). Участие в общественных обсуждениях предварительного варианта материалов ОВОС. Разработка окончательного варианта материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и информации, поступившей от участников процесса оценки воздействия на окружающую среду, а также протоколов общественных обсуждений в соответствии с п. 3.3 и разделом 5 Положения. Исполнитель обеспечивает Заказчика материалами и документацией, необходимой для проведения общественных обсуждений. Исполнитель по заявке Заказчика предоставляет технические отчеты по результатам инженерных изысканий и информацию по форме согласно приложению к техническому заданию. После утверждения Заказчиком в соответствии с п. 3.3.2 Положения материалы ОВОС передаются для использования при подготовке обосновывающей документации (проекта). Разработка проектной документации «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Омутнинск Кировской области». Участие в общественных обсуждениях объекта государственной экологической экспертизы. Прохождение государственной экологической экспертизы, государственной экспертизы, проверка достоверности определения сметной стоимости, согласование с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. Необходимость проведения государственной экспертизы определяется на стадии готовности проектной документации. Заявителем на проведение экспертиз является Заказчик. Исполнитель обеспечивает участие непосредственных исполнителей работ в ходе заседаний экспертной комиссии государственной экологической экспертизы, а также доработку проектной документации на безвозмездной основе по замечаниям органов, осуществляющих экспертизы и согласования. |
| 9 | Требования к составу и оформлению документации | В материалах ОВОС необходимо провести анализ современного состояния окружающей среды в районе размещения в границах санитарно-защитной зоны свалки с учетом результатов инженерных изысканий. Рассмотреть варианты мероприятий по ликвидации накопленного вреда, включая рекультивацию без вывоза свалочного грунта. Провести оценку воздействия на окружающую среду в период и после проведения мероприятий по ликвидации накопленного вреда. Рассмотреть возможные аварийные ситуации в процессе проведения рекультивации и после ее окончания, а также разработать мероприятия, позволяющие не допустить загрязнение окружающей среды в ходе аварийной ситуации и в процессе ликвидации ее последствий. Разработать программу экологического мониторинга и контроля. Состав материалов ОВОС должен соответствовать типовому содержанию материалов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в инвестиционном проекте (приложение к Положению). Разработать проектную документацию «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Омутнинск Кировской области» Обеспечить формирование комплекта проектной документации в соответствии с Постановлением № 542 и комплекта проектной документации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Технические отчеты по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим, инженерно-экологическим изысканиям. |
| 10 | Основные требования к проектным решениям | Технические решения по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, рекультивации свалки в г. Омутнинск Кировской области не должны относится к строительству (реконструкции) объектов капитального строительства. При проведении проектных работ конструктивные решения принимать с учетом требований действующих строительных и технологических норм и правил. Применяемые технологии работ в процессе их проведения и после рекультивации должны обеспечить требования природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Принимаемые технические решения и материалы, согласовать с Заказчиком. |
| 11 | Сопровождение проектной документации на стадии направления заявки на предоставление субсидии из средств федерального бюджета. | Исполнитель предоставляет гарантии качества выполненных работ в объеме: - сопровождение проектной документации «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Омутнинск Кировской области» на стадии представления Заказчиком в Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации (далее — Минприроды России). - устранение замечаний Минприроды России на безвозмездной основе в течении 5 рабочих дней со дня получения замечаний от Заказчика - срок предоставления гарантий качества выполненных работ устанавливается до принятия Минприроды России решения о предоставлении субсидии из средств федерального бюджета на реализацию мероприятий на реализацию проектной документации «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки в г. Омутнинск Кировской области». |
| 12 | Количество экземпляров документации, выдаваемых заказчику | Проект - в 7 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде. |
| 13 | Прочие условия | Направление рекультивации: лесохозяйственное или для размещения предприятий 4 класса вредности. |
| 14 | Сметная документация | Смету выполнить на основании нормативов, вошедших в федеральный реестр сметных нормативов, по сборнику ТЭР в базисном уровне цен и на 3 квартал 2019 года. Учесть индекс дефлятор на 2022 год. Сводным сметным расчетом предусмотреть в том числе затраты на ведение строительного контроля, ведение авторского надзора, непредвиденные затраты в размере 2%. В сводном сметном расчете не включается стоимость работ ПИР. |