# Состав генерального плана

Генеральный план муниципального образования Омутнинское городское поселение содержит:

- Часть 1. Положение о территориальном планировании. Пояснительная записка.

- Карту функциональных зон, границ населенных пунктов и планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения муниципального образования Омутнинское городское поселение, М 1: 25 000.

- Карту функциональных зон и планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения г. Омутнинска, М 1: 5 000.

К генеральному плану муниципального образования Омутнинское городское поселение прилагаются материалы по обоснованию:

  - Часть 2. Пояснительная записка.

  - Карта границ поселения и существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, местоположение существующих и строящихся объектов федерального, регионального и местного значения муниципального образования Омутнинское городское поселение, М 1: 25 000.

  - Карта границ территории объектов культурного наследия и зон с особыми условиями использования территории МО Омутнинское городское поселение, М 1:25 000.

  - Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МО Омутнинское городское поселение, М 1:25 000.

  - Карта существующих и строящихся объектов федерального, регионального и местного значения г. Омутнинска, М 1:5 000.

  - Карта зон с особыми условиями использования территории, объектов культурного наследия РФ, территорий и объектов, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера г. Омутнинска, М 1:5 000.

# Оглавление

Состав генерального плана	3

Оглавление	4

1. Введение	6

2.	Комплексный градостроительный анализ территории муниципального образования Омутнинское городское поселение	8

2.1.	Основные сведения о территории	8

2.2.	Природные условия и ресурсы	11

2.2.1.	Климат	11

2.2.2.	Геолого-геоморфологические условия	13

2.2.3.	Почвенный покров	13

2.2.4.	Водные ресурсы	13

2.2.5.	Лесные ресурсы	16

2.2.6.	Минерально-сырьевые ресурсы	18

2.3.	Особо охраняемые природные территории	23

2.4.	Объекты культурного наследия	23

2.5.	Зоны с особыми условиями использования территории	29

3.	Планировочная структура и функциональное зонирование	46

3.1.	Административные границы МО Омутнинское городское поселение	46

3.2.	Планировочная структура.	52

3.3.	Предложения по включению в границы населенных пунктов земель иных категорий	55

3.4.	Функциональное зонирование	55

4.	Обоснование вариантов размещения объектов регионального значения, местного значения муниципального Омутнинского района и Омутнинского городского поселения, планируемое установление зон с особыми условиями использования	58

4.1.	Оценка демографического потенциала территории	58

4.1.1.	Современная демографическая ситуация	58

4.1.2.	Трудовые ресурсы	61

4.1.3.	Прогнозирование численности населения	64

4.2.	Развитие жилищной сферы	68

4.3.	Развитие социальной сферы	76

4.3.1.	Система образования	76

4.3.2.	Система здравоохранения	83

4.3.3.	Физическая культура и спорт	89

4.3.4.	Учреждения культуры и досуга	91

4.3.5.	Прочие объекты сервиса, торговли	94

4.3.6.	Организация ритуальных услуг	102

4.4.	Развитие производственной сферы	102

4.4.1.	Промышленность	102

4.4.2.	Сельское хозяйство	107

4.4.3.	Малый бизнес и предпринимательство	108

4.5.	Развитие транспортной инфраструктуры	114

4.5.1.	Внешний транспорт	114

4.5.2.	Улично-дорожная сеть	117

4.6.	Развитие инженерной инфраструктуры	121

4.6.1.	Водоснабжение	121

4.6.2.	Водоотведение	127

4.6.3.	Санитарная очистка территории	129

4.6.4.	Теплоснабжение	132

4.6.5.	Электроснабжение	134

4.6.6.	Газоснабжение	135

4.6.7.	Средства связи	137

4.7.	Мероприятия по охране объектов культурного наследия	140

4.8.	Мероприятия по охране окружающей среды	141

4.8.1.	Охрана атмосферного воздуха	141

4.8.2.	Охрана водных ресурсов	144

4.8.3.	Охрана почвенного покрова	148

4.8.4.	Озеленение территорий	150

4.8.5.	Организация зон отдыха, массового спорта и лечебно-оздоровительного назначения	151

4.9.	Чрезвычайные ситуации природного характера	154

4.10.	Чрезвычайные ситуации техногенного характера	157

4.11.	Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	160

4.12.	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	163

## 1. Введение

Проект генерального плана муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области разработан в соответствии с муниципальным контрактом №0140300017712000045-1от 08 октября 2012г, заключенным между администрацией  муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области и ОАО «Кировводпроект»

Проект генерального плана МО Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ (с изм. от 04 марта 2013 года № 22-ФЗ), Закона Кировской области «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» от 28.09.2006г. №44-ЗО, Закона Кировской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области от 04.05.2007г. №105-ЗО, Закона Кировской области «Об особо охраняемых природных территориях Кировской области» от 08.10.2007г. №169-ЗО, Региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области (утверждены Постановлением Правительства Кировской области от 14.10.2008г. №149/418), Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011г. №244),  и других нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней.

В проекте генерального плана были учтены положения стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, программ социально-экономического развития с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ, организаций коммунального комплекса, схем территориального планирования Кировской области и Омутнинского района, а также Правил землепользования и застройки г. Омутнинска.

Основные программы, действующие на территории Омутнинского городского поселения:

- Программа социально-экономического развития муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2008-2013 годы;

- Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Омутнинска на 2010-2020 годы»;

- Программа развития Омутнинского городского поселения Омутнинского района Кировской области на 2012 год;

- Программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Омутнинского городского поселения» на 2013 год;

- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Омутнинского городского поселения на 2013 – 2015 годы;

- Инвестиционная Программа МУП ЖКХ Омутнинского района «Установка блочной модульной котельной мощностью 1,5 МВт» на 2012-2015 годы;

- Программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2008-2013 годы»;

- Программа «Развитие туризма в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2008-2013 годы»;

-  Городская целевая Программа «Молодёжь» 2012 - 2014 года;

-  Программа «Профилактика немедицинского потребления наркотических, психотропных и одурманивающих веществ на территории Омутнинского городского поселения на 2012 год», в рамках городской  целевой  программы «Молодёжь» 2012 – 2014 года;

- Городская целевая Программа «Белая трость» на 2013 год;

- Городская целевая Программа «Профилактика безнадзорности и предупреждения правонарушений несовершеннолетних в Омутнинском городском поселении на 2013-2015 годы»;

- Городская целевая Программ  «Социальная поддержка инвалидов и детей-инвалидов Омутнинского городского поселения на 2013 год»;

- Целевая программа «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение» 2011-2014 г.г.

Основной целью генерального плана МО Омутнинское городское поселение  (в соответствии с Градостроительным кодексом РФ) является обеспечение устойчивого развития территории на основе территориального планирования и функционального зонирования.

Устойчивое развитие территорий предполагает обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Для достижения поставленной цели в рамках генерального плана решались следующие задачи:

-	выявление проблем градостроительного развития территории, обеспечение их решения на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

-	определение основных направлений и параметров пространственного развития городского поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти;

-	создание электронной основы проекта генерального плана городского поселения с учетом новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Проект генерального плана МО Омутнинское городское поселение разработан на следующие проектные периоды:

исходный год – 2011 г.,

- I этап (первая очередь) – 3-10 лет;

- II этап (расчетный срок) –15-20 лет;

- III этап – прогноз на 30-40 лет, перспектива.

III этап графически отражается в территориях, резервируемых для перспективного развития поселения за пределами расчетного срока Генерального плана.

В рамках данного проекта разработан также генеральный план административного центра поселения – г Омутнинска.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе MapInfo, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных. Для разработки карт использовались материалы ранее выполненных топографических съемок масштаба 1:10 000 и 1:2 000 на бумажных носителях.

# Комплексный градостроительный анализ территории муниципального образования Омутнинское городское поселение

Комплексная оценка территории проведена посредством анализа природных и техногенных условий с целью определения территориальных ресурсов развития муниципального образования.

## Основные сведения о территории

В соответствии с Уставом полное наименование поселения - муниципальное образование Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области.

Сокращенное – Омутнинское городское поселение.

Использование полного и сокращенного наименования поселения в актах и документах имеет равную юридическую силу.

Омутнинское городское поселение расположено в юго - западной части Омутнинского района Кировской области.

Территория  городского поселения определена границами, установленными Законом Кировской области «Об установлении границ муниципальных образований Кировской области и наделении их статусом муниципального района, городского округа, городского поселения, сельского поселения».

Омутнинское городское поселение граничит: на севере – с Восточным  городским поселением, на востоке - с Белореченским, Вятским и Залазнинским, Шахровским сельскими поселениями, на юге – с Ярским муниципальным районом Удмуртской республики, на западе -  с Фалёнским городским поселением Фалёнского района, на западе с Чернохолуницким  сельским поселением Омутнинского района.

Рис. 2.1.1.Территория Муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области

В соответствии с Законом Кировской области от 04 декабря 2007г. №203-ЗО (ред. от 25.07.2012г.) «О реестре административно-территориальных единиц и населенных пунктов Кировской области» в состав Омутнинского городского поселения входит 5 населенных пунктов: г. Омутнинск в границах городской черты, посёлок Васильевский, посёлок Омутнинский, деревня Плетенёвская, деревня Осокино.

Административный центр Омутнинского городского поселения  - город Омутнинск

Таблица 2.1.1.Сведения о населённых пунктах Омутнинского городского поселения.

| № п/п | Название населённых пунктов | Площадь (га) | Расстояние от центра поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Омутнинск | 4562 |  |
| 2 | п. Васильевский | 41 | 44,0 |
| 3 | п. Омутнинский | 39 | 12,0 |
| 4 | д. Плетеневская | 64 | 5,0 |
| 5 | д. Осокино | 22 | 2,5 |

Территория Омутнинского городского поселения занимает 81547 га земель, в том числе лесов – 73800 га и сельскохозяйственных угодий – 2500 га. Территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли поселения, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения поселения, рекреационные земли, земли для развития  городского поселения.

Транспортная инфраструктура Омутнинского городского поселения представлена автомобильным и железнодорожным транспортом, которые осуществляют грузовые и пассажирские перевозки. С запада на восток поселение пересекает автомобильная дорога регионального значения «Киров – Слободской – Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево – граница Пермской области» и железнодорожная ветка «Яр – Верхнекамская» с железнодорожной станцией Стальная в г. Омутнинске. Расстояние до областного центра г. Киров по железной дороге составляет 232 км. Расстояние до областного центра по  автомобильной дороге - трассе «Киров – Слободской – Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево – граница Пермской области» – 182 км.

По уровню экономического развития и освоенности территории г. Омутнинск имеет промышленную специализацию. Главные отрасли: металлургическая, заготовка и переработка леса. На территории города располагается ЗАО «Омутнинский металлургический завод», являющийся градообразующим предприятием и определяющим дальнейшее развитие г. Омутнинска.

Территория Омутнинского городского поселения имеет выгодное географическое положение: хорошую транспортную доступность, развитую сеть автомобильных дорог, выход на железнодорожную сеть ОАО «РЖД». Территория имеет резервы для промышленного и сельскохозяйственного развития, а также комплексного освоения жилищного строительства.

Историческая справка

В 1773 году 6 июня (17-го по новому стилю) Государственная берг-коллегия издала указ о строительстве на реке Омутной железоделательного завода с одной домной, кричной фабрикой с шестью горнами и паровыми молотами, предписав: "завод строением окончить и в действие пустить в трехгодовой срок неотменно". Владелец Пудемского завода, подполковник И.П. Осокин выполнил это поручение за два года. Осенью 1775 года была выдана первая плавка. Предпосылками к основанию завода были рудоносные площади и огромные лесные массивы, дававшие древесный уголь для доменной плавки и кричного производства железа. И, конечно, река, пригодная для создания пруда и обеспечивающая сплав готовой продукции. Назывался поселок в честь владельца завода - Осокино, позднее - Омутная, а еще позднее - Омутнинский завод.

К концу прошлого столетия завод считался крупным предприятием черной металлургии страны. А поселок Омутнинский - большим населенным пунктом Вятской губернии. В нем насчитывалось полторы тысячи дворов, проживало три тысячи человек. Когда образовался Омутнинский уезд, то Омутнинск, получивший статус города в 1921 году, стал уездным центром.

В 1929 году начато строительство железной дороги “Яр - Фосфоритная”, в июне 1931 г. прошел первый поезд в г. Омутнинск.

В сентябре 1937 года построена узкоколейная железная дорога, которая связала два завода: Омутнинский металлургический и Чернохолуницкий металлургический.

В годы Великой отечественной войны металлургический завод выпускал продукцию для фронта. Большинство мужчин воевали с фашистами, а их место у мартеновских печей и прокатных станов заняли женщины и дети. В Омутнинске – глубоком тылу, были расположены два эвакогоспиталя для тяжелораненых.

В настоящее время закрытое акционерное общество «Омутнинский металлургический завод» представляет собой предприятие с неполным металлургическим циклом, специализирующееся на выпуске горячекатаных фасонных профилей и стальных фасонных профилей высокой точности (СФПВТ) сложных сечений, которые используются в автомобилестроении, машиностроении, станкостроении, приборостроении, производстве хозтоваров и многих других отраслях.

## Природные условия и ресурсы

### Климат

Омутнинское городское  поселение согласно СНиП 23-01-99 относится к 1В климатическому району для строительства.

По обеспеченности термическими ресурсами район относится к умеренной зоне.

Самым холодным месяцем в году является январь со средней месячной температурой воздуха -17,3°С, самым теплым – июль со средней месячной температурой +24,8°С. Абсолютный минимум температуры зимой может достигать – 50° С, максимум летом +38° С.

Образование устойчивого снежного покрова происходит в среднем во второй декаде ноября, продолжительность снежного покрова – 170 дней. Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму составляет 59 сантиметров. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов в зависимости от вида грунта составляет от 68 до 76см. Разрушение устойчивого снежного покрова происходит в конце второй декады апреля.

Характерной чертой зимней циркуляции являются частые вторжения воздушных масс с севера, а также южные циклоны, с которыми связаны резкие изменения погоды (снегопады, оттепели). В весенне-летний период возможны возвраты холодов, вызванные вторжением холодного арктического воздуха. Нередко похолодания сопровождаются обильным выпадением снега. Смена теплого и холодного периодов обуславливается переходом температуры воздуха через 0о С. Этот переход весной происходит в начале-середине апреля, осенью в третьей декаде октября.

Годовая сумма осадков составляет в среднем 577 мм. Из них дождевых осадков выпадает с апреля по октябрь 393 мм, максимальный слой суточных осадков в это время 70мм.  Количество талых осадков за холодный период (ноябрь-март) - 139 мм.

Средняя годовая относительная влажность воздуха в составляет 76%, наиболее высокое значение наблюдается в зимнее время (82–84%), летом уменьшается до 65–70%. При засушливой жаркой погоде в летний период влажность воздуха может упасть до 20-30%.

Среднемесячная и среднегодовая скорость ветра достигает 2,4 метра в секунду. Минимум скорости ветра приходится на летние месяцы. Наибольшее значение скорости ветра приобретают с октября по январь. Преобладающее направление ветра – южное и юго-западное. Скорость ветра, вероятность превышения которой в течение года составляет 5%, равна 7м/с.

Таблица 4.  Среднегодовая повторяемость ветра в % по направлениям (1985-2007гг).

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 6 | 8 | 7 | 29 | 20 | 13 | 10 | 24 |

Источник: данные ГУ «Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Таблица 5.  Среднемесячная и среднегодовая скорость ветра (м/с).

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,4 |

К особенностям климата относятся довольно частая повторяемость опасных метеорологических явлений (туманы, грозы, метели и т.п.), которые оказывают значительное влияние на хозяйственное использование территории.

В августе-сентябре бывает до 24 дней с туманами. Грозы наблюдаются чаще всего летом. Основное число гроз приходится на период с мая по август, в среднем за год отмечается до 30 дней с грозой. Грозы являются опасным метеорологическим явлением, сопровождающимся сильными электрическими разрядами, порывистыми ветрами, сильными ливнями, часто выводят из строя линии электропередачи и связи, вызывая пожары, затрудняют работу многих отраслей хозяйства. В зимний период часты метели.

### Геолого-геоморфологические условия

Территория Омутнинского городского поселения находится на Вятско-Камской возвышенности и представляет собой  в геоморфологическом отношении, возвышенную пологохолмистую равнину, расчлененную долинами рек, ручьями. Рельеф окружающей местности увалисто - волнистый, вершины слабовыпуклые, склоны пологие.

На территории Омутнинского городского поселения литологический состав коренных образований разнообразен: глины, алевролиты, песчаники, реже мергели и известняки, в долине р. Омутной – иловатые суглинки и плохо разложившийся торф. Преимущественным развитием пользуются глинистые породы, которые в вертикальном разрезе чередуются с карбонатными и песчанистыми, содержащие водоносные горизонты, вода которых используется для хозяйственно-питьевого использования

Поймы крупных рек относительно широкие, заболоченные, ежегодно затапливаются паводковыми водами.

По инженерно-геологическим условиям территории населённых пунктов  отнесены к району, пригодному к застройке с минимальным объёмом инженерно-геологических исследований, за исключением долины р. Омутной, где факторами, осложняющими освоение являются близкое залегание уровня грунтовых вод, заболачивание и заторфовывание, а также затопляемые паводковыми водами при наивысшем уровне воды 1% обеспеченности.

### Почвенный покров

Наиболее распространены почвы дерново - подзолистые, суглинистые. Грунты характеризуются следующим составом: 0,5-0,6 м – растительный слой, далее 2,7-8,1м – суглинки и глины, ниже – пески и супеси. Грунтовые воды залегают на глубине от 3 до 8 метров. При распашке почв на склонах почвенные процессы нередко дополняются геологическими, а именно, смывом или намывом. Такие почвы – основной пахотный фонд, который  нуждается в бережном отношении.

### Водные ресурсы

Омутнинское городское поселение расположено в юго- западной  части Омутнинского района Кировской области. В пределах поселения речная сеть представлена рекой Вятка и её притоками: реками Омутная, Бол. Бисера, Мал. Бисера, Песчанка, Бол. Порывай, Мал. Порывай, Берёзовка,  Бол.Таволжанка, Филипповка Пермянка, Ниж. и Ср. Кочинская,  и многочисленными мелкими реками и ручьями без названия.

р. Вятка

Река Вятка берет свое начало из небольшого озера, расположенного среди Вятско-Пермских Увалов (у д. Калеваевской) в Ярском районе Республики Удмуртия. Впадает с правого берега в р. Каму на 1 км от устья в Республике Татарстан. В пределах Омутнинского городского поселения длина реки Вятка составляет 20км.

Течение реки имеет северное направление. Русло очень извилистое, долина широкая и сильно заболоченная. Пойма реки большей частью луговая, местами заболоченная, в присклоновой части закрытая, залесенная и закустаренная.

Преобладающая ширина русла 30 - 50 м, наибольшая – 60 м, наименьшая – 10 м.

Дно реки преимущественно песчаное, местами гравелистое, на плесах илистое. Русло р. Вятка развивается преимущественно по типу свободного и незавершенного меандрирования. Русло образует большие излучины длиной до 1 км и шириной перешейков от 60 до 200 метров.

Река Вятка – типичная равнинная река, обладает плавным продольным профилем с небольшими уклонами и небольшой скоростью течения. Средняя скорость течения в период летне – осенней межени  0,13 – 0,4 м/сек. наибольшие глубины – 2-3 м на плёсах, до 0,3-1,0 м на перекатах.

р. Омутная

Река Омутная впадает в реку Вятка с левого берега на 1233 км от устья.Берёт своё начало в лесах Республики Удмуртия. Водосбор овальной формы, ориентирован с юго-запада на северо-восток. Пойма реки двухсторонняя шириной до 500м.

Русло реки среднеизвилистое, шириной 10-25 м, глубиной 1,5-3,0 м, заросшее кустарником, луговой и болотной растительностью. Средняя скорость течения в период летнее – осенней межени 0,09-0,35 м/сек. На расстоянии от устья р. Омутной расположено Омутнинское водохранилище объёмом 32,5 млн. м3 Назначение водохранилища – промышленное водоснабженеие, рекреация.

В г Омутнинске на р. Омутная располагается Омутнинское водохранилище. Гидроузел представляет собой земляную плотину с водосбросом. Площадь зеркала равна 950 га, длина – 10 км, ширина (макс) – 1,1 км (ср.0,95), НПУ – 184,0 м. Пруд на р. Омутная создавался для целей металлургической промышленности и используется в этом качестве до сих пор, также для регулирования стока малых рек, для нужд малой энергетики, лесосплава, рыболовства, водоснабжения, орошения, для украшения города, противопожарных целей.

Омутнинское водохранилище

р. Большая Бисера

Река Большая Бисера протекает в южной части поселения и впадает с левого берега в р. Вятку. Протяженность реки, проходящей по территории Восточного городского поселения составляет 9,4 км, река берет свое начало в лесах Омутнинского района.

Водосбор овальной формы, ориентирован с юго-запада на северо-восток, покрыт лесом. Пойма реки двухсторонняя шириной до 500 м.

Русло реки среднеизвилистое, шириной 20-30 метров, глубиной 1,5-3,0 метров, заросшее кустарником, луговой и болотной растительностью. Средняя скорость течения в период летне-осенней межени 0,09-0,30 м/сек.

Водный режим рек

Водность рек в значительной степени зависит от характера их питания. Реки поселения получают питание от таяния снега, дождей и грунтовых вод. Дожди влияют на речной сток летом и осенью, вызывая кратковременные и сравнительно невысокие подъемы воды. Зимой, когда реки покрыты льдом, питание рек происходит за счет грунтовых вод. Заметную роль в питании рек грунтовые воды играют и летом, поступая с небольших глубин (3-5 м).

Поверхность водоразделов покрыто лесами, а лес задерживает таяние снега и замедляет поверхностный сток. Распределение стока воды рек в течение года неравномерное. Максимальный бывает в мае и составляет 38% от годового, минимальный – 2% в феврале и марте. На период весеннего половодья проходит 60-75 % годового стока.

Поскольку в питании рек преобладающее значение имеют весенние талые воды, наивысшие уровни наблюдаются в половодье. Летом уровни воды в реках низкие (летняя межень), особенно в июле и августе. Но в некоторые годы от выпадения обильных дождей бывают летние паводки. С конца сентября – осенью, начинается повышение уровня. Оно связано с частым выпадением дождей и уменьшением испарения из-за понижения температуры воздуха.

Годовой ход температур воды рек согласуется с годовым ходом температуры воздуха. Однако изменение температуры воды происходит плавно, отсутствуют резкие понижения и повышения, характерные для температуры воздуха. Продолжительность купального сезона составляет 80-90 дней.

Первые осенние ледяные образования появляются обычно в самом конце октября, в виде сала, шуги и заберегов Средние многолетние даты замерзания рек приходятся на первую половину ноября, ранние – на первую половину октября, поздние – на начало декабря. . Средняя продолжительность ледостава на реках 160-170 дней. Максимальной толщины ледяной покров достигает обычно в конце марта - начале апреля и составляет 87-92 см ( р. Вятка). Вскрытие рек ото льда происходит обычно в середине апреля. Весенний ледоход продолжается 5-6 суток. После очищения реки ото льда весной температура воды интенсивно повышается до июля. Наиболее высокая температура воды наблюдается в середине июля, ее среднее многолетнее значение составляет плюс 250С.

Воды рек по химическому составу растворенных в воде веществ относятся к группе кальциевых вод. Степень минерализации речных вод небольшая от 200 до 500 мг/л вследствие преобладания песчано-глинисто-суглинистого состава поверхностных пород и промывного режима почво-грунтов в теплую часть года.

### Лесные ресурсы

Ведением лесного хозяйства в Омутнинском городском поселении занимается Омутнинское лесничество, образованное в соответствии с Приказом Федерального агентства лесного хозяйства № 474 от 29 ноября 2007 года. Офис Омутнинского лесничества находится в г. Омутнинске.

По лесохозяйственному районированию территория Омутнинского административного района отнесена к таежной лесорастительной зоне, к южно-таежному району Европейской части РФ. (Перечень лесных районов РФ. Приказ МПР РФ от 28.03.2007 г. № 68). Согласно агроклиматическому районированию области территория лесничества относится к восточному району центральной зоны.

В соответствии с Лесохозяйственным регламентом Омутнинского лесничества Кировской области, утверждённым постановлением Правительства Кировской области от19.12.2008 № 156/506, леса на землях лесного фонда Омутнинского лесничества подразделяются на эксплуатационные и защитные. Категории защитных лесов устанавливаются в соответствии с Лесным кодексом РФ и Приказом Федерального агентства лесного хозяйства № 498 от 19.12.2007 г.

По целевому назначению большая часть лесов на территории Омутнинского городского поселения отнесена к эксплуатационным.

К защитным лесам относятся:

1) леса, расположенные в водоохранных зонах;

2) защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей и автомобильных дорог регионального назначения, шириной по 500 м в обе стороны от полотна железных дорог и 250 м – автодорог;

3) зеленые зоны, лесопарковые зоны;

Выделение данной категории - защитных лесов соответствует целям сохранения средообразующих, защитных, санитарно-гигиенических и иных полезных функций лесов. Не допускается размещение объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры в защитных лесах и на особо защитных участках лесов.

Большая часть территории поселения занята смешанными лесами с преобладанием лиственных пород деревьев. Травянистая растительность на сенокосных и пастбищных участках представлена дикорастущими травами. На тех территориях, где происходит постепенное зарастание  сельхозугодий или вырубленных хвойных лесов зарослями ольхи, осины, березы, создаются благоприятные условия для обитания лосей, зайцев, кабанов, а также гнездования птиц (тетерева, куропатки и др.). Соответственно, увеличивается и численность данных животных.

Омутнинское лесничество предоставляет возможность заготовки лесных ресурсов:

- живицы;

- недревесных ресурсов ( пни -пневогий осмол, береста, кора, луб, хворост, веточный корм, сосновые и еловые лапы, ели для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, веники лиственных пород, древесная зелень);

- пищевых лесных ресурсов (грибы, ягоды, орехи, берёзовый сок);

- лекарственных трав (багульник, почки берёзы и сосны, брусника, вахта трёхлистная, зверобой, иван-чай, крапива, лабазник, мать- -и – мачеха, толокнянка, шиповник, гриб чага );

- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства.

Развитие лесной отрасли в муниципальном образовании предусматривается за счет привлечения отечественного инвестора и создания в городе Омутнинске на незадействованных площадях и материальной базе  новых предприятий по заготовке и переработке древесины. Исходные условия: наличие ж.д. тупиков, перегрузочных средств, свободной рабочей силы, расчётной лесосеки. К существующим арендаторам лесных участков можно отнести : ООО ПКП«Алмис», ФБУ  ИК-717 УФСИН РФ и ФБУ  ИК-716 УФСИН РФ.

В соответствии с лесохозяйственными регламентами в Омутнинском лесничестве  предусмотрены мероприятия по лесовосстановлению, лесоразведению, уходу за лесами выращиванию посадочного материала и лесному семеноводству. Фонд лесовосстановления: лесосеки сплошных рубок перспективного периода и непокрытые лесом лесные земли – гари, погибшие лесные насаждения, вырубки и прочие категории земель. Мероприятия осуществляется в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов и должно обеспечивать восстановление лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия лесов, сохранение полезных функций лесов.

### Минерально-сырьевые ресурсы

Изучение геологического строения и полезных ископаемых территории Омутнинского района происходило достаточно интенсивно уже в 18-19 веках, т.е. в период разведки и разработки многочисленных мелких месторождений сидеритовых железных руд Омутнинского железорудного бассейна.

В соответствии с данными Кировского филиала ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу» по состоянию на 01.01.2012г. минерально-сырьевая база Омутнинского городского поселения представлена следующими месторождениями:

- подземные минеральные воды: месторождение Сказочный;

- подземные пресные воды: месторождение Омутнинское, Шахровское, Бисерское;

- глины кирпично - черепичные: месторождение Омутнинское, Верхнездористое;

- глины тугоплавкие: месторождение Кокоринское;

- глины для буровых растворов: месторождение Васильевское;

- грунты для строительства дорог (пески): месторождение Боровское, Медведское;

- торфяные месторождения: Луговское.

Подземные минеральные воды представлены одним участком, находящимся на территории санатория «Лесная сказка». Воды напорные, хлоридно-натриевого состава. Минерализация -2,2-2,4г/л. В соответствии с бальнеологическим заключением Российского научного центра восстановительной медицины и курортологии вода относится к минеральным питьевым лечебно-столовым в соответствии с ГОСТ 13237-88 «Воды минеральные питьевые лечебные и лечебно-столовые».

Подземные пресные воды. На территории Омутнинского городского поселении расположено 3 месторождения подземных пресных вод. Омутнинское - представлено несколькими участками на территории города Омутнинска, вода которого широко используется для водоснабжения города. Вода имеет хозяйственно-питьевое назначение. Минерализация колеблется  от 0,14 до 0,85 г/л. Химический состав изменяется от гидрокарбонатных кальциево-магниевых до  гидрокарбонатных кальциево-магниевых-натриевых.

Глины кирпично-черепичные связаны с отложениями четвертичного возраста, слагающими самую верхнюю часть геологического разреза. На территории поселения  имеется одно среднее (5-20 млн.м3) и одно мелкое (< 5 млн. м3) разведанные месторождения кирпично-черепичных глин, учтённых балансом запасов в качестве государственного резерва. Глины месторождения Омутнинское I пригодны для выпуска керамического кирпича марки М-100 – М-150, керамзита марки М-300 и дренажных керамических труб. Глины мелкого  месторождения Верхнездористое пригодны для производства кирпича марки М-100 и ленточной черепицы.

Балансовые разведанные месторождения расположены вблизи районного центра, что является благоприятным фактором для их разработки.

Глины тугоплавкие. К тугоплавким относятся глины с температурой плавления от 1350 до 15800, при температуре плавления от 15800 и выше глины считаются огнеупорными. В 18-19 вв. тугоплавкие глины разрабатывались и использовались в качестве огнеупорного сырья для нужд металлургических заводов. При выборочной ручной отработке добывались маложелезистые огнеупорные разности с температурами плавления 1580-1620оС.

Месторождения тугоплавких глин приурочены к среднеюрским отложениям, широко развитым в Омутнинском районе. Как правило, тугоплавкие глины залегают среди песчанистых отложений в виде линз различного размера, качество сырья обычно невыдержано.

На территории поселения балансом запасов учтено одно мелкое (< 5 млн.т) резервное разведанное месторождение тугоплавких глин Омутнинское. Омутнинское месторождение до 1972 года разрабатывалось для нужд Омутнинского литейного завода, в настоящее время значительная часть площади месторождения застроена. Глины пригодны для производства тугоплавкого кирпича.

В настоящее время, данное разведанное месторождение не разрабатывается, тугоплавкие глины не востребованы.

Глины бентонитовые пригодны для приготовления глинопорошков  для буровых растворов. Марка глин согласно ГОСТ 25795-83  «Сырье глинистое в производстве глинопорошков для буровых растворов. Технические условия» соответствует Б-6. Помимо буровых растворов бентонитовые глины, после доизучения, могут быть использованы в металлургической промышленности (производство формовочных материалов, железорудных окатышей, брикетирование пылеватых руд), производстве строительных материалов (керамзит, керамические изделия), в качестве природных сорбентов.

Грунты для строительства дорог используются в качестве грунтов для строительства и ремонта  автодорог, строительства и иных нужд.  Разрабатывается 5 месторождений песка для дорожного строительства. Полезная толща представлена песками с модулем крупности от мелких (МК 1,6) до тонких (МК 0,8).  Месторождения разрабатываются согласно выданным лицензиям. Одно месторождение – гравелитистая супесь, со средним содержанием гравия 35%

Таблица №2.2.6.1. Перечень и краткая характеристика месторождений и проявлений полезных ископаемых на территории Омутнинского городского поселения.

| Название месторождения, проявления, местоположение | Качественная характеристика сырья | Качественная характеристика сырья | Горнотехнические условия эксплуатации: мощность (м) и состав пород вскрыши, обводненность |
| --- | --- | --- | --- |
| Подземные минеральные воды |
| Участок «Сказочный» В 2-2,2 км от ЮЗ окраины г. Омутнинска, на правом берегу Омутнинского пруда, на территории детского санатория "Лесная сказка" | минерализация 2,2 - 2,4 г/л; хлоридная натриевая | Лечебно-питьевая, столовая | водоносные горизонты на глубине 48-60м, 143-156 м |
| Подземные пресные воды |
| Бисерское месторождение - долина р.Большая Бисера | минерализация 0,249-0,352 г/л; гидрокарбонатные кальциево-магниевые, кальциево-магниево-натриевые | ХПВ | глубина кровли водоносного комплекса - от 0 до 28 м. подошвы - от 20 до 120 м. |
| Платоновское месторождение д.Платоновцы, территория подсобного хозяйства ЗАО "ОМЗ" | минерализация 0,45 г/л; гидрокарбонатный магниево-кальциевый | ХПВ | водоносный горизонт на глубине 32-48 м |
| участок Профилакторный Омутнинское месторождение г.Омутнинск, с/п"Металлург" | минерализация 0,28 г/л; гидрокарбонатный кальциево-магниевый, натриевый | ХПВ | кровля водоносного горизонта на глубине 6 м |
| участок Металлургический (Омутнинское месторождение) центральная часть г.Омутнинска | минерализация 0,586 г/л; гидрокарбонатно-хлоридный натриевый | ХПВ | водоносный горизонт на глубине 67-112м |
| участок Омутнинский 1 г.Омутнинск, территория хлебокомбината | минерализация 1,2 г/л; гидрокарбонатно-хлоридный натриевый. минерализация 0,24-0,44 г/л; гидрокарбонатный кальциево-магниевый | ХПВ | 2 скважины эксплуатируют подземные воды с глубин 15-32м и одна скважины - с глубины 114-126 м |
| участок Пионерский (Омутнинское месторождение) г.Омутнинск, о/л "Колокольчик" | минерализация 0,28 г/л; гидрокарбонатный кальциево-магниевый, натриевый | ХПВ | водоносный горизонт на глубине 8м |
| участок Плетеневский (Омутнинское месторождение) г.Омутнинск, подсобное хозяйство, | минерализация 0,28 г/л; гидрокарбонатный кальциево-магниевый, натриевый | ХПВ | водоносный горизонт на глубине 25-34 м |
| участок Трактовый (Омутнинское месторождение) г.Омутнинск, скв. 39625, участок по переработке мяса | минерализация 0,75-0,85 г/л; гидрокарбонатно-хлоридный натриевый | ХПВ | кровля водоносного горизонта на глубине 25 м |
| Шахровское месторождение г. Омутнинск | минерализация 0,14-0,181 г/л; Гидрокарбонатный, кальциево-магниевый, натриево-магниево-кальциевый | ХПВ | кровля водоносного горизонта на глубине 47-48 м |
| Глины кирпично – черепичные (тыс. м3) |
| Верхнездористое (Вскрышные глины Верхнездористого месторождения тугоплавких глин) В 11 км к ЗЮЗ от ж.д.ст. Стальная, в 1,5 км ЮВ разъезда "12 км" Чернохолуницкой узкоколейной ж.д., на правобережье верховьев р. Здоровица, в 9 км к З от г. Омутнинск | Суглинки красно-желтые, серовато-коричневые, пылеватые, пластичные, в нижней части засорены зернами крупного песка, гравия и гальки: засоренность 0,02-1,17%; число пластичности 9,4-18,0; Содержание SiO2-67,56-71,94; Al2O3+TiO2-13,29-15,1; Fe2O3-4,96-6,27; CaO-1,3-1,5; MgO-1,3-1,97; SO3-сл. ; ппп-3,49-4,66%. содержание фр. 1,0-0,05-4,8-40,0; 0,05-0,005-53,9-75; <0,005 мм-15,9-31,7% | Пригодно для производства полнотелого кирпича М "100" и ленточной черепицы Шихта: суглинок+10%-20% песка+10-15% опилок; коэф. чувств. к сушке 1,05-2,0; общая усадка 9,5-12,1%; водопогл. при t 950 С 12,4-15,4%; прочность при сжатии 169,1-496,7 кг/см2. | 0,1-0,75/0,4 почва, супесь, четвертичные |
| Омутнинское 1 В 1,5 км к С от г. Омутнинска за кольцевой автодорогой, | Глина и суглинок коричневые число пластичности 13-20; засоренность 0,1-2,7%; воздушная усадка 7,9-10,7%; в среднем содержание SiO2-69,97; Al2O3-13,51; Fe2O3-5,79; CaO-156; MqO-2,02%; SO3 0,04; К2О 1,71; Са2О 0,99; ппп-5,0; органика 0,34%. Содержание частиц < 0,001 мм 24-36%. Коэф. чувств. к сушке 0,85-1,59. Общая усадка 9,5-11,7%. Прочность черепка 240-360 кг/см2. | Пригодно для произ-ва полнотелого и пустотелого кирпича М "100"-"150" из шихты: 70% глины+20% опилок+10% шампота при искусст. сушке 48-72 часов, керамзитового гравия (шихта: 99 глины +1% соляр. масла) М "300"-"450", дренажных труб (шихта: 90% глины+10% шамота) диаметром 50-100 мм, при искусств. сушке 48 часов. | 0,1-0,5/0,3 м почва, супеси |
| Глины тугоплавкие (тыс. т) |
| Кокоринское, верхняя (восточная) линза В 9 км ЗЮЗ ж.д.ст. Стальная, 5 км от западной окраины г. Омутнинска, 3км ВЮВ разьеда "12км", УК ж.д. на Черную Холуницу | Глины беловато-серые, число пласт. 8-18, засоренность 0,2% огнеупорность 1530-1570, среднечувствительны к сушке; содер-жание SiO2-64,38; Al2O3 -20,53; TiO2 - 0,95; Fe2O3 -3,14; CaO -0,79; MgO -1,11; Na2O -0,18; K2O -1,56; SO3 общ- следы; ППП- 7,15%; содержание фракции > 0,06мм - 10,81; 0,06-0,01мм - 23,46; 0,01-0,005мм - 10,03; 0,005-0,001мм - 25,24; < 0,001 - 30,46% | Сырье пригодно для изготовления керамической плитки и лицевого кирпича. Водопоглощение при обжиге t 1200 - 3,2-4,5, при обжиге t 1250 - 1,2-2,8, цвет черепка желтовато-розовый, плотность черепка при t 1200 -2,12-2,14 г/см3; из-за низкого содержания Al2O3 и высокого содержания Fe2O3 не пригодна фарфора и фаянса | 2,15-7,4/4,27м почва, суглинки, пески, глины, мощность Вода встречена в отдельных выработках на глубине 12-17 м; выдерженного водоносного горизонта нет |
| Кокоринское, нижняя (западная) линза В 9 км ЗЮЗ ж.д.ст. Стальная, 5 км от западной окраины г. Омутнинска, 3км ВЮВ разьеда "12км", УК ж.д. на Черную Холуницу | Глины черные, плотные, жирные, пластичность 4-15, засоренность 0,76%, огнеупорность 1450-1540; малочувствительны к сушке; содер-жание SiO2 -71,88; Al2O3 -15,31; TiO2 -0,96; Fe2O3 - 2,87; CaO -0,62; MgO -0,94; Na2O -0,22; K2O - 1,23; SO3общ. -следы; ППП -5,44%; содержание фрак-ции > 0,006мм - 31,47; 0,06-0,01мм - 24,14; 0,01-0,005мм - 7,66; 0,005-0,001мм - 14,58; < 0,001 - 22,16% | Сырье пригодно для изготовления керамической плитки и лицевого кирпича. Водопоглощение при t обжига 1200 - 10,8-14,5, при t 1250 - 7,2-12,3, цвет черепка серый, плотность 1,86-1,96г/см3; из-за низкого содержания Al2O3 и высокого содержания Fe2O3 не пригодна фарфора и фаянса | Почва, суглинки, пески, глины, мощность 1,4-14,9, ср.7,31м. Вода встречена в отдельных выработках на глубине 12-17 м. Выдерженного водоносного горизонта нет |
| Глины бентонитовые (тыс. т) |
| Васильевское В 32 км западнее г. Омутнинска, севернее и восточнее пос. Васильевский, справа от ужд Омутнинск-Черная Холуница | Глина серая, с различными оттенками (светло-, зеленовато-, коричневато-), желтая (ожелезненная), пластичная, монтмориллонитовая (содержание монтмориллонита 46-70/62%) SiO2 -44,8-65,52/60,43; Fe2O3 -3,91-19,2/ 7,5; Al2O3 -11,98-19,16/16,47; TiO2 - 0,74-1,06/0,91; ппп 5,58-9,62/7,1; грансостав в %: 1-0,25 мм- 0,4-1,3/0,6; 0,25-0,06 мм-2,7-20,2/8,8; 0,06-0,01 мм -10,6-33,2/26,0 0,01-0,005 мм - 5,8-15,1/9,6; 0,005-0,001 мм- 17,8-31,1/ 22,5; <0,001 мм 20,7-45,5 /32,5; число пластичности 20,1-37,6/26,7; глинистая состав 43,1-70,6/55,0; | Глины щелочно-земельного технологического подтипа; марка Б-6 с выходом бурового раствора до 3,4 м3/т (ГОСТ 25795-83); для глино-порошков для буровых растворов; Прогнозные ресурсы категории Р1- 9448 тыс.т | С2- 1,0-8,8м; Р1-1,0-13,8 м; пески глинистые, с гра-вием и галькой кварца и кремней, супеси и суглинки, песчано-гравийно-галечные отложения |
| Грунты для строительства дорог (тыс. м3) |
| Боровское I В 25 км ЗСЗ г. Омутнинска (ж.д.с. Стальная), в 286 кв Чернохолуницкого лесничества | Пески очень мелкие Мк 1,16; содержание: глинистых частиц 2,3%; зерен >5 мм -отсутствуют; зерен < 0,16 мм 13,8%; полный остаток на сите 0,63 мм 4,3%; эффективная удельная активность 370 Бк/кг; | Пески для дорожного строительства (ГОСТ 8736-93; СНиП 2.05.02-85)Коэффициент фильтрации 2,3 м/сут | 0,2 м почвенно-растительный слой полезная толща не обводнена |
| Боровское II В 25 км к ЗСЗ от г. Омутнинка (ж.д.ст. Стальная); в 285 кв Чернохолуницкого лесничества | Пески светло-коричневые, очень мел-кие по радиационно-гигиеническим св-вам соответствует 1 классу (СП 2.6.1.758-99) Мк 1,19; полный остат. на сите 0,63 мм -5,1%; зерна < 0,16 мм -12,2%; глинистых частиц 1,9% | Пески для строительных работ, дорожном строительстве; коэффициент фильтрации 4,93 м/сут; | 0,2 м почвенно-растительный слой полезная толща не обводнена |
| Боровское В 25 км к западу от г. Омутнинска, в верховьях рек Бол. Холюзная, Быстрица, Бол. Таволжанка, в районе уроч. Боровское | Пески светло-желто-коричневого цвета, мелкие Мк 1,3-1,9/1,6, кварцевые содержание кварца 39-95%; полный остаток на сите 0,63 мм-8,17%; содержание зерен крупностью менее 0,16 мм - 14,23%, пылевидных глинистых частиц 2,8-5,04/4,21%; глина в комках, зерна размером более 5 мм отсутствуют | Пески для строительных работ и могут быть использованы в качестве сырья для дорожных работ. Коэффициент фильтрации 1,32-11,1 м/сут. ГОСТ 8736-93 "Песок для строителдьных работ", СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги" | средняя мощность для блока С1-I - 2,38 м; С1-II 3,26 м-глинистые пески, супеси, суглинки, почва. Глубина залегания грунтовых вод от 3 до 11,0 м |
| Медведевское В 18 км СЗ г. Омутнинск, в 2 км севернее урочища Егорьевские рудники, 5,5 м западнее п. Омутнинский | Песок желтовато-серого и серого цвета, мелкозернистый Мк 0,82-2,18/1,66, слюдистый, с включением небольшого количества гравия кремнистых пород; полный остаток на сите 0,63 14,74%; содержание зерен крупностью > 10 мм 0,94%; >5 мм 1,07%; менее 0,16 мм 15,16%; пылеватых и глинистых частиц 9,88% | Пески для устройства насыпей, коэффициент фильтрации 0,16-1,6 /0,77 м/сут. СНиП 2.02.05-85 Автомобильные дороги | 0,88 м в т.ч. 0,18 м почва, 0,7 м супесь. Полезная толща не обводнена |

Торф. В Омутнинском городском поселении балансом учтено 1 резервное торфяное месторождение с категориями изученности запасов А и В (при 40% влаге. На большинстве месторождений торф пригоден для использования в качестве удобрения и топливно-энергетического сырья.

Таблица №2.2.6.2. Каталог балансовых торфяных месторождений Омутнинского городского поселения.

| Наименование торфяного месторождения | Год разведки | Мощность т.з. макс. сред. | Категория изученности запасов | Запасы, тыс. т. при 40% влаге | Тип т.з. | Возможные направления использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | общие | балансовые на 01.01.2007г. |  |  |
| Луговское от р.ц.Омутнинск на ЮЗ в 11 км от с.Бол.Денисята на ЮЗ в 2 км | Д-1978 | 4,7 1,90 | А | 674 | 583 | Низ. R-37; А-12 W-87 | Топливо, удобрение |

## Особо охраняемые природные территории

На территории Омутнинского городского поселения отсутствуют особо охраняемые природные территории.

## Объекты культурного наследия

Согласно Федеральному закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002г. (с изменениями на 23 июля 2010г.)  к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Администрацией городского поселения также предоставлены сведения о работах в области сохранения памятников истории и культуры местного значения.

Таблица 2.4.1.Перечень памятников истории и культуры, расположенных на территории Омутнинского городского поселения

| N п/п | Наименование объекта | Год постройки | Местоположение памятника | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Памятник «Братская могила красноармейцев и рабочих, погибших в годы гражданской войны» | 1919 г. | Сквер между ул.Свободы и ул.Комсомольская | Памятник регионального значения. Решение Облисполкома № 560 от 30.08.1966 г. |
| 2 | Памятник «Воинам, погибшим от ран в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.» | 1956 г. | Городское кладбище | Муниципальное имущество Омутнинского городского поселения |
| 3 | Памятник «Металлургам Омутнинского завода, погибшим в борьбе с фашизмом в 1941-1945 г.г.» | 1970 г. | Площадь ЗАО «Омутнинский металлургический завод» | Муниципальное имущество Омутнинского городского поселения |
| 4 | Памятник В.И.Ленину | 1929 г. | Сквер между ул.Свободы и ул.Комсомольская | Памятник местного значения. |
| 5 | Памятник «Погибшим партизанам красноармейцам в боях с колчаковцами» | 1958 г. | Сквер между ул.Свободы и ул.Комсомольская | Памятник местного значения. |
| 6 | Памятник «Слава труду» | 1968 г. | Набережная пруда по ул.Комсомольская | Памятник местного значения. |
| 7 | Скульптура «Сталевара» | 1983 г. | Сквер по ул.Воровского | Памятник местного значения. |
| 8 | Памятник «Участникам боевых действий в Афганистане и локальных воинах» | 2011 г. | Сквер по ул.Комсомольская | Памятник местного значения. |
| 9 | Памятник «Участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС» | 2011 г. | Сквер по ул.Воровского | Памятник местного значения. |

Мемориал (кладбище)

Обеспечение сохранности памятников истории и культуры, находящихся на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение, осуществляется посредством проведения мероприятий:

- целевой муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2008-2013 годы»,

- муниципальной целевой Программы «Осуществление ремонта памятников воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, расположенных на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области», утвержденной постановлением администрации Омутнинского городского поселения от 21.02.2012 года № 46,

- областной целевой программе «Развитие культуры Кировской области на 2010-2014 годы».

Согласно мероприятий вышеназванных муниципальных программ в 2013 году планируется осуществление текущего ремонта памятника «Воинам, погибшим от ран в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.», находящегося на территории городского кладбища г.Омутнинска. Предполагаемые объемы и источники финансирования: областной бюджет – 280000 рублей, бюджет муниципального образования - 150 000 руб.

Использование земельных участков, не отнесенных к землям историко-культурного назначения и расположенных в указанных зонах охраны, определяется правилами землепользования и застройки в соответствии с требованиями охраны памятников истории и культуры.

Троицкая церковь

Согласно ст. 9.3. Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 (с изм. от 03.12.2012 N 237-ФЗ) к полномочиям органов местного самоуправления поселений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся:

1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений или городских округов;

2) государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;

3) определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения.

Согласно законодательства Российской Федерации объекты культурного наследия используются с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия в соответствии с особенностями данного объекта и являющимися предметом охраны данного объекта, описанным в его паспорте;

- согласование в порядке, установленном пунктом 4 статьи 35 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002, осуществления проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

- обеспечение доступа к объекту культурного наследия, условия которого устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

Настоящим генеральным планом предлагается проведение работ по сохранению памятников культурного наследия на территории Омутнинского городского поселения, включая разработку проектов зон  охраны объектов культурного наследия.

Мероприятия по охране объектов культурного наследия:

на  1 очередь до 2015г.:

- ремонт памятника муниципального значения «Воинам, погибшим от ран в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.» на территории кладбища,

на  расчетный период до 2032г.:

- Внесение сведений об объектах культурного наследия в государственный кадастр объектов недвижимости.

- Инициирование определения и утверждения границ объектов культурного наследия города Омутнинск.

- Инициирование при соответствующем обосновании постановки на государственный учет в качестве памятников истории и культуры местного (муниципального) значения объектов, обладающих исторической и культурной ценностью для города.

- Инициация перевода земель в пределах территорий объектов культурного наследия в земли историко-культурного назначения.

- Инициирование разработки в установленном порядке зон охраны для объектов культурного наследия, расположенных на территории города.

- При выявлении объектов культурного наследия на территории района руководствоваться действиями,  направленными  на  обеспечение  сохранности  объектов  культурного наследия в соответствии с действующим законодательством, а также обеспечить инициацию определения и утверждения границ объектов культурного наследия, внесение сведений об объектах культурного наследия в государственный кадастр объектов недвижимости, инициацию перевода земель в пределах территорий объектов культурного наследия в земли историко-культурного назначения  и инициацию разработки в установленном порядке зон охраны для объектов культурного наследия.

Старообрядческая церковь

-  Установление общих принципов сохранения объектов культурного наследия муниципального значения.

## Зоны с особыми условиями использования территории

Оценка возможностей перспективного градостроительного развития территории Омутнинского городского поселения выполнена с учетом системы планировочных ограничений, основанных на требованиях Градостроительного кодекса РФ и действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий отнесены:

- береговая полоса, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения;

- защитные леса;

- охранные зоны воздушных линий электропередач, связи, сооружений;

- охранные зоны воздушных линий связи, сооружений;

- охранные зоны магистральных газопроводов и газораспределительных сетей;

- полоса отвода, охранные зоны, санитарно – защитная зона железной дороги;

- придорожная полоса автомобильных дорог;

- санитарно-защитные зоны объектов сельскохозяйственного производства, промышленных и коммунально-складских объектов, от инженерно-технических и санитарно-технических объектов (объектов специального назначения).

Береговая полоса, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов

В соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 № 74 - ФЗ (в ред. от 28.07.12 №133-ФЗ) в целях поддержания благоприятного гидрологического режима, улучшения санитарного состояния рек и ручьев, а так же осуществления мероприятий по охране вод от загрязнения, по берегам рек выделены береговая полоса, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов.

Береговая полоса предназначается для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина береговой полосы:

- для рек длиной  не более 10 км - 5 м;

- для рек, протяженность которых более 10 км - 20 м.

Береговая полоса рек Вятка, Бол. Бисера, Мал. Бисера, Омутная, Песчанка, Бол. Порывай, Мал. Порывай, Берёзовка,  Бол.Таволжанка, Филипповка Пермянка, Ниж. и Ср. Кочинская составляет 20 м, а всех остальных рек и ручьев протяжённостью менее 10 км - 5 м.

Ширина водоохраной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

-	до 10 км – в размере 50 м;

-	от 10 до 50 км – в размере 100 м;

-	от 50 км и более – в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м. для обратного или нулевого уклона, 40 м  для уклона до 300 и 50 м для уклона 300 и более. В виду отсутствия топографической основы для определения уклона берегов рек и ручьев Омутнинского городского поселения, проектом генерального плана устанавливается максимальная ширина прибрежной защитной полосы - 50 м для всех водных объектов.

Генеральным планом выделены:

водоохранные зоны:

- реки Вятка, Омутная– шириной 200 м,

- реки Бол. Бисера, Мал. Бисера, Песчанка, Бол. Порывай, Мал. Порывай, Берёзовка,  Бол.Таволжанка, Филипповка Пермянка – шириной 100 м,

- рек Нижняя и средняя Кочинская, а также ручьи - шириной 50 м;

прибрежные защитные полосы:

- все реки и ручьи - шириной 50 м.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Все ограничения, указанные для водоохранной зоны распространяются на прибрежную защитную полосу. На территории  прибрежной защитной полосы  дополнительно запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения (ЗСО)

На территории Омутнинского городского поселения источниками питьевого водоснабжения являются подземные артезианские скважины. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

На территории I пояса ЗСО не допускается:

1)  посадка высокоствольных деревьев;

2) все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

3) проживание людей;

4) применение ядохимикатов и удобрений.

В границах 2 и 3 поясов ЗСО  запрещается размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации,  навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

Защитные леса

В соответствии с Лесным Кодексом РФ к защитным лесам относятся леса, основным назначением которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных функций.

С учетом особенностей правового режима защитных лесов и выполняемых ими полезных функций, в них устанавливаются следующие категории защищенности:

- леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов;

- запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов;

- леса зеленых зон;

- защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных дорог.

Правовой режим лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, изложен в ст.105 Лесного кодекса РФ. В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса, и случаев проведения сплошных рубок в зонах с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, если режим указанных зон предусматривает вырубку деревьев, кустарников, лиан.

(часть 1 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ)

Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, проводятся в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

В лесопарковых зонах запрещаются:

1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

(п. 2 в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ)

3) ведение городского хозяйства;

4) разработка месторождений полезных ископаемых;

5) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений.

В целях охраны лесопарковых зон допускается возведение ограждений на их территориях.

В зеленых зонах запрещаются:

1) виды деятельности, предусмотренные пунктами 1, 2 и 4 части 3 настоящей статьи;

2) ведение городского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства;

3) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов.

В городских лесах запрещаются виды деятельности, предусмотренные пунктами 1 - 5 части 3 настоящей статьи.

(часть 5.1 введена Федеральным законом от 29.12.2010 N 442-ФЗ)

Изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон и городских лесов, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается.

(в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ)

Функциональные зоны в лесопарковых зонах, площадь и границы лесопарковых зон, зеленых зон определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны электрических сетей

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» и требованиями Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов энергоснабжения и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах этих зон».

Охранные зоны электрических сетей - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии:

- до 20 киловольт – 10 м;

- 35 киловольт – 15 м;

- 110 киловольт – 20 м;

- 150, 220 киловольт – 25 м.

- 500 киловольт – 30 м.

Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578. Охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями на расстоянии 2 м (3м).

Охранные зоны магистральных газопроводов и газораспределительных сетей

Охранные зоны магистральных трубопроводов (МГ) в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22.04 92 № 9 (ред. от 23.11.1994) составляют:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и перекачивающих и наливных насосных станций, компрессорных и газораспределительных станций, станций подземного хранения газа, нефтепродуктов в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ указанных объектов на 100 м во все стороны.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. Для наружных газопроводов – 15 м от осей крайних ниток, для подводных переходов – 100 м, для газонаполнительных станций – 50 м до лесных массивов хвойных пород, 20 м – лиственных пород.

В соответствии с СТО Газпром 2-2.1-249-2008 и СТО РД Газпром 39-1.10-084-2003 при проектировании магистральных газопроводов необходимо учитывать минимальные расстояния от МГ до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и  сооружений.

Таблица №2.5.1. Минимальные расстояния от МГ до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и  сооружений.

| Объекты, здания и сооружения | Минимальные расстояния от газопроводов, м |
| --- | --- |
|  | условным диаметром |
|  | 300 и менее | свыше 300 до 600 | свыше 600 до 800 |
| Группа А: - железнодорожные и автобусные станции; - аэропорты; - морские и речные порты и пристани; отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и т.д.) с численностью более 100 чел. | 120 | 180 | 240 |
| Группа Б: - города и другие населенные пункты; - коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки; - отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия; - тепличные комбинаты и хозяйства; - птицефабрики, молокозаводы; - карьеры разработки полезных ископаемых; - гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей свыше 20; - отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и т.д.) с численностью 100 чел. И менее; - жилые здания трехэтажные и выше; - гидротехнические сооружения морского и речного транспорта I- IV классов; - очистные сооружения и насосные станции водопроводные, не относящиеся к магистральному газопроводу; - мосты железных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования и подъездных дорог к промышленным предприятиям I-а, I-б, II категорий, с пролетом свыше 20 м; - склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; - автозаправочные станции; - мачты (башни) и сооружения многоканально радиорелейной линии технологической связи трубопроводов; - мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии связи Министерства связи России и других ведомств; - телевизионные башни | 100 | 150 | 200 |

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

Минимальное расстояние для существующего магистрального газопровода-отвода «Яр-Рудничный» составляет 150 метров. Охранная зона магистрального газопровода составляет 25 метров.

Полоса отвод, охранная зона и санитарно-защитная  зона железной дороги

По территории городского поселения проходит железнодорожная ветка Омутнинск-Кирс.

Создание и установление правового режима полос отвода и охранных зон железных дорог осуществляется в соответствии со статьями 87 и 90 ЗК РФ и статьями 2 и 9 Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации». Полосы отвода и охранные зоны могут создаваться на землях, прилегающих к любым железнодорожным путям (общего и не общего пользования).

В полосу отвода железных дорог (далее - полоса отвода) входят земли, занятые железнодорожными путями, принадлежащими железным дорогам Министерства путей сообщения Российской Федерации и непосредственно примыкающими к ним сооружениями, устройствами, зданиями и лесными насаждениями (к ним относятся земляное полотно с путями, станции со станционными путями, пассажирские вокзалы, искусственные сооружения, линии, здания и сооружения сигнализации и связи, энергетического, локомотивного, вагонного, путевого, грузового и пассажирского хозяйств, водоснабжения и канализации, защитные лесные насаждения различного назначения, служебные, жилые и культурно-бытовые здания и иные здания и сооружения, обеспечивающие деятельность железнодорожного транспорта). В полосе отвода не допускается постройка зданий и сооружений, не принадлежащих железной дороге.

Жилую застройку необходимо отделять санитарной зоной от железных дорог на расстояние 100 метров, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СНиП II-12-77, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м.

Придорожные полосы автомобильных дорог

Для автомобильных дорог общего пользования, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

На территории городского поселения имеются следующие инженерно-транспортные коммуникации с придорожной защитной полосой:

- автодорога общего пользования регионального значения «Киров – Слободской –Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево – граница Пермской области» (III категории) с шириной придорожной полосы 50 метров.

- автодорога общего пользования местного значения значения «Омутнинск – Плетенёвская - Шахровка – Струговский» (V категории) с шириной придорожной полосы 25 метров.

- строительство автодороги общего пользования регионального значения «Омутнинск- Зуевка» (III категории) с шириной придорожной полосы 50 метров

Санитарно-защитные зоны объектов: сельскохозяйственного производства, промышленных и коммунально-складских объектов, от инженерно-технических объектов (объектов специального назначения)

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и распространяются на  размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, городского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Не устанавливаются размеры и границы СЗЗ для действующих промышленных объектов и производств:

- для которых уже была установлена СЗЗ на основании ранее действовавших нормативных документов;

- если расстояния от границы территории промышленной площадки предприятий до нормируемых территорий составляет ориентировочный размер СЗЗ для указанного класса объекта или превышает его;

- для объектов, которые в течение последних 5 лет работают стабильно, без увеличения количества источников выбросов в атмосферный воздух и объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, без изменения технологических процессов, при отсутствии обращений населения на загрязнение атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух;

- для объектов, расположенных на удалении от нормируемых территорий на расстояние 10 и более км, при условии, что в радиусе 1000 м от границы территории объекта отсутствуют родовые угодья коренных малочисленных народов, другие нормируемые территории, перспективная жилая застройка, в соответствии с генеральным планом развития городского поселения, не будет приближаться к границе ориентировочной санитарно-защитной зоны предприятия;

- для объектов, расположенных в промышленной зоне и не имеющих непосредственных границ с нормируемыми территориями. Для группы промышленных объектов и производств устанавливается единая санитарно-защитная зона.

Устанавливаются санитарно-защитные зоны:

- для вновь строящихся, реконструируемых промышленных объектов и производств, объектов находящихся в стадии технического перевооружения, при увеличении мощности, изменении технологических процессов, применении технологий не имеющих аналогов на территории Российской Федерации, которые являются источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека;

- для действующих промышленных объектов и производств I, II и III и IV классов опасности, располагаемых в жилой застройке или в зоне других нормируемых территорий без соблюдения ориентировочной СЗЗ, деятельность которых связана с загрязнением атмосферного воздуха вредными для здоровья веществами и превышением уровней шума, вибрации, электромагнитных излучений выше установленных гигиенических нормативов, что вызывает обоснованные жалобы населения;

- для действующего объекта или производства в случае принятия решения Администрацией городского поселения, обращения руководителя (заказчика) указанного объекта с просьбой об установлении санитарно-защитной зоны.

При размещении объектов малого бизнеса, относящихся к V классу опасности, в условиях сложившейся градостроительной ситуации, при невозможности соблюдения размеров ориентировочной СЗЗ, необходимо обосновать размещение таких объектов ориентировочными расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и акустическим расчетами. Проект санитарно-защитной зоны не разрабатывается, натурные исследования атмосферного воздуха, и измерения уровней шума не проводятся.

Для действующих объектов малого бизнеса V класса опасности в качестве обоснования их размещения используются данные исследований атмосферного воздуха и измерений физического воздействия на атмосферный воздух, полученные в рамках проведения надзорных мероприятий и социально-гигиенического мониторинга. Проект организации санитарно-защитной зоны не разрабатывается. В случае поступления обоснованных обращений населения об ухудшении условий проживания, связанном с деятельностью предприятия, необходимо предъявить требования по выполнению мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ и/или снижению уровней шума.

Для предприятий I, II, III классов опасности при установлении санитарно-защитных зон отменено проведение не менее чем годовых натурных исследований атмосферного воздуха и измерений уровней физического воздействия на атмосферный воздух на границе санитарно-защитных зон. Подтверждением соблюдения гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны, жилой застройки и других нормируемых территорий являются результаты натурных исследований атмосферного воздуха и измерений уровней физического воздействия на атмосферный воздух в рамках проведения надзорных мероприятий, а также данные производственного контроля.
             Вместе с тем натурные исследования и измерения на границе жилой застройки и расчетной СЗЗ проводятся:

- для аэропортов, аэродромов, вертодромов - по лимитирующему фактору (шум); количество измерений определяется в каждом конкретном случае с учетом интенсивности работы аэропорта (количество взлет-посадок и взлетно-посадочных полос);

- для групп промышленных предприятий (промышленных зон), в состав которых входят объекты I, II классов опасности, в выбросах которых содержатся вещества I класса опасности, а также вещества с доказанной канцерогенностью - всего 20 натурных исследований загрязнений атмосферного воздуха в год, проводимых посезонно, по приоритетным веществам, расчетная концентрация которых составляет 0,7 и более ПДК; инструментальных измерений физических факторов воздействия на атмосферных воздух (всего 8 исследований в год, проводимых посезонно);

- для крупных химических, нефтехимических комплексов, металлургических комбинатов с полным технологическим циклом (от добычи руды до выплавки металла) - всего 20 натурных исследований загрязнений атмосферного воздуха в год, проводимых посезонно, по приоритетным веществам, расчетная концентрация которых составляет 0,7 и более ПДК; инструментальных измерений физических факторов воздействия на атмосферных воздух (всего 8 исследований в год, проводимых посезонно).

Работы по оценке риска для здоровья населения не проводятся:

- для животноводческих и птицеводческих предприятий (при сопоставлении размеров и границ СЗЗ указанных объектов и производств, полученных расчетным путем и по результатам работ по оценке риска, различий не выявлено);

- для кладбищ (при сопоставлении размеров и границ СЗЗ указанных объектов и производств, полученных расчетным путем и по результатам работ по оценке риска, различий не выявлено);

- для промышленных объектов и производств, расстояние от границы, территории которых до границы нормируемых территорий в 2 и более раза превышает ориентировочную санитарно-защитную зону.

Размещение жилой и другой нормируемой застройки в границах ориентировочных санитарно-защитных зон действующих предприятий, производств, сооружений и иных объектов не допускается.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории городского поселения не имеют разработанных санитарно-защитных зон.

При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются ориентировочные размеры СЗЗ по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

При разработке генерального плана проведена инвентаризация предприятий и объектов в пределах территории поселения, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, ориентировочные санитарно – защитные зоны, которые не имеют расчётного подтверждения, не устанавливают действие зон ограничений на территории городского поселения и даны для справки.

Таблица №2.5.1. Реестр предприятий, объектов и сооружений.

| № п/п | Наименование объекта | Класс опасности по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 | Ориентировочный размер СЗЗ по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| --- | --- | --- | --- |
| МО Омутнинское городское поселение |
| 1 | Ферма КРС ООО Агрофирма «Осокино» | III | 300 |
| 2 | ООО «Агро-Мир»-убойный цех | III | 300 |
| 3 | Ферма КРС ИП | IV | 100 |
| 4 | Лесопильное производство ИП | IV | 100 |
| 5 | ООО «Движение-нефтепродукт»-АЗС | IV | 100 |
| г Омутнинск |
| 1 | КОГУП «Омутнинское ДЭП-28» - асфальто-бетонный завод | II | 500 |
| 2 | МУП ЖКХ Омутн. района - асфальто-бетонный завод | II | 500 |
| 3 | МУП ЖКХ Омутн. района - битумохранилище | II | 500 |
| 4 | ЗАО «ОМЗ» - металлургический завод | III | 300-расчётная |
| 5 | ООО ПКП «Алмис» - деревообрабатывающее производство | III | 300 |
| 6 | ЗАО «Нефтехимпром» - производство фанеры | III | 300 |
| 7 | ООО ЛДП «ТЗК-Омутнинск» - лесопильное производство | IV | 100 |
| 8 | ЗАО «ВМ-Инвест» - лесопильное производство (2 уч.) | IV | 100 |
| 9 | ООО «ДОП» - лесопильное производство | IV | 100 |
| 10 | ООО «Шарко» - лесопильное производство | IV | 100 |
| 11 | ЗАО УПТК «Зарубежкомплект» - лесопильное производство | IV | 100 |
| 12 | ООО «Стройуниверсал» - лесопильное производство | IV | 100 |
| 13 | ООО «Капитан» - лесопильное производство | IV | 100 |
| 14 | ООО «Энергетик» - лесопильное производство | IV | 100 |
| 15 | ИП - производство древесных пелетов | IV | 100 |
| 16 | ИП - лесопильное производство | IV | 100 |
| 17 | ФКУ ИК-17 УФСИН России по Кировской области - производственная территория | IV | 100 |
| 18 | ИП - цех металлоизделий | IV | 100 |
| 19 | ОАО «Ом. хлебокомбинат» - произв. хлебобулочных изделий | IV | 100 |
| 20 | МУП ЖКХ «Благоустройство» - производственная база | IV | 100 |
| 21 | МУП ЖКХ Омутн. района - произв. база | IV | 100 |
| 22 | КОГУП «Ом. ДЭП-28» - произв. база | IV | 100 |
| 23 | Ом. РЭС ф-л ОАО «Кировэнерго» - произв. база | IV | 100 |
| 24 | МУП «Ом. АТП» - произв. база | IV | 100 |
| 25 | ЛУКОЙЛ - АЗС (Тр. Резервов | IV | 100 |
| 26 | ИП - газовая заправка | IV | 100 |
| 27 | ОАО «Ом. строительный трест» - произв. база | IV | 100 |
| 28 | ИП - пекарня | V | 50 |
| 29 | МУП ЖКХ «Благоустройство» - изготовление ритуальных атрибутов (памятники, гробы, склады | V | 50 |
| 30 | МУП ЖКХ «Водоканал» - произв. база | V | 50 |
| 31 | Линейно технический цех №5 - произв. база | V | 50 |
| 32 | ООО «Омутнинскэлектросервис» - сооружения для хранения автотранспортных средств | V | 50 |
| 33 | Ом. филиал ОАО «Кировоблгаз» - газонаполнит. станция и жд тупик | V | 50 |
| 34 | Ом. филиал ОАО «Кировоблгаз» - сооружения для хранения автотранспортных средств | V | 50 |
| 35 | ОАО «Коммунэнерго» - произв. база | V | 50 |
| 36 | МУП «Ом. АТП» - автозаправочная станция | V | 50 |
| 37 | ИП - автосервис, шиномонтаж с автомойкой (Ю.Пион., Дорож.-Коковихина,) зона тр. инфр | V | 50 |
| 38 | ИП - сооружения для хранения автотранспортных средств | V | 50 |
| 39 | ООО «Ремтехсервис» - произв. база (2 уч.) | V | 50 |
| 40 | Омутнинское райпо - производственная база | V | 50 |
| 41 | Медицинский центр «Резерв» - склады (Коковихина) | V | 50 |
| 42 | ИП - склады | V | 50 |
| 43 | ИП - недостроенное овощехранилище | V | 50 |
| 44 | ЗАО «ВМ-Инвест» - открытый склад продукции, участки разгрузки и перегрузки вагонов 50 | V | 50 |
| 45 | ООО «ДОП» - открытый склад продукции, склад опила (2 уч.) | V | 50 |
| 46 | ООО ПКП «АЛМИС» - участки разгрузки и перегрузки вагонов | V | 50 |
| 47 | ООО КамВятЛес» - участки разгрузки и перегрузки вагонов | V | 50 |
| 48 | ООО «Союз» - участки разгрузки и перегрузки вагонов | V | 50 |
| 49 | ИП - участки разгрузки и перегрузки вагонов | V | 50 |
| Инженерно-технические и санитарно-технические объекты (объекты специального назначения) |
| МО Омутнинское городское поселение |
| 50 | Свалка древесных отходов | II | 500 |
| г. Омутнинск |
| 51 | Скотомогильник | I | 1000 |
| 52 | Кладбище (действующее) | II | 500 |
| 53 | Канализационные очистные сооружения МУП ЖКХ «Водоканал» | - | 400 |

Резервные территории производственных зон, в данный момент не используются и  нуждаются в рекультивации, при этом на перспективу они могут быть использованы для организации новых предприятий и объектов, с учетом класса опасности и санитарно-защитной зоны объекта.

Ограничения по воздействию на строительство природных и техногенных факторов

Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности р. Омутная.

В соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» зона затопления прибрежных территорий речными паводками повторяемостью один раз в 100 лет является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории (подсыпка, гидронамыв, дренаж, берегоукрепление). Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

Территории, подверженные заболачиванию и подтоплению.

Подтопленные, потенциально-подтопленных площади и заболоченные участки, грунты, обладающие низкими деформационными свойствами (болотные и заторфованные отложения) относятся к геологическим рискам, характерным для территории строительного освоения.

Процессы заболачивания относятся к пойме и надпойменным террасам, реже заболачивание отмечается на водоразделах и водораздельных склонах в пониженных участках водно-ледниковой равнины.

В речных долинах заболачивание и переувлажнение формируются за счет близкого стояния грунтовых вод и их разгрузки в тыловых частях поймы. Использование территории под застройку возможно после регулирования и отвода поверхностного стока, понижения уровня грунтовых вод, предварительного осушения заболоченных территорий или их подсыпки.

Выводы:

В результате анализа зон с особыми условиями использования территории

выявлены следующие проблемы функционального зонирования территории:

- Требуется разработка и утверждение проектов:

- зон охраняемых объектов культурного наследия;

- зон охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитных зон существующих и планируемых промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- разработка проекта водоохранных, прибрежных защитных полос и береговой линии р. Омутная с выносом в натуру водоохранных и иных зон, определенных законодательством.

При освоении новых территорий на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

# Планировочная структура и функциональное зонирование

## Административные границы МО Омутнинское городское поселение

Закон Кировской области «Об установлении границ муниципальных образований Кировской области и наделении их статусом муниципального района, городского округа, городского поселения, сельского поселения» от 07.12.2004 г. № 284-ЗО определил границы Омутнинского городского поселения и его статус.

В рамках государственного контракта № Д-06-11 от 06.06.2011г. с Департаментом государственной собственности Кировской области ОАО «Кировводпроект» выполнил работы по установлению (описанию) границ муниципальных образований Кировской области, содержащие картографическое и текстовое описание границ и координаты характерных точек, в целях:

- реализации положений Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» - в части организации системы местного самоуправления;

- реализации положений Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» - в части необходимости отражения в государственном кадастре недвижимости сведений о границах муниципальных образований.

Работы выполнялись на основании государственного контракта и заявления-разрешения № 140 от 05.08.2011г., подписанного заместителем руководителя Управления Росреестра по Кировской области.

Существующая граница представлена на карте границ поселения и существующих населенных пунктов генерального плана.

Омутнинское городское поселение расположено в южной части Омутнинского района Кировской области. В состав городского поселения входит 2 населенных пункта с административным центром муниципального образования г Омутнинска.

Генеральным планом изменение существующей границы Омутнинского городского поселения не предполагается.

В составе генерального плана приведено текстовое описание окружной границы городского поселения.

По границе с Восточным городским поселением Омутнинского муниципального района Кировской области

по квартальной просеке между лесными кварталами 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Омутнинского участкового лесничества и лесными кварталами 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 Белореченского участкового лесничества, лесными кварталами 246, 247, 248, 249, 250 Чернохолуницкого участкового лесничества Омутнинского лесхоза (14804 м в общем направлении на юго-восток)

По квартальной просеке между лесными кварталами 16, 33, 48, 51, 75 и лесными кварталами  220, 230, 49, 52, 76 Омутнинского участкового лесничества (8494 м в общем направлении на юго-запад

по квартальной просеки между лесными кварталами 75 и 76 Омутнинского участкового лесничества до правого берега реки Малая Бисера (6530 м в общем направлении на северо-восток)

По границе с Белореченским сельским поселением Омутнинского муниципального района Кировской области

по межнику (360 м в общем направлении на юг)

по межнику (561 м в общем направлении на юго-восток)

по межнику (19 м в общем направлении на северо-восток)

по межнику (437 м в общем направлении на северо-восток)

по межнику (219 м в общем направлении на юг)

по межнику (230 м в общем направлении на юго-восток)

по  границе земельного участка 43:22:320501:18 (полоса отвода автодороги Омутнинск-Кирс) (1346 м в общем направлении на северо-восток

по  границе земельного участка 43:22:320501:18 (полоса отвода автодороги Омутнинск-Кирс) с земельным участком 43:22:320501:13 (12 м в общем направлении на юго-запад)

по  границе земельного участка 43:22:410601:28 с земельными участками 43:22:320501:13, 43:22:380801:20 (62 м в общем направлении на восток)

по  границе земельного участка 43:22:380801:20 с земельным участком 43:22:380801:22 (11 м в общем направлении на северо-восток)

По границе с Вятским сельским поселением Омутнинского муниципального района Кировской области

по границе земельного 43:22:380801:22 (полоса отвода автодороги Омутнинск-Афанасьево-Пермь) (3645 м в общем направлении на восток)

по левому Берегу реки Вятка (полоса отвода автодороги Омутнинск-Афанасьево-Пермь ) (19751 м в общем направлении на юго-восток)

По границе с Залазнинским сельским поселением Омутнинского муниципального района Кировской области

По левому берегу реки  Верхняя Конинская (4971 м в общем направлении на юго-запад)

По границе с Шахровским сельским поселением Омутнинского муниципального района Кировской области

по левому берегу реки Верхняя Конинская (817 м в общем направлении на юго-запад)

по просеке между лесными кварталами 48, 47, 46 и 43, 42, 41, 40 (3527 м в общем направлении на запад)

по просеке между лесными кварталами 20, 24 колхоза «Победа» Омутнинского лесхоза и лесным кварталом 46 Струговского лесничества Омутнинского лесхоза (1586 м в общем направлении на юг

по просеке между лесными кварталами 3 и 24 колхоза «Победа» Омутнинского лесхоза (1838 м в общем направлении на запад

по просеке между лесными кварталами 2 и 21,20 колхоза «Победа» Омутнинского лесхоза (1141 м в общем направлении на северо-запад

по просеке  между лесными кварталами 2 и 23 колхоза «Победа» Омутнинского лесхоза (615 м в общем направлении на запад)

Вдоль автодороги Омутнинск-Шахровка (5680 м в общем направлении на юг)

по полосе отвода железной дороги (146 м в общем направлении на запад)

по полосе отвода железной дороги (344 м в общем направлении на северо-запад)

по прямой пересекая земельный участок 43:22:410601:27 (58 м в общем направлении на юго-запад)

по границе с земельным участком 43:22:410601:27 (полоса отвода железной дороги) (155 м в общем направлении на северо-запад)

по контуру леса (2314 м в общем направлении на юг)

По просеке между лесным кварталом 83 и лесными кварталами 102, 101  Струговского лесничества Омутнинского лесхоза (1501 м в общем направлении на запад

По просеке между лесными кварталами 82, 81, 80 и лесными кварталами 100, 99, 98 Струговского лесничества Омутнинского лесхоза (2859 м в общем направлении на запад

по реке Песчанка (50 м в общем направлении на юг)

по ручью (2644 м в общем направлении на запад)

по автодороге (7595 м в общем направлении на юг)

по левому берегу р. Ершовка (2062 м в общем направлении на северо-запад) (2060 м в общем направлении на юго-восток)

по ручью (3753 м в общем направлении на северо-запад) (3756 м в общем направлении на юго-восток)

По границе с Ярским муниципальным районом Удмуртской Республики

По центру квартальной просеки вдоль южной стороны лесных кварталов 226,225,224 Струговского лесничества Омутнинского лесхоза (2930 м в общем направлении на юго-запад)

По центру квартальной просеки вдоль южной стороны лесных кварталов 224,237,236 Струговского лесничества Омутнинского лесхоза (2121 м в общем направлении на северо-запад

По центру квартальной просеки вдоль юго-восточной стороны лесных кварталов 236,235,234,233,240,239 Струговского лесничества Омутнинского лесхоза до точки стыка Омутнинского, Фаленского муниципальных районов и Республики Удмуртия (8163 м в общем направлении на юго-запад)

По границе с Фаленским сельским поселением Фаленского муниципального района Кировской области

От точки стыка Омутнинского, Фаленского муниципальных районов и Республики Удмуртия По центру квартальной просеки вдоль южной стороны лесных кварталов 239,238 Струговского лесничества Омутнинского лесхоза (2338 м в общем направлении на северо-запад)

По центру квартальной просеки вдоль западной стороны лесных кварталов 238,229 Струговского лесничества Омутнинского лесхоза (3162 м в общем направлении на северо-восток)

По центру квартальной просеки вдоль южной стороны лесных кварталов 229,228 Струговского лесничества Омутнинского лесхоза (4676 м в общем направлении на северо-запад)

По центру квартальной просеки вдоль северо-западной стороны лесных кварталов 214,182,183, Струговского лесничества Омутнинского лесхоза (5180 м в общем направлении на северо-восток)

По центру квартальной просеки вдоль восточной стороны лесных кварталов 183,216 Струговского лесничества Омутнинского лесхоза (2371 м в общем направлении на юго-восток)

По центру квартальной просеки вдоль северной стороны лесного квартала 216 Струговского лесничества Омутнинского лесхоза (479 м в общем направлении на юго-восток)

По центру квартальной просеки вдоль юго-западной стороны лесных кварталов 216,184 Струговского лесничества Омутнинского лесхоза (1611 м в общем направлении на северо-восток

По центру квартальной просеки вдоль западной стороны лесного квартала 184 Струговского лесничества Омутнинского лесхоза (1154 м в общем направлении на северо-запад)

По центру квартальной просеки вдоль северной стороны лесного квартала 184 Струговского лесничества Омутнинского лесхоза (876 м в общем направлении на юго-восток

По центру квартальной просеки вдоль западной стороны лесного квартала 156 Струговского лесничества Омутнинского лесхоза (657 м в общем направлении на север

По центру квартальной просеки вдоль южной стороны лесного квартала 155 Струговского лесничества Омутнинского лесхоза (1280 м в общем направлении на северо-запад)

По центру квартальной просеки вдоль южной стороны лесного квартала 154 Струговского лесничества Омутнинского лесхоза (800 м в общем направлении на юго-запад

По центру квартальной просеки вдоль южной стороны лесного квартала 154 Струговского лесничества Омутнинского лесхоза (1365 м в общем направлении на северо-запад)

По центру квартальной просеки вдоль западной стороны лесных кварталов 154,124 Струговского лесничества Омутнинского лесхоза (2560 м в общем направлении на северо-восток

По центру квартальной просеки вдоль южной стороны лесных кварталов 214,213,212,211,210,209,219,218,217,216,215 Омутнинского лесничества Омутнинского лесхоза (11584 м в общем направлении на юго-запад)

По центру квартальной просеки вдоль юго-западной стороны лесного квартала 215 Омутнинского лесничества Омутнинского лесхоза (723 м в общем направлении на северо-запад)

По центру квартальной просеки вдоль западной стороны лесного квартала 215 Омутнинского лесничества Омутнинского лесхоза (1529 м в общем направлении на северо-восток)

По центру квартальной просеки вдоль юго-западной стороны лесного квартала 215 Омутнинского лесничества Омутнинского лесхоза (735 м в общем направлении на северо-запад)

По центру квартальной просеки вдоль северо-западной стороны лесного квартала 197 Омутнинского лесничества Омутнинского лесхоза (724 м в общем направлении на северо-восток)

По центру квартальной просеки вдоль северной  стороны лесного квартала 196 Омутнинского лесничества Омутнинского лесхоза (615 м в общем направлении на северо-запад

По центру квартальной просеки вдоль юго-западной стороны лесного квартала 196 Омутнинского лесничества Омутнинского лесхоза (651 м в общем направлении на северо-запад)

По центру квартальной просеки вдоль западной стороны лесного квартала 196 Омутнинского лесничества Омутнинского лесхоза (1391 м в общем направлении на северо-восток)

По центру квартальной просеки вдоль юго-западной стороны лесных кварталов 196,173 Омутнинского лесничества Омутнинского лесхоза (3835 м в общем направлении на северо-запад)

По центру квартальной просеки вдоль западной стороны лесного квартала 173 Омутнинского лесничества Омутнинского лесхоза (2214 м в общем направлении на северо-восток)

По центру квартальной просеки вдоль северной стороны лесных кварталов 173,174 Омутнинского лесничества Омутнинского лесхоза (1410 м в общем направлении на юго-восток)

По центру квартальной просеки вдоль западной стороны лесного квартала 148 Омутнинского лесничества Омутнинского лесхоза (2557 м в общем направлении на северо-восток

По центру квартальной просеки вдоль южной стороны лесного квартала 341 Чернохолуницкого лесничества Омутнинского лесхоза до автодороги на поселок васильевский (172 м в общем направлении на северо-запад)

По левой стороне автодороги на п. Васильевский в 6м от оси (1295 м в общем направлении на юго-запад)

По левой стороне автодороги на п. Васильевский в 6м от оси (1365 м в общем направлении на северо-запад)

Вдоль края лесного массива (132 м в общем направлении на юго-запад)

Вдоль края лесного массива (145 м в общем направлении на северо-восток)

Вдоль края лесного массива (54 м в общем направлении на юго-запад)

Вдоль края лесного массива до ускоколейной железной дороги (334 м в общем направлении на юго-восток)

По левой стороне ускоколейной железной дорого в 15м от оси (471 м в общем направлении на юго-восток)

По прямой между точками имеющими координатное описание пересекая узкоколейную железную дорогу по перпендикуляру (68 м в общем направлении на юго-запад)

По прямой между точками имеющими координатное описание вдоль края лесного массива (85 м в общем направлении на северо-запад)

Вдоль края лесного массива (209 м в общем направлении на юго-восток)

По прямой между двумя закоординированными точками (262 м в общем направлении на юго-запад)

По прямой между двумя закоординированными точками (113 м в общем направлении на юго-запад)

По ручью до точки, имеющей координатное описание (738 м в общем направлении на юго-запад)

По квартальной просеке Фаленского лесничества Фаленского лесхоза (947 м в общем направлении на северо-запад)

Вдоль края лесного массива Фаленского лесничества Фаленского лесхоза (639 м в общем направлении на запад)

Вдоль края лесного массива Фаленского лесничества Фаленского лесхоза (678 м в общем направлении на юго-восток)

По квартальной просеке Фаленского лесничества Фаленского лесхоза (369 м в общем направлении на юго-запад)

Вдоль края лесного массива Фаленского лесничества Фаленского лесхоза (248 м в общем направлении на северо-запад)

По прямой между двумя закоординированными точками (266 м в общем направлении на северо-восток)

По прямой между двумя закоординированными точками (126 м в общем направлении на северо-запад)

По прямой между двумя закоординированными точками (37 м в общем направлении на северо-запад)

По прямой между двумя закоординированными точками (266 м в общем направлении на северо-запад)

По квартальной просеке Фаленского лесничества Фаленского лесхоза (386 м в общем направлении на северо-запад)

Вдоль края лесного массива Фаленского лесничества Фаленского лесхоза (531 м в общем направлении на северо-восток)

Вдоль края лесного массива Фаленского лесничества Фаленского лесхоза (238 м в общем направлении на северо-запад)

Вдоль края лесного массива Фаленского лесничества Фаленского лесхоза (257 м в общем направлении на северо-восток)

Вдоль края лесного массива Фаленского лесничества Фаленского лесхоза до полевой дороги (991 м в общем направлении на юго-восток)

Вдоль левой стороны полевой дороги в 3м от оси (483 м в общем направлении на северо-восток)

По левой стороне автодороги на поселок Васильевский в 6 м от оси (3415 м в общем направлении на северо-восток)

По границе с Чернохолуницким сельским поселением Омутнинского муниципального района Кировской области

по прямой на просеке лесного квартала 341 Чернохолуницкого лесничества Омутнинского лесхоза (26 м в общем направлении на север)

по просеке между лесными кварталами 341, 342, 343, 344, 345 Чернохолуницкого лесничества и лесными кварталами 148,149,150,151 Омутнинского лесничества Омутнинского лесхоза (4045 м в общем направлении на восток)

по просеке между лесными кварталами 345, 331, 317 Чернохолуницкого лесничества и лесными кварталами 124, 111, 98, 83 Омутнинского лесничества Омутнинского лесхоза (7629 м в общем направлении на север)

по просеке между лесными кварталами 317, 303 Чернохолуницкого лесничества и лесными кварталами 83, 58 Омутнинского лесничества Омутнинского лесхоза (1992 м в общем направлении на север)

по просеке между лесными кварталами 303, 286, 269, 243 Чернохолуницкого лесничества и лесными кварталами 58, 34, 17, 1 Омутнинского лесничества Омутнинского лесхоза (6959 м в общем направлении на северо-восток)

по прямой пересекая земельный участок 43:22:360301:3 (полоса отвода автодороги) (24 м в общем направлении на северо-восток)

по просеке между лесными кварталами 242 Чернохолуницкого лесничества и лесными кварталами 1 Омутнинского лесничества Омутнинского лесхоза (239 м в общем направлении на северо-восток)

по просеке между лесными кварталами 244, 245 Чернохолуницкого лесничества и лесными кварталами 1, 2 Омутнинского лесничества Омутнинского лесхоза (1997 м в общем направлении на восток)

## Планировочная структура.

Важнейшими мероприятиями территориального планирования Генерального плана Омутнинского городского поселения являются активные преобразовательные действия по отношению к сложившейся общественной и жилой застройке, производственным территориям, улично-дорожной сети, свойственные современному динамичному развитию города.

Основными положениями планировочной организация  являются:

- формирование общественно-коммуникационного каркаса, состоящего из пространственно непрерывных территорий общегородского центра с высокой интенсивностью использования объектов, концентрацией и разнообразием предоставляемых услуг и высокой интенсивностью использования городской территории; локальных участков общегородского центра и центров жилых районов – участков концентрации объектов обслуживания, мест приложения труда, линейных участков вдоль улиц с интенсивным потоком пешеходов и общественного транспорта;

- сохранение, восстановление и совершенствование композиционно-пространственной целостности и общего архитектурного облика застройки и планировки сложившегося исторического центра;

- упорядочение сложившихся жилых и производственных территорий, планируемых территорий на основе закономерностей эволюционного развития городской застройки;

- формирование транспортной структуры на основе сложившейся уличной сети, увеличения доли жилых улиц за счет частичной замены внутриквартальных подъездов к жилым домам, а также планируемых магистральных улиц, обеспечивающей планировочную взаимосвязь существующей правобережной и новой левобережной частей города;

- продолжить формирование общественно-делового  центра г Омутнинска с приданием ему дополнительных функций: общественных, образовательных, бизнеса, туризма;

- максимальное сохранение и благоустройство территории городского поселения.

Настоящим генеральным планом сохраняется исторически сложившаяся планировочная структура, изменения претерпевает функциональное зонирование территории Омутнинского городского поселения.

Планируемые мероприятия коснутся, в основном, преобразований пространства города Омутнинск и направлены  на создание  качественной городской среды.

Планировочная структура городского поселения

Планировочную структуру территории Омутнинского городского поселения определили ряд факторов.

–  железнодорожная ветка «Яр – Верхнекамская», пересекающая поселение с юга на север;

– автотрасса регионального значения: «Киров – Слободской –Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево – граница Пермской области», пересекающая поселение с востока на запад;

– река Омутная, которая течет с запада на восток.

Населенные пункты, входящие в состав городского поселения, распределены по территории поселения неравномерно, их рассредоточение определили имеющиеся транспортные пути, на которых они исторически создавались.

Планировочная структура г Омутнинска.

Планировочная структура города Омутнинска в значительной мере определена характером сложившейся застройки, существующей сетью улиц и ландшафтом местности. Наиболее выраженными природными особенностями проектируемой территории являются:

- холмистый рельеф с большим количеством залесённых оврагов в северной части города и относительно спокойной – в центральной и южной части города;

- наличие живописной акватории пруда в центре города;

- в северной и южной части к границе города примыкают большие лесные массивы

В основу архитектурно-планировочной композиции была принята существующая структура населенного пункта с учётом необходимости сохранения имевшейся застройки и зелёных массивов.

Железная дорога, естественный рельеф, акватория пруда делит территорию города на 3 планировочных района.

Промышленная и коммунально – складская зона , в основном, размещаются в северо-восточной и восточной частях  города вдоль полосы  отвода железной дороги. Градообразующее предприятие ЗАО «ОМЗ» занимает центральную часть территории города.

Планировка центральной и южной  частей города имеют регулярный характер с прямоугольной сеткой улиц, северная часть территории города расчленена большим количеством оврагов и не имеет ярко выраженной регулярности.

Основные магистральные улицы: Юных Пионеров, Свободы, 30-летия Победы, Коковихина, Трудовые резервы, Дорожная, Ленина и Октябрьская.

Исторический общественно – деловой центр поселка сохранился в центральной части города на левом  берегу Омутнинского пруда между улицами Юных Пионеров, Свободы, Коковихина, где располагаются основные административные здания, центральная районная больница, школы, детские сады, парки, спортивные сооружения, Дом культуры, развлекательные центры, кафе, банк, аптеки,  магазины.

Общественно - деловой центр связан с жилой застройкой и зоной отдыха. Зона жилой застройки подразделяется на три строительные зоны: зону индивидуальной жилой застройки, зону малоэтажных многоквартирных жилых домов (до 4-х этажей), и незначительным числом среднеэтажных многоквартирных жилых домов (5-8 этажей).

Водные объекты: Омутнинское водохранилище и р. Омутная на территории города создали благоприятную основу для развития зон рекреационной направленности, призванных обеспечить благоприятную среду обитания, как для местных жителей города, так и для его гостей.

В систему озеленения города входят зелёные насаждения на территории приусадебных участков, парки (скверы) и лесные угодья, которые улучшают микроклимат и создают благоприятный эффект селитебной территории, участвуют в архитектурной композиции города, обогащают архитектуру зданий и придают живописность.

Основная компонента архитектурного облика современного города Омутнинск - это обилие старой застройки, практически не реконструируемой и не обеспеченной фасадной отделкой. Основная масса зданий выполнена в сталинский период (кирпичного блокового исполнения).

Также на территории города есть и деревянная постройка усадебного типа. При реконструкции центральной части города, без строительства новых зданий, эстетическая привлекательность города увеличивается, что благоприятно влияет на общее состояние городской урбанизированной среды для комфортности восприятия и проживания. Все здания, реконструкция которых желательна с эстетической точки зрения, компактно расположены в центральной части города, что позволяет оформить несколько цельных архитектурных ансамблей при достаточно умеренных финансовых затратах.

Особое внимание следует уделить реконструкции фасадов здания кинотеатра по ул. Коковихина, трехэтажного здания на перекрестке ул. Комсомольская и ул. 30 лет Победы, школы и дома культуры на перекрестке ул. 30 лет Победы и ул Комсомольская. Также необходима реконструкция покрытий тротуаров, малых архитектурных форм на перекрестке ул. Комсомольская и ул.30 лет Победы, по ул. Комсомольской в сторону набережной, по ул. Свободы, ул. Коковихина. Также для обеспечения эстетичного восприятия центра города, необходима реконструкция городской набережной, прибрежной зоны по ул. Октябрьская от церкви до моста. Также необходима реконструкция здания автовокзала. Предлагаемые мероприятия носят рекомендательный характер, так как не являются объектом рассмотрения генерального плана.

Генеральным планом предлагается максимальное сохранение для активного отдыха существующих лесных массивов. Предлагается развитие городского центра, соединение общественной застройки со спортивной и парковой зон. На перспективу в северной части города предполагается малоэтажная и среднеэтажная многоквартирная жилая застройка. Предусмотрено территориальное развитие промышленных и коммунально-складских предприятий в пределах сложившихся зон.

## Предложения по включению в границы населенных пунктов земель иных категорий

Предложений по включению в границы населенных пунктов земельных участков иных категорий не поступило. В соответствии со схемой территориального планирования Омутнинского района и Кировской области рекомендуется в перспективе посёлок Васильевский исключить из Закона Кировской области о реестре административно – территориальных единиц и населённых пунктов Кировской области, в связи с удалённостью от магистральной автомобильной дороги и г. Омутнинска, с предоставлением  жилой площади в ближайшем населённом пункте -  п. Черная Холуница Чернохолуницкого сельского поселения. Омутнинского района.

## Функциональное зонирование

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории. Перспективное функциональное зонирование определяется с учетом сложившегося использования территории, на основании  комплексной оценки по совокупности природных факторов и планировочных ограничений и направлено на повышение инвестиционной привлекательности проектируемой территории.

Настоящим проектом в соответствии со ст. 35 Градостроительного кодекса РФ территория Омутнинского городского поселения подразделена на функциональные зоны, выделяемые по преимущественному признаку использования земли и объектов недвижимости. На карте функциональных зон показаны виды зон по функциональному назначению с отображением параметров их планируемого  развития на перспективу.

Учитывая современные требования к функциональному зонированию, в границах Омутнинского городского поселения выделены следующие зоны:

- Зона жилой застройки – предназначена для застройки индивидуальными жилыми домами, малоэтажными многоквартирными (до 4-х этажей) и среднеэтажными многоквартирными (5-8 этажей) жилыми домами, индивидуальными гаражами для легковых автомобилей. В жилых зонах допускается размещение  отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

- Зона общественно-деловая – включает территории объектов делового, общественного и коммерческого назначения, размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения, культовых объектов и сооружений. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

- Производственная зона - предназначена для размещения промышленных, коммунально-складских объектов и сельскохозяйственных предприятий, являющихся источниками выделения в окружающую среду загрязняющих веществ, шума, вибрации и других вредных физических факторов  и  требующих организации  санитарно-защитных  зон.

- Зона инженерной инфраструктуры – территории, предназначенные для размещения объектов инженерной (сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи).

- Зона транспортной инфраструктуры – территории, предназначенные для размещения объектов транспортной инфраструктур (автодороги, железные дороги, сооружения транспорта).

- Зона  сельскохозяйственного использования – сельскохозяйственные угодья, территории, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

- Зона ведения лесного хозяйства - включает эксплуатационные леса, являющиеся главной сырьевой базой лесозаготовительной и деревообрабатывающей отраслей промышленности.

- Зона рекреационного назначения – территории,  занятые защитными лесами, скверами, парками, прудами, озерами, а также территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. Зоны, предназначенные для сохранения и использования существующего природного ландшафта в  целях обеспечения охраны окружающей среды и отдыха населения.

- Зона специального назначения - территории, используемые или предназначенные для размещения кладбищ, полигона твердых бытовых отходов, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

- Зоны режимных объектов - это территории существующих исправительных учреждений.

Режимы использования территории в пределах рассматриваемых зон должны соответствовать строительным, экологическим, противопожарным и другим действующим нормам.

# Обоснование вариантов размещения объектов регионального значения, местного значения муниципального Омутнинского района и Омутнинского городского поселения, планируемое установление зон с особыми условиями использования

## Оценка демографического потенциала территории

### Современная демографическая ситуация

Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градостроительной системы любого уровня являются  динамика  численности населения, его  возрастная структура.  Наряду с природной, экономической и экологической составляющими  они выступают в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории поселения.

Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории.

Современная половозрастная структура населения характеризуется, во-первых, повышенной долей лиц в трудоспособных возрастах, во-вторых, повышенной долей детей и лиц преклонного возраста. Как следствие, в количественном отношении прерогатива населению старшего возраста, что влечет за собой повышенную нагрузку на трудоспособное население.

Сведения об общей численности населения и его возрастном составе приведены по постоянному населению сведений, к которому относятся лица, постоянно проживающие на территории Омутнинского городского поселения, включая временно отсутствующих, представленных администрацией Омутнинского городского поселения.

Таблица №4.1.1.1. Динамика изменения численности населения Омутнинского городского поселения по годам.

| Наименование показателя |  | 2009г. | 2010г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, всего, в том числе, чел. |  | 23800 | 24083 | 23796 |
| - дети до 16 лет, чел. |  | 3967 | 3892 | 3853 |
| - в трудоспособном возрасте, чел. |  | 15073 | 14697 | 14275 |
| - старше трудоспособного возраста, чел. |  | 5236 | 5963 | 6106 |
| -в том числе :женщин |  | 13079 | 13050 | 12374 |
| мужчин |  | 12073 | 12048 | 11422 |
| Показатели естественного движения населения, чел. |  |  |  |  |
| - прирост, чел. |  | 342 | 295 | 310 |
| - убыль, чел. |  | 382 | 355 | 313 |
| Показатели миграции населения, чел. |  | н/д | н/д | н/д |
| - прирост, чел. |  | н/д | н/д | н/д |
| - убыль, чел. |  | н/д | н/д | н/д |
| Безработные, чел. |  | 474 | 320 | 183 |

Примечание: н/д - нет данных

По данным администрации на 1 января 2012 года численность населения Омутнинского городского поселения составляет 23796 человек. Плотность населения в городском поселении составляет 29 чел/км2. Это больше, чем средняя плотность населения по Омутнинскому району, которая составляет 9 чел/км2 и, чем средняя плотности населения по Кировской области - 11,1 чел/км2.

Демографическая ситуация в поселении характеризуется  неуклонным снижением числа постоянно проживающего населения. При  этом темпы роста естественной убыли  населения замедляются. Естественная убыль уменьшилась на 42 человека по отношению к уровню 2010 года, однако, число умерших превышает число родившихся и в 2011 году составляет  3 человека.

Данная тенденция присуща любому району области и стране в целом. Демографическая ситуация находится в прямой зависимости  процессов естественного воспроизводства и естественной убыли. Происходят изменения в половозрастной структуре населения, больше становится лиц пожилого возраста. Таким образом, при общем снижении трудоспособного населения и рождаемости увеличивается количество людей пенсионного возраста .

Тенденции рождаемости населения обусловлены социально- экономическими факторами: материальным положением и образом жизни, социальным статусом, жилищными условиями. В первую очередь, он связан с изменением числа женщин активного детородного возраста.

Миграционное движение населения достаточно сдержанное, без ярко выраженного показателя сальдо миграции. Основной миграционный оборот приходится на учащуюся молодежь и характеризуется оттоком из города населения в возрасте 16-20 лет и возвращением в 21-24 года. Одновременно наблюдается незначительный отток трудоспособного населения в возрастах до 45 лет и приток лиц в предпенсионном возрасте к месту рождения. С точки зрения демографической структуры, указанные процессы ведут к «старению» населения.

Основная часть населения  (97%) проживает в г Омутнинске с численностью жителей 23133 человек.. Три процента населения городского поселения проживает в д. Осокино, д. Плетенёвская, пос. Омутнинский и составляет 663 человека. Люди, прописанные в пос. Васильевском,   проживают в г. Омутнинске. За последние годы численность населения менялась незначительно, резких скачков не наблюдалось. В сравнении с 2008 годом численность уменьшилась только на 2,1%.

Таблица №4.1.1.2. Численность населения в населённых пунктах Омутнинского городского поселения

| Г.Омутнинск |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011 г. |
| Численность населения, всего, в том числе, чел. |  | 23109 | 23394 | 23133 |
| - дети до 16 лет, чел. |  | 3836 | 3782 | 3728 |
| - в трудоспособном возрасте, чел. |  | 14611 | 14217 | 13833 |
| - старше трудоспособного возраста, чел. |  | 5138 | 5864 | 6010 |
| Показатели естественного движения населения, чел. |  |  |  |  |
| - прирост, чел. | 336 | 342 | 295 | 310 |
| - убыль, чел. | 442 | 382 | 355 | 313 |
| Показатели миграции населения, чел. |  |  |  |  |
| - прирост, чел. |  |  |  |  |
| - убыль, чел. | 284 | 292 | 327 | 338 |
| Безработные, чел. |  | 445 | 431 | 225 |
| д. Осокино |  |  |  |  |
| Наименование показателя | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011 г. |
| Численность населения, всего, в том числе, чел. | н/д | 267 | 260 | 241 |
| - дети до 16 лет, чел. | н/д | 59 | 49 | 38 |
| - в трудоспособном возрасте, чел. | н/д | 172 | 174 | 166 |
| - старше трудоспособного возраста, чел. | н/д | 36 | 37 | 37 |
| д.Плетенёвская |  |  |  |  |
| Наименование показателя | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011 г. |
| Численность населения, всего, в том числе, чел. | н/д | 286 | 290 | 280 |
| - дети до 16 лет, чел. | н/д | 48 | 36 | 58 |
| - в трудоспособном возрасте, чел. | н/д | 197 | 210 | 176 |
| - старше трудоспособного возраста, чел. | н/д | 41 | 44 | 46 |
| п. Омутнинский |  |  |  |  |
| Численность населения, всего, в том числе, чел. | 146 | 138 | 139 | 142 |
| - дети до 16 лет, чел. | 27 | 24 | 25 | 29 |
| - в трудоспособном возрасте, чел. | 97 | 93 | 96 | 100 |
| - старше трудоспособного возраста, чел. | 22 | 21 | 18 | 13 |

Миграционная ситуация в городе характеризуется оттоком населения с территории. По итогам 2011 года, миграционная убыль в г. Омутнинске составила 338 человека. Из числа выбывших – 84% составляют граждане в трудоспособном возрасте против 75% прибывших этого же возраста. По уровню образования выбывают с территории: с высшим образованием 21%, со средним – профессиональным 29%, со средним 26%. Прибывают на территорию: с высшим образованием 15%,  со средним профессиональным образованием 36%.

В Омутнинском городском поселении по национальному составу русские составляют 98,8 процента от общей численности населения, а остальная часть населения – это марийцы, татары, удмурты, украинцы и другие народы. Многообразие национальностей связано с соседством этих республик, граничащих с Кировской областью .

В целом демографическая ситуация в поселении подчиняется общероссийской тенденции (показатель смертности превышает показатель рождаемости). Воспроизводство населения, как процесс замещения поколений является определяющим фактором изменения динамики численности населения

### Трудовые ресурсы

Основную возрастную группу трудовых ресурсов Омутнинского городского поселения составляет население в трудоспособном возрасте – это мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины в возрасте 16-54 года. Дополнительным резервом трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет), ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Из числа постоянно проживающего  населения,  трудоспособное население в трудоспособном возрасте составляет 60 % , лица моложе трудоспособного возраста составляют 16%  и 24% – лица старше трудоспособного возраста.

В связи с увеличением числа людей пенсионного возраста, а также отрицательных показателей естественного прироста и миграции, численность населения в целом по поселению, в том числе в трудоспособном возрасте, ежегодно снижается.

Занятость

По состоянию на 1 января 2012 года в Омутнинском городском поселении численность экономически активного населения составляет 15 950 человек. Из них  в трудовой деятельности занято 1744 человека старше трудоспособного возраста, 42 подростков. Всего в экономике было занято 13933  чел.

Таблица №4.1.1.3. Занятость населения по отраслям Омутнинского городского поселения

| Наименование отраслей | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | % | Всего | % |
| Всего занято в экономике ( чел.), в т.ч. | 13727 | 100 | 14011 | 100 |
| В отраслях материального производства |  |  |
| Обрабатывающее производство | 5408 | 39,4 | 5730 | 40,9 |
| Лесное хозяйство | 288 | 2,1 | 168 | 1,2 |
| Строительство | 275 | 2,0 | 392 | 2,8 |
| Сельское хозяйство | 1757 | 12,8 | 1821 | 13,0 |
| Торговля, общепит, материально-техническое обеспечение, сбыт и заготовки | 522 | 3,8 | 785 | 5,6 |
| В непроизводственных отраслях |  |  |
| Образование, культура, искусство | 1332 | 9,7 | 1331 | 9,5 |
| Здравоохранение и социальное обеспечение | 1126 | 8,2 | 1107 | 7,9 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание населения | 398 | 2,9 | 434 | 3,1 |
| Транспорт и связь | 508 | 3,7 | 462 | 3,3 |
| Органы управления, кредитные, страховые и общественные организации | 1469 | 10,7 | 1191 | 8,5 |
| Прочие виды экономической деятельности | 644 | 4,7 | 590 | 4,2 |

Коэффициент демографической нагрузки (отношения числа незанятых к числу занятых в экономике), характеризующий нагрузку на общество населением, не занятым в производстве, равен 0,76, что считается высоким показателем и определяет нагрузку, как высокую (в России – 1,00, в Кировской области – 0,92).

Сокращение численности трудовых ресурсов происходит за счет сокращения населения в трудоспособном возрасте, на который отрицательно влияет миграция населения за пределы территории города и района.

Для структуры занятости г. Омутнинск характерно преобладание сферы услуг, прежде всего, бюджетной сферы, на которую приходится около 60% среднесписочного числа занятых в организациях. Высокая доля бюджетной сферы является следствием снижения занятости в производственных секторах экономики и выполнения г.Омутнинска роли административного центра района.

Таблица №4.1.1.4. Отраслевое распределение занятых в экономике в течение 2009-2011 гг. Омутнинского городского поселения

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| Занятые в отрасли металлургии | чел. | 3 753 | 3 485 | 3409 |
| Занятые в ЗАО «ОМЗ», данные предприятия | чел. | 3 521 | 3 270 | 3205 |
| Занятые в малом предпринимательстве | чел. | 3 076 | 3 038 | 3048 |

В г. Омутнинске существует доля трудоспособного населения, не занятого в экономике. Это подтверждается наличием значительных групп населения следующего статуса:

-	Официально зарегистрированные безработные;

-	Жители, которые выезжают на работу за пределы города;

-	Молодежь, после учебы в средних и высших учебных заведениях, остающаяся работать в других местах;

-	Военнослужащие.

Таким образом, наибольшая численность работающих людей отмечена в сфере обрабатывающего производства. Перспектива развития города связана с развитием обрабатывающего производства, восстановлением животноводства, лесопереработки, а также сферы обслуживания, торговли, транспорта.

Безработица

Официальное число безработных на начало 2012 г в г. Омутнинск составило 225 человек , в то время как на начало 2011 года на учете ЦЗН стояло 431 человек , на начало 2010 года -  445 человек, на начало 2009 года – 156 человек. В течение 2008-2010 гг. на рынке труда сохранилась отрицательная тенденция – рост численности официально зарегистрированных безработных, и как следствие, превышение их числа над количеством вакантных рабочих мест.

Спросом традиционно пользуются рабочие профессии (слесарь, станочник, машинист бульдозера, разнорабочий и пр.), то есть население с начальным и среднеспециальным образованием. В свою очередь, специалисты с высшим профессиональным образованием на городском рынке труда остаются не востребованы.

Уровень регистрируемой безработицы резко увеличился с 1,1% в 2008 г. до 3,2% в 2009 г., что связано с увеличением численности работников, находящихся в простое и работавших неполный рабочий день или неделю. Условия экономического кризиса сказались и на территории города Омутнинска. В такой ситуации оказались все сотрудники градообразующего предприятия. На конец 2010 г. уровень регистрируемой безработицы составил 2,7% , на конец 2011 г. – 1,4% .

Таблица №4.1.1.5. Динамика показателей безработицы в г. Омутнинске в течение 2008-2011 гг.

| Показатель | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Факт | Прогноз |
| Уровень регистрируемой безработицы,% | 1,1 | 3,2 | 2,7 | 1,4 | 1,6 |
| Уровень фактической безработицы (оценка),% |  |  | 9,9 | 5,0 | 4,5 |
| Признано в установленном порядке безработными, чел. | 156 | 445 | 431 | 225 | 255 |
| Численность фактически безработных, не состоящих на учете в ЦЗН (оценка),чел. |  | 1200 | 900 | 800 | 700 |
| Количество вакансий, зарегистрированных в центре занятости населения за период, ед. | 963 | 1 658 | 1 428 | 1502 | 1400 |
| Численность работников, находившихся в простое по вине работодателя, работавших неполное рабочее время по инициативе работодателя или по соглашению между работником и работодателем, или имевших отпуска с частичным сохранением заработной платы (на конец периода), чел. | 0 | 1 935 | 318 | 0 | 0 |

Для занятости и безработицы в г. Омутнинске характерна высокая зависимость от деятельности ЗАО «ОМЗ» на котором на 1.01.2012 г занято. 3 205 человек, что составляет 23 % от численности трудоспособного возраста населения г. Омутнинска.

Сокращение количества работающих на градообразующем предприятии ведет к увеличению безработных граждан. В случае негативного развития ситуации на ЗАО «ОМЗ» высвободившиеся сотрудники градообразующего предприятия не смогут найти работу без переобучения, так как в большинстве своем они имеют определенную профессиональную специализацию, которая не будет востребована на внутреннем рынке труда.

Таким образом, для стабилизации ситуации в сфере занятости населения, в том числе неблагоприятная ситуация на градообразующем предприятии, наличие высокого уровня скрытой безработицы, перекос профессиональной и образовательной структуры безработных граждан, обуславливают необходимость качественного улучшения ситуации в сфере занятости населения на территории Омутнинского городского поселения.

Вывод: Анализ естественного и механического  движения населения за 2008-2011 год свидетельствует о том, что в Омутнинском городском поселении сложилась неблагополучная ситуация в процессах естественного воспроизводства населения. Ввиду неблагоприятных демографических процессов и наличия трудовой миграции (отток трудовых ресурсов в другие муниципальные образования) прослеживается стабильная тенденция к уменьшению численности экономически активного населения в поселении, а также ежегодному снижению доли людей, занятых в отраслях экономики. Отсутствие необходимого трудоспособного городского населения, которое неуклонно стареет, постепенно ведет к процессу самоликвидации городских населённых пунктов. Основные причины этого — экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможности для большинства молодежи решать свои жилищные и бытовые проблемы. При этом без привлечения молодежи в производственную, коммерческую и социальную сферу нельзя устойчиво развивать территорию.

Важно развивать рынок труда, сохраняя прежние рабочие места, создавая новые с достойными условиями и оплатой труда, повышать инвестиционную привлекательность поселения, развивать инфраструктуру, в том числе дороги, жилье и другие объекты производственного и социального назначения с учетом потребностей местного населения.

### Прогнозирование численности населения

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Половозрастной состав населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал того или иного региона. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых трудовой деятельностью людей, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

При составлении прогноза был разработан сценарий развития основных демографических показателей (рождаемости, смертности и миграции).

Перспективные расчеты численности населения производятся на основе численности населения, полученной как по данным переписей населения, так и по текущим оценкам таблиц рождаемости и смертности, текущей статистической отчетности.

Вариант прогноза численности населения (метод экстраполяции)

По состоянию на 01.01.2012 года численность населения Омутнинского городского поселения составляла 23796 человек.

Для расчёта проектной численности населения был использован статистический метод учета естественного и механического прироста. Расчёт производится по формуле:

Sт = Sф (1±Р/100)т ,     где

Sт – расчетная численность населения через Т лет, чел.;

Sф – фактическая численность населения, чел.;

Р – среднегодовой прирост (убыль) населения, %

Т – расчетный срок в годах.

Расчёт проектной численности населения Омутнинского городского поселения проводился с использованием среднего коэффициент ежегодного прироста (убыли), равного -0,617 % в год.

Таблица №4.1.3.1. Методика расчета.

| Год | Численность постоянного населения, чел. | Динамика изменения численности населения, чел. | Темп прироста (+), убыли (-) численности населения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 23800 |  |  |
| 2010 | 24083 | 283 | 1,175 |
| 2011 | 23796 | -287 | -1,206 |
| Средний коэффициент ежегодного прироста |  |  | -0,016 |

Численность населения Омутнинского городского поселения на 01.01.2021 г. составит 23759 чел.:

S10=5750*(1-0,617/100)10=23759 чел.

Численность население на расчетный срок на 01.01.2031 г. составит 23722чел.:

S20=5750*(1-0,617/100)20=23722 чел.

Результаты расчетов показывают, что прогнозируемая  численность населения городского поселения через 20 лет уменьшится незначительно, на. 74 человек, при сохраняющихся темпах убыли населения. В городе Омутнинск по прогнозным расчётам через 20 лет среднегодовая численность населения начнёт увеличиваться и достигнет  23342 человека, что на 209 человек больше, чем в 2011 году.

Среднегодовая численность населения в Омутнинском городском поселении и г. Омутнинске представлены на диаграмме.

Расчет численности населения в трудоспособном возрасте.

Расчёт доли населения трудоспособного возраста по  городскому поселению проводился с использованием средней доли населения в трудоспособном возрасте за период 2009–2011 годы.

Таблица №4.1.3.2. Численность и доля лиц в трудоспособном возрасте Омутнинского городского поселения

| Год | Численность постоянного населения, чел. | В том числе в трудоспособном возрасте, чел. | Доля населения трудоспособного возраста в численности постоянного населения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009 | 23800 | 15073 | 63,33 |
| 2010 | 24083 | 14697 | 61,02 |
| 2011 | 23796 | 14275 | 59,99 |
| Среднее значение |  |  | 61,45 |

Среднегодовая численность населения в трудоспособном возрасте в Омутнинском городском поселении и г. Омутнинске представлены на диаграмме.

На показатель численности населения в трудоспособном возрасте оказывают влияние такие факторы естественного и миграционного движения, как рождаемость, смертность, в том числе смертность лиц трудоспособного возраста; структурные факторы (доля лиц младших и старших возрастных групп, старение населения), миграция.

Таблица №4.1.3.3. Прогноз численности населения в трудоспособном возрасте в Омутнинском городском поселении (чел.).

| Год | Общая численность населения | Численность населения в трудоспособном возрасте* |
| --- | --- | --- |
| 2021 | 23759 | 14600 |
| 2031 | 23722 | 14577 |

Результаты прогноза численности населения и оценка демографической ситуации в период до 2031 года в целом по Омутнинскому городскому поселению позволяют сделать следующие выводы:

- общая численность населения к 2031 году уменьшится и составит 23722 человека;

- численность населения в трудоспособном возрасте к 2031 году также уменьшится и составит 14577 человека;

- основной потенциал роста рождаемости и, соответственно, естественного прироста населения сохраняется только в возрастной группе женщин 17-27 лет;

Для улучшения демографической ситуации в Омутнинском городском поселении,  требуется осуществить комплекс мер, включающих широкий круг социально-экономических мероприятий, которые определяют демографическое развитие и направлены на:

- укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности;

- сокращение общего уровня смертности населения, в том числе от социально значимых заболеваний и внешних причин;

- повышение уровня рождаемости;

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства (обеспечение жильем, финансовая и медицинская помощь на период декретного отпуска, обеспечение детскими дошкольными учреждениями и т.д.);

- улучшение миграционной ситуации.

- создание условий и перспектив для молодёжи.

## Развитие жилищной сферы

Важнейшей задачей в области социально-градостроительной политики Омутнинского городского поселения является программно-целевое жилищное строительство, позволяющее с помощью оптимальных архитектурно-планировочных решений улучшить показатели городской среды и качество жизни населения.

Основные задачи при комплексном решении проблем жилищной сферы в населенном пункте:

- повышение уровня обеспеченности граждан общей площадью жилья;

- ликвидация ветхого и непригодного для проживания жилищного фонда;

- создание необходимых условий при переселении жителей из ликвидируемого жилищного фонда;

- формирование предпосылок для благоприятного инвестиционного климата с целью привлечения частных инвесторов и подрядных организаций на территорию (предоставление налоговых льгот, активизация ипотечного кредитования, подготовка строительных площадок, строительство инженерных коммуникаций);

- наращивание темпов строительства жилья.

Жилищная проблема остается одной из наиболее актуальных для социальной сферы Омутнинского городского поселения. В настоящее время проблемы качества коммунальных услуг, существующие в поселении, усугубляются большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания в нем нормативным требованиям. Для решения этой проблемы в г. Омутнинске принята и реализуется Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры», одним из пунктов которой является восстановление изношенных инженерных сетей и оборудования. Также, на решение проблемы обеспечения качества предоставляемых коммунальных услуг направлена и Программа «Переселение граждан, проживающих на территории Омутнинского городского поселения, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на 2009-2011 годы».

На территории города Омутнинска осуществлялись мероприятия по реализации мероприятий областных адресных программ в рамках Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия и реформированию Жилищно-коммунального хозяйства» и в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 №675 .

На 01.01.2012 года общая площадь жилищного фонда  Омутнинского городского поселения  составляет 485,9 тыс. м2 , в г. Омутнинске – 471 тыс. м2

Улица Октябрьская, среднеэтажная многоквартирная застройка

Средняя обеспеченность жилой площадью на одного человека на 01.01.2012г. в Омутнинском городском поселении - 20,0 м2/чел, что ниже фактических статистических данных по городской местности Омутнинского района (20,5 м2/чел)  и в целом по городской местности Кировской области - 21,8 м2/чел. Согласно нормативам градостроительного проектирования Кировской области минимальная нормативная обеспеченность жильем в 2031 г должна достигнуть 23,0 м2/чел.

Таблица №4.2.1. Структура жилищного фонда Омутнинского городского поселения  на 01.01.2012г.

| Населённый пункт | Наименование | Количество домов каменных/деревянных | Общая площадь, тыс.кв.м. | в т.ч. со степенью износа > 65% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кол-во домов | общая площадь, кв.м. |
| г.Омутнинск | Одноквартирный жилой дом | /4884 | 215,0 | 258 | 7,8 |
| пос.Омутнинский |  | /2 |  |  |  |
| д.Плетенёвская |  | /20 |  |  |  |
| д.Осокино |  | /45 |  |  |  |
| г.Омутнинск | Двухквартирный жилой дом | /280 | 24,1 |  |  |
| пос.Омутнинский |  | /16 |  |  |  |
| д.Плетенёвская |  | 27/15 |  |  |  |
| д.Осокино |  | /10 |  |  |  |
| г.Омутнинск | Многоквартирный жилой дом | 120/ | 210,1 | 65 | 16,2 |
| пос.Омутнинский |  | /4 |  |  |  |
| д.Плетенёвская |  | - |  |  |  |
| д.Осокино |  | 2/ |  |  |  |
| г.Омутнинск | Общежитие | 6 | 21,8 |  |  |
|  | ВСЕГО | 155/5276 |  | 323 | 24,0 |

Улица Октябрьская, индивидуальная жилая застройка

В структуре жилищного фонда Омутнинского городского поселения  преобладают одноквартирные индивидуальные деревянные жилые дома – это 91% от общего количества домов, 6,5% от общего количества домов составляют двухквартирные жилые дома, построенные,  в основном из дерева. Многоэтажный многоквартирный жилой фонд имеется только в г. Омутнинске, представлен 2-3 и 5-этажными жилыми домами в кирпичном исполнении. Общая площадь многоквартирных жилых домов составляет 231,9тыс. м2, включая здания общежитий, и составляет это 2% от общего количества домов. За последние три года эта площадь не изменилась, так как ведется строительство только индивидуальной жилой застройки.

В г. Омутнинске общая жилая площадь за последние четыре года увеличилась на 1 % и только за счёт частной собственности.

Частный сектор г. Омутнинска

Таблица №4.2.2. Структура жилищного фонда г. Омутнинска

| Показатели | Единица измерения | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующий жилищный фонд всего, в т.ч.: | тыс. м2 общ. площади | 465,5 | 468,1 | 470,0 | 471,1 |
| - государственной собственности | тыс. м2 общ. площади | 13,8 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| - муниципальной собственности | тыс. м2 общ площади | 75,8 | 67,3 | 56,9 | 55,4 |
| - частной собственности | тыс. м2 общ площади | 375,9 | 387,9 | 400,2 | 402,7 |
| Средняя обеспеченность населения жильем | м2/чел. | 17,9 | 19,1 | 19,8 | 20,0 |
| общая площадь ветхого аварийного жилищного фонда | тыс.кв. м | 34.7 | 36.9 | 33.6 | 35.0 |
| Обеспеченность жилищного фонда: - водопроводом | тыс. м2 | 248,5 | 248,9 | 251,7 | 251,9 |
| - канализацией | тыс. м2 | 218,8 | 218,8 | 219,6 | 229,7 |
| - электроплитами | тыс. м2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,0 |
| - газовыми плитами (привозной газ) | тыс. м2 | 240,8 | 241,5 | 242,4 | 242,6 |
| - теплом | тыс. м2 | 210,1 | 210,1 | 210,3 | 209,9 |
| - горячей водой | тыс. м2 | 186,5 | 186,5 | 186,5 | 186,1 |

Благоустроенное жилье составляет около 49 % от общей площади жилищного фонда. В ветхом и аварийном состоянии находится 34,7 тыс. кв.м. (7,8 % жилого фонда), число проживающих в ветхих и аварийных домах неуклонно растет. Капитальному ремонту подлежит 257,7 тыс.кв. м  (54 % жилого фонда).

В Омутнинском городском поселении сложилась критическая ситуация на рынке жилья. Предприятия вкладывают огромные денежные средства в развитие производственной деятельности и, в связи с этим, новое строительство многоквартирных домов не осуществляется. Таким образом, покупателям предлагается только вторичный рынок жилья.

Больший вес приобретает строительство жилья частной формы собственности, а также большие надежды возлагаются на развитие ипотечного кредитования.

В строительной отрасли  в городском поселении работают два предприятия:

- ОАО «Омутнинский строительный трест»;

-  КОГП «Вятавтодор» . Омутнинское ДУ-28

Таблица №4.2.3. Новое жилищное строительство в г. Омутнинске

| Показатели | Единица измерения | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новое жилищное строительство всего, в т.ч.: | тыс. м2 | 4,4 | 5,5 | 5,7 | 6,0 |
| - 4-5 этажное | тыс. м2 | - | 3,4 | - | - |
| - 2-3 этажное | тыс. м2 | - | - | - | - |
| - усадебного типа (ИЖС) | тыс. м2 | 4,4 | 2,1 | 5,7 | 6,0 |
| Новое жилищное строительство всего, в т.ч.: | тыс. м2 | 4,4 | 5,5 | 5,7 | 6,0 |
| - за счет средств федерального бюджета | тыс. м2 | - | 1,2 | - | - |
| - за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | тыс. м2 | - | 1,8 | - | - |
| - за счет средств местных бюджетов | тыс. м2 | - | 0,4 | - | - |
| - за счет средств населения | тыс. м2 | 4,4 | 2,1 | 5,7 | 6,0 |

Анализ данных структуры жилого фонда свидетельствует об увеличении объемов индивидуального жилищного строительства за счет возросших доходов населения и субсидий из федерального и областного бюджета.

В 2010 году в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа, реализуемых в рамках  подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы в городе Омутнинске завершилось строительство и был введен в эксплуатацию 60 квартирный жилой дом ул. Октябрьская 13, площадью 3260,9 кв. м., сметная стоимость которого составила 94,9 млн. руб. На данное мероприятия были использованы средства федерального бюджета 31,8 млн.рублей, бюджета субъекта РФ 49,5 млн.рублей и местного бюджета 13,6 млн.рублей.

В 2009 году введено в эксплуатацию 87 квартир общей площадью 5 455,2 кв. м. , в 2011 году вновь введено 74 жилых дома общей площадью 5998,9 кв.м, в 2012 году закончено строительство 27-квартирного жилого дома ИП А.С. Матрохиным.

Развитие строительства предусматривается в следующих направлениях:

-строительства нового жилья для молодежи по ипотеке;

-строительства нового жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья;

- строительства жилья для ветеранов.

Постепенно набирает ход развитие ипотечного кредитования. Многие молодожены являются участниками жилищной программы. Поскольку размер процентной ставки ипотечного кредитования периодически снижается, программа становится все более и более доступной для населения. Исходя из этого, у большинства молодых семей появляется реальный шанс приобретения собственного жилья. Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» не обойдется без миссии ипотечных корпораций. На территории Омутнинского городского поселения действует филиал ОАО «Кировской городской региональной ипотечной корпорации», которая в свою очередь помогает получить любую информацию о рынке жилья в нашем городе и области, а также помогает гражданам в оформлении документов на получение ипотечного кредита

Особое внимание следует уделить малоэтажному индивидуальному жилищному строительству. Вопросы развития малоэтажного домостроения для г. Омутнинска являются актуальными. В рамках программы «Развитие жилищного строительства в Кировской области» разработаны правила землепользования и застройки. Проектным институтом ООО «Гражданпроект» разработан проект планировки с проектом межевания микрорайона усадебной застройки на 50 коттеджей, общей площадью 5 000 кв. м.

На уровне муниципального образования необходимо сбалансировано планировать как малоэтажное, так и индивидуальное жилищное строительство, удовлетворяющее основные жилищные потребности и завершающее архитектурно-планировочное формирование застройки. Создание современной комфортной среды путем поэтапной реконструкции территории существующей жилой застройки, обеспечения полного инженерного обустройства при проектировании жилищного фонда.

В первоочередном порядке предлагать для предоставления земельные участки, занятые ветхими и разрушенными объектами недвижимости (домами) при условии отсутствия прав собственности, как на объекты недвижимого имущества, так и на земельные участки. Следующими под застройку передаются земельные участки занятые пожарищами, при условии истечения трехлетнего срока на восстановление объекта недвижимого имущества и отсутствии права собственности на земельный участок.  Первоочередное освоение застроенных территорий обусловлена, прежде всего,  наличием для таких территорий подъездных путей, объектов инженерных коммуникаций, что значительно снижает себестоимость строительства.

Для реализации данного положения органам местного самоуправления предлагается провести инвентаризацию территории г Омутнинска на предмет наличия в застроенной территории участков занятых ветхим, разрушенным и сгоревшим жильем. Это позволит составить списки земельных участков, предлагаемых для освоения с последующим их обнародованием.

Вторым этапом развития зон жилой застройки предлагается выход на свободные территории.

Генеральным планом в целях удовлетворения потребности в земельных участках под строительство на свободных территориях в существующих границах г Омутнинска предлагаются территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства:

на первую очередь:

- индивидуальное жилищное строительство (улица Свободы), по разработанному проекту планировки институтом «Гражданпроект,» площадь земельного участка – 8,8 га;

- индивидуальное жилищное строительство (улица Ботаническая), площадь земельного участка – 2,2 га;

-индивидуальное жилищное строительство (ул. Парковая), площадь земельного участка  0,9 га.

на расчетный срок:

- индивидуальное жилищное строительство (улицы Тургенева и Увальская), площадь земельного участка – 8,5га;

- среднеэтажное многоквартирное  жилищное строительство (улица Комсомольская), площадь земельного участка – 0,4 га;

- среднеэтажное многоквартирное  жилищное строительство (улица Юных Пионеров), площадь земельного участка – 2,1 га;

на перспективу: – комплесное освоение территоррии : (при условии, консервации скотомогильника на ул. Дорожная)

- индивидуальное жилищное строительство (улица Дорожная), площадь земельного участка – 10,7 га;

- индивидуальное жилищное строительство (улица Спортивная), площадь земельного участка – 9,3;

- малоэтажное многоквартирное  жилищное строительство (улица Спортивная), площадь земельного участка – 8,0 га;

- среднеэтажное многоквартирное  жилищное строительство (улица Спортивная), площадь земельного участка – 3,0 га.

Освоение данных территорий потребует провести огромную работу по обеспечению данной территории инфраструктурой, а именно: строительство улиц и межпоселковых дорог, строительство водопроводных и канализационных сетей, теплосетей, строительство газопровода, прокладка линий электропередач.

## Развитие социальной сферы

### Система образования

Общеобразовательные учреждения

Общеобразовательные учреждения выступают в качестве базового звена муниципальной системы образования.

На территории Омутнинского городского поселения действуют 8 детских дошкольных учреждений, 5 общеобразовательных школ, 3 учреждения дополнительного образования. Кроме этого, на территории г. Омутнинска функционирует 4 учреждения среднего профессионального образования: Омутнинский колледж педагогики, экономики и права, филиал Кировского медицинского колледжа, филиал Нолинского техникума механизации сельского хозяйства и  учреждение начального профессионального образования: Омутнинский государственный политехнический техникум.

Школа №1 г. Омутнинска

Данные о количестве воспитанников, учащихся и педагогическом составе по годам представлены в таблице в таблица № 4.3.1.1..

Таблица № 4.3.1.1. Количество учащихся, воспитанников Омутнинского городского поселения в муниципальных образовательных учреждениях по учебным годам

|  | Показатели | 2009-2010 гг. | 2010-2011 гг. | 2011-2012 гг. | 2012-2013 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские сады | Число учреждений дошкольного образования(единиц) | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | Количество воспитанников в дошкольных учреждениях, чел. | 1267 | 1259 | 1260 | 1283 |
|  | Число мест в учреждениях дошкольного образования | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 |
|  | Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях, (мест на 1000 детей дошкольного возраста) | 612 | 637 | 515 | 538 |
| Школы | Число дневных общеобразовательных учреждений, (единиц) | 6 | 5 | 5 | 5 |
|  | Количество учащихся, чел. | 2498 | 2540 | 2231 | 2200 |
|  | Численность детей школьного возраста от 7 до 18 лет, чел. | 2867 | 3117 | 2702 | 2650 |
|  | Численность педагогического персонала в общеобразовательных учреждений, чел. | 398 | 387 | 231 | 230 |

Детский сад «Рябинка»

Обеспеченность дошкольными  образовательными учреждениями  представлена в таблице в таблице №4.3.1.2..

Таблица №4.3.1.2. Обеспеченность населения Омутнинского городского поселения учреждениями дошкольного образования на 2011 год  .

| № п/п | Наименование | Существующая мощность, мест | Требуемая ёмкость, чел. | Норма обеспеченности по региональным нормативам Кировской области, % | Радиус доступности объектов, м («Региональные нормативы по Кировской области | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКДОУ детский сад общеразвивающего вида №8 «Колокольчик» г Омутнинска | 100 | 115 | 85 % охвата детей | 500 | Здание типовое, кирпичное, 1963г.п., степень износа 58,63%; Режим работы 10 час |
| 2 | МКДОУ детский сад общеразвивающего вида №10 «Теремок» г Омутнинска | 110 | 126 | 85 % охвата детей | 500 | Здание типовое, кирпичное, 1973г.п., степень износа 47,79%; Режим работы 10 час |
| 3 | МКДОУ детский сад общеразвивающего вида №14 «Солнышко» г Омутнинска | 100 | 105 | 85 % охвата детей | 500 | Здание типовое, кирпичное, 1964г.п., степень износа 57,46%; Режим работы 10 час |
| 4 | МКДОУ детский сад общеразвивающего вида №16 «Малыш» г Омутнинска | 180 | 197 | 85 % охвата детей | 500 | Здание типовое, кирпичное, 1972г.п., степень износа 46,59%; Режим работы 10 час |
| 5 | МКДОУ детский сад общеразвивающего вида №17 «Чебурашка» г Омутнинска | 220 | 216 | 85 % охвата детей | 500 | Здание типовое, кирпичное, 1977г.п., степень износа 40,56%; Режим работы 10 час |
| 6 | МКДОУ детский сад общеразвивающего вида №18 «Рябинкао» г Омутнинска | 220 | 226 | 85 % охвата детей | 500 | Здание типовое, кирпичное, 1982г.п., степень износа 35,74%; Режим работы 10 час |
| 7 | МКДОУ детский сад общеразвивающего вида №19 «Сказка» г Омутнинска | 220 | 226 | 85 % охвата детей | 500 | Здание типовое, кирпичное, 1984г.п., степень износа 34,54%; Режим работы 10 час |
| 8 | МКДОУ детский сад общеразвивающего вида №20 «Росинкао» г Омутнинска | 72 | 72 | 85 % охвата детей | 500 | Здание типовое, кирпичное, 1990г.п., степень износа 35,64%; Режим работы 10 час |
|  | всего | 1222 | 1283 |  |  |  |

Обеспеченность  образовательными учреждениями  представлена в таблице в таблице №4.3.1.3.

Таблица №4.3.1.3. Обеспеченность населения Омутнинского городского поселения учреждениями образования на 2011 год.

| № п/п | Наименование | Существующая мощность, мест | Требуемая ёмкость, чел. | Норма обеспеченности по региональным нормативам Кировской области, % | Радиус доступности объектов, м («Региональные нормативы по Кировской области | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ базовая начальная общеобразовательная школа г Омутнинска | 150 | 265 | 75% охвата детей | 1000 | Здание типовое, деревянное, 1925г.п., степень износа 100%; Режим работы 2 смены |
| 2 | МКОУ основная общеобразовательная школа№7 г Омутнинска | 520 | 230 | 75% охвата детей | 1000 | Здание типовое, кирпичное, 1961г.п., степень износа 52,86%; |
| 3 | МКОУ средняя общеобразовательная школа №2 г Омутнинска | 500 | 621 | 75% охвата детей | 1000 | Здание типовое, кирпичное, 1940г.п, пристроя – 1988г.., степень износа 89,4%; пристроя – 29,8%. Режим работы 2 смены |
| 4 | МКОУ базовая начальная общеобразовательная школа №6 г Омутнинска | 540 | 550 | 75% охвата детей | 1000 | Здание типовое, кирпичное, 1936г.п, пристроя – 1992г.., степень износа 29,86%; пристроя – 52,2%. Режим работы 2 смены |
| 5 | МК вечернее сменное общеобразовательное учреждение-центр образования Омутнинского района | 120 | 31 1597 | 80% охвата детей 6-15 лет | 1000 | Здание типовое, кирпичное, 1970г.п., степень износа 51,4%; |
| 6 | МКОУ дополнительного образования детей-дом детского творчества Омутнинского района | 120 | 2159 | 80% охвата детей 6-15 лет | 1000 | Здание типовое, кирпичное, 1933г.п., степень износа 95,58%; |
| 7 | МКОУ дополнительного образования детей-станция юных туристов Омутнинского района | н/д | 240 | 80% охвата детей 6-15 лет | 1000 | В здании МКОУ СОШ №2 Здание типовое, кирпичное, 1940г.п, пристроя – 1988г.., степень износа 89,4%; пристроя – 29,8%. Режим работы 2 смены |
|  | всего | 1280 | 4646 |  |  |  |

С начала реализации приоритетного национального проекта «Образование» в общеобразовательные учреждения поставлено 12 комплектов учебного и учебно-наглядного оборудования (2 кабинета химии на сумму 904 925 руб., 3 кабинета физики на сумму 1 441 000 руб., 2 кабинета биологии на сумму 949 337,35 руб., 1 кабинет географии на сумму 78 151,43 руб., 2 комплекта интерактивного оборудования на сумму 393 073,3 руб., 2 комплекта спортивного оборудования на сумму 180 121,12 руб.). В 2010 году конкурсный отбор прошла начальная школа г. Омутнинска, в результате чего школа получит интерактивное оборудование. Здания школ и детских садов оборудованы водопроводом, канализацией и отоплением.

В школах города Омутнинска активно пополняется материальная база по информатизации учебного процесса. В настоящее время на один компьютер в средних и основных школах приходится 15,7 учеников. Все школы подключены к Интернету. 78 компьютеров имеют доступ к сети Интернет. Оборудовано 6 компьютерных классов. 9 образовательных учреждений города имеют свои сайты. Количество интерактивного оборудования, проекторов в 2010 году по сравнению с 2007 годом увеличилось в несколько раз. В школах имеется 10 единиц интерактивного оборудования, 11 проекторов. Во всех школах созданы условия, отвечающие современным требованиям для организации учебного процесса, все общеобразовательные учреждения своевременно принимаются надзорными органами к новому учебному году

За годы реализации национального проекта «Образование» 1 образовательное учреждение, 11 педагогов, 16 воспитателей, участвуя в конкурсе на соискание грантов Президента Российской Федерации, Правительства Кировской области, стали победителями. КОГОКУ СОШ с УИОП г. Омутнинска отмечена грантом Президента в сумме 1 млн. руб.

Центр развития ребенка детский сад №18 «Рябинка» г. Омутнинска выиграл грант Правительства Кировской области в размере 500 000 рублей и реализует  с 2010 года проект «Шанс» для детей с ограниченными возможностями здоровья с целью получения ими дошкольного образования

Для подвоза детей из отдалённых районов Омутнинского городского поселения  поступило 2 школьных автобуса (автобус «ПАЗ» и «Газель»). Школьные автобусы позволили улучшить условия обучения путем подвоза в учащихся в интернат, обеспечить доступность качественного образования не только в школах, но и в филиалах интерната. 2 школы г. Омутнинска имеют лицензии на ведение профильного обучения (МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска, КОГОКУ СОШ с УИОП г. Омутнинска

Приоритетные направления развития муниципальных учреждений образования на 2011-2013 годы:

- Создание условий, обеспечивающих общедоступность системы дошкольного образования, путем строительства нового дошкольного учреждения и реконструкции здания бывшего детского сада «Аленушка», открытия групп в действующих детских садах.

- Укрепление и развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений.

- Развитие системы дополнительного образования, создание условий, обеспечивающих гарантию предоставления качественных дополнительных образовательных услуг.

- Развитие кадрового потенциала, привлечение в образовательные учреждения молодых специалистов.

- Поддержка и ресурсное обеспечение инновационной деятельности в сфере образования.

- Увеличение расходов на капитальный и текущий ремонт зданий образовательных учреждений.

Вывод: с целью сохранения зданий в состоянии пригодном для нормальной эксплуатации в соответствии с их спецификой, необходимо предусматривать текущий ремонт и модернизацию, также необходимо поддерживать материальную базу в надлежащем состоянии. Для обеспечения безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях  необходимо предусмотреть мероприятия по монтажу АПС, пропитке чердачных перекрытий, приобретению огнетушителей

В соответствии с демографической убылью населения, и вступлением в общеобразовательный возраст «нерожденных» детей 90-х, потребности в школьных учреждениях в будущем не изменятся либо уменьшатся. Прогнозу параметры потребностей в школьных учреждениях, согласно нормативным документам, не подлежат. В системе обязательного среднего образования должно функционировать столько учреждений, и они должны быть так расположены, чтобы каждый ребенок школьного возраста имел возможность ежедневно посещать их. На данный момент остаётся проблема переполненности групп и нехватка мест в ДОУ, на 01.01.2012 года в городской очереди состоит 992 ребёнка, для решения этой проблемы необходимо строительство новых дошкольных учреждений в г. Омутнинске.

Генеральным планом предлагается

на 1 очередь:

- строительство детского сада в г. Омутнинске (улица Юных Пионеров);

- строительство пристроя к школе №6 в г. Омутнинске (улица 30-лет Победы);

- реконструкция детских садов №8,10, 14,16, 17, 18, 19, 20 в г. Омутнинске

- реконструкция школ №2,6 в г. Омутнинске;

- реконструкция Дома творчества в г. Омутнинске;

на перспективу:

- строительство детского сада в г. Омутнинске ( улица Спортивная), при условии консервации скотомогильника.

### Система здравоохранения

Систему здравоохранения в Омутнинском городском поселении представляет

4 медицинских учреждения в г. Омутнинске и 2 – в д. Осокино и д. Плетенёвская.

Плазмоцентр в г. Омутнинске

Таблица №4.3.2.1. Обеспеченность населения Омутнинского городского поселения учреждениями здравоохранения

| № п/п | Наименование | Состав услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | КОГБУЗ «Омутнинская центральная районная больница» Больничный комплекс в г Омутнинске | - Больница: приёмное отделение, лаборатория, детское отделение, родильное отделение, терапевтическое отделение, кардиологическое отделение, хирургическое отделение, травматологическое отделение, гинекологическое отделение - Поликлиника |
| 2 | Структурное подразделение КОГБУЗ «Омутнинская центральная районная больница» Городская больница №1 в г Омутнинске | - Больница: урологическое отделение, офтальмологическое отделение, неврологическое отделение - Поликлиника |
| 3 | Плазмоцентр в г. Омутнинске |  |
| 4 | Фельдшерско – акушерский пункт в д. Осокино |  |
| 5 | Фельдшерско – акушерский пункт в д. Плетенёвская |  |
| 6 | Станция скорой помощи в г. Омутнинске | 4 автомобиля |

На муниципальном уровне населению оказывается первичная медицинская медико-санитарная помощь, неотложная и скорая медицинская помощь. Специализированная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная, населению города оказывается в областных учреждениях здравоохранения.

Таблица №4.3.2.2. Обеспеченность населения Омутнинского городского поселения медицинскими услугами

| Показатели | Единица измерения | 2009-2010 гг. | 2010-2011 гг. | 2011-2012 гг. | 2012-2013 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число больничных коек | коек | 383 | 264 | 224 | 220 |
| Обеспеченность больничными койками | коек на 10 тыс. населения | 152.1 | 91.5 | 94.1 | 93.6 |
| Число амбулаторно-поликлинических учреждений | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Число фельдшерско-акушерских пунктов | единиц | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями | посещений в смену на 10 тыс. населения | 163.1 | 167.5 | 203.4 | 220.0 |
| Численность врачей всех специальностей | человек | 81 | 85.0 | 82.0 | 80.0 |
| Обеспеченность врачами всех специальностей | человек на 10 тыс. населения | 32.2 | 29.0 | 34.4 | 34.0 |
| Обеспеченность средним медицинским персоналом | человек на 10 тыс. населения | 147 | 135.3 | 148.3 | 140.0 |

Общая численность коек дневного и круглосуточного пребывания составляет 264,  из них  224 –  круглосуточные, 40 – дневного пребывания. Число посещений больных в день – 483 человек.

В лечебно-профилактических учреждениях г. Омутнинска работают 74 врачей, 311 средних медицинских работника. Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения составляет 31,1, обеспеченность средним медперсоналом – 130,7. В районе трудятся 22 врача высшей категории, 7 – I и 5 – II категорий. Среди средних медработников высшую категорию имеют 55, I – 118, II – 30 человек.

Аптека № 113

В соответствии с Постановлением главы администрации муниципального образования Омутнинского района Кировской области №26 от 14.04.2009 года «О создании межмуниципального лечебно-диагностического центра на базе МУЗ «Омутнинская ЦРБ» создан центр с 01 июня 2009 года для организации квалифицированной медицинской помощи жителям муниципальных образований Афанасьевского, Верхнекамсокого и Омутнинского районов. Учреждения здравоохранения Омутнинского городского поселения участвуют в реализации областной целевой программы «Развитие системы здравоохранения Кировской области» на 2009-2011 годы. По данной целевой программе выделяются деньги на  медицинское оборудование, автотранспорт; компьютерную технику с программным обеспечением.

По-прежнему остаётся актуальна проблема финансирования и бюджета МУЗ «Омутнинская ЦРБ», в которой поступает чуть более 50 % от всей прогнозируемой потребности, где большая доля (80-85%)  идет на финансирование заработной платы и коммунальных услуг. Здание МУЗ Омутнинской городской больницы, как поликлиники, так и стационара давно требует капитального ремонта, но выделяемых средств не хватает даже на текущий ремонт

Остро стоит и проблема  кадрового  обеспечения в лечебных учреждениях работниками с высшим медицинским образованием. Так, по Омутнинскому городскому поселению на 1 января 2011  года требовалось 12 врачей. Проблемы кадрового обеспечения возникли в виду отсутствия жилья для молодых специалистов и низким уровнем заработной платы, снижением престижа данной профессии.

И тем не менее демографическая ситуация вызывает тревогу. С 1992 года уменьшается численность населения, как по всей России, так и по Омутнинскому городскому поселению. Снижается репродуктивная функция населения. Смертность за 2011 год снизилась на 14 %. Смертность лиц в трудоспособном возрасте, по данным Росстата, составляет до 30 % от всех умерших.

| Показатели | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | % роста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рождаемость, чел | 359 | 345 | 336 | 342 | 295 | 310 | 105,1 |
| Смертность, чел | 402 | 390 | 442 | 382 | 355 | 313 | 88,2 |

Подъём рождаемости можно ожидать достижением фертильного возраста, рождённых детей в 1985 году, когда был резкий демографический подъем.

Младенческую смертность удалось снизить на сегодняшний день за счет разработки, утверждения и претворения в практическую деятельность « Программы по снижению перинатальной   и  младенческой смертности по Омутнинскому району» 14 человек на 1000 населения.

Идет углубленная диспансеризация инвалидов и участников Великой отечественной войны и приравненного к ним контингента. Всего за 2009 диспансеризацию прошли 4 015 жителей города данной категории, из них 58 участников ВОВ, 5 инвалидов ВОВ, 8 вдов, 398 тружеников тыла, 3 123 ветерана труда, 5 инвалидов Российской Армии, 105 воинов-интернационалистов, 308 участников боевых действий в Чеченской Республике, 2 блокадника Ленинграда, 3 бывших узника концлагерей. Охвачено диспансерными осмотрами 96,2%.

Для дополнительной социальной поддержки инвалидов и семей с детьми инвалидами, для обеспечения доступа инвалидов к информации в приобретении специализированной литературы, в проведении традиционных спортивных мероприятиях , фестивалей художественного творчества инвалидов в Омутнинском городском поселении разработана Программа "Социальная поддержка инвалидов и детей инвалидов Омутнинского городского поселения на 2010-2012 г.г", на которую в 2011 году в местном бюджете было предусмотрено 30,0 тыс.рублей.

Санаторию для детей с родителями «Лесная сказка» в 2012 году выделено 5000,0 рублей из резервного фонда президента страны на капитальный ремонт кровли и облицовку фасада спальных корпусов. Продолжается благоустройство территории лечебного учреждения.

Санаторий «Лесная сказка»

Вывод: одной из главных причин низкого уровня здоровья населения остаётся неэффективность отечественного здравоохранения, которое не отвечает реалиям рыночной экономики, где главная проблема – это недофинансирование бюджета. В связи с этим проблемы в охране здоровья граждан из года в год  накапливаются. В значительной мере они связаны с состоянием медицинских кадров и устаревшим медицинским оборудованием.

Перспективное развитие учреждений здравоохранения должно исходить из качественной ее реконструкции, основными направлениями которой являются:

- укрепление материально-технической  базы ;

- капитальный ремонт и благоустройство зданий;

- оснащение современным медицинским оборудованием;

- повышение квалификации врачебного персонала.

Генеральным планом рекомендуется:

-в соответствии со схемой территориального планирования Омутнинского района в перспективе планируется строительство участковой больницы для обеспечения нормативного радиуса доступности амбулаторно – поликлинических учреждений.

- капитальный ремонт зданий МУЗ Омутнинской городской больницы, как поликлиники, так и стационара .

### Физическая культура и спорт

Являясь важным средством физического и духовного оздоровления, воспитания, познания и повышения культурного, спортивного  уровня населения, спорт оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как транспорт, связь, торговлю, строительство, сельское хозяйство, здравоохранение, производство товаров народного потребления и может составить одно из наиболее перспективных направлений экономики города.

Вопросы, связанные с занятием физической культурой и спортом в городском поселении, приобретают сегодня важное значение. Особой популярностью пользуются игровые виды спорта (бильярд, городки), лыжные гонки и различные виды единоборств. Так, постоянно на сегодняшний день в г.Омутнинске занимаются спортом 4300 человек, что составляет  17  % от населения городского поселения. Площадь спортивных залов общего пользования   составляет 200 м2, крытых бассейнов – 100 м2.

Систему физкультуры и спорта в г.Омутнинске составляют учреждения дополнительного образования ДЮСШ №1 и №2, стадион «Металлург», три спортивных зала ЗАО «Омутнинский металлургический завод», средние учебные заведения, общеобразовательные школы - №1, №2, №7, №9,  предприятия и организации.

В настоящее время в ДЮСШ №1 и №2 занимается 1293 воспитанника. Проблемами ДЮСШ №1 г. Омутнинска являются: отсутствие своего помещения, слабая материально-техническая база, нехватка инвентаря, лыжероллерная трасса требует ремонта.

Стадион»Металлург» г. Омутнинска

Создание комфортной, благоприятной среды проживания на территории городского поселения предполагает строительство объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом. Увеличение численности населения систематически занимающегося разными формами физической культуры возможно только путем обеспечения доступности физкультурно-спортивных услуг всем слоям и категориям населения, использования механизмов деятельности сети учреждений образования, развития соответствующей инфраструктуры.

Перспективы развития спорта на территории Омутнинска связано со строительством Физкультурно Оздоровительного Комплекса (ФОК), который будет возведен на лыжной базе города Омутнинска благодаря целевой программе развития физкультуры и спорта в Омутнинском районе на 2011-2013 годы. Общая стоимость запланированных работ – 83,5 млн.рублей. Из них федеральный бюджет – 26 млн.рублей, областной бюджет 54 млн.рублей. Софинансирование местного бюджета в 2012 году составит 3,5 млн. рублей. Строительство ФОК начнется летом 2012 года и завершится в 2013 году. ФОК поступит в оперативное управление спортивной школы.

Цель проекта– развитие лыжного вида спорта, пропаганда здорового образа жизни, внедрение культуры активного семейного отдыха и приобщение к ней широких слоёв населения, развитие туризма.

Ожидаемый эффект – создание дополнительных рабочих мест, увеличение налоговых платежей, проведение областных, районных и городских  соревнований. Значительное увеличение потока туристов в Омутнинское городское поселение. Полностью будет обеспечен полноценный отдых всех социальных слоёв населения. Увеличение объёма услуг.

Генеральным планом предлагается

на 1 очередь:

- строительство физкультурно - оздоровительного комплекса в г. Омутнинске ( берег Омутнинского водохранилища);

- строительство физкультурно - оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в г. Омутнинске ( ул. Комсомольская );

### Учреждения культуры и досуга

На территории Омутнинского городского поселения действует сеть учреждений культуры и искусства, представленные в таблице №4.3.4.1.

Таблица №4.3.4.1. Обеспеченность населения Омутнинского городского поселения учреждениями культуры и исксства

| № | Наименование | Единица измерения | Существующая мощность | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Районный центр досуга Г. Омутнинск | посещаемость мест | 73200 605 | Здание каменное, 1938г., износ 77% |
| 2 | Песчанский сельский Дом досуга Д.Плетенёвская | посещаемость мест | 4850 150 | Здание каменное, 1978 г.п., износ 73% |
| 3 | Центральная библиотека им. А.Л. Алейнова Г. Омутнинск | читатели посещения | 7398 76950 | Здание жилого дома, 1978 г.п., износ 21% |
| 4 | Центральная детская библиотека г. Омутнинск | читатели посещения | 3885 40100 | Здание жилого дома, 1965 г.п., износ 40% |
| 5 | Библиотека - медиатека г. Омутнинск | читатели посещения | 2156 33450 | Здание МКОУ СОШ №2 |
| 6 | Библиотека «Отечество» г. Омутнинск | читатели посещения | 896 9320 | Здание МКОУ СОШ №7 |
| 7 | Песчанская сельская библиотека д.Плетенёвская | читатели посещения | 70 565 | Здание Песчанского СДД |

Дворец культуры г. Омутнинска

В учреждениях культуры работают 121 человек, из них с высшим образованием – 35, со средним специальным образованием – 41.

Количество клубных формирований – 48, участников клубных формирований – 1 191. Клубных формирований детей до 14 лет – 11, в них участников – 547.

Количество культурно – массовых мероприятий, проведенных за 2011 год – 1 357, в том числе на платной основе – 446. количество посетителей мероприятий -77960 чел, что на 921 человек больше чем в 2010 году.

В г. Омутнинске также функционируют: выставочный зал, музей ЗАО «Омутнинский металлургический завод»; детская школа искусств.

Звание «народный» имеют 13 коллективов художественной самодеятельности.

Таблица №4.3.4.2. Показатели деятельности учреждений  Омутнинского городского поселения

| № | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число учреждений культурно-досугового типа | ед. | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 2. | Численность работников учреждений культурно-досугового типа | чел. | 96 | 85 | 50 | 48 |
| 3. | Численность специалистов культурно-досуговой деятельности в учреждениях культурно-досугового типа | чел. | 31 | 40 | 28 | 33 |
| 4. | Число библиотек | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5. | Численность работников в библиотеках | чел. | 43 | 42 | 37 | 40 |
| 6. | Численность библиотечных работников в библиотеках | чел. | 33 | 34 | 31 | 30 |
| 7. | Число детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество посещений бибилиотек, чел. | чел.. | 149268 | 156745 | 154081 | 153227 |
| 8. | Численность работников детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств | чел. | 32 | 32 | 40 | 33 |
| 9. | Численность преподавателей детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств | чел. | 24 | 23 | 24 | 21 |
| 10. | Число кинотеатров и киноустановок | ед. | 1 | 1 | - | - |
| 11. | Численность работников кинотеатров и киноустановок | чел. | 3 | 3 | - | - |

Материально- техническая база учреждений культуры находится в ветхом состоянии, почти все учреждения требуют проведения капитальных ремонтных работ, оснащения музыкальными инструментами, компьютерами, библиотечным фондом.

Дворец культуры

Главные направления деятельности учреждений культуры:

- дальнейшее развитие культурно – досуговых учреждений, творческих коллективов, позволяющих организовать досуг граждан и обеспечить широкий доступ населения к достижениям отечественной культуры и информации;

- повышение качества услуг культурно – досуговых учреждений, комфортности их предоставления и доступности для всех слоев населения;

- создание качественно новой системы информационно-библиографического обслуживания населения;

- формирование обновленного образа муниципальной библиотеки;

- повышение кадрового и научно-методического потенциала библиотек;

- формирование высокого уровня общей культуры населения;

- обеспечение доступа к различным видам искусств и духовным ценностям мировой культуры.

При определении реального плана строительства клубных учреждений, как и других объектов культуры, ориентиром будет уровень культурного развития поселения, потребность его населения в этих объектах.

Вывод: Обеспеченность населения учреждениями культуры и искусства в поселении не достаточна. Имеющийся культурный потенциал поселения, с учетом изменившихся социально-экономических условий жизни, требует строительства дополнительных объектов и реконструкции зданий..

Генеральным планом предлагается

на 1 очередь:

- строительство многофункционального спортивно-культурного центра в  г. Омутнинске (улица Свободы);

- реконструкция памятника «Воинам, погибшим от ран в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.» в г. Омутнинске (территория кладбища);

- реконструкция Дома творчества в г. Омутнинске (ул. Свободы);

- реконструкция библиотеки в пос. Омутнинском;

### Прочие объекты сервиса, торговли

Уровень обеспеченности населения учреждениями торговли и общественного питания существенно влияет на социально-экономическое развитие всех сфер жизнедеятельности городского поселения. При определении потребности в предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания применение нормативов не целесообразно, в связи с тем, что большая их часть представляет собой частные предприятия, развитие которых определяется, прежде всего, рыночными законами и связано со спросом населения.

Вместе с тем, местные органы власти могут создавать определенные условия, влияющие на направленность деятельности этих предприятий для более полного удовлетворения потребностей населения.

Администрация Омутнинского района

В г. Омутнинске действуют торговые центры, магазины, рыночный комплекс, столовые, закусочные, кафе, прачечная, баня, строящаяся химчистка, отделения связи, банки, парикмахерская, гостиница. Предприятия торговли сосредоточены как в г Омутнинске, так и в пос.Омутнинском, д. Осокино, д. Плетенёвская и представлены магазинами продовольственных и непродовольственных товаров. Непроизводственная сфера, прежде всего торговля, остается более привлекательной для предпринимателей, чем производственная.

Торговый дом «Вероника»

Таблица №4.3.5.1. Обеспеченность населения объектами торговли, сервиса населения  Омутнинского городского поселения

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Существующ. мощность | Норматив на 1000 жителей | Требуемая емкость на сущ. население | Фактическая обеспеченность, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятия торговли г. Омутнинск |
| 1 | Магазины продовольственных товаров | м2 торг. площадей | 5203,6 | 111 | 2612,2 | 199,2 | 82 магазина |
| 2 | Магазины непродовольственных товаров | м2 торг. площадей | 9863,8 | 254 | 5977,4 | 165,0 | 208 магазинов |
| 3 | Итого магазинов | м2 торг. площадей | 15067,4 | 365 | 8589,6 | 175,4 | 290 магазинов |
| 4 | Рыночный комплекс | м2 торг. площадей | - | - | - | - | - |
| Предприятия торговли п. Омутнинский |
| 1 | Магазины продовольственных товаров | м2 торг. площадей | 100 | 111 | 7,9 | 1265,8 | Проживающих – 71 человек, 1 магазин |
| 2 | Магазины непродовольственных товаров | м2 торг. площадей | 17,2 | 254 | 18,0 | 95,6 | Отдел в магазине |
| 3 | Итого магазинов | м2 торг. площадей | 117,2 | 365 | 25,9 | 452,5 | 1 магазин |
| Предприятия торговли д. Осокино |
| 1 | Магазины продовольственных товаров | м2 торг. площадей | 27,1 | 111 | 21,2 | 127,8 | Проживающих – 191 человек, расстояние до города 3 км, 1 магазин |
| 2 | Магазины непродовольственных товаров | м2 торг. площадей | 1 | 254 | 48,5 | 2,1 | Отдел в магазине |
| 3 | Итого магазинов | м2 торг. площадей | 28,1 | 365 | 69,7 | 40,3 | 1 магазин |
| Предприятия торговли д. Плетеневская |
| 1 | Магазины продовольственных товаров | м2 торг. площадей | 96,4 | 111 | 25,4 | 379,5 | Проживающих – 2291 человек, расстояние до города 4 км, 2 магазина |
| 2 | Магазины непродовольственных товаров | м2 торг. площадей | 12 | 254 | 58,2 | 20,6 | Отдел в магазине |
| 3 | Итого магазинов | м2 торг. площадей | 108,4 | 365 | 83,6 | 129,7 | 2 магазина |
| Предприятия общественного питания г. Омутнинск |
| 1 | Общедоступные столовые, закусочные, кафе, бары | посадочных мест | 470 | - | - | - | В населенных пунктах п. Омутнинский, п. Васильевский, д. Осокино, д. Плетеневская общедоступных предприятий общественного питания нет, столовых -3, закусочных -5, кафе – 4, бары |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | Рабочих мест | 165 | 7 | 164,7 | 100,2 | В населенных пунктах п. Омутнинский, п. Васильевский, д. Осокино, д. Плетеневская предприятий бытового обслуживания нет |
| 2 | Прачечная | кг белья в смену | 75 | - | - | - | Действующая |
| 3 | Химчистка | кг вещей в смену | 15 | - | - | - | Строящаяся |
| 4 | Баня | мест | 21 | 7 | 164,7 | 12,7 | - |
| 5 | Гостиницы | мест | 362 |  |  |  |  |

Кафе «Адмирал»

Таблица №4.3.5.2. Административные, хозяйственные и общественные учреждения, финансовые учреждения и предприятия связи Омутнинского городского поселения

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Существующ. мощность | Норматив на 1000 жителей | Требуемая емкость на сущ. население | Фактическая обеспеченность, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация | объект | 1 | по заданию на проектирование |  |  |  |
| 2 | Отделение связи (почта, телеграф, телефон) | объект | 5 | 4 | - | 125 | В п. Васильевский, п. Омутнинский, д. Осокино, д. Плетеневская отделений почтовой связи нет, ОПС открываются и функционируют при численности проживающего населения 1700 человек |
| 3 | Дополнительный офис ОАО КБ «Хлынов» г. Омутнинск ул. Коковихина 25, ул. Юных Пионеров 23 | объект | 1 | 1 операц. место на 1000 человек | 1 | 100 | В коммерческом помещении |
| 4 | АКБ «Вятка-банк» ОАО | объект | 1 | 1 операц. место на 7,5 тыс. человек | 3 | 100 | В здании АНБ «Вятка-банк» ОАО |
| 5 | Омутнинское отделение № 4397 | объект | 1 | 1 операц. место на 1700 чел | 1 | 100 | Собственное помещение |
| 6 | Дополнительный офис № 4397/040 | объект | 1 | - | 1 | 100 | Арендуемое помещение в здании жилого дома |
| 7 | Операционная касса № 4397/020 | объект | 1 | - | 1 | 100 | Арендуемое помещение в здании КОООиР |
| 8 | Кировский РФ ОАО «Россельхозбанк» дополнительный офис № 3349/22/21 | объект | 1 | 36000 | 2 | 50 | В здании жилого дома |

Главплочтамт г. Омутнинска

Банк г. Омутнинска

Вывод: Обеспеченность населения предприятиями  торговли и сервиса удовлетворительная. Создание условий для устойчивого социально-экономического развития города требует как совершенствования местного самоуправления, так и решения определенного круга задач: обеспечение комфортности и качества жизни человека в городской среде, в том числе решение вопросов обеспечения населения жильем, активной работы по газификации жилой застройки, благоустройства территории, качественного предоставления коммунальных услуг, услуг местного транспорта и связи, образования, охраны здоровья, создания условий для торгового, бытового, культурного и транспортного обслуживания населения.

Генеральным планом предлагается

на 1 очередь:

- строительство здания прокуратуры в г. Омутнинске (улица Коковихина);

- строительство торгового центра (ул.Коковихина);

- строительство объекта дорожного сервиса (столовая, гостиница, автостоянка по ул. Дорожная);

- реконструкция здания под многофункциональный центр в г. Омутнинске (ул. Свободы);

на расчётный срок:

- строительство гостиницы в г. Омутнинске ( улица Свободы);

на перспективу:

- строительство здания банка в г. Омутнинске ( улица Свободы);

- строительство торгового центра (ул.Свободы);

### Организация ритуальных услуг

На территории Омутнинского городского поселения расположено одно кладбище традиционного захоронения, общей площадью 32,8 га.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Кировской области размер земельного участка для кладбища определяется исходя из нормы 0,16 га на 1 тысячу человек населенного пункта, но не должен быть более 40 га. Исходя из существующей численности населения, есть потребности в расширении действующего кладбища.

Ритуальные услуги в поселении оказывает индивидуальный предприниматель Владыкин Е.С и МУП ЖКХ «Благоустройство»: изготовление ритуальных атрибутов (памятники, гробы) в г Омутнинске.

Использование территорий закрытых кладбищ осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.1279-03. На участках, не имеющих естественного стока или с уклонами, превышающими максимально допустимые, необходимо предусматривать мероприятия по инженерной подготовке территории.

## Развитие производственной сферы

### Промышленность

Промышленность Омутнинского городского поселения в первую очередь представлена такими предприятиями как ЗАО «Омутнинский металлургический завод»,  ООО «Омутнинский хлебокомбинат. Торговля», ООО «Омутнинский хлебокомбинат плюс», ОАО «Омутнинский хлебокомбинат» и производством, организованным на производственных площадках учреждений уголовно-исполнительной системы.

Именно эти предприятия формируют налоговый потенциал территории, активно реализуют инвестиционные проекты по развитию собственных производств.

Промышленность , а именно металлургия, занимает ведущее место, как в экономике района, так и  в городском поселении. В секторе металлургия занято 3 205 человек или 23  % занятых в крупнейшей отрасли .

Основу промышленности поселения составляют чёрная металлургия, машиностроение, металлообработка, лесная отрасль. В этих трёх отраслях произведено товарной продукции на сумму 4 928 920   тыс. рублей или  89,83  % от всего объёма товарной продукции, произведённой за 2011 год.

Градообразующим предприятием муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области является ЗАО «Омутнинский металлургический завод». Это самое крупное предприятие и единственный представитель черной металлургии в Кировской области. Численность работающих на данном предприятии на 1 января 2012 года составляет 3205 человек. Это 23,4 % работающих , занятых в экономике всего поселения. Заработная плата 2011 года выросла к уровню 2010 года  на  120,4 % . С апреля 2012 года вновь появилось подразделение в структуре ЗАО «ОМЗ» под названием «Цех металлоизделий»,

В числе партнеров завода ВАЗ, ГАЗ, КАМАЗ, РОСТСЕЛЬМАШ, Красноярский комбайновый завод, УАЗ, Карачаровский механический завод, Щербинский лифтостроительный завод и многие другие мелкие и крупные предприятия.

На заводе разработана и реализуется программа технического перевооружения, которая обеспечивает снижение себестоимости и выполнение всех требовании предъявляемых заказчиками.

Главной задачей градообразующего предприятия является обеспечение ритмичной эффективной деятельности. Для достижения указанной цели ЗАО «Омутнинский металлургический завод» последовательно в течение ряда лет реализует программу технического перевооружения основного производства.

Инвестиционный проект

«Модернизация оборудования прокатного производства ЗАО «ОМЗ»:

Реализация проекта  2011-2015 г.

Прогнозная стоимость проекта 1250,8 млн. руб.

Цель инвестиционного проекта: повышение эффективности сталеплавильного производства, выпуск инновационной продукции с лучшим качеством, укрепление позиции завода на отечественном рынке сбыта и расширение сектора поставки металлопродукции зарубежным потребителям.

Модернизация позволит уменьшить потребление воды из Омутнинского водохранилища на 27% и прекратить сброс сточных вод после охлаждения оборудования прокатных станов в р. Омутная.

Одновременно с этим станут доступны технологий по подготовке окалины к вторичному использованию, что позволит прекратить ее вывоз для захоронения на полигон промышленных отходов ЗАО «ОМЗ».

Смена технологии обработки поверхности металла травления кислотой на механическую позволит прекратить сброс продувочных сточных вод в р. Омутная и вывоз на полигон отходов, образующихся после нейтрализации кислых стоков. Количество отходов, вывозимых на полигон промышленных отходов в целом по предприятию, планируется снизить на 40%.

Таблица №4.4.1.1. Перечень существующих промышленных и коммунально-складских объектов на территории Омутнинского городского поселения

| № п/п на карте | Наименование объекта |
| --- | --- |
| 1 | Ферма КРС ООО Агрофирма «Осокино» |
| 2 | ООО «Агро-Мир»-убойный цех |
| 3 | Ферма КРС ИП |
| 4 | Лесопильное производство ип |
| 5 | ООО «Движене-нефтепродукт»-АЗС |
| 6 | КОГУП «Омутнинского ДЭП-28» - асфальто-бетонный завод |
| 7 | МУП ЖКХ Омутн. района - асфальто-бетонный завод |
| 8 | МУП ЖКХ Омутн. района - битумохранилище |
| 9 | ЗАО «ОМЗ» - металлургический завод |
| 10 | ООО ПКП «Алмис» - деревообрабатывающее производство |
| 11 | ЗАО «Нефтехимпром» - производство фанеры |
| 12 | ООО ЛДП «ТЗК-Омутнинск» - лесопильное производство |
| 13 | ЗАО «ВМ-Инвест» - лесопильное производство (2 уч.) |
| 14 | ООО «ДОП» - лесопильное производство |
| 15 | ООО «Шарко» - лесопильное производство |
| 16 | ЗАО УПТК «Зарубежкомплект» - лесопильное производство |
| 17 | ООО «Стройуниверсал» - лесопильное производство |
| 18 | ООО «Капитан» - лесопильное производство |
| 19 | ООО «Энергетик» - лесопильное производство |
| 20 | ИП - производство древесных пелетов |
| 21 | ИП - лесопильное производство |
| 22 | ФКУ ИК-17 УФСИН России по Кировской области - производственная территория |
| 23 | ИП - цех металлоизделий |
| 24 | ОАО «Ом. хлебокомбинат» - произв. хлебобулочных изделий |
| 25 | МУП ЖКХ «Благоустройство» - производственная база |
| 26 | МУП ЖКХ Омутн. района - произв. база |
| 27 | КОГУП «Ом. ДЭП-28» - произв. база |
| 28 | Ом. РЭС ф-л ОАО «Кировэнерго» - произв. база |
| 29 | МУП «Ом. АТП» - произв. база |
| 30 | ЛУКОЙЛ - АЗС (Тр. Резервов |
| 31 | ИП - газовая заправка |
| 32 | ОАО «Ом. строительный трест» - произв. база |
| 33 | ИП - пекарня |
| 34 | МУП ЖКХ «Благоустройство» - изготовление ритуальных атрибутов (памятники, гробы, склады |
| 35 | МУП ЖКХ «Водоканал» - произв. база |
| 36 | Линейно технический цех №5 - произв. база |
| 37 | ООО «Омутнинскэлектросервис» - сооружения для хранения автотранспортных средств |
| 38 | Ом. филиал ОАО «Кировоблгаз» - газонаполнит. станция и жд тупик |
| 39 | Ом. филиал ОАО «Кировоблгаз» - сооружения для хранения автотранспортных средств |
| 40 | ОАО «Коммунэнерго» - произв. база |
| 41 | МУП «Ом. АТП» - автозаправочная станция |
| 42 | ИП - автосервис, шиномонтаж с автомойкой (Ю.Пион., Дорож.-Коковихина,) зона тр. инфр |
| 43 | ИП - сооружения для хранения автотранспортных средств |
| 44 | ООО «Ремтехсервис» - произв. база (2 уч.) |
| 45 | Омутнинское райпо - производственная база |
| 46 | Медицинский центр «Резерв» - склады (Коковихина) |
| 47 | ИП - склады |
| 48 | ИП - недостроенное овощехранилище |
| 49 | ЗАО «ВМ-Инвест» - открытый склад продукции, участки разгрузки и перегрузки вагонов 50 |
| 50 | ООО «ДОП» - открытый склад продукции, склад опила (2 уч.) |
| 51 | ООО ПКП «АЛМИС» - участки разгрузки и перегрузки вагонов |
| 52 | ООО КамВятЛес» - участки разгрузки и перегрузки вагонов |
| 53 | ООО «Союз» - участки разгрузки и перегрузки вагонов |
| 54 | ИП - участки разгрузки и перегрузки вагонов |

Лесная отрасль

Омутнинский район считается лесным районом с ежегодной расчётной лесосекой 872,6 тыс. м3 с преобладанием древесины лиственных пород. Основные деревоперерабатывающие предприятия расположены в городе Омутнинске. Имеется наличие железнодорожного сообщения, автомобильная дорога регионального значения Пермь-Киров. Расчётная лесосека осваивается не в полном объёме. Отгрузка лесопродукции ведётся в основном в круглом виде. Имеются незадействованные производственные площадки с погрузочным оборудованием при железной дороге.

Лесная отрасль в городском поселении  находится в стадии спада производства. Крупные предприятия  приватизировались, сменили собственников, обанкротились.

В Омутнинском городском поселении незначительные (против прежних) объёмы лесозаготовок и  лесопереработки сохраняются за счёт деятельности индивидуальных предпринимателей.

Развитие лесной отрасли в муниципальном образовании предусматривается за счет привлечения отечественного инвестора и создания в городе Омутнинске на незадействованных площадях и материальной базе  нового предприятия по заготовке и переработке березового леса. Исходные условия: наличие ж.д. тупиков, перегрузочных средств, свободной рабочей силы, расчётной лесосеки.

Как известно, в лесной отрасли страны проходит реорганизация, с 19  декабря 2007 года на базе существовавших в нашем районе государственного и сельского лесхозов образовался единый «Омутнинский лесхоз», филиал КОГУП «Кировлес». Тогда же произошло разделение функций, лесохозяйственных и управленческих.

По распоряжению Правительства области о том, что каждый житель, проживающий с печным отоплением, имеет право на выписку 15 кубометров дровяной древесины в год, 20 кубов деловой древесины раз в десять лет для ремонта дома и  надворных построек и 150 кубов раз в тридцать лет на строительство жилья. В этом Омутнинское лесничество готов помочь населению, используя существующий порядок отпуска древесины на корню для нужд населения, а это значит дополнительный доход бюджета от продажи леса.

Также на территории действует еще одно предприятие бывший ОАО «Залазнинский лесокомбинат», ныне - это четыре организации: ЗАО «ВМ-Инвест», ООО «ДОП», ООО «ТОП», ООО»Ремтехсервис». Для ведения лесозаготовительной деятельности ОАО «Залазнинский лесокомбинат» имеет арендные участки лесного фонда на территории Омутнинского и Афанасьевского лесхозов. Общая площадь арендных участков лесного фонда 48615 га. Объём заготовки за 2004 год – 109,5 тыс. кбм

На территории городского поселения ведется строительство предприятия по глубокой переработке древесины и изготовлению фанеры, где инвестором выступает ЗАО «Нефтехимпром». На 1 января 2012 года вложено инвестиций в строительство завода 166,9 млн.рублей. Трудоустроено 83 человека.

Цель данного предприятия – развивать производство, тесно сотрудничать с местной властью, помогать сфере ЖКХ. В ближайшей перспективе –  начало переработки и продажа пиломатериалов: доски, бруса, что выгодно экономике области и района .

Инвестиционный проект «Организация предприятия по выпуску широкоформатной фанеры» г.Омутнинск

Инвестор ЗАО  «Нефтехимпром»

Требуемый объем инвестиций: 500,063 млн. руб.

Приобретение производственных площадей и оборудования - 2 года.

Ожидаемый эффект:

Создание рабочих мест 291 человек.

Производственная мощность 60 тыс. куб.м.

Увеличение налогооблагаемой базы.

Увеличение бюджетных поступлений.

Инвестиционный проект «Создание производства древесно-полимерных композитов в Кировской области»

Инвестор ООО «Лесная компания»

Требуемый объем инвестиций : 309,600 млн.руб.

Ожидаемый эффект :

Создание рабочих мест 117 чел.

Увеличение налогооблагаемой базы.

Увеличение бюджетных поступлений.

Инвестиционный проект «Строительство завода по производству плит с ориентированной плоской стружкой (OSB-плит) в городе Омутнинске Кировской области»

Инвестор ООО ПКП «Алмис»

Требуемый объем инвестиций : 4228,000 млн.руб.

Ожидаемый эффект :

Создание рабочих мест 300 чел.

Увеличение налогооблагаемой базы

Генеральным планом предлагается

на 1 очередь:

- реконструкция и модернизация прокатного производства ЗАО «ОМЗ» в г. Омутнинске;

- строительство зданий и сооружений для производства широкоформатной фанеры ЗАО «Нефтехимпром» в г. Омутнинске ;

- строительство мусоронакопительного пункта на территории Омутнинского городского поселения ;

на расчётный срок:

- реконструкция оборудования с переходом на газ - асфальто-бетонный завод МУП ЖКХ Омутнинского р-на в г. Омутнинске;

на перспективу:

- строительство зданий и сооружений для производства плит с ориентированной плоской стружкой ООО ПКП «Алмис»в г. Омутнинске ;

- строительство зданий и сооружений для производства древесно - полимерных композитов ООО «Лесная компания» в г. Омутнинске ;

- реконструкция оборудования с переходом на газ - асфальто-бетонный завод КОГУП «Омутнинский ДЭП-28» в г. Омутнинске;

### Сельское хозяйство

Омутнинское городское поселение находится в северной полосе Кировской области, где недостаточно термических ресурсов для возделывания сельскохозяйственных культур, что делает сельское хозяйство нерентабельным.

Сельское хозяйство переживает сложный период своего развития. Прошло двадцать лет реформирования, негативные последствия которого находят выражение в тяжёлом финансово-экономическом положении аграрного сектора в Омутнинском районе.

На территории Омутнинского городского поселения по состоянию на 1.01.2012 действуют:

-  крестьянско фермерское хозяйство ИП Владимиров А.И на территории молочно-товарной фермы совхоза «Северный», севернее д. Осокино, занимающийся выращиванием скота мясного направления;

- -  крестьянско фермерское хозяйство ИП Владимиров А.И на базе подсобного хозяйства ЗАО «Омутнинский металлургический завод». На предприятии имеются условия для переработки сельскохозяйственной продукции:

- ООО «Агромир» (цех по забою скота);

- пастеризация и пакетирование молока

Площадь обрабатываемых сельскохозяйственных угодий в 2011 году составила по подсобному хозяйству ЗАО «ОМЗ» - 437 гектар (бывшие земли совхоза «Северный», ИП глава К(Ф)Х Владимиров А.И. – 400 гектар, подсобное хозяйство ФГУ ИК-17 – 35 гектар. Основное использование пашни – выращивание многолетних трав для производства кормов. В 2011 присвоено звание «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство по Северной агроклиматической зоне» ИП главе К(Ф)Х А.И. Владимирову.

В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы основным направлением является стимулирование малых форм хозяйствования.

Вывод: необходимо развивать сельскохозяйственный сектор, который обеспечивает условия стабильного и гарантированного снабжения населения качественными, доступными по цене и максимально широким ассортиментом продуктами питания и увеличения вклада в решение проблемы продовольственного обеспечения.

### Малый бизнес и предпринимательство

Малое предпринимательство является важным сектором рыночной экономики Омутнинского городского поселения и рассматривается как основной резерв повышения социально-экономического потенциала и уровня занятости населения.

На данный момент территории поселения идет реализация районной целевой Программы «Развитие малого предпринимательства в муниципальном образовании Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2010-2014 годы».

Малое и среднее предпринимательство города Омутнинска (далее – МСП) составляют предприятия, относящиеся к отраслям металлообработки, лесной и деревообрабатывающей промышленности, торговли и общественного питания, жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства во всех отраслях экономики на территории муниципального образования в течение ряда лет остается стабильным.

В 2011 году на территории города осуществляли деятельность 92 малых и микро предприятий и 639 индивидуальных предпринимателей. Относительно 2006 года ( за период деятельности органов местного самоуправления) количество субъектов малого предпринимательство увеличилось на 231 единицы .

Численность занятых в сфере малого предпринимательства в г. Омутнинске (на 01.01.2012 г.) составляет 3 048 человека (19 % по отношению к экономически активному населению).

Таблица №4.4.3.1. Параметры, характеризующие уровень развития малого предпринимательства на территории Омутнинского городского поселения, 2008-2012 гг.

| № | Наименование показателя | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество субъектов малого предпринимательства, единиц, в том числе: | 707 | 744 | 731 | 736 | 745 |
|  | малые предприятия (с микропредприятиями) | 88 | 89 | 92 | 92 | 96 |
|  | индивидуальные предприниматели | 616 | 651 | 635 | 639 | 645 |
|  | крестьянские (фермерские) хозяйства | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | потребительские кооперативы | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Численность занятых в сфере малого предпринимательства, человек, в том числе: | 2 953 | 3026 | 2974 | 3076 | 2617 |
|  | малые предприятия (с микропредприятиями) | 1 187 | 1 257 | 1 215 | 1124 | 1075 |
|  | индивидуальные предприниматели | 1 752 | 1 803 | 1 596 | 1935 | 1670 |
|  | крестьянские (фермерские) хозяйства (личные подсобные хозяйства) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | потребительские кооперативы | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 3. | Доля занятых в сфере малого предпринимательства по отношению к экономически активному населению, % | 19,8 | 19,85 | 18,9 | 19,3 | 16,3 |
| 4. | Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения | 282 | 297 | 307 | 327 | 304 |
| 5. | Оборот субъектов малого предпринимательства, млн. рублей | 1 366,7 | 1100,0 | 1383,4 | 1772,4 | 2237,9 |
| 6. | Инвестиции в основной капитал субъектов малого предпринимательства, млн. рублей | 12,4 | 59 | 60 | 61 | 80 |
| 7. | Средняя заработная плата работников субъектов малого предпринимательства, тыс. рублей: | 5 824,5 | 6 244 | 7 500 | 8 000 | 8300 |

В настоящее время на территории города действуют несколько общественных объединений предпринимателей и структур поддержки предпринимательства, а именно:

- Координационный совет по малому и среднему бизнесу при Главе Администрации муниципального образования Омутнинского района Кировской области;

- Омутнинский муниципальный Фонд поддержки малого предпринимательства «Бизнес-центр»;

- кооперативы (КПКГ «Бизнес-гарант», СКПК «Омутнинский», СССПК «Рассвет»).

Направлениями деятельности данных организаций являются оказание разнообразных услуг предпринимателям и населению, помощь в получении кредитов, проведение круглых столов, совещаний.

Наиболее крупные торговые предприятия :

- ООО «Мир», специализация: розничная торговля в неспециализированных магазинах;

- ООО «Торговля и общественное питание», специализация: розничная торговля, услуги общественного питания;

- ООО «Омутнинский хлебокомбинат торговля», специализация: розничная торговля в неспециализированных магазинах;

- ПОБ Омутнинское РАЙПО, специализация: розничная торговля, услуги общественного питания.

Малое предпринимательство в экономике городского поселения, как и по России в целом, имеет важное значение для формирования конкурентной среды, без которой замедляется экономический рост, технический и социальный прогресс. Малый бизнес создает новые рабочие места, способствует снижению уровня безработицы, росту доходов населения и, как следствие, повышению социальной стабильности в обществе.

Сегодня город Омутнинск испытывает серьезную потребность в оживлении деловой активности в сфере малого и среднего предпринимательства, в развитии системной поддержки предпринимателей и улучшении инфраструктуры города.

С целью ускорения темпов развития малого и среднего предпринимательства на территории города Омутнинска сформирована и утверждена муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городе Омутнинске» на 2011-2013 гг.

Основные мероприятия муниципальной целевой программы:

1. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования;

2. Содействие повышению энергоэффективности производства субъектов малого и среднего предпринимательства;

3. Содействие развитию лизинга;

4. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих разработку и внедрение инновационной продукции;

5. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;

6. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.

В Омутнинском городском поселении в этом секторе экономики занято 110 предприятий, организаций малого бизнеса. Количество занятых в малом бизнесе постоянно растёт и составляет 26,3 % от экономически активного населения города. В городском поселении  в малом бизнесе создано более 4000 рабочих мест. Количество индивидуальных предпринимателей  на территории Омутнинского городского поселения зарегистрировано 562 человека. Растёт оборот в торговле в сравнении с 2006 годом, рост составил 124,7 %. Увеличивается объём платных услуг населению, рост составил 116,4 % .

Деятельность малых предприятий осуществляется практически во всех отраслях экономики. Малые предприятия распределены по отраслям и представлены на диаграмме:

Финансовая поддержка развития предпринимательства осуществляется из областного бюджета и бюджетов муниципальных образований области, Кировского областного фонда поддержки малого предпринимательства и муниципальных фондов поддержки малого предпринимательства, а также через предоставление налоговых льгот, кредитов коммерческих банков, привлечение инвестиций, собственных средств предпринимателей.

Основным видом государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории поселения  из-за отсутствия достаточных денежных средств пока являются залоговые обязательства фондов перед коммерческими банками при получении предпринимателями кредитов.

Для достижения поставленных целей и задач существуют конкретные  мероприятиях по развитию малого бизнеса:

1. Поддержка и развитие инфраструктур поддержки субъектов малого предпринимательства.

В рамках раздела планируется развитие инфраструктур поддержки субъектов малого предпринимательства, ведение реестра субъектов малого предпринимательства - получателей поддержки, оказание консультационной помощи инфраструктурам поддержки.

2. Финансово–имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства и предприятий инфраструктуры предпринимательства.

В рамках раздела предусмотрены мероприятия по развитию механизмов кредитно-финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства, включающие: гарантийное залоговое кредитование, деятельность кредитных кооперативов, проведение работы по привлечению средств областного Фонда поддержки предпринимательства.

3. Формирование положительного имиджа предпринимателя.

В рамках данного раздела планируется проведение районных, городских  конкурсов, Дня предпринимателя, публикации в СМИ о деятельности и проблемах бизнеса.

4. Социальная направленность бизнеса.

Предусматривает реализацию соглашения о социально–экономическом партнерстве представителей бизнеса и администрации Омутнинского городского поселения.

Система мер муниципальной поддержки субъектов малого предпринимательства в городском поселении  включает в себя:

- создание Бизнес Центра для поддержки и развития малого предпринимательства;

- принятие районной целевой программы поддержки малого предпринимательства;

- создание инфраструктурного сопровождения поддержки малого предпринимательства.

Развитие малого предпринимательства позволяет не только обеспечить занятость населения и поступления в бюджеты всех уровней, но и, что немаловажно, насыщает рынок территории столь необходимыми социально-востребованными услугами и товарами, которые косвенным образом влияют на социально-психологический климат в территории, позволяет повысить привлекательность муниципального образования как место комфортного проживания населения.

Администрация Омутнинского городского поселения активно поддерживает субъектов малого и среднего бизнеса. Особое место в данной сфере занимает сотрудничество с Муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства Омутнинского района, являющимся проводником государственной политики в территории, а также распорядителем средств государственной поддержки субъектов малого бизнеса.

Также Администрация муниципального образования сотрудничает с районным центром занятости населения по реализации программы обеспечения самозанятости безработных граждан. Отдельным направлением деятельности районного центра занятости населения, следует считать, проводимое при участии Администрации муниципалитета опережающее обучение на предприятиях, на которых планируется сокращение численности работников.

В городе Омутнинске на постоянной основе проводятся акции, направленные на улучшение имиджа предпринимателя в глазах общественности. В средствах массовой информации производится информационное сопровождение деятельности предпринимателей. Администрация города проводит семинары, направленные на повышение информированности предпринимателей об изменениях законодательства, а при наличии интересных мероприятий в областном центре предпринимателям настоятельно рекомендуется принять в них участие.

Администрация города заинтересована в вовлечении молодежи в предпринимательскую деятельность с целью сокращения оттока населения, создания новых перспективных ниш занятости населения. Для решения указанных задач в городе Омутнинске проводится Олимпиада среди старшеклассников по экономике, в городе проводятся конкурсы «Лучший молодежный бизнес-план», «Бизнес и потребитель».

Администрация города стимулирует предпринимателей к участию в областных и федеральных конкурсах, выставках.

Администрация муниципалитета, совместно с организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства и обеспечения занятости населения оказывает предпринимателям следующие виды востребованных, социально значимых услуг:

- информирование субъектов малого предпринимательства о муниципальных заказах (не менее 20% которых распределяется среди субъектов малого предпринимательства);

- информирование субъектов предпринимательской деятельности о наличии свободных офисных и производственных муниципальных помещений;

- поддержка предпринимателей и предприятий на областном и федеральном уровне;

- организация и проведение выставок, ярмарок на уровне муниципалитета, а также организация централизованного участия представителей бизнеса города на выставках другого уровня;

- оказание, с участием инфраструктуры поддержки предпринимательства (Евро Инфо корреспондентский центр Агентства развития предпринимательства Кировской области, внешнеэкономический отдел ВТПП), содействия в выходе на зарубежные рынки и рынки других регионов России;

- стимулирование образовательных учреждений к формированию учебных программ, направленных на подготовку специалистов в области предпринимательства и коммерции;

- продажа и аренда земельных участков для целей организации новых предприятий.

Значительный вклад в развитие экономики муниципалитета вносят инвестиционные проекты, предлагаемые в сегменте малого предпринимательства. При невысоких капитальных вложениях, будучи реализованными, они создают значительное количество рабочих мест, вносят вклад в формирование доходной части бюджета.

Перечень проектов по малому бизнесу на территории г. Омутнинска:

- строительство Бизнес-парка в пригородной зоне г. Омутнинска – (цель:повышение инвестиционной привлекательности территорий и поддержка малого бизнеса.

- реконструкция   здания  ООО «Док А» под автосервис ИП Кочергин

- реконструкция   здания  ООО «Омутнинский мельничный комплекс» (территория хлебокомбината)

Вывод: Дальнейшее развитие малого предпринимательства является резервом, дающим возможность поднять жизненный уровень населения и создать новые рабочие места. В современных экономических условиях, сформировавшихся в Омутнинском городском поселении и в Омутнинском районе в целом, малое предпринимательство может и должно стать мощным рычагом для решения комплекса социально-экономических проблем, гарантом устойчивого развития экономики области.

## Развитие транспортной инфраструктуры

### Внешний транспорт

Транспортный комплекс Омутнинского городского поселения представлен линией железной дороги, сетью автомобильных дорог общего пользования.

По территории поселения проходит железная дорога федерального значения «Яр - Верхнекамская» (от линии «Киров-Пермь»), которая обеспечивает пропуск грузовых и пассажирских поездов. Участок железнодорожной магистрали, протяженностью 18,4 км, обслуживается ОАО «Российские железные дороги, на пересечении железной дороги и улично-дорожной сети оборудованы железнодорожные переезды. В г. Омутнинск находится железнодорожная станция Стальная с вокзалом, расстояние до областного центра по железной дороге – 232 км.

Железнодорожный вокзал ст. Стальная

Изменений в функционировании железнодорожного транспорта не предусматривается.

Каркас автодорожной сети поселения формируют региональные и местные дороги.

Основной транспортный поток сосредоточен на дороге общего пользования регионального значения Белая Холуница-Омутнинск-Афанасьево III категории. Автомобильная дорога является своеобразной транспортной осью, связывающей территорию Омутнинского городского поселения с соседними регионами, с областным центром г. Киров, районным центром Афанасьевского района – пгт Афанасьево и районным центром Верхнекамского района - г. Кирс. Протяженность участка дороги в пределах поселения составляет 26 км. Расстояние от районного центра г. Омутнинск до областного центра г. Киров по  автомобильной дороге  – 182 км.

Данные по протяженности и покрытию дорог представлены в таблице  № 4.5.1.1.

Таблица № 4.5.1.1. Автодороги, расположенные в границах Омутнинского городского поселения.

| Направления дорог | Общая длина, км | Покрытие дорог |
| --- | --- | --- |
| Киров-Слободской – Белая Холуница-Омутнинск-Афанасьево (III категория) | 26,0 | асфальт |
| Омутнинск-Шахровка (V категория) | 9,5 | асфальт / гравий |

В Омутнинском городском поселении транспортное обслуживание осуществляется:

-  МУП «Омутнинское АТП»;

- МУП «Грузовые перевозки»;

- ООО «Пассажиравтотранс»;

- индивидуальные предприниматели.

Индивидуальные предприниматели занимают более 60% рынка по данному виду услуг.

В 2011 году в целях обеспечения пассажирских перевозок на территории района организовано 13 автобусных маршрутов, связывающих транспортным сообщением все административные центры поселений района с г. Омутнинском.

На территории поселения функционирует автозаправочные станции: МУП «Омутнинское автотранспортное предприятие», ООО «Движение – нефтепродукт», ОАО «Лукойл», газовая автозаправочная станция индивидуального предпринимателя.

Все пересечения автомобильных дорог осуществляются в одном уровне.

В связи с недостаточным финансированием дорожной отрасли района, выполняемые объемы работ по ремонту дорог не обеспечивают восстановления ежегодного нормативного износа, что приводит к интенсивным деформациям и разрушениям и соответственно, к ухудшению транспортно-эксплуатационных показателей и увеличению последующих капитальных расходов на восстановление конструктивных элементов дорожной сети, а также увеличению затрат на содержание дорог.

Для поддержания автодорожной сети муниципального образования в надлежащем состоянии необходимо ежегодное финансирование, в 2011 году было выделено 8023,1 тыс. рублей.

МУП ЖКХ Омутнинского района оформлен карьер (Платоновский) и получена лицензия на заготовку ПГС, что в дальнейшем позволит заниматься ремонтом грунтовых дорог с применением более дешевого материала.

Генеральным планом запланировано:

на первую очередь:

- реконструкция автодороги «Киров-Пермь» с переводом в статус автодороги федерального значения.

на перспективу;

- строительство автодороги «Омутнинск – Зуевка», (протяженность определяется проектной документацией);

- строительство объездной дороги с системой транспортных развязок в двух уровнях;

- строительство автодороги «Омутнинска – Плетеневская – Шахровка -Струговской» (протяженность определяется проектной документацией).

Вывод: Для улучшения функционирования автодорожной сети, увеличения пропускной способности дорог, улучшения транспортной развязки города и выноса основного грузопотока за черту на территории города требуется строительство автомобильной объездной дороги регионального значения, обходящих г. Омутнинск.

### Улично-дорожная сеть

Сеть улиц и дорог - наиболее стабильный элемент планировочной структуры населенного пункта. Основой улично-дорожной сети Омутнинского городского поселения являются улицы жилой застройки, образующие каркас, объединяющий между собой узловые точки населенных пунктов: общественные здания с комплексами жилой застройки и производственными зонами.

Транспортная инфраструктура города Омутнинска представлена автомобильными дорогами, протяжённость которых составляет 173,9 км.  На территории города расположены два моста.

Павловский мост

Отрицательными факторами, влияющими на структуру улично - дорожной сети являются:

-изрезанность улично-дорожной сети железнодорожной линией «Яр-Верхнекамская», которая проходит с юга на север через всю территорию города и подъездными ветками ЗАО «ОМЗ»;

-наличие в городе большого количества оврагов подчиняет трассировку улиц, сдерживает их развитие и приводит к наличию тупиковых улиц.

Улица Юных Пионеров

Покрытие улично-дорожной сети населенных пунктов разнообразно - асфальтированное, гравийное, грунтовое. Протяженность улично-дорожной сети с твердым покрытием по г. Омутнинск составляет 74,5 км.

В зонах перспективной жилой застройки г. Омутнинска местоположение улиц устанавливается проектами планировки в соответствии с условиями безопасного примыкания к магистральным улицам и дорогам, видом функциональной зоны, с учетом нормативных параметров улиц и дорог. Размер территорий, необходимых для обеспечения функционирования существующих и вновь строящихся улиц и дорог, определяется с учетом класса улицы и дороги, ожидаемой транспортной нагрузки, требований по обслуживанию застройки, с учетом необходимости прокладки инженерных коммуникаций, обеспечения водоотвода, защиты застройки от негативного воздействия транспорта, сложившихся границ землепользований.

Остро стоит вопрос содержания и ремонта дорожной инфраструктуры. Требуют ремонта дороги, мосты. Средств на содержание дорог, мостов, находящихся в муниципальной собственности, недостаточно. В связи с этим будут развиваться рыночные отношения, основанные на проведении конкурсов на проведение работ для снижения стоимости услуг по ремонту дорожной инфраструктуры.

В рамках программы по газификации поселения на восстановление дорог после прокладки разводящих сетей удалось привлечь около 16 000, 0 тыс. руб. Восстановлено асфальтное покрытие (0,83 км), впервые были отремонтированы грунтовые уличные дороги (4,7 км) с устройством 6 стальных водопропускных труб.

Для удовлетворения потребностей населения и бизнеса необходим ремонт и строительство новых подъездных путей.

Население города обеспечивается пассажирскими перевозками по пяти городским маршрутам. Значительную конкуренцию муниципальному транспорту составляют частные перевозчики.

Таблица № 4.5.2.1 Городские маршруты, обслуживаемые автобусами

| № маршрута, дни недели и время движения | Описание трассы маршрута (начальная остановка, путь следования, конечная остановка) | План выпуска автобусов (кол.) | Протяженность маршрута, км |
| --- | --- | --- | --- |
| №1 г.Омутнинск, ежедневно с 06-00 до 21 -00 | Ост. Лесозаводская, ул. Трудовых резервов, ул. Коковихина, ул. Спортивная, ул. Комсомольская, ул. Свободы, набережная пруда, ул. Ленина, ул. Октябрьская, ул. Тукмачёва, ул. Буденного, ост. ПУ-20; обратно - тем же маршрутом | 2 | 20,2 |
| №2 г.Омутнинск, ежедневно с 06-00 до 21-00 | Ост. Лесозаводская. ул. Трудовых резервов, ул. Коковихина, ул. Спортивная, ул. Комсомольская, ул. Свободы, набережная пруда, ул. Ленина, ул. ' Октябрьская, ул. Мира. ост. Мирный; обратно - тем же 1 маршрутом | 4 | 19,4 |
| №3 г.Омутнинск- д.Осокино, д. Плетенёвская ежедневно с 06-00 до 19.00 | Ост. Площадь ОМЗ. ул. Свободы, ост. Деревня Осокино; обратно - тем же маршрутом дачее от ост. 1 Площадь ОМЗ, набережная пруда, ул. Ленина, ул. Октябрьская, ул. Мира, ост. Деревня Плетенёвская; обратно - тем же маршрутом | I | 16,4 |
| №4 г.Омутнинск, ежедневно с 06-00 до 21-00 | Ост. Лесозаводская, ул. Трудовых резервов, ул. Коковихина. ул. Спортивная, ул. Комсомольская, ул. Свободы, набережная пруда, ул. Ленина, ул. Буденного, ост. ПУ-20; обратно - тем же маршрутом | 2 | 20,2 |
| №5 г.Омутнинск, ежедневно с 20-45 до 00-30 | Ост. Лесозаводская, ул. Трудовых резервов, ул. Коковихина, ул. Комсомольская, ул. Свободы, набережная пруда, ул. Ленина, ул. Октябрьская, ул. Мира, ост. Мирный; далее ул. Мира, ул. Октябрьская, ул. Тукмачёва, ул. Буденного, ост. ПУ-20; далее ул. Буденного, ул. Тукмачёва, ул. Октябрьская, ул. Ленина, набережная пруда, ул. Свободы, ул. Комсомольская. ул. Коковихина, ул. Трудовых резервов, ост. Лесозаводская | 1 | 23,8 |

Количество общественного транспорта - 11 автобусов + 3 резервных.

Генеральным планом предусмотрено:

- на перспективу строительство улично-дорожной сети ул. Спортивной (продолжение);

- на расчетный срок и перспективу  реконструкция улиц Юных Пионеров, Коковихина, Комсомольская, Свободы, Октябрьская, Тукмачева, Дорожная в г. Омутнинск ориентировочной протяженностью 15,9 км.

В целом улучшение дорожных условий приводит к:

- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

- снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

- повышению транспортной доступности;

- снижению последствий стихийных бедствий;

- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

- улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

Для обеспечения безопасности населения необходимо:

– проведение регулярных обследований и мониторинга за техническими сооружениями – элементами транспортной и инженерной инфраструктур (мостами, газопроводами, гидротехническими сооружениями);

– дополнительно создание базы данных предприятий, являющихся источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) и находящихся на территории населенных мест;

– осуществление мониторинга за источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) в населенных пунктах поселения.

Вывод: анализ транспортной инфраструктуры Омутнинского городского поселения показал проблемы улично-дорожной сети: асфальтовое покрытие улиц требует частично капитального ремонта, частично ямочного ремонта, на улицах с грунтовым покрытием необходима укладка асфальтового покрытия, необходимо устройство ограничения дорожного полотна и устройство пешеходных тротуаров, а также места парковки общественного и легкового транспорта.

## Развитие инженерной инфраструктуры

Жилищно-коммунальный комплекс Омутнинского городского поселения является ведущей отраслью муниципальной инфраструктуры.

Населению городского поселения оказывают услуги коммунально-бытового характера следующие организации: ООО «Жилищные услуги», МУП ЖКХ «Благоустройство», МУП ЖКХ «Водоканал», МУП ЖКХ «Орион», МУП ЖКХ. Численность работающих на данных предприятиях составляет 450 человек. Основным потребителем предоставляемых услуг является население.

Существующая мощность коммунальной инфраструктуры города Омутнинска с трудом удовлетворяет потребности населения и предприятий муниципального образования. Оказание населению и бизнесу города качественных коммунальных услуг в полном объеме необходимо для стабилизации социально-экономической ситуации. Опережающее развитие инфраструктуры является залогом реализации всех предложенных инвестиционных проектов.

Тяжелое состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено неудовлетворительным финансовым положением, высокими затратами, отсутствием экономических стимулов снижения издержек, связанных с оказанием жилищно-коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной сферы. В сложившейся ситуации имеет место снижение платежеспособности населения и предприятий из-за роста платы за коммунальные услуги.

Реализация мероприятий городской Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2010-2015 гг.. администрацией Омутнинского городского поселения определены в числе первоочередных.

### Водоснабжение

Основным источником питьевого водоснабжения в Омутнинском городском поселении служат подземные воды. Вода из подземных источников используется как для хозяйственно-питьевого водоснабжения, так и для производственных и противопожарных нужд. Обеспечение   питьевой водой также происходит за счет децентрализованных  источников (шахтные колодцы).

Часть предприятий для собственных нужд используют свои скважины с технической водой, ЗАО «Омутнинский металлургический завод» использует воду из Омутнинского водохранилища.

Основным и единственным водопользователем на территории Омутнинского городского поселения является МУП ЖКХ «Водоканал».

По данным обследования зафиксировано:

- в г. Омутнинске: 37 скважин, из них 34 действующие и 3 бездействующие (в силу различных причин), 4 насосные станции подъёма воды;

- в пос. Омутнинском: 1артскважина и 1 водонапорная башня;

- в д. Осокино: 1артскважина и 1 водонапорная башня;

- в д. Плетенёвская: 1артскважина действующая ( 3- резервные), и 1 водонапорная башня.

Водопроводных очистных сооружений (ВОС) на территории города не имеется.

Таблица №4.6.1.2 Перечень действующих водозаборных скважин МУП ЖКХ «Водоканал» по состоянию на 01.09.2010 г. в г. Омутнинске

|  | № п/п | Местоположение | номер скважины | Год бурения | техническое состояние скважины | Паспортный дебит, мЗ/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | ул. Коковихина ( «Союз») | 15440 | 1967 | дейст. | 3,6 |
|  | 2 | ул.Ленина (д/с"Теремок") | 15493 | 1969 | резерв. | 15 |
|  | 3 | ул.Воровского (Стадион) | 18821 | 1969 | дейст. | 9 |
|  | 4 | В здании насосной № 3 | 20520 | 1969 | дейст. | 7 |
|  | 5 | ул. Дружбы (Северные эл.сети) | 32567 | 1974 | дейст. | 6 |
|  | 6 | ул. 9 Мая (Лесозаводской) | 33605 | 1974 | дейст. | 5 |
|  | 7 | д.Осокино | 37722 | 1976 | дейст. | 4 |
|  | 8 | пос. Омутнинский | 37745 | 1975 | дейст. | 6 |
|  | 9 | пос. Васильевский | 37747 | 1975 | дейст. | 4 |
|  | 10 | ул. К. Либкнехта в здании НС № 2 | 37904 | 1975 | дейст. | 10 |
|  | 11 | ул. Труда | 37905 | 1975 | дейст. | 12 |
|  | 12 | ул. Пугачева Р-он КНС | 37969 | 1975 | дейст. | 5 |
|  | 1 3 | Территория НС № 1 | 39614 | 1976 | дейст. | 15 |
|  | 14 | ул. Октябрьская, в 100 м от ж/д переезда | 45467 | 1978 | дейст. | 10 |
|  | 15 | ул.К.Либкнехта (Стадион) | 45468 | 1978 | дейст. | 10 |
|  | 16 | ул. Энтузиастов (БАМ) | 47581 | 1978 | дейст. | 4 |
|  | 17 | ул.Островского (берег пруда, справа) | 50603 | 1985 | дейст. | 16 |
|  | 18 | Территория НС № 1 | 50621 | 1980 | дейст. | 10 |
|  | 19 | ул. Ленина, территория НС № 7 | 50688 | 1985 | дейст. | 8 |
|  | 20 | ул. Полевая (СМУ) | 50955 | 1982 | дейст. | 4 |
|  | 21 | ул.Победы- ул.Новая (4 км) | 54518 | 1981 | дейст. | 5 |
|  | 22 | Территория НС № 4 | 54530 | 1983 | дейст. | 12 |
|  | 23 | д.Плетеневская | 54562 | 1983 | дейст. | 5 |
|  | 24 | ул.Ст.Халтурина (ЗЛПХ) | 54854 | 1983 | дейст. | 5 |
|  | 25 | ул.Островского (берег пруда, слева) | 54871 | 1983 | дейст. | 5 |
|  | 26 | Район ЦРБ (у ВБ) | 54946 | 1984 | дейст. | 6 |
|  | 27 | пер. Макарова (у ВБ) | 58937 | 1985 | дейст. | 9,1 |
|  | 28 | Район ЦРБ | 58944 | 1984 | резерв. | 10 |
|  | 29 | ул. Володарского (ЖСК-2) | 66611 | 1987 | дейст. | 5 |
|  | 30 | Территория школы № 9 | 66657 | 1988 | дейст. | 8 |
|  | 31 | ул. Подгорная - ул. Новая | 68609 | 1988 | дейст. | 6 |
|  | 32 | ул. Юных Пионеров - пер. Макарова | 68653 | 1988 | дейст. | 5 |
|  | 33 | ул. Тр.Резервов | 70792 | 1988 | резерв. |  |
|  | 34 | Район бывшей вертолетной площадки | 70838 | 1988 | дейст. |  |
|  | 35 | ул.Профсоюзная (СМУ) | 76783 | 1992 | дейст. | 4 |
| . | 36 | ул. Шевченко - ул. Песчанская | 76791 | 1993 | дейст. | 8 |
|  | 37 | ул. Западная Район д/с № 14 | 8587 | 1965 | дейст. | 3.6 |

Таблица №4.6.1.2 Перечень резервуаров чистой воды МУП ЖКХ "Водоканал

| № п/п | Местоположение РЧВ | №РЧВ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул.К.Либкнехта (НС № 1) | 1 |
| 2 | Р-он стадиона (НС № 2) | 2 |
| 3 | д/с «Чебурашка» (НС № 3) | 3 |
| 4 | ул.Юн.Пионеров (НС № 4) | 4 |
| 5 | ул.Островского(НС № 5) | 5 |
| 6 | пр. Макарова(НС № 6) | 6 |
| 7 | ул. Ленина (НС № 7) | 7 |
| 8 | п.Мирный д/с № 14 | 8 |
| 9 | п. БАМ | 9 |
| 10 | ул.Профсоюзная | 10 |
| 11 | ул.Полевая | 11 |
| 12 | Район шк. № 9 | 12 |
| 13 | ЦРБ | 13 |
| 14 | п.Лесозаводской | 14 |
| 15 | ул.Коковихина (Союз) | 15 |
| 16 | ул.Ст.Халтурина | 17 |
| 17 | д.Плетеневская | 18 |
| 18 | д.Осокино | 19 |
| 19 | п.Омутнинский | 20 |
| 20 | п.Васильевский | 21 |
| 21 | ул. Тр. Резервов | 23 |

. Проект зон санитарной охраны в составе трех поясов группового

водозабора МУП ЖКХ «Водоканал» разработан и находится на согласовании в ФГУЗ «ЦГЭ в Кировской области». Вода питьевая в разводящей сети соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», поэтому подача воды потребителю проводится без предварительной водоподготовки.

Таблица №4.6.1.3. Показатели работы системы водоснабжения  г. Омутнинска, 2007-2011 гг.

| Наименование показателя | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одиночное протяжение уличных водопроводных сетей, в т. ч. нуждающихся в замене, км | 44,45 31 | 44,45 31 | 44,45 31 | 45,75 31 | 45,75 31 |
| Установленная производственная мощность водопроводных сетей, тыс. куб. м в сутки | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2900 |
| Использование мощности водопроводов, тыс. куб. м в сутки | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2900 |
| Использование мощности водопроводов в процентах от установленной производственной мощности водопровода, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подано воды в сеть, тыс. куб. м | 770,4 | 782,5 | 710,5 | 770,5 | 702,3 |
| Отпущено воды всем потребителям, тыс. куб. м, в т. ч.: | 710,5 | 762,5 | 704,9 | 670 | 579,6 |
| - населению | 588,1 | 629,5 | 583,6 | 532 | 461,8 |
| - бюджетофинансируемым организациям | 86,0 | 95,5 | 94,9 | 80,7 | 85,0 |

Общая протяжённость водопроводных сетей в г. Омутнинске – 45,750 км, физический износ водопроводных сетей и сооружений составляет от 55 до 89 процентов, 70 процентов сетей используются свыше 20 лет и находятся в аварийном состоянии (31,1 км.). Из-за ветхого состояния водопроводных сетей периодически происходит загрязнение питьевой воды.

Водопотребление в г. Омутнинске составляет:

- среднесуточное - 1842 м3/сут, в т.ч.  население - 1483 м3/сут прочие - 359м /сут - максимальное суточное - 2077 м7сут, в т.ч. население - 1646 м7сут прочие - 431 м3/сут.

Суммарная потребность в воде для хозяйственно-питьевых нужд в городе Омутнинск составляет 2 930 м3/сут. В настоящее время система водоснабжения может обеспечить 1 775,6 м3/сут.

В целом в городе нарастает острый дефицит питьевой воды. Подача воды для жителей центральной части города с июля 2011 года подается круглосуточно, но до этого времени вода жителям многоквартирных домов подавалась по 16 часовому рабочему графику – с 6 утра до 22 часов вечера. Из-за нехватки подземных вод в ночное время суток подача воды для населения города отсутствовала.

МУП ЖКХ «Водоканал» в целях предоставления качественных услуг по водоснабжению постоянно производит отбор воды для анализа по санитарно-химическим и микробиологическим показателям из источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и из разводящих сети.

В 2012 году начала свое действие Областная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Кировской области» на 2012-2015 годы (Проект постановления от 06.03.2012. В системе водоснабжения – это строительство четырех скважин водозабора из подземных источников, с водоводами до сетей городского водопровода и резервуара для воды в г. Омутнинске (2 очередь).

В целях обеспечения населения Кировской области питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, рационального использования водных объектов, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2010 № 1092 «О федеральной целевой программе «Чистая вода» на 2011-2017 годы» Правительство Кировской области  утвердило Областную целевую программу «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Кировской области» на 2011 – 2017 годы ( Постановление №108/246 от 15.06.2011 г.), где есть запланированные мероприятия по улучшению экологической обстановки в г.Омутнинске :

Пожарные расходы воды

Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов из пожарных гидрантов, пожарных водоемов и с пожарного пирса.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение и наружные сети» и исходя из количества населения и характера застройки села, в таблице представлены нормативные расходы воды на противопожарные нужды:

Таблица №4.6.1.4.

| Наименование | Принятая величина |
| --- | --- |
| количество одновременных наружных пожаров | 1 пожар |
| расход воды на один наружный пожар | 15 л/с (промзона) |
| количество одновременных внутренних пожаров | 1 пожар в общественном здании |
| расход воды на один внутренний пожар | 5 л/с |

Исходя из количества населения и характера застройки города, для наружного пожаротушения принят расход 15л/сек, для внутреннего - 5л/с.

Тушение пожара в Омутнинском городском поселении осуществляется из 44 пожарных водоемов, 47 пожарных гидрантов и с 3 пожарных пирсов, из них:

- в г Омутнинска - 38 пожарных водоемов, 47 пожарных гидрантов, 3 пожарных пирсов;

- в д. Плетенёвская - 5 пожарных водоемов,

- в пос. Омутниснкий - 1 пожарный водоем- пруд.

Экономическое и социальное развитие города требует обеспечения круглосуточного водоснабжения, соответствие питьевой воды требованиям СанПиН и нормативам водопотребления, сокращение потерь воды в системах водоснабжения; повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с требованиями, обеспечение потребностей развивающегося производственного комплекса и жилищного строительства в энергоресурсах и коммунальных услугах.

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения в городском поселении (строительство и реконструкция). Источником водоснабжения будут служить подземные воды.

Генеральным планом предлагается:

на 1 очередь:

- строительство системы водоподготовки перед подачей в сеть из резервуаров чистой воды РЧВ № 4 и № 5в г. Омутнинске ;

- строительство скважины - дублёра г. Омутнинске (пос. Лесозаводской);

- строительство водопроводных сетей в г. Омутнинске – (улицы Кривцова, Станционная);

- реконструкция водопроводных сетей в г. Омутнинске – (улицы Юных Пионеров, Комсомольская, Воровского, Островского)

- реконструкция водопроводной насосной станции в г. Омутнинске – (ул. Юных Пионеров)

на перспективу:

- строительство водопроводных сетей в г. Омутнинске – (улицы Спортивная);

### Водоотведение

Основным и единственным предприятием, обслуживающим сточные воды на территории города Омутнинска, является МУП ЖКХ «Водоканал». Канализационное хозяйство в поселении представляет собой централизованный комплекс инженерных сооружений механической и биологической очистки, обеспечивающих сбор, транспортировку сточных вод

Сточные воды предприятий, организаций и бытовой сток поступают на станцию перекачки по самотечному коллектору, затем по напорному коллектору протяженностью 300 м до ул. Северной, после чего вновь по самотечному коллектору на очистные сооружения канализации в г. Омутнинске.

Таблица №4.6.2.1. Отдельные показатели работы водоотведения г. Омутнинска, 2007-2011 гг.

| Наименование показателя | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность уличных канализационных сетей, км | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| в т. ч. нуждающихся в замене, км | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Установленная пропускная способность очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Использование пропускной способности очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки | 2 885 | 2 984 | 2 710 | 2 329 | 2182 |
| Использование пропускной способности очистных сооружений, процентов от установленной пропускной способности, % | 41,2 | 42,6 | 38,7 | 33,3 | 31,2 |
| Пропуск сточных вод, тыс. куб. м | 1 053 | 1 089 | 989 | 850 | 796,4 |
| Пропуск сточных вод через очистные сооружения, тыс. куб. м | 1053 | 1089 | 989 | 850 | 796,4 |
| из них нормативно-очищенные сточные воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Состав сооружений очистных сооружений канализационных стоков в г. Омутнинске: - малогабаритные вертикальные решетки - 2 шт.; - песколовки - 3 шт.; - первичные вертикальные отстойники - 4 шт.; - аэротенк-вытеснитель - 2 секции; - вторичные вертикальные отстойники - 4 шт.; - хлораторная - 1 шт.; - ершовый смеситель - 1 шт;   - контактные резервуары - 2 шт.; - метантенки - 2 шт.; - песковая площадка - 1 шт.; - иловые площадки - 6 шт.   Вид очистки – биологическая.

Фактическая производительность - 4142 м3/сут. Проектная производительность - 7000 м3/сут

Отведено сточных вод всего 857,2 тыс. куб.м./год. Количество очистных сооружений (сооружения биологической очистки) всего 1, мощность – 2555 тыс. куб.м/год.

Уровень очистки воды не соответствует нормативным требованиям по микробиологическим показателям, фосфору, фосфатам, нитритам, нитратам, БПК, взвешенным веществам, железу.

С целью всестороннего анализа работы очистных сооружений и   выдачи предложений с учетом новых разработок по повышению качества очистки стоков специалистами ООО Институт «Гражданпроект» в соответствии с договорами № 136-07 от 21.11.2007 г. и № 16-08 от 14.03.2008 г. произведено обследование сооружений механической и биологической очистки сточных вод и осадка ОСК г.Омутнинска. По результатам обследования дана оценка технического состояния сооружений механической очистки, предложен ряд мероприятий в рамках реконструкции по улучшению их работы, основными из которых являются:

• Монтаж механизированных решеток «Риотек»

•  Монтаж тангенциальных песколовок

•  Реконструкция песковой площадки

•  Промывка дренажной системы иловых карт

•  Замена системы аэрации в аэротенке и каналах активного ила

•  Замена воздуходувного оборудования

• Установка носителей прикрепленной микрофлоры (БО-65)

• Монтаж   оборудования   для   обеззараживания   очищенных сточных вод ультрафиолетовым облучением

•  Реконструкция контактного резервуара

•  Выполнение   наладки   работы   сооружений   и   разработка регламента

•   Соблюдение технологических режимов работы оборудования и сооружений.

По  заключению ООО Институт «Гражданпроект» выполнение   предложенных   мероприятий   позволит   производить очистку сточных вод до степени, удовлетворяющей требованиям действующих «Правил охраны поверхностных вод от загрязнений сточными водами» Мероприятия    включены    в    Программу    «Обеспечение питьевой   водой   населения   г.Омутнинска   Кировской   областиИзнос сетей – составляет 68 %

Перечень мероприятий по улучшению работы сетей:   - реконструкция аварийного участка коллектора ду 500-700 мм, длиной 1 км; - реконструкция аварийных участков ду 200-300 мм, длиной 1 км; - чистка коллекторов 600 м; - ремонт канализационных колодцев 52 шт.

В связи с моральным и физическим износом оборудования очистных сооружений и аварийным участком канализационного коллектора, протяженностью 1 км, существует реальная опасность аварийного сброса неочищенных и необеззараженных сточных вод в р.Омутная. Это отрицательным образом скажется на санитарном состоянии реки и бассейна р. Вятка, как в черте города, так и за его пределами, а также на качестве воды на водозаборах пос. Восточного Омутнинского района.

Сети ливневой канализации на территории поселения отсутствуют.

Почти вся индивидуальная жилая застройка в населенных пунктах не обеспечена централизованной канализацией. Сбор фекальных и иных жидких отходов производится в выгребные ямы, оборудованные при частных домах. Удаление жидких бытовых отходов в неканализованных районах  производится ассенизаторской машиной.

Для объектов животноводческих комплексов необходимо предусмотреть расширение или реконструкцию существующих систем канализации и очистных сооружений, отвечающих современным требованиям по очистке стоков.

Генеральным планом предлагается:

на 1 очередь:

- строительство канализационных сетей. в г.Омутнинске (улицы Кривцова, Станционная);

- реконструкция канализационных очистных сооружений МУП ЖКХ «Водоканал» в г. Омутнинске;

- реконструкция канализационной насосной станции и напорного коллектора в г. Омутнинске ;

- реконструкция системы водоотведения в д. Плетенёвская;

на перспективу:

- строительство канализационных сетей в г. Омутнинске – (улицы Спортивная);

### Санитарная очистка территории

Сегодня проблема загрязнения окружающей среды твердыми бытовыми отходами (ТБО) и отходами промышленных предприятий одна из самых важных и трудноразрешимых.

Для водоёмов и лесных массивов угрозу представляют несанкционированные свалки, отсутствие очистных  сооружений на животноводческих комплексах и использование необезвоженного и некомпостированного жижеобразного навоза для удобрения полей.

Эксплуатируемый с 2000 года комплекс по захоронению отходов - полигон твёрдых бытовых отходов находится в 3 км на север от г Омутнинска по автодороге Омутнинск-Восточный, на территории Белореченского сельского поселения. Полигон ТБО  обслуживает МУП ЖКХ «Благоустройство» Омутнинского района. Проектная мощность 214,2 тыс.м3, количество накопленных отходов – 174,5 тыс.м3 или 34,9тыс. тонн,  имеется наличие лицензии.

Также на территории поселения находятся 1 свалка промышленных отходов (отходы деревообработки.

К твердым бытовым отходам, входящим в норму накопления от населения и удаляемых транспортом специализированных организаций, относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупные предметы домашнего обихода.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Кировской области удельная норма накопления бытовых отходов на одного человека составляет 280 кг в год, из них 5% - это крупногабаритные бытовые отходы.

Озеленение и санитарное содержание территории поселения обеспечиваются силами и средствами юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Юридические лица, иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории Омутнинского городского поселения, обязаны осуществлять уборку прилегающих территорий и заключать договоры на вывоз ТБО со специализированными предприятиями, производящими вывоз, утилизацию и обезвреживание отходов.

Ответственность за организацию и производство работ по уборке улично-дорожной сети,  скверов, мостов и других искусственных сооружений возлагается  на администрацию городского поселения.

Содержание улично-дорожной сети осуществляется непосредственно администрацией поселения. В межсезонье осуществляется подсыпка гравием. В зимнее время производится очистка дорог от снега по мере выпадения осадков и посыпка пескосоляной смесью.

Для сбора ТБО предлагается использовать контейнерную систему, с использованием стандартных несменяемых контейнеров 0,75 м3, как наиболее технологичную, гибкую и удобную для населения. Для сбора ТБО и КГО необходимо организовать контейнерные площадки. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, учебных, детских школьных учреждений, мест отдыха населения и т.п. на расстояние не менее 20, но не более 100м. Площадки должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%, ограждение из металла, кирпича, бетона или зелеными насаждениями. Вывоз отходов предполагается осуществлять на полигон ТБО.

В настоящее время существует ряд способов хранения и переработки твердых бытовых отходов, а именно: предварительная сортировка, сжигание, биотермическое компостирование и др. Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

По оценкам экспертов, более 60 % бытовых отходов – это потенциальное вторичное сырье, которое можно переработать и с выгодой реализовать. Еще около 30% это органические отходы, которые можно превратить в компост. Развитие системы селективного сбора ТБО может дать не только прибыль от реализации вторсырья, а главное уменьшить территории, занимаемые под свалки и полигоны и продлить их существование.

Можно констатировать, что главным направлением в сокращении выделения вредных веществ в окружающую среду является сортировка или раздельный сбор бытовых отходов. Предварительная сортировка предусматривает разделение твердых бытовых отходов на фракции вручную или с помощью автоматизированных конвейеров. Отбор наиболее ценного вторичного сырья, предшествует дальнейшей утилизации ТБО.

Мероприятия по санитарной очистке должны обеспечивать организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий города. После сортировки полезные и возможные к повторному использованию компоненты отправляются на пункты переработки, а остальная масса отходов подлежит утилизации на полигоне ТБО. В соответствии со схемой территориального планирования Омутнинского района предлагается строительство мусоронакопительного пункта твёрдых бытовых отходов

Биологические отходы

В соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденными Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469, под биологическими отходами понимаются: трупы животных и птиц, в том числе лабораторных; ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других объектах. В соответствии с законодательством, биологические отходы подлежат утилизации путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах), обеззараживания в биотермических ямах, уничтожения сжиганием или, в исключительных случаях, захоронения в специально отведенных местах.

На территории г. Омутнинска находится скотомогильник, закрытый ещё в 80-годы прошлого столетия и в данный момент не использующийся.  Необходимо проведение соответствующего мониторинга скотомогильника с последующей консервацией его и сокращением санитарно-защитной зоны . Эти меры необходимы для развития жилищной застройки по ул. Спортивная

Генеральным планом предлагается:

- 1 очередь - рекультивация закрытой свалки твёрдых бытовых отходов в г. Омутнинске;

- 1 очередь-расчётный срок – консервация скотомогильника в г. Омутнинске;

- 1 очередь - строительство мусоронакопительного пункта;

- разработка схемы санитарной очистки поселения;

- организация регулярного сбора ТБО с использованием контейнерной системы во всех населенных пунктах;

### Теплоснабжение

В настоящее время в городе функционирует 10 источников теплоснабжения. Крупнейшими поставщиками тепловой энергии для населения города и бюджетной сферы являются котельная ЗАО «ОМЗ» и котельные МУП ЖКХ Омутнинского района.

По данным администрации на территории города котельные отапливают объекты социальной сферы и жилищный фонд. Из них 4 работают на газе (60%), остальные котельные работают на угле и дровах (40%). В связи с использованием угольного топлива, возрастает себестоимость теплоэнергии, и увеличиваются расходы предприятий и населения на оплату энергоресурсов.

Котельная ЗАО «ОМЗ» работает на природном газе, обеспечивает до 70% потребности города в поставке воды на нужды отопления и горячего водоснабжения.

Отдельные показатели теплоснабжения МУП ЖКХ Омутнинского района представлены в таблице Таблица №4.6.4.1.

Таблица №4.6.4.1. Показатели теплоснабжения МУП ЖКХ Омутнинского городского поселения

| Наиме- нование котельной | Месторас-положение | Вид топлива | Протяжен ность сетей, км | Производитель- ность, Гкал/год (МВт) (2006г.) | Производи-тель- ность, Гкал/год (МВт) (2007г.) | Производитель- ность, Гкал/год (МВт) (2008г.) | Расход топлива за год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №13 | г.Омутнинск, ул.Пролетарская | дрова, уголь | 0,133 | 533,34 | 533,34 | 430,4 | 480,85 м3 дров |
| №13 Г | г.Омутнинск, ул.Пролетарская | природный газ | ведутся пусконала-дочные работы | - | - | - |  |
| №1 | г.Омутниск, пер.Весенний | дрова, Уголь/ 5котлов | 1,379 | 2079,0 | 2079,0 | 2967,3 | 2490,1м3 дров |
| №1 Г | г.Омутниск, пер.Весенний | природный газ | ведутся пусконала-дочные работы | - | - | - |  |
| №2 | г.Омутниск, ул.Коковихина, 99 | дрова, Уголь/ 2котла | - | 464,1 | 464,1 | 425,4 | 456,9м3 дров |
| №3 | г.Омутниск, ул.Западная, 12 | дрова, Уголь/ 1котёл | 0,077 | 260,8 | 260,8 | 260,8 | 280м3 дров |
| №3 Г | г.Омутниск, ул.Западная, 12 | природный газ | ведутся пусконала-дочные работы | - | - | - |  |
| №4 | г.Омутниск, ул.Коковихина | дрова, Уголь/ 3 котла | 0,295 | 833,17 | 833,17 | 833,17 |  |
| №5 | г.Омутниск, ул.Спортивная,1 | природный Газ/ 3 котла | 0,456 | 4771,4 | 4771,4 | 4771,4 | 642,3 |

Индивидуальные жилые дома в поселении отапливаются каменными печами. Основным видом топлива для печей являются дрова - это отходы от лесопереработки и аренда делянок. Заготовка древесины так же производится специализированными организациями.

Основной проблемой теплоснабжения г Омутнинска является значительный износ внутриквартальных сетей теплоснабжения и теплотехнического оборудования домов.

В некрупных котельных из-за отсутствия финансовых средств проводятся, в основном, только профилактические ремонтные работы. Котельные работают в неэкономном режиме с высокими удельными расходами топлива. Плохое состояние систем отопления, отсутствие приборов учета по воде и теплу обуславливают низкую эффективность использования теплоэнергии.

Согласно энергетической стратегии развития России, важнейшими направлениями развития теплоэлектроэнергетики являются замещение значительного количества действующих теплоэнергоустановок новыми, внедрение высокоэффективных технологий и оборудования,  перевод их на природный газ.

Основные пути осуществления мероприятий по реконструкции элементов теплового хозяйства:

- внедрение у потребителей приборов учета и систем регулирования теплоэнергии;

- переход на закрытые системы теплоснабжения;

- реконструкция тепловых сетей, перевод их на новые температурные режимы, внедрение новых теплоизоляционных материалов, энергосберегающих устройств и технологий;

- применение современной аппаратуры контроля и диагностики состояния сетей теплоснабжения;

- усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий с проведением малозатратных мероприятий.

Генеральным планом предлагается:

на 1 очередь:

- строительство газовых блочно-модульных  котельных №14 и №15. в г.Омутнинске ;

- реконструкция тепловых сетей в г. Омутнинске (ул. Комсомольская,

ул. Юных Пионеров);

- реконструкция центральных тепловых пунктов (9единиц) в г. Омутнинске ;

на перспективу:

- строительство тепловых сетей в г. Омутнинске (ул. Спортивная);

### Электроснабжение

Электроснабжение г. Омутнинск осуществляется от Кировской энергосистемы. Электрические сети в Омутнинском районе состоят из магистральных сетей напряжением  220 и 110 кВ, распределительной сети напряжением 35 и 10 кВ с трансформаторными подстанциями 10/0,4 кВ.

Собственниками электросетей являются филиал «Кировэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ПО «Северные электрические сети». Электроснабжение Омутнинского городского поселения осуществляется централизованно. Реализацию электрической энергии потребителям на территории поселения осуществляет ОАО «Коммунэнерго».

Энергообеспечение поселения осуществляется через понижающую электроподстанцию «Омутнинск» 220/110/10 кВ и через понижающие трансформаторы 10/0,4 кВ, равномерно расположенные по территории поселения. В целом существующий уровень электропотребления поселения полностью обеспечивается существующими электросетями.

Общая протяженность электросетей на территории поселения составляет 1473 км, в т.ч. муниципальных 72 км. Состояние муниципальных сетей, по которым осуществляется транспорт электрической энергии, не вполне удовлетворительное, характеризуется значительным износом линий электропередач и трансформаторных подстанций. В результате неудовлетворительного состояния электрических сетей и оборудования, а также из-за неоптимальных режимов их эксплуатации, в коммунальных электрических сетях потери электроэнергии регулярно превышают нормативные.

Энергоэффективность и энергосбережение являются одним из основных приоритетов социально-экономического развития Омутнинского городского поселения, так как расточительное использование энергетических ресурсов ведет к комплексу социально-экономических проблем.

В целях повышения энергоэффективности разработана и утверждена постановлением администрации Омутнинского городского поселения от 29.07.2010 № 24 программа «Энергосбережения муниципального образования Омутнинское городское поселение Кировской области на 2010-2014 годы».

Основными потребителями электроэнергии являются жилая застройка, предприятия соцкультбыта и промышленные предприятия.

В связи с комплексным освоением новых территорий под жилищное строительство необходимо строительство новых линий электропередач (уточняется проектом планировки) по причине увеличения нагрузки на систему электроснабжения.

В соответствии с полномочиями администрации Омутнинского городского поселения на содержание уличного освещения из городского бюджета за 2007-2011 год было выделено 6 363,1 тыс. руб.

Система электроснабжения недостаточна для развития новых мощностей. Лимит мощности исчерпан. Необходимо строительство дополнительных подстанций для удовлетворения запросов пользователей по подключенным мощностям, в том числе и для реализации проектов по поддержке и развитию малого предпринимательства.

Генеральным планом предлагается:

на 1 очередь:

- строительство электрической подстанции «Омутнинск» 220/110/10КВ;

- реконструкция ВЛ 110 кВ «Омутнинск-Кирс»

- проведение мероприятий, направленных на внедрение энергосберегающих технологий

- реконструкция центральных тепловых пунктов (9 единиц) г. Омутнинск;

на перспективу:

- строительство ВЛ 500 кВ «Фалёнки-Омутнинск-Афанасьево-п/ст «Северная»

### Газоснабжение

Состояние и уровень газификации территории оказывают существенное влияние на социальное и экономическое развитие, на качественный уровень жизни населения, на состояние экономики поселения в целом, являясь одним из наиболее значимых факторов повышения эффективности энергоснабжения. В природно-климатических условиях Кировской области расходы на отопление и горячее водоснабжение объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства составляют значительную долю бюджетных расходов.

Многочисленными исследованиями доказано, что значительный экономический эффект достигается при использовании газа  в коммунально-бытовом секторе, где рост КПИ использования топлива при переходе на газ составляет не менее 20%, причем при замещении угля этот рост существенно больше. При этом замещение твердого  (уголь)  и  жидкого (топочные мазуты) топлива на газ сопровождается резким сокращением таких загрязнителей окружающей среды, генерируемых топливосжигающими устройствами, как оксиды азота, серы и углерода, а также летучей золы. Поэтому газификация любого населенного пункта обуславливает резкое сокращение выбросов перечисленных вредных веществ. Сжигание природного газа является наиболее эффективным способом получения теплоты даже без учета положительных дополнительных последствий его внедрения.

В 2008 году была начата газификация природным газом населения города Омутнинска, состоящая из трех этапов. В настоящее время все пусковые очереди завершены и большая часть города газифицирована.

В течение 2008-2011 гг. жителями 1, 2, 3 пускового комплекса города Омутнинска было проложено 87 км разводящих сетей, было заключено 1 740 договоров на долевое участие в газификации. Договора заключаются между собственниками жилых помещений и КОГУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре».

В Омутнинском городском поселении газифицировано, по состоянию на 1 января 2012 года:

- в благоустроенных домах 4 200 квартир переведено на природный газ;

- в частном секторе газифицировано 1 451 домов, из них смонтировано подводов к жилым домам для перехода на природный газ 608, в том числе центральной части города – 62 домов.

По городу Омутнинску проектная протяженность газовых сетей составила 102,8 км, в том числе 8,14 км среднего давления, 78,8 км – низкого давления. Осуществлены подводы к 1486 домовладениям, выполнен монтаж ВДГО в 672 домовладениях, в 636 домовладениях пущен природный газ.

Организацией КОГУ «Управление по газификации и инженерной инфраструктуре» исполнен проект газификации д.Плетеневская, также требуется газификация д. Осокино. Дальнейшая газификация собственников жилых помещений будет осуществляться по «заявочному» принципу.

Таблица №4.6.6.1. Отдельные показатели газоснабжения г. Омутнинска.

| № п/п | Показатели | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность уличных газовых сетей, км | 32,8 | 49,3 | 49,3 | 81,2 |
| 2. | Износ газовых сетей, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Число газифицированных квартир с начала газификации природным газом, ед. | 2208 | 3046 | 3573 | 4200 |
| 4. | Газифицировано домов и квартир в частном секторе, ед. | 3137 | 3859 | 4002 | 4838 |

В настоящее время в Омутнинском городском поселении частично в хозяйственно-бытовых целях используется сжиженный газ из газовых баллонов. Реализацией сжиженного газа (пропан – бутан) занимается Омутнинский филиал ОАО «Кировоблгаз».

Перевод на природный газ вышеуказанных потребителей значительно улучшает санитарно-гигиенические условия жилищ, общественных зданий и отопительных котельных, а также позволяет значительно улучшить санитарно-гигиенические условия городского поселения.

Генеральным планом предлагается:

на 1 очередь:

- строительство шкафного регуляторного пункта в д. Плетеневская;

- строительство газового котла д. Плетеневская;

- строительство газопровода среднего давления до д. Плетеневская;

- строительство газопровода низкого давления в д. Плетеневская и д. Осокино;

- строительство газовых блочно-модульных котельных №14 и 15 в г. Омутнинске.

на расчетный срок:

- строительство магистрального газопровода-отвода «Омутнинск - Рудничный» от магистрального газопровода «Оханск-Киров.

на перспективу:

- строительство газопровода низкого давления в г. Омутнинске (ул. Спортивная);

- строительство межпоселкового магистрального газопровода «Омутнинск - Черная Холуница».

### Средства связи

Телекоммуникации

Основным поставщиком услуг стационарной телефонной связи является Омутнинский районный узел Слободского МТУ Кировского филиала ОАО «Волгателеком».

Услуги электросвязи предоставляются на основании лицензий выданных Министерством РФ по связи и информации:

-	предоставление услуг телеграфной связи;

-	предоставление услуг местной и внутризоновой телефонной связи;

-	предоставление услуг местной, междугородной телефонной связи;

-	предоставление услуг телематических служб;

-	предоставление услуг передачи данных;

-	предоставление в аренду каналов связи;

-	предоставление услуг по трансляции звуковых программ по сети проводного вещания;

-	предоставление услуг подвижной радиотелефонной связи.

Количество АТС – 2, ул. Свободы, емкостью 5824 номера, ул. Трудовые резервы 115, монтированной емкостью 320 номера.

Итого общая емкость телефонной сети составляет 6144 номеров. Интенсивно развивается беспроводная (сотовая) связь.

Территория поселения на 100 % оснащена таксофонами.

Сотовую связь обеспечивают операторы ОАО «Мегафон», ОАО «МТС», ОАО «Билайн» и ОАО «Теле2», находящиеся на территории Восточного и Песковского городских поселений.

На всех предприятиях и организациях поселения, включая бюджетные, установлены компьютеры. Растёт число пользователей «Интернет». Пункт коллективного доступа к сети Интернет оказывают отделения почтовой связи г Омутнинска.

В пунктах коллективного доступа к сети Интернет предоставляются следующие услуги:

– электронная почта (e-mail). Возможность послать электронное сообщение без абонирования электронного почтового ящика. Пользование персональным компьютером (ПК);

– работа с офисными (MS Office) и графическими редакторами (Word, Excel, PowerPoint, Paint, Corel Draw);

– запись на дискету, CD-диск. Перенос информации на электронные носители. Возможность записи музыкальных СD-дисков в формате МР3;

– услуги оператора-консультанта по вопросам оказания услуг ПКД, по обучению работе с офисными и графическими редакторами;

– консультации по вопросам использования Интернета, программ (MS Office) и других, а также об оказываемых в ПКД услугах.

Школы в г. Омутнинске также оснащены доступом к сети Интернет (ADSL).

Телевидение и радиовещание

Население Омутнинского городского поселения полностью охвачено телевизионным  и радиовещанием.

В поселении действует традиционная схема приема телевизионных передач - СКПТ (одна антенна на подъезд или индивидуальный дом), которая является оптимальной на ближайший период, т.к. обеспечивает необходимое усиление и помехозащищенность (фильтрацию) ТВ каналов, спутниковое телевидение. Коллективная система телевидения (СКПТ) обеспечивается ООО «Жилищные услуги». Принимаются общероссийские телевизионные каналы: ОРТ, РТР, Культура, НТВ, программы Кировского телевидения

Однако, с увеличением одновременно действующих ТВ программ, развитием телевизионного вещания в дециметровом диапазоне, в г. Омутнинск целесообразно  дальнейшее  развитие  крупных систем коллективного приема телевидения - кабельное телевидение, которое обеспечит возможность подключения к одной приемной антенне значительно большего числа абонентов с лучшим качеством приема.

На территории  поселения действует проводное радиовещанием от   радиоузла в г. Киров. Радиосеть выполнена двухзвенной, в основном воздушной, на стойках и собственных опорах.  С 1 ноября 2007 года на территории городского поселения принимается вещание радиостанции «Радио Мария».

Местное телевидение и радиовещание в поселении отсутствует.

Печатные издания

С древних времён культуру и всю информацию событий в массы несут средства массовой информации. Самая старейшая газета в городе «Наша жизнь», 75 лет тому назад вышедшая из «Голоса рабочего», а позднее «Ленинца».

Тираж: 5055 экземпляров

Периодичность выхода: 2 раза в неделю

Тираж: 5500 экземпляров

Периодичность выхода: 1 раз в неделю

Тираж : 5000 экземпляров

Периодичность выхода : 1 раз в неделю

Перспективы развития средств связи в соответствии со схемами  территориального планирования Кировской области и Омутнинского района.

Основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий и теле и радиовещания  до 2015г является:

развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов Internet для населения на основе автоматизированной сети связи Кировской области;

- увеличение количества программ теле- и радиовещания, подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание.

на перспективу до 2030г:

- развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии,  обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

- повышение доступности и надежности связи путем повышения емкости сети и конкурентоспособности разных операторов;

Генеральным планом предлагается:

на 1 очередь:

- строительство внутризоновой оптической линии связи «Омутнинск – Афанасьево»

на перспективу:

- строительство местных линий телефонной связи «Чёрная Холуница – пос. Омутнинский

## Мероприятия по охране объектов культурного наследия

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории предлагается установить зоны охраны объектов культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации и закона Кировской области от 04.05.2007г. № 105-ЗО  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области» необходимо выполнить меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ:

1. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ, указанных в пункте 3 настоящей статьи требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия (пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2007 года Федеральным законом от 18 декабря 2006 года N 232-ФЗ).

2. В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

3. В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации (пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2007 года Федеральным законом от 18 декабря 2006 года N 232-ФЗ).

4. Финансирование указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи работ осуществляется за счет средств физических или юридических лиц, являющихся заказчиками проводимых работ.

Мероприятия по охране объектов культурного наследия:

  - Перевод земельных участков в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, в  земли историко-культурного назначения.

  - Уточнение границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры и градостроительства) и разработка проектов зон  охраны объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ.

  - Проведение ремонтно-восстановительных и реставрационных работ в целях сохранения объектов культурного наследия в соответствии с законами Кировской области.

## Мероприятия по охране окружающей среды

### Охрана атмосферного воздуха

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. Загрязнение воздушного бассейна происходит от стационарных  и передвижных источников. Степень загрязнения атмосферного воздуха зависит от количества выбросов вредных веществ и их химического состава, от высоты, на которой осуществляются выбросы, от климатических условий, определяющих перенос и рассеивание загрязняющих веществ.

Наибольшее негативное воздействие на чистоту атмосферного воздуха оказывает г. Омутнинск, в котором сконцентрированы основные промышленные объекты, транспортные потоки, а также проживает основная часть населения (97%). Превышение допустимых норм кратковременного воздействия отдельными веществами характерно для всех населенных пунктов.

Главными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются промышленное производство и транспортно-дорожный комплекс (автомобильный и железнодорожный транспорт) - это ЗАО «Омутнинский металлургический завод», ФКУ ИК-17 УФСИН России по Кировской области, ОАО «Омутнинский строительный трест», МУП ЖКХ Омутнинского района, ОАО «Омутнинский хлебокомбинат», котельные. Наибольшее количество превышений нормативов допустимых концентраций постоянно (на протяжении последних 5 лет) наблюдается в выбросахКОГУП «Омутнинское ДЭП-28», где содержание загрязняющих веществ выше ПДК по взвешенным веществам, оксиду азота, оксиду углерода и пентоксиду ванадия.

Учет и анализ выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух  от стационарных источников на территории города ведется на основании информации, предоставляемой предприятиями - природопользователями по форме статистической отчетности 2ТП - «Воздух».

За последние годы существенно выросли валовые выбросы загрязняющих веществ. Наибольший вред состоянию окружающей среды наносит градообразующее предприятие – ЗАО «ОМЗ» с суммарным валовым выбросом  загрязняющих веществ в атмосферу - 2364,08 т/год. Предприятие имеет установленную санитарно-защитную зону (по шуму и выбросам загрязняющих веществ), согласно разработанного проекта ООО Экологический центр «Гражданпроект» в 2011 году. В решении об утверждении границ санитарно – защитной зоны рекомендована разработка проекта организации санитарно-защитной зоны ЗАО «ОМЗ». Существующая ситуация с размещением завода такова, что организация СЗЗ в соответствии с нормативами (озеленение) затруднена, а вынос производства за черту населенного пункта по экономическим соображениям невозможен.

Кроме собственной негативной обстановки в сфере охраны атмосферной компоненты, на территорию города оказывает воздействие и неблагополучный в экологическом отношении Чепецкий химический промузел Республики Удмуртия. Антропогенная эмиссия с данной территории наблюдается регулярно и приводит к частичному пожелтению лиственных лесов, покрытию характерным налетом стволов деревьев, а также засыхание деревьев.

Также источниками загрязнения являются автомобильные магистрали. В целом анализ многолетних данных показывает, что, несмотря на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, качество атмосферы ухудшилось, в первую очередь за счет увеличения выбросов от автотранспорта.  Установлено, что один легковой автомобиль ежегодно поглощает из атмосферы в среднем более 4 тонн кислорода, выбрасывая с отработанными газами  около 600- 800 кг окиси углерода, 40 кг окислов азота и почти 200 кг различных углеводородов. Состав выхлопных газов автомобилей колеблется в значительной степени и зависит от следующих факторов: режима работы и нагрузки двигателя, его технического состояния, качества топлива, квалификации и опытности водителя. По статистике, каждый пятый автомобиль  эксплуатируется с повышенной токсичностью или дымностью отработанных газов. В целом, выбросы автотранспорта значительно более токсичны, чем выбросы, производимые стационарными источниками.

Автотранспорт способствует загрязнению воздуха такими веществами, как диоксид азота, диоксид серы, взвешенные вещества, метан. Перечисленные примеси оказывают негативное влияние на органы дыхания, сердечно-сосудистую систему,  вызывают болезни крови.

Воздействие объектов железнодорожного транспорта на окружающую среду осуществляется при реконструкции железной дороги, эксплуатации железной  дороги и подвижного состава. Погрузочно-разгрузочные работы производятся на площадках станции. Главной целью природоохранной работы отрасли является поэтапное приближение фактического загрязнения окружающей природной среды к установленным предельно допустимым нормам за счет перехода к экологически безопасным и ресурсосберегающим технологиям.

Превышение допустимых норм кратковременного воздействия отдельными веществами происходит на территории города регулярно. Основными причинами повышенного загрязнения атмосферного воздуха в районе являются: отсутствие современного газоочистного оборудования или нарушение правил эксплуатации, несовершенство технологических процессов, нерациональное размещение промышленных предприятий, экономическая незаинтересованность предприятий переходить на малоотходные технологии, принимать меры по охране окружающей среды.

Для сокращения выбросов от передвижных источников,  на территории Омутнинского городского поселения  ежегодно проводится операция «Чистый воздух» с участием представителей ГИБДД, РЦ ГСЭН, Гостехнадзора. В рамках реализации данных операций проходят обследования автотранспортных предприятий, АЗС, стоянок автотранспорта  с использованием лабораторных и инструментальных методов контроля уровней загрязнения атмосферного воздуха.

Исследования атмосферного воздуха проводятся как в рамках государственного контроля, так и в рамках производственного контроля - специализированными лабораториями г. Кирова и лаборатории предприятий (например, лаборатория ЗАО «ОМЗ»).

Проектные предложения

В целях решения задач охраны атмосферного воздуха должны быть использованы следующие мероприятия:

- установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок;

- разработка проекта организации санитарно-защитных зон ЗАО «ОМЗ»         (1 очередь);

- расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений. Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон предприятий и объектов, негативно влияющих на атмосферный воздух;

- благоустройство дорог;

- в бесснежный период, в сухую погоду необходим полив улиц, особенно в центральных населенных пунктах для предотвращения попадания пыли, содержащей частицы токсичных веществ в дыхательные пути и на кожу населения.

### Охрана водных ресурсов

Охрана подземных вод.

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум основным направлениям – недопущение истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

Важным фактором, влияющим на здоровье населения, является обеспечение населения качественной питьевой водой.  Население обеспечивается питьевой водой из подземных источников (артезианские скважины, колодцы).

Питание водоносного горизонта подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и перетекания воды из вышележащих водоносных горизонтов по тектоническим ослабленным зонам.

Основным водоносным горизонтом для водообеспечения потребителей города служит водоносный вохминский терригенный комплекс (T1vh), который в пределах участка работ перекрыт отложениями водоносного ларевского флювиогляционного  горизонта (fQIIlr). Водоносный вохминский терригенный комплекс вскрыт скважинами на участке работ на глубине 2,0-9,0 м, мощность комплекса составляет около 70,0 м. Коллекторами подземными вод являются песчанки буровато-коричневые мелкозернистые полиминеральные залегающие в интервале глубин 52,0 – 78,0 м.

Подземные воды, эксплуатируемые водозаборными скважинами – пресные гидрокарбонатные натриевые с минерализацией 0,34 – 0,4 г/л.

Подземные воды эксплуатационных горизонтов могут иметь как природное загрязнение, т.е. обусловлено исходным несоответствием нормативам по ряду естественных компонентов, так и техногенное загрязнение подземных вод, которое объясняется расположением действующих водозаборов в непосредственной близости от потенциальных источников загрязнения подземных вод (объекты коммунального хозяйства) или связано с подтягиванием в процессе эксплуатации некондиционных природных вод. В результате эксплуатации подземных вод на водозаборах формируются депрессионные воронки, за счет чего в области питания водозаборов вовлекаются сформированные зоны загрязненных подземных вод. Кроме этого причина загрязнения связана с плохим состоянием скважинного хозяйства; даже в местах с относительно высокой природной защищенностью загрязнение определяется проникновением его по дефектным стволам и затрубным пространствам водозаборных скважин.

Качество подземных вод Омутнинского городского поселения вызывает обеспокоенность, в связи с увеличением количества бесхозных скважин. С их разрушением растет риск загрязнения подземных водоносных горизонтов.

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю; выноса водозаборов из загрязненных мест.

Кроме того необходимо соблюдение санитарно-охранных мероприятий и санитарного режима в зонах санитарной охраны источников водоснабжения. Расположение проектируемых строительных объектов в зонах трёх поясов санитарной охраны водозаборных узлов подземных вод накладывает ряд режимных ограничений при строительном освоении (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения питьевого назначения»). Расчёт зон санитарной охраны у существующих скважин отсутствует.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод приняты:

- разработка и установка зон санитарной охраны в составе 3-х поясов для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных вод;

- оформление лицензий на право пользования подземными водами;

- выявление бездействующих скважин и проведение ликвидационного тампонажа на них;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима - I пояса;

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения;

- на всех существующих водозаборах подземных вод необходима организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации);

- установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине для контроля над количеством отбираемой воды;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин и систем водопровода;

- применение оборотного водоснабжения на основных промышленных предприятиях;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

Охрана поверхностных вод.

Поверхностный сток, формирующийся на территории жилой застройки  и промышленных площадок городского поселения, в значительной степени загрязнен и оказывает отрицательное влияние на водные объекты. Основными источниками загрязнения поверхностного стока, формирующегося на территории городского поселения,  являются сточные воды промышленных предприятий и объектов сельского хозяйства, хозяйственно-бытовые сточные воды, склады минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, продукты эрозии почвы, пыль, строительные материалы, сырье, продукты и полупродукты, хранящиеся на открытых складских площадках, кладбище, скотомогильник, свалки древесных отходов, выбросы в атмосферу, различные нефтепродукты, попадающие на территорию в результате их пролива и неисправности автотранспорта и другой техники.

Важным источником загрязнения водных объектов в городском поселении являются ливневые и коллекторно-дренажные воды. В целях организации поверхностного стока в г. Омутнинске рекомендуется в перспективе провести обустройство основных улиц бордюрами с организацией стока в  очистные сооружения методом механической очистки стока.

Серьезной проблемой является использование поверхностного водоема в качестве приемника сточных вод. Основными источниками загрязнения поверхностных вод от организованных источников являются недостаточно очищенные сбросы от промышленных объектов, недостаточно очищенные коммунально-бытовые сбросы от объектов водопользования. Всего с территории города на очистные сооружения от предприятий и социальной сферы поступает максимально 1394 тыс м3/сут. Наибольший объем водоотведения происходит от ЗАО «Омутнинский металлургический завод».

С поверхностным стоком в водные объекты выносятся внесенные в почву минеральные удобрения и пестициды, представляющие для водоемов наибольшую опасность. Население Омутнинского городского поселения, проживающее в усадебной застройке, в основном, использует выгребные ямы, не соответствующие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 (не водонепроницаемые), что систематически загрязняет водоносные горизонты.  Свою долю в загрязнение водных объектов вносят несанкционированные свалки ТБО, которые чаще всего расположены в выработанных карьерах, оврагах, заболоченных местах вблизи населенных пунктов, что недопустимо с эколого-гигиенических позиций. Все они не отвечают требованиям, предъявляемым к сооружениям по захоронению отходов, не имеют гидроизолирующего (бетонного, глиняного или другого) основания, препятствующего распространению токсичных загрязнений по водоносным горизонтам.

Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприятий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком.

Среди дополнительных мероприятий следует отметить создание прибрежных водоохранных зон. Водоохранные зоны  способствуют снижению выноса остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты. Генеральным планом выделены:

водоохранные зоны:

- реки Вятка, Омутная– шириной 200 м,

- реки Бол. Бисера, Мал. Бисера, Песчанка, Бол. Порывай, Мал. Порывай, Берёзовка,  Бол.Таволжанка, Филипповка и Пермянка – шириной 100 м,

- рек Нижняя и Средняя Кочинская, а также ручьи - шириной 50 м;

прибрежные защитные полосы:

- все реки и ручьи - шириной 50 м.

Охрана водных объектов обеспечивается рядом ограничений на негативные воздействия хозяйственной деятельности.

Мероприятия по охране поверхностных вод:

- обустроить 100% жилищного фонда водонепроницаемыми выгребами, соответствующим современным санитарно-гигиеническим нормам;

- обеспечить охват 100% населения системой вывоза ЖБО;

- вывоз ЖБО производить по заявкам, не реже одного раза в полгода;

- реконструкция канализационных очистных сооружений;

- дальнейшее развитие систем централизованной канализации с обязательной полной биологической очисткой всех загрязненных сточных вод;

- провести очистку водоохранных зон от несанкционированных свалок;

- ликвидация объектов, нарушающих режим водоохранных зон;

- разработка эффективных мер по предупреждению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты и устранению их последствий;

- оборудовать площадки с твердым покрытием для буртования навоза и водонепроницаемые жижесборники на животноводческих фермах;

- ведение мониторинга поверхностных водных объектов на геоинформационной основе.

Наблюдения за качеством воды в водных объектах Омутнинского городского поселения осуществляют ГУ Кировский центр по гидрометеорологии и мониторингу ОС, ЦЛАТИ по Кировской области, специализированная инспекция аналитического контроля КОГУ «Областной природоохранный центр», Омутнинская межрайонная лаборатория анализа и контроля и другие.

В 2011 году силами ВятГГУ  были проведены научно-исследовательские работы по изучению степени эвтрофикации Омутнинского водохранилища (пруда).

Цель данного исследования – определение оценки экологического состояния водоема, качества воды, его биологического разнообразия. Заключение всей работы показало удовлетворительное состояние Омутнинского водохранилища (пруда), которое требует дальнейшее изучение данного объекта для определения эффективного метода борьбы с эвтрофикацией.

Омутнинское водохранилище г. Омутнинска

### Охрана почвенного покрова

Основными причинами нарушения почвенного покрова в Омутнинском городском поселении являются:

- загрязнение почв токсическими выбросами от автотранспорта;

- разрушение почвенной структуры и  уплотнение почв, снижение плодородия от недостаточного количества вносимых  удобрений;

- эрозия, заболачивание почв.

Для предупреждения процессов, снижающих почвенное плодородие и разрушающих земельные ресурсы необходимо проведение следующих почвозащитных мероприятий:

- посадка защитных лесополос вдоль сельскохозяйственных полей, почвозащитный севооборот, агротехнические противоэрозионные мероприятия;

- повышение плодородности почв за счет внесения удобрений;

- проведение мелиоративных мероприятий в местах подтопления почв грунтовыми водами;

- снятие плодородного слоя почвы перед началом строительства;

- отведение специальных мест под мойку автомашин, тракторов и другой техники.

Актуальной экологической проблемой остается обращение с накопленными и вновь образованными в производстве опасными отходами для окружающей природной среды. Размещение отходов на необорудованных площадках, вывоз отходов в места неорганизованного их хранения вызывают дополнительное загрязнение окружающей среды. В связи с этим отмечается тенденция к аккумуляции токсичных веществ в почве вблизи источников промышленных выбросов и транспортных магистралей.

Высокое содержание токсических соединений в почвах негативно отражается на здоровье жителей, особенно крупных промышленных городов.

Тяжелые металлы накапливаются в почвах и частично вовлекаются в биологический круговорот активно развивающимся здесь травостоем, в результате его включения в трофическую цепь. Из-за избыточного количества ряда элементов возможно возникновение региональных эндемических заболеваний. Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв:

- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;

- возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (картофель и др.), возделывание технических культур;

- замена почвенного слоя на особенно загрязненных участках крупных городов, обработка почв гуматами (производные разложения органических веществ почвы) связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.;

- в бесснежный период в сухую погоду необходим полив улиц, особенно для предотвращения попадания пыли, содержащей частицы токсичных веществ в дыхательные пути, на кожу и на слизистые оболочки горожан;

- кроме этого необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения.

Следующая проблема, связанная с охраной почв, - загрязнение почв хозяйственно-бытовыми отходами и отходами производства. Основными источниками образования отходов на территории городского поселения  являются сельскохозяйственные предприятия, твердые бытовые отходы и отходы от переработки древесины. Несвоевременный и неупорядоченный вывоз бытовых отходов приводит к созданию несанкционированных свалок на территории поселения и загрязнению почвенно-растительного покрова.

Необходимо сокращение объемов накопления отходов путем вовлечения их в хозяйственный оборот, а также создания и реализации технологий по их переработке.

На территории Омутнинского городского поселения, должна применяться система земледелия, состоящая из взаимосвязанных агротехнических, мелиоративных и организационно-хозяйственных мероприятий, направленная на эффективное использование земли, сохранение и повышение плодородия почвы в целях получения высоких урожаев с/х культур.

В сфере обращения с отходами производства и потребления проектом предлагается:

- организовать регулярный сбор ТБО с использованием контейнерной системы;

- обустроить контейнерные площадки для сбора ТБО согласно санитарным нормам;

- строительство (1 очередь) мусоронакопительного пункта;

- построить почвонепроницаемые жижесборники на животноводческих комплексах;

- всем организациям (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям), за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность с последующим образованием отходов производства и потребления, надлежит разрабатывать проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР);

- рекультивация несанкционированной свалки на территории г. Омутнинска (1 очередь), а также разработать системы контроля, исключающую возможность появления несанкционированных свалок.

### Озеленение территорий

Зеленые насаждения являются одним из важнейших элементов благоустройства населенных мест, имеют большое градостроительное значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума. Зеленые насаждения являются также  важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории, придавая ей своеобразие и выразительность.

Зеленые насаждения в зависимости от характера использования подразделяются на следующие группы:

- общего пользования – парки, скверы, лесопарки (лугопарки), зоны массового отдыха;

- ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

- специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения.

В планировочной организации городских населенных пунктов значительное место отводится зеленым насаждениям общего пользования. Для их создания используются существующие растительные сообщества, рельеф местности, водоемы. Все существующие зеленые насаждения общего пользования подлежат сохранению и благоустройству.

В соответствии с «Региональным нормативом градостроительного проектирования Кировской области», площадь озелененных территорий в г. Омутнинске должна составлять 13 кв. м на человека, в малых населённых пунктах, расположенных в окружении лесов, площадь озеленения может быть уменьшена, но не более чем на 20%. Территория населенных пунктов Омутнинского городского поселения  озеленена, в основном, за счет парков, скверов, садов, лесных массивов и озелененных участков частных домовладений в населённых пунктах. В Омутнинском городском поселении на 1 человека приходится 515 кв.м. озелененных территорий.

Генеральным планом предлагается:

- озеленение санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» путем многорядных посадок древесно-кустарниковых пород как более устойчивых (береза, осина, желтая акация, сирень, красная рябина, боярышник, лиственница, сосна, ель);

- озеленение территорий детских учреждений и школ декоративными  плодово-ягодными и вьющимися растениями из неколючих пород;

- создание полос зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей.

### Организация зон отдыха, массового спорта и лечебно-оздоровительного назначения

Природа территории Омутнинского городского поселения богата и разнообразна, имеется много живописных мест: множество больших и малых рек, естественных и созданных человеком водных пространств - озера, пруды, обширных лесных массивов. На территории г Омутнинска имеется Омутнинское водохранилище со  сложившимися, но  на данный момент неблагоустроенными местами купания. Также есть парки, скверы, санаторий для детей с родителями «Лесная сказка», профилакторий ЗАО «ОМЗ», и детский оздоровительный лагерь «Колокольчик».

В поселении есть все необходимые условия для организации культурного и активного отдыха, как местных жителей, так и его гостей.

Парк у Дома культуры

Туризм представляет собой такую отрасль экономики, которая позволяет обеспечить рентабельное использование ресурсов, историко-культурного, природного наследия и традиций. Индустрия туризма как ни одна другая отрасль хозяйства заинтересована в сохранении природы, развитии спорта,  культуры, облика города, благоприятной экологической ситуации.

Лесной массив, холмистость и равнины, долгая снежная зима (с октября по апрель), большая глубина и качество снежного покрова – все это характеризует преимущества города Омутнинска в строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). Также планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном. Инфраструктура города Омутнинск позволяет проводить соревнования высокого уровня.

Цель проекта – развитие лыжного вида спорта, пропаганда здорового образа жизни, внедрение культуры активного семейного отдыха и приобщение к ней широких слоёв населения, развитие туризма.

Набережная г. Омутнинска любимое место гуляний горожан и гостей города. Здесь проводятся все городские праздники. Так как набережная медленно опускается под воду, требуется ее реконструкция и благоустройство. По результатам конкурса был выбран лучший проект благоустройства набережной города Омутнинск архитекторов Н. Плаксивого и Е. Мышкина.

Набережная в г. Омутнинске

Определенным потенциалом обладают охота и рыболовство, в лесах, как поселения, так и Омутнинского района в целом большое количество зверей, на которых разрешена охота.

Генеральным планом предлагается:

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (лыжный комплекс)  и  физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном       (1 очередь);

- благоустройство набережной Омутнинского водохранилища (расчетный срок);

- строительство спасательной станции (расчетный срок);

- создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест  массового отдыха населения;

- использование природно-ландшафтного потенциала при условии поддержания благоприятного состояния окружающей среды в местах массового отдыха;

- планирование защитных и охранных зон особо охраняемых природных территорий.

Проектные предложения рассчитаны на достижение цели по развитию туристической отрасли,  способной удовлетворять потребности населения и развивать поселение за счет увеличения доходной части бюджета, притока инвестиций, сохранения  и рационального использования культурно-исторического и природного наследия.

## Чрезвычайные ситуации природного характера

Чрезвычайные ситуации природного характера обусловлены географическими и климатическими особенностями региона, интенсивностью геологических процессов, гидрологических и агрометеорологических явлений.

Природные чрезвычайные ситуации, обусловленные возникновением метеорологических (атмосферных) явлений, выражаются: ураганами, шквальными ветрами, градом, ливнями, сильными снегопадами, метелями, морозами, сильным повышением температуры и гололёдом.

Самым холодным месяцем в году является январь со средней месячной температурой воздуха -17,3°С, самым теплым – июль со средней месячной температурой +24,8°С. Абсолютный минимум температуры зимой может достигать – 50° С, максимум летом +38° С.

Сильный ветер.

Сильный ветер более 15 м/с отмечается в среднем около 5 дней в году.

Туманы

Сильные туманы вызывают затруднение в работе всех видов транспорта, что повышает риск возникновения ДТП.

Ливни

с интенсивностью 30 мм/час и более.

Грозы

Во время грозы наибольшую опасность представляют молнии. Удары молний могут вызвать пожары, повредить линии электропередач, поразить людей.

Ураганы

Шквалистые ветры, со скоростью более 20 м/сек, приводят к разрушению построек, повреждению воздушных линий связи электропередач, повалу деревьев, нагону воды, повреждению сельскохозяйственных культур, затруднению в работе транспорта, строительства, переносу почвы, снега. Ураганы приводят к опустошительным разрушениям.

Наледи и гололедица

Гололед с диаметром отложений более 200 мм может вызвать травмы населения, затруднения в работе транспорта, возникновение ДТП, срывы в работе АС служб и бригад скорой медицинской помощи. При обледенениях вероятны обрывы линий электропередач, проводных линий связи, проводов железной дороги, в результате чего могут остаться без электричества и связи жилые дома и населённые пункты, возникнут аварии на предприятиях энергетики. При обильном выпадении мокрого снега могут произойти единичные случаи обрушения крыш и домов, и других зданий старой постройки.

При гололёде наиболее опасными будут спуски и подъёмы на участках автодорог района.

Снежные заносы

В результате сильных снегопадов, с превышением 20 мм за 24 часа, возможно образование снежных заносов на дорогах, обрыв телефонных линий и ЛЭП, в итоге может быть нарушено сообщение между населенными пунктами районов, электроснабжение и нормальное обеспечение жизнедеятельности людей. Кроме того, при обильном выпадении мокрого снега, возможно его налипание на воздушных линиях электропередач и связи и их обрыв, в результате чего могут остаться без электричества и связи жилые дома, в которые электроэнергия подается по воздушным линиям (частный жилой сектор). Также могут произойти обрыв воздушных линий связи, могут произойти единичные случаи обрушения крыш домов и других зданий старой постройки.

Град

с диаметром частиц 20 м/сек.

Лесные пожары

Наличие лесопокрытых площадей на территории Омутнинского городского поселения обусловливает высокую степень летней пожароопасности.

Пожароопасный период начинается практически после схода талых вод, т.е. в конце апреля – начале мая и продолжается до начала ранней осени (середина сентября). Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций усиливается при устойчивой высокой температуре и усилении ветра, особенно в летние месяцы. В случае возникновения пожаров, для их ликвидации будет привлекаться специализированная техника  пожарных частей МПО Омутнинского поселения в г. Омутнинск.

Таблица №5.1.1. Распределение площади земель лесного фонда в пределах Омутнинского городского поселения по классам пожарной опасности.

| № п/п | Наименование | Площадь по классам пожарной опасности, га | Средний класс пожарной опасности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Омутнинское лесничество (Омутнинское, Струговское участковые лесничества) | - | 3828 | 14332 | 58654 | - | Омутнинское -3,7, Струговское – 3,6 |

Для сохранения безопасной обстановки необходимо осуществлять ежегодные противопожарные мероприятия в лесах, а также проводить пропаганду требований противопожарной безопасности и обучение населения основным приемам тушения пожаров. Для ликвидации пожаров должна привлекаться специализированная  техника и средства муниципальной пожарной службы городских поселений.

Виды противопожарных мероприятий в лесах:

- установка аншлагов;

- обустройство мест отдыха;

- благоустройство территории;

- устройство минерализованных полос;

- уход за минерализованными полосами;

- строительство пожаронаблюдательных вышек (ПНВ);

- строительство  и ремонт дорог противопожарного назначения;

- строительство и ремонт мостов.

Опасные геологические явления

Опасными геологическими явлениями: овражная эрозия, просадки, связанные с суффозионными процессами и процессы заболачивания.

Из современных физико-геологических процессов наиболее распространенными является карстовая эрозия, ведущая к расширению русел путем размыва берегов рек. В основном размыву подвержены поймы рек.

Опасные гидрологические явления

Подтопление территории поселения паводковыми водами рек Вятка и Омутная происходит чаще всего в весеннее половодье. Весеннее половодье зависит от ряда факторов: запас воды в снежном покрове перед началом снеготаяния, атмосферные осадки, глубина промерзания почвы и других. В период половодья возможно затопление пониженных участков местности в населенных пунктах, сельскохозяйственных полей и угодий, автомобильных и железных дорог, повреждение крупных промышленных и транспортных объектов.

Дождевые паводки на реках обычно наблюдаются с мая по октябрь, максимальные дождевые паводки проходят в основном в июне, июле, реже в августе и октябре.

Анализ опасных гидрологических ситуаций и предпосылок их возникновения показывает, что паводок может создать очень опасную ситуацию, вплоть до угрозы жизни людей, и выражается в затоплении водой жилищ, промышленных и сельскохозяйственных объектов, разрушении зданий и сооружений или снижении их капитальности, повреждении и порче оборудования предприятий, разрушении гидротехнических сооружений и коммуникаций.

В г. Омутнинск на р. Омутная расположено Омутнинское водохранилище с гидроузлом, земляной плотиной и водосбросом. Площадь зеркала составляет 950 га, длина водохранилища - 10 км, ширина  максимальная – 1,1 км, глубина средняя – 3,4 м, НПУ (нормальный подпорный уровень) – 184,0м.

В результате разрушения гидротехнических сооружений существует опасность гидродинамической аварии. Гидродинамическая авария - это чрезвычайное событие, связанное с выводом из строя (разрушением) гидротехнического сооружения или его части и неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих разрушения и затопление обширных территории. Следствием прорыва плотины будет катастрофическое затопление нижерасположенной местности.

Площадь возможного затопления территории г. Омутнинска  при прорыве дамбы составляет 1,5 кв. км. В зону возможного затопления попадает индивидуальная жилая застройка с проживающими 497 человек, а также вся территория ОАО «ОМЗ», ул. Коковихина до ул. Стальской г. Омутнинска.

Разработаны маршруты эвакуации из зон возможного затопления. Определен перечень мероприятий по обеспечению населения, оказавшегося в зоне затопления и не желающего покидать свои дома.

Биолого-социальные чрезвычайные ситуации

Наступление биолого-социальных чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района  возможно в осенне-зимний период при заболеваниях гриппом. В летний период  существует опасность заражения клещевым энцефалитом.

В результате  аварий на водопроводных сетях и связанным с ними нарушением снабжения населения доброкачественной водой возможно возникновение вспышек острых кишечных инфекций. В структуре пострадавших будут преобладать дети до 14лет (до 70%).

Следствием низкого качества жизни, чрезмерных стрессовых нагрузок, снижения общего уровня культуры, в т.ч. санитарно-гигиенической является увеличение количества и утяжеления течения  хронических заболеваний; значительный уровень заболеваемости социально-значимыми болезнями (туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, наркоманией, алкоголизмом, заболеваниями, передающимися половым путем, психическими расстройствами); ухудшение здоровья детей и подростков, женщин репродуктивного возраста.

Утилизация твёрдых бытовых  отходов налажена, но необходима рекультивация свалки, не отвечающей санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям. В Омутнинском городском поселении на первую очередь запроектировано строительство мусоронакопительного пункта. Проектом генерального плана предусмотрена консервация скотомогильника.

Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения, однако, они могут нанести ущерб зданиям и оборудованию, поэтому  при проектировании и строительстве должны быть предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных явлений.

## Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Основным фактором риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера является наличие на территории поселения потенциально опасных объектов и, как следствие, возникновение аварий на таких объектах.

На территории Омутнинского городского поселения ядерно-,  радиационно - опасных объектов нет.

Аварии на железнодорожном и автомобильном транспорте.

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, железнодорожных путей, поскольку по ним перевозятся легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном и железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны фактически на всей территории района, где проходят автомобильные и железные дороги.

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте:

– некачественное проведение ремонтных работ;

– возникновение статического электричества при перекачке нефти и нефтепродуктов;

– перелив нефти и нефтепродуктов при заполнении цистерн;

– природные пожары на пути следования состава;

– износ оборудования железнодорожных путей;

– нарушения правил железнодорожных перевозок;

– ошибки диспетчеров;

– умышленная порча железнодорожных путей;

– нарушение правил пересечения железнодорожных переездов;

– технологический терроризм и др.

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

- недостаточное освещение дорог;

- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

Автомобильная дорога регионального значения «Белая Холуница – Омутнинск - Афанасьево», проходящая по территории Омутнинского городского поселения, относится к аварийно-опасным участкам трассы.

Для пропуска по дорогам негабаритных и опасных грузов оформляются специальные разрешения и органами ГИБДД определяются маршруты и время перевозок.

Совершенствование и развитие автомобильных дорог поселения способствует безопасности дорожного движения, предотвращению аварий и риска возникновения чрезвычайных ситуаций. Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах района необходим комплекс организационных строительных, планировочных мероприятий требующих, помимо капиталовложений, длительного периода времени.

Аварии на взрывопожароопасных объектах

К числу взрыво и пожароопасных объектов (ВПО) относятся предприятия и объекты производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества. На взрывопожароопасных объектах возможны такие чрезвычайные ситуации как: детонация взрывчатых веществ, взрыв газовоздушной смеси и паров ЛВЖ, горение нефтепродуктов. При пожарах полностью или частично уничтожаются или выходят из строя здания, сооружения, различное технологическое оборудование и транспортные средства.

На территории ЗАО «ОМЗ» расположен склад аммиака. Расчетная зона воздействия поражающих факторов в случае аварии на  химически-опасном объекте составляет 3700 м.

К взрывоопасным объектам на территории Омутнинского городского поселения относится газопровод высокого давления II категории от существующего газопровода высокого давления II категории до ГРП. Возможными причинами аварий могут стать дефекты труб и отсечной арматуры, коррозия и эрозия трубопроводов, физический износ, механическое повреждение или температурная деформация трубопроводов, нарушение правил эксплуатации, брак строительно-монтажных работ, преднамеренные действия.

Также, к взрывоопасным объектам на территории Омутнинского городского поселения относятся: асфальтобетонное производство, битумохранилище, автозаправочная станция, автогазозаправочная станция, склад горюче-смазочных материалов. Количество аварий и пожаров на химически -, пожаро- и взрывоопасных объектах не зарегистрировано.

Экологический ущерб в результате аварии будет определяться количеством выбрасываемого в окружающую природную среду загрязняющего вещества и токсичных продуктов горения.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации локального характера загрязнению подвергнется почва, при более крупных масштабах может произойти загрязнение мелких рек, протекающих вблизи населенных пунктов.

Аварии на гидротехническом сооружении

Гидротехническое сооружение - народнохозяйственный объект, находящийся вблизи водной поверхности.

В результате разрушения гидротехнических сооружений существует опасность гидродинамической аварии.

Гидродинамическая авария - это чрезвычайное событие, связанное с выводом из строя (разрушением) гидротехнического сооружения или его части и неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих разрушения и затопление обширных территории.

Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений происходит в результате действия сил природы или воздействия человека, а также из-за конструктивных дефектов или ошибок проектирования.

Аварии на электросетях и в коммунальных системах

На территории поселения возможно  возникновение чрезвычайных ситуаций на электроэнергетических системах и системах связи, которые будут выражаться в выходе из строя подстанций, либо обрыве линий электропередачи и кабелей связи. Основными причинами возникновения аварий на электросетях являются неблагоприятные метеорологические условия, износ оборудования, нарушение правил эксплуатации. Штормовые ветра, провоцирующие падение деревьев, приводят к обрыву линий электропередач. В результате обрыва проводов происходит отключение электроснабжения в населенных пунктах.

Возможны чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения Омутнинского городского поселения: прорыв водопровода, остановка котельной, в зимний период возможно размораживание тепловых сетей. Все эти ЧС будут иметь локальный характер.

Во избежание аварий на электросетях генеральным планом запланировано:

на 1 очередь:

реконструкция ВЛ 110 кВ «Омутнинск-Кирс»;

на перспективу:

строительство ЛЭП 500 кВ «Омутнинск-Афанасьево-п/ст Северная»;

## Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Система предупреждения чрезвычайных ситуаций в Кировской области как субъекта федерации опирается на «Положение о единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (РСЧС).

Единая система объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Единая система, состоящая из функциональных и территориальных подсистем, действует на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом уровнях:

– на федеральном уровне - межведомственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

– на региональном уровне (в пределах территории Кировской области) - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; муниципальном уровне (в пределах Омутнинского муниципального района), на объектовом уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

К основным мероприятиям по обеспечению безопасности населения в чрезвычайных ситуациях относятся следующие: прогнозирование и оценка возможности последствий чрезвычайных ситуаций; разработка мероприятий, направленных на предотвращение или снижение вероятности возникновения таких ситуаций, а также на уменьшение их последствий. Кроме того, очень важным является обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях и разработка эффективных способов его защиты.

Перечень почвозащитных мероприятий для борьбы с водной эрозией:

-  повышение водопроницаемости почв;

-  создание искусственного микрорельефа;

- организация поверхностного стока на прилегающих к склонам оврагов территориях;

-  укрепление склонов оврагов насаждениями древесно-кустарниковых пород.

Перечень мероприятий по созданию фонда защитных сооружений для защиты населения от возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях.

Фонд защитных сооружений для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий создается на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения – в районах жилой застройки. Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки, не превышающие 12 ч.

На территории г. Омутнинска расположены 10  противорадиационных укрытий.

Таблица № 5.3.1  Сведения о наличии защитных сооружений гражданской обороны г. Омутнинск по состоянию на 01.11.12

| Размещение (принадлежность) | Численность населения, подлежащего укрытию (тыс. чел.) | Количество и вместимость имеющихся убежищ | Численность населения, подлежащего укрытию в ПРУ | Количество и вместимость имеющихся ПРУ (шт/тыс. чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всех классов (шт/тыс. чел.) | В т.ч. отвечающих требованиям ИТМ ГО (шт/тыс. чел.) | Всего (тыс. чел.) | В т.ч. местного населения, тыс. чел. |  |
| ул. Свободы, Районный узел связи | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1/0,05 |
| ул. 30 лет Победы | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1/0,8 |
| ул. Воровского д. №13 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,5 |
| ул. Спортивная д. №1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,7 | 1 |
| ул. Коковихина д. № 52 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Вокзал | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,015 | 0,2 |
| ул. Володарского | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
| ул. Кривцова д. №1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,3 |
| ул. Коковихина д. № 9 Расчетно-кассовый центр | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 | 0,0148 |
| МКОУ СОШ №2 ул. Кооперации д. № 91 | 0,2 | 1/0,2 | 1/0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций метеорологического характера:

- организовать метелезащиту и ветрозащиту путей сообщения и наземных инженерно-коммуникационных систем от ветров;

- подсыпка песка на проезжие части в поселке для предотвращения дорожно-транспортных происшествий, происходящих вследствие гололеда;

- расчистка улично-дорожной сети в зимний период от снега с целью сохранения их пропускной способности.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций гидрологического характера:

- расчистка трубопереездов и русел, ручьев в границах села для обеспечения прохода воды в период весеннего снеготаяния и выпадения аномально высокого количества осадков;

– регулирование стока рек (перераспределение максимального стока между водохранилищами, переброска стока между бассейнами и внутри речного бассейна);

– ограждение территорий дамбами (системами обвалования);

– увеличение пропускной способности речного русла (расчистка, углубление, расширение, спрямление русла);

– повышение отметок защищаемой территории (устройство насыпных территорий, свайных оснований, подсыпка на пойменных землях при расширении и застройке новых городских территорий);

– изменение характера хозяйственной деятельности на затапливаемых территориях, контроль за хозяйственным использованием опасных зон;

–  вынос объектов с затапливаемых территорий;

–  проведение защитных работ в период паводка;

–  эвакуация населения и материальных ценностей из зон затопления;

–  ликвидация последствий наводнения;

–  строительство защитных сооружений (плотин, дамб, обвалований);

–  реконструкция существующих защитных сооружений;

– использование противопаводковых емкостей существующих водохранилищ с целью срезки пика половодий, паводков и других природных явлений.

Мероприятии по защите территорий от затоплений и подтоплений должны быть направлены на:

–  искусственное повышение поверхности территорий;

–  устройство дамб обвалования;

–  регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

–  устройство дренажных систем и отдельных дренажей;

–  регулирование русел и стока рек;

– устройство дренажных прорезей для обеспечения гидравлической связи «верховодки» и техногенного горизонта вод с подземными водами нижележащего горизонта;

–  агролесомелиорацию.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте:

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Мероприятия по предупреждению аварий на газопроводах и АЗС:

- систематический визуальный контроль местности, по которой проложены газопроводы;

- контроль антикоррозийной защиты труб;

- своевременный вывод из эксплуатации газопроводов в силу их изношенности;

- систематический анализ почвы и воды на содержание в них нефтепродуктов;

- разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов;

- строгое соблюдение технологических регламентов.

## Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Сложившееся положение дел с пожарами стало следствием сложных социально-экономических явлений, происходящих в обществе, недостатка бюджетных средств на выполнение противопожарных мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей и в жилом фонде, на развитие сокращения числа ведомственной и добровольной пожарной охраны в связи с отказом собственников от их содержания. На данный момент для тушения пожара в Омутнинском городском поселении привлекают ФГКУ «42 пожарная часть ФПС по Кировской области» г. Омутнинска на 4 машины.

Основными причинами пожаров являются: неосторожное обращение с огнем, неудовлетворительное противопожарное состояние печного отопления, электрооборудования. Поэтому основные усилия в приоритетном порядке должны быть сосредоточены на обеспечении пожарной безопасности в жилом секторе. Для полноценной работы по предупреждению пожаров в жилом секторе необходимо проведение мероприятий по приведению в пожаробезопасное состояние жилья социально незащищенных и малообеспеченных категорий граждан, где в основном происходят пожары. В последние годы много внимания уделялось созданию безопасных условий для организации образовательного процесса, по выполнению противопожарных мероприятий. Существенное значение в деле предупреждения пожаров имеет противопожарная пропаганда с использованием средств массовой информации.

С 1 мая 2009 года вступил в силу ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с которым дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях не должно превышать 20 минут. Нормативный радиус выезда пожарных для городской местности составляет 12 км. Для Омутнинского городского поселения данное условие соблюдается.

Противопожарное водоснабжение для населенных пунктов поселения может осуществляться из естественных и искусственных водоемов или резервуаров. Радиус их действия при тушении пожара не должен превышать 200 м при заборе воды с помощью автонасоса и 100-150 м при заборе воды мотопомпой. Пополнение противопожарных резервуаров должно осуществляться из хозяйственно - питьевого водоисточника.

Тушение пожара в Омутнинском городском поселении осуществляется из 46 пожарных водоемов, 49 пожарных гидрантов и с 3 пожарных пирсов, из них:

- в г Омутнинске - 40 пожарных водоемов, 47 пожарных гидрантов, 3 пожарных пирса;

- в д. Плетеневская - 5 пожарных водоемов.

- в пос. Омутнинский – 1 пожарный водоем.

Таблица № 5.4.1. Перечень обслуживаемых пожарных водоемов,

находящихся на территории  Омутнинского городского поселения.

| № п/п | Адрес | Тип водо-источника | Ответственные за содержание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ул.Коковихина 28-а | ПВ-150 | МУП ЖКХ «Благоустройство» |
|  | Ул. К Либнехта 29 | ПВ-150 | МУП ЖКХ «Благоустройство» |
|  | Ул. Герцена 126 | пруд | МУП ЖКХ «Благоустройство» |
|  | ул.Октябрьская-ул.Западная | пруд | МУП ЖКХ «Благоустройство» |
|  | Ул. Снежная -ул.Пролетарская | ПВ-100 | МУП ЖКХ «Благоустройство» |
|  | ул. Кривцова 47 | пруд | МУП ЖКХ «Благоустройство» |
|  | пос Омутнинский | пруд | МУП ЖКХ «Благоустройство» |
|  | ул.Дорожная (п.Бамовский) | пруд | МУП ЖКХ «Благоустройство» |
|  | ПРУД ул.Комсомольская ул.Воровского ул.Калинина | Пирс Пирс Пирс | МУП ЖКХ «Благоустройство» |
|  | Ул. Коковихина 81 Старообрядческая церковь | пруд | МУП ЖКХ «Благоустройство» |
|  | Ул. Коммуны – Свободы | пруд | МУП ЖКХ «Благоустройство» |
|  | ул.Ленина - ул. Песчанская | р.Шахровка | МУП ЖКХ «Благоустройство» |
|  | ул.Северная-56 | ПВ-70 | МУП ЖКХ «Благоустройство» |
|  | ул. Пушкина, ул. Пролетарская | ПВ-20 | МУП ЖКХ «Благоустройство» |
|  | Ул. Энгельса 1 | пруд | МУП ЖКХ «Благоустройство» |
|  | Ул. Нагорная 1 | пруд | МУП ЖКХ «Благоустройство» |
|  | ул.Воровского-пер.Рыбацкий | пруд | МУП ЖКХ «Благоустройство» |
|  | Ул. Песчанская-Шевченко | ПВ-10 | МУП ЖКХ «Благоустройство» |
|  | Пер Весенний | ПВ-100 | МУП ЖКХ «Благоустройство |
|  | ул. Кирова – ул. Вятская | пруд | МУП ЖКХ «Благоустройство» |
|  | пер. Коковихинский – ул.Спортивная | пруд | МУП ЖКХ «Благоустройство» |
|  | ул. Октябрьская 13 | ПВ-150 | МУП ЖКХ «Благоустройство» |
|  | Ул. Ст. Халтурина – ул.Заливная | пруд | МУП ЖКХ «Благоустройство» |
|  | Рабочий поселок ул. Набережная 6 | ПВ-70 | МУП ЖКХ «Благоустройство» |
|  | п. Лесозаводской. ул.9 мая | пруд | МУП ЖКХ «Благоустройство» |
|  | Ул. Тр.резервы –Поселковая | пруд | МУП ЖКХ «Благоустройство» |
|  | Ул. Пролетарская 25 (Медучилище) | пруд | МУП ЖКХ «Благоустройство» |
|  | Ул. Ст. Разина-Буденого | ПВ-10 | МУП ЖКХ «Благоустройство» |
|  | Ул. Ленина, детский сад | ПВ | РУО |
|  | Ул. Западная, Детский сад «Солнышко» | ПВ | РУО |
|  | Ул. Садовая д. № 51, ПУ-20 | ПВ | ПУ-20 |
|  | Ул. Спортивная, ЦРБ | ПВ | ЦРБ |
|  | Ул. Спортивная, ЦРБ | ПВ | ЦРБ |
|  | Ул. Стальская, кафе «Пятерочка» | ПВ | ИП Семеновых |
|  | Ул. Ленина, школа № 2 | ПВ | РУО |
|  | Ул. Дорожная | ПВ | ИП Варанкин |
|  | Ул. Коковихина, Межлесхоз | ПВ | Администрация города |
|  | Угол ул. Тр. Резервов – ул. железнодорожная | ПВ | Администрация города |
|  | Угол ул. Северная – ул. Складская | ПВ | Администрация города |
|  | Ул. Советская | ПВ | Администрация города |

Таблица № 5.4.2. Перечень обслуживаемых пожарных гидрантов, находящихся на территории  Омутнинского городского поселения.

| № п/п | Объект, адрес | Ответствет. за состояние водоисточников | Исправен, не исправен, причины |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Угол ул. Будённого – ул. Первомайская, Территория ПУ-20 | МУП ЖКХ | Исправен |
| 2 | Угол ул. Будённого – ул. Первомайская, Территория ПУ-20 | МУП ЖКХ | Исправен |
| 3 | Угол ул. Будённого – ул. Первомайская, Территория ПУ-20 | МУП ЖКХ | Исправен |
| 4 | Ул. Ю. Пионеров, 14 | МУП ЖКХ | Исправен |
| 5 | Угол ул.Комсомольской-ул.Труда | МУП ЖКХ | Исправен |
| 6 | Угол ул.Комсомольской-ул.Стальской | МУП ЖКХ | Исправен |
| 7 | Ул.Комсомольская-38 (шк №1) | МУП ЖКХ | Исправен |
| 8 | Ул.Комсомольская-19(Кр. Дом) | МУП ЖКХ | Исправен |
| 9 | Ул.Комсомольская-17(ДК) | МУП ЖКХ | Исправен |
| 10 | Угол ул. Комсомольской-ул. Свободы | МУП ЖКХ | Исправен |
| 11 | ул.Свободы-16 (Почта) | МУП ЖКХ | Исправен |
| 12 | Угол ул.Свободы-ул.к.Либкнехта | МУП ЖКХ | Исправен |
| 13 | ул.Свободы-38 (м-н Сюрприз) | МУП ЖКХ | Исправен |
| 14 | Угол ул.Свободы-ул.Володарского | МУП ЖКХ | Исправен |
| 15 | Ул.Володарского-16 (общ №2) | МУП ЖКХ | Исправен |
| 16 | Угол ул.Свободы-ул.Урицкого | МУП ЖКХ | Исправен |
| 17 | Ул.Урицкого (м-н Надежда) | МУП ЖКХ | Исправен |
| 18 | Ул.30 лет победы-36( Лебедь) | МУП ЖКХ | Исправен |
| 19 | Ул.30 лет победы-32а | МУП ЖКХ | Исправен |
| 20 | Угол ул.30 лет победы-ул.Воровского | МУП ЖКХ | Исправен |
| 21 | Угол ул.30 лет победы-ул.К.Либкнехта | МУП ЖКХ | Исправен |
| 22 | Ул.30 лет победы-13 | МУП ЖКХ | Исправен |
| 23 | Угол ул.Коковихина-ул.Ю.пионеров (банк) | МУП ЖКХ | Исправен |
| 24 | Ул.Ю.Пионеров-14 (двор дома) | МУП ЖКХ | Исправен |
| 25 | Ул.Ю.Пионеров-15 (двор сбкасса) | МУП ЖКХ | Исправен |
| 26 | Угол ул.Ю.Пионеров-у.К.Либкнехта | МУП ЖКХ | Исправен |
| 27 | Ул.Ю.Пионеров-27 | МУП ЖКХ | Исправен |
| 28 | Ул.Ю.Пионеров-32 | МУП ЖКХ | Исправен |
| 29 | Ул.Ю.Пионеров-31 | МУП ЖКХ | Исправен |
| 30 | Ул.Ю.Пионеров-35 | МУП ЖКХ | Исправен |
| 31 | Угол ул.Ю.Пионеров-ул.Новая | МУП ЖКХ | Исправен |
| 32 | Угол Ю.Пионеров 58-Урицкого (последний кам. Дом) | МУП ЖКХ | Исправен |
| 33 | Угол Юн.Пионеров-пр.Макарова | МУП ЖКХ | Исправен |
| 34 | Угол ул.Воровского-ул.Герцена | МУП ЖКХ | Исправен |
| 35 | Угол ул.Воровского-ул.Милицейская | МУП ЖКХ | Исправен |
| 36 | Угол ул.Воровского-ул.Стальская | МУП ЖКХ | Исправен |
| 37 | Ул.Воровского-65 | МУП ЖКХ | Исправен |
| 38 | Угол ул.Воровского-ул.Труда | МУП ЖКХ | Исправен |
| 39 | Ул.Воровского-13 | МУП ЖКХ | Исправен |
| 40 | Угол ул.Ленина-ул.Октябрьская | МУП ЖКХ | Исправен |
| 41 | Угол ул.Свободы-ул.Воровского | МУП ЖКХ | Исправен |
| 42 | Угол ул.Ленина-ул.Пролетарская | МУП ЖКХ | Исправен |
| 43 | Ул.Ленина-37(шк№2) | МУП ЖКХ | Исправен |
| 44 | Ул.Ленина-31(м-н Елена) | МУП ЖКХ | Исправен |
| 45 | Ул.Кольцевая | МУП ЖКХ | Исправен |
| 46 | Ул.Пугачева-19(Водоканал) | МУП ЖКХ | Исправен |
| 47 | Ул.Металлургов-ул.Кольцевая | МУП ЖКХ | Исправен |
| 48 | Ул.Пролетарская -ул.Кольцевая | МУП ЖКХ | Исправен |
| 49 | Ул.Володарского, 38 (во дворе СЭС) | МУП ЖКХ | Исправен |

На территории поселения проводятся мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в рамках реализации целевой программы «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение на 2011-2014 годы».

Кроме того, одним из первоочередных мероприятий по обеспечению противопожарной охраны является оснащение территорий общего пользования (объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения) первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем. К социально-экономическим мерам в этой сфере следует отнести оказание финансовой помощи малоимущим слоям населения в части обеспечения их среды проживания элементарным противопожарным решением (ремонт печного отопления, замена ветхой электропроводки, устройство и ремонт противопожарного водоснабжения, содержание дорог и проездов в проезжем состоянии).

Противопожарные мероприятия:

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;
     2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;
     3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 
     4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;
     5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;
     6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;  
     7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
     8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно - технических знаний;
          9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Перечень мероприятий по защите людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара:

–     применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

–     устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

–     устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

–     применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

–     применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

–     применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

–     устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

–     устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

–     применение первичных средств пожаротушения;

–     применение автоматических установок пожаротушения;

–     организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Противопожарные расстояния на территориях садовых, дачных и приусадебных земельных участков:

1. Противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на территории садового, дачного и приусадебного земельного участка до лесного массива должно составлять не менее 15 метров.

2. Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или приусадебного земельного участка не нормируются.

3. Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных участков, а также между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в соответствии с ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

4. Допускается группировать и блокировать жилые строения или жилые дома на 2 соседних садовых земельных участках при однорядной застройке и на 4 соседних садовых земельных участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп домов приведены в таблице 11 приложения к настоящему Федеральному закону.

Пожарная безопасность в лесах:

Пожарная безопасность в лесах - обеспечение состояния, которое уменьшает до минимума возможность возникновения пожаров в них, и условий для успешной ликвидации загораний. В этих целях специально создан противопожарный разрыв и минерализованная полоса.

Противопожарный разрыв - специально созданный противопожарный барьер в виде просеки шириной 10 - 20 метров, как правило, с дорогой по нему или естественные безлесные территории, водные пространства в лесах.

Минерализованная полоса - полоса поверхности земли определенной ширины, очищенная от лесных горючих материалов или обработанная почвообрабатывающими орудиями либо иным способом до сплошного минерального слоя почвы.

Противопожарное водоснабжение поселения

На территории поселения должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.
К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:
     1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;
     2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
     3) поселение должно быть оборудовано противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Требования пожарной безопасности к пожарным депо:

1) пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование;
     2) расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров;
     3) пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров;
     4) состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий, сооружений и строений определяются техническим заданием на проектирование;
     5) территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра;
     6) дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие;   
     7) проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Проектом генерального плана в г. Омутнинске на расчетный срок предусмотрено строительство пожарного депо.