|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | И.о. главы администрации Омутнинского городского поселения |
|  | ___________________ С.Г. Уткин |

Раздел 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по устройству пожарного водоема

1. Наименование выполнения работы: выполнение работ по устройству пожарного водоема.

2. Место выполнения работ: г. Омутнинск ул. Кирова д. 23.

3. Срок оказания работ: с момента заключения контракта по 30.11.2019 г.

4. Объемы выполнения работ:

1) Произвести вывоз мусора и деревянного моста с места водоотвода – 6 м3.

2) Произвести разработку грунта - 20 м3, для установки металлической водоотводной трубы, со стороны дамбы по ул. Поселковая.

3) Произвести установку б/у металлической водоотводной трубы диаметром 700 мм., длиной 8 метров с обустройством входного и выходного оголовка в бетонном исполнении.

4) Произвести засыпку водоотводной трубы грунтом – 20 м3.

5) Установить на сливе водоотводной трубы бетонную плиту размером 3000х1000х180 мм.

6) Произвести планировку пешеходного прохода площадью – 23 м2, и  отсыпку шлаковым щебнем фракцией 5-20 мм – 6 м3 .

7) Установка изделия, предназначенного для использования в качестве ограждающей конструкции или элементов ограждающих конструкций (отбойник) на место забора воды пожарными машинами, длиной не менее 3000 мм, шириной не менее 400 мм, высотой не менее 400 мм – 1 шт.

8) Установка металлической стойки для  знака «Пожарный водоем» размером : длина 3,5 м диаметр 57мм – 1 шт.

9) Установка знака «Пожарный водоисточник» - 1 шт.

10) Доставка грунта – 20 м3 (глина, суглинок) – 10 км.

5. Требования к качеству материалов для производства работ

| № п/п | Наименование товара | Требования и характеристика товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Щебень | Щебень шлаковый фракция свыше 20 до 40 мм ГОСТ 3344-83 |
| 2 | Изделия, предназначенные для использования в качестве ограждающих конструкций или элементов ограждающих конструкций | Изделие железобетонное длина не менее 3000 мм, ширина не менее 400 мм, высота не менее 400 мм ГОСТ 13015-2012 |
| 3 | Труба | Труба стальная электросварная прямошовная наружный диаметр не менее 700 мм, толщина стенки не менее 8 мм ГОСТ 10704-91 |
| 4 | Труба (Металлическая стойка) | Труба стальная электросварная прямошовная наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10704-91 |
| 5 | Знак «Пожарный водоисточник» | ГОСТ 12.4.026-2015, знаки пожарной безопасности |

Применяемые материалы, комплектующие изделия должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и регламентам, иметь соответствующие сертификаты, паспорта или другие документы, подтверждающие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

6. Требования к выполнению работ: выполнение ,качество   и результат работ должны соответствовать требованиям следующих нормативных правовых актов, строительных норм и правил, и государственных стандартов: Гражданский кодекс РФ; СНиП III-10-75 «Правила производства и приемки работ. Благоустройство территории»; Решение Омутнинской городской Думы от 06.08.2013 № 48 (с изменениями от 23.12.2014 №74, от 12.04.2016 №24) «Правила благоустройства и санитарного содержания муниципального образования Омутнинское городское поселение» и другие нормативные документы.

Подрядчик сам оформляет разрешение на земельные работы в установленном законом порядке.

При производстве работ должны соблюдаться требования пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, охраны труда и иных норм, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

После завершения работ Подрядчик обязан убрать строительные отходы (мусор).

7. Порядок сдачи и приемки результатов работ.

Приемка выполненных работ  осуществляется по актам сдачи приемки выполненных  работ.

Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня получения акта сдачи приемки  выполненных работ,  обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи приемки  выполненных работ  или мотивированный отказ от приемки услуг. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

8. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 24 месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи приемки выполненных работ.

Главный специалист ГО и ЧС администрации

Омутнинского городского поселения                                                           А.Е. Соловьев