тЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (аУКЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ)

оказание услуги по обеспечению работоспособности и  техническому обслуживанию комплексов автоматической фото- видео фиксации нарушений Правил дорожного движения на территории муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области

(далее: «Услуга»)

Заказчик – администрация Омутнинского городского поселения Омутнинского района Кировской области

Исполнитель –

1. Содержание услуги

Исполнитель  в течении  периода оказания Услуги должен обеспечить:

1.1. Работоспособность комплексов автоматической фотофиксации нарушений Правил дорожного движения Заказчика (далее «Комплекс(ы)»).

1.2. Сбор информации в области дорожного движения, полученной путем применения Комплексов, содержащую данные о возможных нарушениях Правил дорожного движения, и выгрузку информации в специализированную информационную систему Исполнителя для дальнейшей передачи ее в РЭО ГИБДД МО МВД России Омутнинский.

2. Место оказания Услуги

Улично-дорожная сеть на территории Омутнинского городского поселения.

3. Требования к обеспечению работоспособности Комплексов

3.1. Исполнитель должен обеспечить работоспособность и функционирование Комплексов, указанных в Приложении №1 настоящего технического задания, на улично-дорожной сети Омутнинского городского поселения.

3.2.  Обеспечение работоспособности Комплексов.

Для обеспечения работоспособности Исполнитель должен производить техническое обслуживание Комплексов  в соответствии с эксплуатационной документацией предприятий-производителей. Техническое обслуживание производится в целях:

- контроля технического состояния и правильности функционирования оборудования Комплексов;

- заблаговременного предупреждения возникновения неисправностей оборудования Комплексов;

- восстановление работоспособности путем проведения текущего ремонта.

3.2.1. Техническое обслуживание Комплексов Арена должно производиться в рамках мероприятий по обеспечению функционирования Комплексов на рубежах контроля  (п.3.3.3.1. настоящего технического задания).

3.3. Обеспечение функционирования Комплексов Арена.

Для обеспечения функционирования Комплексов Арена Исполнитель должен обеспечить выполнение следующих мероприятий в течении срока оказания Услуги.

3.3.1.  Доставку Комплексов на рубежи контроля и установку их в специализированные контейнеры Заказчика (Приложение №2), в соответствии с Графиком применения передвижных Комплексов «Арена» для осуществления контроля за дорожным движением на территории Омутнинского городского поселения, согласованным с РЭО ГИБДД МО МВД России «Омутнинский».

3.3.2. Установка и эксплуатация Комплексов должна осуществляться Исполнителем в соответствии с Руководством по эксплуатации БКЮФ 1.001.004 РЭ Передвижной Комплекс Автоматической Фотофиксации Нарушений ПДД РФ «АРЕНА».

3.3.3. При каждой установке Комплекса, а также при каждой замене аккумуляторной батареи (далее: «АКБ») Исполнитель должен:

3.3.3.1.  Произвести техническое обслуживание комплекса в объеме:

- очистка корпуса комплекса и ИК-прожектора от пыли, грязи;

- проверку целостности соединительных разъемов, при необходимости произвести чистку;

- произвести чистку защитного стекла объектива (бленда).  (Чистку стекла необходимо производить только мягкими салфетками соответствующими ГОСТ 4644-75 (с надлежащими характеристиками: не имеют ворса; не оставляют мокрых разводов; впитывают масляные жидкости, воду и водные растворы), обильно смоченными водой и протирать сухой мягкой салфеткой.)

- произвести проверку заряда АКБ.

3.3.3.2. Произвести проверку технического состояния специализированного контейнера на рубеже контроля  (надежность фиксации к опоре, целостность стекла в окне контейнера и лакокрасочного покрытия поверхностей, состояние узлов крепления и запирающих устройств - замков). Произвести очистку от пыли и загрязнений окна и поверхностей специализированного контейнера. Очистку окна производить чистой и мягкой ветошью для предотвращения царапин. При необходимости, производить протяжку крепежных узлов специализированного контейнера и смазку запирающих устройств (замков).

3.3.3.3.  Произвести установку комплекса в специализированный контейнер и подключение  к источнику питания (АКБ). После «загрузки» Комплекса произвести подключение к нему портативного компьютера  со специализированным ПО (входит в состав Комплекса).

3.3.3.4. Произвести ориентацию на проезжую часть (угол наведения комплекса к направлению движения ТС) и настройку параметров комплекса  согласно Руководства по эксплуатации, а также в соответствии с данными, указанными в Графике применения передвижных Комплексов «Арена» для осуществления контроля за дорожным движением на территории Омутнинского городского поселения   (максимальная скорость, направление фиксации, адрес рубежа и др.).

3.3.3.5. Произвести установку/корректировку текущего времени.

3.3.3.6. Перевести комплекс в режим «Контроль». Проконтролировать фиксацию ТС, проходящих в зоне контроля комплекса. Отключить портативный компьютер, закрыть специализированный контейнер.

3.3.4 В течении рабочей смены Исполнитель должен осуществлять контроль параметров Комплекса:

- соответствие угла наведения прибора к направлению движения транспортных средств;

- актуальность настроек;

- точность установки времени;

- качество изображения;

- надежность кабельных соединений;

- очистку от пыли и загрязнений окна специализированного контейнера.

- наличие включенного режима «Контроль.

3.3.5. Исполнитель должен обеспечить комплексы электропитанием в течении рабочих смен от аккумуляторных батарей (далее: «АКБ») или других временных источников питания, с выходным постоянным напряжением 12В.

3.3.5.1. Исполнитель должен обеспечить необходимое количество АКБ для обеспечения установленной продолжительности рабочих смен.

3.3.5.2. Исполнитель должен  производить заряжание АКБ:

- заряжание АКБ должно производиться от зарядного устройства, входящего в комплект Комплекса Арена;

- продолжительность заряда АКБ должна составлять, не менее 16 ч;

- начальный (максимальный) ток заряда должен быть, не более 10 А;

- перед заряжанием АКБ должно производиться обслуживание АКБ:

- очистка корпуса и клемм АКБ от грязи и  пыли;

- проверка уровня электролита, подлив дистиллированной воды при необходимости.

3.3.6. Исполнитель, ежедневно, в рабочие дни, должен осуществлять сбор Информации в области дорожного движения, полученной путем применения каждого Комплекса Арена.

3.3.7. Исполнитель передает Информацию в области дорожного движения, полученной путем применения каждого Комплекса Арена ежедневно в специализированную информационную систему, расположенную по адресу: г. Омутнинск, ул. Юных Пионеров, 20.

3.3.8. В соответствии с Федеральным законом №102 ФЗ-2008г. «Об обеспечении единства измерений» Исполнитель должен производить поверку Комплексов, в соответствии с методикой поверки, а также графика плановых поверок в течение срока оказания Услуги (Приложение №1). Данные  полученных свидетельств о поверке Исполнитель заносит в настройки комплекса, оригинал свидетельства о поверке Исполнитель передает Заказчику.

4. Условия предоставления Услуги

4.1. Для предоставления услуги Заказчик должен передать Исполнителю:

4.1.1. Комплексы с предустановленным СПО в количестве и комплектности согласно Приложения №1.

4.1.2. Комплект ключей от специализированных контейнеров;

4.1.3. Реквизиты доступа к Комплексам;

4.1.4. График применения передвижных Комплексов «Арена» для осуществления контроля за дорожным движением на территории Омутнинского городского поселения, согласованный с РЭО ГИБДД МО МВД России «Омутнинский».

4.1.5. Данные уполномоченного лица Заказчика :

Уткин Сергей Григорьевич , 8(83352) 2-39-71, moomut@mail.ru

(ФИО, телефон, адрес электронной почты).

4.2. Исполнитель должен:

4.2.1. В период оказания Услуги вести учет продолжительности работы Комплексов на рубежах контроля.

4.2.2. Ежедневно, по окончании работы Комплексов, передавать USB Ключ-накопитель данных Заказчику (г. Омутнинск, ул. Юных Пионеров, д. 20, каб. 5)  для выгрузки информации и передачи с использованием защищенных выделенных сетей передачи данных на основе технологии VPN, на серверы оператора системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения Кировской области КОГБУ «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления» .

4.2.3. После окончания периода оказания Услуги Исполнитель должен передать Заказчику имущество, полученное согласно п.4.1.1 и п.4.1.2. настоящего технического задания.

4.3. Требования к защите информации

4.3.1. Исполнитель должен обеспечить  целостность и достоверность информации в области дорожного движения, полученной путем применения Комплексов, в процессе оказания услуги.

4.3.2. Исполнитель должен обеспечить информационную безопасность в ходе оказания услуг, предусмотренных настоящим Техническим заданием.

Безопасность информации при оказании услуг по настоящему Техническому заданию должна обеспечиваться путем соблюдения Исполнителем требований действующего законодательства (Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и других федеральных законов и иных нормативных правовых актов), в том числе путем исключения несанкционированного, в том числе случайного, доступа к информации, результатом которого может стать уничтожение, изменение, копирование, распространение, а также иных несанкционированных действий.

4.3.3. Исполнитель обязуется хранить в тайне информацию, получаемую при исполнении обязательств по оказанию настоящей Услуги, не открывать и не разглашать в общем или в частности эту информацию какому-либо третьему лицу, за исключением случаев, когда  предоставление такой информации является обязательным в соответствии с действующим законодательством или по решению суда.

5. Объем Услуги

5.1. Исполнитель должен обеспечить работоспособность Комплексов, в количестве 2 (_Две_) шт.,  продолжительность рабочей смены каждого Комплекса (на рубежах в режиме «Контроль») должна  составлять не менее 8 часов, ежедневно, в рабочие дни.

5.2. Исполнитель должен обеспечить сбор информации в области дорожного движения, полученную путем применения Комплексов, содержащую данные о возможных нарушениях Правил дорожного движения и выгрузку информации в информационную систему Исполнителя, ежедневно, в рабочие дни.

Приложение №1

Перечень Комплексов «Арена 1.5МЧ-К»

| № | Место расположения | Наименование | Заводской номер | Поверка (номер свидетельства, окончание срока действия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Г. Омутнинск, ул. Юных Пионеров /ул. Островского | Измеритель скорости радиолокационный с фотофиксацией «Арена» | 1408008 | 65-9/6521-538, до 07.11.2020 |
| 22 | Г. Омутнинск, ул. Трудовых Резервов75 | Измеритель скорости радиолокационный с фотофиксацией «Арена» | 1408005 | 65-9/6521-714, До 18.12.2020 |

Состав комплекта Комплекса «Арена 1.5МЧ-К»

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | ИС радиолокационный с фотофиксацией «АРЕНА» | 1 шт. |
| 2 | Антенна внешняя модуля определения географических координат (АВ-1) | 1 шт. |
| 3 | USB Ключ-накопитель данных (НД-2К) | 2 шт. |
| 4 | Прожектор инфракрасный (ПИК-5) | 1 шт. |
| 5 | Кабель питания (КП-1) | 1 шт. |
| 6 | Кабель сервисный (КС-6) | 1 шт. |
| 7 | Портативный компьютер ASUS X200LA | 1 шт. |
| 8 | CD диск с ПО «АРЕНА-ПК» | 1 шт. |
| 9 | Адаптер питания от бортовой сети 12В для ноутбука | 1 шт. |
|  | Сумка для ноутбука | 1 шт. |
|  | Комплект разъемов (КР-2) | 1 шт. |
|  | Ящик транспортировочный (ЯТ-3) | 1 шт. |
|  | Веха визирная (ВВ-3) | 1 шт. |
|  | Рулетка (5м) FIT 17115 | 1 шт. |
|  | Аккумуляторный бокс (БА-1) | 2 шт. |
|  | Устройство зарядное для аккумуляторных батарей Вымпел-40 | 1 шт. |
|  | Документация: - свидетельство о поверке ИС; - паспорт и методика поверки на ИС; - руководство по эксплуатации на передвижной комплекс «АРЕНА»; - паспорт на прожектор инфракрасный; - формуляр. | 1 компл. |

Приложение №2

Перечень рубежей контроля, оборудованных специализированными

антивандальными контейнерами для установки КФВФ «Арена».

| № п/п | Место установки антивандального контейнера |
| --- | --- |
| 1 | Г. Омутнинск, ул. Юных пионеров /ул. Островского |
| 2 | Г. Омутнинск, ул. Юных пионеров/ ул. Дорожная |
| 3 | Г. Омутнинск, ул. Трудовых резервов, 75 |
| 4 | Г. Омутнинск, ул. Ленина , ГТС |