# Состав генерального плана

Генеральный план муниципального образования (далее МО) Омутнинское городское поселение содержит:

- Часть 1. Положение о территориальном планировании. Пояснительная записка.

- Карту функциональных зон, границ населенных пунктов и планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения МО Омутнинское городское поселение, М 1: 25 000.

- Карту функциональных зон и планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения г. Омутнинска, М 1: 5 000.

К генеральному плану МО Омутнинское городское поселение прилагаются материалы по обоснованию:

  - Часть 2. Пояснительная записка.

  - Карта границ поселения и существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, местоположение существующих и строящихся объектов федерального, регионального и местного значения МО Омутнинское городское поселение, М 1: 25 000.

  - Карта границ особо охраняемых природных территорий, объектов культурного наследия регионального, местного значения и зоны с особыми условиями использования территории МО Омутнинское городское поселение, М 1:25 000.

  - Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МО Омутнинское городское поселение, М 1:25 000.

  - Карта существующих и строящихся объектов федерального, регионального и местного значения г. Омутнинска, М 1:5 000.

  - Карта зон с особыми условиями использования территории, объектов культурного наследия, территорий и объектов, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера г. Омутнинска, М 1:5 000.

# Оглавление

Состав генерального плана

1.	Общие положения

2.	Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения

3.	Параметры функциональных зон

## Общие положения

Проект генерального плана муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области разработан в соответствии с муниципальным контрактом №0140300017712000045-1от 08 октября 2012г, заключенным между администрацией  муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области и ОАО «Кировводпроект»

Проект генерального плана МО Омутнинское городского поселения Омутнинского муниципального района Кировской области разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ (с изм. от 06 декабря 2011года № 401-ФЗ), Закона Кировской области «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» от 28.09.2006г. №44-ЗО, Закона Кировской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Кировской области от 04.05.2007г. №105-ЗО, Закона Кировской области «Об особо охраняемых природных территориях Кировской области» от 08.10.2007г. №169-ЗО, Региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области (утверждены Постановлением Правительства Кировской области от 14.10.2008г. №149/418), Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011г. №244),  и других нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней.

Генеральный план - документ территориального планирования, является пространственным отображением программ (стратегий) социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, программных документов развития муниципальных районов и определяет стратегию градостроительного развития поселения.

В проекте генерального плана были учтены:

- Схема территориального планирования Кировской области;

- Схема территориального планирования Омутнинского района;

- Программа социально-экономического развития муниципального образования Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2008-2013 годы;

- Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Омутнинска на 2010-2020 годы»;

- Программа развития Омутнинского городского поселения Омутнинского района Кировской области на 2012 год;

- Программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Омутнинского городского поселения» на 2013 год;

- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Омутнинского городского поселения на 2013 – 2015 годы;

- Инвестиционная Программа МУП ЖКХ Омутнинского района «Установка блочной модульной котельной мощностью 1,5 МВт» на 2012-2015 годы;

- Программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2008-2013 годы»;

- Программа «Развитие туризма в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение Омутнинского района Кировской области на 2008-2013 годы»;

-  Городская целевая Программа «Молодёжь» 2012 - 2014 года;

-  Программа «Профилактика немедицинского потребления наркотических, психотропных и одурманивающих веществ на территории Омутнинского городского поселения на 2012 год», в рамках городской  целевой  программы «Молодёжь» 2012 – 2014 года;

- Городская целевая Программа «Белая трость» на 2013 год;

- Городская целевая Программа «Профилактика безнадзорности и предупреждения правонарушений несовершеннолетних в Омутнинском городском поселении на 2013-2015 годы»;

- Городская целевая Программ  «Социальная поддержка инвалидов и детей-инвалидов Омутнинского городского поселения на 2013 год»;

- Целевая программа «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в муниципальном образовании Омутнинское городское поселение» 2011-2014 г.г.

Для создания на территории городского поселения благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, способствующего привлечению инвестиций, обеспечению условий по рациональному использованию ресурсов городского поселения, образованию новых рабочих мест, обеспечению наибольшей занятости населения в качестве приоритетных направлений экономического развития Омутнинского городского поселения предлагаются:

- Развитие экономики с целью:

- обеспечение экономического роста через расширение существующих производств, развитие сельского хозяйства, развитие малого предпринимательства.

- Сохранение и развитие человеческого потенциала с целью создания на территории поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха, обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности, общества и государства. Создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности.

- Улучшение среды проживания с целью улучшения условий проживания и коммунального обслуживания в городских населенных пунктах поселения путем повышения надежности и экологической безопасности обслуживания, преобразования жилищно-коммунального хозяйства в рамках устанавливаемых органами местного самоуправления социально-экономических условий и правил.

Генеральный план является градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию. Подготовка проекта генерального плана осуществлена применительно ко всей территории Омутнинского городского поселения.

Проект генерального плана Омутнинского городского поселения разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь) – 3-10 лет;

II этап (расчетный срок) – 15-20 лет;

III этап – прогноз на 30-40 лет, перспектива.

Генеральные планы утверждаются на срок не менее чем на 20 лет.

Проектные решения генерального плана на I  очередь и расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории, территориальных и отраслевых схем развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды.

Проектные решения генерального плана на перспективу являются основанием для планирования развития крупных объектов инженерной и транспортной инфраструктур на прогнозируемый период. Этап графически отображается в территориях зон перспективного развития, резервируемых для стратегической территориальной организации поселения.

Положения генеральных планов могут использоваться:

- при комплексном решении вопросов социально-экономического развития, разработке и утверждении в установленном порядке программ в области государственного, экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Российской Федерации, Кировской области, Омутнинского района и Омутнинского городского поселения, программы комплексного социально-экономического развития, долгосрочных целевых программ (подпрограмм), реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, а также для приведения перечисленных программ в соответствие с утвержденным генеральным планом поселения;

- при установлении границ муниципальных образований и населённых пунктов, принятии решений о переводе земель из одной категории в другую, планировании и организации рационального использования земель и их охраны, последующей подготовке градостроительной документации других видов;

- при разработке документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов федерального, регионального или местного значения, схем охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, лесных планов, проектов зон охраны объектов культурного наследия, других документов, связанных с разработкой проектов границ зон с особыми условиями использования территорий.

# Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения

На основании комплексной оценки существующей специализации Омутнинского городского поселения, перспективного функционального зонирования, планировочной организации территории и в соответствии со схемой территориального планирования Омутнинского района выделены преимущественные направления развития территорий :

- жилищное строительство;

- восстановление социально-бытовой инфраструктуры;

- развитие транспортной инфраструктуры,

- развитие промышленности,

- восстановление сельского хозяйства (мясомолочное животноводство, птицеводство, свиноводство),

- лесное хозяйство (лесовосстановление),

- разработка минерально-сырьевых ресурсов,

- охрана природной среды и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,

- развитие туристической деятельности.

## Интенсивность градостроительного развития

## На территории Омутнинского  городского  поселения в соответствии со схемой территориального планирования Омутнинского района выделены зоны, характеризующие градостроительное развитие территории по интенсивности инвестиционной и экономической деятельности.

## Зоны активного градостроительного развития -  территории вдоль автомобильной дороги  «Киров – Пермь.

Выделение зон активного градостроительного развития на ограниченных локальных территориях обосновано концентрацией финансовых ресурсов и необходимостью максимального использования транспортной и инженерно-технической инфраструктур, в целях сохранения земель сельскохозяйственных угодий, рекреации и природно-экологического комплекса.

Деятельность публичной власти  заключается  в создании благоприятных условий для осуществления градостроительной деятельности застройщиками и включает.

1.	Создание правовых оснований и информационных условий для активизации градостроительной деятельности посредством подготовки и утверждения документов территориального планирования и градостроительного зонирования:

а)	застройщиков-девелоперов, комплексно осваивающих земельные участки -  выделение земельных участков и территорий из состава государственных и муниципальных земель для предоставления их в целях комплексного освоения и развития посредством подготовки документации по планировке, перевода из категории земель сельхозназначения в земли населенных пунктов или в земли промышленности. Наличие указанных земельных участков и возможность проявить инициативу – самостоятельно подготовить предложения (в том числе в виде документации по планировке территории) по выделению таких земельных участков, территорий для предоставления в целях их комплексного освоения и развития;

б)	застройщиков единичных объектов -  лиц, заинтересованных в приобретении выделенных из состава государственных или муниципальных земель земельных участков (свободных от прав третьих лиц) - выделение земельных участков и территорий из состава государственных и муниципальных земель для предоставления их в целях строительства единичного объекта посредством подготовки документации по планировке, проведения процедуры перевода из категории земель сельхозназначения в земли населенных пунктов или в земли промышленности. Наличие указанных земельных участков и возможность проявлять инициативу – самостоятельно подготовить документацию по планировке территории, посредством которой такие земельные участки выделяются и становятся объектом предоставления физическим и юридическим лицам для строительства.

2.	Формирование условий для привлечения крупных стратегических инвесторов посредством:

а)	обеспечения территорий магистральными объектами инженерной и транспортной инфраструктур;

б)	обеспечения подготовки предпроектной документации с целью обоснования параметров и характеристик применительно к территориям комплексного развития, установления условий и объемов участия администрации в строительстве в соответствии с процессом бюджетного планирования, возможности привлечения иных средств на реализацию инфраструктурных объектов;

в)	проявления инициативы по формированию земельных участков и организации аукционов по продаже права аренды земельных участков для их комплексного освоения.

Зоны минимального градостроительного развития -  включают территории прочих населенных пунктов, в которых не предполагается активного развития производственной и социальной сфер, массового жилищного строительства.

Деятельность публичной власти заключается:

1)	в поддержании в пригодном эксплуатационном состоянии дорог, инженерно-технической инфраструктуры и объектов социального и культурно-бытового обслуживания;

2)	в обеспечении правовых гарантий использования недвижимости и возможностей развития недвижимости посредством подготовки  и утверждения правил землепользования и застройки;

3)	в обеспечении условий для строительства нового жилья силами индивидуальных застройщиков;

4)	в недопущении неравномерного «уплотнения» - внедрения в существующую застройку новых объектов, размещение которых ущемит права собственников жилых домов и земельных участков;

5)	в обеспечении санитарной, экологической и противопожарной безопасности территории.

Основными задачами публичной власти, обеспечивающей градорегулирование на этих территориях является:

а)	установление границ населенных пунктов посредством подготовки и утверждения их генеральных планов;

б)	обеспечение правового регулирования использования территорий, ограничивающего градостроительную и хозяйственную деятельность посредством подготовки правил землепользования и застройки;

в)	формирование и кадастровый учет земельных участков, выделенных из состава государственных и муниципальных земель посредством подготовки и утверждения документации по планировке, в целях предоставления их индивидуальным застройщикам;

г)	обеспечение строительства сети местных дорог и подъездов к каждому населенному пункту и благоустройство территорий общего пользования;

д)	создание условий по развитию частных инициатив по обеспечению населенных пунктов транспортными услугами, бытовым и торговым обслуживанием, связью и телевизионным вещанием;

е)	организация скорой медицинской помощи населению,

ж)	выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Зоны ограниченного градостроительного развития – территории земель сельскохозяйственного назначения, государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий регионального значения. Использование этих территорий определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Кировской области в соответствии с федеральными законами.

Таблица № 2.1.: Планируемые территории для размещения объектов федерального значения на территории  Омутнинского городского поселения.

| № п\п | Наименование планируемых для размещения объектов местного значения | Местоположение объекта | Основные характеристики | Характеристики зон с особыми условиями использования | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Развитие инженерной инфраструктуры |
| 1. Электроснабжение |
| 1.1. | Электрической подстанции «Омутнинск» 220/110/10КВ | Омутнинское г/п | 220/110/10КВ . | Охранная зона в виде земельного участка на расстоянии 20 м. | 1 очередь - строительство на площади 3,2 га (ориентировочно) |
| 1.2. | ВЛ 500 кВ «Фалёнки-Омутнинск-Афанасьево-п/ст «Северная» | Омутнинское г/п (местоположение ориентировочное) | Ориентировочная протяженность 23,3 км. Повышение инвестиционной привлекательности территорий | Охранная зона в виде земельного участка вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии 30 м. | Перспектива - строительство, общая протяженность 23,3 км (ориентировочно) |

Таблица № 2.2.: Планируемые территории для размещения объектов регионального значения Омутнинского городского поселения.

| № п\п | Наименование планируемых для размещения объектов местного значения | Местоположение объекта | Основные характеристики | Характеристики зон с особыми условиями использования | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Развитие инженерной инфраструктуры: |
| Газоснабжение |
| 1.1. | Газопровода-отвода «Омутнинск - Рудничный» от магистрального газопровода «Оханск-Киров» | Омутнинское г/п | Газопровод-отвод, местоположение (в соответствии со схемой территориального планирования Омутнинского района, протяженностью (30, 0 км) ориентировочно). В целях создания комфортных условий жизнедеятельности на территории Омутнинского муниципального района, с учетом развития производственных мощностей и нового жилищно-гражданского строительства. 2)Повышения инвестиционной привлекательности территорий. | Минимальные расстояния от газопровода-отвода до населенных пунктов зависят от рабочего давления в трубопроводе. Охранные зоны вдоль трасс газопроводов устанавливаются в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны | - Расчётный срок - перспектива – строительство газопровода общей протяженностью 30,1 км (ориентировочно) |
| Электроснабжение |
| 1.2. | ВЛ 110 кВ «Омутнинск-Кирс» | Омутнинское г/п | ВЛ 110 кВ «Омутнинск-Кирс», ориентировочная протяженность 7,9 км | Охранная зона в виде земельного участка вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии 20 м. | - 1 очередь - реконструкция (ориентировочная протяженность 7,9 км) |
| Телекоммуникации |
| 1.3 | Строительство внутризоновой оптической линии связи «Омутнинск – Афанасьево» | г. Омутнинск | Развитие внутризоновой первичной сети для обеспечения высокой надежности сети связи и обеспечения пропускной способности каналов для развития перспективных мультимедийных широкополосных услуг. |  | 1 очередь - строительство (ориентировочная протяженность 3,8 км) |
| 2. Развитие транспортной инфраструктуры: |
| 2.1 | Реконструкция автодороги «Киров-Пермь» с переводом в статус автодороги федерального значения | Омутнинское гп | Ориентировочная протяжённость 26,5 км Обеспечение качественного развития транспортной инфраструктуры, отвечающей требованиям разделения автомобильных дорог на автомагистрали непрерывного движения и улично-дорожную сеть с регулируемым движением | Придорожная полоса – 50 - 75 метров | 1 очередь - расчётный срок – реконструкция, общая протяженность 26,5 км |
| 2.2 | Объездная дорога с системой транспортных развязок в двух уровнях | Омутнинское гп, г. Омутнинск | Ориентировочная протяжённость 5,7 км 1)Создание единого транспортного каркаса Кировской агломерации. 2)Вынос транзитного транспорта с территории городского поселения. 3)Обеспечение качественного развития транспортной инфраструктуры, отвечающей требованиям разделения автомобильных дорог на автомагистрали непрерывного движения и улично-дорожную сеть с регулируемым движением | Придорожная полоса – 50 - 75 метров | перспектива – строительство, протяженностью 5,7 км (ориентировочно) |
| 2.3 | Строительство дороги общего пользования межмуниципального значения «Омутнинск - Зуевка» | Омутнинское гп | Ориентировочная протяжённость 20,5 км | Придорожная полоса – 50 м | - перспектива – строительство, протяженностью 20,5 км (ориентировочно) |
| 2.4 | Автомобильный мост через Омутнинское водохранилище | г. Омутнинск | Обеспечение круглогодичной транспортной доступности населенных пунктов (дорога «Омутнинск - Зуевка») |  | перспектива – строительство |
| 3. Развитие производственных зон |
| Промышленные предприятия |
| 3.1 | ЗАО «Омутнинский металлургический завод» | г. Омутнинск | Модернизация оборудования прокатного производства |  | 1 очередь – реконструкция |
| 3.2 | ЗАО «Нефтехимпром» | г. Омутнинск | Производство широкоформатной фанеры | СЗЗ – 100 м | 1 очередь – строительство |
| 3.3 | ООО ПКП «Алмис» | г. Омутнинск | Производство плит с ориентированной плоской стружкой на площади 32,3 га | СЗЗ – 300 м | - перспектива – строительство на площади 32,3 га (ориентировочно) |
| 3.4 | ООО «Лесная компания» | г. Омутнинск | Производство древесно – полимерных композитов на площади 7,1 га | СЗЗ – 300 м | - перспектива – строительство на общей площади 7,1 га (ориентировочно) |
| 3.5 | Мусоронакопительный пункт | Омутнинское гп | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель. |  | - 1 очередь – строительство |
| 4.Развитие общественно – деловых зон (в сфере развития малого предпринмательства) |
| 4.1 | Бизнес - парк | Пригородная зона г. Омутнинска | 1)Повышения инвестиционной привлекательности территорий. 2)Поддержка малого бизнеса |  | - 1 очередь – строительство, общей площадью 45.0 га (ориентировочно) |
| 5.Развитие рекреационных зоны |
| 2.1 | Физкультурно - оздоровительный комплекс | Пригородная зона г. Омутнинска на берегу Омутнинского водохранилища | 1)В целях развития инфраструктуры спорта и отдыха. 2)Обеспечение условий занятий спортом жителей. |  | - 1 очередь – строительство, площадью 86,5 га (ориентировочно) |
| 5.2 | Физкультурно - оздоровительный комплекс с плавательным бассейном | г. Омутнинск, ул. Комсомольская |  |  | - 1 очередь – строительство, площадью 0,5 га (ориентировочно) |

Таблица № 2.3.: Планируемые территории для размещения объектов местного значения Омутнинского городского поселения.

| № п\п | Наименование планируемых для размещения объектов местного значения | Местоположение объекта | Основные характеристики | Характеристики зон с особыми условиями использования | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Зоны жилой застройки: |
| Индивидуальные жилые дома |
| 1.1. | Индивидуальные жилые дома | г. Омутнинск, улица Свободы | Общая площадь выделенных земельных участков – 8,8 га |  | - 1 очередь - строительство на общей площади 8,8 га (ориентировочно) |
|  | Индивидуальные жилые дома | г. Омутнинск, улица Ботаническая | Общая площадь выделенных земельных участков – 2,2 га |  | - 1 очередь - строительство на общей площади 2,2 га (ориентировочно) |
|  | Индивидуальные жилые дома | г. Омутнинск, улицы Тургенева и Уральская | Общая площадь выделенных земельных участков – 6,6 га |  | - расчётный срок - строительство на общей площади 6,6 га (ориентировочно) |
|  | Индивидуальные жилые дома | г. Омутнинск, улица Дорожная | Общая площадь выделенных земельных участков – 10,7 га |  | - перспектива - строительство на общей площади 10,7 га (ориентировочно) |
|  | Индивидуальные жилые дома | г. Омутнинск, улица Спортивная | Общая площадь выделенных земельных участков - 9,3 га |  | - перспектива – проект планировки с проектом межевания, строительство на общей площади 9,3 га (ориентировочно) |
| Малоэтажные жилые дома |
| 1.2. | Малоэтажные многоквартирные жилые дома (до 4-х этажей) | г. Омутнинск, улица Спортивная | Общая площадь выделенных земельных участков – 8,0 га, |  | - перспектива – проект планировки с проектом межевания, строительство на общей площади 8,0 га (ориентировочно) |
| Среднеэтажные жилые дома |
|  | Среднеэтажные многоквартирные жилые дома (5-8 этажей) | г. Омутнинск, улица Комсомольская | Общая площадь выделенных земельных участков – 0,4 га, |  | - расчётный срок – проект планировки с проектом межевания, строительство на площади 0,4 га (ориентировочно) |
|  | Среднеэтажные многоквартирные жилые дома (5-8 этажей) | г. Омутнинск, улица Юных Пионеров | Общая площадь выделенных земельных участков – 1,8 га, |  | - расчётный срок – проект планировки с проектом межевания, строительство на общей площади 1,8 га (ориентировочно) |
|  | Среднеэтажные многоквартирные жилые дома (5-8 этажей) | г. Омутнинск, улица Спортивная | Общая площадь выделенных земельных участков – 3,0 га, |  | - перспектива – проект планировки с проектом межевания, строительство на общей площади 3,0 га (ориентировочно) |
| 2. Зоны общественно-деловые |
| Зона объектов делового, общественного и коммерческого назначения |
| 2.1. | Административное здание прокуратуры | г. Омутнинск, улица Коковихина |  |  | - 1 очередь - проект планировки с проектом межевания, строительство |
| 2.2 | Административное здание банка | г. Омутнинск, улица Свободы |  |  | - перспектива - проект планировки с проектом межевания, строительство |
| 2.3 | Административное здание гостиницы | г. Омутнинск, улица Свободы | На земельном участке площадью 1,5 га |  | - расчётный срок - проект планировки с проектом межевания, строительство на площади 1,5 га (ориентировочно) |
| 2.4 | Административное здание торгового центра | г. Омутнинск, улица Коковихина | На земельном участке площадью 0,11 га |  | - 1 очередь - проект планировки с проектом межевания, строительство на площади 0,11 га (ориентировочно) |
| 2.5 | Административное здание торгового центра | г. Омутнинск, улица Свободы |  |  | - перспектива - проект планировки с проектом межевания, строительство |
| 2.6 | Многофункциональный спортивно-культурный центр | г. Омутнинск, улица Свободы | На земельном участке площадью 0,9 га |  | - 1 очередь - проект планировки с проектом межевания, строительство на площади 0,9 га (ориентировочно) |
| 2.7 | Здания под многофункциональный центр | г. Омутнинск, улица Свободы |  |  | - 1 очередь - реконструкция |
| 2.8 | Памятник «Воинам, погибшим от ран в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.» | г. Омутнинск, улица Дорожная, территория кладбища |  |  | - 1 очередь - реконструкция |
| Зона объектов социального и коммунально-бытового назначения |
| 2.9 | Детский сад | г. Омутнинск, улица Юных Пионеров |  |  | - 1 очередь - проект планировки с проектом межевания, строительство |
| 2.10 | Детский сад | г. Омутнинск, улица Комсомольская | Общая площадь выделенного земельного участка - 0,7 га |  | - расчётный срок - проект планировки с проектом межевания, строительство на площади 0,7 га (ориентировочно) |
| 2.11 | Детский сад | г. Омутнинск, улица Спортивная | Общая площадь выделенного земельного участка – 1,0 га |  | - перспектива - проект планировки с проектом межевания, строительство на площади 1,0 га (ориентировочно) |
| 2.12 | Школа № 6 Пристрой: столовая, спортзал, учебные классы | г. Омутнинск, улица 30 лет Победы |  |  | - 1 очередь - проект планировки с проектом межевания, строительство и реконструкция |
| 2.13 | Школа | г. Омутнинск, улица Спортивная | Общая площадь выделенного земельного участка – 4,2 га |  | - перспектива - проект планировки с проектом межевания, строительство на площади 4,2 га (ориентировочно) |
| 2.14 | Детский сад № 8, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20 | г. Омутнинск |  |  | 1 очередь - реконструкция |
| 2.15 | Школы № 2, 6 | г. Омутнинск |  |  | 1 очередь - реконструкция |
| 2.16 | Дом творчества | г. Омутнинск улица Свободы |  |  | - 1 очередь - реконструкция |
| 2.17 | Здание библиотеки | пос. Омутнинский |  |  | - 1 очередь - реконструкция |
| 3. Производственные зоны |
| Промышленные предприятия |
| 3.1. | Асфальто-бетонный завод МУП ЖКХ Омутнинского р-на | г. Омутнинск | Замена оборудования, переход на газ | Санитарно-защитная зона предприятий и объектов (ориентировочная) - 500 м. (рекомендуется сделать расчет СЗЗ) | - расчётный срок - реконструкция |
| 3.2 | Асфальто-бетонный завод КОГУП «Омутнинский ДЭП-28» | г. Омутнинск | Замена оборудования, переход на газ | Санитарно-защитная зона предприятий и объектов (ориентировочная) - 500 м. (рекомендуется сделать расчет СЗЗ) | - перспектива - реконструкция |
| 4. Зоны инженерной инфраструктуры |
| Водоснабжение |
| 4.1. | Система водоподготовки перед подачей в сеть из резервуаров чистой воды РЧВ № 4 и № 5 | г. Омутнинск, ул. Юных Пионеров, ул. Островского | Повышение качества услуги водоснабжения |  | - 1 очередь - строительство |
| 4.2 | Скважина-дублёр | г. Омутнинск, пос. Лесозаводской | Бурение |  | - 1 очередь - строительство |
| 4.3 | Водопроводные сети | г. Омутнинск, - улицы Кривцова, Станционная, ул. Спортивная | Ориентировочная протяженность 0,37 км |  | - 1 очередь - строительство водопровода общей протяженностью 0,37 км (ориентировочно) - перспектива - строительство |
| 4.4 | Водопроводная насосная станция | г. Омутнинск, - ул. Юных Пионеров | Резервуар чистой воды |  | - 1 очередь - реконструкция |
| 4.5 | Водопроводные сети | г. Омутнинск, - улицы Юных Пионеров, Воровского, Комсомольская, Островского | Ориентировочная протяженность 1,9 км |  | - 1 очередь - реконструкция общей протяженностью 1,9 км (ориентировочно) |
| Водоотведение |
| 4.6 | Канализационные очистные сооружения МУП ЖКХ «Водоканал» | г. Омутнинск, | Биологический метод очистки, замена системы аэрации |  | - 1 очередь - реконструкция |
| 4.7 | Канализационная насосная станция и напорный коллектор | г. Омутнинск, ул. Пугачёва | 50 м |  | - 1 очередь - реконструкция |
| 4.8 | Канализационные сети | г. Омутнинск, - улицы Кривцова, Станционная; - ул. Спортивная | Ориентировочная протяженность 1,2 км |  | - 1 очередь - строительство общей протяженностью 1,2 км (ориентировочно) - перспектива - строительство |
| 4.9 | Система водоотведения | д. Плетенёвская |  |  | - 1 очередь - реконструкция |
| Электроснабжение |
| 4.10 | Проведение мероприятий, направленных на внедрение энергосберегающих технологий | - 1 очередь |
| Теплоснабжение |
| 4.11 | Центральные тепловые пункты | г. Омутнинск (9 единиц) |  |  | - 1 очередь - реконструкция |
| 4.12 | Тепловые сети | г. Омутнинск, ул. Спортивная | Ориентировочная протяженность км |  | - перспектива - строительство |
|  | Тепловые сети | г. Омутнинск, ул. Комсомольская, ул. Юных Пионеров | Ориентировочная протяженность 1,56 км |  | - 1 очередь - реконструкция общей протяженностью 1,56 км (ориентировочно) |
| 4.13 | Газовая блочно-модульная котельная №15 | г. Омутнинск, ул. Садовая, 51 |  |  | - 1 очередь - проект планировки с проектом межевания, строительство |
| 4.14 | Газовая блочно-модульная котельная №14 | г. Омутнинск, ул. Трудовые резервы, 119 |  |  | - 1 очередь - проект планировки с проектом межевания, строительство |
| Газоснабжение |
| 4.15 | Шкафной регуляторный пункт | Омутнинское г/п, д. Осокино д. Плетенёвская (местоположение ориентировочное) |  |  | 1 очередь - строительство |
| 4.16 | Газопровод среднего давления | Омутнинское г/п, - г. Омутнинск, д. Осокино д. Плетенёвская (местоположение ориентировочное) | Ориентировочная протяженность 4,0 км | Охранные зоны вдоль трасс межпоселковых газопроводов устанавливаются в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода | - 1 очередь - проект планировки с проектом межевания, строительство, протяженностью 4,0 км (ориентировочно) |
| 4.17 | Газопровод низкого давления | Омутнинское г/п, д. Осокино, д. Плетенёвская (местоположение ориентировочное) г. Омутнинск ул. Спортивная | Ориентировочная протяженность 2,0 км | Охранные зоны вдоль трасс межпоселковых газопроводов устанавливаются в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода | - 1 очередь - проект планировки с проектом межевания, строительство, протяженностью 2,0 км (ориентировочно) - перспектива - проект планировки с проектом межевания, строительство |
| 4.18 | Межпоселковый магистральный газопровод Омутнинск-Чёрная Холуница | Омутнинское г/п, |  | Охранные зоны вдоль трасс межпоселковых газопроводов устанавливаются в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода | - перспектива - проект планировки с проектом межевания, строительство |
| Связь и телекоммуникации |
| 4.19 | Местные линии телефонной связи «Чёрная Холуница – пос. Омутнинский» | Омутнинское г/п, пос. Омутнинский | Ориентировочная протяженность 9,8 км |  | перспектива - строительство, протяженностью 9,8 км (ориентировочно) |
| 5. Зоны транспортной инфраструктуры |
| 5.1. | Автодорога «Омутнинск - Плетенёвская – Шахровка - Струговский» | Омутнинское г/п | Ориентировочная протяженность 9,5 км | Придорожная полоса - 50 метров | - 1 очередь - проект планировки с проектом межевания, строительство дороги, протяженностью 9,5 км (ориентировочно) |
| . 5.2 | Автосервис (бывшее здание котельной) | д. Осокино | Общая площадь выделенного земельного участка - 0,1 га |  | - 1 очередь - строительство |
| 5.3 | Улично-дорожная сеть | г. Омутнинск, продолжение ул. Спортивная |  |  | - перспектива - проект планировки с проектом межевания, строительство |
| 5.4 | Улично-дорожная сеть | г. Омутнинск, улицы Юных Пионеров, Коковихина, Комсомольская, Свободы, Октябрьская, Тукмачёва, Дорожная | Ориентировочная общая протяженность 15,9 км |  | - 1 очередь – расчётный срок - реконструкция, протяженностью 15,9 км (ориентировочно) |
| 5.5 | Гаражи индивидуальных легковых автомобилей | г. Омутнинск, ул. Юных Пионеров | Общая площадь выделенного земельного участка – 2,6 га (ориентировочно) |  | - 1 очередь - строительство |
| 6. Зоны рекреационного назначения |
| 6.1 | Благоустройство набережной Омутнинского водохранилища | г. Омутнинск, ул. Свободы, ул. Коковихина | Общая площадь выделенного земельного участка – 2,3 га (ориентировочно) |  | - расчётный срок - проект планировки с проектом межевания, строительство |
| 7. Мероприятия по охране окружающей среды |
| 7.1. | Разработка проектов установления расчетной санитарно-защитной зоны для реконструируемых и вновь строящихся промышленных объектов и производств | В течение проектируемого периода |
| 7.2. | Разработка проекта организации санитарно-защитных зон ЗАО «ОМЗ» | 1 очередь |
| 7.3. | Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц | В течение проектируемого периода |
| 7.4. | Очистка берегов водных объектов от мусора | 1 очередь |
| 7.5. | Организация зон санитарной охраны в составе трех поясов для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» | 1 очередь |
| 7.6. | Проведение ежегодного профилактического ремонта артезианских скважин | В течение проектируемого периода |
| 7.7 | Рекультивация свалки в г. Омутнинске | 1 очередь |
| 7.8. | Консервация скотомогильника в г. Омутнинске | 1 очередь - расчётный срок |
| 7.9 | Обустройство площадок для сбора мусора; организационное и информационное обеспечение сбора мусора | В течение проектируемого периода |
| 7. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 8.1. | Пожарное депо | - расчётный срок - строительство |
| 8.2. | Спасательная станция на Омутнинском водохранилище в г. Омутнинске | - расчётный срок - проект планировки с проектом межевания, строительство |
| 8.3. | Введение ограничений посещения леса, запрещение разведения костров в лесу в пожароопасный период | В течение проектируемого периода |
| 8.4. | Установка аншлагов, устройство мест отдыха в рекреационных зонах | 1 очередь |
| 8.5. | Устройство минерализованных полос, строительство дорог и мостов противопожарного назначения | В течение проектируемого периода |
| 8.6. | Организация контроля над своевременной очисткой лесоразработок и лесов от заготовленной древесины, сучьев, щепы, мусора | В течение проектируемого периода |
| 8.7. | Организация тушения пожаров из хозяйственно-питьевого водопровода населенных пунктов | 1 очередь |
| 8.8. | Оснащение территорий общего пользования (объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения) первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | 1 очередь |
| 8.9 | Укрепление добровольных пожарных дружин в городской местности | 1 очередь |

# Параметры функциональных зон

Таблица № 3.1.: Параметры функциональных зон Омутнинского городского поселения.

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Исходный год | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % | га | % |
| 1. | Зоны жилой застройки: | 408.98 | 0.64 | 419.88 | 0.66 | 427.90 | 0.67 |
|  | - индивидуальными и блокированными жилыми домами | 382.86 | 0.60 | 393.76 | 0.62 | 393.76 | 0.62 |
|  | - малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4-х этажей) | 20.90 | 0.03 | 20.90 | 0.03 | 27.77 | 0.04 |
|  | - малоэтажными деревянными многоквартирными жилыми домами (до 2-х этажей) | 2.03 | 0.00 | 2.03 | 0.00 | 2.03 | 0.00 |
|  | - среднеэтажными многоквартирными жилыми домами (5-8 этажей) | 1.49 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | 0.00 |
|  | - индивидуальными гаражами для легковых автомобилей | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 2.85 | 0.00 |
| 2. | Зоны общественно-деловые: | 15.38 | 0.02 | 20.38 | 0.03 | 26.23 | 0.04 |
|  | - объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 5.38 | 0.01 | 9.40 | 0.01 | 15.25 | 0.02 |
|  | - объектов социального и коммунально-бытового назначения | 9.88 | 0.02 | 10.86 | 0.02 | 10.86 | 0.02 |
|  | - культовых объектов и сооружений | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 3. | Производственные зоны: | 70.21 | 0.11 | 78.54 | 0.12 | 78.54 | 0.12 |
|  | - промышленных предприятий | 60.10 | 0.09 | 68.43 | 0.11 | 68.43 | 0.11 |
|  | - коммунально-складских объектов | 7.33 | 0.01 | 7.33 | 0.01 | 7.33 | 0.01 |
|  | - сельскохозяйственных предприятий | 2.78 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 2.78 | 0.00 |
| 4. | Зоны инженерной инфраструктуры: | 9.44 | 0.01 | 9.48 | 0.01 | 9.48 | 0.01 |
|  | - объектов водоснабжения | 2.93 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 2.93 | 0.00 |
|  | - объектов водоотведения | 2.91 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 2.91 | 0.00 |
|  | - объектов теплоснабжения | 0.98 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.98 | 0.00 |
|  | - объектов энергоснабжения | 0.59 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.59 | 0.00 |
|  | - объектов связи и телекоммуникации | 2.03 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 2.07 | 0.00 |
| 5. | Зоны транспортной инфраструктуры: | 288.31 | 0.45 | 288.31 | 0.45 | 288.31 | 0.45 |
|  | - улично-дорожная сеть | 174.35 | 0.27 | 174.35 | 0.27 | 174.35 | 0.27 |
|  | - полоса отвода железной дороги | 113.96 | 0.18 | 113.96 | 0.18 | 113.96 | 0.18 |
| 6. | Зоны сельскохозяйственного использования: | 1685.25 | 2.65 | 1524.00 | 2.40 | 1520.00 | 2.39 |
|  | - коллективных огородов | 18.60 | 0.03 | 17.32 | 0.03 | 14.58 | 0.02 |
|  | - для ведения садоводства | 30.01 | 0.05 | 30.01 | 0.05 | 30.01 | 0.05 |
|  | - лугов, кустарников (в населенных пунктах) | 246.36 | 0.39 | 86.39 | 0.14 | 85.13 | 0.13 |
|  | - сельскохозяйственных угодий | 1390.28 | 2.19 | 1390.28 | 2.19 | 1390.28 | 2.19 |
| 7. | Зона ведения лесного хозяйства: | 44259.20 | 69.67 | 44259.20 | 69.67 | 44259.20 | 69.67 |
|  | - эксплуатационных лесов | 44259.20 | 69.67 | 44259.20 | 69.67 | 44259.20 | 69.67 |
| 8. | Зоны рекреационного назначения: | 16733.56 | 26.34 | 16870.54 | 26.55 | 16860.67 | 26.54 |
|  | - скверов, парков | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
|  | - природных ландшафтов (в населенных пунктах) | 187.22 | 0.29 | 324.20 | 0.51 | 314.33 | 0.49 |
|  | - спортивных сооружений | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 |
|  | - защитных лесов | 16252.83 | 25.58 | 16252.83 | 25.58 | 16252.83 | 25.58 |
|  | - водных объектов | 290.41 | 0.46 | 290.41 | 0.46 | 290.41 | 0.46 |
| 9. | Зоны специального назначения: | 18.78 | 0.03 | 18.78 | 0.03 | 18.78 | 0.03 |
|  | - кладбище | 11.30 | 0.02 | 11.30 | 0.02 | 11.30 | 0.02 |
|  | - закрытое кладбище | 3.80 | 0.01 | 3.80 | 0.01 | 3.80 | 0.01 |
|  | - полигон твердых бытовых отходов | 3.18 | 0.01 | 3.18 | 0.01 | 3.18 | 0.01 |
|  | - свалка твердых бытовых отходов | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 9. | Зона режимных объектов: | 41.59 | 0.07 | 41.59 | 0.07 | 41.59 | 0.07 |
|  | - исправительные учреждения | 41.59 | 0.07 | 41.59 | 0.07 | 41.59 | 0.07 |
|  | ИТОГО | 63530.70 | 100 | 63530.70 | 100 | 63530.70 | 100 |

Таблица № 3.2.: Параметры функциональных зон г Омутнинска.

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Исходный год | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % | га | % |
| 1. | Зоны жилой застройки: | 380.76 | 34.06 | 391.66 | 35.04 | 399.68 | 35.75 |
|  | - индивидуальными и блокированными жилыми домами | 358.91 | 32.11 | 369.81 | 33.08 | 369.81 | 33.08 |
|  | - малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4-х этажей) | 19.14 | 1.71 | 19.14 | 1.71 | 26.01 | 2.33 |
|  | - среднеэтажными многоквартирными жилыми домами (5-8 этажей) | 1.49 | 0.13 | 1.49 | 0.13 | 1.49 | 0.13 |
|  | - индивидуальными гаражами для легковых автомобилей | 1.22 | 0.11 | 1.22 | 0.11 | 2.37 | 0.21 |
| 2. | Зоны общественно-деловые: | 13.23 | 1.18 | 18.23 | 1.63 | 24.08 | 2.15 |
|  | - объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 4.86 | 0.43 | 8.88 | 0.79 | 14.73 | 1.32 |
|  | - объектов социального и коммунально-бытового назначения | 8.25 | 0.74 | 9.23 | 0.83 | 9.23 | 0.83 |
|  | - культовых объектов и сооружений | 0.12 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | 0.12 | 0.01 |
| 3. | Производственные зоны: | 66.65 | 5.96 | 74.98 | 6.71 | 74.98 | 6.71 |
|  | - промышленных предприятий | 59.32 | 5.31 | 67.65 | 6.05 | 67.65 | 6.05 |
|  | - коммунально-складских объектов | 7.33 | 0.66 | 7.33 | 0.66 | 7.33 | 0.66 |
| 4. | Зоны инженерной инфраструктуры: | 7.52 | 0.67 | 7.56 | 0.68 | 7.56 | 0.68 |
|  | - объектов водоснабжения | 1.01 | 0.09 | 1.01 | 0.09 | 1.01 | 0.09 |
|  | - объектов водоотведения | 2.91 | 0.26 | 2.91 | 0.26 | 2.91 | 0.26 |
|  | - объектов теплоснабжения | 0.98 | 0.09 | 0.98 | 0.09 | 0.98 | 0.09 |
|  | - объектов энергоснабжения | 0.59 | 0.05 | 0.59 | 0.05 | 0.59 | 0.05 |
|  | - объектов связи и телекоммуникации | 2.03 | 0.18 | 2.03 | 0.18 | 2.03 | 0.18 |
| 5. | Зоны транспортной инфраструктуры: | 149.50 | 13.37 | 149.50 | 13.37 | 149.50 | 13.37 |
|  | - улично-дорожная сеть | 109.16 | 9.77 | 109.16 | 9.77 | 109.16 | 9.77 |
|  | - полоса отвода железной дороги | 40.34 | 3.61 | 40.34 | 3.61 | 40.34 | 3.61 |
| 6. | Зоны сельскохозяйственного использования: | 249.47 | 22.32 | 88.22 | 7.89 | 84.22 | 7.53 |
|  | - коллективных огородов | 11.68 | 1.04 | 10.40 | 0.93 | 7.66 | 0.69 |
|  | - для ведения садоводства | 24.71 | 2.21 | 24.71 | 2.21 | 24.71 | 2.21 |
|  | - лугов, кустарников (в населенных пунктах) | 213.08 | 19.06 | 53.11 | 4.75 | 51.85 | 4.64 |
| 7. | Зоны рекреационного назначения: | 246.91 | 22.09 | 383.89 | 34.34 | 374.02 | 33.46 |
|  | - парков, скверов | 1.20 | 0.11 | 1.20 | 0.11 | 1.20 | 0.11 |
|  | - природных ландшафтов (в населенных пунктах) | 182.98 | 16.37 | 319.96 | 28.62 | 310.09 | 27.74 |
|  | - спортивных сооружений | 1.90 | 0.17 | 1.90 | 0.17 | 1.90 | 0.17 |
|  | - водных объектов | 60.83 | 5.44 | 60.83 | 5.44 | 60.83 | 5.44 |
| 8. | Зоны cпециального назначения: | 3.80 | 0.34 | 3.80 | 0.34 | 3.80 | 0.34 |
|  | - закрытое кладбище | 3.80 | 0.34 | 3.80 | 0.34 | 3.80 | 0.34 |
|  | ИТОГО | 1117.84 | 100 | 1117.84 | 100 | 1117.84 | 100 |