# Открытое акционерное общество

«ОлаИнтерКом»

_____________________________________________________________________________________________

685910, Магаданская область, пос.Ола, ул. Каширина, д.11/49, тел.8-413-41-2-38-26;

р/сч.- 40702810036000003296 в Северо-Восточном банке Сбербанка  РФ г.Магадан

БИК 044442607   к/сч.- 30101810300000000607   ИНН/КПП 4901008429 /КПП 490101001

факс: 8-413-41-2-39-76        E-mail:  ola_teploset @ mail.ru

от _________ 2017 г. № _______

# ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № _____

# НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

# (срок действия 2 года с момента получения ТУ)

# Выданы _______________________________________________________________________

ф.и.о. абонента или название организации

Объект ________________________________________________________________________

адрес объекта

Адрес заказчика ___________________________________________________________________

Проектируемый объект разрешается подключить к существующим тепловым сетям.

При проектировании принять:

# Источник теплоснабжения абонента _______ котельная п. Усть-Омчуг ____________________

Точка присоединения к тепловым сетям ______________________________________________

( улица, номер камеры, неподвижной опоры и т.д.)

# Вид теплоносителя:

# 1) горячая вода на отопление ________________________________________________

2) горячая вода на горячее водоснабжение _____________________________________

Система отопления _________________________ (открытая/закрытая);

Параметры теплоносителя (отопление):

Расчетный график температурного режима теплоснабжения _____________________________

Диаметр трубопровода отопления на вводе подающий __________________________________

Диаметр трубопровода отопления на вводе обратный ___________________________________

Длина участка ____________________________________________________________________

Параметры теплоносителя (горячее водонабжение): __________________________________

Расчетный график температурного режима горячего водоснабжения ____________________0С

# Максимальная нагрузка:

Отопление			____________________ Гкал/час

# Горячее водоснабжение	____________________Гкал/час

# Требования к проектной документации:

- Разработать проект теплоснабжения объекта, в котором заложить прокладку наружных трубопроводов теплоснабжения в подземных непроходных железо-бетонных каналах, теплоизоляцию и гидроизоляцию наружных трубопроводов выполнить согласно СНиП 2.04.07-86;

- Разработать проект узла учета тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения объекта организацией, имеющей соответствующее разрешение (лицензию) на проектирование;

- Проект узла учета тепловой энергии согласовать с ОАО «ОлаИнтерКом».

- Проект узла учета тепловой энергии должен быть выполнен в соответствии с действующими  нормами и правилами.

- Проект узла учета тепловой энергии должен содержать:

- общие данные, (включая обоснование выбора теплосчетчика);

- расчет расхода теплоносителя на нужды отопления, ГВС (согласно СНиП 2.04.01 – 85*); вентиляции, технические нужды;

- расчет гидравлических потерь связанных с установкой расходомеров;

- ситуационный план (расположение приборов узла учета на плане здания);

- схему функциональную;

- схему монтажа оборудования (должны быть указаны размеры оборудования,  длины и диаметры трубопроводов);

- схему электрических соединений и подключений;

- спецификацию оборудования (должны быть прописаны тип, марка, пределы средств измерений).

- копию плана подвального помещения и первого этажа здания;

- Прочие условия присоединения: _____________________________________________

Требования к средствам измерения тепловой энергии и теплоносителя

для коммерческого учета:

- Средства измерения тепловой энергии и теплоносителя (далее по тексту – СИ) должны быть включены в Госреестр средств измерений, иметь Свидетельство Федерального агентства по метрологии.

- СИ должны обеспечивать достоверные измерения, определение и индикацию текущих значений расхода, температуры, давления, тепловой энергии, времени  (в объеме, определенном сертификатами Госстандарта на средства измерений) и архивирование результатов измерений и вычислений.

- Проектом предусмотреть установку узла учета тепловой энергии и теплоносителя в месте максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, в освещенном и сухом помещении, в месте удобном для осмотра и опломбировки средств измерения, считывания данных с тепловычислителя.

- Работы по монтажу СИ проводить в межотопительный период (с 15.06 по 15.09), поставив в известность ОАО «ОлаИнтерКом» о начале монтажных работ не менее чем за 1 рабочий день по телефону 2-29-93.

- Монтаж прибора учета тепловой энергии осуществляется организацией, имеющей соответствующую разрешительную документацию.

- Сдача в эксплуатацию СИ осуществляется в полном соответствии с процедурой, устанавливаемой «Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя».

- Учет тепловой энергии и теплоносителя производить на основе показаний приборов узла учета потребителя с момента подписания акта о его приемке в эксплуатацию (в соответствии с пунктом 7.5 «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя»).

# Технический директор ОАО «ОлаИнтерКом»  ______________________А.В.Долгополов

Дата выдачи технических условий _____________________201_____года

# Технические условия получены ____________________________________________________

# подпись абонента			Ф.И.О.

Дата ______________________ 201___ года