## Slide 1: Комплексное благоустройство общественной территории прилегающей к зданию автовокзала по ул. Центральная д.49 в пос. Палатка
Магаданская область
«Хасынский городской округ»

## Slide 2: Цели проекта:
Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования
Выработка механизма вовлечения общественности в реализацию проекта

## Slide 3
Текстовое описание мероприятий благоустройства
Ремонт общественной территории предполагает проведение следующих видов работ: укладку асфальтобетонного покрытия с устройством основания из щебня, прилегающих к существующему зданию автовокзала; срезка скалы экскаватором, прилегающей к подпорной стене, ограждающей территорию проезжей части автовокзала от схода грунта - объемом 105 м3; укладка асфальтобетонной смеси общей площадью 1720 м2; устройство удерживающих металлических барьерных ограждений дорожной группы марка 11МД-1,1Д/2,0-500 в количестве 84 штук; установка бортовых камней бетонных БР 100.30.15 в количестве 84 штук.
Освещение общественной территории будет обеспечено путем установки 3 опор уличного освещения с современными энергосберегающими светильниками (в количестве 5 штук) со световым потоком в диапазоне от 5000 Лм до 8000 Лм. Для увеличения общего уровня освещенности предусматривается установка светильников по направлению пути маршрута движения автобуса по территории автовокзала (особенно в зимнее время года).
На территории также проектом предусмотрен монтаж автобусной остановки, с доской объявлений и временем расписания движения автобусов. Будут установлены лавочки в количестве 2-х штук и произведена установка контейнерной площадки закрытого типа с закрывающимися баками для сбора ТКО (количество баков – 2 ед.).

## Slide 4
Схема планировки территории, подлежащей благоустройству (ситуационный план). Схема плана благоустройства.

## Slide 5
Визуализация в виде фотографий, предполагаемой к благоустройству территории (настоящее время)

## Slide 6
Визуализация в виде фотографий, предполагаемой к благоустройству территории (настоящее время)

## Slide 7
Перечень элементов благоустройства (малых архитектурных форм), предлагаемых к размещению на территории благоустройства.
№ п/п | Наименование | Характеристика | Визуализированное изображение | Цена за единицу товара
1. | Урна парковая | Размеры: 380*800, объем 40 л. Материалы: древесно-полимерный композит, сталь |  | 6 тыс. рублей
2. | Скамья парковая | Размеры: 1200*430*785 Материалы: сталь, дерево (желтый палисандр), порошковое покрытие |  | 19 тыс. рублей
3. | Светильник светодиодный ДКУ Street 220 | Напряжение: 220В Мощность: 220Вт Световой поток: 22300Лм Степень защиты: IP66 Цветовая температура: 4700К - 5200К Белый Температура эксплуатации: -60 до +50 Габариты: 660х220х110 Вес: 10,5 кг |  | 28,7 тыс.рублей

## Slide 8
Перечень элементов благоустройства (малых архитектурных форм), предлагаемых к размещению на территории благоустройства.
№ п/п | Наименование | Характеристика | Визуализированное изображение | Цена за единицу товара
4. | Контейнер для ТКО с крышкой RAL 6029 | Размеры: 1181*1430*1350, объем 1,1 м3 Масса: 142 кг Усиленные колеса, контейнер закрывается крышкой. |  | 14,8 тыс. рублей
5. | Автобусный павильон А-62 | Размеры: 4000*2400*2000 Материалы: монолит, поликарбонат. |  | 250,0 тыс. рублей

## Slide 9
Визуализация объекта благоустройства. Схема плана благоустройства.

## Slide 10
Визуализация объекта благоустройства (3D модель)

## Slide 11
Визуализация объекта благоустройства (3D модель)

## Slide 12
Визуализация объекта благоустройства (3D модель)

## Slide 13
Сметный расчет стоимости мероприятия
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ |  |  |  | 
 |  |  | № | 18000
на | Благоустройство общественной территории, прилегающей к зданию автовокзала по ул. Центральная д.49 в пос. Палатка, |  |  | 
 | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  | 
Основание: |  | ведомость объемов работ |  | 
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Единица измерения | Количество
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 | 0,105
2 | 2 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 126
3 | 3 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л.с.) | 1000 м2 | 0,1
4 | 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, толщиной 10 см из щебня природного камня для строительных работ марка 1400 фракция 10-20 мм | 100 м3 | 1,72
5 | 5 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 233,92
Устройство асфальтобетонных покрытий, нижний слой |  |  |  | 
6 | 6 | Разогревание битума в котлах емкостью 400 л (для нижнего слоя 0,6кг/м2) | т | 1,32
7 | 7 | Розлив вяжущих материалов | т | 1,32
8 | 8 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(марка II, тип А) | 1000 м2 | 1,72
Устройство асфальтобетонных покрытий, верхний слой |  |  |  | 
9 | 9 | Разогревание битума в котлах емкостью 400 л (для верхнего слоя 0,3кг/м2) | т | 0,516
10 | 10 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,516
11 | 11 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (марка II, тип А) | 1000 м2 | 1,72
12 | 12 | Укрепление обочин из природной щебеночно-гравийных материалов (шириной 1 метр по 2-м сторонам) | 1000 м2 покрытия полосы и обочин | 0,08
13 | 13 | Устройство удерживающих металлических барьерных ограждений дорожной группы марка марка 11МД-1,1Д/2,0-500 | т | 0,84
 | 14 | Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11МД-1,1Д/2,0-500 | м | 84
14 | 15 | Установка бортовых камней бетонных БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | 100 м | 0,34
15 | 16 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 205

## Slide 14
Стоимость всех мероприятий в рамках комплексного благоустройства общественной территории, прилегающей к зданию автовокзала по ул. Центральная д.49 в пос. Палатка составляет 6 607,8 тыс.рублей., согласно локальному сметному расчету, сводной ведомости объемов работ и коммерческим предложениям.
Сметный расчет стоимости работ по ремонту покрытия с устройством дорожного бордюра и металлического ограждения общественной территории составляет 6 159,7 тыс. руб. (с учетом НДС 20%).
Сметный расчет стоимости работ по установке опор освещения, устройства автобусной остановки, установки лавочек и контейнерной площадки для сбора ТКО (согласно коммерческим предложениям) общественной территории составляет 448,1 тыс. руб.
Сметный расчет стоимости мероприятия