Администрация

сельского поселения «Даурское»

Муниципального района «Забайкальский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 декабря 2013 года									№ 218

п.ст. Даурия

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Даурское» на период до 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» администрация сельского поселения «Даурское» постановляет:

1.Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Даурское» на период до 2020 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день, после дня его официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения «Даурское»                                            С.А. Гамов

Программа

комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры сельского поселения «Даурское» на период до 2020 г.

Содержание

1. Паспорт Программы

2. Введение

3. Существующее положение коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Даурское»

4. Перспектива развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Даурское»

5. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

6. Система программных мероприятий

7. Ресурсное обеспечение Программы

8. Организация управления Программой и контроль за ходом ее

выполнения

9. Ожидаемые результаты реализации Программы

2

Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Даурское» на период до 2020 г. (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Нормативно- правовая база разработки Программы | Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ; Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 № 210-ФЗ. |
| Основные цели и задачи Программы | 1. Модернизация системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Даурское»; 2. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; 3. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселка, создание благоприятных условий для проживания горожан. |
| Сроки реализации | период до 2020 г. |
| Основные направления реализации программы | Развитие системы теплоснабжения; Развитие системы водоснабжения и водоотведения. |
| Исполнители основных мероприятий | ООО «Коммунальник»; ООО «Мастер». |
| Контроль | Контроль за реализацией Программы осуществляет глава сельского поселения «Даурское» |
| Ожидаемые результаты | Развитие, модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Даурское»; снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций угрожающих жизнедеятельности человека; улучшение экологического состояния окружающей среды поселка. Развитие теплоснабжения Повышение надежности и качества теплоснабжения; Обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве. Развитие водоснабжения и водоотведения Повышение надежности водоснабжения и водоотведения; Повышение экологической безопасности в поселке; Снижение уровня потерь воды. Вывоз твердых бытовых отходов Улучшение санитарного состояния территории сельского поселения; Увеличение объемов переработки бытовых и промышленных отходов; Улучшение экологической обстановки на территории Сельского поселения; Обеспечение надлежащего сбора и вывоза твердых бытовых отходов. |

4

Введение

Вступление в силу с 1 января 2006г. Федерального закона от 30.12.2004 №

210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в значительной мере изменяет методику образования тарифов на муниципальных и иных организаций коммунального комплекса, устанавливает систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменяет порядок исчисления тарифов. Начиная с 2006 года для всех муниципальных образований в соответствии с данным законом является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Даурское» на период до 2020 г. разработана на основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ; Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 № 210-ФЗ, Устава сельского поселения «Даурское», программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения), в целях повышения качества услуг и улучшения экологии поселка. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений.

Данная Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Существующее положение коммунальной инфраструктуры

сельского поселения «Даурское»

Теплоснабжение:

Энергоснабжение сельского поселения «Даурское» осуществляется ОАО «Читаэнергосбыт».

Теплоснабжение осуществляет ООО «Коммунальник» от котельной МКУ-В-10, которая введена в эксплуатацию в 2007 г. Котельная отапливает 13 многоквартирных домов и общественные здания.

Характеристика основного оборудования:

Источником теплоснабжения в п.ст. Даурия является водогрейная котельная. Котельная оснащена водогрейными котлами КВм – 2,5 КБ (Гефест – 2,5 – 95 ТЛПХ) ТУ 24.256-2007 работающими на угле. Расчетная производительность котельной 10 Гкал/час. Система теплоснабжения поселения  двухтрубная, закрытого типа. Горячее водоснабжение – открытый водозабор из системы отопления. Отопление осуществляется сетевой водой второго контура прошедший через подогреватели.

Основные показатели теплоснабжения:

Расчет объема воды на выработку тепла по котельной:

| Показатели | Котельная |
| --- | --- |
| Выработано тепла - всего, Гкал | 21407,10 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 667,11 |
| Потери тепловой энергии, Гкал | 1679,5 |
| Отпущено тепловой энергии - всего, Гкал | 19060,41 |
| Собственное производственное потребление | 10,83 |
| Население (отопление) | 12958,45 |
| ГВС | 3210,00 |
| Бюджет (отопление) | 2583,32 |
| ГВС | 111,57 |
| Прочие (отопление) | 186,18 |
| ГВС | 0,06 |

| Диаметр, мм | Протяженность, км. | Удельный объем воды в тепловых сетях, м3/км | Объем тепловых сетей, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в однотрубном исполнении | в двухтрубном исполнении |
| 273 | 0,478 | 51,86 | 24,8 | 49,58 |
| 219 | 1,213 | 32,35 | 39,2 | 78,48 |
| 159 | ,0106 | 17,66 | 1,87 | 3,74 |
| 108 | 0,179 | 7,85 | 1,41 | 2,81 |
| 89 | 0,093 | 5,15 | 0,5 | 0,95 |
| 76 | 0,23 | 3,74 | 0,86 | 1,72 |
| 57 | 0,144 | 1,96 | 0,28 | 0,56 |
| итого |  |  |  | 137,856 |

Объем тепловых сетей: V сети + Lтр*Vуд,м3.

Объем воды в присоединенных системах отопления, м3:

Vст=Qр*Vуд,Vст.=5,229*19,5=101,96, где: Qр –расчетная тепловая нагрузка системы отопления, Гкал/час;

Vуд=19,5 м3*ч/Гкал -для системы теплоснабжения с радиаторами Н-500 мм.

Объем воды в тепловых сетях и системах теплоснабжения:

V=Vсети +Vст , м3 V= 137,86 + 101,96=239,81 м3

Нормативный расход воды на подпитку системы:

Vут=,00025* V*То=0,0025*239,81*236*24=3395,77 м3/год,

где То=236 суток отопительный период.

Промывка и заполнение тепловых сетей и систем потребления:

Vпр=1,5* (Vсети +Vст)=1,5*239,81=359,72 м3

Количество воды на хозяйственно-питьевые нужды:

Vхоз=(а*N+в*М)*То, м3, где а=0,5м3/сут - норма расхода воды на одну душевую сетку;

N – количество душевых сеток;

в=0,045 м3/чел. сутки, норма расхода воды на одного человека в смену;

М- численность работающих, чел/смену.

Vхоз= (0,5*1+0,045*4)*350=238 м3,

Объем воды на охлаждение картеров тягодутьевых механизмов:

Vхоз=350*2*0,5*5664*0,001=1982,4 м3, где 350л.-часовая норма воды на единицу оборудования, 2 –число единиц, ,05 – коэффициент загрузки, 5664 – число часов использования оборудования.

Количество воды необходимое для обмывки котлов:

Vобм.=,015*Qк/с(tr.в-tx.в)*Т*п*10³, где

Qк – тепловая производительность котла, Гкал/ч;

Т – продолжительность обмывки котлов в планируемый период, ч;

tr.в и tх. в – температура горячей и исходной воды, С°;

п – количество котлов.

Vобм. = 0,154*2,15/1(55-5)  *1*118*2*1000=1522,2 м³

Количество воды, необходимое для выработки тепла:

Vт = V  + Vпр  +V ут + V хоз  + V обм + Vохл

Vт = 239,81 + 359,72 3395,77 238,0 1522,2  1982,4 = 7737,9 м³

Общая протяженность тепловых сетей сельского поселения «Даурское» в двухтрубном исчислении составляет 5,068 км, находятся  в муниципальном ведении с 2006г., внутриквартальные тепловые сети переданы в аренду управляющей организации ООО «Мастер». Тепловые сети состоят из: надземной и подземной теплотрассы, тепловых камер. Надземная часть теплотрассы – стальные трубопроводы на железобетонных опорах, подземная теплотрасса в сборных железобетонных каналах, граница балансовой принадлежности от стены котельной до стены жилых домов и нежилых зданий.

Отпуск тепла с горячей водой остается достаточно стабильным. Высокая степень изношенности тепловых сетей является причиной дополнительных теплопотерь на пути теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителю. На данный момент изношенность сетей находится на уровне 60–70%. Основной причиной повреждений является внутренняя и наружная коррозия трубопроводов, которая определяет до 90% всех повреждений.

Система водоснабжения и водоотведения:

Единственным предприятием, осуществляющим водоснабжение, водоотведение в сельском поселении «Даурское» является ООО «Коммунальник».

Водоснабжение:

Источниками водоснабжения в сельском поселении являются                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         5 артезианских скважин. Подача воды производится с ВНС 2 подъема. Имеются два резервуара накопителя (резервуар -1000м3 и резервуар – 700 м3).

Основные показатели централизованного водоснабжения:

| Натуральные показатели, м³ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Поднято воды | м3 | 192053 |
| Подано воды в сеть, всего | м3 | 192053 |
| в т.ч. на технологические нужды теплоснабжения | м3 | 9590 |
| населению | м3 | 159089 |
| население, проживающее в жилых домах с полным благоустройством | м3 | 159089 |
| бюджетным потребителям | м3 | 16158 |
| прочим потребителям |  | 7216 |

Протяженность водопроводных сетей составляет 7,2м. Физический  износ водопровода составляет около 80%. Ввод в эксплуатацию 1952.

Водоотведение: Существующая система канализации полностью обеспечивает прием сточных вод. Протяжённость канализационной сети города 5,07км. Физический износ

канализационной сети составляет около 76%. Ввод в эксплуатацию 1967.

Канализационно – насосная станция, (здание насосной) год постройки 1988, пропуск сточных вод за год 243611 м3.

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов

Сбор твердых бытовых отходов (ТБО) на территории сельского поселения «Даурское» осуществляется в благоустроенном жилом фонде, не оборудованном мусоропроводами,  в металлические контейнеры объемом 1 м3. На территории  благоустроенных жилых домах установлено 14 контейнеров.  В местах скопления жителей  установлено 53 урны.

Удаление ТБО с территории  осуществляет ИП «Юшин» автомобильным транспортом. Задействовано 1 единица  грузового автотранспорт.

Вывоз ТБО осуществляет путем заключения договоров с юридическими лицами

Перспектива развития коммунальной инфраструктуры

сельского поселения «Даурское»

Система теплоснабжения сельского поселения

В целом по сельскому поселению «Даурское» до 2020 года общий прирост объемов суммарного теплопотребления учреждений социально-бытового обслуживания 251,1 Гкал/год. Ввод в эксплуатацию детского сада на территории сельского поселения.

В связи с этим  в связи с этим будет произведена прокладка т/трассы Д-76 от ТК (школа) до ввода в здание под детский сад протяженностью 190 м.;

Кроме этого в целях обеспечения надежности и повышения качества теплоснабжения объектов, предусматривается провести мероприятия по капитальному ремонту теплотрасс с применением теплоизолятора, который  является хорошей защитой от коррозии, что позволяет увеличить срок эксплуатации теплосетей, повышает качество выполненных работ.

Мероприятия по ремонту теплотрасс с применением теплоизоляции необходимо провести на следующих участках:

- от УК - 9 до ДОС 750;

- от УК – 24 до ДОС 7910 с устройством вводов в ДОС 567,569;

- от ЖКХ до УК – 16;

- от ТК (школа) – 27 до УТ – 13;

- от УТ – 13 до УК 9;

- 01 УК – 9 до ТК – 4;

- реконструкция теплотрассы от ТК-24 до ТК-25, замена трубы. Д- 159мм на  Д-125мм;

- от СК до узла ввода ДОС 790, Д-108мм, 70м.;

- от ТК-4 до ТК-5,6 ДОС 700,701, 150м. Д-133мм;

- от ТК-24 до узла ввода ДОС 751, 50м. Д-108мм;

- от ТК-24 до узла ввода здания кадетского корпуса, 70м., Д-50мм;

- укладка трубопровода от ТК-12 до узла ввода ДОС 600 на глубину до 3м. в лотки, 45м., Д-89мм;

- от ТК-11 до узла ввода ДОС 604, протяженностью 45м., Д-89мм;

- от ТК до узла ввода 645, 45м., Д-89мм;

- от ТК-3 до узла ввода ДОС 723,протяженностью 45м., Д-89мм;

- замена внутридомовой системы отопления семи многоквартирных домов (ДОС № 568, 569, 700, 701, 723. 751. 645)

Система водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Даурское»

Водоснабжение сельского поселения  осуществляется из водопроводной сети от существующей водозаборной станции.

В целях обеспечения потребителей сельского поселения «Даурское» качественным водоснабжением и водоотведением необходимо реализовать следующие мероприятия

- перебурка двух скважин:

- реконструкция трассы Д-219»

- замена водопровода от УК - 9 до ДОС 750;

- замена водопровода от УК – 24  до ДОС 790;

- реконструкция водопровода от ЖКХ до УК – 16;

- замена водопровода от ТК (школа) – 27 до УТ – 13;

-  замена водопровода от УТ – 13 до УК 9;

-  замена водопровода от УК – 9 до ТК – 4;

- реконструкция водопровода от ТК-24 до ТК-25, замена трубы. Д- 159мм на  Д125мм;

- замена водопровода от СК до узла ввода ДОС 790, Д-108мм, 70м.;

- замена водопровода от ТК-4 до ТК-5,6 ДОС 700,701, 150м. Д-133мм;

- замена водопровода от ТК-24 до узла ввода ДОС 751, 50м. Д-108мм;

- замена водопровода от ТК-11 до узла ввода ДОС 604,  45м., Д-89мм;

- замена водопровода от ТК до узла ввода 645, 45м., Д-89мм;

-замена трубопровода от ТК-3 до узла ввода ДОС 723, 45м., Д-89мм;

- ремонт внутридомовой системы водоснабжения шести многоквартирных домов (ДОС № 568, 569, 700, 701, 723, 751);

- укладка водопровода от скважины № 11 да камеры № 6;

- замена внутридомовой системы канализации пяти многоквартирных дома;

- замена насосного агрегата на КНС.

Для снижения удельного водопотребления в домах необходимо предусмотреть установку водосберегающей арматуры, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению.

Повышение надежности системы бытовой канализации предусматривается замена системы канализации в пяти многоквартирных домах, модернизации и замены изношенных сетей.

Работы предполагается проводить за счет средств местного бюджета, предоставления поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в размере 32 773 000 руб.

Вывоз твердых бытовых отходов

В рамках реализации схемы санитарной очистки территории сельского поселения «Даурское» планируется:

- провести ограждение металлических контейнеров.

Данные мероприятия приведет к улучшению состояния территории сельского поселения.

Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Основной целью программы является обеспечение комфортных условий проживания населения сельского поселения «Даурское».

Условием достижения цели является решение следующих основных задач:

-  модернизация системы коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям;

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность, создание благоприятных условий для проживания горожан.

Сроки реализации: на период до 2020 года.

Для решения задач Программы предполагается использование средств, полученных за счет установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение. Пересмотр тарифов и надбавок производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной Программы развития сельского поселения «Даурское» основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Изменения в Программе и сроках ее реализации могут быть пересмотрены по

предложению организации коммунального комплекса, Администрации сельского поселения «Даурское».

Система программных мероприятий

- Организационные мероприятия

| № пп | Мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выдача технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию коммунальной инфраструктуры сельского поселения | Администрация сельского поселения «Даурское» |
| 2 | Разработка инвестиционных программ развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения | Организации коммунального комплекса |
| 3 | Расчет финансовых потребностей по инвестиционной программе, надбавок и тарифов: - надбавки к ценам (тарифам) для потребителей; - надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса; | Администрация сельского поселения «Даурское», РСТ |
| 4 | Анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Администрация сельского поселения «Даурское» |
| 5 | Утверждение инвестиционных программ, установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей | Администрация сельского поселения «Даурское», РСТ |
| 6 | Заключение договора между Администрацией сельского поселения и организациями коммунального хозяйства, определяющего условия реализации инвестиционных программ | Администрация сельского поселения «Даурское» Организации коммунального комплекса |
| 7 | Заключение договоров с потребителями товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Организации коммунального комплекса |
| 8 | Мониторинг исполнения инвестиционной программы сельского поселения «Даурское» | Администрация сельского поселения «Даурское» |
| 9 | Публикация информации о тарифах и надбавках, инвестиционных программах и результатах мониторинга их выполнения | Администрация сельского поселения «Даурское» |

2. Развитие объектов коммунальной инфраструктуры

Суммы финансирования по мероприятиям указаны ориентировочно и будут

уточнены при разработке и утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Развитие системы теплоснабжения

| Мероприятия | Ожидаемая стоимость | Ожидаемый срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Замена теплотрассы от УК - 9 до ДОС 750 | 350 000 | 2011г. |
| -Замена теплотрассы от УК – 24 до ДОС 790 с устройством вводов в ДОС 567,569; | 350 000 | 2011г. |
| Реконструкция теплотрассы от ЖКХ до УК – 16; | 350 000 | 2011г. |
| Замена теплотрассы от ТК (школа) – 27 до УТ – 13 | 350 000 | 2013г. |
| Замена теплотрассы от УТ – 13 до УК 9 | 350 000 | 2014г. |
| Замена теплотрассы от УК – 9 до ТК – 4 | 250 000 | 2014г. |
| Реконструкция теплотрассы от ТК-24 до ТК-25, замена трубы Д- 159мм на Д-125мм; | 470 000 | 2015г. |
| Замена теплотрассы от СК до узла ввода ДОС 790, Д-108мм, 70м | 350 000 | 2015г. |
| Замена теплотрассы от ТК-4 до ТК-5,6 ДОС 700,701, 150м. Д-133мм | 370 000 | 2016г. |
| Замена теплотрассы от ТК-24 до до узла ввода ДОС 751, 50м. Д-108мм | 350000 | 2016г. |
| Замена Теплотрассы от ТК-24 до узла ввода здания кадетского корпуса, 70м., Д-50мм | 350 000 | 2017г. |
| Укладка трубопровода от ТК-12 до узла ввода ДОС 600 на глубину до 3м. в лотки, 45м.,Д-89мм | 350 000 | 2017г. |
| Замена теплотрассы от ТК-11 до узла ввода ДОС 604, протяженностью 45м., Д-89мм | 250 000 | 2018г. |
| Замена теплотрассы от ТК до узла ввода 645, 45м., Д-89мм | 350 000 | 2011г. |
| Замена теплотрассы от ТК-3 до узла ввода ДОС 723,протяженностью 45м., Д-89мм | 250 000 | 2012г |
| Замена внутридомовой системы отопления семи Многоквартирных домов ДОС № 568 ДОС № 569 ДОС№ 700 ДОС № 701 ДОС № 723 ДОС № 751 ДОС № 645 | 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 800 000 1 700 000 1 700 000 1 500 000 | 2012 2013 2014 2015 2016 2011г. 2017г. |

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

| Наименование мероприятий | Стоимость | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| Перебурка двух скважин: | 2 000 000 | 2011г. |
| Реконструкция водопровода Д-219 |  |  |
| Ззамена водопровода от УК - 9 до ДОС 750 | 100 000 | 2011г. |
| Замена водопровода от УК – 24 до ДОС 790 | 100 000 | 2011г. |
| Реконструкция водопровода от ЖКХ до УК – 16 | 130 00 | 2011г. |
| Замена водопровода от ТК(школа) – 27 до УТ – 13 | 250 000 | 2012г. |
| Замена водопровода от УТ – 13 до УК 9 |  | 2019. |
| Замена водопровода от УК – 9 до ТК – 4 |  | 2018г. |
| Реконструкция водопровода от ТК-24 до ТК-25, замена трубы Д- 159мм на Д-125мм | 450 000 | 2020г. |
| Замена водопровода от СК до узла ввода ДОС 790, Д-108мм, 70м. | 350 000 | 2020г. |
| Замена водопровода от ТК-4 до ТК-5,6 ДОС 700,701, 150м. Д-133мм | 350 000 | 2017г. |
| Замена водопровода от ТК-24 до узла ввода ДОС 751, 50м. Д-108мм | 350 000 | 2016г. |
| Замена водопровода от ТК-11 до узла ввода ДОС 604, 45м., Д-89мм | 270 000 | 2013 |
| Замена водопровода от ТК до узла ввода 645, 45м., Д-89мм | 100 000 | 2011г. |
| Замена трубопровода от ТК-3 до узла ввода ДОС 723, 45м., Д-89мм | 350 000 | 2014г. |
| Ремонт внутридомовой системы водоснабжения и семи многоквартирных домов ДОС № 568 ДОС 569 ДОС 700 ДОС 701 ДОС 751 ДОС 723 ДОС 645 | 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 | 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2011г. 2016г. 2017г. |
| Замена внутридомовой системы канализации пяти многоквартирных дома; | 3 000 000 | До 2020г. |
| - укладка водопровода от скважины № 11 до камеры №6 | 2015г. | 2016г. |
| Замена внутридомовой системы канализации пяти многоквартирных дома; ДОС № 568 ДОС 569 ДОС 700 ДОС 701 ДОС 751 ДОС 723 ДОС 645 | 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 | 2012г. |
| Замена насосного агрегата на КНС. | 150 000 | 2014г. |

Ресурсное обеспечение Программы

Для достижения цели и решения задач Программы в зависимости от конкретной ситуации могут применяться следующие источники финансирования:

федеральный бюджет, краевой бюджет, бюджет сельского поселения собственные средства предприятий, заемные средства. Организации коммунального комплекса должны разработать инвестиционные программы, произвести расчет финансовых потребностей для их реализации и представить их в Администрацию сельского поселения «Даурское».Проект инвестиционной программы и расчеты направляются в Администрацию сельского поселения, которая рассматривает инвестиционные программы и выходит с предложением в Совет сельского поселения об утверждении инвестиционных программ.

Организация управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным, максимально

прозрачным и обеспечиваться достоверной информацией по сопоставимым

критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

Исполнители основных мероприятий – ООО «Коммунальник».

Контроль за реализацией Программы осуществляют сельское поселение «Даурское», а именно:

общий контроль;

контроль сроков реализации программных мероприятий.

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

обеспечение скоординированной реализации Программы;

обеспечение эффективного и целевого использования финансовых ресурсов.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных

программ организаций коммунального комплекса проводится Администрацией

сельского поселения «Даурское» в целях обеспечения тепло-, водоснабжения, водоотведения.

Ожидаемые результаты реализации Программы

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Даурское», снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния сельской окружающей среды.

Развитие системы теплоснабжения

- повышение надежности и качества теплоснабжения,

- снижение износа тепловых сетей.

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

повышение надежности водоснабжения и водоотведения,

повышение экологической безопасности ,

соответствие параметров качества питьевой воды на станциях водоочистки

снижение уровня потерь воды.

Бытовые отходы

улучшение санитарного состояния территории,

улучшение экологического состояния сельского поселения,

обеспечение надлежащего сбора и вывоза биологических отходов.

________________________________