СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

НИЖНЕГАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРЕЩАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

28.10.2014										       №  53/14

# О внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО «Нижнегалинское сельское поселение»

В соответствии с Решением Земского Собрания Верещагинского муниципального района от 29.11.2007 № 44/547 «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность на территории Верещагинского муниципального района», руководствуясь Уставом МО «Нижнегалинское сельское поселение», в целях устранения технических ошибок текстовой части Правил землепользования и застройки МО «Нижнегалинское сельское поселение»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ:

- Внести в Правила землепользования и застройки МО «Нижнегалинское сельское поселение», утвержденные решение Совета депутатов Нижнегалинского сельского поселения от 30.05.2014 № 38/9 следующие изменения:

1.1. В статье 58 части 3 Главы 10 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, иных объектов недвижимости изложить в новой редакции:

| 1 | Минимальная площадь земельного участка ЛПХ [27] | га | 0,1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Минимальная площадь земельного участка ИЖС [27]: на застроенных территориях на свободных территориях | га га | 0,035 0,04 |
| 2 | Максимальная площадь земельного участка для ведения ЛПХ [27]: д. Нижнее Галино остальные населенные пункты | га га | 0,30 0,50 |
| 3 | Максимальная площадь земельного участка ИЖС [27] | га | 0,20 |
| 4 | Минимальная площадь земельного участка под огородничество | га | 0,01 |
| 5 | Максимальная площадь земельного участка под огородничество | га | 0,30 |
| 6 | Минимальная ширина земельного участка | м | 17 |
| 7 | Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц (или в соответствии с Проектом планировки территории) [20] | м | 5 |
| 8 | Минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов (или в соответствии с Проектом планировки территории) [20] | м | 3 |
| 9 | Минимальное расстояние от жилого дома до границы соседнего участка [20] | м | 3 |
| 10 | Минимальное расстояние от прочих построек (парников, навесов, стационарной емкости для воды, навеса для автомобиля, открытой стоянки, гаража, погреба, уборной, бань, саун и др. кроме конюшен для разведения мелкого скота и птицы для семейного потребления) до границы соседнего участка. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований [12] | м | 1 |
| 11 | Минимальное расстояние конюшен для разведения мелкого скота и птицы для семейного потребления до границы соседнего участка [20] | м | 4 |
| 12 | Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках [20] | м | 6 |
| 13 | Максимальный процент застройки земельного участка [12] | % | 70 |
| 14 | Максимальная высота ограждения (сетчатого или решетчатого) со стороны смежных земельных участков [29] | м | 1,8 |
| 15 | Максимальная высота ограждения земельного участка со стороны улиц (допускается сплошное ограждение) | м | 2 |
| 16 | Минимальное расстояние от стволов высокорослых деревьев (высота от 20 м и выше) до границы соседнего участка [20] | м | 4 |
| 17 | Минимальное расстояние от стволов среднерослых деревьев (высота от 5 до 20 м) до границы соседнего участка [20] | м | 2 |
| 18 | Минимальное расстояние от кустарника до границы соседнего участка [20] | м | 1 |
| 19 | Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе блокированными домами и жилыми строениями из древесины, каркасных ограждающих конструкций из негорючих, трудногорючих и горючих материалов [27] | м | 15 |
| 20 | Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе блокированными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) и из древесины, каркасных ограждающих конструкций из негорючих, трудногорючих и горючих материалов [27] | м | 10 |
| 21 | Этажность, включая подвал и мансарду [20] | этаж | 3 |
| 22 | Максимальная высота основного здания от уровня земли до конька кровли | м | 11 |
| 23 | Максимальная высота для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли до конька скатной кровли до низа скатной кровли Исключения: шпили, башни, флагштоки | м м м | 4 7 3,5 Без ограничений |

2. Пункт 27 Раздела «Основные источники информации» изложить в новой редакции:

«27 Решение Земского Собрания Верещагинского муниципального района от 29.11.2007 № 44/547 «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность на территории Верещагинского муниципального района».

3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования.

4.Обнародовать настоящее решение путем его помещения в подшивки, которые находятся в библиотеках и административных зданиях д. Нижнее Галино, д. Комары, а также разместить  на официальном Интернет сайте Верещагинского муниципального района www.veradm.ru.

5.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу    сельского поселения – главу администрации Нижнегалинского сельского поселения Соловьева П.Г.

Председатель Совета депутатов

Нижнегалинского сельского поселения				П.А.Мартюшев

Глава сельского поселения-

Глава администрации Нижнегалинского

сельского поселения							    П.Г. Соловьев