АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -

ЛАШМАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАСИМОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 октября 2015 г.                                                                              N 123

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ЛАШМАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

На основании Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения", на основании Устава Лашманского сельского поселения администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Лашманского сельского поселения Касимовского муниципального района Рязанской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального образования - Лашманское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области.

Глава муниципального образования –

Лашманского сельского поселения                                               И.С.Баранов

«Схема водоснабжения и водоотведения Лашманского сельского поселения Касимовского муниципального района Рязанской области до 2024года»

ООО «ОбщеСтроительный Альянс»

УТВЕРЖДАЮ:

Администрация

МО «Лашманское сельское поселение

Касимовского муниципального района

Рязанской области

Глава				И. С. Баранов

М.П.

2015г.

Содержание.

| ВВЕДЕНИЕ | 7 |  |
| --- | --- | --- |
| ПАСПОРТ СХЕМЫ | 8 |  |
| 1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 10 |  |
| 1.1Технико-экономическое состояние централизованных систем | 10 |  |
| водоснабжения. |  |  |
| 1.1.1Система и структура водоснабжения с делением территорий на | 10 |  |
| эксплуатационные зоны. |  |  |
| 1.1.2Территории, не охваченные централизованными системами | 11 |  |
| водоснабжения. |  |  |
| 1.1.3Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и | 11 |  |
| нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем |  |  |
| водоснабжения. |  |  |
| 1.1.4 Результаты технического обследования централизованных | 11 |  |
| систем водоснабжения. |  |  |
| 1.1.5 Существующие технические и технологические решения по | 13 |  |
| предотвращению замерзания воды. |  |  |
| 1.1.6 Перечень лиц владеющих объектами централизованной системой | 13 |  |
| водоснабжения. |  |  |
| 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения. | 14 |  |
| 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития | 14 |  |
| централизованных систем водоснабжения. |  |  |
| 1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения | 15 |  |
| в зависимости от различных сценариев развития поселения. |  |  |
| 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической | 16 |  |
| воды. |  |  |
| 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку | 16 |  |
| структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при |  |  |
| ее производстве и транспортировке |  |  |
| 1.3.2 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам | 16 |  |
| водоснабжения. |  |  |
| 1.3.3 Структурный баланс реализации воды по группам абонентов. | 17 |  |
| 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и | 18 |  |
| расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления |  |  |
| коммунальных услуг. |  |  |
| 1.3.5 Существующие системы коммерческого учета воды и планов по | 19 |  |
| установке приборов учета. |  |  |
| 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы | 19 |  |
| водоснабжения поселения. |  |  |
| 1.3.7 Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных | 20 |  |
| сценариев развития поселения. |  |  |

| 1.3.8 | Описание централизованной системы горячего водоснабжения. | 20 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды. | 21 |  |
| 1.3.10 Описание территориальной структуры потребления воды. | 21 |  |
| 1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам | 21 |  |
| абонентов. |  |  |
| 1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее | 22 |  |
| транспортировке. |  |  |
| 1.3.13 | Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения по группам | 22 |  |
| абонентов. |  |  |
| 1.3.14 | Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений. | 24 |  |
| 1.3.15 | Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей | 24 |  |
| организации. |  |  |
| 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации | 24 |  |
| объектов централизованных систем водоснабжения. |  |  |
| 1.4.1 | Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с | 25 |  |
|  | разбивкой по годам. |  |  |
| 1.4.2 | Технические обоснования основных мероприятий. | 25 |  |
| 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к | 26 |  |
| выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения. |  |  |
| 1.4.4 | Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и | 26 |  |
|  | систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, |  |  |
|  | осуществляющих водоснабжение. |  |  |
| 1.4.5 | Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами | 26 |  |
| учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду. |  |  |
| 1.4.6 | Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по | 26 |  |
| территории поселения. |  |  |
| 1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных | 27 |  |
| башен. |  |  |
| 1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных | 27 |  |
| систем горячего, холодного водоснабжения. |  |  |
| 1.4.9 Карты существующего и планируемого размещения объектов | 27 |  |
| централизованных систем водоснабжения. |  |  |
| 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, | 27 |  |
| реконструкции и модернизации объектов централизованных систем |  |  |
| водоснабжения. |  |  |
| 1.5.1 | Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн | 27 |  |
| предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных |  |  |
| систем водоснабжения при сбросе промывных вод. |  |  |
| 1.5.2 | Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду | 28 |  |

| При | реализации мероприятий по снабжению и хранению химических |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| реагентов, используемых в водоподготовке. |  |  |
| 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, | 29 |  |
| реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем |  |  |
| водоснабжения. |  |  |
| 1.7 Целевыепоказатели развития централизованных систем | 30 |  |
| водоснабжения. |  |  |
| 1.7.1 Показатели качества питьевой воды. | 30 |  |
| 1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения. | 30 |  |
| 1.7.3 Показатели качества обслуживания абонентов. | 30 |  |
| 1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при | 31 |  |
| транспортировке. |  |  |
| 1.7.5 | Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной | 31 |  |
| программы и их эффективности – улучшение качества воды. |  |  |
| 1.7.6 | Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной | 32 |  |
| власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и |  |  |
| нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального |  |  |
| хозяйства. |  |  |
| 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ. | 32 |  |
| 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения. | 32 |  |
| 2.1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на | 32 |  |
| территории поселения и деление территории на эксплуатационные зоны. |  |  |
| 2.1.2 Результаты технического обследования централизованной системы | 33 |  |
| водоотведения. |  |  |
| 2.1.3 Технологические зоны водоотведения. Зоны централизованного и | 33 |  |
| нецентрализованного водоотведения. |  |  |
| 2.1.4 | Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных | 33 |  |
| сооружениях существующей централизованной системы водоотведения. |  |  |
| 2.1.5 | Состояние и функционирование канализационных сетей. | 34 |  |
| 2.1.6 | Безопасность и надежность объектов централизованной системы | 34 |  |
| водоотведения. |  |  |
| 2.1.7 | Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему | 34 |  |
| водоотведения на окружающую среду. |  |  |
| 2.1.8 | Территории муниципального образования, не охваченные | 34 |  |
| централизованной системой водоотведения. |  |  |
| 2.1.9 | Существующие технические и технологические проблемы системы | 35 |  |
| водоотведения поселения. |  |  |
| 2.2Балансы сточных вод в системе водоотведения. | 35 |  |
| 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему | 35 |  |

| водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2 Фактический приток неорганизованного стока по технологическим | 35 |  |  |
| зонам водоотведения. |  |  |  |
| 2.2.3 Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета | 35 |  |  |
| принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих |  |  |  |
| расчетов. |  |  |  |
| 2.2.4 Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления | 35 |  |  |
| сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим |  |  |  |
| зонам. |  |  |  |
| 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную | 35 |  |  |
| систему водоотведения поселения, с учѐтом различных сценариев. |  |  |  |
| 2.3 Прогноз объема сточных вод. | 36 |  |  |
| 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в | 36 |  |  |
| централизованную систему водоотведения. |  |  |  |
| 2.3.2 Структура централизованной системы водоотведения. | 36 |  |  |
| 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений. | 36 |  |  |
| 2.3.4 Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов | 37 |  |  |
| централизованной системы водоотведения. |  |  |  |
| 2.3.5 Резервы производственных мощностей очистных сооружений системы | 37 |  |  |
| водоотведения и возможности расширения зоны их действия. |  |  |  |
| 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации | 37 |  |  |
| объектов централизованной системы водоотведения. |  |  |  |
| 2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития | 37 |  |  |
| централизованной системы водоотведения. |  |  |  |
| 2.4.2 Основные мероприятия по реализации схем водоотведения. | 38 |  |  |
| 2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем | 38 |  |  |
| водоотведения. |  |  |  |
| 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к | 38 |  |  |
| выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения. |  |  |  |
| 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об | 38 |  |  |
| автоматизированных системах управления режимами водоотведения на |  |  |  |
| объектах организаций, осуществляющих водоотведение. |  |  |  |
| 2.4.6 Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории | 39 |  |  |
| поселения и расположения намечаемых площадок под строительство |  |  |  |
| сооружений водоотведения и их обоснование. |  |  |  |
| 2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений | 39 |  |  |
| централизованной системы водоотведения. |  |  |  |
| 2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной | 40 |  |  |
| системы водоотведения. |  |  |  |
| 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и | 41 |  |  |
| реконструкции объектов централизованной системы водоотведения. |  |  |  |
| 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов | 41 |
| загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные |  |
| объекты и на водозаборные площади. |  |
| 2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, | 41 |
| при утилизации осадков сточных вод. |  |
| 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, | 41 |
| реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы |  |
| водоотведения. |  |
| 2.7 Целевые показатели развития централизованной системы | 42 |
| водоотведения. |  |
| 2.7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения. | 42 |
| 2.7.2Показатели качества обслуживания абонентов. | 43 |
| 2.7.3 Показатели качества очистки сточных вод. | 43 |
| 2.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке | 43 |
| сточных вод. |  |
| 2.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной | 44 |
| программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод. |  |
| 2.7.6 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной | 44 |
| власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и |  |
| нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального |  |
| хозяйства. |  |
| 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной | 44 |
| Системы |  |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2024 года МО Лашманское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утвержденного Главой администрации МО Лашманское сельское поселение, генерального плана МО Лашманское сельское поселение;

- Программы социально-экономического развития сельского поселения на 2014 –

2016 годы;

и в соответствии с требованиями:

-Постановления №782 от 5 сентября 2013г. Правительства РФ «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в МО Лашманское сельское поселение.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы, станции водоподготовки, насосные станции, магистральные и разводящие сети водопровода;

– в системе водоотведения – разводящие сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

  - условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств областного, местного бюджетов и внебюджетных средств (средств от прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства).

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения МО Лашманское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области на 2014 – 2024 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Администрация МО Лашманское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области. Местонахождение проекта Россия, Рязанская область, Касимовский район, п. Лашма, ул. Комсомольская, д.2Б.

Нормативно-правовая  база  для  разработки  схемы  -  Федеральный  закон  от  07

декабря 2011 года № 416-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330

2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; утвержденные распоряжением Министерства экономики от 24.03.2009г № 22-РМ;

-Постановления №782 от 5 сентября 2013г. Правительства РФ «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2024 года;

– увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

– повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

– снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

– строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц МО Лашманское сельское поселение;

– строительство новых сетей водоснабжения и очистных сооружений;

– строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

– модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

– установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2015 по 2024 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства - 2015-2017 годы:

- проект водоснабжения городского поселения; - строительство новых водоводов для обеспечения водой оставшейся части населения; Второй этап строительства- 2018-2024 годы:

- строительство станции водоподготовки на водозаборах; - строительство новых магистральных водоводов.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 202283,095 тыс. руб., в том числе: 89631,129 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению; 112651,966 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств областного, местного бюджетов и внебюджетных средств (средств от прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства).

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

  - Создание современной коммунальной инфраструктуры населенных пунктов.

  - Повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям.

  - Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

  - Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

6. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации МО Лашманское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области.

1.	ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

1.1Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.

1.1.1 Системы и структуры водоснабжения поселения и деление территорий на эксплуатационные зоны.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности городского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

На территории МО Лашманское сельское поселение имеется один населенный пункт –поселок Лашма. На его территории проживает 1684 человека.

Источником водоснабжения МО Лашманское сельское поселение являются подземные воды.

В настоящее время на территории поселка Лашма имеются слаборазвитые системы водоснабжения и водоотведения. Для горячего водоснабжения, потребители используют водонагреватели. Водоснабжение населенного пункта осуществляется от артезианских скважин, с подачей в сеть потребителям через водонапорные башни. Для части жителей обеспечение водоснабжением осуществляется из придомовых колодцев.

Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Некоторые водопроводные сети находятся в аварийном состоянии.

Для создания запаса воды и напора в сетях на территории сельского поселения имеются четыре водонапорные башни.

Протяженность разводящих сетей водопровода в населенном пункте составляет 30,0 км., преимущественно стальными трубами диаметром 63-93 мм. Износ водопроводных сетей составляет около 95%. Возникла необходимость перекладки большей части участков водопровода.

На территории сельского поселения есть в наличии очистные сооружения. Качество воды, подаваемой потребителям от артезианских скважин,

контролируется по показателям и не может отвечать полностью требованиям документа «Гигиенические нормативы качества воды предназначенной для потребления человеком», утвержденного Роспотребнадзором 19.12.2006 года.

Горячее централизованное водоснабжение на территории сельского поселения отсутствует.

Эксплуатацию сетей водоснабжения на территории МО Лашманское сельское поселение осуществляет ООО «АРТТЕХНОЛОДЖИ». Имущество предприятия передано ООО «АРТТЕХНОЛОДЖИ» администрацией МО Лашманское сельское поселение право на праве договора о безвозмездном пользовании.

1.1.2Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения.

На данный момент на территории МО Лашманское сельское поселение не имеется населенных пунктов, которые не обеспечены централизованными системами водоснабжением.

1.1.3 Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения, перечень централизованных систем водоснабжения.

Эксплуатацию сетей водоснабжения на территории МО Лашманское сельское поселение осуществляет ООО «АРТТЕХНОЛОДЖИ». Имущество предприятия находится в муниципальной собственности администрации сельского поселения, право на имущество закреплено за предприятием на праве договора о безвозмездном пользовании.

1.1.4 Результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения.

А) Состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Населенный пункт  п. Лашма, централизованным водоснабжением обеспечен. Водоснабжение осуществляется от артезианских скважин, размещенных в границах сельского поселения. Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований.

Б) Существующие сооружения очистки и подготовки воды:

Очистные сооружения на сетях водопровода есть в наличии. Качество воды, подаваемой потребителям от артезианских скважин, контролируется по показателям, и отвечает требованиям документа «Гигиенические нормативы качества воды предназначенной для потребления человеком», утвержденного Роспотребнадзором 19.12.2006 года.

В) Состояния и функционирование существующих насосных централизованных станций:

Населенный пункт  п. Лашма, централизованным водоснабжением обеспечен. Водоснабжение осуществляется от артезианских скважин, размещенных в границах сельского поселения. Все водозаборные комплексы находятся в удовлетворительном состоянии. Население обеспечивается водой от пяти артезианских скважин, на каждой из которых установлен насос.

Для создания запаса воды и напора в сетях на территории сельского поселения имеются четыре водонапорные башни.

Основные характеристики насосов приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Насосные станции, насосы |
| --- |
| Насосная станция | Насос (тип, модель) | Кол-во (шт) | Производительность (м3/час) | Режим работы (ч) | Расход эл.энергии (кВт/ч за 2014г.) |
| Артскважина п. Лашма, ул.Кирова | ЭЦВ 8-25-125 | 1 | 25 | резерв |  |
| Артскважина | ЭЦВ 8-25-125 | 1 | 25 | Летний период |  |
| Артскважина | ЭЦВ 8-25-125 | 3 | 25 | 24 | 750000 |
| Водонапорная башня, ул. Больничная; ул. Комсомольская |  | 4 |  |  |  |
| Водозаборный узел; ул. Акишинский Карьер, ул. Свердлова | ЭЦВ 8-25-125 |  |  |  |  |

Г) Состояние и функционирование водопроводных сетей систем водоснабжения.

Протяженность разводящих сетей водопровода в населенных пунктах составляет 30,0км. преимущественно стальными трубами диаметром 63-93 мм. Износ водопроводных сетей составляет около 95%. Возникла необходимость перекладки большей части участков водопровода.

В 2006 году проведена реконструкция водопроводной сети по ул. Ленина, взамен разрушенной длиной 1752м. Водопроводная сеть хозяйственно-питьевая из труб ПНД 110с питьевая ГОСТ 18599-93* и частично из труб ПНД ГОСТ 10704-91.

Основные данные по водопроводным сетям, представлены в таблице 2.

Таблица 2

| Населенный пункт |  | Протяженность водопровода, | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | М |  |
| МО «Лашманское сельское |  | 2000 – чугун | 100 |
| поселение» |  | 5000 – полиэтилен |  |
| ИТОГО |  | 7000 | - |

Д) Существующие технические и технологические проблемы.

- высокий процент износа разводящих сетей, который достигает 95%;

-отсутствие подключения всех жителей населенного пункта к сетям централизованного водоснабжения.

Е) Централизованная система горячего водоснабжения.

На территории МО «Лашманское сельское поселение» отсутствует централизованное горячее водоснабжение.

1.1.5 Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

Территория МО «Лашманское сельское поселение» не относится к территориям вечномерзлых грунтов. В связи с чем в сельском поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

1.1.6 Перечень лиц владеющих объектами централизованной системой водоснабжения.

Собственником сетей водоснабжения на территории МО «Лашманское сельское поселение» является  администрация МО «Лашманское сельское поселение». Эксплуатацию сетей водоснабжения на территории МО «Лашманское сельское поселение» осуществляет ООО «АРТТЕХНОЛОДЖИ». Имущество предприятия передано ООО «АРТТЕХНОЛОДЖИ» администрацией МО «Лашманское сельское поселение» право на праве договора о безвозмездном пользовании.

1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения.

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Централизованным водоснабжением МО «Лашманское сельское поселение» обеспечено.

Протяженность разводящих сетей водопровода в населенных пунктах составляет 30,0 км преимущественно стальными трубами диаметром 63-93 мм. Износ водопроводных сетей составляет около 95%. Возникла необходимость перекладки большей части участков водопровода.

Очистные сооружения на водопроводных сетях есть в наличии.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2024 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации сельского поселения: - увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки.

Реализация Схемы водоснабжения должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2024 года и подключения 100% населения МО «Лашманское сельское поселение» к централизованным системам водоснабжения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 3.

Таблица 3

| №п | Населенные пункты | количество | Планируем | количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| /п |  | проживаю | ое | хозяйств |
|  |  | щего | количество |  |
|  |  | населения | населения |  |
|  |  | на 2014г. | на 2023г. |  |
| 1. | п. Лашма | 1684 | 2100 |  |
|  | ИТОГО | 1684 | 2100 |  |

- динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (до 2024 года) должна составить 302,6 м3/сут.

В соответствии с требованиями нормативов все источники питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зоны должны включать территорию источника водоснабжения в месте забора воды и состоять из трех поясов – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный ресурс и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Для системы поливочного водопровода следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

В целях надежного обеспечения населения МО «Лашманское сельское поселение» питьевой водой в достаточном количестве предлагается выполнить следующие мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации на строительство новых водопроводных сетей в МО «Лашманское сельское поселение»;

- строительство очистных сооружений производительностью до 1,0 тыс.м3 в п. Лашма;

- реконструкция разводящих водопроводных сетей в  п. Лашма;

- реконструкция водонапорных башен;

- строительство водопроводных сетей в новых кварталах застройки;

- внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах.

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения.

Поселок Лашма обеспечен централизованным водоснабжением. Водоснабжение населенного пункта осуществляется от артезианских скважин, размещенных в границах сельского поселения. Все водозаборные комплексы находятся в удовлетворительном состоянии.

Население обеспечивается водой от пяти артезианских скважин, на каждой из которых установлен насос. Для части жителей обеспечение водоснабжением осуществляется из придомовых колодцев.

Также для части жителей обеспечение водоснабжением осуществляется из придомовых колодцев, а также из водоразборных колонок.

Мероприятия по развитию системы централизованного водоснабжения включают проектирование и строительство очистных сооружений производительностью до 1,0 тыс. м3 в  п. Лашма, строительство новых и реконструкция существующих разводящих сетей водопровода, а также реконструкция всех водонапорных башен. До конца расчетного срока необходимо обеспечить всех новых абонентов, подключенных к сетям водоснабжения, приборами учета. Так же планируется установить на всех насосных станциях частотные регуляторы.

- Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

  - Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее

производстве и транспортировке.

Таблица 3.

| Показатели | 2014 |
| --- | --- |
| Поднято воды, м3/год | 85500 |
| Вода использованная потребителем, м3/год | 77250 |
| Потери воды, м3/год | 8250 |
| Собственные нужды, м3/год | 0 |
| Население, м3/год | 69240 |
| Бюджетные организации, м3/год | 7960 |
| Прочие организации, м3/год | - |

Централизованное горячее водоснабжение на территории МО «Лашманское сельское поселение» отсутствует.

1.3.2 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения.

На территории МО «Лашманское сельское поселение» находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением, сети водоснабжения которых эксплуатируются ООО «АРТТЕХНОЛОДЖИ».

Баланс подачи питьевой воды на территории МО «Лашманское сельское поселение» см. табл. 4.

Таблица 4

| Технологическая зона | Населенные пункты | Потребление.2014г. |
| --- | --- | --- |
| МО «Лашманское сельское |  |  |
| поселение» |  |  |
|  | п. Лашма | 77250 |
|  | Итого | 77250 м3 |

  - Структурный баланс реализации воды по группам абонентов.

- связи с тем, что данные о фактическом потреблении воды по группам абонентов отсутствуют, структурный баланс составлен на основании нормативных данных.

Таблица 5.

| №№ |  |  | Группы абонентов |  | Норма |  | Современное состояние – |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  | потребления |  | 2014 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м3/ на чел. |  | Потребителей |  | м3/сут |  |  |
| 1 |  |  | Жилой дом с канализацией, газ. водонагревателем, ванна, унитаз |  | 0,226 |  | 410 |  | 92,66 |  |  |
| 2 |  |  | Жилой дом с канализацией, газ. водонагревателем, ванна, туалет |  | 0,153 |  | 365 |  | 55,84 |  |  |
|  |  |  | Жилой дом с канализацией, газ. водонагревателем, ванна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 0,12 |  | 71 |  | 8,52 |  |  |
|  |  |  | Жилой дом с выгребной ямой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 0,1 |  | 82 |  | 8,2 |  |  |
| 5 |  |  | Жилой дом без выгребной ямы |  | 0,08 |  | 130 |  | 10,4 |  |  |
| 6 |  |  | Жилой дом с водозаборной колонкой |  | 0,06 |  | 15 |  | 0,9 |  |  |
| 7 |  |  | По приборам учета |  |  |  | 450 |  | 15,42 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: |  |  |  | 1523 |  | 191,94 |  |  |
|  |  |  | Бюджетные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Дом интернат |  | 0,035 |  |  |  | 15,5 |  |  |
| 9 |  |  | Культура |  | 0,018 |  |  |  | 6,7 |  |  |
| 10 |  |  | Лашманская участковая |  | 0,020 |  |  |  | 7,77 |  |  |
|  |  |  | больница |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | МОУ Лашманская основная общеобразовательная |  | 0,018 |  |  |  | 2,2 |  |  |
|  |  |  | школа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | МОУ Акишинский детский |  | 0,035 |  |  |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | сад |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | МОУ Лашманский детский сад |  | 0,035 |  |  |  | 0,14 |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  | 32,55 |  |  |
|  |  | Прочие организации: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  | 224,49 |  |  |

Фактическое потребление меньше нормативного в связи с тем, что у большей части абонентов установлены счетчики учета водопотребления и население экономит воду. Для полива необходимо предусмотреть строительство технического водопровода.

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в городском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

В соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:

- жилая застройка с уличными колонками – 60 л/чел. в сутки;

- жилая застройка с дворовыми колонками – 80 л/чел. в сутки;

- жилая застройка с водопроводом и сливной ямой – 120 л/чел. в сутки

- жилая застройка со всеми удобствами –160 л/чел. в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественные учреждения – 18 л на одного работника;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания – 25 л на одного работника;

- предприятия общественного питания -30 л на одно условное блюдо;

- дошкольные образовательные учреждения – 20-35 л на одного ребенка;

- производственно - коммунальные объекты – 40-50 л на одного человека в смену. Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах городского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расчетный расход воды на пожаротушение не учитывается, т.к. пополнение пожарных запасов воды идет за счет снижения подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды (СНиП 2.04.02-84).

Статистические данные о фактическом потреблении воды за последние три года приведены в таблице 6.

Таблица 6.

|  |  |  |  | 2012 |  | 2013 | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднесуточное |  |  | Нет информации |  | Нет информации | 224,49 |  |
|  | потребление воды, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальное суточное |  |  | Нет информации |  | Нет информации | 269,49 |  |
|  | потребление воды,м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |

1.3.5 Существующие системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета.

На данный момент в МО «Лашманское сельское поселение» зарегистрировано 700 абонентов потребления воды, у всех из них установлены счетчики учета воды. На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды.

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

Поселок Лашма обеспечен централизованным водоснабжением.

Таблица 8.

|  | 2014г. |
| --- | --- |
| Установленная мощность | 2040 м3/сут |
| Источников |  |
| водоснабжения |  |
| Фактическое потребление | 224,49 м3/сут |
| (среднесуточное) |  |
| Фактическое потребление | 269,49 м3/сут |
| (максимальносуточное) |  |
| Резерв/дефицит | Резерв +1295,7 м3/сут |

Установленная мощность посчитана с учетом того, что насосы, обеспечивающие население водой технического качества, работают по 24 часа в сутки.

1.3.7 Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения.

Таблица 9.

|  |  |  | 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установл | Планируе |  | Планируем | Резерв/ |
|  | енная | мое |  | ое | дефицит |
|  | мощность | потребление |  | потребление | м3/сут |
|  | источников | (среднесу |  | (максималь |  |
|  | водоснаб | точное) |  | носуточное |  |
|  | жения | м3/сут |  | ) |  |
|  | м3/сут |  |  | м3/сут |  |
| Горячей | - | - |  | - | - |
| Питьевой | 2040 | 279,9 |  | 336,0 | Резерв |
|  |  |  |  |  | +1424,1 |
| технической | - | - |  | - | - |

Если в ближайшие 10 лет не будет внепланового увеличения роста населения, то существующий баланс потребления воды останется без изменения.

1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения.

Централизованная система горячего водоснабжения в МО «Лашманское сельское поселение» отсутствует.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.

Фактическое и ожидаемое потребление воды, приведены в таблице 10. Таблица 10.

|  |  |  |  | Потребление воды 2014г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическое |  |  | Ожидаемое |  |  |
|  | Годовое | Суточное |  | Макс. | Годовое |  | Суточное |  |  | Макс. |
|  | тыс.м3/ | тыс.м3/сут |  | суточное | тыс.м3/сут |  | тыс.м3/сут |  |  | суточное |
|  | сут |  |  | тыс. |  |  |  |  |  | тыс. |
|  |  |  |  | м3/сут |  |  |  |  |  | м3/сут |
| Горячая | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - |
| Питьевая | 77,25 | 0,224 |  | 0,269 | 140,6 |  | 0,336 |  |  | 0,405 |
| Техническая | - | - |  | - | - |  | - |  |  | - |

1.3.10 Описание территориальной структуры потребления воды.

На территории МО «Лашманское сельское поселение» находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением, состоящая из 3-х под зон.

- Ул. Комсомольская – 2 водонапорных башни; ул.Кирова, ул. Школьная – 1 водонапорная башня;1 арт. скважина (резерв);

- Ул. Больничная – 1 водонапорная башня;

- Ул. Акишинский Карьер, ул. Свердлова – 1 насосная станция; 2 арт. скважины; очистные.

Сети водоснабжения которых, эксплуатируются ООО «АРТТЕХНОЛОДЖИ».

1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.

Максимальные расходы воды на водоснабжение на конец 2024г.

Таблица 11

| № | Застройка | Ед.изм. | Кол- | Максимальный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | во | суточный расход |
|  |  |  |  | воды в тыс. |
|  |  |  |  | м3/сут |
| 1 | Население | Чел. | 2100 | 336,0 |
| 2 | Бюджетные организации | Чел. |  | 32,55 |

| 3 |  | Неучтенные | % | 10 |  | 36,8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  | 405,35 |  |  |

1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке.

Таблица 12

|  |  | 2013 |  | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годов. |  | Суточн. | Годов. |  | Суточн. |
|  | Тыс. м3 |  | Тыс | Тыс. м3 |  | Тыс.м3/сут |
|  |  |  | м3/сут |  |  |  |
| Техническая | - |  | - | - |  | - |
| вода, м3 |  |  |  |  |  |  |
| Питьевая | 8,25 |  | - | 0,05 |  | 0,00014 |
| вода, м3 |  |  |  |  |  |  |
| Горячая, м3 | - |  | - | - |  | - |

1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения по группам абонентов.

Таблица 13

| №№ |  |  | Группы абонентов |  | Норма |  | Прогноз на |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  | потребления |  | 2024 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | м3/ на чел. |  | Потребителей |  | м3/сут |  |  |
| 1 |  |  | Жилой дом с канализацией, газ. водонагревателем, ванна, унитаз |  | 0,226 |  | 500 |  | 113,0 |  |  |
| 2 |  |  | Жилой дом с канализацией, газ. водонагревателем, ванна, туалет |  | 0,153 |  | 550 |  | 84,15 |  |  |
|  |  |  | Жилой дом с канализацией, газ. водонагревателем, ванна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 0,12 |  | 200 |  | 24,0 |  |  |
|  |  |  | Жилой дом с выгребной ямой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 0,1 |  | 94 |  | 0,94 |  |  |
| 5 |  |  | Жилой дом без выгребной ямы |  | 0,08 |  | 130 |  | 10,4 |  |  |
| 6 |  |  | Жилой дом с водозаборной колонкой |  | 0,06 |  | 15 |  | 0,9 |  |  |
| 7 |  |  | По приборам учета |  |  |  | 450 |  | 15,42 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО: |  |  |  | 1639 |  | 248,81 |  |  |
|  |  |  | Бюджетные |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Дом интернат |  | 0,035 |  |  |  | 15,5 |  |  |
| 9 |  |  | Культура |  | 0,018 |  |  |  | 6,7 |  |  |
| 10 |  |  | Лашманская участковая |  | 0,020 |  |  |  | 7,77 |  |  |
|  |  |  | больница |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | МОУ Лашманская основная общеобразовательная |  | 0,018 |  |  |  | 2,2 |  |  |
|  |  |  | школа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | МОУ Акишинский детский |  | 0,035 |  |  |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | сад |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | МОУ Лашманский детский сад |  | 0,035 |  |  |  | 0,14 |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  | 32,55 |  |  |
|  |  | Неучтенные расходы |  | % | 10 |  | 28,14 |  |  |
|  |  | Прочие организации: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  | 309,5 |  |  |

| 1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений. |  |
| --- | --- |

Таблица 14.

| Показатели | 2024г. | Требуемая мощность |
| --- | --- | --- |
|  | Подача тыс. м³/год | Реализация тыс. м³/год | Потери тыс. м³/год | Водозабор тыс. м³/год | Очистные тыс. м³/год |
| Горячая | - | - | - | - | - |
| Питьевая | 140,6 | 140,55 | 0,05 | 145,0 | 145,0 |
| Техническая | - | - | - | - | - |

Для обеспечения 100% населения МО «Лашманское сельское поселение» в расчетный срок питьевой водой необходимо строительство очистных сооружений мощностью не менее 385,0 м3/сутки и 145,0 тыс. м3/год.

1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Функции гарантирующей организации выполняет ООО «АРТТЕХНОЛОДЖИ».

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

На первую очередь:

- Разработка проектно-сметной документации в 2015 – 2017гг. на строительство новых водопроводных сетей в МО «Лашманское сельское поселение»;

- Строительство очистных сооружений производительностью до 1,0 тыс.м3 в п. Лашма;

- Строительство новых разводящих сетей водопровода на территории населенного пункта;

- Внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах.

- Организация мероприятий установленных проектом зон санитарной охраны источника водоснабжения;

- Устройство пожарных гидрантов при строительстве и ремонте водопроводов.

За расчѐтный срок:

  - Реконструкция разводящих водопроводных сетей в сельском поселении;

  - Устройство систем доочистки воды на сетях питьевого водоснабжения;

  - Реконструкция водонапорных башен;

  - Организация мониторинга качества питьевой воды непосредственно на вводах в населѐнный пункт.

  - Проектирование и строительство новых участков водопровода с учетом строительства новых жилых объектов согласно ген. плану застройки МО «Лашманское сельское поселение».

- Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с

разбивкой по годам.

  - 2015-2017 гг. - проект водоснабжения МО «Лашманское сельское поселение»;

  - 2014-2020 гг. - строительство новых водоводов и разводящих сетей для обеспечения водой потребителей поселения;

  - 2015-2023 гг. – реконструкция существующих разводящих водопроводных сетей и насосных станций;

  - 2017-2023 гг. - строительство станции водоподготовки и реконструкция водонапорных башен.

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий.

А) Проект водоснабжения необходим:

-для выяснения ситуаций с существующей и проектирования будущей системы водоснабжения в МО «Лашманское сельское поселение»;

-для обеспечения развития систем централизованного водоснабжения;

-для улучшения работы систем водоснабжения;

-для обеспечения надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

Б) Строительство новых и реконструкция существующих водоводов и разводящих сетей, строительство водонапорных башен, а также реконструкция насосных станций необходимо для 100% обеспечения водой всех потребителей МО «Лашманское сельское поселение» и обеспечения требуемого напора и запаса воды;

В) Строительство станции водоподготовки необходимо для улучшения качества поставляемом потребителям воды, в связи с чем снизится угроза инфекционных заболеваний.

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения.

Мероприятия по развитию системы централизованного водоснабжения включают проектирование и строительство очистных сооружений производительностью до 1,0 тыс. м3 в  п. Лашма, строительство новых и реконструкция существующих разводящих сетей водопровода, а также реконструкция всех водонапорных башен.

До конца расчетного срока необходимо обеспечить всех новых абонентов, подключенных к сетям водоснабжения, приборами учета. Так же планируется установить на всех насосных станциях частотные регуляторы.

В настоящее время необходима прокладка новых разводящих сетей водопровода, для обеспечения населения водой, в связи с высоким процентом износа существующих водопроводных сетей.

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение.

В  настоящее  время  аварийная  и  диспетчерская  службы  в МО «Лашманское сельское поселение» организованы  и функционируют силами ООО «АРТТЕХНОЛОДЖИ».

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

На данный момент в МО «Лашманское сельское поселение» зарегистрировано 700 абонентов потребления воды, у всех из них установлены счетчики учета воды. На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды.

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения.

Схема проектируемых сетей водоснабжения МО «Лашманское сельское поселение» в электронном варианте прилагается.

1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных башен.

Мероприятия по развитию системы централизованного водоснабжения включают проектирование и строительство очистных сооружений производительностью до 1,0 тыс. м3 в  п. Лашма, строительство новых и реконструкция существующих разводящих сетей водопровода, а также реконструкция всех водонапорных башен.

До конца расчетного срока необходимо обеспечить всех новых абонентов, подключенных к сетям водоснабжения, приборами учета. Так же планируется установить на всех насосных станциях частотные регуляторы.

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Планируется обеспечение 100% потребителей МО «Лашманское сельское поселение» внутренним водопроводом в расчетный срок. Границы обозначены в графической части.

1.4.9 Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения.

Схема проектируемых сетей водоснабжения МО «Лашманское сельское поселение» в электронном варианте прилагается.

- Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

    - Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод.

В  процессе  подготовки  питьевой  воды  из  природных  источников  образуются сточные воды после промывки фильтрующей загрузки фильтровальных сооружений. Рациональное использование промывных вод имеет важное значение как для охраны окружающей среды, так и для экономики предприятий, т.к. при этом возможно увеличение резерва производительности сооружений, снижение расхода питьевой воды на нужды водоподготовительных сооружений и т.д. Поэтому в первую очередь рекомендуют внедрять бессточные технологии водоподготовки, предусматривающие использование промывных вод.

Для утилизации промывных вод необходимо довести их качество до нормативных показателей, позволяющих повторное использование, а также найти применение образующимся осадкам.

1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

Хранение химических реагентов необходимо выполнять в соответствии с нормами и правилами, а так же рекомендациями производителя.

«Дезавид концентрат» - дезинфицирующее средство. Хранят в складских помещениях, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре от 0 до +35С. Допускается штабелирование закрытых канистр не более, чем в два яруса.

Особые требования к складскому помещению, включая системы охраны, аварийного оповещения, пожаротушения, вентиляции и другие, отсутствуют. Средство и его рабочие растворы негорючие, пожаро- и взрывобезопасны. Срок хранения средства в закрытых канистрах составляет 3 (три) года. После замораживания/размораживания потребительские свойства сохраняются.

Коагулянт - сернокислый алюминий технический хранят в мешках, контейнерах или насыпью в закрытых помещениях с твердым покрытием. При упаковке в контейнеры допускается хранение на открытых площадках с твердым покрытием и оборудованными системами стоков вод. Особые требования к складскому помещению, включая системы охраны, аварийного оповещения, пожаротушения, вентиляции и другие, отсутствуют.

Флокулянты - полимер водорастворимого типа, ускоряющий процесс осаждения взвесей. Гранулят чувствителен к действию влаги, например к конденсационной воде, водяным брызгам и повышенной влажности воздуха. При контакте с водой (каплями) местами возможно образование комьев и сгустков. Поэтому товарный продукт должен храниться в сухих, закрытых и защищенных от влаги помещениях без нарушения заводской упаковки (мешки, цистерны, контейнеры). Эмульсионные полимеризаты после длительного хранения имеют склонность к расслаиванию и обязательно должны гомогенизироваться перед употреблением газом (азот, воздух) путем интенсивного перемешивания, перекачивания или перекатывания. Температура хранения не должна длительное время превышать 40°С. Вязкость эмульсионного полимеризата повышается при действии холода: при температуре ниже -10°С продукт теряет текучесть. Но при разогреве до температуры 8-10°С и гомогенизации он снова может использоваться без потери эффективности. Устойчивость при предписанном хранении: гранулят в упаковке: мин. 12 месяцев эмульсионный полимеризат в упаковке: мин. 6 месяцев. Особые требования к складскому помещению, включая системы охраны, аварийного оповещения, пожаротушения, вентиляции и другие, отсутствуют.

1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные сети и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов. Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур. Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2013, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Результаты расчетов приведены ниже:

89631,129тыс. руб. - финансирование мероприятий по реализации схем водоснабжения, выполненных на основании укрупненных сметных нормативов. В стоимость включены:

74713тыс. руб. – строительство новой трубопроводной системы (магистральный и разводящий водопровод);

1018,129 тыс. руб. – проект строительства сетей питьевого водоснабжения;

3200 тыс. руб. – устройство элементов защиты в условиях ЧС;

10700 тыс. руб. – затраты на неучтенные и дополнительные работы;

- Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

1.7.1 Показатели качества питьевой воды.

Необходимо провести мероприятия по строительству очистных и обеззараживающих сооружений, которые позволят обеспечить 100% потребителей питьевой водой в соответствии с Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и снизить опасность возникновения и распространения заболеваний, вызываемых некачественной питьевой водой.

1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

Необходимо провести мероприятия по прокладке новых сетей водоснабжения и реконструкции сетей и оборудования, для бесперебойного обеспечения населения водой и уменьшения количества аварийных ситуаций на объектах водоснабжения.

1.7.3 Показатели качества обслуживания абонентов.

Для качественного обслуживания абонентов, необходимо организовать:

- качественную диспетчерскую службу, для круглосуточного обращения абонентов;

- аварийную службу, для круглосуточного выезда, для устранения аварий в водопроводных сетях;

- подключение новых абонентов;

-качественный учет для своевременного расчета абонента.

1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке.

За время эксплуатации отдельные участки водопроводных сетей сильно износились и требуют ремонта, реконструкции и замены. Протяженность разводящих сетей водопровода в населенных пунктах МО «Лашманское сельское поселение» составляет 30,0 км преимущественно стальными трубами диаметром 100-150 мм. Износ водопроводных сетей составляет около 95%.

Участились разрушения трубопроводов. Запорная арматура распределения воды в смотровых колодцах центральных магистральных труб вышла из строя. Демонтаж и их замена невозможна. При аварии на водопроводах происходит потеря воды (слив воды со всей системы), что в свою очередь ведет к ухудшению качества воды.

На данный момент в МО «Лашманское сельское поселение» зарегистрировано 700 абонентов потребления воды, у всех из них установлены счетчики учета воды.

На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды, установка измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и замена отдельных изношенных участков водопровода, для уменьшения потерь в сетях и более рационального использования водных ресурсов.

- Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды.

25312 тыс. руб. - строительство модульных водоочистных сооружений в  п. Лашма для обеспечения развития систем водоотведения;

74713 тыс. руб. – строительство новой трубопроводной системы (магистральный и разводящий водопровод) для подключения всех потребителей к сетям водоснабжения;

1018,129 тыс. руб. – проект строительства сетей питьевого водоснабжения необходим для:

- для выяснения ситуаций с существующей системой водоснабжения;

- для обеспечения развития систем централизованного водоснабжения.

1018,684 тыс. руб. – проект строительства сетей канализации необходим для:

- для выяснения ситуаций с существующей системой водоотведения;

- для обеспечения развития систем централизованного водоотведения.

- обеспечения развития систем централизованного водоснабжения;

- улучшения работы систем водоснабжения.

- внедрения систем учѐта.

- обеспечение надѐжной бесперебойной работы, с обеспечением всех показателей качества согласно норм (качество воды, напор и т.д.)

- повышение экономической эффективности от реализации воды.

- уменьшение нерационального использования воды;

3200 тыс. руб. – устройство элементов защиты в условиях ЧС;

10700 тыс. руб. – затраты на неучтенные и дополнительные работы;

    - Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

  - ВОДООТВЕДЕНИЕ.

- Существующее положение в сфере водоотведения поселения.

2.1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории МО «Лашманское сельское поселение» и деление территории на эксплуатационные зоны.

Централизованная канализация имеется в МО «Лашманское сельское поселение».

Водоотведение осуществляет ООО «АРТТЕХНОЛОДЖИ». Имущество предприятия передано ООО «АРТТЕХНОЛОДЖИ» администрацией МО Лашманское сельское поселение на праве договора о безвозмездном пользовании. Существующие сети канализации и очистные сооружения находятся  на балансе администрации МО Лашманское сельское поселение . В настоящее время централизованной системой канализации пользуется 602 человек, что составляет 35,7% от общей численности населения.

Площадь земельного участка под очистными сооружениями составляет 2400 кв.м.

Отсутствие канализационной сети у части населения муниципального образования создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

2.1.2 Результаты технического обследования централизованной системы водоотведения.

Водоотведение осуществляет ООО «АРТТЕХНОЛОДЖИ». Имущество предприятия передано ООО «АРТТЕХНОЛОДЖИ» администрацией МО Лашманское сельское поселение на праве договора о безвозмездном пользовании. Существующие сети канализации и очистные сооружения находятся  на балансе администрации МО Лашманское сельское поселение. В настоящее время централизованной системой канализации пользуется 602 человек, что составляет 35,7% от общей численности населения.

Общая протяженность этих сетей составляет 3700м. Площадь земельного участка под очистными сооружениями составляет 2400кв.м.

На балансе находятся администрации 1 участок коллектора: 1й – 5000м по ул. Свердлова и ул. Акишинский Карьер.

  - Технологические зоны водоотведения. Зоны централизованного и

нецентрализованного водоотведения.

На территории МО «Лашманское сельское поселение» находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением, состоящая из 3-х под зон.

- Ул. Комсомольская – 2 водонапорных башни; ул.Кирова,ул.Школьная – 1 водонапорная башня 1 арт. скважина (резерв);

- Ул. Больничная – 1 водонапорная башня;

- Ул. Акишинский Карьер, ул. Свердлова – 1 насосная станция; 2 арт. скважины; очистные.

Весь остальной жилой фонд и учреждения оборудованы септиками, откуда периодически производится откачка и вывоз ЖБО на очистные сооружения. Малоквартирный жилой фонд, общественные и промышленные здания населенных пунктов имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.

Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом.

2.1.4 Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

На территории поселка водоотведение осуществляет частная организация ООО «АРТТЕХНОЛОДЖИ».Имущество предприятия передано ООО «АРТТЕХНОЛОДЖИ» администрацией МО Лашманское сельское поселение на праве договора о безвозмездном пользовании Существующие сети канализации и очистные сооружения находятся  на балансе администрации МО Лашманское сельское поселение Площадь земельного участка под очистными сооружениями составляет 2400 кв. м. Мощность очистных сооружений 50куб. м/день.

2.1.5 Состояние и функционирование канализационных сетей.

Централизованная канализация имеется в МО «Лашманское сельское поселение».

На территории поселка водоотведение осуществляет частная организация ООО «АРТТЕХНОЛОДЖИ». Имущество предприятия передано ООО «АРТТЕХНОЛОДЖИ» администрацией МО Лашманское сельское поселение на праве договора о безвозмездном пользовании Существующие сети канализации и очистные сооружения находятся  на балансе администрации МО Лашманское сельское поселение Общая протяженность этих сетей составляет 3700м.

Отсутствие канализационных сетей у части населения муниципального образования создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

2.1.6 Безопасность и надежность централизованной системы водоотведения.

Существующие сети канализации и очистные сооружения, имеют относительно высокую степень износа – около 95%.

2.1.7 Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

На территории  п. Лашма находятся очистные сооружения. Площадь земельного участка под ними составляет 2400 кв. м. Мощность очистных сооружений 50куб.м/д. Степень износа 95%.

Весь остальной многоквартирный жилой фонд и учреждения оборудованы септиками, откуда периодически производится откачка и вывоз ЖБО на очистные сооружения. Малоквартирный жилой фонд, общественные и промышленные здания населенных пунктов имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.

Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. Отсутствие канализационной сети у большинства населения е муниципального образования  создает  определенные  трудности  населению,  ухудшает  их  бытовые

условия.

2.1.8 Территории муниципального образования, не охваченные централизованной системой водоотведения.

За 2014г. пропущено через очистные сооружения 28,4 куб.м. сточных вод.

Весь остальной многоквартирный жилой фонд и учреждения оборудованы септиками, откуда периодически производится откачка и вывоз ЖБО на очистные сооружения. Малоквартирный жилой фонд, общественные и промышленные здания населенных пунктов имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.

2.1.9 Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения поселения.

Существующие технические и технологические проблемы водоотведения:

  - отсутствие централизованной системы водоотведения у большей части населения;

  - высокая степень износа существующих очистных сооружений;

  - недостаточная степень гидроизоляции имеющихся выгребных ям.

    - Балансы сточных вод в системе водоотведения.

- Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения.

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения в МО «Лашманское сельское поселение» отсутствует.

2.2.2 Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения.

  - МО «Лашманское сельское поселение» отсутствуют ливневые канализации и дренажные системы.

- Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов.

  - МО «Лашманское сельское поселение» отсутствуют коммерческие приборы учета сточных вод.

- Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам.

Ретроспективный  анализ   за  последние  10  лет  балансов  поступления

сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам в МО «Лашманское сельское поселение» отсутствует.

2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения поселения, с учѐтом различных сценариев.

На конец 2023 года планируется 95% обеспечение населения МО «Лашманское сельское поселение» системами канализации.

Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном при обеспечении его в полном объеме системой канализирования принимается равным водопотреблению на основании СНиП 2.0403-85. Предполагаемый расчетный сброс стоков составит к концу расчетного срока 0,6 тыс.м3/сутки.

2.3	Прогноз объема сточных вод.

Расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе МО «Лашманское сельское поселение» при обеспечении его в полном объеме системой канализирования принимается равным водопотреблению на основании СНиП 2.0403-85. Предполагаемый расчетный сброс стоков составит к концу расчетного срока 0,6 тыс.м3/сутки.

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Сведения о фактическом поступлении отсутствуют, в связи с отсутствием на сегодняшний день учета поступления сточных вод в систему водоотведения. Планируемое расчетное среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе МО «Лашманское сельское поселение», при обеспечении его в полном объеме централизованной системой канализирования, принимается равным водопотреблению на основании СНиП 2.0403-85. Предполагаемый расчетный сброс стоков составит к концу расчетного срока 0,6 тыс.м3/сутки.

2.3.2 Структура централизованной системы водоотведения.

Централизованная канализация имеется в МО «Лашманское сельское поселение» по ул. Свердлова, ул. Акишинский Карьер.

Весь остальной многоквартирный жилой фонд и учреждения оборудованы септиками, откуда периодически производится откачка и вывоз ЖБО на очистные сооружения. Малоквартирный жилой фонд, общественные и промышленные здания населенных пунктов имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.

  - Расчет требуемой мощности очистных сооружений.

- п. Лашма рекомендуется централизованная система водоотведения.

Для обеспечения в полном объеме поселка централизованной канализацией потребуется прокладка напорных коллекторов протяженностью до 40 км, строительство не менее четырех канализационных насосных станций, а также строительство новых модульных водоочистных сооружений

Для улучшения экологической ситуации на территории населенного пункта необходимо установить выгребы и септики полной заводской готовности и предусмотреть утилизацию сточных вод на ближайшие канализационные очистные сооружения.

2.3.4 Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Информация о гидравлических режимах и режимах работы элементов централизованной системы водоотведения в МО «Лашманское сельское поселение» отсутствует.

2.3.5 Резервы производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Мощность очистных сооружений, находящихся на территории МО «Лашманское сельское поселение» 50м.куб/день. В связи с этим, в наличии дефицит производственных мощностей.

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

В п. Лашма рекомендуется централизованная система водоотведения.

Для обеспечения в полном объеме поселка централизованной канализацией потребуется прокладка напорных коллекторов протяженностью до 40 км, строительство не менее четырех канализационных насосных станций, строительство новых модульных водоочистных сооружений и реконструкция имеющихся очистных сооружений.

Для улучшения экологической ситуации на территории населенного пункта необходимо установить выгребы и септики полной заводской готовности и предусмотреть утилизацию сточных вод на ближайшие канализационные очистные сооружения.

Основные решения по обеспечению объектов населенного пункта системой водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод.

Очищенные воды планируется сбрасывать в ближайший водоем или в понижения рельефа.

  - Основные мероприятия по реализации схем водоотведения.

- 2015-2024 г.г строительство систем водоотведения во всем МО «Лашманское сельское поселение» для повышения уровня жизни населения и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

- 2015-2016г.г. – реконструкция очистных сооружений, для снижения негативного воздействия окружающую среду.

- 2015-2019г.г. - строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод.

2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

- Строительство систем водоотведения для повышения уровня жизни населения и снижения уровня вредного воздействия на окружающую среду.

- Реконструкция очистных сооружений, для снижения негативного воздействия на окружающую среду и своевременной и качественной очистки сточных вод.

- Строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод.

- Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы

водоотведения.

В  п. Лашма рекомендуется централизованная система водоотведения.

Для обеспечения в полном объеме села централизованной канализацией потребуется прокладка напорных коллекторов протяженностью до 40 км, строительство не менее четырех канализационных насосных станций и реконструкция очистных сооружений.

Для улучшения экологической ситуации на территории населенных пунктов необходимо установить выгребы и септики полной заводской готовности и предусмотреть утилизацию сточных вод на ближайшие канализационные очистные сооружения.

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

В МО «Лашманское сельское поселение» в наличии системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение. На конец расчетного периода планируется включить в штат сотрудников, обеспечивающих бесперебойную работу систем водоотведения диспетчера.

2.4.6 Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Схема водоотведения МО «Лашманское сельское поселение» в электронном виде прилагается.

В  п. Лашма рекомендуется централизованная система водоотведения.

Для обеспечения в полном объеме села централизованной канализацией потребуется прокладка напорных коллекторов протяженностью до 40 км, строительство не менее четырех канализационных насосных станций и реконструкция очистных сооружений.

Сети предусматриваются со смотровыми колодцами из труб ПВХ   диаметром 125-150 мм.

Для улучшения экологической ситуации на территории населенных пунктов необходимо установить выгребы и септики полной заводской готовности и предусмотреть утилизацию сточных вод на ближайшие канализационные очистные сооружения.

2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

Любая канализация централизованного или автономного типа является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред окружающей среде и имеющимся источникам водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается охранная зона канализации. Основные нормативные требования к размеру охранных зон прописаны в следующих нормативных документах – СниП 40-30-99

«Канализация, наружные сети и сооружения», СНиП 2.05.06 – 85 «Магистральные трубопроводы. Строительные нормы и правила» и СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». В этих документах отмечаются общие нормативы, что же касается более конкретных цифр, то они устанавливаются индивидуально в каждом регионе местными органами представительской власти или определяются проектом водоотведения на территории МО «Лашманское сельское поселение».

Охранная зона канализации. Основные нормы:

- для обычных условий охранная зона канализации напорного и самотечного типов составляет по 5 метров в каждую сторону. Причем, точкой отсчета считается боковой край стенки трубопровода;

- для особых условий, с пониженной среднегодовой температурой, высокой сейсмоопасностью или переувлажненным грунтом, охранная зона канализации может увеличиваться вдвое и достигать 10 метров;

- охранная зона канализации на территории у водоемов и подземных источников расширена до 250 метров – от уреза воды рек, 100 метров – от берега озера и 50 метров - от подземных источников;

- нормативные требования к взаимному расположению канализационного трубопровода и водоснабжающих трасс сводятся к следующему расстоянию: 10

метров для водопроводных труб сечением до 1000 мм, 20 метров для труб большего диаметра и 50 метров – если трубопровод прокладывается в переувлажненном грунте.

Рекомендуется обратить особое внимание на требования нормативных документов, касающиеся охранной зоны канализации и при обустройстве системы водоотведения на такой территории относить трубопровод с запасом на 10% и даже больше.

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в МО «Лашманское сельское поселение» частично есть.      Границы   планируемых   зон   размещения   установит   проект водоотведения МО «Лашманское сельское поселение».

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

На расчетный срок планируется обеспечение 100% населения  п. Лашма централизованной системой канализации.

В числе основных мероприятий в совершенствовании системы канализования территории муниципального образования необходимо отметить:

- реконструкция очистных сооружений канализации с устройством сливной станции с внедрением современных технологий очистки канализационных стоков и обработки осадка;

- проектирование и строительство канализационных насосных станции (не менее 1 ед.) и напорных коллекторов;

- проектирование и строительство уличных самотечных сетей канализации;

- установка выгребов и септиков полной заводской готовности на территории МО «Лашманское сельское поселение»;

- проведение мониторинга степени очистки сточных вод;

- организация своевременного вывоза жидких нечистот на сливную станцию;

- утилизация осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Наличие индивидуальной канализации оставляет нерешенным вопрос по вывозу канализационных стоков. В настоящее время в МО «Лашманское сельское поселение» очистные сооружения функционируют, но имеют 100% степень износа.

  - Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

В строительство систем водоотведения необходимы  капитальные вложения,

для:

- улучшения экологической ситуации в МО «Лашманское сельское поселение»;

- снижение опасности возникновения и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенной воды;

- обеспечение надежности систем водоотведения;

- создание комфортных условий в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.

  - Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

На территории поселка водоотведение осуществляет частная организация ООО «АРТТЕХНОЛОДЖИ». Имущество предприятия передано ООО «АРТТЕХНОЛОДЖИ» администрацией МО Лашманское сельское поселение на праве договора о безвозмездном пользовании Существующие сети канализации и очистные сооружения находятся  на балансе администрации МО Лашманское сельское поселение .Общая протяженность этих сетей составляет 3700 м.

Весь остальной многоквартирный жилой фонд и учреждения оборудованы септиками, откуда периодически производится откачка и вывоз ЖБО на очистные сооружения. Малоквартирный жилой фонд, общественные и промышленные здания населенных пунктов имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.

В связи с чем необходимо:

- прекращение сброса в водоемы неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод населенных пунктов и сельхозпредприятий;

- во всех населенных пунктах, учреждениях отдыха и объектах животноводства должна предусматриваться организация систем канализации с отведением бытовых и загрязненных сточных вод от предприятий;

- сточные воды должны проходить глубокую биологическую очистку с последующим выпуском в водоемы или на земледельческие поля орошения;

- организация и очистка ливневых и талых вод с территории населенных пунктов.

2.7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.

На расчетный срок планируется обеспечение 100% населения  п. Лашма централизованной системой канализации.

Для надежного и бесперебойного водоотведения предусматривается реконструкция очистных сооружений, строительство нового модульного водоочистного сооружения и установка выгребов и септиков полной заводской готовности.

Необходимо приступить к строительству нового канализационного коллектора и разводящей сети с применением запорной арматуры и полиэтиленовых труб с гарантированным сроком эксплуатации 50 лет.

Так же необходимо включить в штат сотрудников, обеспечивающих надежное и бесперебойное водоотведение диспетчера, для контроля за своевременным обнаружением и устранением аварийных ситуаций, и бригаду, обеспечивающую ремонт и обслуживание сетей водоотведения.

2.7.2 Показатели качества обслуживания абонентов.

В МО «Лашманское сельское поселение» централизованное водоотведение есть частично, в связи с этим в расчетный срок необходимо обеспечить подключение населения к системам водоотведения. Для качественного обслуживания абонентов, необходимо организовать:

качественную диспетчерскую службу, для круглосуточного обращения абонентов;

аварийную службу, для круглосуточного выезда, для устранения аварий в водопроводных сетях;

- качественный учет для своевременного расчета абонента.

2.7.3 Показатели качества очистки сточных вод.

Необходимо строительство очистных сооружений, для биологической очистки сточных вод, после чего их можно использовать на полив зеленых насаждений.

Сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.

Также необходимо регулярное проведение мониторинга степени очистки сточных вод.

2.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.

Для эффективного контроля необходимо установить на очистных сооружениях приборы учета сточных вод.

Централизованная система сбора сточных вод должна гарантировать защиту горизонтов подземных вод от загрязнения.

После очистки сточные воды можно использовать на полив зеленых насаждений.

- Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности.

Оценка капитальных вложений, выполненных в ценах, установленных территориальными справочниками на момент выполнения схемы, будет приведена в соответствии к текущим прогнозным ценам после изготовления проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений и строительство канализационной трубопроводной системы.

112651,966 тыс. руб. – строительство централизованной системы водоотведения, для снижения вредного воздействия на окружающую среду, в том числе:

25312,0 тыс. руб. – строительство модульного водоочистного сооружения;

83121,966 тыс. руб. – строительство КНС и трубопроводной системы, для подключения всех потребителей к системам водоотведения;

3200 тыс. руб. – строительство ливневой канализации, для организованного и достаточно быстрого отвода талых и дождевых вод;

1018 тыс. руб. – разработка проекта систем водоотведения  в  п. Лашма.

2.7.6 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработкигосударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения.

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения отсутствуют, в связи с отсутствием централизованной канализации.

Графическая часть.

Условные обозначения:

Водопровод существующий

Водопровод проект

Колодцы

Водонапорная башня

Скважина